AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI                                                   VIZAT

BUZĂU                                                                           DIRECTOR EXECUTIV

Serviciul  Monitorizare și Laboratoare                                                       ing. Vasile OȘEAN

RAPORT PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎN JUDEŢUL BUZĂU

PENTRU ANUL 2017

- INTRODUCERE

În prezent în ROMÂNIA monitorizarea calităţii aerului înconjurător se face conform prevederilor Legii  104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, lege care a transpus legisalția europeană în acest domeniu.

Conform acestei legi, monitorizarea calității aerului înconjurător în România se face prin intermediul Rețelei Naționale pentru Monitorizarea Calității Aerului (RNMCA) și prin intermediul măsurărilor indicative după caz.

RNMCA  cuprinde toate dotările existente la nivel naţional în propietatea statului care contribuie la monitorizarea continuă a calităţii aerului înconjurător. Aceste dotări, sunt administrate de către autoritatea centrală pentru protecția mediului (în prezent Ministerul Mediului) iar operarea  acestora se realizează de către autoritățile locale pentru protecția mediului în baza unor  contracte de comodat încheiate între acestea și autoritatea centrală pentru protecția mediului.

În prezent, pe raza județului Buzău există următoarele dotări care fac parte din RNMCA:

-o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului, (BZ-1 de tip FOND URBAN, amplasată în municipiul Buzău, strada Democraţiei nr. 11, care este în funcţiune începând cu anul 2008;

-o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului (BZ-2 de tip trafic), amplasată în municipiul Râmnicu Sărat, strada Şoseaua Focşani nr 23 (care a fost pusă în funcțiune în anul 2016);

-un panou exterior de informare a publicului amplasat la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU;

-un panou interior de informare a publicului destinat pentru sediul primăriei municipiului  Buzău;

-un alt panou interior de informare a publicului destinat pentru sediul primăriei municipiului Râmnicu Sărat;

-echipamente de laborator pentru determinarea pulberilor în suspensie PM10 şi PM2,5, în cadrul Laboratorului APM Buzău;

-un server local şi alte echipamente IT, care se află la sediul instituţiei și sunt destinate  stocării datelor transmise de la staţiile automate şi apoi retransmiterea acestor date și a celor ptelucrate către nivelul naţional şi către panourile de informare a publicului.

Staţiile de tip fond urban monitorizează  calitatea aerului înconjurător într-un punct din cadrul aşezării respective și poate avea o arie de reprezentativitate pe o rază de 1-5 km.

Indicatorii de calitate ai aerului înconjurător  care pot fi determinaţi continuu și automat cu acest tip de stație sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO,NO2,NOx), monoxidul de carbon (CO), ozonul (O3), compuşii organici volatili-COV (benzen, etil benzen, toluen, orto-Xilen, para-Xilen, meta-Xilen) şi pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5). Mai sunt determinaţi în cadrul staţiei şi  parametrii meteo: direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă şi cantitatea de  precipitaţii.

Staţiile de tip trafic monitorizează calitatea aerului într-un punct în scopul determinării  influenţei emisiilor rezultate din traficul auto asupra calitaţii aerului din zona respectivă. Raza ariei de reprezentativitate a acestui tip de staţie este de circa 10-100 m.
Poluanţii monitorizaţi de acest tip de stație sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO, NO2, NOx), monoxidul de carbon (CO),  compuşii organici volatili (COV- benzenul, etil benzenul, toluenul, orto-xilenul, para-xilenul, meta-xilenul) şi pulberile în suspensie (PM10).

Sistemul de monitorizare automat pentru calitatea aerului înconjurător  permite autorităţilor locale pentru protectia mediului să realizeze următoarele:
- să evalueze, să cunoască şi să informeze în permanenţă publicul, alte autoritaţi şi instituţii interesate despre nivelul calitaţii aerului înconjurător din localitatea respectivă;
- să ia, în timp util, măsuri pentru diminuarea şi/sau eliminarea episoadelor de poluare sau în cazul unor situaţii de urgenţă;
- să prevină poluările accidentale;
- să avertizeze şi să protejeze populaţia în caz de urgenţă.

Datele despre calitatea aerului provenite de la staţii sunt prezentate publicului cu ajutorul panourilor exterioare (amplasate în mod convenţional în zone dens circulate ale oraşelor) şi cu ajutorul panourilor interioare (amplasate în interiorul clădirilor care adăpostesc instituţii publice cu flux de populaţie - prefecturi, consilii judeţene, primării).

Datele privind calitatea aerului provenite din cadrul RNMCA sunt colectate la nivel naţional şi sunt disponibile pe site-ul w.w.w.calitateaer.ro.

La nivel local datele brute furnizate de stații se stochează permanent ca medii orare într-un server local. Aceste date se transmit on-line la nivel central și la panourile de informare a publicului, fără să existe posibilitatea intervenției asupra lor de la nivel local.

Datele brute sunt validate zilnic de către specialiștii de la nivel local iar după validare acestea se tranmit tot on-line cătr nivelul central.

La nivel central datele se stochează într-un sever central iar specialliștii de la acest nivel certifică aceste date înainte ca acestea să fie transmise la UE.

Specialiştii din diferite domenii de activitate pot utiliza aceste date, atât pentru întocmirea de studii de specialitate, studii de dispersie, cât şi pentru proiectarea unor obiective care au impact semnificativ asupra calităţii aerului înconjurător.

În anul 2017, monitorizarea calităţii aerului în judeţul Buzău s-a realizat atît cu ajutorul dotărilor din cadrul RNMCA, cât și prin măsurători aleatorii (mai puţin stricte din punct de vedere al calităţii datelor) efectuate în principal în cele două municipii şi cele 3 oraşe ale judeţului.

Mai jos este prezentată o hartă a județului Buzău și amplasamentele celor două staţii automate de monitorizare a calității aerului în cadrul judeţului.

2.STAREA DOTĂRILOR DIN CADRUL RNMCA, AFLATE PE TERITORIUL JUDEȚULUI Buzău, în anul 2017

La nivel național a fost încheiat un Acord–cadru de servicii nr. 999/16.02.2015 cu Asocierea Orion Europe SRL-Orion SRL  pentru realizarea activităților multianuale ale Programului de dezvoltare și oprimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA);

-în baza acordului cadru mai sus amintit s-a încheiat un contract subsecvent  numărul  55/06.07.2015 de Revizie generală, pentru asigurarea funcționării echipamentelor și instrumentelor care compun RNMCA;

-tot în baza acordului cadru mai sus amintit, s-a încheiat al doilea contract subsecvent de servicii nr. 11/01.02.2016, pentru prestări servicii de reparații în cadrul RNMCA și prestarea de servicii de instalare și integrare în RNMCA a unor noi echipamente.

Atât contractul subsecvent  nr. 55/2015, cât și contractul subsecvent  nr. 11/2016  s-au derulat în cursul anului 2016 și se continuă derularea lor și în cursul anului 2017.

Pentru echipamentele din stația de monitorizare a calității aerului BZ-2, care este prinsă pe al doilea Ordin de începere a reviziei generale, au fost demarcate activitățile de revizie general și s-au asigurat consumabilele necesare.

Referitor la stația automată de monitorizare a calității aerului înconjurător BZ-2

Stația a fost pusă în funcțiune în luna aprile 2016 și a intrat în revizie așa cum s-a arătat mai sus conform programării autorității centrale pentru protecția mediului. În urma reviziei s-a constat că toate analizoarele sunt defecte cu excepția aunui singur analizor, cel de NOx. Urmează ca stația să fie programată de către autoritatea centrală pentru protecția mediului pentru reparații. Ca urmare a cestei situații practic în anul 2016 nu avem capturi de date valide la această stație.

Referitor la panorile pentru informarea publicului

În anul 2016 panoul exterior de informare a publicului și unul dintre panourile interioare de informare apublicului au fost defecte și urmează să fie găsite fondurile necesare pentru repararea lor de către autoritatea centrală pentru protecția mediului. Celălalt panou interior pentru informare a publicului a fost destinat pentru municipiul Râmnicu Sărat și va pus în funcțiune când stația BZ-2 va funcționa normal.

Referitor la server

Serverul din cadrul APM Buzău a funcționat normal în anul 2017. Acesta a fost supus revizie generale.

Referitor la dotările pentru încercări de laborator

În anul 2016 aceste dotări au funcționat normal.

3. CALITATEA AERULUI - PRAGURI DE ALERTĂ, VALORI LIMITĂ, VALORI ŢINTĂ,

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG, PRAGURI DE INFORMARE în anul 2017

În tabelul următor sunt prezentate pragurile de alertă, valorile limită, valorile ţintă, obiectivele pe termen lung şi pragurile de informare (pentru protecţia sănătăţii umane ), valabile pentru anul 2017, conform Legii 104/2011privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

| Indicator | Prag alerta | VL | VL+MT | Valori tinta | Obiective termen lung | Prag informare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxid de sulf (SO2) | 500 (g/mc masurat timp de 3ore consecutive | 350 (g/mc (mediată la o oră) a nu se depasi de peste 24 de ori într-un an calendaristic | 350 | - | - | - |
|  |  | 125 (g/mc (mediaăt la 24 ore) A nu se depasi de peste 3 ori într-un an calendaristic | 125 | - | - | - |
| Dioxid de azot (NO2) | 400 (g/mc masurat timp de 3 ore consecutive | 200 (g/mc ( mediată la o oră) a nu se depasi de peste 18 ori într-un an calendaristic | 200 | - | - | - |
|  |  | 40 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | 40 | - | - | - |
| Benzen (C6H6) | - | 5 (g/mc (mediată pe un an calendaristic) | 5 | - | - | - |
| Monoxid de carbion (CO) | - | 10 mg/mc (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore 17-1..16-24) | 10 | - | - | - |
| Plumb (Pb) | - | 0,5 (g/mc (mediată pe un an calendaristic ) în imediata vecinătate a surselor specifice | 0,5 | - | - | - |
| Particole în suspensie (PM 10) | - | 50 (g/mc (mediată la 24 ore- a nu se depasi de peste 35 de ori într-un an calendaristic) | 50 | - | - | - |
|  | - | 40 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | 40 | - | - | - |
| Arsen (As) | - | - | - | 6 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, medit pentru un an calendaristic) | - | - |
| Cadmiu (Cd) | - | - | - | 5 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Nichel (Ni) | - | - | - | 20 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Benzo(a) piren (BaP) | - | - | - | 1 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Ozon (O3) | 240 (g/mc (medie pe o oră)-măsurată sau prognozată 3 ore consecutive | - | - | Începând cu 2010 120 (g/mc _valoarea maxima zilnică a mediilor pe 8 ore (17-1…16-24). a nu se depasi peste 25 de zile dintr-un an calendaristic mediat pe 3 ani)-minim date valabile pe un an | 120 (g/mc _valoarea maxima zilnică a a mediilor pe 8h (17-1…16-24), dintr-un an calendaristic | 180 (g/mc Media pe o oră |
| Particole în suspensie (PM2,5) | - | 25 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | 25 (g/mc | - | - | - |

NOTĂ:

-Pe teritoriul județului Buzău nu au fost amplasate echipamente ale RNMCA cu scopul  monitorizării indicatorilor : Plumb (Pb),  Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni) şi Benzo(a) piren (BaP).

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, nu are în dotare echipamente pentru monitorizarea indicatorilor mai sus menționați.

4. STATISTICA PRIVIND PRIVIND DATELE ÎNREGISTRATE LA STAȚIILE AUTIOMATE PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII AERULUI (BZ-1 și BZ-2) și analiza comparativă cu perioada anterioară

4.1 CAPTURILE DE DATE , DEPĂŞIRI ALE VALORILOR LIMITĂ ŞI PRAGURILOR DE CALITATE A AERULUI

# Analiza cantitativă comparativă a capturilor de date  realizate la stația automată de monitorizare a calității aerului înconjurător  BZ-1 în anul 2017 faţă de perioda 2012-2016 este prezentată în tabelul următor.

| NR. CRT | INDICATOR determinat | CAPTURĂ DATE 2012 (%) | CAPTURĂ DATE 2013 (%) | CAPTURĂ DATE 2014 (%) | CAPTURĂ DATE 2015 (%) | CAPTURĂ DATE 2016 (%) | CAPTURĂ DATE 2017 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 92.5 | 86,3 | 92,0 | 74,2N | 62,3N | 93,88 |
| 2 | NO2 | 87.9 | 15,2N | 0,0N | 58,5N | 59,1N | 92,41 |
| 3 | Benzen | 95.2 | 90,7 | 4,2N | 2,8N | 63,6N | 92,97 |
| 4 | CO | 94.7 | 89,4 | 27,0N | 57,1N | 65,2N | 95,35 |
| 5 | Pb | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PM10 grav. | 86.6 | 87,9 | 99,7 | 13,1N | 54,3N | 54,52N |
| 7 | As | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Cd | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ni | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Benzo(a) piren | - | - | - | - | - | - |
| 11 | O3 | 93,00 | 85,7 | 63,0N | 56,8N | 60,8N | 95,10 |
| 12 | PM2.5 grav. | 78.4 | 71,7N | 0,0N | 0,0N | 53,8N | 60,55N |

LEGENDĂ: N-captură de date anuală mai mică ca 75% ,0-analizor defect captură de date 0 %,  – nu se monitorizează neexistând echipamentele necesare.

# Analiza cantitativă comparativă a capturilor de date  realizate la stația automată de monitorizare a calității aerului înconjurător  BZ-2 în anul 2017 comparativ cu anul 2016 este prezentată în tabelul următor:

| Nr. crt. | Indicator determinat | CAPTURĂ DE DATE 2016 (%) | CAPTURĂ DE DATE 2017 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SO2 | 0 | 15,29N |
| 2. | NO2 | 17N | 92,01 |
| 3. | Benzen | - | 53,70N |
| 4. | CO | 0,2N | 15,27N |
| 5. | PM10grv | - | 9,87N |

LEGENDĂ: N-captură de date anuală mai mică ca 75% ,0-analizor defect captură de date 0 %,  – nu se monitorizează neexistând echipamentele necesare.

Analiza calitativă a rezultatelor determinărilor privind calitatea aerului aerului la staţia automată de monitorizare calitate aer BZ-1 în anul 2017 comparativ cu perioada 2012-2016, este prezentată în tabelul următor:

| Indicator | Tip staţie | Valori medii anuale |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SO2 (μg/mc) | FU | 4,9 | 4,9 | 4,12 | 4,32N | 6,56N | 5,87 |
| NO2 (μg/mc) | FU | 24 | 27N | - | 26N | 29,7N | 24,13 |
| Benzen (μg/mc) | FU | 2,9 | 2,5 | 4,7N | 4,2N | 3,5N | 3,41 |
| CO (mg/mc) | FU | 0,24 | 0,25 | 0,3N | 0,22N | 0,49N | 0,31 |
| PM10 grv (μg/mc) | FU | 32 | 25 | 22 | 24N | 19N | 22,92N |
| O3 (μg/mc) | FU | 40 | 25 | 21N | 50N | 44,7N | 45,09 |
| PM2,5 grv (μg/mc) | FU | 28 | 21N | - | - | 12N | 22,97N |

LEGENDĂ: N-captură de date anuală mai mică de 75%  și – captură de date 0 %.

Rezultatele determinărilor privind calitatea aerului aerului la staţia automată de monitorizare calitate aer BZ-2 în anul 2017 comparativ cu anul 2016,  este prezentată în tabelul următor:

| Indicator | Tip stație | Valori medii anuale 2016 | Valori medii anuale 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 (μg/mc) | T | - | 13,84N |
| NO2 (μg/mc) | T | 31N | 30,89 |
| Benzen (μg/mc) | T | - | 1,9N |
| CO (mg/mc) | T | - | 1,16N |
| PM10 grv (μg/mc) | T | - | 20,77N |

Statistica privind nivelurile maxime şi minime ale concentraţiilor înregistrate în anul 2017,  în aerul înconjurător pentru SO2, NO2, benzen, CO, PM10, O3, PM2,5 la staţia BZ-1, este redată în tabelul următor:

| Nr. Crt. | Denumire indicator/ unitate de măsură | Valoarea minimă înregistrată | Valoarea medie înregistrată | Valoarea maximă înregistrată | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 (µg/mc) | 2,07 | 5,87 | 34,23 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor orare |
| 2 | NO2 (µg/mc) | 0,31 | 24,13 | 122,82 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor orare |
| 3 | Benzen (µg/mc) | 0,75 | 3,41 | 30,90 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor orare |
| 4 | CO (mg/mc) | 0,04 | 0,54 | 3,87 | Valorile au fost calculate pe baza valorilor maxime la 8 ore. |
| 5 | PM10 (µg/mc) | 0,55 | 22,92N | 88,49 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor zilnice |
| 6 | O3 (µg/mc) | 4,88 | 61,08 | 116,21 | Valorile au fost calculate pe baza valorilor maxime la 8 ore. |
| 7 | PM 2,5 (µg/mc) | 1,64 | 22,97N | 125,74 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor zilnice |

LEGENDĂ: N-captură de date anuală mai mică de 75%

Statistica privind nivelurile maxime şi minime ale concentraţiilor înregistrate în anul 2017,  în aerul înconjurător pentru SO2, NO2, benzen, CO, PM10, la staţia BZ-2, este redată în tabelul următor:

| Nr. Crt. | Denumire indicator/ unitate de măsură | Valoarea minimă înregistrată | Valoarea medie înregistrată | Valoarea maximă înregistrată | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 (µg/mc) | - | - | - | - |
| 2 | NO2 (µg/mc) | 3,3 | 31N | 98,8 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor orare |
| 3 | Benzen (µg/mc) | - | - | - | - |
| 4 | CO (mg/mc) | - | - | - | - |
| 5 | PM10 (µg/mc) | - | - | - | - |

În tabelul următor sunt prezentate sintetic depăşirile valorilor limită și  a pragurilor de calitate a aerului conform Legii 104/2011, în anul 2016 la staţia BZ-1:

| Indi- cator | Depăşiri pentru valorile limită (medii anuale) | Număr depăşiri prag alertă/ informare | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii orare) | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii zilnice) | Număr depăşiri ale valorilor limită (maximelor mediilor pe 8 ore) | Depăşiri pentru valorile ţintă (medii anuale) | Captură date (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | 93,88 |
| NO2 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depășiri | - | - | - | 92,41 |
| Benzen | - | - | - | - | - | - | 92,97 |
| CO | - | - | - | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | 95,35 |
| PM10 | Captură insuficientă | - | - | S-au înregistrat 12 depășiri | - | - | 54,52N |
| O3 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | Nu s-au înregistrat depășiri | - | 95,10 |
| PM2,5 | Captură insuficientă | - | - | - | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | 60,55N |

Statistica depășirilor valorii limită pentru media zilnică la indicatorul PM10 gravimetric în anul 2017 la stația automată de monitorizare a calității aerului BZ-1 din municipiul Buzău, este prezentată în tabelul următor:

| Nume staţie | An | Luna | Zi din lună | Valoare concentraţie (media zilnică µg/mc) | Contor (nr total de depăşiri pe staţie de la începutul anului) | Cauzele depăşirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZ-1 | 2017 | IANUARIE | 20 | 51.41 | 1 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2017 | IANUARIE | 21 | 73.58 | 2 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2017 | IANUARIE | 27 | 53.23 | 3 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2017 | IANUARIE | 29 | 50.32 | 4 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2017 | FEBRUARIE | 03 | 76.3 | 5 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2017 | FEBRUARIE | 05 | 57.23 | 6 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2017 | FEBRUARIE | 17 | 57.95 | 7 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2017 | FEBRUARIE | 18 | 57.04 | 8 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2017 | MARTIE | 03 | 71.94 | 9 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2017 | MARTIE | 07 | 83.39 | 10 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2017 | MARTIE | 14 | 54.68 | 11 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2017 | MARTIE | 15 | 58.34 | 12 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2017 | DECEMBRIE | 31 | 88.49 | 13 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |

Statistica depăşirilor  valorilor limită şi pragurilor de calitate a aerului în anul 2016 la staţia BZ-2 este prezentată în tabelul următor.

| Indi- cator | Depăşiri pentru valorile limită (medii anuale) | Număr depăşiri prag alertă/ informare | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii orare) | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii zilnice) | Număr depăşiri ale valorilor limită (maximelor mediilor pe 8 ore) | Depăşiri pentru valorile ţintă (medii anuale) | Captură date (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | 15,29N |
| NO2 | Captură insuficientă | Nu s-au înregistrat depăşiri | S-au înregistrat 3 depășiri | - | - | - | 92,01 |
| Benzen | Captură insuficientă | - | - | - | - | - | 53,70N |
| CO | - | - | - | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | 1,16N |
| PM10 | Captură insuficientă | - | - | S-a înregistrat o depășire | - | - | 20,77N |

Statistica depăşirilor valorii limită pentru  media orară la indicatorul NO2  în anul 2016  la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-1 din municipiul Buzău, este prezentată în tabelul următor.

| Nume staţie | An | Luna | Zi din lună/oră | Valoare concentraţie (media orară µg/mc) | Contor (nr total de depăşiri pe staţie de la începutul anului) | Cauzele depăşirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZ-2 | 2017 | DECEMBRIE | 12/19 | 296.49 | 1 | arderi rezidențiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-2 | 2017 | DECEMBRIE | 28/10 | 208.86 | 2 | arderi rezidențiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-2 | 2017 | DECEMBRIE | 29/11 | 201.84 | 3 | arderi rezidențiale, trafic și calm atmosferic. |

Statistica depășirilor valorii limită pentru media zilnică la indicatorul PM10 gravimetric în anul 2017 la stația automată de monitorizare a calității aerului BZ-2 din municipiul Rîmnicu Sărat, este prezentată în tabelul următor:

| Nume staţie | An | Luna | Zi din lună | Valoare concentraţie (media zilnică µg/mc) | Contor (nr total de depăşiri pe staţie de la începutul anului) | Cauzele depăşirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZ-1 | 2017 | DECEMBRIE | 23 | 76,12 | 1 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |

Fiecare depăşire a valorilor limită a fost anunţată la Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Buzău, la Primăria municipiului Buzău și la Primăria municipiului Râmnicu Sărat. Lunar, a fost informată și INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BUZĂU despre problemele existente în cadrul județului cu privire la calitatea aerului înconjurător.

Informarea publicului se realizeză pe site-ul APM Buzău unde sunt postate zilnic buletine de informare și lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

Indicele general descrie starea globală a calității aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei stații și se definește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

4.2  EVOLUŢIA NIVELULUI  INDICATORILOR DE CALITATE A AERULUI ÎNCONJURĂTOR DETERMINAŢI  LA STAŢIA BZ-1 și BZ-2 ÎN ANUL  2017

Graficele privind evoluţia nivelului  indicatorilor de calitate a aerului înconjurător determinaţi la staţia BZ-1 și BZ-2 în anul  2017 sunt redate mai jos.

STATIA BZ1_BENZEN (µg/m3)_VALORI ORARE_ 2017

STATIA BZ1_CO_BENZEN(mg/m3)_VALORI ORARE_2017

STATIA BZ1_CO(mg/m3)_MAXIMA ZILNICA A MEDIILOR PE 8 ORE_2017,

VL= 10mg/m3

STATIA BZ1_CO(mg/m3)_VALORI ORARE_2017

STATIA BZ1_NO_NO2_NOx (µg/m3)_VALORI ORARE_ 2017, VL NO2=200µg/m3

STATIA BZ1_NO_PM10grv (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2017

STATIA BZ1_NO2_O3 (µg/m3)_VALORI ORARE_ 2017

STATIA BZ1_NO2 (µg/m3)_VALORI ORARE_ 2017, VL=200µg/m3

STATIA BZ1_O3(µg/m3)_MAXIMA ZILNICA A MEDIILOR PE 8 ORE_2017,

Val. Tinta=120µg/m3

STATIA BZ1_O3_TEMP_RAD SOLARĂ, 01.01.2017-31.12.2017_DATE VALIDATE

STATIA BZ1_O3 (µg/m3)_VALORI ORARE_ 2017

BZ1_PM2,5grv(µg/m3)_DATE VALIDATE ZILNICE_ 2017

STATIA BZ1_PM10aut (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2017

BZ1_PM10grv_PM10aut_PM2,5grv (µg/m3)_DATE VALIDATE ZILNICE_2017

STATIA BZ1_PM10grv (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2017

STATIA BZ1_SO2 (µg/m3)_VALORI ORARE_2017, VL=350µg/m3

STATIA BZ1_SO2 (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2017, VL=125µg/m3

STATIA BZ2_BENZEN (µg/m3)_VALORI ORARE_2017

STATIA BZ2_CO_BENZEN(mg/m3)_VALORI ORARE_2017

STATIA BZ2_CO(mg/m3)_MAXIMA ZILNICA A MEDIILOR PE 8 ORE_2017,

VL= 10mg/m3

STATIA BZ2_CO(mg/m3)_VALORI ORARE_2017

STATIA BZ2_NO_NO2_NOx (µg/m3)_VALORI ORARE_2017, VL NO2=200µg/m3

STATIA BZ2_NO_PM10grv (µg/m3)_2017, VL NO2=200µg/m3

STATIA BZ2_NO2 (µg/m3)_VALORI ORARE_2017, VL=200µg/m3

STATIA BZ2_PM10aut (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2017

BZ2_PM10grv_PM10aut (µg/m3)_DATE VALIDATE ZILNICE_2017

STATIA BZ2_PM10grv (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2017

STATIA BZ2_SO2 (µg/m3)_VALORI ORARE_2017, VL=350µg/m3

STATIA BZ2_SO2 (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2017, VL=125µg/m3

5. ALTE DATE CARE AU LEGĂTURĂ CU CALITATEA AERULUI PENTRU ANUL 2017

MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI DIN PRECIPITAŢII

În anul 2017 în cadrul judeţului Buzău s-au prelevat probe de precipitaţii în 4 puncte, după cum urmează:

- PM CERNĂTEŞTI;

- PM  MĂGURA;

- PM SEDIU APM BUZĂU;

- STAŢIA METEO RM.SĂRAT.

Principalii indicatori analizaţi la apa din precipitaţii au fost: pH, conductivitate, TDS.

# Analiza cantitativă comparativă a numărului de probe din precipitaţii în anul 2017, faţă de perioada 2013-2016, este prezentată în tabelul următor:

| Nr. | PUNCT DE RECOLTARE | Nr. ANALIZE/ 2013 | Nr. ANALIZE/ 2014 | Nr. ANALIZE/ 2015 | Nr. ANALIZE/ 2016 | Nr. ANALIZE/ 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM SEDIU APM BUZĂU | 156 | 360 | 312 | 180 | 93 |
| 2 | STAŢIA METEO RM SĂRAT | 256 | 276 | 256 | 142 | 153 |
| 3 | PM MĂGURA | 300 | 308 | 352 | 162 | 54 |
| 4 | PM CERNĂTEŞTI | 256 | 368 | 240 | 101 | 78 |
|  | TOTAL | 968 | 1312 | 1160 | 585 | 378 |

Caracterizând precipitaţiile analizate în cursul anului 2017, după valoarea pH-ului, a rezultat că probele analizate au fost „neutre”, la fel ca în perioada 2013 - 2016, unele probe prezentând caracter uşor acid, uşor alcalin sau alcalin.

Conţinutul ionic al probelor analizate în anul 2017, nu a înregistrat variaţii semnificative faţă de conţinutul ionic al probelor analizate în perioada 2013 - 2016.

MONITORIZARE CALITATE  AER - măsurări manuale  - DIN PUNCT DE VEDERE AL INDICATORULUI- PULBERI ÎN SUSPENSIE DIN AER,  FRACŢIA PM10

În anul 2017, a continuat monitorizarea calităţii aerului, în mod discontinuu, pentru indicatorul pulberi în suspensie PM10, cu ajutorul unui prelevator manual de mic volum, tip SVEN LECKEL, în municipiul Râmnicu Sărat, amplasat la sediul primăriei municipiului.

# Analiza cantitativă a numărului de probe privind PULBERILE ÎN SUSPENSIE PM10 în anul 2017 în municipiul Rm. Sărat, comparativ cu perioada 2012 - 2015, este prezentată în tabelul următor.

PULBERI ÎN SUSPENSIE FRACŢIA PM10

| Nr. | ZONA | PUNCT DE PRELEVARE | Nr. PROBE/ 2013 | Nr. PROBE/ 2014 | Nr. PROBE/ 2015 | Nr. PROBE/ 2016 | Nr. PROBE/ 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RM.SĂRAT | PRIMĂRIA RM.SĂRAT | 234 | 203 | 219 | 209 | 219 |

În anul 2017, s-a realizat monitorizarea calității aerului înconjurător într-un punct în municipiului Râmnicu Sărat ( la sediul primăriei, numai în zilele lucrătoarei) măsurări indicative, rezultând un număr de 219 determinări, pentru indicatorul pulberi în suspensie PM10.  S-au înregistrat 11 depășiri ale valorii limită pentru media zilnică, conform Legii 104/2011. Cauzele probabile ale acestor depășiri sunt emisiile rezultate de la arderile pentru încălzire și traficul rutier intens, favorizate și de condițiile meteo nefavorabile dispersiei (calm atmosferic). Menționăm că au fost transmise informări cu privire la aceste depășiri către GNM-CJ Buzău și Primăria Municipiului Râmnicu Sărat.

Statistica depăşirilor înregistrate în municipiul Râmnicu Sărat în anul 2017, pentru indicatorul PM10, este prezentată în tabelul următor:

| Punct de monitorizare | An | Luna | Zi din lună | Valoare concentraţie (media zilnică µg/mc) | Contor (nr. total de depăşiri) | Cauzele depăşirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2017 | IANUARIE | 03 | 74,33 | 1 | Condiții meteo (calm atmosferic), trafic și arderi rezidențiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2017 | IANUARIE | 20 | 106,96 | 2 | Condiții meteo (calm atmosferic), trafic și arderi rezidențiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2017 | FEBRUARIE | 03 | 99,71 | 3 | Condiții meteo (calm atmosferic), trafic și arderi rezidențiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2017 | FEBRUARIE | 14 | 72,52 | 4 | Condiții meteo (calm atmosferic), trafic și arderi rezidențiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2017 | FEBRUARIE | 15 | 59,82 | 5 | Condiții meteo (calm atmosferic), trafic și arderi rezidențiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2017 | FEBRUARIE | 16 | 65,26 | 6 | Condiții meteo (calm atmosferic), trafic și arderi rezidențiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2017 | FEBRUARIE | 17 | 87,04 | 7 | Condiții meteo (calm atmosferic), trafic și arderi rezidențiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2017 | FEBRUARIE | 23 | 67,35 | 8 | Condiții meteo (calm atmosferic), trafic și arderi rezidențiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2017 | FEBRUARIE | 27 | 68,73 | 9 | Condiții meteo (calm atmosferic), trafic și arderi rezidențiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2017 | MARTIE | 06 | 80,37 | 10 | Condiții meteo (calm atmosferic), trafic și arderi rezidențiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2017 | MARTIE | 09 | 65,26 | 11 | Condiții meteo (calm atmosferic), trafic și arderi rezidențiale. |

Aceste depăşiri sunt cauzate de emisiile în aer rezultate de la arderile pentru încălzirea rezidenţială, de traficul rutier şi de condiţiile meteorologice nefavorabile dispersiei (calm atmosferic).

MONITORIZARE PULBERI SEDIMENTABILE DIN AER

În anul 2017, s-a monitorizat calitatea aerului din punct de vedere al indicatorului pulberi sedimentabile, în următoarele localităţi şi puncte din judeţul Buzău:

- în municipiul Buzău – la sediul A.P.M Buzău, Supermarketul XXL,  SC Tricostar SA Buzău, Fabrica de Pulberi Buzău (SC HOEGANAES INTERNAŢIONAL SA Buzău), locuinţă particulară (cartier Poştă ), strada Stăvilar, SC URSUS SA Buzău, Staţia Meteo Buzău,  SC Zahărul SA Buzău, SC Ductil SA Buzău;

- în municipiul Rm. Sărat: la sediul ADP Rm Sărat, SC Fermit SA Rm. Sărat, Staţia de Epurare Rm. Sărat, Staţia Meteo Rm.Sărat.

- în oraşul Pătârlagele – în zona centrală;

- în Nehoiu –în  zona centrală;

- în localitatea Berca – în zona centrală.

# Analiza cantitativă comparativă a numărului de probe privind indicatorul - PULBERI SEDIMENTABILE, în anul 2016 faţă de perioada 2012 - 2015, este prezentată în tabelul următor:

| Nr. | LOCALITATEA | PUNCT DE RECOLTARE | Nr. PROBE/ 2013 | Nr. PROBE/ 2014 | Nr. PROBE/ 2015 | Nr. PROBE/ 2016 | Nr. PROBE/ 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUZĂU | SEDIU APM | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | BUZĂU | XXL | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | BUZĂU | TRICOSTAR | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | BUZĂU | PULBERI | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | BUZĂU | PÂRVU | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | BUZĂU | STĂVILAR | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | BUZĂU | URSUS | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | BUZĂU | STAŢIA METEO | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | BUZĂU | ZAHĂR | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | BUZĂU | DUCTIL | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | PĂTÂRLAGELE | PĂTÂRLAGELE | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | NEHOIU | NEHOIU | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | BERCA | BERCA | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15 | RM SĂRAT | ADM. DOM. PUBLIC | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 16 | RM SĂRAT | SC FERMIT SA | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 17 | RM SĂRAT | STAŢIA DE EPURARE | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18 | RM.SĂRAT | STAŢIA METEO | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | TOTAL |  | 185 | 204 | 204 | 204 | 204 |

Atât în cursul anului 2017, cât şi în perioada 2013-2016, pentru indicatorul pulberi sedimentabile nu s-au înregistrat depăşiri a valorii limită [17g/m2/lună], conform STAS 12574/1987 “ Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate.”

6. Planuri și programe pentru gestionarea calității aerului în cadrul județului Buzău

Programul de gestionare a calităţii aerului pentru PM10 în zona Buzău şi zona Rm. Sărat, a fost aprobat de Consiliul Judeţean Buzău prin Hotărârea nr. 76/25.06.2010. Raportul final de evaluare a stadiului realizării măsurilor prevăzute în program, a fost realizat de către APM BUZĂU la data de 30.03.2015 și a fost transmis spre aprobare Consiliului Judeţean Buzău, care l-a aprobat prin Hotârârea nr 98/29.04.2015, conform prevederilor legislative în vigoare. Toate documentele legate de acest program sunt postate pe pagina WEB a instituției.

Conform noii evaluări a calității aerului pentru județul Buzău și Ordinului MMAP nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa 2 la Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, rezultă că în zona județului Buzău nu mai există arii în care s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită conform prevederilor legii mai sus menționată. Conform ordinului mai sus menționat și a HG 257/2015 privind aprobarea metodologiei de elaborarea a planurilor de calitatea a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului,  în cadrul județului Buzău, Consiliul Județean Buzău are obligația întocmirii planului de menținere a calității aerului iar APM Buzău are obligația întocmirii planurilor de acțiune pe termen scurt după caz și a avizării planului de menținere a calității aerului. Conform Hotărârii de guvern mai sus menționată, APM Buzău, a întocmit protocoalele necesare aplicării planurilor de acțiune pe termen scurt, a întocmit drafturile pentru aceste planuri și a colaborat cu Consiliul Județean Buzău în vederea demarării procedurii de întocmire a planului de menținere a calității aerului pentru zona județului Buzău. La începutul lunii IUNIE 2016, Consiliul Județean Buzău a iniţiat procedura de elaborare a Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Buzău, informarea privind această acţiune fiind postată pe site-ul APM Buzău. În luna iulie 2016, APM Buzău a înfiinţat,  prin Decizia nr. 33 din 11.07.2016, Grupul de lucru pentru verificarea şi avizarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Buzău, conform HG 257/2015. În luna decembrie 2016, APM Buzău a primit de la ANPM toate datele solicitate de către Consiliul Judeţean Buzău, necesare elaborării Planului de menținere a calității aerului în județul Buzău. APM Buzău a transmis aceste date către CJ Buzău prin adresa nr. 12527/07.12.2016. În urma auditului în luna ianuarie 2017, de către Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Buzău, care a constatat că nu a fost întocmit Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău, deși termenul de finalizare a acestuia a fost 09.04.2016 ( conform prevederilor HG 257/2015 ), APM Buzău a transmis adresa nr. 3582/17.03.2017 către CJ Buzău și GNM - Comisariatul Județean Buzau, prin care se solicită autorității responsabile pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Buzău, să urgenteze finalizarea planului si să îl transmită spre avizare la APM Buzău. Prin adresa nr.4662 transmisă de CJ Buzău în data de 28.03.2017 și înregistrată la APM Buzău cu nr.4032/28.03.2017, referitoare la supunerea consultării publice a propunerii de Plan de menținere a calității aerului pentru județul Buzău, autoritatea publică competentă pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Buzău informează APM Buzău în vederea postării pe site-ul propriu asupra inițierii procedurii de Informare, consultare și participarea publicului privind Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău, în conformitate cu secțiune a 4-a din Hotărârea nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calitații aerului. Propunerea de Plan de menținere a calității aerului pentru județul Buzău,  a fost supus dezbaterii publice .

# Urmează ca această propunere de Plan să continue procedura pentru adoptare conform prevederilor legale în vigoare. Menționăm că există o întârziere în în cadrul procedurii de adoptare a acestuia. Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău a fost pus la dispoziția membrilor Grupului de lucru constituit la nivelul APM Buzău. Planul a fost analizat în ședința de lucru din data de 15.06.2017, ce a avut loc la sediul APM Buzău. În urma verificării și avizării acestui Plan în ședința de lucru ce a avut loc la sediul APM Buzău în data de 15.06.2017, s-a întocmit Referatul de avizare nr.7053/15.06.2017. Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău însoțit de Referatul de avizare nr.7053/15.06.2017 a fost transmis spre verificare și avizare la ANPM/DIRECȚIA GENERALĂ MONITORIZARE-CECA. În urma analizării și verificării Planului de către  ANPM/Direcția Generală Monitorizare – CECA s-a constatat că, în vederea avizării acesta necesită câteva completări.CECA a transmis Planul către APM Buzău, însoțit de observațiile formulate în vederea completării datelor și adresa de înaintare nr.2/2014/VT/05.07.2017. APM Buzău a returnat Planul însoțit de observațiile formulate de către ANPM și adresa de înaintare nr.7978/06.07.2017, către CJ Buzău, autoritatea publică competentă care la elaborat, pentru modificare. După realizarea completărilor de către CJ Buzău se reia procedura de avizare la nivelul APM Buzău.

CJ Buzău a transmis în data de 22.09.2017, către APM Buzău spre avizare propunerea de Plan de menținere a calității aerului pentru județul Buzau, completat conform observațiilor formulate de către ANPM/ Direcția Generală Monitorizare – CECA. APM Buzău urmează să analizeze acest plan și să îl avizeze, dacă sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare sau să îl trimită la CJ Buzău spre modificare, dacă acest lucru este necesar.  În urma analizării Planului de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în cadrul ședinței ce a avut loc la sediul APM Buzău în data de 05.10.2017, s-a constatat că, în vederea avizării acesta necesită câteva completări.

Astfel, planul însoțit de adresa nr. 11703/09.10.2017, care conține observațiile formulate de APM Buzău a fost pus la dispoziția CJ Buzău pentru realizarea completărilor. După realizarea completărilor CJ Buzău va retransmite Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău la APM Buzău pentru avizare.

În cursul lunii noiembrie CJ Buzău a transmis către APM Buzău spre avizare propunerea de Plan de menținere a calității aerului pentru județul Buzau, completat conform observațiilor formulate de către APM Buzău. În urma analizării Planului de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în cadrul ședinței ce a avut loc la sediul APM Buzău în data de 28.11.2017 s-a constatat că, în vederea avizării, acesta necesită câteva completări. Astfel, Planul însoțit de adresa nr. 13655/29.11.2017, care conține observațiile formulate de APM Buzău a fost pus la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru realizarea completărilor. După realizarea completărilor Consiliul Județean Buzău va retransmite Planul de menținere a calității aerului la APM Buzău pentru avizare. În cursul lunii decembrie 2017 CJ Buzău a transmis către APM Buzău spre avizare propunerea de Plan de menținere a calității aerului pentru județul Buzău, completat conform observațiilor formulate de către APM Buzău. Planul a fost analizat în ședința de lucru din data de 19.12.2017, ce a avut loc la sediul APM Buzău. În urma verificării și avizării acestui Plan în ședința de lucru ce a avut loc la sediul APM Buzău în data de 19.12.2017 s-a întocmit Referatul de avizare nr.14233/19.12.2017. Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău însoțit de Referatul de avizare nr.14233/19.12.2017 a fost transmis spre verificare și avizare la ANPM/DIRECȚIA GENERALĂ MONITORIZARE-CECA.

7. CONCLUZII PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN JUDEŢUL Buzău în anul 2016

7.1 Concluzii privind datele înregistrate la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-1

Concluziile privind evoluția calităţii aerului în perioada 2011-2016, la staţia BZ-1, sunt prezentate mai jos.

Pentru indicatorul SO2

| Anul | Captură date (%) | Valoarea minimă înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea medie înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea maximă înregistrată anual (µg/mc) | Nr. depășiri | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 90,0 | 0,0 | 3,7 | 28,1 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2012 | 92.5 | 0,7 | 4,9 | 28,2 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2013 | 86,3 | 1,4 | 4,9 | 31,0 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2014 | 92,0 | 1,0 | 4,1 | 22,8 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2015 | 74,2 | 1,3 | 4,32N | 22,6 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2016 | 62,3 | 2,34 | 6,56N | 26,62 | Nu s-au înregistrat depăşiri | Toate analizoarele - 01.01. - 04.01 - oprite, pompa colectare defecta; 30.03 - 31.03-oprite (intervenție OIS); 30.03 - 31.05-analizoare in probe, schimbat soft statie; Începând din data de 17.06.2016, până în 20.07.2016, ora 14, sistemul de climatizare al staţiei BZ1 este defect, staţia fiind închisă. În zilele 14 și 15 decembrie 2016, datele validate sunt lipsă din cauza intervenției OIS. Analizor SO2- din 20.07.2016, ora 14, până în 28.07.2016- in probe, schimbat soft statie. Din data de 03.08.2016, ora 7, până în data de 04.08.2016, ora 7, analizorul a fost dereglat. |

LEGENDĂ: N-captură de date anuală mai mică ca 75%

- valorile medii orare ale concentraţiei SO2, în aerul înconjurător s-au situat mult sub valoarea limită (350 μg/mc),  valorile înregistrate fiind  de ordinul zecilor;

- valorile medii zilnice s-au situat mult sub valoarea limită (125 μg/mc), valorile  măsurate fiind de ordinul zecilor;

- nu a existat, în această perioadă,  pericolul depăşirii pragului de alertă de 500 μg/mc.

Pentru indicatorul NO2

| Anul | Captură date (%) | Valoarea minimă înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea medie înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea maximă înregistrată anual (µg/mc) | Nr. depășiri | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 25,7 | 2,0 | 29,0N | 180,0 | Nu s-au înregistrat depăşiri | Analizor defect, lipsă fonduri pentru reparații în timp util. |
| 2012 | 87,9 | 0,5 | 24,0 | 182,0 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2013 | 15,2 | 1,0 | 27,0N | 137,0 | Nu s-au înregistrat depăşiri | Analizor defect, lipsă fonduri pentru reparații în timp util. |
| 2014 | 0 | - | - | - | - | Analizor defect TOT TIMPUL ANULUI, lipsă fonduri pentru reparații în timp util. |
| 2015 | 58,5 | 0 | 26N | 304 | 3 depăşiri | Cauzele celor trei depășiri le-au reprezentat emisiile din arderile rezidențiale și traficul rutier. |
| 2016 | 59,1 | -1,4 | 29,7N | 211,2 | 1 depășire | Toate analizoarele - 01.01. - 04.01 - oprite, pompa colectare defecta; 30.03 - 31.03-oprite (intervenție OIS); 30.03 - 31.05-analizoare in probe, schimbat soft statie; Începând din data de 17.06.2016, până în 20.07.2016, ora 14, sistemul de climatizare al staţiei BZ1 este defect, staţia fiind închisă. În zilele 14 și 15 decembrie 2016, datele validate sunt lipsă din cauza intervenției OIS. Analizor NOx -din 20.07.2016, ora 14, până în 28.07.2016- in probe, schimbat soft statie. Din data de 03.08.2016, ora 7, până în data de 04.08.2016, ora 7, analizorul a fost dereglat. În perioada 02.09.2016-07.09.2016, ora 19-SPAN-ul de referință depășit; din 02.12.2016, ora 8, până în data de 03.12.2016, ora 5-date invalidate din cauza SPAN-ului depășit. |

LEGENDĂ: N-captură de date anuală mai mică ca 75%

-  Chiar dacă captura de date pentru acest indicator în anul 2016 a fost necorespunzătoare (< 75%)  se remarcă faptul că s-a înregistrat o depășire a valorii limită orare la acest indicator. În rest valorile medii anuale s-au situat la același nivel ca și în perioda 2011-2015.

Pentru indicatorul CO

| Anul | Captură date (%) | Valoarea minimă înregistrată anual (mg/mc) | Valoarea medie înregistrată anual (mg/mc) | Valoarea maximă înregistrată anual (mg/mc) | Nr. depășiri | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 64,8 | 0,00 | 0,40N | 4,80 | Nu s-au înregistrat depăşiri | Analizor defect, lipsă fonduri pentru reparații în timp util. |
| 2012 | 94,7 | 0,01 | 0,23 | 4,85 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2013 | 89,4 | 0,01 | 0,25 | 4,58 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2014 | 27,0 | 0,00 | 0,30N | 2,40 | Nu s-au înregistrat depăşiri | . Analizor defect, lipsă fonduri pentru reparații în timp util. |
| 2015 | 57,1 | 0,03 | 0,22N | 2,35 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2016 | 65,2 | 0,01 | 0,49N | 4,44 | Nu s-au înregistrat depăşiri | Toate analizoarele - 01.01. - 04.01 - oprite, pompa colectare defecta; 30.03 - 31.03-oprite (intervenție OIS); 30.03 - 31.05-analizoare in probe, schimbat soft statie; Începând din data de 17.06.2016, până în 20.07.2016, ora 14, sistemul de climatizare al staţiei BZ1 este defect, staţia fiind închisă. În zilele 14 și 15 decembrie 2016, datele validate sunt lipsă din cauza intervenției OIS. Analizor CO - din 20.07.2016, ora 14, până în 28.07.2016- in probe, schimbat soft statie. Din data de 03.08.2016, ora 7, până în data de 04.08.2016, ora 7, analizorul a fost dereglat. Analizor defect în perioada 03.09.2016, ora 14-09.09.2016, ora 14. |

LEGENDĂ: N-captură de date anuală mai mică ca 75%

-  valorile concentraţiilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore s-au situat în perioda 2011-2016 la același nivel, iar valorile maxime înregistrate (în perioada de iarnă, când sunt în funcţiune sistemele de încălzire şi când condiţiile climatice nu sunt favorabile dispersiei) s-au situat în anul 2016 la circa 40% din valoare limită (de 10 mg/mc).

Pentru indicatorul O3

| Anul | Captură date (%) | Valoarea minimă înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea medie înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea maximă înregistrată anual (µg/mc) | Nr. depășiri | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 43,5 | 1,0 | 33,0N | 107,0 | Nu s-au înregistrat depăşiri | Analizor defect, lipsă fonduri pentru reparații în timp util. |
| 2012 | 93,0 | 1,0 | 40,0 | 134,0 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2013 | 85,7 | 0,0 | 25,0 | 69,0 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2014 | 63,0 | 1,0 | 21,0N | 64,0 | Nu s-au înregistrat depăşiri | Analizor defect, lipsă fonduri pentru reparații în timp util. |
| 2015 | 56,8 | 10,2 | 50N | 117,5 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2016 | 60,8 | 3,5 | 44,7N | 136,7 | 1 depășire | Toate analizoarele - 01.01. - 04.01 - oprite, pompa colectare defecta; 30.03 - 31.03-oprite (intervenție OIS); 30.03 - 31.05-analizoare in probe, schimbat soft statie; Începând din data de 17.06.2016, până în 20.07.2016, ora 14, sistemul de climatizare al staţiei BZ1 este defect, staţia fiind închisă. În zilele 14 și 15 decembrie 2016, datele validate sunt lipsă din cauza intervenției OIS. Analizor O3- din 20.07.2016, ora 14, până în 03.08.2016- in probe, schimbat soft statie. |

LEGENDĂ: N-captură de date anuală mai mică ca 75%

- valorile maxime ale mediilor pe 8 ore ale nivelului concentraţiei de ozon în aerul înconjurător s-au situat în perioada 2011-2015 sub valoarea ţintă; în anul 2016 s-a înregistrat o depășire a valorii limită a maximei mediilor pe 8 ore, cauzată, în principal de fenomenul de inversiune termică.

- în perioada 2011-2016 nu a existat pericolul depăşirii pragului de informare (180 μg/mc);

- în perioada 2011-2016 nu a existat pericolul depăşirii pragului de alertă (240 μg/mc).

Pentru indicatorul benzen

| Anul | Captură date (%) | Valoarea minimă înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea medie înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea maximă înregistrată anual (µg/mc) | Nr. depășiri | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 88,4 | 0,3 | 3,2 | 40,4 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2012 | 94,7 | 0,4 | 2,8 | 19,7 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2013 | 90,7 | 0,1 | 2,5 | 19,7 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2014 | 4,2 | 0,5 | 4,7N | 9,8 | Nu s-au înregistrat depăşiri | Analizor defect, lipsă fonduri pentru reparații în timp util. |
| 2015 | 2,8 | 1,3 | 4,2N | 19 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - |
| 2016 | 63,6 | 0,6 | 3,5N | 30,3 | Nu s-au înregistrat depăşiri | Toate analizoarele - 01.01. - 04.01 - oprite, pompa colectare defecta; 30.03 - 31.03-oprite (intervenție OIS); 30.03 - 31.05-analizoare in probe, schimbat soft statie; Începând din data de 17.06.2016, până în 20.07.2016, ora 14, sistemul de climatizare al staţiei BZ1 este defect, staţia fiind închisă. În zilele 14 și 15 decembrie 2016, datele validate sunt lipsă din cauza intervenției OIS. Analizor BTEX- din 20.07.2016, ora 14, până în 03.08.2016- in probe, schimbat soft statie. |

LEGENDĂ: N-captură de date anuală mai mică ca 75%

- valoarea medie anuală a concentraţiei benzenului, în aerul înconjurător, s-a situat în perioada 2011-2013 la circa 50% din valoarea limită (5 μg/mc), iar perioda 2014-2015 captura de date a fost foarte mică pentru a trage o concluzie. În anul 2016, deși captura de date a fost insuficientă, valoarea medie anuală s-a situat la circa 70% din valoarea limită anuală.

Pentru indicatorul PM10

| Anul | Captură date (%) | Valoarea minimă înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea medie înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea maximă înregistrată anual (µg/mc) | Nr. depășiri | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 22,1 | 5,0 | 40,0N | 91,0 | 22 | S-a completat dotarea stației cu încă un prelevator pentru PM10, în luna septembrie 2011. Captură de date anuală insuficientă. |
| 2012 | 86,3 | 2,0 | 32,0 | 144,0 | 34 | Cauze ale depășirilor:conditii meteo nefavorabile dispersiei (calm atmosferic), emisii din traficul auto si arderile rezidentiale. |
| 2013 | 87,9 | 1,0 | 25,0 | 152,0 | 20 | Cauze ale depășirilor:conditii meteo nefavorabile dispersiei (calm atmosferic), emisii din traficul auto si arderile rezidentiale. |
| 2014 | 99,7 | 2,0 | 22,0 | 131,0 | 11 | Cauze ale depășirilor:conditii meteo nefavorabile dispersiei (calm atmosferic), emisii din traficul auto si arderile rezidentiale. |
| 2015 | 13,1 | 2 | 24,0N | 77 | 5 | Cauze ale depășirilor:conditii meteo nefavorabile dispersiei (calm atmosferic), emisii din traficul auto si arderile rezidentiale. |
| 2016 | 54,3 | 0 | 19N | 49 | 0 | Prelevator PM10 grv - 1.01.2016 - 11.05.2016- oprit - defect; Din data de 17.06.2016, până în 20.07.2016, sistemul de climatizare a fost defect, staţia BZ1 fiind închisă. |

LEGENDĂ: N-captură de date anuală mai mică ca 75%

- valorile medii zilnice ale nivelului concentraţiei PM10 în aerul înconjurător, înregistrate la stația BZ-1, municipiul Buzău pe  perioada 2011-2014, au depăşit uneori valoarea limită pentru media zilnică (50 (g/mc),  fără a persista perioade mari de timp și fără a depăși cele 35 de depășiri prevăzute de Legea 104/2011. Începând cu anul 2012 numărul acestor depășiri este în continuă scădere și ca urmare realizării în proporție mare a măsurilor prevăzute în programul întocmit pe perioada 2010-2014 pentru reducerea nivelului concentrației PM10 în aerul înconjurător din zona Buzău. Pentru anul 2015 nu se poate trage o cioncluzie , captura de date fiind foarte mică la acest indicator;

- valorile medii anuale ale nivelului concentrației PM10, în aerul înconjurător, înregistrate la stația BZ-1, în municipiul Buzău pe perioada 2012-2014, s-au situat sub valoarea limită pentru media anuală (40 (g/mc) conform Legii 104/2011. Pentru anul 2015 nu se poate trage o concluzie , captura de date fiind foarte mică;

- în anul 2016, valorile medii zilnice ale nivelului concentraţiei PM10 în aerul înconjurător, înregistrate la stația BZ-1, municipiul Buzău nu au depăşit valoarea limită pentru media zilnică (50 (g/mc).

Pentru indicatorul PM2,5

| Anul | Captură date (%) | Valoarea minimă înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea medie înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea maximă înregistrată anual (µg/mc) | Nr. depășiri | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 58,9 | 3,0 | 30,0N | 119,0 | Nu s-a înregistrat depăşire a valorii limită+marja | Analizor defect, lipsă fonduri pentru reparații în timp util. |
| 2012 | 78,1 | 1,0 | 28,0 | 220,0 | Nu s-a înregistrat depăşire a valorii limită+marja | - |
| 2013 | 71,7 | 1,0 | 21,0N | 144,0 | Nu s-a înregistrat depăşire a valorii limită+marja | Analizor defect, lipsă fonduri pentru reparații în timp util. |
| 2014 | 0 | - | - | - | - | Prelevator defect TOT TIMPUL ANULUI, lipsă fonduri pentru reparații în timp util. |
| 2015 | 0 | - | - | - | - | Prelevator defect TOT TIMPUL ANULUI, lipsă fonduri pentru reparații în timp util. |
| 2016 | 53,8 | 0 | 12N | 43 | Nu s-a înregistrat deășirea valorii limită anuale | Prelevator PM2,5 grv - 1.01.2016 - 31.03.2016- oprit - defect; Din data de 17.06.2016, până în 20.07.2016, sistemul de climatizare a fost defect, staţia BZ1 fiind închisă. Începând cu 01.11.2016, până în data de 14.12.2016, pompa defectă (debitul de prelevare este mai mare decât cel standard). |

LEGENDĂ: N-captură de date anuală mai mică ca 75%

- cu excepția anului 2012 când captura de date a fost bună, în restul perioadei 2011-2016 captura de date pentru acest indicator a fost necorespunzătoare și nu se poate trage o concluzie privind evoluția nivelului concentrației PM2,5 în aerul înconjurător pentru zona Buzău.

Stația BZ-2 din municipiul Râmnicu Sărat, deși a fost pusă în funțiune la finele anului 2015, în anul 2016  a furnizat date valide, dar insuficiente, doar pentru indicatorul NOx, stația necesitând atât lucrări de revizii cât și lucrări de reparații, care au fost programate de către autoritatea centrală pentru protecția mediului ( Ministerul Mediului) să fie executate în anul 2017.

7.2 Concluzii privind celelalte date legate de calitatea aerului înconjurător înregistrate pe teritoriul judeţului Buzău în anul 2016

În anul 2016, analizând rezultatele determinărilor realizate în cadrul judeţului Buzău, pentru calitatea precipitaţiilor şi pulberilor sedimentabile nu se constată probleme deosebite. Din punct de vedere al acidităţii, probele din precipitaţii au fost „neutre”, iar din punctul de vedere al conţinutului ionic al probelor din precipitaţii analizate, nu s-au înregistrat variaţii semnificative faţă de probele analizate în perioada 2012-2015.

În urma analizării probelor pentru caracterizarea pulberilor sedimentabile în cadrul judeţului Buzău, în anul 2016 a rezultat că  nu s-au înregistrat depăşiri a concentraţiei maxime admise de [17g/m2/lună], conform STAS 12574/1987 “ Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate”.

În tabelul de mai jos  sunt prezentate sintetic rezultatele determinărilor privind nivelul concentrației PM10, în aerul atmosferic din municipiul Râmnicu Sărat în perioada 2010-2016:

| Anul | Captură date (%) | Valoarea minimă înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea medie înregistrată anual (µg/mc) | Valoarea maximă înregistrată anual (µg/mc) | Nr. depășiri | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 69,9 | 9,1 | 43,1N | 163,2 | 32 | Determinări indicative. |
| 2011 | 72,9 | 9,0 | 47,3N | 186,7 | 59 | Determinări indicative. |
| 2012 | 48,1 | 3,6 | 34,9N | 143,2 | 19 | Determinări indicative. |
| 2013 | 64,1 | 7,3 | 33,8N | 159,5 | 22 | Determinări indicative. |
| 2014 | 55,6 | 3,6 | 33,9N | 123,3 | 24 | Determinări indicative. |
| 2015 | 60 | 1,8 | 32,1N | 123,3 | 27 | Determinări indicative. |
| 2016 | 58% | 1,8 | 27 | 133,5 | 16 | Determinări indicative |

LEGENDĂ: N-captură de date anuală mai mică ca 75%

Având în vedere că și  în anul 2016 s-au înregistrat depăşiri la indicatorul  Dioxid de azot (NO2) și Ozon (O3), redăm mai jos informaţii utile despre acești poluanti.

Oxizii de azot-NOx (NO şi NO2) 

1.Caracteristici generale
Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conţin azot şi oxigen în cantităţi variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros.

Principalii oxizi de azot sunt:
- monoxidul de azot (NO) care este un gaz incolor şi inodor;
- dioxidul de azot (NO2) care este un gaz de culoare brun-roşcat cu un miros puternic, înecăcios.
Dioxidul de azot în combinaţie cu particule din aer poate forma un strat brun-roşcat.
În prezenţa luminii solare, oxizii de azot pot reactiona şi cu hidrocarburile formand oxidanţi fotochimici. 
Oxizii de azot sunt responsabili pentru ploile acide care afectează atat suprafaţa terestră cât şi ecosistemul acvatic.

Surse antropice:
Oxizii de azot se formează în procesul de combustie atunci cand combustibilii sunt arşi la temperaturi înalte, dar cel mai adesea ei sunt rezultatul traficului rutier, activitaţilor industriale, producerii energiei electrice. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calitaţii apei, efectului de sera, reducerea vizibilităţii în zonele urbane . 

Efecte asupra sanatatii populatiei 
Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atat pentru oameni cât şi pentru animale (gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decat cel al monoxidului de azot). Expunerea la concentraţii ridicate poate fi fatală, iar la concentraţii reduse afectează tesutul pulmonar.
Populatia expusă la acest tip de poluanţi poate avea dificultaţi respiratorii, iritaţii ale cailor respiratorii, disfuncţii ale plamânilor. Expunerea pe termen lung la o concentraţie redusă poate distruge tesuturile pulmonare ducând la emfizem pulmonar.
Persoanele cele mai afectate de expunerea la acest poluant sunt copiii.

Efecte asupra plantelor şi animalelor
Expunerea la acest poluant produce vătămarea serioasă a vegetaţiei prin albirea sau moartea tesuturilor plantelor, reducerea ritmului de crestere a acestora.
Expunerea la oxizii de azot poate provoca boli pulmonare animalelor, care seamănă cu emfizemul pulmonal, iar expunerea la dioxidul de azot poate reduce imunitatea animalelor provocând boli precum pneumonia şi gripa.

Alte efecte
Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează acumularea nitraţilor la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.
De asemenea, poate provoca deteriorarea tesăturilor şi decolorarea vopselurilor, degradarea metalelor

Ozonul (O3)

Ozonul este un oxidant puternic, iar ozonul troposferic poate avea efecte adverse asupra sănătăţii umane şi a ecosistemelor. Este o problemă în special în timpul lunilor de vară.

Concentraţiile mari de ozon la nivelul solului afectează în mod negativ sistemul respirator uman şi există dovezi că expunerea pe termen lung accelerează declinul funcţiei pulmonare cu vârsta şi poate afecta dezvoltarea funcţiei pulmonare. Unele persoane sunt mai vulnerabile la concentraţii mari decât altele, cu efectele cele mai grave, în general, la copii, astmatici şi persoanele în vârstă.

Concentraţiile mari în mediul înconjurător sunt dăunătoare culturilor şi pădurilor, reducerea randamentelor, cauzând pagube frunzelor şi reducând rezistenţa la boli.

Întocmit,

Şef Serviciu Monitorizare şi Laboratoare

ing. Ioan HĂISAN