PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 04.11.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AGRISOL ACTIV SRL cu sediul în sat Țintești, comuna Țintești, zona Fermă, nr. 290, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 9072 din 20.06.2019,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 29.10.2019, că proiectul ,, Înființare fabrică de nutrețuri pentru prepararea de hrană a animalelor” propus a fi amplasat în Țintești, comuna Țintești, nr. cad. 20176,  judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10, lit. e);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune înființarea unei fabrici de nutrețuri pentru prepararea de hrană a animalelor

Investiția constă în construirea a trei corpuri de clădire cu anexe și utilități:

- fabrica de nutrețuri, spațiu generator de aburi și buncăr subteran descărcare cereale, ce va fi structurată funcțional din spații tehnologice pe parter și patru etaje în care vor fi amplasate  utilaje și  silozuri pentru prepararea și ambalarea nutrețurilor; suprafața construită = 459,5 mp;

- depozit produse finite ce va cuprinde un spațiu unicameral de tip hală metalică; suprafata construită = 261 mp;

- corp administrativ; suprafața construită = 197,6 mp; corpul administrativ va cuprinde: birou șef unitate, birou maiștri, laborator, camera primire probe, camera supraveghere video, spațiu depozitare, grup sanitar birouri, hol zonă birouri, sală de mese, birou cântar, vestiare cu grupuri sanitare pe sexe, hol zonă vestiare.

Suprafața: 5466 m2 – teren intravilan având categoria de folosință curți construcții.

Regim juridic :  proprietate privată  persoană  juridică.

Caracteristicile principale ale construcției:

| CORP CLADIRE | FABRICA | DEPOZIT | CORP PERSONAL PRODUCTIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni in plan (m) : | 12,60 x 38,625 | 11,825 x 22,075 | 8,97 x 22,02 |
| Deschideri (m) : | 1 x 2,675 3 x 3,20 3 x 2,80 | 1 x 11,50 | 2 x 4,35 |
| Travei (m) : | 4 x 2,80 3 x 5,05 2 x 2,425 1 x 4,00 | 5 x 4,35 | 5 x 4,35 |
| Aria construită (m²) : | 459,5 | 261 | 197,6 |
| Aria desfăşurată (m²) : | 1312,9 | 261 | 197,6 |
| Aria utila (m²) : | 1242,3 | 256,9 | 185 |
| Numărul de niveluri : | 5 – P + 4E | 1 – P | 1 – P |
| Inălţimea totala (m) : | 22,075 | 6,83 | 4,02 |
| Inălţimea la streasina (m) : | 21,44 | 6,24 | 3,57 |
| Volumul construit (m³) : | 9.998 | 1.706 | 750 |
| AC TOTALA | 918,1 |
| AD TOTALA | 1771,5 |
| AU TOTALA | 1684,2 |
| VOLUM TOTAL | 12.454 |

Spatii verzi amenajate : 2100 m2

Platforme , alei carosabile  betonate : 2295  m2

Pavimente pietonale 153 m2

Pe laturile de NV si SV vor fi  amenajate  accesurile auto și pietonale în incintă.

Se vor  executa împrejmuiri ale terenului cu gard opac  și parțial transparent (riflat )  la stradă.

Se vor executa branșamente la utilitățile existente (alimentare cu energie electrică)  sau propuse ( alimentarea cu apă din sursă proprie, colectarea apelor uzate în capacități de stocare, alimentare cu combustibil - GPL);

Capacitatea maximă de producție a liniei de fabricație este de 10 tone pe oră,  8 ore pe zi , rezultând o productie de 20400 to/an.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

| Nr. poz. | Denumire utilaje | Specificatii | UM | Cantitate | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. UNITATE DE PRIMIRE MATERIE PRIMĂ |  |
|  | cântar | 60 to |  | 1 | 60 to |
| 1 | transportul hidraulic | 60 to |  | 1 | 60 to |
| 2 | buncăr | 15 m3 |  | 1 |  |
| 3 | transportor | 87 m3/oră |  | 1 |  |
| 4 | lift | 90 m3/oră |  | 1 |  |
| 5 | separator | 50 TPH |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |
| 6 | transportor | 87 m3/oră ora |  | 1 |  |
| 7...8 | transportor | 87 m3/oră ora |  | 2 |  |
| 9...17 | dispozitive pneumatice | 200 |  | 9 |  |
| 18...22 | valve pneumatice | 200 |  | 6 |  |
| DS1...DS15 | siloz de dozare | 60 m3 |  | 15 | 60 m3 x15 = 900 m3 |
| 23...37 | dispozitive manuale | 200 |  | 15 | 10 TPH |
| 38...52 | vibrator | 20 TPH |  | 2 |  |
| 39...51 | transportatoare de dozare | 20 TPH |  | 15 |  |
| 53...54 | buncăr aditivi și conveior | 5 TPH |  | 2 |  |
| 55 | cântar de dozare | 1 to/șarjă |  | 1 | 1 to/șarjă |
| 56 | dispozitive pneumatice | L |  | 1 |  |
| 57 | buncăr | 3 m3 |  | 1 | 3 m3 |
| 58 | transportor | 40 m3/oră ora |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |
|  | 3. GRUP DE MĂCINARE |
| 59 | lift | 45 m3/oră ora |  | 1 |
| 60 | buncăr | 3 m3 |  | 1 |
| 61 | alimentator | Hammermill |  | 1 |
| 62 | moară cu ciocane | 20 TPH |  | 1 |
| 63...64 | filtru jet si ventilator | automatic |  | 1 |
| 66,67,68,69 | unitate premix | oțel inoxidabil |  | 1 |
| 70,71,72 | buncăr | 3 m3 |  | 1 |
| 72 | dispozitive pneumatice | special |  | 1 |
| 73 | mixer | 1 to/sarja |  | 1 |
| 74 | buncăr | 3 m3 |  | 1 |
| 75 | transportor | 45 m3/oră ora |  | 1 |
| 76 | lift | 45 m3/oră ora |  | 1 |
| 122 | buncăr primire ulei | 1 m3 |  | 1 |
| 123 | pompa de ulei și conducte | complet |  | 1 |
| 124 | rezervor principal de ulei | 20 m3 |  | 1 |
| 125 | rezervor de ulei vegetal zilnic | 2 to |  | 1 |
| 126 | buncar cantar ulei | 100 KG |  | 1 |
| 127 | pompa si conducte | complet |  | 1 |
|  | 5. GRUP ADĂUGARE MELASA |
| 76 | lift | 45 m3/oră ora |  | 1 |
| 77 | buncăr | 3 m3 |  | 1 |
| 78 | transportor de trecere | 45 m3/oră ora |  | 1 |
| 79 | supapă pneumatică | 250 MM |  | 1 |
| 80 | mașină adăugare melasă | 45 m3/oră ora |  | 1 |
| 81 | transportor | 45 m3/oră ora |  | 1 |
| 82-83-84 | unitate zilnică de melasă | complet |  | 1 |
| 128-129 130 | unitatea principală de melasă | complet |  | 1 |
| 82-83 | dispozitive pneumatice | 250 |  | 2 |
| Nr. poz. | Denumire utilaje | Specificatii | UM | Cantitate |
| PS1 | cuva de peleti | 6 m3 |  | 1 |  |
| 110 | dispozitive pneumatice | 200 |  | 1 |  |
| 111-112 113 | moară de pelete | 10 TPH |  | 1 | 10 TPH |
| 114 | zăvor pneumatic |  |  | 1 |  |
| 115 | răcitor | 10 TPH |  | 1 | 10 TPH |
| 116-117 | ventilator și ciclon | complet |  | 1 | 22000 m3/s |
| 119 | transportor | 45 m3/oră |  | 1 |  |
| 120 | lift | 45 m3/oră |  | 1 |  |
| 121 | ciur | 45 m3/oră |  | 1 |  |
| 84 | transportor | 45 m3/oră |  | 1 |  |
|  | boiler | complet |  | 1 |  |
|  | accesorii pentru boilere | complet |  | 1 |  |
|  | armaturi peleti | complet |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |
| 84-85 | transportor | 45 m3/oră |  | 2 |  |
| 86-87 | dispozitive pneumatice | 200 |  | 2 |  |
| 88-89-90 | valve pneumatice | 200 |  | 3 |  |
|  | STRUCTURA DE OTEL PENTRU UTILAJE |  |  | 35000 kg | FNC |
| YS1..YS8 | silozuri de alimentare | 35 m3 |  | 8 | 16 m3/ ADET= m3M3 |
| 91...98 | dispozitive pneumatice | 200 |  | 8 |  |
| 99 | buncar | 2 m3 |  | 1 |  |
| 100 | maruntitor | 10 TPH |  | 1 |  |
| 101 | buncar | 1 m3 |  | 1 |  |
| 102 | transportor | 45 m3/ ora |  | 1 |  |
| 103 | buncar | 1 m3 |  | 1 |  |
| 104 | cantar de ambalare | electronic |  | 1 | 6 saci/min |
| 105 | masina de cusut |  |  | 1 |  |
| 106 | banda transportoare |  |  | 1 |  |
| 107 | supapa pneumatica | 200 |  | 1 |  |
| 108 | transportor | 200 |  | 1 |  |
| 109 | furtun flexibil | 0250 mm |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |
| Nr. poz. | Denumire utilaje | Specificatii | UM | Cantitate | Capacitate |
|  | 8. INSTALATII ELECTRICE / ELECTRONICE / AUTOMATIZARE |  |
|  | automatizare instalatii | complet |  | 1 |
|  | automatizare peleti | complet |  | 1 |
|  | cabluri si tavi | complet |  | 1 |
|  | Transformatoare si echipamente | 800KVA |  |  |
|  | senzori de nivel | complet |  | 55 |
| 131 | 9. COMPRESOR SI AER COMPRIMAT |  |  | 1 |
|  | AER COMPRIMAT SI CONDUCTE | complet |  |  | 3 m3/s |

CAZAN DE ABUR , cu următoarele caracteristici:

- utilizează combustibil GPL.

- Capacitatea cazanului este de 400.000 Kcal/oră.

- va produce pe oră 600 kg de abur cu o presiune de 600 atmosfere.

- va funcționa 6 ore pe zi.

- Consum: 37 kg GPL/h.

- prevăzut cu coș de evacuare gaze de ardere: H=8 m, diametru = 420 mm.

Uscător cu arzător, cu următoarele caracteristici:

- utilizează combustibil GPL.

- va funcționa 6 ore pe zi.

- Consum: 100 kg GPL/h.

- prevăzut cu coș de evacuare gaze de ardere: H=15 m, diametru = 680 mm.

Rezervor GPL, cu capacitatea de 5000 mc.

RĂCITOR GRANULE: Răcitorul utilizat pentru granule, răcește 10 tone de furaj/oră scăzându-i temperatura de la 55-60 de grade la temperatura mediului extern. Pentru aceasta cu ajutorul ventilatorului și conductelor va sufla în răcitor aer din mediul extern existent; dimensiuni: 2,4 m x 2,4 m x 3 m.

Fabrica de nutrețuri cu spațiu generator de aburi și buncăr subteran descărcare cereale

Toate închiderile perimetrale precum și acoperisul se vor executa din panouri tristrat termoizolatoare ce vor raspunde criteriilor de performanță la foc și celor de izolare termică. Planșeele se vor executa din beton armat și profile otel. Pardoseala parterului se va executa din beton armat.

Perimetral vor fi practicate ferestre din profile de aluminiu cu rupere termică și geam termopan pentru iluminat, ventilare și desfumare. La parter vor fi practicate uși de acces către diferitele spații funcționale ale construcției.

Planșeele la fabrică vor fi realizate din beton armat.

Scara se va executa din profile metalice .

Depozit  pentru produse finite

Închiderile perimetrale precum și acoperișul se vor executa din panouri tristrat termoizolatoare ce vor răspunde criteriilor de performanță la foc și celor de izolare termică. Pardoseala se va executa din beton armat.

Pe fațadele lungi vor  fi practicate ferestre din profile de aluminiu cu rupere termică și geam termopan pentru iluminat , ventilare și desfumare. Pe două fațade vor fi montate  uși secționale 3,00 x 4,00 m prevăzute cu uși pietonale încorporate ce permit andocarea camioanelor sau accesul  motostivuitoarelor  precum și a personalului în interior .

Corpul administrativ

Construcția va fi de tip hală metalică compartimentată cu pereți din gips carton pe schelet special din profile de oțel zincat.

Închiderile perimetrale precum și acoperișul se vor executa din panouri tristrat termoizolatoare ce vor răspunde criteriilor de performanță la foc și celor de izolare termică. Pardoseala se va executa din beton armat cu strat de uzură  gresie ceramică.

Tâmplăria se va executa din profile aluminiu cu rupere de punte termică și geam termopan.

Tavanul suspendat va fi executat din gips carton și termoizolat cu vată minerală bazaltică .

De asemenea pe platforma va fi amplasat un magazin pentru vânzarea produselor finite, de tip container prefabricat ce va fi amplasat la poarta principală de acces a fabricii .

Structura de rezistență

Fundațiile sunt izolate din beton armat, solidarizate cu o grindă perimetrală de legătură;

Structură de rezistență va fi alcătuită din cadre profile oțel  cu pane din profile subțiri de oțel laminat la cald .

La capetele cadrelor longitudinale se vor realiza  portale de rigidizare în plan vertical iar panele vor fi contravântuite în plan orizontal, longitudinal și transversal, în cadrul panourilor de capăt ;

Acoperișurile de tip  șarpantă  metalică se vor realiza  pe grinzi și pane din profile de oțel laminat la cald.

Instalații

Clădirile vor fi prevăzute cu instalații pentru asigurarea funcționării specifice: energie electrică, apa potabila și tehnologică, canalizare .

-  alimentare cu energie  electrică – distribuția se va face de la punctul de transformare cu tablou electric general amplasat în incintă .

-  alimentarea cu apa potabila, în scop igienico-sanitar și tehnologică – se va executa pentru toate punctele de consum cu țevi de polipropilenă și racorduri speciale de polipropilenă și alamă cu branșament la puțul forat propus din incintă; forajul propus va fi un foraj de  mică adâncime, având următoarele caracteristici tehnice prognozate:  Hpropus= 50 m, Q estimat= 3-4 l/s, Nhs = 4-5 m şi Nhd = 6 - 8 m; forajul va fi echipat cu o electropompă submersibilă și va avea o înmagazinare a apei pentru consumatori și rezerva intagibilă de stingere a incendiilor într-un rezervor cu V=170 mc.

-  canalizarea pentru colectarea apelor uzate menajere va fi realizată din conducte PVC-KG, Dn=200 mm ce vor dirija aceste ape către un bazin etanș vidanjabil cu capcitatea de V= 10 m3;

-   încălzirea spațiilor după caz se va face cu corpuri statice, agentul termic fiind apa caldă cu temperaturi 70/90 ºC preparată în centrala termică alimentată cu energie electrică; Ventilația va fi asigurată natural, toate spațiile avand ferestre către exteriorul construcției. Pentru răcirea și condiționarea aerului se vor monta  sisteme de aer condiționat de tip‘’ split ‘’.

Mașini și utilaje:

- 2 autocamioane,

- 2 încărcătoare frontale,

- motostivuitoare.

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele operațiuni:

- Recepția cantitativă și calitativă a materiilor prime;

- Condiționarea materiilor prime;

- Depozitarea materiilor prime;

- Dozarea ingredientelor;

- Măcinarea;

- Omogenizarea;

- Granularea pentru anumite categorii;

- Ambalarea;

- Depozitarea produsului finit;

- Livrarea produsului finit.

Schema fluxului tehnologic ce se va desfășura pe amplasament:

Principalele materii prime și auxiliare folosite, energia și combustibilii utilizați:

- porumb;

- orz;

- melasă (produs secundar al fabricii de zahăr);

- grâu (spărtură, furajer);

- tărâțe (grâu, orez, etc.);

- turte de floarea soarelui (produs secundar din care s-a stors uleiul);

- carbonat de calciu

- premix vitamine

- sare

| Denumire material /substanță | Cantitate anuală estimată | Furnizor |
| --- | --- | --- |
| Reactivi laborator | 80 kg | Furnizori autorizați |
| Apă | 1.28 mii mc | Foraj propriu |
| Energie electrică | 150000 kw | Electrica Buzău |
| Produse pentru DDD Dezinfectanți Raticide Dezinsectanți | 20 l 20 kg 250 l | Producători autorizați |

combustibili utilizaţi :

-	motorină : cca. 500,0 l/lună ( 6000 l/an), alimentată direct din staţiile de distribuţie carburanţi;

-	GPL : 24660 kg/lună ( 295920 l/an), stocat în rezervor GPL ;

Valoarea investiției: 1.574.879,00 Euro

Perioada de execuție a proiectului : 24 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil, tehnologic și menajer ( uz sanitar), va fi asigurată din surse autorizate; apa utilizată în perioada de desfășurare a activității pentru consumul potabil, tehnologic și menajer ( uz sanitar), va fi asigurată din sursa proprie propusă - foraj de mică adâncime;  agregatele minerale, asfaltul și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane/asfalt autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile generate în faza de organizare de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de şantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect şi preluate în vederea valorificării –eliminării de operatori autorizaţi sau vor fi transportate de operatori autorizaţi în locurile precizate prin autorizaţia de construire; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile tehnologice și cele menajere generate în faza de desfăşurare a activităţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în containere metalice/recipienți metalici/plastic sau vrac în spații special amenajate şi preluate în vederea valorificării/eliminării de operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în locația organizării de șantier și evacuate prin vidanjare și transport în stații de epurare autorizate; apele menajere generate în timpul desfășurării activității vor fi colectate în bazinul etanș vidanjabil propus și evacuate prin vidanjare și transport în stații de epurare autorizate; emisiile de pulberi de la descărcarea, condiționarea și măcinarea cerealelor sunt reţinute prin intermediul sistemelor de depoluare ( ciclon pentru descărcarea cerealelor, elemente filtrante cu suprafața de 11 m2 pentru condiționarea cerealelor și elemente filtrante ( filtru sac) cu suprafața de 2 m2 cu sistem automat de autocurățare și senzor pentru colmatarea filtrului) cu care sunt dotate buncărul de descărcare,  instalația de condiționare și morile; emisiile de gaze de ardere generate din arderea GPL -ului în cazanul de abur și uscătorul de cereale sunt evacuate în atmosferă prin intermediul unor coșuri de evacuare și dispersie cu următoarele dimensiuni H1=8 m și Ø2=0,42 m și H2=15 m și Ø2=0,68 m; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare executarea lucrărilor de construcţie într-un interval orar precizat, inclusiv solicitarea și obținerea avizului DSP Buzău în vederea realizării investiției și desfășurării activității,  conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: depozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament în spații/capacități de stocare special amenajate propuse, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului și desfășurarea activității realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind reținerea pulberilor de la procesul tehnologic de descărcare a cerealelor în buncărul de descărcare, de curăţire al cerealelor în instalația de condiționare și de măcinare cu ajutorul morilor, cu ajutorul sistemelor de depoluare , privind evacuarea și dispersia emisiilor de gaze de ardere cu ajutorul coșurilor corect dimensionate, privind utilizarea unor mijloace de transport și manipulat ( încărcat/descărcat), a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană; solicitarea și obținerea avizului DSP Buzău în vederea realizării investiției, conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  teren neproductiv;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se în intravilanul intravilanul satului Țintești, într-o zonă unități agricole; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere exprimat de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița și în ședința CAT;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în intravilanul satului Țintești, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort zonei rezidenţiale și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Țintești) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se în intravilanul intravilanul satului Țintești, într-o zonă unități agricole;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, fiind necesar obținerea din partea AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița a unui act de reglementare pentru execuție - aviz de gospodărire a apelor și respectarea prevederilor acestuia;

b) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

c) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 55% în anul 2019, respectiv de minim 70% începând cu anul 2020.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurării activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

- indicatorii apelor uzate menajere colectate în bazinul etanș vidanjabil și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

- se vor respecta regulamentele de întreţinere şi exploatare a reţelelor de canalizare interne astfel încât eventualele neetanşeităţi apărute pe parcursul exploatării să fie depistate şi remediate rapid înainte de apariţia unei poluări accidentale a solului şi apei subterane;

- emisiile  rezultate în urma arderii GPL se vor înscrie în următoarele valori limită admise:

VLE pulberi totale 5 mg /Nmc

VLE CO 100 mg /Nmc

VLE SOx 35mg /Nmc

VLE NOx350 mg /Nmc

alţi poluanţi se admit conform valorilor din Ord. MAPPM nr. 462/1993.

Mărime de referinţă:  valorile limită  se raportează  la un conţinut  în oxigen  al efluenţilor  gazoşi de 3% vol.

- emisiile  rezultate în urma arderii combustibililor lichizi se vor înscrie în valorile limită admise conform valorilor din Ord. MAPPM nr. 462/1993.

- emisiile sub formă de pulberi totale de la sistemele de depoluare a morii cu ciocane, buncărului de descărcare  și instalaţiei de condiţionare nu trebuie să depăşească 50 mg/m3 la o dimensiune a diametrului mediu al particulelor ( dp)  5 nm, pentru un debit masic Q> 0,5 kg/h;

- după realizarea proiectului, monitorizarea emisiilor în aer, se va face în timpul realizării probelor tehnologice și după obținerea autorizației de mediu cu frecvența  prevăzută de autorizația de mediu.

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

ing. Elena BADII

Întocmit,

ing. Titel  PENEŞ

# Având în