PROIECT DE   DECIZIE A  ETAPEI DE ÎNCADRARE

AFISAT IN DATA DE 07.05.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de  SC  TRANZIT  RALEA  COMPANY  SRL,cu sediul în sat Alexandru  Odobescu,nr.286,comuna Buda,județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr.  3168/26.02.2019,

în baza Legii nr.  292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

A.P.M.Buzău  decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 07.05.2019, că proiectul  :”   exploatarea agregatelor minerale  din perimetrul  aval Podgoria,curs de apa-râul Râmnicu Sărat,în vederea decolmatării  albiei  minore”, propus a fi amplasat în albia minoră a râului Râmnicu Sărat,extravilanul satului Podgoria,comuna Podgoria,județul Buzău

nu se supune evaluării impactului asupra mediului , nu se supune evaluării adecvate si nu se supune impactului asupra corpurilor de apă

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea  neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018   privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,  Anexa 2, pct.10, lit.f;

- proiectul  se încadrează în prevederile art. 48 şi art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

- din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea listei de control s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza ,să fie semnificativ;

- în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

- pentru proiect au fost emise următoarele acte de reglementare: aviz de gospodarire a apelor nr.86/10.04.2019,emis de A.N.Apele Romane-Administratia Bazinala de Apa Siret,

justificarea în raport cu criteriile din anexa 3 la Legea nr.  292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului :

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prin exploatarea controlata a agregatelor minerale din albia minora a râului Râmnicu Sărat se urmareste marirea capacitatii de transport a acesteia si protejarea malurilor concave expuse fenomenului de eroziune.

Exploatarea agregatelor minerale in acest perimetru va asigura atragerea curentului principal al apei spre centrul albiei si protejarea de eroziune a celor 2 maluri   in situatia in care  vor fi respectate adancimea impusa si metoda de exploatare cadru .

-Lucrarile de excavare pot fi asimilate cu lucrari de decolmatare a albiei minore si de reprofilare a traseului acesteia, in acest mod lucrarile incadrandu-se in prevederile Legii 112 de modificare si completare a Legii apelor nr. 107/1996, art. 33, al 2 “dreptul de exploatare al agregatelor minerale din albiile raurilor sau malurilor cursurilor de apa, cuvetelor lacurilor, baltilor prin expoloatari organizate se acorda de autoritatea de gospodarirea apelor numai in zonele ce necesita decolmatarea, reprofilarea albiei si regularizarea scurgerii”.

-Perimetrul de exploatare Podgoria este situat pe teritoriul comunei  Podgoria( extravilan), in  albia minoră a râului Ramnicu Sarat, inspre malul stang, in partea de N- NW a  municipiului Ramnicu Sarat.

-Terenul perimetrului aparţine  Administraţiei Naţionale "APELE ROMÂNE"-S.G.A. Vrancea, zona albiei minore.

Coordonatele punctelor de delimitare ale zonei de exploatare pentru anul 2019 sunt:

| Nr. punct | Coordonate STEREO 1970 | Nr. punct | Coordonate STEREO 1970 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 435.161 | 658.551 | 13 | 435.012 | 658.577 |
| 2 | 435.152 | 658.564 | 14 | 434.991 | 658.571 |
| 3 | 435.158 | 658.600 | 15 | 434.966 | 658.563 |
| 4 | 435.142 | 658.600 | 16 | 434.974 | 658.546 |
| 5 | 435.128 | 658.600 | 17 | 434.977 | 658.539 |
| 6 | 435.110 | 658.599 | 18 | 434.994 | 658.519 |
| 7 | 435.097 | 658.599 | 19 | 435.014 | 658.530 |
| 8 | 435.081 | 658.597 | 20 | 435.038 | 658.540 |
| 9 | 435.071 | 658.595 | 21 | 435.065 | 658.550 |
| 10 | 435.066 | 658.593 | 22 | 435.083 | 658.556 |
| 11 | 435.059 | 658.591 | 23 | 435.100 | 658.556 |
| 12 | 435.036 | 658.584 | 24 | 435.125 | 658.655 |
| Suprafata = 8 082 mp = 0,008 kmp |

Volumul de nisip si pietris  extras va fi de 6 490 mc.

Adancimea medie  de exploatare a zacamantului va fi de 0,80 m, cea maxima fiind de 1,70 m( PT1), fara a se depasi cota talvegului raului Ramnicu Sarat.

-Accesul în perimetrul de exploatare se realizează pe  un drum de exploatare pietruit, cca 0,8 km pana, drum care este executat la baza malului drept- utilizat de localnici, amenajat in albia majora si cea minora a raului Ramnicu Sarat.

-Din punct de vedere geografic perimetrul este situat pe cursul mediu al raului Rm. Sarat, la periferia nord – estica a dealurilor subcarpatice vrancene, altitudinea absoluta in zona variaza intre 135-136 mdMN.

Extracţia se va realiza mecanizat, prin excavare cu un excavator  draglina tip Fiat  cu cupa 1,2 mc.

Odata stabilite compozitia granulometrica a zacamantului, adancimea nivelului hidrostatic, adancimea de extractie, marimea pilierilor de siguranta si caracteristicile tehnice ale utilajelor folosite, cunoscandu-se si volumul (mc) de nisip si pietris ce trebuie extras anual se va stabili metoda de exploatare cadru:

Astfel  in cadrul  perimetrului conesionat,  la inceput se va stabili panoul  din care se va extrage.

Dimensiunile  panoului  se vor alege  tinand cont de volumul preconizat a fi extras si adancimea medie de extractie.

Colturile panoului se vor borna.

Apoi tinand cont de sensul de curgere al apei, se va imparti acest panou in 4 sectoare, in functie de cantitatile preconizate  a fi extrase in fiecare trimestru, incepand din aval catre amonte.

Etapa urmatoare consta in impartirea fiecarui sector in fasii longitudinale cu sensul de curgere al apei, care vor fi marcate cu tarusi sau fanioane.

Lungimea acestor fasii  va fi de pana la  100 m, iar latimea de 5 m, in functie de raza de actiune a excavatorului.

Directia de avansare va fi din aval spre amonte si de la firul apei spre malul drept, in acest mod realizandu-se un nou curs al apei cu caracteristici hidraulice corelate cu panta si debitul raului, in aval si amonte de perimetru.

Excavatorul  va inainta prin retragere succesiva dinspre aval spre amonte, deplasandu-se pe mijlocul fasiilor transversale.

Prin retragere succesiva in fasii longitudinale, paralele cu sensul de curgere se va contura viitorul senal realizat in zona centrala prin care vor fi tranzitate debitele mici si medii ale raului Ramnicu Sarat.

Pentru a usura procesul de extractie este recomandabil a se aduna manual intr-o prima etapa bolovanii, care vor fi stransi in gramezi si apoi incarcati in autocamioane si transportati pentru a fi utilizati la diferite lucrari.

Pierderile de transport sunt mici datorita distantei foarte mici de transport si  ca sunt  utilizate pentru transport autocamioane performante.

Lista utilajelor din dotare si capacitatea lor tehnica nominala este urmatoarea:

| Nr. crt. | Denumire si marca utilajelor si instalatiilor | Anul fabricatiei | Starea tehnica(gradul de uzura) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Autobasculante: RABA de 16 t -2 buc Excavator tip FIAT HYTACHI -1 buc Incarcator tip FIAT ALLIS-1 buc | 1990 2005 2007 | Buna, uzura 45 % Buna,uzura 35% Buna, uzura 30% |

- cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

In zona nu sunt   obiective  hidrotehnice care ar  putea fi   afectate prin lucrarile de exploatare  din perimetru .

Lucrarile programate, impreuna cu alte lucrari similare din zona apropiata-perimetrul Dedulesti( inchiriat de catre SC Alkaron SRL)  se incadreaza in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic Ramnicu Sarat.

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa realizării excavaţiilor şi ulterior în perioada exploatării agregatelor minerale nu vor fi utilizate pe amplasament substanţe periculoase sau potenţial periculoase.

Resursele energetice necesare desfăşurării extracţiei agregatelor sunt reprezentate de combustibili pentru alimentarea utilajelor. Acestea vor fi alimentate la staţiile de distribuţie a carburanţilor.

Resursele naturale exploatate de S.C.TRANZIT  RALEA  COMPANY SRL de pe suprafaţa perimetrului de exploatare Topliceni, sunt agregatele minerale(nisip și pietriș).

Zăcămintele au o compoziţie granulometrică caracteristică acumulărilor de nisipuri şi pietrişuri cu bolovăniş (STAS 1273/74)  .

- producţia de deşeuri:

în faza de realizare a proiectului:

În urma desfăşurării activităţii de executie a senalului din perimetrul de exploatare,vor rezulta:

- deşeuri  menajere, provenite de la personalul care exploatează utilajele,colectate in saci PE si transportate la statia de sortare-spalare a societatii situată în vecinătate

- pământ vegetal şi argilă din lucrările de decopertare ale suprafeţelor de exploatare;

Cantităţile rezultate vor fi depozitate separat pe lateralele perimetrului de exploatare fiind ulterior utilizate la impermeabilizarea taluzurilor  senalului– materialele argiloase şi acoperirea acestora cu sol vegetal.

e)  poluarea şi alte efecte negative:

APĂ:

În faza de operare sursele de poluare a apelor de suprafată şi subterane:

- Scurgeri accidentale de produse petroliere sau uleiuri de la utilaje şi autovehicule;

- Întreţinerea necorespunzatoare a utilajelor şi autovehiculelor;

AER:

în perioada de execuţie a proiectului toată activitatea desfăşurată pe amplasamentul lucrării poate avea un impact local asupra calităţii aerului.

Acţiunea poluanţilor atmosferici asupra sănătăţii umane se manifestă atunci când depăşesc un nivel maxim admis şi devin nocive. Nocivitatea acestor poluanţi depinde de concentraţia lor dar şi de durata expunerii.

Astfel se recomandă luarea următoarelor măsuri de protecţie a mediului şi a sănătăţii oamenilor:

-alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport şi a utilajelor să se facă numai in cadrul organizării de şantier;

-zonele de lucru cu agregate naturale se vor uda periodic;

-utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic din punct de vedere tehnic, in ateliere specializate, pentru creşterea performanţelor acestora -utilizarea pe cât posibil a mijloacelor de transport şi a utilajelor de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme de minimizare şi reţinere a poluanţilor.

S.C. Tranzit Ralea company S.R.L. va lua următoarele măsuri pentru a reduce emisiile în atmosferă:

- stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer în sezonul cald  când precipitaţii sunt reduse;

- balastarea drumurilor de exploatare;

- deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h.

Surse de poluare sonoră

Ca urmare a activităţii de extracţie a agregatelor minerale pe suprafaţa amplasamentului vor fi generate zgomote şi vibraţii rezultate din funcţionarea utilajelor de excavare şi transport.  Nu sunt necesare măsuri de protecţie deoarece exploatarea este amplasată la cca 1 000 m faţă de orice zonă locuită astfel încât funcţionarea utilajelor nu va constitui un factor de stres pentru populaţia umană. De asemenea deschiderea largă a reliefului din zonă permite disiparea rapidă a zgomotului fără a se realiza propagarea direcţionată la distanţe mari.

Surse de poluare a solului şi subsolului

Pentru a reduce incidenţa posibilităţii apariţiei poluărilor accidentale personalul care deserveşte utilajele are obligaţia de a urmări buna funcţionare a acestora şi de a înştiinţa superiorii la apariţia defecţiunilor.

S.C. Tranzit Ralea Company SRL va transporta utilajele defecte pentru a fi reparate la ateliere service autorizate.

Pe suprafaţa amplasamentului nu se vor executa schimburi de uleiuri sau ale lichide la utilajele care excavează sau transportă agregate minerale.

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Activităţile ce urmeaza sa se desfasoare conform proiectului nu vor avea un impact semnificativ asupra habitatelor si faunei din zona.

Se va păstră, pe cat posibil, vegetaţia existenta pe părţile laterale ale drumului si personalul ce urmeaza sa implementeze proiectul va fi instruit cu privire la protecţia faunei si a păsărilor sălbatice din zona, din vecinătatea amplasamentului.

Protecţia sănătăţii populatiei, a asezarilor umane şi a altor obiective de interes public

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Aval Podgoria se desfăşoară la distanţă de cca 1 000 m faţă de prima casă astfel încât nu va afecta localităţile din regiune.

De asemenea, se va urmări transportul agregatelor de balastieră pe drumuri care nu tranzitează zonele cu locuinţe.

Obiectivele de interes public care vor fi implicate în implementarea proiectului sunt drumurile de exploatare care vor fi folosite pentru accesul la perimetrul.

Societatea comercială va întreţine prin balastare şi scarificare drumurile de exploatare utilizate.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g)riscurile pentru sănătatea umana (de exemplu din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice)

- proiectul prin măsurile prevăzute nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană;

- Amplasarea proiectului: Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiect trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:

- utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor

Conform prevederilor Certificatului de Urbanism obținut, terenul se află situat in albia minoră a râului Râmnicu Sărat,teren neproductiv,proprietate publică(contract de închiriere nr.253/04.12.2018,încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Siret);

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea) din zonă şi din subteranul acesteia:

- Datorită viiturilor ,albia minoră a râului se va colmata cu aluviuni ,realizându-se astfel,regenerarea resurselor naturale.

c)Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: în situatia producerii de poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, care pot pune în pericol, în mod direct sau indirect factorii de mediu şi/sau sănătatea populaţiei, vor fi comunicate operativ la APM Buzău, acţionandu-se pentru  limitarea  şi   remedierea   poluării  produse.

b)zone costiere şi mediul marin:   nu este cazul.

c) zonele montane şi forestiere:   nu este cazul.

d) rezervaţii şi parcuri naturale: amplasamentul proiectului propus nu se afla în zone cu o astfel de destinaţie;

e) zone clasificate sau protejate de dreptul naţional:  nu este cazul.

f)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite: proiectul nu se implementează în zone identificate cu standard de calitate a mediului depăşite;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei:   nu este cazul.

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: conform Certificatului de  Urbanism, amplasamentele proiectului propus nu se afla în zone cu astfel de destinaţie;

- Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului (de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată) : impactul redus, numai în zona de lucru; redus pe perioada execuţiei proiectului şi funcţionării;

- natura impactului: impact redus asupra solului şi aerului în urma implementării măsurilor prezentate în proiect;

- natura transfrontieră a impactului :  lucrările propuse prin proiect nu se încadrează în activităţile care pot cauza un impact transfrontalier negativ semnificativ asupra mediului şi care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare,

- intensitatea şi complexitatea impactului:

- impact redus, reversibil, prin realizarea măsurilor prezentate în proiect;

- probabilitatea impactului:

- probabilitate redusă, pe perioada de execuţie a proiectului;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:

- pe perioada desfășurării lucrărilor de exploatare impactul va fi local în zona de lucru.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate :

nu este cazul.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: proiectul propune masuri de reducere a impactului potenţial; pe perioada executării lucrărilor este necesară respectarea legislaţiei in construcţii şi a programului de lucru.

Impactul indirect asociat lucrarilor propuse se datoreaza functionarii unor utilaje in zona proiectului si a transportului de material, prin zgomotul si praful eliberat in atmosfera. Deoarece utilajele sunt conform cerintelor legale,  poluatii emisi in aer, inclusiv zgomotul se vor incadra in valorile legale. Pe timp uscat, drumurile de acces catre amplasamente neasfaltate și nepietruite (drumuri de pamant),  vor fi stropite cu apa ori de cate ori este nevoie.

Impactul pe termen scurt

Impactul pe termen scurt poate fi direct si indirect si se va manifesta pe perioada de constructie.

In perioada de functionare proiectul nu produce impact in conditii normale de functionare.

Impactul pe termen scurt se va manifesta in zona lucrarilor propriu-zise.

Impactul pe termen lung

Acest tip de impact poate fi direct sau indirect si se manifesta in faza de operare.

Impactul din faza de constructie, operare si dezafectare

Impactul din faza de constructie - impact direct si indirect.

In faza de operare nu este preconizat a se înregistra vreun impact asupra factorilor de mediu.

Impactul asupra factorilor de mediu si oamenilor in faza de dezafectare va fi redus și pe termen scurt.

Proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea etapei de  evaluare adecvată.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii adecvate,  sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare,

b) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism,cu preponderență a avizului de gospodărire a apelor.

2. Utilajele de excavare se vor retrage  din albia râului  la sfarsitul fiecarei zile de lucru,in vederea evitarii unei situatii neprevazute,ocazionate de cresteri  bruste ale debitului  si implicit pentru prevenirea poluarii apelor cu  cu produs petrolier provenit de la utilajele inundate.

3. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

4.Mentinerea  salubritatii albiei si malurilor pe sectorul de curs de apa pe care este autorizat sa lucreze.Nu se vor face depozite de balast si gropi in albia minora a raului si  pe suprafata pilierilor de siguranta.

5. Se interzice defrişarea vegetaţiei spontane de pe suprafeţele învecinate amplasamentului aprobat pentru toate activităţile specifice legate de excavarea mineralelor, care se vor desfăşura strict în perimetrul aprobat.

6.Se interzice exploatarea agregatelor mai jos de cota existentă a talvegului .

7.Este strict interzis manipularea sau depozitarea deşeurilor, reziduurilor sau substanţelor chimice, inclusiv a produselor petroliere,fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane, aerului sau solului.

8.Pentru protecţia ecosistemelor din zona de implementare a proiectului se vor lua următoarele măsuri:

- se interzice depozitarea necontrolată a tuturor categoriilor de deşeuri;

- respectarea suprafeţei de exploatare aprobată prin proiect;

- respectarea tehnologiei de exploatare ;

9. Pentru protecţia malului stang al raului Ramnicu Sarat, extractia agregatelor minerale  se va realiza  pastrandu-se  un pilier  de siguranta de minim 20 m fata de  acesta.

In pilierul de siguranta nu se va desfasura activitatea de extractie a agregatelor minerale.

10.Pilierul de siguranta al malului stâng se va supraveghea permanent si se vor reface,daca va fi cazul,prin impingerea balastului sau copertei/sterilului rezultat si compactarea acestuia.

11. Racordarea albiei noi create(senalul de recalibrare),la albia naturala a raului Râmnicu Sărat,amonte si aval prin excavarea si prin impingerea materialului excavat in pilierul de protectie .

12. pentru protecţia aşezărilor umane, beneficiarul are obligaţia să asigure:

- funcţionarea la parametrii optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor şi a zgomotului;

- optimizarea traseelor utilajelor şi mijloacelor de transport, astfel încât să se evite blocajele şi accidentele de circulaţie;

- respectarea limitelor de viteză legale şi a capacităţii maxime de transport pe drumurile publice;

- stropirea zilnică a drumurilor de exploatare, pentru diminuarea emisiilor de particule de praf;

- luarea tuturor măsurilor pentru evitarea pierderilor de materiale pe timpul transportului;

- evitarea rutelor de transport ce traversează localităţile prin utilizarea variantelor ocolitoare;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

13.La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate,  şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

14. Deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul perimetrului,vor fi colectate in saci PE,urmand a fi transportate la statia de sortare-spalare a societății situată în vecinătate,de unde vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona, pe baza de contract.

15. Autovehiculele care deservesc activitatea vor fi curatate la iesirea din perimetru pentru a nu murdari drumurile publice.

16.Transportul  agregatelor minerale catre beneficiari si /sau la statia de sortare-spalare, se va  realiza numai pe drumurile existente in zona,in bene cat mai bine inchise,la capacitatea optima a autovehiculului,urmarindu-se reducerea la minim a pierderilor de transport.

17.Având in vedere ca activitatea de transport agregate minerale cu autobasculantele se va realiza si prin   localitati, se vor respecta urmatoarele conditii tehnice :

-Circulatia rutiera se va desfasura cu respectarea restrictiilor de viteza  si tonaj impuse de indicatoarele rutiere aflate pe acest traseu pentru atenuarea vibratiilor  datorate traficului existent pe perioada  realizarii investitiei si pe perioada exploatarii;

-Utilajele de transport  vor fi dotate cu prelate de protectie,contra spulberarii agregatelor minerale  pentru a nu afecta circulaţia rutieră prin angrenarea particulelor de agregate ,de vânturi sau precipitaţii,precum şi pentru a evita distragerea atenţiei şoferilor aflaţi în  tranzit pe drumul naţional;

18. Alimentarea cu apa in scop potabil va fi asigurata prin achizitionarea de apa plata imbuteliata.

19.Deoarece lucrarile de excavare se vor executa numai in albia minora este necesar ca zilnic utilajele de transport si cele de lucru sa fie retrase zilnic pe platforme mai inalte, iar accesul utilajelor si al mijloacelor auto de transport sa se faca pe diguri provizorii de 1 m inaltime, care vor asigura protectie fata de oscilatiile de nivel ale apei.

20.Intretinerea drumului de acces se face prin lucrari de astupare a gropilor aparute, volume mai mari de piatra si balast fiind puse in opera in special toamna si primavara.

21. Masuri pe care le va lua beneficiarul pentru reducerea impactului asupra mediului:

- pe perioadele secetoase se vor umecta caile de acces prin stropire .;

- se vor lua masuri pentru limitarea noxelor si a pierderilor de combustibili ce pot ajunge in apa;

- depozitele de nisip excavat  nu vor fi amplasate nici temporar in albie ;

- deseurile menajere si industriale vor fi depozitate numai in locuri special amenajate;

- sa mentina albia si malurile curate fara depozitarea materialelor de orice fel pe intreg sectorul de raul pe care este autorizat sa lucreze;

- sa   nu spele utilajele in zona de exploatare, alimentarea cu motorina si lubrefianti facandu-se cu pompe speciale din recipienti metalici,

Dupa epuizarea rezervelor se va proceda la dezfectarea punctului de lucru, refacerea ecologica a amplasamentului  avandu-se in vedere urmatoarele :

- asigurarea unui regim stabil de curgere al raului Ramnicu Sarat  ;

- respectarea tuturor prevederilor stipulate in actele de reglementare  ale autoritatilor de mediu.

22.Pentru a preveni poluările accidentale utilajele vor fi menţinute în parametri normali de funcţionare, având inspecţiile şi reviziile tehnice efectuate la zi. Personalul care deserveşte utilajele va avea obligaţia să urmărească şi să raporteze orice scurgere de uleiuri sau/şi combustibil din rezervoare şi mecanismele utilajelor. În cazul înregistrării unor defecţiuni ale utilajelor acestea vor fi transportate la ateliere service autorizate.

23. În conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

22.  Pe toata durata execuţiei şi desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile:

- Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr.195/2005-privind protectia mediului,aprobata

,modificata  si completata prin Legea 265/2006   ;

- Legea apelor nr. 107/1996 si Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor   nr 107/1996;

- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 si NTPA 002/2002),modificata si  completata cu HG  352/2005;

- SR 10009/2017-Acustică-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea nr. 211 /2011-privind regimul deşeurilor;

- Ordinul nr. 95/2005 privind depozitarea deşeurilor;

- Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;

- Legea calitatii aerului,nr.101/2011;

- Hotararea Guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;

- Ordinul MAPPM 756/1997 privind valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in soluri prin punctele de masurare ;

- Legea minelor nr 85/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr 1208/2003, privind aprobarea normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.

85/2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordin ANRM nr. 94 din 30 aprilie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea

permiselor de exploatare,cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul comun nr. 202 din 4 decembrie 2013 -Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ;nr. 2.881 din 3 decembrie 2013-Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice ;nr. 2.348 din 5 decembrie 2013-Ministerul Economiei- pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată şi completată prin Legea nr. 263/2005;

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

biolog Mirela Marin

Întocmit,

consilier superior Dorina Burada