AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI                                                   VIZAT

BUZĂU                                                                           DIRECTOR EXECUTIV

SERVICIUL MONITORIZARE                                                                    APOSTU Ionuţ-Sorin

ŞI  LABORATOARE

RAPORT PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎN JUDEŢUL BUZĂU

PENTRU ANUL 2013

1.INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi  completările ulterioare (legislaţia cadru de organizare a activităţii în domeniul protecţiei mediului), responsabilitatea privind monitorizarea calitaţii aerului înconjurator în România revine autoritaţilor pentru protecţia mediului, în consecinţă, la nivel local această responsabilitate revine AGENŢIEI pentru PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU. Legislaţia specifică în domeniul monitorizării calităţii aerului înconjurător este reprezentată de Legea 104/2011-Legea privind calitatea aerului înconjurător. Prevederile acestei legi referitoare la indicatorii de calitate a aerului înconjurător care trebuie monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt conforme cu cerinţele reglementărilor europene.

În anul 2013, monitorizarea calităţii aerului în judeţul Buzău s-a făcut permanent (continuu)  cu ajutorul unei staţii automate de monitorizare a calitate aerului înconjurător (staţie codificată la nivel naţional cu BZ-1), amplasată în municipiul Buzău (la sediul instituţiei) şi prin măsurători aleatorii (mai puţin stricte din punct de vedere al calităţii datelor) efectuate în principal în cele două municipii şi cele 3 oraşe ale judeţului. Staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-1 face parte din REŢEAUA NAŢIONALĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI (pe scurt R.N.M.C.A) şi efectuează măsurări ale nivelului concentraţiilor în aerul înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului înconjurător, aşa cum este prezentat mai  jos. R.N.M.C.A cuprinde toate dotările existente la nivel naţional care contribuie la monitorizarea calităţii aerului înconjurător. La nivelul judeţului Buzău, din cadrul RNMCA fac parte:

-o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului, (BZ-1 de tip FOND URBAN, de care s-a amintit mai sus) amplasată în municipiul Buzău, strada Democraţiei nr. 11, care este în funcţiune începând cu anul 2008;

-o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului (BZ-2 de tip trafic), amplasată în municipiul Râmnicu Sărat, strada Şoseaua Focşani nr 23 (care nu este pusă în funcţiune din cauza faptului că nu este realizat branşamentul electric, din lipsa fondurilor necesare);

-un panou exterior de informare a publicului amplasat la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU;

-un panou interior de informare a publicului destinat pentru în sediul primăriei municipiului  BUZĂU, care în luna martie a anului 2013 s-a defectat, şi a fost mutat la sediul instituţiei pentru reparaţii, (acesta a rămas defect şi nu s-a repara din cauza lipsei fondurilor necesare);

-un alt panou interior de informare a publicului destinat pentru sediul primăriei municipiului Râmnicu Sărat (acesta se găseşte la sediul instituţiei şi urmează să se pună în funcţiune  odată cu staţia automată de monitorizare a calităţii aerului din municipiul Râmnicu Sărat);

-echipamente de laborator pentru determinarea pulberilor în suspensii PM10 şi PM2,5, în cadrul laboratorului APM BUZĂU;

-un server local şi alte echipamente IT, care se află la sediul instituţiei, pentru stocarea datelor transmise de la staţiile automate şi transmiterea datelor către nivelul naţional şi către panourile de informare a publicului.

În anul 2013, o serie dintre echipamentele puse în funcţiune menţionate mai sus  nu au mai funcţionat pe toată perioada anului, iar din cauza lipsei de fonduri necesare reparării lor, unele au fost reparate cu mare întârziere, iar altele nu au mai fost reparate până la finele anului 2013. Din cauza acestei situaţii nici capturile de date în anul 2013, la unii indicatori, nu au fost corespunzătoare. Situaţia sintetică a acestor defecţiuni este redată în tabelul următor.

| Nr.crt. | Denumire echipament | Perioada cât nu a funcţionat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizor NOx | 05.03.2013- 31.12.2013 |
| 2 | Analizor PM10 | 07.01.2013-22.01.2013 şi 10.06.2013- 18.06.2013 şi 02.12.2013-31.12.2013 |
| 3 | Analizor SO3 | 09.05.2013- 13.05.2013 |
| 3 | Prelevator PM2,5 | 19.07.20013-09.09.2013 şi 29.11.2013- 31.12.2013 |
| 4 | Senzori meteo (direţie vânt, viteză vânt, pluviometru) | 02.12.2013-31.12.2013 |
| 4 | Sistem de climatizare | 22.04.2013-09.05.2013 şi 08.09.2013- 09.09.2013 şi 17.09.2013- 19.09.2013 |
| 5 | Calculator staţie | 10.11.2013- 14.10.2013 şi 12.12.2013- 16.12.2013 |
| 6 | Panou interior de informare public (pentru sediu primărie Buzău) | 01.03.2013-31.12.2013 |
| 7 | Alarmă staţie | 23.08.2010-31.12.2013 |

Staţiile de tip fond urban evaluează  calitatea aerului înconjurător din aşezarea respectivă, raza ariei de reprezentativitate a acesteia fiind de 1-5 km.

Indicatorii de calitate ai aerului înconjurător  care pot fi determinaţi de această staţie sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO,NO2,NOx), monoxidul de carbon (CO), ozonul (O3), compuşii organici volatili-COV (benzen, etil benzen, toluen, orto-Xilen, para-xilen, meta-Xilen) şi pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5). Mai sunt determinaţi în cadrul staţiei şi  parametrii meteo: direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă şi cantitatea de  precipitaţii.

Staţiile de tip trafic evaluează influenţa traficului asupra calitaţii aerului din zona unde este amplasată. Raza ariei de reprezentativitate a acestui tip de staţie este de 10-100 m.
Poluanţii monitorizaţi sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO, NO2, NOx), monoxidul de carbon (CO),  compuşii organici volatili (COV- benzenul, etil benzenul, toluenul, orto-Xilenul, para-xilenul, meta-Xilenul) şi pulberile în suspensie (PM10).

Sistemul de monitorizare automat pentru calitatea aerului înconjurător  permite autorităţilor locale pentru protectia mediului:
- să evalueze, să cunoască şi să informeze în permanenţă publicul, alte autoritaţi şi instituţii interesate despre nivelul calitaţii aerului înconjurător din localitatea respectivă;
- să ia, în timp util, măsuri prompte pentru diminuarea şi/sau eliminarea episoadelor de poluare sau în cazul unor situaţii de urgenţă;
- să prevină poluările accidentale;
- să avertizeze şi să protejeze populaţia în caz de urgenţă.

Datele despre calitatea aerului provenite de la staţii sunt prezentate publicului cu ajutorul panourilor exterioare (amplasate în mod convenţional în zone dens circulate ale oraşelor) şi cu ajutorul panourilor interioare (amplasate în interiorul clădirilor care adăpostesc instituţii publice cu flux de populaţie - prefecturi, consilii judeţene, primării).

Datele privind calitatea aerului provenite din cadrul RNMCA sunt colectate la nivel naţional şi sunt disponibile (pentru ultimele 24 de ore) pe site-ul w.w.w.calitateaer.ro.

Specialiştii de la nivel local stochează datele la nivel local pe care le validează, iar specialiştii de la nivel central stochează datele la nivel central pe care le certifică, înainte de transmitere la UE. Specialiştii din diferite domenii de activitate pot utiliza aceste date, atât pentru întocmirea de studii de specialitate, studii de dispersie, cât şi pentru proiectarea unor obiective care au impact semnificativ asupra calităţii aerului înconjurător.

Mai jos sunt prezentate mai multe hărţi cu delimitarea judeţului Buzău şi cu amplasarea celor două staţii automate în cadrul judeţului.

2. CALITATEA AERULUI - PRAGURI DE ALERTĂ, VALORI LIMITĂ, VALORI ŢINTĂ,

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG, PRAGURI DE INFORMARE

În tabelul următor sunt prezentate pragurile de alertă, valorile limită, valorile ţintă, obiectivele pe termen lung şi pragurile de informare (pentru protecţia sănătăţii umane ), valabile pentru anul 2013, conform Legii 104/2011privind calitatea aerului înconjurător.

| Indicator | Prag alerta | VL | VL+MT | Valori tinta | Obiective termen lung | Prag informare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxid de sulf (SO2) | 500 (g/mc masurat timp de 3ore consecutive | 350 (g/mc (mediată la o oră) a nu se depasi de peste 24 de ori într-un an calendaristic | 350 | - | - | - |
|  |  | 125 (g/mc (mediaăt la 24 ore) A nu se depasi de peste 3 ori într-un an calendaristic | 125 | - | - | - |
| Dioxid de azot (NO2) | 400 (g/mc masurat timp de 3 ore consecutive | 200 (g/mc ( mediată la o oră) a nu se depasi de peste 18 ori într-un an calendaristic | 200 | - | - | - |
|  |  | 40 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | 40 | - | - | - |
| Benzen (C6H6) | - | 5 (g/mc (mediată pe un an calendaristic) | 5 | - | - | - |
| Monoxid de carbion (CO) | - | 10 mg/mc (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore 17-1..16-24) | 10 | - | - | - |
| Plumb (Pb) | - | 0,5 (g/mc (mediată pe un an calendaristic ) în imediata vecinătate a surselor specifice | 0,5 | - | - | - |
| Particole în suspensie (PM 10) | - | 50 (g/mc (mediată la 24 ore- a nu se depasi de peste 35 de ori într-un an calendaristic) | 50 | - | - | - |
|  | - | 40 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | 40 | - | - | - |
| Arsen (As) | - | - | - | 6 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, medit pentru un an calendaristic) | - | - |
| Cadmiu (Cd) | - | - | - | 5 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Nichel (Ni) | - | - | - | 20 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Benzo(a) piren (BaP) | - | - | - | 1 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Ozon (O3) | 240 (g/mc (medie pe o oră)-măsurată sau prognozată 3 ore consecutive | - | - | Începând cu 2010 120 (g/mc _valoarea maxima zilnică a mediilor pe 8 ore (17-1…16-24). a nu se depasi peste 25 de zile dintr-un an calendaristic mediat pe 3 ani)-minim date valabile pe un an | 120 (g/mc _valoarea maxima zilnică a a mediilor pe 8h (17-1…16-24), dintr-un an calendaristic | 180 (g/mc Media pe o oră |
| Particole în suspensie (PM2,5) | - | 25 (g/mc | 27,50 (g/mc | - | - | - |

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, nu dispune de echipamente pentru monitorizarea următorilor indicatori : Plumb (Pb),  Arsen (As), Cadmiu (Cd) ,Nichel (Ni ) şi Benzo(a) piren (BaP).

3.STATISTICA PRIVIND DEPĂŞIRI ALE VALORILOR LIMITĂ ŞI PRAGURILOR DE CALITATE A AERULUI ÎN ANUL 2013 LA STAŢIA BZ-1

# Analiza cantitativă comparativă a numărului de determinări realizate privind calitatea aerului la staţia automată de monitorizare calitate aer BZ-1 în anul 2013 faţă de anii 2011 şi 2012, este prezentată în tabelul următor.

| NR. CRT | INDICATOR determinat | CAPTURĂ DATE 2011 (%) | CAPTURĂ DATE 2012 (%) | CAPTURĂ DATE 2013 (%) | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 90,0 | 92.5 | 86,3 | - |
| 2 | NO2 | 25,7 | 87.9 | 15,2 | - |
| 3 | Benzen | 88,4 | 95.2 | 90,7 | - |
| 4 | CO | 64,8 | 94.7 | 89,4 | - |
| 5 | Pb | - | - | - | Nu s-au realizat măsurări, neexistând aparatura necesară. |
| 6 | PM10 grav. | 22,1 | 86.6 | 87,9 | - |
| 7 | As | - | - | - | Nu s-au realizat măsurări, neexistând aparatura necesară. |
| 8 | Cd | - | - | - | Nu s-au realizat măsurări, neexistând aparatura necesară. |
| 9 | Ni | - | - | - | Nu s-au realizat măsurări, neexistând aparatura necesară. |
| 10 | Benzo(a) piren | - | - | - | Nu s-au realizat măsurări, neexistând aparatura necesară. |
| 11 | O3 | 43,5 | 93,00 | 85,7 | - |
| 12 | PM2.5 grav. | 58,9 | 78.4 | 71,7 | - |

Analiza calitativă a rezultatelor determinărilor privind calitatea aerului aerului la staţia automată de monitorizare calitate aer BZ-1 în anul 2013 faţă de anuii 2011 şi 2012, este prezentată în tabelul următor.

| Indicator | Tip staţie | Valori medii anuale |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| SO2 (μg/mc) | FU | 3,71 | 4,9 | 4,9 |
| NO2 (μg/mc) | FU | 29N | 24 | 27N |
| Benzen (μg/mc) | FU | 3,2 | 2,9 | 2,5 |
| CO (mg/mc) | FU | 0,38N | 0,24 | 0,25 |
| PM10 grv (μg/mc) | FU | 40N | 32 | 25 |
| O3 (μg/mc) | FU | 33N | 40 | 25 |
| PM2,5 grv (μg/mc) | FU | 30N | 28 | 21N |

Legendă: N-captură de date anuală mai mică ca 75%

Statistica privind nivelurile maxime şi minime ale concentraţiilor înregistrate în anul 2013,  în aerul înconjurător pentru SO2, NO2, benzen, CO, PM10, O3, PM2,5 la staţia BZ-1, este redată în tabelul următor.

| Nr. Crt. | Denumire indicator/ unitate de măsură | Valoarea minimă înregistrată | Valoarea medie înregistrată | Valoarea maximă înregistrată | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 (µg/mc) | 1,4 | 4,9 | 31,0 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor orare |
| 2 | NO2 (µg/mc) | 1,0 | 27,0N | 137,0 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor orare |
| 3 | Benzen (µg/mc) | 0,1 | 2,5 | 19,7 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor orare |
| 4 | CO/ (mg/mc) | 0,01 | 0,25 | 4,58 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor orare |
| 5 | PM10 (µg/mc) | 1,0 | 25,0 | 152,0 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor zilnice |
| 6 | O3 (µg/mc) | 0,0 | 25,0 | 69,0 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor orare |
| 7 | PM 2,5 (µg/mc) | 1,0 | 21,0N | 144,0 | Valorile au fost calculate pe baza mediilor zilnice |

Statistica depăşirilor  valorilor limită şi pragurilor de calitate a aerului în anul 2013 la staţia BZ-1 este prezentată în tabelul următor.

| Indi- cator | Depăşiri pentru valorile limită (medii anuale) | Număr depăşiri prag alertă şi informare | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii orare) | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii zilnice) | Număr depăşiri ale valorilor limită (maximelor mediilor pe 8 ore) | Depăşiri pentru valorile ţintă (medii anuale) | Captură date (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | 86,3 |
| NO2 | Nu s-a înregistrat depăşire | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | - | 15,2 |
| Benzen | Nu s-a înregistrat depăşire | - | - | - | - | - | 90,7 |
| CO | - | - | - | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | 89,4 |
| PM10 | Nu s-a înregistrat depăşire | - | - | 20 depăşiri | - | - | 87,9 |
| O3 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | 85,7 |
| PM2,5 | Nu s-a înregistrat depăşire | - | - | - | - | - | 71,7 |

Statistica depăşirilor valorii limită pentru  media zilnică la indicatorul PM10  în anul 2013  la staţia automată de monitorizare a calităţiii aerului BZ-1 din municipiul Buzău, este prezentată în tabelul următor.

| Nume staţie | An | Luna | Zi din lună | Valoare concentraţie (media zilnică µg/mc) | Contor (nr total de depăşiri pe staţie de la începutul anului) | Cauzele depăşirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZ-1 | 2013 | IANUARIE | 1 | 86 | 1 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | IANUARIE | 2 | 152 | 2 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | IANUARIE | 10 | 76 | 3 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | IANUARIE | 12 | 58 | 4 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | IANUARIE | 15 | 55 | 5 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | IANUARIE | 23 | 61 | 6 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | IANUARIE | 28 | 67 | 7 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | IANUARIE | 29 | 77 | 8 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | IANUARIE | 30 | 104 | 9 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | FEBRUARIE | 6 | 74 | 10 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | MARTIE | 1 | 83 | 11 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | MARTIE | 7 | 73 | 12 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | MARTIE | 8 | 87 | 13 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | OCTOMBRIE | 28 | 52 | 14 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | OCTOMBRIE | 30 | 58 | 15 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | NOIEMBRIE | 5 | 55 | 16 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | DECEMBRIE | 20 | 54 | 17 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | DECEMBRIE | 21 | 91 | 18 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | DECEMBRIE | 22 | 56 | 19 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2013 | DECEMBRIE | 25 | 55 | 20 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |

Fiecare depăşire a valorii limită pentru media zilnică la indicatorul PM10 a fost anunţată la Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Buzău şi la primăria municipiului Buzău. Lunar, aceste depăşiri au fost anunţate şi la INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BUZĂU.

Pentru informarea în timp real a populaţiei cu privire la calitatea aerului, inclusiv cu datele privind PM10, s-a menţinut în bună stare de funcţionare pe toată perioada anului 2013 panoul exterior de informare a publicului de la sediul APM Buzău. Tot pentru informarea populaţiei, zilnic,  se postează pe pagina WEB a instituţiei buletinele informări care cuprind, pe lângă concluziile în urma prelucrării datelor rezultate de la staţia BZ-1, şi concluziile privind prelucrarea altor date care au legătură cu calitatea aerului înconjurător la nivelul judeţului Buzău.

4. EVOLUŢIA NIVELULUI  INDICATORILOR DE CALITATE A AERULUI ÎNCONJURĂTOR DETERMINAŢI  LA STAŢIA BZ-1 ÎN ANUL  2013

Graficele privind evoluţia nivelului  indicatorilor de calitate a aerului înconjurător determinaţi la staţia BZ-1 în anul  2013 sunt redate mai jos.

5. ALTE DATE CARE AU LEGĂTURĂ CU CALITATEA AERULUI PENTRU ANUL 2013

MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI DIN PRECIPITAŢII

În anul 2013 în cadrul judeţului Buzău s-au prelevat probe de precipitaţii din 4 puncte, după cum urmează:

-PUNCT HIDROLOGIC CERNĂTEŞTI;

-PUNCT HIDROLOGIC  MĂGURA;

-STAŢIA METEO BUZĂU;

-STAŢIA METEO RM.SĂRAT.

Principalii indicatori analizaţi la apa din precipitaţii au fost: pH, conductivitate, alcalinitate, calciu, magneziu, sulfaţi, azotiţi, azotaţi, amoniu, clor, TDS şi fosfaţi.

# Analiza cantitativă comparativă a numărului de probe din precipitaţii în anul 2013, faţă de anul 2012, este prezentată în tabelul următor:

| Nr. | PUNCT DE RECOLTARE | Nr. ANALIZE/ 2012 | Nr. ANALIZE/ 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STAŢIA METEO BUZĂU | 255 | 156 |
| 2 | STAŢIA METEO RM SĂRAT | 269 | 256 |
| 3 | MĂGURA | 406 | 300 |
| 4 | CERNĂTEŞTI | 369 | 256 |
|  | TOTAL | 1299 | 968 |

Caracterizând precipitaţiile analizate în cursul anului 2013, după valoarea pH-ului, a rezultat că,  probele analizate au fost „ neutre ”, ca şi în anul 2012. Conţinutul ionic al probelor analizate în anul 2013, nu a înregistrat variaţii semnificative faţă de conţinutul ionic al probelor analizate în anul 2012.

MONITORIZARE CALITATE  AER -măsurări manuale -DIN PUNCT DE VEDERE AL INDICATORILOR  PULBERI ÎN SUSPENSIE DIN AER PM10

În anul 2013 monitorizarea calităţii aerului, discontinuu, din punct de vedere al pulberilor în suspensie PM10 s-a făcut cu ajutorul unui echipament manual (neautomat) într-un singur punct din municipiul Râmnicu Sărat, amplasat la sediul primăriei municipiului.

În acest punct,  s-au efectuat în anul 2013 un număr de 234 determinări faţă de 176 determinări efectuate în 2012.

# Analiza cantitativă comparativă a numărului de probe privind PULBERILE ÎN SUSPENSIE PM10 în anul 2013 în municipiul Rm. Sărat faţă de anul 2012, este prezentată în tabelul următor.

PULBERI ÎN SUSPENSIE FRACŢIA PM10

| Nr. | ZONA | PUNCT DE RECOLTARE | Nr. PROBE/ 2012 | Nr. PROBE/ 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RM.SĂRAT | PRIMĂRIA RM.SĂRAT | 176 | 234 |

În cursul anului 2013, din numărul de 234 determinări efectuate pentru pulberi în suspensie fracţiunea PM10, au fost înregistrate 22 depăşiri ale valorii limită pentru valoarea medie zilnică (de 50 µg/m3, conform Legii 104/15.06.2011), faţă de 19 depăşiri înregistrate în anul 2012 ( numărul mai mare de depăşiri în anul 2013 sunt cauzate de  realizarea  mai multor  determinări şi nu din cauza înrăutăţirii  situaţiei cu privire la acest indicator în municipiul Râmnicu Sărat).

Statistica depăşirilor înregistrate în municipiul Râmnicu Sărat, în anul 2013, pentru indicatorul PM10, este prezentată în tabelul următor.

| Punct de monitori zare | An | Luna | Zi din lună | Valoare concentraţie (media zilnică µg/mc) | Contor (nr total de depăşiri pe staţie de la începutul anului) | Cauzele depăşirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | IANUARIE | 9 | 87 | 1 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | IANUARIE | 10 | 157 | 2 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | IANUARIE | 11 | 159 | 3 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | IANUARIE | 12 | 56 | 4 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | IANUARIE | 14 | 78 | 5 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | IANUARIE | 16 | 63 | 6 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | IANUARIE | 17 | 74 | 7 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | IANUARIE | 22 | 74 | 8 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | IANUARIE | 28 | 87 | 9 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | IANUARIE | 29 | 159 | 10 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | IANUARIE | 30 | 105 | 11 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | FEBRUARIE | 18 | 76 | 12 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | MARTIE | 1 | 87 | 13 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | MARTIE | 7 | 58 | 14 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | MARTIE | 8 | 72 | 15 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | APRILIE | 18 | 54 | 16 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | OCTOMBRIE | 28 | 59 | 17 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | NOIEMBRIE | 21 | 51 | 18 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | DECEMBRIE | 4 | 59 | 19 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | DECEMBRIE | 5 | 59 | 20 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | DECEMBRIE | 19 | 76 | 21 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2013 | DECEMBRIE | 30 | 56 | 22 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |

Aceste depăşiri sunt cauzate de emisiile în aer rezultate de la arderile pentru încălzirea rezidenţială, de traficul rutier şi de condiţiile meteorologice nefavorabile dispersiei (calm atmosferic).

MONITORIZARE PULBERI SEDIMENTABILE DIN AER

În anul 2013, s-a monitorizat calitatea aerului din punct de vedere al pulberilor sedimentabile în următoarele localităţi şi puncte din judeţul Buzău:

- în municipiul Buzău – la sediul A.P.M Buzău, Supermarketul XXL,  SC Tricostar SA Buzău, Fabrica de Pulberi Buzău (SC HOEGANAES INTERNAŢIONAL SA Buzău), locuinţă particulară (cartier Poştă ), strada Stăvilar, SC URSUS SA Buzău, Staţia Meteo Buzău,  SC Zahărul SA Buzău, SC Ductil SA Buzău;

- în municipiul Rm. Sărat: la sediul ADP Rm Sărat, SC Fermit SA Rm. Sărat, Staţia de Epurare Rm. Sărat; Staţia Meteo Rm.Sărat.

- în oraşul Pătârlagele – în zona centrală;

- în Nehoiu –în  zona centrală;

- în localitatea Berca – în zona centrală.

În cursul anului 2013 s-au efectuat 185 determinări, faţă de 196 determinări efectuate în anul 2012. Numărul mai mic de determinări are ca şi cauză lipsa fondurilor  necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestei activităţi.

# Analiza cantitativă comparativă a numărului de probe privind PULBERILE SEDIMENTABILE în anul 2013 faţă de anul 2012, este prezentată în tabelul următor.

| Nr. | LOCALITATEA | PUNCT DE RECOLTARE | Nr. PROBE/ 2012 | Nr. PROBE/ 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUZĂU | SEDIU APM | 12 | 11 |
| 2 | BUZĂU | XXL | 12 | 11 |
| 3 | BUZĂU | TRICOSTAR | 12 | 11 |
| 4 | BUZĂU | PULBERI | 11 | 11 |
| 5 | BUZĂU | PÂRVU | 12 | 11 |
| 6 | BUZĂU | STĂVILAR | 12 | 11 |
| 7 | BUZĂU | URSUS | 11 | 11 |
| 8 | BUZĂU | STAŢIA METEO | 12 | 11 |
| 9 | BUZĂU | ZAHĂR | 12 | 11 |
| 10 | BUZĂU | DUCTIL | 12 | 11 |
| 11 | BUZĂU | SC AVICOLA SA |  | 11 |
| 12 | PĂTÂRLAGELE | PĂTÂRLAGELE | 12 | 11 |
| 13 | NEHOIU | NEHOIU | 11 | 9 |
| 14 | BERCA | BERCA | 12 | 11 |
| 15 | RM SĂRAT | ADM. DOM. PUBLIC | 12 | 11 |
| 16 | RM SĂRAT | SC FERMIT SA | 12 | 11 |
| 17 | RM SĂRAT | STAŢIA DE EPURARE | 12 | 11 |
| 18 | RM.SĂRAT | STAŢIA METEO | 7 | 11 |
|  | TOTAL |  | 196 | 185 |

Atât în cursul anului 2012, cât şi în cursul anului 2013, pentru indicatorul pulberi sedimentabile nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită (17g/m2/lună, conform STAS 12574/1987 “ Aer din zonele protejate”).

6.PROGRAMUL DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI PENTRU PM10 ÎN ZONA BUZĂU ŞI ZONA RM. SĂRAT

Conform prevederilor HG nr. 543/2004, privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 4 mai 2004),  în cazul apariţiei unei depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă la unul şi/sau mai mulţi poluanţi în aerul înconjurător, trebuie să se  întocmească programul de gestionare / programul integrat de gestionare a calităţii aerului. Acesta trebuie să cuprindă măsurile/acţiunile ce se vor  desfăşoară pe o durată de maximum 5 ani.

Legislaţia europenă şi cea naţională  prevede două valori limită pentru protecţia sănătăţii umane pentru indicatorul pulberi în suspensie PM10, după cum urmează:

-o valoare limită  de 50 µg/mc (cu precizarea a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) pentru concentraţiile medii zilnice în aerul înconjurător;

-o valoare limită de 40 µg/mc pentru concentraţiile medii anuale în aerul înconjurător.

Din evaluările privind calitatea aerului pentru anii 2007, 2008 şi 2009, a rezultat că pe teritoriul judeţului Buzău există două zone (zona Buzău, cuprinzând municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii şi zona Râmnicu Sărat, cuprizând municipiul Râmnicu Sărat, comuna Grebănu, comuna Topliceni, comuna Valea Râmnicului şi comuna Podgoria) unde sunt depăşite valorile limită pentru PM10. Ca urmare, conform legislaţiei mai sus menţionate,  în anul 2010  s-a întocmit şi aprobat conform legii, Programul de gestionare a calităţii aerului pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM10), în zona BUZĂU (municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii ) şi Zona Râmnicu Sărat (municipiul Râmnicu Sărat, comuna Valea Râmnicului, comuna Topliceni, comuna Grebănu şi  comuna Podgoria).

Programul a fost adoptat în iunie 2010 de către CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU, prin decizia numărul  76/25.06.2010.

Programul de Gestionare a Calităţii Aerului cuprinde măsuri care trebuie realizate pe o perioadă de 5 ani (2010-2014). În anul 2010 au fost prevăzute măsuri în scopul  încadrării în valorile limită pentru PM10, iar apoi au fost prevăzute măsuri pentru menţinerea calităţii aerului sub valorile limită pentru PM10.

Analiza rezultatelor monitorizării stadiului de realizare a măsurilor prevăzute în PGCA relevă următoarele:

- Dintre măsurile rămase nerealizate în 2010, în 2012 şi 2013 s-au realizat: măsura 3 din zona Buzău (Modernizare şi asfaltare străzi - responsabil Primăria municipiului Buzău), cu acţiunile 3.1. (Modernizarea şi asfaltarea a 2,5 km străzi) şi 3.2. (Refacerea îmbrăcăminţii asfaltice 5 km) şi măsura 3 din zona Rîmnicu Sărat (Utilizarea surselor neconvenţionale de energie – responsabil Primăria Comunei Topliceni), cu acţiunea Construirea a 5 centrale eoliene pentru producerea energiei electrice, celelalte măsuri raportate ca fiind nerealizate rămânând în continuare în acelaşi stadiu.

- La sfârşitul anului 2013, au fost realizate integral măsurile stabilite a fi în responsabilitatea CJ Buzău, IPJ Buzău, S.C. HOEGANAES CORPORATION EUROPE S.A şi APM Buzău. Nu au fost realizate următoarele: măsura 2 (Construirea de şosele şi drumuri de centură pentru traficul de tranzit şi cel greu de mărfuri, cu acţiunea Reabilitarea a  3,5 km  drum de centură – responsabil Primăria municipiului Buzău) şi măsura 7 (Alte măsuri care vor avea efect de reducere directă sau indirectă a emisiilor de PM10 în atmosferă, cu acţiunea Amplasarea de captatoare solare în diverse locaţii din municipiul Buzău – responsabil RAM Buzău) din zona Buzău.

În anul 2013, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău nu a efectuat acţiuni de inspecţie şi control cu privire la verificarea stadiului de realizare a măsurilor stabilite în Programul de Gestionare a Calităţii aerului pentru PM10 în zona Buzău şi zona Rm. Sărat.

Monitorizarea concentraţiei poluantului PM10 s-a realizat prin intermediul staţiei automate de monitorizare a calităţii aerului BZ1, staţie de fond  urban  amplasată la sediul APM Buzău şi cu ajutorul echipamentelor de laborator pentru determinarea pulberilor în suspensii PM10, în cadrul laboratorului APM Buzău.

Legislaţia europenă şi cea naţională (Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător) au prevăzut pentru PM10 în anul 2013 două valori limită pentru protecţia sănătăţii umane după cum urmează:

- o valoare limită  de 50 µg/mc (cu precizarea a nu se depăşi de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) pentru concentraţiile medii zilnice în aerul înconjurător;

- o valoare limită de 40 µg/mc pentru concentraţiile medii anuale în aerul înconjurător.

STATISTICA DEPĂŞIRILOR VALORII LIMITĂ (valori medii zilnice) pentru PM10 în anul 2013  la staţia automată de monitorizare a calităţiii aerului BZ-1 din municipiul Buzău au fost prezentate mai sus.

Determinările privind PM10 în afara RNMCA s-au mai realizat în municipiul Râmnicu Sărat, fără însă a se respecta în totalitate prevederile standardelor în domeniu (în funcţie de dotarea tehnică şi materială existentă). Rezultatele acestor măsurări  confirmă existenţa în continuare a depăşirilor valorii limită (pentru media zilnică), înregistrându-se 22 depăşiri în anul 2013. Statistica acestor depăşiri a fost prezentată mai sus.

Situaţia privind nivelurile minime, medii şi maxime ale poluantului PM10 înregistrate în anul 2013 la Staţia BZ-1 şi în municipiul Râmnicu Sărat este prezentată în tabelul următor:

| Pct. determinare | Denumire poluant/ unitate de măsură | Valoarea minimă înregistrată | Valoarea medie înregistrată | Valoarea maximă înregistrată | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZ-1 | PM10 (µg/mc) | 1,00 | 25,00 | 152,00 | Captură date - 87,9% |
| Rm. Sărat1 | PM10 (µg/mc) | 7,25 | 33,80 | 159,53 | Determinări indicative. |

Fiecare depăşire a valorii limită (medie zilnică) pentru PM10 a fost anunţată la GNM-CJ Buzău, la autorităţilor locale interesate (Primăria municipiului Buzău şi Primăria municipiului Râmnicu Sărat) şi prin afişare pe site-ul instituţiei. Lunar, aceste depăşiri au fost anunţate şi la INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BUZĂU.

Pentru informarea în timp real a populaţiei cu privire la calitatea aerului, inclusiv cu datele privind PM10, s-a menţinut în bună stare de funcţionare pe toată perioada anului 2013 panoul exterior de informare a publicului de la sediul APM Buzău. De asemenea, se postează pe site-ul instituţiei buletine zilnice de informare a populaţiei cu date privind calitatea aerului.

Analizând datele pentru indicatorul PM10 înregistrate în anul 2013 la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-1 şi cele obţinute din măsurătorile efectuate în zona Râmnicu Sărat, se poate trage concluzia că, în continuare, se înregistrează depăşiri ale valorilor limită pentru concentraţiile medii zilnice în aerul înconjurător, dar numărul lor este în scădere şi mai mic decât numărul impus prin lege a nu fi depăşit pentru valoarea limită (a nu se depăşi de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic). Menţionăm că aceste depăşiri s-au înregistrat doar în perioadele reci ale anului (când sunt în funcţiune instalaţiile de încălzire rezidenţiale) şi în condiţii de calm atmosferic, expunerea populaţiei fiind una de scurtă durată.

Situaţia privind emisiile de PM10 în aerul înconjurător s-a modificat faţă de momentul elaborării PGCA în sensul că sistemele centralizate de încălzire  în cele două zone au, în prezent, o pondere mult mai mică faţă de sistemele individuale de încălzire. Aceste sisteme individuale de încălzire au înregistrat o creştere numerică substanţială şi o răspândire pe toată suprafaţa localităţilor, celor două zone, înmulţindu-se, astfel, sursele punctuale de emisii în aerul înconjurător.

O eventuală revizuire a Programului de gestionare a calităţii aerului se va face în cazul în care rezultatele evaluării realizate la nivel naţional vor impune acest lucru.

7.CONCLUZII PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN JUDEŢUL Buzău în anul 2013

Concluzii privind datele înregistrate la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-1

Concluziile privind evaluarea calităţii aerului în anul 2013, analizând datele înregistrate la staţia BZ-1, sunt prezentate mai jos. Aceste concluzii diferă nesemnificativ faţă de cele constatate în anul 2012.

Pentru indicatorul SO2

-valorile medii orare ale concentraţiei SO2, în aerul înconjurător s-au situate mult sub valoarea limită (350 μg/mc),  valorile înregistrate fiind  de ordinul zecilor;

-valorile medii zilnice s-au situat mult sub valoarea limită (125 μg/mc), valorile  măsurate fiind de ordinul zecilor;

-nu a existat, în această perioadă,  pericolul depăşirii pragului de alertă de 500 μg/mc.

Pentru indicatorul NO2

-Captura de date pentru acest indicator în anul 2013 a fost insuficientă pentru a se putea trage concluzii referitor la acest indicator şi comparativă cu anul 2012.

Pentru indicatorul CO

-valorile concentraţiilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore, s-au situat cel mai mult la circa 70% din valoare limită (de 10 mg/mc), mai ales în perioada de iarnă, când sunt în funcţiune sistemele de încălzire şi când condiţiile climatice nu sunt favorabile dispersiei.

Pentru indicatorul O3

-valorile maxime ale mediilor pe 8 ore ale concentraţiei de ozon, în aerul înconjurător, s-au situat sub valoarea ţintă;

-nu a existat pericolul depăşirii pragului de informare în anul 2013 (180 μg/mc) ;

-nu a existat pericolul depăşirii pragului de alertă (240 μg/mc) în anul 2013.

Pentru indicatorul benzen

-valoarea medie anuală a concentraţiei benzenului, în aerul înconjurător, s-a situat în anul 2013 la circa 50% din valoarea limită (5 μg/mc);

Pentru indicatorul PM10

-valorile medii zilnice ale concentraţiei PM10 (determinate gravimetric), în aerul înconjurător au depăşit uneori valoarea limită pentru media zilnică (50 (g/mc),  fără a persista perioade mari de timp. În anul 2013 s-au înregistrat 25 de depăşiri ale acestei valori limită faţă de 34 de depăşiri câte s-au înregistrat în anul 2012.

Pentru indicatorul PM2,5

-în anul 2013 captura de date pentru acest poluant nu a fost corespunzătoare şi nu se poate trage o concluzie comparativă cu anul 2012.

Pentru informarea în timp real a populaţiei cu privire la calitatea aerului, inclusiv cu datele privind PM10, în anul 2013, s-a menţinut în bună stare de funcţionare  panoul exterior de informare a publicului de la sediul APM Buzău şi  s-a postat pe site-ul instituţiei, buletine zilnice şi lunare de informare a populaţiei cu date privind calitatea aerului din cadrul judeţului Buzău. Panoul interior de informare a publicului amplasat la sediul primăriei Buzău este defect începând cu luna mai 2013.

Evaluarea calităţii aerului în judeţul Buzău s-a mai făcut şi prin prin monitorizarea discontinuă a  unor indicatori de calitatea a aerului (pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie într-un punct în municipiul Râmnicu Sărat, calitate apă din precipitaţii), aşa cum este arătat la punctul 2.4. în cadrul domeniului Laborator.

Concluzii privind celelalte date legate de calitatea aerului înconjurător înregistrate pe teritoriul judeţului Buzău în anul 2013

În anul 2013, analizând rezultatele determinărilor realizate în cadrul judeţului Buzău, pentru calitatea precipitaţiilor şi pulberilor sedimentabile nu se constată probleme deosebite. Din punct de vedere al acidiţăţii, probele din precipitaţii au fost „ neutre ”, iar din punctul de vedere al conţinutului ionic al probelor din precipitaţii analizate, nu s-a înregistrat variaţii semnificative faţă de probele analizate în anii 2011 şi 2012. În urma analizării probelor pentru caracterizarea pulberilor sedimentabile în cadrul judeţului Buzău, în anul 2013 a rezultat că  nu s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 17g/m2/lună, conform STAS 12574/1987 “ Aer din zonele protejate”.

Analizând rezultatele determinărilor realizate pentru pulberile  în suspensie fracţiunea PM10 în municipiul Rîmnicu Sărat, în anul 2012 au fost înregistrate 22 de depăşiri a valorii limită pentru media zilnică (50 µg/m3).. Aceste depăşiri se datorează emisiilor în aer rezultate de la arderile pentru încălzirea rezidenţială, traficului rutier şi condiţiilor meteorologice nefavorabile dispersiei (calm atmosferic).

Concluzii privind stadiul de realizare în anul 2012 a măsurilor stabilite în PROGRAMUL DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI întocmit pentru ZONA BUZĂU şi ZONA RÂMNICU SĂRAT

Analizând datele pentru indicatorul PM10 înregistrate în anul 2013 la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-1 şi cele obţinute din măsurătorile efectuate în zona Rîmnicu Sărat, se poate trage concluzia că, în continuare, se înregistrează depăşiri ale valorilor limită pentru concentraţiile medii zilnice în aerul înconjurător, dar numărul lor este în scădere şi mai mic decât numărul impus prin lege a nu fi depăşit pentru valoarea limită (de 35 de ori într-un an calendaristic).

O eventuală revizuire a Programului de gestionare a calităţii aerului se va face în cazul în care rezultatele evaluării realizate la nivel naţional vor impune acest lucru.

Având în vedere că în anul 2013 s-au înregistrat depăşiri la indicatorul pulberi în suspensie PM10, redăm mai jos informaţii utile despre acest poluant.

Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici şi picături de lichid.

Surse naturale:erupţii vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip şi dispersia polenului.
Surse antropice: emisiile în aerul înconjurător din activitatăţile industriale, de la sistemele individuale de preparare hrană, producere apă caldă  şi încalzire pentru populaţie, de la sistemele de încălzire individuale ale instituţiilor şi autorităţilor, de la  sistemele centralizate pentru producerea apei calde şi încălzire şi de la traficul rutier (inclusiv arderile incomplete). Traficul rutier, pe lângă emisiile rezultate de la arderea combustibilului în motoarele cu ardere internă, mai contribuie la poluarea cu pulberi prin emisiile rezultate de la contactul  pneurilor cu carosabilul, mai ales în condiţiile când acesta nu este corespunzător şi curat.

Efecte asupra sănătaţii populaţiei

Dimensiunea particulelor minerale este direct legată de potenţialul de a cauza efecte. O problema importanta o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri (PM10), care trec prin nas şi gât şi pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamaţii şi intoxicări.
Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare şi respiratorii, copiii, vârstnicii şi astmaticii.
Copiii cu varsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer şi, în consecinţă, mai mulţi poluanţi. Ei respiră mai repede decât adulţii şi tind să respire mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas. Sunt în mod special vulnerabili, deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltaţi, iar ţesutul pulmonar care se dezvoltă în copilărie este mai sensibil.
Poluarea cu pulberi înrăutăţeşte simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept şi dificultăţi respiratorii.
Expunerea pe termen lung la o concentraţie ridicată de pulberi PM10 poate cauza cancer şi moartea prematură.

Întocmit,

Şef Serviciu Monitorizare şi Laboratoare

Ing. Ioan HĂISAN