EVALUAREA ȘI GESTIONAREA CALITĂȚII AERULUI.

CADRUL LEGISLATIV ȘI EXEMPLE PRACTICE LA NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul poluanţilor în mediu. Poluarea aerului are multe şi semnificative efecte adverse asupra sănătăţii umane şi poate provoca daune florei şi faunei în general.

Din aceste motive se acordă o atenţie deosebită activităţii de supraveghere, menţinere şi de îmbunătăţire a calităţii aerului.

Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staţionare şi sursele mobile (traficul rutier), precum şi de transportul pe distanţe lungi a poluanţilor atmosferici.

În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare. Prin această lege au fost transpuse în legislaţia naţională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008 şi ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 23 din 25 ianuarie 2005.

Legea calităţii aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.

Punerea în aplicare a legii calităţii aerului înconjurător se realizează prin Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului, denumit în continuare SNEGICA, care asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal de cooperare a autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în domeniu în scopul evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător, în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum şi pentru informarea populaţiei şi a organismelor europene şi internaţionale privind calitatea aerului înconjurător.

SNEGICA cuprinde, ca părţi integrante, următoarele două sisteme:

a)Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului, denumit în continuare SNMCA, care asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal pentru desfăşurarea activităţilor de monitorizare a calităţii aerului înconjurător, în mod unitar, pe teritoriul României;

b)Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi Atmosferici, denumit în continuare SNIEPA, care asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal pentru realizarea inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în mod unitar, pe întreg teritoriul ţării.

(3) SNEGICA îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)asigură evaluarea calităţii aerului înconjurător, în mod unitar, în aglomerările şi zonele de pe întreg teritoriul ţării;

b)asigură clasificarea şi delimitarea ariilor din zone şi aglomerări în regimuri de evaluare şi în regimuri de gestionare a calităţii aerului înconjurător;

c)asigură realizarea inventarului naţional privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

d)asigură elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de menţinere a calităţii aerului, a planurilor de calitate a aerului şi a planurilor de acţiune pe termen scurt;

e)asigură informaţiile necesare realizării rapoartelor către organismele europene şi internaţionale;

f)asigură informarea publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător.

În scopul evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător pe întreg teritoriul ţării se stabilesc aglomerări, zone de evaluare a calităţii aerului înconjurător şi zone de gestionare a calităţii aerului înconjurător.

Astfel, conform Legii 104/2011, este stabilită zona Buzău, de evaluare a calității aerului înconjurător, reprezentând delimitarea administrativă a judeţului Buzău.

Monitorizarea calității aerului înconjurător în România se face prin intermediul Rețelei Naționale pentru Monitorizarea Calității Aerului (RNMCA) și prin intermediul măsurărilor indicative, după caz.

RNMCA  cuprinde toate dotările existente la nivel naţional în propietatea statului care contribuie la monitorizarea continuă a calităţii aerului înconjurător. Aceste dotări, sunt administrate de către autoritatea centrală pentru protecția mediului (în prezent Ministerul Mediului), iar operarea  acestora se realizează de către autoritățile locale pentru protecția mediului în baza unor  contracte de comodat încheiate între acestea și autoritatea centrală pentru protecția mediului.

Datele despre calitatea aerului provenite de la staţii sunt prezentate publicului cu ajutorul panourilor exterioare (amplasate în mod convenţional în zone dens circulate ale oraşelor) şi cu ajutorul panourilor interioare (amplasate în interiorul clădirilor care adăpostesc instituţii publice cu flux de populaţie - prefecturi, consilii judeţene, primării).

Datele privind calitatea aerului provenite din cadrul RNMCA sunt colectate la nivel naţional şi sunt disponibile pe site-ul www.calitateaer.ro .

La nivel local, datele brute furnizate de stații se stochează permanent ca medii orare într-un server local. Aceste date se transmit on-line la nivel central și la panourile de informare a publicului, fără să existe posibilitatea intervenției asupra lor de la nivel local.

Datele brute sunt validate zilnic de către specialiștii de la nivel local, iar după validare acestea se transmit tot on-line către nivelul central.

La nivel central datele se stochează într-un sever central, iar specialliștii de la acest nivel certifică aceste date înainte ca acestea să fie transmise la UE.

Specialiştii din diferite domenii de activitate pot utiliza aceste date, atât pentru întocmirea de studii de specialitate, studii de dispersie, cât şi pentru proiectarea unor obiective care au impact semnificativ asupra calităţii aerului înconjurător.

În județul Buzău, monitorizarea automată a calității aerului este realizată prin intermediul celor 2 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, parte a RNMCA, din municipiile Buzău și Rîmnicu Sarat, amplasate, conform criteriilor indicate în legislaţie, în zone reprezentative pentru fiecare tip de staţie.

Legendă:

BZ-1: Str. Sfântul Sava de la Buzău nr.3, mun.Buzău-tip fond urban

BZ-2:  str. Focsani, nr. 23, mun. Ramnicul Sărat-tip trafic

În prezent, pe raza județului Buzău există următoarele dotări care fac parte din RNMCA:

-STAȚIA BUZĂU 1, (BZ-1 de tip FOND URBAN), amplasată în municipiul Buzău, strada Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, care este în funcţiune începând cu anul 2008;

Această stație evaluează influența așezărilor umane asupra calității aerului, având următoarele caracteristici:

- Raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

- Poluanții monitorizați sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO,NO2,NOx), monoxidul de carbon (CO), ozonul (O3), compuşii organici volatili-COV (benzen, etil benzen, toluen, orto-Xilen, para-Xilen, meta-Xilen) şi pulberi în suspensie (PM10automat, PM10 gravimetric şi PM2,5gravimetric). Mai sunt determinaţi în cadrul staţiei şi  parametrii meteo: direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă şi cantitatea de  precipitaţii.

-STAȚIA BUZĂU 2 (BZ-2 de tip TRAFIC), amplasată în municipiul Râmnicu Sărat, strada Şoseaua Focşani nr 23, care a fost pusă în funcțiune în anul 2016;

Această stație evaluează influența traficului pe DN2E85, avînd următoarele caracteristici:

- Raza ariei de reprezentativitate este de 10-100m;

- Poluanții monitorizați sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO, NO2, NOx), monoxidul de carbon (CO), compuși organic volatile – COV(benzene, etilbenzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen) și pulberile în suspensie (PM10automat și PM10 gravimetric).

- un panou exterior de informare a publicului amplasat la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU;

- un panou interior de informare a publicului destinat pentru sediul primăriei municipiului  Buzău;

- un alt panou interior de informare a publicului destinat pentru sediul primăriei municipiului Râmnicu Sărat;

- echipamente de laborator pentru determinarea pulberilor în suspensie PM10 gravimetric  şi PM2,5 gravimetric, în cadrul Laboratorului APM Buzău;

- un server local şi alte echipamente IT, care se află la sediul instituţiei și sunt destinate  stocării datelor    transmise de la staţiile automate şi apoi retransmiterea acestor date și a celor prelucrate către nivelul naţional şi către panourile de informare a publicului.

Sistemul de monitorizare automat pentru calitatea aerului înconjurător permite autorităților locale pentru protecția mediului să realizeze următoarele:

- Să evalueze, să cunoască și să informeze în permanență publicul, alte autorități și institușii interesate despre nivelul calității aerului înconjurător din localitatea respectivă;

- Să ia în timp util, măsuri pentru diminuarea și/sau eliminarea perioadelor de poluare sau în cazul unor situații de urgență;

- Să prevină poluările accidentale;

- Să avertizeze și să protejeze populația în caz de urgență.

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare sunt stabilite conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului, cu completările și modificările ulterioare.

În tabelul următor sunt prezentate pragurile de alertă, valorile limită, valorile ţintă, obiectivele pe termen lung şi pragurile de informare (pentru protecţia sănătăţii umane), conform legii amintite mai sus.

| Indicator | Prag alerta | VL | Valori tinta | Obiective termen lung | Prag informare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxid de sulf (SO2) | 500 (g/mc masurat timp de 3ore consecutive | 350 (g/mc (mediată la o oră) a nu se depasi de peste 24 de ori într-un an calendaristic | - | - | - |
|  |  | 125 (g/mc (mediaăt la 24 ore) A nu se depasi de peste 3 ori într-un an calendaristic | - | - | - |
| Dioxid de azot (NO2) | 400 (g/mc masurat timp de 3 ore consecutive | 200 (g/mc ( mediată la o oră) a nu se depasi de peste 18 ori într-un an calendaristic | - | - | - |
|  |  | 40 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | - | - | - |
| Benzen (C6H6) | - | 5 (g/mc (mediată pe un an calendaristic) | - | - | - |
| Monoxid de carbion (CO) | - | 10 mg/mc (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore 17-1..16-24) | - | - | - |
| Plumb (Pb) | - | 0,5 (g/mc (mediată pe un an calendaristic ) în imediata vecinătate a surselor specifice | - | - | - |
| Particule în suspensie (PM 10) | - | 50 (g/mc (mediată la 24 ore- a nu se depasi de peste 35 de ori într-un an calendaristic) | - | - | - |
|  | - | 40 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | - | - | - |
| Arsen (As) | - | - | 6 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, medit pentru un an calendaristic) | - | - |
| Cadmiu (Cd) | - | - | 5 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Nichel (Ni) | - | - | 20 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Benzo(a) piren (BaP) | - | - | 1 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Ozon (O3) | 240 (g/mc (medie pe o oră)-măsurată sau prognozată 3 ore consecutive | - | Începând cu 2010 120 (g/mc _valoarea maxima zilnică a mediilor pe 8 ore (17-1…16-24). a nu se depasi peste 25 de zile dintr-un an calendaristic mediat pe 3 ani)-minim date valabile pe un an | 120 (g/mc _valoarea maxima zilnică a a mediilor pe 8h (17-1…16-24), dintr-un an calendaristic | 180 (g/mc Media pe o oră |
| Particule în suspensie (PM2,5) | - | 25 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | - | - | - |

În prezent, monitorizarea calităţii aerului la APM Buzău se realizează atât prin prelevări manuale, urmate de analiza probelor în laborator, cât şi în cadrul sistemului de monitorizare continuă a calităţii aerului, prin cele 2 stații de monitorizare descrise mai sus.

La nivel național, în perioada 2015-2019, s-au derulat 4 contracte subsecvente de servicii, pentru realizarea Programului de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA), incheiate in baza Acordului-cadru nr.999/16.02.2015, între MINISTERUL MEDIULUI ȘI ASOCIEREA “Orion Europe SRL – Orion SRL, și anume:

-contractul subsecvent de servicii nr. 55/2015 pentru prestarea serviciilor de revizie generală, de întreținere preventivă, de întreține corectivă a echipamentelor/instrumentelor/accesoriilor care se regăsesc pe amplasamentele RNMCA, cuprinse în cadrul activității de optimizare a RNMCA, precum și furnizarea de produse și dezvoltarea de aplicații software, cuprinse în cadrul activității de dezvoltare RNMCA;

- contractul subsecvent de servicii nr. 11/2016 pentru prestarea serviciilor de reparații în cadrul activității de optimizare a RNMCA, respectiv prestarea serviciilor de instalare și integrare în RNMCA a unor noi echipamente în cadrul activității de dezvoltare a RNMCA;

- contractul subsecvent de servicii nr.42/05.07.2017 pentru revizii generale, întreținere preventivă pentru asigurare MRC și consumabile și de reparații specifice activității de optimizare a RNMCA, precum și furnizarea de produse și prestarea de servicii de relocarea unor echipamente, componente ale RNMCA, pe alte amplasamente existente.

-contractul subsecvent de servicii nr. 11/13.02.2019 pentru prestarea serviciilor de revizie generală, reparații, întreținere preventivă pentru 12 luni la stația BZ-1 și întreținere preventivă pentru asigurare MRC și consumabile, etc.

La stația BZ1 au fost realizate toate operatiile de revizie generală și asigurarea de MRC și consumabile  prevăzute în cadrul Contractului 55/2015.

La statia BZ1 s-au derulat  și Contractele 11/2016 și 42/2017, încheiate de MM, în urma finalizării reviziei generale. Aceste contracte au avut ca obiect repararea echipamentelor care necesitau servicii de reparații, în vederea aducerii  la starea normală de funcționare precum și  asigurarea MRC și consumabile specifice activității de optimizare a RNMCA și relocarea unor echipamente, componente ale RNMCA, pe alte amplasamente existente (în luna iulie 2017 a fost relocat pe amplasamentul stației BZ1, prelevatorul cu debit ridicat pentru HAP-TECORA ECHO HIVOL, în vederea începerii prelevării probelor pentru determinarea benzo(a)pirenului).

Începând din luna aprilie 2019, la stația BZ-1 a început derularea celui de-al 4-lea contract subsecvent, nr. 11/13.02.2019.

Stația BZ2 a intrat in revizie generală din ianuarie 2016, conform contractului subsecvent de servicii nr. 55/2015 și a fost pusă în funcțiune în luna aprile 2016. În perioada noiembrie 2017-ianuarie 2018, la stația BZ-2 s-au realizat serviciile de întreținere preventivă pe perioada de 3 luni, conform contractului nr. 55/2015. Începând din luna februarie 2018, la stația BZ-2 s-au desfășurat serviciile de întreținere preventivă pe 12 luni, conform contractului subsecvent nr. 55/2015.

Pe tot parcursul anului 2018, staţia BZ1-FU a funcţionat continuu, captura de date fiind mai mică doar la indicatorii PM10 gravimetric, PM2,5 gravimetric, NO/NO2/NOx și benzen, echipamentele defectându-se pe parcursul anului. Capturile de date pentru analizoarele care au funcționat continuu sunt de peste 90%, îndeplinindu-se, astfel, obiectivele de calitate a datelor impuse prin Legea 104/2011.

La stația BZ2-Trafic, în anul 2018, toți poluanții monitorizați au avut captură de date de peste 90%.

În anul 2018 panoul exterior de informare a publicului, panourile interioare de informare a publicului au fost defecte, panoul exterior fiind în acest moment prins pentru reparație în Contractul 11/2019.

În prezent, la stația BZ-2 funcționează toate analizoarele, iar la stația BZ-1 mai este defectă doar pompa de prelevare de PM2,5grv. Având în vedere că stația BZ-1 este acoperită de Contractul 11/2019, toate echipamentele vor fi verificate si se va proceda la repararea acestora.

Referitor la realizarea altor monitorizări efectuate cu echipamente cuprinse în cadrul RNMCA, în afara celor efectuate cu ajutorul stațiilor de monitorizare a calității aerului BZ-1 și BZ-2, pe parcursul anului 2018 au fost prelevate 143 de filtre cu ajutorul prelevatorului cu debit ridicat pentru HAP-TECORA ECHO HIVOL, respectându-se, astfel timpul minim acoperit de 33% conform Legii 104/2011 și au fost transportate la Laboratorul Național de Referință din cadrul ANPM în vederea determinării concentrației de benzo(a)piren la nivelul județului Buzău.

Conform anexei 4 la Legea nr.104/2011, privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare, obiectivul de calitate a datelor de monitorizare în ceea ce privește captura minimă de date pe perioada de mediere de un an pentru toți poluanții monitorizați este de 90%.

# Analiza cantitativă comparativă a capturilor de date  realizate la stația automată de monitorizare a calității aerului înconjurător  BZ-1 în sem. I 2019 faţă de perioda 2014-2018 este prezentată în tabelul următor:

| Nr. Crt. | Indicator Determinat | Captură Date 2014 (%) | Captură Date 2015 (%) | Captură Date 2016 (%) | Captură Date 2017 (%) | Captură Date 2018 (%) | Captură Date sem. I 2019 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 92,0 | 74,2N | 62,3N | 93,88 | 94,28 | 94,68 |
| 2 | NO2 | 0,0N | 58,5N | 59,1N | 92,41 | 68,29N | 42,3N |
| 3 | Benzen | 4,2N | 2,8N | 63,6N | 92,97 | 76,04N | 14,09N |
| 4 | CO | 27,0N | 57,1N | 65,2N | 95,35 | 94,20 | 94,73 |
| 5 | PM10 grav. | 99,7 | 13,1N | 54,3N | 54,52N | 40,00N | 0 |
| 6 | O3 | 63,0N | 56,8N | 60,8N | 95,10 | 94,26 | 94,68 |
| 7 | PM2.5 grav. | 0,0N | 0,0N | 53,8N | 60,55N | 34,25N | 0 |

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ,cu modificările și completările ulterioare

# Analiza cantitativă comparativă a capturilor de date  realizate la stația automată de monitorizare a calității aerului înconjurător  BZ-2 în sem. I 2019, comparativ cu perioada 2016- 2018 este prezentată în tabelul următor:

| Nr.Crt. | Indicator Determinat | Captură Date 2016 (%) | Captură Date 2017 (%) | Captură Date 2018 (%) | Captură Date sem. I 2019 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SO2 | 0 | 15,29N | 94,59 | 95,76 |
| 2. | NO2 | 17N | 92,01 | 93,70 | 95,76 |
| 3. | Benzen | 0 | 53,70N | 95,24 | 98,53 |
| 4. | CO | 0,2N | 15,27N | 94,18 | 95,42 |
| 5. | PM10grv | 0 | 9,87N | 95,62 | 96,13 |

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, 0-analizor defect captură de date 0 %

Analiza calitativă a rezultatelor determinărilor privind calitatea aerului la staţia automată de monitorizare calitate aer BZ-1 în perioada 2014-sem. I 2019, este prezentată în tabelul următor:

| Indicator | Tip staţie | Valori medii anuale | Valori medii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sem. I 2019 |
| SO2 (μg/mc) | FU | 4,12 | 4,32N | 6,56N | 5,87 | 6,34 | 6,48 |
| NO2 (μg/mc) | FU | - | 26N | 29,7N | 24,13 | 26,89N | 11,44N |
| Benzen (μg/mc) | FU | 4,7N | 4,2N | 3,5N | 3,41 | 2,34N | 2,01N |
| CO (mg/mc) | FU | 0,3N | 0,22N | 0,49N | 0,31 | 0,30 | 0,25 |
| PM10 grv (μg/mc) | FU | 22 | 24N | 19N | 22,92N | 16,21N | - |
| O3 (μg/mc) | FU | 21N | 50N | 44,7N | 45,09 | 48,41 | 52,16 |
| PM2,5 grv (μg/mc) | FU | - | - | 12N | 22,97N | 11,80N | - |

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare  și - captură de date 0 %.

Rezultatele determinărilor privind calitatea aerului aerului la staţia automată de monitorizare calitate aer BZ-2 în perioada 2016-sem. I 2019,  este prezentată în tabelul următor:

| Indicator | Tip stație | Valori medii anuale 2016 | Valori medii anuale 2017 | Valori medii anuale 2018 | Valori medii sem. I 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 (μg/mc) | T | - | 13,84N | 8,58 | 8,33 |
| NO2 (μg/mc) | T | 31N | 30,89 | 36,28 | 30,11 |
| Benzen (μg/mc) | T | - | 1,9N | 1,71 | 1,92 |
| CO (mg/mc) | T | - | 1,16N | 0,73 | 0,62 |
| PM10 grv (μg/mc) | T | - | 20,77N | 15,38 | 14,54 |

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare și - captură de date 0 %.

Din analiza datelor prezentate se poate trage concluzia că evoluţia calităţii aerului în perioada  2014-2018 a fost bună, manifestându-se tendinţa de liniaritate a valorilor medii pentru majoritatea indicatorilor monitorizaţi. Creşterea valorilor unora dintre indicatorii monitorizaţi este cauzată de captura de date insuficientă comparată cu captura de date mare din anii precedenţi.

Din analiza datelor furnizate de staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-1, în cursul anului 2018 se constată că  pentru indicatorii SO2, CO, Benzen, NO2, PM10grv și PM2,5grv nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită şi a valorii ţintă.

În cazul indicatorului Ozon, în anul 2018 a fost înregistrată o depăşire a valorii țintă pentru protecția sănătății umane, valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore alegându-se prin examinarea mediilor mobile pe 8 ore, calculate pe baza datelor orare și actualizate din oră în oră, cauzată, în principal, de existența condițiilor favorabile pentru producerea și acumularea de ozon și a dispersiei scăzute.

Variația numărului de depăşiri ale valorii țintă pentru protecția sănătății umane la Ozon, la stația BZ-1, în perioada 2014-2018, este prezentată în tabelul alăturat:

| AN | Nr. depășiri ale valorii țintă pentru protecția sănătății populației pentru indicatorul Ozon | Nr. maxim de deășiri ale valorii țintă admise prin Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 0 | 25 de zile pe an calendaristic |
| 2015 | 0 | 25 de zile pe an calendaristic |
| 2016 | 1 | 25 de zile pe an calendaristic |
| 2017 | 0 | 25 de zile pe an calendaristic |
| 2018 | 1 | 25 de zile pe an calendaristic |

Din analiza datelor furnizate de staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-2, în cursul anului 2018 se constată că  pentru indicatorii SO2, CO și Benzen nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită impuse prin Legea 104/2011.

În cazul indicatorului PM10 gravimetric, în anul 2018 au fost înregistrate 2 depăşiri ale valorii medii zilnice, cauzate, în principal, de traficul intens, stația fiind una de trafic, situată pe E85, într-o zonă cu trafic intens. De asemenea, ambele depășiri s-au înregistrat în lunile reci, de toamnă și iarnă, o altă cauză fiind încălzirea rezidențială și resuspensia prafului de către vânt.

Din cauza capturii mici de date pentru PM10grv din 2017 la stația BZ-2, nu se poate realiza o evoluție a depășirilor valorii limită zilnice înregistrate în monitorizarea acestui indicator. Pentru anul 2018, numărul de depășiri (2) se încadrează în limita impusă prin Legea 104/2011, adică maxim 35 de depășiri ale valorii limită zilnice.

Variația numărului de depăşiri ale valorii limită zilnice la PM10grv în anul 2018, la stația BZ-2 este prezentată în tabelul alăturat:

| AN | Nr. depăşiri PM10 grv | Nr. maxim de depăşiri conform Legii 104/2011 |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2 | 35 |

În cazul indicatorului NO2, monitorizat la staţia automată BZ2, au fost înregistrate 9 depăşiri ale valorii medii orare, depăşiri cauzate în principal de traficul intens, stația de monitorizare fiind de tip trafic și aflându-se în proximitatea unei șosele europene, intens circulată (pe E85, la ieșirea spre Focșani), arderile rezidenţiale, în zonă aflându-se și foarte multe case şi condiţiile meteo (calm atmosferic). În susţinerea cauzelor care au generat aceste depăşiri vine şi faptul că ele s-au produs preponderent în perioada rece a anului.

Variația numărului de depăşiri ale valorii limite orare la NO2 în perioada 2017-2018, la stația BZ-2 este prezentată în tabelul alăturat:

Cu toate că tendința numărului de depășiri a valorii limite orare pentru NO2 este de creștere de la un an la altul, se poate observa că se încadrează în numărul impus prin Legea 104/2011.

| AN | Nr. depăşiri ale valorii limită orare NO2 | Nr. maxim de depăşiri ale valorii limite orare, conform Legii 104/2011 |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 3 | 18 |
| 2018 | 9 | 18 |

În municipiul Rîmnicu Sărat monitorizarea indicatorului PM10 gravimetric este realizată și cu un aparat SVEN LECKEL, aparat care nu face parte din RNMCA, dar care are ca principiu de măsurare tot metoda gravimetrică.

În anul 2018 au fost înregistrate 5 depăşiri ale valorii limită, depăşiri înregistrate în perioada rece a anului şi cauzate de arderile rezidenţiale, de trafic şi de condiţiile meteo (calm atmosferic).

Variaţia numărului de depăşiri ale valorii limită la PM10grv, in municipiul Rîmnicu Sărat, în perioada 2014-2018 este prezentată în tabelul alăturat.

| AN | Nr. depășiri ale valorii limită zilnice PM10 grv | Nr. maxim de depășiri admise conform Legii 104/2011 |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 24 | 35 |
| 2015 | 27 | 35 |
| 2016 | 16 | 35 |
| 2017 | 17 | 35 |
| 2018 | 5 | 35 |

Din datele prezentate mai sus se constată că, în municipiul Rîmnicu Sărat, în niciun an nu s-a depăşit numărul maxim de depăşiri la PM10grv impus prin Legea 104/2011. Se constată o diminuare a numărului anual de depăşiri, acestea fiind cauzate de arderile rezidenţiale, de trafic şi de condiţiile meteo (calm atmosferic).

Fiecare depăşire a valorii limită a fost anunţată la Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Buzău, la Primăria municipiului Buzău și la Primăria municipiului Râmnicu Sărat.

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, sunt impuse niște cerințe pentru evaluarea concentrațiilor indicatorilor monitorizați de stațiile de calitatea aerului, printre care, este stabilit un număr maxim admis de depășiri ale valorilor limită/țintă.

Din datele prezentate mai sus, în perioada la care se face referire, în județul Buzău nu s-a înregistrat depăşirea numărului admis de depășiri ale valorilor limită şi valorii ţintă, conform Legii 104/2011, pentru indicatorii monitorizaţi de staţiile de fond urban BZ-1 și de trafic BZ-2. De asemenea, nu a fost cazul punerii în aplicare a planurilor de acțiune pe termen scurt, neîregistrându-se depășiri ale pragurilor de alertă/de informare pentru indicatorii monitorizați, conform legii.

Lunar, a fost informată și INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BUZĂU despre problemele existente în cadrul județului cu privire la calitatea aerului înconjurător.

Informarea publicului se realizeză pe site-ul APM Buzău unde sunt postate zilnic buletine de informare și lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

Indicele general descrie starea globală a calității aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei stații și se definește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Conform Ordinului MM nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, zona Buzău se află în regimul II de gestionare a calității aerului pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie, respectiv PM10 şi PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon, arsen, cadmiu, fiind necesară întocmirea de către Consiliul Județean Buzău a Planului de menținere a calității aerului în județul Buzău, plan care, în acest moment se află în procedura de avizare la CECA-ANPM.

Întocmit,

Oana-Cristina NEAGU

Șef serviciu Monitorizare și Laboratoare

APM BUZĂU