ACORD DE MEDIU

Nr. 16 din 29.11.2006,

revizuit in 16.11.2018,

revizuit in 20.12.2019,

Ca urmare a cererii adresată de S.C. RER SERVICII ECOLOGICE SRL Buzău, cu sediul social in sat. Galbinasi, com. Galbinasi, jud. Buzau,  înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Buzau cu nr. 13445/01.10.2019 si a completarilor inregistrate cu nr. 15752/20.11.2019, 16479/15.12.2019,  în urma analizării documentelor transmise,

în baza O.U.G  195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobata cu modificari de Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,  se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru  proiectul  : „Depozitului ecologic de deşeuri nepericuloase Gălbinaşi, judeţul Buzău”

amplasat la 10 km SE de municipiul Buzău, pe DN 2B Buzău-Brăila în intravilanul localităţilor Gălbinaşi şi Vadu Paşii, judeţul Buzău, pe malul drept al râului Buzău, la circa 500 m de albia majoră a acestuia. Distanţa minimă faţă de zonele locuite este de 1,1 km , titular S.C. RER SERVICII ECOLOGICE SRL Buzău

în scopul:

- asigurării unui spaţiu amenajat corespunzător pentru depozitarea controlată şi în condiţii de protecţie a factorilor de mediu, a deşeurilor nepericuloase colectate din judeţul Buzău;

- desfăşurării activităţii de depozitare a deşeurilor cu încadrarea în normele actuale utilizate în Uniunea Europeană şi agreate de Ministerul Mediului;

- reducerii la minim a riscurilor de impurificare a mediului şi valorificarea potenţialului util din deşeuri

- eliminării efectelor negative favorizate de depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere provenite din judeţul Buzău asupra factorilor de mediu din zona adiacentă;

Clasa depozitului: Depozitul zonal se incadreaza in clasa “ b” – depozit de deseuri nepericuloase conform clasificarii din HG. 349/2005, art.4.

În  depozitul de deşeuri nepericuloase este permisa depozitarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor nepericuloase  de  orice  alta  origine,  care  satisfac  criteriile  de  acceptare a deşeurilor la depozitul

pentru deşeuri nepericuloase, stabilite in conformitate cu Anexa 3 din HG nr.349/ 2005.
Cerinţele şi măsurile operaţionale şi tehnice pentru depozitarea deşeurilor în scopul prevenirii sau reducerii cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane, generate de depozitarea deşeurilor, pe toata durata de exploatare a unui depozit, sunt cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul MMGA 757/2004, modificat prin Ordinul MMGA 1230/2005. Prevederile normativului tehnic se aplica depozitelor de deseuri nepericuloase pentru toate etapele de proiectare, constructie, exploatare, inchidere si monitorizare postinchidere a unui depozit de deseuri.

Conform legislatiei in vigoare, pentru a asigura ca sunt indeplinite obligatiile privind siguranta depozitului pentru respectarea cerintelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, care decurg din autorizatia integrată de mediu va fi mentinuta pe toata perioada de operare, inchidere si urmarire postinchidere a depozitului garanţia financiară.
Operatorul depozitului este obligat sa isi constituie un fond pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere. Fondul se constituie in limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului si se realizeaza prin esalonarea anuala a acestei sume în conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

I. DESCRIEREA PROIECTULUI, LUCRARILE PREVAZUTE DE PROIECT, INCLUSIV INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE.

1. Suprafaţă ocupată, capacitate maximă de depozitare şi durată de funcţionare estimată:

| Compartiment depozitare | Suprafaţă (ha) | Grosime strat depozitare (m) | Capacitate de depozitare (mc) | Perioada de funcţionare (ani) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celula1 + 21 | 7,67 | 92 | 757.000 | 13 |
| Celula 3 | 2,64 | 92 | 228.0004 | 5 |
| Celula 4 | 2,95 | 193 | 480.0005 | 6 |
| Total Celule | 13,26 |  | 1.465.000 | 24 |
| Infrastructura (lucrări anexe, utilităţi inclusiv suprafeţe construite) | 0,85 |  |  |  |
| Spatii verzi | 0,61 |  |  |  |
| Suprafaţa totală | 14,72 |  |  |  |

1Celulele de depozitare 1 si 2 au fost exploatate pe rand, iar in faza finala de exploatate depozitarea deseurilor s-a facut si intre cele doua celule, astfel incat la momentul actual celulele 1 si 2 apar ca un tot.

2Aceasta este inaltimea medie a deseurilor, masurata de la cota  terenului amonte sau coronamentul digului perimetral. Grosimea coloanei de deseuri, masurata de la baza celulelor, este de 15 m.

3 Aceasta este înaltimea medie a deseurilor, masurata de la cota coronamentului digului exterior, iar grosimea totala a stratului de deseuri, masurata de la baza depozitului , va fi de 25,00 m.

4Capacitatea de depozitare a Celulei 3 contine inclusiv volumele de deseuri care se vor depozita pe digurile dintre celulele 2 si 3.

5Capacitatea de depozitare a Celulei 4 contine inclusiv volumele de deseuri care se vor depozita pe digurile dintre Celulele 4 si 1, precum si 4 si 3.

2. Infrastructura existentă( La data revizuirii prezentului acord de mediu activitatea depozitului este reglementata de AIM nr. 4/23.04.2018).

Accesul în depozit se face pe drumul lateral care se desprinde din DN 2B Buzău-Brăila amenajat pentru accesul la parcelele agricole şi la balastierele din zonă.

Pe amplasamentul Depozitului ecologic de deseuri Galbinasi, se afla urmatoarele amenajari:

- Depozit propriu-zis;

- Pavilion administrativ (birouri, vestiare, grup sanitar, bazin vidanjabil) si cabina poarta;

- Cantar bascula;

- Echipament de monitorizare a radioactivitatii – monitor portabil;

- Stație de epurare a levigatului PALL si container de depozitare  a acidului sulfuric;

- Bazine stocare si omogenizare levigat;

- Bazin pentru permeat;

- Bazin pentru colectarea apelor pluviale din rigole perimetrale Celula 3;

- Filtru sanitar (decantor-separator) pentru autovehiculele care părăsesc incinta depozitului;

- Magazie de lubrifianți si rezervor GPL;

- Rezervor motorina;

- Generator electric;

- Drum de acces si drumuri tehnologice;

- Împrejmuire depozit, iluminat, sistem de paza;

- Foraje de observație ( 12 foraje );

- Put sec pentru cadavre de animale (in conservare);

- Platforma betonata dotata cu pubele pentru colectare deseuri reciclabile;

- Perdele de arbuști de protecție;

- Utilități (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica si termica);

Depozit propriu-zis – este compus din 4 celule de depozitare, astfel:

  - celulele 1 si 2 sunt în faza de închidere ( pentru inchiderea partiala a depozitului, respectiv celulele 1 si 2 s-a emis Decizia etapei de incadrare nr. 25/26.02.2018) ;

  - celula 3 operațională, fiind pusă în funcțiune la 1 iulie 2017;

  - celula 4  se va executa concomitent cu exploatarea celulei 3 si se va pune în funcțiune când celula 3 va ajunge la cota de umplere.

Celula 1 este amenajata astfel:

- Bariera geologica  naturala (argila prăfoasă) completata la baza  și pe taluzurile depozitului  cu 4 straturi de argila compactata , în grosime totala de 1 m;

- Impermeabilizare artificiala: geomembrana PEHD cu grosimea de 2 mm; geotextil 1000 g/mp, ancorate pe coronamentul digurilor;

- Taluz exterior pereat cu dale din beton, sprijinite pe un pinten din anrocamente, pe o adâncime de 50 cm;

- Strat drenant din agregate de râu (nisip si pietriș cu granulometria de 16-32 cm), cu o grosime de 0,5 m și  prevăzut cu rețea de tuburi drenante, din PEHD, cu fante;

- Geotextil de separare de 350 g/mp;

- Rețea radiala de drenuri pentru colectarea levigatului, compusa din drenuri principale si transversale in forma de V, cu inclinare generala de 5% către drenurile secundare;

- Dren perimetral din tuburi de PEHD cu fante, pozat la piciorul digului, pentru colectare apelor subterane;

- Dig perimetral de contur din argila compactata (L = 0,676 km, Hfinal = 5 m);

- Rigola perimetrală dalată pentru colectarea apelor meteorice, cu  h = 0,5 m

- Sistem de evacuare a gazelor de depozit compus din puțuri realizate din tuburi de PVC, perforate pentru evacuarea pasiva a gazelor de depozit. Aceste puțuri de captare vor fi îmbunătățite în vederea captării controlate a  biogazului odată cu proiectul de închidere al celulei de depozitare.

Celula 2 este amenajata astfel:

- Bariera geologica naturala (argila prăfoasă) completata la baza  si pe taluzurile depozitului  cu 4 straturi de argila compactata , in grosime totala de 1 m;

- Impermeabilizare artificială cu materiale geosintetice, după cum urmează:

- Strat de impermeabilizare de baza:

  - Geomembrana lisa din PEHD cu grosimea de 2 mm

  - Geotextil cu densitatea de 2000 g/mp

  - Strat de pietriș drenaj levigat cu grosimea de 50 cm

Sub conductele de drenaj se mai adaugă:

  - Pat de nisip sort 2-8 mm

  - Geomembrană lisa  PEID 1,5mm

- Strat de impermeabilizare taluzuri interioare:

  - Geomembrană rugoasă de PEHD, grosimea 2 mm

  - Material geotextil drenant, cu filtru pe ambele fete, cu rol de protecție a geomembranei precum si de drenare levigat.

- Dig perimetral de contur, cu înălțimea finala de 3 m, in prima etapa, si de 6 m in a-II-a etapa. Digul este coordonat cu digul de la celula 1, coronamentul fiind in prezent comun, la cota de 76,45 mdMN.

- Rețea radiala de drenuri pentru colectarea levigatului, compusa din doua colectoare centrale in care se vor racorda tuburile drenante cu diametrul de 150 mm, cu fante. Panta colectoarelor , cat si a drenurilor laterale  este de 5%. Lungimea conductelor si diametrele colectoarelor sunt: drenuri colectoare Dn 250 mm, cu L = 280 ml si drenuri absorbante Dn 150 mm, L = 1940 ml. Tuburile  drenante sun montate pe un pat de nisip de 10 cm, acvand granulometria de 2-8 mm, peste care se așterne un  strat  de geomembrana lisa  cu grosimea de 1,5 mm, pe o lățime

de 1 m sub conducta. Cele doua colectoare de levigat se racordează cu colectoarele existente in celula 1 si care subtraversează digul dintre  cele doua celule. Levigatul astfel captat in rețeaua de drenaj,  este condus spre stația de pompare si apoi in bazinele de omogenizare si aerare.

- Drenaj perimetral din tuburi de PEHD cu fante la partea superioara, având împrejur un strat de pietriș mărgăritar cu granulometria de 16-32 mm, de 20 cm grosime, pozat in interiorul celulei 2, de-a lungul digului, pentru colectarea apelor freatice, cu diametru Dn 200 mm si lungimea de 450ml. Drenurile perimetrale sunt racordate cu cele din celula 1 si conduc astfel apele freatice  către căminul C2, de unde  apele sunt dirijate in stația de pompare  existenta.

- Rigole trapezoidale în exteriorul digului dinspre drumul existent de acces in depozit, precum si pe mal, la cota de 78 m adiacent gardului incintei, pentru colectarea apelor pluviale din exteriorul celulei si evacuarea acestora în râul Buzău.

Celula 3 (S= 2,64 mp și V = 228.000 mc) este amenajata astfel:

- Bariera geologica naturala (argila prăfoasă) completata la baza  si pe taluzurile depozitului   in grosime totala de 50 cm;

- Impermeabilizare artificială cu materiale geosintetice, după cum urmează:

- Strat de impermeabilizare de baza:

  - Un strat bentonitic cu masa de 4900 g/mp;

  - Geomembrana lisa din PEHD cu grosimea de 2 mm

  - Geotextil de protectie cu densitatea de 1000 g/mp

  - Strat de pietriș drenaj levigat cu grosimea de 50 cm

  - Geotextil de separație cu masa minima de 400 g/mp.

- Strat de impermeabilizare taluzuri interioare:

  - Strat  bentonitic cu masa de 4900 g/mp;

  - Geomembrana lisa din PEHD cu grosimea de 2 mm

  - Geotextil de protecție cu densitatea de 1000 g/mp

  - Material geocompozit drenant, protejat la exterior cu geotextil, cu filtru pe ambele fete, cu rol de protectie a geomembranei precum și de drenare levigat.

- Dig perimetral de contur, are înălțimea medie de 5,78 m, iar cota  la coronament este 77,0 mdMN.

- Cota la coronament a digului interior (spre celula 2) este de 74,5 mdMN;

- Lățimea la coronament a digului perimetral este de 4,00 m;

- panta taluzuri: 2:3;

- Protectia taluzurilor exterioare: taluzul exterior al digului perimetral este echipat cu pereu din dale de beton pana la cota de 72,22 mdMN, care este sprijinit pe un pinten din anrocamente fundat sub adâncimea de afuiere.

- Sistem de drenaj levigat realizat din conducte PEHD prevăzute cu fante, amplasate într-un strat drenant de pietriș sort 16-32 mm, amplasate deasupra  geomembranei de impermeabilizare, la baza celulei de depozitare. Rețeaua de drenaj a levigatului este din conducte de PEHD cu Dn 160 mm, in lungime de 942 m, iar colectorul este din PEHD Dn

250 mm si lungimea de 194 m. Panta colectorului si cea a drenurilor laterale este de 0,5%. Colectorul de levigat se descarcă în căminul existent in coltul de nord-est al celulei 3 (care preia si colectorul de levigat al celulei 2 ce subtraversează digul dinspre celula 2) de unde ajunge gravitațional în stația de pompare - bazin levigat - stație de epurare cu osmoza inversa.

- La baza taluzului exterior s-a amenajat o rigola perimetrala pentru colectarea apelor pluviale, cu baza de 50 cm si lungimea de 506 m. Rigola perimetrala  este betonata pe laturile de vest si sud ale celulei, iar pe latura de nord (spre viitoarea celula 4), rigola este impermeabilizata cu geomembrana  din PEID de 1,00 mm grosime.

- Rigola perimetrala se descarcă într-un bazin cu un volum de cca. 90 mc.

- Pavilion administrativ (birouri, vestiare, grup sanitar, bazin vidanjabil) si cabina poarta

Clădirea administrativa este o construcție  parter, dotata cu geamuri termopan, rețea interioara de alimentare cu apa, rețea interioara de canalizare menajera si încălzire centrala. În clădire sunt amenajate: birou, camera calculator cantar, vestiar, grup sanitar.

În fața clădirii administrative se află cantarul bascula. la intrare în depozit se afla cabina poarta.

- Stație de epurare PALL pentru tratarea levigatului

Este o stație de epurare cu osmoza inversa  PALL tip ROAW 9121 DTG 8/2, semiautomata,cu o capacitate de tratare de 18 mc/zi si care are un randament global de 73%.

- Bazin stocare si omogenizare levigat

Bazin din beton armat etanșat cu geomembrana, cu un volum de 500 mc.

- Bazin pentru permeat

Bazin din beton armat cu un volum de 500 mc, situat în imediata vecinătate a bazinului pentru levigat.

- Bazin pentru colectarea apelor pluviale din rigole perimetrale Celula 3

Acesta este destinat stocării apelor pluviale colectate de rigola perimetrala a celulei 3 de depozitare. Dimensiunile bazinului la cota terenului sunt de 13,00 x 11,00 m, adâncimea de 1,50 m, iar baza bazinului are în plan 4,00 x 2,00 m.

Bazinul este realizat în săpătura, cu taluz 1:3, peste care s-a așternut un strat de geotextil de  200 g/mp, atât pe taluzuri cât și pe radierul bazinului. La baza bazinului  s-a așternut un strat de 30 cm refuz de ciur, iar marginile acestuia sunt brodate cu bolovani de rău.

- Filtru sanitar (decantor-separator) pentru autovehiculele care părăsesc incinta depozitului

Separatorul de produse petroliere este constituit din camera de distribuție și doua linii de decantare-separare, cu exploatare alternativa, pentru asigurarea condițiilor de curățire în regim de funcționare continua.

- Magazie de lubrifianți, rezervor GPL

Magazia pentru lubrifianți este amplasata în vecinătatea pavilionului administrativ. Este o clădire din beton, cu o singura încăpere.

Rezervorul metalic pentru GPL este amplasat in spatele cabinei cantar. Este un rezervor subteran amplasat in cuva de beton impermeabilizata, prevăzut cu cămin de control cu fante de comunicare la nivelul radierului, putându-se depista o eventuala fisurare a acestuia. Capacitatea rezervor: 3 mc. Recipientul pentru combustibil  este furnizat si montat  de firma autorizata sa comercializeze astfel de produse.

- Rezervor  motorina

Acesta este amplasat lângă drumul de acces spre stația de sortare. Este un rezervor subteran amplasat într-o cuva de beton impermeabilizată, prevăzut cu cămin de control cu fante de comunicare la nivelul radierului, putându-se depista o eventuala fisurare a acestuia. Este prevăzut cu pompa de alimentare pentru mașinile și utilajele din dotare. Capacitatea rezervorului este de 16.000 l.

- Generator electric

Pentru asigurarea unei surse de energie de rezerva, in cazul unei întreruperi a alimentarii cu energie electrica, s-a procurat un generator electric TEKSAN, amplasat in spatele cabinei poarta, pe o platforma betonata, acoperit cu o copertina.

- Drum de acces si drumuri tehnologice

Drumul de acces de la poarta pana la baza celulei 1 este de 177 m. Pe parcursul drumul de acces spre celula 1 este amplasata rampa de spălare roti si podul bascula.

Drumul tehnologic de acces a autogunoierelor pentru descărcarea deșeurilor în interiorul celulei 2 pornește din incintă  existenta lângă celula 1 si se termina cu o platforma de întoarcere si descărcare  in interiorul celulei (20 x 20 m). Lungimea drumului tehnologic, de la baza celulei 1  spre  celula 2, pana la rampa actuala de descărcare, este de cca. 170 m, iar lungimea drumului tehnologic de la baza celulei 1 pana la celula 3 este de cca. 140 m. Lățimea drumului de acces si tehnologic este de 4 m. Drumul tehnologic este realizat din placi de beton.

- Împrejmuire depozit, iluminat, sistem de paza

Depozitul este împrejmuit cu un gard perimetral din plasa de sarma, cu o înălțime de 2m, montat pe stâlpi metalici. De asemenea, este prevăzut cu sistem de iluminat exterior, iar accesul se face prin porțile de acces. Amplasamentul este supravegheat video perimetral pentru zi si noapte și are asigurata paza cu firma autorizata.  Depozitul este dotat cu echipament de monitorizare radiologica – monitor portabil, tip Thermo Scientific seria RadEye G20-ER10.

- Foraje de observație

Pentru monitorizarea calității apei subterane sunt realizate 12 foraje de observație turbate, cu tuburi de PEID cu fante Dn 200mm,  cu adâncimea de 3,50 m. Forajele de observație sunt amplasate la nord, est și vest de celulele de depozitare.

- Put sec pentru cadavre de animale (in conservare)

Puțul sec pentru cadavre de animale este betonat, cu capac metalic de acces închis cu lacăt. În prezent este dezinfectat si trecut in conservare.

- Platforma depozitare deseuri reciclabile

Este o platforma betonata, cu o suprafața de 66 mp, dotata cu 6 pubelele pentru deșeuri reciclabile, cu capacitatea de 240 l fiecare.

- Perdele de arbuști de protecție

Pe laturile de nord si est ale celulelor de depozitare a deșeurilor 1 si 2 exista o perdea vegetala de protecție formata din salcâmi, pe o lungime de 510 m.

- Utilitati

Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa se face din sursa proprie 2 foraje de alimentare, astfel:

  - Forajul 1 ( coordonate STEREO 70 : X=65.11.41,31 si Y=40.32.41,09) foraj de medie adancime ( H= 63,5 m) , echipat cu electropompa – functional;

  - Forajul F2 – foraj de mica adancime ( H= 20m) – in consevare;

Din foralul de alimentare cu apa F1 se asigura alimentarea cu apa pentru uz igienico- sanitar ( grup sanitar , dusuri) si apa tehnologica ( spalare roti autovehicule);

Apa necesara pentru stingerea incendiilor este asigurata prin pompare din bazinul de permeat , prin intermediul unei retele de incendiu realizata din conducte PEHD Dn-50mm, cu lungimea de 200m, la capatul careia exista 4 iesiri dotate fiecare cu robinet.

Apa de baut este asigurata prin furnizare de apa imbuteliata

Volum de apa autorizata:

-  in regim nominal : 27,10 mc/zi, respectiv 7.046mc/an;

- in regim minim: 16,9 mc/zi, respectiv 4.394mc/an;

Evacuarea apelor uzate :

Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar din incinta pavilionului administrativ sunt colectate( printr-o conducta PEHD cu Dn 150mm si L=6,0m) intr-un bazin betonat vidanjabil, cu un volum de 12 mc.

Apele uzate menajere provenite de la dusuri sunt colectate, prin conducta din PEHD cu Dn= 150mm si L=15m , in decantorul ce colecteaza si apele provenite de la separatorul de produse petroliere, dupa care sunt stocate intr-un bazin betonat cu un volum de 20 mc.

Apele uzate tennologice ( provenite de la rampa de spalare a rotilor autovehiculelor) sunt preepurate intr-un decantor – separator de produse petroliere cu volum de 20 mc, de unde sunt evacuate printr-o conducta din PEHD Dn 200mm si lungimea de 15 m, intr-un decantor de 20 mc  din beton armat.

Apele uzate colectate în bazinele betonate sunt vidanjate ori de câte ori este nevoie şi evacuate în descărcătorul staţiei de epurare administrată de SC Copmania de Apa SA Buzău (conform acordului 116/06.08.2019).

Produsul petrolier colectat din compartimentul de separare se depozitează într-un recipient închis şi se predă numai către societăţi specializate şi  autorizate.

Apele pluviale:

Apele ce cad pe suprafata depozitului de deseuri se infiltreaza in masa acestora si formeaza impreuna cu apele provenite din fermentatie,   levigatul. ( punctul  Evacuarea levigatului ).

Apele meteorice posibil contaminate colectate de pe platformele betonate ale incintei, sunt dirijate spre decantorul existent si bazinul beton vidanjabil de la rampa de spalare a masinilor de unde sunt vidanjate periodic.

Apele meteorice necontaminate colectate de rigola perimetrala dalata, de la baza taluzului exterior al digului de protectie a celulelor 1 si 2, sunt dirijate in canalul perimetral si de aici sunt conduse spre rigolele drumului de exploatare a balastierelor din zonă.

Pentru apele meteorice din exteriorul celulei nr.3 , la baza taluzului exterior al digului perimetral, s- a amenajat o rigola pluviala de tip trapezoidal, cu baza de 50 cm, in lungime de 506 m. Rigola este betonata pe laturile de vest si sud ale celulei, iar pe latura de nord( spre viitoarea celula nr.4) , rigola este impermeabilizata cu geomembrana de PEID de 1,00 mm grosime.Apele meteorice colectate de rogola perimetrala se scurg gravitational intr-un bazin de colectare realizat in sapatura cu un taluz de 1:3 peste care s-a asternut un strat din geotextil de 200 g/mp, atat pe taluzuri cat si pe radierul bazinului. Dupa colectare apele meteorice din bazin se infiltreza in substrat si / sau se evapora.

Levigatul provenit din celulele de depozitare:

Levigatul colectat de reteaua de drenaj a celulelor de depozitare ajunge  printr-un sistem de drenaj din conducte PEHD cu Dn =150 - 300 mm şi L =2690 m( celulele 1 si 2), si conducte PEHD Dn 160 mm, in lungime totala de 942 m(celula3), in colectorul de levigat( conducta din PEHD Dn 250mm si L=194 m). Panta colectorului si a drenurilor laterale este de 0,5%. Colectorul de levigat este racordat la caminul existent in coltul nord- estic al celulei 3 si preia si colectorul de levigat al celulei 2 ce subtraverseaza digul dinspre celula 2. Levigatul colectat de reteaua de drenaj a celor 3 celule de depozitare se scurge gravitational  în staţia de pompare a levigatului echipată cu 2 electropompe submersibile tip Flygt cu Q = 4 -12 m3/h, Himersie =  - 20 m, P = 0,9 kW. Din statia de pompare este pompat în bazinul de omogenizare cu V-500 mc si mai departe in statia de tratare PALL tip ROAW 9121 DTG4/1. Permeatul  este stocat in bazinul din beton cu capacitatea V-500 mc  și va fi utilizat pentru udarea spatiilor verzi din incinta depozitului, ca apa pentru stingerea incendiilor sau pentru umectarea deseurilor depuse ( exclusiv prin stropire).

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua apartinand OMV Petrom ;

Alimentarea cu energie termica: pentru incalzirea pavilionului administrativ se asigura de o centrala termica proprie, tip Lamborghini( caracteristici: 8,45 kw, respectiv 2767 kcal/h, consum mediu orar -0,7l/h), alimentata cu GPL. Centrala termica este dotata cu un filtru cu diafragma 92mm si  cos de evacuare gaze arse L-3 m. Combustibilul GPL este asigurat din rezervor propriu GPL cu capacitatea de 3 mc.

Închiderea partiala a Celulelor 1 si 2( a fost reglementata prin Decizia  Etapei de incadrare nr. 25/26.02.2018, emisa de APM Buzau).

Lucrările de închidere parțială au constat din:

- Sistematizare pe verticală a lucrărilor, în vederea creerii unei pante continue, atât pe taluzuri, cât și pe calotă. Această operațiune a constat în executarea unor lucrări de relocare și sistematizare a deșeurilor existente, astfel încât corpul depozitului să nu aibă pante mai mari de 1:3 pe taluzuri și 5% pe calotă.

- Strat suport de susținere cu grosimea de 50 cm;

- Strat de drenaj pentru biogaz cu grosimea de 30 cm, sort 8-32 mm;

- Strat de impermeabilizare (etanșare) din geocompozit bentonitic GCL (kf = 2 x 10-11 m/s, grosime = 7 mm, masa = 6.000 g/m2) pe întreaga suprafață a celulelor 1 și 2 (mai puțin taluzul comun cu celulele 3 și 4).

- Pământ de acoperire cu grosimea de 1 m, din care 0,15 m strat de recultivare (fără taluzul comun cu celulele 3 și 4). Pe taluzul comun cu celulele 3 și 4 s-a așternut un strat de pământ argilos în grosime de 30 cm.

- Înierbare;

Sistem de colectare a gazului

Sistemul de colectare activa a biogazului este compus din:

- puțuri de biogaz - 27 buc;

- conducte de legatură între puțurile pentru extragerea gazului și substația de biogaz

- substații de colectare gaz,

- separator de condensat,

- conducta principală de legatură între substații și unitatea de ardere,

- exhaustor și un echipament de ardere a gazului.

Puţurile pentru extragerea gazului (Celula 1 si Celula 2) sunt poziţionate în mod uniform în masa de deşeuri care generează gaz, sunt etanse, cu d- 80cm, alcatuite dintr-un filtru vertical din pietriş sort 16/32 mm, în care este înglobată conducta perforată de drenaj Dn 200.

Puţurile pentru extragerea gazului sunt interconectate între ele, prin intermediul conductelor de legătură, și apoi vor fi conectate la substaţiile de biogaz.

Conductele de captare si transport a gazului de la puţurile forate la substaţia de gaz sunt din PEID Dn 90-125 mm PN10.

Substaţia de colectare a gazului (2 buc) este de tip container și este alcătuită din: colector principal din oțel Dn 200 mm, PN 10, conducte din oțel Dn 65 mm, PN 10, dispozitive de măsurare, robinete de reținere, unitate de dezhidratare.

Substația de colectare a gazului este conectată la sistemul de ardere printr-o conductă principală de eliminare a gazului. Panta acestei conducte principale este de cel puţin 0,5% pentru a putea evacua particulele minerale din condensat. Conductă principală este din PEID Dn 90 mm, PN10.

Unitatea de deshidratare  Gazul de depozit saturat cu vapori de apă duce la formarea de condensat în sistemul de conducte. De aceea, în conducta principală de eliminare a gazului a fost instalat, în punctele cele mai joase, în cămine subterane cu acces, separatorul de condensat. Separatorul de condensat este plasat lângă substaţie și este format din: conductă verticală plină PEID Dn 400 mm, 2,00 m cu capac înşurubat. Condensatul va fi preluat cu vidanja și dus la stația de epurare proprie, ori de câte ori este nevoie.

Sistem de ardere al gazului. Stația de ardere a biogazului este formată dintr-o faclă cu ardere controlată.

Sistem de umezire controlată a deșeurilor (Celula 1 si Celula 2)

În vederea îmbunătățirii și prelungirii duratei proceselor biologice care duc la apariția biogazului, s-a realizat un sistem de umezire a deșeurilor existente în corpul depozitului (Celula 1 si Celula 2). Sistemul folosește pentru procesul de umezire, permeatul rezultat de la stația de epurare, care este stocat într-un bazin din beton armat.

Permeatul este introdus în corpul depozitului cu ajutorul unui grup de pompare și conducte cu diametrele Dn 50-160 mm, PEID, PN 10. Reteaua de conducte acoperă uniform toată suprafața calotei depozitului.

Sistem de colectare, drenaj și evacuare ape pluviale (Celula 1 si Celula 2)

Sistemul de colectare și drenaj asigură managementul următoarelor categorii de ape curate;

- Apa de infiltrații – drenată cu geocompozit de drenaj (saltea drenantă) la baza stratului de recultivare;

- Apa de suprafață scursă pe versant și taluzurile depozitului.

Apa de infiltrații și cea de suprafață scursă de pe calotă și taluzurile celulelor închise sunt colectate cu drenuri de conducte, amplasate atât la nivelul bermei de pe calotă, cât și la nivelul digului exterior existent. Apa colectată de aceste drenuri se descarcă în proporție de 85% în canalul perimetral existent, care se descarcă ulterior în șanțul de la drumul de acces la amplasament, iar restul în bazinul existent la sudul celulei 3. Bazinul existent este etanșat cu geomembrană.

Drenurile sunt poziționate în sanțuri trapezoidale etanșate cu GCL și acoperite cu pietre sort 16-32 mm. Conductele folosite sunt Dn 200 mm, PEID, perforate pe 2/3 din perimetru. Evacuarea apelor pluviale din drenul de la nivelul calotei în drenul de la nivelul coronamentului digului a fost realizată prin conducte și cămine din PEID, iar evacuarea în canalul exterior și bazinul existent se realizează prin subtraversări pentru digul existent și cu casiuri din beton.

Drumuri de inspecție și berme (Celula 1 si Celula 2)

Sistemul de drumuri de inspecție și acces este format din:

- Drum pe digul exterior existent care au fost supraînălțat cu 30-50 cm pentru a permite evacuarea apelor pluviale de pe taluzuri/calota depozitului fără a efectua intregritatea digului.

- Drum de inspecție la nivelul calotei.

- Drum de acces pe Celula 1 și 2 care este folosit la exploatarea și întreținerea instalațiilor aferente închiderii.

Lățimea drumurilor este de 3,5 m și panta transversală de 2,5% orientată către șanțul/drenul pluvial. Structura rutieră a drumurilor este compusă din 20-30 cm și 50 cm balast (local în dreptul căminelor de liniștire).

3. Descrierea lucrărilor propuse prin proiectul de revizuire prezenta, inclusiv instalatiile si echipamentele:

3.1. Amenajarea celulei nr.4( S-2,95 ha, V-480.000 mc). Date constructive:

Proiectarea Celulei 4 prevede o inaltime a stratului de deseuri de 25 m , masurata de la baza depozitului.

La realizarea celulei 4 se vor respecta prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi ale Ordinului MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul MMGA 1230/2005. Vor fi respectate de asemenea toate celelalte cerinţe legislative din domeniul construcţiilor.

Toate echipamentele şi facilităţile trebuie să fie calculate şi amenajate în funcţie de clasa de depozit, mărimea, durata de funcţionare stabilită, cantitatea de deşeuri/zi, frecventa de transport şi de alte cerinţe legale, astfel încât să asigure o funcţionare corespunzătoare.

Celula 4 ( S -2,95 ha, V- 480.000.mc) va fi amenajata astfel :

- Bariera geologica naturala (2 straturi de argila minerala) completata la baza  si pe taluzurile depozitului   in grosime totala de 50cm;

- Impermeabilizare artificială cu materiale geosintetice, după cum urmează:

- Strat de impermeabilizare de baza:

  - Un strat geocompozit bentonitic cu masa de 4900 g/mp;

  - Folie de etansare lisa  sintetica (KDB/PEHD) cu grosimea de 2 mm

  - Geotextil de protectie cu densitatea  ≥ 1500 g/mp

  - Strat de drenaj din pietriș  16/32 mm, CaCO3 ≤  10%, permeabilitate 10-3 m/s,  cu grosimea de 50 cm

  - Geotextil de separare cu masa minima de 400 g/mp.

- Strat de impermeabilizare taluzuri interioare:

  - Strat geocompozit  bentonitic cu masa de 4900 g/mp;

  - Folie de etansare rugoasă (KDB/PEHD)pe ambele fete cu grosimea de 2 mm

  - Geotextil de protecție cu densitatea ≥ 1500 g/mp

  - Strat  din material geocompozit drenant, protejat la exterior cu geotextil,  cu rol de protectie a geomembranei si drenare levigat.

- Dig de inchidere pe laturile de Nord si Vest  cu coronament constant ( +77,00 m), cu latimea de 2,5 m si panta de 1: 2,5 pe taluz  spre interior si 1:2 spre exterior;

- Digurile exterioare ( pe latura de nord si vest) se vor proteja cu dale din beton, pana la cota  de 72,50 m, pentru protectie la inundabilitate.

- Celula nr.4 se va racorda catre Est cu Celula 1 ( drumul de acces spre Celula 3)si cu Celula 3 in digul existent a carui cota este de +77,00 m, Intre celula 4 si celulele 1 si 3 , taluzul se va profila cu o panta de 1: 2,5;

- Dupa finalizarea depozitarii deseurilor in incinta Celulei nr 4, suprafata acestora se va profila cu o panta maxima de 1: 3( Conform Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor).

- In Celula 4 se prevede o panta longitudinala de la Nord la Sud de 1% si o panta transversala de 3%. In cazul Celulei 4 , geometria terenului ,, tip acoperis,, a fost prevazuta cu o panta transversala de 1, 2 %( in lungul conductelor de levigat ), pentru egalizarea tasarilor.

- Sistem de drenaj levigat realizat din  conducte PEHD prevăzute cu fante, amplasate într-un strat drenant de pietriș sort 16-32 mm, amplasate deasupra  geomembranei de impermeabilizare, la baza celulei de depozitare. Rețeaua de drenaj este compusa din:  3 conducte de PEHD cu Dn 250 mm, in lungime de cca. 285 m, perforate pe 2/3 din sectiune, avand o panta de 1,2% amplasate pe directia Sud –Nord la o distanta intre ele de 60 m; cele 3 drenuri vor penetra digul de Nord al depozitului prin intermediul unor conducte neperforate cu Dn 250, in lungime de cca. 84m. Acestea  se vor descarca in conducta colectoare amplasata in afara Celulei 4. Colectorul este din PEHD Dn 315 mm si are  lungimea de cca. 120,5  m. Panta colectorului si cea a drenurilor laterale este de 0,5%. Din colector, prin intermediul pomparii, printr- o conducta de refulare din PEHD 125, PN 6, cu lungimea de cca.-70m, levigatul ajunge in bazinul de levigat, amplasat inaintea statei de osmoza inversa; caminul de pompare va fi dotat cu 2 pompe cu Q-15,6 l/s, Hp= 8m.

- La baza taluzului exterior ( pe taluzurile de Vest si de Nord)se va amenaja o rigola perimetrala pentru colectarea apelor pluviale, de tip trapezoidal, cu baza mica de 20 cm, sectiune constanta , taluz 1:1 si lungimea de cca. 320 m. Rigola perimetrala  este betonata , asezata pe un pat de nisip de 7-10 cm. Rigola perimetrala se descarcă în rigola existentă în incintă.

4.2. Inchiderea celulelor 3 si 4 , respectiv a intregului depozit:

Închiderea celulelor 3 și 4 se va realiza după aceeași tehnologie ca și la celulele 1 și 2 cu respectarea prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea și a Normativului privind depozitarea , aprobat cu Ordinul 757/2004.

Tehnologia de închidere a celulelor 3 și 4, ca si in cazul întregului depozit, implica parcurgerea următoarelor etape:

- Închiderea temporara a taluzurilor exterioare, apoi a calotei, pe măsura ce o celula a ajuns la cota de umplere, prin acoperirea cu un strat de pământ (pământ cu o permeabilitate mare sau deșeuri inerte din construcții concasate).

- După umplerea unei celule de depozitare si după consumarea tasărilor corpului depozitului, se procedează la închiderea definitiva a acesteia.

Solutia tehnica propusa de titular prevede  ca pe măsura ce o celula se umple aceasta se va sprijini pe taluzul celulei învecinate, astfel încât pe măsura exploatării, spatiile dintre celule sa fie si ele umplute cu deșeuri ( digurile dintre celule fiind impermeabilizate cu acelasi sistem ca si celulele de depozitare).  În final depozitul  inchis va arăta ca un tot unitar în cadrul căruia celula 4 o sa fie mai înaltă cu 10 m decât celulele 1,2,3, datorita caracteristicilor terenului.

Pentru fiecare compartiment ajuns la cota proiectata de umplere se executa mai întâi o acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasări (3-5 ani). Stratul de pământ pentru acoperire (zona calotei) trebuie sa aibă o grosime de 30-50 cm; atât calota, cat si taluzurile se însămânţează. Pe tot perimetrul instalatiei vor fi plantati pomi de talie inalta, de preferinta salcam, salcie sau conifere.

Lucrările de închidere sunt executate astfel:

- ca lucrări operaţionale, in Etapa I:

- modelarea depozitului prin relocarea deşeurilor, acolo unde este cazul,

- construirea/completarea stratului de forma / susţinere( grosime de o,5 m);

- executarea puţurilor de biogaz

- lucrări de închidere definitiva (după consumarea tasărilor) - in Etapa II

- strat drenant pentru gaze - pietriș sort 8-32 mm, h = 0,30 m;

- GCL geocompozit bentonitic, m = 6000 g/mp

- GD - geocompozit de drenaj apa pluviala;

- pământ de umplutura cu grosimea de 0,85 m

- sol vegetal cu grosimea de 0,15 m

- înierbări

- berme carosabile;

- elemente de evacuare a apei pluviale

- sistem de colectare biogaz si ardere.

Sistemul  de colectare a gazului din corpul depozitului de deseuri (Celulele 1,2,3,4) va fi format dintr-un sistem de colectare a biogazului format din:

- 57 puțuri de colectare biogaz (27 puțuri pentru celulele 1 și 2 si 30 pentru celulele 3 și 4)

- Conducte de transport a gazului

- Substații de biogaz – 2 buc

- Conducta principala de colectare a gazului

- Separatorul de condensat

- 1 stație de ardere/cogenerare a gazului de depozit

Puturile de gaz se vor amplasa simetric si la dinstante de cca. 650 m intre ele , cat mai aproape de caile de circulatie, etanse, cu diametru de 80 cm, pozitionat in interiorul corpului depozitului , realizat dintr-un filtru vertical din pietris sort. 16/32 mm, in care este inglobata conducta de drenaj perforata Dn200. Puturile vor fi interconectate intre ele prin conducte de legatura care fac conectare la substatiile de biogaz. Aceste conducte sunt din PEID Dn 90-125mm PN 10, instalate cu o panta de cel putin 5%fata de statia de colectare gaz, pentru a se evacua apa provenita din condens in interiorul conductei. Substatia de biogaz va fi de tip sopron deschis, compus dintr-o structura de otel galvanizat si palsa de sarma. Substatia va fi compusa din: colector principal otel, conducte, dispozitive de masurare, robinete de retinere, unitatea de deshidratare. Substatia este conectatat la statia de ardere/cogenerare printr-o conducta.  Daca se va opta pentru statie de ardere , aceasta se va instala ca o unitate compacta intr-un container standard ISO, cu un cos de facla la 10 m distanta fata de container , iar daca se opteaza pentru unitate de cogenerare aceasta va fi instalata in container prefabricat,

pozat pe o fundatie din beton armat, complet automatizata. Energia obtinuta va fi utilizata fie pentru consum propriu sau va fi livrata sistemului national.

Sistemul de colectare a apei provenite din precipitatii se compune din:

  - strat de drenaj deasupra stratului de impermeabilizare

  - rigole pe marginea interioara a bermelor

  - rigola perimetrala la baza taluzului

  - bazin de colectare a apei din precipitaţii (pentru celula nr. 3)

  - rigola de evacuare

  - punct de evacuare in apa de suprafata

  - staţie de pompare

Pentru functionarea corespunzatoare a depozitului sunt necesare urmatoarele utilaje pentru tratarea şi depozitarea deşeurilor:

- buldozer: distribuirea deşeurilor, aplicarea straturilor de acoperire, nivelarea suprafeţei depozitului, realizarea drumurilor

- compactor picior de oaie: compactarea deseurilor menajere

Pentru lucrarile de constructie prevazute a se realiza conform prezentei revizuirii utilajele necesare vor fi puse la dispozitie de catre constructor.

Trebuie să se asigure un numar suficient din fiecare tip de utilaj, ţinând cont şi de riscurile de defectare a acestora.

### Racordarea celulelor 4 cu 1, 4 cu 3 și respectiv 2 cu 3

#### Racordarea sistemelor de impermeabilizare de bază a celulelor 4 cu 1 și respectiv, 4 cu 3

Sistemul de impermeabilizare al digurilor dintre celulele 4 și 3, respectiv 4 și 1 va fi :

- Dig realizat din același material stabil cu caracteristici similare materialului din care este formata baza depozitului (kf = 1,54x10-7 m/s);

- Geocompozit bentonitic – 4900 g/m2, cu permeabilitatea kf=2 x10-11 m/s;

- Folie de etanșare sintetică rugoasă pe ambele fețe (KDB/PEHD) 2 mm

- Geotextil cu greutate pe suprafață ≥ 1.500 g/m2;

- Strat de drenaj  din material geocompozit drenant protejat la exterior cu geotextil, cu rol de protectie si drenare levigat;

Sistemele de impermeabilizare de bază ale Celulelor 4 și 3, respectiv 4 și 1, se vor suprapune in zona coronamentului digului dintre acestea, apoi se vor plasa într-o tranșee de ancorare, unde vor fi acoperite cu un strat de argilă. Marginile tranșeei de ancorare se vor realiza cu muchii rotunjite pentru evitarea tăierii materialelor geosintetice. Peste acestă tranșee de ancorare, se va amplasa un strat format din piatră spartă, cu dublu rol: de protecție împotriva înghețului geocompozitului bentonitic, precum și ca bază pentru piciorul taluzului deșeurilor din Celula 4. Conectarea celor două geomembrane (din Celula 4 și Celula 3, respectiv 4 și 1) se va realiza prin sudura, dupa un plan care sa respecte ordinea operatiilor de asternere, sudura si acoperire, cu detalierea drumurilor de acces si circulatie.

Tehnologia de sudură a geomembranei va trebui să aibă Agrement tehnic emis de către Comisia de Agrement tehnic în construcții din Romania. Sudurile se vor realiza conform NP-075-02 sau alternativ, conform Directivei DVS 2225-4.

Pe măsură ce Celula 4 se va umple, aceasta se va sprijini pe taluzul Celulei 3, învecinate, (sau Celula 1), spațiile dintre celule fiind umplute treptat cu deșeuri (digurile dintre celule fiind impermeabilizate cu același sistem ca și celulele de depozitare).

Materialele utilizate pentru realizarea sistemului de impermeabilizare a digurilor dintre celulele 4 și 1, respectiv 4 și 3 vor fi astfel alese încât să reziste la acțiunea încărcărilor rezultate din greutatea stratului de deșeuri, precum și a eventualelor tasări ale digului.

Ca urmare a depozitării deșeurilor în Celula 4, la atingerea cotei coronamentului digului dintre celule (1 și 4, respectiv 1 și 3), presiunile exercitate de straturile de deșeuri pe pereții digurilor se vor echilibra, crescând astfel stabilitatea acestuia. Ulterior, prin încărcarea cu deșeuri a digurilor, și închiderea împreună a celulelor, depozitul va arăta ca un tot unitar, eforturile vor fi distribuite omogen în masa de deșeuri, iar tasările se vor realiza uniform pe întreaga suprafață a depozitului. În acest mod nu vor exista tasări diferențiate între Celula 4 și Celula 3, respectiv 4 și 1, situație care avantajează funcționarea sistemului impermeabilizare-dig.

Conexiunea sistemelor de impermeabilizare dintre Celula 4 și Celula 1 se va realiza după sistarea depozitării deșeurilor în Celula 3 și desființarea drumului de acces către aceasta.

#### Racordarea sistemelor de impermeabilizare de suprafață a celulelor 4 cu 1, 4 cu 3 și respectiv 3 cu 2

Sistematizarea deșeurilor în Celula 4 se va realiza prin proceduri de săpare, împingere și relocare a acestora pe suprafețele Celulelor 4 și 3, în vederea modelării acestuia și a obținerii unei suprafețe de închidere conform Normativului. Între Celula 4 și Celula 1 se va realiza o racordare a calotelor prin executarea unui taluz cu o pantă de 1:3, conform Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor. Racordarea se va realiza între cota 96,58 a Celulei 4 și 80,80 aferentă Celulei 1. Stratul de deșeuri amplasat pe digul dintre Celulele 4 și 1 va avea o grosime de aproximativ 11 m.

În momentul de față, sistemul de impermeabilizare de suprafață al Celulei 1 și 2 este rămas în așteptare (taluzul comun cu celule 4 și 3 nu este impermeabilizat) în vederea unei conectări viitoare. Panta acestui taluz (între Celula 1 și 4) este de 1:1,3. Din acest motiv este necesară încărcarea cu deșeuri a digului dintre celule în vederea aducerii la aceeași cotă a sistemelor de impermeabilizare aferente celor două celule.

Între celula 3 și 2 racordarea se va face, la fel ca în cazul celulelor 4 și 1, cu o pantă de 1:3. Cota medie a calotei Celulei 3 va fi de aproximativ 89,68 m, în timp ce calota Celulei 2 este de aproximativ 85,50 m. Grosimea stratului de deșeuri pe digul dintre cele două celule va fi de aproximativ 10 m.

Între Celula 4 și Celula 3 racordarea se va face cu o pantă de 6%, pornind de la cota 96,58 în Celula 1 și ajungând la 88,15, la marginea calotei Celulei 3, de asemenea conform Normativului. Grosimea stratului de deșeuri amplasat peste digului dintre cele două celule este de aproximativ 14 m. În momentul de față, taluzul Celulei 2 în dreptul Celulei 3 este de 1:2.

Sistemul de impermeabilizare de suprafață aferent Celulelor 4 și 3 se va realiza similar cu cel al Celulelor 1 și 2, deja închise.

II.  Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si in legatura cu calitatea si concluziile /recomandarile raportului privind impactul asupra mediului si ale participarii publicului:

  - terenul pe care este amplasat depozitul apartine domeniului public al Primariilor Galbinasi si Vadu Pasii si este identificat  intravilan prin numarul cadastral 20526 T.1, P.7 si numarul cadastral 20630 T.89, P.1058-1066, in temeiul reglementarilor Documentatiilor de urbanism nr. 1200/3161- Galbinasi, nr. 1200/3083, faza PUG , aprobate prin HCL Galbinasi nr. 7/20.02.2012, HCL Vadu Pasii nr. 32/31.05.2011;

  - s-au luat in considerare observatiile si propunerile membrilor CAT;

  - s-au luat in considerare recomandarile transmise de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului prin adresa nr. 1/4451/VT/27.11.2019;

  - s-au luat in considerare punctele de vedere nr.  59/28.10.2019 si 74/02.12.2019 emise de Serviciul CFM din cadru APM Buzau;

  - nu s-au inregistrat observatii si propuneri din partea publicului interesat pe parcursul derularii procedurii;

  - incadrarea in BAT, BREF, dupa caz: BAT privind utilizarea eficientă a energiei; Detine AIM nr. 4/23.04.2018;

  - Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala: au fost aplicate prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iulie 1985 privind evalaurea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului care modifica Directiva Consiliului 97/11/CE din 03.03.1997  transpuse total in legislatia romana prin: Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, HG. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Ordinul nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

  - cum raspunde /respecta obiectivele de protectia mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.:

- Apa:

In faza de executie proiect pot fi urmatoarele surse de poluanti: tehnologia de executie propriu –zisa, utilaje terasiere si cele de transport, activitatea umana;

In faza de exploatare principalii poluanti pot fi : nerespectarea tehnologiilor de exploatare, nerespectarea procedurii de acceptare a deseurilor la depozitare, utilajele terasiere si de transport  levigatul si apele uzate menajere si tehnologice.

In faza postinchdere principalul poluant poate fi levigatul, nerespectarea tehnologiilor de inchidere.

In conditiile in care se respecta prevederile proiectului, tehnologia de executie, tehnologia de exploatare, tehnologia de inchidere si masurile de urmarire postinchidere impactul previzionat asupra factorului de mediu apa este nesemnificativ.

- Aer:

In faza de executie  principalele surse de poluanti ai aerului sunt emisii nedirijate, difuze , datorate in principal lucrarilor de executie a terasamentelor dar si poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna, eroziunea vantului care insoteste lucrarile de constructie; Emisiile de poluanti in atmosfera au o durata egala cu programul de lucru, prezinta variatii in functie de conditiile climatice si sunt limitate doar la perioada de constructie. Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere sunt limitate prin conditiile tehnice la omologarea in circulatie, la inspectiile tehnice periodice , sunt dependente de perioadele de functionare a utilajelor , cat si de conditiile climatice. Se estimeaza ca impactul proiectului in perioada de constructie este redus asupra factorului de mediu aer.

In faza de exploatare sursele de poluare pot fi: procesul de fermentare, utilajele de transport si exploatare, functionarea centralei termice, rezervorul de carburanti , activitatea umana. Avand in vedere ca tehnologia de exploatare a depozitului minimizeaza emisiile de gaze si mirosuri, concentartiile poluantilor sunt reduse, distanta fata de cele mai aproiate case este de 2km, directia predominanta a vantului este din N_E , dinspre localitate spre depozit se estimeaza un impact redus la minim.

In faza postinchidere emisiile de poluanti in aer se reduc semnificativ , dupa un maxim inregistrat in primul an , apoi scad progresiv spre un minim. In acelasi timp gazele de depozit vor fi controlate si arse intr-o statie de ardere/cogenerare.

- Sol:

In faza de executie impactul asupra solului nu poate fi considerat decat unul mecanic prin decopertare, redus la suprafata ocupata de obiectiv dar poate fi si datorat neorganizarii lucrarilor de executie , a functionarii utilajelor. Se estimeaza ca impactul asupra solului este redus daca se respecta tehnologia de executie a lucrarilor, se folosesc utilaje corespuzatoare din punct de vedere tehnic.

In faza de exploatare se estimeaza ca activitatea operationala in sine nu produce poluari ale solului, in conditiile unei exploatari corecte , fara  avarii/accidente.

In faza postinchidere depozitul va fi acoperit cu sol vegetal care se va insamanta si va fi redat circuitului agricol, imbogatind valoarea peisagistica a zonei, deci nu se prognoseaza nici un impact asupra factorului de mediu sol.

- Geologia solului:

In faza de executie a terasamentelor impactul asupra componentelor subterane – geologice este minim datorat scurgerilor accidentale de carburanti, uleiuri, dar solutia proiectata si tehnologiile utilizate , verificarea tehnica a utilajelor , conduc la diminuarea sau chiar eliminarea impactului asupra componentelor subterane geologice.

In faza de exploatare impactul asupra subsolului este redus daca se respecta masurile organizatorice de delimitarea zonelor de lucru, monitorizarea taluzelor, a sistemelor de colectarea a leviagtului si apelor menajere.

In faza postinchidere sistemul de reconstructie ecologica propus asigura folosirea zonei ca spatiu verde, neexistand un impact negativ supra subsolului.

- Biodiversitate:

In zona amplasamentului vegetatia terestra este exclusiv ierboasa care a suportat si suporta in mod activ  modificari structurale, determinate in principal de interventii antropice prin pasunat., iar avifauna este bine reprezentata de exemplare de berze si pescarusi. Amplasamentul proiectului se afla la o distanta de peste 300 m fata de Siturile ROSCI0103 si ROSPA0160  Lunca Buzaului , iar implementarea proiectului nu afecteaza habitatele si speciile de interes comunitar. Toate activitatile desfasurate in cadrul depozitului nu genereaza un impact negativ asupra speciilor si habitatelor comunitare pentru care a fost instituit regimul de protectie, datorita masurilor luate in cadrul lucrarilor de executie( delimitarea stricta a zonelor de lucru, perioade limitate de executie, tehnici si tehnologii performante) cat in faza operationala ( depozitare controlata, utilizarea straturilor de acoperire periodica a suprafetelor active, imprejmuire, lucrari de deratizare si dezinfectie, pastrarea curateniei in jurul depozitului).

Sistemul de recuperare propus( reconstructia ecologica) asigura folosirea suprafetei ca spatiu verde ( insamantat si plantat cu specii caracteristice zonei) va avea un efect benefic asupra habitatelor si speciilor din siturile aflate in vecinatate.

- Peisajul:

Amplasamentul este situat intr-o zona agro-industriala si nu influenteaza aspectul peisagistic din zona.Masurile propuse prin proiect ( drum civilizat de acces, cladiri cu aspect arhitectonic placut, plantatie de protectie pe laturile nord si est, spatii verzi) cat si reconstructia ecologica propusa asigura un impact negativ semnificativ asupra peisajului.

- Mediul social si economic:

Aplasamentul depozitului ecologic Galbinasi este situat intr-o zona agro-industriala (statie de sortare deseuri, balastiera - statie de sortare agregate, depozit deseuri periculoase Cord, hale industriale, terenuri agricole), iar zonele de locuit sunt al distanta suficienta ,  cca. 1,1 km, fata de acesta. Impactul social ca urmare a unor facilitati de inters public care se crereaza (locuri noi de munca, atragerea deseurilor de pe raza judetului, imbunatatirea vietii locitorilor judetului), este unul pozitiv. Datorita faptului ca in apropiera amplasamentului sunt terenuri agricole , proprietarii ar putea fi afectati de  mirosuri, aspect, zgomot, deseuri usoare, dar prin masurile impuse de proiect impactul  se reduce semnificativ .

III Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde e posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului.

a)  masuri in timpul realizarii proiectului si efectul implementarii acestora.

Pentru protectia factorilor de mediu sunt propuse urmatoarele masuri de reducere a impactului:

- toate etapele lucrarilor se vor realiza cu respectarea stricta a proiectului si a tehnologiei de constructii – montaj;

- amplasarea tuturor echipamentelor , utilajelor si instalatiilor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii obiectivului numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru acesta activitate;

Pentru factorul de mediu apa:

- depozitele provizorii de pamant se vor amplasa in afara zonelor de concentrarea ascurgerilor de suprafata;

- taluzurile vor avea pante cat mai mici, astfel incat siroaiele sa le afecteze cat mai putin;

- terasamntele se vor executa pe suprafte mici , astfel incat finalizarea lor sa fie rapida si pe cat posibil ploaia se nu le srprinda deschise;

- executia lucrarilor de terasamente sa se faca in perioade can se inregistreaza cvalori mici a precipitatiilor;

- folosirea de utilaje terasiere si de transport cu stare tehnica buna, iar repararea celor defecte sa se realizeze in afara santierului; respectarea locului de parcare;

- interzicerea spalarii masinilor sau utilajelor terasiere in zona de lucru;

- manipularea volumelor de pamant excavat numai in spatiul destinat lucrarilor;

- prevenirea evacuarilor necontrolate de ape uzate;

Pentru factorul de mediu aer:

- folosirea de utilaje performante privind emisiile de noxe si zgomote, in stare buna de functionare si cu toate reviziile efctuate la zi;

- curatirea cailor de accces;

- managementul corespunzator al deseurilor in conformitate cu legislatia de mediu;

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

- respectarea cailor de acces epntru utilaje;

- respectarea locului de parcare si de reparatii pentru utilajele terasiere si de transport;evitarea scurgerilor accidentale de combustibili si uleiuri;

- societatile care asigura construirea obiectivului si montajul instalatiilor specifice isi asuma sarcina de a colecta si de a valorifica/elimina deseurile specifice din constructii;

- circulatia se va realiza pe drumuri deja existente , minimizand astfel impactul asupra solului;

- amenajarea corespunzatoare a spatiilor destinate depozitarii deseurilor;

- manipularea volumelor de pamant excavat numai in spatiul destinat lucrarilor;

- daca s-au produs scurgeri importanmte de produse petroliere pe sol , portiunea afectata de sol va fi decopertata si se va reface cu sol vegetal;

- verificarea cotelor de sapatura;

Pentru zgomot si vibratii, radiatii:

- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot si pentru care s-a realizat revizia tehnica;

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pamant sau balastate sa se faca cu viteze de max. 30 km/ora;

- pe perioada stationarii autocamioanelor si in perioada de repaus motoarele mijloacelorde transport si a utilajelor sa fie oprite;

Pentru deseuri:

- deurile generate vor fi colectate selectiv si depozitate temporar corespunzator prevederilor legislatiei specifice in spatii special amenajate, in vederea valorificarii /eliminarii;

- deseurile menajere si cele asimilabile vor fi colectate in containere tip pubela si vor fi eliminate in corpul depozitului;

- deseurile refolosibile vor fa valorificate prin operatori autorizati;

Pentru protectia biodiversitatii:

- delimitarea stricta a zonelor de lucru;

- perioada limitata a executarii lucrarilor;

- conform art.69 lit.l), din Legea nr.265/2006, titularul are obligatia sa sesizeze autoritatile pentru protectia mediului despre accidente sau activitati care afecteaza ecosistemele din zona;

- titularul trebuie sa adopte toate masurile necesare pentru preintampinarea pericolelor de aparitie a unei amenintari iminente si a unui prejudiciu asupra mediului si sa suporte costurile actiunilor preventive si reparatorii;

Pentru mediu social si economic:

- utilizarea de mijjloace de transport si utilaje la parametri functionali optimi pentru reducerea noxelor si zgomotului;

Pentru peisaj:

- este amenajat un drum de acces civilizat, balastat care asigura o buna exploatare indiferent de conditiile atmosferice;

- cladirileau un aspect palcut

- pe latura de nord si est este prevazuta plantatie de protectie;

- aria de servicii este prevazuta cu spatii verzi;

b) masuri in timpul exploatarii si efectul implementarii acestora.

Pentru factorul de mediu apa:

- respectarea conditiilor prevazute in autorizatia de gospodarire a apelor;

- acoperirea periodica a deseurilor depozitate in celula activa cu straturi de pamant ;

- evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere ( utilaje si mijloace de transport) pe sol si asigurarea materialelor absorbante pentru scurgeri accidentale de produse petroliere;

- interzicerea depozitarii neorganizate in jurul depozitului;

- respectarea tehnologiilor de exploatare prevazute de proiect

Pentru factorul de mediu aer:

- mentinerea in buna stare a cailor de acces din incinta depozitului;

- monitorizarea emisiilor de gaze de ardere de la centrala termica;

- monitorizarea imisiilor de gaze de depozit in aer ;

- utilizarea de autovehicule si utilaje performane privind emisiile de noxe si zgomot, in stare buna de functionare si cu reviziile tehnice efectaute la zi;

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

- respectarea tehnologiilor de exploatare si a programului de monitorizare a instalatiilor;

- verificarea starii tehnice a utilajelor;

- monitorizarea sistemelor de colectare , transport a apelor menajere si a levigatului; vor fi prevăzute sisteme de control pentru detectarea scurgerilor de levigat în vederea prevenirii scurgerii levigatului din instalatiile aflate in afara zonei impermeabilizate. Ele trebuie amplasate in zonele in care, din cauza sarcinilor statice, exista riscul cel mai mare de rupere a conductelor.

- monitorizarea starii taluzurilor depozitului;

Pentru zgomot, vibratii, radiatii:

- mentenanta adecvata a echipamentelor , a caror deterioare poate conduce la cresterea zgomotului, utilizarea de echipamente cu nivel scazut de zgomot;

- conducerea preventiva a autovehiculelor grele;

Pentru biodiversitate:

- compactarea deseurilor cu utilaje speciale astfel incat sa se reduca la minim posibilitatea antrenarii de catre vant a deseurilor usoare;

- utilizarea straturilorde acoperire periodica a suprafetelor active;

- efectuarea de lucrari periodice de deratizare si dezinsectie;

- pastrarea curateniei in jurul depozitului ;

- se va evita pătrunderea persoanelor străine şi a animalelor prin realizarea unei împrejmuiri complete a depozitului;

- se va evita afectarea biotopurilor învecinate prin realizarea unei perdele verzi formata din mai multe etaje de arbori şi arbuşti repede crescători, pe întreg perimetrul depozitului;

Pentru deseuri:

- monitorizarea eficienta a materialelor ;

- identificarea continua si punerea in practica a posibilitatilor de prevenire a generarii deseurilor si minimizarii acestora;

- gestionarea deseurilor generate in perioada de exploatare a depozitului in conformitate cu

prevederile legislative;

c) masuri pentru inchidere/ deomalare/dezafectare si reabilitarea terenului in vederea utilizarii ulterioare, precum si efectul implementarii acestora.

Depozitul sau o sectiune a depozitului se inchide:

- cand sunt indeplinite conditiile cuprinse in autorizatia/autorizatia integrata de mediu referitoare la perioada de functionare;

- la cererea operatorului depozitului si dupa analiza si aprobarea acesteia de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului;

- prin decizie motivata a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului.
Perioada de urmarire postinchidere este de minimum 30 de ani si poate fi prelungita daca prin

programul de monitorizare postinchidere se constata ca depozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential pentru factorii de mediu.
La închiderea celulelor se vor realiza:

- nivelarea ultimului strat de deseuri, inainte de aplicarea sistemului de impermeabilizare

- sistem de impermeabilizare  care trebuie să indeplineasca urmatoarele cerinte:
- sa fie rezistent pe termen lung si etans fata de gazul de depozit,
- sa retina si sa asigure scurgerea apei din precipitatii,
- sa formeze o baza stabila si rezistenta pentru vegetatie,
- sa prezinte siguranta impotriva deteriorarilor provocate de eroziuni,
- sa fie rezistent la variatii mari de temperatura (inghet, temperaturi ridicate),
- sa impiedice inmultirea animalelor (soareci, cartite),
- sa fie circulabil,
- sa fie usor de intretinut.

- strat de susţinere care trebuie sa asigure preluarea sarcinilor statice si dinamice, care apar odata cu realizarea sistemului de impermeabilizare.

- strat de drenare a gazului în vederea asigurării colectării gazului

- stratul de impermeabilizare mineral

- stratul de drenaj pentru apa din precipitatii

- strat separator cu geotextilele

- stratul de recultivare

Monitorizarea postinchidere va fi efectuata conform procedurilor anexei 4 la HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor iar rezultatele determinarilor efectuate sunt pastrate de operator intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.
Operatorul depozitului este obligat sa anunte in mod operativ autoritatii competente pentru protectia mediului producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control, si sa respecte decizia autoritatii teritoriale pentru protectia mediului privind masurile de remediere impuse in perioada postinchidere.

IV. CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE.

- In timpul realizarii proiectului:

a) conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice ( romanesti si comunitare), dupa caz:

Pe toata durata desfasurarii activitatii se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

- OUG  195/2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea 265/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordin MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul MMGA 1230/2005, modificat si completat cu Ord.415/2018;

- Ordin MMGA 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare si lista naţionala de deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri;

- Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor, amendată de Decizia 2001/119 privind lista deşeurilor;

- Legea nr. 104/ 2011  privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 6156/1986 privind protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- STAS  SR ISO 10009/ 2017 Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea Apelor nr. 107/1996, modificata si completatat prin legea nr. 310/2004;

- Legea nr.112/2006 si OUG nr.12/2007, HG 188/2002, privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata  prin HG 352/2005;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG 196/2005 privind Fondul de mediu aprobată prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007  privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 cu modificările ulterioare;

- Legea 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu;

b) conditii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului :

1. Terenul de fundare şi impermeabilizarea bazei depozitului vor respecta cerinţele privind proprietatile fizice, chimice, şi de ordin biologic şi anume:

- Cerinte privind proprietatile fizice: omogenitatea terenului de fundare şi capacitatea portanta si stabilitatea terenului de fundare

- Pozitia panzei freatice in amplasamentul depozitului: distanta dintre nivelul hidrostatic cel mai ridicat al apei subterane si cel mai de jos punct al suprafetei inferioare a stratului de izolare a bazei depozitului, nu trebuie sa fie mai mica de 1,00 m.

- Tasarile rezultate din incarcarea data de corpul deseurilor precum si capilaritatea pamanturilor ce constituie terenul de fundare, trebuie sa fie luate in considerare.

- Cerinte privind chimismul terenului de fundare

- Cerinte de ordin biologic

- Mineralogia terenului de fundare

- Cerinte privind impermeabilizarea bazei depozitului

2. Bariera, impermeabilizarea şi sistemul de drenaj pentru levigat se va realiza cu respectarea prevederilor referitoare la:

- Terenul de pozare al etanşării sintetice

- Pantele bazei depozitului

- Protectia mecanica a etansarii sintetice

- Stratul de drenaj aferent etansarii sintetice

- Conducte de drenaj pentru levigat

- Cerinte privind primul strat de deseuri depozitate

- Cerinte privind constructia barierelor

3.Sistemul de impermeabilizare a suprafetei depozitului va asigura protectia de durata si constanta impotriva:

- formarii de mirosuri si praf,

- imprastierii de catre vant a deseurilor usoare (hartie, plastic),

- patrunderii apei din precipitatii in corpul depozitului,

- scurgerii poluantilor in apa subterana,

- migrarii gazului in atmosfera,

- aparitiei incendiilor pe depozite,

- deteriorarii stratului de vegetatie de la suprafata din cauza gazului de depozit,

- inmultirii pasarilor si altor animale.

In plus trebuie sa se realizeze integrarea zonei depozitului in peisajul inconjurator.

4. Colectarea levigatului
Sistemul de colectare a levigatului va cuprinde: stratul de drenaj pentru levigat, conductele de drenaj pentru levigat, conductele de colectare pentru levigat, caminele, statia de pompare, rezervorul de stocare, conducta de eliminare pentru levigat,

Sistemului de colectare a levigatului cuprinde:

- bariera geologica

- impermeabilizare

- strat de drenaj pentru levigat

- conducta de drenaj pentru levigat

- camin pentru levigat

- conducta de colectare pentru levigat

- zona in care se amplaseaza sistemele de control al scurgerilor

- statie de pompare pentru levigat

- rezervor pentru levigat

- conducta de eliminare pentru levigat

Vor fi prevăzute sisteme de control pentru detectarea scurgerilor de levigat în vederea prevenirii scurgerii levigatului din instalatiile aflate in afara zonei impermeabilizate. Ele trebuie amplasate in zonele in care, din cauza sarcinilor statice, exista riscul cel mai mare de rupere a conductelor.

5. Sistemului de colectare a  levigatului va asigura mentinerea levigatului in corpul depozitului la un nivel minim. Elementele componente ale sistemului de colectare a levigatului vor fi dimensionate pornind de la o valoare medie a volumului de levigat generat, recomandat de 6 l/s.ha. Aceasta valoare este acoperitoare pentru dimensionarea conductelor de drenaj atat din punct de vedere hidraulic, cat si static. Celelalte componente (pompele, conductele de colectare, rezervorul de stocare etc.) vor ţine cont de valoarea mentionata anterior si de dimensiunile depozitului.
Cantitatea de levigat se calculeaza pentru toate fazele de operare, astfel incat sa se determine valorile critice necesare pentru dimensionare.

6. Tratarea levigatului va asigura incadrarea in limitele stabilite de legislatia in vigoare privind protectia calitatii apelor.
Tratarea levigatului se  realizeaza într-o instalatie de tratare a levigatului  PALL tip ROAW 9121 DTG4/1. Permeatul  este stocat in bazinul din beton cu capacitatea V-500mc  și va fi utilizat pentru udarea spatiilor verzi din incinta depozitului, ca apa pentru stingerea incendiilor sau pentru umectarea deseurilor depuse ( exclusiv prin stropire).

Este interzisa recircularea levigatului in corpul depozitului.
Instalatiei de tratare a levigatului trebuie sa asigure desfasurarea proceselor corespunzatoare pentru reducerea valorilor concentratiilor la urmatorii indicatori:

- materii solide in suspensie

- consum chimic de oxigen

- consum biochimic de oxigen

- amoniu

- nitrati

- sulfuri

- cloruri

- metale grele

în conformitate cu legislaţia privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate. 
Combinatia de procedee de tratare aplicata va asigura indepartarea urmatorilor poluanti:

- azot amoniacal

- substante organice biodegradabile si nebiodegradabile

- substante organice clorurate

- saruri minerale

Intretinerea instalatiilor si a echipamentelor componente se realizeaza conform cu normele in vigoare aplicabile pentru instalatiile de epurare a apelor uzate menajere si industriale.

7.  Sistemul de colectare a gazului va garanta siguranta constructiei si sanatatea personalului de operare. Intregul sistem de colectare a gazului trebuie să fie perfect etans fata de mediul exterior si trebuie sa fie amplasat izolat fata de sistemele de drenaj si evacuare a levigatului, respectiv a apelor din precipitatii.
Pozitionarea elementelor componente ale sistemului de colectare a gazului nu trebuie sa afecteze functionarea celorlalte echipamente, a stratului de baza ori a sistemului de acoperire al depozitului.
Materialele din care sunt construite instalatiile trebuie sa fie rezistente impotriva actiunilor agresive generate de:

- temperatura ridicata din corpul depozitului (pana la 70 gradeC);

- incarcarea provenita din greutatea corpului deseurilor, a acoperirii de suprafata a depozitului, si cea provenita din traficul utilajelor (compactorul, camioane etc.);

- levigat si condensat;

- microorganisme, animale sau ciuperci.

Sistemul de colectare si transport al gazului trebuie amplasat astfel incat sa nu obstructioneze operarea depozitului.
Tehnicile de tratare, respectiv valorificare a gazului se aleg in functie de concentratia de metan

O instalatie activa de extractie, colectare si tratare a gazului este alcatuita din urmatoarele componente:

- put de extractive a gazului, cuprinzand conducte de drenaj

- conducte de captare a gazului

- statii de colectare a gazului

- conducte de eliminare si conducta principala de eliminare a gazului

- separator de condensat

- instalatie de ardere controlata a gazului/instalatie pentru valorificarea gazului

- instalatie de siguranta pentru arderea controlata

- componente de siguranta

Conductele de gaz trebuie sa fie confectionate dintr-un material rezistent la inghet si sa fie pozitionate sub un strat de pamant cu grosime cel putin egala cu adancimea maxima de inghet, dar nu mai mica de 80 cm.

Sistemul de colectare a gazului va respecta cerintele Ordinului MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul MMGA 1230/2005

8. Apele de pe suprafetele acoperite, provenite din precipitaţii,  vor fi colectate si evacuate cat mai rapid de pe suprafata impermeabilizata a depozitului, pentru a evita toate efectele negative.Apa din precipitatii trebuie sa fie readusa in circuitul natural prin intermediul unor instalatii de drenaj si colectare 
Apa din precipitatii evacuata in apele naturale, indiferent de natura lor, trebuie sa fie nepoluata, cu caracteristici similare apelor naturale si trebuie analizata inainte de evacuarea in apele naturale.
Sistemul de colectare a apei provenite din precipitatii va fi compus din:

- strat de drenaj deasupra stratului de impermeabilizare

- rigole pe marginea interioara a bermelor

- rigola perimetrala la baza taluzului

- decantor

- bazin de colectare a apei din precipitatii
rigola de evacuare

- punct de evacuare in apa de suprafata

In cazul in care autorizatia de gospodarire a apelor impune un anumit debit de evacuare, trebuie sa fie prevazut un echipament pentru masurarea debitului evacuat.
Toate instalatiile de colectare a apei trebuie sa fie construite in asa fel incat lucrarile de intretinere si control necesare sa fie minime. Trebuie sa fie evitate pagubele care pot aparea din cauza materialelor de constructie necorespunzatoare sau a erorilor de proiectare.

## 9.Acceptarea deseurilor in depozit

## Recepţia deşeurilor se va face obligatoriu prin:

## verificarea documentatiei privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, originea si natura lor, inclusiv buletine de analiza pentru deseurile industriale, iar pentru deseurile municipale, cand exista suspiciuni, precum si date privind identitatea producatorului sau a detinatorului deseurilor;

- monitorizare radiologica a deseurilor( se verifica prezenta substantelor radioactive);

- inspectia vizuala a deseurilor la intrare si la punctul de depozitare si, dupa caz, verificarea conformitatii cu descrierea prezentata in documentatia inaintata de detinator, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa 3 HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;

## pastrarea, cel putin o luna, a probelor reprezentative prelevate pentru verificarile impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa 3 a HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, precum si inregistrarea rezultatelor determinarilor;

## pastrarea unui registru cu inregistrarile privind cantitatile, caracteristicile deseurilor depozitate, originea si natura, data livrarii, identitatea producatorului, a detinatorului sau, dupa caz, a colectorului - in cazul deseurilor municipale.

## Având în vedere caracterul zonal al depozitului de deseuri, datele se introduc si pe suport electronic tip baza de date.

## Se vor elabora proceduri de recepţie ale deşeurilor primite pe depozit şi se vor prevedea în acest scop echipamente de cântărire şi laborator propriu.

## In mod obligatoriu, operatorul depozitului elibereaza celui care preda deseurile o confirmare scrisa a receptiei fiecarei cantitati livrate acceptate la depozit, conform HG. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriu Romaniei.
In cazul in care deseurile nu sunt acceptate in depozit, operatorul are obligatia de a informa imediat autoritatile competente pentru protectia mediului cu privire la refuzul de a accepta deseurile.

10. Prevenirea riscurilor producerii unor accidente

În conformitate cu HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor depozitul se va exploata astfel încat să se asigure masurile necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecintele lor.

- în cazul cazul deteriorării geomembranei ca urmare a nerespectării operaţiunilor de descărcare şi/sau ca urmare a tasării neuniforme a corpului digurilor perimetrale se vor lua masuri de remediere prin aplicarea unei benzi de geomembrana pe locul fisurat sau găurit

- în cazul unor dezastre naturale urmate de deteriorarea totala sau parţiala a celulei/celulelor de depozitare se vor lua masuri de remediere şi/sau închidere a celulei/celulelor

- în cazul unor perioade cu precipitaţii abundente se va lua măsura de evacuare a levigatului din bazinele colectoare şi tratarea acestuia în staţia de epurare

- se vor respecta masurile cuprinse în planurile de intervenţie în caz de accidente, avarii, etc. care pot avea impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător

- se vor lua masuri pentru asigurarea stabilităţii masei de deşeuri

- proiectantul va fi răspunzător de punerea în siguranţa a obiectivului fata de eventualul pericol de inundare a depozitului şi a obiectivelor conexe

- supraînălţarea depozitului peste înălţimea maxima de umplere prevăzuta în documentaţie este interzisa

- se vor folosi materiale de cea mai buna calitate pentru hidroizolarea depozitului

- se va interzice accesul persoanelor neautorizate In incinta depozitului

- se vor asigura condiţii de igienă la focul de munca

- se vor lua masuri pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii

c)conditii necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de santier :

- nu este necesara realizarea unei organizari de santier, deoarece toate facilitatile necesare, inclusiv spatiul de garare al utilajelor la sfarsitul zilei de lucru, sunt propuse a se realiza in incinta depozitului; este interzisa ocuparea de terenuri in afara amplasamentului proiectului;

- constructorul va trebui sa respecte , la toate utilajele si instalatiile folosite, limitele noxelor prevazute in normativele in vigoare la data executiei;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic revăzut

prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, aferente construcţiilor

prezentate în Memoriu tehnic;

- se vor utiliza instalaţii şi echipamente pentru construcţii şi montaj adaptate la volumele de

lucrări relativ reduse necesar a fi realizate astfel încât acestea să aibă asociate niveluri

moderate de zgomot;

- se va avea în vedere restrângerea spaţiului de stocare temporară a deşeurilor rezultate în

perioada de execuţie la minimum necesar prin depozitarea acestora în mod corespunzător cu

evitarea amestecării tipurilor de deşeuri, predarea celor reciclabile la firmele specializate şi

autorizate şi a celorlalte deşeuri la depozite conforme, autorizate, cu acceptul operatorului

depozitului;

- toate categoriile de deşeuri rezultate din activitate se vor colecta selectiv şi depozita

temporar pe amplasament, în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu prevederile

legislaţiei de mediu în vigoare, urmând a fi valorificate/eliminate de către firme specializate,

autorizate;

d) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate , a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor.

Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deseuri si sa suporte costurile acestuia. Procedurile de control si monitorizare in faza de exploatare a unui depozit de deseuri cuprind: automonitorizarea tehnologica si automonitorizarea calitatii factorilor de mediu.
Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii si functionarii urmatoarelor amenajari si dotari posibile din depozite:

- starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;

- starea impermeabilizarii depozitului;

- starea stratului de acoperire in zona unde se face depozitarea curenta;

- functionarea sistemelor de drenaj;

- comportarea taluzurilor si a digurilor;

- urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;

- functionarea instalatiilor de epurare a apelor uzate;

- functionarea instalatiilor de captare si ardere a gazelor de depozit;

- functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale;

- starea altor utilaje si instalatii existente in cadrul depozitului, cum ar fi spalare/dezinfectie auto, rezervor de combustibil, separator de produse petroliere, camine pompare,foraj alimentare cu apa, rezervor apa.

Automonitorizarea tehnologica are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii si explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj si tasari inegale ale deseurilor in corpul depozitului. 
Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizeaza conform prevederilor Ordinului MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul MMGA 1230/2005. Determinarile prevazute in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor se efectueaza de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale in vigoare, folosind metode standardizate, iar rezultatele acestor determinari se pastreaza intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.
Sistemul de control si urmarire a calităţii factorilor de mediu va cuprinde

- datele meteorologice

- controlul apei de suprafata, al levigatului si al gazului de depozit

- protectia apei subterane

şi se va asigura în conformitate cu HG 349/2005  privind depozitarea deşeurilor.

Operatorul depozitului are obligatia sa asigure o minima dotare cu instrumente si aparatura de masura si control, care la intervale regulate sa determine starea de functionare a depozitului prin:

- Sistem de monitorizare a apei freatice;

- Instalatii de monitorizare a lasarilor si deformarilor sistemului de izolare a bazei depozitului, precum si a corpului depozitului.

- Instalatii de monitorizare a levigatului, a apelor acumulate la suprafata depozitului si a precipitatiilor;

- Instalatii de monitorizare a datelor meteorologice: precipitaţii, temperatură, vânt, evaporare;

- Echipamente de monitorizare a radioactivitatii;

- Sistem de supraveghere a amplasamentului depozitului;

Daca se constata emisii de gaze, trebuie prevazute instalatii de captare a acestuia  si sisteme de monitorizare in acest sens.
Operatorul depozitului va raporta APM Buzău şi GNM Comisariatul Judeţean Buzău:

- datele inregistrate in urma monitorizarii, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizatia integrata de mediu, la termenele stabilite;

- in maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.

În cazul producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, iar costul acestora este suportat de operator.

## V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata.

Cand si cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

- pentru emiterea acordului de mediu nr.16/29.11.2006 revizuit in 16.11.2018, revizuit publicul a fost informat  astfel:

  - anunt public privind organizarea Dezbaterii publice a Raportului la studiul de evaluare a  impactul asupra mediului publicat  in ziarul Opinia Buzaului din data de 22.09.2018 si afisat la sediul Primariei Galbinasi nr. 6807/27.09.2018, la sediul Primariei Vadu Pasii nr. 11367/27.09.2018 ;

  - afisarea pe  pe site-ul APM Buzau in 25.08.2018 a anuntului privind organizarea Dezbaterii publice si publicarea Raportului la Studiul de evaluare adecvata a impactului asupra mediului;

  - anunt public privind emiterea acordului de mediu revizuit afisat la Primaria Vadu Pasii nr. 13200/05.11.2018 si Galbinasi la nr. 7961/05.11.2018 si anunt in ziarul Opinia Buzaului din data de 05.11.2018;

  - anunt public privind emiterea acordului de mediu revizuit  si publicarea proiectului acordului pe site-ul APM Buzau in data de 30.10.2018.

  - anunt public privind emiterea acordului de mediu revizuit afisat la Primaria Vadu Pasii nr.13448/11.12.2019  si anunt in ziarul Opinia Buzaului in data de 11.12.2019;

  - anunt public privind emiterea acordului de mediu revizuit si publicarea proiectului acordului pe site-ul APM Buzau in data de 11.12.2019

- cand si cum publicul interesat a participat la procesul decizional privind proiectul . Dezbaterea publica s-a organizat la sediul titularului SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL din com. Galbinasi , jud. Buzau. In perioada de 60 minute alocata sedintei de dezbatere publica nu s-a prezentat public interesa de proiect.

- Cum au fost luate in considerare propunerile/observatiile justificate ale publicului interesat – nu au fost observatii din partea publicului.

- Daca s-au solicitat completari/revizuiri ale raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului si daca acestea au fost puse la dispozitia publicului interesat- nu  a fost cazul.

Solutia tehnologica adoptata reprezinta optiunea proiectantului, care si-a asumat raspunderea ca depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu si pentru sanatatea populatiei( HG. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, Anexa nr.2 ) .

La finalizarea lucrarilor pentru care acordul de mediu a fost revizuit , titularul proiectului are obligaţia să anunţe APM Buzău în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu.

In cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea sau anularea acestuia dupa caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.Director Executiv,

biolog Mirela MARIN

p.Șef Serviciu Avize,Acorduri, Autorizari,                                                   Intocmit,

ing. Elena BADII                                                                              ing. Viorica ȘTEFANICA