DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 42 din 19. 03. 2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. - CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, nr. 48, județul Buzău,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 12356 din 05.09.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 04.02.2020, că proiectul ,,Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși, DJ 102F km 0+000 – 8+800 și DJ 220A km 0+000 – 5+800, Sătuc, Policiori, Vulcanii Noroioși, județul Buzău’’ propus a fi amplasat în jud. Buzău, comunele Berca și Scorțoasa

# - nu  se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 la pct. 13. lit. a;

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Tronsoanele de drumuri județene ce fac obiectul prezentului proiect vor avea următoarele caracteristici:

- Lungimea totală a traseului L=14,519 km, din care:

-DJ 102 F km. 0+000 - 8+789, L=8,789 km;

-DJ 220 A km. 0+000 - 5+730, L=5,730 km;

-Lăţimea părţii carosabile în aliniament:

- cu două benzi de circulaţie cu lăţimea de 4,00 m-pentru tronsonul DJ 102 F km 0+000 -1+068;

- cu două benzi de circulaţie cu lăţimea de 5,50 m-pentru tronsoanele

DJ 102 Fkm 1+068 - 8+789;

DJ220 A km 0+000 - 5+730.

-Acostamente:  2 x 0,75 m;

Sistem rutier va fi alcătuit din:

- strat de fundaţie din balast în grosime de 15 cm după compactare;

- strat de bază din anrobat bituminos de tip ABPC 31,5 în grosime de 8 cm după compactare;

- strat de legătură din beton asfaltic de tip BADPC 22,4 în grosime de 6 cm după compactare;

- strat de uzură din beton asfaltic de tip BA 16 în grosime de 5 cm după compactare;

Structura rutieră se va realiza în următoarele etape:

- frezarea îmbrăcămintii asfaltice existente;

- săpătură mecanică pentru corecţia profilului drumului;

- realizarea stratului de fundaţie din balast cu aşternere şi compactare mecanică;

- realizarea stratului de bază din anrobat bituminos de tip ABPC 31,5, aşternerea mixturii asfaltice se va face cu repartizatorul finisor iar cilindrarea cu cilindri compactori conform normelor tehnice în vigoare;

- realizarea stratului de legătură din beton asfaltic de tip BADPC 22,4, aşternerea mixturii asfaltice se va face cu repartizatorul finisor iar cilindrarea cu cilindri compactori conform normelor tehnice în vigoare;

- amorsarea stratului de legătură cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă;

- realizarea stratului de uzură din beton asfaltic de tip BA 16, aşternerea mixturii asfaltice se va face cu repartizatorul finisor iar cilindrarea cu cilindri compactori conform normelor tehnice în vigoare

Acostamentele se vor executa cu o pantă transversală de 4% către şanţuri, iar pe zonele cu şanţuri betonate acostamentele vor fi impermeabilizate cu acelaşi sistem rutier ca la drumul principal proiectat pe o lătime de 0,25 m.

Pentru asigurarea scurgerii apelor se vor executa şanţuri şi rigole betonate cu beton de ciment de tip C 30/37, cu secţiune trapezoidală, triunghiulară şi dreptunghiulară turnate monolit pe o lungime de 18.952,00 ml, şanţuri ce vor asigura o preluare şi o scurgere corespunzătoare a apelor meteorice.

Pentru dirijarea si evacuarea apelor meteorice colectate de şanţurile proiectate este necesară execuţia unui număr de 77 de podețe.

Pentru evitarea colmatării şanţurilor proiectate este necesară continuizarea acestora în dreptul acceselor la proprietăţile riverane drumurilor, prin podeţe tubulare amplasate în continuarea axei şanţurilor.

După modernizare, intrările drumurilor laterale şi de exploatare inclusiv parcările vor fi amenajate fiecare, laterale ce trebuiesc realizate fiind în număr de 58 bucăţi, rezultând o suprafaţă suplimentară ce trebuie amenajată de 10.407,00 mp.

Etapele de execuţie ale drumurilor laterale vor fi aceleaşi ca la sistemul rutier proiectat pentru drumurile principale.

Pentru asigurarea stabilităţii platformei părţii carosabile pe drumul judeţean DJ 102 F km. 0+000 - 8+789 se propune realizarea a 2 tronsoane de ziduri de sprijin de debleu din gabioane pe o lungime totală de 390,00 ml.

În conformitate cu prevedrile studiului geotehnic pe ambele tronsoane de drumuri judeţene au fost constatate zone cu alunecări de teren datorate în special afluxului de apă de pe versantii aflaţi în vecinătatea traseelor. Din acest motiv pe tronsoanele semnalate se propune realizarea unui sistem de drenare a apelor subterane, compus din drenuri longitudinale de intercepţie amplasate amonte, sub şanţul betonat, cu dimensiunile în plan de 1,75 m x 2,50 m, după cum urmează:

- pe DJ 102F km 0+000 – 8+800 – lungimea totală 1.390,00 ml

- pe DJ 220A km 0+000 – 5+800 – lungimea totală 2.520,00 ml

Drenurile vor fi echipate la partea inferioară cu un pereu din beton de ciment C30/37 şi trei fire de tub riflat. După finalizarea săpăturii pentru realizarea drenurilor se va monta un geotextil, anticontaminator, anticapilar pe tot perimetrul săpăturii. Descărcarea drenurilor se va realiza prin intermediul podeţelor transversale proiectate sau existente pe traseu.

Pe traseul drumului judeţean DJ 102 F în dreptul kilometrilor:

- km. 2+150 - 2+330, L=180,00 ml, pe partea dreaptă;

- km. 3+900 - 3+940, L=40,00 ml, pe partea stângă,

este necesară protejarea taluzelor existente prin realizarea de trepte cu lăţimi cuprinse între 1,50 - 2,50 m cu o înălţime de 1,00 m pentru fiecare treaptă. Treptele astfel formate vor fi echipate cu geosintetic anticontaminator, antigeliv şi anticapilar, peste care se va turna un pereu din beton de ciment C30/37 în grosime de 15,00 cm. Pereul va fi armat cu plasă sudată cu ochiuri pătrate 100 x 100 x 4 mm.

Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pietonale pe drumul judeţean DJ 102 F pe o lungime de 1.551,00 ml se va realiza trotuar pietonal.

Pe traseul drumului judeţean DJ 102 F studiat se regăsesc următoarele poduri:

- Pod km. 0+800 - pod amplasat peste râul Buzău

- Pod km. 3+170 - pod amplasat peste pârâul Sărăţel

- Pod km. 3+855 - pod amplasat peste pârâul Sărăţel

Pe traseul drumului judeţean DJ 220 A studiat se regăsesc următoarele poduri:

- Pod km. 2+760 - pod deversare iaz

- Pod km. 3+740 - pod peste pârâul Băligoasa

- Pod km. 3+980 - pod peste pârâul Băligoasa

Lucrările ce urmează a fi executate sunt următoarele:

Lucrări de reparaţii la nivelul infrastructurilor

Lucrările de reparaţii la nivelul infrastructurilor se executa fără întreruperea caii pe pod, in următoarea ordine tehnologica:

-se execută lucrări de reparaţii locale la nivelul elevaţiilor.

-se execută lucrări de reparaţii locale la nivelul banchetei de rezemare la toate deschiderile.

Lucrările de reparaţii locale la nivelul banchetei de rezemare se vor executa in următoarele etape:

-se demolează zonele de beton degradate datorita segregării si carbonatării betonului,

-se curăță armatura de rezistenta corodata, pana la luciu metalic,

-se completează cu mortar sau beton de ciment zonele de beton reparate.

Lucrări de reparaţii si consolidare la nivelul suprastructurii podului

Lucrările de reparaţii se executa pe jumătate din lăţimea caii pe pod, prin devierea alternativa semaforizata a circulaţiei rutiere si pietonale.

După demolarea caii pe pod pe cate jumătate din lăţimea caii, la nivelul suprastructurii podului se vor efectua următoarele lucrări de reparaţii capitale:

-lucrări de închidere a fisurilor existente la nivelul fâşiilor prefabricate, cu pasta de ciment sau cu chit epoxidic.

-lucrări de remediere cu mortar de ciment a deteriorărilor in stratul de acoperire a armaturilor la nivelul fâşiilor prefabricate si a grinzii parapetului.

-se perforează găurile de aerisire la nivelul tălpii inferioare a tuturor fâşiilor.

-se betonează bulbul de beton armat, care asigura solidarizarea longitudinala a fâşiilor cu goluri.

-se executa reparaţii locale la nivelul grinzilor din beton armat, la ambele capete ale fâşiilor cu goluri.

-se montează conectori in rosturile longitudinale intre fâşii si grinzile de capăt.

-se executa o placa de suprabetonare din beton armat care asigura o lăţime a caii pe pod care cuprinde o zona carosabila de 7,80 m, 2 trotuare de 1,50 m lăţime si 2 grinzi ale parapetului de 0,25 m lăţime.

-la nivelul capetelor plăcii de suprabetonare se lasă spatii necesare pentru montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de deformaţie pe toate deschiderile.

-se executa grinzile de parapet din beton armat, pe laturile libere ale plăcii de suprabetonare.

-se montează placi metalice in grinda parapetului, care asigura montarea parapetului metalic pietonal.

Lucrări de reparaţii la nivelul caii pe pod

Lucrările de reparaţii se executa pe jumătate din lăţimea caii pe pod, prin devierea alternativa semaforizata a circulaţiei rutiere si pietonale.

Lucrările de reparaţii la nivelul caii pe pod se vor desfăşură in următoarea ordine tehnologica:

-se demolează calea pe trotuar si pe jumătate din lăţimea caii pe pod, imbracamintea si sapa hidrofuga, pana la fata superioara a fâşiilor cu goluri.

-se montează un parapet pietonal metalic nou.

-se montează dispozitive de acoperire a rosturilor.

-se executa sapa hidrofuga pe pod. Hidroizolaţia moderna se va aplica prin lipire la cald, după care se va aşterne protecţia hidroizolaţiei din mortar cu grosimea de 3 cm. Se asigura racordarea sapei hidrofuge la nivelul grinzii parapetului si a dispozitivelor acoperire a rosturilor.

-se executa trotuarele pietonale.

-se montează parapetul de siguranţă a circulaţiei rutiere, in spatele bordurilor.

-se executa imbracamintea pe tortarele pietonale.

-se executa îmbrăcămintea caii pe zona carosabila alcătuita din doua straturi de beton asfaltic MAS 16 de 3+4 cm grosime.

-se montează cordoane de impermeabilizare la nivelul îmbracăminţii caii pe trotuare, pe zona carosabila si la nivelul dispozitivelor de acoperire a rosturilor.

-se executa semnalizarea rutiera pe pod.

Lucrări de reparaţii la nivelul rampelor de acces

Lucrările de reparaţii se vor desfăşură in următoarea ordine tehnologica:

-se executa reparaţii la nivelul pereelor, care asigura racordarea podului cu terasamentele din rampele de acces.

-se executa lucrări de reparaţii la nivelul caii pe rampele de acces la pod.

-se montează parapeţi direcţionali, pe ambele rampe de acces.

-se executa rampe de acces a pietonilor de pe acostamente pe trotuarele pietonale de pe pod.

-se executa lucrări de reparaţii la nivelul casiurilor de descărcare a apelor pluviale pe la capetele podului.

-se executa lucrări de reparaţii la nivelul scărilor aval de acces sub pod a personalului de întreţinere.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: În cadrul lucrărilor de execuție se folosesc agregate minerale, balast, ciment, mixturi asfaltice, care vor fi aduse cu mașini și utilaje speciale direct de la furnizori.

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate și preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate (spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; udarea periodică a depozitelor de agregate reprezintă o masură de reducere a emisiilor

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului,  privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare, conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de zonă de comunicație rutieră și amenajări aferente (drumuri județene);

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul; 0+000 – 5+800

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: - tronsonul DJ 102F km 0+000-8+800 traversează ariile naturale de interes comunitar ROSCI0103 și ROSPA0160 „Lunca  Buzăului”, în zona   podului Sătuc-Berca pe o distanță de 100 m; -  tronsonul DJ 220A  0+000 – 5+800 se suprapune partial cu situl de interes comunitar ROSCI0272 „Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici” respectiv se află la limita acestuia;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: tronsoanele din drumurile județene ce se vor realiza prin proiect intersectează ariile protejate de interes comunitar ROSCI0103 și ROSPA0160 „Lunca Buzăului” respectiv  ROSCI0272 „Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici”.; Proiectul nu este amplasat în zonele zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subterane conform punctului de vedere și Avizului de gospodărirea apelor nr. 191/11.12.2019, emise de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației:    traseul studiat traversează trei localitați dar măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ locuitorii din zonă.

Dacă se vor constata situații de natură să afecteze riveranii, se vor lua măsuri de sistare a

lucrărilor, anunțarea organelor în drept și a beneficiarilor, identificarea cauzelor și luarea de măsuri preventive, iar în caz de necesitate se vor lua măsuri reparatorii.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Conform listei de control elaborată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată și a Avizului favorabil nr.8/09.03.2020 emis de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariilor naturale protejate, s-a decis că nu este necesară trecerea la etapa de realizare a studiului de evaluare adecvată, deoarece lucrările propuse:

- vor fi realizate pe domeniul public, pe drumuri deja existente, respectiv în zone antropizate, caracterizate prin condiții improprii existenței speciilor de interes conservativ pentru care  a fost instituit regimul de protecţie;

-  se vor realiza în zone antropizate în care nu au fost identificate specii și habitate, conform harţilor de distribuţie incluse în planurile de management ale siturilor de interes comunitar ,,ROSCI0103 Lunca Buzăului” şi ”ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici” ;

- nu vor conduce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar și nu vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura și funcţia ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- nu vor avea un impact semnificativ asupra habitatelor și speciilor din siturile de interes comunitar dacă vor fi respectate măsurile de reducere stabilite la punctul XIII din Memoriul de prezentare a proiectului;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă, sunt următoarele:

-proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 48 și art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare ( aviz de goapodărire a apelor nr. 191/11.12.2019 și punct de vedere nr. 15565/10.12.2019);

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse prin actele emise de instituţiile de avizare;

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea eventualelor materiale de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- eventualele deşeuri de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu precizarea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile SR 10009/2017, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

4.  La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate şi redarea funcţionalităţii initiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

5. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

6. Locurile unde vor fi realizate organizările de şantier trebuie să fie astfel stabilite încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman ( prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii

solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.). Se va evita amplasarea organizărilor de şantier în apropierea unor zone sensibile ( păduri, ape de suprafaţă, etc. ).

7. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort populației din zonele învecinătate.

8.Depozitarea materialelor fine se va face în spații închise sau zone îngrădite și acoperite pentru a se evita dispersia acestora prin intermediul vântului.

9. În conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

10. Titularul proiectului este obligat să asigure colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minim 70% începând cu anul 2020.

11. În cazul unei deversări accidentale de hidrocarburi se va aplica asupra zonei afectate, material bioabsorbant și se va informa autoritatea competentă pentru protecția mediului;

12. Pentru protecția habitatelor și speciilor de interes comunitar, titularul este obligat să respecte condițiile impuse prin Avizul favorabil nr.8/09.03.2020, emis de  A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI0103 și ROSPA0160 „Lunca Buzăului” respectiv ROSCI0272 ,,Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici”, având totodată și următoarele obligații:

• Activităţile necesare realizării lucrărilor se vor desfăşura strict pe suprafețele descrise în proiect, fiind strict interzisă ocuparea altor terenuri, defrișarea și/sau incendierea vegetației din interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar.

- Este strict interzisă realizarea organizării de șantier în interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar .

• Accesul cu mijloace auto pe terenuri situate în ariile naturale protejate este permis doar pe drumurile existente.

• Este strict interzisă, traversarea prin apă cu utilaje a râului Buzău, precum şi spălarea acestora în râu.

- Să respecte prevederile planurilor de management al siturilor de interes comunitar ROSCI0103 și ROSPA0160 „Lunca Buzăului” respectiv ROSCI0272 ,,Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici”

• Pe perioada derulării lucrărilor, beneficiarul are obligația să monitorizeze impactul proiectului asupra  habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate de interes comunitar și să-l informeze cu celeritate pe administratorul acestora (ANANP – Serviciul Teritorial Buzău) cu privire la orice incident care ar putea să aibă impact negativ asupra acestora.

• Pe parcursul derulării lucrărilor prevăzute de proiect, titularul este obligat să instruiască personalul și să se asigure că sunt respectate următoarele interdicții (potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2007, art. 33):

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură, chiar dacă sunt goale;

- este interzisă perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

• În cazul în care personalul de execuție/întreținere observă exemplare rănite sau cadavre de păsări sau animale din speciile strict protejate, prevăzute în anexele 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, titularul are obligația să declare evenimentul la comisariatul județean la Gărzii Naționale de Mediu și la agenția judeteană pentru protecția mediului, să participe la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental şi să completeze declarația prevăzută în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

• În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii

a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Director Executiv

Florin DIACONU

Șef Serviciu C.F.M                                            Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Sanda Cătălina POSTOLACHE                                       biolog Mirela MARIN

Întocmit,

referent de specialitate Alexandru ANGHELACHE

biolog  Ioana DIACONESCU