DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 50 din 06.04.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC RCS & RDS SA cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, sector 5, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 16779 din 12.12.2020,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 10.03.2020, că proiectul ,, Intercity Buzău-Brăila” propus a fi amplasat în intravilan și extravilan UAT Municipiul Buzău, UAT Comuna Țintești, UAT Comuna Gălbinași, UAT Comuna Cilibia,  UAT Comuna C.A. Rosetti, UAT Comuna Largu, UAT Comuna Rușețu,  judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018).

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune amplasarea unei rețele de fibra optică prin construirea unei canalizații subterane și a unor subtraversări prin foraj orizontal dirijat în zona drumurilor județene: DJ 203D, DJ 204D, DJ 203I, DJ 214A, DJ 203E, DJ 203N, în intravilanul și extravilanul din UAT Municipiul Buzău,  UAT Comuna Țintești, UAT Comuna Gălbinași, UAT Comuna Cilibia, UAT Comuna C.A. Rosetti, UAT Comuna Largu, UAT Comuna Rușețu  și o subtraversare a rîului Călmățui, județul Buzău.

- Zona DJ:

Total lungime rețea subterană proiectată: 5660 m, din care:

În zona DJ 203D: 2001 m din care foraj zona CF: 22 m;

În zona DJ 204D: 672 m din care foraj zona DJ: 15 m;

În zona DJ 203I: 2308 m, din care foraj zona CF: 48 m; zona DJ:13 m

În zona DJ 214A: 15 m din care foraj zona DJ: 15 m;

În zona DJ 203E: 15 m din care foraj zona DJ: 15 m;

În zona DJ 203N: 649 m din care foraj:649 m

Total stâlpi utilizați: 2 buc., din care:

Stâlpi beton existenți:1 buc.; stâlpi lemn propuși : 1 buc.;

În zona DJ 203D: 1 buc. stâlp propus, proprietate RCS&RDS.

În zona DJ 203I: 1 buc. stâlp beton existent, proprietate SDEE Buzău;

Total camerete propuse, proprietatea RCS&RDS: 21 buc.

În zona DJ 203D: 5 buc.

În zona DJ 204D: 3 buc.

În zona DJ 203I: 7 buc.

În zona DJ 214A: 2 buc.

În zona DJ 203E: 2 buc.

În zona DJ 203N: 2 buc.

Lungimea totală șanț în zona DJ= 5532 metri

Lungimea totală foraj = 128 metri, din care:

Lungimea totala foraj zona CF = 70 metri

Lungimea totala foraj zona DJ = 58 metri

Lungimea totala monotub HDPE 2xØ40= 258 metri

Lungimea totala monotub HDPE 1xØ40= 5532 metri

Lungimea totala monotub HDPE Ø110= 113 metri

- Zona  UAT:

Total lungime rețea subterană propusă în zona UAT: 78 126 m, din care:

Traseu subteran: 78126 m, din care:

Total lungime șanț: 77401 m

Total lungime foraj: 725 m, din care:

Total lungime foraj zona drum: 279 m

Total lungime foraj zona canal: 243 m

Total lungime oraj zona linii CF: 121 m

Total lungime foraj curs apă: 82 m

UAT Municipiul Buzău: 4656 m, din care: șanț: 4625 m; foraj: 31 m;

UAT Comuna Țintești: 7681 m, din care: șanț: 7617 m; foraj: 64 m;

UAT Comuna Gălbinași: 12301 m, din care: șanț: 12061 m; foraj: 240 m;

UAT Comuna Cilibia:12206 m, din care: șanț: 12059 m; foraj: 147 m;

UAT Comuna C.A. Rosetti:18740 m, din care: șanț: 18675 m; foraj: 65 m;

UAT Comuna Largu: 12362 m, din care: șanț: 12243 m; foraj: 119 m;

UAT Comuna Rușețu: 10180 m, din care: șanț : 10121 m; foraj: 59 m;

Total camerete propuse zona UAT, proprietatea RCS&RDS: 150 buc., din care:

UAT Municipiul Buzău: 8 buc.

UAT Comuna Țintești: 19 buc.

UAT Comuna Gălbinași: 34 buc.

UAT Comuna Cilibia: 25 buc..

UAT Comuna C.A. Rosetti: 31 buc.

UAT Comuna Largu: 18 buc.

UAT Comuna Rușețu: 15 buc.

Total stâlpi utilizați zona UAT: 9 buc., din care:

Stâlpi beton existenți: 6 buc.; Stâlpi lemn propuși: 3 buc.;

UAT Comuna Țintești: 1 buc.

UAT Comuna Gălbinași: 1 buc.

UAT Comuna Cilibia: 1 buc.

UAT Comuna C.A. Rosetti: 2 buc.

UAT Comuna Largu: 2 buc.

UAT Comuna Rușețu: 2 buc..

Zona DJ

- DJ 203D – UAT Municipiul Buzău

Traseu subteran

Rețeaua subterană este propusă, pe sectoare, în zona drumului județean DJ 203 D -Strada Pogonele, atat în intravilanul cât și în extravilanul municipiului Buzău, astfel :

- de la camereta propusă CAM RDS 001, km 33+068 (partea dreaptă) până la camereta propusă CAM RDS 002 km 33+941 (partea dreaptă);

- de la camereta propusă CAM RDS 002, km 33+941 (partea dreaptă) până la camereta propusă CAM RDS 003 km 34+420 (partea dreaptă);

- de la camereta propusă CAM RDS 003, km 34+420 (partea dreaptă) până la camereta propusă CAM RDS 004 km 34+443 (partea dreaptă) - subtraversare prin foraj orizontal dirijat linii CF;

- de la camereta propusă CAM RDS 004, km 34+443 (partea dreaptă) până la camereta propusă CAM RDS 005 km 35+067 (partea dreaptă);

- de la camereta propusa CAM RDS 005, km 35+067 (partea dreaptă) până la stâlpul propus SL PROPUS km 35+069 (partea dreaptă);

Distanța de amplasare a rețelei sunterane propuse față de axul drumului judetean DJ 203D este de 7,3 m, dar există sectoare unde variază din cauza limitelor de proprietate existente în zonă: - km 33+068-33+941 – 6,3-7,3 m;

- km 34+420-34+443 – 6,5-7,3 m;

- km 34+443-35+067 – 5,9-7,3 m.

Pentru o viitoare conectare cu rețeaua subterană propusă, la km 35+069 este propusă amplasarea unui stâlp de lemn, proprietate RCS&RDS, având indicativul SL PROPUS S.NR.001.

Pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibră optică s-a propus amplasarea a 5 camerete, astfel :

- Camereta RDS 001 (partea dreaptă) – Km: 33+068

- Camereta RDS 002 (partea dreaptă) – Km: 33+941

- Camereta RDS 003 (partea dreaptă) – Km: 34+420

- Camereta RDS 004 (partea dreaptă) – Km: 34+443

- Camereta RDS 005 (partea dreaptă) – Km: 35+067

Subtraversare linii CF industriale

Între km 34+420 și km 34+443 este propusă o subtraversare a liniilor CF industriale existente în zonă prin foraj orizontal dirijat, longitudinală față de drumul județean DJ 203 D pe o lungime de 22 m.

- Foraj orizontal:

- Groapa de lansare pentru foraj va fi realizată în spațiul verde pe partea dreaptă a drumului județean DJ 203D, la o distanță de 7,5 metri față de axul drumului.

- Groapa de ieșire va fi realizată în spațiul verde pe partea dreaptă a drumului județean DJ 203D, la o distanță de 7,2 metri față de axul drumului.

- Camereta CAM-003 (dreapta) aferentă gropii de lansare este amplasată la o distanță de 6,5 metri față de marginea drumului.

- Camereta CAM-004 (dreapta) aferenta gropii de ieșire este amplasată la o distanță de 6,3 metri față de marginea drumului.

Tabel rețea subterană propusă DJ 203D

| Nr. crt.. | Denumire | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m | Buc. |
| 1 | DJ 203 D | CAM RDS 001 - CAM RDS 002 | 0 | 873 | 873 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | CAM RDS 002 - CAM RDS 003 | 0 | 477 | 477 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 003- CAM RDS 004 - subtraversare | 22 | 0 | 0 | 44 | 22 | 1 |
|  |  | CAM RDS 004- CAM RDS 005 | 0 | 624 | 624 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 005- SL PROPUS, S.NR.001 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 1979 | 1979 | 44 | 22 | 5 |
| Total canalizație telecomunicații | 2001 m |
| Total șanț | 1979 m |
| Total foraj | 22 m |
| Total tub 1x 40 mm | 1979 m |
| Total tub 2x 40 mm | 44 m |
| Total tub 1x 110mm | 22 m |
| Total camerete | 5 |

- DJ 204D– UAT Comuna Țintești

Traseu subteran

Rețeaua subterană este propusă, pe sectoare, în zona drumului județean DJ 204 D din cadrul UAT Comuna Țintești, județul Buzău, astfel:

- de la camereta propusă CAM RDS 023, km 3+886 (partea dreaptă) până la camereta propusă CAM RDS 024, km 3+886 ( partea stângă);

- de la camereta propusă CAM RDS 024, km 3+886 (partea stângă) până la camereta propusă CAM RDS 025 km 4+544 ( partea stângă);

Distanța de amplasare a rețelei suberane propuse față de axul drumului județean DJ 204D este de 7,3 m.

Pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibra optică s-a propus amplasarea a 3 camerete, astfel :

- Camereta RDS 023 (partea dreaptă) – Km: 3+886

- Camereta RDS 024 (partea dreaptă) – Km: 3+886

- Camereta RDS 025 (partea dreaptă) – Km: 4+544

Subtraversare drum județean DJ 204D

La km 3+886 este propusă o subtraversare a drumului județean DJ 204D prin foraj orizontal dirijat pe o lungime de 15 m.

- Foraj orizontal:

- Groapa de lansare pentru foraj va fi realizată în spațiul verde pe partea dreaptă a drumului județean DJ 204D, la o distanță de 9,3 metri față de axul drumului.

- Groapa de ieșire va fi realizată în spațiul verde pe partea stângă a drumului județean DJ 204D, la o distanță de 7,5 metri față de axul drumului.

- Camereta CAM-023 (dreapta) aferentă gropii de lansare este amplasată la o distanță de 8,3 metri față de marginea drumului.

- Camereta CAM-024(stânga) aferentă gropii de ieșire este amplasată la o distanță de 6,5 metri față de marginea drumului.

Tabel rețea subterană propusă DJ 204D

| Nr. crt. | Denumire | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m |  |
| 2 | DJ 204 D | CAM RDS 023 - CAM RDS 024 - subtraversare | 15 | 0 | 0 | 30 | 15 | 2 |
|  |  | CAM RDS 024 - CAM RDS 025 | 0 | 657 | 657 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 15 | 657 | 657 | 30 | 15 | 3 |
| Total canalizație telecomunicații | 672 m |
| Total șanț | 657 m |
| Total foraj | 15 m |
| Total tub 1x 40 mm | 657 m |
| Total tub 2x 40 mm | 30 m |
| Total tub 1x 110 mm | 15 m |
| Total camerete | 3 |

- DJ 203 I– UAT Comuna Cilibia

Traseu subteran

Rețeaua subterană este propusă, pe sectoare, în zona drumului județean DJ 203 I, astfel :

- de la stâlpul existent SB SDEE Buzău S.NR.001, km 4+000 ( partea stângă) până la camereta propusă CAM RDS 077 km 4+025 (partea stângă);

- de la camereta propusă CAM RDS 077, km 4+025 ( partea stângă) până la camereta propusă CAM RDS 078, km 4+078 (partea stângă)-subtraversare longitudinală față de DJ, prin foraj orizontal dirijat linii CF;

- de la camereta propusă CAM RDS 078, km 4+078 (partea stângă) până la camereta propusă CAM RDS 079, km 4+309 (partea stângă);

- de la camereta propusă CAM RDS 079, km 4+309 (partea stângă) până la camereta propusă CAM RDS 080, km 5+040 (partea stângă);

- de la camereta propusă CAM RDS 080 km 5+040 (partea stângă) până la camereta propusă CAM RDS 081, km 5+764 (partea stângă);

- de la camereta propusă CAM RDS 081 km 5+764 (partea stângă) până la camereta propusă CAM RDS 082, km 6+306 (partea stângă);

- de la camereta propusă CAM RDS 082, km 6+306 (partea stângă) până la camereta propusă CAM RDS 083, km 6+307 (partea dreapta) - subtraversare prin foraj orizontal dirijat drum judetean;

Distanța de amplasare a rețelei sunterane propuse față de axul drumului județean DJ 203I este de 7,3 m.

Interconectarea rețelei subterane propusă cu cea existentă se va realiza la km 4+000 prin intermediul stâlpului de beton existent SB SDEE Buzău, avand indicativul S.NR.003.

Pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibră optică s-a propus amplasarea a 7 camerete, astfel :

- Camereta RDS 077 (partea stângă) – Km: 4+025

- Camereta RDS 078 (partea stângă) – Km: 4+078

- Camereta RDS 079 (partea stângă) – Km: 4+309

- Camereta RDS 080 (partea stângă) – Km: 5+040

- Camereta RDS 081(partea stângă) – Km: 5+764

- Camereta RDS 082(partea stângă) – Km: 6+306

- Camereta RDS 083(partea dreaptă) – Km: 6+307

Tabel rețea subterană propusă DJ 203 I

| Nr. crt. | Denumire | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m |  |
| 3 | DJ 203 I | SB SDEE Buzău S.NR.003 - CAM RDS 077 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 077 - CAM RDS 078 - subtraversare | 48 | 0 | 0 | 96 | 48 | 1 |
|  |  | CAM RDS 078 - CAM RDS 079 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 079 - CAM RDS 080 | 0 | 731 | 731 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 080 - CAM RDS 081 | 0 | 722 | 722 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 081 - CAM RDS 082 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 082 - CAM RDS 083 - subtraversare | 13 | 0 | 0 | 28 | 13 | 1 |
| Total | 61 | 2247 | 2247 | 124 | 62 | 7 |
| Total canalizație telecomunicații | 2308 |
| Total șanț | 2247 |
| Total foraj | 61 |
| Total tub 1x 40 mm | 2247 |
| Total tub 2x 40 mm | 124 |
| Total tub 1x 110 mm | 62 |
| Total camerete | 7 |

Subtraversare linii CF

Între km 4+025 și km 4+078 este propusă o subtraversare a liniilor CF existente în zona prin foraj orizontal dirijat, longitudinală față de drumul județean DJ 203 I pe o lungime de 48 m.

- Foraj orizontal:

- Groapa de lansare pentru foraj va fi realizată în spațiul verde pe partea stângă a drumului județean DJ 203I, la o distanță de 7,5 metri față de axul drumului.

- Groapa de ieșire va fi realizată în spațiul verde pe partea stângă a drumului județean DJ 203I, la o distanță de 7,5 metri față de axul drumului.

- Camereta CAM-078 (stângă) aferentă gropii de lansare este amplasată la o distanță de 6,5 metri față de marginea drumului.

- Camereta CAM-077(stângă) aferenta gropii de ieșire este amplasată la o distanță de 6,5 metri față de marginea drumului.

Subtraversare drum județean

Între km 4+025 și km 4+078 este propusă o subtraversare a drumului județean                       DJ 203I prin foraj orizontal dirijat pe o lungime de 13 m.

- Foraj orizontal:

- Groapa de lansare pentru foraj va fi realizată în spațiul verde pe partea stângă a drumului județean DJ 203I, la o distanță de 7,5 metri față de axul drumului.

- Groapa de ieșire va fi realizată în spațiul verde pe partea dreaptă a drumului județean DJ 203I, la o distanță de 7,5 metri față de axul drumului.

- Camereta CAM-082 (stânga) aferentă gropii de lansare este amplasată la o distanță de 6,5 metri față de marginea drumului.

- Camereta CAM-083(dreaptă) aferenta gropii de ieșire este amplasată la o distanță de 6,5 metri față de marginea drumului.

Total foraj linii CF:48 m

Total foraj zona DJ:13 m

Camerete RCS&RDS: 7 buc.

- DJ 214A – UAT Comuna Largu

Traseu subteran

În zona drumului județean DJ 214 A din cadrul UAT Comuna Largu, județul Buzău este propusă o subtraversare prin foraj orizontal dirijat pe o lungime de 15 m, astfel :

- de la camereta propusă CAM RDS 144, km 9+863 (partea dreaptă) până la camereta propusă CAM RDS 145, km 9+865 (partea stângă);

Pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibra optică s-a propus amplasarea a 2 camerete, astfel :

- Camereta 144 (partea dreaptă) – Km: 9+863

- Camereta Foraj orizontal:

- Groapa de lansare pentru foraj va fi realizată în spațiul verde pe partea stângă a drumului județean DJ 214A la o distanță de 8,3 metri față de axul drumului.

- Groapa de ieșire va fi realizată în spațiul verde pe partea dreaptă a drumului județean DJ 214A, la o distanță de 8,3 metri față de axul drumului.

- Camereta CAM-145(dreapta) aferentă gropii de lansare este amplasată la o distanță de 7,3 metri față de marginea drumului.

- Camereta CAM-144(stânga) aferentă gropii de ieșire este amplasată la o distanță de 7,3 metri față de marginea drumului.

Unghiul de încrucișare a forajului cu axul drumului judetean DJ 214A este de 84º.

Tabel retea subterana propusa DJ 214A:

| Nr. crt. | Denumire | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m |  |
| 4 | DJ 214A | CAM RDS 145-CAM RDS 144 -subtraversare | 15 | 0 | 0 | 30 | 15 | 2 |
| Total | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| Total canalizație telecomunicații | 15 |
| Total șanț | 0 |
| Total foraj | 15 |
| Total tub 1x 40 mm | 0 |
| Total tub 1x 40 mm | 30 |
| Total tub 1x 110 mm | 0 |
| Total camerete | 2 |

- DJ 203E – UAT Comuna Rușețu

Traseu subteran

În zona drumului județean DJ 203 E din cadrul UAT Comuna Rușețu, județul Buzău este propusă o subtraversare prin foraj orizontal dirijat pe o lungime de 15 m, astfel :

- de la camereta propusă CAM RDS 159, km 43+738 (partea stângă) până la camereta propusă CAM RDS 160, km 43+738 (partea dreaptă);

Pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibră optică s-a propus amplasarea a 2 camerete, astfel :

- Camereta RDS 159 (partea stângă) – Km: 43+738

- Camereta RDS 160 (partea dreaptă) – Km: 43+738

- Foraj orizontal:

- Groapa de lansare pentru foraj va fi realizată în spațiu verde pe partea stânga a drumului județean DJ 203E la o distanță de 8,3 metri față de axul drumului.

- Groapa de ieșire va fi realizata în spatiul verde pe partea dreaptă a drumului județean DJ 203E, la o distanță de 8,3 metri față de axul drumului.

- Camereta CAM-159(stânga) aferentă gropii de lansare este amplasată la o distanță de 7,3 metri față de marginea drumului.

- Camereta CAM-160(dreapta) aferentă gropii de ieșire este amplasată la o distanță de 7,3 metri față de marginea drumului.

Unghiul de incrucisare a forajului cu axul drumului judetean DJ 203E este de 88º.

Tabel rețea subterană propusă DJ 203 E:

| Nr. crt. | Denumire | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m |  |
| 5 | DJ 203E | CAM RDS 159-CAM RDS 160 - subtraversare- | 15 | 0 | 0 | 30 | 15 | 2 |
| Total | 15 | 0 | 0 | 30 | 15 | 2 |
| Total canalizație telecomunicații | 15 |
| Total șanț | 0 |
| Total foraj | 15 |
| Total tub 1x 40 mm | 0 |
| Total tub 1x 40 mm | 30 |
| Total tub 1x 110 mm | 15 |
| Total camerete | 2 |

- DJ 203N – UAT Comuna Rușețu

Traseu subteran

- Rețeaua subterană este propusă, pe sectoare, în zona drumului județean DJ 203 N, din cadrul UAT Comuna Rușețu, astfel :

- de la camereta propusă CAM RDS 173, km 17+115 (partea dreaptă) până la camereta propusă CAM RDS 174, km 17+763 (partea dreaptă);

Distanța de amplasare a rețelei subterane propuse față de axul drumului județean DJ 203N este de 7,3 m

Pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibră optică s-a propus amplasarea a 2 camerete, astfel :

- Camereta RDS 173 (partea dreaptă) – Km: 17+115

- Camereta RDS 160 (partea dreaptă) – Km: 17+763

Tabel retea subterana propusa DJ 203 N:

| Nr. crt. | Denumire | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m |  |
| 6 | DJ 203N | CAM RDS 173-CAM RDS 174 | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 15 | 0 | 0 | 30 | 15 | 2 |
| Total canalizație telecomunicații | 649 |
| Total șanț | 649 |
| Total foraj | 0 |
| Total tub 1x 40 mm | 649 |
| Total tub 1x 40 mm | 0 |
| Total tub 1x 110 mm | 0 |
| Total camerete | 2 |

Zona UAT

Traseu subteran

Rețeaua de telecomunicații este propusă în UAT Municipiul Buzău, UAT Comuna Țitești, UAT Comuna Gălbinași, UAT Comuna Cilibia,  UAT Comuna C.A. Rosetti, UAT Comuna Largu, UAT Comuna Rușețu,  judeţul Buzău, astfel:

1. În intravilanul Municipiului Buzău rețeaua subterană este propusă în intravilan, în zona drumurilor de exploatare: D.E. 809; D.E. 816; D.E. 826; D.E. 828; D.E. 851; începand de la camerata propusă CAM RDS 001 (partea stângî) până la limita intravilan Municipiul Buzău.

Pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibra optică s-a propus amplasarea a 8 camerete, conform tabelului de mai jos:

Tabel camerete propuse UAT Municipiul Buzău

| Indicativ cameretă | Partea drumului | Denumire drum | Distanța de la ax drum la latura/generatoarea dinspre drum a cameretei |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM RDS 006 | stânga | De. 809 | 1,8 |
| CAM RDS 007 | stânga | De. 816 | 3,1 |
| CAM RDS 008 | stânga | De. 826 | 2,1 |
| CAM RDS 009 | dreapta | De. 828 | 1,9 |
| CAM RDS 010 | dreapta | De. 851 | 4,8 |
| CAM RDS 011 | dreapta | De. 851 | 1,3 |
| CAM RDS 012 | dreapta | De. 851 | 1,3 |
| CAM RDS 013 | dreapta | De. 851 | 1,5 |

Tabel lungimi traseu subteran UAT Municipiul Buzău - intravilan

| Nr. crt. | Denumire drum | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m |  |
| 1 | D.E. 809 | CAM RDS 001 - CAM RDS 006 | 0 | 703 | 703 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D.E. 816 | CAM RDS 006 - CAM RDS 007 | 0 | 763 | 763 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D.E. 826 | CAM RDS 007 - CAM RDS 008 | 0 | 351 | 351 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | D.E.828 | CAM RDS 008 - CAM RDS 009 | 0 | 559 | 559 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 009 - CAM RDS 010 - subtraversare canal | 31 | 0 | 0 | 62 | 31 | 1 |
| 5 | D.E.851 | CAM RDS 010 - CAM RDS 011 | 0 | 422 | 422 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 011 - CAM RDS 012 | 0 | 624 | 624 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 012 - CAM RDS 013 | 0 | 621 | 621 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 013 - CAM RDS 014 | 0 | 582 | 582 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 4625 | 4625 | 62 | 31 | 8 |
| Total canalizație telecomunicații | 4656 |
| Total șanț | 4625 |
| Total foraj | 31 |
| Total tub 1x 40 mm | 4625 |
| Total tub 1x 40 mm | 62 |
| Total tub 1x 110 mm | 31 |
| Total camerete | 8 |

Subtraversările– 1 buc. prin foraj orizontal dirijat se vor realiza în zona canalelor de irigații: CAM RDS 009 -  CAM RDS 010

2. În intravilanul UAT Comuna Țintești rețeaua subterană este propusă în zona drumurilor de exploatare: D.E. 2; D.E. 6; D.E. 7; D.E. 95; D.E. 173; D.E. 397/1; D.E. 432, începând de la limita intravilan UAT Comuna Țintești (partea stângă)-zona cameretei CAM RDS 014 până la limita intravilan UAT Comuna Gălbinași (partea stângă)-zona cameretei CAM RDS 030, apoi de la limita UAT Comuna Țintești (partea stângă) - zona cameretei CAM RDS 42  până la limita UAT Comuna Țintești (partea stângă) - zona cameretei CAM RDS 043.

Pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibră optică s-a propus amplasarea a 8 camerete, conform tabelului de mai jos:

Tabel camerete propuse UAT Comuna Țintești:

| Indicativ cameretă | Partea drumului | Denumire drum | Distanța de la ax drum la latura/generatoarea dinspre drum a cameretei |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM RDS 014 | dreapta | D.E. 93 | 1,6 |
| CAM RDS 015 | dreapta | D.E. 93 | - |
| CAM RDS 016 | dreapta | D.E. 93 | 1,6 |
| CAM RDS 017 | dreapta | D.E. 93 | 1,7 |
| CAM RDS 018 | stânga | D.E. 93 | 1,7 |
| CAM RDS 019 | dreapta | D.E. 93 | 1,0 |
| CAM RDS 020 | dreapta | D.E. 93 | 2,1 |
| CAM RDS 021 | dreapta | D.E. 93 | 2,3 |
| CAM RDS 022 | dreapta | D.E. 93 | 2,0 |
| CAM RDS 026 | stânga | D.E. 2 | 1,9 |
| CAM RDS 027 | stânga | D.E. 173 | 2,2 |
| CAM RDS 028 | stânga | D.E. 173 | 2,5 |
| CAM RDS 029 | DREAPTA | D.E. 173 | 1,9 |
| CAM RDS 030 | DREAPTA | D.E. 173 | 2,0 |
| CAM RDS 038 | DREAPTA | D.E. 6 | 3,7 |
| CAM RDS 039 | STANGA | D.E. 6 | 5,5 |
| CAM RDS 040 | DREAPTA | D.E. 443 | 2,3 |
| CAM RDS 041 | STANGA | D.E. 7 | 4,3 |
| CAM RDS 043 | STANGA | D.E. 505 | 1,5 |

În zona drumului D.E. 397/1 rețeaua subterană este propusă de la camereta CAM RDS 028 până la stâlpul de beton existent SB SDEE Buzău S.NR.001, conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire stradă | Număr stâlp | Tip stâlp |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Țintești-UAT Comuna Țintești |
| 1 | DE 397/1 | S.NR.001 | Stâlp beton existent, proprietate SDEE Buzău |
| Total stâlpi, din care: | 1 |
| Stâlpi beton existenți, proprietate SDEE Buzău | 1 |
| Stâlpi lemn propuși, proprietate RCS & RDS | 0 |

Tabel lungimi traseu subteran Comuna Țintești:

| Nr. crt. | Denumire drum | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m |  |
| 1 | D.E. 95 | CAM RDS 014 - CAM RDS 015 | 0 | 394 | 394 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 015 - CAM RDS 016 | 0 | 262 | 262 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 016 - CAM RDS 017 - subtraversare drum | 38 | 0 | 0 | 76 | 38 | 1 |
|  |  | CAM RDS 017 - CAM RDS 018 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 018 - CAM RDS 019 | 0 | 521 | 521 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 019 - CAM RDS 020 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 020 - CAM RDS 021 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 021 - CAM RDS 022 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 022 - CAM RDS 025 | 0 | 687 | 687 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | D.E. 2 | CAM RDS 023 - CAM RDS 026 | 0 | 668 | 668 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 026 - CAM RDS 027 | 0 | 741 | 741 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D.E.173 | CAM RDS 027 - CAM RDS 028 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 028 - CAM RDS 029 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 029 - CAM RDS 030 | 0 | 838 | 838 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | D.E. 397/1 | CAM RDS 028 - SB ELECTRICA S.NR.001 | 0 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D.E. 432 | CAM RDS 034 - CAM RDS 038 – subtraversare drum | 26 | 0 | 0 | 52 | 26 | 1 |
| 6 | D.E. 6 | CAM RDS 038 - CAM RDS 039 | 0 | 392 | 392 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 039 - CAM RDS 040 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | D.E. 7 | CAM RDS 040 - CAM RDS 041 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 041 - CAM RDS 042 | 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | CAM RDS 042 - CAM RDS 043 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 64 | 7617 | 7617 | 128 | 64 | 19 |
| Total canalizație telecomunicații | 7681 |
| Total șanț | 7617 |
| Total foraj | 64 |
| Total tub 1x 40 mm | 7617 |
| Total tub 1x 40 mm | 128 |
| Total tub 1x 110 mm | 64 |
| Total camerete | 19 |

Subtraversările – 2 buc prin foraj orizontal dirijat se vor realiza în zona drumurilor de exploatare D.E.95: CAM RDS 016 -  CAM RDS 017, respectiv D.E. 432: CAM RDS 034 -  CAM RDS 038;

3. În intravilanul UAT Comuna Gălbinași rețeaua subterană este propusă în zona drumurilor de exploatare: D.E. 4; D.E. 7; D.E. 8; D.E. 9; D.E. 133; D.E. 141; D.E. 155; D.E. 390, D.E. 436, D.E. 442; D.E. 447; D.E. 494; D.E. 452; D.E. 453, D.E. 495, D.E. 497, D.E. 500, D.E.  503, D.E.505 și a străzii Drumul Gării pe sectoare, astfel:

- începand de la limita intravilan Comuna Țintești (partea stângă) - zona cameretei CAM RDS 014 până la limita intravilan Comuna Gălbinași (partea stângă)-zona cameretei CAM RDS 030, apoi de la limita Comuna Țintești (partea stângă) - zona cameretei CAM RDS 42 pana la limita Comuna Țintești (partea stângă) - zona cameretei CAM RDS 043.

- de la camerata CAM RDS 043 – partea stângă a D.C.155 până la stâlpul de beton existent SB SDEE Buzău S.NR.002- zona Drumul Gării.

Pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibră optică s-a propus amplasarea a 34 de camerete, conform tabelului de mai jos:

| Indicativ cameretă | Partea drumului | Denumire drum | Distanța de la ax drum la latura/generatoarea dinspre drum a cameretei |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM RDS 031 | stânga | D.E. 140 | 1,7 |
| CAM RDS 032 | dreapta | D.E. 141 | 2,3 |
| CAM RDS 033 | stânga | D.E. 4 | 1,4 |
| CAM RDS 034 | stânga | D.C. 155 | 2,5 |
| CAM RDS 042 | stânga | D.E. 7 | 2,7 |
| CAM RDS 044 | stânga | D.E. 505 | 1,8 |
| CAM RDS 045 | dreapta | D.E. 505 | 2,0 |
| CAM RDS 046 | dreapta | D.E.. 505 | 2,3 |
| CAM RDS 047 | dreapta | D.E. 503 | 2,4 |
| CAM RDS 048 | dreapta | D.E. 390 | 2,0 |
| CAM RDS 049 | dreapta | D.E. 500 | 0,4 |
| CAM RDS 050 | dreapta | D.E. 500 | 1,2 |
| CAM RDS 051 | dreapta | D.E. 494 | 1,8 |
| CAM RDS 052 | stânga | D.E. 495 | 1,6 |
| CAM RDS 053 | stânga | D.E. 495 | 1,8 |
| CAM RDS 054 | stânga | D.E. 497 | 1,6 |
| CAM RDS 055 | stânga | D.E. 497 | 1,7 |
| CAM RDS 056 | stânga | D.E. 497 | 2,0 |
| CAM RDS 057 | stânga | D.E. 8 | 2,0 |
| CAM RDS 058 | stânga | D.E. 8 | 2,0 |
| CAM RDS 059 | stânga | D.E. 9 | 4,9 |
| CAM RDS 060 | dreapta | D.E. 9 | 5,8 |
| CAM RDS 061 | dreapta | D.E. 9 | 11 |
| CAM RDS 062 | stânga | D.E. 9 | 1,4 |
| CAM RDS 063 | stânga | D.E. 475 | 1,6 |
| CAM RDS 064 | stânga | D.E. 436 | 7,0 |
| CAM RDS 065 | stânga | D.E. 436 | 10,4 |
| CAM RDS 066 | stânga | D.E. 436 | 1,7 |
| CAM RDS 067 | stânga | D.E. 436 | 2,0 |
| CAM RDS 068 | stânga | D.E. 442 | 0,8 |
| CAM RDS 069 | stânga | - | 1,9 |
| CAM RDS 070 | dreapta | D.E. 449 | 1,6 |
| CAM RDS 071 | - | D.E. 452 | - |
| CAM RDS 072 | stânga | D.E. 453 | 2,4 |

Tabel camerete propuse UAT Comuna Gălbinași:

| Nr. crt. | Denumire stradă | Număr stâlp | Tip stâlp |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Tăbărăști-UAT Comuna Gălbinași |
| 1 | Drumul Gării | S.NR.002 | Stâlp beton existent, proprietate SDEE Buzău |
| Total stâlpi, din care: | 1 |
| Stâlpi beton existenți, proprietate SDEE Buzău | 1 |
| Stâlpi lemn propuși, proprietate RCS & RDS | 0 |

În zona străzii Drumul Gării rețeaua subterană este propusă de la camerata CAM RDS 037 până la stâlpul de beton existent SB SDEE Buzău S.NR.002, conform tabelului de mai jos:

Tabel lungimi traseu subteran UAT Comuna Gălbinași:

| Nr. crt. | Denumire drum | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m |  |
| 1 | D.E. 133 | CAM RDS 030 - CAM RDS 031 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | D.E. 141 | CAM RDS 031 - CAM RDS 032 | 0 | 503 | 503 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 032 - CAM RDS 033 – subtraversare drum | 18 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1 |
| 3 | D.E. 4 | CAM RDS 033 - CAM RDS 034 | 0 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D.C. 155 | CAM RDS 034 - CAM RDS 035 | 0 | 605 | 605 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 035 - CAM RDS 036 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 036 - CAM RDS 037 – subtraversare linii cf | 33 | 0 | 0 | 66 | 33 | 1 |
| 5 | Str. Drumul Gării | CAM RDS 037 - SB ELECTRICA S.NR.002 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D.E. 505 | CAM RDS 043 - CAM RDS 044 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | CAM RDS 044 - CAM RDS 045 – subtraversare canal | 34 | 0 | 0 | 68 | 34 | 1 |
|  |  | CAM RDS 045 - CAM RDS 046 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | D.E. 503 | CAM RDS 046 - CAM RDS 047 | 0 | 507 | 507 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | D.E. 390 | CAM RDS 047 - CAM RDS 048 | 0 | 535 | 535 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | D.E. 500 | CAM RDS 048 - CAM RDS 049 | 0 | 535 | 535 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 049 - CAM RDS 050 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | D.E. 494 | CAM RDS 050 - CAM RDS 051 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | D.E. 495 | CAM RDS 051 - CAM RDS 052 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 052 - CAM RDS 053 | 0 | 354 | 354 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | D.E. 497 | CAM RDS 053 - CAM RDS 054 – subtraversare canal | 17 | 0 | 0 | 34 | 17 | 1 |
|  |  | CAM RDS 054 - CAM RDS 055 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 055 - CAM RDS 056 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | D.E. 8 | CAM RDS 056 - CAM RDS 057 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 057 - CAM RDS 058 – subtraversare canal | 38 | 0 | 0 | 76 | 38 | 1 |
| 14 | D.E. 8-D.E. 9 | CAM RDS 058 - CAM RDS 059 | 0 | 846 | 846 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | D.E. 9 | CAM RDS 059 - CAM RDS 060 – subtraversare canal | 19 | 0 | 0 | 38 | 19 | 1 |
|  |  | CAM RDS 060 - CAM RDS 061 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 061 - CAM RDS 062 – subtraversare canal | 23 | 0 | 0 | 46 | 23 | 1 |
| 16 | D.E. 475 | CAM RDS 062 - CAM RDS 063 | 0 | 453 | 453 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 063 - CAM RDS 064 – subtraversare drum | 16 | 0 | 0 | 32 | 16 | 1 |
| 17 | D.E. 436 | CAM RDS 064 - CAM RDS 065 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 065 - CAM RDS 066 | 0 | 893 | 893 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 066 - CAM RDS 067 – subtraversare canal | 19 | 0 | 0 | 38 | 19 | 1 |
| 18 | D.E. 442 | CAM RDS 067 - CAM RDS 068 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | D.E. 449 | CAM RDS 068 - CAM RDS 069 – subtraversare canal | 23 | 0 | 0 | 46 | 23 | 1 |
|  |  | CAM RDS 069 - CAM RDS 070 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 070 - CAM RDS 071 | 0 | 619 | 619 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | D.E. 452 | CAM RDS 071 - CAM RDS 072 | 0 | 434 | 434 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | D.E. 453 | CAM RDS 072 - CAM RDS 073 | 0 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 240 | 12061 | 12061 | 480 | 240 | 34 |
| Total canalizație telecomunicații | 12301 |
| Total șanț | 12061 |
| Total foraj | 240 |
| Total tub 1x 40 mm | 12061 |
| Total tub 1x 40 mm | 480 |
| Total tub 1x 110 mm | 240 |
| Total camerete | 34 |

Subtraversările prin foraj orizontal dirijat se vor realiza în zona canalelor de irigație –                      6 buc: CAM RDS 044 -  CAM RDS 045; CAM RDS 053 -  CAM RDS 054; CAM RDS 053 -  CAM RDS 054; CAM RDS 057 -  CAM RDS 058; CAM RDS 057 -  CAM RDS 058; CAM RDS 059 -  CAM RDS 060; CAM RDS 061 -  CAM RDS 062; CAM RDS 063 -  CAM RDS 064; CAM RDS 066 -  CAM RDS 067; CAM RDS 068 -  CAM RDS 069.

Subtraversările prin foraj orizontal dirijat se vor realiza în zona drumurilor de exploatare – 2 buc: CAM RDS 032 -  CAM RDS 033; CAM RDS 063 -  CAM RDS 064;

Subtraversarile prin foraj orizontal dirijat se vor realiza în zona liniilor C.F. – 1 buc: CAM RDS 036 -  CAM RDS 037;

4. În intravilanul UAT Comuna Cilibia rețeaua subterană este propusă în zona drumului comunal DC 24 și a drumurilor de exploatare: D.E. 10; D.E. 11; D.E. 12; D.E. 187; D.E. 314; D.E. 317; D.E. 340; D.E. 351, D.E. 367 pe sectoare astfel:

- de la limita intravilan UAT Comuna Cilibia (partea stîngă)-zona cameretei CAM RDS 073 pînă la camerata propusă CAM RDS 083 (partea stângă) a drumului de exploatare D.E. 351.

- de la camerata propusă CAM RDS 079 (partea dreaptă) a drumului de exploatare D.E. 317 pana la limita UAT Comuna Cilibia – zona drumului communal DC 24.

- de la camerata propusă CAM RDS 092 (partea dreaptă) a drumului comunal D.C. 24 pana la stâlpul de beton existent SB SDEE Buzău S.NR.004 – partea dreaptă a drumului comunal DC 24.

Pentru realizarea jonctiunilor si rezervelor de fibra optica s-a propus amplasarea a 25 de camerete, conform tabelului de mai jos:

Tabel camerete propuse UAT Comuna Cilibia:

| Indicativ cameretă | Partea drumului | Denumire drum | Distanța de la ax drum la latura/generatoarea dinspre drum a cameretei |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM RDS 073 | stânga | D.E. 187 | 1.9 |
| CAM RDS 074 | dreapta | D.E. 340 | 1.9 |
| CAM RDS 075 | dreapta | D.E. 340 | 1.3 |
| CAM RDS 076 | dreapta | D.E. 340 | 1.2 |
| CAM RDS 085 | dreapta | D.E. 351 | 1.7 |
| CAM RDS 084 | stânga | D.E. 351 | 2.3 |
| CAM RDS 086 | stânga | D.E. 317 | 1.9 |
| CAM RDS 087 | stânga | D.E. 317 | 1.6 |
| CAM RDS 088 | stânga | D.E. 367 | 2.2 |
| CAM RDS 089 | stânga | D.E. 367 | 1.7 |
| CAM RDS 090 | stânga | D.E. 314 | 0.9 |
| CAM RDS 091 | stânga | D.E. 10 | 0.8 |
| CAM RDS 092 | dreapta | DC 24 | 3.6 |
| CAM RDS 093 | dreapta | DC 24 | 6.5 |
| CAM RDS 094 | stânga | DC 24 | 4.2 |
| CAM RDS 095 | stânga | DC 24 | 5.5 |
| CAM RDS 096 | stânga | DC 24 | 4.7 |
| CAM RDS 097 | stânga | DC 24 | 3.5 |
| CAM RDS 098 | dreapta | D.E. 12 | 1.0 |
| CAM RDS 099 | stânga | D.E. 12 | 1.4 |
| CAM RDS 100 | stânga | DC 24 | 2.3 |
| CAM RDS 101 | stânga | DC 24 | 1.7 |
| CAM RDS 102 | stânga | DC 24 | 2.2 |
| CAM RDS 103 | stânga | DC 24 | 1.7 |
| CAM RDS 104 | stânga | DC 24 | 2.3 |

În zona drumului comunal DC 24 rețeaua subterană, pe o lungime de 15 m, este propusă începând de la camerata CAM RDS 096 până la stâlpul de beton existent SB SDEE Buzău S.NR.004, conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire stradă | Număr stâlp | Tip stâlp |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT Comuna Cilibia |
| 1 | DC 24 | S.NR.004 | Stâlp beton existent, proprietate SDEE Buzău |
| Total stâlpi, din care: | 1 |
| Stâlpi beton existenți, proprietate SDEE Buzău | 1 |
| Stâlpi lemn propuși, proprietate RCS & RDS | 0 |

Tabel lungimi traseu subteran UAT Comuna Cilibia:

| Nr. crt. | Denumire drum | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m |  |
| 1 | DC. 187 | CAM RDS 073 - CAM RDS 074 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | D.E. 340 | CAM RDS 074 - CAM RDS 075 | 0 | 621 | 621 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 075 - CAM RDS 076 | 0 | 679 | 679 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D.E. 351 | CAM RDS 076 - CAM RDS 085 | 0 | 827 | 827 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 085 - CAM RDS 084 – subtraversare drum | 47 | 0 | 0 | 94 | 47 | 1 |
|  |  | CAM RDS 084 - CAM RDS 083 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | D.E. 317 | CAM RDS 079 - CAM RDS 086 | 0 | 821 | 821 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | CAM RDS 086 - CAM RDS 087 | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 087 - CAM RDS 088 | 0 | 726 | 726 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | D.E. 367 | CAM RDS 088 - CAM RDS 089 | 0 | 727 | 727 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | D.E. 314 | CAM RDS 089 - CAM RDS 090 | 0 | 464 | 464 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | D.E. 10 | CAM RDS 090 - CAM RDS 091 | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 091 - CAM RDS 092 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | DC. 24 | CAM RDS 092 - CAM RDS 093 | 0 | 456 | 456 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 093 - CAM RDS 094 – subtraversare linii CF | 51 | 0 | 0 | 102 | 51 | 1 |
|  |  | CAM RDS 094 - CAM RDS 095 | 0 | 738 | 738 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 095 - CAM RDS 096 | 0 | 758 | 758 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 096 - SB ELECTRICA S.NR.004 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | CAM RDS 092 - CAM RDS 097 | 0 | 231 | 231 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | D.E. 11 | CAM RDS 097 - CAM RDS 098 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | D.E. 12 | CAM RDS 098 - CAM RDS 099 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | DC. 24 | CAM RDS 099 - CAM RDS 100 | 0 | 513 | 513 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 100 - CAM RDS 101 | 0 | 459 | 459 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 101 - CAM RDS 102 | 0 | 469 | 469 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 102 - CAM RDS 103 | 0 | 503 | 503 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 103 - CAM RDS 104 – subtraversare drum | 49 | 0 | 0 | 98 | 49 | 1 |
|  |  | CAM RDS 104 - CAM RDS 105 | 0 | 544 | 544 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 147 | 12059 | 12059 | 294 | 147 | 25 |
| Total canalizație telecomunicații | 12206 |
| Total șanț | 12059 |
| Total foraj | 147 |
| Total tub 1x 40 mm | 12059 |
| Total tub 1x 40 mm | 294 |
| Total tub 1x 110 mm | 147 |
| Total camerete | 25 |

Subtraversările prin foraj orizontal dirijat se vor realiza în zona drumurilor de exploatare – 2 buc: CAM RDS 085 -  CAM RDS 084; CAM RDS 103 -  CAM RDS 104;

Subtraversările prin foraj orizontal dirijat se vor realiza în zona liniilor CF – 1 buc: CAM RDS 093 -  CAM RDS 094;

5. În intravilanul UAT Comuna C.A. Rosetti  rețeaua subterană este propusă în zona străzii Primăverii, a drumurilor comunale DC 9, DC 24, DC 434, a drumurilor de exploatare: D.E. 13; D.E. 14; D.E. 15; D.E. 354; D.E. 372; D.E. 466; precum si a DS 422 pe 2 tronsoane, astfel:

- începând de la limita intravilan UAT Comuna C.A. Rosetti (partea stângă) - zona cameretei CAM RDS 105 până la stâlpul de lemn propus SL S.NR. 002 (partea dreaptă);

-  de la camerata RDS CAM 111 amplasată pe partea dreaptă a drumului comunal DC 24 până la limita UAT Comuna C.A. Rosetti, zona DC 19.

Pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibră optică s-a propus amplasarea a 31 de camerete, conform tabelului de mai jos:

Tabel camerete propuse UAT Comuna C.A. Rosetti  :

| Indicativ cameretă | Partea drumului | Denumire drum | Distanța de la ax drum la latura/generatoarea dinspre drum a cameretei |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM RDS 105 | dreapta | DC 24 | 3,3 |
| CAM RDS 106 | dreapta | DC 24 | 1,7 |
| CAM RDS 107 | dreapta | DC 24 | 1,5 |
| CAM RDS 108 | dreapta | DC 24 | 1,4 |
| CAM RDS 109 | dreapta | DC 24 | 1,8 |
| CAM RDS 110 | dreapta | DC 24 | 1,8 |
| CAM RDS 111 | dreapta | DC 24 | 1,8 |
| CAM RDS 112 | dreapta | D.E. 466 | 1,8 |
| CAM RDS 113 | dreapta | D.E. 466 | 1,3 |
| CAM RDS 114 | dreapta | D.E. 466 | 1,4 |
| CAM RDS 115 | dreapta | DC 24 | 4,6 |
| CAM RDS 116 | dreapta | DC 24 | 2,9 |
| CAM RDS 117 | dreapta | DC 24 | 6,8 |
| CAM RDS 118 | dreapta | DC 24 | 7,1 |
| CAM RDS 119 | dreapta | DC 24 | 6,9 |
| CAM RDS 120 | dreapta | D.E. 372 | 2,8 |
| CAM RDS 121 | dreapta | D.E. 372 | 2,4 |
| CAM RDS 122 | dreapta | D.E. 13 | 3,7 |
| CAM RDS 123 | dreapta | D.E. 13 | 2,5 |
| CAM RDS 124 | dreapta | D.E. 354 | 2,2 |
| CAM RDS 125 | dreapta | D.E. 354 | 2,0 |
| CAM RDS 126 | dreapta | D.E. 354 | 2,0 |
| CAM RDS 127 | dreapta | D.E. 14 | 1,0 |
| CAM RDS 128 | dreapta | D.E. 14 | 1,1 |
| CAM RDS 129 | dreapta | D.E. 14 | 1,2 |
| CAM RDS 130 | dreapta | D.E. 15 | 0,9 |
| CAM RDS 131 | dreapta | D.E. 15 | 1,1 |
| CAM RDS 132 | dreapta | D.E. 15 | 2,1 |
| CAM RDS 133 | dreapta | DC. 434 | 2,2 |
| CAM RDS 134 | dreapta | Str. Primăverii | 7,5 |
| CAM RDS 135 | stânga | DC 19 | 3,8 |

În zona drumului de exploatare D.E. 15, pentru a realiza o viitoare conectare, rețeaua subterană este propusa pana la stalpul de lemn propus SL propus S.NR.002, conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire stradă | Număr stâlp | Tip stâlp |
| --- | --- | --- | --- |
| SAT LUNCA-UAT Comuna C.A. Rosetti |
| 1 | DE 15 | S.NR.002 | Stâlp lemn propus, proprietate RCS&RDS |
| Total stâlpi, din care: | 1 |
| Stâlpi beton existenți, proprietate SDEE Buzău | 0 |
| Stâlpi lemn propuși, proprietate RCS & RDS | 1 |

În zona str. Primăverii, pentru a realiza o viitoare interconectare cu rețeaua existentă, rețeaua subterană este propusă până la stâlpul de beton existent SB SDEE Buzău S.NR.005, conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire stradă | Număr stâlp | Tip stâlp |
| --- | --- | --- | --- |
| SAT BALTENI- UAT Comuna C.A. Rosetti |
| 1 | Str. Primăverii | S.NR.005 | Stâlp beton existent, proprietate SDEE Buzău |
| Total stâlpi, din care: | 1 |
| Stâlpi beton existenți, proprietate SDEE Buzău | 1 |
| Stâlpi lemn propuși, proprietate RCS & RDS | 0 |

Tabel lungimi traseu subteran UAT Comuna C.A. Rosetti

| Nr. crt. | Denumire drum | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m |  |
| 1 | DC 24 | CAM RDS 105-CAM RDS 106 | 0 | 536 | 536 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 106-CAM RDS 107 -subtraversare canal | 39 | 0 | 0 | 78 | 39 | 1 |
|  |  | CAM RDS 107-CAM RDS 108 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 108-CAM RDS 109 | 0 | 551 | 551 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 109-CAM RDS 110 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 110-CAM RDS 111 | 0 | 675 | 675 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 111-CAM RDS 133 | 0 | 504 | 504 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 115-CAM RDS 116 | 0 | 806 | 806 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | CAM RDS 116-CAM RDS 117 | 0 | 768 | 768 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 117-CAM RDS 118 | 0 | 684 | 684 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 118-CAM RDS 119 | 0 | 666 | 666 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | D.E. 466 | CAM RDS 111-CAM RDS 112 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 112-CAM RDS 113-subtraversare drum | 26 | 0 | 0 | 52 | 26 | 1 |
|  |  | CAM RDS 113-CAM RDS 114 | 0 | 514 | 514 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 114-CAM RDS 115 | 0 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DS 422 | CAM RDS 119-CAM RDS 120 | 0 | 852 | 852 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | DE 372 | CAM RDS 120-CAM RDS 121 | 0 | 606 | 606 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | D.E. 13 | CAM RDS 121-CAM RDS 122 | 0 | 558 | 558 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 122-CAM RDS 123 | 0 | 852 | 852 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 123-CAM RDS 124 | 0 | 807 | 807 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | D.E. 354 | CAM RDS 124-CAM RDS 125 | 0 | 512 | 512 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 125-CAM RDS 126 | 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 124-CAM RDS 127 | 0 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | D.E. 14 | CAM RDS 127-CAM RDS 128 | 0 | 837 | 837 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 128-CAM RDS 129 | 0 | 789 | 789 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | D.E. 15 | CAM RDS 128-CAM RDS 130 | 0 | 492 | 492 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 130-CAM RDS 131 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 131-CAM RDS 132 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 132-SL PROPUS S. NR. 002 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DC 434 | CAM RDS 133-CAM RDS 134 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Str. Primăverii | CAM RDS 134-CAM RDS 135 | 0 | 322 | 322 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 135-SB SDEE S.NR. 005 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DC 19 | CAM RDS 135-CAM RDS 136 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 65 | 18675 | 18675 | 130 | 65 | 31 |
| Total canalizație telecomunicații | 18740 |
| Total șanț | 18675 |
| Total foraj | 65 |
| Total tub 1x 40 mm | 18675 |
| Total tub 1x 40 mm | 130 |
| Total tub 1x 110 mm | 65 |
| Total camerete | 31 |

Subtraversările prin foraj orizontal dirijat se vor realiza în zona drumurilor de exploatare – 1 buc: CAM RDS 112 -  CAM RDS 113;

Subtraversările prin foraj orizontal dirijat se vor realiza în zona canal – 1 buc:                              CAM RDS 106 -  CAM RDS 1047;

6. În intravilanul UAT Comuna Largu rețeaua subterană este propusă în zona drumurilor comunale DC 19 și DC 25, a drumurilor de exploatare: D.E. 1; D.E. 2; D.E. 3; D.E. 227; D.E. 230, D.E. 239, D.E. 248, a străzii Duzilor astfel:

- începând de la limita intravilan UAT Comuna Largu (partea stângă) - zona cameretei CAM RDS 136 până la stâlpul de beton existent SB SDEE S.NR. 006 (partea stângă);

-  de la camerata RDS CAM 140 amplasată pe partea stângă a drumului de exploatare D.E. 3 până la limita UAT Comuna Largu, zona drumului de exploatare D.E. 230.

-  de la camerata RDS CAM 152 amplasata pe partea stângă a drumului de exploatare D.E 227 până stâlpul de lemn propus SL S.NR. 003 (partea dreaptă) – zona drumului de exploatare D.E. 227;

Pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibră optică s-a propus amplasarea a 18 camerete, conform tabelului de mai jos:

Tabel camerete propuse UAT Comuna Largu:

| Indicativ cameretă | Partea drumului | Denumire drum | Distanța de la ax drum la latura/generatoarea dinspre drum a cameretei |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM RDS 136 | stânga | DC 19 | 4.0 |
| CAM RDS 137 | stânga | DC 19 | 4.0 |
| CAM RDS 138 | stânga | DC 19 | 4.1 |
| CAM RDS 139 | stânga | DC 19 | 9.4 |
| CAM RDS 140 | stânga | DC 19 | 9.9 |
| CAM RDS 141 | dreapta | D.E. 3 | 2.3 |
| CAM RDS 142 | dreapta | D.E. 3 | 2.1 |
| CAM RDS 143 | dreapta | D.E. 2 | 2.2 |
| CAM RDS 146 | dreapta | D.E. 2 | 2.0 |
| CAM RDS 147 | dreapta | DC 25 | 3.1 |
| CAM RDS 148 | dreapta | DC 25 | 2.9 |
| CAM RDS 149 | dreapta | D.E. 248 | 2.5 |
| CAM RDS 150 | dreapta | D.E. 248 | 6.3 |
| CAM RDS 151 | dreapta | D.E. 248 | 2.5 |
| CAM RDS 152 | dreapta | D.E. 239 | 1.8 |
| CAM RDS 153 | stânga | D.E. 227 | 2.2 |
| CAM RDS 154 | dreapta | D.E. 227 | 2.2 |
| CAM RDS 155 | dreapta | D.E. 230 | 2.7 |

În zona drumului comunal DC 19, pentru a realiza o viitoare interconectare cu rețeaua existentă, rețeaua subterană este propusă până la stâlpul de lemn propusz SB SDEE Buzău S.NR.006, conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire stradă | Număr stâlp | Tip stâlp |
| --- | --- | --- | --- |
| SAT LARGU- UAT Comuna Largu |
| 1 | DC 19 | S.NR.006 | Stâlp lemn propus, proprietate RCS&RDS |
| Total stâlpi, din care: | 1 |
| Stâlpi beton existenți, proprietate SDEE Buzău | 1 |
| Stâlpi lemn propuși, proprietate RCS & RDS | 0 |

Tabel lungimi traseu subteran UAT Comuna Largu:

| Nr. crt. | Denumire drum | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m |  |
| 1 | DC 19 | CAM RDS 136-CAM RDS 137 | 0 | 758 | 758 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 137-CAM RDS 138 | 0 | 868 | 868 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 138-CAM RDS 139 | 0 | 948 | 948 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 139-CAM RDS 140 – subtraversare curs apa | 82 | 0 | 0 | 164 | 82 | 1 |
|  |  | CAM RDS 140-SB ELECTRICA S.NR. 006 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DE 3 | CAM RDS 140-CAM RDS 141 | 0 | 372 | 372 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 141-CAM RDS 142 | 0 | 623 | 623 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | DE 2 | CAM RDS 142-CAM RDS 143 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | DE 1 | CAM RDS 143-CAM RDS 145 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 144-CAM RDS 146 | 0 | 504 | 504 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | DE 1 - STR. DUZILOR | CAM RDS 146-CAM RDS 147 | 0 | 626 | 626 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | DC 25 | CAM RDS 147-CAM RDS 148 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | DC 25 - DE 248 | CAM RDS 148-CAM RDS 149 | 0 | 661 | 661 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | DE 248 | CAM RDS 149-CAM RDS 150 – subtraversare linii CF | 37 | 0 | 0 | 74 | 37 | 1 |
|  |  | CAM RDS 150-CAM RDS 151 | 0 | 949 | 949 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | DE 248 - DE 239 | CAM RDS 151-CAM RDS 152 | 0 | 988 | 988 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | DE 227 | CAM RDS 152-CAM RDS 153 | 0 | 802 | 802 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 153-CAM RDS 154 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 154-SL PROPUS S.NR.003 | 0 | 919 | 919 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DE 230 | CAM RDS 152-CAM RDS 155 | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 119 | 12243 | 12243 | 238 | 119 | 18 |
| Total canalizație telecomunicații | 12362 |
| Total șanț | 12243 |
| Total foraj | 119 |
| Total tub 1x 40 mm | 12243 |
| Total tub 1x 40 mm | 238 |
| Total tub 1x 110 mm | 119 |
| Total camerete | 18 |

7. În intravilanul UAT Comuna Rușețu rețeaua subterană este propusă în zona drumului comunal DC 164, a drumurilor de exploatare: D.E. 1; D.E. 2; D.E. 230; D.E. 475; D.E. 449, D.E. 493, D.E. 618, D.E. 701, D.E. 729, D.E. 750, astfel:

- începând de la limita intravilan UAT Comuna Rușețu (partea dreaptă) - zona cameretei CAM RDS 155 până la camerata RDS CAM 159 (partea dreaptă) a drumului de exploatare D.E. 475,

- de la camerata RDS CAM 160 - partea dreaptă a drumului de exploatare D.E. 729 până la camerata CAM RDS 173 – partea dreaptă a D.E. 2.

-  de la camerata RDS CAM 158 amplasată pe partea dreaptă a drumului de exploatare D.E 449 până la până la stâlpul de beton existent SB SDEE S.NR.007.

-  de la camerata RDS CAM 166 amplasată pe partea stângă a drumului de exploatare D.E 164 până stâlpul de lemn propus SL S.NR. 004 (partea stângă) – zona drumului de exploatare D.E 164;

Pentru realizarea joncțiunilor și rezervelor de fibră optică s-a propus amplasarea a 15 camerete, conform tabelului de mai jos:

Tabel camerete propuse UAT Comuna Rușețu:

| Indicativ cameretă | Partea drumului | Denumire drum | Distanța de la ax drum la latura/generatoarea dinspre drum a cameretei |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM RDS 156 | dreapta | D.E. 618 | 1,9 |
| CAM RDS 157 | stânga | D.E. 618 | 5,5 |
| CAM RDS 158 | dreapta | D.E. 475 | 6,0 |
| CAM RDS 161 | stânga | D.E. 729 | 1,2 |
| CAM RDS 162 | stânga | D.E. 729 | 1,0 |
| CAM RDS 163 | stânga | D.E. 729 | 1,6 |
| CAM RDS 164 | stânga | D.E. 701 | 0,9 |
| CAM RDS 165 | stânga | D.E. 701 | 1,0 |
| CAM RDS 166 | stânga | DC 164 | 3,6 |
| CAM RDS 167 | stânga | DC 164 | 4,8 |
| CAM RDS 168 | stânga | DC 164 | 3,3 |
| CAM RDS 169 | stânga | D.E. (1) | 1,3 |
| CAM RDS 170 | stânga | D.E. (1) | 1,4 |
| CAM RDS 171 | dreapta | D.E. 750 | 0,8 |
| CAM RDS 172 | dreapta | D.E. (2) | 0,5 |

În zona drumului de exploatare D.E. 449, pentru a realiza o viitoare interconectare cu rețeaua existentă, rețeaua subterană este propusă până la stâlpul de beton existent SB SDEE S.NR.007, conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire stradă | Număr stâlp | Tip stâlp |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT Comuna Rușețu |
| 1 | DE 449 | S.NR.007 | Stâlp beton existent, proprietate SDEE Buzău |
| Total stâlpi, din care: | 1 |
| Stâlpi beton existenți, proprietate SDEE Buzău | 1 |
| Stâlpi lemn propuși, proprietate RCS & RDS | 0 |

În zona drumului de exploatare D.E. 164, pentru a realiza o viitoare conectare, rețeaua subterană este propusă până la stâlpul de lemn propus SL PROPUS S.NR.004, conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire stradă | Număr stâlp | Tip stâlp |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Sergent IONEL ȘTEFAN-UAT Comuna Rușețu |
| 1 | DC 164 | S.NR.004 | Stâlp lemn propus, proprietate RCS&RDS |
| Total stâlpi, din care: | 1 |
| Stâlpi beton existenți, proprietate SDEE Buzău | 0 |
| Stâlpi lemn propuși, proprietate RCS & RDS | 1 |

Tabel lungimi traseu subteran UAT Comuna Rușețu:

| Nr. crt. | Denumire drum | Tronson | Canalizație Telecomunicații | Camerete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Foraj m | Șanț m | Tub 40 m | Tub 2x40 m | Tub 110 m |  |
| 1 | DE 230 - DE 618 | CAM RDS 155-CAM RDS 156 -subtraversar drum | 36 | 0 | 0 | 72 | 36 | 1 |
| 2 | DE 618 | CAM RDS 156-CAM RDS 157 | 0 | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | DE 493 - DE 475 | CAM RDS 157-CAM RDS 158 | 0 | 899 | 899 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | DE 449 | CAM RDS 158-SB ELECTRICA S.NR. 007 | 0 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DE 475 | CAM RDS 158-CAM RDS 159 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DE 729 | CAM RDS 160-CAM RDS 161 | 0 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | CAM RDS 161-CAM RDS 162 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 162-CAM RDS 163 | 0 | 644 | 644 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | DE 729 - DE 701 | CAM RDS 163-CAM RDS 164 -subtraversare drum | 23 | 0 | 0 | 46 | 23 | 1 |
| 8 | DE 701 | CAM RDS 164-CAM RDS 165 | 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 165-CAM RDS 166 | 0 | 464 | 464 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | DC 164 | CAM RDS 166-CAM RDS 167 | 0 | 506 | 506 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 167-SL PROPUS S.NR.004 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | CAM RDS 166-CAM RDS 168 | 0 | 223 | 223 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | DE 1 | CAM RDS 168-CAM RDS 169 | 0 | 801 | 801 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 169-CAM RDS 170 | 0 | 837 | 837 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | DE 750 | CAM RDS 170-CAM RDS 171 | 0 | 452 | 452 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | DE 2 | CAM RDS 171-CAM RDS 172 | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | CAM RDS 172-CAM RDS 173 | 0 | 577 | 577 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 10121 | 10121 | 118 | 59 | 15 |
| Total canalizație telecomunicații | 10180 |
| Total șanț | 10121 |
| Total foraj | 59 |
| Total tub 1x 40 mm | 10121 |
| Total tub 1x 40 mm | 118 |
| Total tub 1x 110 mm | 59 |
| Total camerete | 15 |

Traversări albii, înălțimi/adâncimi de pozare

Râul Buzoel (cod cadastral XIV.1.46.4.00.00.0), râul Valea Strâmbu (cod cadastral XIV.1.46.3.00.00.0) și râul Călmățui (cod cadastral XIV.1.46.00.00.00.0),

În cadrul acestui proiect se vor realiza următoarele traversări de cursuri de apă:

| Nr. crt. | Localitate | Curs de apă | Traversări | Secțiune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Soluție traversare | Suport |  |
| 1 | Comuna Cilibia | Buzoel XIV.1.46.4.00.00.0 | Subtraversare prin forare dirijată = 67 m | Țeava HDPE Ø110 mm instalată între o cameretă îngropată și o groapă de foraj | Aprox. 40 km față de confluența cu emisarul, râul Călmățui |
| 2 | Comunele Largu si C.A. Rosetti | Valea Strâmbu XIV.1.46.3.00.00.0 | Subtraversare prin forare dirijată = 39 m | Țeava HDPE Ø110 mm instalată între două gropi de foraj | Aprox. 29 km față de confluența cu emisarul, râul Călmățui |
| 3 | Comuna Largu | Calmatui XIV.1.46.00.00.00.0 | Subtraversare prin forare dirijată = 83 m | Țeava HDPE Ø110 mm instalată între două camerete îngropate | Aprox. 19,2 km amonte față de confluenta cu râul Valea Strâmbu |

Traversările râurilor Buzoel, Valea Strâmbu și Călmățui se vor face prin forari dirijate. Pe toata lungimea traversărilor, cablul cu fibre optice se va instala în țeava HDPE Ø110 mm, iar la capete se vor amplasa camerete din beton sau gropi de foraj, în afara zonei de protecție a cursurilor de apă. Cameretele și gropile de foraj vor fi îngropate, respectiv acoperite în intregime, astfel încât la suprafața terenului nu va exista niciun element constructiv. Pentru identificarea ulterioară a amplasamentelor subtraversărilor, după executarea acestora, în camerete și în gropile de foraj se vor amplasa markeri electronici (ball markeri) care pot fi detectați de la suprafața terenului.

Datele traversărilor sunt următoarele:

- Secțiunea 1 - subtraversare râul Buzoel pe o lungime de 67 m, comuna Cilibia, coordonate Stereo 70: camereta mal drept: Y = 395458.364,  X = 663184.339,   Z = 55.57 mdMN și groapa de foraj mal stâng: Y = 395523.326,  X = 663200.782,   Z = 55.30 mdMN, cota mal drept = 55.25 mdMN, cota mal stâng = 55.21 mdMN, cota talveg = 55.02 mdMN, cote NAE 1% și 2% - depășesc malurile, adâncime afuiere  = -0.19 m (aluvionări), cota instalare cablu  cu fibre optice = 52,52 mdMN (min. 2,5 m sub cota talveg);

- Secțiunea 2 - subtraversare râul Valea Strâmbu pe o lungime de 39 m, comunele C.A. Rosetti și Largu, coordonate Stereo 70: groapa de foraj mal drept: Y = 391324.233,  X = 668818.902,   Z = 47.06 mdMN și groapa de foraj mal stâng: Y = 391362.933  X = 668823.166   Z = 47.33 mdMN, cota mal drept = 47.09 mdMN, cota mal stâng = 47.11 mdMN, cota talveg = 45.61 mdMN, cote NAE 1% si 2% - depășesc malurile, adâncime afuiere  = -0.01 m (echilibru), cota instalare cablu  cu fibre optice = 43,11 mdMN (min. 2,5 m sub cota talveg);

- Secțiunea 3 - subtraversare râul Călmățui pe o lungime de 83 m, comuna Largu, coordonate Stereo 70: camereta mal drept: Y = 388646.296,  X = 668686.474,  Z = 46.23 mdMN si camereta mal stâng: Y = 388717.756,  X = 668643.983,  Z = 45.84 mdMN, cota mal drept = 43.93 mdMN, cota mal stâng = 43.15 mdMN, cota talveg = 41.43 mdMN, cota NAE 1% = 44.50 mdMN, cota NAE 2% = 44.10 mdMN, adâncime afuiere  = 0,93 m, cota instalare cablu  cu fibre optice = 38,43 mdMN (min. 3 m sub cota talveg).

Nivelurile corespunzătoare valorilor debitelor cu probabilitatea de depățire de 1% și 2% au fost determinate prin documentația Studiu hidrologic nr. 3/27.01.2020 întocmit de S.C. HIDROPOL STUDII S.R.L.

Lucrarea se va executa cu utilajul Vermeer RTX1250 echipat cu plug vibrator ce va face o săpătură închisă. Lama acestui plug vibrator va îngropa un monotub de protecție. Adâncimea la care se va amplasa fibra optică este de 120 cm, iar la suprafața solului urma lăsată de acest plug va avea o lățime de 15 cm. Banda de avertizare, de culoare galbenă și cu o lățime de 15 cm, va fi amplasată la o adâncime de 90 cm. Pentru instalarea cablului cu fibre optice, se vor folosi drumuri județene, comunale, drumuri locale, situate în extravilanul și intravilanul comunei, astfel încât să nu intersecteze proprietățile private sau terenurile agricole, lucrarea desfășurându-se la limita dintre proprietate și drum sau în acostamentul drumului.

- Asigurarea accesului,

- Lucrări de trasare și pichetare,

- Lucrări de canalizație telefonică,

- Refaceri de pavaje.

- LUCRĂRI PROPUSE – AMPLASARE REȚEA CABLU FIBRĂ OPTICĂ ÎN TRASEU SUBTERAN

Pregătirea execuţiei

Şeful formaţiei de lucru împreună cu şeful de echipă inspectează zona, examinează proiectul (planşele), terenul şi stabilesc condițiile de începere a lucrărilor.

Se vor identifica obstacolele vizibile şi instalaţiile subterane: cabluri electrice; conducte de gaze, apă etc, se înscriu pe planşe celor constatate suplimentar.

Montarea panourilor de semnalizare rutieră şi de protecţie inclusiv a semnalizărilor pe timp de noapte se va face conform ORDIN nr. 411 din 8 iunie 2000 emis de catre Ministerul de Interne cu nr. 1.112/4 aprilie 2000 și de Ministerul Transporturilor cu nr. 411/8 iunie 2000 “pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricțiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului”

Se realizează sondaje pentru stabilirea posibilităţii de execuţie mecanizată a săpăturilor.

La stabilirea amplasamentului şanţului se va ţine seama de respectarea distanţelor admise între instalaţiile subterane în plan orizontal şi vertical conform SR 8591/1997; 6290/2004; 832/2008.

Canalizaţia Tc. se va amplasa peste/sub utilități respectând SR/STAS în vigoare și avizele de amplasament emise pentru lucrarea care se va executa.

Se vor notifica detinătorii de utilități cu minim 24 ore înainte de începerea lucrărilor în vederea predării și indentificării în teren a amplasamentului propus.

Executarea şanţului pentru canalizaţie
Șanțul se va săpa la 1,2 m adâncime și pe o lățime de 0,4 m. Săpătura se va realiza manual pentru a evita riscul afectării canalizației existente și a celorlalte utilități sau cu mijloace mecanizate acolo unde terenul permite acest lucru.

Desfacerea pavajelor se face potrivit tehnologiei specifice de desfacere-refacere a îmbrăcăminţilor rutiere, conform Cap. 4.2. “Tehnologia executării lucrărilor de desfacere şi refacere a îmbrăcăminţilor rutiere”.

Se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrări în telecomunicații, execuția lucrărilor în săpătură, lucrul la înălțime.

Conductele şi cablurile întâlnite în şanţ vor fi suspendate astfel încât să nu facă săgeată mare.

În timpul executării săpăturilor trebuie evacuată apa subterană care apare precum şi cea din vecinătatea imediată pentru a evita înmuierea pământului şi prăbuşirea malurilor.

În cazul folosirii de utilaje şi a mijloacelor de transport se va efectua instruirea conducătorilor acestora şi a şefilor de echipă luând măsuri adecvate.

Se nivelează fundul şanţului, prin săpare sau adăugare pământ.

Realizarea străpungerii în zidul căminului

În momentul în care s-a ajuns cu șanțul la peretele căminului, în zona de mijloc a acestuia și la 1,2 m adâncime, se vor da două străpungeri în interiorul acestuia utilizând un pickhammer electric. Acestea vor avea fiecare diametrul de 40 mm.

Alimentarea pickhammer-ului se va face utilizând un grup generator pe benzină.
Instalare subconducte HDPE
În săpătura executată se va instala un sistem de monotuburi HDPE Ø40 mm conform planului detaliu.

Monotuburile HDPE Ø40 mm se vor instala pe fundul şanţului şi vor fi acoperite cu un strat de 15 cm grosime de pământ fin, cernut, fără corpuri dure.

La 30 cm deasupra lor se va aşeza o folie de atenţionare din PVC de 30 cm lăţime şi va fi inscripţionată ’’ATENŢIE CABLU OPTIC, PROPRIETATE S.C. RCS&RDS S.A.’’.
În cazul în care se vor face străpungeri în cămine, monotuburile vor fi tăiate în interior la 5 cm de zidul căminului.

La ieșirea monotubului din subteran, la baza stâlpului unde se va executa joncțiunea, se va lăsa o rezervă de 2,5 m pentru protecția cablului de fibra optică. Aceasta rezervă se va fixa de stâlp prin banda și catarame OL Zn conform plan detaliu.

Obturarea conductelor

Sistemul de monotuburi va fi obturat la intrarea/ieşirea din camerete utilizând flanșe special contruite în acest scop.

Refacerea peretelui căminului

După introducerea conductelor HDPE, spațiul rămas între gaura imperfectă a străpungerii și HDPE va fi umplut cu spumă poliuretanică apoi zidul interior și exterior al căminului va fi zugrăvit în zona afectată de străpungere.

Refacerea îmbrăcăminţilor pietonale și rutiere

Dupa instalarea HDPE și refacerea pereților căminului, șanțul va fi astupat iar pe zona afectată de acesta se va reface terenul la starea iniţială. Refacerea îmbrăcăminţilor rutiere se face conform Cap.4.2 “Tehnologia executării lucrărilor de desfacere şi refacere a îmbrăcăminţilor rutiere”.

Pe toată lungimea șanțurilor a fost prevazută refacerea terenului la starea inițială.

La compactarea pământului trebuie ținut cont de următoarele:

- la baza șantului se va așeza pământul cu grad maxim de compactibilitate

- straturile permeabile nu vor fi acoprite de straturile nepermeabile

- umplutura se va face în straturi paralele uniforme.

- Refacerea îmbrăcăminților asfaltice

Înainte de turnarea îmbrăcămintei asfaltice suprafata pe care se așterne se curăță cu periile și se amorsează cu suspensie diluată de bitum filerizat sau bitum tăiat (40% benzină grea și 60% bitum). Întinderea mixturii asfaltice se face manual. Mixtură fierbinte se întinde cu grebla presându-se puternic pentru a se obține profilul și grosima prescrisă precum și o suprafață cât mai netedă. Gălețile și roabele folosite se ung cu lapte de var și nu cu ulei pentru a preveni lipirea materialului asfaltic deoarece prezența uleiului în masa asfaltică face ca sa apară umflături în masa asfaltului turnat. Cilindrarea se face cu cilindrul compresor sau cu plăci vibratoare. Nu se permite staționarea cilindrului compresor pe o suprafață în care mixtura nu s-a răcit.

Înainte de începerea lucrărilor de refacere a sistemului rutier la carosabil se va acorda o atenție deosebită la compactarea umpluturilor și realizarea unui coeficient de compactare gamma minim cuprins între 1,65-1,70 t/mc pentru evitarea tasărilor ulterioare.

- Alcătuirea constructivă a sistemelor rutiere cu asfalt

- 4 cm beton asfaltic BA16

- 6 cm binder de criblură BAD20

- 10 cm mixtură asfaltică tip BADPC31.5

- 10 cm macadam ordinar

- 20 cm piatră spartă

- 25 cm fundație de balast

- Alcătuirea constructivă a trotuarelor cu asfalt

- 3 cm beton asfaltic BA8

- 10 cm ciment C16/20

- 5 cm nisip

- 15 cm fundație de balast

Materialele de umplutură se recuperează din desfacerea straturilor de umplutură existente, înlocuindu-se cu materiale noi de aceeași categorie doar necesarul de material în scopul completării grosimii stratului corespunzător.

Refacerea bordurilor

Bordurile pentru trotuare se așează la același nivel și linie cu 10-15 mm sub nivelul pavajului de trotuar. Bordurile din beton se aseaza pe o fundatie de beton și se rostuiesc cu mortar de ciment.

Bordurile ce se vor folosi vor proveni din lucrările de desfacere și se vor inlocui doar bordurile depreciate în urma lucrărilor de desfacere cu alte borduri noi cu aceleași caracteristici tehnice.

- Încadrarea îmbrăcăminților rutiere se face cu borduri 20X25 cm pe o fundație din beton 15X30 cm,

- Încadrarea îmbrăcăminților din trotuare se face cu borduri  10X15 cm pe o fundație de beton 15X20cm

- Refacerea stratului vegetal

La terminarea lucrărilor de săpătura pe spațiul verde pământul rezultat se va curăța de reziduri și se va folosi la umplerea șantului. O bună compactare este foarte importantă, esențială chiar, și are scopul de a redistribui particulele solide și de a elimina aerul și apa din porii pământului. În urma compactării pământurilor, cresc valorile greutății volumice, rezistenței la tăiere (unghi de frecare internă și coeziune) și a modulului de deformație, concomitent cu scăderea tasării specific.

Necesitatea compactarii pământurilor din terenul de fundare al terasamentelor și a celor puse în operă în corpul construcțiilor executate din pământ, a apărut datorită posibilității de realizare, prin procesul de compactare, a unor caracteristici fizico-mecanice superioare, care în cazul terenurilor de fundare măresc capacitatea portantă și reduc tasările, iar in cazul lucrărilor de terasamente reduc volumele de pământ datorită posibilității adoptării unor pante ale taluzelor mai abrupte.

Un utilaj des folosit în construcții pentru lucrări de compactare este maiul mecanic. La maiurile mecanice ușoare avansul este asigurat de operator, care îi asigură împingerea înainte. La maiurile ușoare efectul de compactare este triplu:

a. primul efect este provocat de șocul produs de explozia amestecului carburant asupra tălpii maiului înainte de salt;

b. al doilea efect apare ca urmare a șocului de cădere a maiului;

c. al treilea efect se datorează vibrațiilor de frecvență redusă ce se transmit pământului la fiecare explozie și recădere.

În funcție de greutatea maiului sunt necesare 4-6 treceri, la un număr de min. 4 lovituri pe aceeași urmă. Acest tip de maiuri au productivitate redusă și se folosesc la compactarea de volume mici sau în spații înguste, de exemplu atunci când execuți săpături de șanțuri, la lucrările de asfaltare, la lucrările de fundare simple, la lucrările de instalații de canalizare, etc. Trecerea cu maiul mecanic sa va face după umplerea șantului cu pământ în strat cu grosimea de 25-30 cm, umezit corespunzător înainte. Dupa compactarea primului strat se reface procedeul până la umplerea șanțului lăsându-se un strat de 10 cm ce se va așeza afânat și va fi însămânțat cu semințe de gazon.

Instalarea cablului de Fibră Optică
Instalarea cablului FO prin suflare
- Tamburul este fixat în zona de suflare a cablului;
- Capul de suflare este poziţionat la capătul tubului de extensie;
- Capătul cablului se fixează de piston;
- Pistonul şi cablul sunt introduse în subtubul de extensie şi în subtubul îngropat;
- Subtubul de extensie este joncţionat cu subtubul îngropat
- Suflarea începe prin creşterea treptată a presiunii (până la 10 bari), pentru a se obţine o viteză medie de 100m/minut;
- În timpul instalării doi operatori stau lângă tambur: unul ca să controleze presiunea aerului comprimat şi sistemul de frânare iar celălalt să ghideze cablul.
- Dacă presiunea scade înseamnă că pistonul cu capătul cablului a ajuns în camereta şi suflarea s-a terminat. Dacă presiunea rămâne constantă în general înseamnă că pistonul s-a blocat în tub. În majoritatea cazurilor problema se rezolvă prin suflarea din direcţia opusă a unui piston cu cârlig de prindere cu care se trage apoi cablul până în camereta destinaţie.

Rezerva de cablu

La joncțiuni și în cămine se va lăsa rezerva de cablu având lungimea de 20 m. În cămin aceasta va fi strânsă sub formă de cerc și fixată de perete. Rezervele de cablu sunt necesare executării joncțiunilor.

Executarea joncţiunilor optice
Joncțiunile se vor executa conform diagramei de joncționare.

Materialele

Toate materialele şi echipamentele utilizate la execuţia lucrărilor vor fi conforme cu cerințele legale.

Caracteristicile generale ale materialelor şi echipamentelor electrice şi modul lor de instalare trebuie alese astfel încât să fie asigurată funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei electrice şi protecţia utilizatorilor şi bunurilor în condiţiile de utilizare date şi ţinându-se seama de influenţele externe previzibile.

Toate materialele şi echipamentele electrice trebuie să corespundă standardelor şi rebrementărilor în vigoare şi să fie instalate şi utilizate în condiţiile prevăzute de acestea.

Încadrarea în clase de combustibilitate a materialelor se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

Toate materialele folosite pentru protecţie (tuburi, plinte, canale, etc.), izolare (ecrane), mascare (plăci, capace, dale, etc.), suporturi (console, poduri, bride, cleme, etc.) vor fi incombustibile C0 (CA1) sau greu combustibile C1 (CA2a) şi (CA2b).

La montare cablurilor trebuie avute în vedere următoarele:
- specificaţiile furnizorului privind caracteristicile mecanice ale cablurilor;
- condiţii climat – meteorologice;
- lungimea cablurilor;
- condiţii geologice.

Operații de montare a cablului de fibră optică pe stâlpi LEA JT

- montarea accesoriilor
- întinderea şi fixarea cablului
- executarea joncţiunilor
- executarea rezervelor
- montarea cutiilor terminale
Montarea accesoriilor

Clemele și armăturile de întindere, susţinere în aliniament și susţinere în colt se fixează pe stâlpi cu bandă de oţel inoxidabil şi catarame, cu ajutorul unui dispozitiv special care permite strângerea benzii în jurul stâlpului, şi a armăturii.

Toate armăturile folosite vor fi din OL și vor fi în prealabil zincate la cald.

Operaţiunea de montare se execută de pe scară, sau din nacela P.R.B.-ului, respectându-se normele de protecţia muncii pentru lucrul la înălţime.

Armăturile se vor monta pe stâlp la o înălţime care să asigure respectarea distanţelor.

Întinderea şi fixarea cablului

Pentru fixarea cablului de fibră optică pe stâlpii LEA J.T. se foloseste un sistem:
-	de susţinere a cablului de fibră optică constând dintr-un suport consolă cu cârlig fixat pe stâlp cu ajutorul unei brăţări, o spirală de susţinere şi o spirală de protecţie pentru matisarea cablului;
-	pentru traversările de dumuri cablul de FO va fi montat la o înălțime de minim 6 m față de axul drumului pentru a permite trecerea vehicolelor cu gabarite mari.

Executarea joncţiunilor

În obiectivele care se conectează cu acest cablu de fibră optică joncţionarea fibrelor se va face conform diagramei de joncționare care va fi pusă la dispoziţie executantului de către beneficierul lucrării.

Rezerva de cablu

La fiecare obiectiv care se conectează cu fibră optică și la joncțiuni se lasă rezervă de 30 m. Aceste rezerve sunt necesare pentru efectuarea joncțiunilor.

Montarea cutiilor terminale

Cutiile terminale se vor monta în locuri ușor accesibile, pe perete sau în rack, conform specificațiilor beneficiarului.

Etichetarea cablurilor

Pentru traseele aeriene pe stâlpii de joasă tensiune se vor aplica etichete de identificare a cablurilor. Etichetele se vor aplica la fiecare stâlp. Eticheta are lungimea de 10 cm, lățimea de 5 cm. Este eticheta standard agreată de SC RCS&RDS SA – București.

Principalele materii prime și auxiliare folosite în construcție vor fi:

- cabluri fibră optică;

- folie de avertizare;

- manșoane;

- țeavă PVC;

- țeava OL;

- nisip;

- cleme și armături metalice;

- carburanți ( motorină, benzină);

Valoarea investiției: 93798,5 mii lei.

Perioada de execuție a proiectului propusă: 12 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: se cumulează cu traseul cablurilor de transport energie electrică  și trasee de telecomunicații ( FO, telefonie, etc.) reglementate din punct de vedere al protecției mediului;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil și menajer ( uz sanitar), va fi asigurată din surse autorizate;  agregatele minerale, asfaltul și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane/asfalt autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile generate în faza de organizare de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de şantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect şi preluate în vederea valorificării –eliminării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în locația organizării de șantier și evacuate prin vidanjare și transport în stații de epurare autorizate; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare executarea lucrărilor de construcţie într-un interval orar precizat, inclusiv punctul de vedere emis de DSP Buzău,  conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare,  inclusiv punctul de vedere emis de DSP Buzău, conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de domeniu public, având destinația de drumuri și zone adiacente;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul intersectează (subtraversează) ariile naturale de interes comunitar ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului, desemnate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 1284/2007 modificată și completată prin HG nr. 971/2011;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: traseul proiectului va subtraversa de o distanță de 83 de metri ariile naturale protejate de interes comunitar, ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului; proiectul nu este amplasat în anexa nr. 1 a Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere exprimat de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în ședința CAT;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află și în intravilanul UAT Municipiul Buzău, UAT Comuna Țintești, UAT Comuna Gălbinași, UAT Comuna Cilibia,  UAT Comuna C.A. Rosetti, UAT Comuna Largu, UAT Comuna Rușețu,  judeţul Buzău, măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort zonei rezidenţiale și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Municipiului Buzău și Primăriile Comunelor Țintești, Gălbinași, Cilibia,  C.A. Rosetti, Largu, Rușețu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Conform listei de control elaborată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată și a Avizului favorabil nr.11//STBZ/24.03.2020 emis de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariilor naturale protejate, s-a decis că nu este necesară trecerea la etapa de realizare a studiului de evaluare adecvată, deoarece:

- proiectul prevede subtraversarea ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului, respectiv a râului Călmățui, pe o distanță de 83 metri, într-o zonă relativ  antropizată, limitrofă unui drum de pământ frecventat de localnici;

- în interiorul ariilor naturale protejate se vor executa doar lucrările necesare subtraversării râului Călmățui, care vor consta în realizarea forajului dirijat pentru introducerea unei țevi din HDPE cu Ø110mm, prin care va trece cablul de fibră optică;

- în zona în care se vor desfășura lucrările nu au fost identificate zone propice cuibăritului, hrănirii și reproducerii speciilor de păsări și nici habitatele de interes comunitar pentru care au fost instituite regimurile de protecție;

- lucrările prevăzute în proiect nu vor conduce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariilor naturale protejate și nu vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura si funcţia ariilor naturale protejate;

- lucrările de execuție a proiectului nu vor avea un impact semnificativ asupra habitatelor și speciilor din siturile de interes comunitar dacă vor fi respectate măsurile de reducere stabilite prin Memoriul de prezentare a proiectului completat cu informații conform Ordinului nr.19/2010;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, dar este necesar solicitarea și obținerea avizului de gospodărire a apelor și respectarea prevederilor acestuia;

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% începând cu anul 2020.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

f) Pentru protecția habitatelor și a speciilor de interes comunitar, titularul este obligat să respecte condițiile impuse prin Avizul nr. 11/STBZ/24.03.2020, emis de  A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul siturilor de importanță comunitară ROSCI0259 și ROSPA0145 ,,Valea Călmățuiului”, având totodată și următoarele obligații:

• Activităţile necesare realizării lucrărilor se vor desfăşura strict pe suprafețele descrise în proiect, fiind strict interzisă ocuparea altor terenuri și/sau defrișarea vegetației din interiorul ariilor naturale protejate.

- Este strict interzisă realizarea organizării de șantier în interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar.

• Accesul cu mijloace auto pe terenuri situate în ariile naturale protejate este permis doar pe drumurile existente.

• Este strict interzisă, traversarea cu utilaje prin albia râului Călmăţui, precum şi spălarea acestora în râu.

• Pe perioada derulării lucrărilor, beneficiarul are obligația să monitorizeze impactul proiectului asupra  habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate de interes comunitar și să informeze cu celeritate pe administratorul acestora (ANANP – Serviciul Teritorial Buzău) cu privire la orice incident care ar putea să aibă impact negativ asupra acestora;

• Pe parcursul derulării lucrărilor prevăzute de proiect, titularul este obligat să instruiască personalul și să se asigure că sunt respectate următoarele interdicții (potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2007, art. 33):

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură, chiar dacă sunt goale;

- este interzisă perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

• În cazul în care personalul de execuție/întreținere observă exemplare rănite sau cadavre de păsări sau animale din speciile strict protejate, prevăzute în anexele 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, titularul are obligația să declare evenimentul la comisariatul județean la Gărzii Naționale de Mediu și la agenția judeteană pentru protecția mediului, să participe la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental şi să completeze declarația prevăzută în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

• În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu.

g) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,

Florin DIACONU

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                 Întocmit,

Mirela MARIN                                                       Titel  PENEŞ