DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 55 din 28.04.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC GREENFIBER INTERNATIONAL SA cu sediul în municipiul Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 17, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 13398 din 09.09.2021,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 06.01.2022, că proiectul ,, Realizare stație de epurare apă uzată industrială în incinta SC Greenfiber Internațional SA” propus a fi amplasat în municipiul Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 17, judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu revizuită, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) și pct. 10, lit.a) și pct. 11, lit. c);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

### a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune realizarea în incinta SC Greenfiber Internațional SA a unei stații de epurare a apelor uzate industriale înainte ca acestea să fie deversate în rețeaua de canalizare municipală. Stația de epurare se amplasează în incinta SC Greenfiber Internațional SA, în interiorul unei hale de producție existente;

Stația de epurare va fi una de tip modular, containerizată, fără bazine deschise. Stația de epurare va avea o capacitate de epurare de maxim 60 m3/zi și un debit maxim orar de 5 m3/h (debit maxim), respectiv 2,5 m3/h (debit mediu orar), aceste debite de apa uzată provin din procesul tehnologic al fabricii, mai exact din baia de etirare si apa de la calcinatoare.

Stația de epurare tratează apele uzate industriale rezultate în urma procesului de producție a fibrelor sintetice.

Prin procesul de epurare al apei uzate industriale se urmărește aducerea parametrilor de apă uzată industrială în limitele admise conform prevederilor legale și să raspundă cerințelor legale prevăzute în acordul SC Greenfiber Internațional SA cu Compania Apa Buzau, art. (3) alin. 3:” Utilizatorul de apă are obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să

fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și în avizul/autorizația de gospodărire a apelor”.

Deversarea se va face în canalizarea municipală aparținând Companiei de Apă SA Buzău.

Stația de epurare propusă va asigura încadrarea următorilor indicatori de calitate ai apei uzate epurate deversate în rețeaua de canalizare municipală în următoarele limitele:

| Nr.crt. | Indicator de calitate | U.M. | Valoare maximă admisă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Unități pH | 6,5-8,5 |
|  | Materii in suspensii | mg/l | 200 |
|  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mgO2/l | 150 |
|  | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | mgO2/l | 300 |
|  | Azot amoniacal | mg/l | 30 |
|  | Fosfor total | mg/l | 5 |
|  | Substanțe extractibile | mg/l | 15 |
|  | Reziduu filtrat la 105 °C | mg/l | 2000 |

###### Descrierea schemei tehnologice generale

- Dirijarea traseelor și colectarea celor 2 fluxuri de apă uzată industrială către stația de pompare influent existentă SP1

- Grupul de pompare existent trimite fluxul de apă uzată industrială din SP1 către turnurile de răcire existente

- Compartimentarea și echiparea SP1 existentă, cu electropompe submersibile  printr-un perete de beton despărțitor pentru a forma SP2 – cu rol de a alimenta bazinul de omogenizare

- Bazin suprateran din PP cu rol de omogenizare-egalizare

- Floculator (serpentină de reacție)

- Instalație automată de flotație cu aer dizolvat

- Instalații de dozare și stocare substanțe chimice: coagulant, polimer emulsie și hidroxid de sodiu pentru reglare pH

- Stație pompare intermediară pentru alimentare treapta biologică

- Module compacte de epurare biologică tip IntelliBio - 2 buc. x 200 VFL

- Stație pompare SP3 existentă pentru colectare apă epurată

- Bazin  (suprateran din PP) intermediar pentru stocare nămol fizico-chimic

- Bazin (suprateran din PP) stocare nămol mix (fizico-chimic si biologic) - vidanjabil

Schema bloc a fluxului tehnologic este prezentată mai jos:

###### Linia apei

Apa uzată industrială ce provine de la procesul de producție din cele 2 fluxuri de apă uzată (de la calcinatoare și baia de etirare) vor fi dirijate și colectate în stația existentă de pompare influent SP1.

Având în vedere temperatura apei uzate care este mai mare de 40 ⁰C, se va face pomparea către turnurile de răcire existente (3 buc.) a fluxului de apă uzată cu ajutorul grupului de pompare existent (montat uscat în anexa stației de pompare SP1).

Se va realiza compartimentarea SP1 cu un perete din beton (intra in sarcina beneficiarului). Prin aceasta compartimentare se realizează o stație de pompare SP2 (echiparea acesteia cu electropompe submersibile și indicatori de nivel) pentru alimentarea bazinului de omogenizare.

Apa uzată răcită va ajunge gravitațional în SP2. Fluxul de apă va fi pompat către bazinul de omogenizare/egalizare. Acest bazin din polipropilenă se va monta suprateran, lângă stațiile de pompare și turnurile de răcire existente.

Bazinul de omogenizare va asigura un volum util de 25 m3 și va fi echipat cu agitator vertical și cu electropompe submersibile (1A+1R) ce vor alimenta treapta fizico-chimică. Pentru controlul debitului de apa uzată pompată, pe traseul conductei de alimentare spre bazin se va  monta un debitmetru electromagnetic.

Treapta fizico-chimică constă în floculatorul (serpentina de reacție) și unitatea de flotație cu aer dizolvat cu rol de separare a lichidelor a căror densitate este mai mică decât a apei (ulei, grăsimi) și pentru separarea și concentrarea materiilor solide în suspensie prin fenomenele de coagulare-floculare și apoi de flotație. Prin coagulare-floculare se poate ajunge la reducerea materiilor solide în suspensie în procent de 95% și a substanței organice exprimată prin CBO5 de minim 80%.

Din unitatea de flotație cu aer dizolvat, apa va curge gravitațional către bazinul intermediar de alimentare treaptă biologică. Acest bazin din polipropilenă va fi amplasat suprateran în hala tehnologică existentă și va fi echipat cu două electropompe submersibile (1A+1R) și indicatori de nivel.

Treapta biologică compusă din două modulele biologice compacte tip IntelliBio 2x200VFL, cu funcționare în paralel au fiecare capacitatea de a epura Q=30 m3/zi, total Qmax=60 m3/zi.

Fiecare modul biologic este compartimentat în mai multe zone: zona de reținere material grosier, zone nitrificare, zona de denitrificare, zona aerare, zona decantare secundară. Reactorul biologic este obiectul tehnologic în care se realizează reducerea substanței organice, eliminarea compușilor cu azot, respectiv azotaților în compartimentul de denitrificare (anoxic) și amoniului în compartimentul de nitrificare (oxic). Aerul este asigurat de câte o suflantă de aer printr-un sistem de distribuție cu elemente de aer și distribuitor. Nămolul activat este recirculat prin sistem air-lift, nămolul în exces separându-se în decantor (ultimul compartiment al bioreactorului).

Bioreactorul este împărțit în zone și secțiuni cu condiții speciale pentru tratamentul biologic:

- zona pentru eliminarea pe cale biologică a fosforului în care se asigură un mediu anaerob pentru dezvoltarea bacteriilor capabile să înglobeze în țesutul lor celular ortofosfații, polifosfații și fosforul legat organic.

- zona pentru denitrificare (eliminarea azotului din apa uzată) în care se asigură un mediu anoxic și eliminarea azotului existent în apa pe cale biologică, în condiții de lipsă a oxigenului dizolvat, în următoarele elemente: azot liber, bioxid de carbon și apă, concomitent cu consumul de carbon organic.

- Bacteriile răspunzatoare de transformarea substanțelor anorganice de tipul azotaților și azotiților în azot liber, bioxid de carbon și apă sunt bacterii heterotrofe anoxice, ce extrag oxigenul legat chimic din azotiți și azotați folosindu-l ca sursă de energie și se hrănesc cu substanța organica prezentă în apă.

- zona pentru nitrificare (transformarea amoniului în azotați) în care se asigură un mediu aerob prin insuflarea de aer cu ajutorul unor dispozitive de insuflare și a unei suflante. Bacteriile răspunzatoare de transformarea amoniului în azotiți  și apoi în azotați sunt bacterii autotrofe aerobe.

Decantorul secundar are rol de separare gravitațională a apei epurate de nămolul activat produs în bioreactor. Zonele comunică prin treceri, scurgeri și prin căi pentru circulație internă și recirculare, astfel proiectate pentru a asigura randamentul optim al procesului.

Pentru păstrarea unei concentrații constante de nămol în bioreactor se face o recirculare externă de nămol activat din decantorul secundar în bioreactor și o recirculare internă a nămolului activat aflat în suspensie din zona de nitrificare în zona pentru denitrificare pentru asigurarea unui mediu anoxic și a azotaților necesari procesului de denitrificare.

Nămolul biologic în exces este îndepărtat din sistem prin intermediul electrovanelor și trimis direct către bazinul de stocare nămol. Acest bazin va fi amplasat suprateran în hala tehnologică existentă, va fi din PP și echipat cu agitator vertical.

Linia nămolului

Nămolul fizico-chimic rezultat de la unitatea de flotație cu aer dizolvat va ajunge gravitațional în bazinul intermediar de stocare nămol fizico-chimic, va fi din polipropilenă, amplasat la interior, în hala tehnologica existentă. Nămolul fizico-chimic va fi pompat către bazinul de stocare nămol mix (fizico-chimic+biologic în exces) de unde va fi vidanjat.

###### Descrierea funcțională și tehnologică

LINIA APEI

- Stațiile existente de pompare SP1, SP2 și turnurile de răcire existente

Din procesul tehnologic rezulte două (2) fluxuri de apa uzată: apa de la calcinatoare și de la etirare. Acestea vor fi dirijate și colectate în stația de pompare influent SP1 existentă.

Având în vedere temperatura ridicată a influentului ( > 40⁰C), fluxul de apă uzată va fi pompat către turnurile de răcire existente (3 buc.), cu ajutorul grupului de pompare existent, montat uscat în anexa stației de pompare.

Apa rezultată de la turnurile de răcire va ajunge gravitațional în stația de pompare existentă SP2, de unde cu ajutorul electropompelor submersibile (1A+1R), apa va fi pompată către bazinul de omogenizare.

- Bazin de omogenizare

Bazinul de egalizare/omogenizare a fost prevăzut pentru atenuarea vârfurilor de debit și alimentarea treptei biologice cu un debit cât mai constant (debit propus = debitul orar maxim = 5 m3/h). În același bazin, datorită efectului de compensare a bazinului de egalizare, se va realiza și o omogenizare a concentrațiilor influente în treapta fizico-chimică.

Principalele avantaje obținute după omogenizarea debitului sunt următoarele:

- debitul de apa uzată care ajunge în instalatia DAF (instalatie de flotatie cu aer dizolvat) este constant, protejând următoarele etape de epurare de eventualele șocuri hidraulice.

- omogenizarea încărcărilor de CBO5, CCOCr și MTS.
Bazinul de omogenizare asigură un volum util de 25 m3 (DxHt=2,7x4,5 m), fiind un rezervor din PE (polietilenă), cilindric vertical, amplasat la exterior și va fi termoizolat.

Pentru evitarea apariției depunerilor în bazinul de omogenizare-egalizare a fost prevăzut un agitator vertical și două electropompe submersibile (1A+1R) cu Q=5 m3/h, H=10 mCA pentru transferul apei uzate către floculator.

- Unitatea de flotație cu aer dizolvat

Flotația este procesul de epurare a apelor uzate ce are drept scop îndepărtarea substanțelor lichide sau solide (în special a fracțiunilor ușoare, ca uleiurile și grăsimile) din faza lichidă și este redus într-o mare măsură și conținutul de CBO5 și CCO-Cr. Separarea se realizează prin introducerea unor bule fine de gaz (de obicei aer) în faza lichidă. Bulele de aer aderă la particulele de materie poluantă, iar combinația aer-particulă este ridicată la suprafață cu ajutorul unei forțe ascensionale suficient de puternice creată de aceste bule, fiind ridicate la suprafață particulele cu o densitate mai mare decât a apei, putând fi ridicate și particulele cu o densitate mai mică decât a apei (suspensiile uleioase din apă). Principalul avantaj al flotației față de sedimentare este acela că particulele fine care sedimentează mai greu sunt acum eliminate într-un timp mai scurt. Dupa ridicarea particulelor la suprafață, acestea sunt colectate printr-o operație de raclare. În unitatea DAF, aerul este dizolvat în apa uzată la o presiune de câteva atmosfere, urmată de o reducere a acesteia până la presiunea atmosferică. O parte a efluentului unității este recirculat sub presiune și semi-saturat cu aer. Debitul recirculat este apoi amestecat cu debitul de apă principal având ca rezultat eliberarea aerului din soluție în contact cu materiile poluante sub formă de bule fine la intrarea în bazin.

Pentru a crește eficiența procesului, sunt folosite substanțe chimice pentru coagulare, floculare și pentru reglarea pH-ului. Aceste substanțe chimice crează o suprafață sau o structură care poate fi  absorbită sau adsorbită cu ușurință de către particulele de aer. Substanțele chimice anorganice, ca sărurile de aluminiu, fier și silice activată, pot fi folosite pentru a strânge materiile poluante, creând astfel o structură (flocoane) care poate fi separată ușor cu ajutorul bulelor de aer. Dozarea substanțelor chimice este realizată cu ajutorul unui sistem de dozare a coagulantului și a unui sistem de dozare a floculantului. Va fi prevăzut și un sistem suplimentar de preparare și dozare clorură ferică astfel încât să se obțină un randament superior în ceea ce privește precipitarea chimică a P și implicit obținerea unei valori acceptabile a acestui parametru la evacuare.

În cadrul Unității de flotație se regăsesc următoarele echipamente:

- Debitmetru electromagnetic DN80 pentru măsurare debit;

- Floculantor (tubulatură de reacție);

- Pompă de recirculare apă presurizare– aer și apă;

- Vas de presurizare;

- Compresor aer;

Pompa dozatoare cu membrană pentru dozare coagulant;

- Pompă dozatoare cu senzor pH integrat pentru reglare pH (dozare hidroxid de sodiu - NaOH);

- Pompă dozatoare pentru  dozare floculant emulsie;

- Recipienți din PP (V=100 l – 3 buc.) pentru de stocare reactivi chimici,

Tablou automatizare

Consum de energie electrică redus;

Introducerea unității DAF oferă următoarele avantaje:

Reducerea semnificativă a încărcărilor organice (CBO5, CCOCr), a Pt (fosfor total) și MTS (materii totale în suspensie);

Reglarea pH-ului;

Reducerea semnificativă a conținutului de grăsimi ușoare din apa uzată, ceea ce permite îndeplinirea limitelor de poluare stabilite.

Apa de la DAF ajunge gravitațional în bazinul intermediar de pompare din PP, avînd volumul util de 1m3 (DxHt=1,2x1,3m), în care se vor monta 2 electropompe (1A+1R) ce vor asigura pomparea către cele 2 module biologice.

Modul de epurare biologică - 2 linii cu funcționare în paralel tip IntelliBio 200 VFL suprateran

Fiecare modul biologic este compartimentat în mai multe zone: zona de reținere material grosier, zone nitrificare, zona de denitrificare, zona aerare, zona decantare secundară. Reactorul biologic este obiectul tehnologic în care se realizează reducerea substanței organice, eliminarea compușilor cu azot, respectiv azotaților în compartimentul de denitrificare (anoxic) și amoniului în compartimentul de nitrificare (oxic). Aerul este asigurat de câte o suflantă de aer printr-un sistem de distribuție cu elemente de aer și distribuitor. Nămolul activat este recirculat prin sistem air-lift, nămolul în exces separându-se în decantor (ultimul compartiment al bioreactorului).

Bioreactorul este împărțit în zone și secțiuni cu condiții speciale pentru tratamentul biologic:

- zona pentru eliminarea pe cale biologică a fosforului în care se asigură un mediu anaerob pentru dezvoltarea bacteriilor capabile să înglobeze în țesutul lor celular ortofosfații, polifosfații și fosforul legat organic.

- zona pentru denitrificare (eliminarea azotului din apa uzată) în care se asigură un mediu anoxic și eliminarea azotului existent în apa pe cale biologică, în condiții de lipsă a oxigenului dizolvat, în următoarele elemente: azot liber, bioxid de carbon și apă, concomitent cu consumul de carbon organic.

- Bacteriile răspunzatoare de transformarea substanțelor anorganice de tipul azotaților și azotiților în azot liber, bioxid de carbon și apă sunt bacterii heterotrofe anoxice, ce extrag oxigenul legat chimic din azotiți și azotați folosindu-l ca sursă de energie și se hrănesc cu substanța organica prezentă în apă.

- zona pentru nitrificare (transformarea amoniului în azotați) în care se asigură un mediu aerob prin insuflarea de aer cu ajutorul unor dispozitive de insuflare și a unei suflante. Bacteriile răspunzatoare de transformarea amoniului în azotiți  și apoi în azotați sunt bacterii autotrofe aerobe.

Decantorul secundar are rol de separare gravitațională a apei epurate de nămolul activat produs în bioreactor. Zonele comunică prin treceri, scurgeri și prin căi pentru circulație internă și recirculare, astfel proiectate pentru a asigura randamentul optim al procesului.

Pentru păstrarea unei concentrații constante de nămol în bioreactor se face o recirculare externă de nămol activat din decantorul secundar în bioreactor și o recirculare internă a nămolului activat aflat în suspensie din zona de nitrificare în zona pentru denitrificare pentru asigurarea unui mediu anoxic și a azotaților necesari procesului de denitrificare.

LINIA NĂMOLULUI

Bazin intermediar de stocare nămol fizico-chimic

Nămolul rezultat de instalația de flotație cu aer dizolvat ajunge gravitațional în bazinul intermediar de stocare nămol, amplasat la baza instalației de flotatie. Bazinul intermediar de stocare nămol va fi din PP, având volumul util de 1m3 (DxHt=1.2x1.3m) și va fi echipat cu agitator vertical. Cu ajutorul unei pompe cu șurub, fluxul de nămol fizico-chimic va fi transferat către bazinul final de stocare nămol mix (fizico-chimic și biologic în exces).

Bazin stocare nămol mix (fizico-chimic și nămol biologic în exces)

Nămolul biologic în exces va fi evacuat din modulele biologice și trimis către bazinul de stocare nămol mix.

Bazinul de stocare nămol (bazinul de vidanjare) este rezervorul în care se acumulează ambele tipuri de namol, inainte de a fi vidanjat. Bazinul va avea volumul de V = 10 m3, D x Ht = 2,4x2,9 m.

Se va prevedea un racord de cuplaj a furtunului pentru vidanjare.

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime principale:

apă uzată industrială: 60 m3/zi;

substanțe chimice pentru coagulare, floculare și pentru reglarea pH-ului ( coagulant – policlorură de aluminiu – PAX 18, floculant soluție și sodă caustică soluție sau hidroxid de sodium concentrație 48% ;

aer comprimat;

energie electrică

Valoarea investiției: 155.235,50 Euro.

Perioada de execuție a proiectului propusă: 24 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul va fi complementar fluxului tehnologic aferent activității desfăşurată de SC Greenfiber Internațional SA pe amplasament, activitate reglementată de APM Buzău prin autorizație de mediu;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil, menajer ( uz sanitar), inclusiv pentru stingerea incendiilor,  va fi asigurată prin branșament la rețelele existente; agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate existente şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile tehnologice rezultate din desfășurarea activității şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate existente și vor fi  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului și în timpul desfășurării activității vor fi colectate în canalizarea menajeră existentă pe amplasament, cu deversare în staţia de epurare a municipiului Buzău; apele pluviale colectate de pe acoperișuri și platformele din incinta amplasamentului vor fi colectate în canalizarea pluvială existentă pe amplasament, cu deversare în canalul de ape pluviale al zonei industriale; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: depozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament în spații special amenajate propuse/existente – magazia de substațe și preparate periculoase, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului și desfășurarea activității realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere,  în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind epurarea apelor uzate tehnologice și evacuarea acestora în canalizarea municipală, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de zonă  unități industrial și depozitare;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie și desfășurare a activității a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se în intravilanul municipiului Buzău, într-o zonă de unități industriale, la aproximativ 1700 m față de siturile ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă de unități industrial și dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Buzău) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se în intravilanul municipiului Buzău, într-o zonă de unități industriale, la aproximativ 1700 m față de siturile ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, dar este necesară solicitarea, obținerea avizului de gospodărire a apelor și respectarea condițiilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. 54/04.04.2022 emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița și anume:

- beneficiarul răspunde de realizarea și funcționarea corespunzătoare a obiectivului conform avizului de gospodărire a apelor, de urmărirea și prevenirea poluării apelor subterane și de suprafață și de anunțare în caz de poluare accidentală, a Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău și a Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița;

- lucrările se vor realiza sub supravegherea Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău;

- conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, punerea în funcțiune și explotarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele se poate realiza numai după obținerea autorizației de gospodărire a apelor; aceasta se va solicita la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița pe baza unei documentații tehnice întocmite conform Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 891/2019, de un proiectant atestat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

- nerespectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor atrage răspunderea administrativă după caz, răspunderea civilă sau penală, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- avizul de gospodărire a apelor nu exclude obligaţia solicitării și a celorlalte avize sau acorduri prevăzute de legislație;

- avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată perioada de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz; în caz contrar, avizul își pierde valabilitatea; posesorul avizului de gospodărire a apelor are obligația să anunțe începerea lucrărilor cu 10 zile înainte la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița;

- răspunderea privind informațiile, datele, calculele și piesele desenate, încorporate în documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor revine integral beneficiarului și elaboratorului documentației, respectiv SC Greenfiber Internațional SA și Alma Water Proiect SRL,

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea echipamentelor ce vor fi amplasate în hala existentă se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu echipamentele ce vor fi amplasate în hala existentă;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă, etc.; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- indicatorii apelor uzate menajere colectate în canalizarea  menajeră internă, cu evacuare în canalizarea  municipală și deversare în staţia de epurare a municipiului Buzău se vor încadra în limitele impuse prin contractul și acordul de racordare încheiate cu operatorul staţiei de epurare;

- indicatorii apelor uzate tehnologice epurate evacuate în canalizarea  municipală și deversare în staţia de epurare a municipiului Buzău  se vor încadra în limitele impuse prin prin contractul și acordul de racordare încheiate cu operatorul staţiei de epurare și avizul de gospodărire a apelor ;

- după finalizarea proiectului, în timpul realizării probelor tehnologice, se va realiza un raport de încercare de către firme specializate autorizate pentru indicatorii apelor uzate epurate evacuate în canalizarea municipală prevăzuți în avizul de gospodărire a apelor în vederea încadrării în limitele impuse prin acesta; raportul de încercare se va depune la APM Buzău în termen de 10 zile de la realizare;

- se vor respecta regulamentele de întreţinere şi exploatare instalaţiilor de depoluare – stației de epurare, a reţelelor de canalizare, astfel încât eventualele neetanşeităţi, avarii a sistemelor pentru controlul poluării apărute pe parcursul exploatării să fie depistate şi remediate rapid înainte de apariţia unei poluări accidentale a aerului, apei, apei subterane şi solului;

- se vor respecta  regulamentele de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de depoluare, în vederea încadrării în normele legale în vigoare privind protecţia sănătăţii populaţiei şi a factorilor de mediu;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Director executiv,

Mădălina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Mirela MARIN

Întocmit,

Titel  PENEŞ

# Având în