AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE A  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Afisat in data de  04.06.2024

# Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC PVSR BUCHAREST VIII SRL cu sediul în mun. București, str. Piața Pache Protopopescu, nr. 9, et. 2, sect. 2, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. nr. 3019/27.02.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 04.06.2024 că proiectul “Construire centrala fotovoltaica, de producere a energiei electrice” propus a fi amplasat în com. Sahateni, T35, P 614, NC 22251, jud. Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi:

# efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018)

# să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţie de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 Anexa nr. 2, pct. 3, lit. (a) și pct. 10, lit. (a);

  - proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011;

  - proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

- Caracteristicile proiectului:

  - dimensiunea și concepția proiectului:

Proiectul propune construirea unei centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice, împrejmuire teren, drum de acces şi racord subteran, cu anexele necesare.

Terenul pe care urmează să se realizeze investiţia se situează în com. Sahateni, T35, P 614, NC 22251 are folosința actuala teren arabil cu suprafața de 57500 mp.

Terenul este proprietate privata a titularului.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului în sistem Stereo 1970

A fost emis Certificatul de urbanism nr. 18 din 08.06.2023, de către Primăria comunei Săhăteni. Amplasamentul este arabil, liber de construcţii.

Tipurile şi suprafeţele de teren ocupate definitiv de lucrările proiectate

- Panouri fotovoltaice

Sd =  50998 m2,  Hmax= 4,00 m,  Nr de panouri = 7872

- Post de transformare

S = 12 m2 /post , Hmax = 3,20 m, Nr de posturi de transformare = 2

- Drumuri de acces perimetrale si interioare in interiorul parcului:

S = 6502 m2, Lungime drumuri = 1,455 km

- LES (linie electrica subterana) : 3150 m

- Gard protectie: lungime gard aprox = 1,455 km, Hmax gard = 3,5 m

- Organizare santier: este inclusa in  suprafata parcului fotovoltaic.

Capacitatea de productie energie electrica estimata annual pentru CEF Sahateni este de circa 5908 MWh/an.

Parcul fotovoltaic va avea puterea instalată  in panouri de 4,95 MW, , in invertoare de aproximativ 4,22MW.

Principalele componente ale parcului fotovoltaic sunt reprezentate de:

- 7872 panouri fotovoltaice de 630 Wp;

- 12 invertoare de 350 kW în carcase metalice, pentru transformarea energiei de curent continuu in curent alternativ;

- 2 posturi de transformare ridicătoare de tensiune PTAB 20/0,8kV de 3150 kVA;

- structurile de amplasare a panourilor (tracker cu un singur ax)

- cabluri si alte echipamente electrice ;

- imprejmuire (aprox 1,455 km);

- alei tehnologice de acces si perimetrale ;

- instalatie de protectie impotriva descarcarilor electrice;

- sistem de supraveghere video;

Panourile fotovoltaice vor fi montate pe trackere solare. Fundarea pe piloni a constructiei reduce la minim suprafata ocupata la sol, cea mai mare parte a terenului pe care va fi realizata centrala urmand a fi inierbata dupa montarea panourilor fotovoltaice.

Conexiunile electrice se realizeaza in cutii de jonctiune ce au rolul de a conecta un grup de panouri la un Invertor CC/AC, precum si dispozitive de protectie la scurtcircuit.

Invertoarele  transforma tensiunea continua primita de la grupul de panouri solare fotovoltaice  in tensiune alternativa sinusoidala de 400 Vac., la puterea nominala calculata. Aceasta tensiune este furnizata prin intremediul unui tablou electric general  postului de transformare (ST), ridicator de tensiune JT/MT, pentru cuplare fizica la reteaua electrica de distributie la care sunt racordati consumatorii. Toate unitatile invertoare, precum si tablourile electrice intermediare si tabloul electric general vor fi conectate la o aplicatie software de monitorizare a starilor functionale, starilor de defect si masurare de energie livrata in SEN.

Cablurile de conexiune trebuie sa fie dedicate ca si cabluri speciale pentru instalatii si echipamente folosite in sisteme electrice solare. Pentru traseele subterane de cablu se vor folosi cabluri armate ce se vor ingropa la o adancime minima de 0,8 m.

Punctul de conexiuni (PC) in anvelopa de beton cu acces din exterior se amplaseaza pe o fundatie sapata in pamant care va avea la baza un strat de pietris si unul de nisip. Acoperisul PC este demontabil din motive de schimbare a echipamentelor.

Perimetrul CEF va fi imprejmuit în totalitate cu un gard nou din plasă de sârmă zincată.

Racordarea centralei electrice fotovoltaice se va face in LEA 110 kV Mizil - Sahateni.

Tehnologia de realizare a parcului fotovoltaic cuprinde:

- Pregătirea terenului în vederea amplasării instalaţiilor (curățare, decopertare, nivelare/ umplere etc.);

- Împrejmuirea amplasamentului;

- lucrări de amenajare a drumurilor de acces şi a drumurilor interne;

- montarea structurii de susţinere a panourilor fotovoltaice. Fixarea în pământ a trackerelor solare;;

- Amplasarea clădirii administrative (container prefabricat);

- sapaturi pentru fundatiile echipamentelor (posturi trafo, etc), cat si a cablurilor pozate subteran;

- lucrări pentru montarea panourilor fotovoltaice;

- montarea posturilor de transformare;

- săparea şanţurilor şi amplasarea liniilor electrice subterane;

- realizarea împrejmuirii perimetrale;

- Realizarea fundaţiilor şi instalarea posturilor de transformare;

- realizarea tuturor instalatiilor prevazute in proiect (supraveghere video, iluminat, etc);

- lucrări de refacere a terenului în zonele folosite temporar.

- lucrări de amenajare peisagistică a spaţiilor neocupate de obiectivele centralei.

Valoarea investiției: 3.465.000  euro .

Perioada de execuție a proiectului propusă: maxim 2 ani

  - Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

Nu sunt alte proiecte propuse sau aprobate in zona.

  - Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

Principalele resurse naturale utilizate pentru implementarea proiectului sunt reprezentate de apă şi agregate naturale (piatris şi nisip). Proiectul se va realiza pe terenuri cu o suprafaţă totală de 50998 mp.

În etapa de funcţionare a obiectivului, procesul tehnologic de producere a energiei electrice în centrala fotovoltaică nu implică utilizarea unor resurse naturale;

  - Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Deşeurile generate pe perioada de execuţie a proiectului vor fi gestionate conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Tipurile şi cantităţile de deşeuri generate sunt:

- Pe perioada de construcţie: deşeuri municipale amestecate, deşeuri de ambalaje (hârtie şi carton, materiale plastice, lemn), deşeuri metalice;

- Pe perioada de funcţionare: nu va fi prevazut personal de deservire ci vor interveni echipele de mentenanță doar în caz de nevoie. Deșeurile rezultate vor fi preluate de echipa de mentenanță.

- Se vor amplasa pubele pentru colectare deșeuri. Deşeurile colectate selectiv vor valorificate/eliminate prin operatori autorizați.

  - Poluarea și alte efecte negative

Cea mai mare parte a efectelor vor fi generate în perioada realizării lucrărilor de execuţie, însă vor fi temporare şi reversibile. În această perioadă vor fi generate emisii de poluanţi atmosferici (în principal particule) şi zgomot de la utilaje şi mijloace de transport şi din activitatea de construire.

Pe perioada de funcționare a proiectului: nu se genereaza emisii.

  - Riscurile de accidente majore și/sau dezastre

Nu există riscul de accident care poate afecta sănătatea populaţiei şi mediul, atât în timpul execuției, cât şi în timpul exploatării parcului eolian.

  - Riscurile pentru sănătatea umană

#### Riscurile identificate pentru sănătatea umană nu vor fi semnificative. Acestea sunt reprezentate de creşterea nivelului poluanţilor atmosferici şi a nivelului de zgomot, în principal în perioada realizării lucrărilor.

- Amplasarea proiectului

  - Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor

Proiectul este amplasat pe un teren proprietate privată cu suprafața de 124982 mp (12,5 ha), aflat în extravilanul comunei Săhăteni, T30, P582, NC 22401, in vecinăttaea cursului raului Năianca.

Terenul are destinația de teren agricol.

Accesul la parcul fotovoltaic se va face din  drumul comunal DC24 situat pe latura de vest a amplasamentului. Se vor construe drumuri de acces in interiorul amplasamentului cu suprafata de S = 6547 m2, Lungime drumuri = 1,455 km

  - Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: Nu este cazul;

  - Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : Nu există zone umede pe amplasamentul propus;

- zonele costiere : Nu există zone costiere pe amplasamentul propus;

- zonele montane şi forestiere: Amplasamentul lucrărilor nu se află în zone montane sau împădurite;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:

Conform coordonatelor Stereo 70 amplasamentul proiectului este situat la aproximativ 6200 m față de aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0112 Câmpia Gherghiței, arie desemnată prin HG nr. 971/2011

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate: Nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice: proiectul nu este situat în arii naturale protejate. Proiectul se află la distanța de aproximativ 6200 m față de aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0112 Câmpia Gherghiței; proiectul nu este amplasat în  zone prevazute in anexa nr. 1 a Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: Nu au fost înregistrate astfel de situaţii.

- zonele cu o densitate mare a populației: Proiectul se află situat in extravilanul comunei Săhăteni.

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: Lucrările propuse nu se desfăşoară în zone cu peisaje cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică.

- Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată: impactul proiectului.

Parcul fotovoltaic nu va produce impact major asupra factorilor de mediu (aer, ape de suprafaţă şi subterane, vegetaţie şi faună terestră, solul şi subsol şi nici asupra asezărilor umane sau altor obiective din zonă). Proiectul nu va afecta în mod negativ populația din zonă;

- natura impactului:  impact redus atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi în timpul exploatării parcului asupra factorilor de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi în timpul exploatării, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut, durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului;

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primaria Sahateni) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Amplasamentul proiectului se află la aproximativ 6200 m față de aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0112 Câmpia Gherghiței, arie desemnată prin HG nr. 971/2011

Conform listei de control pentru etapa de evaluare inițială elaborată în baza analizei spațiale a zonelor vizate de proiect, a naturii lucrărilor, a distanței la care pot apărea efecte asupra obiectivelor de conservare ale ariei de protecție specială   avifaunistică ROSPA0112 Câmpia Gherghiței, a rezultat că proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare şi nu necesită demararea procedurii de evaluare adecvată.

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

Construirea şi funcţionarea parcului fotovoltaic împreună cu toate elementele sale nu intersectează/afectează corpurile de apă din zona proiectului. Implementarea proiectului nu presupune traversări sau modificări ale corpurilor de apă mai sus menţionate. Totodată, activităţile proiectului, atât în etapa de execuţie, cât şi în etapa de operare, nu presupun deversări în emisar.

Conform punctului de vedere exprimat de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în CAT nu este necesară elaborarea SEICA și nu este necesară solicitarea și obținerea avizului de gospodărire a apelor., titularul trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

- Pentru implementarea proiectului nu este necesara utilizarea apei;

- Este interzisa amplasarea organizarii de santier in albiile cursurilor de apa;

- Este interzisa exploatrea de agregate minerale pentru executia lucrarilor fara obtinerea avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor conform legislatiei in domeniu,

- Pe parcursul executiei si desfasurarii activitatii, pentru investitia sus-mentionata titularul va lua permanent masuri pentru respectarea legislatiei in domeniul gospodaririi apelor si protectiei calitatii apelor de suprafata si subterane;

- In  cazul in care intervin modificari fata de memoriul de prezentare depus, in situatia realizarii unor lucrari pe ape sau care au legatura cu apele, conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul are obligatia solicitarii si obtinerii de la ABA Buzau – Ialomita a avizului de gospodarire a apelor sau punctului de vedere , conform legislatiei in domeniul gospodaririi apelor;

Condiţiile de realizare a proiectului

- Lucrările se vor realiza de către un antreprenor autorizat, în conformitate cu proiectul tehnic.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de autorităţi.

- Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, prezentate în Memoriul Tehnic;

- Se vor impune măsuri de diminuare a impactului asupra mediului pentru faza de realizare a investiţiei :

- lucrările se vor realiza conform proiectului şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcții și echipamentelor se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materialele de construcții și echipamentele ce vor fi folosite la realizarea proiectului;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9);

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă, etc.; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

- În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 alin. 2 lit. a), titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

- În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu;

Prezenta decizie nu exclude obligația solicitării și obtinerii și a altor autorizatii sau avize, prevăzute de legislația în vigoare.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului (în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

În situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii a etapei de incadrare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Director Executiv,

Mădălina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                         Întocmit,

Mirela MARIN                                                                    Viorica ȘTEFĂNICĂ