PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de:  16.03.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ORANGE ROMÂNIA SA prin SC HELMERT SRL,  cu sediul în municipiul Bucureşti, bld. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 13934 din 09.10.2020,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 15.03.2022, că proiectul ,, Instalare traseu aerian fibră optică ( rețea FTTH) pe stâlpii SDEE Muntenia Nord SA și noi proiectați în orașul Pogoanele, județul Buzău” propus a fi amplasat intravilan și extravilan sat Căldărăști și oraș Pogoanele, UAT Oraș Pogoanele,  judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018).

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) și pct. 10, lit.a);

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune amplasarea aeriană a unei rețele de fibră opticăa, tip FTTH, pe stâlpi de beton existenți, proprietate SDEEMN, pe stâlpi de lemn existenți, proprietate TELEKOM și pe stâlpi de composit proiectați, proprietate Orange în zona drumurilor județene DJ 203I și DJ 203C, a drumului național DN 2C, precum și în zona drumurilor comunale și sătești din cadrul UAT POGOANELE, oraș Pogoanele și sat Căldărești, județul Buzău.

Se vor respecta condițiile prevazute în avizul favorabil nr. 7893/19.11.2020 eliberat de SDEEMN în urma căruia s-a întocmit studiul de coexistență privind amplasarea cablului de fibră optică pe stâlpii de beton existenți studiați.

Lungime rețea proiectată: 43319 m, din care:

Aerian: 43319 m;

Zona DJ:3914 m, din care: Aerian: 3914 m;

Zona DJ 203I: Aerian: 3855 m;

Zona DJ 203C: Aerian: 59 m;

Zona DN: 10619 m, din care: Aerian: 10619 m;

Zona UAT:28786 m, din care: Aerian: 28786 m

Stâlpi utilizați: 1116 buc, din care:

stâlpi existenți: 1064 buc; stâlpi proiectați: 52 buc;

Zona DJ: 110 buc, din care: stâlpi existenți: 100 buc; stâlpi proiectați: 10 buc;

Zona DJ 203I: 107 buc, din care:

-stâlpi de beton existenți: 83 bucati;

-stâlpi de lemn existenți: 14 bucati;

-stâlpi de composit proiectați: 10 bucati;

Zona DJ 203C: 3 buc, din care:

- stâlpi de beton existenți: 3 bucati;

Zona DN: 281 buc, din care: stâlpi existenți: 278 buc; stâlpi proiectați: 3 buc;

Zona UAT: 725 buc. din care: stâlpi existenți: 686 buc; stâlpi proiectați: 39 buc;

Lungime supratraversări = 320,7 metri (DJ 203I – 84,5 m; DJ 203C – 21,3 m, DN – 214,9 m)

Lungime supratraversare linie CF : 33 m.

| CENTRALIZATOR FINAL LUCRARI PROIECTATE IN UAT POGOANELE, JUDETUL BUZAU |
| --- |
| TIP RETEA | CARACTERISTICA RETEA | POGOANELE | CALDARASTI | TOTAL UAT |
| RETEA AERIANA | LUNGIME RETEA AERIANA PROIECTATA [m] | 19564 | 9222 | 28786 |
|  | STALPI DE BETON EXISTENTI UTILIZATI [bucati] | 475 | 211 | 686 |
|  | STALPI DE LEMN EXISTENTI UTILIZATI [bucati] | 0 | 0 | 0 |
|  | STALPI DIN COMPOSIT PROIECTATI [bucati] | 27 | 12 | 39 |
|  | TOTAL STALPI UTILIZATI [bucati] | 502 | 223 | 725 |
| TOTAL LUNGIME RETEA PROIECTATA (AERIAN+SUBTERAN) [m] | 19564 | 9222 | 28786 |
| TOTAL SUPRAFATA OCUPATA [m2] | 27 | 12 | 39 |

- ZONA DJ 203I

DJ 203I: Traseu aerian

Rețeaua aeriană proiectată se va amplasa  pe stâlpi de beton existenți proprietate SDEEMN, pe stâlpi de lemn existenți proprietate TELEKOM, dar și pe stâlpi de compozit proiectăți proprietate ORANGE, astfel:

-    Sector 1:  Km 17+310 (dreapta), SB DJ SDEEMN.1 - Km 17+514 (dreapta), SB DJ SDEEMN.8;

-    Sector 2:  Km 17+511 (stânga), SB DJ SDEEMN.7 - Km 17+514 (dreapta), SB DJ SDEEMN.8;

-    Sector 3:  Km 17+514 (dreapta), SB DJ SDEEMN.8 - Km 18+419 (dreapta), SB DJ SDEEMN.33;

-    Sector 4:  Km 18+419 (dreapta), SB DJ SDEEMN.33 - Km 18+419 (stânga), SB DJ SDEEMN.34;

-    Sector 5:  Km 18+419 (dreapta), SB DJ SDEEMN.33 - Km 19+128 (dreapta), SB DN SDEEMN.111;

-    Sector 6:  Km 19+495 (dreapta), SB DN SDEEMN.89 - Km 19+506 (dreapta), SB DN SDEEMN.90;

-    Sector 7:  Km 19+500 (stânga), SB DN SDEEMN.93 - Km 19+506 (dreapta), SB DN SDEEMN.90;

-    Sector 8:  Km 19+506 (dreapta), SB DN SDEEMN.90 - Km 20+480 (dreapta), SB DJ SDEEMN.60;

-    Sector 9:  Km 20+480 (stânga), SB DJ SDEEMN.59 - Km 20+480 (dreapta), SB DJ SDEEMN.60;

-    Sector 10:  Km 20+480 (stânga), SB DJ SDEEMN.59 - Km 21+588 (stânga), SC 7 m proiectat DJ Orange.10;

Rețeaua aeriană proiectată se va amplasa la o înălțime de minim 7 metri deasupra solului. Distanța de la stâlpii existenți pe care se va instala rețeaua FO până în axul drumului județean variază între: 4,9 m și 19 m.

Pentru a asigura continuitatea rețelei FO în zonele unde nu există stâlpi sau unde nu este permisă montarea FO pe stâlpii existenți, se impune plantarea a 10 stâlpi proprietate ORANGE la următoarele poziții kilometrice:

- Km 18+939 (partea dreaptă), SC 7 m proiectat DJ Orange.1 amplasat in zona de protectie la 9.3 m fata de axul drumului judetean;

- Km 19+727 (partea dreaptă), SC 7 m proiectat DJ Orange.2 amplasat in zona de protectie la 8.7 m fata de axul drumului judetean;

- Km 19+832 (partea dreaptă), SC 7 m proiectat DJ Orange.3 amplasat in zona de protectie la 8 m fata de axul drumului judetean;

- Km 19+869 (partea dreaptă), SC 7 m proiectat DJ Orange.4 amplasat in zona de protectie la 8 m fata de axul drumului judetean;

- Km 20+357 (partea dreaptă), SC 7 m proiectat DJ Orange.5 amplasat in zona de protectie la 8 m fata de axul drumului judetean;

- Km 21+428 (partea dreaptă), SC 7 m proiectat DJ Orange.6 amplasat in zona de protectie la 8.2 m fata de axul drumului judetean;

- Km 21+467 (partea stângă), SC 7 m proiectat DJ Orange.7 amplasat in zona de protectie la 7.9 m fata de axul drumului judetean;

- Km 21+508 (partea stângă), SC 7 m proiectat DJ Orange.8 amplasat in zona de protectie la 7.9 m fata de axul drumului judetean;

- Km 21+546 (partea stângă), SC 7 m proiectat DJ Orange.9 amplasat in zona de protectie la 9.6 m fata de axul drumului judetean;

- Km 21+588 (partea stângă), SC 7 m proiectat DJ Orange.10 amplasat in zona de protectie la 9.4 m fata de axul drumului judetean;

Se vor realiza 4 traversări aeriene ale rețelei FO peste drumul județean DJ 203I, la următoarele poziții kilometrice:

- la Km 17+513, de la stalpul SB DJ SDEEMN.7 de la Km 17+511 de pe partea  stanga a drumului, pana la stalpul SB DJ SDEEMN.8 de la Km 17+514 de pe partea  dreapta a drumului. Unghiul de incrucisare a suptratraversarii cu axul drumului judetean este de 86 grade, iar lungimea supratraversarii este 27.2 m.

- la Km 18+419, de la stalpul SB DJ SDEEMN.33 de la Km 18+419 de pe partea  dreapta a drumului, pana la stalpul SB DJ SDEEMN.34 de la Km 18+419 de pe partea  stanga a drumului. Unghiul de incrucisare a suptratraversarii cu axul drumului judetean este de 88 grade, iar lungimea supratraversarii este 22.3 m.

- la Km 19+504, de la stalpul SB DN SDEEMN.90 de la Km 19+506 de pe partea  dreapta a drumului, pana la stalpul SB DN SDEEMN.93 de la Km 19+500 de pe partea  stanga a drumului. Unghiul de incrucisare a suptratraversarii cu axul drumului judetean este de 74 grade, iar lungimea supratraversarii este 21.4 m.

- la Km 20+480, de la stalpul SB DJ SDEEMN.59 de la Km 20+480 de pe partea  stanga a drumului, pana la stalpul SB DJ SDEEMN.60 de la Km 20+480 de pe partea  dreapta a drumului. Unghiul de incrucisare a suptratraversarii cu axul drumului judetean este de 90 grade, iar lungimea supratraversarii este 13.6 m.

Lungimea retelei aeriene proiectate pe DJ 203I este: 3855 m;

Stâlpi utilizati: 107 bucati, din care:

-stâlpi de beton existenți: 83 bucati;

-stâlpi de lemn existenți: 14 bucati;

-stâlpi de composit proiectați: 10 bucati;

Lungimea supratraversarilor este: 84,5 m

DJ 203C: Traseu aerian

Rețeaua aeriană proiectată se va amplasa  pe stâlpi de beton existenți proprietate SDEEMN, astfel:

-    Sector 1:  Km 0+678 (stânga), SB DN SDEEMN.69 - Km 0+714 (stânga), SB DN SDEEMN.68;

-    Sector 2:  Km 0+714 (stânga), SB DN SDEEMN.68 - Km 0+729 (dreapta), SB DN SDEEMN.67;

Rețeaua aeriană proiectată se va amplasa la o înălțime de minim 7 metri deasupra solului. Distanța de la stâlpii existenți pe care se va instala rețeaua FO până în axul drumului județean variază între: 7,6 m și 9,8 m.

Se va realiza 1 traversare aeriană a rețelei FO peste drumul județean DJ 203C, la următoarea poziție kilometrică:

- la Km 0+722, de la stâlpul SB DN SDEEMN.68 de la Km 0+714 de pe partea  stângă a drumului, până la stâlpul SB DN SDEEMN.67 de la Km 0+729 de pe partea  dreaptă a drumului. Unghiul de încrucișare a suptratraversării cu axul drumului județean este de 47 grade, iar lungimea supratraversării este 21,3 m.

Lungimea rețelei aeriene proiectate pe DJ 203C este: 59 m;

Stâlpi utilizați: 3 bucăți, din care:

- Stâlpi de beton existenți: 3 bucăți;

Lungimea supratraversărilor este: 21,3 m

Centralizator final DJ:

Lungime rețea proiectată: 3914 m, din care:

Aerian: 3914 m;

Zona DJ 203I: Aerian: 3855 m;

Zona DJ 203C: Aerian: 59 m;

Stâlpi utilizați: 110 buc, din care:

- Stâlpi de beton existenți: 86 bucăți;

- Stâlpi de lemn existenți: 14 bucăți;

- Stâlpi de composit proiectați: 10 bucăți;

Zona DJ 203I: 107 buc, din care:

- Stâlpi de beton existenți: 83 bucăți;

- Stâlpi de lemn existenți: 14 bucăți;

- Stâlpi de composit proiectați: 10 bucăți;

Zona DJ 203C: 3 buc, din care:

- Stâlpi de beton existenți: 3 bucăți;

Lungimea supratraversărilor: 105,8 metri. (DJ 203I – 84,5 m; DJ 203C – 21,3 m)

- ZONA DN 2C

Situația existentă :

Sectorul de drum național studiat se afla în orașul Pogoanele, județul Buzău.

Drumul național DN 2C este compus din două benzi (părți carosabile) cu lățime de 3,5 m fiecare (două benzi pentru fiecare sens) și câte o bandă care variaza între 0,1-0,3 metri pe fiecare parte a drumului reprezentând banda de încadrare.

Lățimea drumului în zona studiată variază între 6,4 și 7,6 m.

În zona studiată există un pod ce trece peste Calea Ferată la următoarele poziții kilometrice:

Km 30+695 -km 30+726 – pod peste Calea Ferată

Situația propusă: traseu aerian

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa  pe stalpi de beton existenti proprietate SDEEMN, pe stalpi de lemn existenti proprietate TELEKOM, pe stalpi de lemn existenti proprietate SDEEMN, dar si pe stalpi de compozit proiectati proprietate ORANGE, astfel:

-    Sector 1:  Km 24+453 (stânga), SB DN SDEEMN.1 - Km 25+491 (stânga), SB DN SDEEMN.45;

-    Sector 2:  Km 24+829 (dreapta), SB DN SDEEMN.11 - Km 25+491 (dreapta), SB DN SDEEMN.44;

-    Sector 3:  Km 25+491 (dreapta), SB DN SDEEMN.44 - Km 25+491 (stânga), SB DN SDEEMN.45;

-    Sector 4:  Km 25+491 (dreapta), SB DN SDEEMN.44 - Km 26+984 (dreapta), SB DN SDEEMN.110;

-    Sector 5:  Km 25+491 (stânga), SB DN SDEEMN.45 - Km 25+866 (stânga), SB DN SDEEMN.64;

-    Sector 6:  Km 26+654 (stânga), SB DN SDEEMN.91 - Km 26+810 (stânga), SB DN SDEEMN.101;

-    Sector 7:  Km 26+836 (stânga), SB DN SDEEMN.102 - Km 27+004 (stânga), SB DN SDEEMN.111;

-    Sector 8:  Km 27+004 (stânga), SB DN SDEEMN.111 - Km 27+008 (stânga), SB DN SDEEMN.112;

-    Sector 9:  Km 26+984 (dreapta), SB DN SDEEMN.110 - Km 27+004 (stânga), SB DN SDEEMN.111;

-    Sector 10:  Km 26+984 (dreapta), SB DN SDEEMN.110 - Km 27+289 (DREAPTA), SB DN SDEEMN.121;

-    Sector 11:  Km 27+289 (dreapta), SB DN SDEEMN.121 - Km 27+289 (stânga), SB DN SDEEMN.122;

-    Sector 12:  Km 27+289 (stânga), SB DN SDEEMN.122 - Km 28+081 (stânga), SB DN SDEEMN.161;

-    Sector 13:  Km 27+381 (dreapta), SB DN SDEEMN.125 - Km 28+081 (dreapta), SB DN SDEEMN.160;

-    Sector 14:  Km 28+081 (dreapta), SB DN SDEEMN.160 - Km 28+081 (stânga), SB DN SDEEMN.161;

-    Sector 15:  Km 28+081 (stânga), SB DN SDEEMN.161 - Km 31+432 (stânga), SC 8 m PROIECTAT DN ORANGE.2;

-    Sector 16:  Km 31+167 (stânga), SB DN SDEEMN.166 - Km 31+172 (dreapta), SB DN SDEEMN.167;

-    Sector 17:  Km 31+167 (stânga), SB DN SDEEMN.166 - Km 31+178 (stânga), SL DN TELEKOM.69;

-    Sector 18:  Km 31+172 (dreapta), SB DN SDEEMN.167 - Km 31+433 (dreapta), SB DN SDEEMN.174;

-    Sector 19:  Km 31+432 (stânga), SC 8 m PROIECTAT DN ORANGE.2 - Km 31+433 (dreapta), SB DN SDEEMN.174;

-    Sector 20:  Km 31+433 (dreapta), SB DN SDEEMN.174 - Km 31+476 (dreapta), SB DN SDEEMN.175;

-    Sector 21:  Km 31+432 (stânga), SC 8 m PROIECTAT DN ORANGE.2 - Km 31+584 (stânga), SC 8 m PROIECTAT DN ORANGE.3;

-    Sector 22:  Km 31+476 (dreapta), SB DN SDEEMN.175 - Km 31+478 (stânga), SB DN SDEEMN.176;

-    Sector 23:  Km 31+476 (dreapta), SB DN SDEEMN.175 - Km 31+586 (dreapta), SB DN SDEEMN.179;

-    Sector 24:  Km 31+584 (stânga), SC 8 m proiectat DN ORANGE.3 - Km 31+586 (dreapta), SB DN SDEEMN.179;

-    Sector 25:  Km 31+586 (dreapta), SB DN SDEEMN.179 - Km 31+708 (dreapta), SB DN SDEEMN.183;

-    Sector 26:  Km 31+708 (dreapta), SB DN SDEEMN.183 - Km 31+713 (stânga), SB DN SDEEMN.184;

-    Sector 27:  Km 31+708 (dreapta), SB DN SDEEMN.183 - Km 32+420 (dreapta), SB DN SDEEMN.203;

-    Sector 28:  Km 32+420 (stânga), SB DN SDEEMN.202 - Km 32+420 (dreapta), SB DN SDEEMN.203;

Rețeaua aeriană proiectată se va amplasa la o înălțime de minim 7 metri deasupra solului.

Distanța de la stâlpii existenți pe care se va instala rețeaua FO până în axul drumului național variază între: 5 m și 42,1 m.

Pentru a asigura continuitatea rețelei FO în zonele unde nu există stâlpi sau unde nu este permisă montarea FO pe stâlpii existenți, se impune plantarea a 3 stâlpi proprietate ORANGE la următoarele poziții kilometrice:

- Km 31+329 (partea stângă), SC 7 m proiectat DN ORANGE.1 amplasat în zona de protecție la 8 m față de axul drumului național;

- Km 31+432 (partea stângă), SC 8 m proiectat DN ORANGE.2 amplasat în zona de protecție la 7.9 m față de axul drumului național;

- Km 31+584 (partea stângă), SC 8 m proiectat DN ORANGE.3 amplasat în zona de protecție la 8,5 m față de axul drumului național;

Stâlpi amplasați în zona de ampriză:

Lungime rețea aeriană în zona de ampriză: 416 m

Nr. stâlpi beton existenți în zona de ampriză: 12 buc.

Partea dreaptă

- Km 31+586-km 31+626 (SB DN SDEEMN.179) – 40 m;

- Km 31+684-km 31+708 (SB DN SDEEMN.183) – 24 m;

- Km 31+320-km 31+356 (SB DN SDEEMN.171) – 36 m;

- Km 31+476-km 31+509 (SB DN SDEEMN.175) – 33 m;

- Km 31+586-km 31+626 (SB DN SDEEMN.179) – 40 m;

- Km 31+656- km 31+737 (SB DN SDEEMN.181, SB DN SDEEMN.182, SB DN SDEEMN.183 ) – 81 m;

Partea stângă

- Km 24+682-km 24+725 (SB DN SDEEMN.007) – 43 m;

- Km 25+097-km 25+136 (SB DN SDEEMN.024) – 39 m;

- Km 25+446-km 25+526 (SB DN SDEEMN.042, SB DN SDEEMN.045) – 80 m;

Stâlpi amplasați în zona de siguranță:

Lungime retea aeriană în zona de siguranță: 3757 m

Nr. stalpi beton existenți în zona de siguranță: 101 buc

Partea dreapta

- Km 26+631 - km 26+654 (SB DN SDEEMN.089) – 23 m;

- Km 26+695-km 26+984 (SB DN SDEEMN.094, SB DN SDEEMN.097, SB DN SDEEMN.098, SB DN SDEEMN.100, SB DN SDEEMN.103, SB DN SDEEMN.104, SB DN SDEEMN.107, SB DN SDEEMN.108) – 289 m;

- Km 26+695-km 26+733 (SB DN SDEEMN.097) – 38 m;

- Km 26+836-km 26+873 (SB DN SDEEMN.103) – 37 m;

- Km 27+034-km 27+138 (SB DN SDEEMN.114, SB DN SDEEMN.115, SB DN SDEEMN.116) – 104 m;

- Km 27+174-km 27+289 (SB DN SDEEMN.118, SB DN SDEEMN.119, SB DN SDEEMN.120, SB DN SDEEMN.121, SB DN SDEEMN.122 ) – 115 m;

- Km 27+438-km 27+677 (SB DN SDEEMN.128, SB DN SDEEMN.130, SB DN SDEEMN.132, SB DN SDEEMN.134, SB DN SDEEMN.136, SB DN SDEEMN.138) – 239 m;

- Km 27+721-km 27+801 (SB DN SDEEMN.142, SB DN SDEEMN.145, SB DN SDEEMN.147) – 80 m;

- Km 28+047-km 28+081 (SB DN SDEEMN.159) – 34 m;

- Km 31+173-km 31+203 (SB DN SDEEMN.167) – 30 m;

- Km 31+203-km 31+320 (SB DN SDEEMN.168, SB DN SDEEMN.169, SB DN SDEEMN.170, SL DN TELEKOM.170) – 117 m;

- Km 31+356 - km 31+476 (SB DN SDEEMN.172, SB DN SDEEMN.173, SL DN TELEKOM.174) – 328 m;

- Km 31+509 - km 31+586 (SB DN SDEEMN.177, SB DN SDEEMN.178) – 77 m;

- Km 31+586-km 31+626 (SB DN SDEEMN.180) – 40 m;

- Km 31+737-km 31+831 (SB DN SDEEMN.185, SB DN SDEEMN.186) – 94 m;

Partea stânga

- Km 24+563-km 24+682 (SB DN SDEEMN.004 – SB DN SDEEMN.006) – 119 m;

- Km 24+725-km 24+829 (SB DN SDEEMN.008 – SB DN SDEEMN.010) – 104 m;

- Km 24+845-km 25+136 (SB DN SDEEMN.012,  SB DN SDEEMN.014,  SB DN SDEEMN.016, SB DN SDEEMN.018, SB DN SDEEMN.020, SB DN SDEEMN.022, SB DN SDEEMN.024, SB DN SDEEMN.026) – 291 m;

- Km 25+211-km 25+446 (SB DN SDEEMN.030,  SB DN SDEEMN.032,  SB DN SDEEMN.034, SB DN SDEEMN.036, SB DN SDEEMN.038, SB DN SDEEMN.040) – 235 m;

- Km 25+526-km 25+866 (SB DN SDEEMN.047,  SB DN SDEEMN.049,  SB DN SDEEMN.050, SB DN SDEEMN.052, SB DN SDEEMN.054, SB DN SDEEMN.056, SB DN SDEEMN.058, SB DN SDEEMN.060, SB DN SDEEMN.062, SB DN SDEEMN.064) – 340 m;

- Km 26+660-km 26+733 (SB DN SDEEMN.092,  SB DN SDEEMN.095,  SB DN SDEEMN.096) – 73 m;

- Km 26+810-km 26+836 (SB DN SDEEMN.101) – 26 m;

- Km 26+913-km 26+951 (SB DN SDEEMN.106) – 38 m;

- Km 27+004-km 27+008 (SB DN SDEEMN.111 – 4 m;

- Km 27+326-km 27+635 (SB DN SDEEMN.123, SB DN SDEEMN.124, SB DN SDEEMN.127, SB DN SDEEMN.129, SB DN SDEEMN.131, SB DN SDEEMN.133, SB DN SDEEMN.135, SB DN SDEEMN.137, SB DN SDEEMN.139) – 309 m;

- Km 27+722-km 27+961 (SB DN SDEEMN.143, SB DN SDEEMN.144, SB DN SDEEMN.146, SB DN SDEEMN.149, SB DN SDEEMN.151, SB DN SDEEMN.153, SB DN SDEEMN.154) – 239 m;

- Km 28+007-km 28+045 (SB DN SDEEMN.157) – 38 m;

- Km 28+082-km 28+378 (SL DN TELEKOM.161, SL DN TELEKOM.162,  SL DN TELEKOM.163,  SL DN TELEKOM.164, SL DN TELEKOM.165, SL DN TELEKOM.001, SL DN TELEKOM.002, SL DN TELEKOM.003) – 296 m;

Se vor realiza 10 traversări aeriene ale rețelei FO peste drumul național DN 2C, la următoarele poziții kilometrice:

- la Km 25+491, de la stâlpul SB DN SDEEMN.44 de la Km 25+491 de pe partea  dreaptă a drumului, până la stâlpul SB DN SDEEMN.45 de la Km 25+491 de pe partea  stânga a drumului. Unghiul de încrucișare a suptratraversării cu axul drumului național este de 88 grade, iar lungimea supratraversării este 15,3 m.

- la Km 27+002, de la stâlpul SB DN SDEEMN.110 de la Km 26+994 de pe partea  dreaptă a drumului, până la stâlpul SB DN SDEEMN.111 de la Km 27+004 de pe partea  stângă a drumului. Unghiul de încrucișare a suptratraversării cu axul drumului național este de 75 grade, iar lungimea supratraversării este 18,7 m.

- la Km 27+289, de la stîlpul SB DN SDEEMN.121 de la Km 27+289 de pe partea  dreaptă a drumului, până la stâlpul SB DN SDEEMN.122 de la Km 27+289 de pe partea  stângă a drumului. Unghiul de încrucisșre a suptratraversării cu axul drumului național este de 87 grade, iar lungimea supratraversării este 14,5 m.

- la Km 28+081, de la stâlpul SB DN SDEEMN.160 de la Km 28+081 de pe partea  dreaptă a drumului, până la stâlpul SB DN SDEEMN.161 de la Km 28+082 de pe partea  stângă a drumului. Unghiul de încrucișare a suptratraversării cu axul drumului național este de 88 grade, iar lungimea supratraversării este 14,5 m.

- la Km 31+171, de la stâlpul SB DN SDEEMN.166 de la Km 31+167 de pe partea  stânga a drumului, până la stâlpul SB DN SDEEMN.167 de la Km 31+173 de pe partea  dreaptă a drumului. Unghiul de încrucișare a suptratraversării cu axul drumului național este de 80 grade, iar lungimea supratraversării este 30,7 m.

- la Km 31+433, de la stâlpul SC 8 m proiectat DN ORANGE.2 de la Km 31+432 de pe partea  stângă a drumului, până la stâlpul SB DN SDEEMN.174 de la Km 31+433 de pe partea  dreaptă a drumului. Unghiul de încrucișare a suptratraversării cu axul drumului național este de 86 grade, iar lungimea supratraversării este 13,8 m.

- la Km 31+477, de la stâlpul SB DN SDEEMN.175 de la Km 31+476 de pe partea  dreaptă a drumului, până la stâlpul SB DN SDEEMN.176 de la Km 31+478 de pe partea  stângă a drumului. Unghiul de încrucișare a suptratraversării cu axul drumului național este de 87 grade, iar lungimea supratraversării este 32,4 m.

- la Km 31+585, de la stalpul SC 8 m proiectat DN ORANGE.3 de la Km 31+584 de pe partea  stângă a drumului, până la stâlpul SB DN SDEEMN.179 de la Km 31+586 de pe partea  dreaptă a drumului. Unghiul de încrucișare a suptratraversării cu axul drumului național este de 81 grade, iar lungimea supratraversării este 13,9 m.

- la Km 31+709, de la stâlpul SB DN SDEEMN.183 de la Km 31+708 de pe partea  dreaptă a drumului, până la stâlpul SB DN SDEEMN.184 de la Km 31+713 de pe partea  stângă a drumului. Unghiul de încrucisare a suptratraversării cu axul drumului național este de 82 grade, iar lungimea supratraversării este 36,3 m.

- la Km 32+400, de la stâlpul SB DN SDEEMN.202 de la Km 32+399 de pe partea  stângă a drumului, până la stâlpul SB DN SDEEMN.203 de la Km 32+400 de pe partea  dreaptă a drumului. Unghiul de încrucișare a suptratraversării cu axul drumului național este de 89 grade, iar lungimea supratraversării este 24,8 m.

Supratraversare linii CF pe stâlpi existenți la km 30+690- km 30+723:

În zona drumului național se va realiza o supratraversare pe 2 stâlpi de lemn existenți, începând de la km 30+690, SL DN TELEKOM.058 până la km 30+723, SL DN TELEKOM.059. Lungimea supratraversării rețelei de telecomunicații în zona căii ferate este de 32,6 m.

Stâlpii sunt pozitionați astfel:

- SL DN TELEKOM.058 este amplasat la 13,5 m fata de axul liniei CF;

- SL DN TELEKOM.059 este amplasat la 19 m fata de axul liniei CF;

Lungimea rețelei aeriene proiectate este: 10619 m;

Stâlpi utilizați: 281 bucăți, din care:

-Stâlpi de beton existenți: 203 bucăți;

-Stâlpi de lemn existenți: 75 bucăți;

-Stâlpi de composit proiectați: 3 bucăți;

Lungimea supratraversărilor este: 215 m.

Supratraversare Cale  Ferată : 33 m.

Distanţele minime între circuitele de telecomunicaţii şi sol trebuie să fie de:

4,5 m, în aliniament, pe traseul LEA pe stâlpi montaţi pe trotuare;

5,5 m, la traversări peste străzi (măsurat în axul părţii carosabile);

6,0 m, la traversări peste treceri de pietoni şi trotuare (măsurat la nivelul trecerii);

7,0 m, la traversări peste drumuri publice de interes naţional sau local (măsurat în axul drumului).

Centralizator final:

Lungime rețea proiectată: 10619 m, din care:

Aerian: 10619 m;

Stâlpi utilizați: 281 bucăți, din care:

-Stâlpi de beton existenți: 203 bucăți;

-Stâlpi de lemn existenți: 75 bucăți;

-Stâlpi de composit proiectați: 3 bucăți;

Lungimea supratraversărilor este: 215 m.

Supratraversare Cale  Ferată : 33 m.

Lungime rețea aeriană în zona de ampriză: 416 m.

Nr. stâlpi beton existenți în zona de ampriză: 12 buc.

Lungime rețea aeriană în zona de siguranță: 3757 m.

Nr. stâlpi beton existenți în zona de siguranță: 101 buc.

- ZONA UAT

1.Oraș Pogoanele

Rețeaua aeriană proiectată se va amplasa pe stâlpi beton existenți, proprietate SDEEMN și pe stâlpi de composit proiectați, proprietate ORANGE în satul Căldărăști și orașul Pogoanele, din UAT Pogoanele, judetul Buzău.

Oraș Pogoanele - Rețeaua aeriana va fi proiectată pe stâlpi de beton existenți și pe stâlpi de composit proiectați în zona drumurilor, a străzilor și a  drumurilor satești conform tabelului de mai jos :

Lugimea rețelei aeriene proiectate în orașul Pogoanele este: 19564 m

Numărul total de stâlpi utilizați in orașul Pogoanele: 502 bucăți, din care:

- Stâlpi de beton existenți proprietate SDEEMN: 475 bucăți;

- Stâlpi de composit proiectați proprietate ORANGE: 27 bucăți.

2.SAT CALDARASTI - TRASEU AERIAN

Lugimea rețelei aeriene proiectate în satul Căldărăști este: 9222 m

Numarul total de stalpi utilizati in satul Căldărăști: 223 bucăți, din care:

- Stâlpi de beton existenți proprietate SDEEMN: 211 bucăți;

- Stalpi de composit proiectati proprietate ORANGE: 12 bucăți.

Lucrări propuse

Operații de montare a cablului de fibră optică pe stâlpii LEA JET

Instalarea aeriana propriu-zisă a cablului de fibra optică cuprinde următoarele operaţii:

- montarea accesoriilor

- desfăşurarea cablului de pe tambur

- întinderea şi fixarea cablului

- executarea joncţiunilor

- executarea rezervelor

- montarea cutiilor terminale.

2.1. Montarea accesoriilor

- Clemele si armăturile de întindere, susţinere in aliniament si susţinere in colt se fixează pe stâlpi cu bandă de oţel inoxidabil şi catarame, cu ajutorul unui dispozitiv special care permite strângerea benzii în jurul stâlpului, şi a armăturii.

- Toate armaturile folosite vor fi din OL si vor fi in prealabil zincate la cald.

- Operaţiunea de montare se execută de pe scară, sau din nacela P.R.B.-ului, respectându-se normele de protecţia muncii pentru lucrul la înălţime.

- Armăturile se vor monta pe stâlp la o înălţime care sa asigure respectarea distanţelor impuse de § 2.2.7. SR831, între conductoarele active şi cablul optic, respectiv între acesta şi sol.

2.2. Desfăşurarea cablului.

- la manipularea, încărcarea, transportarea, descărcarea elementelor de confecţie metalica (accesorii de fixare pe stalpi), tamburilor de cablu si cutiilor terminale se vor lua toate masurile pentru a se asigura evitarea producerii de deformaţii mecanice sau deteriorarea acestora ;

- accesoriile de fixare la stâlpi se vor transporta in lăzi rezistente;

- transportul tamburului de cablu se va face cu mijloace mecanizate;

- pentru încărcarea respectiv descărcarea tamburului se folosesc planuri înclinate sau dacă este posibil mijloace mecanizate;

- înainte de desfacerea tamburului şi desfăşurarea se va verifica dacă numărul de ordine şi lungimea tamburului corespunde cu planul de joncţiune;

- înainte de a începe desfăşurarea cablului de fibra optica se va avea grija ca tamburul de cablu sa fie fixat pe dispozitivul de derulare(capre, remorca de cablu) care trebuie sa asigure poziţionarea orizontala si blocarea dispozitivului;

- cablul se va desfăşura îngrijit pentru a evita formarea de bucle sau noduri, depăşirea razei minime de curbură, torsionarea cablului, depăşirea forţei de tracţiune maxime;

- cablul de fibre optice se va agata in timpul desfăşurării acestuia la fiecare stâlp in cârligul suportului de susţinere care este fixat pe stâlp începând de la tamburul de cablu in direcţia de tragere;

- la stâlpii de susţinere in colt si cei de întindere se vor monta pe stâlpi provizoriu role pentru derulare sau bărcuţe tip ASA 300;

- nu se permite târârea cablului desfăşurat direct pe sol pentru a nu deteriora mantaua cablului;după desfăşurare tamburul de cablu va fi păzit până la instalare;

- nu se lasă cablul desfăşurat peste noapte;

- la traversarea străzilor se va asigura o semnalizare şi supraveghere corespunzătoare;

- la supratraversarea linilor de tramvai sau troleibuz lucrarile se vor executa cu linia de alimentare scoasa de sub tensiune si se va asigura o semnalizare şi supraveghere corespunzătoare.

2.3. Întinderea şi fixarea cablului

- Pentru fixarea cablului de fibră optică pe stâlpii LEA J.T. se folosesc două sisteme:

  - un sistem de susţinere a cablului de fibră optică constând dintr-un suport consolă cu cârlig fixat pe stâlp cu ajutorul unei brăţări, o spirală de susţinere şi o spirală de protecţie pentru matisarea cablului (Pl. 03);

  - un sistem de întindere constând dintr-un suport de întindere în aliniament fixat pe stâlp cu ajutorul unei brăţări, o spirală de întindere (DEAD-END) şi o spirală de protecţie pentru matisarea cablului (Pl. 04).

- pentru traversarile de dumuri cablul de FO va fi montat la o inaltime de minim 6 m fata de axul drumului pentru a permite trecerea vehicolelor cu gabarite mari.

2.4. Executarea joncţiunilor

- In obiectivele care se conectează cu acest cablu de fibra optica joncţionarea fibrelor se va face conform diagramei de jonctionare care va fi pusa la dispoziţie executantului de catre beneficierul lucrarii.

2.5. Rezerva de cablu

- La fiecare obiectiv care se conecteaza cu fibra optica si la jonctiuni se lasa rezerva de 30 m. Aceste rezerve sunt necesare pentru efectuarea jonctiunilor.

2.6. Montarea cutiilor terminale

- Cutiile terminale se vor monta in locuri usor accesibile, pe perete sau in rack, conform specificatiilor beneficiarului.

2.7. Etichetarea cablurilor

- Pentru traseele aeriene pe stalpii de joasa tensiune se vor aplica etichete de identificare a cablurilor. Etichetele se vor aplica la fiecare stalp. Eticheta are lungimea de 10 cm, latimea de 5 cm. Este eticheta standard agreata de ORANGE S.A.

3. MONTAREA STALPILOR DE COMPOSIT PROIECTATI.

Pentru realizarea retelei aeriene de Telecomunicatii se vor monta stalpi Proiectati din beton cu Inaltimea de 8,5 metri si diametrul de 41 cm. Stalpii vor avea fundatie burata cu adancimea de 1,4 metri.

3.1 Instalarea stâlpilor Proiectati

Execuția gropilor

- Se execută gropi circulare cu diamentrul corespunzător tabelului din planșa detaliu de instalare. Gropile pot fi efectuate manual sau cu autofreze.

- La executarea mecanică a săpăturii (prin forare) nu este necesară marcarea perimetrului gropii, dimensiunile şi forma în plan rezultând din diametrul sapei folosite.

- Gropile executate vor fi curățate de resturi vegetale, pietre și alte corpuri străine.

- Dacă la execuţia gropilor fundaţiilor se întâlnesc zone de umplutură, mlaştină, ape freatice subterane etc., de care nu s-a ţinut seama la proiectare,constructorul va anunţa pe proiectant şi pe beneficiarul lucrării pentru verificarea celor constatate şi, dacă este cazul, pentru schimbarea soluţiei de fundare a stâlpilor respectivi.

- Măsurarea lucrărilor executate va fi facută de catre executant și de reprezentantul investitorului prin dirigintele de șantier autorizat.

- Șantierul va fi semnalizat ziua și noaptea, iar săpăturile se vor semnaliza corespunzător .

Instalarea stalpului si executia burajului.

- Săparea gropilor se face numai cu puţin timp înainte de plantarea stâlpilor (2-3 ore),astfel încât să nu fie mult timp deschise, evitându-se astfel surpârile de maluri şi accidentele.

- După ridicarea şi aşezarea verticală a stâlpului se trece la executarea burajului. Se aşază un strat de piatră de 20 cm în jurul stâlpului pe toată lăţimea gropii şi se bate bine cu maiul. Peste stratul de piatră se aşază un strat de pământ de circa 20 cm, care de asemenea se bate cu maiul.

- Burarea fundaţiei se continuă apoi prin straturi alternative de piatră şi pământ, de câte 20 cm, bine bătute ca maiul, stratul superior va fi întotdeauna un strat de piatră.

- Burajul se face cu piatra spartă sau balast cu dimensiunea maximă de 5 cm. Piatra va fi de bună calitate şi nu trebuie să se spargă la baterea cu maiul. Stratul de pământ folosit la burare nu poate fi pământ vegetal şi trebuie să nu conţină alte corpuri străine. Pentru compactarea pământului, când acesta este uscat, va fi udat în timpul baterii cu maiul.

- Se recomandă ca golurile din straturile de piatră să fie completate cu pământ, în care scop se adaugă şi pământ în timpul baterii stratului de piatră.

- Deasupra terenului în jurul stratului, se va face o movilă conică, de pământ argilos, cu diametrul de circa 1,7-1,6 m şi înălţimea de 0,4-0,5 m.

Amenajarea terenului

- După executarea fundaţiei, terenul din jurul stâlpului va fi amenajat pentru a nu prezenta obstacole la scurgerea apelor.

Instalare mansoane

- Pentru extinderea duratei de viață a stâlpilor, la instalare, se recomandă folosirea unor manșoane care se vor instala pe stâlpi în zonele cele mai expuse degradării datorită factorilor climatici și de mediu (de exemplu manșon din cauciuc, polietilena sau din carton bituminat).

Principalele materii prime și auxiliare folosite în construcție vor fi:

- cabluri fibră optică;

- folie de avertizare;

- manșoane;

- țeavă PVC;

- țeava OL;

- nisip;

- cleme si armature metalice;

- carburanți ( motorină, benzină);

Valoarea investiției: conform devizului final.

Perioada de execuție a proiectului propusă: 3 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: se cumulează cu traseul cablurilor de transport energie electrică  și trasee de telecomunicații ( FO, telefonie, etc.) reglementate din punct de vedere al protecției mediului;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil și menajer ( uz sanitar), va fi asigurată din surse autorizate;  agregatele minerale necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile generate în faza de organizare de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de şantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect şi preluate în vederea valorificării –eliminării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în locația organizării de șantier și evacuate prin vidanjare și transport în stații de epurare autorizate; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare executarea lucrărilor de construcţie într-un interval orar precizat, conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare,  inclusiv punctul de vedere emis de DSP Buzău, conduc la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de domeniu public, având destinația de drumuri și zone adiacente;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent; proiectul nu este amplasat în anexa nr. 1 a Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița și exprimat de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în ședința CAT;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în intravilanul și extravilanul UAT Oraș Pogoanele,  măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort zonei rezidenţiale și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în ședința CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Oraș Pogoanele) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare,.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, nefiind necesar obținerea din partea AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița a avizului de gospodărire a apelor;

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

g) se vor respecta prevederiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare; (art. 9. - În cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele, vegetația și să suporte toate costurile aferente).

Titularul proiectului este obligat:

- să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

- să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

- să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

- să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

h) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

i) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,

Mirela MARIN                                                                       Titel  PENEŞ