PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  din data de 19.03.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC LUSCAN COM  SRL, cu sediul în municipiul Buzău, str. Plevnei nr.5, jud. Buzău înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 15775/07.12.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 19.03.2024  că proiectul: „Exploatare nisip și pietriș cu aducerea terenului la o cotă mai joasă” amplasat în com Vernești T45 P 1851 Nr cad. 31671 nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct. 2, lit a);

b)  proiectul se încadrează în prevederile art. 48 şi art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

c) din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea listei de control s-a concluzionat că  lucrările propuse a se realiza  nu au un impact  semnificativ asupra factorilor de mediu;

d) în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

d) proiectul   intră  sub incidenţa prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi a completările ulterioare deoarece lucrările se vor desfășura la o distanță de aproximativ 50 m față de cele mai apropiate situri de importanță comunitară ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzaului ;In conformitate cu lista de control si avizul ANANP –ST Buzau  nr.12/11.03.2024 lucrarile propuse prin proiect  nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariilor naturale protejate ,nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar,nu va influenta semnificativ obiectivele de conservare  specifice  si masurile minime de conservare ale ariilor naturale protejate ,nu va influenta  semnificativ prevederil din Planul de Management si Regulamentul ariei naturale protejate si nu produce modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura  si/sau functia ariilor naturale protejate de interes comunitar din zona proiectului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: Terenul este incadrat in categoria de folosinta-arabil, fiind situat in Tarlaua T45, P1851, NC 31671, extravilan comuna Vernesti, suprafata de S= 117 400 mp teren extravilan.

Suprafata totala a terenului este de 11,74  ha.

| Nr. Pct. | X [m] | Y [m] | Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 415140.142 | 635171.674 | 28 | 415566.268 | 636028.884 |
| 2 | 415144.999 | 635169.788 | 29 | 415564.558 | 636029.403 |
| 3 | 415146.032 | 635169.387 | 30 | 415562.949 | 636029.892 |
| 4 | 415147.581 | 635168.786 | 31 | 415562.430 | 636030.050 |
| 5 | 415152.326 | 635166.943 | 32 | 415556.225 | 636032.933 |
| 6 | 415153.497 | 635166.488 | 33 | 415551.444 | 636035.155 |
| 7 | 415153.872 | 635166.341 | 34 | 415549.341 | 636036.132 |
| 8 | 415156.446 | 635165.334 | 35 | 415539.215 | 636040.837 |
| 9 | 415158.914 | 635164.368 | 36 | 415536.733 | 636041.991 |
| 10 | 415171.222 | 635159.562 | 37 | 415535.205 | 636042.700 |
| 11 | 415188.764 | 635152.713 | 38 | 415529.958 | 636045.138 |
| 12 | 415190.560 | 635152.001 | 39 | 415519.472 | 636050.011 |
| 13 | 415191.902 | 635151.468 | 40 | 415513.219 | 636052.916 |
| 14 | 415194.699 | 635150.476 | 41 | 415508.009 | 636041.693 |
| 15 | 415202.292 | 635147.782 | 42 | 415500.501 | 636025.522 |
| 16 | 415213.138 | 635143.933 | 43 | 415496.979 | 636023.620 |
| 17 | 415218.565 | 635142.007 | 44 | 415487.439 | 636018.467 |
| 18 | 415220.145 | 635141.447 | 45 | 415473.371 | 636019.035 |
| 19 | 415222.712 | 635140.536 | 46 | 415459.570 | 636019.591 |
| 20 | 415233.186 | 635136.820 | 47 | 415456.802 | 636019.703 |
| 21 | 415235.361 | 635136.048 | 48 | 415455.046 | 636019.774 |
| 22 | 415240.307 | 635134.293 | 49 | 415453.967 | 636019.969 |
| 23 | 415247.235 | 635131.835 | 50 | 415452.315 | 636020.267 |
| 24 | 415248.819 | 635131.273 | 51 | 415447.243 | 636021.182 |
| 25 | 415250.502 | 635130.676 | 52 | 415445.588 | 636021.480 |
| 26 | 415258.023 | 635128.007 | 53 | 415444.484 | 636021.679 |
| 27 | 415573.912 | 636026.562 | 54 | 415439.293 | 636022.615 |

S= 117 400 mp.

Perimetrul propus pentru inceperea lucrarilor de exploatare intr-o prima etapa, avand S= 35 543 mp( inclus in totalitate in extravilan, care urmeaza a fi scos din circuitul agricol) este cuprins intre urmatoarele puncte topografice:

| Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 415201.069 | 635153.521 |
| 2 | 415254.969 | 635134.396 |
| 3 | 415460.538 | 635719.142 |
| 4 | 415407.745 | 635741.400 |

Vecinatati:

Pe toate laturile 2-3 si 1-4 perimetrul terenul se invecineaza cu terenuri apartinand unor persoane fizice, exceptie facand latura 1-2- vecin fiind un drum de exploatare.

Obiectivul principal al lucrărilor de investiţii din cadrul perimetrului constau in amenajarea exploatarii de agregate minerale (pietris si nisip) in terasa, cu aducerea terenului la o cota mai joasa, in conditiile permisului de exploatare.

Pietrisurile si nisipurile ce vor fi exploatate din perimetrului vor fi valorificate fie in stare bruta, fie in urma prelucrarii in statie de sortare spalare concasare aflata la cca. 6 km.  Prin spalare si prelucrare se obtin sorturi de agregate minerale pentru diferitele obiective de construcţii civile si industriale aflate in execuţia beneficiarilor din zonă. Caracteristicile de rezistenţă ale nisipurilor si pietrişurilor si ale sorturilor granulometrice obţinute prin sortare – spălare – concasare sunt corespunzătoare pentru utilizarea la fabricarea betoanelor sau la lucrări de drumuri, in conformitate cu prevederile SREN 13139/2002 si SREN 12620/2003.

Accesul DN10 Buzau-Vernesti-Brasov.

Descrierea caracteristicilor constructive ale proiectului :

Perimetrul propus in Etapa I-a pentru a fi exploatat are forma unui dreptunghi cu Lmax = 700 m, l = 50  m   si   S = 35 543 mp,  suprafata   reiesind  din calculul coordonatelor, Vrezervei= 247 480 m3 (considerand o adancime  medie a stratului de util de 5.60 m), rezerve incadrate la categoria” rezerve posibile”.

Grosimea stratului de sol vegetal este  cuprinsa intre 0.7– 1.20 m, gmed=0.95 m.

Evaluarea volumelor exploatabile, de nisip si pietriş din terasa mal drept a râului Buzau, perimetrul  Vernesti T45, P1851, NC 31671 s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii Apelor (107/1996), modificata cu Legea 112/2006 si tinand cont de recomandările si restricţiile impuse de Administraţia Naţională Apele Române, Administratia Bazinala de Apa  Buzau-Ialomita.

In cadrul perimetrului, a fost proiectat executia unei excavatii in 2 treapte, cu h= 4,00 m, la care se adauga grosimea copertei.

Limita în adâncime s-a stabilit pe baza datelor geologice, hidrologice şi hidrogeologice, coroborate cu situaţia topografica reactualizata a zonei.

Pentru protecţia   terenurilor riveranilor (terenuri particulare) s-a instituit un  pilier de siguranta de minim 5 m fata de acestea, fata de retelei LEA 20 kW de joasa tensiune de minim 10 m.

Nu se va incepe exploatarea decat dupa obtinerea tuturor aprobarilor legale si dupa bornarea perimetrului si a profilelor caracteristice.

Adancimea medie de exploatare a zacamantului  in aceasta etapa va fi de 7.00 m , astfel incat cota finala a gropii rezultate nu va depasi 118.00 mdM.

Pe tot parcursul exploatarii se va urmari respectarea adancimii de exploatare, eventualele gropi putand provoca eroziuni laterale ale malurilor, asigurarea stabilitatii taluzelor si a pilierilor de siguaranta impusi.

Gabaritarea volumelor de nisip si pietriş in cadrul senalului proiectat, s-a realizat prin metoda profilelor transversale (secţiuni perpendiculare pe direcţia de curgere) ce delimitează unităţile de calcul.

Rezultatul calcului volumetric, in varianta blocurilor geologice delimitate de sectiuni verticale, al resurselor este prezentat in tabelul de mai jos:

| Unitatea de calcul | Suprafata sectiunilor ce delimiteza blocul m2 | Sectiunea medie m2 | Distanta dintre sectiuni m | Volumul exploatabil m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | S1=404 | 404 | 46 | 18 584 |
| 2 | S1=404 | S2=408 | 406 | 212 | 86 072 |
| 3 | S2=408 | S3=412 | 410 | 196 | 80 360 |
| 4 | S3=412 | S4=420 | 416 | 134 | 55 744 |
| 5 | S4=420 | - | 420 | 16 | 6 720 |
| TOTAL | 247 480 |

Din care in treapta a I-a:

| Unitatea de calcul | Suprafata sectiunilor ce delimiteza blocul m2 | Sectiunea medie m2 | Distanta dintre sectiuni m | Volumul exploatabil m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | S1=216 | 216 | 46 | 9 936 |
| 2 | S1=216 | S2=220 | 218 | 212 | 46 216 |
| 3 | S2=220 | S3=216 | 218 | 196 | 42 728 |
| 4 | S3=216 | S4=224 | 220 | 134 | 29 480 |
| 5 | S4=224 | - | 224 | 16 | 3 584 |
| TOTAL | 131 994 |

Nu se va incepe exploatarea decat dupa obtinerea tuturor aprobarilor legale si dupa bornarea perimetrului si a profilelor caracteristice.

Grosimea stratului de sol vegetal este  cuprinsa intre 0.7-1.2 m, gmed=0.95 m.

Rezultatul calcului volumetric, in varianta blocurilor geologice delimitate de sectiuni verticale, al  copertei  este prezentat in tabelul de mai jos:

| Unitatea de calcul | Suprafata sectiunilor ce delimiteza blocul m2 | Sectiunea medie m2 | Distanta dintre sectiuni m | Volumul exploatabil m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | S1=70 | 70 | 46 | 3 220 |
| 2 | S1=70 | S2=42 | 56 | 212 | 11 872 |
| 3 | S2=42 | S3=66 | 54 | 196 | 10 584 |
| 4 | S3=66 | S4=42 | 54 | 134 | 7 236 |
| 5 | S4=42 | - | 42 | 16 | 672 |
| TOTAL | 33 584 |

Pe tot parcursul exploatarii se va urmari respectarea adancimii de exploatare, asigurarea stabilitatii taluzelor si a pilierilor de siguaranta impusi.

Se vor borna colturile perimetrului solicitat.

Principalele lucrari care se vor efectua in vederea refacerii ecologice a zonei afectate si redarea folosintei initiale a terenului constau in:

Decopertare si depozitarea stratului vegetal in zona amanajata, prin impingerea lateral,

Transportul, depunerea si nivelarea materialului de umplutura

Transportul, depunerea stratului vegetal pe toata suprafata perimetrului(min. 30 cm grosime),

Nivelarea suprafetei de teren afectate

Intretinere drumuri.

Acopertarea zonei se va face  cu levigabillul rezultat din depunerea stratului de sol vegetal, a  intercalatiilor  de argila care au putut fi selectate in procesul de extractie;

Realizarea lucrarilor de acopertare si aducere la cota mai joasa- 121,000 mdM,  decat cea initiala a terenului, folosindu-se in acest sens- levigabilul rezultat in urma spalarii la statia de sortare, lentilele de argila intalnite si care pot fi separate in procesul de excavatie, sau depozitele de refuz de ciur existente si care nu pot fi valorificate.

Cantitatea  estimata este de  cca 90 mii mc- coperta+levigabil de la statia de sortare, rest refuz de ciur.

Taluzarea laturilor ce raman definitive( 1-2; 2-3; 3-4 se va face sub un unghi apropiat de 300.

b).  Justificarea necesitatii proiectului

Scopul investiţiei il constituie crearea unei noi capacitati de productie prin amenajarea unei exploatari de agregate minerale in terasa cu redarea terenului in circuitul agricol prin rambleiere partiala, taluzare si nivelare, in conditiile si pe durata permisului/permiselor de exploatare.

Amenajarea exploatarii se va face prin excavarea si expedierea directa la  beneficiari a agregatelor minerale din perimetrului propus sau cu transportul direct in statia de sortare spalare aflata la cca 6 km. Dupa finalizarea lucrarilor de excavare va rezulta o cuveta  ce va fi recopertata cu solul rezultat din decopertare si va fi redata circuitului agricol. Materialul rezultat in urma exploatarii pietrisului si nisipului va fi valorificat, de catre beneficiari pentru obtinerea de sorturi de agregate minerale prin spalare si sortare sau pentru lucrari de constructii drumuri, constructii civile si industriale, perne de balast, platforme, umpluturi, ramblee, straturi drenante, etc.

Realizarea obiectivului va contribui la dezvoltarea economica a zonei si la atragerea fortei de munca disponibilizata din alte sectoare de activitate.

c).  Valoarea investitiei

Volumul de nisip si pietris valorificat in baza Permisului de exploatare si a autorizatiilor legale ce urmeaza a fi obtinute va fi de cca 247.480 mc din care in treapta I 131.994 mc. Restul cantitatii + lucrarile de refacere a perimetrului afectat vor fi effectuate in intervalul 2025-2026.

d).  Perioada de implementare propusa

In urma calcului volumetric, în varianta profilelor transversale, a rezultat un volum de nisip si pietris de 247.480 mc, din care in treapta I 131.994 mc.

| Total an | Trimestrul: |
| --- | --- |
|  | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 |
| 132 000 | 12 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |

Restul cantitatii + lucrarile de refacere a perimetrului afectat vor fi efectuate in intervalul 2025-2026.

e). Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice  suprafata de  teren solicitata   pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente).

Se anexeaza memoriului planul de situatie, planul de încadrare in zona.

f). Descrierea  caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

- profilul si capacitatile de productie

- Activitate secundara (cod, diviziune CAEN): 0812 – Extractia pietrisului si nisipului ; extractia argilei si caolinului;

In urma calcului volumetric, în varianta profilelor transversale, a rezultat un volum de nisip si pietris de 247.480 mc, din care in treapta I 131.994 mc.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, în functie de specificul investitiei

Obiectivul principal al lucrărilor de investiţii, din cadrul perimetrului, constau in amenajarea exploatarii de agregate minerale (pietris si nisip) in terasa cu aducerea terenului la o cota mai joasa, in conditiile permisului de exploatare. Pietrisurile si nisipurile ce vor fi exploatate din perimetrul situat in zona de terasa, a malului drept al raului Buzau, vor fi valorificate fie in stare bruta fie in urma prelucrarii in statie de sortare spalare, aflata la cca 6 km. Prin spalare si prelucrare se obtin sorturi de agregate minerale pentru diferitele obiective de construcţii civile si industriale aflate in execuţia beneficiarilor din zonă. Caracteristicile de rezistenţă ale nisipurilor si pietrişurilor si ale sorturilor granulometrice obţinute prin sortare – spălare – concasare, sunt corespunzătoare pentru utilizarea la fabricarea betoanelor sau la lucrări de drumuri, in conformitate cu prevederile SREN 13139/2002 si SREN 12620/2003.

Tehnologia de lucru utilizata va consta din:

Perimetrul ramas pentru a fi exploatat are forma unui dreptunghi cu Lmax = 700 m, l = 50  m   si   S = 35 543 mp,  suprafata   reiesind  din calculul coordonatelor, Vrezervei= 247 480 m3 (considerand o adancime  medie a stratului de util de 5.60 m), rezerve incadrate la categoria” rezerve posibile”.

Pentru protecţia   terenurilor riveranilor (terenuri particulare) s-a instituit un  pilier de siguranta de minim 5 m fata de acestea, fata de retelei LEA 20 kW de joasa tensiune de minim 10 m.

Adancimea medie de exploatare a zacamantului  in aceasta etapa va fi de 7.00 m , astfel incat cota finala a gropii rezultate nu va depasi 117.00 mdM.

Rezultatul calcului volumetric, in varianta blocurilor geologice delimitate de sectiuni verticale, al resurselor este prezentat in tabelul de mai jos:

| Unitatea de calcul | Suprafata sectiunilor ce delimiteza blocul m2 | Sectiunea medie m2 | Distanta dintre sectiuni m | Volumul exploatabil m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | S1=404 | 404 | 46 | 18 584 |
| 2 | S1=404 | S2=408 | 406 | 212 | 86 072 |
| 3 | S2=408 | S3=412 | 410 | 196 | 80 360 |
| 4 | S3=412 | S4=420 | 416 | 134 | 55 744 |
| 5 | S4=420 | - | 420 | 16 | 6 720 |
| TOTAL | 247 480 |

Din care in treapta a I-a:

| Unitatea de calcul | Suprafata sectiunilor ce delimiteza blocul m2 | Sectiunea medie m2 | Distanta dintre sectiuni m | Volumul exploatabil m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | S1=216 | 216 | 46 | 9 936 |
| 2 | S1=216 | S2=220 | 218 | 212 | 46 216 |
| 3 | S2=220 | S3=216 | 218 | 196 | 42 728 |
| 4 | S3=216 | S4=224 | 220 | 134 | 29 480 |
| 5 | S4=224 | - | 224 | 16 | 3 584 |
| TOTAL | 131 994 |

Restul cantitatii + lucrarile de refacere a perimetrului afectat vor fi efectuate in intervalul 2025-2026.

Grosimea stratului de sol vegetal este  cuprinsa intre 0.7-1.2 m, gmed=0.95 m.

Rezultatul calcului volumetric, in varianta blocurilor geologice delimitate de sectiuni verticale, al  copertei  este prezentat in tabelul de mai jos:

| Unitatea de calcul | Suprafata sectiunilor ce delimiteza blocul m2 | Sectiunea medie m2 | Distanta dintre sectiuni m | Volumul exploatabil m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | S1=70 | 70 | 46 | 3 220 |
| 2 | S1=70 | S2=42 | 56 | 212 | 11 872 |
| 3 | S2=42 | S3=66 | 54 | 196 | 10 584 |
| 4 | S3=66 | S4=42 | 54 | 134 | 7 236 |
| 5 | S4=42 | - | 42 | 16 | 672 |
| TOTAL | 33 584 |

Pe tot parcursul exploatarii se va urmari respectarea adancimii de exploatare, asigurarea stabilitatii taluzelor si a pilierilor de siguaranta impusi.

Se vor borna colturile perimetrului solicitat.

Principalele lucrari care se vor efectua in vederea refacerii ecologice a zonei afectate si redarea folosintei initiale a terenului constau in:

Decopertare si depozitarea stratului vegetal in zona amanajata, prin impingerea lateral,

Transportul, depunerea si nivelarea materialului de umplutura

Transportul, depunerea stratului vegetal pe toata suprafata perimetrului(min. 30 cm grosime),

Nivelarea suprafetei de teren afectate

Intretinere drumuri.

Acopertarea zonei se va face  cu levigabillul rezultat din depunerea stratului de sol vegetal, a  intercalatiilor  de argila care au putut fi selectate in procesul de extractie;

Realizarea lucrarilor de acopertare si aducere la cota mai joasa- 121,000 mdM,  decat cea initiala a terenului, folosindu-se in acest sens- levigabilul rezultat in urma spalarii la statia de sortare, lentilele de argila intalnite si care pot fi separate in procesul de excavatie, sau depozitele de refuz de ciur existente si care nu pot fi valorificate.

Agregatele minerale vor fi excavate cu un excavatoare. Incarcarae in mijloacele de transport se va realiza cu un incarcator frontal, impingerea decopertei si lucrarile de taluzare si nivelare, reprofilare se vor realiza cu un buldozer, iar transportul agregatelor si ale decopertei se vor realiza cudoua autobasculante.

Capacitatea de producţie a fost dimensionată funcţie de cantitatea de agregate evaluata şi necesarul de balast si de agregate de balastiera, pe care societatea urmează sa-l valorifice.

Realizarea obiectului de investitii presupune excavarea si valorificarea in stare bruta a agregatelor minerale exploatate din perimetru prin expedierea directa la beneficiari a acestora sau la statia de spalare-sortare.

Amenajarea cuvetei se va realiza prin exploatarea pietrisului si nisipului.

Descrierea caracteristicilor constructive ale proiectului :

Realizarea lucrarilor de acopertare si aducere la cota mai joasa- 121,000 mdM,  decat cea initiala a terenului, folosindu-se in acest sens- levigabilul rezultat in urma spalarii la statia de sortare, lentilele de argila intalnite si care pot fi separate in procesul de excavatie, sau depozitele de refuz de ciur existente si care nu pot fi valorificate.

Cantitatea  estimata este de  cca 90 mii mc- coperta+levigabil de la statia de sortare, rest refuz de ciur.

Taluzarea laturilor ce raman definitive( 1-2; 2-3; 3-4 se va face sub un unghi apropiat de 300.

Metoda cadru de exploatare  consta  in extractia nisipului si pietrisului  in  2  trepte.

Efectuarea lucrărilor de derocare și încărcare conform monografiei de lucru va conduce la efectuarea unor importante economii de motorină.

Timpul de lucru este de cca 8 ore/zi, 200 zile /an.

Pilieri de siguranta

Influenţa lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonă, cu încadrarea măsurilor sau lucrărilor prevăzute pentru evitarea unor pagube sau stânjenirii asupra acestor obiective, inclusiv refacerea folosinţelor sau lucrărilor afectate.

Suprafata pilier de protectie: Pentru protecţia terenurilor riveranilor (terenuri particulare) s-a instituit un  pilier de siguranta de minim 5 m fata de acestea, fata de cei 2 stalpi ai retelei LEA 20 kW de joasa tensiune de minim 12 m.

Unghi taluz lucru = 45 0

Adancime maxima de exploatare = 7.00 m , astfel incat cota finala a gropii rezultate nu va depasi 117.00 mdM.

Metoda cadru de exploatare  consta  in extractia nisipului si pietrisului  in  2  trepte.

Efectuarea lucrărilor de derocare și încărcare conform monografiei de lucru va conduce la efectuarea unor importante economii de motorină.

Timpul de lucru este de cca 8 ore/zi, 200 zile /an.

Pilieri de siguranta

Influenţa lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonă, cu încadrarea măsurilor sau lucrărilor prevăzute pentru evitarea unor pagube sau stânjenirii asupra acestor obiective, inclusiv refacerea folosinţelor sau lucrărilor afectate.

Pentru protecţia   terenurilor riveranilor (terenuri particulare) s-a instituit un  pilier de siguranta de minim 5 m fata de acestea, fata de cei 2 stalpi ai retelei LEA 20 kW de joasa tensiune de minim 12 m.

Resurse exploatabile

Evaluarea volumelor exploatabile, de nisip si pietriş din terasa mal drept a râului Buzau, perimetrul Vernesti T45, P1851, NC 31571 s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii Apelor (107/1996), modificata cu Legea 112/2006 si tinand cont de recomandările si restricţiile impuse de Administraţia Naţională Apele Române, Administratia Bazinala de Apa  Buzau-Ialomita.

In cadrul perimetrului, a fost proiectat executia unei excavatii in 2 treapte, cu h= 4,00 m, la care se adauga grosimea copertei.

Pe tot parcursul exploatarii se va urmari respectarea adancimii de exploatare, eventualele gropi putand provoca eroziuni laterale ale malurilor, asigurarea stabilitatii taluzelor si a pilierilor de siguaranta impusi.

Modalitatea de extractie (metoda de deschidere, pregatire si exploatare, haldarea   materialului steril, protectia zacamântului, prelucrarea), inchiderea, asigurarea calitatii impuse prin acordul si/sau autorizatia de mediu.

Realizarea obiectivului prezentat presupune o serie de lucrări şi operaţii care se vor derula pe perioada autorizată – excavarea materialului, profilare, nivelare, taluzare.

### Lucrări de deschidere

Conditiile de zacamant si particularitatile morfologice ale acumularii de agregate minerale, asigura accesul la resursa utila, prin amenajarea și întreținerea unui drum de acces.

Drumul de acces existent se va amenaja corespunzator pentru deservirea utilajelor grele.

Se vor respecta urmatoarele:

- se va asigura latimea partii carosabile, pentru circulatia in doua sensuri a autobasculantelor;

- planul drumului va asigura securitatea transportului cu autobasculante si utilajele din dotare;

- profilul longitudinal al drumului va asigura reducerea declivitatii conducatoare pana la 2 %;

- se vor executa santuri de scurgere a apei, pe partile laterale;

- tot traseul drumului se va balasta si compacta.

Lucrari de pregatire

Pentru pregatirea resursei la nivelul fasiei de exploatare sunt necesare lucrari de decopertare.

Se estimează decopertarea unui volum de steril constituit din sol vegetal și nisipuri prăfoase.

Acest volum de steril se va depozita temporar în pilierii marginali.

Lucrarile de pregatire se vor realiza cu un  buldozer.

La terminarea lucrărilor de exploatare sterilul decopertat va fi utilizat pentru lucrarile de refacere a mediului.

Lucrari de exploatare

Metoda cadru de exploatare  consta  in extractia nisipului si pietrisului  in  2  trepte cu o adancime  de 4,00 m( la care se adauga grosimea copertei), incadrabila in normele de protectia muncii in exploatari miniere la zi.

In stabilirea elementelor geometrice ale treptelor se va tine cont de inaltimea utilajului folosit (Excavator tip Caterpillar), de dezvoltarea tabulara a zacamantului, de stratificatia cvasiorizontala a depozitului si de natura rocii.

Unghiul de taluz va fi de 450.

Exploatarea se va face deasupra nivelului apei..

Se va actiona pentru prevenirea surparii sau a alunecarilor de teren, prin dirijarea apelor de siroire provenite din ploi in santuri de preluare a acestora.

Intreaga suprafata  va forma un singur panou de exploatare, care va fi impartit in fasii paralele cu   latura 3-4  a perimetrului, latimea acestora fiind de 5 m.

Atacarea fasiilor se va face din zona in care se va sapa o transee de ata(in jurul punctului 4), fasiile fiind paralele cu latura 3-4.

Succesiunea de lucru va fi urmatoarea:

a. trasarea fasiilor de exploatare  si materializarea  lor pe teren prin bornare

b. excavarea  fasiilor in  fasii paralele cu   latura 3-4, excavatorul  inaintand pe centrul fasiei

c. transportul agregatelor minerale in stare  bruta, cu autobasculantele la  beneficiari ;

d. asigurarea stabilitatii taluzelor prin impermeabilizarea  cu o parte din materialul argilos rezultat din decopertare.

Respectand conditiile de mai sus exploatarea zacamantului se va face pe intreaga grosime, in conditii de siguranta si eficienta economica maxima.

Pierderile de exploatare sunt apreciate ca fiind nule.

Pierderile de transport sunt practic nule datorita distantei foarte mici de transport si  ca sunt  utilizate pentru transport autocamioane performante.

In continuare se vor crea fronturi de lucru repetand schema de mai sus, amenajandu-se drumuri laterale provizorii de exploatare racordate la drumul principal de acces.

Transportul agregatelor minerale catre beneficiari se va face cu autobasculantele proprii.

In timpul exploatarii se vor respecta urmatoarele conditii:

- exploatarea balastului se va face in cadrul fasiilor, cu respectarea sensului de avansare;

- adancimea de exploatare va fi cea din profilele transversale, pana la cota proiectata;

- este interzisa crearea de depozite in zona perimetrului de exploatare;

- se vor respecta prevederile din “Norme privind protecţia şi exploatarea raţională a resurselor minerale nemetalifere şi roci utile” – M.G.-ISGM (cap. VI şi anexele din instrucţiuni) precum şi recomandările date de ANRM si Administratia Naţională Apele Române - Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita.

Proiectarea si dirijarea exploatarii va tine cont de:

- adancimea maxima de exploatare;

- respectarea taluzurilor la inclinarea proiectata de 450, pentru evitarea prabusirilor;

- esalonarea fasiilor de extractie in vederea exploatarii rationale a resursei;

- pastrarea intacta a cailor de acces;

Se vor urmări şi consemna zilnic:

- volumul de agregate extrase;

- volumele de produse de balastieră obţinute şi livrate;

- volumul de material util rămas neexploatat;

- pierderile pe toate fazele tehnologice;

## Lucrări de prelucrare

Resursele de nisip și pietriș rezultate din lucrările de exploatare vor fi prelucrate in stația de sortare spălare situată la o distanță de aproximativ 6 km, pe malul stâng al râului Buzău.

În timpul exploatării se vor respecta următoarele condiţii:

- extracţia agregatelor se va face cu respectarea strictă a pilierilor de protecţie la terenurile invecinate ;

- adâncimea de exploatare va fi cea din profilele transversale, maxim 7 m astfel incat cota finala a gropii rezultate nu va depasi 117.00 mdM.;

- se vor respecta prevederile din “Norme privind protecţia şi exploatarea raţională a resurselor minerale nemetalifere şi roci utile” – M.G.-ISGM (cap. VI şi anexele din instrucţiuni) precum şi recomandările date de ANRM şi Agenţia Naţională Apele Române

Proiectarea şi dirijarea exploatării va ţine cont de:

- adâncimea maximă de exploatare;

- respectarea limitelor impuse pentru zonele de extractie;

- respectarea taluzurilor la înclinarea proiectată, pentru evitarea prăbuşirilor;

- eşalonarea fâşiilor de extracţie în vederea exploatării raţionale a resursei;

- păstrarea intactă a căilor de acces şi a celor care fac legătura cu drumurile principale.

Se vor urmări şi consemna zilnic:

- volumul de agregate extrase;

- volumele de produse de balastieră obţinute şi livrate;

- volumul de material util rămas neexploatat;

- pierderile pe toate fazele tehnologice.

-materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Pentru desfasurarea activitatii,se utilizeaza urmatoarele resurse :

- combustibili (motorina) pentru alimentarea utilajelor din dotarea obiectivului;

- ulei mineral;

Aprovizionarea cu combustibil se va face direct la statiile PECO de distributie, iar pentru utilajele care nu se pot deplasa, cu canistre metalice.

Alimentarea cu carburanti si lubrifianti a utilajelor se va face numai în incinta organizarii de santier, într-un spatiu amenajat corespunzator, luandu-se toate masurile de prevenire a poluarilor accidentale cu produse petroliere.

- racordarea la retelele utilitare existente în zona

- Retea electrica

- Alimentarea cu energie electrică

- Nu este cazul.

- Iluminatul exterior

- Nu este cazul, lucrarile de exploatare si amenajare a obiectivului se vor face in timpul zilei.

- Sistem de supraveghere video

- Nu este cazul – Lucrarile de exploatare si amenajare a obiectivului vor fi coordonate de catre seful de santier (maistru / inginer) ;

- Alimentarea cu apa in scop menajer si tehnologic

- Apa potabilă va fi asigurată din comerţ (apă minerală sau plată în pet-uri) sau din surse autorizate din punct de vedere sanitar.

- Apele pluviale de pe suprafata perimetrului vor fi preluate, functie de nivelul pluviometric si drenate natural inspre rau sau se vor infiltra in subteran, sub cota de baza a obiectivului.

- În zona perimetrului de exploatare nu sunt obiective de interes social sau lucrări hidrotehnice care să necesite protecţie specială.

- Instalatii de tratare a apei nu exista si nu sunt necesare, exploatarea se realizeaza doar deasupra nivelului hidrostatic al zonei.

- Grupul sanitar este tip uscat, vidanjabil si se afla in incinta statiei de sortare.

- Retea termica

- Nu este cazul. Lucrările proiectate şi funcţionalitatea ulterioară a obiectivului nu presupun utilizarea energiei termice.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investitiei

Functionarea obiectivului este nedeterminata, fiind in functie de rentabilitatea si cifra de afaceri a societatii.

Daca se pune problema incetarii activitatii si schimbarii destinatiei terenului, apare obligativitatea titularului de activitate de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, subsol, freatic) pentru identificarea gradului de poluare a amplasamentului datorat activitatii propuse (Bilant de Mediu).

Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

- Transportul se va realiza pe drumurile perimetrale amenajate in vederea exploatarii si a celor existente, conform planului de situatie anexat prezentei documentatii. La execuţia drumurilor de acces se va ţine cont de natura terenului de fundare, asigurându-se compactarea straturilor de bază.

Lucrari de refacere a mediului

- Lucrari pentru stabilizarea versantilor naturali, a taluzelor de cariera/halda

Taluzele de cariera vor fi amenajate la dimensiunile stabilite in proiectul tehnic.

- Lucrari de rambleere a excavatiilor

Materialul steril si solul fertil decopertate prin lucrarile de pregatire si depozitate pe marginea perimetrului in depozitul temporar, vor fi utilizate la rambleerea partiala a spatiului excavat si refacerea taluzului definitiv al carierei .

- Lucrari pentru ecologizarea haldelor de steril

Halda de steril temporara va fi desfiintată în totaliatate. Terenul aferent va fi nivelat si redat in circuitul agricol.

- Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare)

Apele pluviale se infitreaza in sol si acviferul cu nivel liber.

Nu sunt necesare lucrari de epurare.

- Lucrari de decontaminare a terenurilor

La incheierea lucrarilor de exploatare, terenurile vor fi curatate de marerialele si fragmentele de roci ramase.

In cazul contaminarii unor portiuni din acestea cu uleiuri sau combustibili, materialul contaminat va fi excavat si inlocuit.

- Lucrari de resolificare a terenurilor

Suprafetele taluzelor si bermelor vor fi acoperite cu steril si sol vegetal si arate.

- Lucrari pentru refacerea vegetatiei (plantari, inierbari)

Nu este cazul.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul rutier pana in perimetru  se face din DN10 Buzau-Vernesti-Brasov , drum ce ajunge in incinta Statiei de sortare aflate la cca 6 km .

-resursele naturale folosite în constructie si functionare

Suprafata perimetrului de exploatare este de 35 543   mp din totalul suprafetei detinute , rezervele geologice  fiind de 247 480 mc.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nisipurile si pietrisurile exploatate vor putea fi valorificate in stare bruta in vederea utilizarii in lucrarile de refacere a drumurilor comunale si judetene precum si sub forma de sorturi in lucrari de constructii.

- alternativele care au fost luate în considerare

ALTERNATIVA 0 – mentinerea  amplasamentului în stadiul de folosinta actual.

ALTERNATIVA I – excavarea agregatelor minerale cu umplerea excavatiilor si nivelarea pana la cota terenurilor învecinate.

ALTERNATIVA 0 – mentinerea  amplasamentului în stadiul de folosinta actuala.

În acest caz terenul îsi va mentine încadrarea în cadrul functionalitatii zonale ca suprafata teren arabil.

ALTERNATIVA I – excavarea agregatelor minerale cu umplerea excavatiilor si nivelarea  pana la cota terenurilor învecinate.

Valorificarea agregatelor minerale duce la dezvoltare economica a zonei, inclusiv prin crearea de noi locuri de munca.

Dupa finalizarea exploatarii si nivelarea terenului, pe suprafata acestuia se va dezvolta o asociatie vegetala alcatuita din ierburi xeroterme asemanatoare suprafetelor învecinate. Plantarea unor specii de arbori si arbusti pe suprafata perimetrului dupa readucerea sa la nivelul terenurilor din zona este ineficienta deoarece zona prezinta un deficit sever de umiditate în tipul verii.

IMPACTUL ALTERNATIVELOR ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU:

| Obiective de mediu | Alternative |
| --- | --- |
|  | 0 | I |
| Protectia calitatii aerului | Zona saraca în vegetatie mentine un aer uscat cu posibilitatea antrenarii particulelor de nisip în perioada vanturilor puternice | Va fi emanata o cantitate de noxe de la utilaje si pulberi prin lucrarile de excavare si acoperire a excavatiei si tasare a materialelor de umplutura (temporar). |
| Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane | Mentinerea starii actuale | Materialele de umplutura pot afecta negativ starea apelor subterane. |
| Protectia calitatii solului | Mentinerea utilizarii terenului la o categorie economica inferioara Lipsa unei vegetatii normale duce la eroziune eoliana | Posibilitati de poluare accidentala cu lubrifianti si combustibili de la utilaje. Modificari ale structurii solului datorita materialelor de umplutura |
| Sanatatea populatiei | Mentinerea starii actuale | Spatiu verde suplimentar dupa refacere |
| Zgomot si vibratii | Mentinerea starii actuale | Impact negativ în perioada de exploatare si de umplere cu steril a excavatiilor |
| Asigurarea protectiei peisajului natural, cultural si istoric | Pe terenul neproductiv structura vegetatiei este mult simplificata, favorizand instalarea speciilor alohtone, fara posibilitatea refacerii habitatelor caracteristice luncii Buzaului | Peisajul natural se deterioreaza în perioada executiei lucrarilor. Dupa terminare peisajul va fi acelasi |
| Aspecte socio - economice | Mentinerea starii actuale | Impact pozitiv prin crearea de noi locuri de munca atat în zona cat si în general în constructii. Formarea unei concurente reale la nivel zonal între societatile care excaveaza balast cu impact pozitiv asupra pietii materialelor de constructii. Asigurarea necesarului de nisip si pietris la nivel local. |
| Biodiversitatea | Mentinerea starii actuale | Decopertarea temporara a unei suprafete acoperite cu vegetatie ierboasa. Impact negativ redus si temporar asupra unui numar mic de specii. |
| Impact transfrontalier | Nu este cazul | Nu este cazul |

Cea mai eficienta din atat din punct de vedere economic cat si a protectiei mediului este alternativa I.

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

| Nr. crt. | Denumire deseu | Cod deseu | Sursa | Cantitatea estimata | Starea fizica | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri menajere | 20 03 01 | Personal/persoane care tranziteaza zona | 0.6 t/an | solida | europubele |
| 2 | Sol vegetal si steril | 01 03 99 | Lucrari de excavare | Cantitati variabile | solida | Utilizate la rambleerea partiala a spatiului excavat si refacerea taluzului definitiv al carierei la unghiul de 270. |
| 3 | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* | utilaje | 0.10 t/an | lichida | Acest deseu nu se produce pe amplasament, doar in conditii exceptionale datorate defectiunilor aparute la utilaje sau la mijloacele de transport. |

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Programul   de   prevenire   si   reducere   a   cantitatilor   de   deseuri   este   in   conformitate   cu planul de management al deseurilor.

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatia din zona si limitarea cantitatilor de deseuri .

Se va avea  in  vedere  posibilitatea  recuperarii  si valorificarii  a cat  mai  multor  materiale;

Pamantul care va rezulta in urma lucrarilor de excavare va fi depozitat in zona de lucru, urmand ca la final sa fie utilizat in totalitate la amenajarea taluzelor.

Deseurile generate pe amplasament vor fi colectate si stocate temporar, pe categorii, acordandu-se o atentie deosebita deseurilor periculoase ce nu vor trebui amestecate cu cele nepericuloase.

Toate deseurile vor fi preluate  prin  intermediul  unor  operatori  autorizati  pentru  colectarea/  valorificarea/ depozitarea  fiecarui  tip  de  deseu,  pe  baza  de  contracte.

Nu se vor  depozita deseuri direct pe sol.

- planul de gestionare a deseurilor.

Pe toata perioada executarii lucrarilor este necesar sa fie urmarite si respectate urmatoarele obiective:

-	reducerea la sursa si colectarea selectiva a deseurilor;

-	cunoasterea cantitatilor si tipurilor de deseuri, gestionarea corespunzatoare a acestora, planificarea inca din fazele initiale si organizarea lucrarilor;

-	dezvoltarea interesului si a responsabilitatii pentru mentinerea unui mediu natural echilibrat si curat.

In urma desfasurarii activitatilor vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

-	deseurile tehnologice din activitatea de productie sunt reprezentate de stratul decoperta indepartat de pe suprafata amplasamentului;

-	deseurile menajere generate pe amplasament in perioada excavarii provenite de la personalul care exploateaza utilajele;

Deseuri rezultate din activitatea desfasurata in perioada de construire si de functionare.

Ca urmare a decopertarii fasiilor de exploatare rezulta pamant vegetal.

Cantitatile rezultate vor fi depozitate pe lateralele amplasamentului fiind ulterior utilizate la amenajarea taluzurilor si acoperirea acestora cu sol vegetal. Coperta si sterilul rezultate din decopertari nu reprezinta deseuri miniere haldate, ele fiind utilizate in totalitate pentru amenajarea taluzelor.

Ca urmare a folosirii utilajelor terasiere si a autocamioanelor pentru excavarea si respectiv, transportul agregatelor minerale pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

-	uleiuri uzate;

-	baterii uzate ;

Uleiurile uzate nu vor fi stocate la nivelul amplasamentului deoarece schimburile de uleiuri din angrenajele utilajelor vor fi efectuate la unitati specializate si autorizate care vor asigura eliminarea acestor deseuri conform legislatiei in vigoare.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale nu va avea nici un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă. Lucrările de exploatare a agregatelor minerale care sunt generatoare de pulberi şi noxe rezultate din arderea carburanţilor în motoarele utilajelor nu produc cantităţi mari de poluanţi care să determine modificarea caracteristicilor fizico-chimice şi biologice ale apelor de suprafaţă sau subterane.

Având în vedere această caracteristică şi procesul tehnologic care se va desfăşura pe amplasament, se apreciaza că prin exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se produce poluarea solului, atât pe amplasament cât şi în vecinătăţi. Accidental solul adiacent căilor de acces poate fi afectat prin scurgeri de produse petroliere (uleiuri, motorină) de la utilajele de exploatare şi de la mijloacele de transport.

Cantităţile de hidrocarburi şi uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări semnificative ale factorului de mediu sol.

Deoarece în zonă nu există surse care să producă poluări semnificative ale aerului atmosferic şi datorită condiţiilor de relief de largă deschidere cu o rapidă disipare a eventualelor noxe provenite din activitatea de extracţie sau de la mijloacele de transport, se apreciaza calitatea aerului ca fiind bună.

În perioada derulării lucrărilor prevăzute în proiect (extracţie şi transport) S.C. LUSCAN COM S.R.L are obligaţia de a întreţine drumul de exploatare, iar în perioada caldă  va stropi căile de acces din pământ cu utilajele din dotare ori de câte ori este nevoie pentru a evita antrenarea pulberilor acestora în atmosfera. De asemeni mijloacele de transport se vor deplasa cu viteze reduse.

Principale surse de zgomot și vibrații în timpul execuției sunt  utilajele de excavare şi transport.  Nu sunt necesare măsuri de protecţie deoarece exploatarea este amplasată la peste  1000 m faţă de orice zonă locuită astfel încât funcţionarea utilajelor nu va constitui un factor de stres pentru populaţia umană. De asemenea deschiderea largă a reliefului din zonă permite disiparea rapidă a zgomotului fără a se realiza propagarea direcţionată la distanţe mari.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: Deoarece in perioada de executare a lucrarilor  nu se folosesc si nu rezulta substante sau compusi periculosi, sunt posibile numai poluari accidentale ale factorului de mediu. Eventualele poluari accidentale  ale solului de pe amplasament nu produc impurificari majore aleacestuia,deoarece cantitatile  de carburanti stocate in rezervoarele si mecanismele utilajelor, sunt reduse.

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor Zona perimetrului propusa pentru realizarea obiectivului sus amintit este situată din punct de vedere administrativ – teritorial pe teritoriul comunei Vernesti, jud. Buzau.

Din punct de vedere al cadastrului apelor, obiectivul are Cod cadastral curs de apa raul Buzau XII-1.082.00.00.00.0, Cod corp pe apa subterana cu nivel liber: ROIL 05 - Conul aluvionar Buzau.

Zona in care se vor efectua lucrarile de exploatare a agregatelor minerale de rau ( nisip  si pietris )  este situata in terasa mal drept al raului Buzau, in extravilanul comunei Vernesti intr-un teren cu drept de superficie pe 10 ani, pe teritoriul  administrativ al  comunei  Vernestii, in partea de N a acesteia, in apropierea Canalului energetic.

Terenul este incadrat in categoria de folosinta-arabil, fiind situat in Tarlaua T45, P1851, NC 31671, extravilan comuna Vernesti, suprafata de S= 117 400 mp teren extravilan.

Suprafata totala a terenului este de 11,74  ha.

Perimetrul propus pentru inceperea lucrarilor de exploatare intr-o prima etapa, avand S= 35 543 mp( inclus in totalitate in extravilan, care urmeaza a fi scos din circuitul agricol) Vecinatati:

Pe toate laturile 2-3 si 1-4 perimetrul terenul se invecineaza cu terenuri apartinand unor persoane fizice, exceptie facand latura 1-2- vecin fiind un drum de exploatare.

Suprafata perimetrului de exploatare este de 35 543   mp, rezervele geologice  fiind de 247 480 mc.

Pentru intervalul  anul 2024  se prelimina a se extrage 132 000 mc.

Restul cantitatii + lucrarile de refacere a perimetrului afectat vor fi efectuate in in tervalul 2025-2026.

Suprafata initiala pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism nr.200 din 24.11.2023 a fost modificata prin alipirea unei noi suprafete ,care nu face obiectul prezentului proiect,datele initiale raman valabile,modificandu-se doar suprafata totala si a fost emis un nou certificat de urbanism nr.23 din 12.02.2024

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: se va respecta metoda de exploatare si condițiile  stabilite prin Avizul de gospodarirea apelor  modificator si prin Permisul de exploatare emis de ANRM ; Capacitatea de extractie nu va depasi un volum mai mare de nisipuri si pietrisuri decat cel stabilit de Directia Apelor Buzau-Ialomita (conform preliminarului de exploatare), iar extractia se va desfasura cu intermitenta în functie de :

• conditiile meteo, respectiv sezonul rece, cand se ating temperaturi negative;

• perioadele cu viituri cand utilajele tehnologice vor fi îndepartate de pe amplasament;

Nu exista consum de apa tehnologica si resurse de biodiversitate.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : exploatarea de agregate se desfășoara cu respectarea pilierilor de siguranță;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:  amplasamentul suprafetei  de cca 3,5 ha in care se va desfasura activitatea in perioada 2024-2026 se afla la o distanta de aproximativ 350 m fata de ariile speciale de conservare ROSAC0103 si ROSPA0160 Lunca Buzaului, desemnate prin HG nr. 685/2022 respectiv HG nr. 663/2016. Intreaga suprafata detinuta de cca 11,5 ha se afla la distanta de cca 50 m fata de ariile speciale de conservare ROSAC0103 si ROSPA0160 Lunca Buzaului

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică, lucrările proiectului nu se vor desfășura în interiorul siturilor de importanță comunitară, amplasamentul se afla la o distanta de aproximativ 350 m fata de ariile speciale de conservare ROSAC0103 si ROSPA0160 Lunca Buzaului, desemnate prin HG nr. 685/2022 respectiv HG nr. 663/2016.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului nu se află amplasat  în zonă locuită.

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monument istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: lucrările propuse prin proiect nu se încadrează în activităţile care pot cauza un impact transfrontalier negativ semnificativ asupra mediului şi care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: proiectul se va implementa într-o zona în care se realizează și alte exploatări de agregate minerale de diverse societăți (S.C. CIFA TOTAL CONSTRUCT SRL, SC EST DANYSERV TRUKS & TRANS SRL, SC GOIDESCU SRL, etc.). Lucrările de excavare se vor realiza  cu respectarea vecinătăților și cu respectarea tehnologiei de exploatare stabilita de autoritațile competente.

Orice modificare / extindere care va fi adusă  după realizarea acestui proiect se va face numai  după consultarea și cu acordul vecinilor.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: proiectul propune masuri de reducere a impactului potenţial.

Impactul indirect asociat lucrarilor propuse se datoreaza functionarii unor utilaje in zona proiectului si a transportului de material, prin zgomotul si praful eliberat in atmosfera. Deoarece utilajele sunt conform cerintelor legale,  poluatii emisi in aer, inclusiv zgomotul se vor incadra in valorile legale. Pe timp uscat, drumurile de acces catre perimetrul de exploatare,  vor fi stropite cu apa ori de cate ori este nevoie.

Impactul pe termen scurt, se va manifesta in zona perimetrului de exploatare.

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria comunei Vernești) şi publicate în presă anunţurile publice privind decizia revizuirii  etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

- Perimetrul de exploatare in care se va executa exploatarea in perioada 2024-2026 este situat la circa 350 m iat intregul perimetru detinut este situat la cca 50 m fata de  cele mai apropiate  situri comunitare ROSCI0103  și ROSPA0160 Lunca Buzăului,   situri  desemnate  prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile, nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,  cu modificările și completările ulterioare , respectiv   prin HG nr. 663/2016;

- lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

- A fost transmis avizul nr.12 din 11.03.2024 emis de ANANP ST BUZAU

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: titularul are obligația de a solicita obținerea  avizului de gospodărirea apelor modificator emis de ANAR ABA Buzău Ialomița, pentru realizarea proiectului. In cazul în care după avizului de gospodărirea apelor care apar modificării, fată de prezentul proiect, prezenta decizie se va revizui . Din punctul de vedere emis de ANAR ABA Buzău Ialomița, pentru proiectul propus nu e necesar elaborare SEICA.

S-a obtinut avizul de gospodarire a apelor nr.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă-( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,

Madalina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Mirela MARIN

Întocmit,

ing. Elena BADII