Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE A ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în data de 19.07.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SUCURSALA HIDROELECTRICA CURTEA DE ARGEȘ prin Gheorghe Mitrofan, cu sediul în municipiul Curtea de Argeș, str. Cuza Vodă, nr. 95bis reprezentant HIDROELECTRICA S.A. București, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 14434 din 06.10.2021, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei C.A.T. din data de 12.04.2022, că proiectul ,,Consolidare pilier de siguranță canal de fugă CHE Simileasca, în zona afectată de viiturile din 2018” propus a fi amplasat în comuna Mărăcineni,  județul Buzău,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 13, lit. a (orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului) si pct. 10, lit. a);

b)  - zona de interes a proiectului este amplasata la cca. 400 m aval de C.H.E. Simileasca, in dreptul profilelor P39-P40 de pe canalul de fuga al centralei Simileasca;

c) - proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

d) proiectul intră sub incidența art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011, însă, după parcurgerea etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată, s-a concluzionat că lucrările propuse nu vor conduce la deteriorarea habitatelor,  perturbarea speciilor și nu vor afecta în mod negativ integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar intersectate  ROSAC0103 și ROSPA0160 ,,Lunca Buzăului”.

e) - în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

- prin prezentul proiect se doreste refacerea/consolidarea pilierului de siguranta in zona afectata. În prezent, amenajarea Hidroenergetica a raului Buzau pe sectorul C.H.E. Cândești – C.H.E. Vernești – C.H.E. Simileasca a fost realizata pe malul drept al albiei majore a râului Buzău, sector cuprins între localitatile Berca (acumularea Candesti) și municipiul Buzău (debusare în râul Buzău a canalului de fuga C.H.E. Simileasca).

In prezent, este erodat pilierul de siguranţă al digului de protecţie mal drept râu Buzău pe o lungime de cca. 150 m, într-o zonă situată la cca. 400 m aval de C.H.E. Simileasca, în dreptul profilelor P39-P40 de pe canalul de fugă, Distanţa minimă de la zona afectată până la extremitatea pereului betonat de protecţie a malului drept a acumulării este de cca. 2,5 m.

In vederea refacerii/consolidarii pilierului de siguranță în zona afectată, se vor executa urmatoarele lucrări:

- Reprofilare pilier de siguranță- Umpluturi și excavații

Pentru refacerea pilierului de siguranţă în zona afectată, se vor face lucrări de reprofilare, excavații și umpluturi cu material local provenit în proporție de 80% din materialul excavat din actualul pilier de siguranţă. Dacă materialul nu este suficient, balastul se va procura de la balastierele aflate în apropiere.

Lucrările de protecție se vor executa în perioade de ape mici pe râul Buzău.

- Lucrari provizorii:

Realizarea în conditii optime a lucrărilor de consolidare necesită „punerea la uscat” a zonei afectate. In acest scop, o parte (cca 20%) din balastul excavat din corpul pilierului de siguranta in vederea reprofilarii, va fi utilizat la realizarea unui „batardou de deviere”; acest batardou va fi amplasat la o distanta de cca. 5,00 m de baza pilierului de siguranta. La finalizarea lucrarilor, „batardoul de deviere” va fi dezafectat, iar balastul va fi distribuit la baza pilierului de siguranta, in lungul protectiei de gabioane.

- Protectie anrocamente

Protecția de anrocamente se va realiza la capetele protecției de gabioane si va consta dintr-un prism de anrocamente cu latimea de 4,00 m la bază, având o adancime de fundare de minim 1,50 m, și se dezvolta pe taluzul pilierului de siguranta cu panta 1:2, până la cota superioară a pilierului de siguranță.

Dimensiunile anrocamentelor din prism sunt:

- D = 400 ÷ 700 mm, G > 150 kg/buc;

- D = 700 ÷ 1000 mm, G > 440 kg/buc.

Anrocamentele pe taluz sunt de D = 500 mm, G > 180 kg/buc, și au o grosime de min. 75 cm așezate pe un geotextil cu o densitate de min. 600 g/mp.

Lungimile protecției de anrocamente, sunt urmatoarele:

- partea dreaptă P1, P2 – 20,00 m;

- partea stângă P20, P21 – 20,00 m.

- Protectie gabioane

Lungimea protecției de gabioane este de 360 m. Gabioanele din zona avariată se vor așeza pe 2 rânduri decalate, distribuite astfel:

- primul strat pornește de la bază cu două saltele de 5,0 x 5,0 x 0,5 m așezate una lângă alta;

- primul rând este format din 3 gabioane de 5,0 x 2,0 x 1,25 m așezate una lângă alta ;

- al doilea rând este format dintr-un gabion de 5,0 x 2,5 x 1,50 m așezat peste primul rând de gabioane de 5,0 x 2,0 x 1,25 m, la jumătatea distanței.

Protectia umpluturilor se asigura cu 2 siruri de gabioane de 5,0 x 5,0 x 1,0 m, asezate unul langa altul pe taluzul pilierului de siguranta.

Salteaua și gabioanele se vor poza pe un geotextil cu o densitate de min. 200 g/mp. Dupa pozare, gabioanele din elevație vor fi acoperite cu un strat de șpriț beton de 5,00 cm grosime.

Piatra pentru umplerea gabioanelor au diametrul de maxim 350 mm, iar diametrul minim de 160/200 mm.

Organizarea de santier: organizarea tehnologica aferenta realizarii investitiei va fi amenajata pe terenurile proprietate S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A..

Executantul lucrarilor va asigura apa potabila din comert.

Alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport utilizate pentru aprovizionare cu materie primă cât și a celor pentru livrarea produselor nu se realizează pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin bransament la reteaua LEA din zona (daca este cazul);

Energia termică: nu este cazul.

Canalizarea menajeră: toalete ecologice cu vidanjare de catre o societate autorizata in preularea lor cu descarcare intr-o statie de euprare;

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| A | 410761,189 | 639240,538 |
| B | 410774,416 | 639223,727 |
| C | 410923,229 | 639122,645 |
| D | 411072,676 | 639021,195 |
| E | 411091,663 | 639015,972 |

Amplasamentul studiat se află în extravilanul comunei Mărăcineni, jud. Buzau, pe malul drept al râului Buzău.

Perioada de execuție a proiectului:  perioada de executie estimate este de 90 zile;

Valoarea investiției ( fără TVA): 4.973.353 lei.

## Justificarea necesității proiectului.

Pentru punerea în siguranta a Amenajarii Hidroenergetice Candesti-Vernesti-Simileasca, se realizeaza consolidarea pilierului de siguranta al canalului de fuga C.H.E. Simileasca.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: Obiectivul de investiții „Consolidare pilier de siguranță canal de fugă CHE Simileasca, în zona afectată de viiturile din 2018” se realizează din fonduri de la Hidroelectrica.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:  În timpul lucrărilor de refarece/consolidare sunt folosite şi resurse naturale, specifice activităţii de construcţii, şi anume:

	apa pentru eventuala stropire a frontului de lucru, ;

	piatră și balast pentru consolidare taluze;

	piatra bruta pentru umplerea gabioanelor;

Pentru piatra, balastul necesare la umplerea gabioanelor,  nu este perimis a se procura prin excavare din râul Buzău. Acestea se vor aduce de la balastierele autorizate din zona.

	agregate naturale pentru prepararea betonului. Acestea vor fi furnizate de balastiere autorizate şi transportate cu mijloace auto în staţiile centralizate de prepare.

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Lucrările ce se vor executa în cadrul proiectului „Consolidare pilier de siguranță canal de fugă CHE Simileasca, în zona afectată de viiturile din 2018” cuprind, pentru fiecare obiect al reabilitării generarea următoarelor tipuri de deșeuri, în cantitățile estimate mai jos:

- Lucrările de construcții aferente generează următoarele tipuri de deșeuri:

Tabel cu Deșeuri rezultate din lucrările de refecere/consolidare

| Nr. | Cod | Denumirea deșeului | Cantitate generată (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Deșeuri din construcţii și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 1 | 17 01 01 | beton | 2,3 |
| 2 | 17 04 05 | fier și oţel | 7,25 |
| 3 | 20 03 01 | Deseu menajer | variabil |

Toate materialele valorificabile vor colectate prin grija antreprenorului și predate beneficiarului (HIDROELECTRICA) care va valorifica prin firme specializate în colectarea și valorificarea materialelor reciclabile.

Materialul excavat din corpul pilierului de siguranta, fie va fi utilizat ca metarial de umplutură (cca 80%), fie va fi ,,intins” la baza pilierului de siguranță (cca 20%) în lungul protecției din gabioane.

Modul de gospodărire a deşeurilor:

Manevrarea, stocarea şi eliminarea corectă a deşeurilor are un rol vital în prevenirea poluării amplasamentului. Antreprenorul lucrărilor se va asigura că nu există scăpări de sub control ale deşeurilor şi că acestea ajung direct la o operatorul autorizat, conform cerintelor legale in vigoare. Deșeurile menajere se depozitează temporar în containere (pubele) etanșe în locuri special amenajate si sunt preluate periodic de firme autorizate.

Deșeurile rezultate din activitate vor fi  colectate separat, pe fiecare tip de deșeu.

Toate categoriile de deșeuri vor fi depozitate  în recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzător codului deșeului.  La predarea deșeurilor se vor redacta, distribui și păstra conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase.

Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sănătatea umană și ar dauna mediului înconjurător (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incendiu pentru vecinătăți). Transportul deșeurilor se va realiza  numai de către operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației in vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, cu respectarea prevederilor H.G.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. De asemenea, societatea care realizează lucrările  de construire deține contractele cu toți colectorii autorizați să preia deșeurile generate și autorizațiile de mediu ale acestora. Gestiunea tuturor tipurilor de deșeuri atât în perioada de construire cât și în perioada de funcționare se va realiza cu respectarea prevederilor Legii OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Ierarhia gestionării deşeurilor

Operatorul va aplica ierarhia gestionării deşeurilor în toate fazele de activitate desfasurate pe amplasament. Va fi analizată posibilitatea reutilizării, reciclării/ valorificării deșeurilor înainte de a se pune problema eliminării acestora.

Stocarea deşeurilor

Managementul deşeurilor este direct legat de efectele de poluare a mediului pe care acestea le pot genera şi de dificultatea de a fi depozitate. Planul de management a deşeurilor evidențiază modul în care deşeurile generate vor fi stocate, reciclate sau eliminate de pe amplasament.

Toate deşeurile vor fi depozitate în zone special destinate, izolate de scurgeri de suprafaţă. Containerele de deşeuri vor fi acoperite, pentru a împiedica antrenarea eoliană a prafului şi gunoaielor şi acumularea de ape pluviale şi vor fi controlate regulat şi înlocuite în momentul umplerii. Ori de cate ori va fi necesar, vor fi aduse bene speciale pentru ca deşeurile să poată fi separate în vederea reciclării sau eliminării și pentru a preveni contaminarea încrucişată.

### Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Pe amplasament nu se stochează substanțe și amestecuri de substanțe chimice periculoase.

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: conform punctului de vedere emis de DSP Buzau și înregistrat cu nr. 4837/30.03.2022, proiectul este în conformitate cu legislația sanitară în vigoare;

2.  Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul lucrărilor prevăzute prin proiect se situează pe teritoriul administrativ al județului Buzău.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș, metal, etc.);

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: beneficiarul si constructorul sunt obligaţi ca, pe întreaga perioada de execuţie a lucrărilor să asigure în albia râului Buzău curgerea normala a apelor. De asemenea, nu se vor executa construcții (cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe, etc.) in zonele de protectie, instituindu-se interdictii de construire temporare/definitive:

- ale surselor  si sistemelor de alimentare cu apa conform H.G. nr. 930/2005;

- ale cursurilor de apa conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în zonele inundabile ale cursurilor de apa, impunandu-se interdictie temporara (pana la inlaturarea pericolului) sau definitiva de construire.

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul este amplasat în ariile naturale protejate de interes comunitar ROSAC0103 și ROSPA0160 ,,Lunca Buzăului” desemnate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 663/2016;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în     conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică:

- proiectul este amplasat în  ariile naturale protejate de interes comunitar ROSAC0103 și ROSPA0160 ,,Lunca Buzăului”, în extravilanul Comunei Mărăcineni, județul Buzău;

- proiectul nu este amplasat în rezervațiile de interes național înscrise în anexa nr. 1 a Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: conform punctului de vedere emis de DSP Buzau si inregistrat cu nr. 4837/30.03.2022, beneficiarul respecta normele sanitare in vigoare;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: deoarece, potențialul impact al lucrărilor propuse prin proiect va fi local și redus ca intensitate și durată, este puțin probabilă cumularea cu impactul proiectelor de decolmatare, reprofilare și regularizare a râului Buzău derulate în amonte și aval de amplasament.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Maracineni) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Conform listei de control elaborată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată și a Punctului de vedere nr. 253/STBZ/24.03.2022 emis de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariei naturale protejate, s-a decis că nu este necesară trecerea la etapa de realizare a studiului de evaluare adecvată, impactul fiind local și temporar deoarece:

- prin proiect sunt propuse lucrări de consolidare pe o lungime de cca. 400m, a unor construcții existente: pilierului de siguranță al canalului de fugă CHE Simileasca;

- pe suprafața pilierului de siguranță ce urmează a fi excavat pentru realizarea lucrărilor de reprofilare/consolidare au fost identificate doar formațiuni ierboase, din categoria gramineelor comune.

- creșterea turbidității apei râului Buzău și impactul asupra ihtiofaunei va fi redus, resimțindu-se doar temporar în perioada realizării batardoului care va asigura punerea la uscat a zonei în care se vor executa lucrările de consolidare a pilierilor de siguranță;

- zona de implementare a proiectului este cuprinsă între Barajul Cândești și Podul de la Mărăcineni, unde prezența speciilor populațiilor piscicole este redusă datorită lucrărilor hidrotehnice existente (barajul și pragul deversor aval de pod);

- conform hărților de distribuție din Planul de management al ROSCI0103 Lunca Buzăului,  aprobat prin Ordinul M.M. nr. 1075/2016, pe amplasamentul proiectului unde se vor realiza lucrările nu au fost identificate/cartate habitate și specii de interes conservativ;

- lucrările de reabilitare se vor realiza pe o perioadă scurtă de timp, pe cât posibil în perioade de ape mici pe râul Buzău .

- pentru implementarea proiectului nu vor fi realizate noi căi de acces și nici nu vor fi modificate cele existente;

- agregatele minerale necesare realizării lucrărilor prevăzute în proiect vor fi aduse de la balastiere autorizate, în memoriu fiind stabilită interdicția privind exploatarea acestora din albia și teresa râului Buzău;

- implementarea proiectului nu va afecta în mod negativ integritatea siturilor de interes comunitar intersectate, deoarece:

- nu va conduce la fragmentarea , deteriorarea  sau pierderea de habitate de interes comunitar;

- nu va afecta habitatele folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar;

- nu va perturba semnificativ speciile de interes comunitar ce au stat la baza desemnării siturilor;

- nu va avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare;

- nu va produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura și funcţiile ariilor naturale protejate;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- conform Avizului de gospodarire a apelor – emis de A.B.A. Buzau Ialomița, nu este necesar a se parcurge procedura SEICA, titularul avand obligatia respectarii urmatoarelor conditii din act:

-  Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin prezentul.

- Prezentul aviz de gospodarire a apelor s-a emis pentru proiectul “Consolidare pilier de siguranta canal de fuga C.H.E. Simileasca, in zona afectata de viiturile din 2018 “ si nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor.

- Inainte de inceperea executiei, beneficiarul va incheia cu reprezentantul Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau procesul verbal de predare/primire a tronsonului de albie, pe care vor fi executate lucrarile, in care se va mentiona si fluxul informational in caz de inundatii si poluari accidentale, cat si lucrarile de redare a albiei minore la starea initiala.

- Lucrarile se vor executa în perioadele cu cantitate redusa de precipitații, luându-se și masuri pentru asigurarea curgerii apelor medii si mari si impotriva inundarii si calamitarii obiectivelor socio – economice din zona.

- La inceperea executiei și, ulterior, periodic pe tot parcursul execuției, beneficiarul va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita si Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau informari zilnice referitoare la debitele care se vor înregistra pe cursul de apa,  langa care/pe care se realizeaza lucrari.

- Nu se vor depozita in albia raului Buzau materialele rezultate/folosite la executia lucrarilor.

- Se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea poluarii apelor subterane si de suprafata, pentru protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate, masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si de aparare impotriva inundatiilor.

- Beneficiarul raspunde de realizarea corespunzatoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmarirea si prevenirea poluarilor apelor subterane si de suprafata si de anuntare, in caz de poluare accidentala, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau si a Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita. Beneficiarul prezentului aviz si constructorul obiectivului de investitie raspund pentru poluarea apelor subterane si de suprafata, suportand integral cheltuielile generate in caz de poluare.

- Beneficiarul si constructorul sunt obligati ca, pe intreaga perioada de executie a lucrarilor, sa asigure in albia raului Buzau curgerea normala a apelor.

- Este interzisa exploatarea si utilizarea agregatelor minerale din albia minora a cursurilor de apa fara actele de reglementare prevazute de legislatia in domeniul gospodaririi apelor.

- La finalizarea lucrarilor proiectate, batardoul folosit pentru devierea apelor, in vederea „punerii la uscat” a zonei de interes, va fi dezafectat, cu aducerea albiei raului Buzau la starea initiala.

- Orice lucrare în albia râului Buzau, respectiv drumuri de trecere, diguri de deviere, etc., care nu a fost prevazuta in proiectul de executie reglementat prin prezentul aviz, se va face numai cu acordul Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita.

-  Beneficiarul are obligatia de a intretine permanent lucrarile de aparare a malului drept al raului Buzau, aflat in administrarea sa, in mod special in urma viiturilor.

-   Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 53, alin (1) “Avizul de gospodărire a apelor îşi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuţia lucrărilor respective nu a început în acest interval. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe emitentului, în scris, data de începere a execuţiei, cu 10 zile înainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de realizare a lucrărilor înscrise în acesta. Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani dacă execuția lucrărilor nu a început în acest interval.”

- Conform Ordinului 828/2019, art.26(1) din anexa 1 „În cazul renunțării la execuția lucrărilor care fac obiectul avizului de gospodărire a apelor, precum și în cazul renunțării atunci când s-au executat parțial unele  componente ale lucrărilor, titularul de proiect solicită retragerea acestuia. În acest scop va completa și va transmite autorității de gospodărire a apelor, emitentă a avizului de gospodărire   a apelor, un formular conform modelului din Anexa 1b.”

- Conform Ordinului 828/2019, art. 35 din anexa 2, „In situația în care amplasamentul și/sau utilitățile necesită reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, acestea vor face obiectul unui act de reglementare distinct ce va fi solicitat în etapa imediat următoare (înainte de începerea lucrărilor)”.

- In cazul aparitiei unor modificari de solutie pe perioada executiei lucrarilor, se va solicita la Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al prezentului aviz.

- La finalizarea lucrarilor, se va incheia procesul verbal de predare/primire a tronsonului de albie intre reprezentantul Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau, beneficiarul si constructorul lucrarii, consemnand realizarea lucrarilor de redare a albiei minore a raului Buzau la starea initiala.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor cat si prevenirea poluarilor accidentale;

- se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

c) Obligații conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor:

- titularul autorizației de construire/desființare are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

d) Se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri,  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor,  WC-uri ecologice etc.);

e) Se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut;

Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii;

Prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

După realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

f) Pentru protecția ariilor naturale protejate de interes comunitar, este obligatorie respectarea condițiilor impuse de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariilor naturale protejate ROSAC0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, prin Avizul nr. 18/13.05.2022, titularul având totodată și următoarele obligații:

- Să respecte toate condițiile și măsurile de diminuare a potențialului impact negativ asupra factorilor de mediu stabilite în documentația tehnică care a stat la baza emiterii actului de reglementare.

- Să desfășoare lucrările doar pe suprafețele de teren descrise în proiect, să nu defrișeze vegetația și să nu ocupe cu utilaje, materiale de construcții și/sau deșeuri alte terenuri în interiorul ariilor naturale protejate.

- Să nu realizeze organizări de șantier pe alte terenuri din interiorul ariilor naturale protejate.

- Traversarea cu autovehicule a ariilor naturale protejate să se realizeze doar pe drumurile existente.

- Pe perioada derulării lucrărilor, să monitorizeze impactul proiectului asupra habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate și să informeze cu celeritate pe administratorul acestora (ANANP– Serviciul Teritorial Buzău) cu privire la orice incident care ar putea să aibă impact negativ asupra acestora.

- În cazul producerii unor poluări accidentale ale apei râului Buzău provocate de pierderi de combustibili și/sau lubrifianți de la utilajele/mijloacele de transport, executantul va interveni rapid, fiind obligat să aibă în dotare un minim de materialele absorbante (batiste, perne, absorbant biodegradabil).

- Nu se permite procurarea balastului necesar realizării umpluturilor, respectiv a pietrei pentru umplerea gabioanelor prin excavare în albia râului Buzău.

• Să instruiască personalul și să se asigure că sunt respectate următoarele interdicții (potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2007, art. 33):

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură, chiar dacă sunt goale;

- este interzisă perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

• În cazul în care personalul de execuție/întreținere observă exemplare rănite sau cadavre de păsări sau animale din speciile strict protejate, prevăzute în anexele 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, titularul are obligația să declare evenimentul la comisariatul județean la Gărzii Naționale de Mediu și la agenția judeteană pentru protecția mediului, să participe la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental şi să completeze declarația prevăzută în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

• În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu.

Pe toata durata realizării lucrarilor se vor respecta următoarele prevederi legale:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Ordonanta de Urgenta  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

-  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României ;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.

- Legea 86/10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005 ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare,

titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h) se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și următoarele condiții:

- în cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele,  vegetația și să suporte toate costurile aferente (Legea nr. 24/2007, art. 9).

- titularul proiectului este obligat:

să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                          Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu,

Mirela MARIN                                                       Sanda-Cătălina POSTOLACHE

Întocmit,

Simona PĂUNA

Mihaela IFRIM