PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de:  29.11.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC RCS & RDS SA cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, sector 5, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 11694 din 29.07.2021,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 12.07.2022, că proiectul ,, Construire rețea cablu fibră optică pentru serviciile de telecomunicații electronice în comuna Valea Salciei” propus a fi amplasat în intravilan și extravilan UAT comuna Valea Salciei, satele Valea Salciei, Modreni și Valea Salciei cătun,  judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018).

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) și pct. 10, lit.a);

b) proiectul intră sub incidența art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011, însă, după parcurgerea etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată, s-a concluzionat că lucrările propuse nu vor conduce la deteriorarea habitatelor propice speciilor de păsări, nu vor afecta în mod negativ integritatea ariei de protecție speciale avifaunistică ROSPA0141 Subcarpații Vrancei.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune amplasarea aeriana a unei retele de fibra optica, tip FTTH, pe stalpi de beton existenti, proprietate SDEEMN, pe stalpi de lemn existenti, proprietate TELEKOM si pe stalpi de metal proiectati, proprietate RDS, precum si construirea unei canalizatii subterane in zona drumului judetean DJ 220 din cadrul UAT comuna Valea Salciei, judeţul Buzău pe terenuri proprietate publică cu destinația de zone de comunicație rutieră și construcții  aferente ( drumuri sătești, drumuri comunale, drumuri județene, supratraversare a cursului de apă Câlnău, din județul Buzău.

Reteaua de cablu se va monta aerian si subteran.

Lungime retea proiectata: 12882 m, din care:

Aerian: 12526 m; Subteran: 356 m

Zona DJ220: 4006 m, din care: aerian: 3981m; subteran: 25 m

Zona UAT: 8876 m, din care: aerian: 8545 m ; subteran: 331 m

Stalpi utilizati: 382 buc, din care:

Stalpi de beton existenti: 284 buc; stalpi de lemne xistenti: 88 buc; stalpi de metal proiectati: 10 buc;

Zona DJ220: 132 buc, din care:

Stalpi de beton existenti: 105 buc; stalpi de lemn existenti: 19 buc; stalpi de metal proiectati: 8 buc;

Zona UAT: 250 buc. din care:

Stalpi de beton existenti: 179 buc; stalpi de lemn existenti: 69 buc; stalpi de metal proiectati: 2 buc;

Lungimea sant este de 356 metri.

Lungimea monotubului de ø40 mm este de 356 metri.

Lungimea supratraversarilor curs apa este de 37 de metri.

Traseul propus este urmatorul:

- ZONA DJ 220

DJ 220: Ttraseu aerian

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi de beton existenti, proprietate SDEEMN, dar si pe stalpi de metal proiectati, proprietate RDS astfel:

-    Sector 1:  km 85+203 (dreapta), SB DJ SDEEMN.1 - km 85+307 (dreapta), SB DJ SDEEMN.4;

-    Sector 2:  km 85+305 (stânga), SL DJ TELEKOM.1 - km 85+661 (stânga), SB DJ SDEEMN.12;

-    Sector 3:  km 85+305 (stânga), SL DJ TELEKOM.1 - km 85+307 (dreapta), SB DJ SDEEMN.4;

-    Sector 4:  km 85+661 (stânga), SB DJ SDEEMN.12 - km 85+687 (dreapta), SB DJ SDEEMN.13;

-    Sector 5:  km 85+687 (dreapta), SB DJ SDEEMN.13 - km 86+110 (dreapta), SB DJ SDEEMN.27;

-    Sector 6:  km 86+110 (dreapta), SB DJ SDEEMN.27 - km 86+111 (stânga), SB DJ SDEEMN.28;

-    Sector 7:  km 86+111 (stânga), SB DJ SDEEMN.28 - km 86+402 (stânga), SB DJ SDEEMN.38;

-    Sector 8:  km 86+400 (dreapta), SB DJ SDEEMN.37 - km 86+694 (dreapta), SB DJ SDEEMN.48;

-    Sector 9:  km 86+400 (dreapta), SB DJ SDEEMN.37 - km 86+402 (stânga A), SB DJ SDEEMN.38;

-    Sector 10:  km 86+691 (stânga), SB DJ SDEEMN.47 - km 86+727 (stânga), SB DJ SDEEMN.49;

-    Sector 11:  km 86+691 (stânga), SB DJ SDEEMN.47 - km 86+694 (dreapta), SB DJ SDEEMN.48;

-    Sector 12:  km 86+727 (stânga), SB DJ SDEEMN.49 - km 86+811 (stânga), SB DJ SDEEMN.54;

-    Sector 13:  km 86+727 (stânga), SB DJ SDEEMN.49 - km 86+733 (dreapta), SB DJ SDEEMN.50;

-    Sector 14:  km 86+809 (dreapta), SB DJ SDEEMN.53 - km 86+856 (dreapta), SB DJ SDEEMN.56;

-    Sector 15:  km 86+809 (dreapta), SB DJ SDEEMN.53 - km 86+811 (stânga), SB DJ SDEEMN.54;

-    Sector 16:  km 86+856 (dreapta), SB DJ SDEEMN.56 - km 86+878 (stânga), SM DJ PROIECTAT RDS.1;

-    Sector 17:  km 86+856 (dreapta), SB DJ SDEEMN.56 - km 86+874 (dreapta), SB DJ SDEEMN.58;

-    Sector 18:  km 86+878 (stânga), SM DJ PROIECTAT RDS.1 - km 86+940 (stânga), SB DJ SDEEMN.59;

-    Sector 19:  km 86+934 (dreapta), SL DJ TELEKOM.4 - km 86+940 (stânga), SB DJ SDEEMN.59;

-    Sector 20:  km 86+940 (stânga), SB DJ SDEEMN.59 - km 87+244 (stânga), SB DJ SDEEMN.69;

-    Sector 21:  km 87+244 (stânga), SB DJ SDEEMN.69 - km 87+474 (stânga), SB DJ SDEEMN.78;

-    Sector 22:  km 87+244 (STANGA), SB DJ SDEEMN.69 - km 87+246 (dreapta), SB DJ SDEEMN.70;

-    Sector 23:  km 87+474 (STANGA), SB DJ SDEEMN.78 - km 87+479 (dreapta), SB DJ SDEEMN.79;

-    Sector 24:  km 87+479 (dreapta), SB DJ SDEEMN.79 - km 87+586 (dreapta), SB DJ SDEEMN.83;

-    Sector 25:  km 87+586 (dreapta), SB DJ SDEEMN.83 - km 87+592 (stânga), SB DJ SDEEMN.84;

-    Sector 26:  km 87+592 (stânga), SB DJ SDEEMN.84 - km 87+647 (stânga), SB DJ SDEEMN.86;

-    Sector 27:  km 87+647 (stânga), SB DJ SDEEMN.86 - km 87+666 (dreapta), SB DJ SDEEMN.87;

-    Sector 28:  km 87+666 (dreapta), SB DJ SDEEMN.87 - km 87+689 (dreapta), SB DJ SDEEMN.88;

-    Sector 29:  km 87+689 (dreapta), SB DJ SDEEMN.88 - km 88+229 (dreapta), SM DJ PROIECTAT RDS.4;

-    Sector 30:  km 87+689 (dreapta), SB DJ SDEEMN.88 - km 87+692 (stânga), SB DJ SDEEMN.89;

-    Sector 31:  km 88+228 (stânga), SL DJ TELEKOM.9 - km 88+963 (stânga), SB DJ SDEEMN.105;

-    Sector 32:  km 88+229 (dreapta), SM DJ PROIECTAT RDS.4 - km 88+228 (stânga), SL DJ TELEKOM.9;

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa la o inaltime de minim 7 metri deasupra solului.

Distanta de la stalpii existenti pe care se va instala reteaua FO pana in axul drumului judetean variaza intre: 3.1 m si 31.6 m.

Din motive tehnice se propune plantarea a 8 stalpi de metal proprietate RDS la urmatoarele pozitii kilometrice:

- Km 86+878 (partea stânga), SM DJ PROIECTAT RDS.1 amplasat in zona de PROTECTIE la 9.2 m fata de axul drumului judetean;

- Km 86+921 (partea stânga), SM DJ PROIECTAT RDS.2 amplasat in zona de PROTECTIE la 8.6 m fata de axuldrumuluijudetean;

- Km 88+142 (partea dreapta), SM DJ PROIECTAT RDS.3 amplasat in zona de PROTECTIE la 7.1 m fata de axuldrumuluijudetean;

- Km 88+229 (partea dreapta), SM DJ PROIECTAT RDS.4 amplasat in zona de PROTECTIE la 7.9 m fata de axuldrumuluijudetean;

- Km 88+739 (partea stânga), SM DJ PROIECTAT RDS.5 amplasat in zona de PROTECTIE la 7.7 m fata de axuldrumuluijudetean;

- Km 88+785 (partea stânga), SM DJ PROIECTAT RDS.6 amplasat in zona de PROTECTIE la 7.2 m fata de axuldrumuluijudetean;

- Km 88+871 (partea stânga), SM DJ PROIECTAT RDS.7 amplasat in zona de SIGURANTA la 6.1 m fata de axuldrumuluijudetean;

- Km 88+911 (partea stânga), SM DJ PROIECTAT RDS.8 amplasat in zona de SIGURANTA la 5.9 m fata de axuldrumuluijudetean;

Se vor realiza 15 supratraversari ale retelei aeriene peste DJ 220.

Supratraversarile se vor realiza la urmatoarele pozitii kilometrice:

- la Km 85+306, intre stalpiiKm 85+305, SL DJ TELEKOM.1 (partea stânga) - Km 85+307, SB DJ SDEEMN.4 (partea dreapta). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 70 grade. Lungimea supratraversari ieste de 11.8 m.

- la Km 85+675, intre stalpiiKm 85+661, SB DJ SDEEMN.12 (partea stânga) - Km 85+687, SB DJ SDEEMN.13 (partea dreapta). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judeteaneste de 23 grade. Lungimea supratraversarii este de 28 m.

- la Km 86+110, intre stalpii Km 86+110, SB DJ SDEEMN.27 (partea dreapta) - Km 86+111, SB DJ SDEEMN.28 (partea stânga). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 88 grade. Lungimea supratraversarii este de 14.5 m.

- la Km 86+401, intre stalpiiKm 86+400, SB DJ SDEEMN.37 (partea dreapta) - Km 86+402, SB DJ SDEEMN.38 (partea stânga). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judeteaneste de 78 grade. Lungimea supratraversari ieste de 7.6 m.

- la Km 86+693, intre stalpii Km 86+691, SB DJ SDEEMN.47 (partea stânga) - Km 86+694, SB DJ SDEEMN.48 (partea dreapta). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judeteaneste de 73 grade. Lungimea supratraversarii este de 12.8 m.

- la Km 86+728, intrestalpiiKm 86+727, SB DJ SDEEMN.49 (partea stânga) - Km 86+733, SB DJ SDEEMN.50 (partea dreapta). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judeteaneste de 78 grade. Lungimea supratraversarii este de 28.4 m.

- la Km 86+810, intre stalpii Km 86+809, SB DJ SDEEMN.53 (partea dreapta) - Km 86+811, SB DJ SDEEMN.54 (partea stânga). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 83 grade. Lungimea supratraversarii este de 8.4 m.

- la Km 86+859, intre stalpii Km 86+856, SB DJ SDEEMN.56 (partea dreapta) - Km 86+878, SM DJ PROIECTAT RDS.1 (partea stânga). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 76 grade. Lungimea supratraversarii este de 26.8 m.

- la Km 86+937, intre stalpii Km 86+934, SL DJ TELEKOM.4 (partea dreapta) - Km 86+940, SB DJ SDEEMN.59 (partea stânga). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 60 grade. Lungimea supratraversarii este de 11.4 m.

- la Km 87+245, intre stalpii Km 87+244, SB DJ SDEEMN.69 (partea stânga) - Km 87+246, SB DJ SDEEMN.70 (partea dreapta). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 80 grade. Lungimea supratraversarii este de 9.6 m.

- la Km 87+477, intre stalpii Km 87+474, SB DJ SDEEMN.78 (partea stânga) - Km 87+479, SB DJ SDEEMN.79 (partea dreapta). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 62 grade. Lungimea supratraversarii este de 11.3 m.

- la Km 87+588, intre stalpii Km 87+586, SB DJ SDEEMN.83 (partea dreapta) - Km 87+592, SB DJ SDEEMN.84 (partea stânga). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 61 grade. Lungimea supratraversarii este de 10.6 m.

- la Km 87+653, intre stalpii Km 87+647, SB DJ SDEEMN.86 (partea stânga) - Km 87+666, SB DJ SDEEMN.87 (partea dreapta). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 29 grade. Lungimea supratraversarii este de 21.8 m.

- la Km 87+689, intre stalpii Km 87+689, SB DJ SDEEMN.88 (partea dreapta) - Km 87+692, SB DJ SDEEMN.89 (partea stânga). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 84 grade. Lungimea supratraversarii este de 35.2 m.

-la Km 88+228, intre stalpii Km 88+229, SM DJ PROIECTAT RDS.4 (partea dreapta) - Km 88+228, SL DJ TELEKOM.9 (partea stânga). Unghiul de incrucisare a retelei cu axul drumului judetean este de 87 grade. Lungimea supratraversarii este de 12.3 m.

Lungimea retelei aeriene proiectate este: 3981 metri;

Stalpi utilizati: 132 bucati, din care:

Stalpi existenti:124 bucati;

Stalpi proiectati: 8 bucati;

Lungimea supratraversarilor este: 251 metri.

Traversări albii, înălțimi de pozare

| Nr. crt. | LOCALITATE | CURS DE APA | TRAVERSARE | SECTIUNE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SOLUTIE TRAVERSARE | SUPORT |  |
| 1 | Comuna Valea Salciei | Calnau XII.1.82.31.00.00.0 | Supratraversare prin trecere aeriana = 37 m | Stalpi proiectati RCS&RDS S.A. | Aprox. 26,2 km amonte fata de confluenta cu raul Harboca, aval pod DJ 220 |

Traversarea cursului de apa se va realiza prin trecere aeriana, pe stalpi proiectati RCS&RDS S.A. Cablul cu fibre optice se va instala pe stalpi la inlatimea minima de 6 m. In situatia in care amplasamentele pe care sunt instalati stalpii vor fi inundate, nu exista riscul producerii unui arc electric deoarece cablul cu fibre optice nu are componente metalice si nu conduce curentul electric.

Datele traversarii sunt urmatoarele:

1. Sectiunea 1 - traversare raul Calnau prin trecere aeriana pe o lungime de 37 m, coordonate Stereo 70: stalp proiectat RCS&RDS S.A. mal stang: X = 445887.4737, Y = 642879.3261, Z = 377.18 mdMN si stalp proiectat RCS&RDS S.A.  mal drept: X = 445861.5554, Y = 642851.3035, Z = 375.38 mdMN, cota mal stang = 373.02 mdMN, cota mal drept = 373.15 mdMN, cota talveg = 371.06 mdMN, cota NAE 1% = 376.00 mdMN, cota NAE 5% = 375.10 mdMN, sageata maxima cablu cu fibre optice = 0.32 m, cota minima instalare cablu  cu fibre optice = 381.06 mdMN, inaltimea minima de libera trecere fata de cota NAE 1% = 5.06 m, inaltimea minima de libera trecere fata de cota NAE 5% = 5.96 m, inaltimea minima de libera trecere fata de cota malului celui mai inalt = 7.91 m.

Nivelurile corespunzatoare valorilor debitelor cu probabilitatea de depasire de 1% si 5% au fost determinate prin documentatia Studiu hidrologic nr. 37/27.05.2022, intocmit de S.C. Protelco S.A., certificat de atestare M.M.A.P. nr. 178/14.04.2021.

DJ 220: TRASEU SUBTERAN

| Tabel sectoare retea subterana in zona DJ 220: Traseul subteran: construire canalizatie de telecomunicatii: Sector 1: km 88+962 (partea stanga), limita zonei de protecție a drumului județean DJ 220 - km 88+963 (partea stânga), SB DJ SDEEMN.105 ; |
| --- |
| Sector din DJ pozitii kilometrice | Partea stanga/dreapta | Distanta de la axa DJ la instalatie (m) | Amplasament in zona de ampriză | Amplasament in zona de siguranță | Amplasament in zona de protecție | Profil transversal aferent | Diametrul si tipulconducteiproiectate | Lungimeaconducteiproiectate (m) |
| Km: 88+962 - Km: 88-963 | stânga | 5.2–30.0 | - | - | x | P23 | Monotub HDPE 40mm | 25 |

Centralizator DJ:

Lungime retea proiectata: 4006 m, din care:

DJ 220: aerian: 3981 m; subteran: 25 m

Stalpi utilizati: 132 buc, din care:

Stalpi existenti: 124 buc; stalpi proiectati: 8 buc;

Lungimea sant este de 25 metri.

Lungimea monotubului de ø40 mm este de 25 metri.

Lungimea supratraversarilor: 251 metri.

Lungimea supratraversarilor curs apa este de 37 de metri.

- ZONA UAT

Comuna Valea Salciei

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi beton existenti, proprietate SDEEMN, stalpi de lemn proprietate TELEKOM  si pe stalpi de METAL proiectati, proprietate RDS in satele VALEA SALCIEI, MODRENI, EXTRAVILAN, din UAT VALEA SALCIEI, judetul BUZAU.

- Sat Valea Salciei – traseu aerian

Lugimea retelei aerie neproiectate in satul Valea Salciei este: 2673 m

Numarul total de stalpi utilizati in satul Valea Salciei: 81 bucati, din care:

- Stalpi de beton existenti proprietate SDEEMN: 41 bucati;

- Stalpi de lemn existenti, proprietate TELEKOM: 39 bucati;

- Stalpi de metal proiectatiproprietate RDS: 1 bucati.

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi beton existenti, proprietate SDEEMN, stalpi de lemn proprietate TELEKOM  si pe stalpi de metal proiectati proprietate RDS:

| TABEL CENTRALIZATOR STRAZI SAT VALEA SALCIEI |
| --- |
| NR. CRT | DENUMIRE STRADA | TOTAL STALPI | TIP STALP | LUNGIME [m] |
| 1 | STRADA D.S.(8) | 14 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 583.3 |
|  |  | 4 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM |  |
|  |  | 18 | TOTAL |  |
| 2 | STRADA D.S.(9) | 3 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM | 114 |
|  |  | 3 | TOTAL |  |
| 3 | STRADA D.S.(18) | 1 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 103.7 |
|  |  | 3 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM |  |
|  |  | 4 | TOTAL |  |
| 4 | STRADA D.S.(10) | 14 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 491.9 |
|  |  | 14 | TOTAL |  |
| 5 | STRADA D.S.(11) | 6 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 433 |
|  |  | 7 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM |  |
|  |  | 13 | TOTAL |  |
| 6 | STRADA D.S.(12) | 2 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM | 52.2 |
|  |  | 2 | TOTAL |  |
| 7 | STRADA CHIRII | 4 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM | 118.3 |
|  |  | 4 | TOTAL |  |
| 8 | STRADA D.S.(13) | 2 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 297.6 |
|  |  | 7 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM |  |
|  |  | 9 | TOTAL |  |
| 9 | STRADA D.S.(14) | 2 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM | 74.5 |
|  |  | 2 | TOTAL |  |
| 10 | STRADA D.S.(15) | 2 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 173.1 |
|  |  | 3 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM |  |
|  |  | 5 | TOTAL |  |
| 11 | STRADA D.S.(16) | 2 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM | 91.6 |
|  |  | 1 | Stalp din metal proiectat, proprietate RDS |  |
|  |  | 3 | TOTAL |  |
| 12 | STRADA DC 121 | 2 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 139.4 |
|  |  | 2 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM |  |
|  |  | 4 | TOTAL |  |
| TOTAL STALPI | 81 | 2673 |
| STALP DIN BETON EXISTENT, PROPRIETATE SDEEMN | 41 |  |
| STALP DIN LEMN EXISTENT, PROPRIETATE TELEKOM | 39 |  |
| STALP DIN METAL PROIECTAT, PROPRIETATE RDS | 1 |  |

- Sat Modreni – traseu aerian

Lugimea retelei aeriene proiectate in satul Modreni este: 4374 m

Numarul total de stalpi utilizati in satul Modreni: 124 bucati, din care:

- Stalpi de beton existenti proprietate SDEEMN: 93 bucati;

- Stalpi de lemn existenti, proprietate TELEKOM: 30 bucati;

- Stalpi de metal proiectati proprietate RDS: 1 bucati.

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi beton existenti, proprietate SDEEMN, stalpi de lemn proprietate TELEKOM  si pe stalpi de metal proiectati proprietate RDS:

| TABEL CENTRALIZATOR STRAZI SAT MODRENI |
| --- |
| NR. CRT | DENUMIRE STRADA | TOTAL STALPI | TIP STALP | LUNGIME [m] |
| 1 | STRADA Timoaica | 3 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 168.5 |
|  |  | 1 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM |  |
|  |  | 1 | Stalp din metal proiectat, proprietate RDS |  |
|  |  | 5 | TOTAL |  |
| 2 | STRADA Priporului | 4 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 106.3 |
|  |  | 1 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM |  |
|  |  | 5 | TOTAL |  |
| 3 | STRADA D.S.(5) | 1 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 47.2 |
|  |  | 1 | TOTAL |  |
| 4 | STRADA D.S.(6) | 1 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 29.7 |
|  |  | 1 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM |  |
|  |  | 2 | TOTAL |  |
| 5 | STRADA D.S.(7) | 4 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM | 94.4 |
|  |  | 4 | TOTAL |  |
| 6 | STRADA D.S.(2) | 13 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 495.4 |
|  |  | 13 | TOTAL |  |
| 7 | STRADA D.S.(3) | 2 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 65.8 |
|  |  | 2 | TOTAL |  |
| 8 | STRADA Ghizurani | 4 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 149.1 |
|  |  | 4 | TOTAL |  |
| 9 | STRADA Eliza Petrescu | 2 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 50.9 |
|  |  | 2 | TOTAL |  |
| 10 | STRADA DC 123 | 49 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 1729 |
|  |  | 49 | TOTAL |  |
| 11 | STRADA Ghizuinii | 2 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 70.9 |
|  |  | 2 | TOTAL |  |
| 12 | STRADA D.S.(1) | 3 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 88.8 |
|  |  | 3 | TOTAL |  |
| 13 | STRADA D.S.(4) | 9 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 1278 |
|  |  | 23 | Stalp din lemn existent, proprietate TELEKOM |  |
|  |  | 32 | TOTAL |  |
| TOTAL STALPI | 124 | 4374 |
| STALP DIN BETON EXISTENT, PROPRIETATE SDEEMN | 93 |  |
| STALP DIN LEMN EXISTENT, PROPRIETATE TELEKOM | 30 |  |
| STALP DIN METAL PROIECTAT, PROPRIETATE RDS | 1 |  |

- Sat Valea Salciei cătun ( extravilan sat Valea Salciei) – traseu aerian

Lugimea retelei aeriene proiectate in satul Valea Salciei cătun ( extravilan sat Valea Salciei)  este: 1498 m

Numarul total de stalpi utilizati in Valea Salciei cătun ( extravilan sat Valea Salciei): 45 bucati, din care:

- Stalpi de beton existenti proprietate SDEEMN: 45 bucati;

- Stalpi de metal proiectati proprietate RDS: 0 bucati.

Reteaua aeriana proiectata se va amplasa pe stalpi beton existenti, proprietate SDEEMN si pe stalpi de metal proiectati proprietate RDS:

| TABEL CENTRALIZATOR STRAZI EXTRAVILAN UAT VALEA SALCIEI |
| --- |
| NR. CRT | DENUMIRE STRADA | TOTAL STALPI | TIP STALP | LUNGIME [m] |
| 1 | D.S.(11) | 6 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 214.1 |
|  |  | 6 | TOTAL |  |
| 2 | DC 121 | 39 | Stalp din beton existent, proprietate SDEEMN | 1283.3 |
|  |  | 39 | TOTAL |  |
| TOTAL STALPI | 45 | 1498 |
| STALP DIN BETON EXISTENT, PROPRIETATE SDEEMN | 45 |  |
| STALP DIN LEMN EXISTENT, PROPRIETATE TELEKOM | 0 |  |
| STALP DIN METAL PROIECTAT, PROPRIETATE RDS | 0 |  |

Traseu subteran

1. Extravilan

Traseul subteran este proiectat pe sectoare, dupa cum urmeaza:

- de la limita zona de protecție DJ 220 pana la camereta proiectată RDS.1, pe strada D.S.(17). Lungimea sectorului este de 91 m.

- de la camereta proiectată RDS.1 pana la limita UAT Valea Salciei, pe strada D.S.(17). Lungimea sectorului este de 240 m.

| CENTRALIZATOR SECTOARE RETEA SUBTERANA IN UAT VALEA SALCIEI |
| --- |
| NUMAR SECTOR | SAT | STRADA | DE LA | PANA LA | LUNGIME [m] | LUNGIME CONDUCTA DN 40 mm FOLOSITA [m] | PLANSA |
| 1 | extravilan | D.S.(17) | limita zona de protecție DJ 220 | camereta proiectată RDS.1 | 91 | 91 | T6 |
| 2 | extravilan | D.S.(17) | camereta proiectată RDS.1 | limita UAT Valea Salciei | 240 | 240 | T6 |

Pentru realizarea jonctiunilor si rezervelor de fibraoptica s-a propus amplasarea a 1 camereta, dupa cum urmeaza:

- camereta proiectată RDS.1, amplasata pe D.S.

| COORDONATE CAMERETE PROIECTATE IN UAT VALEA SALCIEI, JUDETUL BUZAU |
| --- |
| NR. CRT. | DENUMIRE CAMERETA | COORDONATE STEREO 70 | SAT | STRADA | PLANSA |
|  |  | X[m] | Y[m] |  |  |  |
| 1 | camereta proiectată RDS.1 | 641205.3691 | 446177.7134 | extravilan | D.S.(17) | T6 |

- LUCRĂRI PROPUSE – AMPLASARE REȚEA CABLU FIBRĂ OPTICĂ ÎN TRASEU AERIAN

Traseul aerian se va realiza pe stâlpii de rețea existenți ai Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău. Se vor respecta conditiile prevazute in avizul tehnic de coexistenta eliberat de Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA - Sucursala de Distribute a Energiei Electrice Buzau.

Fixarea cablului s-a realizat prin intermediul confectiilor metalice din Ol-Zn de tip Tc. La montarea cablului s-au respectat instructiunile de protectia muncii, a N65/2002 si SR831/2002. Traseul fibrei optice este prezentat in planurile de situatie anexate. Cablul de fibra optica care se monteaza este un cablu tip ADSS (total dielectric), nu contine elemente galvanice si nu este influentat de campurile electromagnetice generate de transportul de energie electrica. Datorita acestei proprietati, din punct de vedere al coexistentei intre cele doua sisteme, conditiile impuse de SR 831/2002 sunt indeplinite.

- Montarea retelei FO pe stalpi comuni cu LEA 0,4kV, implica reglementari care trebuiesc respectate la apropieri sau incrucisari cu alte instalatii. In acest sens :

- gabaritul la sol al retelei F.O. va fi conform SR 831/2002, de :

- minim 4,5 m, in aliniament, pe traseul LEA 0,4kV, stalpi montati pe trotuar

- minim 5,5 m, la traversari peste strazi laterale

- minim 3 m, la traversari peste treceri de pietoni si trotuare(masurat la nivelul trecerii)

- minim 6 m, la traversari peste drumuri publice de interes local

- reteaua cu cablu FO se va monta la o distanta mai mare de 1,25m mai jos decat eel mai de jos conductor al LEA 0,4kV.

- Montarea retelei FO pe stalpi comuni cu LEA 20kV, implica reglementari care trebuiesc respectate la apropieri sau incrucisari cu alte instalatii. In acest sens :

- gabaritul la sol al retelei F.O. va fi conform SR 831/2002, de :

- minim 6,5 m, in aliniament, pe traseul LEA 20kV

- minim 7,5 m, la traversări peste strazi laterale

- minim 4 m, la traversari peste treceri de pietoni si trotuare(masurat la nivelul trecerii)

- minim 7 m, la traversari peste drumuri publice de interes local

- reteaua cu cablu FO se va monta la o distanta mai mare de 1,25m mai jos decat cel mai de jos conductor al LEA 20kV.

La executia si punerea in functiune a retelei de fibra optica, se va tine cont de urmatoarele masuri:

- Se vor respecta prevederile SR 831/2002 a normativelor PE106/2003 si NTE 003/04/00.

- Se interzice montarea cablului FO pe stalpii retelelor electrice echipati cu transformatoare sau alte aparataje electrice de comutatie si de protectie (intrerupatoare, descarcatoare, separatoare, etc).

- Se interzice montarea cablului FO pe stalpii de medie tensiune, daca nu asigura o declansare automata rapida a liniei de 20 kV, in cel mult de 0,2s, la o simpla penere la pamant a retelei respective.

- Se interzice montarea cablului FO pe stalpii pe care se incruciseaza linii de energie electrica de JT si MT.

În timpul executării lucrărilor constructorul are obligația respectării recomandărilor enumerate mai jos:

-studierea planurilor;

-identificarea traseului cablului conform planurilor;

-stabilirea si asigurarea măsurilor de protectie a muncii corespunzatoare montării cablului pe stâlpi;

-pregătirea accesoriilor de prindere a cablului pe stâlpi;

-montarea bratarilor, prinderea armăturilor de bratari;

-derularea cablului de pe tambur;

-ridicarea cablului pe stâlpi, prinderea de stâlpi si intinderea lui;

-reglarea tensiunii în cablu;

-conectarea cablului de suspensie la prizele de pământ;

-jonctionarea cablului si fixarea mansoanelor.

Condiţii de protecţie şi izolare

Liniile de telecomunicaţii trebuie protejate impotriva tensiunilor periculoase de atingere directă sau indirectă si/sau prin cuplaj inductiv şi rezistiv, prin respectarea distanţelor minime stabilite, a conditiilor de rigiditate dielectrică şi executarea legăturilor la pământ prevăzute la capete, la distante optime în traseu, respectiv a stabilitati termice a invelisului metalic exterior, a conductorului purtător la curentji maximi de defect.

Condiţii de coexistenta cu alte instalatii

Montarea cablului cu fibră optică aerian pe stâlpii de sustinere a liniilor electrice aeriene va fi stabilită prin studii de coexistenta dintre cablul FO si aceste reţele. Aceste lucrari de montare a cablului cu fibra optica vor fi executate in conformitate cu Avizul C.T.A. emis de Electrica Muntenia Nord cu mentiunea ca aceste lucrari de montare a cablului vor fi restrictionate pe traseele unde stalpii nu corespund din motive de rezistenta, inclinare si a fisurilor pe care acestia ii prezinta.

Condiţiile pentru realizarea incrucisărilor dintre liniile de telecomunicaţii (telefonice, radioficare, cablu TV, etc.) si cablul cu fibră optică sunt stabilite în STAS 831/81 republicat 2002, STAS832, STAS6290 sj STAS1999 precum si prin avizele de specialitate a detinătorilor de reţele utilitare. Se vor alege trasee optime astfel incât să nu fie necesară mutarea stâlpilor LEA si să nu fie afectată stabilitatea acestora.

Cablul cu fibră optică ce se va monta pe stâlpii S.C. Electrica Muntenia Nord S.A. va fi prevăzut cu etichete, rezistente la agentii corozivi pe care se va inscriptiona proprietarul cablului.

- LUCRĂRI PROPUSE – AMPLASARE REȚEA CABLU FIBRĂ OPTICĂ ÎN TRASEU SUBTERAN

Instalarea micro-fibrei se va face astfel:

- in canalizatie Tc realizata din tubete 3x14mm HDPE si camerete de tragere

- tubetele se vor instala in sant deschis

- instalare micro-fibra de capacitate mare pentru a asigura rezerva de fire

- necesara eventualelor up-grade-uri ulterioare

- materialele care compun solutia vor fi de ultima generatie si respecta atat standardele europeane si nationale, cat si conditiile de mediu aplicabile amplasamentului analizat

- proiectul va permite flexibilitate din perspectiva schimbarii necesitatilor de comunicatii, asigurand totodata posibilitatea de implementare in sistem a unor noi locatii, respectand astfel principiul de minimizarea a costurilor ulterioare

- arhitectural, vor fi realizate nivelurile ierarhice de transport si distribute ale retelei. Terenul afectat de lucrari va fi adus la starea initiala.

Devieri si prote alte utilitatilor: in cazul in care traseul se intersecteaza subteran cu alte utilitati se vor respecta normativele tehnice si standardele in vigoare, in special SR EN50174- 3:2014, Tehnologia informatiei. Instalarea cablani. Partea 3 : Planificare si practici de instalare in extehorul cladirilor si SR 13558:2014 Retele de telecomunicatii subterane in localitati. Conditii de amplasare si executie

Traversări obstacole: se va selecta solutia optima functie de obstacol, conform normelor si reglementarilor tehnice in vigoare, astfel incat sa fie respectat principiul eficientei si eficacitatii. Sunt disponibile oricare dintre urmatoarele variante:

- executare foraj dirijat;

Operatii specifice de instalare a micro-fibrei in subteran.

Pregatirea executiei canalizatiei Tc.

Beneficiarul impreuna cu executantul realizeaza predarea traseului, confruntand situatia existenta pe teren cu plansele din proiect si pozitioneaza atat axul traseului, cat si pozitia cameretelor de tragere (conform ridicarilor topo).

In cazul in care exista si alte obstacole vizibile decat cele prevazute in proiect. cat si la identificarea altor retele edilitare subterane in timpul executiei lucrarilor, acestea se vor marca pe planse si se vor anunta proiectantul pentru eventuale modificari.

Se vor respecta Normele de protecţie a muncii, chiar si la montarea panourilor de semnalizare rutiera si de protecţie, inclusiv a semnalizarilor pe timp de noapte (daca este cazul).

Se vor realiza sondaje privind posibilitatea executiei mecanizate a sapaturilor cand nu este posibil (existenta unui obstacol ce urmeaza a fi ocolit, existenta unei alte retele tehnico- edilitare, etc.), se va realiza sapatura manuala cu scopul de a nu afecta majorde lucru.

Se vor respecta prevederile SR EN50174-3:2014 Tehnologia informatiei. Instalarea cablarii. Partea 3: Planificare si practici de instalare in extehorul cladirlor si SR 13558:2014

Retele de telecomunicatii subterane in localitati. Conditii de amplasare si executie din punct de vedere al respectarii distantelor minime admise intre diverse tipuri de retele tehnico- edilitare functie de categoria zonei de lucru (rurala, urbana, de-a lungul drumului, de-a lungul apelor curgatoare, etc.)

Executie sant

Pentru eficacitate sporita si reducerea la maxim a volumului de munca si timp consumate, se va aplica metoda de realizare mecanizata a santului deschis, cu adancimea cuprinsa intre 1-1.2 m (sub adancimea de inghet, adancime ce va permite totodata si intersectare/paralelism cu alte retele tehnico-edilitare) si o latime de 0.2 m. Pe traseul santului se vor lasa - daca este cazul - punti de 1 m in dreptul intrarilor in curti/cladiri. Daca este cazul, se vor aplica metode de sprijinire a santului si a gropilor pentru camerete (de ex. in zone cu stabilitate redusa a terenului si/sau sol puternic erodat), precum si de evacuara a apei subterane ce apare in sant prin infiltrare din panza freatica sau ca urmare a fenomenelor meteorologice, cu scopul final de a evita inmuierea pamantului si prabusirea peretilor santului. Se va nivela fundul santului, fie prin sapare fie prin adaugare pamant. Actiunile de desfacere-refacere a sectiunilor traseului, atunci cand este cazul, se vor executa conform normativelor si instructiunilor tehnice potrivite tehnologiei specifice (pavele, betoane, asfalt, etc.).

Instalare tubete 3x14mm HOPE

In lungul canalizatiei Tc, se vor instala in sapatura 3 tubete (3 x 14mm) conform profil sant si a planului de situatie. Se vor instala la baza santului si vor fi acoperite cu un strat de aproximativ 15 cm grosime de pamant fin, fara corpuri dure. La 30 cm deasupra tubetelor se va aseza o folie de atentionare din PVC inscriptionata RCS-RDS, folie prevazuta cu fir de identificare.

Jonctionarea tubetelor la capete (întregire traseu intre doua camerete si/sau sfarsit de tambur si/sau in camereta intermediara dupa suflarea micro-fibrei) se va realiza cu conectori mecanici.

Instalare camerete

Pentru asigurarea continuitatii traseului si/sau pozitionarea rezervei de micro-fibra se vor monta camerete direct ingropabile din material compozit sau beton armat. Cameretele sunt prevazute la fiecare 500 m in linie dreapta (pentru a permite lansarea fibrei prin suflare), la fiecare schimbare de directie, subtraversare si in punctele terminale.

Pentru instalarea cameretelor se vor sapa gropile astfel incat tubetele sa fie pozate rectiliniu la intrarea in camereta.

Marcare traseu

Traseul va fi marcat:

- prin utilizare folie de protectie PVC prevazuta cu fir de identificare ,

- prin markeri montati in fiecare camereta de tragere.

Se poate decide marcarea traseului la fiecare camereta prin inscriptionare cu etichete care sa contina urmatoarele informatii: numar camereta, lungimea micro-fibra pana la camereta respectiva sau intre doua camerete vecine. Se pot eticheta si cameretele intermediare prin „metoda celor doua cifre,, (prima reprezinta numarul cameretei iar a doua lungimea rezervei de cablu), cu indicarea prin sageti a schimbarii directiei traseului.

Instalare micro-fibra optica

Pentru eficientizare si rapiditate in executie, sa va aplica metoda de instalare prin suflare cu aer comprimat. In cazul in care, datorita configuratiei terenului, nu se poate realiza instalarea prin suflare se va proceda la impingerea manuala dar cu asigurarea indeplinirii conditiilor de manipulare/operare in bune conditii a micro-fibrei, evitandu-se afectarea mecanica a acesteia.

Rezerve micro - fibra optica.

La fiecare camereta principala - in care se va realiza jonctionarea micro-fibrei prin enclosure, se lasa cate o rezerva de fibra in lungime de 30 m. In camerete in care nu se realizeaza jonctionarea micro-fibrei, dar sunt camerete intermediare - la schimbare de directie. subtraversari, etc. se vor lasa rezerve de minim 20 m pentru activitatea de service si mentenanta.

Jonctionarea micro - fibrei optice

Se va realiza prin metode specifice, utilizand materiale conform standardelor Uniunii Europene. Pentru activitatea de service si mentenanta se realizeaza schita de enclosure. Subtraversare prin foraj orizontal dirijat.

Aceasta modalitate de subtraversare are un impact minim asupra zonei in care se executa investitia (in cazul subtraversarii apelor, elimina sapaturile deschise in malurile raului care ar favoriza eroziunea acestora).

Lucrarile de foraj se vor executa cu o instalatie speciala pentru foraj orizontal dirijat.

Aceasta instalaţie este prevăzuta cu sistem de circulaţie a fluidului de foraj in sistem inchis, format din haba de circulatie, haba de separare si depozitare a detritusului. Fluidul de foraj ce se va folosi la saparea prin foraj, este natural pe baza de bentonita (argila) si apa, nefiind un agent de poluare.

Pentru executarea forajului se vor executa doua gropi de pozitie pe ambele maluri sau parti ale drumului, una de initiere traiect si cealalta de finalizare traiect.

Canalizatia de fibra optica presupune un fascicul de 3 tubete de 14/1 Omm. Acesta se va proteja in teava de protectie din PEHD Dn110mm, introdusa in urma operatiunii de forare.

- Asigurarea accesului,

- Lucrări de trasare și pichetare,

- Lucrări de canalizație telefonică,

- Refaceri de pavaje.

- Refacerea stratului vegetal

La terminarea lucrărilor de săpătura pe spațiul verde pământul rezultat se va curăța de reziduri și se va folosi la umplerea șanțului.

Trecerea cu maiul mecanic sa va face dupa umplerea santului cu pamant in strat cu grosimea de 25-30 cm, umezit corespunzator inainte. Dupa compactarea primului strat se reface procedeul până la umplerea șanțului lăsându-se un strat de 10 cm ce se va așeza afânat și va fi însămânțat cu semințe de gazon.

Principalele materii prime și auxiliare folosite în construcție vor fi:

- cabluri fibră optică;

- folie de avertizare;

- manșoane;

- țeavă HDPE Ø110 mm;

- nisip;

- beton;

- cleme și armături metalice;

- carburanți ( motorină, benzină);

Valoarea investiției: 73970,41 lei.

Perioada de execuție a proiectului propusă: 24 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: se cumulează cu traseul cablurilor de transport energie electrică  și trasee de telecomunicații ( FO, telefonie, etc.) reglementate din punct de vedere al protecției mediului;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil și menajer ( uz sanitar), va fi asigurată din surse autorizate;  agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile generate în faza de organizare de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de şantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect şi preluate în vederea valorificării –eliminării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în locația organizării de șantier și evacuate prin vidanjare și transport în stații de epurare autorizate; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare, executarea lucrărilor de construcţie într-un interval orar precizat, conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău ;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și  conduc la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de domeniu public, având destinația de drumuri și zone adiacente;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: traseul proiectului intersectează aria de protecție specială avifaunistică  ROSPA 0141 Subcarpații Vrancei desemnată prin HG nr. 1284/2007, cu modificările și completările ulterioare;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: traseul proiectului intersectează aria de protecție specială avifaunistică  ROSPA 0141 Subcarpații Vrancei pe o lungime de aproximativ 800 metri de-a lungul DJ 220; - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, AN Apele Române, ABA Buzău Ialomița și  AN Apele Române, ABA Siret;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în intravilanul UAT Comunele Valea Salciei dar  măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort zonei rezidenţiale și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în ședința CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: impactul  cumulativ este redus pe perioada execuției lucrărilor și nesemnificativ după finalizarea acestora, datorită localizării de-a lungul drumurilor existente, instalării subterane a cablurilor de fibră optică și duratei de max. 1 an, estimată pentru realizarea proiectului;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria UAT Valea Salciei) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Conform listei de control elaborată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată,  a Punctului de vedere nr. 509/11.06.2021 respectiv a  Avizului favorabil nr. 31/5.08.2022   emise de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariei naturale protejate, s-a decis că nu este necesară trecerea la etapa de realizare a studiului de evaluare adecvată, deoarece:

- în interiorul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0141,,Subcarpații Vrancei”     lucrările se vor realiza limitrof DJ 220 zone antropizate pe o distanță de aproximativ 800 m;

- în zonele limitrofe drumurilor existente, în care se vor desfășura lucrările de pozare subterană a cablurilor de fibră optică, nu au fost identificate specii de interes comunitar, conform memoriului de prezentare;

- implementarea proiectului nu va afecta în mod negativ integritatea ariei de protecție specială avifaunistică, deoarece:

- nu va afecta habitatele folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar;

- nu va perturba semnificativ speciile de interes comunitar ce au stat la baza desemnării ariei fiind o zonă relativ antropizată;

- nu va avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare;

- nu va produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura și funcţiile ariei naturale protejate;

- prin proiect, pentru toate etapele sale (construcţie, funcţionare, dezafectare), au fost stabilite în sarcina titularului măsuri pentru menţinerea condiţiilor de protecţie şi conservare pe termen lung a speciilor determinante.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- conform punctelor de vedere emise de AN Apele Române, AN Apele Române ABA Buzău-Ialomița și  AN Apele Române, ABA Siret, nu este necesară elaborarea SEICA, dar este necesară respectarea prevederilor și condițiilor din avizul de gospodărire a apelor, și anume:

- beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin prezentul.

-   avizul de gospodărire a apelor se emite pentru realizarea lucrărilor sus-menţionate.

-   avizul de gospodărire a apelor nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor.

-   lucrarile se vor realiza sub indrumarea Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau.

- îainte de inceperea executiei si la finalizarea investitiei, beneficiarul va incheia cu reprezentantii Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau, procesele verbale de predare – primire a tronsonului de albie, care poate fi afectat de lucrarile avizate, in care se va mentiona starea initiala si finala a albiei si malurilor si fluxul informational in caz de inundatii si poluari.

-   atat pe parcursul executiei, cat si pe parcursul exploatarii, se vor respecta zonele de protectie ale cursului de apa Calnau, conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

-  se interzice depozitarea in albia cursului de apa a materialelor rezultate sau folosite la executarea lucrarilor cuprinse in avizul de gospodărire a apelor si a oricarui tip de deseu.

-   beneficiarul va lua permanent toate masurile de curatire si intretinere a zonei de curgere a apei si va asigura conditii normale de curgere a apelor din zona de lucru.

-  în situatia producerii unei poluari accidentale, beneficiarul si constructorul sunt integral responsabili si vor suporta toate consecintele si cheltuielile, care decurg din aceasta.

-  este interzisa exploatarea si utilizarea de agregate minerale din albiile cursurilor de apa fara actele de reglementare prevazute de legislatia din domeniul gospodaririi apelor.

-  este interzisa amplasarea Organizarii de santier in albia/albiile cursurilor de apa din aproprierea investitiei.

-   conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

- art. 51 ”Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict;

-art. 53, alin (1) “Avizul de gospodărire a apelor îşi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuţia lucrărilor respective nu a început în acest interval. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe emitentului, în scris, data de începere a execuţiei, cu 10 zile înainte de aceast.”.

- Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de realizare a lucrărilor înscrise în acesta. Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani dacă execuția lucrărilor nu a început în acest interval.”

- beneficiarul raspunde de realizarea corespunzatoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmarirea si prevenirea poluarilor apelor subterane si de suprafata si de anuntare in caz de poluare accidentala a Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau si a Administratiei Bazinala de Apa Buzau – Ialomita. In situatia producerii unei poluari accidentale, beneficiarul si constructorul sunt integral responsabili si vor suporta toate consecintele si cheltuielile, care decurg din aceasta.

- în cazul aparitiei unor modificari de solutie pe perioada executiei lucrarilor, se va solicita la Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al prezentului aviz.

- conform Ordinului 828/2019 „În cazul renunțării la execuția lucrărilor care fac obiectul avizului de gospodărire a apelor, precum și în cazul renunțării atunci când s-au executat parțial unele

componente ale lucrărilor, titularul de proiect solicită retragerea acestuia. În acest scop va        completa și va transmite autorității de gospodărire a apelor, emitentă a avizului de gospodărire   a apelor, un formular conform modelului din Anexa 1b.”

- conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, punerea in functiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele se poate realiza numai dupa obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor. Aceasta se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita pe baza unei documentatii tehnice intocmite conform Ordinului Ministrului Apelor si Padurilor nr. 891/2019, de un proiectant atestat de Ministerul Apelor si Padurilor.

- nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- răspunderea privind informaţiile, datele, calculele şi piesele desenate, incorporate în solicitarea şi documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, revine integral atat elaboratorului documentaţiei, respectiv S.C. PROTELCO S.A.,  cat şi beneficiarului S.C. RCS & RDS S.A.

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

f) Pentru protecția ariilor naturale protejate de interes comunitar, este obligatorie respectarea condițiilor impuse prin Avizul favorabil nr. 31/5.08.2022 emis de administratorul ariilor naturale protejate, A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, ce va fi emis, titularul având totodată și următoarele obligații:

• Să respecte toate condițiile și măsurile de diminuare a potențialului impact negativ asupra factorilor de mediu stabilite în documentația tehnică care a stat la baza emiterii actului de reglementare.

• Să desfășoare lucrările doar pe suprafețele de teren descrise în proiect, să nu defrișeze vegetația și să nu ocupe cu utilaje, materiale de construcții și/sau deșeuri alte terenuri în interiorul ariei  naturale protejate.

- Să nu realizeze organizări de șantier pe terenuri din interiorul ariei naturale protejate.

• Traversarea cu autovehicule a ariei  de protecție specială avifaunistică  să se realizeze doar pe drumurile existente.

• Pe perioada derulării lucrărilor, să monitorizeze impactul proiectului asupra avifaunei din aria naturală protejată și să informeze cu celeritate pe administratorul acesteia (ANANP – Serviciul Teritorial Buzău) cu privire la orice incident care ar putea să aibă impact negativ asupra acestora.

• Să instruiască personalul și să se asigure că sunt respectate următoarele interdicții (potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2007, art. 33):

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură, chiar dacă sunt goale;

- este interzisă perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

• În cazul în care personalul de execuție/întreținere observă exemplare rănite sau cadavre de păsări sau animale din speciile strict protejate, prevăzute în anexele 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, titularul are obligația să declare evenimentul la comisariatul județean la Gărzii Naționale de Mediu și la agenția judeteană pentru protecția mediului, să participe la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental şi să completeze declarația prevăzută în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

• În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu.

g) se vor respecta prevederiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare; (art. 9. - În cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele, vegetația și să suporte toate costurile aferente).

Titularul proiectului este obligat:

- să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

- să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

- să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

- să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

h) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

i) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu,

Mirela MARIN                                                  Sanda-Cătălina POSTOLACHE

Întocmit,

Titel  PENEŞ

Ioana DIACONESCU