PROIECT REVIZUIRE afisat in 22.11.2023

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 85 din data de: 10.06. 2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC TRANZIT  RALEA COMPANY SRL  cu sediul în sat Alexandru Odăbescu, com Buda, jud Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 13553 din 19.10.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 29.04.2020, că proiectul: REVIZUIRE DECIZIE ETAPA DE INCADRARE NR.85/2020 PENTRU Continuare lucrari si extindere exploatare agregate in terasa rau Rm.Sarat cu redarea terenului in circuit prin taluzare copertare si nivelare perimetrul Topliceni T 144 sat Posta comuna Topliceni județul Buzău nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct. 2, lit a);

b)  proiectul se încadrează în prevederile art. 48 şi art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

c) din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea listei de control s-a concluzionat că  lucrările propuse a se realiza  nu au un impact  semnificativ asupra factorilor de mediu;

d) în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

d) proiectul  nu intră  sub incidenţa prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi a completările ulterioare deoarece lucrările se vor desfășura în sau vecinatatea siturilor de importanta comunitară;

1. Caracteristicile proiectului:

Realizarea obiectivului de investitii presupune excavarea in cadrul unui perimetru de exploatare in suprafata de 29.624 mp, din care zona de excavare cca. 24.090 mp, in cadrul a trei trepte cu inaltimea de 1,5 m, 3,0 m, respectiv 3,0 m, in totalitate in uscat, transportul la beneficiari sau la statia de sortare, profilarea si nivelarea suprafetelor limitrofe, a taluzelor, realizarea de umpluturi, fertilizare si inierbare.

Terenul pe care vor fi amplasate lucrarile proiectate se afla in extravilanul Comunei Topliceni, sat Posta judetul Buzau in terasa din malul drept al raului Ramnicu Sarat.

Terenul se afla in proprietatea titularului, fiind dobandit in baza Contractelor de constituire a dreptului de superficie nr. 3625/12.12.2019 si 3941/23.11.2022, incheiate intre S.C. TRANZIT RALEA COMPANY S.R.L. si persoane fizica Ralea Carmen – Nicoleta si Ralea Andrei Mihai.

Terenul cu suprafata totala de 31.400 mp, format din  Numerele cadastrale 21.561 (26.100 mp) si 22.209 (5.100 mp), a fost alipit ptin Actul de alipire nr. 180/26.01.2023, cand a primit Numarul cadastral 22.416.

Coordonatele de delimitare ale perimetrului de exploatare, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Coordonate perimetru de exploatare

| Nr. punct | Coordonate STEREO 1970 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 434.091 | 658.462 |
| 2 | 434.250 | 658.713 |
| 3 | 434.183 | 658.777 |
| 4 | 434.010 | 658.532 |
| 5 | 434.085 | 658.462 |
| Suprafata = 29.648 mp |

Delimitarea zonei pentru care se solicita Acordul de mediu este prezentata in  planul de situatie scara 1:1.000.

b). Justificarea necesității proiectului

Scopul investitiei il constituie crearea unei capacitati de productie ce are in vedere exploatarea, prelucrarea si valorificarea agregatelor pentru lucrari de terasare cai ferate si drumuri.

Lucrarile proiectate vor avea ca scop final valorificarea agregatelor minerale prin redarea terenului in circuitul productiv.

c). Valoarea investitiei

Valoarea totala a investitiei este de 800.000 lei.

d). Perioada de implementare propusa

Activitatea de exploatare agregate in cadrul acestui perimetru se va desfasura esalonat pe o perioada de cca. 3 ani.

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

Conform planuri anexate prezentului memoriu de prezentare.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Terenul pe care urmeaza a se realiza lucrarile de exploatare agregate minerale are o suprafata totala de 31,400 mp.

Din aceasta suprafata vor fi afectati de activitatea de exploatare cca24,090 mp,  restul terenului fiind ocupat de pilieri de siguranta la terenurile si drumurile invecinate, linia electrica de medie tensiune si zone libere.

Amenajarea obiectivului presupune realizarea etapizata a urmatoarelor lucrari tehnologice, dimensionate dupa scopul urmarit si anume:

- trasarea zonei de excavare, conform planului de situatie si materializarea lui pe teren prin bornare;

- decopertarea cu ajutorul buldozerului din dotare si haldarea lui in apropiere.

- excavarea propriu-zisa in cadrul fasiilor a agregatelor, pe directie generala de avansare de la est la vest.

- incarcarea agregatelor in autobasculante si transportul la statia de sortare sau la beneficiari;

Activitatea de exploatare agregate in cadrul perimetrului analizat presupune realizarea urmatoarelor lucrari:

Lucrari de deschidere

Pentru accesul la zona de excavare nu sunt necesare lucrari speciale deoarece in perioada anterioara s-au executat drumuri interioare care acced la zonele de excavare.

Acesul se va realiza pe drumul existent in zona de sud vest a perimetrului, din care s-a amenajat drumul ce acede la fasia de excavare. Deplasarea utilajelor de transport catre frontul de exploatare se va realiza ulterior pe suprafata decopertata a perimetrului.

Lucrarile de deschidere presupun si realizarea si intretinerea drumurilor de acces la zona de exploatare (cailor de transport).

Pentru intretinerea drumului principal de acces si a dumului de exploatare agricola existent, pe perioada derularii lucrarilor de exploatare, se va utiliza buldozerul, pentru nivelerea si uniformizarea patului de rulare, dupa care se vor executa operatii de balastare.

In perioada de iarna se va indeparta stratul de zapada sau gheata cu buldozerul sau alt utilaj echipat pentru astfel de activitate.

Lucrari de pregatire

Pentru pregatirea resursei la nivelul frontului de exploatare sunt necesare lucrari de decopertare, deoarece in aceasta zona agregatele minerale prezinta o coperta (sol vegetal + steril) de cca.1,50 m;

In perioada 2021 – 2022 s-a decopertat o suprafata de cca. 20.100 mp, din care a rezultat un volum de steril de cca. 30.000 mc, care a fost depozitat pe latura nordica, estica si vestica.

Tehnologia de decopertare consta in decaparea solului fertile si a sterilului cu excavatorul, in fasii cu lungimea de pana la 275 m (latimea medie a zonei de excavare) si latimea de cca. 10,0 m pe directie nord vest –  sud est si retur.

Sterilul va fi incarcat in autobasculanata si depozitat in zonele ramase libere de la nord si sud, sau in zona excavata anterior, acolo unde s-a atins adancimea proiectata.

Se va crea astfel depozite (halde temporare) marginale in zona pilierilor si in cadrul perimetrului, de unde ulterior acesta va fi remobilizat pentru a asigura reconstructia ecologica.

Amplasamentul zonelor de haldare se va alege in stransa concordanta cu metodologia de exploatare aleasa, tinand cont de urmatoarele criterii:

- sa nu imobilizeze rezervele  de agregate

- distanta mica de deplasare a materialului

- acces usor pentru utilajele folosite la  decopertare si transportul sterilului

- evitarea alunecarilor de teren

- sa nu afecteze procesul tehnologic de exploatare

- sa nu afecteze drumurile de acces

- sa asigure o scurgere a apelor pluviale

- sa asigure utilizarea in bune conditii a materialului la reconstructia ecologica

Pentru perioada urmatoare volumul de decoperta a fost aprecita la cca. 6.500 mc, care se adauga la cei cca. 30.000 mc decapati anterior si care vor fi utilzati la refacerea finala a amplasamentului.

Lucrari de exploatare

Metodologia de exploatare este cea a fâşiilor cu lungime de până la 95 m (latimea medie a zonei de excavare), lăţimea de pana la 10 m (functie de raza de actiune a utilajului de extractie) şi adâncimea de pana la 7,5 m (6,0 m in util), in cadrul a trei treptre. Direcţia de exploatare in cadrul fasiilor va fi alternativa, de la nord vest la sud est si retur.

Exploatarea se va realiza mecanizat cu ajutorul Excavatorul Fiat cu cupa de 1,2 mc, aflat în dotarea titularului care va executa si operatia de incarcare.

Elementele geometrice ale carierei si treptei de exploatare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Treapta 1

- inaltime treapta			= 1,5 m (1,5 m in steril)

- unghiul de taluz in lucru		= 700

- unghiul de taluz final		= 450

- berma siguranta			= 1,0 m

Treapta 2

- inaltime treapta			= 3,0 m (3,0 m in util)

- unghiul de taluz in lucru		= 700

- unghiul de taluz final		= 450

- berma siguranta			= 23,0 m

Treapta 3

- inaltime treapta			= 3,0 m (3,0 m in util)

- unghiul de taluz in lucru		= 700

- unghiul de taluz final		= 450

- latime vatra				= 55 m

Tehnologia de excavare este urmatoarea:

- trasarea zonei de excavare, conform planului de situatie si materializarea lui pe teren prin bornare;

- decopertarea cu ajutorul buldozerului din dotare si haldarea lui in apropiere.

- excavarea propriu-zisa in cadrul fasiilor a agregatelor, pe directie generala de avansare de la vest - est.

- incarcarea agregatelor in autobasculante si transportul la statia de sortare sau la beneficiari;

Excavatia se va realiza de asa maniera incat sa se asigure unghiul de taluz al versantilor, care va fi de 450 pentru a asigura o panta de scurgere aproximativ egala cu unghiul de taluz natural al pietrisurilor.

Calculul volumului de nisip si pietris ce urmeaza a fi de excavat, s-a realizat prin metoda secţiunilor geologice verticale ce delimitează blocuri geologice, la baza calculului stand cele 3 sectiuni geologice, realizate cu această ocazie. Datele de bază utilizate au fost:

- Distanţa dintre secţiunile geologice;

- Adâncimea maximă (cota de bază) a resurselor

- Numărul secţiunilor geologice;

- Unitatea de calcul: bloc geologic marginit de secţiuni geologice verticale.

Evaluarea volumelor pe aceste unităţi de calcul s-a făcut cu ajutorul următorilor parametri:

- Suprafaţa (m2) secţiunilor in steril (cumulat steril din acoperis si dintre strate);

- Distanţa (m) dintre două secţiuni succesive;

- Volumul blocului geologic determinat prin relaţia:

unde:	VB = volum bloc geologic (m3)

S1, S2 = suprafaţa secţiunilor ce delimitează blocul geologic (m2)

d = distanţa dintre secţiuni (m)

Volumul total al resurselor a fost determinat prin relaţia:

unde:	n = numărul de blocuri geologice.

Calculul volumului de util

| Unitatea de calcul | Suprafaţa secţiunilor ce delimitează blocul m2 | Distanţa dintre secţiuni m | Suprafaţa medie m2 | Volum exploatabil m 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | S1 = 350,0 | 15 | 350.00 | 5.250.00 |
| 2 | S1 = 350,0 | S2 = 260,0 | 65 | 305.00 | 19.825.00 |
| 3 | S2 = 260,0 | S3 = 100,0 | 85 | 180.00 | 15.300.00 |
| 4 | S3 = 100,0 | S4 = 170,0 | 90 | 135.00 | 12.150.00 |
| 5 | S4 = 170,0 | - | 15 | 170,00 | 2.550,00 |
| Total rotunjit |  | 55.075,00 55.000,00 |

Calculul volumului de coperta

| Unitatea de calcul | Suprafaţa secţiunilor ce delimitează blocul m2 | Distanţa dintre secţiuni m | Suprafaţa medie m2 | Volum exploatabil m 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | S1 = 26,00 | 15 | 26.00 | 390.00 |
| 2 | S1 = 26,00 | S2 = 22,00 | 65 | 24.00 | 1.560.00 |
| 3 | S2 = 22,00 | S3 = 20,00 | 85 | 21.00 | 1.785.00 |
| 4 | S3 = 20,00 | S4 = 30,00 | 90 | 25.00 | 2.250.00 |
| 5 | S4 = 30,00 | - | 15 | 30,00 | 450,00 |
| Total rotunjit |  | 6.435,00 6.500,00 |

Volum total sapatura  = 61.500 mc din care:

- steril (sol vegetal si argile loessoide) 	6.500 mc

- nisip si pietris				         55.000 mc

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați

In cadrul obiectivului, pentru obtinerea produsului minier, reprezentat de agregatele minerale, nu se utlizeaza nici o materie prima.

In cadrul activitatilor desfasurate se va utiliza insa combustibili si lubrefianti pentru functionarea utilajelor de extractie. Alimentarea cu carburanti (motorina) se va asigura cu cisterna. Cantitatea de combustibil utilizata va fi de aproximativ 200 l/zi.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Atat activitatea de pregatire pentru exploatare a balastului, cat si cea de exploatare propriu-zisa nu presupun consum de apa in scop tehnologic si nu implica evacuari de ape uzate.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

## Se vor păstra căile de acces existente și nu se vor realiza căi noi de acces. Căile de acces existente vor fi întreţinute corespunzător pe toată durata realizării lucrărilor.

## Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

In prezent S.C. TRANZIT RALEA COMPANY S.R.L. desfasoara activitati de exploatare agregate, in baza actelor de reglementare emise de  Administratia Bazinala de Apa Siret, in cadrul unui perimetru amplasat albia raului Ramnicu Sarat, pentru care detine Licenta de exploatare.

Societatea nu intentioneaza sa se extinda pe acest  amplasament,  fapt pentru care urmeaza ca la final sa execute acele lucrari de refacere a mediului pentru integrarea in peisajul circumspect si atenuarea impactului vizual.

## Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

## Proiectul analizat nu a studiat alte alternative. S-a procedat in acest fel, întrucât beneficiarul proiectului are in proprietate terenul si doreste realizarea unei amenajari de exploatare agregate cu redarea terenului in circuitul agricol.

IV. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de   execuția investiției

La incetarea activitatii este strict necesara refacerea mediului afectat de lucrarile de excavare si cele conexe desfasurate in perimetrul de exploatare.

Lucrari de umpluturi si terasamente

Pentru reconstructia ecologica s-a solicitat utilizarea materialului excavat din coperta la nivelarea si compactarea taluzelor si la umpluturi.

Lucrarile de excavatie se vor executa la un unghi de taluz de cca. 450 ,taluz pe care se vor executa lucrari de terasare si umpluturi pentru stabilizare.

Pentru executarea acestor umpluturi se vor utiliza materialele rezultate din excavatii. (steril din decoperta) si material adus de titular de la statia de sortare.

Umplutura pe taluze va avea o grosime medie de cca. 1,50 m, dupa compactare, realizandu-se unghiul de taluz de 270 (panta 1:2) spre interiorul excavatiei, umplutura care va acoperi si berma dintre treptele de util.

Umplutura pe fundul excavatiei va avea o grosime medie de cca. 2,00 m, dupa compactare, din care 1,70 m steril si 0,30 m fertil.

Taluzarile si umplutura pe fundul excavatiei se vor compacta acolo unde este posibil cu buldozerul sau manual, straturile de umplutura urmand a avea un grad de compactare minim de 90%, similar cu depozitele initiale.

Volumul terasamentelor si umpluturilor interioare a fost estimat prin metoda sectiunilor verticale, rezultand un volum de cca. 46.000 mc, din care 36.500 mc proveniti din decoperta si 13.500 mc adaos de steril adus de la statia de sortare.

La finalul lucrarilor de reconostructie ecologica, terenul va fi coborat cu cca. 5,50 m fata de cota initiala.

Lucrari de fertilizare si inierbare

Suprafetele taluzate, pe intreaga circumferinta a excavatiei si umpluturile de pe fundul acesteia vor fi fertilizate si insamantate cu iarba, pentru a nu fi erodate de apa si precipitatii.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

Terenul cu suprafata totala de 31.400 mp, format din  Numerele cadastrale 21.561 (26.100 mp) si 22.209 (5.100 mp), a fost alipit ptin Actul de alipire nr. 180/26.01.2023, cand a primit Numarul cadastral 22.416.

Terenul are destinatia actuala partial curti constructii (26.100 mp scos din circuitul agricol) si agricol (5.100 mp) si se invecineaza cu:

- la nord :	drum exploatare

- la vest:	drum exploatare si LEA 20 KV

- la sud :	proprietati particulare

- la est :	islaz comunal

Proiectul nu este situat în vecinatatea frontierelor de stat ale României și nu face parte din categoriile de proiecte prevăzute în anexa 1 la Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnată la Espoo, în 1991.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  Incepand din anul 2021, S.C. TRANZIT RALEA COMPANY S.R.L. a inceput sa desfasoare activitati de exploatare agregate, in baza actelor de reglementare emise de  Administratia Bazinala de Apa Siret, in cadrul unui teren amplasat in Tarlaua 144, in suprafata de 26.300 mp, din care perimetrul de exploatare de 24.891 mp si zona de excavare 19.923 mp.

In cadrul acestui perimetru, pe o suprafata de cca. 20.100 mp, au fost executate de catre titular, excavatii pana la adancimi de 4,0 – 8,0 m, in cadrul a doua trepte de excavare, lucrarile fiind in curs de executie.

Avand in vedere ca societatea a devenit proprietara unui teren in suprafata de 5.100 mp, amplasa imediat la sud de cel amintit mai sus, se intentioneaza continuarea exploatarii de agregate pe o suprafata mai mare si anume 36.100 mp (atat cel excavat partial cat si cel nou achizitionat), care sa inlesneasca reconstructia finala a terenului, prin diminuarea impactului vizual si utilzarea viitoare a acestuia pentru activitati agricole.

In acest sens se va excava in cadrul unui perimetru de exploatare in suprafata de 29.624 mp, din care zona de excavare cca. 24.090 mp, pana la adancimea de cca. 7,5 m, in cadrul a trei trepte cu inaltimea de 1,5 m, 3,0, respectiv 3,0 m.

Lucrările de excavare se vor realiza  cu respectarea vecinătăților și cu respectarea tehnologiei de exploatare stabilita de autoritațile competente.

Orice modificare / extindere care va fi adusă  după realizarea acestui proiect se va face numai  după consultarea și cu acordul vecinilor.

Societatea comercială SC TRANZIT  RALEA COMPANY SRL. va desfăşura pe suprafaţa perimetrului, lucrări de extragerea nisipului şi pietrişului, în condițiile în care societatea respecta  adâncimea de exploatare și pilierii de siguranță impuși

c) utilizarea resurselor naturale:   In cadrul obiectivului, pentru obtinerea produsului minier, reprezentat de agregatele minerale, nu se utlizeaza nici o materie prima.

In cadrul activitatilor desfasurate se va utiliza insa combustibili si lubrefianti pentru functionarea utilajelor de extractie.

Alimentarea cu carburanti (motorina) se va asigura de la unitatile specializate in distributia acestor produse.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Functionarea obiectivului nu presupune utilizarea apei in scop tehnologic, obiectivul in sine avand rolul de a tranzita debitele raului  Buzau.

Apa potabila va fi asigurata din comert (apa minerala sau plata in peturi) sau din surse autorizate din punct de vedere sanitar.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Se vor păstra căile de acces existente şi nu se vor realiza căi noi de acces. Căile de acces existente vor fi întreţinute corespunzător pe toată durata realizării lucrărilor.

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi depozitate in spații special amenajate la stația de sortare spălare a societății si apoi preluate de operatori autorizaţi. Deşeurile menajere se vor colecta în pubele şi vor fi eliminate prin operatori autorizaţi, pe bază de contract.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale nu va avea nici un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă. Lucrările de exploatare a agregatelor minerale care sunt generatoare de pulberi şi noxe rezultate din arderea carburanţilor în motoarele utilajelor nu produc cantităţi mari de poluanţi care să determine modificarea caracteristicilor fizico-chimice şi biologice ale apelor de suprafaţă sau subterane.

Având în vedere această caracteristică şi procesul tehnologic care se va desfăşura pe amplasament, se apreciaza că prin exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se produce poluarea solului, atât pe amplasament cât şi în vecinătăţi. Accidental solul adiacent căilor de acces poate fi afectat prin scurgeri de produse petroliere (uleiuri, motorină) de la utilajele de exploatare şi de la mijloacele de transport.

Cantităţile de hidrocarburi şi uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări semnificative ale factorului de mediu sol.

Deoarece în zonă nu există surse care să producă poluări semnificative ale aerului atmosferic şi datorită condiţiilor de relief de largă deschidere cu o rapidă disipare a eventualelor noxe provenite din activitatea de extracţie sau de la mijloacele de transport, se apreciaza calitatea aerului ca fiind bună.

În perioada derulării lucrărilor prevăzute în proiect (extracţie şi transport) SC TRANZIT  RALEA COMPANY SRL are obligaţia de a întreţine drumul de exploatare, iar în perioada caldă  va stropi căile de acces din pământ cu utilajele din dotare ori de câte ori este nevoie pentru a evita antrenarea pulberilor acestora în atmosfera. De asemeni mijloacele de transport se vor deplasa cu viteze reduse.

Principale surse de zgomot și vibrații în timpul execuției sunt  utilajele de excavare şi transport.  Nu sunt necesare măsuri de protecţie deoarece exploatarea nu este amplasată în  zonă locuită astfel încât funcţionarea utilajelor nu va constitui un factor de stres pentru populaţia umană. De asemenea deschiderea largă a reliefului din zonă permite disiparea rapidă a zgomotului fără a se realiza propagarea direcţionată la distanţe mari.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: Deoarece in perioada de executare a lucrarilor  nu se folosesc si nu rezulta substante sau compusi periculosi, sunt posibile numai poluari accidentale ale factorului de mediu. Eventualele poluari accidentale  ale solului de pe amplasament nu produc impurificari majore aleacestuia,deoarece cantitatile  de carburanti stocate in rezervoarele si mecanismele utilajelor, sunt reduse.

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:  proiectul se va implementa pe teren  cu functiunea arabil,  proprietatea titularului, Proiectul se va implementa in baza Certificatului de urbanism emis de   Primăria comunei Topliceni.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: se va respecta metoda de exploatare si condițiile  stabilte prin Avizul de gospodarirea apelor si prin Permisul de exploatare;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : exploatarea de agregate se desfășoara cu respectarea pilierilor de siguranță;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:  nu este cazul lucrările proiectului nu se vor desfășura în interiorul siturilor de importanță comunitară, amplasamentul proiectului  nu este situat în sau vecinatate siturilor de importanta comunitară;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică, lucrările proiectului nu se vor desfășura în interiorul siturilor de importanță comunitară, amplasamentul proiectului  nu este situat în sau vecinatatea siturilor de importanță comunitară.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului nu se află amplasat  în zonă locuită.

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monument istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: lucrările propuse prin proiect nu se încadrează în activităţile care pot cauza un impact transfrontalier negativ semnificativ asupra mediului şi care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: proiectul se va implementa într-o zona în care se realizează și alte exploatări de agregate minerale de diverse societăți. Lucrările de excavare se vor realiza  cu respectarea vecinătăților și cu respectarea tehnologiei de exploatare stabilita de autoritațile competente.

Orice modificare / extindere care va fi adusă  după realizarea acestui proiect se va face numai  după consultarea și cu acordul vecinilor.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: proiectul propune masuri de reducere a impactului potenţial.

Impactul indirect asociat lucrarilor propuse se datoreaza functionarii unor utilaje in zona proiectului si a transportului de material, prin zgomotul si praful eliberat in atmosfera. Deoarece utilajele sunt conform cerintelor legale,  poluatii emisi in aer, inclusiv zgomotul se vor incadra in valorile legale. Pe timp uscat, drumurile de acces catre perimetrul de exploatare,  vor fi stropite cu apa ori de cate ori este nevoie.

Impactul pe termen scurt, se va manifesta in zona perimetrului de exploatare.

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria comunei Topliceni) şi publicate în presă anunţurile publice privind decizia revizuirii  etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

- Perimetrul de exploatare  nu este situat în sau vecinatatea siturilor deimportanta comunitară.

- lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: titularul deține avizului de gospodărirea apelor  nr. 98/05.06.2020 emis de ANAR ABA Siret, pentru realizarea proiectului. Din punctul de vedere emis de ANAR ABA Siret, pentru proiectul propus nu e necesar elaborare SEICA.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă-( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,

Madalina Elena Ion

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Mirela MARIN

Întocmit,

ing. Elena BADII