AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: 2 / 19.02.2018 actualizata cu nr. 5 din data de 21.12.2022, cu nr. xx din 09.08.2023

Valabilă pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine  viza anuală.

S.C. DEGARO S.R.L., FERMA DE PORCI – FANTANELE, CONSTANTA

Sediul social: com. Golesti, DJ 205C, km 1, Complex Suintest, C322- pavilion administrativ, camera 7, jud. Vrancea.

Punct de lucru: Comuna Fântânele, Judeţul Constanţa.

Categoriile de activitate conform Anexei 1. la Legea 278/2013 privind emisiile industriale

- 6.6.c. Instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor având o capacitate mai mare de

750 de locuri pentru scroafe.

COD CAEN     0146– cresterea porcinelor;

5210 - depozitari

DIRECTOR EXECUTIV,                                                        ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF                           			                                             Lavinia-Monica ZECA

Intocmit,

Consilier Anca CARACUDĂ

CUPRINS

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ................................ 4

- TEMEIUL LEGAL ....................................................................................................... 4

- CATEGORIA DE ACTIVITATE………………………………………………………... 6

- DOCUMENTATIA SOLICITARII ……………………………………………………... 7

- MANAGEMENTUL ACTIVITATII ……………………………………………………. 8

- MATERII PRIME SI AUXILIARE ……………………………………………………... 12

- RESURSE DE APA, ENERGIE, GAZE NATURALE ………………………………… 16

- descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente

pe amplasament ……………………………………………………………………….. 20

- instalatia pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor in mediu ……………………………………………………………….. 45

- concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivelul de zgomot ……………………………………………. 46

- gestiunea deseurilor ………………………………………………………………. 55

- prevenirea si managementul situatiilor de urgenta ………………. 62

- monitorizarea activitatii ……………………………………………………….. 63

- raportari  catre agentia de  protectie a mediului …………………... 66

- obligatiile titularului activitatii ………………………………………….. 70

- managementul inchiderii instalatiei, managementul

reziduurilor …………………………………………………………………………….. 74

17. glosar de termeni …………………………………………………………………….. 78

Anexa I – planuri de incadrare in zona ………………………………………….. 80

anexa II – modelul raportului anual de mediu ……………………………... 82

Introducere

Titularul activităţii va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia integrate de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020.

Autorizaţia integrate de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine  viza anuală.

În cazul în care autoritatea competenta pentru protectia mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare .

Nerespectarea prevederilor prezentei  autorizaţii de mediu se santioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare.

Autorizația de Mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Fișa de prezentare și declarație revine titularei activităților.

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigură că:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizata eficient in conformitate cu recomandarile BREF;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut si adus la starea initiala;

- Sunt respectate principiile B.A.T.;

- Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament, care respecta prevederile Anexei 3 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale si ia in considerare natura lor si potentialul transferarii poluarii dintr-un mediu in altul.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia integrata de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta.

Scopul autorizatiei

Autorizatia impune conditiile de desfasurare a activitatii instalatiei din punct de vedere al protectiei mediului. Autorizatia este emisa in scopul respectarii normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluarii, definite prin Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intreg sau, in acord cu legislatia in vigoare si cu obligatiile din conventiile internationale din acest domeniu, la care Romania este parte.

1.	 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

S.C.  DEGARO S.R.L.

Sediul administrativ în com. Golesti, DJ 205C, km 1, Complex Suintest, C322- pavilion administrativ, camera 7, jud. Vrancea

Punct de lucru: comuna Fântânele, judeţul Constanţa

Telefon: 0241.769.769, Fax: 0241.769.769

E-mail: dom@premiumporc.com

Codul fiscal:	 RO14660449

Registrul Comerţului: nr. J 39/411/07.07.2011

2. TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Decizia de aplicare UE 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- OUG 195/2005, aprobata de Legea nr. 226/2006, cu modificari si completari ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari ulterioare;

- O.U.G. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificata prin Legea nr. 311/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.O. 398/11.05.2005) si prin Hot. Guv. 210/28.02.2007 (M.O. 187/19.03.2007);

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea 86/10.05.2000( M.O. 224/22.05.2000), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotărârea de Guvern nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Ordinului nr. 165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

- Ordinul nr. 333/165/2021 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

- H.G. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate;

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat în M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordonanţa Guvernului 24/2016 (M.Of. 664/30.08.2016), privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora.

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificată şi completată prin Legea nr. 311/28.06.2004 (M.O. nr. 582/30.06.2004).

- Ordinul MMGA nr.161/2006(M.O 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă(Anexa fiind publicată în M.O.511 bis/13.06.2006)

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

- Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/25.08.2006 (MO749/01.09.2006) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

3.		CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

- creşterea intensiva a porcilor, capacitate mai mare de 750 locuri pentru scroafe.

COD CAEN (Rev.2)       0146 - Creşterea porcilor

Motivarea deciziei

In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii in teren, tinand cont de observatiile  primite de la autoritati, precum si observatiile membrilor C.A.T., A.P.M. Constanta a luat decizia de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. 2/19.02.2018 actualizata cu nr. 5 din 21.12.2022:

- urmare a unor modificari in ceea ce priveste dotarile fermei de porci, reglementate din punct de vedere a protectiei mediului prin Decizia etapei de incadrare nr. 203 / 17.05.2022 emisa pentru „ INTENSIFICARE MASURI BIOSECURITATE IN FERMA FANTANELE APARTINAND DEGARO S.R.L., reprezentand doi roboti spalare si inlocuire incinerator”.

- De asemenea, in conformitate cu prevederile Art. II, alin. (2) Legea 219/2019 pentru modificarea si completarea art. 16 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, se doreste si modificarea 
valabilitatii actului de reglementare mentionat mai sus, in sensul mentinerii 
valabilitatii acestuia pe toata perioada in care titularul obtine viza anuala.

4.					 DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, întocmită de S.C. Degaro SRL, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 1257/02.09.2021;

- Anunţul public privind depunerea solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul CUGET LIBER Constanţa, 10 aparitii consecutive, incepand cu data de 31.08.2021;

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, întocmit de S.C. ENVIRO QUALITY CONCEPT SRL CONSTANTA si SC DEGARO SRL;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 151/31.10.2022, valabilă până la data de 31.10.2025, pentru Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la Fermal zootehnica Fantanele, jud. Constanta;

- Autorizatia intregrata de mediu nr. 2/19.02.2018, emisa pentru Ferma de porci Fantanele, jud. Constanta.

- Contract de service pentru instalatii frig nr. 128/23.01.2022 incheiat cu MBM TARIVERDE INVEST S.R.L.;

- contract de prestari servicii nr. 704/24.05.2021  incheiat cu PROTECT COLECTOR S.R.L. privind preluarea si transportul deseurilor periculoase si nepericuloase si anexa la contract;

- anuntul privind decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu actualizate, publicat in Jurnalul National din data de 18.11.2022;

- dovadă privind achitarea tarifului de 2500 lei in 01.09.2021.

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu actualizate, cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, întocmită de S.C. Degaro SRL, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 7283/30.06.2023;

- Anunţul public privind depunerea solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul Anunt de mediu, in data de 29.06.2023;

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, întocmit de Cristina Adriana ARMEANU si SC DEGARO SRL;

- dovadă privind achitarea tarifului de 2500 lei in 29.06.2023.

Scopul

- Instalaţia I.E.D. va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 86 de pagini şi isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala .

- In cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica la A.P.M. Constanta.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se  santioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

- Prezenta Autorizaţie Integrata de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; nimic din prezenta Autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

- Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona principală a planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii ei pe perioada de valabilitate a prezentei Autorizaţii va conduce la înlocuirea de către A.P.M. Constanta a anexelor corespunzătoare care fac parte integranta din Autorizaţie, titularul autorizaţiei fiind obligat sa prezinte in acest scop la A.P.M. Constanţa orice astfel de act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia.

- Operatorul este obligat sa notifice A.P.M. Constanţa orice modificare afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii.

- Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor si materiilor prime si până la expedierea produselor finite.

- Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Actualizarea autorizaţiei integrate de mediu

Prezenta autorizaţie poate fi actualizată, de către A.P.M. Constanta în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la solicitarea titularului de activitate.

Reexaminarea şi revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:

- poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie,

- schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor,

- siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducere de tehnici speciale şi măsuri de management,

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare,

- emiterea unor noi reglementări legale.

5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Activitatea se va desfăşura in următoarele condiţii:

5.1. Responsabilitati.

1. La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei trebuie sa aiba in vedere aspectele mentionate la punctul 5.4.  - Raportari si in Cap.14  - Raportarea catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

3. Titularul va respecta prevederile legale si va detine contracte pentru predarea dejectiilor in scopul fertilizarii terenurilor agricole. Pentru terenurile pe care urmeaza a fi aplicate dejectii este necesar sa existe un plan de fertilizare care se intocmeste pe baza unui studiu agrochimic efectuat de organe de specialitate recunoscute conform legislatiei in vigoare.

4. Titularul activitatii are obligatia de a lua masurile necesare remedierii oricarui prejudiciu cauzat vecinatatilor sau mediului in general.

5.2. Actiuni de control

1. Titularul activitatii are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Titularul activitatii va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare asupra mediului.

3. Titularul activitatii va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3. Constientizare si instruire

1. Titularul activitatii trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de

pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Titularul activitatii are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Titularul activitatii trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind

performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

5.4. Raportari

1. Titularul activitatii trebuie sa depuna la A.P.M. Constanta, in fiecare an, nu mai tarziu de 01 februarie, un  Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru intregul an calendaristic precedent. Acest raport va fi transmis autoritatii pe format de hârtie si in format electronic si trebuie sa includa cel putin informatiile mentionate in Cap 14.  - Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si alte cerinte  inscrise in autorizatie.

4. Registrele vor fi puse la dispozitie, pentru verificari, autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control.

5. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

6. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

5.5. Notificarea autoritatilor

1. In cel mult 2 ore de la producerea unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta prin SMS / email, iar ulterior rezolvarii urgentei, dar cat mai repede posibil, titularul activitatii are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Constanta, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a

oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

2. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

3. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

4. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

5.6 Respectarea prevederilor BAT

BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare:

1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

3. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială:

(a) structurii și responsabilității;

(b) formării, conștientizării și competenței;

(c) comunicării;

(d) implicării angajaților;

(e) documentației;

(f) controlului eficient al proceselor;

(g) programelor de întreținere;

(h) pregătirii și intervenției în caz de urgență;

(i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului;

5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială:

(a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea

emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM);

(b) măsurilor corective și preventive;

(c) păstrării evidențelor;

(d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia;

7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;

8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare;

9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS).

În mod specific pentru sectorul de creștere în sistem intensiv a păsărilor sau a porcilor, BAT trebuie să includă, de asemenea, următoarele elemente în sistemul de management de mediu:

10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9);

11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12).

6. 		MATERII PRIME SI AUXILIARE .

Principalele materii prime si materiale utilizate in activitate:

    - scroafe si vieri;

    - furaje;

    - apa potabila;

    - vitamine, vaccinuri, medicamente;

    - produse pentru igienizare(detergenti biodegradabili);

    - G.P.L., motorina; energie electrica; lemne, paie.

Operatorul economic trebuie sa utilizeze produse autorizate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide sau sunt avizate potrivit masurilor tranzitorii prevazute la art. 89 alin. (2) din Regulament. Aceste produse vor avea etichete si fisa cu date de securitate in limba romana.

Materii prime:

| Denumire materie prima | Unitate de masura | Cantitati maxime estimate | Utilizarea materie prima |
| --- | --- | --- | --- |
| Furaje | Tone | 19 300 | Cresterea porcilor |
| GPL | Litri | 171 000 | Combustibil/fraze de pericol: H220, H280 |
| Motorina | litri | 91 000 | Combustibil/fraze de pericol:H304,H315, H226, H332, H351, H373, H411 |
| apa | mc | 78 | Cresterea porcilor |

Materii auxiliare:

| Denumire produs | Uniate masura | cantitate | Scop utilizare |
| --- | --- | --- | --- |
| BISEPTYL | buc | 1000 | Medicine |
| Neocen 40% | buc | 330 |  |
| Amoxicrid | kg | 690 |  |
| Oxitocyn 50ml. | buc | 5200 |  |
| OXY L.A | buc | 1420 |  |
| INTROVIT | buc | 310 |  |
| CEVAZURIL | buc | 140 |  |
| Lincomix 60% | kg | 210 |  |
| DRAXXIN | buc | 150 |  |
| Doxicol 60% | kg | 405 |  |
| Dofatrim | buc | 980 |  |
| Neocaf spray | buc | 500 |  |
| Tyloplus | kg | 330 |  |
| Norodin 24 | buc | 860 |  |
| Vetrimoxin | buc | 2130 |  |
| Penstrep 100 ml | buc | 4750 |  |
| Tilozina 20% 100 ml | buc | 180 |  |
| DEXA-JECT | BUC | 1750 |  |
| Baycox 1lit | buc | 260 |  |
| Uniferon | buc | 1600 |  |
| FLORCRID 10L | kg | 23 |  |
| SELCEN | L | 400 |  |
| Drinkmix colistin | kg | 70 |  |
| Tiagen | kg | 290 |  |
| ENROFOXACINA 5L | L | 160 |  |
| DIALYT | KG | 200 |  |

Vaccinuri:Porcilis Porcoli	buc	190

Eryseng Parvo	buc	560

Gripork	buc	380

Suiseng	buc	490

Ingelvac MYCOFLEX	buc	5700

Ingelvac Circoflex	buc	6160

Manusi control	buc	12000

Manusi chirurgicale	buc	11500

Lame bisturiu	buc	1000

Ace	buc	184000

Seringi	buc	290

Spray marcator  tuburi	tuburi	5800

| RATBOX 38 CM | BUC | 122 | Biosecuritate |
| --- | --- | --- | --- |
| OTRAVA MUSTE SCHIPPERS AZA-FLY 10%, 2KG | KG | 122 |  |
| OTRAVA SOARECI BLOC CERAT (PARAFINA) RATIMOR 10KG | KG | 3300 |  |
| OTRAVA SOARECI PRODIORAT PELET 10KG; LOT 18; EXP 0 | KG | 46 |  |
| OTRAVA SOARECI PRODIORAT PELET 10KG; LOT 16; EXP 0 | KG | 115 |  |
| OTRAVA SOARECI PERNUTE PROKUM PASTA 10 KG; LOT 161 | KG | 260 |  |
| SUPER KILLER 25 EC 1L | L | 12 |  |
| OTRAVA SOARECI PRODIORAT PELET 10KG; LOT 19; EXP 1 | KG | 360 |  |
| PRODIORAT PELET 10KG LOT:19 EXP:10/12/2021 | KG | 35 |  |
| MAGGOTS | KG | 52 |  |

Curatenie:

DETERGENT 10KG	KG	1200

SODA CAUSTICA	KG	23

DETARTRANT 1L	L	100

SOLUTIE GEAM 5 LITRI	L	11

DOMESTOS 2L	L	23

DOMESTOS GEL CURATARE WC 0.75L	L	17

CLOR 1L	L	190

ACID ACETIC GLACIAL 99%	L	140

SOLUTIE PARDOSELI MISAVAN ROSA 5L	L	220

SOLUTIE ANTIMUCEGAI	L	20

SAPUN LICHID CU POMPITA	L	6

CLIN DETERGENT GEAMURI 500ML	L	9

DETERGENT VASE FAIRY 1.2 L	L	94

VANOSEPT VAN 1 L	L	100

DRY DES CARE  25KG (50SACI/PALET)	KG	3700

ACID SPECIAL PT. APA	KG	8

GEL DUS	L	3

VAR HIDRATAT-SAC 20 KG (60 SACI/PALET)	KG	5750

CLOR ACE 2L	L	100

CLOR ACE 4L PROFESIONAL	L	133

GEL DE DUS SI SAMPON 10L SCHIPPERS	L	1790

DETERGENT RUFE AUTOMAT 20 KG SCHIPPERS	KG	23

DOMESTOS SOLUTIE WC 5L	L	100

SOLUTIE PARDOSELI MISAVAN MARINO 5L	L	3

VAR CELCO CL 90 17.5 KG 72 SAC/PAL	KG	11600

| DEZINFECTANT APA DI O CLEAN SCHIPPERS 200L+20L | L | 1000 | Dezinfectanti |
| --- | --- | --- | --- |
| DEZINFECTANT MAINI 1L | L | 118 |  |
| DEZINFECTANY MAINI PTR POARTA | L | 120 |  |
| DISPENSER DEZINFECTANT MAINI | BUC | 3 |  |
| DEZINFECTANT RUFE 1L | L | 11 |  |
| DEZINFECTANT HALA | KG | 2,530 |  |
| DEZINFECTANT MS KIEMKILL 10KG | KG | 1,550 |  |
| DEZINFECTANT VIRKON BIDON 20L | L | 23 |  |
| GEL ANTIBACTERIAN 50ML | L | 0 |  |
| DEZINFECTANT PENTRU MAINI GEL 250ML | L | 20 |  |
| DEZINFECTANT PT SUPRAFETE 5L | L | 28 |  |

La sfârşitul ciclului de producţie se execută igienizarea şi dezinfecţia halelor.

6.1 Titularul de activitate/operatorul, in conditiile prezentei autorizatii, va utiliza materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

6.2 Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apelor subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3 In cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime si materiale achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi insotite, dupa caz, de declaratii de conformitate, certificate sanitar-veterinare, fise de siguranta intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 şi Regulamentului (EC) nr. 1272/2008. In cadrul fermei se vor utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide.

6.4 Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate. Acestea vor fi stocate in conditii corespunzatoare clasei din care fac parte, in conformitate cu legislatia in vigoare.

6.5 Titularul activitatii/operatorul va urmari in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu recomandarile celor mai bune tehnici (Sectiunea 5.3.1 din BREF ILF), respectiv masurile preventive pentru reducerea cantitatii de nutrienti, in principal azot si fosfor, excretati de animale. Se vor avea in vedere:

- imbunatatirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteina bruta si fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea rationala de substante pentru producerea cresterii, utilizarea sporita a materiilor prime bine digerabile;

- aplicarea unui management nutritional preventiv, ca masura de reducere a poluarii solului;

- hranirea pe faze de crestere astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate functie de varsta si cerintele pasarilor.

6.6  Utilizarea materiilor prime si materialelor va urmari respectarea practicilor BAT in domeniu:

- analiza periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei acestora;

- studierea permanenta a progreselor in domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, in scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza unor proceduri care prevad modul de actiune in caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului sa fie minim sau nul.

6.7  Orice modificare privind materiile prime si materialele folosite va fi notificata in scris autoritatii competente de mediu.

7. 	RESURSE de APA, ENERGIE, Combustibili.

7.1. 	APA .

7.1.1. Alimentarea cu apa

a) Alimentarea cu apa din sursa proprie:

Sursa:

- Put forat amplasat in incinta fermei, avand urmatoarele caracteristici tehnice: H= 95 m; Q=3,5 mc/h (0,98 l/s); Nhs=1,5 m; Nhd=15,9 m.

- dren cu urmatoarele caracteristici: L=200 m, H= cca2 m, care capteaza izvoarele din nordul localitatii Fantanele cu Q= 20 mc/h

Volume si debite de apa autorizate:

-  zilnic mediu: 375 mc/zi (4,3 l/s); - anual mediu=136875 mc;

-  maxim: 488 mc/zi (5,6 l/s); 	- anual maxim=178,120 mii mc

Instalaţii de aducţiune, distribuţie şi înmagazinare: Apa din foraj este captata prin intermediul unei electropompe tip GRUNDFOS SQ3-30, avand urmatoarele caracteristici: Q= 3,5 mc/h, H=30 mCA, P=0,6 kW, n=3000 rot/min., care pompeaza apa intr-un rezervor de stocare semiingropat, din beton armat, cu capacitatea de 200 mc.

Drenul are varsarea intr-un rezervor din beton cu capacitatea de 50 mc, cu statie de pompare. Cu ajutorul a 2 pompe cu ax orizontal tip CERNA, apa este refulata intr-un rezervor de 200 mc betonat, semiingropat, situat in partea de est, la cota de +150 m.

Din cele doua rezervoare de inmagazinare, cu V=200 mc fiecare situate la 600 
m vest de complex, apa ajunge gravitational la fermã si prevăzute cu vane de comunicare între ele, apa ajunge gravitational in reteaua de distributie a fermei care este realizata in sistem inelar din conducte de OL cu diametru cuprins intre 80-100 mm, in lungime toatala de 1535 m. Din acesta se desprind artere care alimenteaza halele.

Distribuirea apei la animale se face cu ajutorul adaptarelor automate (ad-libitum), tip suzeta, pentru evitarea pierderilor de apa.

In hala 1 (sectorul pentru scroafe) si in hala nr. 12 , pentru alimentarea cu apa, este utilizat un sistem de distributie cu jgheaburi de cca. 30 cm latime cu posturi de adapat pentru fiecare scroafa. Periodic are loc inlocuirea apei din jgheab prin actionarea robinetului dispus la capatul sectorului. Suplimentar, in maternitate, exista si un robinet de distributie apa utilizat pentru umectarea halei.

In rezervoarele de stocare temporara a apei (cate un rezervor pentru fiecare compartiment al halelor, V=1250 mc fiecare) sunt dizolvate medicamentele utilizate pentru tratamentul preventiv sau curativ al animalelor.

In fiecare hala, pe toata lungimea halelor se gasesc 1 sau 2 conducte de distributie apa sub presiune pentru curatirea halelor, direct din sistemul central de alimentare cu apa.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Volum intangibil: 30 mc este asigurat in rezervorul 2 ce inmagazinare a apei. Timpul de refacere a rezervei de apă după un incendiu este de aprox. 3-5 h.. Pe reţeaua de distribuţie a apei sunt montaţi 20 hidranţi de incendiu exteriori.

Modul de folosire a apei:

Apa este utilizata pentru adapat animale, in scop igienico-sanitar si pentru stingerea incendiilor.

(i) necesar total:

-mediu: 335 mc/zi

-maxim: 435 mc/zi

(ii) cerinta totala

-mediu: 375 mc/zi

-maxim: 488 mc/zi

Norme de apa utilizate la stabilirea necesarului de apa:

-   Personal= 0,08 mc/persoana/zi

-   Vieri reproductie=0,04 mc/cap/zi

-   Scroafe lactante=0,03 mc/cap/zi

-   Scrofite ptr reproductie=0,02mc/cap/zi

7.1.2. Evacuarea apelor uzate si pluviale

Categoriile de ape evacuate de pe amplasamentul fermei zootehnice sunt:

- ape uzate menajere, care provin de la cladirea administrativa in care se afla si cantina si filtrul igienico-sanitar;

- ape pluviale;

- ape cu dejectii + ape spalare/ igienizare hale

Apele menajere si tehnologice din cadrul complexului de creştere a porcilor sunt colectate prin reţeaua de canalizare de tip ramificat. De-a lungul reţelei de canalizare (unde curgerea dejecţiilor se face gravitaţional) sunt interpuse cămine de vizitare sau pentru schimbarea direcţiei, necesare întreţinerii, decolmatării si reparării reţelei.

Traseul dejectiilor pana la bazinul colector este urmatorul:

- dejectiile ajung prin pardoseala cu fante in spatiile de colectare situate dedesubt, respectiv in bazine de colectare, pozate pe pat de nisip si prevazute cu perna de apa cu grosimea de 5-10 cm, proiectate astfel incat sa se realizeze o scurgere gravitationala (panta de scurgere de 2-3%) in sistemul de conducte si de aici in bazinul colector V= 90mc. Canalele colectoare sunt montate pe axul longitudinal al halelor de productie Adancimea canalelor colectoare este de 30-35 cm si sunt realizate de beton turnat peste o membrana de izolare pozata pe pat de nisip, pentru a se asigura etanseitatea/ impermeabilizarea;

- 2 artere magistrale preiau deversarile din canale si le transporta catre bazinul colector principal (un segment din tuburi de azbociment, Dn=200mm si L=cca 700 m si un segment din turburi de azbociment, Dn=400mm si L= 300 m);

Instalatiile (2 buc.) de separare a dejectiilor pe fractii (solid/ lichid) sunt reprezentate de 2 componente cu rol de presare – stoarcere de tip prefabricate cu capacitate de prelucrare 2x40 mc/h, montate pe un suport – cadru metallic

Fractia solida rezultata din centrifugarea fractiei lichide initiale este depozitata pe o platforma betonata hidroizolata, cu dimensiunile maxime in plan de 60 mx30m, cu pereti de sprijin de. 3 m inaltime si o capacitate de cca. 5 000 m3.

Fractia lichida rezultata este pompata in 3 (trei) lagune de stocare dejectii: 2 (doua) lagune vechi si una noua, V = 20 000 m3, fiecare. Toate cele trei lagune sunt impermeabilizate cu membrane geotextile cu grosimi de 3 mm (baza si pereti) si acoperite cu membrane geotextile electrosudabile, rezistente la ultraviolete, cu grosimea de 2 mm, pentru a evita imprastierea mirosurilor.

Apele pluviale sunt colectate prin sistemul de drenaj pluvial si sunt dirijate in lagunele de dejectii.

Bazinul colector primar este prevazut cu pompa submersibila cu tocator, destinata pomparii lichidelor, cu o putere de 5,5 kW si un mixer de omogenizare a dejectiilor, cu o putere de 5,5 kW.

Lagune (3) pentru stocarea fractiei lichide au un volum individual de 20 000 mc. Lagunele sunt acoperite cu membrane geotextile electrosudabile, rezistente la ultraviolet, cu grosimea de 2 mm. peretii si bazele lagunelor sunt, de asemenea, impermeabilizate cu membrane geotextile cu grosimi de 3 mm.

Apele pluviale sunt colectate prin sistemul de drenaj pluvial si sunt dirijate in sistemul de canalizare al fermei.

Volume de apă uzate evacuate:

- zilnic mediu:  375 mc.

- zilnic maxim: 488 mc

- anual mediu: 136 775 mc

7.2. EFICIENTA  ENERGETICA

S.C. DEGARO S.R.L.– Ferma Fântânele, Constanta se alimentează cu energie electrica printr-un racord de 20 kW  la sistemul naţional. Transformatorul existent asigura alimentarea reţelei interioare cu o tensiune de 0,4 kW (reţea de joasa tensiune). Pentru alimentarea cu energie electrica in caz de avarii, societatea este dotata cu trei  grupuri electrogene tip Teksancare dezvolta impreuna 1200 kW si care utilizează motorina. Orice defecţiuni, verificări periodice a instalaţiilor electrice, precum si schimbul de ulei sunt asigurate, pe baza de contract, de societăţi specializate, autorizate.

Pentru respectarea recomandărilor B.A.T. privind utilizarea eficienta a energiei, se au in vedere:

- cantitatea de energie consumata va fi urmărita periodic si contorizata;

- funcţionarea corespunzătoare a sistemului de ventilaţie a halelor;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie;

- instalaţie de distribuţie modernizata, atât in exteriorul halelor, cat si in interiorul acestora.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica masurile de utilizare eficienta a energiei.

Consumul de energie in anul 2020 a fost de 2659 MWh .

## 7.3. CENTRALA TERMICA

Pentru producerea agentului termic (apa calda) pentru incalzirea pardoselilor din halele de reproductie, pentru functionarea aerotermelor, cat si pentru incalzirea cladirii administrative si a vestiarelor  au fost montate două centrale termice  pe baza de paie. Paiele se depoziteaza in incinta fermei.

Sistemul de incalzire este reprezentat de doua centrale termice care functioneaza pe baza de combustibil solid (paie). Centralele produc ca agent termic (apa calda) pentru incalzirea pardoselilor din halel, cat si pentru 
incalzirea cladirii administrative si a vestiarelor.

Sistemul de racire este controlat de computerul sistemului si consta intrun sistem cu apa sub presiune, distribuita prin duze de injectie situate in lungul halei si amplasate in dreptul gurilor de admisie.

7.4. Combustibili

Pentru alimentarea incineratoarelor se foloseste GPL, stocat in rezervoare supraterane 2x 4000 litri. Toate rezervoarele sunt situate pe spatii special amenajate, in aer liber, pe platforma betonata, împrejmuita cu gard metalic. Alimentarea consumatorilor se face direct din rezervoare prin conducte etanşe.

Pentru alimentarea cu motorina a utilajelor si autovehiculelor din dotarea fermei se utilizeaza motorina (statie de carburanti). Statia consta dintr-un rezervor metalic cu pereti dubli, ingropat, la nivelul unei platforme betonate. Rezervorul are capacitatea de 25 000 litri (25mc).

8. DESCRIEREA ACTIVITATII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Complexul de porci este situat in extravilanul localităţii Fântânele, având o suprafaţa totala de 15,473 ha. Obiectivul este amplasat la cca. 1,2 km sud de localitatea Fântânele (fata de prima locuinta) si la 2,5 km nord de comuna Cogealac, iar faţă de pârâul Nuntaşi este situat la cca. 260 m.

Activitatea principala desfasurata pe amplasament este cresterea intensiva a porcilor (codificata conform cod CAEN - 0146 Rev.2), avand o capacitate proiectata maxima de 230 832 purcei si are ca obiect activitatea de creştere intensivă a porcilor, având o capacitate anuala de cazare de 5978 scroafe, 1243 scrofite inseminate , 2196 porc gras de prasila , vieri 36 , 21.644 purcei sugari 36.940 tineret intarcati.

Ferma Fântânele a S.C. DEGARO S.R.L. funcţionează ca fermă de reproducere a suinelor, purceii fiind ulterior trimişi la Ferma Sibioara, (proprietate a S.C. DEGARO S.R.L.) si la alte ferme pentru îngrăşare

Cerinte BAT

Evaluarea tehnologiilor, aplicate in cadrul instalatiilor s-a realizat, avand la baza consideratiile documentelor de referinta BREF – BAT, corespunzatoare activitatii de crestere a porcilor.

| Denumire proces | Consideratii BAT | Situatia existenta |
| --- | --- | --- |
| Tehnologie de crestere | Crestere in hale inchise, cu podele prevazute cu gratare 50% sau 100%sau pardoseala continua si canale de colectare dejectii (functie de destinatia halei) | Se aplica |
| Controlul climatului | Functie de destinatia halei(ventilatie tip tunel, sistem automat cu fante prevazute la ferestre si extractie aer prin hornurile acoperisurilor) | Se aplica |
| Sisteme de adaptare si hranire | Sistem de hranire, management nutritional; adaptare ad-libidum prin suzete | Se aplica |
| Separarea dejectiilor si stocarea dejectiilor | Separarea fractiunilor lichide de cele solide prin utilizarea separatoarelor cu presare-stoarcere. Stocarea dejectiilor lichide in lagune acoperite cu membrana textila electrosudabila. | Se aplica |

Instalaţii şi dotări pentru activitatea principală: S.C. DEGARO S.R.L. îşi desfăşoară activitatea de creştere a porcilor în 20 hale care sunt repartizate in 3 ansambluri principale, separate intre ele prin holuri tehnologice:

- primul ansamblu detine 7 hale (halele 1-7) folosite pentru scroafele reproductive si purceii intarcati;

- al doilea ansamblu este alcatuit din 7 hale ( halele 8-14): hala 8, halele renovate 9-13, hala nou construita 14;

- al treilea ansamblu (halele 15-20), este alcatuit din extinderile halelor renovate + extinderea halei 8.

Intre fiecare dintre hale exista cate un pasaj construit pe structura de beton, pentru trecerea dintr-o hala in alta in scopul respectarii normelor de biosecuritate. Pasajele asigura circulatia interna a personalului, dar si a porcinelor, evitandu-se astfel riscul de infectare a animalelor prin contactul cu mediul extern.

| Nr. crt | Cladirea/ incinta | Suprafata (mp) | Materiale de constructie | Destinatia | Caracteristici | Inaltimi/ niveluri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inseminare si control gestatie | 829 boxe individuale gestatie Pardoseala din gratar, canale colectoare |  |
| 2. | Hala 2 | 1842,39 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata | Gestatie | 22 boxe colective gestatie II in Comp A si 20 boxe colective gestatie in Comp B; separatoare pentru delimitarea spatiului, pardoseala numai cu 12% gratar, fosa colectoare dejectii | Parter |
| 3. | Hala 3 | 1841,49 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata | Gestatie | 22 boxe collective gestatie II in Comp A si 20 boxe collective gestatie in Comp B; separatoare pentru delimitarea spatiului, pardoseala numai cu 12% gratar, fosa colectoare dejectii | Parter |
| 4. | Hala 4 | 1902,04 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata | Maternitate | 42 boxe individuale/ fatare in fiecare din cele 8 compartimente deci in total 336 boxe; pereche de boxe dispuse pe 3 randuri; tarc de fatare; pardoseala gratar beton, canal colectare dejectii adancimea 30 – 35 cm, perna apa 10 cm | Parter |
| 5. | Hala 5 | 1958,09 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata | Maternitate | 42 boxe individuale/ fatare in compartimentele A1-A4, total 168 boxe si 37 boxe individuale/ fatare in compartimentele B1-B4 total 148 boxe; perechi de boxe dispuse pe 3 randuri; tarc de fatare; pardoseala gratar beton, canal colectare dejectii adancimea 30 – 35 cm, perna apa 10 cm | Parter |
| 6. | Hala 6 | 2276,01 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata | Intarcare | 48 boxe colective cu capacitate de 160 capete tineret fiecare dispuse in 6 compartimente; pardoseala gratar beton pe toata suprafata, canale colectoare dejectii cu adancimea de 30 cm, perna apa 5 – 10 cm. | Parter |
| 7. | Hala 7 | 2246,92 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata | Intarcare | 112 boxe collective cu capacitatea de 78 capete tineret fiecare; pardoseala gratar beton, canale colectoare dejectii cu adancimea de 30 cm, pernat apa 5 – 10 cm. | Parter |
| 8. | Hala 8 | 2167,45 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata | Reproducatori, porc gras prasila | Boxe collective, gestatie II cate 12 boxe/ compartiment pardoseala tip gratar 12 % din suprafata boxei, canal colector, | Parter |
| 9. | Hala 9 | 2163,79 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata | Gestatie | 70 boxe, pardoseala gratar beton montata deasupra pernelor de apa in care se colecteaza dejectiile, conductele de scurgere dejectii sunt pozate pe un pat de nisip | Parter |
| 10. | Hala 10 | 2163,79 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata | Gestatie | 52 boxe, pardoseala gratar beton montata deasupra pernelor de apa in care se colecteaza dejectiile, conductele de scurgere dejectii sunt pozate pe un pat de nisip | Parter |
| 11. | Hala 11 | 2163,79 | caramida, ciment, beton tencuit, | Maternitate | Boxe individuale, pardoseala gratar beton montata deasupra pernelor de apa in care se colecteaza dejectiile, conductele de scurgere sunt pozate pe un pat de nisip | Parter |
| 12. | Hala 12 | 2163,79 | caramida, ciment, beton tencuit, | Intarcare | 200 boxe, pardoseala gratar beton sub care se afla canalcolector | Parter |
| 13. | Hala 13 | 2163,79 | Caramida, ciment, beton tencuit | Intarcare | 200 boxe , pardoseala gratar beton sub care se afla canal collector. | Parter |
| 14. | Hala 14 | 3552,08 | Beton armat, panouri termoizolante, structura metalica | Inseminare | Boxe individuale, pardoseala gratar beton, canal colector dejectii, conducte de scurgere pozate pe pat de nisip | Parter |
| 15. | Hala 15 | 831,87 | beton armat, placi din pvc, structura de otel galvanizat, tabla profilata | Gestatie | 32 boxe individuale, pardoseala gratar beton | Parter |
| 16. | Hala 16 | 1113,47 | beton armat, placi din pvc, structura de otel galvanizat, table profilata | Gestatie | 40 boxe, pardoseala gratar beton | Parter |
| 17 | Hala 17 | 1158,77 | beton armat, placi din pvc, structura de otel galvanizat, tabla profilata | Maternitate | 208 boxe individuale, pardoseala gratar beton | Parter |
| 18 | .Hala 18 | 1801,10 | beton armat, placi din pvc, structura de otel galvanizat, tabla profilata | Maternitate | 312 boxe individuale, pardoseala gratar beton | Parter |
| 19 | Hala 19 | 968,50 | beton armat, placi din pvc, structura de otel galvanizat, tabla profilata | Intarcare | 80 boxe, pardoseala gratar beton, | Parter |
| 20 | Hala 20 | 968,50 | beton armat, placi din pvc, structura de otel galvanizat, tabla profilata | Intarcare | 80 boxe, pardoseala gratar beton | Parter |

Hala 1 si 14 Este folosita pentru activitatile de insamantare artificiala. Scroafele, dupa intarcare, pana la confirmarea gestatiei (1-5 saptamani) se introduc in tarcuri individuale pentru a se putea face in conditii bune insamantarea artificiala si pentru evitarea avorturilor, datorita incaierarilor, in primele luni de gestatie. Ventilatia dinamica in incinta halei se asigura printr-un sistem automat. In functie de temperatura necesara a fi atinsa in incinta salii, in peretii laterali ai halei exista ferestre prevazute cu fante care se deschid si se inchid automat.

In incinta salilor 1 si 2 (sali scroafe) se asigura o ventilatie tip tunel (aerul intra si 
iese prin ferestrele laterale ale halei), pe cand in sala vierilor intrarea aerului se 
face prin ferestrele din peretii laterali, iar extractia aerului se face prin hornurile 
din acoperis. Lumina se asigura atat natural cat si artificial, prin intermediul lampilor fluorescente cu neon. Incalzirea se asigura cu generatoare de aer cald pe baza de agent termic lichid.

Halele 2, 3, 9, 10 , 15 si 16 sunt hale identic amenajate ce adapostesc scroafele gestante. Scroafele, odata confirmate ca fiind gestante, se plaseaza in boxe, cu pardoseli partial cu gratar. Aceste boxe sunt prevazute cu separatoare pentru delimitare spatiului de hranitori. . Boxele sunt prevazute cu pardoseala continua si canal de colectare a dejectiilor. O portiune de aproximativ 12% din suprafata boxei este de tip gratar, pentru evacuarea dejectiilor.

Halele 4, 5, 11, 17 si 18 sunt hale folosite pentru maternitate. In aceste hale, incalzirea se realizeaza cu covorase electrice individuale si cu ajutorul unui generator de aer cald . In plus, in timpul primei saptamani de viata a purceilor se folosesc lampi cu infrarosu. Umplerea carucioarelor de furaj se face automat. Tarcurile sunt prevazute cu pardoseala 100 % gratar de plastic sub care se afla un canal de colectare a dejectiilor, cu adancimea de 30 – 35 cm, cu perna de apa de 10 cm. Ventilatia dinamica este asigurata printr-un sistem automat, iar iluminatul se asigura natural si artificial prin intermediul lampilor fluorescente.

Halele 6, 7, 12, 13, 19 si 20 sunt hale folosite pentru intarcarea purceilor.Purceii sunt tinuti in aceste hale pana ating greutatea de 25 – 30 kg in viu, dupa care sunt transferati la ferma Sibioara pentru ingrasare, sau alte ferme de ingrasare. Aceste hale sunt prevazute cu pardoseala de plastic sub forma unui gratar ce acopera toata suprafata halei, cu exceptia spatiului situat sub generatoarele de caldura, spatiu ce este acoperit cu o pardoseala de plastic plin. Sub gratarele de plastic exista canale colectoare a dejectiilor cu adancimea de aproximativ 30 – 35 cm, cu perna de apa de 5 – 10 cm. Dejectiile se evacueaza periodic in reteaua de 
canalizare si apoi in bazinul colector. In aceste doua hale distributia furajelor se 
realizeaza in sistem automat, cu lant. Pentru primele doua saptamani hranitorile 
sunt completate cu un buncar circular a carui capacitate asigura necesarul pentru

25 de purcei. Ventilatia dinamica in interiorul halelor este asigurata prin sistem 
automat. Intrarea aerului se face prin fantele cu care sunt prevazute ferestrele, 
iar extractia aerului se face prin hornurile amplasate in acoperisul halelor. 
Pentru incalzire exista instalat in fiecare boxa un generator de caldura cu gaz, 
dar se asigura si o incalzire ambientala produsa de generatoarele de aer cald. 
Lumina se asigura natural si artifical prin intermediul lampilor fluorescente cu 
neon.

Hala 8 pentru cresterea reproducatorilor. Aceasta hala este destinata cresterii viitorilor reproducatori. Hala este prevazuta cu 48 boxe  porci grasi (selectie). Exista pardoseala tip gratar numai pe 12 % din suprafata totala a boxei. Sub pardoseala tip gratar se afla un canal colector prin intermediul caruia dejectiile sunt evacuate in sistemul de canalizare.

Alimentarea cu furaje se face automat, folosindu-se hranitori cu buncar de 100 
litri si doua adapatori ad libitum pentru un grup de 30 de animale. Ventilatia este asigurata la fel ca la celelate hale (intrarea aerului prin fantele ferestrelor, extractia prin hornurile din acoperis). Incalzirea se realizeaza prin intermediul generatoarelor de aer cald instalate in hala. Lumina se asigura natural si 
artificial prin intermediul lampilor fluorescente cu neon.

Repartizarea locurilor in hale este prezentata in tabelul urmator:

| HALA | Suprafata utila hale | Media capete | Vieri | Scroafe | Scrofite inseminate | Tineret 5-20kg | Tineret 21-30kg | Gras pasila 30-50kg | Gras prasila 51-85kg | Gras prasila 86-110kg | Gras prasila >110kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORRIDORS - VIERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Individual boxe | 252.0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL VIERI | 252.0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 6 - Tineret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 (8 boxe) | 287.5 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 1,276 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C2 (8 boxe) | 287.5 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 1,276 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C3 (8 boxe) | 287.5 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 1,276 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C4 (8 boxe) | 287.5 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 1,276 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C5 (8 boxe) | 287.5 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 1,276 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C6 (8 boxe) | 287.5 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 1,276 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,725.2 | 7,656 | 0 | 0 | 0 | 7,656 | 5,736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 12 - Tineret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 (52 boxe) | 444.8 | 1,956 | 0 | 0 | 0 | 2,202 | 1,454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C2 (48 boxe) | 407.3 | 1,790 | 0 | 0 | 0 | 2,016 | 1,330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C3 (48 boxe) | 407.8 | 1,792 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 1,334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C4 (52 boxe) | 444.4 | 1,956 | 0 | 0 | 0 | 2,194 | 1,450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,704.4 | 7,494 | 0 | 0 | 0 | 8,434 | 5,568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 13 - Tineret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 (52 boxe) | 436.5 | 1,916 | 0 | 0 | 0 | 2,164 | 1,436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C2 (48 boxe) | 400.9 | 1,756 | 0 | 0 | 0 | 1,984 | 1,316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C3 (48 boxe) | 401.4 | 1,760 | 0 | 0 | 0 | 1,992 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C4 (52 boxe) | 436.9 | 1,918 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 1,438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,675.8 | 7,350 | 0 | 0 | 0 | 8,300 | 5,510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 19 - Tineret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 (40 boxe) | 403.3 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 1,997 | 1,321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C2 (40 boxe) | 404.2 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 1,998 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 807,5 | 3,552 | 0 | 0 | 0 | 3,995 | 2,641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 20 - Tineret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 (40 boxe) | 405.2 | 1,784 | 0 | 0 | 0 | 2,006 | 1,330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C2 (40 boxe) | 406.9 | 1,794 | 0 | 0 | 0 | 2,016 | 1,338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 812.2 | 3,578 | 0 | 0 | 0 | 4,022 | 2,668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 7 - Tineret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 (8 boxe) | 282.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C2 (8 boxe) | 282.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C3 (8 boxe) | 282.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C4 (8 boxe) | 282.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C5 (24 boxe) | 282.0 | 1,175 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C6 (24 boxe) | 282.0 | 1,175 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,663.0 | 7,310 | 0 | 0 | 0 | 7,310 | 5,494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Tineret | 8,388.0 | 36,940 | 0 | 0 | 0 | 39,717 | 27,617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 8 - Porc Gras Prasila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 (12 boxe) - Porc Gras sub 110 Kg | 411.4 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 744 | 624 | 408 |
| Compartment C2 (12 boxe) -Porc Gras sub 110 Kg | 411.4 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 744 | 624 | 408 |
| Compartment C3 (12 boxe)- Porc Gras peste 110 Kg | 411.4 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 744 | 624 | 408 |
| Compartment C4 (12 boxe)- Porc Gras peste 110 Kg | 411.4 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 744 | 624 | 408 |
| TOTAL Porc Gras Prasila | 1,645.8 | 2,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080 | 2,976 | 2,496 | 1,632 |
| HALA 2 - Gestatie Scrofite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (22 boxe) - Scrofite | 670.4 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartiment 2 (20 boxe) -Scrofite | 609.4 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Scrofite | 1,279.8 | 756 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 3 - Gestatie Scrofite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (22 boxe) - Scrofite | 670.4 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartiment 2 (20 boxe) - Scrofite | 609.4 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,279.8 | 756 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 9 - Gestatie Scroafe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (46 boxe) - Scroafe | 920.8 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartiment 2 (24 boxe) - Scroafe | 815.8 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,736.6 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 10 - Gestatie Scroafe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (28 boxe) - Scroafe | 962.9 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartiment 2 (24 boxe) - Scroafe | 818.2 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,781.1 | 778 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 15 - Gestatie Scroafe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (32 boxe) - Scroafe | 583.4 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 583.4 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 16 - Gestatie Scroafe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (22 boxe) - Scroafe | 888.0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 888.0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 4 - Fatare Scroafe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 - individual boxe | 171.4 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C2 - individual boxe | 171.7 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C3 - individual boxe | 171.7 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C4 - individual boxe | 171.7 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C5 - individual boxe | 171.4 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C6 - individual boxe | 171.7 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C7 - individual boxe | 171.6 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C8 - individual boxe | 171.7 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,373,0 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 5 - Fatare Scroafe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 - individual boxe | 167.64 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C2 - individual boxe | 167.64 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C3 - individual boxe | 167.64 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C4 - individual boxe | 167.64 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C5 - individual boxe | 147.68 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C6 - individual boxe | 147.68 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C7 - individual boxe | 147.68 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C8 - individual boxe | 147.68 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,261.3 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 11 – Fatare Scroafe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 - individual boxe | 435.31 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C2 - individual boxe | 408.32 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C3 - individual boxe | 408.32 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C4 - individual boxe | 435.24 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,687.2 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 18 – Fatare Scroafe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 - individual boxe | 550.51 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C2 - individual boxe | 550.51 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C3 - individual boxe | 550.51 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,651.5 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 17 - Fatare Scroafe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 - individual boxe | 942.33 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 942.3 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 1 – Inseminare Scroafe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 - individual boxe | 1,055.3 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,055.3 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALA 14 - Inseminare Scroafe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartment C1 - individual boxe | 468.0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C2 - individual boxe | 468.0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C3 - individual boxe | 468.0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C4 - individual boxe | 468.0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C5 - individual boxe | 468.0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compartment C6 - individual boxe | 312.0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2,652.0 | 1,360 | 0 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Scroafe si Scrofite, 1816 individual boxe | 10,622.66 | 3,735 | 0 | 3,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Scroafe (100% from Gestatie individual + fatare) | 10,622.7 | 3,735 | 0 | 3,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Scrofite (0% from Gestatie individual) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Scroafe colective boxe | 4,989.05 | 2,156 | 0 | 2,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Scrofite collective boxe | 2,559.56 | 1,512 | 0 | 0 | 1,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 28,457.01 | 46,575 | 36 | 5,891 | 1,512 | 39,717 | 27,617 | 4,080 | 2,976 | 2,496 | 1,632 |
| TOTAL Scroafe | 15,611.71 | 5,891 | 0 | 5,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Scrofite | 2,559.56 | 1,512 | 0 | 0 | 1,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Porc Gras | 1,645.76 | 2,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080 | 2,976 | 2,496 | 1,632 |
| TOTAL Tineret | 8,387.98 | 36,940 | 0 | 0 | 0 | 39,717 | 27,617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL VIERI | 252.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Individual boxe – total, din care | 7,970.66 | 2,375 | 0 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inseminare boxe | 1,055.29 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fatare boxe | 6,915.37 | 1,546 | 0 | 1,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pentru realizarea productiei, ferma de porci mai are in dotare urmatoarele incinte/ dotari:

Filtre dezinfectie - 2 bucati, pentru dezinfectia rotilor autovehiculelor la fiecare intrare in incinta fermei

Dezinfector roti camioane - asigurarea dezinfectiei autovehiculelor de capacitate mare, care intra in ferma, prin spalarea sasiului cu o solutie 
dezinfectanta.

Echipament pentru dezinfectie mijloace auto cu arc de dezinfectie pentru camioane transport furaj, porcine - Sistemul este conceput astfel incat sa permita spalarea si in partea superioara a autovehiculelor, fiind prevazut cu un arc de stropire in acest sens. Sistemul a fost realizat dupa obtinerea Autorizatie Integrate de Mediu  in vederea cresterii nivelului de biosecuritate si reprezinta unul dintre elementele ce stau la baza actualizarii actului de reglementare. 
	Cabina paza - 2 cabine in suprafata de 11 respectiv 8 mp prin care se asigura permanenta monitorizare a accesului in incinta

Rampa incarcare/ descarcare si cantar + cabina bascula - se asigura 
cantarirea autovehiculelor care aprovizioneaza societatea cu furaje
	Sediu administrativ + filtru igienico-sanitar, - vestiare, dusuri, grupuri sanitare, birouri

Casa personal - spatii pentru angajati, in suprafata de 61 mp Parcare beton - pentru autovehiculele societatii

Camera frigorifica si camera necropsie (in cladirea fostului Abator de necesitate) in suprafata de 6,3 mp.  Fiecare hala este dotata (in exterior), cu pubela pentru depozitarea mortalitatilor, de unde acestea sunt transportate apoi la camera frigorifica, pana la incinerare.

Grup electric (camera generator electric)  - platforma din beton destinata pentru racord electric, in suprafata de 31 mp. Pentru alimentarea cu energie electrica a complexului, in caz de avarii (curent electric intrerupt pentru o perioada mai mare de 5 minute), societatea dispune de 3 generatoare TEKSAN.

Transformator electric - se afla sub administratia E.N.E.L si este situat intr-un spatiu ingradit

2 Centrale termice: instalatii prefabricate in constructie modulara 
(constructii metalice, proiectate pentru functionarea in mediul exterior) ce 
produc agent termic (apa calda), pentru incalzirea pardoselilor din halele de reproductie, pentru functionarea aerotermelor, cat si pentru incalzirea cladirii administrative si a vestiarelor. Centralele sunt montate pe o platform betonata 
	Dimensiunile unei centrale sunt:

- lungime: 2,4 m

- latime: 2,4 m

- inaltime: 3 m

Puterea termica a unei central este de 500 kW, iar fiecare C.T este prevazuta cu urmatoarele echipamente:

- cos de fum cu o inaltime de 7,7,5m si un diametru de 300 mm

- arzator ce poate furniza cca 350-500 kW

- tubulatura si serpentine din teava D=2 ½  inch

- pompa pentru recircularea apei cu D=2 ½  inch

- termostat electric 380 V pentru reglarea temperaturii lichidului de incalzire (apa)

Centralele termice sunt alimentate cu baloti patrati de paie tocate, cu un incarcator frontal si au un volum de ardere de 11 mc.

Incinerator model HURIKAN 1000, cu rata de ardere de pana la1000 kg/h , capacitatea de incarcare de 3580 kg, ce utilizeaza drept combustibil motorina montat in sopron, pe platforma betonata cu dimensiunile 5x 56,7 mp.

Dimensiunile incineratorului sunt LxWXH - 12x2.4x2.5 m. Gazele arse sunt evacuate printr-un cos metalic cu Dn 538 mm si inatimea de 5 m. Motorina necesara pentru alimentare se depoziteaza intr-rezervor de 1000 l amplasat suprateran. Consumul de motorina este de 47-66 l/ora.

Statie de carburanti pentru alimentarea cu motorina a utilajelor si autovehiculelor din dotarea fermei.

Statia consta dintr-un rezervor metalic cu pereti dubli, ingropat, in incinta 
fermei, la nivelul unei platforme betonate. Rezervorul are pereti dubli metalici si 
capacitatea de 25 000 litri (25mc), fiind executat conform normei europene EN 
12285-2 clasa A.

Rezervorul este dotat cu o pompa de livrare a carburantului, amplasata de 
asemenea, pe o platform betonata (2mp) situata la o distanta de 11 m fata de 
rezervor. Pompa este de tip MCS si are debit maxim de 90 l/min. 
	Rezervoare stocare G.P.L  - 2 bucati, 2x 4000 litri, pentru alimentarea incineratoarelor (pentru declansarea arderii).

Rezervor de inmagazinare a apei - asigura volumul necesar desfasurarii activitatii precum si volumul de apa necesar in caz de incendiu (2 rezervoare semiingropate de 200 m3 , fiecare situat la 600 m de ferma).

Statie de pompare - asigura volumul si calitatea apei.

Magazii de furaje - 2 bucati pentru depozitarea furajelor

Magazie materiale - 1 buc, pentru depozitarea materialelor necesare atelierului de reparatii

Buncare furaje - cate 2 buncare a cate 8-10 tone pentru fiecare hala care asigura depozitarea temporara a furajelor

Retele de drumuri si platforme interioare

Bazin colector -  1 buc din beton cu V=90 mc pentru stocarea mixturii de dejectii inainte de a fi pompate in sistemul de separare fractii.

Platforma betonata hidroizolata pentru depozitarea fractiei solide de dejectii cu capacitate de cca 5000 mc si pereti de sprijin pe 3 m inaltime, cu dimensiunile maxime in plan de 60mx30 m.

3 lagune pentru stocarea temporara a dejectiilor semilichide a cate 20 000 mc fiecare. Cea de-a treia laguna s-a realizat ulterior obtinerii Autorizatiei Integrate de Mediu si reprezinta unul din elementele ce stau la baza actualizarii actului de reglementare.

Retea de aductiune apa comun cu  bransamentul retelei localitatii

Fantanele pana la cele 2 rezervoare de stocare semiingropate (azbociment cu Dn=200mm, L=6000m)

Retea distributie apa  - retea inelară din oţel laminat, cu Dn = 80 - 10 mm, cu o lungime totală de 1535 ml.

Retea de canalizare interna - 2 artere magistrale cu o lungime totala de 1000 m,Dn=200mm (L=700m) si Dn=400 mm (L= 300m).

2 sisteme de tratare apa tip Neutrox- realizeaza tratarea a 5000 l apa / ora/ echipament, prin electroliza, inainte ca apa din foraje sa ajunga in halele de crestere porci in vederea reducerii riscului de contaminare cu virusul PPA a 
porcilor  si reprezinta unul din elementele ce stau la baza actualizarii actului de reglementare. Unul dintre sisteme este amplasat la nivelul Filtrului sanitar iar cel de-al doilea la nivelul Halei 13.

Procesul tehnologic al activităţii principale:

Etapele fluxului tehnologic in cadrul fermei de reproducere si crestere suine sunt:

- alegerea vierilor si scroafelor pentru reproductive; recoltarea materialului seminal si insamantarea artificiala a scroafelor;

- gestatia scroafelor

- perioada de materniate

- fatarea si intarcarea purceilor dupa varsta de 23-28 zile

- cresterea tineretului porcin pana la varsta aproximativa de 65-70 de zile

- formarea nucleului genetic si selectarea urmatoarelor scroafe reproductive

- livrarea purceilor cu o greutate de 6-8 kg catre alte ferme

- livrarea purceilor cu greutate cuprinsa intre 30-35 kg la ferma Sibioara pentru ingrasare sau alte ferme.

Capacitatea maxima proiectata a fermei este de: 5978 scroafe, 1243 scrofite inseminate, 2.196 porc gras prasila , 21.644 purcei sugari , 36.940 tineret  36 vieri.

Schema flux tehnologic

Pentru începerea activităţii se aduc animale pentru reproducţie (scroafe şi vieri).

- a scroafelor se face in hala 1 si 14. După însămânţare pana la confirmarea gestaţiei (1-5) săptămâni scroafele se introduc in ţarcuri individuale pentru realizarea in bune condiţii a montei si pentru evitarea avorturilor in timpul primei luni de gestaţie. Distribuirea furajelor este automata: lanţ cu discuri si dozatoare volumetrice.

- Gestaţie – scroafele confirmate gestante sunt cazate în hale, in compartimentele de gestaţie, pe o perioadă de aprox. 120 zile. În boxe sunt montate separatoare pentru delimitarea spaţiului de hrănitori. Distribuirea furajelor se face in sistem automat: lanţ si dozatoare volumetrice.

- Perioada de maternitate – se desfăşoară in halele, in boxe individuale. Încălzirea se face cu covoraşe electrice individuale, precum şi cu lămpi cu infraroşu (I.R.). Hrănirea fiecărei scroafe se face manual, doar umplerea dozatoarelor de furaj se face automat.

- Înţărcarea – se face in hale unde purceii sunt ţinuţi până ating greutatea de 30-35 kg. în viu. In hale distribuţia furajelor se realizează in sistem automat cu lanţ. Pentru primele săptămâni hranitorile sunt completate cu un buncăr circular a cărui capacitate asigura necesarul pentru 25 purcei.

- Formarea nucleului genetic si selectarea următoarelor scroafe reproductive – creşterea reproducătorilor se face in hale, iar separat nucleul genetic.

- Livrarea – se face în viu către ferme de ingrasare

Activitatile secundare constau in :

- aprovizionarea cu furaje, premixuri si medicamente;

- hranire, administrare corecta a retetei de furaje in concordanta cu stadiul de dezvoltare a animalelor;

- adaparea;

- supravegherea starii generale de sanatate a animalelor;

- administrare medicamente, daca este cazul;

- supravegherea instalatiilor de ventilatie si supravegherea evacuarii dejectiilor.

Instalaţii şi dotări pentru activităţi auxiliare:

      - Ventilaţie: Ventilaţie dinamica in toate halele, asigurata in sistem complet automatizat, (sistemul asigură deschiderea şi închiderea ferestrelor, pornirea şi oprirea ventilatoarelor şi a generatoarelor de aer cald) prin intermediul ventilatoarelor montate in pereţii laterali ai halelor (hale 1-3) sau in hornurile din acoperiş (hale 4-8). In hala nucleului genetic ventilaţia se realizează prin intermediul a doua ventilatoare montate in peretele halei si a sase ventilatoare dispuse in hornurile din acoperiş.

      - Iluminat: Toate halele de producţie sunt prevăzute cu sistem de iluminare artificiala (lampi fluorescente) acestea fiind utilizate pe timp de noapte sau ca aport suplimentar. Pe timp de zi iluminatul se realizează in mod natural prin intermediul ferestrelor laterale ale halelor.

      - Control ambiental: Toate sistemele de climatizare sunt controlate prin intermediul unor microprocesoare electronice, dar se pot manevra si manual daca este necesar.

Cresterea temperaturii se realizeaza prin inchiderea automata partiala sau totala a ferestrelor si micsorarea debitului ventilatorului pana la oprirea automata partiala sau totala a ferestrelor si micsorarea debitului ventilatorului pana la oprire.

In hale încălzirea se face cu ajutorul aerotermelor montate in pereţii laterali ai halelor, ce utilizează drept combustibil agent termic de la centrala pe paie. Pentru halele 4-5 pentru un aport suplimentar de căldura sunt utilizate si covoraşe electrice dispuse in pardoseala. Pentru halele 6-7 încălzirea este dubla, fiind dotate in plus fata de aerotermele de aer cald, cu radianţi in infraroşu, care produc atât căldura cat si lumina . Suplimentar pentru prima etapa de viata in halele de maternitate sunt prevăzute si lămpi cu infraroşu.

Scaderea temperaturii se realizeaza prin deschiderea automata, partiala sau totala a ferestrelor si pornirea automata a ventilatoarelor care extrag si evacueaza aerul din hala.  Racirea se face cu ajutorul unor diuze care imprastie vapori de apa rece si sunt montati in dreptul ferestrelor.  Microclimat: Este asigurat in funcţie de necesităţile animalelor aflate in diverse perioade de dezvoltare. Instalaţiile pentru asigurarea microclimatului sunt: ventilatoare, generatoare de aer cald, covoare electrice, becuri de încălzire, instalaţii de răcire. Condiţiile optime ale microclimatului sunt asigurate si menţinute printr-un sistem complet automatizat care asigura deschiderea/închiderea ferestrelor, pornirea/oprirea ventilatoarelor si a generatoarelor de aer cald.

      - Distribuire furaj: Automat – toate animalele pot manca in acelaşi timp, prin intermediul unui jgheab metalic cu ajutorul transportorului tip lanţ si a dozatoarelor volumetrice. Suplimentar se poate realiza si alimentaţia individuala pentru a asigura necesarul optim (în special la scrofiţe).

Asigurarea cu nutret se realizeaza in mod continuu cu instalatie mecanizata si automatizata, fara interventie umana. Nutreturile sunt furnizate de fabrica de nutreturi combinate a S.C DEGARO S.R.L – Ferma Sibioara. Din motive de biosecuritate, autovehiculele cu care se transporta nutretul nu au acces in zona curata , descarcarea acestora facandu-se intre perimetrul exterior si gardul perimetral din interior direct intr-un siloz de stocare din incinta. Din siloz, nutretul este preluat prin intermediul unui transportor tip lant prin intermediul caruia este transportata in hala si apoi introdusa in hranitoare (mici buncare). Fiecare hala este prevazuta cu 1-2 buncare exterioare de 8-10 tone. Halele 6-7 sunt prevazute cu cate 4 buncare exterioare.

      - Distribuire apa potabila: Adăpătoare automate (ad-libitum) tip suzeta pentru evitarea pierderilor de apa. In hala 12 si in hala 1 (in sectorul pentru scroafe) pentru alimentarea cu apa este utilizat un sistem de distribuţie cu jgheaburi (de cca. 30 cm. lăţime.) cu posturi de adăpat pentru fiecare scroafa. Periodic are loc înlocuirea apei din jgheab prin acţionarea robinetului dispus la capătul sectorului. Suplimentar (in maternitate) exista si un robinet de distribuţie apa utilizat pentru umectarea hranei. In rezervoarele de stocare temporara a apei (cate un rezervor pentru fiecare compartiment al halelor, fiecare cu o capacitate de 1.250 m3) sunt dizolvate medicamentele utilizate pentru tratamentul preventiv sau curativ al animalelor.

In scopul evitarii unei posibile contaminari a apei potabile extrasa din foraje s-au prevazut                                                                 ulterior obtinerii prezentei 
     autorizatii de mediu, 2 echipamente tip Neutrox care trateaza apa prin 
     electroliza inainte de a ajunge in halele de crestere porci, unul la nivelul 
     Filtrului sanitar si unul in Hala 13.

      - Sistem de securitate: Sunt prevăzute alarme acţionate prin termostate de maxim si/sau minim. Pe lângă acestea se dispune si de 3  grupuri electrogene de 1200 kW in caz de avarie la alimentarea cu energie electrica, care utilizeaza combustibil motorina.

      - Supravegherea animalelor: In ferma sunt prezenţi îngrijitori 24 h/zi.

      - Curăţirea halelor: In fiecare hala, pe toata lungimea halelor se găseşte una sau doua conducte de distribuţie apa direct din sistemul central de alimentare cu apa. Prin aceste conducte apa circula sub presiune si este utilizata doar pentru curăţirea halelor.

      - Colectarea dejecţiilor: Îndepărtarea repetata a dejecţiilor prin spălarea pardoselii cu jet de apa sub presiune sau direct prin cădere libera prin toata suprafaţa podelei, astfel:

- pardoseala din ciment, cu gratare pe o suprafata de cca. 50% din boxa, canalul de colectare fiind dispus astfel incat sa deserveasca doua randuri de boxe (cazul sectorului pentru scroafe din hala 1, 12, 14 si 15);

- pardoseala din ciment, suprafata cu gratare insumand 12% din suprafata halei, canalul de colectare este dispus in zona dintre cele doua randuri de boxe astfel incat sa poata deservi ambele siruri de boxe (cazul halelor 2,3,8,9,10 si 16);

-pardoseala prevazuta in totalitate cu fante (gratare 100%): acest tip este intalnit in cadrul halelor 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18 19, 20 (intarcare tineret), gratarele fiind din plastic.

- Canalele colectoare cu o adancime de 30-35  cm, prevazute cu perna de apa de 5-10 cm grosime, amplasate sub podelele halelor de productie. Canalele sunt pozate pe un pat de nisip si au o panta de scurgere de 2 – 3 %. Acestea sunt montate pe axul longitudinal al halelor de productie. Evacuarea dejecţiilor din canalele colectoare în sistemul de conducte şi apoi în staţia de epurare se face gravitaţional. Canalele colectoare ale dejectiilor sunt realizate din beton turnat peste o membrana de izolare, pozata pe pat de nisip, pentru a asigura etanseitatea/impermeabilizarea.

- Conductele magistrale de preluare a deversarilor din canale si transport  la bazinul colector primar, in lungime totala de 1000 m;

- Bazinul colector primar, V= 90 mc, prevăzut cu o pompă submersibilă cu tocător, destinată pompării lichidelor, cu o putere de 5,5 kW si un mixer de omogenizare a dejecţiilor, cu o putere de 5,5 kW.

- Instalatiile de separare a dejectiilor pe fractii (solid/lichid): 2 instalaţii de presare – stoarcere de tip prefabricat cu capacitate de prelucrare 2 x 40 mc/h, montate pe un suport - cadru metalic;

- Platforma hidroizolata pentru stocarea fractiei solide din dejectiile trecute prin sistemul de separare (capacitate cca. 5000mc, cu pereţii de sprijin de 3 m înălţime, cu dimensiunile maxime în plan de 60 x 30 m).

- Lagune (3 buc) pentru stocarea fractiei lichide cu un volum de 20000 mc/ fiecare. Lagunele sunt acoperite cu membrane geotextile electrosudabile, rezistente la ultraviolete, cu grosimea de 2 mm. Pereţii şi bazele lagunelor sunt, de asemenea, impermeabilizate cu membrane geotextile cu grosimi de 3 mm.

Gestionarea dejectiilor. Sunt posibile trei variante de gestionarea dejectiilor lichide, astfel:

a) prin externalizarea serviciului care un agent economic autorizat pentru fertilizarea terenurilor;

b) folosirea in regim propriu, astfel: din lagune, lichidul este extras si pompat prin tubulaturi intru-un rezervor-container special destinat stocarii fractiei lichide. Acest container este amplasat departe, de ferma, chiar la peste 1000 m, si la cote mai ridicate. De aici, se face conexiunea cu sistemul propriu – zis de irigare, amplasat pe terenurile supuse fertilizarii. Sistemul utilizat este  automatizat.

c) Operatiile de aplicare a dejectiilor se efectueaza utilizandu-se cisterne specializate cu aripi de pulverizare tractate sau prin intermediul unei instalatii de pompare tip «Agrometer» ce transporta dejectiile de la lagunele de stocare dejectii pana la terenul arabil pe care se face fertilizarea. 
Descarcarea dejectiilor pompate se face intr-un bazin - container cu volum de 80 mc din care cisternele specializate extrag dejectiile si apoi le aplica in zona de teren arabil adiacent containerului Incorporarea dejectiilor in sol imediat dupa aplicare se face prin operatii de arat / discuit sau utilizandu-se echipamentul de incorporare specializat

Sistemul de transport/stocare/gestionare ape uzate cu dejectii

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1. AER

Sistem de obtinere agent termic

Societatea are in dotare două centrale termice murale alimentate cu G.P.L.. Evacuarea gazelor de ardere se realizeaza prin doua cosuri de dispersie cu diametrul de 300 mm si inaltimea de 7 m, respectiv 7,5 m.

Principalele emisii evacuate in atmosfera, sunt: pulberi, CO, NOx, SO2.

Incinerare cadavre de animale

Incineratoarele (2 buc) din cadrul obiectivului deservesc ferma SC Degaro SRL.

Principalele emisii sunt: pulberi, CO, NOx, SO2, TOC.

Sistemul de ventilaţie, încălzirea si răcirea aerului in hale

Sistemul este mecanizat in totalitate, iar funcţionarea si controlul tuturor parametrilor-temperatura, umiditate, conţinut de amoniac, etc. - sunt asigurate exclusiv de calculatoare de proces specializate. Ventilaţia naturala mixta, asigura un schimb continuu de aer prin gurile de admisie amplasate în pereţii longitudinali la partea inferioara si coşurile de evacuare amplasate în acoperiş, pe un rând, la nivelul coamei. Ferestrele halelor sunt prevăzute cu fante pentru ventilaţie care se deschid si se închid automat. Intensitatea schimbului de aer este condiţionata de suprafaţa deschiderilor de admisie si a coşurilor de evacuare, de înălţimea de aspiraţie, de diferenţa de temperatura sau de masa a aerului dintre adăpost si mediul exterior. Ventilaţia se realizează prin ventilatoare care asigura evacuarea noxelor in exces din hala la comanda unui senzor electronic. Principalele emisii evacuate in atmosfera, ce provin din adăposturile de animale sunt: NH3, CH4, N2O, mirosuri- H2S.

## 9.2. APA

Apele menajere si tehnologice din cadrul complexului de creştere a porcilor sunt colectate prin reţeaua de canalizare interna. De-a lungul reţelei de canalizare sunt interpuse cămine de vizitare sau pentru schimbarea direcţiei, necesare întreţinerii, decolmatării si reparării reţelei.

## Apele uzate menajere, pluviale si cele cu dejectii sunt descarcate in bazinul colector primar, unde se face uniformizarea, dupa care sunt pompate in sistemul de separare lichid/solid.

Apele pluviale din cadrul complexului sunt colectate prin intermediul mai multor rigole dispuse de-a lungul aleilor carosabile/pietonale si impermeabilizate cu placi de beton, evacuarea realizându-se in reţeaua de evacuare a dejecţiilor.

## 9.3. SOL

Poluarea solului este consecinţa modificării compoziţiei naturale a acesteia în urma depunerii şi integrării în el a deşeurilor provenite din activităţile umane. Pe amplasamentul complexului zootehnic Fântânele poluarea solului şi subsolului este prevenită dat fiind că suprafaţa liberă de construcţii este parţial betonată.

Pentru prevenirea poluării solului, titularul activităţii va urmări:

- respectarea tehnologiei de colectare, precolectarea şi evacuarea deşeurilor menajere şi a dejecţiilor semilichide.

- realizarea depozitării în siguranţa a materiilor prime şi a materialelor şi manipularea corespunzătoare a acestora (combustibili, etc).

- respectarea tehnologiei de tratare, depozitare si utilizare a dejectiilor pentru fertilizarea terenurilor agricole.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii in aer si mirosuri

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.1.2. a prezentei autorizaţii. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu

- Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul Monitorizarea activităţii al prezentei Autorizaţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la A.P.M. Constanţa, cu frecventa solicitata (conform tabel 14.1 si 14.2).

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Constanţa ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de A.P.M. Constanta.

- Respectarea prevederilor BAT referitoare la mirosuri:

BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora:

- Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili.

- Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție.

- Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat

BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora:

- Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție.

- Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază).

- Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje.

BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente:

- un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea mirosurilor;

- un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri;

- un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere;

- o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

#### Emisii atmosferice rezultate din activitate si emisii asociate BAT

Sursele de emisie din activitatea de creştere a porcilor, evacuate in atmosfera, sunt prezentate in tabelul 10.1.1.1.

Tabelul nr. 10.1.1.1.

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de creştere a porcilor in hale | Sistemul de ventilaţie a halelor | NH3 H2S N Fosfor total Pulberi |
| Funcţionarea centralelor termice cu paie | Sistemul de evacuare a gazelor arse / Coşuri dispersie | CO SO2 NOX Pulberi |
| Incineratoare alimentate cu GPL | Sistemul de evacuare a gazelor arse / Coş dispersie | CO SO2 NOX Pulberi TOC |
| Sistem de colectare si separare dejectii lichide / dejectii solide | Platforma de stocare a dejectiilor solide, lagune stocare dejectii lichide | NH3 H2S Azot Fosfor total Pulberi Mirosuri |

#### 10.1.1.2.Valori limita de emisie

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1.2.

Tabelul 10.1.1.2.

| Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conform Ordin MAPPM nr. 462/1993 (mg/ Nm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii provenite de la funcţionarea centralelor termice | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coşuri) | CO SO2 NOX Pulberi | 250 2000 500 100 |
| Emisii provenite de la funcţionarea incineratoarelor | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coş) | CO SO2 NOX Pulberi TOC | 100 35 350 5 5 - perioada de referinta este de 24 ore* |

*Valoarea limita de emisie a fost stabilita prin asimilare cu uzinele de incinerare a deseurilor industriale si orasenesti, prevazute prin Ordinul 462/1993, raportat la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 11%.

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.2.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

b) Emisii difuze si mirosuri

Din punct de vedere al emisiilor difuze si al mirosurilor se apreciază ca impactul produs de activitatea de creştere a porcilor asupra populaţiei localităţii Fântânele este redus, datorita amplasării fermei la extremitatea localităţii si a platformei de depozitare temporara a deşeurilor in afara localităţii. Emisiile difuze si mirosurile vor fi micşorate prin următoarele masuri:

- masuri de igiena a producţiei prin respectarea stricta a procesului de exploatare a creşterii porcilor;

- respectarea programului de eliminare a dejecţiilor, evitând stagnarea lor in adăposturi.

- Operatorul economic/Titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

- (2) În situaţia în care prevenirea emisiilor de substanţe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic, operatorul economic/titularul activităţii ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

- (3) Operatorul economic/Titularul activităţilor care pot produce disconfort olfactiv şi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv.

- activităţile pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu să se desfăşoare astfel încât pentru fluxurile cu intensitate ridicată/scăzută să se aplice tehnologii eficiente de reducere a poluării, adecvate sectorului de activitate.

- activităţile care pot crea disconfort olfactiv trebuie să cuprindă un plan de gestionare a disconfortului olfactiv

Conform S.T.A.S. 12574/87 – Condiţii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de  substanţe  puternic mirositoare depăşesc concentraţiile maxime admise atunci când in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Emisiile asociate BAT, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1.3

Tabelul 10.1.1.3.

| Categoria | V.L.E. conform B.A.T./B.R.E.F. 2017 |
| --- | --- |
|  | NH3, Azot total, Fosfor total (kg excretat / spatiu pentru animal / an) |
| Scroafe aflate in calduri si scroafe gestante | Amoniac: 0,2-2,7 |
| Scroafe care alapteaza (inclusiv purcei) din boxele de fatare | Amoniac: 0,4-5,6; Azot total: 17,0-30,0; Fosofor total: 9,0-15,0; |
| Purcei intarcati | Amoniac: 0,03-0,53; Azot total: 1,5-4,0; Fosofor total: 1,2–2,2; |

Nota:

- Pentru cuști sau padocuri (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare) – BAT 30.a.7- limita superioară a BAT-AEL este de 5,2 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.3.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

- valorile emisiilor în aer din sisteme de adăposturi pentru porci sunt exprimate în kg/ loc animal /an

- monitorizarea cantitatilor  de azot și fosfor total excretat rezultate din dejecțiile animaliere se va realiza anual utilizand una din tehnicile descrise in DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 25 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010 / 75 / UE a Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor (BAT 24).

- monitorizarea emisiilor  de amoniac rezultate se va realiza anual utilizand una din tehnicile descrise in DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 25 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010 / 75 / UE a Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor (BAT 25).

c) Calitatea aerului inconjurator

Pentru indicatorul pulberi in suspensie, concentratiile masurate se vor incadra in valorile limita prevăzute de  STAS 12574 – 87, concentratia maxim admisa media de scurta durata ( 30 min.) fiind de 0,5 mg/m3 , iar pentru pulberile sedimentabile 17 g/m2/luna.

# Tabelul 10.1.1.4.  Pulberi în suspensie (PM10)

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574 - 87

|  | Perioada | Valoarea limită | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane | 30 minute 1 luna | 0,5 mg/m3 17 g/m2/luna | Pulberi in suspensie Pulberi sedimentabile |

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.3.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

# Calitatea aerului pentru indicatorii amoniac si hidrogen sulfurat se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelele 10.1.1.5 si 10.1.1.6 conform STAS 12574-87 „Aer din zonele 	protejate. Condiţii de calitate”.

# Tabelul 10.1.1.5.  Amoniac

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574-87

|  | Perioada de mediere | Valoarea limită (mg/m3) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită zilnica | 24 h | 0,1 | STAS 12574-87 „Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate. |

# Tabelul 10.1.1.6.  Hidrogen sulfurat

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574-87

|  | Perioada de mediere | Valoarea limită (mg/m3) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită zilnica | 24 h | 0,008 | STAS 12574-87 „Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate. |

Nota:

- Indicatorii de calitatea  aerului  nu trebuie sa depăşească valoarea limita stabilita in tabelele 10.1.1.5 si 10.1.1.6

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

## 10.2. Emisii in apa

Respectarea prevederilor BAT referitoare la apa:

BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos:

- Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil.

- Reducerea la minimum a consumului de apă.

Sursele generatoare de ape uzate si poluanţii generaţi de activitate in apele uzate  sunt prezentate in tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi in apa uzata | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de depozitare temporara a dejecţiilor | Fracţiunea lichida a dejecţiilor | - suspensii - substanţe oxidabile (organice) - compuşi cu azot - sulfaţi | In sistemul de colectare/ separare dejectii lichide/solide apoi pe platforma dejectii solide si lagune dejectii lichide |
| Activitatea administrativa | Ape uzate menajere | - suspensii - substanţe oxidabile - detergenţi - compuşi cu azot |  |
| Precipitaţii | Ape pluviale de pe acoperişuri si platforme betonate | - suspensii - substanţe extractibile |  |

### Notă:

Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe care poluează apa de suprafaţa sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

Întreaga cantitate de dejecţii (atât fracţia solidă cât şi fracţia lichidă) se va fololosi ca fertilizant în agricultură, fiind interzisă orice alt fel de evacuare.

In situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa :

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la  autoritatea de mediu cat mai curând posibil.

10.2.2 Emisii in apa subterana

| Locul prelevarii probei 1 | Indicator de calitate analizat | UM | Valoarea determinata 11.09.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraj de observatie 1 | Sulfati | mg/ l | 102 |
|  | pH | - | 6,9 |
|  | Amoniu | mg/ l | 6,65 |
|  | Azot amoniacal | mg/ l | 5,2 |
|  | Azotiti | mg N/l | 3,5 |
|  | Azotati | mg N/l | 26,3 |
|  | Conductivitate | μ /cm | 2584 |
|  | Cloruri | mg/ l | 214 |
|  | Fosfat total | mg/ l | 1,42 |
| Foraj de observatie 2 | Sulfati | mg/ l | 116 |
|  | pH | - | 7,6 |
|  | Amoniu | mg/ l | 5,63 |
|  | Azot amoniacal | mg/ l | 4,4 |
|  | Azotiti | mg N/l | 4,23 |
|  | Azotati | mg N/l | 28,1 |
|  | Conductivitate | μ /cm | 1790 |
|  | Cloruri | mg/ l | 186 |
|  | Fosfat total | mg/ l | 1,48 |

10.3. SOL

Emisii in sol

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea limita impuse prin Ordinul 756/1997 (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| - 3 lagune de dejectii - 3 platforme betonate, de la adâncimea de 0,05 şi 0,3 m) | pH | 6,5-8,5 unit. Ph |
|  | Cd | 5 |
|  | Cr total | 300 |
|  | Cu | 250 |
|  | Ni | 200 |
|  | Zn | 700 |

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile in sol.

- Punctele de prelevare a probelor de sol menţionate în Raportul de amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului

- Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

- Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie si o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru ţinerea sub control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgere.

- Probele de sol vor fi prelevate si analizate conform STAS-urilor in vigoare de catre laboratoare acreditate.

Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole:

Se vor respecta prevederile Deciziei 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, Regulamentului (CE) nr.1068/2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a Ordinului nr. 165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

.

## 10.4. ZGOMOT

- Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

- Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88 – acustica in constructii – acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitatii pe amplasamentul autorizat nu va depasi nivelul admis, conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, astfel:

- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT), sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50 dB;

- in perioada noptii, intre orele 23.00-7.00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT) sa nu depaseasca 45 dB si curba de zgomot Cz 40 dB.

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor intretine in stare corespunzatoare de functionare utilajele generatoare de zgomot, mijloacele de transport folosite si drumurile de acces.

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o data pe an, la limita exterioară a fermei, pe laturile de S şi N a amplasamentului, pe perioada desfăşurării activităţii de hrănire, de transfer şi livrare a suinelor.

- În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

- Respectarea prevederilor BAT referitoare la zgomot:

BAT 10. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora:

Măsuri operaționale

- închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil;

- utilizarea echipamentului de către personal cu experiență;

- evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil;

- măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere;

- operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil;

- efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă.

# 11. GESTIUNEA DESEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor şi trebuie sa respecte urmatoarele:

- Valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. ale prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale, aşa cum s-a precizat în paragraful de mai sus. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a respecta prevederile legale.

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate specializata, autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale.

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Animalele decedate în fermă, cat si cele care au murit în cursul tranzitului (transportului) sint depozitate temporar intr-o camera frigorifică si eliminate in condiţii specifice impuse de normele sanitar veterinare (prin incinerare).

- Ori de cate ori vor fi depozitate, acestea vor fi stropite cu soluţii dezinfectante/cu un dezinfectant. Mortalităţile vor fi raportate medicului veterinar, care, în urma examinării, va recomanda procedura cea mai adecvată de depozitare sau tratare pentru situaţia semnalată.

- Deşeurile medicale provenite de la îngrijirile medicale vor fi preluate de către o firmă autorizată pentru eliminare/incinerarea acestor tipuri de deseuri.

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deşeurilor menajere, metalice, a deşeurilor de ambalaje, a deşeurilor provenite din activitatea de întreţinere si reparaţii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din construcţii/demolări, la platforma de depozitare temporara a dejecţiilor. De asemenea, se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel la platforma de mineralizare in afara dejecţiilor de porci.

- Dejecţiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare de 6 (sase) luni;

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin.

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate.

- Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie / împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor.

- Se interzice utilizarea dejectiilor/namolurilor stabilizate (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii; pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- respectarea prevederilor art. 44 din O.U.G. nr. 92/2021 privind reginul deseurilor;

- Respectarea prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:

- Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora, conform  din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.

- Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea şi clasificarea deşeurilor şi face propunerea de încadrare corespunzătoare.

- În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.

- Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.

- Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

b) reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

- Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 21 -  din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor.

- Producătorii de deşeuri si detinatorii de deseuri vor respecta prevederile art. 16, alin. (1) si (4); colectarea separata  pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 01.01.2025 si pentru textile.

- Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

- Persoanele desemnate privind gestiunea deseurilor,  trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către persoane fizice autorizate ori persoane juridice în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor.

- Păstrarea evidenţei conform  OUG 92/2021 privind regimul deseurilor:

(1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format letric, la cerere, şi electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

- (2) Se va respecta principiul proximităţii, care presupune ca deşeurile să fie valorificate şi eliminate cât mai aproape de locul de generare.

- Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Constanta, Comisariatul Judeţean Garda de Mediu Constanta.

Acest registru trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei si să conţină detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de cod în conformitate cu O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/ valorificarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/ eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

-  se vor respecta obligaţiile privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 28 şi art. 29, producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, excluzând persoanele fizice, trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că:

a) uleiurile uzate sunt colectate separat ţinând cont de bunele practici în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, cu excepţia cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;

b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operaţiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 şi 21;

c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operaţiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;

d) uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

(3) Producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de salubritate, colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare si depozitare sunt prezentate in tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Sursa | Categoria | Mod de valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de creştere a porcilor | Deşeuri din agricultura/Dejecţii animaliere decantate (02.01.06 ) | Depozitare temporara (pana la stabilizare /mineralizare timp de 6 luni) pe o platforma betonata Dejecţiile se vor distribui pe terenurile agricole in baza contractelor încheiate cu utilizatorii dejecţiilor fermentate. |
| Activitatea de creştere a porcilor | Deşeu de ţesut animalier (02.01.02) | Depozitare temporara in camera frigorifica si eliminare in condiţiile prevăzute de normele sanitar - veterinare. Incinerare in incineratoare proprii, pe amplasamentul fermei |
| Activitatea de creştere a porcilor | Deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor) (02 01 04) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Activitatea de creştere a porcilor | Deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 08* (02 01 09) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Activitatea de crestere a porcilor | Ulei combustibil si combustibil diesel (13 07 01*) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora |
| Activitatea de crestere a porcilor | Butelii de gaze sub presiune cu continut de alte substante decat cele specificate la 16 05 04* (16 05 05) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora |
| Activitatea de crestere a porcilor | Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01* si 17 06 03 (17 06 04) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora |
| Activitatea de crestere a porcilor | Deşeuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (18.02.02*) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la predarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Activitatea de crestere a porcilor | Deseuri rezultate din activitatile unitatilor sanitare si din activitati veterinare – a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (18 02 03) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Activitatea de curăţeniesi intretinere în societate | Deşeuri municipal amestecate. (20.03.01); Echipamente eectrice si electronice casate, altele decat cele specificate șa 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 (20.01.36) | Se vor depozita in containere speciale si vor fi preluate pe baza de contract de către o firma specializată. |
| Activitatea de aprovizionare | Ambalaje de hârtie si carton (15.01.01) | Se vor depozita in cadrul fermei in spaţiu special amenajat pana la livra-rea către firma autorizata pentru preluarea deşeurilor din hârtie şi carton. |
| Activitatea de aprovizionare | Ambalaje de materiale plastice (15.01.02) | Se vor depozita in containere speciale in vederea valorificării prin firme autorizate. |
| Activitati DDD* | Ambalaje contaminate cu substanţe chimice (15.01.10*) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la predarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Deseuri de la incinerator | cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11 – 19 01 12 | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora, cu respectarea prevederilor Ord. 95/2005 |
| Activitatea de intretinere a utilajelor | deşeuri şi resturi metalice (12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 16.01.17, 16.01.18, 16.01.11*); plăcuţe de frână uzate (16.01.12), deseuri de acumulatori – baterii cu plumb(16.06.01*); anvelope scoase din uz (16.01.03), absorbanti, materiale filtrante (inclusive filtre de ulei fara alta specificatie), material de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculose (15.02.02*), absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protective, altele decat cele specificate la (15.02.02) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la predarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |

*Serviciul de dezinfectie/dezinsectie/deratizare este in prezent externalizat catre un prestator de servicii extern

NOTA:

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel încât sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deşeuri;

Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât sa se prevină orice contaminare a solului si sa se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

Zonele de depozitare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor si depozitelor;

Lagunele de depozitare a dejecţiilor solide vor fi inspectate anual.

12. PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Fantanele, au fost stabilite:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul fermei;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul fermei;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii in caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Activitatea nu se încadrează in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

# Monitorizarea activităţii societăţii se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

# A). Supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control:

# Monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu va fi realizată de laboratoare acreditate cu personal calificat şi echipamente descrise in standardele de prelevare si analiza specifice/menţionate în prezenta autorizaţie; Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Constanta si după evaluarea rezultatelor testărilor.

B). Automonitorizare:

Automonitorizarea este obligaţia titularului de activitate şi are următoarele componente:

- monitorizare tehnologică: monitorizarea variabilelor de proces (consum apă, G.P.L., motorină, energie electrică, debit de ape uzate).

- monitorizare post – închidere;

Monitorizare cu terţi:

      - Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

-  coşurile de evacuare a gazelor arse de la microcentralele termice si de la incinerator; in acest scop, la incinerator este necesar ca in canalul de evacuare sa existe atat unul sau mai multe orificii de masura, cat si o platforma de lucru, fixa sau mobila, de aproximativ 2x3 m, in functie de diametrul conductei pe care se face masuratoarea; conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993 ”lungimile de portiuni , rectilinii inainte si dupa amplasamentul punctului de masura vor fi de cel putin 5, respectiv 3 ori echivalentul diametrului hidraulic al sectiunii de masura”;

      - Puncte de prelevare pentru determinarea calitatii aerului:

– la limita amplasamentului

      - Zgomot: la limita amplasamentului;

      - Puncte de prelevare poluanţi în sol:

- se vor pastra cele 6 locatii de prelevare utilizate anterior

      - Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apa:

- puţurile forate pentru monitorizarea apei subterane;

Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Constanta, C.J.G.N.M. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie anual depus, la termenele solicitate, ca parte a R.A.M.

### 13.1. Monitorizarea Emisiilor in aer

a) Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1.

| Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi | Metoda de prelevare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos centrale termice | SO2 | Semestrial | SR ISO 10396/2008 | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2017 |
|  | NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2017 |
|  | CO |  |  | SR EN 15058/2017 |
|  | Pulberi |  |  | SR EN 13284/1:2018 |
| Cosuri incineratoare | SO2 | Semestrial | SR ISO 10396/2001 | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2017 |
|  | NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2017 |
|  | CO |  |  | SR EN 15058/2017 |
|  | Pulberi |  |  | SR EN 13284/1:2018 |
|  | TOC |  |  | SR ISO 10694/1998 |

La analiza emisiilor in aer se vor înregistra următoarele date de referinţa in cazul unor depăşiri ale valorilor limita la emisii

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instal. | Noxe | Val. calculata a emisiilor in cond. de referinţa | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Valorile determinate in urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrata de mediu, in conformitate cu normele legale in vigoare.

b) Monitorizarea calitatii aerului se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.2

Tabelul 13.1.2.

| Punctul de prelevare a probei | Poluanti analizati | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti |
| --- | --- | --- |
| La limita amplasamentului, in toate cele patru puncte cardinale | Pulberi in suspensie, Pulberi sedimentabile, NH3, H2S | Trimestrial |

## c) Zgomot

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o data pe an, la limita exterioară a fermei, pe laturile de S şi N a amplasamentului.

13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

- Nu trebuie sa existe emisii de poluanţi in ape, semnificative pentru mediu.

- Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul in apa de suprafaţa sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa :

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul A.P.M. Constanta  cât mai curând posibil.

- Orice analize privind emisiile de poluanţi in ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## 13.3. 	Monitorizarea calitatii solului si a apei subterane

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului

Se va realiza in punctele analizate in Raportul de Amplasament, anual. (în cele 4 puncte utilizate in cadrul campaniilor de monitorizare din cursul anilor 2015 si 2016). Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile din analizele la momentul autorizării şi la cele de referinţa prevăzute in Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza |
| --- | --- | --- |
| - 2 lagune de dejectii - 2 platforme betonate, de la adâncimea de 0,05 şi 0,3 m) | pH | semestrial |
|  | Cd |  |
|  | Cr total |  |
|  | Cu |  |
|  | Ni |  |
|  | Zn |  |

### 13.3.2. Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta in analiza calităţii apei subterane prelevate din puţurile hidrologice de observaţie, amplasate pe teren. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile din analizele la momentul autorizării. Monitorizarea se va face conform tabelului următor:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observaţie | pH | Semestrial | SR ISO 10523/97 |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Amoniu |  | SR ISO 5664/2001 |
|  | Sulfaţi |  | STAS 8601/70 |
|  | Azotiţi |  | SR EN 26777/2002 |
|  | Azotaţi |  | SR ISO 7890-2/2000 |
|  | Fosfaţi |  | HACH 8007 |

Nota: La solicitarea autoritatii de mediu si A.B.A.D.L. Constanta, se vor analiza si alţi indicatori.

- Valorile determinate se vor compara cu valorile de referinta prevazute in tabelul 10.2.2.

## 13.4. DESEURI

Evidenta deşeurilor produse va fi ţinuta lunar, conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor si va conţine următoarele informaţii:

- tipul şi codul deşeului;

- instalaţia producătoare şi cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare şi data predării deşeului ;

- cantitatea predata către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

- date privind orice amestecare a deşeurilor;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile pentru împrăştierea pe terenuri agricole.

# 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Generalitati

A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. DEGARO S.R.L.- Ferma Fantanele, jud. Constanta, în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a  Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Constanta în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

- Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta, G.N.M. C.J. Constanta în orice moment.

- Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A.P.M. Constanta în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

- Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment .

- Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta.

- Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Constanta şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

  - Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei

  - Autorizaţia integrată de mediu

  - Solicitarea

  - Raportările către A.P.M. Constanta

  - Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

14.2. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din

Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitatile anuale de poluanti emisi din activitatea de transport se calculeaza folosind metodologia EMEP-CORINAIR. In acest scop se va tine evidenta lunara a consumului de combustibili.

14.3. Operatorul va completa datele necesare in aplicatia SIM – F2 Inventare Locale de Emisii, in toate chestionarele aferente activitatii pe care o desfasoara, in baza Ordinului 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera.

14.4. Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- emisiile din instalatii;

- planul de management nutritional;

- managementul deseurilor;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilitati;

- programul de managementul de mediu – raportul pe anul precedent si propunerile pentru anul in curs si un raport asupra performantelor inregistrate;

- registrul emisiilor de poluanti;

- rezultatele monitorizarilor efectuate;

- Raport privind sesizarile inregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

# Raport asupra auditului energetic.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14 .1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14. 1.

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Gestiunea deşeurilor generate | Anual | Pana la data de 15 martie, pe suport de hartie si electronic (in SIM/Deseuri) si ca parte a RAM |
| Raportarea substantelor chimice periculoase care intra sub incidenta Regulamentului 1272/2008 a Parlamentului European si a Consiliului din 16.12.2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor | Anual | Conform termenelor impuse de APM in solicitarea de raportare (raportarea se va realiza si in SIM/SCP) |
| Raportarea gestiunii uleiurilor uzate generate | Anual | anual, pana la data de 30 aprilie |
| Monitorizarea emisiilor în aer (emisii si calitatea aerului) | Trimestrial Semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului / trimestrului si ca parte a R.A.M. |
| Zgomot | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizării solului | Semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului si ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizării apelor subterane | Semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului si ca parte a R.A.M. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | anual | Pana la data de 30 aprilie a fiecarui an pentru anul anterior |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului, se va notifica APM Constanta prin SMS /email |
| Raport anual privind Protectia Atmosferei – Inventare Locale de Emisii (electronic in SIM) | Anual | La termenul solicitat de APM Constanta, in functie de momentul deschiderii sesiunii de raportare pentru anul anterior |
| implementarea unui program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie in conformitate cu prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 92 / 2021 | Anual | pana la 31 mai anul urmator raportarii |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii |
| Raportul Anual de Mediu (R.A.M.) | Anual | Anual, până la 01 februarie |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare;

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

15.1. Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 titularul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

15.2. Sa solicite o noua autorizatie integrata de mediu cu minim 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

15.3. Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

15.4. Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

15.5. Sa utilizeze eficient energia.

15.6. Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

15.7. Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.8. Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.9. Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

15.10. Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

15.11. Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

15.12. Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

15.13. Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

15.14. Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.15. Titularul autorizatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

15.16. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

15.17. Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.18 . In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobata de legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activitatii are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

15.19 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a

instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor si predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

15.20. Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

15.21 Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

15.22 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca inainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, sa se faca retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Daca prin exploatarea acestora se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

15.23 Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, titularul are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

15.25 Se interzice orice modificare a capacitatii de productie (cresterea efectivului de pasari) existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

15.26 Este obligatoriu ca la popularea cu efective de pasari a altor hale, acestea trebuie sa se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii in functiune.

15.27 Sa nu produca disconfort olfactiv in zonele rezidentiale si limitrofe la manevrarea dejectiilor (depozitare,incarcare, descarcare,transport ).

15.28 Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

15.29 Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.30 Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermei, BAT consta în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare:

1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

3. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului;

5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia;

7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;

8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare;

9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS).

10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9);

11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12).

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta împreuna cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Constanta.

16.MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
16.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Fantanele, după oprirea acesteia, se impune luarea următoarelor măsuri:

- scurgerea şi spălarea conductelor şi vaselor şi golirea lor completă de orice conţinut potenţial periculos;

- curăţarea halelor şi a compartimentelor platformei de depozitare;

- metode de a asigura că orice hală se poate preda în condiţii 	adecvate;

- curăţarea şi decolmatarea canalului de ape menajere şi a canalului de ape pluviale;

- obţinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu energie electrică şi dezafectarea instalaţiei, cu respectarea normelor specifice

- curăţat, arat şi semănat (cu plante de cultură sau iarbă) a întregii suprafeţe a S.C. DEGARO S.R.L.- Ferma Fantanele, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe teritoriul S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Fantanele.

- anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta;

- verificarea şi întreţinerea circuitelor paratrăsnet la toate clădirile şi instalaţiile de pe teritoriul S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Fantanele, (până la dezafectarea acestora);

- întocmirea unui registru de evidenţă pentru toate instalaţiile, utilajele şi piesele preluate/preadate de la S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Fantanele;

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului Autorizaţiei.

# Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

| Cladirea/ incinta | Suprafata (mp) | Materiale de constructie |
| --- | --- | --- |
| Hala 1 | 1839,39 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata |
| Hala 2 | 1842,39 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata |
| Hala 3 | 1841,49 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata |
| Hala 4 | 1902,04 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata |
| Hala 5 | 1958,09 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata |
| Hala 6 | 2276,01 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata |
| Hala 7 | 2246,92 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata |
| Hala 8 | 2167,45 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata |
| Hala 9 | 2163,79 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata |
| Hala 10 | 2163,79 | Caramida, ciment, invelis de tabla profilata |
| Hala 11 | 2163,79 | caramida, ciment, beton tencuit, |
| Hala 12 | 2163,79 | caramida, ciment, beton tencuit, |
| Hala 13 | 2163,79 | Caramida, ciment, beton tencuit |
| Hala 14 | 3552,08 | Beton armat, panouri termoizolante, structura metalica |
| Hala 15 | 831,87 | beton armat, placi din pvc, structura de otel galvanizat, tabla profilata |
| Hala 16 | 1113,47 | beton armat, placi din pvc, structura de otel galvanizat, table profilata |
| Hala 17 | 1158,77 | beton armat, placi din pvc, structura de otel galvanizat, tabla profilata |
| .Hala 18 | 1801,10 | beton armat, placi din pvc, structura de otel galvanizat, tabla profilata |
| Hala 19 | 968,50 | beton armat, placi din pvc, structura de otel galvanizat, tabla profilata |
| Hala 20 | 968,50 | beton armat, placi din pvc, structura de otel galvanizat, tabla profilata |
| Cladire administrativa si filtru sanitar, birouri | 523 mp | Beton, zidarie |
| Incinta incinerator | 2x56,7 mp | Beton |
| Camera frigorifica si camera necropsie | 6,3 mp | Beton |
| Bazin colector |  | Beton |
| Retea aductiune si distributie apa | - | OL |
| Retea canalizare | - | Azbociment |
| Lagune stocare dejectii | 2x6300 mp | Etanseizare cu membrane geotextile electrosudabile |
| Platforma stocare dejectii solide | 1800 mp | Beton |
| Platforma pentru rezervoare GPL | - | Piatra |
| Parcare autovehicule si retea drumuri interioare | - | Piatra, beton |

Inchiderea instalatiei se va realiza in conditii de siguranta pentru calitatea factorilor de mediu din zona de influenta a activitatii.

Masurile adoptate vizeaza urmatoarele aspecte:

- curatarea platformei de depozitare a dejectiilor solide si spalarea ei; golirea si curatarea lagunelor pentru stocarea fractiei lichide; dejectiile vor fi gestionate in conformitate cu prevederile autorizatiei de mediu;

- curatarea halelor de crestere a suinelor si igienizarea acestora;

- scoaterea din functiune, demontarea si manipularea echipamentelor (incinerator, centrale electrice, instalatii racire, etc), conform prevederilor din cartile tehnice ale acestora;

- golirea de cenusa si curatarea incineratorului; cenusa va fi eliminata prin societati autorizate;

- golirea in conditii de siguranta a  rezervorului de stocare motorina ce deserveste ferma;

- golirea rezervoarelor de G.P.L ce deservesc ferma;

- eliminarea din magazie a tuturor materialelor stocate, preluarea lor si gestionarea la nivelul societatii;

- evacuarea tuturor deseurilor de pe amplasament (cenusi, deseuri menajere, deseuri din activitati veterinare, etc.) si predarea lor catre unitati autorizate in vederea eliminarii sau valorificarii, dupa caz; igienizarea sistemelor de stocarea a deseurilor utilizate in cadrul obiectivului;

- golirea rezervoarelor de apa potabila; oprirea sistemului de pompare apa din putul forat;

- golirea conductelor de aductiune/distributie apa potabila si golirea canalizarii, spalarea acestora, in baza planurilor retelelor subterane din cadrul obiectivului;

- debransarea de la reteaua de energie electrica;

- asigurarea securitatii obiectivului;

- pentru aducerea amplasamentului la starea initiala, se va proceda la demolarea constructiilor, in baza unui proiect de dezafectare; se va realiza demontarea instalatiilor tehnologice si valorificarea/ eliminarea lor; se vor demola/ dezafecta structurile subterane si cele semiingropate: conducte, bazine colectoare, lagune; se va asigura colectarea selectiva a deseurilor generate, valorificarea sau eliminarea lor, dupa caz, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor provenite din demolari; dezafectarea instalatiilor electrice se va face in baza planurilor aprobate de autoritatea competenta in domeniu;

- ecologizarea intregului amplasament dupa finalizarea dezafectarii;

- curatarea terenului de orice resturi de materiale de constructie, efectuarea lucrarilor de arat si semanat (cu plante de cultura sau iarba a intregii suprafete aferente obiectivului);

- realizarea analizelor la sol si apa subterana in vederea stabilirii starii amplasamentului la incetarea activitatii;

- pe parcursul activitatii de dezafectare orice eveniment cu potential impact asupra calitatii factorilor de mediu va fi anuntat  autoritatilor de mediu competente.

Toate costurile necesare implementarii acestor masuri vor fi asigurate de catre societate.

# GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalatii situate pe acelasi locatie si in care un operator desfasoara una sau mai multe activitati prezentate in Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita cu putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau. |
| CAT | Colectivul de Analiza Tehnica |
| Instalatie IED | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare. |
| Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei. |
| Poluare | Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului |
| VLE | Valori Limita de Emisie Masa exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluandu-se in considerare nici o dilutie. |
| Modificare in exploatare | O schimbare in ceea ce priveste tipul sau functionarea instalatiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| Operatiunea de eliminare a deseurilor | Orice operatiune de valorificare a deseurilor inclusa in O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari |
| Operatiunea de valorificare a deseurilor | Orice operatiune de valorificare a deseurilor inclusa in O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| dB(A) | Decibeli (ponderati) |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare |
| C.J.G.N.M. | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |

ANEXA  I – Planuri de încadrare în zonă.

Fig. 1.a. Plan general – Ferma de porci.

Fig. 2. Plan amplasament - Ferma de porci.

# ANEXA II. –  Modelul Raportului Anual de Mediu (R.A.M.)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinuǎ se vor anexa buletinele de analizǎ emise de către terţi.

Emisii în apǎ

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţǎ uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |