| Denumirea lucrarii | CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII, anexe, cabina poarta, punct conexiuni electrice, post transformare, drumuri si platforme, parcaje, lucrari tehnico-edilitare in incinta, pilon publicitar, panouri de directionare si reclama, reclame pe fatada, imrejmuire teren, amenajare spatii verzi, amenajari accese, organizare de santier |
| --- | --- |
| Amplasament | B-dul I.C.Bratianu, Nr.131, municipiul CONSTANTA, jud. CONSTANTA |
| Beneficiar | S.C. PREFABRICATE DOBROGEA S.R.L Constanta |
| Proiectant general | S.C. CREATIV PROIECT S.R.L. Piatra Neamt creativproiect@gmail.com |
| Numar contract | 13.1/ 2022 |
| Faza | Documentatie obtinere acord APM Constanta -Etapa de incadrare |
| Volumul | D.T.A.C. |

| Director S.C. "CREATIV PROIECT" S.R.L. | arh. Marius Vadeanu |
| --- | --- |

Nota:  Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin in exclusivitate S.C.”CREATIV PROIECT”S.R.L. - ROMANIA, Piatra Neamt.

Nici un fragment al acestei documentatii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o forma de reproducere, fara acordul autorului.

2023

CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII, anexe, cabina poarta, punct conexiuni electrice, post transformare, drumuri si platforme, parcaje, lucrari tehnico-edilitare in incinta, pilon publicitar, panouri de directionare si reclama, reclame pe fatada, imrejmuire teren, amenajare spatii verzi, amenajari accese, organizare de santier

B-dul I.C.Bratianu, Nr.131, mun. Constanta, jud. Constanta

PR. NR. 13.1/2022

BORDEROU

CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII

PIESE SCRISE

- FOAIE DE CAPAT

- BORDEROU

- certificat de inregistrare fiscala sc prefabricate dobrogea

- nota renuntare executie obiect „PUt Forat”

- certificat de urbanism

- extras plan cadastral pe ortofotoplan

- extras carte funciara

- memoriu tehnic ACORd DE MEDIU

PIESE DESENATE

- ELEMENTE COMPONENTE ALE INVESTITIEI

A.0	– PLAN DE INCADRARE IN ZONA						sc.1:10000

A.1	– PLAN DE SITUATIE propus							sc.1:500

- ORGANIZARE DE SANTIER

A.1.1	– PLAN DE SITUATIE ORGANIZARE DE SANTIER					sc.1:1000

- MAGAZIN

A.2.0	– PLAN PARTER GENERAL							sc.1:300

A.2.1	– PLAN ETAJ PARTIAL								sc.1:100

a.2.2	– PLAN INVELITOARE								sc.1:300

A.2.3	– SECTIUNI A-A si B-B								sc.1:200

A.2.4	– fatade principala si posterioara					sc.1:200

A.2.5	– fatade laterala dreapta si laterala stanga				sc.1:200

INTOCMIT : Arh. Vali Cociorva

SEF PROIECT : Arh. Marius Vadeanu

S.C. CREATIV PROIECT S.R.L.

MEMORIU TEHNIC – ACORD DE MEDIU

Intocmit conform anexa 5E la Legea nr. 292/2018 privind aprobarea

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

- Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII, anexe, cabina poarta, punct conexiuni electrice, post transformare, drumuri si platforme, parcaje, lucrari tehnico-edilitare in incinta, pilon publicitar, panouri de directionare si reclama, reclame pe fatada, imrejmuire teren, amenajare spatii verzi, amenajari accese, organizare de santier

- Titular:

– numele;

S.C. PREFABRICATE DOBROGEA S.R.L Constanta

– adresa postala;

- B-dul I.C.Bratianu, Nr.131, municipiul CONSTANTA, jud. CONSTANTA

- RO 39805669, J13/2391/2018

- obiect principal de activitate codul CAEN 2361(Fabricarea produselor din beton pentru construcții)

– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

investitii@comprestutil.ro

– numele persoanelor de contact:

• director/manager/administrator;

Grigore Comanescu

• responsabil pentru protectia mediului.

Imputernicit Ovidiu Mimler

- e-mail: ovidiumimler@gmail.com tel. 0743071516

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Amplasamentul obiectivului de investitie propus este localizat in intravilanul municipiului Constanta, in partea vestica a acestuia, la B-dul I.C.Bratianu, nr.131.

Terenul localizat in UTR 30a conform PUG mun. Constanta si situat in zona industriala Palas, reprezinta fosta platforma industriala a fabricii produselor din beton pentru constructii SC Prefabricate Dobrogea SRL Constanta.

Terenul este plan si nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea si nu face parte din patrimoniul cultural al municipiului Constanta.

La momentul elaborarii prezentei documentatii, conform extrasului de carte funciara, imobilul este ocupat de 34 de corpuri de cladire. Constructiile industriale si edilitare ce faceau parte din fosta incinta a fabricii, cu un regim de inaltime parter, parter inalt si P+1, inactive si in stare de degradare, au fost autorizate spre desfiintare in baza unei proceduri separate iar lucrarile de desfiintare sunt in desfasurare.

Toate lucrarile de sistematizare verticala se vor realiza in terenul proprietate privata S.C. Prefabricate Dobrogea S.R.L.

Din punct de vedere al echiparii edilitare sunt prezente in zona, respectiv la b-dul I.C.Bratianu, retele publice de energie electrica, gaze naturale, apa, canalizare si telecomunicatii.

Vecinatati existente.

- Nord: drum – b-dul I.C.Bratianu (DN3) NC250641 si NC246166 (domeniu public)

curti constructii – fara NC, S=~960mp (propr. privata - agenti economici)

curti constructii – fara NC, S=~1259mp (propr. privata - agenti economici)

- Sud: cai ferate - linii cale ferata CNCFR SA NC242464

- Vest: drum cota indiviza – NC207844 (propr. privata - agenti economici)

curti constructii – NC 225387, NC211381 (propr. privata - agenti economici)

- Est: drum (pasaj suprateran) – NC230966 (domeniu public)

alee acces – fara NC (domeniu public)

curti constructii – fara NC, S=~3289mp (propr. privata - agenti economici)

drum – str. Grigore Alexandrescu (domeniu public)

curti constructii – NC 241618 (propr. privata - agenti economici)

Accesibilitate

Accesibilitatea este asigurata, pe baza sistemului rutier existent, din B-dul I.C.Bratianu (DN3), strada de categoria a-I-a din municipiu, intabulata cu NC. 250641, artera de intrare/iesire la limita vestica a municipiul Constanta, in legatura cu autostrada A4.

Exista 2 accese auto si pietonale din B-dul I.C.Bratianu, la est si la vest, la fiecare din cele doua fronturi stradale existente (despartite de un imobil neintabulat).

Sensul giratoriu existent, adiacent frontului stradal la B-dul I.C.Bratianu, nu are amenajata cale de acces spre imobilul studiat.

Proprietatea terenului

Imobilul identificat cu nr. cadastral 254165, este proprietatea SC Prefabricate Dobrogea SRL, avand inscris  drept de ipoteca legala in favoarea Dedeman SRL conform inscrisurilor din extrasul de carte funciara.

Lucrari propuse

Pe terenul identificat mai sus urmeaza a se realiza urmatoarele lucrari:

1.	LUCRARI DE CONSTRUIRE:

a). Constructii nou propuse (a se vedea planul de situatie atasat):

Constructie principala:

MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII, parter inalt si etaj partial (A.c.=19.688,45mp)

Anexe (gospodarie antiincendiu, cabina poarta, rafturi exterioare acoperite, copertine carucioare, punct de transformare si punct de conexiune):

- GOSPODARIE ANTIINCENDIU – 1buc, h max.11.00m, A.c.=192.51mp,

- CABINA POARTA – 1 buc, Hmax. = 2,50m

- RAFTURI EXTERIOARE ACOPERITE (SOPRON DESCHIS ACOPERIT) – 2buc, A.c.=394.77mp si A.c.=598.12mp;

- COPERTINA CARUCIOARE – 3 buc, Hmax. = 2,47m

- POST DE TRANSFORMARE – 1 buc, Hmax. = 2,50m, A.c.=11.96mp,

- 	PUNCT DE CONEXIUNI ELECTRICE – 1 buc, Hmax. = 2,65m, A.c.=12.00mp

b). Constructii tehnico-edilitare aferente magazinului:

SEPARATOR HIDROCARBURI subteran

2.	LUCRARI DE RACORD UTILITATI, DRUMURI SI PLATFORME, AMENAJARE ACCESE:

a). Racordul de alimentare cu apa

b). Racordul de canalizare menajera

c). Racordul de canalizare pluviala

d). Racordul de alimentare cu energie electrica

e). Drumuri si platforme in incinta

f). Amenajare accese

3.	LUCRARI DE IMPREJMUIRE, SPATII VERZI:

a). Imprejmuire

- IMPREJMUIRE TIP A, opaca, Hmax = 2,70m:

- IMPREJMUIRE TIP B, transparenta, Hmax = 2,05m:

b). Spatii verzi

4. 	OBIECTE PUBLICITARE

- RECLAME FATADA - Reclama fatada acces principal clienti - 1buc.; Reclama fatada acces secundar clienti - 1buc.; Reclama fatada acces Drive-in - 2buc.

- PILON PUBLICITAR, 3 fete – 3.5m x 4.9m, Hmax. = 19.00m – 1 buc.

- PANOU PUBLICITAR, 2 fete – 3m x 4m, Hmax. = 5,00m – 1buc.

- justificarea necesitatii proiectului;

Prin tema program intocmita de beneficiar se doreste amplasarea unui spatiu comercial de tip magazin de bricolaj, in Constanta, la b-dul I.C.Bratianu, pe terenul proprietate privata a beneficiarului, identificat cu NC 254165.

Investitia prin programul care o fundamenteaza este un magazin –depozit de vanzare a diferitelor categorii de materiale de constructii- “magazin general materiale de constructii”, scopul declarat al acestui tip de comert fiind sprijinirea constructorilor, a micilor intreprinzatori si a persoanelor fizice care vor sa construiasca ca un “hobby” in aprovizionarea curenta cu produse de calitate si la preturi corecte a marfurilor specifice acestor activitati.

- valoarea investitiei;

Valoarea investitiei va fi de 14,618,674 lei, fara TVA.

- perioada de implementare propusa;

Prin proiect este propusa o durata de implementare de 12 luni.

O data aproximativa de incepere a executiei lucrarilor este 2023-2024

- planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Planse obiecte componente ale investitiei:

A.0 – Plan de incadrare in zona

A.1 - Plan de situatie general incinta

A.1.1 – Plan de situatie organizare de santier

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele). Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Tipul cladirii: Cladire  civila  publica  pentru comert – fara  sali aglomerate. Inaltimea de depozitare a marfurilor in rafturi va fi mai mica de 6m. Rafturile de depozitare vor fi metalice.

Constructia principala MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII

Constructia este astfel structurata in spatiul interior incat asigura separarea fluxurilor pentru clienti de circuitul de aprovizionare interna a magazinului. Compartimentarile interioare sunt realizate prin pozitionarea sistemelor de depozitare si expunere a marfurilor comercializate si prin pereti usori din gips carton, creand alveole de expunere a marfurilor pe sortimente bine definite, cu circulatii interioare prestabilite astfel incat sa permita cumparatorului sa ia o decizie rapida in alegerea si cumpararea produselor.

Complexul astfel structurat ofera un parcurs fluid al spatiului interior, avand cel putin doua accese pentru clienti si acces separat pentru aprovizionare marfa si personal angajat.

Pe langa spatiile de depozitare si comercializare, complexul dispune de spatii interioare de birouri personal angajat, grupuri sanitare, spatii auxiliare.

Incaperile proiectate beneficiaza de iluminat natural direct, prin ferestrele cu ochiuri mobile si geam termoizolant prevazute pe peretii exteriori.

Corpul de cladire nou rezultat are dimensiunile maxime in plan de 237.78m x 93.58m, compus astfel:

-	latura lunga formata din 14 travei de 12.00m aferente magazinului propriu-zis, 2 travei de 12.00m si una de 18.00m aferente corpului drive-in si 2 travei de 9.60m si una de 6.40m aferente zonei de sera-gradina;

-	latura scurta formata din 4 deschideri majore de 22.00m, una de 4.50m, o travee de 4.10m si o travee de 18.00m a copertinei exterioare receptie marfa.

Descriere functionala a spaţiilor şi încăperilor:

Parter:

| parter , anexe |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | reincarcare acumulatori | 102.54 |
|  | vestiar | 18.79 |
|  | birou receptie marfa | 18.08 |
|  | g.s.r. | 3.48 |
|  | g.s.s. | 3.47 |
|  | g.s.s. oficiu | 2.23 2.23 |
| parter , fast food |  |  |
|  | vestiar + g.s. | 18.15 |
|  | fast food | 16.5 |
|  | preparari | 7.03 |
|  | hol | 3.6 |
| parter, sala vanzare |  |  |
|  | sala de vanzare | 13263.89 |
|  | raion materiale de constructii drive-in | 2644.95 |
| sala vanzare(conexe) | receptie marfa | 212.6 |
|  | receptie marfa pt gradina | 112.87 |
|  | hol acces principal | 58.69 |
|  | zona de asteptare | 34.33 |
|  | sas acces principal1 | 29.77 |
|  | sas acces principal 2 | 28.2 |
|  | sas acces secundar | 26.19 |
|  | tunel evacuare 5 | 25.7 |
|  | tunel evacuare 2 | 25.65 |
|  | tunel evacuare 3 | 23.62 |
|  | tunel evacuare 4 | 23.62 |
|  | casa scarii | 22.71 |
|  | g.s.f. | 15.73 |
|  | g.s.b. | 10.51 |
|  | tunel evacuare 6 | 9.51 |
|  | g.s.b. | 8.55 |
|  | material curatenie | 7.28 |
|  | g.s.f. | 5.37 |
|  | tunel evacuare 1 | 4.74 |
|  | g.s.h. | 4.08 |
|  | g.s. personal expeditie | 2.29 |
| parter , sera |  |  |
|  | Sera calda | 2264.56 |
| parter , servicii |  |  |
|  | expeditie marfa pentru acasa | 177.1 |
|  | service si inchirieri | 44.04 |
|  | supraveghere expeditie | 11.15 |
|  | depozit alimente | 8.04 |
| parter , spatii tehnice |  |  |
|  | t.e.g. a.c.s. t.e.-psi | 11.03 10.36 7.97 |
|  |  | Autila parter 19,331.20m2 |
| Etaj: etaj , birouri |  |  |
|  | birou agenti | 28.65 |
|  | contabilitate | 16.05 |
|  | director | 15.83 |
|  | coordonator admin. | 14.34 |
|  | coordonatori sala | 12.11 |
|  | dep. | 10.37 |
|  | hol 2 | 8.67 |
|  | personal | 8.65 |
|  | predare bani | 7.63 |
|  | preluare bani | 5.45 |
| etaj, birouri(conexe) |  |  |
|  | sala sedinte | 46.73 |
|  | cursiva | 45.47 |
|  | coridor 2 | 22.32 |
|  | casa scarii | 17.71 |
|  | dep | 8.59 |
|  | hol | 5.76 |
|  | oficiu | 5.66 |
|  | g.s. | 2.73 |
| etaj , securitate |  |  |
|  | servere | 17.38 |
|  | supraveghere, it | 10.69 |
| etaj, spatii pt angajati |  |  |
|  | vestiar barbati | 72.68 |
|  | vestiar femei | 47.21 |
|  | oficiu si sala mese | 44.08 |
|  | g.s.v.b. | 13.65 |
|  | g.s.v.f. | 12.18 |
|  | c.t. | 5.82 |
|  |  | A utila etaj 506.41m2 |
|  |  | A utila totala 19,837.61 m2 |

Regim de inaltime:

Regim de inaltime magazin propus: parter + etaj partial

H atic general magazin propus = 5,75m/10,20m

H atic max. portal fatada principal magazin propus = 12,20m

H max.(logo portal fatada principala) magazin propus = 13,30m

Volum constructie magazin propus = 90248.44mc

In conformitate cu HG 37 / 2006, nu este necesara realizarea unui adapost de protectie civila, constructia nefiind prevazuta cu subsol.

Structura constructiva:

- Structura constructiva corp magazin principal si corp drive-in:

Structura de rezistenta este din beton armat si se compune din cadre transversale (incastrate la nivelul fundatiilor), pane de acoperis din beton armat, contravantuiri orizontale la nivelul acoperisului din tiranti din otel.

Pe panele de acoperis se amplaseaza tabla cutata cu cuta inalta. Invelitoarea de la nivelul acoperisului se realizeaza din membrana hidroizolanta, cu vata minerala.

Fundatiile stalpiilor de structura ai halei sunt de tip bloc de beton armat si pahar de beton armat.

Pentru inchideri s-a prevazut un sistem de grinzi de fundatii, din care pornesc articulat stalpi metalici de inchidere. Grinzile de fundatie vor fi rezemate pe fundatiile izolate ale stalpilor de structura.

Pardoseala halei, a drive-in-ului si anexelor se va realiza din  beton cu armare dispersa (Q=5to/mp) finisat cu praf de cuart light-grey, cu grosimea de 20 cm si 5 cm termoizolatie polistiren extrudat trafic cu densitate mare, pe un strat de nisip de 5 cm grosime si o fundatie de piatra sparta de aprox 30cm grosime.

- Structura constructiva corp gradina:

Structura de rezistenta a corpului de vanzare produse gradina este metalica, si se compune din stalpi si grinzi din profile metalice.

Fundatiile stalpilor de structura sunt izolate, din beton armat.

Inchiderile exterioare sunt alcatuite din panouri sandwich si pereti cortina cu tamplarie de aluminiu.

Pardoseala zonei de gradina se va realiza din beton cu armare dispersa (Q=5to/mp) finisat cu praf de cuart light-grey, cu grosimea de 15 cm, pe un strat de nisip de 5 cm grosime si o fundatie de piatra sparta de aprox 30cm grosime.

Invelitoarea este realizata din panouri sandwich cu grosimea de 12cm, scurgerea apelor pluviale realizandu-se prin jgheaburi si conducte colectoare interioare tip Geberit. Jgheaburile vor fi prevazute cu o instalatie de degivrare pentru facilitarea topirii zapezii adunate la nivelul doliilor acoperisului.

Inchideri exterioare si compartimentari:

- Inchideri exterioare pereti – panouri sandwich cu grosimea de 100mm cu imbinare acunsa;

- Inchideri acoperis magazin – tabla cutata cu cuta inalta 153mm peste care se aseaza saltele de vata minerala bazaltica 200mm grosime si hidroizolatie membrane PVC tip SIKA;

- Acoperisul serei va fi realizat din panouri sandwich de invelitoare de 120mm grosime;

- Tamplarie din aluminiu si PVC cu geam termoizolant ;

- Usi acces marfa tip garaj si usi metalice pline de evacuare dotate cu maner antipanica;

- Compartimentarile interioare pentru spatiile de birouri sunt realizate din pereti usori din panouri de rigips pe structura metalica, iar compartimentarile propuse pentru spatiile tehnice (CT sera, tuneluri evacuare) vor fi din panouri sandwich 150mm grosime rezistente la foc, delimitarea receptiei marfa fata de sala de vanzare se va realiza cu compartimentari din tabla cutata 35mm grosime.

Finisaje interioare hala:

- pardoseala beton cu armare dispersa (Q=5to/mp), elicopterizata, finisata cu praf de cuart light-grey,

- vopsitorii la fata interioara a parapetilor si pe stalpii de beton

Finisaje exterioare hala:

- inchideri perimetrale cu panouri termoizolante tip sandwich;

- usi metalice sectionale de acces culoare alb;

- invelitoare din membrana hidroizolatoare PVC tip SIKA, culoare gri;

- tamplarie din aluminiu si PVC culoare alb, albastru si portocaliu.

Anexe (gospodarie antiincendiu, cabina poarta, rafturi exterioare acoperite, copertine carucioare, punct de transformare si punct de conexiune):

GOSPODARIE ANTIINCENDIU – 1buc, h max.11.00m, A.c.=192.51mp, Nivelul II de stabilitate la incendiu.

Pentru alimentarea cu apa a instalatiilor de stingere a incendiului se propune executia unei gospodarii de apa de incendiu amplasata in curtea de serviciu, formata din: 2 rezervoare supraterane din otel (Vutil =996mc, rezerva hidranti si rezerva sprinklere) si o statie de pompare antiincendiu.

Rezervoarele antiincendiu sunt protejate impotriva inghetului prin termoizolatii corespunzatoare, sistem de degivrare si incalzire a apei astfel incit apa nu va cobori sub temperatura de 40C.

Rezervoarele suunt echipate cu urmatoarele acesorii:

-trapa acces rezervor

-scara metalica

Rezervoare supraterane metalice cu diametru util =9.35m, Hutil = 10.50 m/11.10m, (H total = 11.50m)

- Statia de pompare antiincendiu A.u.=47.13mp

Intre rezervoare este camera in care se vor amenaja statiile de pompare antiincendiu. Constructia camerei de pompe, amplasata pe fundatia radier a rezervoarelor, va avea dimensiunile de 9.18m x 6.72m, inaltimea la atic de 4.00m si va fi realizata din panouri sandwich pe structura metalica, iar acoperisul realizat din panouri de tabla cutata, termoizolatie din vata minerala si hidroizolatie din membrana PVC termosudabila.

CABINA POARTA – 1 buc, Hmax. = 2,50m

Cabina poarta este o constructie provizorie cu structura din PVC, prefabricata:

•Cabina are inaltimea de 2.50m, fiind alcatuita din pereti confectionati din PVC, avand grosimea de 5cm;

• Cabina este amplasata pe platforma betonata a curtii de serviciu in dreptul accesului de aprovizionare;

• Dimensiunile in plan ale constructiei sunt de 2.0x1.5m, Sc=3.00mp;

• Suprafata utila a cabinei este de: Su=2.60mp

• Usa de acces in cabina are dimensiunile de 72x195cm;

• Tamplaria va fi executata din PVC cu geam termoizolant;

Atat cabina cat si usa si tamplaria vor fi de culoare alb, RAL 9002;

RAFTURI EXTERIOARE ACOPERITE (SOPRON DESCHIS ACOPERIT) – 2buc, A.c.=394.77mp si A.c.=598.12mp; sunt pozitionate pe platforma betonata a curtii de serviciu, aferente zonei de receptie marfa.

Constructiile provizorii au dimensiunile in plan de 43.62m lungime x 14.74m(8.05m) latime, respectiv 49.06m lungime x 8.05m latime, o inaltime la coama de 5,41m si o inaltime la streasina de 5.01m.

Constructiile provizorii sunt realizate din rafturi exterioare metalice tip, de depozitare marfa, dispuse in 3 siruri si respectiv 5 siruri de rafturi continue de 16 bucati si 18 bucati, cu un culoar si respectiv 2 culoare de circulatie auto cu motostivuitoarele, peste care este dispusa o invelitoare intr-o apa si respectiv in doua ape, din panouri sadwich in grosime de 3cm cu RAL ext. 5010 albastru si RAL int. 9002 alb. La nivelul invelitorii sunt intercalate 3 luminatoare din policarbonat cutat. Invelitoarea are rol de protectie a marfii de intemperii, inainte de depozitarea acesteia in magazin.

Pe laturile lungi ale sopronului cu Ac=394.77mp se monteaza inchideri din tabla cutata 45mm, cu RAL ext. 5010 albastru si RAL int. 9002 alb, in vederea protejarii marfii de intemperii, rezultand o suprafata utila Au=338.63mp.

Sopronul deschis acoperit cu Ac=598.12mp nu are inchideri laterale.

COPERTINA CARUCIOARE – 3 buc, Hmax. = 2,47m

Copertina este o constructie provizorie exterioara, prefabricata, cu structura metalica, unde vor fi depozitate carucioarele de marfa pentru clientii magazinului si vor fi amplasate in parcarea clienti, in zona acceselor principale si secundare.

Copertina are dimensiunile de 5,10m x 4,15m si o inaltime la coama maxima de 2,47m si este confectionata din stalpi metalici profil C format la rece, prinsi de platforma carosabila din asfalt a parcarii clienti prin intermediul unor placute metalice cu conexpanduri. Grinzile sunt profile metalice formate la rece si imbinate prin sudura.

Invelitoarea este realizata din policarbonat transucid, in doua ape, fara a se prevedea jgheaburi sau burlane.

POST DE TRANSFORMARE SI PUNCT DE CONEXIUNI – 2 buc, Hmax. = 2,50m

Punctul de conexiuni electrice este o constructie anexa exterioara, prefabricata, amplasata la limita de proprietate la b-dul I.C.Bratianu in dreptul accesului de aprovizionare, imprejmuita, a carui suprafata de teren i se va acorda servitute in favoarea companiei de furnizare a energiei electrice. Punctul de conexiuni, cu dimensiunile aprox. de 5.00m x 2.40m si o inaltime la coama de 2,50m are anvelopa cu fundatie prefabricata din beton, usa de acces metalica si grile de ventilatie metalice.

Postul de transformare este o constructie anexa exterioara, prefabricata, amplasata pe platforma betonata a curtii de serviciu din incinta, aproape de camera TEG a magazinului. Postul de transformare, cu dimensiunile de 4.71m x 2.54m si o inaltime la coama de 2,50m are anvelopa cu fundatie prefabricata din beton, usa de acces metalica si grile de ventialtie metalice.

Obiecte publicitare

RECLAME FATADA

•	Reclama fatada acces principal clienti- 1buc.

- litere volumetrice sigla+logo

- 14.27m x 2.3m x 0,08m + 4.92m x 5.70m x 0.08m

- H montaj= 7.60

- H max = 13.30m(141.30)

- 1 fata publicitara = 28,94mp + 28.24mp = 57.18m

•	Reclama fatada acces secundar clienti - 1buc.

- litere volumetrice ''MATERIALE DE CONSTRUCTII''

- 6,05m x 1,7m x 0,08m

- H montaj= 6,35m

- H max = 8,05m

- 1 fata publicitara = 10.28mp

•	Reclama fatada acces Drive-in - 2buc.

- litere volumetrice “DRIVE-IN'' si “DRIVE-OUT''

- 2.54m x 1,7m x 0,08m

- H montaj= 6,35m

- H max = 8,05m

- 1 fata publicitara = 4.32mp

PILON PUBLICITAR, 3 fete – 3.5x4.9m, Hmax. = 22,00m – 1buc.

Suprafata publicitara totala = 51.45 mp

Turnul/pilonul publicitar se va amplasa in interiorul terenului studiat, la b-dul I.C.Bratianu, la o distanta de 17m de axul drumului.

Turnul publicitar este o constructie cu structura metalica:

Turnul publicitar aflat in studiu este format dintr-un stalp cadru si o suprastructura tridimensionala metalica zincata ce formeaza trei fete suport pentru imaginea publicitara de tip firma luminoasa.

Stalpul metalic are inaltimea de 19.00m, realizat din teava cu diametrul 813mm cu grosimea peretelui  de 12,5mm OL52;

Constructia metalica de sustinere a imaginilor publicitare prezinta trei laturi cu dimensiuni de 3,50x4,90m; ea a fost realizata din tevi cu sectiunea rectangulara 80x5mm imbinate intre ele si de stalpul central cu suruburi;

Imaginea publicitara pe cele trei fete de expunere ale prismei tridimensionale suport, este constituita din casete luminoase cu iluminat integrat de tip LED si anume  litere volumetrice “DEDEMAN” albe si logo, pe fundalul unor benzi albastre, afisaj cu dimensiunile 3,50x4,90m (17,15mp fata expunere)

Firma este amplasata la partea superioara a cadrului metalic, ea fiind astfel la o distanta de 14.10m de sol la partea inferioara si 19.00m de sol la partea sa superioara;

Textul publicitar si imaginea de ansamblu se vor anexa proiectului

Pilonul publicitar proiectat are structura de rezistenta alcatuita din urmatoarele subansambluri si elemente structurale:

- fundaţie izolata din beton armat monolit C35/45-XA2 si cuzinet C30/37-XF3

- pilon din ţeava Ø813mm cu grosimea peretelui 12.5mm OL52

- structuri metalice spaţiale pentru susţinere panouri publicitare cu dimensiunea in plan 3.5x4.9m alcătuit din teava rectangulara 80x5 mm imbinate intre ele cu suruburi

Pilonul publicitar este prevazut cu un sistem de iluminat LED. Alimentarea acestuia se face de la iluminatul general exterior care este prevazut cu intrerupator orar care permite functionarea intr-un interval orar ales.

PANOU PUBLICITAR, 2 fete - 3x4m, Hmax. = 5,00m – 1buc.

Suprafata publicitara totala = 24 mp.

Se propune montarea unui tip de panou publicitar cu suprafata de 4,00x3,00 m montat la inaltimea de 2,00 m de la suprafata terenului.

Structura de rezistenta a panoului publicitar alcatuita integral din elemente metalice cuprinde:

Panoul propriu zis 4,00x3,00 m realizat din profile ambutisate (teava rectangulara 40x40x4) si acoperit cu tabla neagra;

Stalpi de sustinere realizati din teava Φ76x5 si elemente de legatura din teava rectangulara 40x40x4;

Panoul publicitar se monteaza intr-o fundatie din beton simplu C8/10 conform detaliilor din proiect.

Bilant teritorial

Arie construita: 19688.45mp

Arie desfasurata: 20287.87mp

Arie construita anexe propuse - Post Trafo, Punct Conexiuni = 216.47mp

- Arie propusa parcare clienti = 15325.89mp

- Arie propusa curte de serviciu = 8148.74mp

- Arie propusa trotuare = 1338.27mp

- Arie propusa gradina exterioara = 947.58mp

- Arie propusa spatii verzi in incinta = 4424.60mp

- Teren liber de constructii – ptr. investitii viitoare = 19488.38mp

- Numar locuri de parcare = 528 locuri

Suprafata teren aferenta investiei: 69769.00mp;

A.c. amplasament = 19904.92mp

A.d. amplasament = 20504.34mp

P.O.T.= Aconstruita/Aterenx100=28.53%

C.U.T.= Adesfasurata/Ateren=0.29

Regim de inaltime magazin propus: parter + etaj partial

H atic general magazin propus = 5,75m/10,20m

H atic max. portal fatada principal magazin propus = 12,20m

H max.(logo portal fatada principala) magazin propus = 13,30m

Cota+/-0,00 magazin = +59.00

– profilul si capacitatile de productie;

Profilul de activitate – Asigurarea activităţilor receptie, expunere si vanzare materiale de constructii

Destinatia - COMERT spatii de expunere-receptie marfa, spatii de vanzare, spatii tehnologice etc.

Functiunea principala a constructiilor propuse este aceea de expunere cu vanzare si depozitare a materialelor de constructii.

Inaltimea de depozitare a marfurilor in rafturi este mai mica de 6m.

Activitatile conexe desfasurate în cadrul activităţii principale sunt:

- spatii de receptie

- spatii pentru birouri

- dispecerat de supraveghere

- vestiare pentru personal

- sală pentru luat masa destinată personalului

- încăpere pentru tabloul electric general si pentru tabloul de sigurante

- gospodărie de apă  de incendiu si camera pompe

-  camera aparatelor de control pentru instalaţiile de sprinklere (ACS) si pompe.

Programul de lucru al obiectivului : 8 – 20, in doua schimburi.

Date referitoare la personal, furnizate de beneficiar:

Fluxul personalului din zona de vanzare si  personalul administrativ: acces distinct spre spatii de birouri si spatii sociale situate la parterul si la etajul 1 al cladirii:

- scari de acces si evacuare in caz de incendiu,

- coridoare,

- vestiare si grupuri sanitare organizate pe sexe. Dat fiind regimul de functionare al magazinului, numarul de dulapuri asigura depozitarea imbracamintii pentru 2 schimburi.

- grupurile sanitare aferente sunt organizate in spatii sanitare legate direct cu vestiarele si respectiv spatii sanitare accesibile direct de pe coridor.

- grupuri sanitare accesibile direct din sala de vanzare: femei : 2Wc-uri, 2 lavoare, barbati : 2 Wc, 3 pisoare si 3 lavoare, personae cu handicap locomotor: : 1 Wc, si 1 lavoar.

- sala de mese (spatiu amenajat cu servire sandwich-uri, bauturi racoritoare)

- birouri personal: grup sanitar la etaj (1 Wc, 1 lavoar)

– descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Nu este cazul

– descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, în functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Activitatea de baza implica urmatoarele:

- Receptia marfurilor

Este impartita, in functie de tipul marfurilor, in receptie produse grele/voluminoase si produse generale depozitarea si vanzarea facandu-se in spatii separate.

La receptie se verifica, in plus fata de datele specifice sistemului intern (de inventariere si clasificare) si declaratia de conformitate, si urmatoarele date: traducere in limba romana (pentru produsele de import), etichetare (se verifica sa fie respectate normele de etichetare prevazute conform legislatiei).

Dupa receptie au loc pregatiri si depozitari intermediare de scurta sau lunga durata a produselor.

Mentionam ca in magazin se vor aplica si se va urmari indeplinirea tuturor standardelor romanesti in vigoare.

- Vanzarea marfurilor

Se realizeaza in doua zone de vanzare: in sala de vanzare pentru produse constructii si amenajari interioare si in sala de vanzare pentru produse de gradinarit.

In salile de vanzare, clientii preiau prin autoservire marfa, pe care o transporta in carucioare speciale pana la casele de marcat de unde fie este preluata de lucratori de la serviciu transport la domiciliu fie este transportata la locul de parcare a mijlocului de transport personal.

Marfa se depoziteaza pe polite accesibile cumparatorilor, respectiv în insule sau suporturi speciale de expunere în vederea vanzarii.

Manipularea marfurilor, în toate situatiile specifice activitatii magazinului, se face, in general, mecanizat, folosind echipamente tehnice autorizate.

Ambalarea, respectiv preambalarea produselor, acolo unde este cazul, se face, deasemenea mecanizat, folosind utilaje specializate.

Deseurile reciclabile si menajere se depoziteaza separat in incinta.	Cartonul si hartia provenite din dezasambalari, se baloteaza în instalatii speciale amplasate in exterior pe platforma betonata a curtii de serviciu.

– materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Datele electroenergetice de consum  sunt urmatoarele:

| Putere electrica instalata Pi - TGN | 370 kW |
| --- | --- |
| Putere electrica absorbita Pa - TGN | 250 kW |
| Curentul de calcul Ic - TGN | 393 A |
| Tensiunea de utilizare Un - TGN | 3x400/230 V; 50 Hz |
| Factor de putere mediu natural cosφ | 0.92 |

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat normal si de siguranta, iluminat exterior, aparate de climatizare tip Roftoop, pompe pentru stingerea incendiului, aparatura de birou, aparatura audio-video, aparatura electrocasnica, ventilatoare.

Receptorii electrici din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului.

Consum de gaz natural:

Incalzirea spatiilor, sursa de energie – unitati de ventilatie tip rooftop montate pe invelitoare cladirii si  centrale termice proprii murale cu tiraj fortat  cu functionare pe gaze naturale, dupa cum urmeaza:

- 5 unitati de tratare a aerului  tip Roof Top cu functionare pe gaze naturale (Qincalzire = 160 KW  SI  Q racire= 114 KW)  pentru incalzirea –racirea spatiului de vanzare echipamente montate pe invelitoarea cladirii

- 2 centrale termice murale de 35KW si o centrala termica murala de 100KW, centrale murale amplasate in camera CT si Oficiu la etajul cladirii. Centralele prepara agentul termic aferent instalatiilor de incalzire pentru urmatoarele spatii: spatiile de birouri, vestiare si grupuri sanitare aferente zonei parter si etaj axe 6-13/A-B’.

– racordarea la retelele utilitare existente în zona;

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza din reteaua stradala oraseneasca, respectiv din conducta existenta OL800mm la B-dul I.C.Bratianu, conform avizului de racordare pe care il va emite compania locala de administrare a retelelor apa canal, RAJA S.A. Constanta.

Alimentarea cu apa a obiectivului se va face de la reteaua publica de apa a municipiului Constanta, din conducta existenta OL800mm la B-dul I.C.Bratianu, prin intermediul caminului de bransament prevazut la limita de proprietate. Bransamentul este de diametru 110mm, prevazut cu un contor pentru apa rece. Conducta de alimentare a incintei va fi din PEHD de culoare neagra, Pn10 bar. Debitul maxim pe conducta alimentare a instalatiei este de Q=6.64 l/s. Conducta de alimentare cu apa se va monta ingropat in pamant sub adancimea cotei de inghet, pe un pat de nisip cu acoperirea generatoarei conductei de minim 10cm.

Rezerva de apa antiincendiu supraterana este alimentata printr-o conductă din PEHD 110mm PN6, iar alimentarea consumatorilor interiori se realizeaza prin interiorul magazinului de la rezervorul tampon prin conducte PPr 50- 63 mm montate la cota 8.20-9.00 m in interiorul magazinului. Pentru asigurarea unei presiuni constante in instalatia sanitara interioara s-a prevazut un vas de hidrofor montat in camera ACS cu Q=3 mc/h, H=35 mCA.

Conductele de apa exterioare se vor poza sub adâncimea de îngheţ, înglobate într-un strat de nisip de 10 cm sub generatoarea inferioară şi 10 cm peste generatoarea superioară pe toată lăţimea şanţului l = 0,6 ml.

Reţeaua de alimentare a instalaţiilor de hidranti interiori si exteriori de incendiu

Pentru alimentarea cu apă a hidranţilor exteriori de incendiu s-a prevăzut un sistem de distribuţie inelar executat din conducta PEHD cu Dn=160mm, si hidranti supraterani  de incendiu din care sunt alimentate şi reţelele interioare de hidranţi de incendiu. Fiecare hidrant exterior este prevazut cu doua racorduri tip B cu Dn=80mm si un racord tip A cu Dn= 100mm.

Alimentarea cu apă a sprinklerelor  se realizeaza de la  ACS prin interiorul cladirii.

Camera ACS se va realiza in interiorul cladirii  si va avea acces direct din exterior. In camera ACS se vor monta si indicatorii de nivel a apei din rezervor (nivel apa compartiment sprinklere si nivel apa compartiment hidranti)

Alimentarea inelului de hidranti interiori se va realiza din doua puncte distincte astfel:

-racord nr.1 din distribuitor hidranti montat in camera ACS

-racord nr.2 din camin de vame CV1 - conducta de legatura PEHD 90 (3")

Canalizarea menajera

Reteaua publica de canalizare este din PVC-KG Dn250mm si se afla in zona strazii Fundatura Garii, la limita sudica a amplasamentului.

De la caminul de racord CM-BR apele uzate menajere vor fi descarcate gravitational printr-o conducta PVC Dn250mm SN8 la caminul existent CMex amplasat in proprietate privata.

Racordul se va executa din conducte de PVC cu Dn = 250 mm, SN8, pentru canalizare cu montaj ingropat la o adincime medie de 1.80 m şi cămin de vizitare, conform standardelor europene in vigoare si prescriptiilor producatorului.

Apele uzate menajere deversate in reteaua publica prin racordul de canalizare propus care au un debit maxim de Qmax =8.20 l/sec, vor indeplini conditiile de calitate in conformitate cu prevederile “Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor”-NTPA-002 -HG 352/2005

Canalizarea pluviala

Reteaua publica de canalizare existenta la b-dul I.C.Bratianu este colectorul unitar ovoid din beton, OV700mm x 1050mm.

Racordul de canalizare pluviala a obiectivului magazin materiale de costructii va fi relizat din tuburi de PVC 630 Sn 8.

Racordul cuprinde urmatoarele:

- caminul de racord CP1-Rac

- conducta de deversare la canalizare

- caminul CPex, camin existent  amplasat pe proprietatea privata (camin ce se va reabilita).

Racordul se va  executa din conducte de PVC cu Dn = 630 mm, SN8,  pentru canalizare  cu montaj ingropat la o adincime medie de 2.50m şi cămin de vizitare, conform standardelor europene in vigoare si prescriptiilor producatorului.

Instalaţia interioară de încălzire

Premize de calcul:

- agentul termic – apa caldă 80o / 60oC si agent termic 55o / 45oC pentru cazanele cu functionare in condensatie

- sursa de energie – centrale termice proprii murale cu tiraj fortat  cu functionare pe gaze naturale, dupa cum urmeaza:

Cladirea este dotata cu instalatii de incalzire si climatizare a aerului astfel incat in spatiul de vanzare se va asigura o tempeatura de 18 oC iarna  / 26 oC vara

In spatiile de birouri, vestiare, grupuri sanitare se vor asigura temperaturi de 18o-22 oC pe timpul iernii si 26 oC pe timpul verii.

Incalzirea spatiilor, sursa de energie:

– unitati de ventilatie tip rooftop montate pe invelitoare cladirii si  centrale termice proprii murale cu tiraj fortat  cu functionare pe gaze naturale, dupa cum urmeaza:

- 5 unitati de tratare a aerului  tip Roof Top cu functionare pe gaze naturale (Qincalzire = 160 KW  SI  Q racire= 114 KW)  pentru incalzirea –racirea spatiului de vanzare echipamente montate pe invelitoarea cladirii

- 2 centrale termice murale de 35KW si o centrala termica murala de 100KW, centrale murale amplasate in camera CT si Oficiu la etajul cladirii. Centralele prepara agentul termic aferent instalatiilor de incalzire pentru urmatoarele spatii: spatiile de birouri, vestiare si grupuri sanitare aferente zonei parter si etaj axe 6-13/A-B’’

În urma efectuării calculului pierderilor de căldură a rezultat un necesar total de energie termică pentru încălzire de 604 KW, din care:

- zona I( contabilitate, birou agenti)       – 18 KW

- zona II (acces principal, birouri administratie si vestiare) – 105 KW

- zona III spatii vanzare(hyper) –380 KW

- zona IV -incalzire spatii sera(de gradinarit) 90,0kw

- preparare ACM -11.0 Kw

Spatiile din zonele I, II, III sunt dotate cu instalatii proprii de incalzire centrala formate din microcentrale termice, distributii arborescente si legaturi la radiatoare din tevi de cupru si radiatoare de otel.

Apa calda menajera se va prepara in boilerul amplasat in camera CT de la parter in zona  corp birouri.

Corpul drive-in-ului nu este incalzit, avand accesele auto permanent libere.

Instalaţii de ventilare si conditionare aer

In perioada calda a anului spatiile vor fi climatizate astfel:

1. spatiile aferente birourilor - instalatii monosplit cu unitati interioare de climatizare si unitati exterioare cu Qf=2000- 3000 w -fiecare aceste unitati sunt dotate cu instalatii proprii de automatizare si reglaj a temperaturii in functie de necesitati

2. spatiul magazin (spatii vanzare) - racirea aerului se vafi realizata prin intermediul unitatilor de incalzire racire montate pe acoperis, respectiv 5 unitatI de tratare tip rooftop amplasate pe invelitoare CARRIER-  350 Pa,  cu modul termic pe gaz, Qaer  = 17000- mc/h, Qi = 160 KW (incalzire), Qf = 114 KW (racire). Consum gaz (G20) – G=16,5 Nmc/h

Instalatiile de automatizare se vor realiza prin intermediul BMS cladire si senzori de temperatura interiori.

Telefonizare

Se va asigura dintr-un bransament realizat in baza proiectului de specialitate.

Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare

Potrivit prevederilor Normativului P118/3 - 2015, instalaţia de detectare, semnalizare si avertizare a incendiului va fi de Tip I (pentru uz general, prevazuta cu elemente standard SR EN54), cu acoperire de Tip 1 (totala).

Timpul maxim de alarmare va fi de 10 sec. Timpul maxim de alertare va fi de 2 min.

Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu este destinata protejarii cladirii si a persoanelor ce s-ar putea afla la un moment dat in cladire din punct de vedere al aparitiei unui incendiu. Protectia spatiilor se realizeaza prin amplasarea in incaperile cu grad mare de risc in aparitia incendiului a detectoarelor de fum, iar protectia persoanelor se realizeaza prin dispunerea in spatiul public si pe caile de acces a unor butoane manuale de semnalizare precum si a sirenelor de avertizare incendiu cu flash luminos.

Obiectivul va fi dotat cu senzori specifici destinatiei fiecarei incaperi, racordati la o centrala de detectie si alarmare a inceputului de incendiu, cu posibilitatea de a se detecta cu mare exactitate cauza pericolului semnalat.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investitiei;

Terenul este relativ plan si nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea si nu face parte din patrimoniul cultural al municipiului Constanta sau alta zona de protectie.

Nu există vegetaţie valoroasă în zonă.

Toate lucrarile de sistematizare verticala se vor realiza in terenul proprietate privata S.C. Prefabricate Dobrogea S.R.L.

Imprejmuire

IMPREJMUIRE TIP A, opaca, Hmax = 2,55m:

Respectand conditiile impuse prin certificatul de urbanism se va propune un tip de gard opac pentru imprejmuirea terenului pe latura secundara, posterioara a curtii de serviciu. Imprejmuirea opaca va avea o inaltime de 2,50m.

Structura constructiva:

-	fundatii izolate cu dimensiunile de 70x70cm, si inaltimea de 100cm din beton simplu (C16/20)

-	stalpi metalici cu sectiune rectangulara 40x60x4mm, incastrati 50cm in fundatii, dispusi din 2.50m in 2.50m.

-	panouri tabla cutata cu inaltimea cutei de 20mm si grosimea 0.5mm, vopsita electrostatic avand la exterior si la interior culoare alb (RAL 9002), avand inaltimea de 2.50m. Panourile se vor dispune cu cuta pe verticala.

IMPREJMUIRE TIP B, transparenta, Hmax = 2,05m:

Respectand conditiile impuse prin certificatul de urbanism se va propune un tip de gard transparent pentru imprejmuirea terenului la B-dul I.C.Bratianu, spre zona de parcare. Imprejmuirea transparenta va avea o inaltime de 2,00m.

Structura constructiva:

-	fundatii izolate cu dimensiunile de 50x50cm, si inaltimea de 100cm din beton simplu (C8/10)

-	stalpi metalici cu sectiune rectangulara 40x60x4mm, incastrati 50cm in fundatii, dispusi din 2.50m in 2.50m.

-	panouri profilate din sarma zincate Ø4.5mm, cu marimea ochiului de 20/5 cm, in panouri de 2,00  x  2.50 m.

Panourile de plasa ornamentala sunt prinse de stalpi prin sudura, avand ca element intermediar profile metalice din teava patrata 40x40mm, dispuse din 40 in 40 de cm. Fibrele de sarma preiau in plan vertical forma rectangulara a acestor profile atunci cand se intersecteaza cu acestea.

Parcari in incinta

Necesarul de locuri de parcare se calculeaza conform HCL nr.113/2017 completata cu HCL nr.28/2018, respectiv conform art.5, lit.b) si lit.d) din HCL nr.113/2017, pentru constructii comerciale. Se va asigura minim 1 loc de parcare pentru fiecare 35mp din suprafata utila a ariei de vanzare pentru spatii cu suprafata utila mai mare de 50mp, iar pentru angajati se va asigura un supliment de 20% fata de numarul total de locuri de parcare.

Suprafata spatiilor de vanzare magazin materiale de constructii:

- Sala de vanzare: 13356.16mp

- Sera: 2253.95mp

- Gradina exterioara: 948.28mmp

- Raion exterior drive-in: 2647.20mp

- Suprafata totala spaptii de vanzare: 19205.59mp

Suprafata totala utila calculata a ariilor de vanzare:  9273.38mp (din aria spatiilor de vanzare au fost excluse suprafetele ocupate permanent de rafturi, depozitarea la pardoseala, zonele de depozitare sau receptie marfa inaccesibile clientilor, circulatiile auto din zona de drive-in, etc)

Necesarul numarului de locuri de parcare calculat cf. art.5, lit.b) si lit.d) din HCL nr.113/2017, astfel:

|  | Suprafata utila a ariilor de vanzare | Nr locuri de parcare necesare (1loc/35mp A.u. vanzare) | Nr locuri de parcare angajati (20% din total locuri parcare) |
| --- | --- | --- | --- |
| Magazin propus | 9273.38 mp | 265 | 53 |
|  |  | 318 |

Se vor prevedea locuri de parcare rezervate persoanelor cu dizabiltiati in proportie de 4% din numarul total al locurilor de parcare si la distanta de maxim 50 metri fata de intrarile principale in cladire, conform NP-051-2012.

Se va prevedea cel putin un loc de parcare cu statie de reincarcare pentru vehicule electrice, precum si tubulatura incastrata pentru cablurile electrice pentru cel putin 20% din locurile de parcare prevazute (pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioara a punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice), conform Legii 101/2020.

Platforme betonate in incinta

Se desfac toate platformele din beton existente pe amplasament, toate fiind degradate.

Se propun platforme din beton rutier trafic greu in curtea de serviciu, acestea asigurand fluxul auto intern cat si cel de aprovizionare, platforme din beton trafic mediu, in zona gradinei exterioare aferente serei si trotuare din beton pentru trafic pietonal, iar platformele parcarii si a acceselor vor fi realizate cu mixturi asfaltice.

- Platformele betonate propuse asigura si preluarea apelor pluviale printr-o retea de preluare a apelor pluviale.

Spatii verzi in incinta

Conform P.U.G. mun. Constanta si reglementarilor urbanistice specifice zonei ZRCC1 “subzona centrelor de cartier din interiorul tesutului urban” in care este inclus imobilul studiat, utilizarile admise sunt serviciile, respectiv comertul.

Functiunea complexului nou propus este de comert, destinatia principala a constructiilor propuse este aceea de expunere cu vanzare si depozitare a materialelor de constructii.

Conform certificatului de urbanism, P.U.G. mun. Constanta si reglementarilor urbanistice specifice zonei ZRCC1, nu se impune o suprafata de spatii verzi minima necesara.

Se solicita ca parcajele amenajate la sol sa fie plantate cu minim 1 arbore la 4 locuri parcare si se propune amenajarea acestora in acest sens.

Necesarul de spatii verzi si plantate se va asigura conform prevederilor anexei nr.6, alin.6.2 a Regulamentului General de Urbanism aprobat cu HG525/96 republicat si anume 2-5% din totalul suprafetei terenului detinut de beneficar, pentru functiunea aprobata de comert (servicii).

Necesarul minim de spatii verzi raportat la suprafata terenului (69.769,00mp) este de 1.395,38mp de spatii verzi. Suprafata de spatii verzi si plantate propusa de aproximativ 4.424,60mp asigura un procent de aprox 6.34% de spatiu verde in incinta.

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Exista 2 accese auto si pietonale din B-dul I.C.Bratianu, la est si la vest, la fiecare din cele doua fronturi stradale existente (despartite de un imobil neintabulat), accese ce se desfiinteaza.

Sensul giratoriu existent, adiacent frontului stradal la B-dul I.C.Bratianu, nu are amenajata cale de acces spre imobilul studiat.

Accesul principal auto și pietonal clienti se va realiza prin intermediul sensului giratoriu existent la b-dul I.C.Bratianu, situat adiacent si central deschiderii imobilului la strada, iar accesul secundar de aprovizionare, se propune a se amenaja direct din b-dul I.C.Bratianu, la limita nord-vestica a amplasamentului. Cele 2 accese sunt pozitionate pe latura nordica a amplasamentului studiat, din b-dul I.C.Bratianu.

Suprafata de teren aflata in domeniul public afectata de propunerea de amenajare a acceselor auto clienti si aprovizionare in incinta din b-dul I.C.Bratianu, va fi de aproximativ 320.29mp(61.45mp + 258.84mp), cu acordul administratorului de drum SC Confort Urban SRL Constanta.

– resursele naturale folosite în constructie si functionare;

În etapa de execuţie se vor folosi următoarele resurse naturale:

- apă;

- nisip;

- balast;

Materialele de construcţie care au în componenţă resurse naturale:

- grinzi;

- elemente din metal.

Pentru execuţia lucrărilor este necesară utilizarea energiei electrice.

În etapa de funcţionare se vor folosi următoarele resurse:

- apă;

- energie electrică.

– metode folosite în constructie/demolare;

Construcţia se va realiza prin tehnici convenţionale de execuţie şi cu utilaje folosite în mod uzual în şantiere.

Săpăturile se vor realiza în cea mai mare parte mecanic, cu buldozer şi excavator cu cupă. Săpăturile manuale se vor executa local, cu cazmaua, în zonele de branşament la reţelele existente sau în zonele susceptibile de a exista în subsol reţele de utilităţi.

Fierul utilizat va fi adus pe şantier gata fasonat. Transportul se va face cu ajutorul trailerelor.

Betonul se va aduce în şantier gata preparat, de la staţii de betoane din apropiere.

Elementele din beton armat prefabricat (cuzineti, stalpi, grinzi, pane), cat si elementele de structura metalica se vor aduce în şantier cu trailerele şi se vor aşeza pe poziţie cu ajutorul automacaralelor.

Închiderile exterioare şi compartimentările din panouri tip sandwich, se vor executa manual de personal specializat.

Drumul de acces şi platforma din beton rutier, se vor executa etapizat, fiecare strat în parte:

- terasamente şi compactare strat de fundare;

- aşternere strat din balast şi compactare;

- aşternere strat din piatră spartă şi compactare;

- turnare  strat din beton rutier.

Aducerea la cota se va executa prin săpătură/umplutură până lacota de fundare.

Aşternerea stratelor din agregate naturale se va face cu autobasculanta şi înpingere cu autogrederul.

Compactarea se va realiza cu cilindru vibrocompactor.

Aşternerea betonului se va face cu repartizoare mecanice, iar compactarea şi nivelarea cu ajutorul vibrofinisoarelor.

– planul de executie, cuprinzând faza de constructie, punerea în functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Principalele etape de execuţie sunt următoarele:

- pregătirea terenului;

- executie infrastructura si suprastructura magazin si constructii anexe;

- realizare branşamente şi racorduri la reţelele deutilităţi existente;

- realizare platformă incintă şi drum de acces;

- echipare cladiri;

După execuţia lucrărilor, terenul rămas liber, cu destinatia de spatiu verde, se va amenaja prin plantare material săditor ierbos – gazon.

– relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

•	Proprietarul terenului SC Prefabricate Dobrogea SRL a inițiat, printr-o procedura separata de autorizare, proiectul pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare a celor 34 de corpuri de cladire existente, constructii industrial-edilitare, in vederea eliberarii amplasamentului. A fost obtinuta autorizatia de desfiintare mentionata.

•	Lucrările de demolare sunt demarate și sunt în desfășurare.

•	Prezenta documentatie de autorizare a lucrarilor de constructie se elaboreaza concomitent cu documentatia de urbanism de tip P.U.D. (Plan Urbanistic de Detaliu), ce face parte dintr-o procedura separata de avizare conform certificatului de urbanism nr. 3078/05.12.2022, emis de Primaria municipiului Constanta, dar este conditionata de obtinerea in prealabil a H.C.L. pentru aprobarea P.U.D.

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Pentru executie nu s-au studiat alte solutii, deoarece solutiile constructive adoptate sunt studiate din punct de vedere al eficientei si rentabilitatii, iar ca si materiale s-au adoptat cele prezentate ca sa raspunda exigentelor constructive, ale procesului de productie, etanseitate si siguranta in exploatare.

– alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Prin execuţia lucrărilor proiectate se va eficientiza activitatea distributiei materialelor de profil.

Retele noi, respectiv bransamente/racorduri vor fi executate urmatoarele:

- alimentare cu apa

- canalizare menajera

- alimentare cu energie electrică;

- alimentare cu gaz natural.

- telefonizare

Retelele nou create sunt de uz intern, strict pentru asigurarea funcţionării obiectivului proiectat.

Instalatie solara fotovoltaica

Avand in vedere necesarul de energie electrica a clientului si oportunitatea de folosire a acoperisului in scopul producerii acesteia, se va propune construirea unei centrale electrice fotovoltaice si folosirea energiei produse de aceasta pentru autoconsum.

– alte autorizatii cerute pentru proiect.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 493 din 5/10/2020 cu titlul “CONSTRUIRE MAGAZIN COMERT CU AMANUNTUL, cabina poarta, punct conexiuni electrice, post transformare, copertine, amenajari exterioare, drumuri si platforme, parcaje, lucrari tehnico-edilitare, pilon publicitar, panouri de directionare si reclama, reclame pe fatada, imrejmuire teren, amenajare spatii verzi, amenajari accesuri, organizare de santier – Lucrari de construire executate in perimetrul zonei ZRCC1”, eliberat de Primăria municipiului Constanta, sunt necesare a se obţine următoarele avize şi acorduri:

- punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Constanta;

- aviz de la administratorul reţelei de apă – canal;

- aviz de la administratorul reţelei de energie electrică;

- aviz de la administratorul reţelei de gaze naturale;

- aviz de la administratorul reţelei de termoficare;

- aviz salubritate

- aviz telefonizare Orange

- aviz CFR

- aviz SNTGN Transgaz

- aviz Comisia de Circulatie

- aviz RCS-RDS SA

- contract cu firma de colectare si transport deseuri inerte

- aviz Total Grup Telecom

- aviz de securitatea la incendiu;

- aviz de protectie civila

- aviz de la Direcţia de Sănătate Publică;

- aviz DJ Cultura

- avizul pentru acces la drumurile publice SC Confort Urban SRL

- aviz Comisia Tehnica de Estetica Urbana din CTATU

- simulare tridimensionala

- studio SAIER – posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata

- studiu topografic

- studiu geotehnic

- HCL P.U.D. aprobat

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

In terenul proprietate a beneficiarului SC Prefabricate Dobrogea SRL au existat 34 corpuri de cladire cu functiuni industriale si edilitare, inactive, ce sunt demolate sau in curs de demolare in vederea eliberarii amplasamentului, conform autorizatiei de desfiintare emisa de Primaria Municipiului Constanta in baza unui proiect de desfiintare pe o procedura seaprata de autorizare.

– planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

Nu este cazul.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

Lucrarile de demolare vor fi receptionate in vederea radierii din evidentele fiscale si din cartile funciare. Amplasamentul va fi eliberat complet si nivelat.

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

Nu este cazul.

– metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

– alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Nu este cazul.

- Descrierea amplasarii proiectului:

– distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

Nu este cazul.

– localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Terenul este plan, nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea si nu face parte din patrimoniul cultural al municipiului Constanta sau alta zona de protectie.

Imobilul studiat se afla la aproximativ 800m distanta de cel mai apropiat monument, respectiv „Necropola de la Tene la Constanta” cartier Medeea.

– harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale, si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia;

Terenul se afla in intravilanul municipiului Constanta.

Destinatia  terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate identifica imobilul situat in 4 zone cu reglementari urbanistice:

1). ZRCC1 – subzona  centrelor de cartier din interiorul tesutului urban

(Zona ce a generat PUD pentru eliberarea AC, conform CU nr. 3078 din 05.12.2022 – elaborare studii de specialitate)

2). ZRA4 – zona unitatilor mici si mijlocii productive si de servicii dispersate.

- sunt admise  utilizari compatibile cu caracteristicile de functionare pentru diferitele tipuri de unitati

3). ZRT1 – Zona drumului public si zona de protectie a drumului public; Subzona transporturilor rutiere

- zona in sud-estul amplasamentului identificata de proiectia pasajului suprateran al b-dului Aurel Vlaicu

4). ZRT2 – Zona transporturilor pe cale ferata

- zona in sud-estul amplasamentului identificata de o fosta zona de protectie feroviara a unei linii ferate industriale dezafectate.

Propunerea de amenajare a centrului comercial se incadreaza in zona functionala de servicii, subzona comert „ZRCC1 – subzona  centrelor de cartier din interiorul tesutului urban”.

Prezenta documentatie de autorizare a lucrarilor de constructie se elaboreaza concomitent cu documentatia de urbanism de tip P.U.D. (Plan Urbanistic de Detaliu), ce face parte dintr-o procedura separata de avizare conform certificatului de urbanism nr. 3078/05.12.2022, emis de Primaria municipiului Constanta, dar este conditionata de obtinerea in prealabil a H.C.L. pentru aprobarea P.U.D.

Imagine nr.1: Suprapunere PUG mun. Galati amplasament studiat – destinatie aprobata:

• politici de zonare si de folosire a terenului;

Imobilul studiat se propune a se amenaja si utiliza in trei zone independente functional si anume o zona a parcarii clientilor la limita estica a amplasmentului, o zona destinata curtii de serviciu si aprovizionarii magazinului la limita vestica a amplasamentului, despartite de magazinul in sine.

Accesul principal auto și pietonal clienti se va realiza prin intermediul sensului giratoriu existent la b-dul I.C.Bratianu, situat adiacent si central deschiderii imobilului la strada, iar accesul secundar de aprovizionare, se propune a se amenaja direct din b-dul I.C.Bratianu, la limita nord-vestica a amplasamentului. Cele 2 accese sunt pozitionate pe latura nordica a amplasamentului studiat, din b-dul I.C.Bratianu.

Conform planului de amenajare propus, respectiv a planului de situatie, sunt identificate doua suprafete de teren libere de constructii pentru investitii viitoare, respectiv un lot la limita nordica a amplasamentului, la b-dul I.C.Bratianu, in suprafata de 3486.53mp si al doilea lot la limita estica a amplasamentului in suprafata de 16711.27mp.

• arealele sensibile;

Nu este cazul

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Coordonate geografice: x:787520, y:302894

Amplasamentul obiectivului de investitie propus este localizat in intravilanul municipiului Constanta, in partea vestica a acestuia, la B-dul I.C.Bratianu, nr.131.

Terenul localizat in UTR 30a conform PUG mun. Constanta si situat in zona industriala Palas, reprezinta fosta platforma industriala a fabricii produselor din beton pentru constructii SC Prefabricate Dobrogea SRL Constanta.

Terenul este plan si nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea si nu face parte din patrimoniul cultural al municipiului Constanta.

La momentul elaborarii prezentei documentatii, conform extrasului de carte funciara, imobilul este ocupat de 34 de corpuri de cladire. Constructiile industriale si edilitare ce faceau parte din fosta incinta a fabricii, cu un regim de inaltime parter, parter inalt si P+1, inactive si in stare de degradare, au fost autorizate spre desfiintare in baza unei proceduri separate iar lucrarile de desfiintare sunt in desfasurare.

Toate lucrarile de sistematizare verticala se vor realiza in terenul proprietate privata S.C. Prefabricate Dobrogea S.R.L.

Din punct de vedere al echiparii edilitare sunt prezente in zona, respectiv la b-dul I.C.Bratianu, retele publice de energie electrica, gaze naturale, apa, canalizare si telecomunicatii.

Vecinatatile existente:

- Nord: drum – b-dul I.C.Bratianu (DN3) NC250641 si NC246166 (domeniu public)

curti constructii – fara NC, S=~960mp (propr. privata - agenti economici)

curti constructii – fara NC, S=~1259mp (propr. privata - agenti economici)

- Sud: cai ferate - linii cale ferata CNCFR SA NC242464

- Vest: drum cota indiviza – NC207844 (propr. privata - agenti economici)

curti constructii – NC 225387, NC211381 (propr. privata - agenti economici)

- Est: drum (pasaj suprateran) – NC230966 (domeniu public)

alee acces – fara NC (domeniu public)

curti constructii – fara NC, S=~3289mp (propr. privata - agenti economici)

drum – str. Grigore Alexandrescu (domeniu public)

curti constructii – NC 241618 (propr. privata - agenti economici)

Zone de protectie instituite: Conform planului de situatie, in zona sudica a imobilului SC Prefabricate Dobrogea SRL, se afla imobilul CNCFR SA, la NC242464, respectiv linia CFR 800 Bucuresti-Constanta si zona de triaj Palas. Imobilul se afla partial in zona de protectie feroviara de 100,00m a liniei CFR800 si partial in zona de siguranta a acesteia de 20,00m, la distante minime fata de limita sud-estica a proprietatii de aprox. 3.00m fata de cea mai apropiata linie uzinala si de 13.40m fata de linia 1 CFR 800. Zona de siguranta de 10.00m fata de cea mai apropiata linie uzinala si cea de 20.00m fata de linia 1 CFR800 se suprapune peste limita sud-estica de proprietate pe o fasie de aproximativ 6.00m a imobilului studiat, intr-o zona in care nu se propun lucrari/investitii.

Constructia propusa a magazinului de constructii, cea mai apropiata fata de limita sudica a amplasamentului, se afla la distanta de 35.7mm fata de cea mai apropiata linie CF din zona de triaj si la distanta de 51.78m fata de linia CFR 800 Bucuresti-Constanta.

Date ale studiului geotehnic

1. Geomorfologia

Municipiul Constanta si implicit amplasamentul studiat apartine din punct de vedere geomorfologic unitatii Podisul Dobrogei de Sud.

Cele mai vechi sedimente sunt de varsta sarmatiana ( Bessarabiana si Kersoniana) si sunt reprezentate de strate de calcar cu interspatii centimetrice de argile si nisipuri.

2. Hidrogeologia

Nivelul hidrostatic a fost interceptat in toate forajele executate in intervalul de adancime -8.00-8.50m fata de CTN din amplasament (cote 49.5 ÷50.50m crMN). Nivelul hidrostatic are in baza un strat de argila rosiatica, impermeabila (cel mai probabil argila rosie de decalcifiere, roca reziduala, ramasa dupa dizolvarea calcarelor). Caracterul nivelului hidrostatic este ascensional; masurat a doua zi dupa executarea forajelor, nivelul hidrostatic s-a stabilizat la adancimile de -4.80-5.10m.

3. Clima

Caracterul climatic al zonei municipiului Constanta este temperat continental cu nuante specifice datorate pozitiei litorale, respectiv un climat bland cu influente marine. Regimul climatic se caracterizează prin veri mai putin fierbinti, datorita brizelor marine si ierni mai blande, datorită actiunii moderatoare a Marii Negre.

Presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 minuteqref = 0.5 kPa, conform NP 082-04 “Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului.”

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol s0,k = 1,5 kN-mp, conform CR 1-1-3-2005 „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.”

Adancimea de inghet

In conformitate cu harta anexata din STAS 6054-77, adancimea maxima de inghet in zona este de 80 cm stabilita in teren fara strat de zapada protector.

4. Incadrarea geotehnica

Pe baza investigatiilor de teren realizate in cadrul acestui studiu se poate concluziona ca terenul din amplasamentul studiat prezinta uniformitate atat pe verticala cat si pe orizontala.

Orizont I – strat de umpluturi a carei grosime variaza  mult, intre 0.6m si 2.2m.

Orizont II – imediat sub stratul de umpluturi pana la adancimi de -8.0/11.5m apar depozite argilo prafoase-loessoide (argile prafoase si prafuri argiloase,) cafenii galbui, saturate, plasticitate mijlocie la mare, plastic consistent – vartoase;

- intregul pachet de pamanturi prezinta compresibilitate medie la mare in stare naturala (7700 ÷ 19609kPa) si compresibilitate foarte mare la mare in stare inundata (3400÷ 16000 kPa); nu sunt diferente mari intre modulul edometric normal si cel inundat deoarece pamanturile din acest interval sunt foarte umede-practic saturate (Sr=08-1).

Orizont III - dupa adancimea de -8.0/11.5m scade proportia fractiunii praf (sub 50%) si creste proportia fractiunii argila, astfel terenurile sunt reprezentate de argile sau argile grase;

- acest orizont prezinta compresibilitate medie atat in stare naturala cat si in stare inundata.

Luand in considerare faptul ca terenul de fundare este alcatuit, sub stratul de umplutura antropica, din materiale coezive argilo-prafoase loessoide, in stare plastic consistent-vartoasa, macroporice, cu compresibilitate mare la medie, saturate, acesta poate fi clasificat ca fiind mediu pentru fundare in conformitate cu NP 074/2022

5. Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul studiat se incadreaza astfel:

•	perioada de colt  TC  = 0,7 sec;

•	acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0.20g;

Categoria si clasa de importanta

A.  Categoria de importanţă - se apreciază categoria de importanţă a construcţiei stabilită conform Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii  şi a metodologiei specifice elaborate de M.L.PA.T., obiectivul se încadrează în categoria de importanţă C – construcţii de importanţă normală.

B.  Clasa de importanţă – conform Normativului P 100 /2006, din punct de vedere al seismicităţii, obiectivul se încadrează în clasa de importanţă II la care se impune limitarea avariilor, avându-se în vedere consecinţele acestora – afectarea persoanelor străine.

Magazinul materiale de constructii

-	categoria “C” de importanţă;

-	clasa II de importanţă;

-	gradul II de rezistenţă la foc.

Reclame fatada

-	categoria “D” de importanţă;

-	clasa IV de importanţă;

Panou publicitar

-	categoria “D” de importanţă;

-	clasa IV de importanţă;

Imprejmuire

-	categoria “D” de importanţă;

-	clasa IV de importanţă;

Gospodarie apa incendiu(Rezervoare si camera pompe)

-	categoria “D” de importanţă;

-	clasa IV de importanţă;

- 	regim de inaltime Parter

- 	gradul II de rezistenta la foc

Post de transformare si Punct de conexiuni electrice

-	categoria “D” de importanţă;

-	clasa IV de importanţă;

- 	regim de inaltime Parter

- 	gradul I de rezistenta la foc

Cabina poarta

-	categoria “D” de importanţă;

-	clasa IV de importanţă;

- 	regim de inaltime Parter

Copertine carucioare

-	categoria “D” de importanţă;

-	clasa IV de importanţă;

- 	regim de inaltime Parter

Rafturi exterioare acoperite

-	categoria “D” de importanţă;

-	clasa IV de importanţă;

- 	regim de inaltime Parter

– detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare.

Pentru obiectivul studiat, nu s-au luat in calcul alte solutii de amplasare, deoarece amplasamentul aflat in proprietate privata este valoros datorita pozitiei acestuia in municipiu, respectiv in zona industriala a acestuia, la artera de intrare/iesire la limita vestica a municipiul Constanta, in legatura cu autostrada A4.

In interiorul amplasamentului, pozitia magazinului a fost dictata de conformatia terenului, deschiderea acestuia la strada principala, cat si a fluxurilor parcarii clienti si a aprovizonarii imrepuna cu curtea de serviciu.

Proiectarea lucrărilor pe amplasament s-a realizat în conformitate cu tema de proiectare elaborată de beneficiar.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu:

a) protectia calitatii apelor:

– sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Reţeaua exterioară de canalizare din incinta obiectivului  este realizată în sistem separativ, in incinta prevazandu-se:

- o retea pentru preluarea apelor menajere

-o retea pentru preluare ape pluviale.

Canalizarea menajera

- Racord  de canalizare menajera

Reteaua publica de canalizare este din PVC-KG Dn250mm si se afla in zona strazii Fundatura Garii, la limita sudica a amplasamentului.

De la caminul de racord CM-BR apele uzate menajere vor fi descarcate gravitational printr-o conducta PVC Dn250mm SN8 la caminul existent CMex amplasat in proprietate privata.

Racordul se va executa din conducte de PVC cu Dn = 250 mm, SN8, pentru canalizare cu montaj ingropat la o adincime medie de 1.80 m şi cămin de vizitare, conform standardelor europene in vigoare si prescriptiilor producatorului.

Apele uzate menajere deversate in reteaua publica prin racordul de canalizare propus care au un debit maxim de Qmax =8.20 l/sec, vor indeplini conditiile de calitate in conformitate cu prevederile “Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor”-NTPA-002 -HG 352/2005

- Retea incinta de canalizare menajera.

Apele menajere incarcate cu grasimi se vor preepura local in separatoare de grasimi supraterane montate sub spalatoare in interiorul cladirii (in zona deservire alimentatie publica).

Reteaua din incinta va deversa apele uzate menajere in caminul CM-BR  printr-o conducta cu D=250mm.

In incinta se va realiza o retea de canalizare compusa din:

- racorduri de canalizare de la cladire pana la caminele exterioare executate din conducte de PVC cu De=110-125mm;

- retea incinta executata din: Conducte de PVC SN8 cu De=200mm ,L=55 m

Conducte PVC SN 8 cu De = 250 mm , L=54, si 6 camine de canalizare   din beton cu D=800mm;

Reţelele din incintă se vor executa din conducte de PVC cu Dn = 200-250 mm SN8,  pentru canalizare  cu montaj ingropat la o adincime medie de 0,8.5-1.80m şi cămine de vizitare.

Canalizarea pluviala

- Racord  de canalizare pluviala

Reteaua publica de canalizare existenta la b-dul I.C.Bratianu este colectorul unitar ovoid din beton, OV700mm x 1050mm.

Racordul de canalizare pluviala a obiectivului magazin materiale de costructii va fi relizat din tuburi de PVC 630 Sn 8.

Racordul cuprinde urmatoarele:

- caminul de racord CP1-Rac

- conducta de deversare la canalizare

- caminul CPex, camin existent  amplasat pe proprietatea privata (camin ce se va reabilita).

Racordul se va  executa din conducte de PVC cu Dn = 630 mm, SN8,  pentru canalizare  cu montaj ingropat la o adincime medie de 2.50m şi cămin de vizitare, conform standardelor europene in vigoare si prescriptiilor producatorului.

- Retea canalizare pluviala incinta

Canalizarea pluviala se va realiza in sistem separativ astfel:

- o retea canalizare pluviala neimpurificata ce va prelua apele pluviale de pe terasele cladirii si a anexelor (copertina receptie marfa si rafturi acoperite);

- o retea canalizare pluviala ce va prelua apele potential impurificate de pe platformele betonate si asfaltate din incinta (drumuri, parcari, platforme depozitare drumuri si trotuare);

Sistemul din incinta de preluare si evacuare a apelor pluviale va fi compus din urmatoarele elemente principale:

- conducte evacuare ape pluviale de pe invelitoarea cladirii la caminele exterioare

- guri de scurgere tip A (geiger) fara sifonare cu gratar din fonta, corp camin din beton, depozit namol.

- camine de intersectie si de control – Camine din beton cu Dn 800-1000 mm-

- conducte PVC Sn 8 De 250 mm

- conducte PVC Sn 8 De 315 mm

- conducte PVC Sn 8 De 400 mm

- conducte PVC Sn 8 De 500 mm

- conducte PVC Sn 8 De 630 mm = Racord canalizare

- Retea de ape pluviale neimpurificate recoltate de pe invelitoarea cladirii:

Apele pluviale neimpurificate recoltate de pe invelitoarea cladirii si anexe (copertina si rafturi acoperite) vor fi preluate printr-un sistemele de canalizare pluviala (receptori terasa, camine de canalizare din beton, canale transport –tuburi PVC ) si transportate la Caminul de racord CP1Rac si apoi deversate la reteaua de canalizare unitara existenta la b-dul I.C.Bratianu.

Apele pluviale neimpurificate colectate de pe terasele cladirilor respecta cerintele NTPA 001/2002

- Retea de ape pluviale potential impurificate colectate de pe platformele betonate si asfaltate din incinta (parcari , plarforme depozitare drumuri si trotuare)

Apele pluviale potential impurificate preluate de pe spatiile asfaltate (drumuri,   parcare clienti) si platforme betonate (platforme depozitare si descarcare marfa) vor fi  preluate printr-un sistem de canalizare pluviala (guri de scurgere tip A carosabile, camine de canalizare din beton, canale de transport – tuburi PVC ) si transportate la un separator de hidrocarburi  cu By pass interior cu  Q=40/200 l/s, separator care va  realiza şi decantarea nisipului şi nămolului.

Dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi si namol apele pluviale vor indeplini cerintele NTPA 001/2002 si vor fi considerate ape neimpurificate.

Dupa preepurarea in separatorul  de hidrocarburi apele pluviale  preluate de pe platformele betonate si asfaltate sunt deversate la caminul de racord CP1Rac si apoi  impreuna cu apele neimpurificate colectate de pe invelitorile cladirilor vor fi deversate  in canalizarea unitara existenta la b-dul I.C.Bratianu.

– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Separatorul de hidrocarburi

Apele plviale neimpurificate colectate de pe invelitoarile cladirii si apele pluviale potential impurificate colectate de pe suprafetele betonate si asfaltate (drumuri, parcari, trotuare, platforme depozitare) sunt colectate in retele separare canalizare pluviala pura si impura. Apele pluviale impure sunt preepurare intr-un seprator de namol si hidrocarburi.

Q calc maxim deversare in separator hidrocarburi  = 149,50 l/s ( 0.149 mc/S)

Apele pluviale se vor preepura printr-un  separator de hidrocarburi si namol din beton, cu filtru coalescent cu debit mominal / maxim = 40 /200 l/s.

b)protectia aerului:

– sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Instalaţia interioară de încălzire

Spatiul este prevazut cu instalatie de ventilatie si reciclare a aerului cald cu ajutorul unor dispozitive de tip rooftop amplasate in exteriorul cladirii. Aceste dispozitive racesc pe timpul verii aerul, si il incalzesc in timpul iernii, avand si functia de filtrare si curatare a acestuia. In zona de birouri a halei incalzirea se face prin intermediul centralelor termice proprii cu tiraj fortat (combustibil: gaz metan).

La montajul ficarei microcentrale termice se vor respecta normele impuse de normativului I6. Centralele functioneaza pe gaze naturale si  prepara agent termic pentru incalzire si apa calda menajera.

Regimul de incalzire este automatizat, printr-un sistem cu cronotermostat programator de temperaturi, care comandă pornirea şi oprirea microcentralei. Condensul recoltat de centrale este trecut printr-un neutralizator de condens si apoi este evacuat la canalizarea menajera.

Evacuarea gazelor arse se realizeaza prin chiturile de gaze arse proprii in exteriorul cladirii deasupra terasei cladirii.

Atat gazele arse de la unitatile de tratare aer tip rooftop cat si cele de la centralele termice murale nu produc noxe care sa impuna instalatii speciale de retinere.

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera;

Instalaţii de ventilare si conditionare aer

Se precizeaza ca apratele de aer conditionat monosplit functioneaza cu freon ecologic, realizeaza racirea, incalzirea sau dezumidificarea aerului si nu produc noxe.

Activitatea desfăşurată de către beneficiar nu produce noxe care să afecteze calitatea aerului.

c) protectia împotriva zgomotului si vibratiilor:

– sursele de zgomot si de vibratii;

Amplasamentul studiat apartine zonei prevazuta in PUG mun. Constantan cu functiune de servicii-comert.

Sursele de zgomot posibile in incinta amplasamentului sunt cele provenite de la zona parcarii autoturismelor in zona central-estica a imobilului, spre pasarela auto b-dul Aurel Vlaicu si de la zona de descarcare marfa din curtea de serviciu aferenta magazinului de materiale de constructii, la limita vestica a amplasmentului, spre vecinii directi agenti economici.

– amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor;

Având în vedere că zgomotul se va încadra în limitele admise, nu este cazul de măsuri suplimentare.

Pentru protecţia împotriva vibraţiilor, se va urmări ca în etapa de execuţie şi montare a instalaţiilor şi echipamentelor să se respecte întocmai instrucţiunile din fişele tehnice ale produselor.

Nu se vor aşeza direct pe platforma halei utilaje/echipamente care pot provoca vibraţii, fără să fie fixate corespunzător şi fără să fie montate dispozitive de absorbţie sau diminuare a vibraţiilor din timpul funcţionării.

d) protectia împotriva radiatiilor:

– sursele de radiatii;

Nu există surse de radiaţii.

– amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor;

Nu este cazul.

e) protectia solului si a subsolului:

– sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adâncime;

Sursele de poluanţi sunt reprezentate de:

- apele de canalizare;

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Apele uzate menajere deversate in reteaua publica prin racordul de canalizare propus, care au un debit maxim de 10.70 l/sec, vor indeplini conditiile de calitate  in conformitate cu prevederile “Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor”-NTPA-002/1997.

Apele pluviale neimpurificate recoltate de pe invelitoarea cladirii si anexe (copertina si rafturi acoperite) vor fi preluate printr-un sistemele de canalizare pluviala (receptori terasa, camine de canalizare din beton, canale transport –tuburi PVC ) si transportate la Caminul de racord CP1Rac si apoi deversate la reteaua de canalizare unitara existenta la b-dul I.C.Bratianu.

Apele pluviale neimpurificate colectate de pe terasele cladirilor respecta cerintele NTPA 001/2002

Apele pluviale potential impurificate preluate de pe spatiile asfaltate (drumuri,   parcare clienti) si platforme betonate (platforme depozitare si descarcare marfa) vor fi  preluate printr-un sistem de canalizare pluviala (guri de scurgere tip A carosabile, camine de canalizare din beton, canale de transport – tuburi PVC ) si transportate la un separator de hidrocarburi  cu By pass interior cu  Q=40/200 l/s, separator care va  realiza şi decantarea nisipului şi nămolului.

Dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi si namol apele pluviale vor indeplini cerintele NTPA 001/2002 si vor fi considerate ape neimpurificate.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul.

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Nu este cazul.

Prin suprapunerea în sistem GIS a coordonatelor Stereo (70 ale amplasamentului peste hărţile cu reprezentarea ariilor naturale protejate, s-a stabilit faptul că amplasamentul studiat este în afara limitelor unor astfel de arii.

Distanta de la limita vestica a amplasamentului pana la zona protejata „Valul lui Traian”, este de aproximativ 1.82km.

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

Parcarea autoturismelor in zona central-estica a amplasamentului este situata la distanta de aprox. 80m fata de cele mai apropiate locuinte la nord, de cealalta parte a b-dului I.C.Bratianu. Parcarea autoturismelor este separata de b-dul I.C.Bratianu cu spatiu verde plantat.

Limita estica a amplasametului este marginita de pasarela auto b-dul Aurel Vlaicu, iar limita sudica de zona feroviara triaj Palas.

Curtea de serviciu la nivelul careia se afla surse de zgomot, respectiv zona de descarcare marfa, este situata la limita vestica a amplasamentului, catre agenti economici si industriali.

Traseul traficului greu pentru aprovizionarea magazinului este realizat perimetral limitei vestice a amplasamentului, prin accesul direct propus din b-dul I.C.Bratianu. Fluxul tirurilor va fi in sistem intrare-iesire, cu intoarcere in curtea de serviciu.

Nivelul de zgomot la limita incintei nu va depaşi 65 dB (A) conform STAS 10009-88.

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Avand in vedere faptul ca investitia propusa nu este de natura a afecta asezarile umane si/sau obiective de interes public, pentru acest proiect nu se propun lucrari, dotari si masuri speciale.

In cadrul halei va fi obligatoriu de respectat normele SSM si planul de interventii in caz de accidente, avarii, situatii de urgenta, pe care societatea il are implementat. Personalul angajat va avea instructajele periodice efectuate.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizarii proiectului/în timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

– lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

Deşeurile generate pe amplasament:

1.1. Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt încadrate la capitolul 17/HGR 856/2002, respectiv - Deseuri din constructii si demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate):

- 17 01 01 - beton

- 17 02 01 - lemn

- 17 02 03 - materiale plastice

- 17 04 05 - fier si otel

- 17 05 04 - pământ si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

Pentru prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate in etape de executie vor fi respectate urmatoarele:

- avand in vedere specificul lucrarilor de executie, majoritatea materialelor de constructie, vor fi aduse in santier in vrac, fara a fi ambalate;

- multe dintre materialele ambalate, vor fi ambalate pe box paleti reutilizabili, legate cu benzi din material plastic PP. Aceste benzi vor fi colectate in containerul de deseuri de materiale plastice si valorificate la centre autorizate;

- betoanele folosite vor fi gata preparate in fabrica constructorului (daca acesta detine una autorizata) sau de la alte fabrici de profil;

- materialele marunte, care nu pot fi comercializate in vrac, se va incerca comercializarea acestora in cantitati cat mai mari/buc., pentru a reduce cantitatea de ambalaj. Fiecare ambalaj va fi colectata pe categorie de deseu, in continarele ce vor fi amplasate in santier. Cele reutilizabile vor fi depozitate ca atare.

1.2. Evacuarea deseurilor municipale si asimilabile de la punctul gospodăresc

- deseuri municipale amestecate, cod 20 03 01. Se vor depozita in containere metalice pe platforma betonata;

- deseuri hartie si carton si ambalaje din hartie si carton, cod 15 01 01. Se vor depozita in containere din plasa metalica pe platforma betonata;

- deseuri din plastiv, PP, PVC, inclusiv ambalaje, cod 15 01 02, cantitate aproximativa 2,2 to/an. Se vor depozita in containere metalice pe platforma betonata;

Deseurile vor fi colectate si transportate la depozitul de deseuri / centre autorizate de colectare in vederea reciclarii, in functie de natura deseului, de catre firme autorizate cu care beneficiarul va avea incheiate contracte de prestari servicii.

– programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Societatea generatoare de deseuri are obligatia sa tina evidenta gestiunii deseurilor, in conformitate cu HG 856 din 2002, modificata prin HG 210 din 2007.

Desurile vor fi gestionate conform prevederilor Legii 211 din 2011, modificata prin Legea 187 din 2012.

Se propune colectarea selectivă a deşeurilor în vederea reciclării lor şi păstrarea curăţeniei în zonele special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere.

Deseurile din categoria 17, generate in timpul executiei, vor fi depozitate temporar in containere metalice, pe categorii de deseu. La finalizarea executiei lucrarilor proiectate, acestea vor fi transportate la depozitul de deseuri autorizat al municipalitatii. Deseurile din categoria reciclabile vor fi valorificate la centre specializate.

După realizarea construcţiilor se vor contracta serviciile unei firme specializate pe transportul deşeurilor menajere la rampa ecologică a municipiului.

Deseurile rezultate, vor fi colectate in containere metalice pe platforma betonata.

In incinta magazinului sunt zone special amenajate pentru aceste categorii de deseu.

Deseurile municipale amestecate, vor fi preluate de firma de salubritate, transportate si depozitate la rampa de deseuri a localitatii.

– planul de gestionare a deseurilor;

- Deseurile generate vor fi colectate si depozitate temporat in punctul de colectare din incinta organizarii de santier. Pentru fiecare categorie de deseu va exista cel putin un container separat, in functie de volumul rezultat;

- Deseurile din categoria municipale vor fi predate odata cu celelalte deseuri similare generate din activitatea magazinului;

- Deseurile reciclabile vor fi colectate de asa maniera, incat sa ocupe cat mai putin spatiu si sa fie predate unei firme specializate sau valorificate in cat mai putine transporturi;

Sortarea la sursa a deseurilor din constructie, are urmatoarele avantaje:

- Grad ridicat de reciclare;

- Costuri reduse pentru reciclare;

- Venituri mai mari obtinute din recuperarea si reutilizarea anumitor materiale;

Santiere mai curate si mai sigure, deci conditii mai bune de lucru cu efecte pozitive atat in plan economic cat si asupra calitatii muncii si satisfactiei angajatilor;

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

– substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu este cazul.

– modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Nu este cazul

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordând o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

– magnitudinea si complexitatea impactului;

– probabilitatea impactului;

– durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

– masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

– natura transfrontaliera a impactului.

Prin specificaţiile din certificatul de urbanism se confirmă folosinţa actuală a terenului: teren curţi construcţii, construcţii industriale şi edilitare. Destinaţia admisă este: zonă unităţi industriale.

Pe baza celor prezentate şi a soluţiilor tehnice propuse prin proiect, se consideră că impactul investiţiei va fi:

- din punct de vedere socio – economic -  impact pozitiv prin crearea de noi locuri de muncă;

- din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător (faună, floră, sol, apă, aer): impactul va fi similar cu cel al activităţii ce se desfăşoară în zonă.

Materialele propuse si tehnologia de execuţie, sunt de natură a împiedica deversarea în sol/apă a oricaror substante poluatoare

In privinta faunei si florei, nu se pune problema unui impact negativ, deoarece amplasamentul se afla intr-o zona industriala. Terenul este împrejmuit, accesul în incintă va fi restricţionat. Lucrările de execuţie se vor desfăşura strict pe amplasamentul studiat, fara a aduce prejudicii altor zone. Nici in privinţa aerului, impactul nu va fi unul negativ.

În perioada de execuţie vor exista poluari cu particule de praf provenite în urma lucrărilor de sistematizare orizontală şi de la traficul în şantier. Acestea nu pot fi considerate anormale, deoarece nu se vor utiliza categorii de substanţe poluante.

În perioada de funcţionare, cladirea va fi dotata cu instalatia de ventilatie grile de aer proaspat.

Prin specificul activitatii care se desfasoara in cladirea propusa, nu se vor folosi substante sau materiale potential poluatoare.

- din punct de vedere al zgomotelor şi vibraţiilor

În perioada de execuţie, zgomotul şi vibraţiile vor fi identificate în fronturile de lucru şi vor fi produse de utilajele şi echipamentele angajate în execuţie. Zona fiind una cu specific activităţi industriale, nu se pune problema unui impact negativ. Mai mult, toate utilajele şi echipamentele folosite, vor fi agrementate şi vor avea inspecţiile tehnice periodice în termen de valabilitate.

În etapa de funcţionare, nivelul de zgomot şi vibraţii nu va depaşi 65 dB (A) conform STAS 10009-88. Toate utilajele şi echipamentele vor avea specificate în fişele tehnice nivelul de zgomot. Personalul muncitor va fi echipat corespunzător mediului de lucru.

- peisajul şi mediul vizual

Construcţiile se vor încadra în arhitectura din zona, aceasta fiind una de tip industrial.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului în zona.

Nu este cazul.

- Legatura cu alte acte normative si/sau planuri / programe / strategii / documente de planificare

- Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul.

- Se va mentiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

- Lucrari necesare organizarii de santier:

– descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Lucrarile de organizare de santier sunt provizorii, costurile fiind suportate de catre beneficiar.

Materialele necesare realizarii constructiilor vor fi amplasate cf. planului de organizare – plansa A1.1, pe terenul proprietate SC Prefabricate Dobrogea SRL.

Echipare organizare de santier:

Intre cele doua accese propuse la b-dul I.C.Bratianu, pe terenul proprietate privata, se vor amplasa :

-    	baraca pentru personalul tehnic al constructorului

-	vestiar muncitori

-	magazie pentru scule si materiale ambulate

-	tabloul electric pentru organizare santier

-	punctul cu echipament P.S.I

-	toalete ecologice

-	platforma pentru depozitare materiale vrac.

Echipare edilitara organizare de santier:

- Organizare de santier: Amenjare provizorie, Alimentare cu apa provizorie  si Alimentare cu energie electrica provizorie

– localizarea organizarii de santier;

Organizarea de şantier se va amplasa pe terenul pe care este propusă a se realiza construcţia proiectată.

Accesul se va face din b-dul I.C.Bratianu pe baza sistemului rutier existent.

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Realizarea lucrărilor organizarii de santier se va face cu asigurarea tuturor măsurilor specifice de diminuare a impactului asupra mediului, şi anume:

- folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte legislaţia în vigoare;

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de măsuri de diminuare a zgomotului la surse (motoarele utilajelor);

- prevederea de spaţii special amenajate, dotate cu pubele pentru colectarea deşeurilor menajere rezultate de la personalul de execuţie şi eliminarea periodică a acestor deşeuri printr-un operator autorizat;

- prevederea de toalete ecologice pentru personalul de execuţie;

- interzicerea eliminării necontrolate a deşeurilor în zonele din vecinătate;

- interzicerea accesului utilajelor mobile sau a vehiculelor aferente şantierului în zonele din vecinătate;

- interzicerea efectuării reparaţiilor utilajelor şi schimbarea uleiurilor în amplasament;

- delimitarea spaţiilor în care se vor executa lucrările de construcţie pentru a se evita afectarea unor perimetre suplimentare celor destinate construirii;

- remedierea imediată a perimetrelor cu sol contaminat ca urmare a eventualelor pierderi accidentale de produse petroliere şi eliminarea solului contaminat prin operatori autorizaţi;

- instruirea periodică a personalului de execuţie privind protecţia mediului;

- desemnarea unor persoane responsabile pentru protecţia mediului în timpul executării lucrărilor de construcţie, cu includerea acestor responsabilităţi în fişele posturilor şi cu prevederea de sancţiuni în cazul nerespectării măsurilor prevăzute;

In cazul implicării unor terţe părţi în lucrările de construcţie se vor prevedea clauze contractuale cu privire la responsabilităţile ce revin acestora pentru protecţia mediului în amplasament şi în împrejurimi;

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier;

În timpul funcţionării organizării de şantier, pe amplasament se vor genera deşeuri.

Acestea se vor colecta în pubele, pe categorii de deşeu, care se vor transporta de către firma de salubritate cu care societatea are contract.

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu.

Nu se vor efectua alimentări ale utilajelor de construcţii sau schimburi de ulei, pe amplasamentul organizării de şantier.

Se va diminua la minimum înălţimea de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii, în masura în care aceste informatii sunt disponibile:

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii;

La finalizarea investiţiei, organizarea de şantier se va dezafecta.

După execuţia lucrărilor, terenul rămas liber, cu destinatia de spatiu verde, se va amenaja prin plantare material săditor ierbos – gazon.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

Riscul producerii unor accidente in timpul perioadei de executie nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente este necesar sa se respecte toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite pe durata executiei.

In perioada de executie pot aparea urmatoarele forme de risc:

- riscuri si accidente datorate excavatiilor, fundatiilor, realizarii structurilor etc.

- riscuri si accidente datorate circulatiei vehiculelor in incinta santierului : transport materiale de constructii, transport utilaje, transport pamant in exces etc.

- existenta, exploatarea, functionarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate activitatile aferente, nu constituie un factor de risc major daca normele specifice de exploatare si intretinere sunt respectate cu strictete.

- fiecare loc de munca va fi asigurat cu norme clare de exploatare si intretinere. Normele de exploatare vor prevedea masuri rapide de interventie in cazul declansarii unor accidente sau avarii.

Zona obiectivului analizat este imprejmuita si prevazuta cu poarta de acces astfel incat riscul producerii unor accidente printre membrii comunitatilor invecinate este eliminat. In incinta santierului si in zona de accesare a santierului se vor monta panori de directionare si avertizare pentru circulatia autovehiculelor.

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Nu este cazul.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare în vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

- Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

PIESE DESENATE – MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII PROPUS

•	ELEMENTE COMPONENTE ALE INVESTITIEI

•	ORGANIZARE DE SANTIER

•	MAGAZIN

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionarii deseurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

Nu este cazul.

- Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel în format electronic continând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Nu este cazul.

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informatii prevazute în legislatia în vigoare.

Nu este cazul.

- Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

– bazinul hidrografic;

– cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

– corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

- Criteriile prevazute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, daca este cazul, în momentul compilarii informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

tocmit: Arh. Valentin Cociorva

Sef proiect: Arh. Marius Vadeanu

S.C. CREATIV PROIECT SRL Piatra Neamt