# B I L A N T   D E   M E D I U   D E

N I V E L  1

PRIVIND ACTIVITATEA ,,MANIPULARI - EFECTUAREA PRESTATIILOR DE SERVICII PRIVIND PRIMIREA, INCARCAREA/DESCARCAREA, DEPOZITAREA SI CONDITIONAREA TITEIULUI, PRODUSELOR PETROLIERE, PETROCHIMICE SI CHIMICE LICHIDE PENTRU  IMPORT-EXPORT SI TRANZIT”

SECTIA PLATFORMA SUD CONSTANTA,

JUDEŢUL CONSTANŢA

BENEFICIAR:  SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA

STRADA CARAIMAN NR. 2, JUDEŢUL CONSTANTA

Telefon: 0241.702.600.

Fax:  0241.694.833.

GSM: 0747.751.878; 0788.993.778.

Nr. Î.R.C. : J13 / 512 / 1991

C.U.I. : RO 2410163

ELABORATOR:  SC IMPULS MEDLEX 2000 SRL CONSTANTA

TELEFON: 0241.544.553; 0751.327.031.

DATA : 15. 11. 2012

### CUPRINS

INTRODUCERE ............................................................................................................pg.3

1. DATE GENERALE ....................................................................................................pg.6

1.1 Denumirea obiectivului ...............................................................................pg.6

1.2 Localizarea obiectivului...............................................................................pg.9

1.3 Titularul activităţii ......................................................................................pg.9

  - Coordonatorul hidroedilitar ........................................................................pg.9

  - Suprafaţa de teren ocupată...........................................................................pg.9

  - Perioada de executie……………………………………………………pg.11

  - Beneficiarul................................................................................................pg.11

1.8 Forma de proprietate..................................................................................pg.11

1.9  Racordări la lucrări hidrotehnice..............................................................pg.11

1.10 Profilul de activitate şi regimul de lucru.................................................pg.11

1.11 Regim de lucru ......................................................................................pg.12

1.12 Personal angajat ....................................................................................pg.12

2. UTILIZAREA TERENULUI ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI............................pg.12

2.1 Consideraţii morfologice şi hidrologice...................................................pg.12

2.2  Consideraţii geologice.............................................................................pg.19             	        2.3  Consideraţii hidrogeologice ………………............................................pg.30

2.4 Consideratii hidrochimice ……...............................................................pg.35	  2.5 Particularităţile climatice ale zonei........................................................pg.46

2.6 Învelişul vegetal al zonei..........................................................................pg.56

2.7 Solurile......................................................................................................pg.56

2.8 Zone de uz comercial şi industrial............................................................pg.59

2.9 Zone rezidenţiale......................................................................................pg.59

2.10 Zone şi obiective protejate.....................................................................pg.59

2.11 Spaţii de recreere....................................................................................pg.60

2.12 Utilităţi...................................................................................................pg.60

3. ISTORICUL ZONEI ...............................................................................................pg.64

4. POSIBILITATEA POLUĂRII SOLULUI .............................................................pg.65

4.1 Descrierea activităţii ..............................................................................pg.65

4.2 Sursele posibile de poluare a solului .....................................................pg.87

4.3 Aprecierea poluării solului.....................................................................pg.88

4.4 Prevenirea poluării solului......................................................................pg.89

4.5 Efectele poluării solului şi vegetaţiei ....................................................pg.95                        4.6 Surse de poluare pentru apele subterane .................................................pg.97

5. Depozitarea DEŞEURILOR ..........................................................................pg.111

6. CONDENSATORI / TRANSFORMATORI ELECTRICI ...................................pg.114

7. SECURITATEA ZONEI  ......................................................................................pg.114

8. MĂSURI DE PAZĂ ÎMPOTRIVA INCENDIILOR .............................................pg.115

9. PROTECŢIA MUNCII ŞI IGIENA LOCULUI DE MUNCĂ .............................pg.117

10. ALIMENTARE CU APĂ ŞI EVACUAREA APELOR UZATE........................pg.121

11. EMISII ATMOSFERICE ......................................................................................pg. 126

12. IMPACTUL ZGOMOTULUI......................................................................pg.132

13. PROXIMITATEA CABLURILOR DE TENSIUNE ............................................pg.136

14. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU……………………………….pg.136

15. SURSE DE INFORMARE ...................................................................................pg.137

### 16. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.....................................................................pg.138

BIBLIOGRAFIE......................................................................................................pg.145MATRICEA DE EVALUARE A IMPACTULUI..................................................pg.146

### B I L A N T   D E   M E D I U  D E

### N I V E L  I

### P R I V I N D   A C T I V I T A T E A  O B I E C T I V U L U I

,, MANIPULARI - EFECTUAREA PRESTATIILOR DE SERVICII PRIVIND PRIMIREA, INCARCAREA/DESCARCAREA, DEPOZITAREA SI CONDITIONAREA TITEIULUI, PRODUSELOR PETROLIERE, PETROCHIMICE SI CHIMICE LICHIDE PENTRU  IMPORT-EXPORT SI TRANZIT”, SECTIA PLATFORMA SUD CONSTANTA,  JUDEŢUL CONSTANŢA

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă se efectuează în baza  OUG NR.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata şi modificată prin Legea 265/2006, Ordinului MAPPM nr. 184/21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţului de mediu, a Ordinului MAPPM nr. 756/03 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi a Ordinului MAPM nr. 592/21.10.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi a metodelor de evaluare a SO2, NO2 şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie, plumbului, benzenului, CO şi O3 în aerul înconjurător. De asemenea s-au avut în vedere şi prevederile Băncii Europene de Reconstrucţie şi dezvoltare, privind întocmirea bilanţului de mediu.

Este bine cunoscut faptul, că orice activitate umană are o gamă largă de implicaţii care se pot resimţi în cele mai diverse domenii. În general, trebuie să se ţină seama de întreg spectrul de implicaţii, efectele indirecte putând să le depăşească ca importanţă, pe cele directe.

Astfel, o anume tehnologie produce, pe lângă efectele directe, pentru care a fost concepută – proiectată şi o serie de efecte indirecte, care la un moment dat, prin evaluarea implicaţiilor, pot pune sub semnul întrebării valabilitatea tehnologiei.

Necesitatea studierii şi evaluării impactului unei activitaţi umane asupra tuturor domeniilor, dar în special asupra mediului, este justificată prin trei mari categorii de argumente :

- iniţierea în timp a unor acţiuni menite să reducă efectele colaterale, determinate de activitatea respectivă;

- evaluarea obiectivă a tuturor alternativelor şi posibilităţilor în vederea selectării strategiei de acţiune într-o perspectivă sistematică;

- necesitatea implicării populaţiei la procesele de decizie de promovare a unor activităţi sau proiecte care le vor influenţa viaţa într-un fel sau altul.

Bilanţul de mediu prognozează relaţia sau efectul asupra mediului înconjurător a unor activităţi existente, în diferite condiţii, posibile să apară într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat.

Evaluările de impact nu au menirea de a furniza decizii, ele lărgesc aria de informaţii care să constituie, pentru factorii de decizie baza adoptării acelor măsuri pe termen lung sau scurt, care să reducă la minimum efectele negative şi să le stimuleze pe cele pozitive.

Sensibilitatea populaţiei faţă de problemele de mediu, interesul crescând al mass-mediei privind poluarea, preocupările diferitelor organisme ale administraţiei de stat, abilitate cu protecţia mediului, de a soluţiona în timp optim problemele de mediu ce apar în teritoriu controlat, fac ca în acest caz comunicarea rezultatelor să aibă semnificatii deosebite. Rezultatele nu trebuie să rămână în circuitul închis al unor iniţiaţi, ele trebuie să cunoască o anume circulaţie, care să conducă la eleborarea unor decizii conform cu interesul ecologico-economic al zonei şi situaţiei. Trebuie subliniat că metodologia de realizare a fiecărui bilanţ de mediu este specifică, ea fiind condiţionată de o serie întreagă de factori ce determină atât modul de parcurgere a etapelor de investigare, cât şi selecţia şi tehnicile ce vor fi utilizate.

Bilanţul de mediu s-a întocmit pe baza datelor puse la dispoziţie de beneficiar, a analizelor existente şi pe baza studiilor efectuate de autor.

Scopul bilanţului de mediu de nivel I este, conform OUG NR.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata şi modificată prin Legea 265/2006, obţinerea de către  SC OIL TERMINAL SA – SECTIA PLATFORMA SUD, a autorizaţiei de mediu pentru activitatile principale de „Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit” (cod CAEN 5224) , si „Depozitari” (cod CAEN 5210)

Metodologia  elaborării bilantului de mediu este în conformitate cu :

1.  Legea protecţiei mediului nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, modificata si completata de OUG nr. 114/2007, modificata si completata de OUG nr. 164/2008, Legea 49/2011 si OUG 7/2011;

2. Ordin MAPAM nr. 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

3. Ordin MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, modificata de Ordin MMP nr. 1298/2011;

4. Legea Apelor nr. 107/1996 modificata si completata prin Legea 310/2004, Legea nr. 112/2006 si O.U.G. nr. 3/2010;

5. Ordinul MAPPM nr.462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei

modificat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

6. H.G. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata prin H.G. 268/2005 si H.G. nr. 427/2010 ;

7. H.G. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, modificata prin H.G. 1339/2006 , H.G. nr. 735/2006, H.G. 371/2010, H.G. nr. 372/2010;

8. Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

9. H.G. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

10. Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

11. STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate;

12. STAS 10009/1988 – Acustica urbana;

13.Ordinul MS nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, modificat si completat prin Ordinul MS 1028/2004, Ordin nr. 1136/2007 si Ordin nr. 18/2008;

14. Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

15. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata de H.G. nr. 1872/2006 si H.G. 247/2011;

16. H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzand deseurile , inclusiv deseurile periculoase, modificat de H.G. 210/2007

pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun aquis-ul

comunitar in domeniul protectiei mediului;

17. H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata de H.G. nr. 210/2007 si H.G. nr. 1292/2010;

18. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice;

19. H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

20. H.G. nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

21. H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata prin H.G. nr. 268/2005 si H.G. nr.427/2010;

22. H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

23. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

24. Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

25. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

26. H.G. nr.188/20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat de HG nr. 352/2005.

  - Normativul NTPA 001/2005 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali;

  - Normativul NTPA 002/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

- DATE GENERALE

  - Denumirea obiectivului

S.C. OIL TERMINAL S.A este amplasata in Constanta, Strada Caraiman, nr. 2, Judetul Constanta, Cod postal 900117,  tel.: 0040-0241 702 600, fax: 0040-0241 694 833, telex 14210, web-site: www.oil-terminal.com, email: office@oil-terminal.com, fiind inregistrata la Camera de Comert si Industrie Constanta, nr. J13/512/1991.

Foto 1. Sediul central al S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Punctul de lucru al SC Oil Terminal SA - Sectia Platforma Sud, este amplasat   în partea de sud a oraşului, între şoseaua şi calea ferată Constanţa – Mangalia, zonă numită „Movila SARA”.

În Anexele nr. 1.1- 1.3 se prezintă planurile de amplasament, incadrare in zona si situatie ale S.C. Oil Terminal S.A. (OTC) – SP Sud, în cadrul Municipiului Constanţa.

SC Oil Terminal SA Constanta are in componenta 3 sectii platforma cu o capacitate totala de depozitare de aprox. 1.700.000 mc.

Sectia Platforma Sud, are o capacitate de depozitare de 896.000 mc.

Vecinatatile Sectiei Platforma Sud sunt urmatoarele:

- la vest – zona agricola, zona libera de constructie;

- la sud, est si nord – cale ferata Constanta - Mangalia.

În fig. 1 prezentăm diagrama fluxului de produse în Oil Terminal Constanta – S.P.Sud

Fig. 1 - Diagrama fluxului de produse în Oil Terminal Constanta – S.P. Sud

Fiecare sectie platforma, functie de specific, are urmatoarea infrastructura:

  - Rezervoare cu capacitate cuprinse intre 1.500 mc si 50.000 mc, de constructie metalica, cilindrice, amplasate vertical, suprateran, prevazute cu centuri de protectie, cu capac fix sau flotant, cu instalatii de masurare automata a cantitatii de produs depozitat si cu instalatie pentru stingerea incendiilor;

  - Capacitate de incarcare/descarcare produse petroliere si chimice lichide formate din rampe cai ferate cu o lungime totala de aprox. 30 km, prevazute cu instalatii automatizate de incarcare.

  - Conducte de transport pentru incarcare/descarcare la/din nave a titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide si uleiurilor, cu diameter cuprinse intre 100 si 1.000 mm;

  - Case de pompe ce pot realiza debite intre 300 – 2.500 mc/h;

  - Instalatii de contorizare computerizata amplasate in imediata vecinatate a danelor de incaracre/descarcare motorina, benzina si descarcare titei;

  - Laboratoare doatate cu aparatura pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice;

  - Instalatii de captare si epurare a apelor reziduale si rezervoare pentru primirea balastului murder din nave;

  - Instalatii pe cheu de incaracre produse la barje (titei, motorina, benzina, pacura) si de bunkerare a navelor cu combustibil usor si greu in toate danele petroliere.

Activitatea de bază care se desfăşoară în S.P. Sud cuprinde următoarele procese:

- Primirea/livrarea produselor:

  - din/în nave maritime şi fluviale;

  - din/în vagoane cisternă de cale ferată;

  - din/în conducte de transport;

  - în autocisterne.

- Vehicularea produselor:

  - din mijlocul de transport la rezervorul de depozitare;

  - din rezervorul de depozitare la mijlocul de transport;

  - dintr-un rezervor în alt rezervor de depozitare;

  - dintr-un mijloc de transport în alt mijloc de transport (din cisterne C.F. în nave şi invers), transbordare directă;

  - dintr-o Sectie Platforma in alta.

- Depozitarea produselor:

  - în rezervoare metalice supraterane, cilindrice, verticale cu capac fix sau flotant.

- Condiţionarea produselor:

  - Încălzirea produselor pentru a fi aduse în condiţii de fluiditate (pompabilitate) normală;

  - decantarea apei din masa de produs şi scurgerea apei libere din rezervor;

  - preparare de retete (biodisel in motorina, amestecuri de titei, benzine, motorine, pacura) , in limitele contractuale.

Tehnologia primirii, depozitării, condiţionării şi livrării ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide în Oil Terminal SA Constanta este procedurată în Procedura Generală PG-02-02, care stabileşte regulile şi responsabilităţile de aplicare, pe faze tehnologice, operaţiuni, lucrări, împreună cu instrucţiunile de lucru (IL), procedurile specifice (PSP) şi procedurile de operare (PO) corespunzătoare, documentate, codificate şi integrate în Sistemul de Management al Calităţii.

Oil Terminal SA Constanta este certificată SR EN ISO 9001/2008 incepand din 13 mai 2003 si SR EN ISO 17025/2005 incepand cu anul 2009.

# 1.2.      Localizarea obiectivului

Sectia Platforma Sud este amplasata  în partea de sud a oraşului, între şoseaua şi calea ferată Constanţa – Mangalia, zonă numită „Movila SARA”.

Vecinatatile Sectiei Platforma Sud sunt urmatoarele:

- la vest – zona agricola, zona libera de constructie;

- la sud, est si nord – cale ferata.

Foto 2. Plan de incadrare in zona

  - Titularul activităţii investigate şi adresa

SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA, amplasata in Constanta, strada Caraiman, nr. 2, judetul Constanta, tel.: 0040-0241 702 600, fax: 0040-0241 694 833, web-site: www.oil-terminal.com, email: office@oil-terminal.com, fiind inmatriculata la Camera de Comert si Industrie  Constanta, nr. J13/512/1991.

  - Coordonatorul hidroedilitar din zonă este  SC RAJA SA Constanta.

  - Suprafaţa de teren ocupată

Suprafetele de teren ocupate de Sectia Platforma Sud ce apartine de SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA sunt redate in tabelul urmator:

| Nr. crt. | Amplasare | Suprafata (m.p.) | Destinatie | Valoarea contabilã (mii lei) | Situatia juridicã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zona B | 945.892,79 | Depozitul SUD de lucru al societăţii | 32404174 | Proprietate Certificat M03 nr.3285 (Anexa 1.4) |

In tabelul urmator este prezentat modul de ocupare al suprafetelor de teren ale Sectiei Platforma Sud al SC OIL TERMINAL SA Constanta.

| Nr. Crt. | Suprafaţa (mp) | Depozit Sud | Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construită | 74153,98 |  |
| 2 | De transport | 602782,54 |  |
| 3 | Liberă | 247665,67 |  |
| 4 | Reţelelor | 21300,60 |  |
| 5 | TOTAL | 945892,79 |  |
| 6 | Grad de ocupare (%) | 73,8 |  |

Sectia Platforma Sud ocupă o suprafaţă totală de 945892,79 mp din care suprafaţa construită 74153,98 mp, defalcata astfel:

- laborator + birouri		- 432,00 mp

- magazii			          - 1202,95 mp

- atelier mecanic		          - 286,00 mp

- cămine vane			- 1732,25 mp

- claviatură pompe		          - 2379,00 mp

- staţie epurare			- 220,00 mp

- punct termic			- 132,00 mp

- rezervoare			          - 60304,79 mp

- bazine păcură		          - 850,00 mp

- bazine			          - 1652,21 mp

- platforme betonate		- 4126,68 mp

- alte platforme		          - 7234,00 mp

- casă pompe			- 2669,00 mp

- remiza PSI			          - 28,00 mp

- cabina poartă			- 8,75 mp

- corp pază			          - 492,00 mp

- staţie azot			          - 42,00 mp

- garaj + AMC			- 300,00 mp

- posturi de transformare	          - 931,00 mp

  - Perioada de executie

Sectia Platforma Sud a luat fiinta in anul 1974 pe actualul amplasament si incepand cu anul 1996 terenul in suprafata de 945.892,79 mp a fost trecut in proprietatea  S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa, in baza Certificatului de proprietate  M03 nr.3285/19.11.1996.

1.7.  Beneficiarul care exploatează obiectivul: SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA, amplasata in Constanta, strada Caraiman, nr. 2, judetul Constanta, tel.: 0040-0241 702 600, fax: 0040-0241 694 833, web-site: www.oil-terminal.com, email: office@oil-terminal.com, fiind inmatriculata la Camera de Comert si Industrie Constanta, nr. J13/512/1991.

  - Forma de proprietate

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este societate deschisă cu capital mixt, de stat şi privat, majoritar de stat.

Capitalul social, la sfarsitul anului 2011, era de 58.243.025,3 RON.

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa s-a înfiinţat ca societate comercială pe acţiuni prin HG 1200/12.11.1990 şi este înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie cu Certificatul Unic de Inregistrare seria B, nr.1453964.

STRUCTURA ACTIONARILOR la data de  03.10.2012, este urmatoarea:

- Ministerul Economiei Comertului si a Mediului de Afaceri = 59,6222%;

- Persoane Juridice = 27,6831%;

- Persoane Fizice = 12,6946%.

Sectia Platforma Sud a luat fiinta in anul 1974 pe actualul amplasament si incepand cu anul 1996 terenul in suprafata de 945.892,79 mp a fost trecut in proprietatea S.C. OIL TERMINAL S.A., in baza Certificatului de proprietate M03 nr.3285/19.11.1996.

1.9. Racordări la lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente

SC Oil Terminal SA Constanta – Sectia Platforma Sud, este racordat la reteaua de alimentare cu apa ce apartine de  SC RAJA SA Constanţa, in conformitate cu Contractul de furnizare apa potabila nr.  118 / 1.10.2007.

Obiectivul este racordat la instalaţia de canalizare aparţinând Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta, in baza Contractului nr. 93.1/24.11.2008, incheiat cu CN APMC, prin evacuarea, in rezervoarele T101 si T102 ale statiei de epurare CNAPMC.

1.10. Profilul de activitate

Conform statutului societăţii, obiectul de activitate cuprinde efectuarea prestaţiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit.

Principalele servicii realizate de societate:

- Primirea, depozitarea, condiţionarea şi expedierea ţiţeiului, produselor petroliere, a altor materii prime lichide pentru import, export şi tranzit;

- Efectuarea de lucrări şi operaţiuni privind primirea, descărcarea, depozitarea, condiţionarea, livrarea produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit;

- Efectuarea de analize fizico-chimice în laboratoarele proprii a ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide.

SC Oil Terminal SA Constanta este certificată SR EN ISO 9001/2008 incepand din 13 mai 2003si SR EN ISO 17025/2005 incepand cu anul 2009.

1.11.  Regim de lucru:

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa si, implicit, S.P. Sud isi desfasoara activitatea în regim de lucru continuu, astfel :

- program ture : 12/24, 12/48, două schimburi : 700 – 1900, 1900 – 700 ;

- program zi : 730 – 1530, zilnic, 5 zile din săptămână.

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este structurată pe  departamente, servicii, secţii, birouri, compartimente, conform organigramei societatii.

S.P. Sud face parte din structura Directorului Tehnic.

  - Personal angajat

Pentru desfăşurarea activităţii SC Oil Terminal SA in Sectia Platforma Sud sunt angajaţi un număr de 218 persoane specializate.

- UTILIZAREA TERENULUI ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI ŞI ÎN VECINĂTATEA ACESTUIA

2.1. Consideraţii morfologice şi hidrologice

Ţinutul Dobrogei centrale şi de sud, sub aspect geomorfologic, aparţine Podişului Prebalcanic, individualizându-se ca Podişul Dobrogean.

Podişul Dobrogean este un podiş tabular, cu interfluvii larg vălurite şi plane, cu înălţimi medii cuprinse între 100 m şi 200 m, care se termină printr-un abrupt către Dunăre şi mare. Relieful a fost modelat de ape, în trepte, de la vest la est şi către Valea Carasu (zonă de maximă coborâre a reliefului Dobrogei Centrale şi de Sud) ce coincide cu o arie de afundare tectonică. Caracterul de platformă este evidenţiat de depozite slab ondulate, aproape plane, care au suferit mişcări de basculare epirogenetice, ultima afectând zona recent. Prezenţa văilor meandrate, cu pereţi abrupţi, care se continuă şi pe platforma continentală, sunt consecinţa acestor mişcări epirogenice. Energia mică de relief (în jur de 50 m ), suprafeţele interfluviale întinse şi slab văluite, cu înălţimi medii de 100 – 200m, dau un aspect de câmpie tabulară – structurală.

Podişul Dobrogei se subdivide în trei subunitãţi geomorfologice:

a). Podişul Dobrogei dunãrene, cu înălţimi ce variazã între 100 şi 200 m, cu interfluvii largi, fragmentate de văi puţin adânci, în formă de canion. Spre sud, podişul are inãlţimi de 150-200 m, fiind format din suprafeţe structurale întinse, cu vãi adâncite, terminate cu limane fluviatile.

b). Podişul Dobrogei maritime, cu altitudine ce nu depăşeşte 100 m, este un podiş structural cu suprafeţe interfluviale largi, acoperite de loess şi cu o fragmentare redusã, separate de reţeaua de vãi aferente Râului Casimcea, sau care se debuşeazã direct în sistemul lagunar Razelm-Sinoe. Toate aceste văi au versanţi asimetrici, panta prelungã fiind expusã cãtre sud-vest sau sud-est.

Dacã pânã în dreptul Văii Nuntaşi, şisturile verzi afloreazã pe versanţi sau local sub formã de colţani pe unele creste, între Văile Nuntaşi şi Sinoe formeazã culmi largi, cu relief ruiniform, acoperite sau nu cu o vegetaţie de stepã. În zona sudicã versanţii prelungi ai văilor sunt expuşi spre sud-est, iar cei abrupţi sunt sãpaţi în calcare.

În relief apar două trepte: una cu altitudine în jur de 100 m (podişul propriu-zis) şi alta limanică, situată la 20-40 m deasupra nivelului mării, având nivel de abraziune marină. Ţărmul mării este înalt, cu faleze în depozitele sarmaţiene şi cuaternare (loessuri) în care apar fenomene de surpări sufozionale (terase de surpare). Înălţimea falezelor oscilează între 10 şi 30 m.

Către largul mării se întinde câmpia maritimă de platformă litorală, scufundată recent.

c). Podişul Negru-Vodă, este un podiş carstic, cu înălţimi cuprinse între 150-170 m, cu un relief foarte vălurit, cu o enegie de relief de peste 50 m, cu numeroase doline, peşteri şi două mari polii. Acest podiş nu asigură o scurgere a apelor de suprafaţă spre mare sau Dunăre (endoreism carstic). Scurgerea apelor se face prin sistemul fisural-carstic din calcarele sarmaţiene.

Deşi Dobrogea se învecinează cu Marea Neagră, clima acesteia este tipic continentală, marea exercitând o influenţă pe cuprinsul unei fâşii litorale de 15-20 km lăţime.

Temperatura medie multianuală are valoarea de 11,20 C, iar precipitaţiile sunt reduse. Repartiţia areală a acestora este neuniformă. Astfel, în zona centrală a Dobrogei, cantitatea de precipitaţii este de cca. 400 mm anual, acestea cresc spre nord-vest şi sud-vest (500 mm anual). Diferenţa între evapotranspiraţia potenţială şi suma precipitaţiilor atinge anual cca. 400-500 mm, ceea ce conduce la un însemnat deficit de apă.

Precipitaţiile reduse fac ca reţeaua hidrografică să aibă o densitate scăzută (maximum 0,1 km/km2). La aceasta contribuie şi alcătuirea petrografică şi structura geologică.

Variaţia temperaturii aerului în spaţiul microclimatic, pe plaja litoralului românesc, este condiţionată de factorul local-caracteristica nisipurilor şi prezenţa Mării Negre. Influenţa mării asupra temperaturii în timpul zilei se simte prin mărirea cantităţii de vapori în spaţiul microclimatic şi prin mişcarea locală a aerului (brizele).

Mişcările locale ale aerului sunt o consecinţă directă a încălzirii diferenţiate uscat-apă. Aceste mişcări cu dublu sens (noaptea dinspre uscat spre mare şi ziua invers) influenţează, la rândul lor, variaţia temperaturii într-un caz şi în altul. Influenţa se simte fie direct, prin acţiunea mecanică a vântului asupra temperaturii, făcând-o să scadă, fie indirect, prin încărcarea aerului cu vapori de apă, care coboară temperatura . Se remarcă faptul că această influenţă indirectă se simte mai bine ziua, ca o consecinţă a activităţii brizei. Fenomenul este caracteristic zonei de plajă pe litoral şi se simte cu intensitate din ce în ce mai diminuată, cu cât coborâm în spaţiul microclimatic spre suprafaţa activă, unde rugozitatea este mai mare şi cu cât ne depărtăm de ţărm, unde apariţia obstacolelor îi încetineşte viteza.

În timpul glaciaţiunii Wurm I, ca urmare a reţinerii unei cantităţi imense de apă în calota glacială, în bazinul Mării Negre - ca de altfel în toate mările de  pe glob - s-a produs o scădere puternică a nivelului apei, apreciată de unii cercetători la -80 m, iar de alţii la -46 m faţă de nivelul actual. După această regresiune, numită neoeuxinică, a urmat o transgresiune lentă (Marea Neagră Veche), care a continuat şi în perioada Marea Neagră Nouă, întreruptă de mici regresiuni coincizând glaciaţiunilor Wurm II, III şI V. Transgresiunea Marea Neagră Nouă, care corespunde fazei optimului climatic în care nivelul mării a atins cota maximă în postglaciar de +5 m faţă de nivelul actual, a fost denumită neolitică (Banu, 1964) sau histriană (Bleahu, 1965). După ea urmează o mică regresiune numită dacică (Banu, 1964), în care nivelul mării era de cca. 4 m sub cel actual şi apoi din nou o creştere a nivelului coincizând transgresiunii valahe, care continuă şi astăzi.

Văile râurilor şi golfurilor marine au fost supuse succesiv pătrunderii şi retragerii apelor marine, însoţite de întreaga gamă a proceselor : de adâncime prin eroziune, lărgire prin abraziune, înălţare prin aluvionare, închidere a gurilor de către cordoane litorale sau grinduri fluviatile. Numai prin aceste procese repetate în timp şi cu intensităţi diferite, se poate explica lărgirea exagerată a gurilor micilor râuri dobrogene. Cea mai puternică acţiune de eroziune pe verticală a fost în timpul transgresiunii neoeuxinice, când râurile dobrogene care se varsă în mare şi-au săpat văi pe platforma continentală, în prezent submersă. Momentul în care gurile văilor sunt lărgite căpătând aspectul unor golfuri, corespunde transgresiunii neolitice (histriene), când invadarea văilor de către apele mării  a dus, prin abraziune şi aluvionare, la modificarea profilului transversal caracteristic unei văi, într-un profil propriu unei depresiuni lacustre. Repetarea fazelor de eroziune şi adâncire - şi în unele cazuri de izolare - n-a făcut decât să contureze mai mult depresiunile şi să genereze aspectul actual al limanelor şi lagunelor litorale.

La această schemă de evoluţie paleogeografică a zonei litorale şi de formare a lacurilor, a mai contribuit şi varietatea litologică. În primul rând, prezenţa formaţiunilor calcaroase în partea sudică, a contribuit la modificarea substanţială a configuraţiei cuvetelor lacustre şi a pantelor de scurgere în bazinele hidrografice respective. Aşa, de exemplu, în zona lacului Techirghiol se poate remarca aceste procese ca secundare, şi în nici un caz iniţiale.

Cele mai interesante şi mai caracteristice aspecte le oferă particularităţile hidrochimice ale lacurilor care sunt în strânsă legătură atât cu factorii chimici, hidrologici, litologici etc, cât şi cu evoluţia paleogeografică a cuvetelor lacustre şi a regiunii în care se găsesc.

Această succesiune hidrochimică se datoreşte pătrunderii apei de mare prin "portiţe" în timpul furtunilor şi evaporaţiei puternice, şi a lipsei unui aport de apă dulce.

Lacurile litorale de la sud de Capul Midia sunt destul de variate din punct de vedere hidrochimic. Lacurile Taşaul şi Corbu conţin apă salmastră (între 1-2 g/l în Taşaul şi între 2-3 g/l în Corbu), datorită atât infiltraţiilor prin cordonul litoral şi concentraţiei ridicate a apei aduse din bazinul Casimcei, cât şi întreruperii legăturii cu Siutghiolul, de unde se alimenta în bună parte.

Lacul Siutghiol, prin aportul bogat în ape subterane, are mineralizarea cea mai redusă dintre lacurile litorale, variind între 0,45-1 g/l. Aceeaşi alimentare subterană face ca şi Lacul Tatlageac să aibă o mineralizare între 1-1,5 g/l.

Cele câteva lacuri cu apă a cărei concentraţie depăşeşte pe cea a apei Mării Negre, în special Lacul Techirghiol (55-95 g/l), la care se alătură Lacul Istria de la coada Lacului Sinoe, constituie grupa de lacuri cu calităţi terapeutice, date atât prin concentraţia şi componenţa sărurilor, cât şi de existenţa peloidelor şi a condiţiilor optime de formare a acestora.

Analiza geomorfologică şi sedimentologică a sectorului Cap Singol – Agigea

Sectorul Cap Singol – Cap Constanţa începe de la Capul Sudic al plajei Mamaia, până la plaja „Faleză Nord” din dreptul oraşului Constanţa. Faleza creşte în înălţime de la nord (cca. 4 – 5 m la Cap Singol) spre sud (cca. 30 m în dreptul Spitalului Militar).

Baza falezei, în această zonă, este formată din calcare cochilifere, cu intercalaţii nisipoase, aparţinând sarmaţianului, având o grosime de cca. 2 – 3m. Urmează un nivel de argile şi gipsuri, având o grosime de câţiva metri, peste care repauzează ultimul strat de loess şi solul actual cu concreţiuni de gips, cristalizate în formă caracteristică, de „creastă de cocoş”.

Depozitele sarmaţiene înclină spre nord, ca şi depozitele acoperitoare a căror grosime creşte în aceeaşi direcţie. La nord de Cap Constanţa, în apropierea Capului Singol, stratul de argile şi gipsuri dispare, peste calcarele lumaşelice sarmaţiene aflându-se direct ultimul strat de loess. De la Capul Singol spre sud, pe cca 1km, faleza prezintă un singur abrupt aproape vertical. De aici spre sud, faleza posedă două trepte: o treaptă inferioară, constituită din pachete de calcare sarmaţiene, marcată de fruntea corpurilor de alunecare din profilul superior al falezei şi o treaptă superioară, reprezentată de loess şi solul actual.

Municipiul Constanţa se află în partea de nord – est a platformei prebalcanice, în domeniul Dobrogei maritime. Acesta este un podiş structural cu suprafeţe interfluviale largi, cu fragmentare redusă.

Ţărmul constănţean face parte din categoria ţărmurilor secundare, de eroziune, de faleză (Caraivan, 1982).

Zona peninsulară se insinuează în mare spre sud – est, protejând înspre sud – vest un golf adăpostit faţă de vânturile dominante, ceea ce a permis amenajarea unor acvatorii portuare tot mai dezvoltate.

Constituţia geologică şi particularităţile structurale ale formaţiunilor care aflorează la ţărmul mării, imprimă formarea unui profil abrupt.

Municipiul Constanţa este aşezat pe un platou situat deasupra nivelului mării cu 5 – 38 m în partea de nord – est şi cu 41 m în partea de sud.

Faleza Portului Constanţa, între Poarta 1 şi Poarta 6, expune între mare versanţi cu aspect variat, datorat deosebirilor de constituţie geologică a formaţiunilor aflorate şi a acţiunii diverşilor factori modelatori.

Profilul actual al falezei este modificat total prin multiplele lucrări de consolidare şi drenare executate de-a lungul timpului (ultimii 100 de ani), în scopul stopării alunecărilor de teren, foarte active în zonă.

Prin extinderea continuă a Portului Constanţa, faleza a fost izolată complet de acţiunea mării, platforma portuară constituindu-se într-un nivel de bază, aflat la cota de circa 3,5 – 4 m reper Marea Neagră.

Platoul superior variază ca înălţime, crescând de la circa + 14 m la poarta 1, către o valoare maximă, în zona blocurilor AR 3 ( + 38,3 m ) şi K ( + 37,8 m ) pentru ca la Poarta 4 să ajungă la cota de +30 m.r.M.N.

Între aceste limite de altitudine profilul falezei a fost taluzat, diferenţiat pe sectoare, funcţie de caracteristicile litologice şi hidrogeologice ale terenului. La Edificiul roman cu mosaic (Poarta 1) taluzul are o lăţime de 65 m, panta generală având o valoare de 207‰. Printr-un singur taluz, terenul (panta 220‰) coboară la nivelul Bulevardului Marinarilor la cota de + 6,5m.

Versantul de la Poarta 2 coboară în lungul a două taluze, cu o pantă medie de 363‰. Bulevardul 1 Mai intersectează profilul falezei la cota de circa +12 m, iar drumul betonat la cota platformei portuare (+ 6,5m).

Faleza din dreptul Porţii 3 a fost reprofilată în cursul lucrărilor de consolidare executată în anul 1996. De la cota platoului (+34,8 m ), prin intermediul a patru platforme situate la cotele de: +33m, +29m, +23m, +20m (platforma de parcare), se ajunge la nivelul B-dului 1 Mai (+17m) printr-o pantă medie de 316‰. Panta taluzelor intermediare este de 1:1.

Între Porta 3 şi Porta 4 versantul falezei este divizat longitudinal de B-dul 1 Mai.

În dreptul blocului AR3, taluzul superior prezintă o platformă mediană, la cota +29m, panta fiind de 395‰. Taluzul inferior, în aval de B-dul 1 Mai (cotă +21m), are panta de 400‰. Panta medie a întregului taluz este de 273‰.

Nivelul hidrostatic este situat la cota +22,3 m, fiind semnalat printr-o linie de umezire a taluzului, deasupra B-dului 1 Mai.

B-dul 1 Mai taie taluzul la cota +25m, cu circa 2 m sub nivelul hidrostatic, captat la un aliniament de drenuri. Partea sa superioară este profilată prin două banchete situate la cotele +28m şi +34m, despărţite de suprafeţe  matate, cu panta 1:1. Versantul inferior coboară între B-dul 1 Mai şi platforma portuară în lungul unei pante de 350‰.

În apropiere de Poarta 4, profilul falezei este marcat de o alunecare activă, care afectează parcarea auto aflată la cota de +24 … +25 m, precum şi drumul de beton de pe platforma portuară.

Frontul superior al taluzului este degajat între platou (+32 m) şi parcarea auto (+25 m).

Râpa de desprindere a corpului de alunecare se dezvoltă pe o lungime de 25 – 30 m, dezvelind pe întreaga sa grosime (circa 5m), stratul de loess, la baza căruia apare o linie de izvoare.

Corpul de alunecare se dezvoltă tipic, între cotele +21 m şi +10m, ca o masă ebulată, ce impinge atât gardul cât si drumul de beton al portului. În spatele volumelor de pământ alunecate apar zone în contrapantă şi vegetaţie tipică (stuff, papură).

În vecinătatea sudică a Porţii 4 se constată apariţia la zi a calcarelor sarmaţiene în baza falezei, dezvoltându-se pe o grosime de cca. 5 – 6 m, până la cota +11....+12 m. Pe suprafaţa alterată şi eodată al calcarelor sarmaţiene sunt pozate rezervoarele foste de ulei, în prezent folosite pentru depozitarea îngrăşămintelor chimice lichide (uree). Legătura cu platoul superior se face printr-un taluz matat, cu pantă 1:1, afectat de uşoare fenomene de ravinare şi tasare.

Sectorul aferent acvatorului portului turistic Tomis, coboară în pantă lină, de la cca. 17 m în dreptul străzii A.Karatzali la cca. 9 – 10 m la hotel Palace. Prin protecţia asigurată de port, faleza a fost scoasă de sub acţiunea valurilor. Procesele de versant sunt reprezentate doar prin alunecări şi prăbuşiri, fenomene mult diminuate prin lucrările de terasare, consol8idare şi drenare întreprinse. La est de hotelul Palace, un zid vertical de piatră, înalt de 8,00 m sprijină malul. Prin fundaţiile proprii, atât hotelul Palace cât şi noul hotel de 5 stele aflat în construcţie, asigură o bună stabilitate a malului. La vest de clădirea hotelului Palace versantul a fost modelat într-o pantă uniformă de 81% de la cota de 12 m a platformei la cota inferioară a acestuia (1,5 m). Terasa clădirii care urmează înspre vest, este sprijinită de un zid de piatră, degradat parţial.

Versantul următor este terasat în două trepte, care coboară de la 10 m la nivelul platformei portuare. Versantul este marcat de mici alunecări şi ravinări. Pe prima treaptă a fost construită o rigolă pentru preluarea apelor de şiroire, dar este degradată. În plus, pe cale biogeofizică a fost depistată o pierdere de apă din ultimul camin de canalizare de pe strada Zambaccian, care întreţine un fenomen de ravinare locală.

Sub parcarea betonată de pe strada Revoluţiei din 22 Decembrie, malul a fost stabilizat printr-o pantă matată şi înierbată (54%). Zidul din piatră al celor două terase laterale, este parţial deformat şi prăbuşit. Spaţiul liber dinspre Banca Naţională este un şantier arheologic abandonat. Excavaţiile effectuate au favorizat o ravinare locală. Panta versantului este de 59% cu un perete de sprijin din piatră înalt de 2 m.

Banca Naţională este o clădire solid încastrată în mal, fiind fundată direct pe calcar, constituind un bun exemplu de urmat pentru alte construcţii de sub faleză. Pe o lungime de 160 m, până la clădirea SC Dobromin SA in lungul străzii Marcus Aurelius, faleza este sprijinită la partea inferioară de un zid din piatră înalt de 2 m. Panta este de 47 %, modelată în două trepte. Pe două şiruri de scări se coboară la nivelul platformei portuare pe o estacadă deteriorată. La cca. 15 m adâncime, faţă de cota superioară a terenului, faleza este secţionată oblic, înspre clădirea SC Dobromin SA, de un tronson al vechiului apeduct roman.

Până la micul promotoriu dintre strada Sulmona şi strada Calatis, faleza este sprijinită la baza sa de un zid din piatră. Pierderile de apă din reţeaua de canalizare de pe strada Sulmona întreţin fenomene de ravinare, care degradează malul. Panta falezei este aici de 54%, coborând de la cota terenului de 13,00 m la cota de + 5,00 m la coronamentul zidului de sprijin.

În dreptul clădirii terasate, în care se înfundă strada Sulmona, faleza este degradată, neîntreţinută. Se constată prezenţa unui canal ovoidal betonat de canalizare menajeră, apele uzate evacuându-se liber pe nisipul acumulat pe platforma portuară.

Vila Şuţu este bine fundată pe placa de calcar. Faleza însă nu este întreţinută, terenul de la baza ei fiind neamenajat şi neconsolidat. Până la strada Karatzali, pe o lungime de 56 m, faleza este neamenajată, panta naturală fiind de 66%. Treptele care coboară spre plaja Modern sunt degradate, necesitând o consolidare adecvată şi o încadrare în peisaj. Faleza sud a plajei Modern este total neântreţinută, fiind profilată într-o pantă uniformă de 73 %. Cota terenului creşte, de la + 18% m la cca. 27 m în dreptul Bisericii Greceşti, unde panta versantului este de 62 %. La contactul cu plaja, taluzul este sprijinit de un zid înalt de 1 m.

La partea superioară, fundaţiile actualelor clădiri se sprijină direct, pe fundaţii antice, denudate de procesele de spălare şi alunecare. Sectorul se impune a fi sistematizat architectonic îmbinându-se esteticul cu utilul (consolidarea falezei).

Cel de al doilea sector corespunde falezei de nord – est a oraşului Constanţa din lungul străzii Mircea cel Bătrân, între srada A. Karatzali şi Restaurantul Zorile (intersecţia cu strada Ştefan cel Mare).

Ţărmul urcă în pantă, de la cota de + 27,00 m la Biserica Greacă, la + 35,00 m la Camera de Comerţ (Bd. Ferdinand) şi la + 36,00 m la restaurantul Zorile (strada Ştefan cel Mare).

Faleza de nord est a oraşului Constanţa este sectorul cel mai afectat de procesele de versant. Retragerea falezei s-a datorat efectului cumulate Indus atât de abraziunea marină cât şi de alunecările gravitaţionale.

Aceste fenomene sunt favorizate de expunerea ţărmului către frontal dominant de valuri şi de caracteristicile litologice şi hidrogeologice ale formaţiunilor geologice care aflorează în secţiunea falezei.

În perioada 1958 – 1960, în zonă s-au făcut ample lucrări de consolidare a falezei şi de drenaj al pânzei freatice, concomitant cu măsurile hidrotehnice de protecţie contra abraziunii marine. Proiectul a fost întocmit de ing. I. Stănculescu, materializându-se într-un system combinat de consolidare şi drenare. A fost astfel construit un aliniament din 28 arcade de beton cu deschiderea de 15 m, la îmbinarea lor fiind amplasate puţuri de drenaj adânci de cca. 8,00 m, încastrate în argila verde.

Arcadele sunt construite pe o pantă amenajată între cotele + 20,00m şi +17,00 m, având rol de sprijin a volumelor de pământ.

La cota de cca. 24 m, pe toată lungimea frontului amenajat al falezei (de 420 m, s-a construit un aliniament de puţuri de drenaj, adânci de cca. 8 – 9 m, legate prin galerii de drenaj a pânzei freatice. Prin conducte de dren, apele din puţurile de drenaj sunt dirijate către puţurile dintre arcadele de beton, iar de aici, prin intermediul altor conducte de dren sunt conduse către puţurile de drenare săpate la cota de 7 – 10 m pe o adâncime de cca. 7 – 8 m până la calcare.

Puţurile de drenaj de la cota + 24 … + 25 m au fost prevăzute iniţial cu capace din plăci de beton, care au dispărut însă în majoritate. De aceea puţurile sunt colmatate parţial sau total.

Nu au fost identificate pe teren puţurile nr. 1,2,3,5,7,8,9,10,11,18,19,20,28,29. Acestea au fost acoperite fie de lucrările la scările de acces la plajă, fie de alunecarea versantului superior, fie sunt mascate de vegetaţia de stuff din zona restaurantului Zorile.

Arcadele de beton sunt, în general, in stare bună. Cele dinspre nord, începând de la Zorile înspre strada M. Eminescu, prezintă însă fisuri, dovadă a caracterului active al proceselor de versant (arcadele nr. 19,20,25), o cauză fiind şi afluxul de apă din reţelele stradale din dreptul restaurantului Zorile. Aceasta provoacă băltiri de apă şi ravinări de o parte şi de alta a scărilor ce coboară spre plaja Modern din dreptul străzii Ştefan cel Mare. Infiltraţia provenită din aceste surse determină sufoziuni importante în partea amonte a arcadelor nr. 17, 18, 19, 26.

Puţurile colectoare de la baza pantei, aliniate în lungul cotei de 8 – 10 m, au adâncimea de 7 – 8 m, fiind parţial colmatate.

Se remarcă buna funcţionare a puţului colector nr. 18, care preia o parte din surplusul de apă din partea superioară a versantului.

Nu au fost identificate în teren puţurile colectoare nr. 23  - 29.

În partea de sud a acestui sector (între strada A. Karatzali şi blocul MK2), faleza a fost consolidată prin terasare, uşurându-se de sarcină taluzul superior. În general, starea versantului este stabilă. Pe aleea creată cu 4 m sub nivelul străzii Mircea cel Bătrân apar fisuri şi tasări ale plăcii de beton, dovadă a vulnerabilităţii terenului. Panta terenului variază între 65 % la sud de scară şi 34,5 5 la nord de aceasta, până la tronsonul consolidate.

Panta mediană în tronsonul terasat şi consolidate este de cca. 32,5 % în dreptul Bd. Ferdinand şi 25,8 % în dreptul Restaurantului Zorile.

Adâncimea de îngheţ, luată în calcul, conform STAS 6050/1977 este de 0,8m.

Terenul prezintă o configuraţie topografică relativ uniformă, cu o semnificativă declivitate de circa 7m, pe diagonala vest – est, ce determină o pantă de 3%.

2.2. Consideraţii geologice

Din punct de vedere geologic zona de amplasament al investiţiei, face parte integrantă din unitatea geostructurală majoră a Dobrogei de Sud şi anume Platforma Sud-Dobrogeană, la limita sa nordică. Aceasta este delimitată de Masivul Central Dobrogean de o falie majoră, numită Falia Palazu (Capidava-Ovidiu), care continuă spre platforma marină pe un aliniament pe direcţia Ovidiu – zona mediană a cordonului litoral Mamaia. Locaţia acestei falii ”separă” practic zona Lacului Siutghiol în două areale distincte din punct de vedere geologic.

Platforma Sud-Dobrogeană a fost obiectul unor ample studii geologice, hidrogeologice si hidrochimice legate in special de rezolvarea alimentării cu apă a litoralului şi a celorlalte localităţi din judeţ, intocmite de multe unitati din tara, specializate in acest sens.

De asemenea, a facut obiectul de studiu prin patru teze de doctorat si anume: Nicolae Pitu, 1980, “Contributii la studiul miscarii apelor subterane in roci fisurate, cu particularizare la complexele acvifere din zona litoralului”, Universitatea din Bucuresti; Radu Todea, 1982, “Studiul Geologic al regiunii dintre Vaile Adamclisi si Pietreni din Platforma Sud-Dobrogeana, cu privire speciala la apele subterane”, Universitatea din Bucuresti; Viorel Paul Costache, 1998, “Geologia litoralului romanesc al Marii Negre de la sud de linia Pecineaga-Camena si implicatiile de ordin ecologic”, Universitatea din Bucuresti; Victor Moldoveanu, 1998, “Studiul conditiilor hidrogeologice ale Dobrogei de Sud pentru reevaluarea resurselor exploatabile”, Universitatea din Bucuresti.

Amintim de asemenea studiile prin foraje de referinta executate de IFLGS Bucuresti (G. Vasilescu, C. Dragomirescu), in toata Dobrogea de Sud in perioada 1962-1977 (astfel de foraje au fost executat în zona Palazu Mare – Constanţa, dintre care amintim : F 5001, F 5013, F 5017, F 5025, F 5026, F 5030, F 5041, F 5051, F 5072, etc.) în perioada 1971-1973, de INMH Bucuresti (A. Ţenu, Fl. Davidescu), studii cu izotopi de mediu in Dobrogea de Sud si nu in ultimul rand, Prof. Dr. Ing. Fl. Zamfirescu si colectivul de la Universitatea din Bucuresti, studii complexe privind posibilitatea extinderii alimentarii cu apa pe litoral si in judetul Constanta, inclusive modelarea sistemelor acvifere din jurasic si sarmatian precum si alte studii de sinteza ale acestei zone.

Fără a intra în detalii privind condiţiile geologice ale Dobrogei de Sud, ne vom referi la structura geologica a zonei de sud a Lacului Tăbăcărie, pe baza datelor din forajele IFLGS sus amintite, şi a forajelor din zonă, mai ales puţul de alimentare cu apă P0.

2.2.1. Stratigrafia

Dobrogea fiind, din punct de vedere geologic, o unitate cu structura de platforma, în alcatuirea acesteia se distinge un soclu si o cuvertura sedimentara. Limita nordica a acestui compartiment este data de o fractura profunda (crustala) care se gaseste undeva in zona Palazu, fiind acoperita de depozitele jurasice ale cuverturii.

Soclul a fost deschis prin mai multe foraje in zona localitatii Cocosu si palazu Mare. Dupa ce forajele au strabatut formatiunea de Cocoşu, la adâncimea de 930m si respective 1730m, au traversat falia Palazu care separa Platforma Sud Dobrogeana de Masivul Central Dobrogean (zona sisturilor verzi) si au intrat in soclul Platformei Sud Dobrogene.

Acesta este reprezentat printr-un complex inferior alcatuit din gnaise granitice strabatute de filoane pegmatitice si un complex superior constituit din sisturi cristaline mezometamorfice, descries drept cristalinul de Palazu.

Soclul Platformei Sud Dobrogene se afunda spre sud si vest, acesta gasindu-se la adancimi de cca. 3000-3500m la Mangalia si respeciv 3000-4000m la Cernavoda.

Cuvertura sedimentara. Cuvertura sedimentara, in cea mai mare parte este cunoscuta numai prin foraje si pune aceleasi probleme ca pentru intreaga Platforma Sud Dobrogeana, si anume: care este primul termen al cuverturii sau mai exact, care este primul termen (cea mai veche formatiune) care acopera normal cristalinul de Palazu.

Cele mai vechi depozite ale cuverturii apartin fara indoiala Paleozoicului si eventual Proterozoicului tarziu. Ele au fost deschise prin cateva foraje din care amintim: Mangalia (5082 si 5083), Cumpana (5070), Siminoc (5052), Palazu Mare (5026 si 5030) si Cocoşu (5051). Pentru ca vârsta formatiunilor cuverturii a fost riguros stabilita paleontologic incepand cu cele Siluriene, formaţiunile mai vechi le-am descries ca formaţiuni presiluriene.

In mod firesc, termenul cel mai vechi al cuverturii este acela care se dispune transgresiv si discordant în poziţie orizontală sau cvasiorizontală, peste soclul cristalin, respective Cristalinul de Palazu. Intr-o asemenea situaţie se găseşte formaţiunea care a fost intâlnită în forajele din zona Palazu Mare – Constanţa şi care a fost mai bine şi complet descrisă în forajul de la Cumpăna. Aici, la adâncimea de 535 m., din gresii şi nisipuri glauconitice ( albiene ) s-a pătruns într-o formaţiune prin care a străbătut un interval de 115 m. unde s-a oprit. Incepand de jos in sus (de la talpa forajului), s-a constatat macroscopic ca forajul s-a oprit intr-o gresie cenuşie, cu pete cafenii, având un liant cuarţos. Acesteia îi urmează pe verticală şisturi aleuropelitice compacte, verzui, satinate, cu tent saricito – cloritoasă. Suita se continuă printr-o alternanţă de gresii de la fine până la granulare şi microconglomerate cuarţoase, al căror liant are aspect satinat, adesea calcaros. Aspectul adesea satinat cu tenta sericito-cloritoasa, culoarea frecvent verzuie si in general starea de maturitate avansata a rocii i-au facut pe primii cercetatori sa le considere ca ar reprezenta prelungirea sisturilor verzi neoproterozoice, care sunt specifice Masivului Central Dobrogean. De aici parerea ca Dobrogea de Sud a fost regenerata in orogeneza cadomiana.

Soclul Dobrogei de Sud, reprezentat prin Cristalinul de Palazu, s-a consolidat in Eoproterozoic, in continuare evoluând ca atare nemaifiind regenerat in tectogenezele ulterioare. Acest mod de interpretare este atestat de faptul ca varsta acestuia este eoproterozoica (1670-1850 mil. ani).

Sisturile verzi din Dobrogea Centrala, de varsta neoproterozoica tarziu – eocambrian, reprezinta o formatiune tipica de fliş, ori este bine de inteles ca o formatiune cu factura de fliş nu se putea acumula pe un substrat consolidat.

Deoarece aceasta formaţiune presiluriana a fost intalnita si descrisa prima data la Cumpana (F 5070), a fost denumita Formatiunea de Cumpana, acesta fiind cel mai vechi termen al cuverturii sud-dobrogene, situandu-se in baza formatiunilor presiluriene, cunoscute prin forajele de la Mangalia, putand fi partial un echivalent al sisturilor verzi din Dobrogea Centrala, insa acumulat pe un substrat rigid. Ca extindere Formatiunea de Cumpana se intalneste in toata aria Platformei Sud-Dobrogene.

Cuvertura sedimentara, formata din depozite paleozoice, mezozoice si neozoice, dispuse discordant peste soclul de roci cristaline, are o dispozitie neuniforma si cu mari variatii de facies.

Dobrogea de Sud reprezinta arealul unei sedimentări de tip platforma, acumulandu-se fie depozite carbonatice si evaporitice in intervalul Jurasic superior – Barremian, fie depozite terigene in intervalul Aptian-Turonian, fie depozite terigene si carbonatice in Neozoic.

In Neozoic, Dobrogea de Sud a fost supusa unor repetate miscari de exondare sau basculare care s-au concretizat prin prezenta a numeroase lacune stratigrafice de amploare variabila in coloana stratigrafica a cuverturii sedimentare.

Depozitele carbonatice jurasice superioare – barremiene, precum si depozitele terigene carbonatice Miocene, au suferit procese intense de carstificare, ale caror efecte s-au acumulat de la o etapa la alta de exondare. Urmare proceselor complexe de exondare si eroziune, controlate la randul lor de existenta unei tectonici rupturale sin-sedimentare, au condus la aparitia unui mozaic de blocuri faliate. Relaţiile spaţiale între diverşi termeni stratigrafici ai cuverturii sedimentare mezozoice si neozoice, sunt foarte complexe. De exemplu depozitele sarmaţiene stau direct peste depozite senoniene, depozitele sarmaţiene direct peste cele barremiene sau depozitele jurasice superioare stau direct pe soclu.

Din interpretarea datelor tectonice, se constată existenţa a două sisteme principale de falii cu orientare NNE-SSV si VNV-ESE, dintre care cele paralele cu falia majora Palazu, fiind mai noi. Urmarite pe un traseu de la N la S acestea sunt: falia Cernavoda-Constanta, falia Rasova-Costinesti, falia Nord Mangalia si falia Mangalia. Intre acestea se dezvolta faliile cu directia NNE-SSV, formand o serie de blocuri cu dimensiuni variabile.

In zona dintre Falia Palazu şi Falia Cumpăna-Lazu, structura este evidentiata de o serie de blocuri tectonice cu pozitie ridicata sau coborata. Lacul Tăbăcărie este amplasată pe blocul Constanţa delimitat spre est de Marea Neagră, iar spre vest de Falia Vest Constanţa.

Elementul geologic semnificativ din zonă este prezenţa Faliei Palazu (Capidava – Ovidiu) care separă Platforma Sud Dobrogeană de Masivul Central Dobrogean.

Traseul Faliei Palazu în zona Lacului Siutghiol a fost identificat pe baze biogeofizice şi se continuă din zona oraşului Ovidiu, trece pe la nord de Insula Ovidiu (zona cu cea mai mare adâncime a Lacului Siutghiol – 17 m.), traversează Staţiunea Mamaia pe la nord de Hotel Bucureşti şi se continuă în Marea Neagră.

In general, prezenta faliilor in teritoriul Dobrogei de Sud a condus la crearea unor zone locale cu permeabilitati mai ridicate ale rocilor carbonatate cu implicatii hidrogeologice importante.

Mezozoicul. Cele mai vechi depozite ale cuverturii sedimentare în zona aferentă zonei de interes aparţin Mezozoicului, reprezentat prin depozitele jurasice şi cretacice, care sunt aşezate discordant peste soclu.

Suita mezozoică are o dezvoltare aproape completă numai pe intervalul Mezojurasic-Cretacic.

Ciclul de sedimentare Jurasic mediu – cretacic are o importanţă deosebită deoarece, în aceste formaţiuni se află înmagazinate rezerve importante de apă potabilă.

Pe baza datelor din forajele geologice si hidrogeologice executate în zona Constanţa, se poate stabili pentru acest perimetru urmatoarea succesiune geologică:

Jurasicul. Depozitele jurasice se dezvoltă într-un lito şi biofacies predominant carbonatic, având prezente pe alocuri, la partea superioară o suită de depozite lagunare (gipsuri şi anhidrite în alternanţă cu argile roşii şi verzi) de vârstă Purbekian – Wealdian, reprezentând intervalul Tithonic – Berriasian.

Complexul de carbonatite jurasice este alcătuit dintr-o serie detritică în bază (Bathonian – Callovian) reprezentată prin calcare conglomeratice şi calcare grezoase cu intercalaţii marnoase şi un pachet gros de câteva sute de matri de calcare, calcare cu accidente silicioase, calcare dolomitice, dolomite cu intercalaţii de marnocalcare de vârstă Oxfordian – Kimmeridgian. În zona de nord a perimetrului, sub depozitele barremiene, se dezvoltă faciesul lagunar Purbekian – Wealdian; acelaşi facies apare şi în zona forajului P0 din captarea Constanţa Nord.

Depozitele cretacice apar dezvoltate în facies carbonatic (Barremian) şi detritic (Apţian), peste care repauzează depozite în facies de cretă (Senonian), cu care se încheie sedimentarea în acest ciclu.

In zona litorală corespunzătoare Platformei Sud-Dobrogene, adică de la Palazu Mare spre sud, depozitele jurasice nu aflorează dar au fost întâlnite în aproape toate forajele executate anterior.

Jurasicul este reprezentat prin 2 etaje:

–	Bathonian-Callovian, format din calcare grezoase, calcare conglomeratice, calcare silicioase şi marne (Palazu Mare, Constanţa Nord-P0);

–	Oxfordian-Kimmeridgian, constituit din calcare în alternanţă cu dolomite calcaroase şi calcare silicioase, iar în partea superioară apar dolomite şi calcare dolomitice.

Jurasicul prezintă în această zonă o uniformitate litologică, fiind întâlnit de forajele din zonă pe grosimi de sute de metri (cca. 500 m).

Cretacicul. In cea mai mare parte a compartimentului sudic al zonei litoralului, suita depozitelor cretacice este discontinuă, iar la zi nu se întâlnesc decât depozitele neocretacice. In zona Lacului Siutghiol se întâlnesc şi depozite aparţinând Barremianului. Acestea sunt de fapt cele mai vechi depozite cretacice care se întâlnesc la zi în zona litorală.

Depozitele cretacice apar dezvoltate în facies carbonatic (Barremian) şi detritic (Apţian), peste care repauzează depozite în facies de cretă (Senonian), cu care se încheie sedimentarea în acest ciclu.

Barremianul  este alcătuit din calcare zoogene, calcare marnoase şi dolomite, dezvoltându-se peste depozitele jurasice în facies carbonatat, alcătuind împreună un sistem acvifer major cu proprietăţi hidrodinamice unitare, sau fiind separat de acesta prin depozite lagunare cu gipsuri şi anhidrite.

Apţianul  se dezvoltă în continuitate de sedimentare cu cele barremiene cu depozitele barremiene. Acestea (depozitele apţiene) sunt reprezentate printr-o alternanţă de depozite marine (constituite de regulă din calcare) şi depozite continentale, formate din argile şi siltite, conţinând numeroase elemente de prundişuri, gresii slab cimentate, cu episoade microconglomeratice şi chiar microconglomerate cu intercalaţii stratiforme. Spre partea superioară a suitei intercalaţiile de calcare devin cu total subordonate, în schimb predomină gresiile şi argilele roşii, totul fiind puternic dislocat. Aceste depozite nu prezintă interes din punct de vedere hidrogeologic.

Senonianul  este reprezentat prin microconglomerate fosfatice cu treceri laterale la gresii calcaroase, gresii glauconitice şi un pachet gros de crete (în care apar frecvent concreţiuni de silex). Partea superioară se dezvoltă în acelaşi facies cretos cu intercalaţii de marne cretoase şi calcare cretoase cu silicifieri, ce trec în continuare la bentonite. Grosimea acestor depozite este variabilă atingând câţiva zeci de metri, asigurând prin grosime şi permeabilitatea redusă o bună protecţie a acviferului jurasic, excepţie făcând unele captări litorale, unde aceasta lipseşte.

Depozitele senoniene şi mai ales acelea cretoase, au fost întâlnite în toate forajele din zona litorală a Dobrogei de Sud, încât se poate spune că acestea au o răspândire regională.

Sarmaţianul se dispune transgresiv şi discordant peste Senonian, unde peste depozitele cretoase urmează un detritus de cretă fosil, format după exondarea de la sfârşitul Cretacicului. Peste aceasta urmează un strat de bentonită considerat ca aparţinând Sarmaţianului, pentru ca în continuitate de sedimentare se dezvoltă nisipuri foarte fine, urmate de calcare organogene sarmaţiene.

Aceste depozite sunt slab cutate, sau necutate caracterizate prin grosimi mici, cu numeroase lacune stratigrafice, determinate de frecventele oscilaţii epirogenetice.

Pe ţărmul înalt, cu faleză, din zona Portului Constanţa aflorează depozite sarmaţiene în bază, urmate de formaţiuni de vârstă cuaternară.

Sarmaţianul se dezvoltă, cu întreruperi pe toată lungimea falezei sudice dintre Poarta 1 şi Poarta 4 Port Constanţa, fiind reprezentat prin etajul mediu şi superior

Sarmaţianul mediu (Bassarabian), este constituit din litofaciesuri carbonatate (dominant calcare organogene care apar, în baza aflorimentului de la Porta 4 (fostele rezervoare de ulei, actualmente pentru depozitarea îngrăşămintelor chimice).

Sarmaţianul superior (Kersonian) este reprezentat printr-o alternaţă de argile grase verzui, marne, cu orizonturi calcaroase tari, nisipuri gălbui, argiloase, calcare în plăci subţiri.

Între Poarta 1 şi Poarta 4 Port Constanţa, depozitele sarmaţiene au o dezvoltare neuniformă.

La Poarta 1, apropape de nivelul mării (+0,50m) apar calcare lumaşelice, peste care se dispun direct argilele roşii villafranchiene.

Din dreptul Băncii Agricole (Poarta 2), peste calcarele lumaşelice, urmează argile grase verzui, cu intercalaţii subţiri de argile nisipoase cu grosimi ce variază de la circa 15 m la peste 25 m în zona centrală a profilului (Poarta 3 – blocurile K), pentru a se efila înspre Poarta 4 (3,50 m în dreptul blocului I3). Suprafaţa calcarelor sarmaţiene descrie o curbă depresionară, care se extinde pe tot sectorul supus lucrărilor de consolidare din anii 1955 – 1960 şi din anul 1996.

Actualmente, depozitele sarmaţiene (argilă verde, calcare organogene), se întâlnesc în forajele geotehnce executate în lungul falezei, la cote oscilând între 0,5 m şi 2 – 3 m. Argilele verzui, de vârstă sarmaţiană au character bentonitic, fiind considerat drept nivelul stabil pentru fundaţia construcţiilor costiere. Argila verde apare în zona peninsulară la cota de 0 – 0,5 m.

Cuaternarul.  Zona litorală, ca de altfel întreaga Dobroge de Sud, este acoperită aproape în întregime de depozite cuaternare. Acestea aparţin Pleistocenului şi Holocenului.

Pleistocenul  este reprezentat în bază prin argile şi siltite verzui şi roşietice cu concreţiuni calcaroase sau, local, cu cristale de gips. Aceste depozite reprezintă produse reziduale de alteraţie (paleosoluri) formate pe uscat, dar prezenţa gipsului arată că cel puţin acesta s-a acumulat în zone de mlaştină. Peste argilele vărgate şi roşietice, sau direct peste depozite sarmaţiene urmează o argilă nisipoasă, rosietică, lipsită de structură macroporică şi bogată în concreţiuni calcaroase, apoi depozite loessoide, alcătuite din prafuri nisipoase şi nisipuri prăfoase gălbui, macroporice cu concreţiuni calcaroase. În depozitele loessoide se întâlnesc 2 – 7 nivele mai argiloase, de culoare cărămizie, cu aceaşi structură macroporică, reprezentând soluri fosile. Această alternanţă între depozitele loessoide şi soluri fosile, se datoreşte modificărilor factorilor bioclimatici din timpul sedimentării lor. Grosimea depozitelor loessoide este în medie de 20 – 25 m. Depozitele loessoide au rol de cuvertură acoperitoare, pe toată Dobrogea de Sud, cu implicaţii mai ales hidrogeologice deosebite, legate de procesul de infiltraţie al apelor meteorice, de suprafaţă şi de acviferele subterane cantonate în general în depozite carbonatate.

Holocenul este reprezentat prin depozite deluvial – coluviale argiloase prăfoase a căror grosime poate atinge 2 – 3 m, grohotişuri şi depozite aluvionare argilo – nisipoase.

Faleza cuaternară este formată din depozite friabile (argile, depozite loessoide).

Pe suprafaţa neregulată a depozitelor sarmaţiene (calcarele lumaşelice sau argilele grase verzui) se aşterne o pătură de grosime variabilă (2,50 – 7,5 m) de argile roşii brune. Acestea constau dintr-o matrice argiloasă de culoare roşcată, în care sunt înglobate elemente rulate de pietriş calcaros, acoperite cu pelicule negre de oxizi de mangan, precum şi numeroase cuiburi concreţionare de gips de tip “creastă de cocoş”.

Argilele roşii, de vârstă villafranchiană (Pleistocen inferior), s-au format într-un mediu continental, dominat de un climat cald şi umed. În perioadele de linişte sedimentologică s-au format soluri (argile roşii), iar între aceste perioade, ape reci au depus, în anumite zone, pietrişuri calcaroase prinse într-o matrice de argilă roşie.

Depozitele loessoide din faleza Mării Negre cuprind o succesiune de loessuri şi soluri fosile, care se încadrează următoarelor categorii texturale: silt, silt argilos, silt nisipos (Caraivan, 1982).

Fracţiunea grosieră, din depozitele loessoide ce apar în faleza Mării Negre, conţine cuarţ, feldspaţi, fragmente calcaroase, concreţiuni ferimanganice, minerale grele, fragmente de cochilii.

Orizonturile de soluri fosile, mai slab dezvoltate, de la partea superioară a profilelor de losee, au fost atribuite unor interstadiale ale Wurmului, iar solurile fosile argiloase, bine dezvoltate, au fost considerate ca fiind depuse în interglaciare. Ceea ce se pate afirma cu certitudine este faptul că paleosolurile I, II, III, IV şi V sunt produsele oscilaţiilor climatice din intervalul Riss – Wurm şi Wurm.

În faleza Portului Constanţa, între Poarta 1 şi Poarta 4, peste argilele roşii din baza secvenţei cuaternare se dispune o suită de depozite argiloase şi loessoide discontinue, în ordinea următoare:

  - argilă grasă cafenie, cafenie închisă, cu intercalaţii cenuşii, întâlnită în profilul de la Poarta 3 cu o grosime de circa 4 m;

  - argilă grasă brună-roşcată, care apare în zona centrală a profilului longitudinal, cu grosimea de 2,5 – 6 m;

  - argilă prăfoasă loessoidă, brun-roşcată, cu intercalaţii de argilă galbenă, constituind un orizont bine dezvoltat, cu excepţia sectorului cuprins între Poarta 2 şi tribunal, unde lipseşte;

  - loess galben, macroporic, cu intercalaţii subţiri, cafenii, de sol fosil.

În faleza de nord – est a oraşului Constanţa, peste argilele roşii – brune din

baza secvenţei cuaternare se dispune o suită de depozite argiloase şi loessoide discontinue.

La suprafaţa terenului, pe toată lungimea sectorului cerectat, se întâlneşte

un strat de umplutură antropogenă, eterogenă, cu o grosime variind de la 2 m la 6,5 m. Se remarcă frecvenţa deosebită a fragmentelor litice şi ceramice antice.

Zonarea seismică.  Adâncimea maximă de îngheţ pe teritoriul Municipiului Constanţa, conform STAS 6054-77, este de 80 cm. Din punct de vedere macroseismic, potrivit Normativului P.100/2004, Municipiul Constanţa face parte din zona „E” având un Ks=0,12 şi o perioadă de colţ Tc = 0,7 sec., iar potrivit STAS 11100/1-1977 acesta se încadrează în zona cu grad „7” de intensitate.

Datorita structurii geomorfologice stancoase din zona Dobrogei, undele seismice generate in interiorul arcului carpatic se propaga aici cu intensitate redusa.

2.2.2 Informaţii geotehnice

Ca urmare a cercetarilor geotehnice facute anterior, in ceea ce priveste stabilitatea terenului pe care sunt amplasate depozitele de produse petroliere care apartin SC OIL TERMINAL SA, s-a constatat ca acesta nu este afectat de alunecari, eroziuni sau alte fenomene geologice, care sa puna in pericol stabilitatea amplasamentului.

În cazul Sectiei Platforma  Sud care se află pe un teren recuperat din mare, cu umplutura de pietriş, nivelul apei freatice se află în comunicaţie cu apele marine.

Apele freatice prezintă o salinitate apropiată cu cea a apei din Marea Neagră, şi în aceste condiţii, infiltraţiile de poluanţi în sol pot afecta în mod direct mediul marin.

Pe baza prospectiunilor geologice executate in decursul anilor, a fost identificata urmatoarea structura geologica, constituit din depozite cuaternare, si anume:

- la suprafata solului, sub orizontul vegetal, cu o grosime de circa 0,15 – 0,20 m, apare un orizont format din prafuri argiloase cafenii, cafeniu – galbui, pe intervalul 0,4 – 1,3 m;

- urmeaza argile prafoase, loessoide, galbene, pe o grosime de 1,9 – 4,3 m;

- pe o adancime cuprinsa intre 7,2 – 10,2 m, argilele prafoase continua in orizontul de aceeasi textura, insa colorate diferit, cu procente variabile de argila (pana la 30%);

- urmeaza un orizont format din argila prafoasa (30 – 50%), cafenie – roscata, cafenie, uneori cu concretiuni calcaroase;

- sub orizontul de argila prafoasa a fost interceptata o argila cafenie sau cafeniu – roscata, cu permeabilitate redusa, uneori cu concretiuni de carbonat de calciu, rar cu pete feromanganice.

Nu exista riscul de producere de alunecari de teren, datorita structurii geologice si a directiei de descarcare a acviferului cuaternar spre est si sud-est.

Fondul de informatii geotehnice, obtinute cu prilejul lucrarilor de consolidare a falezei orasului Constanta, efectuate in perioada 1957-1985, precum si in anu11996, permite o buna cunoastere a stratificatiei terenului.

La suprafata terenului apare un strat de umplutura neomogena cu o grosime de 2,50-6 m.

Urmeaza stratul de loess galben si cafeniu, macroporic, umed, plastic consistent si plastic moale in baza. Grosimea acestui strat este de 4-7 m, prezentand urmatoarele caracteristici geotehnice:

- indice de consistenta, Ic = 0,58 - 0,73;

- indice de plasticitate, Ip=21,2 - 27%;

- porozitate, n=38,5 - 43%;

- grad de saturatie, Sr=0,89 - 1,00;

- greutate volumica in stare saturata, γsat = 20KN/mc

Dinamica fenomenelor de alunecare este guvernata, in mod special, de caracteristicile cu totul aparte ale  celor doua orizonturi bazale de argile.

Orizontul de argila grasa de culoare cafenie, bruna, cenusie, caramizie se dezvolta pe o grosime maxima de 19,00 m. Neomogenitatea petrografica este data de prezenta a numeroase concretiuni, calcaroase, oxizi de mangan, gips tip "creasta de cocos".

Domeniul de umiditate, pentru care aceasta argila are o comportare plastica, este exprimat prin valori ridicate ale indicelui de plasticitate Ip si anume, intre 46 si 75%. Acest domeniu de valori subliniaza, de asemenea, o activitate mare prin raport cu apa, deci posibilitatea reactivarii unor fenomene de instabilitate.

Consistenta are valori ridicate (Ic = 0,85 - 0,99) in domeniul plastic vartos catre tare. 	La baza majoritatii profilelor de faleza studiate se gaseste un orizont de argila galben - verzuie, cu consistenta ridicata (Ic=0,95) si plasticitate mare (Ip=63,2%).

Acest strat se poate considera ca strat stabil din punct de vedere geotehnic. 	Alunecarile au avut loc doar acolo unde argila rosie-bruna apare in sectiunea falezei la o cota cuprinsa intre +20 m...	+26 m r.M.N. Deasupra se afla un strat gros de 1-2 m, cu concretiuni carbonatice (" papusile loessului"), distribuite uniform la baza argilei loessoide. Datorita permeabilitatii sale mai mari, acest orizont gazduieste stratul freatic.	 In functie de inc1inarea patului impermeabil, stratul de apa se descarca liber in sectiunea falezei, cu un debit de 1,5 - 3 l/min./m de faleza.

Argila rosie - bruna prezinta o structura anizotropa, cu un dezvoltat sistem de/fisuri si crapaturi. Acestea contin nisip si apa.

Dinamica fenomenelor de alunecare din faleza orasului Constanta studiata de ing. I. Stanculescu (1962).

Corpurile alunecate alcatuiesc o terasa cu o inc1inare spre mare de circa 1:5, baza acesteia coborand in panta abrupta spre nivelul marii.

In timpul verii, aceste masive alunecate de pamant prezinta numeroase fisuri de contractie, in care se aduna apa. Actiunea apelor de precipitatie este relativ redusa,  precipitatiile medii anuale fiind de circa 400 mm, la o rata a evaporatiei de circa 370  mm/an.

Datorita acestui fenomen stratul superior al terasei aluneca pe panta, pana sub partea inferioara a stratului de loess. Prin aceasta, argila rosie-bruna este antrenata in miscare, cedand usor din cauza rezistentei sale mici si inducand noi surpari ale stratelor acoperitoare.

Lucrari hidrotehnice executate.

I. Protectie contra  abraziunii marine

Sectorul sudic al peninsulei este scos totalmente de sub influenta marii prin depunerile Acvatorului Portului Constanta Sud-Agigea.

Faleza dintre, Poarta 1- Cazino - Comandamentul Marinei este protejata printr-un perete zidit si tetrapozi de beton. In fata Cazinoului s-a construit un dig sparge val (breakwater).

Digurile in forma de crosa ale portului marii si ale plajei Modern protejeaza faleza de NE a Peninsulei pana in zona Camerei de Cormert.

Actualmente, sunt desfasurate lucrari hidrotehnice de largire a acvatoriului portului turistic Tomis, prin prelungirea digului de larg.

II. Consolidare - drenare faleza

Dupa mai rnulte interventii reparatorii modeste de la inceputul sec. XX, lucrarile au fost reluate in anul 1955, pe ultimii 200 m ai falezei portuare, in zona delimitata, actualmente, de blocurile A3 - A6 de pe strada Traian (Planşa 4). A aparut insa, o alta dificultate cand, prin inlaturarea volumelor de pamant de la baza falezei, echilibrul taluzelor a fost stricat, iminente alunecari punand in pericol strada Traian si un traseu de cale ferata. Aceasta conceptie de lucru a fost respinsa, consolidarea reluandu-se conform proiectului ing. I. Stanculescu.

Pentru ca apa sa poata fi captata si dirijata, a fost sapata o galerie longitudinala, vizitabila, in argilele verzi sarmatiene (Planşa 4), din care pornesc drenuri transversale (galerii vizitabile), ce dirijeaza apa catre puturile adanci  care strapung calcarele sarmatiene.

Pentru consolidarea taluzului, intre drenaje s-au construit ziduri arcuite de piatra, iar la poalele terasei de alunecare arcade mai mici de beton, sprijinite de un zid de beton.

In mod suplimentar, volumele de pamant dintre drenaje au fost tratate prin ardere.

Acest sistem de drenaj a functionat foarte bine, atata vreme cat a fost anual intretinut.

Galeria longitudinal a fost consolidata ulterior cu arcade de beton in dreptul blocurilor A4 si A5.

Ing. I. Stanculescu (CDT Consulting SRL Bucuresti) a propus solutia consolidarii malului, in anumite zone, prin realizarea unor ranforti din beton armat, plasati la 6,0 m interax.

Ranfortii sunt elemente de beton armat, avand dublu rol, respectiv preluarea impingerilor din amonte, precum si captarea apei, prin drenuri orizontale dispuse pe trei nivle,  intr-un camin creat la interiorul ranfortului, apele fiind dirijate catre o rigola exterioara.

Zonele de faleza consolidate si drenate au fost taluzate in conformitate cu calculele de stabilitate ale versantilor, elaborate de ing.I. Stanculescu.

Pentru oprirea fenomenelor de alunecari si desprinderi, taluzul a fost reprofilat prin descarcarea partii active din zona superioara. S-au executat astfel, taluze cu inaltimea de 5 m si inclinarea de 1: 1, creindu-se o prima platforma la cota +29 m.

Dupa realizarea elementelor ranfort, s-a continuat descarcarea versantului

executandu-se taluzuri in sapatura cu inaltimea de 4 m si inclinarea 1 :1. Se formeaza astfel, cea de a doua platforma, la cota +25 m.

In zona blocurilor K, lucrarile s-au derulat in aceeasi ordine:

- de la nivelul platformei de +38 m s-a descarcat partea superioara a versantului alunecat, reprofilandu-se prin modelarea platformelor succesive de la cotele +34 m,+32 m si.+29m;

- dupa realizarea primei platforme (+34 m) s-a inceput executia celor 12 elementi ranfort, dispusi la distanta de 6 m;

- in continuarea zonei cu elemente din beton, inspre Poarta 4 s-au executat drenuri transversale, pozate la 6 m distanta ax-ax, ce se descarca in santul (rigola ) din lungul B-dului 1 Mai.

Taluzele si platformele intermediare dintre acestea, create prin reprofilarea versantului din zona Portii 3 si a blocurilor K au fost protejate prin gazonari si plantari de arbusti.

Intre lucrarile de consolidare a falezei din anul 1996, intre Poarta 1 si Poarta 4 port Constanta, au fost inc1use si actiuni speciale de plantare a unor arbori, arbusti si de gazonare a taluze1or.

Lucrarile au fost reluate in anii 1955 - 1959. Proiectul ing. I. Stanculescu prevedea construirea unui lant de arcuri de beton in scopul consolidarii taluzului şi a 3 şiruri de puturi de drenaj legate intre ele prin drenuri transversale care deverseaza in final apa din nive1ul freatic în acviferu1 inferior, cantonal in ca1carele sarmatiene.

Pentru oprirea fenomenelor de alunecare şi desprindere, taluzul a fost reprofilat prin descărcarea parţii active din zona superioara. S-au creat astfel doua platforme: la cota +28 m şi la cota + 25 m.

Conditiile geotehnice in zona caii ferate din cadrul SP Port sunt caracterizate prin:

- forajele executate au interceptat sub placa de asfalt cu grosimi de 0.06 - 0.10 m un orizont de piatra sparta sau piatra sparta in amestec cu nisip, compactata cu grosimi de 0.22 - 0.69 m.

- de la adancimi de 0.50 - 0.75 m au fast interceptate umpluturi minerale neomogene galbene, galben roscate, cafenii roscate, cu texturi variind intre argile ( 50 - 60% ) – argile grase ( peste 60% argila ), alternand neuniform, uneori cu pietris si bolovanis calcaros. Aceste umpluturi se caracterizeaza prin umiditati variind intre 22 - 33.3%, de unde si indici de consistenta cu valori Ic = 0.91 - 0.72, ce caracterizeaza pamanturi de la plastic vartoase pana la plastic consistente. Valorile porozitatii variaza intre n = 42.6 - 47.4 %, cu indici ai porilor e = 0.74 - 0.90. Gradul de umiditate Sr = 0.80 - 1.04 caracterizeaza pamanturi foarte umede saturate.

- valorile medii ale porozitatilor demonstreaza faptul ca desi umpluturile au o vechime de peste 30 ani, procesul de consolidare nu s-a consumat datorita subpresiunii apei ce preia o parte din greutatea proprie a pamantului. Efectul consolidarii se remarca si mai evident prin valorile parametrilor de compresibilitate, exprimati prin modulul de deformatie edometric M 2-3 în intervalul p=200 – 300 kPa şi tasarea specifică la p = 200 kPa.

- de la adancimi de 6.40 - 6.90 m au fost identificate prafuri argi1oase si argile maloase cenusii negricioase - negre, plastic moi - plastic consistente, uneori cu pietris calcaros, urmate de orizonturi de argile galben - verzui - verzi, uneori cu filme nisipoase, pana la adancimi de cca 9.00 m;

- sub 9.00 - 9.80 m apar prafuri argiloase maloase negre, nisipuri cenusiu verzui cu zone argiloase, pietris, bolovanis si blocuri de calcar;

- apa subterana a fost interceptata la adancimi de cca 0.35 m (provenind din precipitatii si/sau pierderi din retele). O caracteristica a mai multor foraje in zona invecinata si care nu prezinta apa in orizonturile de la suprafata este aceea ca apa subterana apare doar dupa strapungerea orizonturilor de umpluturi argiloase impermeabile, dupa care urca rapid, stabilizandu-se in jurul adancimii de 1.20-1.50m.

- adancimea de inghet in zona este de 0.8 m.

- conform Normativului P 100/2004, pentru protectia seismica se vor cosidera: zona seismica E, coeficient seismic Ks = 0.12, perioada de colt Tc= 0.7 sec.

2.3.  Consideraţii hidrogeologice

Structura cuverturii sedimentare, în cadrul căreia predomină depozitele calcaroase, este complicată datorită a numeroase falii verticale sau subverticale, care o divizează în blocuri tectonice.

Faliile s-au format după depunerea calcarelor jurasice superioare – valanginiene şi au fost active în tot timpul Cretacicului şi Paleogenului, majoritatea încetând a se mişca înaintea depunerii sarmaţianului.

Reacţia la acţiunea diverselor faze de diastrofism a fost de mişcare a blocurilor, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, de-a lungul faliilor verticale. Mişcările verticale au adus blocurile tectonice deasupra sau sub nivelul mării, astfel încât în aceeaşi perioadă unele blocuri erau supuse eroziunii, iar în altele se producea sedimentarea. Mişcările de blocuri s-au manifestat în mai multe etape succesive astfel încât toate formaţiunile descrise anterior sunt dispuse discordant, poziţiile diverselor limite fiind variabile de la un bloc la altul. Aceste mişcări succesive au determinat sărituri diferite ale aceleeaşi falii, măsurate la anumite repere. Jocul pe vericală a fiecărui bloc face să nu se poată vorbi de o săritură generală şi uniformă a unei falii, aceasta fiind diferită de la o limită la alta.

Permeabilitatea blocurilor tectonice (poziţia şi dezvoltarea spaţială a fisurilor şi golurilor carstice) este expresia cumulată, la scara timpului geologic, a istoriei geologice şi paleogeologice a fiecărui bloc tectonic, fiind influenţată şi de dinamica actuală a acviferului.

În zona de interes se întâlnesc următoarele orizonturi acvifere:

Orizontul acvifer jurasic superior – cretacic inferior. Acestui sistem

acvifer i s-au atribuit formaţiunile de vârstă Bathonian – Callovian – Oxfordian – Kimmeridgian şi Barremian inferior, care constituie, sub aspect hidraulic, un acvifer cu caracteristici unitare.

Depozitele descrise apar la nord de lacul Siutghiol şi în forajul P0 (situat la vest de Hotel Perla, lângă canalul de legătură dintre Lacul Siutghiol şi Lacul Tăbăcărie) din captarea Constanţa Nord. Mai departe ele se continuă sub Marea Neagră, prezentând înclinări spre est.

Din punct de vedere hidrogeologic şi economic, orizontul acvifer Jurasic superior – Cretacic inferior, este cel mai important din Dobrogea de Sud, atât prin dezvoltarea sa, cât şi prin grosimea şi potenţialul acvifer de care dispune.

Complexul calcaros dolomitic prezintă numeroase fisuri, falii, goluri carstice, etc., ceea ce favorizează acumularea apei practic în toată grosimea sa .

Totuşi această permeabilitate nu are un caracter uniform. Fenomenul de neuniformitate zonală a permeabilităţii complexului calcaros – dolomitic a fost pus în evidenţă atât cu ocazia executării forajelor de explorare – exploatare din incinta captărilor de apă subterană existente, cât şi cu ocazia forajelor de studii. Astfel, pe tronsoane foarte diferite de adâncime, la unele foraje s-a constata pierderea parţială sau chiar totală a noroiului de foraj (ceea ce demonstrează existenţa golurilor carstice, faliilor, etc.), iar în alte foraje testările hidrogeologice prin pompări au demonstrat o slabă permeabilitate şi capacitate de cedare a aceluiaşi acvifer. Pentru exemplificare menţionăm cazul puţurilor P6 din captarea Cişmea II, P3 din captarea Cişmea 1A, care nu au fost date în exploatare datorită debitului redus pe care l-au furnizat la terminarea lucrărilor de foraj, pe când alte puţuri situate la 50 – 60m de ele funcţionează cu randamentul foarte bun (cum sunt puţul P0 Mamaia cu Q = 120 l/s, la o denivelare S = 0,1m sau P19 Cişmea 1C cu Q = 100 l/s şi S = 0,1m).

Dezvoltarea inegală a sistemului fisural este datorată unui sistem de factori şi anume:

  - alcătuirea litologică;

  - variaţiile laterale de facies;

  - compoziţia chimică a rocilor ce influenţează asupra solubilităţii;

  - stratificţia sau masivitatea rocilor;

  - structura şi textura rocilor;

  - porozitatea primară şi secundară (existenţa fisurilor singenetice);

  - procesul de diageneză ce afectează aceste formaţiuni.

Direcţia de curgere a aplor subterane din Barremian – Jurasic are ca dominantă direcţia sud sud vest – nord nord est.

Pentru a sublinia importanţa orizontului acvifer din Barremian – jurasic, trebuie să arătăm că el are o extindere foarte mare, cuprinzând numai în Dobrogea de Sud o suprafaţă de cca. 3450 km2 şi că el constituie în prezent principala sursă de alimentare cu apă potabilă a Municipiului Constanţa, a litoralului şi a altor localităţi din judeţ, fiind exploatat cu un debit mediu anual de peste 7 mc/s, printr-un număr de peste 200 foraje de medie şi de mare adâncime.

Pompările experimentale au pus în evidenţă valori variate ca ordin de mărime ale parametrilor conductivitate hidraulică K = 0,5 – 85 m/zi, transmisivitatea T = 240 – 150000 m2/zi iar debitul specific q = 2 – 142 l/s/m.

Din analiza acestor parametri rezultă:

- valorile parametrilor sunt relativ mari în zonele intens tectonizate, expresie a unui carst puternic dezvoltat;

- diferenţierile între valorile parametrilor sunt determinate de gradul de dispersie al colectoarelor cu dezvoltare regională sau locală, de gradul de tectonizare, etc;

- variaţiile valorilor parametrilor pentru acelaşi nivel acvifer (situat la aceeaşi adâncime în cote absolute) se datoresc heterogenităţii geometrice ale sistemului fisural.

Orizontul acvifer Senonian se dezvoltă într-un facies carbonata, de tipul

calcarelor cretoase şi cretă, depozite slab consolidate, friabile, la nivelul cărora se dezvoltă un sistem fisural slab. În zonele în care creta atinge grosimi mari, poate fi considerată practic imprmeabilă, adică o limită etanşă între acviferul Sarmaţian şi cel Albian.

Valorile reduse ale parametrilor hidrogeologici, permeabilitatea, K = 0,1 – 10 m/zi, transmisivitatea, T = max. 1000 m2/zi şi debitele specifice reduse (q = 1,4 l/s/m) caracterizează acest acvifer.

Orizontul acvifer Sarmaţian cantonează un acvifer cu nivel liber, care reprezintă principala sursă de alimentare cu apă a litoralului, la sud de Eforie.

Sarmaţianul, în zona de interes, este format din calcare oolitice, calcare

grezoase, calcare lumaşelice fisurate şi pe alocuri cavernoase, uneori cu intercalaţii subţiri de argile bentonitice, argile nisipoase sau nisipuri fine cu caracter lentiliform.

Potenţialul acestui orizont acvifer are valori de asemenea inegale, în unele

sectoare tinzând spre zero, iar altele având capacităţi de debitare de importanţă economică.

La partea superioară acest complex acvifer este acoperit, în general de depozite loessoide permeabile, dar local pot apare strate argiloase impermeabile din baza acviferului Holocen. Aceste strate impermeabile din coperiş sunt importante deoarece împiedică pătrunderea de poluanţi de la suprafaţă în acviferul Sarmaţian.

Orizontul acvifer Cuaternar. Acestui orizont îi corespund formaţiunile de loessuri ce au o largă dezvoltare, depozitele aluvionare ale văilor şi nisipurilor din coridoarele litorale, a căror importanţă hidrogeologică este redusă.

Depozitele loessoide au o porozitate ridicată (40 – 65%), situaţie reflectată în capacitatea sa mare de înmagazinare. Datorită dimensiunilor mici ale porilor, circulaţia apelor este lentă iar capacitatea de cedare este foarte scăzută.

Apariţia în masa loessurilor, la diferite nivele, a unor soluri fosile argilizate, cu dezvoltare lentiliformă şi a argilelor roşii din baza acestora, de asemenea discontinue, creează condiţii favorabile pentru apariţia unor acvifere suspendate, nepermanente.

Grosimea cuverturii de loess nu este uniformă, acesta fiind depus pe un relief preexistent. Eroziunea fluviatilă a produs numeroase discontinuităţi care se reflectă asupra continuităţii acviferului.

Până la introducerea irigaţiilor, loessurile erau practic lipsite de apă, deoarece în Dobrogea Centrală şi de Sud, deficitul în apă atingea 400 – 500 mm/an.

După intrarea în exploatare a irigaţiilor, treptat acest deficit a fost compensat, astfel că în prezent există un excedent de apă. Acest excedent este evidenţiat de prezenţa unui acvifer permanent în loessuri şi în scoarţa de alterare a şisturilor verzi, ale cărui niveluri se apropie de suprafaţa terenului, în multe zone prezentând oscilaţii sezoniere în funcţie de perioadele de funcţionare ale sistemelor de irigaţii.

În general, parametrii hidraulici ce caracterizează acest sistem acvifer au valori mici. În baza pompărilor efectuate în forajele executate în loessuri şi din analiza valorilor debitelor de exploatare şi a debitelor modul, rezultă că acestea variază între 0,5 – 20 l/s/foraj, respectiv 0,2 – 7 l/s/km2; ponderea valorilor aparţine celor scăzute, valoarea medie a debitului de exploatare fiind de 1,98 l/s/foraj iar a debitului modul de 0,64 l/s/km2.

Sub aspect calitativ, apele din loessuri sunt puternic mineralizate şi conţin în special cantităţi însemnate de azotiţi, azotaţi, fosfaţi, erbicide şi pesticide organo-clorurate greu degradabile.

Depozitele aluvionare sunt alcătuite din nisipuri argiloase, argile nisipoase,

nisipuri şi pietrişuri cu rar bolovăniş, având o extindere limitată şi grosimi, de regulă reduse, excepţie făcând unele văi care au formă de cordon cu aluviuni a căror grosime poate atinge 30m, valorile debitelor de exploatare şi a debitelor modul fiind de 0,47 l/s/foraj şi respectiv 1,5 l/s/km2.

Caracteristicile hidrogeologice ale zonei studiate poartă amprenta cadrului climatic, litologic şi structural.

Două din acviferele Dobrogei de Sud se dezvoltă în depozitele sarmaţiene, respectiv în cele cuaternare, care aflorează în faleza Portului Constanţa. Prezenţa apei subterane este, de altfel, unul din importanţii factori favorizanţi ai producerii alunecărilor de teren.

Loessurile reprezintă depozite cu porozitate ridicată (40-65%), situaţie reflectată în capacitatea lor mare de înmagazinare. Datorită dimensiunilor mici ale porilor, circulaţia apelor este lentă, iar capacitatea de cedare este foarte scăzută. Prezenţa în masa loessurilor, la diferite nivele, a unor soluri fosile argilizate, cu dezvoltare lentiliformă şi argilelor roşii brune din baza acestora, de asemenea discontinuă, creează condiţii favorabile pentru apariţia unor acvifere suspendate, nepermanente.

Pe profilul litologic din lungul falezei Portului Constanţa este figurată poziţia acviferului freatic. Acesta este cantonat la baza primului strat de loess, având drept suport impermeabil fie argilele grase roşii – brune cu gips, fie nivelele de soluri fosile din masa argilelor prăfoase loessoide.

Cota nivelului hidrostatic variază între +22m şi +26,9 m în zona cea mai afectată de alunecări, cuprins între Poarta 3 şi blocul I3.

În sectorul Poarta 1 – Poarta 2, primul nivel subteran de apă se întâlneşte în calcarele sarmaţiene la cota +0,50m.

Suprafaţa pânzei freatice cantonată în depozitele cuaternare este vălurită, protuberanţele sale pozitive marcând şi posibile aporturi suplimentare de apă provenită din pierderile necontrolate ale reţelelor subterane de apă ale oraşului (apa potabila, apă caldă, agent termic, canalizare, apă pluvială).

La baza râpei de desprindere a corpului de alunecare din vecinătatea Porţii 4, pânza freatică este intersectată de suprafaţa de rupere la cota de +17m, astfel încât pe lungimea de 20 – 25 m se înregistrează un debit de circa 1 l/min./m de faleză.

În cursul observaţiilor directe pe teren au fost depistate trasee subterane cu aflux important de apă care întreţin procesele de alunecare ale falezei. Au fost astfel puse în evidenţă şi unele surse de pieredere din conductele de apă potabilă de pe strada Traian (zona bloc I3, monument, blocuri K, Poarta 3 – bloc D, edificiul roman cu mozaic). Unele dintre acestea au fost deja remediate de RAJA Constanţa.

Din analizele chimice efectuate de laboratorul specializat al RAJA Constanţa se poate remarca o uşoară influenţă din reţeaua de apă potabilă asupra chimismului apei din emergenţele pânzei freatice. Au fost colectate probe de apă din drenurile de la Poarta 3, din zona blocurilor K, precum şi din izvorul de la baza râpei de alunecare din dreptul blocului I3.

Această influenţă se poate deduce din diluţia conţinutului în azotaţi (proba 1 şi 2), scăderea pH-ului (proba 2).

Caracterul natural dominant al apei din pânza freatică este ilustrat de conţinutul ridicat de SO42-, preluat din argilele roşii cu gipsuri.

Aceste ape se încadrează în limitele de potabilitate admisibile.

Tabel 2.3.

| Indicatori de calitate | Proba 1/ Poarta 3 | Proba 2/ blocul K3 – K4 | Proba 3 / Blocul I3 | Apa potabilă din reţeaua RAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| NH4+ (mg/l) | - | - | - | - |
| NO2- (mg/l) | - | 0,063 | - | - |
| NO3- (mg/l) | 9,59 | 2,49 | 25,7 | Sub 10 |
| Cl- (mg/l) | 106,5 | 78,1 | 124,25 | 50-88 |
| Duritate totală °G | 23,11 | 24,68 | 25,8 | 17-20 |
| Substanţă organică (mg/l) | 4,78 | 6,06 | 5,1 | 4-8 |
| Ca2+ (mg/l) | 52 | 46 | 30 | 50-60 |
| Mg2+ (mg/l) | 71,68 | 76,54 | 111,78 | 30-40 |
| SO42- (mg/l) | 194 | 187,5 | 159,2 | 100-125 |
| Reziduu fix(mg/l) | 672 | 750 | 839 | 380-500 |

Pe profilul litologic din lungul falezei de nord a oraşului Constanţa este figurată poziţia acviferului freatic. Acesta este cantonat la baza primului strat de loess, având drept suport impermeabil fie argilele grase roşii – brune cu gips (strada Mircea cel Bătrân, între strada Negru Vodă şi Bd. Ferdinand), fie chiar nivelele de argile verzui din masa calcarelor sarmaţiene (Piaţa Ovidiu – Portul Tomis).

Cota nivelului hidrostatic variază de la + 25,7 m , în dreptul Bd. Ferdinand , la +0,10 m….+0,50m în zona portului Tomis – Piata Ovidiu.

Sistemul de drenaj al apei freatice a fost gândit şi pus în operă foarte bine. Aceste lucrări necesită întreţineri permanente (decolmatări, reparaţii curente), bazate pe monitorizare atentă, cel puţin anuală.

Orice aport suplimentar de apă subterană trebuie semnalat şi îndepărtat.

La apariţie celei mai mici deplasări de teren se impun intervenţii reparatorii promte.

2.4. Consideraţii hidrochimice

2.4.1.  Consideraţii hidrochimice ale apelor subterane

Chimismul apelor din aceste acvifere ne dă o imagine asupra direcţiilor de curgere şi a raporturilor pe care le au aceste ape cu apele din alte orizonturi acvifere şi cu apele de suprafaţă.

S-a constatat în primul rând o mare uniformitate chimică a acestor ape, cu o uşoară creştere a concentraţiei de săruri de la sud-sud-vest către nord-nord-est, pe direcţia principală de curgere. In acest cadru general apar modificări ale chimismului apei în funcţie de condiţiile de curgere şi de relaţiile cu alte acvifere şi ape de suprafaţă. Caracteristica chimică dominantă a acestor ape este duritatea, determinată evident de compoziţia rocii magazin (calcare şi dolomite).

Măsurătorile făcute de INMH privind conţinutul în izotopi de mediu (deuteriu, 18O şi 14C) în aceste ape, arată o creştere a deuteriului dinspre zona Ostrov – Băneasa spre lacul Siutghiol şi spre Marea Neagră, confirmând direcţia generală de  curgere stabilită pe baza elementelor hidraulice. Vechimea apelor din Barremian – Jurasic este, conform acestor măsurători, cuprinsă între 2500 de ani în extremitatea de sud-vest a Dobrogei, de cca. 2000 ani în zona lacului Siutghiol şi peste 2500 ani în zona Mangalia, unde, aşa cum s-a arătat mai sus, circulaţia apelor subterane este foarte slabă (2,6 – 11 m/an).

Corelând datele hidraulice cu cele chimice şi ale conţinutului în izotopi de mediu, rezultă că zona de alimentare principală a acestui orizont acvifer este situată în podişul prebalcanic în Bulgaria, nefiind exclusă şi alimentarea din Dunăre în zona amonte de Ostrov, iar direcţia principală de curgere este sud-vest – nord-est.

In condiţiile unor gradienţi hidraulici mai mici de 0,5%, filtrarea se face în regim laminar. Efectul exploatării intensive în perioada de vară prin captările existente în vecinătatea lacului Siutghiol şi la Medgidia, determină o reducere a sarcinii piezometrice în zonele lor de influenţă cu un maxim la sfârşitul sezonului estival, astfel că exploatarea acviferului în zona lacului Siutghiol, prin sursele Cişmea, Caragea Dermen şi Constanţa Nord, a determinat în decursul perioadei 1965 – 2002 o evoluţie a cotei sarcinii piezometrice caracterizată de minime în perioada sezonieră (iulie – septembrie) şi maxime în perioada extrasezonieră (octombrie – iunie), cu unele mici fluctuaţii în această ultimă perioadă. Acest aspect este explicat prin faptul că în sezon aceste surse lucrează la o capacitate de cca. 90% din capacitatea instalată datorită consumurilor ridicate de apă pe litoral (staţiunea Mamaia) şi în oraşele deservite de aceste surse de apă (Constanţa, Ovidiu, Năvodari).

Incepând cu perioada 1965 – 1970, când s-au pus în exploatare sursele de apă din jurul lacului, în ultimii 30 de ani s-a produs în decursul timpului o depreciere a sarcinii piezometrice de la +5 … +6 m, cât era iniţial, la cca. 0 m în perioada 1988 – 1992, pe fondul creşterii debitului de apă extras din acvifer (fapt relevat şi de conurile de depresiune în zona captărilor). După 1992, pe fondul scăderii cererii de apă, s-a produs o creştere aproape constantă a sarcinii piezometrice, în prezent aceasta situându-se la valori de cca +1-2 m (funcţie de sezon).

In perioada 1988 – 1992 valorile medii lunare şi anuale s-au înscris, în ansamblu, în cotele de -1 … +1 m r. M. N., la un debit mediu anual extras de cca. 2,6 mc/sec, relativ constant pe tot acest interval.

După 1992 se înregistrează o creştere semnificativă a cotei sarcinii piezometrice pe fondul scăderii debitului extras din sursele în cauză. Astfel s-au înregistrat cote maxime ale NHs care au atins valori medii lunare de peste +3 m r. M. N. la sursa Cişmea IB, sursa care de altfel produce cel mai mic debit în comparaţie cu celelalte surse din vecinătate, care au înregistrat valori medii lunare mai scăzute ale NHs. Aceste creşteri ale sarcinii piezometrice sunt semnificative ţinând cont că asemenea valori au mai fost înregistrate numai în perioada 1970 – 1975. Necesitatea folosirii pentru consum a unei ape de bună calitate a determinat la începutul anului 2000 extragerea din subteran a unui debit suplimentar care să compenseze debitul extras prin sursa de suprafaţă Galeşu, care are o apă cu calităţi potabile reduse. Renunţarea la un debit de apă de suprafaţă şi mărirea celui din subteran a avut ca efect imediat o scădere semnificativă a Nhs în decursul anului 2000, dar şi pe fondul unei secete accentuate. Această depreciere a NHs până la valori de cca. 1 m r. M. N. (situaţie întâlnită şi în perioada 1988-1992) a fost urmată de o uşoară revenire la sfârşitul anului 2000, pentru ca în prezent aceasta să fluctueze în jurul cotei de +2 m r. M. N.

Evoluţia sarcinii piezometrice în intervalul 1965 – 2006 a fost şi este dependentă de regimul de exploatare al acviferului.

Relaţia de legătură hidraulică dintre acvifer şi Lacul Siutghiol a determinat uşoare schimbări şi în evoluţia nivelului apei lacului în decursul aceleiaşi perioade de timp.

La debitele extrase în perioada 1988 – 1992, debite considerate maxime, s-a înregistrat o uşoară depreciere a cotei apei Lacului Siutghiol, ea ajungând la valori minime înregistrate de +1 m r. M. N. Cauzele acestei scăderi a cotei nivelului apei în lac de la +2 m la +0,94 m reper Marea Neagră sunt multiple, la aceasta contribuind seceta (246,6 mm pp) şi evaporaţia crescută faţă de medie. Pentru compensarea acestui volum de apă s-a pompat din Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari în lacul Mamaia un volum de 5,919 milioane m3 de apă, situaţie în care lacul a atins cota de +1,17 m reper Marea Neagră.

Corelaţia existentă între sarcina piezometrică a debitului extras şi a nivelului apei în lac ne determină să apreciem că regimul de exploatare are o influenţă semnificativă asupra acviferului. Variaţiile sezoniere ale sarcinii piezometrice au o influenţă mai puţin semnificativă asupra Lacului Siutghiol. O influenţă semnificativă asupra regimului hidric al lacului o are acviferul subteran pe o perioadă mai lungă în timp, prin reducerea aportului subteran în lac, ca urmare a reducerii sarcinii piezometrice.

In prezent se estimează că descărcările din acvifer în lac sunt în medie de cca. 0,3 – 0,4 mc/sec.

Chimismul apelor din acviferul Jurasic superior-Cretacic inferior ne da o imagine asupra directiei de curgere si a raporturilor care le au aceste ape cu apele din alte orizonturi acvifere si cu apele de suprafata.

Se remarca, in primul rand, o mare uniformitate chimica a acestor ape a caror indicatori de calitate se incadreaza in general in limitele de potabilitate conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu o usoara creştere a concentraţiei de săruri de la sud-sud vest către nord-nord est, pe directia principală de curgere. In acest cadru general apar modificari ale chimismului apei in functie de conditiile de curgere si de relatiile cu alte orizinturi acvifere si cu apele de suprafata.

Apele din cadrul acviferului superior se incadreaza in tipul de ape bicarbonatate calcice, magneziene.

Apele din formaţiunile cuaternare, sub aspect calitativ sunt puternic mineralizate, iar în anumite zone conţin în special cantităţi însemnate de azotaţi, azotiţi, fosfaţi, dar mai ales au încărcături importante din punct de vedere microbiologic, din care cauză aceşti indicatori nu pot fi încadraţi în limite de potabilitate.

2.4.2. Chimismul apei de mare

Până în prezent nu avem cunoştinţă de existenţa unui studiu dedicat exclusiv zonei Portului Constanţa. Consideraţiile care urmează se bazează pe date din literatura de specialitate. Acestea, combinate cu extrapolarea unor date generale referitoare la platoul continental al Mării Negre, permit o apreciere generală a condiţiilor de mediu locale. O evaluare exactă, de actualitate, absolut necesară având în vedere perspectivele zonei va fi efectuată prin Bilanţul de Mediu nivel 2, în curs de elaborare.

Principalii parametri fizico-chimici de bază ai apei marine, cu o importanţă ecologică deosebită, din şase staţii de prelevare probe amplasate pe litoralul românesc al Mării Negre, sunt prezentaţi în tabelul următor. Măsurătorile au fost efectuate în lunile aprilie şi octombrie, permiţând astfel o apreciere a variaţiei sezoniere a parametrilor respectivi.

Parametrii fizico - chimici ai apei marine din staţiile de prelevare de la litoralul românesc.

Tabel 2.4.2. Parametrii fizico - chimici ai apei de mare

| Luna | Staţia | Temp. °C Sal. ppt. | Sat.O2 % | pH | NO2- μg/l | NO3- μg/l | PO43- μg/l | SiO44- μg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprilie | Vadu | 14.0 10.89 | 108,8 | 8,46 | 19 | 330 | 10 | 42 |
|  | Corbu | 12.9 12.03 | 109,3 | 8,46 | 15 | 250 | 10 | 142 |
|  | Mamaia | 12.1 13.85 | 116,7 | 8,51 | 6 | 200 | 60 | 8 |
|  | Eforie N-Eforie S | 12.4 15.03 | 105,4 | 8,47 | 10 | 200 | 20 | 24 |
|  | Costineşti | 12.1 15.72 | 104,1 | 8,45 | 6 | 220 | 0 | 27 |
|  | Vama Veche | 11.1 16.90 | 104,2 | 8,36 | 3 | 210 | 10 | 94 |
| Octombrie | Vadu | - - | - | - | - | - | - | - |
|  | Corbu | - 14.00 | - | - | 33 | 200 | 550 | 1739 |
|  | Mamaia | - 16.90 | - | - | 15 | 120 | 410 | 1023 |
|  | Eforie N-Eforie S | - 17.60 | - | - | 6 | 100 | 200 | 1023 |
|  | Costineşti | - 17.80 | - | - | 4 | 100 | 360 | 759 |
|  | Vama Veche | - 17.40 | - | - | 3 | 100 | 90 | 323 |

Salinitatea. Deşi extrem de diferite, valorile salinităţii în cele şase staţii se încadrează în limitele generale de variaţie pentru zona Constanţa (minim 10,60 , maxim 17,76 – Popa et al, 1995). Creşterea evidentă de la nord la sud a salinităţii reflectă diminuarea graduală a influenţei apelor dulci deversate de Dunăre.

Diferenţa de două unităţi de salinitate între măsurătorile din lunile aprilie şi octombrie din staţia Mamaia reflectă clar dependenţa salinităţii de debitul Dunării, valorile minime înregistrându-se de regulă în primăvară iar cele mai ridicate, toamna şi iarna. Această dependenţă poate fi perturbată ocazional de regimul vânturilor. Vânturile persistente din direcţia nord pot determina descreşteri semnificative ale salinităţii în condiţiile unui debit redus al Dunării, în timp ce persistenţa vânturilor din sud poate conduce la o situaţie inversă (salinităţi ridicate în condiţiile unui debit ridicat al Dunării). Un alt factor care poate determina variaţii mari ale salinităţii îl reprezintă fenomenele de upwelling, care favorizează penetrarea apelor profundate, mai sărate şi sărace în oxigen, în zona costieră, determinând uneori apariţia unor valori ale salinităţii de 18,5 – 19 (Popa et al., 1995).

Oxigenul dizolvat. Concentraţia oxigenului dizolvat în stratul de apă superficial din imediata vecinătate a ţărmului a prezentat în staţiile Constanţa şi Corbu valori similare cu cele înregistrate în celelalte staţii de pe litoral, chiar uşor mai ridicate decât în sectorul sudic al litoralului. Concentraţiile au depăşit în toate staţiile valorile de ecchilibru pentru temperaturile şi salinităţile respective, saturaţiile fiind de circa 116,7% în zona Mamaia, uşor mai ridicate decât la Corbu, dar semnificativ mai ridicate decât în staţiile sudice.

Suprasaturarea înregistrată reprezintă rezultatul unei activităţi fotosintetice moderate, indicând cantităţi normale de fitoplancton. Deşi concentraţia oxigenului dizolvat şi gradul de saturare sunt parametri cu o variabilitate extrem de ridicată, suprasaturarea în zone Mamaia pare să fie un fenomen cu o prezenţă constantă. Determinări sistematice efectuate în zonă în 1991 au permis estimarea unui grad mediu de saturare de 110% pentru intervalul mai – octombrie (Cociaşu, 1992).

pH-ul. pH-ul un parametru fizico-chimic deosebit de important, care controlează împreună cu potenţialul de oxido-reducere majoritatea reacţiilor din mediul acvatic, s-a încadrat în limite normale la toate staţiile. Valori uşor mai ridicate, mai ales dacă se ţine cont şi de salinitate, s-au înregistrat în staţiile din nord – Vadu, Corbu şi Mamaia, unde au fost identificate şi saturaţiile cele mai ridicate ale oxigenului dizolvat. Aceasta indică un uşor deficit de dioxid de carbon dizolvat, datorat consumului în procesul de fotosinteză.

Nutrienţii. Aceştia sunt compuşi anorganici cu un rol deosebit de important în metabolismul algelor. Principalii nutrienţi sunt NO2-, NO3- , PO43- şi  SiO44-. Creşterea concentraţiilor lor într-un mediu acvatic poate conduce la eutrofizarea acestuia. Deşi în limite rezonabile fenomenul poate fi benefic, determinând creşterea productivităţii sistemului, exacerbarea lui conduce la consecinţe negative, cu un impact deosebit de puternic asupra mediului, aşa cum s-a întâmplat în Marea Neagră după 1970.

Exceptând, NO3-, concentraţiile nutrienţilor au fost extrem de scăzute în luna aprilie, în toate staţiile. PO43- a înregistrat valoarea maximă de 60μg/l la Mamaia, în toate celelalte staţii concentraţia lui fiind < 20 μg/l, dar chiar şi această valoare este mult mai scăzută decât concentraţiile caracteristice pentru litoralul românesc ( 200 – 300 μg/l), apropiindu-se de valorile înregistrate înainte de 1970 ( < 12 μg/l) (Popa, 1995). Deşi semnificativ mai ridicate, în special în staţiile Vadu şi Corbu, concentraţiile azotului anorganic total (NO3- + NO2- ) se situează mult sub media pentru anul 1995 în zona Constanţa (aproximativ 500 μg/l – Cociaşu et al.,1998).

Concentraţiile nutrienţilor suferă modificări radicale în luna octombrie. Numai concentraţiile nitriţilor rămân relativ constante, cu excepţia dublării concentraţiei înregistrate în staţia Corbu. În schimb, concentraţiile azotaţilor se reduc la circa jumătate în timp ce concentraţiile fosfatului şi silicei cresc cu circa un ordin de mărime. Pentru toţi nutrienţii cele mai mari concentraţii sunt înregistrate în staţia Corbu. Modificările înregistrate se datorează probabil modificărilor survenite în activitatea planctonică. Similaritatea variaţiilor concentraţiilor fosfaţilor şi silicei sugerează că determinările din luna aprilie au surprins o perioadă de dezvoltare intensă a diatomeelor, creşterile de concentraţie din octombrie fiind, în bună măsură, rezultatul remobilizării nutrienţilor înmagazinaţi de acestea, după moartea organismelor. Dacă în cazul staţiunilor de pe litoral ( Mamaia, Eforie N. – Eforie S. şi mai ales Costineşti), cel puţin o parte din creşterea concentraţiei fosfaţilor poate fi atribuită activităţii turistice din timpul verii, în cazul staţiei Corbu un rol important revine reducerii hidroxizilor de fier din sedimente, în condiţiile unei diminuări a concentraţiei oxigenului dizolvat din apele de fund, datorită atât temperaturilor ridicate din sezonul cald, cât şi consumului în procesul de mineralizare a materiei organice. Intensificarea activităţii altor specii de alge în timpul verii a determinat diminuarea concentraţiilor de nitraţi.

Hidrocarburi petroliere. Marea Neagră constituie un important bazin de deversare a unor mari fluvii care străbat zone puternic industrializate din centrul şi estul Europei. Acestea constituie o sursă majoră de poluare cu hidrocarburi petroliere, afectând atât zonele costiere cât şi sedimentele platoului continental şi chiar cele din zona abisală.

Datorită regimului hidrologic special, navigaţiei intense, activităţilor portuare şi dezvoltării industriei extractive şi de prelucrare a petrolului sectorul nord-vestic al Mării Negre înregistrează cel mai ridicat nivel de poluare cu produşi petrolieri.

În contextul general al poluării Mării Negre cu produşi petrolieri litoralul românesc se confruntă cu o serie de probleme specifice. Principalele surse de poluare sunt zonele portuare Constanţa, Agigea, Mangalia şi combinatul de prelucrare a petrolului Petromidia.

Un studiu efectuat în perioada 1990 – 1997, care a inclus şi zona Vadu-Sinoe (Piescu, 1998), a constatat prezenţa permanentă în apa marină, de-a lungul întregului litoral, a unui conţinut semnificativ de hidrocarburi, identificându-se astfel un proces de poluare caracterizat printr-o intensitate specifică fiecărei zone studiate, în funcţie de gradul de asociere al factorilor antropici, de natura lor şi de influenţa hidroclimatică dominantă. Rezultatele studiului au evidenţiat o creştere clară a concentraţiilor medii ale hidrocarburilor petroliere totale pentru perioada în cauză, de la nord spre sud, concentraţia medie minimă fiind înregistrată în zona Vadu-Sinoe (801 μg/l). Urmează Gura Buhaz cu 827 μg/g HPT, concentraţia medie maximă caracterizând zona Mamaia – 1041 μg/l.

Este de remarcat că începând din 1992, când concentraţia HPT a înregistrat valori maxime în toate zonele studiate, valorile maxime ale intervalelor de variaţie a concentraţiilor au descrescut continuu, atât în imediata vecinătate a ţărmului, cât şi la adâncimea de 10m.

Pe durata întregii perioade de studiu, concentraţiile înregistrate în zona Vadu – Sinoe s-au menţinut la unul dintre cele mai scăzute niveluri. Tot aici au fost înregistrate descreşteri dramatice ale concentraţiilor medii, de la 2800 μg/l (de peste 40 de ori concentraţia maximă admisă – 50 μg/l) în 1992 la aproximativ 10 μg/l (o concentraţie de 5 ori mai mică decât concentraţia maximă admisă) în 1997. O descreştere la fel de marcată au afectat şi concentraţiile medii înregistrate în zona gura Buhaz – de la 2500 μg/l în 1992 la 11,4 μg/l. Deşi în această perioadă a descrescut semnificativ şi aportul de hidrocarburi al Dunării, descreşterea concentraţiilor de la litoralul românesc nu poate fi atribuită în întregime acestui factor. O contribuţie importantă o are în mod cert şi reducerea şi chiar stagnarea activităţilor la Combinatul Petrochimic Midia Năvodari.

Înfloririle algale. 	Înfloririle algale sunt fenomene de dezvoltare explozivă a unor specii de alge, care pot conduce la instalarea unei anoxii temporare, cu efecte dezastruoase asupra faunei bentale. Ele apar în condiţiile unei eutrofizări excesive, în care concentraţiile depăşesc capacitatea de adsorbţie a sistemului. Înfloririle algale au prezentat o manifestare frecventă la litoralul românesc, cu efecte negative nu numai asupra ecosistemelor marine dar şi asupra turismului. Mortalitatea în masă a organismelor marine produsă în condiţiile hipoxiei şi/sau anoxiei instalate ca urmare a înfloririlor (Bodeanu, 1984, Gomoiu, 1992) au indus perturbări majore ale ecosistemelor, modificări dramatice ale condiţiilor de mediu şi o reducere substanţială a faunei bentale, care a pus în pericol stocurile exploatabile de resurse vii (Bodeanu, 1998).

Perioada 1991 – 1997 este marcată de o diminuare semnificativă a acestor manifestări, numărul de înfloriri de la litoralul românesc reducându-se de la 49 în deceniul 80 la 20 (Bodeanu, 1998).

În acest interval doar câteva specii au depăşit densităţi de 50 milioane celule/l, în timp ce în deceniul anterior speciile în înflorire atingeau frecvent densităţi cuprinse între 5.107 şi 1.109 celule/l. S-a redus proporţia de specii algale cu densităţi în creştere şi a descrescut semnificativ numărul specilor cu abundenţă excepţională şi biomasa totală a fitoplanctonului.

Principalele specii asociate cu înfloririle algale au fost, pentru întreaga perioadă 1981 – 1997, Prorocentrum cordatum, Eutreptia lanowii şi Skeletonema costatum.

A avut loc o modificare a spectrului speciilor asociate înfloririlor, specii ca Heterocapsa triquetra, Emiliania huxleyi, Skeletonema subsalsum, Cyclotella caspia   neînregistrând nici o dezvoltare explozivă după 1990. În schimb specii noi, ca de exemplu Chaetoceros socialis, Navicula cryptocephala, Microcystis orae, neimplicate în fenomenele de înfloriri înainte de 1996, au înregistrat dezvoltări explozive în 1997, de amploare redusă în cazul primelor două specii, dar substanţială pentru ultima. Este de remarcat descreşterea accentuată a densităţilor maxime a speciilor producând înfloriri algale, în multe cazuri acestea situându-se sub pragul de înflorire.

În acelaşi timp structura taxonomică a fitoplanctonului s-a modificat şi ea, apropiindu-se de cea din perioada anilor 1960, înainte de instalarea eutrofizării. Astfel abundenţa numerică a diatomeelor, care a descrescut de la 92,3% în 1960 – 1970 la 38,3 % în perioada 1981 – 1990, revine la 70,3% în perioada 1991 – 1997 (Bodeanu, 1998). Situaţia este chiar mai bună în cazul biomasei diatomeelor care după o reducere de la 84,5% la cca. 65% a urcat la 88% în intervalul 1990 – 1997.

2.4.3. Calitatea apei din acvatoriul portuar

Indicatorii fizico – chimici ai apei Mării Negre din acvatoriul Portuar din zona danei 34, determinaţi de către ICIM Bucureşti în cele două campanii de recoltare a probelor de apă, respectiv 22 – 26 ianuarie 2001 şi 19 – 23 februarie 2001, s-au situat în următoarele domenii de valori: turbiditate: 0; conductivitate electrică: 14,6 – 23,3 mS/cm; pH: 7,06 – 7,85 unit.pH; reziduu fix: 10408 – 16272 mg/l; duritate totală: 112 – 163,8 G; substanţe organice: 13,27 – 19,85 mgKMnO4/l; substanţe organice: 3,31 – 4,96 mgO2/l; calciu: 150 – 216 mg/l; magneziu: 395 – 580 mg/l; sodiu: 2963 – 6206 mg/l; potasiu: 56,7 – 133,77 mg/l; fier total: 0,15 – 0,34 mg/l; mangan total: 0,013 – 0,049 mg/l; cloruri: 6141 – 9940 mg/l; sulfaţi: 473,5 – 1050 mg/l; carbonaţi: 0 – 6,6 mg/l; HCO3: 209,23 – 280,6 mg/l; amoniu: 2,73 – 5,24 mg/l; azotiţi: 0,103 – 0,961 mg/l; azotaţi: 1,32 – 1,99 mg/l; fosfor total: 0,0188 – 0,1610 mg/l; silice: 2 – 4,98 mg/l; zinc: 0,0172 – 0,0243 mg/l; cupru: 0,0313 – 0,0330 mg/l; crom total: 0,0251 – 0,0293 mg/l; plumb: 0,0158 – 0,0289 mg/l; cadmiu: 0,0259 – 0,0282 mg/l; nichel: 0,1247 – 0,2142 mg/l.

Dacă se iau drept criterii de comparaţie limitele admise prin legislaţia în vigoare, din datele menţionate mai sus rezultă următoarele:

- pH-ul apei s-a situat în domeniul foarte slab alcalin, iar aceste valori se înscriu în limita admisă;

- mineralizarea apei, aşa cum era de aşteptat este foarte mare , proba de apă recoltată în februarie 2001 având valoarea indicatorului reziduu fix de 16272 mg/l;

- substanţele organice determinate prin oxidare cu permanganat de poatsiu nu depăşesc limita admisă pentru calitatea apei, valoarea cea mai mare a acestui indicator înregistrându-se la proba de apă recoltată în ianuarie 2001;

- dintre formele de azot se remarcă prezenţa amoniacului, valoarea cea mai mare înregistrându-se la proba de apă recoltată în ianuarie 2001, iar azotaţii şi azotiţii au valori foarte reduse;

- principalele microelemente s-au situat sub limitele admise.

2.4.4. Date hidrologice şi hidrodinamice marine

Conditii oceanografice

Regimul dinamic al litoralului romanesc depinde, pe de o parte, de natura şi proprietătile materialului din care este alcătuit fundul submarin şi tărmul, iar pe de altă parte de factorii pur dinamici, cum sunt vantul, valurile, curentii şi variatiile de nivel ale marii. Sub actiunea acestor factori dinamici se distruge roca din substrat şi se transporta materialul rezultat, sub forma de aluviuni.

In partea de sud a litoralului romanesc adancimea apei creşte mult mai rapid decat in zona de nord, atingandu-se la distanta de 12 mile marine adancimea de 45 m. In plus, tarmul marii este inalt, prezentând caracteristici de faleza. Aceste aspecte confera parţii sudice a litoralului romanesc caractere particulare, cum ar fi, de exemplu, aparitia în timpul verii a unei termoc1ine sezoniere mai eficiente şi mai greu de anihilat sub influenta vantului, decat în zona de mica adancime.

Regimul vanturilor

Forţajul atmosferic şi, in primul rand, tensiunea tangenţială a vantului, sunt cele mai importante surse ale, energiei valurilor şi curenţilor marini în zona şelfului continental, mai ales de-a lungul litoralului. Ca raspuns la forţajul vantului curentii de compensatie implica uneori intreaga masa a apei.

Analiza statistica a şirurilor lungi de masuratori ale directiei şi vitezei vantului, efectuate la statia meteorologica din Constanta, a aratat ca in 80-90% din cazuri vantul are viteze mai mari de 2 m/sec, în 30-35% din numarul total al situatiilor analizate viteza vantului depaşeşte 6 m/sec, iar în 4-15% din cazuri s-au inregistrat viteze mai mari de 11 m/sec. Din punctul de vedere al directiei predominante, acesta este sectorul nordic cu o frecventa medie anuală de 40-50%. In ceea ce priveşte durata medie de persistenta a unui tip anumit de circulatie atmosferica, durata obişnuită in zona litorala Constanta este cuprinsa in 77% din cazuri între 6 şi 12 ore. Durata maxima intâlnită a fost de 210 ore, iar directia pentru care s-a inregistrat durata cea mai lunga (29 ore) a fost directia nord-est.

Intrucat factorii dinamici actioneaza asupra litoralului cu precadere in timpul furtunilor, prezentam in continuare cateva informatii privind regimul furtunilor, aşa cum apare in cateva lucrari de specialitate (Patachie, 1985; Cristescu, 1986 in Panin et-al., 1977), in urma analizei a 232 de furtuni (furtuna fiind considerată circulaţia atmosferica in care produsul dintre viteza vantului şi durata lui depaşeşte valoarea 16).

Tabel 2.4.4. Regimul furtunilor la litoralul românesc

| Directia | Frecventa | Durata medie | Viteza maxima medie | Durata la viteza maxima | Frecventa medie anuala | Viteza medie/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | (ore) | (m/sec) | (ore) | % | (m/sec) |
| Nord | 26,9 | 19,1 | 17,5 |  | 167,0 | 14-30 | 6,8 |
| NE | 22,7 | 22,0 | 17,5 |  | 131,0 | 9-15 | 6,0 |
| NV | 9,0 | 9,1 | 11,7 |  | 36,0 | 6-18 | 5,5 |
| Sector | 58,6 | 19,8 |  |  |  | 40-50 | 5,0-9,0 |
| nordic |  |  | - |  | - |  |  |
| Sud | 12,1 | 7,4 | 12,8 |  | 37,0 | 10-17 | 4,4 |
| SE | 4,8 | 7,1 | 16,5 |  | 23,0 | 9-11 | 4,5 |
| SV | 4,8 | 6,2 | 12,2 |  | 26,0 | 6-10 | 4,0 |
| Sector | 21,7 | 7,1 |  |  |  | 3-40 | 5,0-6,0 |
| sudic |  |  | - |  | - |  |  |
| Est | 4,2 | 9,4 | 11,2 |  | 35,0 | 4-10 | 3,0-10,0 |
| Vest | 15,6 | 8,8 | 15,0' | - | 62,0 | 6-16 | 3,0-6,0 |
| Calm | - | - | - |  | - | 0-20 | - |

Fata de aceste caracteristici generale ale circulatiei atmosferice in zona litorala, ultima perioadă s-a caracterizat printr-o relativă blândeţe a iernilor şi prin absenta furtunilor. A scazut mult frecventa vânturilor din sectoru1 nordic, crescand in schimb numarul cazurilor de circulatie atmosferica din sectorul vestic şi sudic.

Regimul valurilor

Valurile sunt un factor dinamic de prima importanta al zonei litorale. Energia

câmpurilor valurilor este, in general, de peste 2000 k Wh/m, iar la furtuna din 17. 02. 1979 de 12242 kWh/m (Spataru, 1984, in Panin et al, 1977) şi contribuie esential la repartizarea sedimentelor descarcate de Dunare in mare, in lungul zonei litorale.

Fenomenul propagarii valurilor in stratul superficial influenteaza cinematica apelor de adancime. In zona de larg, acolo unde adancimea apei depaşeşte semilungimea valurilor, mişcarea particulelor de apa urmeaza traiectorii circulare inchise, in timp ce in zona de ţarm, acolo unde adancimea apei este mai mica decat semilungimea valurilor, traiectoria fiecarei particule de apa are o forma elipsoidala. 	Datorita formei asimetrice pe care o are profilul valului in zonele de mica adancime şi datorita frecarii, in creasta valului moleculele de apa se deplaseaza cu viteze mai mari dar de durata mai scurta in sensul propagarii valului, iar in talpa valului acestea se mişcă cu viteze mai mici, dar de durata mai lunga,in sens invers. Aceste fenomene au un rol important in dinamica fundului marin, deoarece in acest fel se produce o sortare a aluviunilor de fund - particulele mai mari sunt antrenate spre ţarm, iar cele fine spre largul marii. Cele mai intense fenomene de transport al aluviunilor au loc in zonele de deferlare ale valurilor deoarece, incepand cu aceste zone şi până la tarm, masele de apa se propaga spre mal sub forma de unde şi transporta odata cu ele şi aluviuni grosiere pe tarm. Analiza statistică a 13000 de masurători ale elementelor valurilor, efectuate în zona litorala Constanta in perioada 1966-1977, a aratat ca in 49% din cazuri valurile au avut inaltimi mai mici de 0,2 m, in 33% din cazuri s-au inregistrat valuri de vant, iar in 18% din cazuri - hula. Directia predominanta de propagare a fost din sectorul nord-estic, in cazul valurilor de vant şi din cel sudic, in cazul hulei. Inaltimea medie a câmpului valurilor a fost de 0,46 m, dar in timpul furtunilor pot fi atinse inaltimi mult mai mari (pentru zona Constanta, la furtuna din 1979, s-a atins inaltimea medie de 8,4 m). Inregistrarea continua a elementelor câmpului valurilor in intervalul 01. 01. 1983 - 30. 09. 1984 şi prelucrarea statistica a circa 1500 de masuratori a aratat ca in acest interval de timp directia predominanta a valurilor de vant a fost din est-nord-est iar a hulei, din est. In ceea ce priveşte înaltimea câmpului de valuri, in 45,1 % din cazuri acestea au fost mai mici de 0,2 m, in 28,65% s-au inregistrat valuri de vant, iar in 26,4% - hulă. Marea majoritate a valurilor de vant (72,2%) au înaltimi sub 1,2 m, iar înaltimea maxima inregistrata pe parcursul celor doi ani a fost de 5,0 m, pe directia est.

In timpul celor 232 de furtuni analizate, din direcţiile E, VNV, SSV, SV şi VSV nu s-au inregistrat valuri de furtuna; in 5% din totalul cazurilor au fost valuri, din directiile S, ESE, NE, NNV, NV şi V,  iar din N şi ENE s-au propagat valuri în 20% din cazuri. In timpul furtunilor creşte foarte mult amplitudinea mişcarii valurilor; in 98% din cazuri amplitudinea a fost intre +2,5 şi -2,2 m.

Regimul curentilor

Fenomenul de sortare perpendiculara pe tarm a aluviunilor de fund sub actiunea valurilor se complica in prezenta curentilor marini paraleli cu linia tarmului. Valurile maresc substantial capacitatea portanta de mentinere in stare de suspensie a

aluviunilor, ceea ce inlesneşte transportul masiv al aluviunilor de-a lungul litoralului.     Pe de alta parte, neregularitatile fundului in directia şi de-a lungul coastei impraştie energia curentilor de fund prin frecare, diminuandu-le viteza. In plus, neregularitatile liniei coastei şi topografia fundului in zona litorala modifica sistemul vant-circulatie indusa. Astfel, circulatia atmosferica determina circulatia apei care, la randul ei,  determina migratia sedimentelor şi genereaza existenta "driftului" litoral de sedimente.

Analiza statistica a masuratorilor de curenti, efectuata in diferite puncte ale zonei litorale estice a Constantei in perioada 1971-1981 a permis stabilirea distributiei pe directii a frecventei, vitezei medii şi vitezei maxime a curentilor litorali. Directia predominanta de curgere a fost catre nord, aceasta fiind situatia de curgere cu viteza medie cea mai mare (39 cm/sec) şi cu viteza maxima cea mai mare (84 cm/sec). Directia cea mai putin frecventa este sud-est. La distanta de 10 mile marine de tarm vitezele maxime sunt mai mici decat în apropierea tarmului - circa 40 cm/sec, dar frecventa curgerii spre sectorul nordic şi nord-estic este mai mare decat la tarm. Prezenta curgerilor frecvente spre vest in zona tarmului se datoreaza, fenomenelor de "upwelling", destul de des intalnite la litoralul romanesc. Analiza masuratorilor de curenti la distanta de 30 Mm, la est de Constanta, evidentiaza o balanta mai echilibrata a vitezei medii a acestora, dar cu o uşoara preponderenta a frecventei de curgere spre sectorul sud-estic fata de cel nordic.

In timpul furtunilor se intalnesc deseori situatii in care intreaga masa de apa curge in aceeaşi directie, mai ales in zona de mica adancime. La adancimi mai mari, adica in partea de est a zonei analizate, se poate evidentia aparitia unor gradienti verticali ai curentilor, viteza lor devenind din ce in mai mica spre fund. Inregistrari continue ale vitezei curentului de fund, efectuate timp de 132 de zile intr-un punct in care adancimea apei este de 11 m, au aratat ca viteza medie a curentilor de fund a fost cuprinsa intre 0,10-0,13 m/sec. In 2,8% din cazuri viteza a depaşit totuşi valoarea de 0,60 m/sec.

Nivelul marii conditioneaza şi el intensitatea de influenta a valurilor şi curentilor asupra fundului marii şi configuratiei tarmului. In conditiile nivelurilor joase,valurile distrug cu mai multa uşurinta tarmurile. In timpul furtunilor variatiile, de nivel pot atinge pana la 27-29cm. De asemenea, tendinta de creştere sau scădere a nivelului mediu al marii conduce la schimbari lente in dinamica litoralului.

Elemente de ecologie acvatică

Zona costiera peninsulara este actualmente protejata complet de actiunea distructiva a regimului hidrodinamic marin prin cele doua acvatorii portuare (Portul Tomis şi Portul Constanta).

In perioadele de furtuna, nivelul apei din bazine poate creşte cu 30-50 cm fata de nivelul mediu.

Temperatura apelor marine costiere este relativ uniforma pe orizontala, urmarind variatiile sezoniere (intre 6-7° C iarna şi 20-25°C vara).

Salinitatea apelor marine variaza in limitele a 16,58 psu - 18,31 psu, iar densitatea intre 1166-1195 kg/m3.

Ambianta portuara este net diferita de conditiile naturale, de mare deschisa.

Din cauza circulatiei restrictive atat pe orizontala, cat şi pe verticala, apele portuare, indeosebi cele de fund, sunt saracite in oxigen.

Regimul hidrodinamic inferior nu permite o oxigenare buna a apelor.

Sedimentele de pe fundul bazinului portuar devin maloase, bogate in material

organic, cu miros de H2S.

Zoobentosul în zona portuară se caracterizează printr-o mare sărăcie calitativă şi cantitativa. Grupele de animale dominante, considerate ca forme tolerante, sunt nematodele, oligochetele şi polichetele oportuniste, forme considerate ca buni indicatori de ape poluate, cu o mare incarcatura organica.

Moluştele sunt reprezentate prin stadii juvenile (veliconce) dar care, in conditiile mediului portuar nu se pot dezvolta pana la stadii mature.

2.5.  Partcularităţile climatice ale zonei

Deşi Dobrogea se învecinează cu Marea Neagră, clima acesteia este tipic continentală, marea exercitând o influenţă pe cuprinsul unei fâşii litorale de 15-20 km lăţime.

Temperatura medie multianuală are valoarea de 11,20 C, iar precipitaţiile sunt reduse. Repartiţia areală a acestora este neuniformă. Astfel, în zona centrală a Dobrogei, cantitatea de precipitaţii este de cca. 400 mm anual, acestea cresc spre nord-vest şi sud-vest (500 mm anual). Diferenţa între evapotranspiraţia potenţială şi suma precipitaţiilor atinge anual cca. 400-500 mm, ceea ce conduce la un însemnat deficit de apă.

Precipitaţiile reduse fac ca reţeaua hidrografică să aibă o densitate scăzută (maximum 0,1 km/km2). La aceasta contribuie şi alcătuirea petrografică şi structura geologică.

Variaţia temperaturii aerului în spaţiul microclimatic, pe plaja litoralului românesc, este condiţionată de factorul local-caracteristica nisipurilor şi prezenţa Mării Negre. Influenţa mării asupra temperaturii în timpul zilei se simte prin mărirea cantităţii de vapori în spaţiul microclimatic şi prin mişcarea locală a aerului (brizele).

Mişcările locale ale aerului sunt o consecinţă directă a încălzirii diferenţiate uscat-apă. Aceste mişcări cu dublu sens (noaptea dinspre uscat spre mare şi ziua invers) influenţează, la rândul lor, variaţia temperaturii într-un caz şi în altul. Influenţa se simte fie direct, prin acţiunea mecanică a vântului asupra temperaturii, făcând-o să scadă, fie indirect, prin încărcarea aerului cu vapori de apă, care coboară temperatura . Se remarcă faptul că această influenţă indirectă se simte mai bine ziua, ca o consecinţă a activităţii brizei. Fenomenul este caracteristic zonei de plajă pe litoral şi se simte cu intensitate din ce în ce mai diminuată, cu cât coborâm în spaţiul microclimatic spre suprafaţa activă, unde rugozitatea este mai mare şi cu cât ne depărtăm de ţărm, unde apariţia obstacolelor îi încetineşte viteza.

O particularitate climatică distinctă a climei din Dobrogea este frecvenţa prioritară a fenomenului de secetă, care se formeaza pe fondul celor mai reduse cantităţi de precipitaţii atmosferice de pe teritoriul României.

Dobrogea este caracterizată, în general, prin existenţa a două unităţi climatice bine individualizate:

- o unitate orientală, a cărei extensiune creşte în perioada caldă a anului

( lunile IV – X ) în raport de influenţa Mării Negre şi care se continuă, până la extremitatea vestică a Dobrogei, cu unitatea unde trăsăturile climatului continental sunt pronunţate. Iarna, sub influenţa moderatoare a apei marine, temperatura medie a aerului rămâne pozitivă la altitudini de sub 100 m, până la distanţa de 50 km faţă de litoral.

În perioada caldă a anului, clima dobrogeană este determinată de dezvoltarea brizelor marine. Modificarea gradată a valorilor principalelor elemente climatice de la estul spre vestul Dobrogei, reflectă gradul de atenuare a acţiunilor frontului brizelor marine şi de modificarea proprietăţilor aerului marin, care pătrunde în interiorul uscatului. Acest fenomen este deosebit de evident în Dobrogea de Sud, unde relieful de podiş cu aspect de câmpie stepică, are o altitudine redusă, ce nu depăşeşte în medie, 100 – 120 m.

- o unitate situată peste distanţa de 50 km de litoral, unde regimul de

inversiune este accentuat pe terenurile joase, în timp ce în partea medie şi înaltă a reliefului, se măresc valorile deficitului de saturaţie, a duratei de însorire şi a cantităţilor de precipitaţii atmosferice.

2.5.1.  Potenţialul energetic relativ. Durata de strălucire a soarelui şi radiaţia globală.

Litoralul Mării Negre este situat în zona celor mai mari sume medii anuale ale duratei de strălucire a soarelui de pe teritoriul ţării, care depăşesc 2250 – 2300 ore. Aria valorilor ridicate ale radiaţiei globale este cea mai extinsă în Dobrogea de Sud, conturând, în ansamblu, domeniul de influenţă predominantă a frontului brizelor marine – de zi, însoţit de inversiuni şi timp senin, care în condiţiile contrastului termic tranşant dintre mare şi uscat, pătrunde adânc pe suprafaţa terestră, deasupra reliefului relativ plan, cu altitudini mici ( 100 – 200 m, în medie ). Aici, la limita de acţiune maximă a brizelor marine ( 30 – 35 km ), pe terasele însorite înalte ale Văii Carasu, durata medie anuală de strălucire a soarelui este, de asemenea, mai mare de 2300 de ore.

În aceste condiţii, litoralul Mării Negre, în zona Constanţa, aflat în domeniul de acţiune maximă a brizelor marine, se remarcă prin potenţialul energetic cel mai ridicat, valorile medii anuale ale radiaţiei globale fiind de peste 14 MJ/m2/zi ( 123 – 124 kcal/cm2).

În perioada rece a anului, sumele medii ale însoririi şi radiaţiei globale, sunt în medie de cca. patru ori mai mici, faţă de perioada caldă a anului, iar contrastul teritorial maxim este de peste 60 – 70 de ore de strălucire a soarelui şi 0,6 – 0,7 MJ/m2/zi.

2.5.2.  Temperatura aerului

Temperaturile medii anuale ale aerului oscilează în limite restrânse, valorile cele mai ridicate, de peste 11°C fiind înregistrate în fâşia litorală.

Izotermele anuale se micşorează, ca valoare pe măsura creşterii distanţei faţă de litoral şi a altitudinii reliefului.

Diferenţierile termice din Dobrogea, produse pe fondul regimului anual de tip temperat – continental, cu minima în luna ianuarie şi maxima în luna iulie, sunt o expresie a bilanţului caloric diferit al celor două componente majore ale suprafeţei active ce se întâlnesc aici: apa marină şi întinderea terestră.

În luna ianuarie, valorile medii ale temperaturii aerului sunt negative în interiorul uscatului şi pozitive în fâşia litorală, care resimte cel mai puternic influenţa apei marine, prin transferul căldurii, maselor de aer limitrof, prin radiaţie, schimb cinetic şi turbulent.

În luna iulie, valorile medii cele mai scăzute ale temperaturii aerului se înregistrează pe litoral, de unde cresc treptat spre limita vestică a teritoriului dobrogean, odată cu atenuarea acţiunii frontului rece al brizelor marine de zi.

Iarna, influenţa Mării Negre, mai caldă decât suprafaţa terestră, se resimte cel mai puternic, pe litoral. Frecvenţa temperaturilor medii zilnice ale aerului cu valori negative creşte, iar a celor cu valori pozitive scade, treptat, dinspre litoral spre extremitatea vestică a teritoriului dobrogean. Pe litoral se observă frecvenţa cea mai ridicată a temperaturilor minime şi maxime zilnice ale aerului cu valori pozitive, ca şi frecvenţa cea mai redusă a îngheţurilor şi gerurilor, atât în intervalul nocturn ( tmax.< - 10°C), cât şi în intervalul diurn ( tmin. < 0°C şi tmax.< -10°C). Frecvenţa gerurilor (tmin.< - 10°C) se dublează pe terasele Dunării în comparaţie cu cele înregistrate pe litoral, unde depăşesc, în medie 5 – 6 zile / an.

Primăvara, începând din luna martie, suprafaţa Mării Negre rămâne mai rece decât suprafaţa uscatului limitrof. Datorită inerţiei termice, apa mării se încălzeşte mai lent în comparaţie cu suprafaţa terestră, prin creşterea unghiului de incidenţă a razelor solare. În consecinţă, contrastul termic dintre suprafaţa apei mării şi suprafaţa solului din zona litorală, creşte treptat spre sezonul cald, depăşind 1,5°C în luna martie şi 5,5°C în luna mai. De asemenea se accentuează contrastul termic teritorial pe fondul dezvoltării circulaţiei periodice locale, care prin comportament de zi – briza de mare – transportă dinspre mare aerul rece şi umed influenţând clima uscatului limitrof, mai accentuat pe distanţa de 30 km faţă de ţărm.

Influenţa Mării Negre asupra regimului temperaturii aerului se manifestă primăvara atât prin atenuarea invaziilor de aer rece şi cald, cât şi a răcirilor şi încălzirilor de origine radiativă.

Frecvenţa temperaturilor medii zilnice ale aerului cu valori negative şi a celor cu valori ridicate ( tmed > 10°C ) se măreşte treptat dinspre litoral, spre extremitatea vestică a teritoriului dobrogean. În schimb, frecvenţa temperaturilor medii zilnice ale aerului cu valori moderate (tmed = 0 - 10°C ), dispuse într-o poziţie intermediară în registrul termic de primăvară, are o repartiţie inversă.

Pe litoral se observă frecvenţa cea mai redusă a duratei gerurilor ( tmin  <    -10°C ) şi a îngheţurilor (tmin < 0°C ) şi frecvenţa cea mai mare a zilelor cu temperaturi minime ridicate (tmin > 10°C ).

Vara, contrastul termic dintre Marea Neagră şi uscatul limitrof este cel mai accentuat din timpul anului. În zona litorală, temperatura medie a suprafeţei apei marine este mai mică cu cca. 6°C, faţă de suprafaţa solului şi cu 1°C, faţă de aer, la fel ca şi primăvara. Reducerea contrastului termic dintre apă şi aer este determinată de periodicitatea ridicată a brizelor care ziua, transportă în interiorul uscatului, aerul marin rece şi umed.

Sub influenţa mării sunt atenuate atât răcirile nocturne, cât şi încălzirile excesive diurne. Vara, pe litoral, zilele senine şi noroase cu temperaturi minime ridicate (tmin > 20°C ) sunt de peste 3 – 4 ori mai numeroase, iar frecvenţa zilelor cu temperaturi maxime > 30°C este cu ¼ mai mică, în comparaţie cu extremitatea vestică a Dobrogei. În zilele de vară, cu cer acoperit, contrastul termic teritorial dispare sau devine minim.

Toamna, apa mării cedează lent căldura acumulată în sezonul cald, în timp ce suprafaţa terestră se răceşte intens atât prin reducerea insolaţiei, datorită micşorării unghiului de incidenţă a razelor solare, cât şi prin radiaţia nocturnă favorizată de predominarea situaţiilor anticiclonice cu nebulozitate redusă. În zona litorală temperatura medie a suprafeţei apei marine din luna septembrie este mai redusă decât la suprafaţa solului, dar mai mare decât a aerului. În lunile octombrie şi noiembrie apa marină rămâne mai caldă decât aerul şi suprafaţa solului. În consecinţă, frecvenţa zilelor cu temperaturi medii negative şi scăzute ale aerului (tmed < 10°C ) se măreşte treptat odată cu creşterea distanţei faţă de ţărmul Mării Negre. Pe litoral lipsesc gerurile, sunt cele mai puţine îngheţuri, iar zilele cu temperaturi  minime ridicate (tmin > 10°C ) sunt cele mai numeroase.

Îngheţurile şi dezgheţurile

În perioada rece a anului, influenţa termică a apei Mării Negre, mai caldă decât suprafaţa terestră, se resimte cel mai puternic pe litoral. Această influenţă este evidenţiată de o serie de caracteristici ale regimului temperaturii aerului din perioada rece a anului, din care fac parte şi fenomenele atmosferice de risc, ca îngheţurile şi dezgheţurile. Durata medie anuală a îngheţurilor creşte de la circa 2 luni pe ţărmul Mării Negre, la circa 3 luni în extremitatea vestică a Dobrogei.

Frecvenţa maximă a îngheţurilor este în luna ianuarie.

Cel mai timpuriu îngheţ pe litoral este în a doua decadă a lunii octombrie, iar cel mai târziu îngheţ s-a observat în prima decadă a lunii aprilie pe litoral.

Temperaturile minime ale aerului de - 10°C, -20°C, sunt legate de anticiclonii de iarnă. Ele se asociază, de obicei la Constanţa cu valori zilnice mari ale radiaţiei globale, de 150 – 200 kcal/cm2/min., care sunt cele mai frecvente pe timp senin.

Pe timp noros, contrastul teritorial cel mai pronunţat se deplasează spre temperaturile minime cuprinse între 0 şi -10°C, asociate de asemenea cel mai frecvent cu valori ale radiaţiei globale de 150 – 200 kcal/cm2/min.

Frecvenţa maximă a dezgheţurilor se observă în luna februarie. În această lună, ca şi în luna martie, există decalajul cel mai pronunţat între frecvenţa mai redusă a dezgheţurilor din sectorul litoral şi frecvenţa crescută a dezgheţurilor din partea înaltă a reliefului.

2.5.3.  Umezeala relativă a aerului

Litoralul Mării Negre se detaşează prin valori crescute ale umezelii relative a aerului, în comparaţie cu regiunile cu altitudine joasă şi medie.

Mediile anuale ale umezelii relative a aerului la Constanţa şi Mangalia este de 81 – 82 %, deşi în aceste puncte se înregistrează cele mai mari medii anuale ale temperaturilor aerului din Dobrogea ( 11,4°C – 11,6°C ). Un rol major în repartiţia umezelii relative revine circulaţiei periodice locale a aerului, sub formă de brize şi în primul rând celor dinspre mare, din interiorul diurn.

La Constanţa “zilele umede” ( umiditatea U > 80% ) înregistrează o frecvenţă medie anuală de cca. 60%, oscilând între 75%, la ora 1 şi cca. 40%, la ora 13. În acelaşi timp, frecvenţa medie anuală a “zilelor uscate” ( U < 40% ) este cuprinsă între cca. 0,1 % la ora 1 şi aproape 3 % la ora 13.

2.5.4.  Precipitaţiile atmosferice

Cantitatea medie anuală de precipitaţii creşte neuniform dinspre litoralul Mării Negre, spre extremitatea vestică a Dobrogei, iar izohietele tind să devină paralele cu ţărmul Mării Negre în estul Dobrogei, în aria de influenţă a brizelor marine. Valoarea izohietelor anuale creşte în interiorul uscatului de la sub 350 mm, până la 400 – 450 mm.

Cantitatea medie lunară cea mai ridicată de precipitaţii atmosferice se înregistrează la majoritatea posturilor pluviometrice în luna iunie şi variază între 30 – 45 mm în zona litorală şi 60 – 65 mm în extremitatea sud-vestică a Dobrogei.

Media anuala a precipitatiilor pe cuprinsul Marii Negre este de cca. 290mm. Pe litoralul românesc al Marii Negre regimul precipitatiilor este dependent de circulaţia atmosferică din zona temperată a emisferei nordice. Pe coasta românească media multianuală a precipitaţiilor anuale este de 371 mm. În timpul anului nu se constată o variaţie sezonieră a precipitaţiilor, mediile lunare oscilând între 20 şi 43 mm. În schimb, valorile maxime lunare şi maxime zilnice pe luni variază sezonier, cu valori mai mici iarna şi mai mari vara. Precipitatiile solide, sub formă de zăpadă, au o frecvenţă medie de cca. 12 zile pe an.

În sezonul cald există situaţii pe durata producerii precipitaţiilor cu plafoane joase de nori cumulonimbi, când în zona costieră a litoralului românesc se produc trombe marine. Deşi aceste fenomene sunt neânregistrate în mod sistematic, observatiile vizuale au permis aprecieri asupra diametrelor acestor trombe, de până la 5m.

Cele mai reduse cantităţi lunare se constată în perioada februarie – aprilie şi la sfârşitul verii şi începutul toamnei, iar cantităţile cele mai mari în lunile mai, iunie, iulie (cu predominare în iunie) şi în noiembrie – decembrie (cu predominare în decembrie). Zăpada şi lapoviţa se produc în semestrul rece, octombrie – martie şi întâmplător şi în septembrie până în mai. 	Valorile pentru volumul de precipitaţii în Judeţul Constanţa sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 2.5.4. Volumul de precipitaţii în Judeţul Constanţa

| Luna | Medii lunare (mm) | Maxime lunare (mm) | Maxime (mm) în 24 h cu asigurarea de | Ploi torenţiale | Nr. zile cu precipitaţii solide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1% | 5% | 10% | Intensitate (mm/min) | Durata (ore) |  |
| Ianuarie | 29,2 | 46,7 |  |  |  |  |  | 4,1 |
| Februarie | 26,8 | 31,4 |  |  |  |  |  | 3,6 |
| Martie | 23,3 | 31 |  |  |  |  |  | 3,5 |
| Aprilie | 26,9 | 35,4 |  |  |  | 0,64 | 8 | 0,3 |
| Mai | 25,2 | 49,3 |  |  |  | 1,3 | 2 |  |
| Iunie | 40,1 | 75 |  |  |  | 1,4 | 1 |  |
| Iulie | 35,9 | 112,3 |  |  |  | 3,8 | 1 |  |
| August | 29,1 | 84 |  |  |  | 3,3 | 1 |  |
| Septembrie | 28,8 | 62 |  |  |  | 1,23 | 5 |  |
| Octombrie | 32,9 | 65,7 |  |  |  | 1,4 | 1 |  |
| Noiembrie | 34,2 | 49 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Decembrie | 35,6 | 36 |  |  |  |  |  | 2,9 |
| ANUAL | 378 | 112,3 |  |  |  |  |  | 14,2 |
| Maxim mm. |  |  | 121 | 8 | 68 |  |  |  |

2.5.5.Vânturile

În Dobrogea, periodicitatea vântului se micşorează concomitent cu creşterea distanţei faţă de ţărmul Mării Negre, mai accentuat în primii 10 – 20 km, adică în arealul de influenţă maximă a bazinelor marine. Frecvenţa brizelor, redată prin indicele de periodicitate a vântului, prezintă o variaţie asemănătoare temperaturii aerului. În decembrie – ianuarie se înregistrează frecvenţa minimă, de 5 – 10 %, iar în iulie – august frecvenţa maximă, care oscilează între 50 – 60% pe litoralul Mării Negre şi cca. 15 – 20 % pe relieful înalt de dealuri şi podişuri.

Direcţia şi viteza vântului sunt determinate de acţiunea de deplasare a maselor de aer cu proprietăţi fizice şi chimice diferite; în zona litorală se dezvoltă o circulaţie locală a aerului, sub forma brizelor (dinspre mare în timpul zilei şi dinspre uscat în timpul nopţii, cauza fiind modul diferit de încălzire  şi răcire a apei şi a uscatului).

Vântul dominant în zona Municipiului Constanţa este în proporţie de 19,8% din direcţia vest, şi de 13,7% din direcţia nord. Frecvenţa calmului este de 13,3 %. S-au înregistrat viteze medii anuale maxime din direcţia nord de 6,6 m/s, şi urmate de cele din direcţia nord est de 6,3 m/s. Ca viteze medii lunare multianuale, acestea se înregistrează în lunile ianuarie, februarie şi decembrie cu valori între 4,7 şi 5,1 m/s.

Din analiza statistică privind măsurătorile direcţiei şi vitezei vânturilor efectuate la Staţia Meteorologică din Constanţa, se desprind următoarele:

- direcţia predominantă este sectorul nordic, cu o frecvenţă medie anuală de 40 – 50 %;

- durata de persistenţă a circulaţiei atmosferice medii este, în 77% din cazuri, de 6 – 12 ore;

- durata de persistenţă a circulaţiei atmosferice maxime este de 210 ore, din direcţia nord – est;

- vânturile din vest sunt dominante în lunile noiembrie – ianuarie şi iulie – septembrie;

- vânturile din sud sunt frecvente în aprilie – iunie;

- vânturile din nord sunt dominante în februarie şi octombrie;

- vânturile din nord – est sunt frecvente în martie;

- vânturile puternice apar la sfârşitul toamnei (octombrie) şi în timpul iernii (ianuarie), cu furtuni care ating uneori viteze de până 20 – 30 m/s. Cea mai mare viteză a vântului înregistrată a fost de 40 m/s (decembrie 1969);

- vremea liniştită este tipică pentru sfârşitul verii şi începutul toamnei, înregistrându-se la 80 – 90% dintre valorile vitezelor măsurate, depăşiri peste 2 m/s. Din acestea, 30 – 35% depăşesc 6 m/s, iar 4 – 15% sunt mai mari de 11 m/s.

O trăsătură importantă a vânturilor tari în zona litoralului românesc al Mării Negre, o constituie furtunile marine, cu vânturi ale căror viteze depăşesc 10 m/s. Durata furtunilor din NE atinge în medie 107 ore, din care durata de intensificare este de cca. 47 de ore, cu viteze la apogeu de peste 28 m/s.

În timpul furtunilor marine, vitezele vânturilor în zonă ating valori de peste 28 m/s, cu efecte puternice de valuri mari, curenţi puternici si avarii ale construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice de coastă şi de larg.

Numărul furtunilor dintr-un an variază între 16 şi 37, cu o medie de 29, care scade la 12 pentru o durată a furtunilor mai mare de 24 ore şi la 4 pentru o durată mai mare de 48 ore.

Datele multianuale pun în evidenţă variaţiile frecvenţei şi vitezei vântului.

În zona Constanţei, frecvenţa medie (%) cea mai ridicată se întâlneşte în cazul vânturilor din direcţia Nord (21,5%), urmată de cele din direcţia Vest (12,7%) şi Nord – Est (11,7%).

Cea mai scăzută frecvenţă se înregistrează în cazul vânturilor din direcţia Sud-Vest 5,9% şi Est (6,1%), urmate de cele din Sud 8,7%, Nord – Vest 8,8% şi Sud (9,4%).

Analiza datelor existente pentru întreaga perioadă a scos în evidenţă dominaţia vânturilor din direcţia vest, care reprezintă 18,7% din total, faţă de 12,5% în cazul echipartiţiei pe cele 8 direcţii. Cea mai mică frecvenţă (7,1%) o au vânturile din direcţia opusă – Est. Vânturile din vest sunt dominante în 6 luni (noiembrie-ianuarie şi iulie-septembrie), iar în alte 4 situându-se pe locul al doilea ca frecvenţă. Cea de-a doua perioadă în care sunt preponderente vânturile din Vest este datorată brizelor din sezonul cald. În perioada de primăvară (aprilie-iunie), vânturile din Sud au cea mai ridicată frecvenţă. Numai în februarie şi octombrie domină vânturile din Nord, iar în martie, cele din Nord-Est.

Cu toate acestea, vânturile din sectorul nordic (NV, N şi NE) reprezintă 40,3% din totalul anual, comparativ cu 3%, cât reprezintă cele din sectorul sudic. Pe aceste direcţii se înregistrează şi cele mai mari viteze medii anuale: 7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru nord-est şi 4,7 m/s pentru nord-vest.

Tabel 2.5.5.1. Frecvenţa şi viteza medie a vântului pe direcţii la Constanţa

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | AN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 20.7 | 22.2 | 18.4 | 11.0 | 9.5 | 9.1 | 13.2 | 13.3 | 14.5 | 21.6 | 17.9 | 17.7 | 15.8 |
| m/s | 8.5 | 8.4 | 7.5 | 6.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 7.4 |
| NE | 10.5 | 16.8 | 20.9 | 12.1 | 11.9 | 8.8 | 10.4 | 13.7 | 12.5 | 13.9 | 9.7 | 8.0 | 12.5 |
| m/s | 8.7 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 6.7 |
| E | 3.0 | 4.3 | 7.4 | 9.0 | 10.8 | 7.7 | 8.1 | 10.7 | 9.7 | 6.7 | 5.6 | 2.4 | 7.1 |
| m/s | 6.3 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 5.1 | 6.5 | 6.7 | 4.3 |
| SE | 3.3 | 6.4 | 11.9 | 16.9 | 19.4 | 16.9 | 13.3 | 11.5 | 13.0 | 11.3 | 6.4 | 3.7 | 11.1 |
| m/s | 4.7 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.0 |
| S | 9.6 | 10.3 | 13.8 | 20.5 | 19.4 | 19.3 | 15.6 | 13.0 | 14.7 | 13.1 | 11.3 | 9.3 | 14.1 |
| m/s | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.2 |
| SV | 11.3 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 8.9 | 7.6 | 7.0 | 7.7 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 8.6 |
| m/s | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 3.6 |
| V | 28.0 | 18.8 | 11.7 | 13.3 | 13.2 | 18.0 | 17.4 | 15.9 | 18.1 | 14.2 | 24.4 | 31.0 | 18.7 |
| m/s | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.0 |
| NV | 13.6 | 13.4 | 8.4 | 9.3 | 8.3 | 11.3 | 14.4 | 14.9 | 9.7 | 9.9 | 14.4 | 16.4 | 12.0 |
| m/s | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| C | 8.9 | 8.4 | 19.1 | 9.8 | 14.5 | 12.0 | 13.7 | 15.8 | 15.0 | 11.9 | 10.5 | 8.4 | 11.8 |
| m/s | 5.78 | 5.85 | 5.40 | 4.77 | 4.33 | 4.25 | 4.13 | 4.24 | 4.59 | 5.37 | 5.34 | 5.54 | 4.97 |

Modificarea sezonieră a parametrilor regimului eolian este ilustrată de repartiţia pe direcţii a vânturilor în lunile caracteristice fiecărui anotimp. Astfel, fecvenţele cele mai mari le au vânturile din Nord, în februarie (22,2%), cele din Sud şi Sud-Est (cate 19,4%) în mai şi cele din Vest în august şi noiembrie (15,9% şi respectiv 24,4%).

Vânturile din Nord-Est au cea mai mare viteză medie în noiembrie, iar cele din Nord – în celelalte trei luni. În decursul unui an, atât viteza medie a vânturilor, cât şi durata perioadelor de calmau o evoluţie ciclică destul de pronunţată.

Viteza medie lunară multianuală are un maxim  în februarie (5,75 m/s) şi un minim în iulie (4,15 m/s). În luna august se înregistrează cele mai multe situaţii de calm (15,8% din totalul observaţiilor), iar în februarie şi decembrie – cele mai puţine (8,4% adică aproximativ 56 şi respectiv, 62 de ore). Viteza vânturilor înregistrate la Constanţa este foarte variabilă, acoperind domeniul 0-26 m/s. Trebuie menţionat faptul că viteza maximă înregistrată în perioada analizată a fost de 40 m/s, dar această valoare nu este inclusă în setul de date standard luat în considerare.

Identificarea furtunilor individuale s-a bazat pe existenţa a minimum două măsurători consecutive în care viteza vântului depăşeşte 10 m/s.

Rezultatele obţinute au confirmat faptul că în covârşitoarea lor majoritate (75,1%), furtunile înregistrate în zona centrală a litoralui românesc sunt datorate vânturilor din sectorul nordic (N şi NE), cele din E şi SE având o frecvenţă de numai 5,0%. Pe aceleaşi direcţii se înregistrează şi cele mai mari durate medii (33 de ore pentru furtunile din NE şi 31 de ore pentru cele din N), precum şi durata meximă: 138 de ore cu viteză mei mare de 10 m/s, în perioada 16 – 22 februarie 1979.

Tabel 2.5.5.2.  Parametrii caracteristici ai furtunilor cu durată mai mare de 72 de ore:

| An | Data | Direcţia |  | Vm | Vx | Dur | Hm | Tm | Lm | Hx | TxLx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1971 | 06.01-12.01 | N | 14.0 | 16 | 132 | 2.1 | 5.9 | 54 | 3.4 | 6.5 | 70 |
| 1972 | 20.01-24.01 | NNE | 10.9 | 16 | 90 | 1.8 | 5.3 | 38 | 2.6 | 6.0 | 55 |
| 1972 | 31.01-04.02 | NNE | 13.0 | 17 | 84 | 2.4 | 6.3 | 52 | 3.0 | 6.8 | 60 |
| 1974 | 24.02-27.02 | NNE | 11.6 | 16 | 84 | 1.9 | 5.6 | 39 | 2.3 | 6.7 | 50 |
| 1976 | 15.10-20.10 | NE | 12.1 | 16 | 126 | 3.2 | 6.6 | 57 | 4.7 | 7.7 | 88 |
| 1977 | 10.12-13.12 | N | 10.7 | 12 | 90 | 2.2 | 5.8 | 42 | 2.5 | 6.0 | 45 |
| 1979 | 17.02-22.02 | NE | 13.9 | 20 | 138 | 3.3 | 7.4 | 73 | 4.5 | 9.0 | 102 |
| 1980 | 13.02-16.02 | N | 10.4 | 12 | 90 | 1.9 | 5.6 | 41 | 2.8 | 6.5 | 55 |
| 1981 | 08.01-11.01 | N | 17.5 | 24 | 84 | 4.1 | 7.0 | 88 | 6.0 | 8.3 | 100 |
| 1981 | 23.02-26.02 | NNE | 12.1 | 14 | 78 | 2.4 | 5.8 | 53 | 2.6 | 6.6 | 66 |
| 1982 | 02.02-05.02 | N | 14.2 | 20 | 78 | 2.7 | 6.1 | 41 | 4.0 | 7.5 | 60 |
| 1983 | 01.12-04.12 | NNE | 14.6 | 20 | 90 | 2.8 | 6.2 | 54 | 3.5 | 7.0 | 72 |
| 1984 | 31.10-03.11 | N | 11.2 | 14 | 90 | 2.4 | 6.3 | 49 | 2.7 | 7.1 | 71 |
| 1986 | 01.02-04.02 | NE | 12.5 | 16 | 72 | 3.5 | 6.8 | 64 | 5.0 | 8.4 | 78 |
| 1987 | 27.10-30.10 | N | 13.5 | 20 | 84 | 3.0 | 6.9 | 61 | 3.6 | 7.7 | 70 |
| 1988 | 04.11-06.11 | NNE | 11.7 | 14 | 72 | 1.6 | 4.4 | 16 | 1.9 | 4.9 | 22 |

Pentru durate de peste 72 de ore, furtuna cu cea mai mare intensitate, în care viteza maximă a vântului a atins 24 m/s, iar viteza medie pătratică, 17,5 m/s, s-a înregistrat în perioada 8-11 ianuarie 1981 şi a avut o durată de 84 de ore. Aceiaşi  viteză maximă s-a înregistrat şi la furtuna din 6 – 10 decembrie 1991, dar viteza medie a fost de 16,9 m/s, la o durată de 102 ore. Pentru durate mai mici, valorile care caracterizează intensitatea sunt mai mari. Astfel, la furtuna din 9 – 10 noiembrie 1981, viteza maximă a vântului a atins 28 m/s (valoarea maximă pentru toate datele de vânt analizate), viteza medie a fost de 19,4 m/s, dar durata a fost de 36 de ore.

Pe lângă gruparea pe direcţii, este evidentă gruparea furtunilor (71,1% din totalul celor cu durata de peste 12 ore) în perioada rece a anului (octombrie – martie), când gradienţii barici au valori ridicate. Gruparea este mai accentuată pentru furtunile cu durate mai mari. Aceste caracteristici ale regimului vânturilor determină particularităţile de lungă durată ale stării de agitaţie a mării în zona litoralului românesc.

2.5.6. Ceaţa

Umezeala atmosferei şi contrastele termice dintre atmosferă şi masele de apă, generează procese de condensare a vaporilor de apă, cu efecte de reducere a vizibilităţii atmosferice. Aceste procese sunt frecvente primăvara şi toamna, la trecerea dintre sezoane. Media pe întregul litoral este de cca. 65 de zile cu ceaţă pe an. Numărul mediu de zile cu ceaţă în Constanţa este de 50 zile / an, numărul maxim fiind în timpul iernii, cu o medie de 8 zile / lună şi cu un maxim înregistrat de 16 zile / lună. Ceaţa poate fi destul de persistentă, în special în timpul iernii.

Vizibilitatea este redată în tabelul următor (6):

Tabel 2.5.6.

| Clasa de vizibilitate | Distanţa de vizibilitate (km) | Frecvenţa perioadelor de timp (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | > 10 | 77 |
| 2 | 1 - 10 | 19 |
| 3 | < 1 | 4 |

Frecvenţa maximă a ceţei în clasa 3 a fost de 10% în ianuarie şi februarie, frecvenţa în clasa 2 a fost de 38% în decembrie şi februarie.

2.5.7. Fenomene electrice

Miscările convective ale maselor de aer instabile produse în furtunile atmosferice generează fenomene electrice însoţite de fulgere şi tunete. Numărul mediu annual cu zile de fulgere şi tunete pe litoralul românesc este de cca. 12. Aceste procese sunt frecvente în lunile mai-iunie.

2.5.8. Evaporaţia

Evapotranspiraţia potenţială (medie anuală) este de 697 mm la Constanţa şi de 699 mm la Basarabi.

Evapotranspiraţia reală prezintă valori de numai 370 mm la Constanţa, excedentul de apă faţă de evapotranspiraţia petenţială fiind de 0 mm; iar deficitul faţă de aceiaşi evapotranspiraţie potenţială ajunge la 327 mm.

2.5.9. Nebulozitatea

La Constanţa, ca urmare a condiţiilor geomorfologice şi climetice în care este situat oraşul, minima lunară întâlnită în august este scăzută (2,7), iar maxima anuală creşte până la 7,2 în luna decembrie. Valoarea medie anuală creşte la 5,3, iar amplitudinea anuală creşte la 4,5. Aceste condiţii de nebulozitate influenţează distribuţia poluanţilor în atmosferă.

Numărul mediu al zilelor cu cer senin (nebulozitate 1 – 3,5) este de 134 la Basarabi şi de 133,5 la Constanţa.

2.6.  Învelişul vegetal al zonei

Condiţiile geografice atât de deosebite ale Dobrogei, determină existenţa unei vegetaţii cu caracter aparte, în mare măsură deosebită de aceea din alte provincii ale ţării.

Vegetaţia zonală a Dobrogei este pajiştea stepică. Deşi în momentul de faţă această vegetaţie aproape a dispărut în urma extinderii agriculturii şi viticulturii, se poate spune cu certitudine – ţinând seama de resturile vegetaţiei primare ce se mai păstrează şi de caracterul climatului şi al solurilor – că pajiştile stepice au acoperit în trecut toată partea centrală, joasă a Dobrogei şi teritoriile situate sub altitudinea medie de 100 m în părţile nordice şi sudice.

Majoritatea speciilor de bază, care participă în largă măsură la alcătuirea covorului vegetal, aparţin elementului submediteranean şi diferitelor sale forme. Dintre speciile cu răspândire largă amintim: Aspargus tenufolius, Asparagus verticillatus, Carex hallerana, Piptatherum virescens, Laser trilobum,  Mercurialis perennis, Galium odoratum, Dactylis polygama, Glechoma hirsuta, Poa nemoralis, etc.

Vegetaţia pajiştilor este dominată de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Botriochloa ischaemum şi Euphorbia stepposa. Printre acestea se găsesc şi pâlcuri de vegetaţie de ţelină, edificate de Festuca valesiaca, Stipa capillata şi Stipa lessingiana, caracteristică stepelor dobrogene naturale.

Aceste pajişti de paiuş şi colilii sunt acum rare în Dobrogea, deşi indicaţiile din literatura de specialitate, arată că în trecut erau foarte răspândite.

Compoziţia floristică este relativ săracă în parte şi din cauza păşunatului. De semnalat că pe lângă speciile dominante edificatoare Festuca vallesiaca şi Stipa capillata, S. lessingiana, creşte relativ abundent Botriochlora ischaemum, frecvent Koeleria brevis şi Agropyrum cristatum, iar pe coastele pietroase întâlnim frecvent Agropyrum brandzae.

Diversele specii sunt puţin abundente, dar numeroase şi variate: Echinops ritro var. ruthenica, Jurinea mollis, Adonis vernalis, Dianthus leptopetalus, Ranunculus illyricus, Chrysanthemum millefoliatum; Achillea coarctata şi multe altele.

În lungul drumurilor de acces întâlnim plantaţii în aliniament (tei, arţari,

platani, duzi, etc.), iar în spaţiile private, plante agăţătoare, viţă de vie, glicină, zorele, etc.

Zona unde este amplasat obiectivul se află în incinta Portului Constanţa, într-o zonă industrială, unde învelişul vegetal este foarte sărac.

2.7.  Solurile

Solurile care se întâlnesc astăzi la suprafaţă în Dobrogea de Sud, sunt formate, în marea lor majoritate, de loess. O parte neânsemnată este formată pe alte materiale parentale cum ar fi calcarele, nisipurile sau argilele. Uneori, procesul actual de solificare  a acţionat asupra unor orizonturi argilo – iluviale aparţinând unor soluri vechi sau chiar foarte vechi. Într-o anumită concepţie, aceste soluri relicte, a căror parte superioară a fost afectată de procesul actual de solificare, sunt considerate materiale parentale ale unor soluri actuale; în altă concepţie, ele sunt considerate ca făcând parte din însăşi profilul solului la zi, adică reprezentând un orizont B argilo – iluvial în succesiunea orizonturilor pe profil.

Caracterul loessului şi depozitelor loessoide

Loessul este definit ca o rocă neconsolidată mobilă, formată în cuaternar. Caracterele principale ale rocii sunt următoarele :

- compoziţia mecanică mai mult sau mai puţin omogenă, în care domină particule cu Ø de 0,05 – 0,01 mm ( în general depăşeşte 50 % ) şi în care fracţiunea grosieră (Ø > 0,2 mm. ) lipseşte sau este prezentă în cantităţi neânsemnate. În ceea ce priveşte conţinutul de argilă (Ø < 0,002 mm. ) acesta este între 15 şi 30 %

- lipsa unei stratificaţii evidente;

- porozitatea ridicată : 45 – 50 % ; loessul are porii îndeosebi de formă tubulară

- ruperea pe feţe verticale ; adeseori malurile de loess se prezintă cu pereţi verticali, ce pot atinge înălţimi considerabile, tocmai datorită acestei proprietăţi ;

- culoare, în general, galbenă, dar poate fi şi uşor roşcată ;

- conţine carbonaţi, îndeosebi Ca, în procent de 20 – 27 % ;

- în compoziţia lui mineralogică domină cuarţul ( 60 – 70 % ), după care urmează feldspartul, micele, mineralele argiloase etc.

## Loessul are o bună permeabilitate. În stare uscată se desface uşor prin presarea între degete. În loess se dezvoltă în condiţii optime procesele de tasare (de unde abundenţa crovurilor şi dificultăţile întâmpinate în irigarea culturilor ), de asemenea loessul este uşor erodat. Carbonaţii sunt răspândiţi uniform în masa rocii   (carbonaţi primari ), dar şi acumulaţi sub formă de concreţiuni ( păpuşi de loess ), vinişoare       ( carbonaţii secundari ) etc. Loessul îşi schimbă greu aspectul, se cimentează greu.

Există însă roci care au numai anumite caractere ale loessului. Acestea formează grupa mare a depozitelor loessoide, care spre deosebire de loess, pot avea culori variate ( galbenă, roşcată, brună, cenuşie, etc. ), porozitate variată şi pot prezenta o stratificaţie evidentă, deci formând strate mai puţin uniforme. Compoziţia lor granulometrică este variată : de la nisip lutos până la argilă, în general cu un conţinut mai scăzut de praf şi mai ridicat de argilă, pot conţine nisip grosier şi chiar pietrişuri. Creşterea procentului de nisip grosier face să se schimbe caracterele rocii, în acest caz materialul devenind din ce în ce mai afânat, cu o capacitate mare pentru aer, fără plasticitate, etc. Carbonaţii sunt răspândiţi neuniform : în general, conţinutul în carbonaţi este mai scăzut decât la loess.

Principalele tipuri genetice de soluri din zona cercetată sunt :

- Lăcoviştile carbonatice – ocupă suprafeţe restrânse. Au un profil Am – AGo – Gr. Am are o grosime de 60 – 70 cm., AGo şi Gr sunt orizonturi aflate între 80 şi 150 cm până la nivelul freatic. Au grosimi variabile.

- Cernoziomul este solul caracteristic stepei dar apare şi în antestepă. Caracterele profilului de cernoziom sunt următoarele:

Orizontul A: grosime 42 – 50 cm; culoare, în stare umedă, brun foarte închis sau brun cenuşiu foarte închis, în stare uscată brun cenuşiu închis; structura bine dezvoltată mică şi medie, predominant zoogenă; carbonaţii sunt fie prezenţi de la suprafaţa solului, fie spălaţi din acest orizont sau chiar din orizontul de tranziţie; trecerea spre orizontul următor este treptată.

Orizontul B: nu există.

Orizontul C: apare la 50 – 80 cm şi ţine până la 120 – 150 cm; frecvente acumulări de carbonaţi sub formă de pseudomicelii (care apar în orizonturile superioare, când acestea nu sunt spălate total de carbonaţi), eflorescenţe, vinişoare şi concreţiuni, în general mici (Ø < 1 cm), dar frecvent.

Cernoziomurile au un profil cu orizonturi bine diferenţiate. Sunt formate,

în general, pe loess tipic sau depozite loessoide cu textură mijlocie şi mai rar pe loss fin. Au un conţinut moderat de humus (3 – 4% în partea superioară a orizontului A). Conţinutul în carbonaţi, în stratul de la suprafaţă al cernoziomurilor carbonatice, nu depăşeşete 3%. În orizontul C este acumulată o cantitate mare de carbonaţi, în diferite neoformaţii, între care concreţiunile mici şi frecvente sunt caracteristice.

În continuare prezentăm descrierea profilului din zona cercetată. Descrierea profilului a fost făcut în sistemul folosit în cercetările pedologice. Culorile au fost notate în sistemul Munsell, atât în materialul în stare umedă, căt şi în stare uscată. Cifrelor care indică grosimea orizonturilor nu trebuie să li se atribuie o valoare absolută, întrucât ele pot varia de la un loc la altul, aşa cum variază şi grosimea orizonturilor la solurile actuale sau grosimea altor formaţiuni geologice.

Descrierea profilului de sol din zona est Constanţa:

- 0 – 200 cm;  strat de umplutură şi sub el pământ negru; solul contemporan.

- 200 – 335 cm; orizont de loess gălbui cu o foarte slabă nuanţă brun roşcată.

- 335 – 445 cm; GS1; acelaşi loess, de culoare mai roşcată.

- 445 – 595 cm; orizont de loess, galben-palid, tipic.

- 595 – 805 cm; GS2; un brâu colorat, diferenţiat în trei suborizonturi: a) 595-685 cm, loess poros roşcat de culoarea cafelei râşnite; b) 685-715 cm; acelaşi loess, de culoare gălbuie roşcată, cu vinişoare brune şi mici pete albicioase de carbonaţi.

- 805-905 cm; loess galben tipic, cu multe vinişoare brune.

- 905 – 1200 cm; GS3; un brâu de sol colorat, diferenţiat în trei suborizonturi: a) 905-1055 cm, loess argilificat şi fertilizat, de culoare roşcată-brună; 1055-1130 cm, loess argilificat, roşcat, de culoare mai deschisă din cauza multor concreţiuni mărunte, albicioase; c) 1130-1200 cm, sol de culoare roşcată-brună şi cu puţine concreţiuni albicioase.

- 1200 – 1250 cm; loess gălbui, cu multe pete albicioase, roşcate slab sau roşcate brun; spre bază devine tot mai curat şi de culoare mai deschisă.

- 1250 – 1500 cm; argilă loessoidă sau un loess stratificat, foarte fin şi dens, friabil; de culoare gălbuie palidă, fără pori şi făcând efervescenţă vie HCl diluat. Pare un orizont de loess lacustru, stratificat într-o apă puţin adâncă.

- 1500 – 1750 cm; un orizont sarmaţian cu calcare şi marnocalcare şi multe concreţiuni de gips.

- 1750 – 2170 cm; argilă cu patru orizonturi: a) 1750-1900 cm, argilă gălbuie-roşcată; b) 1900-1950 cm, aceeaşi argilă, ceva mai roşcată; c) 1950-2070 cm, aceeaşi argilă, însă de culoare gălbuie-vineţie, cu uşoare nuanţe cărămizii şi cu multe pete mici, negre; d) 2070-2170 cm, argilă vineţie cu foarte multe pete negricioase şi mai puţine gălbui sau cărămizii.

- 2170 – 2670 cm; un orizont de marne calcaroase.

- 2670 – 2700 cm; la nivelul mării, argilă vineţie – gălbuie.

2.8.  Zone de uz comercial şi industrial

Sectia Platforma Sud este amplasata  în partea de sud a municipiului, între şoseaua şi calea ferată Constanţa – Mangalia, zonă numită „Movila SARA”.

Vecinatatile Sectiei Platforma Sud sunt urmatoarele:

- la vest – zona agricola, zona libera de constructie;

- la sud, est si nord – cale ferata.

Pe latura vestica a sectiei, in anul 2005 s-a construit reteaua de magazine Metro – Real – Practiker, aflata la cca. 800 – 1000 m distanta.

2.9.  Zone rezidenţiale

Sectia Platforma Sud se afla in vecinatatea  Portului Constanta Sud - Agigea. Distanta fata de cartierul Km 5 al municipiului este de cca. 800 m, iar fata de Localitatea Lazu este de 1.650 m.

2.10.  Zone şi obiective protejate

În împrejurimile societăţii analizate nu sunt zone sau obiective protejate, cu excepţia perimetrului de protecţie specific intravilanului locuit al Municipiului Constanţa.

Din punct de vedere al biodiversitatii în împrejurimile SP Sud nu sunt zone sensibile, zona Administratiei  Porturilor Maritime  Constanta fiind considerata zona industrial.

În anul 1898, au început să se desfăşoare activităţi de export produse petroliere prin instalaţiile montate pe teritoriul Depozitului Nord.

Prin dezvoltarea ulterioară a oraşului Constanţa, depozitul a fost înglobat în peisajul oraşului, fapt pentru care in 1973, datorita extinderii activitatii si imposibilitatii de a mai construi pe amplasamentul SP Nord, s-a luat decizia construirii depozitului Sud la periferia orasului.

Incintele depozitelor sunt împrejmuite cu garduri de beton de 3 m înălţime, cu cornişe din fier-beton, iluminate şi văruite în zonele stradale.

Pe marginea aleilor interioare şi pe exteriorul incintei sunt plantaţi pomi, iar pe zonele libere de instalaţii există spaţii verzi cosite şi bine întreţinute.

De-a lungul timpului a existat o preocupare deosebită pentru plantarea de pomi fructiferi atat pe aleile interioare ale sectiilor cat si in spatele sediului administrativ al societăţii unde există o seră de flori şi o livadă pe rod.

SP Sud prin specificul amplasari sale nu afecteaza zonele de interes national.

2.11.  Spaţii de recreere

Sectia Platforma Sud se afla in  vecinatatea Portului Constanta Sud - Agigea. Distanta fata de cartierul Km5 al municipiului este de cca. 800 m, iar fata de Localitatea Lazu este de 1.650 m.

##### 2.12.  Utilităţi

2.12.1.  Alimentarea cu apă potabilă

SC Oil Terminal SA Constanta – Sectia Platforma Sud, este racordat la reteaua de alimentare cu apa ce apartine de  SC RAJA SA Constanţa, in conformitate cu Contractul de furnizare apa potabila nr.  118 / 1.10.2007. De asemenea, alimentarea cu apa potabila  a SP Sud se face si din sursa proprie si anume din putul nr.2.

Pentru zona Constanta Sud - Agigea, apa este preluata din reteaua Constanta – Eforie, printr-un bransament din otel cu Dn= 500 mm si L= 1500 m.

In anii 2007-2008 au fost executate 2 foraje ( F1 si F2 ), amplasate pe platforma portuara, pentru alimentarea cu apa potabila a zonei de sud a portului Constanta. Forajele programate la adancimea de 400 m, practicate in zona Portii 6 (F1), respectiv zona Portii 5 de intrare in port (F2), au avut ca obiectiv captarea orizontului acvifer din depozitele barremian-jurasice intalnite sub adancimea de 250 m. Forajul F1 a fost abandonat din cauza unei instrumentatii nerezolvate,

in timp ce forajul F2 executat la adancimea de 212 m, a fost echipat si pus in exploatare cu un debit de cca. 80 mc/h. El asigura in mare masura alimentarea cu apa potabila a zonei de sud a portului.

Apa potabila este distribuita consumatorilor portuari printr-o retea inelara alcatuita din conducte din otel, fonta si PEHD, cu diametre cuprinse intre 100-500 mm si o lungime totala de 52.251 m. Presiunea pe conducta este de 6 atm, deoarece conducta asigura atat debitul de apa potabila, cat si debitul pentru incendiu.

SC Oil Terminal SA Constanta – Sectia Platforma Sud utilizeaza  apă potabilă in scop menajer şi industrial, precum şi  apa din subteran si apă de mare pentru stingerea incendiilor.

Instalaţia de apă a SC Oil Terminal SA Constanta – Sectia Platforma Sud, este racordată la instalaţia SC RAJA SA Constanţa, in conformitate cu Contractul de furnizare apa potabila nr.  118 / 1.10.2007, în punctul:

- Racord Ø150 –  bifurcaţie Sos. Mangaliei Post Control - dotat cu apometru.

Apa din subteran este captata  prin puţuri de mare adâncime şi folosită în exclusivitate în asigurarea stocului de apă de incendiu şi menţinerea presiunii în reţeaua de hidranţi, in conformitate cu Contractul de abonament nr 10/2011incheiat cu A.N.A.R. – A.B.A.D.L.

Puţurile au următoarele caracteristici:

Puţ nr. 1   (colmatat)                             Puţ nr 2       .

H = 53 m                                                H = 370 m

NHS = 28 m	                 NHS = 29 m

NHD = 31,5 m                                           NHD = 38,5 m

Q   = 12 mc/h	            Q = 20 mc/h

Sunt echipate cu electropompe submersibile tip HEBE, Qn=20 mc/h,

Pn =10 KW.

Calitatea apei subterane captate din subteran nu întruneşte condiţiile de potabilitate, aceasta fiind folosita doar ca apa PSI.

Exploatarea reţelelor de apă potabilă se face de către personalul depozitelor. Controlul exterior al reţelelor de apă se face cel puţin o dată pe lună de către echipa de întreţinere, constând în:

- verificarea exterioara;

-  revizia tehnica;

- remedierea neregulilor găsite;

- stabilirea sectoarelor care necesită reparaţii;

- verificarea funcţionării vanelor şi înlăturarea neetanşeităţilor, unde este cazul.

Alimentarea cu apă a S.P.Sud se face din reteaua  de apă a SC RAJA SA Constanta,conform contractului.

Alimentarea depozitului se face printr-o retea de conducte din otel si polipropilena, cu diametre cuprinse intre 100 si 150 mm, cu lungimea de 1100 de m.

Sectia Platforma Sud  foloseşte apa potabilă în scop menajer şi industrial pentru operaţiuni de curăţire a unor instalaţii şi pentru stingerea incendiilor. Consumul zilnic de apă este de aproximativ 150 mc.

Cantităţile consumate, atat din reteaua SC RAJA SA Constanta cat si din subteran, în perioada 2007 - 2012, sunt prezentate în tabelul urmator:

Tabel 2.12.1. Cantităţi apă potabilă/industrială consumată de SP Sud

| Consum (mc) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa potabila + Apa din subteran | 35496 | 65001 | 45836 | 55827 | 41438 | 30417 |

Apa de mare nu se contorizeaza si este folosita doar la nevoie sau pentru completarea stocului din cele 4 rezervoare PSI, avand  capacitatea de 1000 mc, apartinand S.P. Sud.

Consumul de apa de mare se evalueaza trimestrial, pe baza orelor de functionare ale pompelor PSI. Incepand din 2012 se percep taxe si pentru consumul de apa de mare. In 2012, pentru apa de mare s-a incheiat cu ABADL Actul aditional nr. 2/2012, la Contractul nr. 10/2011.

2.12.2.  Apa pluviala

Avand in vedere ca in jurul suprafetei betonate se afla loess – ul argilos si sol vegetal inierbat, apele pluviale sunt absorbite de acesta. Deoarece pluviometria scazuta din zona Municipiului Constanta, posibilitatea scurgerii apei de ploaie din zonele limitrofe SP Sud este redusa. Surplusul de apa pluviala de pe amplasamentul SP Sud este preluat in sistemul de canalizare tehnologica si apoi, dupa pre-epurare in separatorul gravitational/bazinul de egalizare, ajunge in rezervoarele T101, T102 ale Statiei de epurare a CNAPMC.

2.12.3. Evacuarea apelor uzate

Obiectivul este racordat la instalaţia de canalizare aparţinând Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta, in baza Contractului nr. 93.1/24.11.2008, incheiat cu CN APMC, prin evacuarea, in rezervoarele T101 si T102 ale statiei de epurare CNAPMC.

Apele uzate, din cadrul SC Oil Terminal Constanta sunt rezultatul unui amestec de ape folosite în diverse scopuri, cu produse petroliere scurse în timpul operaţiilor de manipulare, depozitare şi condiţionare, a spălării, curăţirii instalaţiilor şi utilajelor.

Sursele principale de generare  a apelor uzate sunt:

- scurgerea de apă liberă a rezervoarelor de depozitare ţiţei şi produse petroliere;

- condensatul de la serpentinele de încălzire a rezervoarelor cu păcură şi a vagoanelor cisternă pe rampele de descărcare;

- spălarea instalaţiilor şi utilajelor în vederea reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente şi capital.

In baza  Contractelor nr. 93 / 01. 01. 2004 si nr. 93.1. / 24.11.2008, incheiate cu CN APMC, pe care le anexam in xerocopie, SC Oil Terminal SA Constanta a predat toate instalatiile de preepurare (separatoarele de produs petrolier) catre CN APMC, intreaga cantitate de ape uzate fecaloid menajere si tehnologice fiind preluate de canalizarea Portului Constanta, apartinand CN APMC. Fosta evacuare la mare nu mai este functionala, aceasta fiind sigilata de Administratia Bazinala de Apa “Dobrogea – Litoral”.

Apele uzate rezultate din activitatea Sectiei Platforma Sud  provin din mai multe surse, şi anume:

- grupurile sanitare;

- laboratorul de analize fizico-chimice;

- balast şi ape de spălare de la tancurile de produse petroliere;

- ape reziduale (rampa de produse petroliere, casa de pompe, claviaturi, robineţi);

- ape meteorice impurificate din incintă;

Sursele principale de generare  a apelor uzate sunt:

- scurgerea de apă liberă a rezervoarelor de depozitare ţiţei şi produse petroliere;

- condensatul de la serpentinele de încălzire a rezervoarelor cu păcură şi a vagoanelor cisternă pe rampele de descărcare;

- deversări accidentale de produse datorită defectării instalaţiilor de încălzire, de transport, de depozitare, etc.;

- spălarea instalaţiilor şi utilajelor în vederea reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente şi capitale;

Toate apele uzate tehnologice sunt pompate in rezervoarele T101 si T 102 apartinand CN APMC.

Apele uzate, sunt evacuate în Statia de epurare a CNAPMC situata in danele 69 (rezervoarele T101 si T102) si 79 (treapta biologica).

Apele uzate preepurate ajung in Statia de Epurare a CNAPMC printr-o conducta de Dn 200. Starea de calitate a apelor uzate la ieşirea din separatorul Sud, respectiv intrarea in rezervoarele Statiei de epurare a CNAPMC (T101 sau T102) este controlată în laboratoarele de analize fizico-chimice ale societăţii şi comparată cu normativele în vigoare (NTPA-002/2002– pentru evacuarea în reţelele de canalizare orăşeneşti) precum si cu Protocolul incheiat cu CNAPMC referitor la limitele poluantilor acceptati in statie (Anexa 3.1). Conform acestui protocol SC Oil Terminal SA Constanta poate deversa in statia de epurare ape uzate cu o concentratie de produs petrolier de pana la 10 ppm.

Separatoarele gravitaţionale de produse petroliere din dotarea SC Oil Terminal SA Constanta au funcţionare continuă. Frecvenţa de eşantionare şi încercare este o dată la 24 ore şi, suplimentar, de câte ori este nevoie, în caz de depăşiri a valorii indicatorilor. Rezultatele monitorizarii apelor evacuate sunt transmise lunar Agentiei de Protectie a Mediului – Serviciul Monitoring. In tabelul 2.12.3.1 este calculata media anuala a indicatori monitorizati conform Autorizatiei de mediu, in perioada de referinta 2007-2012.

Tabelul 2.12.3.1. – Media anuala a indicatorilor monitorizati la evacuarea apelor uzate din SP Sud in  Statia de tratare a CNAPMC

| Indicator/an | Ph | SET | MTS | CCO-Cr | CBO5 | Sulfuri+ H2S | Prod. petrol | Azot amoniacal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 7.6 | 14.16 | 35.43 | 332.13 | 223.73 |  | 4.5 | 2.06 |
| 2009 | 7.31 | 7.06 | 132.7 | 247.03 | 190.35 | 0.48 | 5.03 | 3.62 |
| 2010 | 7.23 | 5.5 | 126.42 | 264.125 | 171.3 | 0.65 | 4.83 | 3.69 |
| 2011 | 7,0 | 5,3 | 182,23 | 284,46 | 181 | 0,64 | 4,82 | 4,02 |
| 2012 | 7,23 | 6,4 | 188,87 | 282,97 | 119,6 | 0,6 | 5,78 | 5,78 |

* Monitorizarea indicatorilor evacuati in anul 2007 s-a realizat la nivelul SP Port, unde apele uzate intrau in separatorul sectiei, urmand un alt proces de preepurare si evacuate apoi la Marea Neagra (tabelul 2.12.3.2).

Tabelul 2.12.3.2. – Media anuala a indicatorilor monitorizati la evacuarea

apelor uzate din SP Port  in Statia de tratare a CNAPMC

| Indicator/an | Ph | SET | MTS | CCO-Cr | CBO5 | Sulfuri+ H2S | Prod. petrol | Azot amoniacal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 7.96 | 13.7 | 26.53 | 115.18 | 19.83 | 0.06 | 3.47 |  |
| 2008 | 7.84 | 12.13 | 22.74 | 111.8 | 19.38 | 0.047 | 4.21 |  |
| 2009 | 7.31 | 7.06 | 132.7 | 247.03 | 190.35 | 0.48 | 5.03 | 3.62 |
| 2010 | 7.14 | 6.38 | 132.5 | 288.26 | 190.32 | 0.72 | 4.96 | 3.84 |
| 2011 | 7,02 | 5,62 | 195,5 | 286,22 | 187,03 | 0,69 | 5 | 4,14 |
| 2012 | 7,22 | 6,63 | 194,98 | 295,37 | 127,4 | 0,642 | 5,97 | 12,43 |

Din analiza acestora observam ca nu au existat depasiri ale indicatorilor monitorizati, fapt ce ne permite sa tragem concluzia ca randamentul statiei de preepurare a SP Sud este bun. Pentru mentinerea performantelor separatorului gravitational si a bazinului de egalizare, cu rol de linistire si decantare a apelor preepurate inainte de evacuarea catre Statia de epurare a CNAPMC, anual se executa lucrari de curatire a acestora si verificare a starii tehnice.

- ISTORICUL ZONEI

Reprezentand o locatie strategica in zona Marii Negre, SC OIL TERMINAL SA Constanta este cel mai mare operator pe mare, speializat in vehicularea titeiului, produselor petroliere si petrochimice lichide si a altor produse si materii prime in vederea importului, exportului si tranzitului. In acelasi stimp, este unul din cele mai mari terminale petroliere din sud estul Europei.

Istoricul societăţii comerciale S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este strâns legat de istoricul activităţii de export produse petroliere prin portul Constanţa, al cărui început poate fi plasat în anul 1898, dată ce reprezintă anul construcţiei unor rezervoare de către Societatea STEAUA ROMÂNĂ.

In anul 1898 societatea Steua Romana, construieste primele rezervoare destinate activitatii de export produse petroliere pe teritoriul actualului Depozit Nord, amplasat in spatele Garii Constanta de azi.

În anul 1945, în oraşul Constanţa funcţionau următoarele depozite şi firme de comercializare a produselor petroliere: ASTRA ROMANA, CONCORDIA, ROMANO-AMERICANA, COLUMBIA, STEAUA ROMANA UNIREA, care aveau depozite proprii de rezervoare, rampe C.F. şi laboratoare.

Dupa  al doilea razboi mondial existau mai multe firme de comercializare a produseloor petroliere care functionau in Constanta, avand depozite proprii de rezervoare, rampe CF, si care s-au reunit in anul 1957 in Baza III Petrol Constanta, cu sediul in strada Caraiman nr. 2, actualul sediu al SC Oil Terminal SA.

În anul 1957, toate unităţile cu profil de petrol din Dobrogea sunt reunite în baza a III-a Petrol Constanţa cu sediul în str. Caraiman nr. 2, sediul actual al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa.

În anul 1968 se măreşte capacitatea de depozitare a Depozitului Nord, prin construirea unor noi rezervoare cu capac flotant pentru ţiţei. În anul 1972, se încep lucrările noului Port Petrolier de la Dana 69 din Portul Nou, iar în anul 1975, Bazinul de Perol Constanţa se mută în noul Port Petrolier de la Danele 69 – 79, actualul Depozit Port, dotat cu instalaţii de încărcare/descărcare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide.

În anii 1973 – 1974 se dă în exploatare depozitul de produse petroliere construit la Movila Sara, actualul Depozit Sud.

SC OIL TERMINAL S.A. s-a înfiinţat ca societate comercială pe acţiuni prin Hotărârea Guvernamentală nr. 1200 / 12.11.1990.

În anul 1983 ia fiinţă ILPP “PECO” Constanţa, prin divizarea CHIMPEX, preluând activitatea de desfacere a produselor petroliere la intern şi la staţia de îmbuteliere aragaz.

În anul 1985 se produce desprinderea din cadrul CHIMPEX a Terminalului de petrol, devenind întreprinderea de condiţionare şi livrare a produselor petrolifere şi petrochimice (ICLPPP) Constanţa. În subordinea noii întreprinderi sunt incluse depozitele de export I,II, III, IV şi depozitele de import ţiţei NORD şi SUD, precum şi instalaţiile portuare din bazinul de petrol de la danele 69-79.

În anul 1987 CHIMPEX şi ICLPPP sunt din nou comasate.

S.C. OIL TERMINAL S.A. este descendentă directă a Întreprinderii pentru condiţionarea ţiţeiului şi a produselor petrolifere, divizată din CHIMPEX prin Hotărârea de Guvern 514/ 1990.

Lucrarile noului Port Petrolier au inceput in anul 1972 prin punerea in functiune a instalatiilor de cuplare la nave din dana 69. Intre anii 1972-1975 s-a pus in functiune dana 70 si s-a construit un parc de rezervoare cu o capacitate de circa 40.000 mc. Intre anii 1976 - 1978 s-au pus in functiune instalatiile tehnologice din danele 72,73 si 75, iar in anul 1979 dana 76. Aceste dane au fost echipate cu instalatii automate de cuplare la nave. 	Terenul, in suprafata de 321.387 mp, a fost inchiriat de catre  Oil Terminal Constanta de la CNAPMC in baza Contractelor de inchiriere nr. 93/01.01.2004 si nr. 93.1. / 24.11.2008.  Dana 79 a fost pusa in functiune in anul 1982.

Pana in anul 1990 intreprinderea a fucntionat sub diverse nume, ca urmare a fuziunii sau divizarii acesteia.

SC Oil TerminalSA Constanta a fost infiintata, in baza Legii nr. 31/1990, prin HG nr. 1200/12.11.1990 si inscrisa la Oficiul Registrului si  Comertului Constanta sub nr. J 13/512/1991.

Din 1990 pana in present forma de organizare a fost societate pe actiuni cu capital majoritar de stat. In luna iulie 1995, urmare Ordonantei Guvernamentale nr. 49/1994, s-a definitivat divizarea patrimoniala a SC Oil Terminal SA Constanta, in doua societati: SC Oil Terminal SA Costanta si SC Navcom SA Constanta.

##### 4. POSIBILITATEA POLUĂRII SOLULUI ŞI A APELOR   SUBTERANE

4.1.  Descrierea obiectivului şi a activităţii

SC OIL TERMINAL SA – SECTIA PLATFORMA SUD, are ca obiect principal de activitate „Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit” (cod CAEN 5224) si „Depozitari” (cod CAEN 5210).

a) – Activitatea desfasurata

- Primirea/livrarea produselor:

  - din/în nave maritime şi fluviale;

  - din/în vagoane cisternă de cale ferată;

  - din/în conducte de transport;

  - în autocisterne.

- Vehicularea produselor:

  - din mijlocul de transport la rezervorul de depozitare;

  - din rezervorul de depozitare la mijlocul de transport;

  - dintr-un rezervor în alt rezervor de depozitare;

  - dintr-un mijloc de transport în alt mijloc de transport (din cisterne C.F. în nave şi invers), transbordare directă;

  - dintr-o Sectie Platforma in alta.

- Depozitarea produselor:

  - în rezervoare metalice supraterane, cilindrice, verticale cu capac fix sau flotant.

- Condiţionarea produselor:

  - Încălzirea produselor pentru a fi aduse în condiţii de fluiditate (pompabilitate) normală;

  - decantarea apei din masa de produs şi scurgerea apei libere din rezervor;

  - preparare de retete (biodisel in motorina, amestecuri de titei, benzine, motorine, pacura) , in limitele contractuale.

Tehnologia primirii, depozitării, condiţionării şi livrării ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide în SC Oil Terminal SA Costanta este prezentată în Procedura Generală PG-02-02, care stabileşte regulile şi responsabilităţile de aplicare.

În Procedura Generală PG-02-02 tehnologia aplicată în SC Oil Terminal SA Costanta  este prezentată pe faze tehnologice, operaţiuni, lucrări, împreună cu instrucţiunile de lucru (IL), procedurile specifice (PSP) şi procedurile de operare (PO) corespunzătoare, documentate, codificate şi integrate în Sistemul de Management al Calităţii.

SC Oil Terminal SA Costanta este certificată SR EN ISO 9001/2008 incepand din 13 mai 2003 si SR EN ISO 17025/2005 incepand cu anul 2009.

b) Dotări:

Infrastructura necesară realizării procesului tehnologic in SC Oil Terminal SA Costanta, prezentat la pct. a, este grupată în trei secţii de producţie denumite sectii platforma. Acestea sunt: S.P. Nord, S.P. Sud si S.P. Port. Între sectiile platforma există o reţea (fascicol) de conducte care realizează legătura între ele şi fac posibilă participarea acestora în comun sau separat la realizarea prestaţiilor.

Fiecare depozit are în dotare instalaţii de primire, depozitare, manipulare şi livrare. Instalaţiile de primire/livrare sunt specializate pentru primirea produselor din/în vapoare sau barje (dane), din/în cisterne C.F. (rampe C.F.), din/în cisterne auto (pergole auto) şi case de pompe pentru vehiculare.

S.C. Oil Terminal are în dotare instalaţii de cântărire a cisternelor C.F. şi instalaţii de contorizare pentru ţiţei, motorină şi benzină, acestea din urma fiind amplasate in S.P. Port, in punctul de intrare/iesire din tara.

De asemenea, fiecare sectie platforma care livreaza motorina la cisterne auto este dotata cu contoare volumetrice fiscale verificate si autorizate din punct de vedere metrologic.

Pentru depozitarea şi vehicularea produselor, în toate sectiile platforma sunt în exploatare rezervoare metalice, cilindrice, supraterane, cu capac fix sau flotant, case de pompe cu pompe de diferte debite şi o vastă reţea de conducte care permit depozitarea şi vehicularea unei game variate de produse, prin separarea traseelor de pompare.

Prezentarea dotărilor pentru activitatea de bază şi a instalaţiilor auxiliare, pentru S.P. Sud, se face în următoarele capitole:

  - b.1 – Dotări pentru activitatea de bază. Instalaţii şi utilaje necesare realizării prestaţiilor.

  - b.2 – Dotări auxiliare.

# b.1 – Dotări pentru activitatea de bază.

Descrierea principalilor parametri tehnologici  pentru activitatea de baza este redata in tabelul 4.1:

Tabelul 4.1 -  Parametrii tehnologici ai SP Sud

| Nr. | Parametri tehnologici | Total societate | S.P. Sud |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | capacitate de depozitare (mc) | 1.653.250 | 896.000 |
| 2 | capacitate de pompare (mc/h) | 40.258 | 20.932 |
| 3 | capacitate de descărcare navete pe rampe (to/24h) | 28.570 | 15.000 |
| 4 | capacitate de încărcare cisterne C.F (to/24h) | 21.135 | 10.000 |
| 5 | capacitate de descărcare/încărcare nave (mc/h) | 28.400 | 18000 |
| 6 | capacitate de încărcare în cisterne auto (mc/zi) | 1840 | 400 |
| 7 | capacitatea conductelor ext.şi int. pe tip de produs (mc) | 38430 | 23.332 |
| 8 | capacitate de primire/predare produse la conductele magistrale de transport (mc/24h) | 18440 | 13440 |

Aceste dotări sunt prezentate în Procedura Generală PG-03-02 „Determinarea capabilităţii tehnologice de prestare a serviciului”.  Procedura descrie amănunţit parametri tehnici şi tehnologici ai instalaţiilor, capabilităţile de funcţionare pe fluxuri şi pe produse a instalaţiilor şi utilajelor, reprezentarea instalaţiilor şi utilajelor în scheme tehnologice, simbolizare, codificare şi marcare a acestora precum şi modalităţile de alocare a instalaţiilor şi utilajelor pe tip de produs.

Procedura conţine subcoduri (ex: PG-03-F1-02, contine  schemele tehnologice ale instalaţiilor pe tip de produs şi sectie platforma).

Pentru S.P.Sud funcţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor tehnologice este prezentata în Regulamentul de funcţionare al depozitului

Recent, s-a reabilitat instalatia de incarcare benzina in cisterne CF prin montarea modulului de recuperarare  a compusilor organici volatili (COV). Modulul faciliteaza absorbtia in bezina a vaporilor recuperati, trimiterea lor in vasul existent in instalatie si recuperarea ulterioara, prin pompare, in rezervoarele de stocare.

De asemenea, s-a pus in functiune o instalatie de incarcare motorina in cisterne auto prevazuta cu doua guri de incarcare, dotate fiecare cu contoare fiscale, avand posibilitatea de incarcare cu un debit de 25 mc/h. Instalalatia este deservita de o casa de pompe amplasata in Parcul de 5000 mc si racordata la instalatia de motorina. Platforma pergolei este dotata cu instalatie de captare ape pluviale si eventuale pierderi.

b.2 – Dotări auxiliare.

b.2.1 – Instalaţii de alimentare, contorizare şi distribuţie energie electrică.

Pentru S.P. Sud,  S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa se alimentează cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional, prin S.C. Electrica S.A. Constanţa din Staţia Petrol Sud.

În aceasta conexiune se realizează şi contorizarea enegiei electrice consumate.

Instalaţia electrică a S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este formată din Posturi de transformare (PT), Posturi de distribuţie, reţele de transport şi consumatori.

Alimentarea S.P. Sud din statia Petrol Sud se face prin 4 linii de alimentare de 6 kV (linia 702, 703, 704, 705).

Linia 702 alimenteaza PT 4 care deserveste zona prcului de rezervoare 8x50000, casa de pompe incendiu titei, casa pompe Peya, prin intermediul a doua transformatoare de 1000 KVA.

Liniile 703 si 704 alimenteaza PT 1 care deserveste percurile de rezervoare de 5000 si 10.000, cabina de comanda din zona parcului de 10.000, casele de pompe petroliere si incendiu aferente acelor parcuri, prin intermediul a 5 transformatoare: doua de 1000 KVA, unul de 630 KVA, unul de 500 KVA si unul de 400 KVA.

Linia 705 alimenteaza prin PT 2 parcul de rezervoare 3x50000, casa de pompe 3x50000, casa de pompe KSB si Antestatia CF.

Posturile de transformare 1, 2, si 4 au fost modernizate prin inlocuirea celulelor de 6 kV cu instalatii electronice echivalente, eliminandu-se in acest fel condensatorii cu PCB.

b.2.2 – Instalaţii de producere, alimentare, contorizare şi distribuţie a energiei termice.

Energia termică în SC Oil Terminal SA Costanta se utilizează în principal la încălzirea produselor vâscoase în vagoanele cisternă şi rezervoarele de depozitare, în special iarna, pentru a fi aduse şi menţinute în condiţii de pompabilitate precum şi la încălzirea prin însoţitori a conductelor de transport produse vâscoase şi congelabile (păcură, ţiţei, urean, lesie de soda, etc.).

În S.P. Sud,  SC Oil Terminal SA Costanta  s-a construit şi pus în funcţiune o centrala termica cu cazane de abur tip Clayton, pentru producerea aburului saturat de 8 barr, total automatizate, alimentate cu combustibil gazos (gaz metan). Centrala poate functiona si pe combustibil lichid, avand dotarile corespunzatoare.

Caracteristicile tehnice ale cazanului de abur sunt următoarele:

  - Puterea termică: 3433 KW;

  - Capacitate nominală: 5477 Kg/h;

  - Presiune nominală: 32 bar;

  - Presiune de funcţionare (min/max): 5 – 30 bar;

  - Suprafaţă schimb de căldură: 52,2 mp;

  - Putere motor electric – pompă: 11KW;

  - ventilator: 15 KW.

  - Dimensiuni de gabarit:

- generator – lungime: 2700 mm;

- lăţime: 2050 mm;

- înălţime: 2915 mm;

- cadru metalic pompă: - lungime: 1350 mm;

- lăţime: 820 mm;

- înălţime: 1155 mm.

Centralele sunt autorizate ISCIR. La autorizare se face verificarea emisiilor la cos si se emite autorizatia dupa  incadrarea acestora in limitele legale.

Conductele de abur sunt izolate termic cu vată minerală şi protejate cu tablă zincată. De asemenea, sunt izolate termic  rezervoarele de păcură şi conductele care au însoţitori de abur.

b.2.3.  – Instalaţia de stingere a incendiilor

Instalaţia de stingere a incendiilor SC Oil Terminal SA Costanta – SP Sud, este proiectată, construită, exploatată şi întreţinută pentru a asigura o intervenţie promptă şi sigură în caz de incendiu, având în vedere cantităţile mari de produse uşor inflamabile şi inflamabile manipulate şi depozitate în aceasta sectie.

Instalaţia fixă de stingere a incendiilor este compusă din:

- reţea de conducte, hidranţi, inele de răcire - pentru apă;

- rezervoare pentru depozitarea rezervei de apă de incendiu;

- case de pompe apă incendiu;

- reţea de conducte şi hidranţi pentru amestec spumant (apă + spumogen);

- centre de spumă;

- rezervoare pentru depozitarea spumogenului;

- dozatoare amestec spumant;

- generatoare de spumă aeromecanică montate pe rezervoare şi la claviaturi;

- tunuri cu apă şi spumă.

Rezerva de apa si spumogen in SP Sud este dupa cum urmeaza:

  - rezervă  apă  de  incendiu in rezervoarele:

| Numar rezervor | Capacitate [mc] |
| --- | --- |
| R1 | 2000 |
| Ri1 | 1000 |
| Ri2 | 1000 |
| Ri3 | 1000 |
| Ri4 | 1000 |
| TOTAL | 6000 |

  - rezervă  spumogen  lichid in rezervoarele de spumogen:

| Numar rezervor | Capacitate [mc] |
| --- | --- |
| R1 | 10 |
| R2 | 25 |
| R3 | 25 |
| R4 | 30 |
| R5 | 30 |
| TOTAL | 120 |

b.2.4. – Instalaţia alimentare, depozitare şi distribuţie azot

În SC Oil Terminal SA Costanta – S.P. Sud, azotul este necesar pentru inertizarea instalaţiilor, presurizarea rezervoarelor de depozitare metanol şi pentru golirea şi suflarea conductelor de produse chimice.

In S.P. Sud există o instalaţie de depozitare azot lichid tip Linde, proprietatea acestei firme, formată dintr-un rezervor de depozitare azot lichid de capacitate 21000 Nmc (azot în fază gazoasă) şi o staţie cu două panouri de vaporizare, care livrează azot gazos la max. 5 atm.

b.2.5. – Instalaţia de aer comprimat.

Aerul comprimat este necesar în SC Oil Terminal SA Costanta – SP Sud  pentru golirea şi suflarea conductelor de păcură, omogenizarea rezervoarelor cu păcură şi combustibil tip IFO.

Instalaţia este alcătuită din electrocompresoare, butelii de aer comprimat, conducte de distribuţie, armături şi prize de racordare. Presiunea maximă realizată este de 15 atm.

Fiecare depozit este dotat cu instalaţii proprii de aer comprimat, putând fi folosite atât în depozitul propriu cât şi pentru suflarea conductelor de păcură magistrale dintre depozite.

S.P. Sud foloseste instalatiile de azot si aer comprimat si pentru suflarea/golirea conductelor de pe fascicolele de conducte ce leaga sectiile, atat catre S.P. Nord cat si catre S.P. Port.

b.2.6. – Dotări şi activităţi auxiliare.

Secţia Mecanică face parte din Sectia de Reparatii,  se află în incinta S.P. Nord I şi se compune din următoarele ateliere:

- Ateliere de prelucrarea a metalelor;

- Atelier de prelucrare a lemnului.

Atelierele sunt dotate cu maşini-unelte şi dispozitive de lucru după cum urmează: strunguri, freze, raboteze, maşini de găurit, polizoare, ciocan pneumatic, ferăstrău mecanic şi circular, aparate de sudură, pompe submersibile, etc.

Atelierul electric face parte din Sectia de Reparatii, include si telecomunicatiile si asigură funcţionalitatea instalaţiilor şi utilajelor electrice. Coordoneaza activitatea formatiilor existente in cadrul sectiilor platforma. Atelierul este constituit din patru formaţii de lucru:

- Formaţiile 1 ÷ 3 asigură expolatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice din Sectiile Platforma Nord, Sud şi Port;

- Formaţia 4 – repară instalaţii de înaltă şi joasă tensiune şi bobinaj motoare precum si instalatiile de comunicare.

Atelierul este dotat cu o autospecială PRAM, o autospecială PRB şi o autoutilitară Renault.

SP Sud are in structura sa un atelier mecanic si o formatie electrica, cu personal calificat pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii cu volum mic pentru instalatiile sectiei.

b.2.7. - Staţia Căi Ferate Uzinale

Asigură interfaţa SC Oil Terminal SA Constanta – SP Sud – operatori de transport feroviar (OTF).

Statia CFU are in gestiune un numar de 6 locomotive de 1250 CP, din care:

  - 3 locomotive diesel electrice (LDE);

- 3 locomotive diesel hidraulice (LDH).

Din totalul de 6  locomotive  - 4 sunt repartizate la Antestatia S.P. Sud si sunt folosite pentru efectuarea de manevre (selectarea vagoanelor defecte, pozitionarea acestora la incarcare, etc) introducerea si scoaterea navetelor din rampa de incarcare/descarcare. Gararea navetelor se realizeaza in cele 4 linii CF ale Antestatiei,  dintre care 3 linii sunt electrificate. In afara celor 4 linii CF mai exista linia 5 folosita pentru remizarea locomotivelor.

Antestatia din S.P. Sud este prevazuta cu sisteme de comunicare   constand in radiotelefoane fixe si portabile, conectate la centrala proprie.

Pentru cantarirea produselor derulate, dispozitivul de linii CF al Antestatiei Sud are la linia 1 un cantar dinamic Philips.

b.2.8. – Compartimentul Depoluare

Compartimentul Depoluare, care are drept scop prevenirea poluării danelor cu produse petroliere şi depoluarea apei din acvatoriu în cazul  unor eventuale poluări cu produse petroliere de la nave şi/sau instalaţii ale S.P. Sud si S.P. Port Constanta.

Compartimentul este dotat cu:

- şalupă de servitute Depol I: echipaj 2 marinari, care efectuează tractare baraje antipoluante, inspecţii, cercetare, aprovizionare;

- nava depol 49 (ND49): echipaj 3 marinari; colectează produse petroliere şi deseuri de pe luciul apei; capacitate depozitare produs recuperat: 20 mc/ 2 tankuri şi 4 mc gunoi;

- skimmer Komara 20, produs Vikoma – Anglia, capacitate 30 mc/h;

- barieră plutitoare antipoluantă cu rol de limitare – 400 m;

Zona de activitate deservită de Compartimentul Depoluare al SC Oil Terminal SA Costanta – SP Sud este constituită din danele petroliere in care isi desfasura activitatea şi instalaţiile aferente precum si in Danele 34 si 84 pe evacuarile SC RAJA SA Constanta si CNAPMC, in situatii accidentale / exceptionale.

b.2.9.- Serviciul Mentenanta

Acest serviciu asigură funcţionalitatea instalaţiilor, aparatelor şi utilajelor, inclusiv centralele termice, precum şi mentenanţa acestora, prin care se stabileşte modul de urmărire în funcţionare a echipamentelor, planificarea acestora conform normelor, pentru revizii şi reparaţii şi desfăşurarea activităţilor de mentenanţă preventivă şi corectivă. Această activitate este descrisă în procedura PSP-06-04, prezentată la APM Constanta odata cu Fisa de prezentare si declarative, in în Anexa 2.6.

b.2.11. - Serviciul Transporturi

Asigură exploatarea, întreţinerea şi repararea cu forţe proprii sau firme terţe a tuturor mijloacelor de transport din dotarea SC Oil Terminal SA Constanta – SP Sud. Mijloacele de transport auto din SC Oil Terminal SA Costanta – SP Sud sunt prezentate în tabelul 4.2:

Tab. 4.2. - Mijloacele de transport auto şi utilaje cu motoare termice – SP Sud

| Nr. Crt. | Mijoace de transport auto | Nr. buc. | Tip combustibil | consum (l/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoturism Renault Kangoo | 1 | Benzina | 1824 |
| 2 | Autospeciale PSI | 4 | Motorina | 6357 |
| 3 | Tractor U 450 | 1 | Motorina | 2193 |
| Mijloace de transport C.F |
| 1 | Locomotiva LDH 12.500 CP | 1 | Motorina | 19 kg/h in sarcina, si 12 kg/h in gol |
| 2 | Locomotiva LDE 12.500 CP | 3 | Motorina |  |
| Utilaje cu motoare termice |
| 1 | Motopompa | 1 | Motorina | 156 |
| 2 | Grup sudura | 1 | Motorina | 1000 |
| 3 | Pompe PSI cu motor Diesel | 3 | Motorina | 2000 |

Combustibilii sunt asigurati prin Staţia de carburanti proprie, amplasata in SP Nord.

Consumul de carburanti (din tabelul urmator) de catre utilajele si sculele folosite este pe total societate. Aceste utilaje deservesc, functie de necesitati, fiecare sectie sau platforma de productie.

Tabel 4.3. MOTORINA CONSUMATA PE ANII 2011 SI 2012

UTILAJE MOBILE AUTOPROPULSATE

| Denumire Utilaj | Detvan CT 31 TER | Buldo-excav CT 0203 | Macara CT 0031 | Auto Stiv CT 0032 | Grup Sudura 2343399 | Grup Sudura 2343400 | Grup Sudura 2330862 | Grup Sudura 2330783 | Ingersoll Rand 22223901 | Moto-pompa NOVUS 22224048 | Moto Pompa 2224014 | Genera- tor 22224143 | Genera-tor 22224144 | Moto-generator 2223839 | Total (litri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate Carburant pe anul 2011 | 690 | 8532 | 5510 | 3970 | 1660 | 180 | 1545 | 1050 | 3747 | 231 | 0 | 131 | 20 | 50 | 27316=23 (t) |
| Cantitate Carburant pe anul 2012 | 1550 | 8315 | 1470 | 5480 | 200 | 0 | 585 | 1173 | 3136 | 279 | 0 | 90 | 124 | 0 | 22402= 19(t) |

Tabel 4.4. BENZINA CONSUMATA PE ANII 2011 SI 2012

| Denumire Utilaj | Moto-generator 22224018 | Robot Inspectie | Moto-generator 22224123 | Moto- mpompa HONDA 22224100 | Drujba | Moto Cosit (1) | Drujba NOUA | Generator 22224145 | Generator 22224146 | Total (litri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cant.carburant Benzina/2011 (litri) | 874 | 25 | 580 | 30 | 170 | 160 | 170 | 172 | 572 | 2783 = 2,1 (t) |
| Cant.carburant Benzina/2012 (litri) | 374 | 8 | 454 | 10 | 100 | 121 | 0 | 80 | 260 | 1407 =1,1 (t) |

b.2.12. – Biroul Controlul Calităţii Produsului

Asigură, prin cele trei laboratoare: Nord, Port şi Sud, efectuarea analizelor fizico-chimice la produsele vehiculate prin societate, prelevarea şi conservarea probelor, efectuarea încercărilor şi emiterea Rapoartelor de Încercare, avizarea d.p.v. al calităţii produselor a tuturor operaţiilor de pompare efectuate, prin vizarea Rapoartelor de pompare. Activitatea de control a calităţii produsului este procedurată în PSP-03-03, care stabileşte regulile, autorităţile şi responsabilităţile referitoare la calitatea produselor primite, depozitate, condiţionate şi livrate către/de la SC Oil Terminal SA precum şi cele referitoare la operaţiuni speciale şi/sau specifice loboratoarelor de încercări.

În laboratorul Sud se eşantionează si se analizează probele de titei, benzina, motorina, pacura, biodisel in cadrul proceselor desfasurate in sectie. Poate transmite probe in vederea analizarii la SP Port in situatia in care sunt necesare analize cu echipamente de incercare care nu sunt decat in dotarea laboratorului Port (ex: analiza de sulf, cifra octanica).

b.2.13. - Magazii de materiale.

SC Oil Terminal SA Constanta utilizează diverse materiale şi substanţe necesare funcţionării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor, precum şi echipament de lucru, sticlărie, reactivi şi aparatură pentru laboratoare, scule, unelte, piese de schimb, materiale igienico-sanitare, rechizite, medicamente, etc. Aceste produse sunt depozitate într-o magazie centrală amplasată în Depozitul Nord, care are în componenţă mai multe magazii (rechizite, materiale recuperabile şi investiţii).

Magaziile sunt construcţii închise, cu mai multe încăperi, cu pereţi de cărămidă şi beton, pardoseală din beton, cu uşi metalice, racoradate la reţeaua de apă potabilă şi la instalaţia de iluminat.

Fiecare categorie de materiale sunt depozitate în condiţii speciale, respectându-se normele de S.M. şi S.U.

Sectia Platforma Sud are in dotare o magazie centrala pentru piese, scule, echipamente de protectie si de lucru, materiale depoluante, etc., in care se depoziteaza materialele dupa scoaterea acestora din magazia centrala a societatii si pana la darea in consum. Pe amplasamentul sectiei mai exista trei puncte de depozitare a materialelor depoluante, amenajate in scopul facilitarii accesului la acestea in situatii de accidente tehnice poluante.

b.2.14. Capacitatea totala a rezervoarelor din S.P. Sud

Substantele  derulate prin Sectia Platforma Sud sunt prezentate in tabelul nr. 4.5.

Tabel nr. 4.5.

| Nr Crt | Nr.rezervor | Tip Rez | Capacitate [mc] | Capacitate [To] | Diametru [m] | Inaltime maximă H [cm] | Produs Depozitat | Tip capac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARC PRODUSE 5.000 |
| 1. | 1 | Cilindric, vertical, suprateran | 2000 | 2000 | 15 | 1080 | Apa | Fix |
| 2. | 2 | Cilindric, vertical, suprateran | 2000 |  | 15 | 1080 | Rezidii | Fix |
| 3. | 3 | Cilindric, vertical, suprateran | 2000 |  | 15 | 1110 | Rezidii | Fix |
| 4. | 4 | Cilindric, vertical, suprateran | 5000 | 4175 | 12.9 | 1289 | Motorina | Fix |
| 5. | 5 | Cilindric, vertical, suprateran | 5000 | 4175 | 12.8 | 1284 | Motorina | Fix |
| 6. | 6 | Cilindric, vertical, suprateran | 5000 | 4175 | 12.9 | 1287 | Motorina | Fix |
| 7. | 7 | Cilindric, vertical, suprateran | 5000 | 4748 | 12.9 | 1286 | Pacura | Fix |
| 8. | 8 | Cilindric, vertical, suprateran | 5000 | 4175 | 12.6 | 1257 | Motorina | Fix |
| 9. | 9 | Cilindric, vertical, suprateran | 5000 | 4772 | 12.5 | 1251 | Pacura | Fix |
| 10. | 10 | Cilindric, vertical, suprateran | 5000 | 4682 | 12.5 | 1249 | Pacura | Fix |
| 11. | 11 | Cilindric, vertical, suprateran | 5000 | 4175 | 12.9 | 1254 | Motorina | Fix |
| PARC PRODUSE 10.000 |
| 12. | 12 | Cilindric, vertical, suprateran | 10000 | 8350 | 32.3 | 1190 | Motorina | Plutitor |
| 13. | 13 | Cilindric, vertical, suprateran | 10000 | 8350 | 32.3 | 1191 | Motorina | Plutitor |
| 14. | 14 | Cilindric, vertical, suprateran | 10000 | 8350 | 32.3 | 1196 | Motorina | Plutitor |
| 15. | 15 | Cilindric, vertical, suprateran | 10000 | 8350 | 32.3 | 1195 | Motorina | Plutitor |
| 16. | 16 | Cilindric, vertical, suprateran | 10000 | 8350 | 32.3 | 1190 | Benzina | Plutitor |
| 17. | 17 | Cilindric, vertical, suprateran | 10000 | 8 350 | 32.3 | 1191 | Motorina | Plutitor |
| 18. | 18 | Cilindric, vertical, suprateran | 10000 | 8 350 | 32.3 | 1161 | Motorina | Plutitor |
| 19. | 19 | Cilindric, vertical, suprateran | 10000 | 8 350 | 32.3 | 1191 | Motorina | Plutitor |
| 20. | 20 | Cilindric, vertical, suprateran | 10000 | 8 350 | 32.3 | 1189 | Motorina | Plutitor |
| 21. | 21 | Cilindric, vertical, suprateran | 10000 | 8 350 | 32.3 | 1160 | Motorina | Plutitor |
| PARC PRODUSE 6 X 31.500 |
| 22. | 22 | Cilindric, vertical, suprateran | 31500 | 26 302 | 54.7 | 1269 | Motorina | Plutitor |
| 23. | 23 | Cilindric, vertical, suprateran | 31500 | 26 303 | 54.7 | 1269 | Motorina benzina/ titei | Plutitor |
| 24. | 24 | Cilindric, vertical, suprateran | 31500 | 26 302 | 54.7 | 1270 | Motorina | Plutitor |
| 25. | 25 | Cilindric, vertical, suprateran | 31500 | 23 625 | 54.7 | 1328 | Benzina/ motorina/ titei | Plutitor |
| 26. | 26 | Cilindric, vertical, suprateran | 31500 | 26 303 | 54.7 | 1269 | Motorina | Plutitor |
| 27. | 27 | Cilindric, vertical, suprateran | 31500 | 23 625 | 54.7 | 1306 | Motorina/ benzina/ titei | Plutitor |
| PARC PRODUSE 3 X 50.000 |
| 28. | 36 | Cilindric, vertical, suprateran | 50000 | 40871 | 60.9 | 1650 | Motorina | Plutitor |
| 29. | 37 | Cilindric, vertical, suprateran | 50000 | 44738 | 60.9 | 1716 | Motorina | Plutitor |
| 30. | 38 | Cilindric, vertical, suprateran | 50000 | 37500 | 60.9 | 1718 | Benzina | Plutitor |
| PARC DE FOSTE PRODUSE CHIMICE |
| 31. | 50 | Cilindric, vertical, suprateran | 5000 | 4330 | 22.8 | 1079 | Motorina | Fix |
| 32. | 51 | Cilindric, vertical, suprateran | 5000 | 4388 | 22.8 | 1096 | Motorina | Fix |
| 33. | 52 | Cilindric, vertical, suprateran | 5000 | 4388 | 22.8 | 1089 | Motorina | Fix |
| 34. | 53 | Cilindric, vertical, suprateran | 1000 | 941 | 10.5 | 1115 | Motorina | Fix |
| 35. | 54 | Cilindric, vertical, suprateran | 1000 | 896 | 10.5 | 1065 | Motorina | Fix |
| PARC TITEI 8 X 50.000 |
| 36. | 28 | Cilindric, vertical, suprateran | 50000 | 42500 | 60.9 | 1654 | Motorina/ Titei | Plutitor |
| 37. | 29 | Cilindric, vertical, suprateran | 50000 | 42500 | 60.89 | 1656 | Titei | Plutitor |
| 38. | 30 | Cilindric, vertical, suprateran | 50000 | 42500 | 60.9 | 1699 | Titei | Plutitor |
| 39. | 31 | Cilindric, vertical, suprateran | 50000 | 42500 | 68.84 | 1714 | Titei | Plutitor |
| 40. | 32 | Cilindric, vertical, suprateran | 50000 | 42500 | 60.89 | 1651 | Titei | Plutitor |
| 41. | 33 | Cilindric, vertical, suprateran | 50000 | 42500 | 60.89 | 1694 | Titei | Plutitor |
| 40. | 34 | Cilindric, vertical, suprateran | 50000 | 42500 | 60.88 | 1670 | Titei | Plutitor |
| 43. | 35 | Cilindric, vertical, suprateran | 50000 | 42500 | 60.9 | 1665 | Titei | Plutitor |

Foto 3. Parc rezervoare SP SUD

Foto 4. Parc rezervoare SP SUD

Foto 5. Instalatii incarcare - descarcare

c) – BILANŢUL DE MATERIALE

c.1 – Cantităţi de materii prime, auxiliare şi combustibili

SC Oil Terminal SA Costanta este o societate prestatoare de servicii avand ca obiect primirea, depozitarea, condiţionarea şi livrarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide în vederea realizării importului/exportului şi tranzitului acestor produse prin Portul maritim Constanţa.  Structura şi dimamica producţiei de servicii ale SC Oil Terminal SA Constanta – SP Port pe tip de produs pe perioada 2007 – 2011 sunt prezentate pentru ţiţei,  produse petroliere  si petrochimice lichide în tab. 4.6.

Tabel 4.6.

| Produse | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŢIŢEI | 6082058 | 8035694 | 4436488 | 2670633 | 2020606 |
| PĂCURĂ | 385731 | 470508 | 235868 | 341882 | 414748 |
| MOTORINĂ | 514666 | 616624 | 847936 | 1157835 | 998312 |
| BENZINĂ | 1372378 | 1142374 | 818404 | 484805 | 452188 |
| IFO | 40004 | 47065 | 10199 | 0 | 0 |
| Produse petrochimice | 1299165 | 1151585 | 779007 | 1100340 | 933590 |
| TOTAL | 9.694.002 | 11.463.850 | 7.127.902 | 5.755.495 | 4.819.444 |

Cantităţile de combustibil consumate de mijloacele de transport şi utilajele din dotare pe total societate, in perioada 2007 – 2010 – 2012 sunt redate in tabelul urmator:

Tabel 4.7.

| Combustibilul consumat (to) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzina | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 21 |
| Motorina | 262 | 270 | 290 | 269 | 252 | 253 |

c.2. Pierderi pe faze de fabricaţie sau activitate şi emisiile în mediu.

În timpul prestatării serviciilor de primire, depozitare, condiţionare şi livrare a ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide s-au realizat consumuri tehnologice pe fiecare tip de produs prezentate în tab. 4.8. – „Consumuri tehnologice realizate”.

Tabel 4.8 – „Consumuri tehnologice realizate la produse petroliere”(to)

| Produse | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŢIŢEI | -2086 | -2636 | -1889 | - 1143 | -491 | -331 |
| PĂCURĂ | -4387 | -685 | -311 | - 532 | -598 | -497 |
| MOTORINĂ | -1629 | -2010 | -2953 | - 3412 | -2703 | -3022 |
| BENZINĂ | - 549 | -3002 | - 1757 | -911 | 0 | 0 |
| IFO | -53 | - 65 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| Produse petrochimice | - 581 | -3221 | - 1501 | -2142 | -114 | -850 |
| TOTAL | -9285 | -11619 | -8422 | -8140 | -3906 | -4700 |

Consumurile tehnologice realizate se încadrează în valorile contractuale, iar in situatia in care se realizeaza economii, acestea se returneaza proprietarilor.

Cantităţile neconforme recuperate din produsele chimice manipulate sunt returnate la producător.

In prezent benzina se depoziteaza doar in S.P. Sud, unde toate rezervoarele de depozitare au fost dotate cu sisteme cu dubla etansare, pentru conformarea cu cerintele legale. Astefel, valoarea emisiilor COV in perioada 2007-2010 este redata in tabelul 4.9.

Tabelul 4.9. – Emisii COV de la depozitarea/incarcarea benzinei

| Poluantul | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii COV de la rezervoare (to) | 40,43 | 30,57 | 23,34 | 21,15 | 1,89 | 1,20 |
| Emisii COV de la rampa CF (to) | 5,59 | 6,80 | 7,2 | 0,313 | 0 | 0 |

Scaderea cantitatii de COV-uri emise in atmosfera s-a datorat in special micsorarii activitatii.

Procentul masic de pierdere in atmosfera a fost de 0,0032, incadrandu-se in limitele impuse de HG 568/2001.

c.3 – Cantităţi de produse şi subproduse rezultate.

O parte din consumurile tehnologice se regăsesc în produsul recuperat tip A a cărui dinamică, în perioada de referinţă, este următoarea:

Tabelul 4.10.

| Produs | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produs recuperat tip A (to) | 1516 | 7009 | 3793 | 7813 | 6072 | 7526 |

Din activitatea complexă desfăşurată de SC Oil Terminal SA Costanta, de depozitare, tranzitare, condiţionare a produselor: ţiţei, păcură, benzină, motorină, rezultă şi produse reziduale (deseuri), care sunt colectate, odata cu apele uzate si pluviale, prin sistemul de canalizare tehnologica si dirijate la separator.

Dupa separare, aceste produse reziduale sunt pompate in rezervoare metalice supraterane, pentru conditionare, in vederea valorificarii.

Activitatea de conditionare pentru aceste deseuri se realizeaza intr-o prima etapa la separatorul gravitational, dupa care urmeaza inca o tratare secundara in rezervorul de depozitare.

Tratarea secundara consta in:

- incalzirea si decantarea produsului din rezervor in vederea unei separari grosiere a fazei, aproape de cea petroliera si decantarea apei din continutul de hidrocarburi;

- scurgerea apei din rezervor pana cand la robinetul de scurgere este antrenat si continutul de hidrocarburi, apele uzate fiind directionate din nou in separator;

- incercari de laborator pentru stabilirea gradului de separare a hidrocarburilor de apa.

In situatia in care analizele de laborator evidentiaza prezenta unei cantitati de apa in hidrocarburi mai mare decat cea prevazuta pentru operatia de valorificare, se reia procesul de tratare secundara.

In urma activitatilor de depozitare si de conditionare, in afara produselor reziduale valorificabile mai rezulta ca deseu – slamul din rezervoare.

Şlamul de rezervor este un amestec de produs petrolier şi particule solide, semisolid, de culoare negru-maro şi se formează prin depuneri pe fundul rezervoarelor. Acest deseu este evacuat si transportat, in vederea valorificarii şi/sau eliminarii de către firme specializate şi care sunt autorizate în acest sens.

d) – Utilităţi

Pentru realizarea producţiei de servicii contractate SC Oil Terminal SA Constanta – SP Sud consumă următoarele utilităţi:

- energie electrică

- furnizor: S.C. ELECTRICA S.A.;

- contract de furnizare energie electrică nr. 4/2011;

- cantităţile consumate în perioada 2007-2012 sunt prezentate în tabelul urmator:

Tabelul 4.11. „Cantităţi de energie electrică consumată de S.P. Sud”

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum energie (MWh) | 3651,91 | 2988,78 | 3037,43 | 2831,77 | 2515 | 2150 |

- energie termică

- In prezent energia termica se obtine din producţie proprie cu centrala termica tip Clayton descrisa la punctul b.2.2.

Cantităţile de gaz metan consumate in baza contractului de furnizare nr. 7135/01.10.2009, (Anexa 2.9 la Fisa de prezentare si declaratie)  în perioada 2007 – 2010, sunt evidentiate pe total societate si sunt prezentate în tabelul urmator:

4.12. Cantităţile de gaz metan consumat de centralele termice ale SC Oil Terminal SA

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum gaz (mc) | 1.387.221 | 4.158.088 | 3.609.483 | 3.697.159 |

Consumul de gaz metan aferent S.P. Sud a fost de 145.792 mc in 2011 si de 125.662 mc in 2012.

- apă potabilă şi industrială

- furnizor: - R.A.J.A. Constanţa– pentru apa potabilă;

- AN Apele Române – DADL – pentru apa din subteran;

- contract de furnizare apă potabilă  nr. 118 / 1.10.2007 incheiat cu  SC RAJA SA (A fost prezentat catre APM Constanta in Anexa 2.10, la Fisa de prezentare si declaratie);

- CNAPMC nr. 93/2004(Anexa 1.4, la Fisa de prezentare si declaratie);

- ANAR – ABADL nr. 10/03.01.2011(Anexa 2.11 la Fisa de prezentare si declaratie);

Cantităţile consumate, în perioada 2007 - 2012, sunt prezentate în tabelul urmator:

Tabel 4.13. Cantităţi apă potabilă/industrială consumată de SP Sud

| Consum (mc) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa potabila + Apa din subteran | 35496 | 65001 | 45836 | 55827 | 41438 | 30417 |

4.1.2.  Elemente constructive şi descrierea generală a activităţii

a. Procesul tehnologic al instalatiilor  din SP Sud Constanta

Fluxul tehnologic

# Primirea produsului din nave, navete CF, cisterne auto cu depozitare sau transbord direct, presupune:

- Primirea comenzii clientului;

- Analiza comenzii si proiectarea serviciului – elaborarea Planului de operatii;

- Receptia cantitativa a produsului primit si verificarea spatiilor de primire;

- Efectuarea traseului de Sectiile Platforma si verificarea acestuia pe flux de C.C.S.;

- Inchiderea traseului, asigurarea dupa caz (la chimicale si obligatoriu la pacura);

- Masurarea si asigurarea receptiei cantitative si calitative a produsului;

- Elaborarea documentelor de evidenta a stocurilor ( PO-01-04).

Depozitarea produselor:

Dupa primire, pe timpul depozitarii se verifica stocurile din punct de vedere cantitativ si calitatea produsului de catre laborator.

Dupa caz se face conditionarea sau prepararea:

- Conditionare:

- incalzire;

- decantare;

- scurgere de apa.

-    preparare IFO sau motorina cu Biodiesel:

- se verifica calitativ produsele;

- se efectueaza traseul;

- se introduce Biodieselul / pacura;

- se introduce motorina care prin barbotare asigura realizarea

prepararii;

- se verifica calitatea produsului;

- se inchide traseul;

- se face receptia cantitativa si etalonarea documentelor de

evidenta a stocurilor.

La conditionare, scurgerea de apa se face la canalizarea tehnologica iar apa se separa in  separatoarele gravitationale.

Livrarea produselor – pe nave, navete CF, auto, conducte la Conpet – titei presupune:

- analiza comanda client;

- proiectare serviciu PS-04 – elaborare Plan de Operatii;

- receptia calitativa a produsului si a spatiului destinat pentru livrare;

- efectuare traseu – verificare traseu;

- monitorizare prestare – dispecer, EP, CCS, Operatori comerciali;

- finalizarea livrarii, receptia cantitativa si calitativa, inchiderea traseului.

- elaborarea documentelor de evidenta.

La primire si predare pe vagoanele CF intervine ca activitate si:

- receptia comerciala a navetei;

- cantarirea, calibrarea;

- descarcarea / incarcarea;

- cantarirea ( la gol la descarcare / la plin la incarcare)

- asigurarea navetei inainte de plecare.

Descrierea  activitãţii Sectiei Platforma Sud

Instalaţii tehnologice:

- rampa  de  descãrcare/încãrcare produse petroliere; Instalatia pentru incarcare benzina in containere mobile CF are in componenta urmatoarele:

-  20 racorduri flexibile pentru incarcarea pe la partea inferioara dotate cu cuplaje rapide etanse si supape antipicurare;

- 20 racorduri – brate articulate, cu sistem etansare eficient, pentru retinerea vaporilor in sistem si senzori de nivel maxim, individuali, ce declanseaza oprirea incarcarii pe fiecare container CF la atingerea nivelului prescris;

- instalatia VRU care preia simultan vaporii de la containerele CF care se incarca. Instalatia VRU are ca principiu de functionare adsorbtia/desorbtia, pe/de pe carbune activ a vaporilor de benzina si absorbtia in lichid a condensului. Instalatia este proiectata conform cerintelor tehnice prevazute in HG 568/2001, republicata.

- case pompe:

- casa pompe produse chimice – 4 pompe tip Termat 200x28;

- casa pompe extern pentru produse petroliere cu 12 pompe Terma, NC, Houttuin;

- casa pompe intern pentru benzina si motorina cu 8 pompe centrifuge;

- casa pompe KSB cu 2 pompe KSB pentru transvazari interioare de titei si pompare la Depozitul Nord;

- casa de pompe PEYA cu 3 pompe PEYA folosite pentru transvazari interiore de titei si pompare la Depozitul Nord;

- casa pompe parc rezervoare 3x50.000 mc, cu 3 pompe folosite pentru pompare benzina si motorina la export (nave).

- casa de pompe pentru pergola auto, aferenta parcului „chimice” (R50 – R54), dotata cu doua pompe centrifuge NPM 125-60-200 cu un debit de 150 mc/h, folosita pentru incarcarea cisternelor auto cu motorina. Casa de pompe pergola auto este amplasata in dreptul rezervorului 52, in exteriorul digului de retentie, iar pergola auto pentru incarcare cisterne este amplasata la intrarea in depozit, dupa prima bariera. Legaturile intre casa de pompe si pergola de incarcare auto sunt supraterane.

- separator, bazin de egalizare şi reţele de  canalizare;

- separatorul de produse petroliere este un decantor orizontal alcatuit din doua compartimente identice care functioneaza paralel. Produsele petroliere si suspensiile sunt separate gravitational. Pelicula de materii organice este impiedicata sa fie evacuata odata cu apa datorita unui perete semiinecat si a unui perete dversor. Peretele deversor asigura mentinerea unui nivel minim in bazinul de separare. Produsul recuperat este trimis prin intermediul unei pompe in rezervoarele de decantare;

- bazinul de egalizare si control este o constructie deschisa ingropata si are rolul de a retine eventualele scapri de produs de la separator, precum si de a realiza o egalizare de debit. Bazinul are o capacitate de inmagazinare de 1200 mc. Evacuarea apei din bazinul de egalizare se face prin intermediul a doua pompe centrifuge ACV, printr-o conducta de pe fascicolul Sud-Port la separatorul gravitational din depozitul Port. Instalatia de separare poate prelua 220 – 770 mc/h ape reziduale cu timp de stationare de la 1 h pana la 3,5 h;

- rezervoare de separare slops;

- sistem de conducte;

- 2 pompe tip ACV pentru captarea din celule si bazinul de egalizare si un compresor tip XOB de 2000 mc/h aer, montat intr-o casa de compresoare;

- retea de canalizare formata din tuburi si camine.

- instalaţii pentru stins incendii;

- case de pompe incendiu cu 6 pompe electrice tip 14 NDS si SADU;

- casa pompe spuma centrul nr. 1 cu 2 rezervoare spumogen lichid si 2 pompe centrifuge pentru spumogen;

- casa pompe spuma centrul nr. 2 cu 2 rezervoare spumogen, 3 motopompe Diesel de 1200 mc/h, 4 pompe electrice tip 14NDS de 1200 mc/h, 2 pompe centrifuge pentru spumogen;

- rezervoare de apa – un rezervor suprateran de 2000 mc si 4 rezervoare subterane de 2000 mc fiecare;

- instalatii fixe de stingere cu spuma la rezervoare;

- cuve de retentie rezervoare si rampa CF;

- instalatii de racire la rezervoare compusa din inele de racire si duze de imprastiere a apei;

- retea de hidranti, conducte, tunuri PSI, mijloace fixe si mobile de stingere a incendiilor;

- 3 masini PSI deservite de formatia proprie de pompieri.

- conducte tehnologice;

- instalaţii de alimentare cu energie electricã;

- instalaţii de automatizare şi  comandã;

- instalaţii de alimentare cu energie termicã, aer comprimat, apã potabilã;

- laborator de  analize fizico – chimice;

- centrală termică;

- parcuri  de  rezervoare.

Intre Sectia Platforma Nord si Sectia Platforma Sud  existã un fascicul   de conducte, subteran, îngropat   la cca. 1,5 m adâncime, format din mai multe conducte de   ţiţei (2), pãcurã (2), motorinã (2) şi una de benzină, cu   diametre cuprinse între 350 şi 700 mm. Fascicolul de conducte este prevãzut cu trei cãmine de vane de secţionare, din beton, acoprite cu capace metalice.

În Sectia Platforma Sud aproape toate conductele de benzinã, motorinã, pãcurã, ţiţei şi MTBE sunt amplasate suprateran si au diametre cuprinse între 200 – 1000 mm.

Conductele exterioare (fascicol suprateran ce leagã depozitul SUD de depozitul PORT) sunt grupate astfel:

-    2 conducte de  benzinã B1, B2 de diametru 350 mm, L=3911 m;

- conducta de „toluen”,  (benzina 3) de diametru 300 mm, L=3911 m;

- 2 conducte de motorina (M1, M2) de diametru 500 mm, L=4036 m;

-    conducta de „acetonã” (motorina 3) de diametru 250 mm, L=3911 m;

- 2 conducte de pacura (P1, P2) de diametru 500 mm, L=4145 m;

- conducta „xilen” (de rezerva), de diametru 300 mm, L=3692 m;

- conducta de MTBE/ETBE, de diametru 300 mm, L=2997 m;

- conducte de ulei: U1, U2,de diametre 300 – 350 mm, L= 3005-4036 m;

- 3 conducte de ţiţei (T1, T2, T3) de diametru 1000 mm, L= 4501-5113 m;

- T4 – conducta Petromarului - nu mai este folosita de Oil Terminal din 2010;

- 2 conducte de diametru 150 mm, din care una este folosita ca support pentru fibra optica, iar una este de rezerva ;

- 2 conducte de diametru 300 mm (foste conducte de abur)  - nefolosite ;

- o conducta azot, Dn 200 – nefolosita.

4.1.3. Materiale de constructii

Nu intra in obiectul de activitate al societatii SC Oil Terminal Constanta.

4.1.4. Stocarea materialelor – depozite de materii prime

Numar total rezervoare = 43, din care:

- 2 rezervoare cu capacitatea de 1.000 mc  fiecare – motorina;

- 3 rezervoare cu capacitatea de 2.000 mc fiecare, Vtotal = 6.000 mc, din care:

- 1 rezervoare – rezidii, Vtotal  = 2.000;

- 1 rezervor – apa PSI, Vtotal = 2.000 mc;

- 1 rezervor – motorina.

- 11 rezervoare cu capacitatea de 5.000 mc fiecare, din care:

- 8 rezervoare – motorina, Vtotal = 40.000 mc;

- 3 rezervoare – pacura, Vtotal = 15.000 mc;

- 10 rezervoare cu capacitatea de 10.000 mc fiecare, din care:

- 2 rezervoare – benzina, Vtotal = 20.000 mc;

- 8 rezervoare –motorina, Vtotal = 80.000 mc;

- 6 rezervoare cu capacitatea de 31.500 mc fiecare, din care:

- 3 rezervoare – motorina, Vtotal = 94.500 mc;

- 3 rezervoare – motorina/benzina/titei, Vtotal =

94.500 mc;

- 11 rezervoare cu capacitatea de 50.000 mc fiecare, din care:

- 1 rezervor – benzina, Vtotal = 50.000 mc;

- 2 rezervoare –motorina, Vtotal = 100.000 mc;

- 7 rezervoare – titei, Vtotal = 350.000 mc

- 1 rezervor – motorina/titei, Vtotal = 50.000 mc;

4.2.  Surse potenţiale de poluare a solului

Solul este definit ca pătura superficială a scoarţei terestre în care au loc procese biologice complexe şi este unul din factorii naturali ai mediului care acţionează direct sau indirect, asupra omului, animalelor şi vegetaţiei.

În aprecierea impactului produs de diferite activităţi asupra solului, releventă este acţiunea indirectă a solului, care este multiplă şi influenţează omul prin determinarea calităţii şi cantităţii vegetaţiei şi a apei.

Calitatea vegetaţiei este importantă sub raportul compoziţiei fizico – chimice, deoarece contribuie la menţinerea stării de sănătate prin excesul sau carenţa unor minerale, putând fi proprie sau improprie pentru consum.

Calitatea apei este condiţionată de asemenea de compoziţia fizico – chimică a straturilor scoarţei terestre pe care le traversează.

De asemenea solul, prin procesele fizico – chimice şi biologice care au loc în el, asigură descompunerea materiei organice, indiferent de origine (umană, animală sau vegetală) şi integrarea compuşilor rezultaţi din acestea în structura sa.

Poluarea solului este consecinţa modificării compoziţiei naturale a acestuia în urma depunerii şi integrării în el a diferitelor substanţe chimice şi a deşeurilor provenite din activităţile umane.

Prin natura lui, solul este locul de întâlnire al poluanţilor: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate în atmosferă se întorc pe sol; apele de infiltraţie impregnează solul cu poluanţi, antrenându-i spre adâncime sau emisar; aproape toate reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau numai aruncate la întâmplare pe sol.

Prin intermediul agenţilor poluanţi din atmosferă se observă anumite particularităţi. Ca regulă generală, solurile cele mai contaminate se află în preajma surselor de poluare. Pe măsură, însă, ce înălţimea surselor de evacuare a gazelor  poluante creşte, contaminarea terenului din imediata apropiere a sursei de poluare va scădea ca nivel de contaminare, dar suprafaţa contaminată se va extinde.

Nivelul contaminării solului depinde şi de regimul ploilor. Acestea “spală” în general atmosfera de agenţii poluanţi şi îi depun pe sol, dar în acelaşi timp spală şi solul, ajungând la vehicularea agenţilor poluanţi spre emisar. Trebuie totuşi amintit că ploile favorizează şi contaminarea în adâncimea solului şi a apelor freatice.

Într-o oarecare măsură poluarea solului depinde şi de vegetaţia care îl acoperă precum şi de natura însăşi a solului. Lucrul acesta este important pentru urmărirea persistenţei îngrăşămintelor chimice pe terenurile acoperite cu vegetaţie. Interesul de protejare a mediului cere ca îngrăşămintele chimice să rămână cât mai bine fixate în sol. În realitate, o parte din ele este luată de vânt, alta este spălată de ploi, iar restul se descompune în timp, datorită oxidării în aer sau acţiunii enzimelor secretate de bacterii din sol.

In zona de interes solul poate fi afectat de eventualele poluari accidentale  ce pot apare prin fisurarea conductei sau a rezervoarelor. In acest caz, pentru a reduce la minim poluarea solului si apoi a o neutraliza, echipa de interventie va urma procedura prevazuta in Planul de poluari accidentale aprobat conform legislatiei de mediu in vigoare.

4.3.  Aprecierea poluării solului

Adaosul de substanţe poluante conduce la modificări fizico – chimice ale solului într-un areal restrâns şi de intensitate redusă, astfel că poluarea este echivalentă din punct de vedere igienic cu insalubritatea, care se poate aprecia prin indicatori direcţi şi indirecţi astfel:

- indicatorii direcţi sunt reprezentaţi prin substanţele chimice poluante ajunse în sol şi care au o acţiune nocivă asupra sănătăţii omului prin ele însele;

- indicatorii indirecţi se stabilesc prin metode organoleptice, chimice şi liologice.

În solurile cu permeabilitate mare, bine aerate şi cu umiditate redusă,

autoepurarea este mai rapidă şi se bazează pe procese biologice aerobe oxidante, din care rezultă o mineralizare integrală a substanţelor cu producere de CO2, N2 şi H2O.

În cazul solurilor compacte, cu umiditate ridicată şi dificit de aerare se desfăşoară procese biochimice anaerobe, de reducere. Produşii finali în acest caz vor fi NH3, CH4, H2S, acizi graşi inferiori, mercaptani, care nu pot fi folosiţi direct de plante, fapt ce conduce la acumularea lor în sol, difuzarea în apă sau degajarea în atmosferă.

Studiul geotehnic realizat in vederea stabilirii stratificatiei terenului, determinarii caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului si stabilirii conditiilor/posibilitatilor de fundare ale constructiei propuse, a scos in evidenta urmatoarea structura litologica  in zona amplasamentului:

  - Sol vegetal si umpluturi minerale neomogene (cu grosimea de cca. 1,00 m);

  - Un strat de loss galben intalnit in foraje, cu grosimi de pana la 8m;

  - Complex argilos si de calcare degradate sub forma de pietris si bolovanis calcaros.

Sursele de poluare a solului şi subsolului în SC Oil Terminal SA Constanta – SP Sud, pot fi:

- neetanşeităţile survenite în timpul exploatării la conducte, rezervoare, la bazinele separatoarelor gravitaţionale şi la reţeaua de canalizare, la infrastructura CF sau in timpul procesului de incarcare, descarcare si transport cu cisterne mobile;

- pierderi accidentale de produse petroliere prin spargeri de conducte, rezervoare, deversări, etc.

Orice produs petrolier deversat pe sol migrează gravitaţional, în direcţia nivelului hidrostatic, împărţindu-se în patru faze:

- faza de vapori;

- faza reziduală (lichid imobilizat în sol şi/sau sedimente);

- faza liberă (lichid mobil);

- faza dizolvată în apa subterană.

Dacă volumul de produs petrolier eliberat în mod accidental este redus, produsul nu va avansa mult în sol, contaminarea manifestându-se prin imobilizarea hidrocarburilor în sediment ca fază reziduală, după ce o parte a fost eliberată în faza de vapori (pentru produsele volatile). Daca exista pierderi importante ca volum, va fi suficient produs petrolier ca, pe lângă faza reziduală, să existe şi o fază liberă, lichidă, care să se deplaseze gravitaţional până la nivelul hidrostatic.  Aici, la suprafaţa suprafata nivelului marii, o parte  pătrunde în porii suficient de mari ai sedimentului, o parte va fi acumulata ca faza libera şi altă parte (foarte mică) se dizolvă în apa.

4.4.  Prevenirea poluării solului

Măsurile, dotările si amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului.

SC Oil Terminal SA Constanta a fost, este şi va fi interesată să cunoască stadiul de contaminare cu produse petroliere a subsolului depozitelor şi a vecinătăţilor acestora, cauzele poluării şi să stabilească măsuri de eliminare, combatere şi refacere a solului şi subsolului.

În acest sens, SC Oil Terminal SA Constanta a contractat lucrări de investigare a stării de contaminare cu hidrocarburi în zona depozitelor Sud şi Nord I în perioada 1992 – 2002 precum şi prin Programul MENER – Proiect prioritar 6, Obiectiv nr. 1 “Evaluarea gradului de contaminare cu produse petroliere în zona depozitelor Oil Terminal Constanţa” executat în colaborare de către: Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR, Facultatea de Geologie şi Geofizică a Universităţii Bucureşti, Institutul de Studii şi Proiectări Funciare ISPIF şi Institutul Naţional pentru Ecologie Industrială EcoInd,, în iunie 2003.

Toate aceste studii, impreuna cu analizele si concluziile din BM II in 2004 au evidentiat impactul activitatii SC Oil Terminal SA Constanta – SP Sud  asupra solului atat in trecut (poluarea istorica de adancime), cat si din activitatea prezenta.

Având în vedere situaţia la nivelul anilor 2003 – 2004 cu privire la contaminarea acviferului, precum si ca urmare a programului de conformare, SC Oil Terminal SA Constanta  a organizat un sistem de monitorizare a nivelului de produs şi apă în forajele/puturile de captare efectuate precum şi extragerea acestuia, cu frecvente  bi-saptamanal. Acolo unde situatia a impus-o, datorita riscurilor pentru sanatatea umana, epuizarea forajelor s-a realizat si de 2-3 ori pe zi.

Metoda da rezultate, in timp indelungat, atat pentru decontaminarea apei freatice cat si pentru reducerea poluantilor din acumularile sedimentare ale solului, datorita spalarii acestora cu apele freatice (ape de mare) in timpul pomparii lor din foraje. Aceasta spalare se realizeaza, in principal, datorita cresterii vitezei de deplasare a freaticului in zona conului de depresie format, dar si in zonele adiacente, care alimenteaza acest con, pana la realizarea echilibrului natural.

Rezultatele pozitive s-au inregistrat si la nivelul de suprafata al solului, unde evolutia concentratiei de produs petrolier in probele de 5 si 30 cm, este vizibil descrescatoare, conform valorilor inregistrate in urma monitorizarilor impuse prin autorizatia de mediu si prezentate in tabelul urmator:

Singura zona care mai indica acumulari (dar de valori mici) este zona rampei CF, reabilitata in anul 2003 prin betonarea infrastructurii de la Rampa noua si impermeabilizarea restului rampei. Lucrarile de reabilitare au continuat si in anul 2012 cand s-a scos in suprateran colectorul de la linia 4 pentru incarea motorinei in cisterne CF.

Tabel 4.14. Evolutia indicatorului: produs petrolier

(in perioada 2007 – 2012, comparativ cu anul 2004

de elaborare a bilantului de mediu)

|  |  |  | UM= | mg/kg su |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Luna | DEPOZIT SUD | Valoare prevazuta conf Ordin. 756/1997 |
|  |  | Foraj 9 | Foraj 13 | M 9 | M7 |  |
|  |  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | Val. normale | Prag de alerta | Prag de interventie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1000 | 2000 |
| 1 | 2004 | 110 | 230 | 8160 | 5640 | 640 | 700 | 600 | 1240 |  |  |  |
|  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | febr. | 135 | 48 | 471 | 238 | 38.2 | 30.1 | 38.6 | 30.4 |  |  |  |
| 2 | martie | 279 | 162 | 1029 | 964.1 | 139.2 | 120 | 186 | 216 |  |  |  |
| 3 | aprilie | 91.8 | 192 | 685.2 | 631.3 | 42.8 | 41.7 | 1017 | 1182 |  |  |  |
| 4 | mai | 131.3 | 169 | 325.3 | 312 | 70.66 | 59.4 | 126.6 | 249.8 |  |  |  |
| 5 | iunie |  |  | 313.1 | 288.4 | 121.5 | 86.1 | 46.3 | 168 |  |  |  |
| 6 | iulie | 6.8 | 20.7 | 248.4 | 212.1 | 26.2 | 20.2 | 39.7 | 23.6 |  |  |  |
| 7 | august | 8.9 | 10.8 | 379 | 714 | 10.5 | 7.7 | 36 | 38 |  |  |  |
| 8 | sept. | 19 | 41 | 175.8 | 65 | 42 | 16.3 | 62.2 | 37.6 |  |  |  |
| 9 | oct. | 22.3 | 31.8 | 99 | 103 | 75.5 | 79.6 | 26.9 | 20.8 |  |  |  |
| 10 | nov. | 25.2 | 36.6 | 21.6 | 7.7 | 146.7 | 54.6 | 27.4 | 55.8 |  |  |  |
| 11 | dec. | 40 | 37.6 |  | 93 | 73.4 | 45.5 | 14 | 229 |  |  |  |
|  | Medie | 75,43 | 74,95 | 374,7 | 329,9 | 71,5 | 51 | 147,3 | 204,6 |  |  |  |
|  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ian. | 69 | 38 | 147.8 | 17 |  | 50 | 29 | 29 |  |  |  |
| 2 | iulie | 272 | 90.6 | 1168 | 1675 | 83 | 607 | 455 | 137 |  |  |  |
| 3 | oct. | 25.3 | 20 | 336 | 569 | 12.2 | 16.7 | 117 |  |  |  |  |
| 4 | dec. | 21.5 | 18.1 | 220 | 164 | 27.7 | 11.3 | 24 | 21 |  |  |  |
|  | Medie | 96,95 | 41,67 | 467,9 | 606,3 | 41 | 171,3 | 156,3 | 62,3 |  |  |  |
|  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ian. | 23.3 | 22.7 | 22.1 | 70.5 | 19.2 | 24 | 24 | 16.5 |  |  |  |
| 2 | august | 22.5 | 49.34 | 48.36 | 89.65 | 22.5 | 29.3 | 48.22 | 91.1 |  |  |  |
|  | Medie | 22,9 | 36 | 35,23 | 80,1 | 20,9 | 26,7 | 36,1 | 53,8 |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | iunie | 36.9 | 49.99 | 39.98 | 99.99 | 32.82 | 34.46 | 49.61 | 118.8 |  |  |  |
| 2 | noiem. | 63.8 | 46.6 | 75.5 | 55 | 64.6 | 46.5 | 104.6 | 84.4 |  |  |  |
|  | Medie | 50,4 | 48,3 | 57,7 | 77,5 | 48,7 | 40,5 | 77,1 | 101,6 |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | iunie | 166 | 137 | 168 | 165 | 150 | 74 | 114.5 | 90 |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | aprilie | 102 | 106 | 46,4 | 94,5 | 45,6 | 88 | 52,8 | 89,4 |  |  |  |
| 2 | decem | 139 | 170 | 148 | 96 | 31 | 37 | 44 | 37 |  |  |  |
|  | Medie | 120,5 | 138 | 97,2 | 95,3 | 38,3 | 62,5 | 48,4 | 63,2 |  |  |  |

Din analiza evolutiei indicatorului produs petrolier, se observa ca acesta are o evolutie alternativa (crescator/descrescator), cu tendinta de scadere, la inceputul monitorizarii (anul 2007), iar catre sfarsitul perioadei (2009 – 2011) s-au inregistrat valori apropiate de nivelul normal. Datorita rezultatelor aproximativ constant – descrescatoare, precum si datorita perioadei indelungate de refacere a solului APM a aprobat reducerea frecventei de monitorizare (din lunar in semestrial) incepand cu anul 2008.

Faptul ca valoarea indicatorului produs petrolier a scazut de la 5000 – 8000 mg/Kg SU la nivelul anului 2004 (vezi zona forajului F13) pana la valoarea de 168/165 mg/Kg SU in anul 2011, se datoreaza si faptului ca a crescut nivelul de constientizare a personalului angajat, prin respectarea intocmai a procedurilor si instructiunilor de lucru, asigurand implicit o protectie crescuta a factorilor de mediu. Nu in ultimul rand, s-a resimtit efectul tratamentelor de ecologizare aplicate in zonele de prelevare.

Aceeasi evolutie se observa si la majoritatea indicatorilor „metale” analizati:

Tabel 4.15.

|  |  |  | UM= | mg/kg SU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Metalul | DEPOZIT SUD | Valoarea prevazuta conf. Ord.756/1997 |
|  |  | Foraj 9 | Foraj 13 | M 9 | M7 | Valori normale | Prag de alerta | Prag de interventie |
|  |  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm |  |  |  |
| 2004 |  |  |  |  |
| 1 | pH | 8 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.1 |  |  |  |
| 2 | Cadmiu | 0.59 | 0.29 | 1.37 | 0.94 | 0.604 | 0.69 | 1.94 | 1.54 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | Cupru | 1.14 | 0.6 | 1.27 | 0.69 | 0.3 | 0.19 | 1.24 | 0.29 | 20 | 250 | 500 |
| 4 | Crom | 4.92 | 2.18 | 1.23 | 0.84 | 2.67 | 1.34 | 1.86 | 1.092 | 30 | 300 | 600 |
| 5 | Mangan | 20.8 | 18.6 | 131.8 | 85.36 | 44.6 | 37.06 | 293.4 | 247.05 | 900 | 2000 | 4000 |
| 6 | Nichel | 3.79 | 2.13 | 12.8 | 5.26 | 8.36 | 7.79 | 16.52 | 15.09 | 20 | 200 | 500 |
| 7 | Plumb | 1.29 | 0.94 | 4.51 | 3.64 | 2.55 | 1.89 | 3.63 | 3.87 | 20 | 250 | 1000 |
| 8 | Zinc | 26.5 | 21.4 | 20.03 | 18.97 | 23.56 | 20.21 | 28.23 | 24.83 | 100 | 700 | 1500 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.46 | 7.3 | 7.49 | 7.53 | 7.51 | 7.49 | 7.48 | 7.45 |  |  |  |
| 2 | Crom | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 26 | 28 | 30 | 300 | 600 |
| 3 | Cadmiu | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Cupru | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 20 | 250 | 500 |
| 5 | Nichel | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 200 | 500 |
| 6 | Mangan | 815 | 810 | 827 | 820 | 760 | 766 | 750 | 756 | 900 | 2000 | 4000 |
| 7 | Plumb | 19 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 13 | 20 | 250 | 1000 |
| 8 | Zinc | 94 | 95 | 92 | 94 | 80 | 82 | 82 | 84 | 100 | 700 | 1500 |

2012

| 1 | pH | 7,59 | 7,62 | 7,64 | 7,64 | 7,58 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Crom | 28 | 26 | 24 | 28 | 24 | 26 | 20 | 26 | 30 | 300 | 600 |
| 3 | Cadmiu | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Cupru | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 20 | 250 | 500 |
| 5 | Nichel | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 200 | 500 |
| 6 | Mangan | 84 | 80 | 44 | 84 | 54 | 58 | 44 | 84 | 900 | 2000 | 4000 |
| 7 | Plumb | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 250 | 1000 |
| 8 | Zinc | 66 | 58 | 38 | 58 | 38 | 36 | 34 | 68 | 100 | 700 | 1500 |

In baza analizelor realizate in perioada 2004 – 2012, putem concluziona urmatoarele:

- Pentru indicatorul “produs petrolier”:

- La Forajul F9, valorile cele mai mari au fost determinate in anul martie, aprilie si mai 2007, si in iunie 2011, acestea depasind cu putin valoarea normala, atat la proba de 5 cm cat si la proba de 30 cm.

- La forajul F13 cele mai ridicate valori au fost inregistrate in anul 2004 atat la proba de 5 cm cat si la cea de 30 cm, aceste valori depasind pragul de interventie. Incepand cu anul 2007 valorile au scazut pana in jurul valorii normale sau chiar sub aceasta valoare, cu exceptia lunii iulie 2008 cand au fost depasite valorile pragului de alerta. Acestea au scazut in perioada 2009-2010, inregistrandu-se valori sub cele normale. In luna iunie 2011 au fost depasite cu putin valorile normale.

- La forajul M9 de la valorile inregistrate in anul 2004 de 640 mg/kg s.u. (la proba de 5 cm) si de 700 mg/kg su (la proba de 30 cm) a avut loc o scadere a valorilor, acestea incadrandu-se sub valoarea normala sau putin peste aceasta valoare in lunile martie, iunie, noiembrie 2007. O usoara depasire peste valoarea normala s-a inregistrat si in luna iulie 2011 la proba de 5 cm.

- In anul 2012 nu au fost inregistrate depasiri.

- Pentru indicatorul “cadmiu”, valoarea determinata a depasit valoarea normala in anul 2004, acestea fiind sub pragul de alerta, la forajele F13 si M7, restul metalelor grele determinate, incadrandu-se sub valorile normale prevazute de Ordinul 756/1997.

- In perioada 2011-2012, la indicatorii “metale grele” au fost inregistrate valori sub valorile normale prevazute de Ordinul 756/1997.

Valorile indicatorilor analizati scoate in evidenta eficienta masurilor de depoluare a solului si subsolului, chiar daca acestea au o durata destul de mare. De asemenea se poate constata ca, in prezent, impactul SP Sud asupra solului si a apei subterane este din ce in ce mai redus, lucrarile de depoluare actionand asupra  poluarilor istorice.

În perioada urmatoare, Oil Terminal Constanţa are in intentie efectuarea de investigatii pentru găsirea de noi soluţii de decontaminare şi refacere a solului în zonele afectate.

Pentru protecţia solului, toate instalaţiile Oil Terminal Constanţa (rampe, case de pompe, claviaturi, rezervoare) sunt prevăzute cu reţele de canalizare, drenuri, rigole de scurgere, care asigură captarea pierderilor tehnologice, a apelor de spălare şi apelor pluviale şi dirijarea acestora către separatoarul de produse petroliere.

Pentru limitarea exinderii poluarii, in caz de accident tehnic si protecţia zonelor învecinate, rezervoarele de depozitare sunt prevăzute cu diguri de protecţie din pământ şi/sau beton, etanşe, dimensionate astfel incat să asigure reţinerea întregului volum de produs din rezervor. Bazinele de retenţie sunt racordate la reţeaua de canalizare prin închideri hidraulice care permit izolarea şi recuperarea treptată a produsului, în funcţie de capacitatea separatorului.

Pentru armăturile conductelor amplasate deasupra solului, fără posibilitate de racordare la canalizarea tehnologică, s-au confecţionat cuve metalice etanşe sau betonate pentru colectarea şi recuperarea eventualelor pierderi.

Rampele CF au fost dotate cu furtunuri antipicurare prevazute cu clapeti de retinere in interior a produsului petrolier. Clapetii se inchid automat la decuplarea furtunului de la cazanul CF in momentul finalizarii operatiilor de incarcare sau descarcare, inlaturand astfel eventualele pierderi care ar putea afecta solul sau subsolul printr-una din metodele enumerate mai sus.

Instalatiile care asigura pomparea  apelor subterane poluate prin forajele de observatie au fost dotate cu pompe submersibile etanse, dotate cu furtune tip hicoflex usoare, cu lungimi care sa permita deversarea apei cu produs petrolier direct in reteaua de canalizare, eliminand asftel riscul poluarii solului in procesul de ecologizare a panzei freatice si a subsolului.

De asemenea, s-au luat o serie de masuri de protectie a solului dupa eliminarea si ecologizarea tuturor batalurilor:

- confectionarea de cuve metalice pentru depozitarea temporara a deseurilor cu continut de produs petrolier (slamuri de la curatarea rezervoarelor, pamant infestat in urma avariilor, etc);

- depozitarea cuvelor metalice numai pe suprafete betonate sau in zone protejate in prealabil cu folii de polietilena;

- amenajarea/stabilirea de suprafete betonate pentru depozitarea materialelor feroase si neferoase recuperate, a deseurilor reciclabile, a furtunurilor de incarcare/descarcare uzate, etc).

- scoaterea din subteran a conductelor tehnologice neutilizate;  in anul 2010 s-a dat in folosinta conducta supraterana Dn 1000 din Parcul de rezervoare 8x50.000 si s-au scos din subteran toate condutele care reprezentau ramificatiile catre cele opt rezervoare. Au ramas in subteran doar conductele magistrale pe al caror amplasament s-a construit la suprafata noua conducta de tragere/incarcare.

Pentru cele doua tronsoane magistrale ramase in subteran s-au luat masuri de spalare a acestora prin efectuarea unui traseu circular de pompare.

De asemenea, s-a instituit un sistem de monitorizare prin forajele M5 si M3 aflate in aval de amplasamentul celor doua conducte magistrale si s-a luat decizia efectuarii unui alt foraj de monitorizare si extractie, pe aceeasi linie cu M5, in dreptul rezervorului T31, pe linia de curgere a acviferului.

In urma tuturor masurilor luate – dovedite de rezultatele analizelor din timpul monitorizarilor efectuate -  impactul negativ al activitatii Oil Terminal asupra mediului s-a minimizat.

Pentru poluarea istorica a solului Oil Terminal Constanţa continua pomparea apei poluate din subteran prin intermediul forajelor perimetrale, operatie care s-a dovedit ca a dat rezultate in ultimii 5 ani, pentru mentinerea si captarea poluantilor in interiorul amplasamentului. Impiedicand migrarea poluantilor de pe suprafata amplasamentului in exterior, catre acvatoriul portuar vom minimiza influenta acestora asupra imprejurimilor. Acest program va continua cu aceeasi intensitate pana la posibilitatea implementarii unor metode de decontaminare (mai rapide), acceptabile din punct de vedere financiar pentru Oil Terminal Constanţa.

4.5. Efectele poluării asupra solului şi vegetaţiei

Factorul de mediu solul este în interdependenţă cu factorul de mediu flora – fauna, datorită transmiterii atât a elementelor fertilizante pe care planta le solicită din sol, cât şi a elementelor toxice pe care planta le poate prelua şi acumula. Pe cale indirectă, prin lanţurile trofice, atât elementele folositoare, cât şi cele toxice din sol, pot ajunge şi influenţa dezvoltarea şi starea de viaţă a animalelor şi omului.

Literatura de specialitate evidenţiază faptul că elementele care stau la baza procesului de creştere şi dezvoltare a plantelor se clasifică în două categorii: macroelemete şi microelemete.

Macroelementele şi microelementele necesare dezvoltării plantelor se găsesc în sol în condiţii de echilibru şi în cantităţi determinate de totalitatea factorilor care contribuie la dezvoltarea vegetaţiei pe sol. În cazul în care aportul se face în mod brutal există posibilitatea unor modificări a proceselor fizico – chimice de la nivelul solului, afectând întregul lanţ trofic sol – plantă – animal – om.

4.5.1. Efectele poluării asupra solului şi vegetaţiei

Sursele de contaminare şi de degradare a condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor sunt multiple şi variate, ele putând acţiona direct sau indirect.

O serie de factori naturali, cum ar fi cei meteorologici, sunt cauza de bază a întăririi efectului unor agenţi poluanţi şi ai contaminării solului.

Vântul, precipitaţiile, umiditatea atmosferică, temperatura, luminozitatea influenţează asupra transportului şi efectului unor compuşi gazoşi sau solizi cu efect poluant.

Între agenţii poluanţi şi factorii meteorologici există o interacţiune permanentă, unii dintre aceştia având caracter sinergic, de întărire a efectului negativ.

Exemplificăm în continuare câteva cazuri de acţiuni sinergice caracteristice, ale unor agenţi poluanţi care contaminează solul şi vegetaţia :

- SO2  +  H2O                H2SO3

H2SO3                         HSO3 + H+

HSO3                           SO32-  +  H

SO2 + NO2 + 2H2O                     H2SO3 + HNO3 + HNO2

NO2

SO2 + O2   	SO3 + O2 + NO

ozon

SO2 + SH2                  S + H2O

2.      2CO  +  O2  	2CO2  +  68 kcal

CO + H2O                   CO2  +  H2  +  10 kcal

CO  +  OH                   CO2  +  H

3.     NO  +  O2                       NO3

NO3  +  O2                      NO2  +  O3

Difuziunea şi dispersia agenţilor contaminaţi gazoşi în mediul agricol, depind în timp şi spaţiu de caracteristicile fizice şi chimice ale poluanţilor, de factorii meteorologici, ca şi de debitul agenţilor contaminaţi.

Factorii meteorologici ca: vântul, temperatura, inversiunea termică a straturilor de aer, precipitaţiile, radiaţiile solare, ca şi condiţiile topografice sunt principalii factori ai difuziunii şi dispersiei. Cele mai afectate zone sunt cele care se află în apropierea surselor poluante, însă vântul şi inversiunea termică a straturilor de aer pot transporta agenţii poluanţi la distanţe de zeci de kilometri.

În zonele industriale atmosfera se încarcă în cantităţi variabile cu CO2, SO2, H2S, NH3 sau pulberi ori vapori de substanţe organice, care pot avea efecte negative asupra vieţuitoarelor.

Derivaţii sulfului.  Concentraţia normală în aer a H2s, SO2 este de 0,2ppm. H2S se oxidează şi trece în SO2, iar acesta mai departe trece în acid sulfuros şi acid sulfuric, cu implicaţii asupra plantelor şi pH-ului solului.

Derivaţii carbonului.  Anhidra carbonică a fost consuderată mult timp ca un compus care nu este nociv, fiind utilizată de plante în procesul de fotosinteză. Creşterea conţinutului atmosferic în CO2 are implicaţii asupra biosferei prin perturbaţii climatice asupra respiraţiei, asimilaţiei, fotosintezei, creşterii plantelor şi a productivităţii acestora.

Compuşi ai azotului.  În general contaminarea cu produşi ai azotului este mai nocivă pentru animale decât pentru plante. Compuşi ca NO, NO2, N2O3, NO3, NH3, eliminaţi în atmosferă suferă reacţii fotochimice:

h

NO2  	NO  +  O

fotochimic

NO  +  ½  O2  	NO2  +  H2O  	NHO3

Particulele solide emise în urma combustiei ( carbon ) sau a altor procese industriale capătă sarcini electrice şi reţin din atmosferă diferiţi ioni.  Ulterior se depun pe frunze şi în raport cu natura lor pot perturba procesul respirator şi de fotosinteză, iar alteori provoacă arsuri ale ţesuturilor.

4.6.  Sursele de poluanţi pentru apele subterane

Prin proprietăţile lor deosebite, apele subterane constituie o sursă importanta  de alimentare cu apă potabilă. În aceste condiţii, conservarea acestor calităţi este imperios necesară.

4.6.1.  Moduri şi tipuri de impurificare a apelor subterane

Prin impurificare se înţelege o alterare artificială a calităţii naturale, fizice şi chimice ale unei ape, schimbarea sezonieră sau multianuală a acestor caracteristici, sub influenţa factorilor naturali, nu constituie decât o modificare a calităţilor apei.

După natura impurificării produse se disting două tipuri de bază : impurificare chimică şi impurificare chimico – bacteriologică. Primul tip de impurificare este produs de ape uzate, îngrăşăminte, pesticide sau reziduuri gazoase şi solide spălate de apele meteorice, infiltraţiile conţinând numai impurităţi de origine anorganică şi producând în consecinţă numai o schimbare a mineralizaţiei apei impurificate.

Impurificarea chimico – bacteriologică este produsă de apele uzate menajere, deşeuri menajere, precum şi de conţinutul în substanţe organice care favorizează dezvoltarea microorganismelor, ducând la o impurificare mixtă, chimică şi bacteriană.

4.6.2.  Modul de propagare a impurificatorilor

Factorii care contribuie la propagarea impurificării sunt în principal infiltraţiile şi factorul uman, fiecare determinând o serie întreagă de moduri particulare de propagare. Nu se vor aminti decât cele mai frecvente, mai des întâlnite.

Infiltraţiile constituie factorul motor în cele mai multe cazuri de impurificare. Unele dintre cele mai frecvente aspecte întâlnite constau în infiltraţia apelor uzate care sunt pierdute în conducte cu ocazia diferitelor accidente.

Un alt aspect îl constituie spălarea de către apele de precipitaţii a noxelor produse sau a anumitor substanţe stocate la suprafaţa terenului, ape care, infiltrându-se, impurifică stratul acvifer.

Un aspect particular al infiltraţiilor îl constituie cazul carstului, care prin prezenţa fisurilor, crăpăturilor şi golurilor carstice favorizează o impurificare foarte rapidă pe distanţe mari.

Trebuie arătat că toate aceste modalităţi de impurificare, în afară de cazul carstului, afectează în special stratul freatic, stratele de adâncime nefiind în pericol dacă au în acoperiş un orizont impermeabil suficient de puternic.

Factorul uman poate determina impurificarea unor strate acvifere, în special de adăncime, degradându-se calităţile, atât prin pompări care strică echilibru hidrodinamic stabilit cât şi prin lucrări diverse în subteran, neglijent executate.

Lucrările subterane adânci de diferite tipuri, precum şi realizarea defectuoasă a unor foraje pot duce la impurificarea unui strat acvifer de către cele subiacente, dacă ele sunt separate de un strat impermeabil.

Modurile de propagare a impurificării prezentate reprezintă numai cele mai importante şi mai generale cazuri care se pot întâlni în natură; pe lângă acestea pot apărea însă o multitudine de aspecte particulare, mai puţin răspândite, dar nu mai puţin importante din punct de vedere al pericolelor pe care le prezintă.

4.6.3.  Agenţii generatori de impurificare

Deoarece este absolut impoibil a se trece în revistă totalitatea agenţilor generatori de poluare, se vor lua în considerare numai factorii mai importanţi, descriindu-se sumar aspectele caracteristice fiecăruia.

4.6.3.1.  Reziduuri menajere

- Depozitele de deşeuri

În această grupă se încadrează depozitele de resturi menajere (gunoaie) şi de diverse reziduuri al căror rol este identic. Impurificările se produc prin spălarea acestor depozite de către precipitaţiile atmosferice care apoi se infiltrează în stratul acvifer.

M. Albinet citează că prin spălarea continuă a unui depozit de gunoi de 1.235 m3 se produce extragerea a 1,5 tone sodiu şi potasiu, 1 tonă calciu şi magneziu, 0,91 tone cloruri, 0,23 tone sulfaţi şi 3,9 tone bicarbonaţi, spălarea acestora având loc în mai puţin de un an. Reiese deci clar modul în care cantităţile de săruri minerale din stratul acvifer pot creşte pe seama acestor depozite.

- Apele uzate menajere

Aceste ape reprezintă de fapt un amestec de ape uzate provenite din

diverse surse (fecaloid menajere, etc.). În afară de un conţinut mărit în substanţe chimice anorganice, ele conţin şi diverse substanţe chimice organice care favorizează contaminarea bacteriologică.

Cel mai comun aspect al impurificărilor produse de astfel de ape se manifestă fie plecănd de la apele de suprafaţă, în care s-au deversat aceşti impurificatori, fie plecând de la spălarea spaţiilor de la apele pluviale. Acest al doilea caz are şi un aspect particular, şi anume acela al deversării apelor uzate în gropi septice, direct pe sol, care prezintă un pericol foarte mare, producând impurificări locale dar puternice.

      - Reziduurile industriale

Deoarece contaminarea apelor subterane prin spălarea noxelor aeriene sau a substanţelor radioactive din atmosferă are o importanţă minoră, vom examina numai cazurile de impurificări prin reziduuri lichide şi solide.

a).  Substante chimice

Impurificarea apelor subterane si desuprafata cu substante chimice capătă o importanţă crescândă datorită folosirii lor în cantităţi din ce în ce mai mari. Unele  substante chimice conţinând anioni tensioactivi sunt toxici şi rezistă la descompunerea biologică; ei traversează solul fără a suferi modificări şi fără a fi adsorbiţi şi ating stratul acvifer. Persistenţa substantelor chimice în apele subterane fără a fi degradate variază mai multi ani.

b).  Hidrocarburile

Cauzele impurificării trebuie căutate în zonele de stocare a produselor petroliere amintite, unde se pot produce pierdei mai mult sau mai puţin importante. Pentru a ilustra importanţa acestui gen de impuificare, se aminteşte că o picătură de produs petrolier poate polua 5 m3 de apă potabilă. În termeni, viteza de infiltrare a hidrocarburilor este variabilă, fiind invers proporţională cu vâscozitatea produselor infiltrate. Benzina, de exemplu, se infiltrează de circa zece ori mai repede decât apa. Distanţele parcurse sunt greu de precizat, dar două exemple citate de M. Albinet sunt destul de grăitoare în acest sens: la Wesel benzina a parcurs în trei luni 100 m., iar şapte ani mai târziu avansase cu 700 m., în timp ce în SUA se citează cazuri în care s-au străbătut distanţe de 3,5 km de la sursă (scurgerea dintr-un rezervor).

4.6.4.  Posibilităţi naturale de epurare

Solul şi rocile de aerare pot asigura o oarecare protecţie a apelor subterane contra pericolului de impurificare, eficienţa acestei protecţii depinzând de un întreg complex de factori.

Protejarea apelor subterane comportă două aspecte diferite, şi anume: protejarea contra contaminării bacteriene şi protejarea contra impurificării chimice.

Principalul rol în epurarea apelor uzate care conţin microorganisme revine solului care, conform rezultatelor unor cercetări efectuate cu bacterii marcate, reţin pe primul centimetru circa 90% din totalul bacteriilor, primului milimetru revenindu-i 62 – 64%. Pătrunderea maximă în sol a bacteriilor a atins 15 cm în cazul solului umectat.

În situaţia în care stratul de sol lipseşte, se consideră că este asigurată protecţia sanitară a apelor subterane dacă asupra nivelului cel mai înalt al apelor subterane vor exista : 2,5 m nisip argilos, nisip fin, etc. (d. ef. < 0,2 mm); 4,0 m nisip mijlociu, nisip mare, pietriş (d.ef.< 0,6 mm). Dacă efluentul încărcat cu bacterii ajunge în stratul acvifer, fiind antrenat de acesta într-o mişcare pe orizontală, epurarea se va produce pe o dstanţă de circa 20 – 25 m., dacă viteza curentului subteran nu depăşeşte 3 m/zi. Cercetări efectuate de B.R. Krone arată că într-un nisip grăunţos cu d. ef. = 0,2 – 0,3 mm bacteriile coliforme au ajuns până la distanţa de 30 m de punctul de infiltrare şi numai un număr neglijabil au depăşit această limită.

Trebuie însă specificat că in anumite cazuri, de exemplu prezenţa bacilului tific, persistenţa în timp şi distanţele parcurse sunt mult mai mari. Distanţe foarte mari de propagare a contaminărilor, circa 1000 m, se obţin şi în cazurile unor regiuni unde sunt amplasate captări mari.

În cazul impurificărilor pur chimice, nu se poate obţine o epurare completă în situaţia în care infiltraţiile au loc timp îndelungat. După saturarea rocii în substanţe chimice solvite, soluţia parcurge stratul poros cu o viteză aproximativ egală cu aceea a apei, atingând repede stratul acvifer.

Între compoziţia granulometrică a rocilor şi retardiţia substanţelor solvite şi a microorganismelor există corelaţii strânse, aceasta fiind cu atât mai mare cu cât granulometria este mai fină. M.R. Suess studiind acest fenomen în cazul ABS, a arătat că, dacă frontului de apă îi trebuie o zi pentru a parcurge o anumită distanţă, ABS va avea nevoie de peste o lună în cazul nisipurilor grosiere, peste un an în cazul gresiilor şi peste patru ani în cazul argilelor.

Viteza de pătrundere a infiltraţiilor este influenţată în mod direct şi de colmatarea pelitică sau de depunerea grăsimilor în zone de intensă circulaţie. Influenţa acestor fenomene secundare este destul de mare, deoarece, pot micşora de cinci – zece ori infiltraţiile din canale sau bazine.

Concluzii.

1. Datele prezentate dau posibilitatea stabilirii unor concluzii cu caracter de generalitate, care pot constitui o bază de plecare pentru studierea detailată a numeroaselor cazuri particulare de impurificări.

- Impurificările apelor subterane se pot produce, în principal, prin diverse

reziduuri care se infiltrează da la suprafaţă. În cazul impurificărilor prin reziduuri, tipul contaminării (chimică sau chimico – bacteriologică) depinde de absenţa sau prezenţa substanţelor organice care favorizează dezvoltarea microorganismelor.

- Nocivitatea infiltraţiilor de ape uzate variază mult, mai ales în funcţie de

natura substanţelor solvite. De exemplu, impurificările produse sub influenţa infiltraţiilor unor ape conţinând ioni toxici ( As, Pb, Cu, Cr, CN) sunt periculoase chiar la conţinuturi mici, pe când detergenţii sunt tolerabili chiar în cantităţi superioare celor ce afectează defavorabil gustul apei şi al alimentelor.

4. Intensitatea impurificării şi distanţa (adâncimea) la care se ajunge frontul de infiltraţie depind de o serie de factori :

  - caracterul impurificării (instantanee sau sistematică) presupune

intervenţia factorului timp în procesul de alimentare a infiltraţiei. Cu cât această alimentare se întinde mai mult în timp, cu atât mai mult va avansa impurificatorul în spaţiu sau se va mări concentraţia apei subterane în substanţa solvită transportată.

  - Intensitatea infiltraţiei, la condiţii egale de desfăşurare a fenomenului, influenţează direct proporţional înaintarea frontului de infiltraţie şi gradul de impurificare al apei subterane.

  - Concentraţia apelor uzate infiltrate influenţează într-un raport de

propoţionalitate directă şi gradul de impurificare al apei subterane, în cazul în care s-a atins stratul acvifer, şi viteza de înaintare a soluţiei prin zona de aerare; concentraţiile mari determină o saturare rapidă a rocilor în compusul solvit, facilitând astfel o circulaţie a soluţiei cu viteze mari.

  - Natura substanţelor dizolvate are un rol de prim ordin în stabilirea

vitezei de propagare a soluţiei prin roci, fie saturate, fie nasaturate. Experienţe de laborator şi observaţii de teren au demonstrat că o soluţie de cloruri are viteze de înaintare de circa trei ori mai mari decât o soluţie încărcată cu detergenţi sintetici; benzina avansează cu viteze de circa zece ori mai mari decât viteza apei, etc.

  - Granulometria rocilor, atât a celor din zona de aerare cât şi a celor din stratul acvifer, are o importanţă covârşitoare atât asupra posibilităţilor de epurare bacteriologică cât şi asupra vitezei de propagare a substanţei solvite sau a capacităţii de retenţie a acesteia. Astfel, cu cât granulometria este mai fină capacitatea de retenţie a substanţelor chimice solvite şi capacitatea de epurare biologică cresc, vitezele de propagare scăzând proporţional.

  - Gradul de umiditate influenţează la rândul său într-o oarecare măsură mersul soluţiilor uzate prin roci. Rocile cu umidităţi scăzute vor determina viteze de mişcare mici, deoarece o cantitate oarecare de efluent va servi la saturarea hidrică a acestora.

  - Adâncimea nivelului hidrostatic este unul dintre factorii principali de care depinde atât posibilitatea unei epurări bacteriologice cât şi mărimea perioadei de timp în care infiltraţiile vor ajunge în stratul acvifer. Relaţia dintre aceşti factori este de proporţionalitate directă.

- Prevenirea contaminărilor bacteriologice în cazurile unor infiltraţii de ape

uzate de la suprafaţă este asigurată dacă deasupra nivelului cel mai înalt al apei subterane vor exista : 2,5 m roci cu de < 0,2 mm; 4,0 m roci cu de<0,6 mm. Infiltraţia instantanee a unui efluent poate impurifica sau nu din punct de vedere chimic stratul acvifer subteran, aceasta fiind în funcţie de ansamblul condiţiilor descrise la punctul precedent. Oricum însă, diluţia joacă un rol important, în cele mai multe cazuri fiind suficientă pentru eliminarea pericolului. O infiltraţie sistematică duce, oricare ar fi condiţiile, la o impurificare a stratului acvifer. Ceea ce variază este numai timpul în care substanţele impurificatoare ajung în strat.

- Contaminarea chimică a stratelor acvifere este sesizabilă după perioade mari de timp, readucerea calităţilor apelor dubterane la stadiul iniţial necesitând eforturi îndelungate şi cheltuieli costisitoare. Mult mai raţională şi economică apare adoptarea unor măsuri profilactice eficiente în zonele considerate a fi susceptibile de impurificări. Pentru stabilirea acestora este necesară completarea cunoştinţelor actuale prin cercetări efectuate atât în laborator (determinarea vitezelor de infiltraţie ale efluenţilor în funcţie de compoziţia granulometrică, gradul de retardiţie în roci a substanţelor solvite, etc.) cât şi pe teren, în zone reprezentative din punct de vedere hidrogeologic, în care să se urmărească mersul fenomenului la scară naturală în complexele condiţii naturale.

    - Statii si instalatii de epurare in S.P. SUD

Starea de calitate a apelor uzate la ieşirea din separatorul predat CNAPMC, respectiv intrarea in rezervoarele Statiei de epurare a (T101 sau T102) este controlată în laboratoarele de analize fizico-chimice ale societăţii şi comparată cu normativele în vigoare (NTPA-002/2002– pentru evacuarea în reţelele de canalizare orăşeneşti) precum si cu Protocolul incheiat cu CNAPMC referitor la limitele poluantilor acceptati in statie. Conform acestui protocol Oil Terminal poate deversa in statia de epurare ape uzate cu o concentratie de produs petrolier de pana la 10 ppm.

Separatoarele gravitaţionale de produse petroliere din dotarea Oil Terminal  au funcţionare continuă, acestea fiind preluate de catre CN APMC. Frecvenţa de eşantionare şi încercare este o dată la 24 ore şi, suplimentar, de câte ori este nevoie, în caz de depăşiri a valorii indicatorilor.  Rezultatele monitorizarii apelor evacuate sunt transmise lunar Agentiei de Protectie a Mediului – Serviciul Monitoring.  In tabelul 4.6.5.1 este calculata media anuala a indicatori monitorizati conform Autorizatiei de mediu, in perioada de referinta 2007-2010.

Tabelul 4.6.5.1. – Media anuala a indicatorilor monitorizati la evacuarea apelor uzate din SP Sud  in Statia de tratare a CNAPMC

| Indicator/an | Ph | SET | MTS | CCO-Cr | CBO5 | Sulfuri+H2S | Prod.petrol | Azot amoniacal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 7.6 | 14.16 | 35.43 | 332.13 | 223.73 |  | 4.5 | 2.06 |
| 2009 | 7.31 | 7.06 | 132.7 | 247.03 | 190.35 | 0.48 | 5.03 | 3.62 |
| 2010 | 7.23 | 5.5 | 126.42 | 264.125 | 171.3 | 0.65 | 4.83 | 3.69 |
| 2011 | 7.01 | 5.31 | 182.25 | 284.46 | 181.06 | 0.64 | 4.82 | 4.00 |
| 2012 | 7.21 | 6.36 | 189.00 | 282.86 | 119.57 | 0.61 | 5.78 | 5,78 |

*Monitorizarea indicatorilor evacuati in anul 2007 s-a realizat la nivelul SP Port, unde apele uzate intrau in separatorul sectiei, urmand un alt proces de preepurare si evacuate apoi la Marea Neagra (tabelul 4.6.5.2).

Tabelul 4.6.5.2. – Media anuala a indicatorilor monitorizati la evacuarea

apelor uzate din SP Port  in Statia de tratare a CNAPMC

| Indicator/an | Ph | SET | MTS | CCO-Cr | CBO5 | Sulfuri+ H2S | Prod. petrol | Azot amoniacal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 7.96 | 13.7 | 26.53 | 115.18 | 19.83 | 0.06 | 3.47 |  |
| 2008 | 7.84 | 12.13 | 22.74 | 111.8 | 19.38 | 0.047 | 4.21 |  |
| 2009 | 7.31 | 7.06 | 132.7 | 247.03 | 190.35 | 0.48 | 5.03 | 3.62 |
| 2010 | 7.14 | 6.38 | 132.5 | 288.26 | 190.32 | 0.72 | 4.96 | 3.84 |
| 2011 | 7.03 | 5.61 | 195.53 | 301.35 | 187.06 | 0.70 | 5.00 | 4.12 |
| 2012 | 7.22 | 6.63 | 196.49 | 295.39 | 127.14 | 0.64 | 5.97 | 12.42 |

Din analiza acestora observam ca nu au existat depasiri ale indicatorilor monitorizati, fapt ce ne permite sa tragem concluzia ca randamentul statiei de preepurare a SP Sud functioneaza corespunzator. Pentru mentinerea performantelor separatorului gravitational si a bazinului de egalizare, cu rol de linistire si decantare a apelor preepurate inainte de evacuarea catre Statia de epurare a CNAPMC, anual se executa lucrari de curatire a acestora si verificare a starii tehnice.

    - Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (mg/l si Kg/zi)

Compoziţia apelor uzate  evacuate de S.P. Sud a fost analizata în  Bilanţul de Mediu nivel II si comparata la acea data cu NTPA-001 pentru evacuarea in emisarul natural. In prezent evacuarea apelor uzate din SP Sud se realizeaza in Statia de epurare a CNAPMC.

Cantitatile de apa uzata evacuata de SP Sud si SP Port in Statia de epurare a CNAPMC au fost evidentiate global din anul 2008 si sunt redate in tabelul urmator:

Tab 4.6.6.1 - Cantităţi apă industriala evacuată de SP Sud si SP Port

| Cantitate evacuata (mc) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa uzata –total, din care SP Sud | 67960 38742 | 123619 65001 | 151015 45836 | 224039 55827 | 136417 108816 | 133452 87989 |

Pe baza datelor din tabelele 4.6.6.1, 4.6.6.2 si 4.6.6.3 putem calcula cantitatea medie de poluanti evacuati in statia de tratare a CNAPMC de catre S.P. Sud si S.P. Port:

Tabel 4.6.6.2.

| indicatorii analizati | 2007 – Marea Neagra (prin SP Port) | 2008 – Statia CNAPMC (conducta SUD) |
| --- | --- | --- |
|  | val. Medie (mg/l) | debit mediu zilnic (mc/zi) | Cantit. evac (Kg/zi) | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) |
| pH | 7.96* |  |  | 7,6 |  |  |
| SET | 13.7* | 106.14 | 1.45 | 14,16 | 178.1 | 2,52 |
| MTS | 26.53* | 106.14 | 2.82 | 35,43 | 178.1 | 6,31 |
| CCO-Cr | 115.18* | 106.14 | 12.23 | 332,13 | 178.1 | 59,15 |
| CBO5 | 19.83* | 106.14 | 2.10 | 223,73 | 178.1 | 39,85 |
| H2S + sulfuri | 0.06* | 106.14 | 0.006 | 0 | 178.1 | 0 |
| Prod.petrolier | 3.47* | 106.14 | 0.37 | 4,5 | 178.1 | 0,80 |
| Azot amoniacal |  | 106.14 | 0 | 2.06 | 178.1 | 0,37 |

*valorile indicatorilor sunt din tabelul 3.2 - SP Port

| indicatorii analizati | 2009 - Statia CNAPMC - Sud | 2010 - Statia CNAPMC - Sud |
| --- | --- | --- |
|  | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) | val. Medie | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) |
| pH | 7.31 |  |  | 7,23 |  |  |
| SET | 7.06 | 125.57 | 0.89 | 5,5 | 152.95 | 0,84 |
| MTS | 132.7 | 125.57 | 16.67 | 126,42 | 152.95 | 19,34 |
| CCO-Cr | 247.03 | 125.57 | 31.02 | 264,13 | 152.95 | 40,40 |
| CBO5 | 190.35 | 125.57 | 23.90 | 171,3 | 152.95 | 26,20 |
| H2S + sulfuri | 0.48 | 125.57 | 0.06 | 0,65 | 152.95 | 0,10 |
| Prod.petrolier | 5.03 | 125.57 | 0.63 | 4,83 | 152.95 | 0,74 |
| Azot amoniacal | 3.62 | 125.57 | 0.45 | 3,69 | 152.95 | 0,56 |

| indicatorii analizati | 2011 - Sud | 2012 - Sud |
| --- | --- | --- |
|  | Val. Medie (mg/l) | debit mediu zilnic (mc/zi) | Cantitate evacuata (Kg/zi) | Val. Medie (mg/l) | debit mediu zilnic | Cantitate evacuata (Kg/zi) |
| pH | 7.01 |  |  | 7.21 |  |  |
| SET | 5.31 | 298.13 | 1.5831 | 6.36 | 241.1 | 1.53 |
| MTS | 182.25 | 298.13 | 54.334 | 189 | 241.1 | 45.56 |
| CCO-Cr | 284.46 | 298.13 | 84.806 | 282.86 | 241.1 | 68.19 |
| CBO5 | 181.06 | 298.13 | 53.979 | 119.57 | 241.1 | 28.82 |
| H2S + sulfuri | 0.64 | 298.13 | 0.1908 | 0.61 | 241.1 | 0.147 |
| Produs petrolier | 4.82 | 298.13 | 1.437 | 5.78 | 241.1 | 1.39 |
| Azot amoniacal | 4 | 298.13 | 1.1925 | 4,12 | 241.1 | 0,99 |

In urma analizarii concluziilor din Bilantul de Mediu Nivel II realizat in anul 2004, precum si ca urmare a  studiilor efectuate in continuare,  SC Oil Terminal SA Constanta a dezvoltat o preocupare intensa pentru decontaminarea panzei freatice. In  acest scop a initiat un program de pompare din  forajele de monitorizare perimetrale cu o frecventa bi-saptamanala pentru forajele care inregistrau pelicula de produs  si lunara pentru restul forajelor.  Evolutia nivelului peliculei de produs petrolier din foraje pentru perioada 2007 - 2012 este redata in Tabelul 4.6.6.3. Din analiza evolutiei peliculei de produs petrolier de pe suprafata panzei freatice se observa o scadere a nivelului acesteia pana la valoarea zero pe anumite perioade. Aceasta scadere semnifica atat scaderea nivelului acumularilor istorice cat si eliminarea unor noi surse de poluare (conductele subterane au fost scoase in suprateran in proportie de peste 90%, s-a reabilitat infrastructura rampei CF (Rampa Noua) si, nu in ultimul rand, scaderea activitatii din ultimii ani.

O analiza a zonelor cu acumulare  de produs in sedimente, zone identificate in  studiile din  perioada 2001 – 2002 (Fig. 11 din studiu), a fost realizata si in BMII prin prelevarea de probe din forajele efectuate in aceste zone, respectiv: M5, M3,  F13, F12, M9, M10, F11, M11, evidentiate pe schema depozitului din anexa 1.

Fig. 11. Zonele cu acumulare  de produs petrolier in sedimente, din  perioada 2001 – 2002

In tabelul urmator prezentam cateva din valorile predominante ale peliculei de produs petrolier in perioada 2007 – 2012 pentru aceste foraje, comparativ cu anii in care s-au efectuat studiile si BMII:

Tabel 4.6.6.3. Grosimea peliculei de produs petrolier (cm)

| Forajul | 2001* | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M5 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M3 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 – 2 (8) |
| F13 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0 |
| F12 | 32 | 25 | 2 | 2 | 0-3 | 1-3 | 0 – 2 (50) |
| M9 |  | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 – 1 (30) |
| M10 |  | 23 | 2 | 2 | 0-1 | 0-4 | 1 – 2 (40) |
| F11 | 16 | 28 | 3 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0 – 1 (25) |
| M11 |  | 26 | 3 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0 – 2 (38) |

* In cadrul studiului din 2001 au fost realizate forajele cu initiala F. Cele cu initiala M au fost realizate ulterior, pentru procesul de monitorizare si pompare

O analiza a datelor din tabelul de mai sus indica o evolutie descrescatoare a poluantilor liberi care pot migra pe  panza  freatica. Nivelul peliculei de 1 – 2  cm poate fi  ramasa in urma pomparilor apei freatice din foraje datorita unei epuizari incomplete a acestuia sau poate fi rezultat al spalarii fractiilor volatile  din structura subsolului contaminat istoric. Valorile mari din paranteza apar in perioadele in care nivelul hidrostatic este ridicat (pentru perioade scurte de timp, deoarece sunt pompate imediat de catre Oil Terminal), apa din subteran spaland pungile de produs petrolier colectate in timp (poluare istorica) care migreaza impreuna cu apa din subteran

Aceasta metoda de decontaminare, desi una de lunga durata, dovedeste eficacitatea procesului si permite continuarea acestuia pana la posibilitatea implementarii unor metode de decontaminare  mai rapide, prin folosirea de tehnologii noi acceptabile din punct al eficientei de catre Oil Terminal Constanta.

O consecinta a scaderii nivelului de poluare a panzei freatice o reprezinta si lipsa produsului petrolier in exfiltatiile de la Poarta 7-8   de pe malul portului, unde in prezent nu se mai observa decat urme ale vechilor acumulari, vegetatia fiind refacuta natural, in totalitate (Foto 6).

Foto 6. Zona refacuta natural

Fostele izvoarele de apa, reduse la numar, nu mai inregistreaza urme de produs petrolier. In Foto 7  se observa, intr-o veche acumulare de la baza unui izvor, vegetatie „matasea broastei”, acumularea fiind in prezent populata cu broaste.

Foto 7. Zona refacuta natural prin dezvoltarea vegetatiei naturale

Monitorizarea panzei freatice a presupus realizare unui program de masurare bi-lunara si pomparea saptamanala a poluantilor din forajele cu pelicula de produs petrolier, respectiv lunara din forajele fara pelicula.

Monitorizarea freaticului si analiza evolutiei peliculei de produs petrolier s-a realizat pe linia de foraje adiacenta rampei CF unde, in timp, s-au inregistrat acumulari mai mari de hidrocarburi libere. In aceasta zona s-au inregistrat acumulari atat datorita sursei care o reprezinta rampa cat si datorita directiei de curgere a acviferului (fig. 2), care a transportat in timp poluantii si din zonele de contaminare centrale.

Din acest motiv a fost analizat centrul de contaminare aferent liniei estice de descarcare a acviferului. Acest centru de contaminare a fost analizat prin intermediul forajelor F13, F12, M9, M10, F11, M11, amplasate conform schemei din Anexa 1.

Fig. 2. Directia de curgere a acviferului

Analiza a avut la baza cantitatea de produs recuperata de pe suprafata freaticului:

Forajul F13 S

| ANUL | VOLUM |
| --- | --- |
| 2008 | 65.91488 |
| 2009 | 38.58432 |
| 2010 | 11.25376 |
| 2011 | 2.41152 |
| 2012 | 0 |
|  | 118.1645 |

Forajul  F12 S

| ANUL | VOLUM |
| --- | --- |
| 2008 | 95.65696 |
| 2009 | 20.096 |
| 2010 | 8.0384 |
| 2011 | 118.9683 |
| 2012 | 149.5142 |
|  | 392.2739 |

| Anul | volum |
| --- | --- |
| 2008 | 61.09184 |
| 2009 | 20.89984 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 19.29216 |
| 2012 | 177.6486 |
|  | 278.9354 |

Forajul M 9 S

Forajul M10

| ANUL | VOLUM |
| --- | --- |
| 2008 | 255.6211 |
| 2009 | 27.33056 |
| 2010 | 0.80384 |
| 2011 | 54.66112 |
| 2012 | 144.6192 |
|  | 483.0353 |

Forajul F 11S

| ANUL | VOLUM |
| --- | --- |
| 2008 | 176.8448 |
| 2009 | 32.1536 |
| 2010 | 6.43072 |
| 2011 | 80.384 |
| 2012 | 107.7146 |
|  | 403.5277 |

| ANUL | VOLUM |
| --- | --- |
| 2008 | 204.1754 |
| 2009 | 27.33056 |
| 2010 | 17.68448 |
| 2011 | 40.192 |
| 2012 | 164.7872 |
|  | 454.1696 |

Forajul M 11 S

In tabelul si figura urmatoare am centralizat o imagine de ansamblu a evolutiei cantitatii de produs petrolier din zona rampei:

Tabel 4.6.6.4.           ( UM =   litri)

| ANUL | F13 | F12 | FM9 | FM10 | F11 | FM11 | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 65.91488 | 95.65696 | 61.09184 | 255.6211 | 176.8448 | 204.1754 | 859.305 |
| 2009 | 38.58432 | 20.096 | 20.89984 | 27.33056 | 32.1536 | 27.33056 | 166.3949 |
| 2010 | 11.25376 | 8.0384 | 0 | 0.80384 | 6.43072 | 17.68448 | 44.2112 |
| 2011 | 2.41152 | 118.9683 | 19.29216 | 54.66112 | 80.384 | 40.192 | 315.9091 |
| 2012 | 0 | 149.5142 | 177.6486 | 144.6192 | 107.7146 | 164.7872 | 744.3438 |

Asa cum se observa din grafice, evolutia nivelului de produs petrolier din forajele de pe linia rampei a avut o tendinta descrescatoare  in perioada 2008 – 2011, exceptie facand doar forajele F 12 si F 11, urmate apoi de M10, M11 si F13, in care a reaparut o acumulare de produs in cursul anilor 2011 si 2012. Acest fapt a determinat o intensificare a pomparii poluantului din forajele de observatie, in scopul epuizarii respectivei acumulari intr-un timp cat mai scurt, astfel incat produsul sa nu depaseasca bariera creata de linia de forajelor.

Studierea evolutiei nivelului de produs petrolier, acumulat,in timp, de pe panza freatica, realizata de reprezentantii Oil Terminal, a avut ca scop evaluarea si stabilirea eficienţei metodei de decontaminare folosite, respectiv extragerea apei cu produs petrolier si separarea acestuia in sistemul de preepurare. Aceasta metoda are la baza urmatorul proces fizic: apa curată din zona invecinata cu centrul de contaminare intră în zona poluată; poluantul este transferat din sol în apă; apa este pompată la suprafaţă odată cu poluantul, după care procesul se repetă.

Deşi timpul necesar decontaminarii subsolului si panzei freatice prin pomparea apei poluate din subteran este mare, nu trebuie folosit ca un criteriu exclusivist pentru aprecierea fezabilităţii tehnice a metodei. Rezultatele obtinute in urma interventiilor de depoluare au evidentiat faptul ca se pot tine sub control acumularile de hidrocarburi libere pe acvifer si pana la posibilitatea aplicarii unor metode si tehnici de decontaminare rapide, se poate interveni preventiv pentru eliminarea/limitarea extinderii acestora.

5.  DEPOZITAREA DEŞEURILOR

5.1. Sursele de deseuri, tipuri, compoziţie şi cantităţi de deşeuri rezultate

SC Oil Terminal SA Constanta generează, din activitatea prestată, următoarele categorii/

tipuri de deşeuri:

- deşeuri metalice feroase,  cod – 17.04.05, din casări şi reparaţii;

- deşeuri metalice neferoase, cod – 17.04.01, pentru deşeuri de Cu, bronz, alamă;

- 17.04.02, pentru deşeuri de Al, din casări şi reparaţii;

- deşeuri de lemn, cod – 17.02.01, din lucrări de reparaţii CF şi eventual, vegetatie uscata;

- deşeuri biodegradabile, cod – 20.02.01, de la activitatea curentă a personalului angajat;

- şlam, „nămol de rezervor” (deseu cu continut de titei), cod – 16.07.08*, din curăţiri de rezervoare separatoare;

- deşeu de hârtie, cod – 20.01.01, din activitatea birourilor;

- deseuri din materiale plastice, cod - 17.02.03;

- sticla infestata cu produs petrolier, cod 17.02.04*;

- componente cu continut de mercur, cod -  16.01.08*, din activitatile laboratoarului;

- inox, cod 17.04.05;

- substante chimice de laborator, cod - 16.05.06*, din activitatile laboratoarelor;

- tuburi fluorescente, cod – 20.01.21*

- deseuri cu tesuturi vegetale, cod 02.01.03*

- deseu electric si electronic, cod 16.02.13*

- deseuri din constructii si demolari, cod 17.01.07

Cantităţile şi modul de valorificare al deşeurilor sunt raportate trimestrial Agentiei pentru Protectia Mediului.

Tabel 5.1.

| Tipul de deseu | Cod deseu | Cantitatea de deseu generata kg | Cantitatea de deseu valorificata kg | Cantitatea de deseu eliminata kg | Cantitatea de deseu ramasa in stoc -kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri biodegradabile | 20.02.01 | 49 131 |  | 49 131 | 0 |
| Aluminiu | 17.04.02 | 47 | 47 |  | 0 |
| Fier si otel | 17.04.05 | 390 092 | 390 092 |  | 0 |
| Deseuri cu tesuturi vegetale | 02.01.03* | 20 510 |  | 20 510 | 0 |
| Şlamuri din rezervoare | 05.01.03* | 899 620 | 899 620 |  | 0 |
| Substante chimice de laborator | 16.05.06* | 75 |  |  | 75 |
| Sticla, materiale plastice sau lemn cu continut sau contaminate cu substante periculoase | 17.02.04* | 345 | 320 |  | 25 |
| Deseu cu continut de titei | 16.07.08* | 265 | 230 |  | 35 |

5.2. Modul de gospodărire a deşeurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare.

Toate deşeurile generate de SC Oil Terminal SA Constanta sunt colectate, depozitate temporar, în incinta societăţii conform legislaţiei în vigoare referitoare la deşeuri, după care sunt predate la societăţi specializate pentru transport, valorificare, neutralizare. Excepţie de la această regulă fac deşeurile textile, de lemn şi rumeguş care sunt valorificate de SC Oil Terminal SA Constanta astfel: deşeul textil – în cadrul Biroului Administrativ pentru curăţenie, lemnul – prin comercializarea către angajaţi, iar rumeguşul – ca material depoluant.

În Anexa nr. 3.3 la Fisa de prezentare si declaratie au fost prezentate copii ale contractelor de prestaţii pentru evacuarea deşeurilor pe fiecare tip de deşeu. Eliminarea deseurilor se poate realiza si pe baza de comanda.

5.3. Substanţe chimice, toxice, periculoase şi precursori

Substanţele chimice, toxice utilizate în SC Oil Terminal SA Constanta si nr. CAS al acestora, sunt:										                                                                                       Tabel 5.3.

| NR. CRT. | SUBSTANTA | NR. CAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRICLORETAN | 71-55-6 |
| 2 | HIDROXID DE SODIU | 1310-58-3 |
| 3 | ALCOOL IZOPROPILIC | 67-63-0 |
| 4 | AZOTAT DE ARGINT | 7761-88-8 |
| 5 | BICROMAT DE POTASIU | 7778-50-9 |
| 6 | TOLUEN | 108-88-3 |
| 7 | ACETONA | 67-64-1 |
| 8 | XILEN | 133-20-7 |
| 9 | METANOL | 67-56-1 |
| 10 | CLOROFORM | 67-66-3 |
| 11 | ACID CLORHIDRIC | 7647-01-0 |
| 12 | PERMANGANAT DE POTASIU | 7722-64-7 |
| 13 | TETRACLORURA DE CARBON | 56-23-5 |
| 14 | FENOL | 108-95-2 |
| 15 | AMONIAC | 1336-21-6 |
| 16 | ALCOOL ETILIC ABSOLUT (Etanol absolut) | 64-17-5 |
| 17 | ETER PETROL (Benzina de petrol) | 64724-49-0 |
| 18 | ACID AZOTIC | 231-714-2 |
| 19 | CICLOHEXAN | 110-82-7 |
| 20 | ACID ACETIC GLACIAL | 64-19-7 |
| 21 | N-HEPTAN | 142-82-5 |
| 22 | BENZINA FRACTIE PETROLIERA | 64742-49-0 |
| 23 | HIDROXID DE POTASIU (KOH) | 1310-58-3 |
| 24 | AZOTAT DE MERCUR | 7783-34-8 |
| 25 | HYDRANAL COMPOZITE 5 |  |
| 26 | ACETAT DE PLUMB | 6080-56-4 |
| 27 | ACID SULFURIC | 7664-93-9 |
| 28 | N-HEXAN | 64742-49-0 |

Precursori:

- acid clorhidric;

- acetona (industrial);

- toluen (industrial);

- acid sulfuric tehnic (pentru neutralizare hidroxid de sodiu);

-    permanganat de potasiu.

5.4. Modul de gospodărire, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia mediului.

Substanţele toxice, periculoase şi precursorii sunt depozitaţi în încăperea special amenajată pentru substanţe toxice.

Incaperea este amplasata in cadrul laboratorului, intre parter si  etajul 1. Este prevăzută cu uşă termopan dotată cu sistem de închidere corespunzător şi, prin grija gestionarului, nu este permis accesul persoanelor neautorizate în această încăpere. Pe uşa încăperii, la exterior, s-au afişat însemnele de securitate cu privire la substanţele toxice depozitate. Fereastra este din termopan, încăperea fiind ventilata natural. Intreg personalul Laboratorului Sud este instruit conform procedurilor interne cu prevederile legale referitoare la legislatia substantelor periculoase si precursori.

# SC Oil Terminal SA Constanta este inregistrata la Agentia Nationala Antidrog ca utilizator de substante clasificate ca precursori si are declarate locatiile in care se regasesc aceste substante.

5.5. Gestiunea ambalajelor

SC Oil Terminal SA Constanta vehiculează produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide în vrac.

Pentru implementarea L 132/2010 SC Oil Terminal SA Constanta a incheiat un protocol de colaborarea S.C. M.M. RECYCLING S.R.L (Anexa 3.7 la Fisa de prezentare si declaratie)

Ambalajele de sticla utilizate in procesul de recoltare si analizare a probelor se refolosesc, iar cele deteriorate sau care nu se pot refolosi sunt eliminate ca deseuri, prin firme specializate  (SETCAR Braila, ECOFIRE SISTEM).

Ambalajele uleiurilor achizitionate sunt folosite ulterior la colectarea uleiurilor uzate in vederea predarii spre valorificare firmelor specializate.

6.  CONDENSATORI / TRANSFORMATORI  ELECTRICI

Instalaţia electrică a SC Oil Terminal SA Costanta  - S.P. Sud S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa se alimentează cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional, prin S.C. Electrica S.A. Constanţa din Staţia Petrol Sud.

În aceasta conexiune se realizează şi contorizarea enegiei electrice consumate.

Instalaţia electrică a SC Oil Terminal SA Costanta  este formată din Posturi de transformare (PT), Posturi de distribuţie, reţele de transport şi consumatori.

Alimentarea SP Sud din statia Petrol Sud se face prin 4 linii de alimentare de 6 kV (linia 702, 703, 704, 705).

Linia 702 alimenteaza PT 4 care deserveste zona prcului de rezervoare 8x50000, casa de pompe incendiu titei, casa pompe Peya, prin intermediul a doua transformatoare de 1000 KVA.

Liniile 703 si 704 alimenteaza PT 1 care deserveste percurile de rezervoare de 5000 si 10.000, cabina de comanda din zona parcului de 10.000, casele de pompe petroliere si incendiu aferente acelor parcuri, prin intermediul a 5 transformatoare: doua de 1000 KVA, unul de 630 KVA, unul de 500 KVA si unul de 400 KVA.

Linia 705 alimenteaza prin PT 2 parcul de rezervoare 3x50000, casa de pompe 3x50000, casa de pompe KSB si Antestatia CF.

Posturile de transformare 1, 2, si 4 au fost modernizate prin inlocuirea celulelor de 6 kV cu instalatii electronice echivalente, eliminandu-se in acest fel condensatorii cu PCB.

7.  SECURITATEA ZONEI

Din punct de vedere al protecţiei zonei, S.C. OIL TERMINAL S.A. este organizată astfel:

- Toate depozitele sunt iluminate corespunzător pe timpul nopţii. Incintele sunt împrejmuite cu garduri din beton de 3 m înălţime, cu cornişe din fier beton.

- La Depozitele PORT şi SUD sunt paznici angajaţi de la o Agenţie de Pază şi Securitate şi paznici proprii ai societăţii.

Verificarea sistemului de pază se face cu ajutorul ofiţerului de serviciu, cu maşina care funcţionează non-stop.

Iluminatul de securitate funcţionează în toate zonele interioare şi pe perimetru.

Personalul de pază este dotat cu pistoale cu gaze şi cu glonţ – miez de oţel.

Există sisteme de alarmare cu fir şi radio.

Personalul de specialitate al societăţii asigură securitatea utilajelor şi instalaţiilor, în mod continuu, la toate punctele de lucru.

S.C. OIL TERMINAL S.A. are un plan de apărare împotriva dezastrelor, în caz de cutremure de pământ de gradul VIII, la capacităţile de depozitare, incendii de masă, epidemii şi epizotii, căderi de obiecte cosmice.

Aplicarea planului de apărare împotriva dezastrelor este transmisă prin ordin din partea Inspectoratului Judeţean de Protecţie Civilă Constanţa, prin hotărârea Prefectului Judeţului Constanta.

Societatea este dotată cu mijloace de protecţie şi intervenţie în caz de accident chimic sau nuclear, astfel:

- măşti contra gazelor

- adăposturi de protecţie civilă

- tărgi, centuri de siguranţă, costume de lucru, chingi de scos răniţii şi de transport, unelte de diferite forme şi destinaţii pentru salvat persoane, sisteme de semnalizare, etc.

- formaţii de intervenţie dintre salariaţi.

Pentru asigurarea protecţiei aşezărilor umane, S.C. OIL TERMINAL S.A.  asigură protecţia zonei de amplasare a depozitelor astfel:

Toate depozitele sunt iluminate corespunzător pe timpul nopţii şi sunt împrejmuite cu garduri de beton de 3 m înălţime.

În toate sectiile platforma paza este asigurată non-stop cu personal propriu atestat de poliţia locală si firme specializate. Pe perimetrul SP Sud a fost amplasat un sistem de monitorizare cu camere video fixe si mobile, dimensionate astfel incat sa acopere toate zonele interesate. Monitorizarea cu camere se realizeaza in mod continuu printr-un dispecerat al carui personal are legatura permanenta cu echipele de interventie din teren. Verificarea sistemului de pază se realizează prin şeful formaţiei de pază, dispeceratul de monitorizare video si dispeceratul central al societăţii. Personalul de pază este dotat cu maşină de intervenţie, pistoale cu gaze şi cu glonţ, sisteme de alarmare cu telefoane şi staţii radio emisie-recepţie.

Personalul de serviciu al S.C. OIL TERMINAL S.A.  asigură în mod continuu securitatea utilajelor, aparatelor şi instalaţiilor din dotare.

S.C. OIL TERMINAL S.A.  detine  Rapoarte de Securitate pentru riscul major in functionare intocmite pentru fiecare sectie platform,  unde sunt prevazute masuri de protectie si alarmare a populatiei din zonele invecinate in situatia producerii unui accident major.

De asemenea s-au incheiat protocoale de colaborare si s-au stabilit coordonatele de contact ale persoanelor cu responsabilitati in domeniul protectiei civile cu societatile comerciale aflate in vecinatate.

In urma identificarii si analizarii riscurilor, in Rapoartele de securitate s-au stabilit scenarii de accidente majore, scenarii care au stat la baza intocmirii Planurilor de Urgenta Interna pentru fiecare sectie platforma. In baza Planurilor de Urgenta Interna ISU Dobrogea a intocmit Planurile de Urgenta Externa, orientate in primul rand pe masurile necesare a se lua pentru protectia populatiei.

S.C. OIL TERMINAL S.A.  este dotat cu mijloace de protecţie şi intervenţie în caz de accidente chimice cu măşti contra gazelor, adăposturi de protecţie civilă, formaţii de intervenţie.

8.  MĂSURI DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Prevenirea şi stingerea incendiilor, ca parte integrantă a activităţii productive, cuprinde totalitatea măsurilor ce trebuie luate pentru prevenirea incendiilor, exploziilor şi asigurarea condiţiilor optime de muncă şi protejarea mediului.

Normele PSI au drept scop stabilirea măsurilor tehnico – organizatorice ce trebuie respectate în clădiri, instalaţii, la utilaje şi maşini, sunt obligatorii şi se aplică în următoarele domenii de activitate prezente pe amplasament:

- exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi a altor mijloace din dotarea unităţii;

- întreţinerea şi repararea construcţiilor, instalaţiilor din dotare;

- manipularea substanţelor şi materialelor combustibile.

Conducerea administrativă are obligaţia ca pe baza normelor specifice, să

asigure elaborarea instrucţiunilor proprii de prevenire şi stingere a incendiilor, care să cuprindă măsuri suplimentare, specifice fiecărei activităţi şi loc de muncă.

Normele se aplică cumulativ pentru fiecare caz în parte (construcţie,

instalaţie, depozit, etc.).

Personalul agenţilor economici, care desfăşoară activităţi permanente sau temporare în perimetrul societăţii, este obligat să respecte normele şi măsurile de PSI specifice profilului unităţii, stabilite pentru obiectivele în care lucrează şi pentru activităţile ce le execută.

Activitatea desfăşurată în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor de personalul încadrat în muncă la nivelul agentului economic, face parte din sarcinile de serviciu şi se trece ca activitate de serviciu în fişa postului.

Măsurile de prevenire şi stingerea incendiilor existente pentru obiectivul analizat cuprinde tehnici şi modalităţi de prevenire a incendiilor, asigurarea echipamentelor şi mijloacelor de stins incendiu, respectiv dotarea, repartizarea, verificarea şi întreţinerea mijloacelor de stins incendiu.

Societatea are în dotare mijloace de primă intervenţie, stingătoare, furtune şi materiale antiincendiare (lopeţi, târnăcoape, etc.), amplasate în locuri cu risc de incendiu, în conformitate cu HG nr. 51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor republicată în anul 1996.

Întreg personalul angajat este obligat să cunoască măsurile prevăzute în planul operativ de prevenire şi lichidare a avariilor şi în special căile de evacuare în caz de pericol şi regulile de comportare în timpul lichidării avariilor.

Instruirea personalului face lunar pentru muncitori, trimestrial pentru personalul TESA din productie, semestrial pentru personalul TESA şi ori de câte ori intervin schimbări importante în legislarie, in tehnologie,construcţii, instalaţii si alte situatii prevazute in legislatia de specialitate.

La nivelul societăţii este constituita Celula de Urgenta din care fac parte directorul general preşedinte, directori executiv, şefii de sectii, conducătorii locurilor de muncă. Organizarea interventiei in situatii de urgenta (incendiu) precum si sarcinile ce revin persoanelor cu responsabilitati pe linie de situatii de urgenta (aparare impotriva incendiilor)  la nivelul Celulei de Urgenta, este prezentata in anexa.

S.C. OIL TERMINAL S.A. este luată în evidenţă pentru intervenţii în caz de necesitate de către grupul de pompieri al Judeţului Constanţa.

Fiecare sectie are o formaţie de pompieri dotată cu autospeciale de stins incendiu şi instalaţii fixe, compuse din hidranţi şi tunuri de apa si spuma.

Sectia Platforma Sud are in dotare instalaţia de stingere a incendiilor pentru a asigura o intervenţie promptă şi sigură în caz de incendiu, având în vedere cantităţile mari de produse uşor inflamabile şi inflamabile manipulate şi depozitate în aceasta sectie.

Instalaţia fixă de stingere a incendiilor este compusă din:

- reţea de conducte, hidranţi, inele de răcire - pentru apă;

- rezervoare pentru depozitarea rezervei de apă de incendiu;

- case de pompe apă incendiu;

- reţea de conducte şi hidranţi pentru amestec spumant (apă + spumogen);

- centre de spumă;

- rezervoare pentru depozitarea spumogenului;

- dozatoare amestec spumant;

- generatoare de spumă aeromecanică montate pe rezervoare şi la claviaturi;

- tunuri cu apă şi spumă, amplasate la rampa CF si pe digurile de retentie ale rezervoarelor.

Fiecare rezervor este prevăzut cu diguri de retentie care preiau capacitatea rezervoarelor în caz de avarie.

Casele de pompe sunt prevăzute cu sistem de stingere cu stingatoare.

Rezervoarele de produse petroliere sunt prevăzute cu instalaţii fixe de stingere, acţionate din centrele de producere a solutiei spumante. Rezervoarele sunt dotate cu inele de racire cu apa la manta. Sectia este incadrata cu o formatie de pompieri (FISPA) care dispune de 4 autospeciale de lucru cu apa si spuma. Echipajele de interventie se compun din 12 servanti pompieri si 12 pompieri voluntari, din randul salariatilor de tura.

9.  PROTECŢIA MUNCII ŞI IGIENA LOCULUI DE MUNCĂ

Securitatea muncii constituie un ansamblu de activităţi având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Activitatea de securitatea muncii asigură aplicarea criteriilor economice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru reducerea efortului fizic.

Problemele legate de securitatea muncii sunt reglementate prin:

- Legea 319/2006 a securitati si sanatati in munca

- Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006

- Norme Specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice (captare, transport şi distribuţie) NSSM 20/1995;

- Norme Specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procese tehnologice NSSM;

- STAS-uri şi instrucţiuni proprii de securitate a muncii.

Potrivit legislaţiei în vigoare agentul economic are obligaţii şi răspunderi

în domeniul securitati  muncii.

În funcţie de natura, complexitatea şi riscurile specifice activităţii desfăşurate, precum şi de numărul salariaţilor conducerea numeşte prin decizie personalul cu atribuţii în domeniul securitati muncii.

Se poate aprecia că activitatea societăţii constă în câteva categorii mari

de lucrări ce pot produce accidente în muncă în cazul nerespectării normelor generale şi / sau specifice de protecţia muncii cum ar fi :

- activităţi desfăşurate cu unelte manuale;

- activităţi desfăşurate cu mijloace auto propulsate.

În conformitate cu legislatia în vigoare şi a normelor interne, salariaţii beneficiază de echipament de protecţie   (salopete, halate, cizme de cauciuc, mănuşi, etc.) şi materiale igienico – sanitare acordate periodic. Necesarul de echipament şi materiale se stabileşte anual, pentru fiecare loc de muncă în parte.

Este organizat, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, pentru realizarea cerinţelor de securitate a muncii la nivelul unităţii.

Au fost identificate locurile de muncă cu pericol deosebit, se ţine evidenţa acestora, si s-a evaluat gradul de risc intocmindu-se planurile  de prevenire si protectie pentru fiecare risc identificat potrivit prevederilor legale.

După identificarea riscurilor de accidentare, nivelul acestora, se trece la normalizarea condiţiilor de muncă pentru prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale prin aplicarea masurilor stabilite in planurile de prevenire si protectie astfel:

- dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie (EIP) şi de lucru (EIL), potrivit Normativului cadru de acordare a EIP;

- asigurarea ventilaţiei artificiale şi a celei naturale în funcţie de locul de muncă pentru realizarea microclimatului, respective menţinerea concentraţiei noxelor sub cele maxime admise.

Echipamentele tehnice din dotare corespund din punct de vedere al

normelor şi standardelor de securitatea muncii, specificat prin completarea fişei cu cerinţele minime de securitate.

Există dotări la locurile de muncă pentru intervenţii în caz de avarii – mijloace fixe şi mobile de stins incendiu, materiale de stins incendiu, mijloace de transport disponibile, legătură telefonică, etc.

Există truse medicale de acordare a primului ajutor în caz de accident sau de intoxicaţii conform baremurilor prevăzute de norme.

Unitatea este autorizată din punct de vedere al securitati si sanatati in munca.

S.C. OIL TERMINAL S.A. are un compartiment de securitatea  muncii si situatii de urgenta constituit la nivel de birou functional SM-SU încadrat cu personal pregătit şi atestat de către MMPS - Inspectoratul Teritorial de Munca Constanţa, statie de salvare incadrata cu salvatori voluntari autorizati de catre INSEMEX PETROSANI şi atelier de control, întreţinere, reparaţie aparate de protectie respiratorie.

Fiecare depozit are responsabili desemnaţi prin decizii interne, cu rol de instruire şi verificare a cunoştinţelor personalului, şi de sesizare a oricăror situaţii neprevăzute, ce ar putea contraveni normelor de securitatea muncii.

Membrii Biroului SM-SU, împreună cu specialiştii din Comitetul de Securitate şi Sănătate analizează permanent factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru prevenirea acestora şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Pentru evidenţierea accidentelor şi a cauzelor determinate există un registru de evidenţă a accidentelor. Orice accident de muncă se raportează Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta.

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele interne, salariaţii beneficiază de echipament de protecţie şi materiale igienico-sanitare acordate periodic. Necesarul de echipament şi materiale se stabileşte anual, pentru fiecare meserie/functie în parte.

S.C. OIL TERMINAL S.A. este permanent pregătită să intervină în caz de avarii, accidente sau intoxicaţii. În acest sens, fiecare depozit este organizat pe formaţii de intervenţie şi cu dotările necesare pentru protecţie respiratorie: truse sanitare, măşti de gaze cu cartuşe filtrante, măşti cu furtun de aducţiune, aparate cu aer comprimat, aparat de reanimare.

La intoxicaţii şi arsuri cu substanţe toxice, caustice, explozive sau inflamabile sunt utilizate substanţe neutralizante odată cu aplicarea măsurilor de prim ajutor.

Dintre factorii de risc potenţiali de accidentare sau îmbolnăvire profesională, generaţi de mijloacele de producţie şi procesele de muncă şi condiţiile de mediu, pot fi evidenţiaţi următorii:

- organe de maşini în mişcare	;

- pulberi netoxice în atmosfera de lucru;

- radiaţii termice;

- lucru în atmosfera de gaze sau vapori inflamabili sau explozii;

- lucrul cu substanţe chimice toxice, caustice, inflamabile la rampa de încărcare- descărcare, case pompe, rezervoare, claviaturi,etc.

- lucru la înălţime.

- temperatura aerului ridicată sau scăzută;

- zgomotul la case pompe, casa compresoare;

- curent electric- atingere directă sau indirect;

- recipiente sub presiune.

Pentru prevenirea factorilor de risc respectivi societatea ia o serie de măsuri tehnice şi organizatorice cum ar fi:

- asigurarea echipamentului individual de protecţie şi de lucru pentru personalul de deservire, pe locuri de muncă şi sectoare;

- marcarea zonelor periculoase;

- echiparea rezervoarelor cu scări de acces, balustrade şi mijloace de lucru la înălţime;

- determinarea periodică a noxelor în atmosfera de lucru, dotarea personalului cu mijloace de protecţie împotriva gazelor, acordarea limentaţiei de protecţie, asigurarea ventilaţiei în spaţiile închise, nişelor în laboratoare;

- izolarea termică a recipienţilor şi conductelor;

- determinarea nivelelor de zgomot la locurile de muncă (case de pompe, casa compresoarelor), aplicarea măsurilor de combatere a zgomotului şi de izolare a surselor de zgomot;

- executarea intervenţiilor la instalaţiile electrice numai cu personal calificat în meseria de electrician;

- executarea intervenţiilor la instalaţiile sub presiune numai cu personal calificat, instruit şi autorizat conform prescripţiilor ISCIR.

S.C. OIL TERMINAL S.A. realizeaza periodic determinări ale concentraţiilor de substanţe toxice în atmosfera zonei de muncă şi urmăreşte încadrarea în limitele admisibile.

Locurile de muncă unde s-au efectuat expertizele sunt:

- rampe de produse petroliere;

- rampa leşie sodă;

- rezervoare;

- case pompe produse petroliere;

- case pompe produse chimice lichide;

- laboratoare de analize fizico-chimice;

- vestiare;

- incinte deposit;

- separatoare ape reziduale;

- claviaturi;

- sector reparaţii mecanice.

9.1. Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane

Pentru asigurarea protecţiei aşezărilor umane, S.C. OIL TERMINAL S.A.  asigură protecţia zonei de amplasare a depozitelor astfel:

Toate depozitele sunt iluminate corespunzător pe timpul nopţii şi sunt împrejmuite cu garduri de beton de 3 m înălţime.

În toate sectiile platforma paza este asigurată non-stop cu personal propriu atestat de poliţia locală si firme specializate. Pe perimetrul SP Sud a fost amplasat un sistem de monitorizare cu camere video fixe si mobile, dimensionate astfel incat sa acopere toate zonele interesate. Monitorizarea cu camere se realizeaza in mod continuu printr-un dispecerat al carui personal are legatura permanenta cu echipele de interventie din teren. Verificarea sistemului de pază se realizează prin şeful formaţiei de pază, dispeceratul de monitorizare video si dispeceratul central al societăţii. Personalul de pază este dotat cu maşină de intervenţie, pistoale cu gaze şi cu glonţ, sisteme de alarmare cu telefoane şi staţii radio emisie-recepţie.

Personalul de serviciu al S.C. OIL TERMINAL S.A.  asigură în mod continuu securitatea utilajelor, aparatelor şi instalaţiilor din dotare.

S.C. OIL TERMINAL S.A.  detine  Rapoarte de Securitate pentru riscul major in functionare intocmite pentru fiecare sectie platform,  unde sunt prevazute masuri de protectie si alarmare a populatiei din zonele invecinate in situatia producerii unui accident major.

De asemenea s-au incheiat protocoale de colaborare si s-au stabilit coordonatele de contact ale persoanelor cu responsabilitati in domeniul protectiei civile cu societatile comerciale aflate in vecinatate.

In urma identificarii si analizarii riscurilor, in Rapoartele de securitate s-au stabilit scenarii de accidente majore, scenarii care au stat la baza intocmirii Planurilor de Urgenta Interna pentru fiecare sectie platforma. In baza Planurilor de Urgenta Interna ISU Dobrogea a intocmit Planurile de Urgenta Externa, orientate in primul rand pe masurile necesare a se lua pentru protectia populatiei.

S.C. OIL TERMINAL S.A.  este dotat cu mijloace de protecţie şi intervenţie în caz de accidente chimice cu măşti contra gazelor, adăposturi de protecţie civilă, formaţii de intervenţie.

10.  ALIMENTAREA CU APĂ ŞI  EVACUAREA APELOR UZATE

10.1 Alimentarea cu apă potabilă

SC Oil Terminal SA Constanta – Sectia Platforma Sud, este racordat la reteaua de alimentare cu apa ce apartine de  SC RAJA SA Constanţa, in conformitate cu Contractul de furnizare apa potabila nr.  118 / 1.10.2007. De asemenea, alimentarea cu apa potabila  a SP Sud se face si din sursa proprie si anume din putul nr.2.

Pentru zona Constanta Sud - Agigea, apa este preluata din reteaua Constanta – Eforie, printr-un bransament din otel cu Dn= 500 mm si L= 1500 m.

In anii 2007-2008 au fost executate 2 foraje ( F1 si F2 ), amplasate pe platforma portuara, pentru alimentarea cu apa potabila a zonei de sud a portului Constanta. Forajele programate la adancimea de 400 m, practicate in zona Portii 6 (F1), respectiv zona Portii 5 de intrare in port (F2), au avut ca obiectiv captarea orizontului acvifer din depozitele barremian-jurasice intalnite sub adancimea de 250 m. Forajul F1 a fost abandonat din cauza unei instrumentatii nerezolvate,

in timp ce forajul F2 executat la adancimea de 212 m, a fost echipat si pus in exploatare cu un debit de cca. 80 mc/h. El asigura in mare masura alimentarea cu apa potabila a zonei de sud a portului.

Apa potabila este distribuita consumatorilor portuari printr-o retea inelara alcatuita din conducte din otel, fonta si PEHD, cu diametre cuprinse intre 100-500 mm si o lungime totala de 52.251 m. Presiunea pe conducta este de 6 atm, deoarece conducta asigura atat debitul de apa potabila, cat si debitul pentru incendiu.

SC Oil Terminal SA Constanta – Sectia Platforma Sud utilizeaza  apă potabilă in scop menajer şi industrial, precum şi  apa din subteran si apă de mare pentru stingerea incendiilor.

Instalaţia de apă a SC Oil Terminal SA Constanta – Sectia Platforma Sud, este racordată la instalaţia SC RAJA SA Constanţa, in conformitate cu Contractul de furnizare apa potabila nr.  118 / 1.10.2007, în punctul:

- Racord Ø150 –  bifurcaţie Sos. Mangaliei Post Control - dotat cu apometru.

Apa din subteran este captata  prin puţuri de mare adâncime şi folosită în exclusivitate în asigurarea stocului de apă de incendiu şi menţinerea presiunii în reţeaua de hidranţi, in conformitate cu Contractul de abonament nr 10/2011incheiat cu A.N.A.R. – A.B.A.D.L.

Puţurile au următoarele caracteristici:

Puţ nr. 1   (colmatat)                             Puţ nr 2       .

H = 53 m                                                H = 370 m

NHS = 28 m	                 NHS = 29 m

NHD = 31,5 m                                           NHD = 38,5 m

Q   = 12 mc/h	            Q = 20 mc/h

Sunt echipate cu electropompe submersibile tip HEBE, Qn=20 mc/h,

Pn =10 KW.

Calitatea apei subterane captate din subteran nu întruneşte condiţiile de potabilitate, aceasta fiind folosita doar ca apa PSI.

Exploatarea reţelelor de apă potabilă se face de către personalul depozitelor. Controlul exterior al reţelelor de apă se face cel puţin o dată pe lună de către echipa de întreţinere, constând în:

- verificarea exterioara;

-  revizia tehnica;

- remedierea neregulilor găsite;

- stabilirea sectoarelor care necesită reparaţii;

- verificarea funcţionării vanelor şi înlăturarea neetanşeităţilor, unde este cazul.

Alimentarea cu apă a S.P.Sud se face din reteaua  de apă a SC RAJA SA Constanta,conform contractului.

Alimentarea depozitului se face printr-o retea de conducte din otel si polipropilena, cu diametre cuprinse intre 100 si 150 mm, cu lungimea de 1100 m.

Sectia Platforma Sud  foloseşte apa potabilă în scop menajer şi industrial pentru operaţiuni de curăţire a unor instalaţii şi pentru stingerea incendiilor. Consumul zilnic de apă este de aproximativ 150 mc.

Cantităţile consumate, atat din reteaua SC RAJA SA Constanta cat si din subteran, în perioada 2007 - 2012, sunt prezentate în tabelul urmator:

Tabel 2.12.1. Cantităţi apă potabilă/industrială consumată de SP Sud

| Consum (mc) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa potabila + Apa din subteran | 35496 | 65001 | 45836 | 55827 | 41438 | 30417 |

Apa de mare nu se contorizeaza si este folosita doar la nevoie sau pentru completarea stocului din cele 4 rezervoare PSI, avand  capacitatea de 1000 mc, apartinand S.P. Sud.

Consumul de apa de mare se evalueaza trimestrial, pe baza orelor de functionare ale pompelor PSI. Incepand din 2012 se percep taxe si pentru consumul de apa de mare. In 2012, pentru apa de mare s-a incheiat cu ABADL Actul aditional nr. 2/2012, la Contractul nr. 10/2011.

10.2 Colectarea apelor pluviale

Avand in vedere ca in jurul suprafetei betonate se afla loess – ul argilos si sol vegetal inierbat, apele pluviale sunt absorbite de acesta. Deoarece pluviometria scazuta din zona Municipiului Constanta, posibilitatea scurgerii apei de ploaie din zonele limitrofe SP Sud este redusa. Surplusul de apa pluviala de pe amplasamentul SP Sud este preluat in sistemul de canalizare tehnologica si apoi, dupa pre-epurare in separatorul gravitational/bazinul de egalizare, ajunge in rezervoarele T101, T102 ale Statiei de epurare a CNAPMC.

10.3. Evacuarea apelor uzate

Obiectivul este racordat la instalaţia de canalizare aparţinând Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta, in baza Contractului nr. 93.1/24.11.2008, incheiat cu CN APMC, prin evacuarea, in rezervoarele T101 si T102 ale statiei de epurare CNAPMC.

Apele uzate, din cadrul SC Oil Terminal Constanta sunt rezultatul unui amestec de ape folosite în diverse scopuri, cu produse petroliere scurse în timpul operaţiilor de manipulare, depozitare şi condiţionare, a spălării, curăţirii instalaţiilor şi utilajelor.

Sursele principale de generare  a apelor uzate sunt:

- scurgerea de apă liberă a rezervoarelor de depozitare ţiţei şi produse petroliere;

- condensatul de la serpentinele de încălzire a rezervoarelor cu păcură şi a vagoanelor cisternă pe rampele de descărcare;

- spălarea instalaţiilor şi utilajelor în vederea reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente şi capital.

In baza  Contractelor nr. 93 / 01. 01. 2004 si nr. 93.1. / 24.11.2008, incheiate cu CN APMC, pe care le anexam in xerocopie, SC Oil Terminal SA Constanta a predat toate instalatiile de preepurare (separatoarele de produs petrolier) catre CN APMC, intreaga cantitate de ape uzate fecaloid menajere si tehnologice fiind preluate de canalizarea Portului Constanta, apartinand CN APMC. Fosta evacuare la mare nu mai este functionala, aceasta fiind sigilata de Administratia Bazinala de Apa “Dobrogea – Litoral”.

Apele uzate rezultate din activitatea Sectiei Platforma Sud  provin din mai multe surse, şi anume:

- grupurile sanitare;

- laboratorul de analize fizico-chimice;

- balast şi ape de spălare de la tancurile de produse petroliere;

- ape reziduale (rampa de produse petroliere, casa de pompe, claviaturi, robineţi);

- ape meteorice impurificate din incintă;

Sursele principale de generare  a apelor uzate sunt:

- scurgerea de apă liberă a rezervoarelor de depozitare ţiţei şi produse petroliere;

- condensatul de la serpentinele de încălzire a rezervoarelor cu păcură şi a vagoanelor cisternă pe rampele de descărcare;

- deversări accidentale de produse datorită defectării instalaţiilor de încălzire, de transport, de depozitare, etc.;

- spălarea instalaţiilor şi utilajelor în vederea reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente şi capitale;

Toate apele uzate tehnologice sunt pompate in rezervoarele T101 si T 102 apartinand CN APMC.

Apele uzate, sunt evacuate în Statia de epurare a CNAPMC situata in danele 69 (rezervoarele T101 si T102) si 79 (treapta biologica).

Apele uzate preepurate ajung in Statia de Epurare a CNAPMC printr-o conducta de Dn 200. Starea de calitate a apelor uzate la ieşirea din separatorul Sud, respectiv intrarea in rezervoarele Statiei de epurare a CNAPMC (T101 sau T102) este controlată în laboratoarele de analize fizico-chimice ale societăţii şi comparată cu normativele în vigoare (NTPA-002/2002– pentru evacuarea în reţelele de canalizare orăşeneşti) precum si cu Protocolul incheiat cu CNAPMC referitor la limitele poluantilor acceptati in statie (Anexa 3.1). Conform acestui protocol SC Oil Terminal SA Constanta poate deversa in statia de epurare ape uzate cu o concentratie de produs petrolier de pana la 10 ppm.

10.4. Surse posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor naturale si a rezervatiilor naturale.

O ipoteza a afectarii ecosistemului marin de activitatea desfasurata in SP Sud ar putea fi legata de exfiltratiile care au avut loc in timp in zona P8 – 9. Aceasta ipoteza insa este infirmata datorita distantei mari pana la acvatoriu, a inexistentei unei panze freatice care sa faca posibila migrarea poluantilor pe o distanta asa de mare.

Mai mult, analizand biodiversitatea de la baza debleului in care deverseaza exfiltratiile si unde s-a format o mica acumulare de apa, acumulare care a creat in jurul ei un microclimat favorabil vietuitoarelor (Foto 8), tragem concluzia ca aceasta nu a fost afectata de exfiltratiile care au avut loc in timp si care au fost colectate de persoane neidentificate.

Foto 8. Biodiversitatea din zona

Monitorizarea apelor din aceasta acumulare s-a realizat doar pe perioadele in care s-au inregistrat acumulari in captarile amenajate pe malul portului (ultima de acest fel fiind in 2012). Raportul de Incercare nr. 1890/21.05.2009 pentru apa prelevata din lacul de acumulare, prezentat in Anexa 3.5. de la Fisa de prezentare, indica o valoarea a “produsului petrolier”  de 2,46 ppm, sub valoarea de 5 ppm prevazuta de NTPA-001- pentru apele de suprafata.

Pe suprafata  lacului intalnim atat pasari, vegetatie acvatica, cat si terestra (Foto 9 si 10).

Foto 9. Biodiversitatea din zona               Foto 10. Biodiversitatea din zona

De asemenea, accidentele tehnice de pe fascicolul SP Nord – SP Sud ar putea afecta si ecosistemul terestru (parcul Interex, Parcul Viitorului, zona de locuinte Km 4-5, curtile locatarilor amplasate in vecinatatea conductelor).

10.5. Masurile pentru protectia ecosistemelor, biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii in general.

In scopul reducerii riscului de infiltratii din panza freatica sau din eventualele accidente tehnice in canalizarile orasenesti, SC Oil Terminal SA Constanta a luat o serie de masuri dintre care amintim:

- efectuarea a doua puturi filtrante in zona INTEREX, pe fascicolul de conducte Nord – Sud si unul in zona Theodor Sperantia, monitorizarea si tragerea periodica a acestora;

- protectia conductelor de motorina (Dn 500) si titei (Dn 700) prin tehnologia camasuirii interioare in zona pod Km 4-5 – Interex;

- monitorizarea permanenta a fascicolului de conducte prin formatia specializata de lacatusi – controlori conducta;

- montarea preventiva a barajelor limitatoare in danele 34 si 84 cand apar riscuri de poluare, cele doua dane fiind introduse si in Planul de Urgenta pentru combaterea poluarilor marine cu hidrocarburi si alte substante daunatoare;

- tragerea ritmica a forajelor de pe amplasament;

- curatarea fascicolelor de vegetatie, a rigolelor de ape pluviale si a stavilarelor din zona Poarta 6 si MIM, unde deverseaza apele pluviale de pe fascicolul Sud – Port in canalizarea CNAPMC;

- montarea de puturi filtrante suplimentare in zonele critice, atunci cand situatia o impune.

11.  EMISII ATMOSFERICE

O masă de poluanţi evacuată în atmosferă este supusă unui proces de dispersie care determină scaderea concentraţiei de poluanţi pe măsura depărtării de sursă. Dispersia poluanţilor depinde de o serie de factori ce acţionează simultan:

- factori ce caracterizează sursa de emisie respectiv: înălţimea fizică a sursei de evacuare, diametrul la vârf al acestuia, viteza şi temperatura de evacuare a gazelor, cantitatea de poluant evacuată în unitatea de timp şi proprietăţile fizico – chimice ale poluantului;

- factorii care caracterizează mediul aerian în care are loc emisia şi care determină împrăştierea orizontală şi verticală a poluanţilor (factorii meteorologici);

- factori care caracterizează zona în care are loc emisia (orografia şi rugozitatea terenului).

Diversele zone au posibilităţi diferite de dispersie, astfel încât aceeaşi cantitate de noxe evacuată în atmosferă în condiţii similare are ca rezultat atingerea unor concentraţii la sol diferite de la o zonă la alta, în funcţie de caracteristicile atmosferice şi orografice ale zonei respective.

Cunoaşterea proporţiei în care se realizează într-o zonă dată acele

caracteristici atmosferice care frânează sau favorizează difuzia poluanţilor permite estimarea posibilităţilor de dispersie, precum şi determinarea calitativă şi cantitativă a concentraţiilor de poluanţi.

Dintre factorii meteorologici care determină dispersia poluanţilor, hotărâtori sunt vântul, caracterizat prin direcţie şi viteză, şi stratificarea termică a atmosferei.

Direcţia vântului este elementul care determină direcţia de deplasare a

masei de poluant. Concentraţia poluanţilor este maximă pe axa vântului şi descreşte substanţial odată cu depărtarea de ea.

Difuzia poluanţilor nu are loc imediat ce aceştia părăsesc sursa. Datorită

vitezei proprii de ieşire a jetului de gaze, a diferenţei de temperatură dintre cea de evacuare a gazului şi cea a mediului, pana de poluant îşi va continua mişcarea ascendentă până îşi pierde viteza iniţială, iar temperatura sa o egalează pe cea a mediului. Înălţimea fizică a sursei plus supraînălţarea penei de poluant datorată efectelor termice şi dinamice constituie înălţimea efectivă a sursei.

Viteza vântului determină valoarea concentraţiei de poluant atât direct cât

si prin intermediul înălţimii efective a penei de poluant. Valoarea concentraţiei la nivelul solului este, în anumite limite, invers proporţională cu valoarea vitezei vântului. În acelaşi timp, o creştere a vitezei vântului are ca efect o scădere a înălţimii efective a penei de poluant şi în consecinţă o creştere a concentraţiei. Astfel, există o valoare critică a vitezei vântului, specifică fiecărei surse de poluare, pentru care se obţine cea mai mare concentraţie de poluant. Viteza vântului la înălţimea sursei, un alt parametru ce intervine în modelul de calcul, a fost determinată cu o formulă exponenţială în care exponentul depinde de gradul de stratificare al atmosferei şi de mediul în care are loc emisia.

Un alt parametru determinant în difuzia poluanţilor este turbulenţa care este intim legată de structura vericală a temperaturii aerului. Aceasta determină starea de stabilitate a atmosferei care, la rândul ei, generează mişcările verticale ale aerului. Există trei tipuri principale de stratificare : stabilă, neutră şi instabilă.

Stratificarea aerului a fost determinată utilizând metodologia elaborată de

S. Uhlig care determină starea de stabilitate pe o scară cu 7 trepte de la foarte instabil la foarte stabil din date privind nebulozitatea totală şi cea a norilor inferiori, vizibilitatea, viteza vântului, starea solului şi un indice de bilanţ radiativ funcţie de oră şi lună.

Potenţialele surse de poluare a aerului datorate funcţionării instalatiilor de transfer a produselor petroliere, sunt:

- traficul terestru;

- procesul tehnologic de manipulare al produselor petroliere

- funcţionarea centralei termice.

În conformitate cu documentaţia tehnică a obiectivului emisiile poluante sunt următoarele:

- particule în suspensie;

- monoxid de carbon;

- CO2;

- NO2;

- SO2;

- compuşi organici volatili;

11.1.  Surse de emisii atmosferice

Din activitatea de bază a Oil Terminal  care constă în primirea, depozitarea, condiţionare şi livrarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide, s-au identificat surse de poluare a aerului cu vapori ai produselor vehiculate la:

- respiraţia rezervoarelor;

- descărcarea/încărcarea la rampele C.F.;

- accidente tehnice, avarii la pompe, conducte, rezervoare.

Din activităţile auxiliare, sursele de poluare sunt:

- Centrala termica – S.P. Sud - de la care rezultă emisii de CO2, CO, NOx,   SOx ;

- Parc auto, locomotive diesel şi motoare termice de la care rezultă emisii de gaze arse: CO2, CO, NOx,   SOx.

De asemenea, automonitorizarea imisiilor, realizata pe perimetrul SP Sud, in urma conditiilor impuse prin autorizatia de mediu nu a inregistrat valori detectabile ale indicatorilor monitorizati, respectiv: benzen, toluen si COV total.

11.2. Centrala termica, are in componenta 2 cazane tip CLAYTON pentru abur saturat, avand o presiune de 8 bari.

Poate functiona cu gaze naturale, dar si cu combustibil lichid – motorina.

Pentru motorina este amplasat in apropierea centralei termice un rezervor metalic, cilindric, vertical, montat suprateran, avand capacitatea de 35mc., diametrul rezervorului = 3,5 m, inaltime = 4,5m, izolat termic.

Alimentarea cu gaz natural se face prin conducta de la Transgaz.

Caracteristici cazan Clayton:

- Productia neta = 3433 KW/h;

- Productia abur = 5477Kg/h;

- Pres. max. de lucru = 8 bari;

- Consum combustibil lichid la putere maxima = 339 l/h;

- Consum combustibil gazos la putere maxima = 420Nm/h;

- Pres. minima intrare gaz = 200 mbari;

- Pres. maxima intrare gaz = 500mbari;

- Consum total de apa = 929 l;

- Lungime cazan Clayton = 2415 mm;

- Latime cazac Clayton = 2047 mm;

- Inaltime cazan Clayton = 3490 mm;

- Greutate cazan Clayton = 4227 Kg.

11.3. Consum anual de gaz natural in SP Sud:

Obiectivul este racordat la instalaţia de canalizare aparţinând Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta, in baza Contractului nr. 93.1/24.11.2008, incheiat cu CN APMC, prin evacuarea, in rezervoarele T101 si T102 ale statiei de epurare CNAPMC.

Apele uzate, din cadrul SC Oil Terminal Constanta sunt rezultatul unui amestec de ape folosite în diverse scopuri, cu produse petroliere scurse în timpul operaţiilor de manipulare, depozitare şi condiţionare, a spălării, curăţirii instalaţiilor şi utilajelor.

Sursele principale de generare  a apelor uzate sunt:

- scurgerea de apă liberă a rezervoarelor de depozitare ţiţei şi produse petroliere;

- condensatul de la serpentinele de încălzire a rezervoarelor cu păcură şi a vagoanelor cisternă pe rampele de descărcare;

- spălarea instalaţiilor şi utilajelor în vederea reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente şi capital.

In baza  Contractelor nr. 93 / 01. 01. 2004 si nr. 93.1. / 24.11.2008, incheiate cu CN APMC, pe care le anexam in xerocopie, SC Oil Terminal SA Constanta a predat toate instalatiile de preepurare (separatoarele de produs petrolier) catre CN APMC, intreaga cantitate de ape uzate fecaloid menajere si tehnologice fiind preluate de canalizarea Portului Constanta, apartinand CN APMC. Fosta evacuare la mare nu mai este functionala, aceasta fiind sigilata de Administratia Bazinala de Apa “Dobrogea – Litoral”.

Apele uzate rezultate din activitatea Sectiei Platforma Sud  provin din mai multe surse, şi anume:

- grupurile sanitare;

- laboratorul de analize fizico-chimice;

- balast şi ape de spălare de la tancurile de produse petroliere;

- ape reziduale (rampa de produse petroliere, casa de pompe, claviaturi, robineţi);

- ape meteorice impurificate din incintă;

Sursele principale de generare  a apelor uzate sunt:

- scurgerea de apă liberă a rezervoarelor de depozitare ţiţei şi produse petroliere;

- condensatul de la serpentinele de încălzire a rezervoarelor cu păcură şi a vagoanelor cisternă pe rampele de descărcare;

- deversări accidentale de produse datorită defectării instalaţiilor de încălzire, de transport, de depozitare, etc.;

- spălarea instalaţiilor şi utilajelor în vederea reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente şi capitale;

Toate apele uzate tehnologice sunt pompate in rezervoarele T101 si T 102 apartinand CN APMC.

Apele uzate, sunt evacuate în Statia de epurare a CNAPMC situata in danele 69 (rezervoarele T101 si T102) si 79 (treapta biologica).

Apele uzate preepurate ajung in Statia de Epurare a CNAPMC printr-o conducta de Dn 200. Starea de calitate a apelor uzate la ieşirea din separatorul Sud, respectiv intrarea in rezervoarele Statiei de epurare a CNAPMC (T101 sau T102) este controlată în laboratoarele de analize fizico-chimice ale societăţii şi comparată cu normativele în vigoare (NTPA-002/2002– pentru evacuarea în reţelele de canalizare orăşeneşti) precum si cu Protocolul incheiat cu CNAPMC referitor la limitele poluantilor acceptati in statie (Anexa 3.1). Conform acestui protocol SC Oil Terminal SA Constanta poate deversa in statia de epurare ape uzate cu o concentratie de produs petrolier de pana la 10 ppm.

Tabel 11.3.1.

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum total gaz (mc), din care SP Sud | 1387221 | 4158088 | 3609483 | 3697159 | 1802667 145792 | 1535565 125662 |

Evaluarea de emisii specifice activităţii obiectivului ce provin de la centrala termica a fost realizată pe baza factorilor de emisie din metodologia CORINAIR, obţinând următoarele rezultate:

Tabel 11.3.2.

| Poluant | Debite masice (kg/an) 2011 | Debite masice (kg/an) 2012 | Valorile de prag pentru aer (kg/an),cf. Ordinul MAPM nr. 1144/2002. |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 363,18 | 313,04 | 100.000 |
| CH4 | - |  | 100.000 |
| CO | 103,768 | 89,441 | 500.000 |
| CO2 | - | - | 100.000.000 |
| N2O | - | - | 10.000 |
| NMVOC | 10,377 | 8,944 | 100.000 |
| SO2 | 2,594 | 2,236 | 150.000 |
| PM | 2,594 | 2,236 | 10.000 |
| Pb | 0,0058 | 0,00438 | - |
| Cd | 0,0027 | 0,00233 | - |
| Zn | 0,0706 | 0,0608 | - |
| Cr | 0,00342 | 0,00295 | - |
| Cu | 0,00208 | 0,00179 | - |

După cum se observă valorile obţinute sunt mult sub pragurile pentru aer prevăzute în Ordinul MAPM nr. 1144/2002 privind poluantii care vor fi raportaţi dacă este depăşită valoarea de prag.

În concluzie, emisiile atmosferice datorate proceselor tehnologice din cadrul obiectivului nu reprezintă un factor de risc în zonă, conform evaluării calculate.

11.4. Emisiile de poluanţi provenite din combustia carburanţilor autovehiculelor proprii

Consumul total de motorina pe anul 2012, a fost de 202.173 de litri.	Evaluarea surselor de emisie specifice activităţii societăţii a fost realizată pe baza factorilor de emisie din metodologia COPERT, conform datelor puse la dispoziţie de beneficiar.

Prezentăm în continuare cantităţile principalelor emisii evacuate în aer în anul 2012 provenite de la sursele mobile.

Tabel 11.4.1.

| Poluanţi | Emisii (kg/an) |
| --- | --- |
| NOx | 6051,3 |
| CH4 | 24,07 |
| CO | 2504,4 |
| CO2 | 213229 |
| N2O | 152,62 |
| NMVOC | 977,36 |
| SO2 | 422,14 |
| TSP | 624 |
| Cd | 0,001749 |
| Cr | 0,008785 |
| Cu | 0,2989 |

Emisii provenite din combustia carburantilor autovehiculelor – off road, din SP Sud:

Tabel 11.4.2.

| Poluanţi | Emisii 2011 (kg/an) | Emisii 2012 (kg/an) |
| --- | --- | --- |
|  | Motorina | Benzina | Motorina | Benzina |
| NOx | 376,34 | 14,195 | 313,207 | 7,449 |
| CH4 | 0,437 | 3,531 | 0,364 | 1,853 |
| CO | 157,907 | 1683,95 | 131,415 | 883,73 |
| HN3 | 0,184 | - | 0,153 | - |
| N2O | 3,128 | 0,126 | 2,603 | 6,63*10-5 |
| NMVOC | 27,092 | 31,581 | 22,54 | 16,574 |
| SO2 | 73,59 | - | 61,24 | - |
| TSP | 22,01 | 0,335 | 18,317 | 0,176 |
| Cd | 2,3*10-7 | - | 1,9*10-7 | - |
| Cr | 1,1*10-6 | - | 9,5*10-7 | - |
| Cu | 3,9*10-5 | - | 3,2*10-5 | - |

În concluzie, emisiile atmosferice datorate activităţii obiectivului, nu reprezintă un factor de risc în zonă, conform evaluării calculate.

11.5. Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor.

Pentru reducerea cantităţilor de vapori de produse petroliere emise în atmosferă, la rezervoarele cu capac fix sunt montate supape de respiraţie mecanice şi hidraulice precum şi opritori de flăcări. Produsele volatile: ţiţei, şi, parţial, motorină sunt depozitate numai în rezervoare cu capac flotant. Supapele de respiraţie sunt astfel dimensionate încât să se poată regla deschiderea orificiilor de trecere a gazelor. Există în cadrul depozitelor instrucţiuni de exploatare, întreţinere şi reparare a supapelor.

In plus, putem afirma ca majoritatea rezervoarelor cu capac flotant au fost dotate cu sisteme cu dublă etanşare de tip PSS, atat pentru conformarea cu prevederile HG 568/2001, republicat, cat si pentru mentinerea unei mai bune calitati a produselor depozitate. De asemenea, dotarea sectiei cu o instalatie de recuperare COV la rampa de incarcare cisterne CF va reduce simtitor concentratia emisiilor COV in atmosfera.

In prezent, pentru descarcarea/incarcare vagoanelor cisterna la rampa CF  se utilizeaza numai cuple antipicurare care, prin intermediul unui clapet retin in interior produsul, eliminandu-se astfel pierderile din timpul procesului de descarcare/incarcare.

Scaderea emisiilor COV rezultate din depozitarea si tranzitarea benzinei s-a datorat si nivelului scazut al rulajului acesteia, in special in urma cererii reduse pentru acest produs. Astfel, daca in anul 2007 au fost inregistrate un numar de 10 rezervoare cu benzina, la sfarsitul anului 2010, inceputul anului 2011 nu mai existau decat 3 rezervoare cu destinatia de depozitare benzina.

Centrala termica din S.P. Sud funcţioneaza in prezent cu combustibil gazos, avand insa posibilitatea de a functiona si pe combustibil lichid. Emisiile de poluanti se calculeaza lunar, pe baza consumului de combustibil gazos, pe total societate si pe fiecare sectie platforma, in vederea repartizarii cheltuielilor pe centre de cost.

11.6. Poluanţi evacuaţi în atmosferă

Emisiile atmosferice din procesele tehnologice – depozitare – la SC Oil Terminal SA  au fost analizate in bilanturile de mediu care au stat la baza emiterii autorizatiilor de mediu curente. Cantitatile de poluanti evacuati in atmosfera au fost calculate in bilanturi. In prezent benzina se depoziteaza doar in SP Sud.

Cantitatile de poluanti evacuati in atmosfera au fost calculate in baza cerintelor legale, pentru indicatorii COV din benzina, respectiv:

Tabelul 4.9. – Emisii COV de la depozitarea/incarcarea benzinei

| Poluantul | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii COV de la rezervoare (to) | 40,43 | 30,57 | 23,34 | 21,15 | 1,89 | 1,20 |
| Emisii COV de la rampa CF (to) | 5,59 | 6,80 | 7,2 | 0,313 | 0 | 0 |

Scaderea cantitatii de COV-uri emise in atmosfera s-a datorat in special micsorarii activitatii.

Procentul masic de pierdere in atmosfera a fost de 0,0032, incadrandu-se in limitele impuse de HG 568/2001.

Emisiile de poluanti de la centralele termice se calculeaza lunar in vederea achitarii contributiei la fondul de mediu. Cantitatea de emisii evacuate in atmosfera  in perioada 2007 – 2012, pe total societate, este redata in tabelul de mai jos:

Tabel 11.6.1.

| EMISII | Cantitati (Kg) – pe total societate |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| NOx | 2497.00 | 7484.56 | 6497.07 | 6654.89 |
| SO2 | 20.240 | 60.67 | 52.66 | 53.94 |
| Pb | 0.011 | 0.033 | 0.029 | 0.030 |
| Poluanti organici | 0.016 | 0.047 | 0.040 | 0.041 |
| Cd | 0.024 | 0.073 | 0.064 | 0.065 |
| Hg | 0.577 | 1.730 | 1.502 | 1.538 |
| Pulberi | 4217.15 | 12640.59 | 10972.83 | 11239.36 |

Tabel 11.6.2.

| EMISII | Cantitati (Kg) – SP Sud |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 |
| Nox | 262,43 | 226,19 |
| SO2 | 2,13 | 1,83 |
| Pb | 0,001 | 0,001 |
| Poluanti organici | 0,002 | 0,001 |
| Cd | 0,003 | 0,002 |
| Hg | 0,06 | 0,05 |
| Pulberi | 443,21 | 382,01 |

Monitorizarea emisiilor de poluanţi a centralelor se face în Oil Terminal conform următoarei proceduri:

1. Serviciul Mentenenta monitorizează consumul de combustibil al centralelor termice şi transmite lunar cantităţile de combustibil gazos consumat la Biroul Protectia Mediului care calculeaza cantitatea de poluanţi emisi in atmosfera, respectiv valoarea care trebuie achitata la fondul de mediu. Situaţia lunară a cantităţilor de poluanţi şi sumele datorate Administraţiei Fondului de Mediu sunt transmise la Serviciul Financiar.

2. Serviciul Financiar achită sumele calculate şi comunicate de Biroul Protectia Mediului până pe data de 25 ale lunii următoare, cand se transmite si Declaratia privind sumele alocate fondului de mediu de catre Biroul Protectia Mediului.

Evaluarea impactului activitatii Oil Terminal asupra aerului se efectuează prin monitorizarea lunara a imisiilor  de benzen, toluen si COV total pe perimetrul sectiilor platforma de catre reprezentantii Biroul Protectia Mediului conform cerintelor din Autorizatia de mediu.

12.  IMPACTUL ZGOMOTULUI

Un loc important în cadrul acţiunilor de protecţie a oamenilor îl ocupă şi măsurile de combatere a zgomotului şi vibraţiilor produse de utilaje.

Cercetările medicale au arătat efectul nociv al zgomotului asupra organismului uman, cu toate consecinţele sale: afecţiuni ale organului auditiv, ale altor organe ale corpului omenesc, afecţiuni psihice.

S-a demonstrat de asemenea că, eficienţa productivă a omului este considerabil influenţată de mediu atât la locul de muncă cât şi în timpul de repaus, unul dintre fatori fiind şi zgomotul.

Agregatele obişnuite de producţie se pot clasifica, cu titlu de orientare, în următoarele categorii, după gradul nivelului de zgomot pe care îl produc: liniştite cu 30 dB (A), puţin zgomotoase cu 40 până la 60 dB (A), cu zgomot normal, de la 60 până la 80 dB (A), cu zgomot puternic, de la 80 până la 100 dB (A) şi cu zgomot foarte puternic peste 100 dB (A).

Această clasificare se referă la majoritatea agregatelor industriale, însă în aprecierea zgomotului pe care îl produc trebuie să se ţină seama de locul de instalare a agregatului. Practic, se pot considera agregate liniştite cele, la care nivelul zgomotului este cu 10 – 15 dB (A) sub nivelul zgomotului din încăpere şi agregate puţin zgomotoase cele la care nivelul zgomotului este cu 5 – 8 dB (A) mai mic decât nivelul zgomotului din încăpere.

Valorile nivelurilor de zgomot a diferitelor agregate în funcţiune:

Tabel 12.

| Nr. crt. | Sursa de zgomot | Distanta pentru masurare (m) | Nivelul puterii de zgomot dB(A) | Rezultatele masuratorii (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LpA eq | LpA max. |
| 1 | Tractor | 10 | 101 | 73,4 | 82,5 |
| 2 | Agregatul diesel | 6 | 98 | 74,3 | 76,1 |
| 3 | Procesul de umplere a auto-cisterne | 10 | 105 | 77,9 | 81,9 |
| 4 | Motoare electrice mici |  | 40 - 60 |  |
| 5 | Autovehicul – la viteza de 30 km/h - la viteza de 40-50 km/h |  | 68 70 |  |
| 6 | Claxoane de automobil |  | 85 - 95 |  |
| 7 | Autocamion de 5 t. |  | 89 |  |

În ceea ce priveşte modul de clasificare, din zgomotele de joasă frecvenţă fac parte acelea în componenţa cărora predomină sunetele cu frecvenţe cuprinse între 20 şi 300 Hz, din cele de frecvenţă medie – cu frecvenţe cuprinse între 300 şi 800 Hz, din cele de frecvenţă înaltă – cu frecvenţe cuprinse între 800 şi 20.000 Hz.

Zgomotul în mediul ambiant

În scopul evitării erorilor în studiul zgomotului şi la construcţia dispozitivelor de atenuare a zgomotului surselor din exteriorul şi din interiorul încăperilor se ţine seama de particularităţile propagării sunetelor precum şi de legile absorbţiei sunetului şi a pătrunderii lui prin obstacole.

Intensitatea sunetului se micşorează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă.

Conform teoriei, neglijându-se efectul absorbţiei, la o undă sferică radiată într-un spaţiu deschis, de putere P, intensitatea sunetului I descreşte invers proporţional cu pătratul distanţei r până la sursă :

P

I  =  ----------

4 π r2

Cunoscând intensitatea sunetului I1 la distanţa r1 de la sursă, se poate calcula intensitatea sunetului I2 a acestei surse la distanţa r2, cu formula:

I1    =   r22

I2	   r12

Considerând nivelurile de intensitate sonoră β2 se obţine la distanţa r2 :

β2  =  β1  +  20 lg  r1

r2

în care β1  este nivelul cunoscut de intensitate sonoră I1, la distanţa r1.  Presupunând r1 = 1 se obţine:

β2   =  β1  -  20 lg r2

Absorbţia energiei sonore în aer este foarte mică şi poate fi luată în considerare numai în cazul distanţelor mari.

Sunetele înalte sunt absorbite mult mai intens decât cele joase. Astfel, la o distanţă determinată faţă de două surse de sunete, egale ca intensitate, cu frecvenţe de 59 Hz şi respectiv 1000 Hz, sunetul jos va fi ascultat cu o intensitate mult mai mare decât sunetul înalt.

Toate sunetele înalte care intră în componenţa acestor zgomote se atenuează în timpul propagării din cauza absorbţiei în aer, în aşa măsură încât devin neaudibile.

Distanţa mare la care sunetele joase pot fi auzite se explică şi prin accea că având unde lungi, sunetele joase ocolesc uşor, prin difracţie, obstacolele din calea propagării lor, în timp ce sunetele înalte, având unde scurte, sunt reflectate de obstacole şi deci ecranate de acestea.

Distanţa de audibilitate a surselor sonore variază mult în funcţie de starea atmosferică. Aceeaşi sursă puternică poate fi auzită câteodată la distanţe de zeci de kilometri, iar câteodată numai la 1 – 2 km. De multe ori, sunetul unei surse puternice nu mai este auzit la distanţă de câţiva kilometri, iar la o distanţă mai mare este auzit din nou.

Aceste diferenţe între distanţele de audibilitate se explică prin faptul că la diferite înălţimi deasupra pământului, temperatura şi viteza de mişcare  a aerului nu sunt aceleaşi.

Aceasta duce la viteze diferite de propagare a sunetului la diferite înălţimi, ceea ce se manifestă prin ocolirea razelor sonore, adică prin modificarea direcţiei pe măsura propagării undelor sonore.

De obicei, în perioadele cu vânt, straturile de aer inferioare de la suprafaţa pământului au o deplasare mai lentă decât cele superioare.

La propagarea undelor sonore în direcţia vântului, cele din zonele superioare se vor deplasa cu viteză mai mare decât cele inferioare. În urma acestui fapt, frontul undei se va deplasa în direcţia pământului, ceea ce va duce la mărirea distanţei şi la îmbunătăţirea audibilităţii sursei.

În cazul vântului de sens contrar, undele sonore deviază pe verticală şi audibilitatea scade.

Diferenţa de temperatură între straturile de aer, constituie de asemenea o cauză a schimbării direcţiei de propagare a sunetului.

În straturile inferioare de aer mai calde, viteza de propagare a sunetului este mai mare decât în straturile superioare din care cauză undele sonore deviază pe verticală, ceea ce conduce la reducerea distanţei de audibilitate.

Seara, după o zi caldă, pământul şi odată cu el şi straturile de aer mai apropiate, se răcesc repede, straturile superioare rămân mai calde decât cele inferioare, direcţia undelor sonore se schimbă în sens contrar, iar distanţa de audibilitate creşte.

Acţiunea simultană a temperaturii şi vântului variabil ca viteză şi direcţie la diferite înălţimi, duce la o propagare mai complicată a undelor sonore, iar variaţiile stării atmosferice duc la variaţii bruşte ale condiţiilor de propagare şi ale distanţei de audibilitate.

În afară de aceste fenomene este necesar să se ia în considerare şi faptul că, cu cât sursa sonoră este mai ridicată de la suprafaţa pământului, cu atât sunetul se propagă la distanţe mai mari.

Nivelurile de zgomot generate de activităţi specifice desfăşurate pe amplasamentul obiectivului sunt de mărimi diferite.

Efectul rezultant al zgomotelor de durată şi nivele variabile înregistrate practic în secţiile de producţie ale societăţii, în decursul unei săptămâni de lucru nu depăşeşte valoarea de 90 dB (A) (nivel acustic echivalent continuu pe săptămână, admis la locul de muncă).

Recomandările ISO pentru zgomot exterior imobilelor prevăd ca, criteriile de nivel de zgomot admis să ţină seama de particularităţile zonei şi împrejurimilor, respectiv de nivelul zgomotului preexistent care se fixează în funcţie de zonă.

Astfel, pentru imobilele din zonele predominant industriale, la nivelul admis al zgomotului exterior, de 35 – 45 dB (A) se aplică o corecţie de +29 dB (A) rezultând un nivel maxim admis al zgomotului exterior de 64 – 74 dB (A).

Nivelul de zgomot

Conform teoriei, neglijându-se absorbţia, la o undă sferică radiantă într-un spaţiu deschis, intensitatea sunetului descreşte invers proporţional cu pătratul distanţei faţă de sursă.

Cunoscând valorile nivelului maxim de intensitate sonoră la limita zonei sursei de zgomot şi neglijând efectul absorbţiei în aer, se poate calcula nivelul maxim de intensitate sonoră la limita zonei de locuit pe baza relaţiei:

r1

Lreceptor  =  Lext.inc.  +  20 lg  ----

r2

unde:

Lext.inc.    -  nivelul de zgomot la distanţa r1 faţă de sursă;

r1  -  distanţa faţă de sursă, r1  =  1m;

r2  -  distanţa de la sursă până la limita celui mai apropiat receptor sensibil a aşezărilor umane de cca. 150m.

Absorbţia energiei sonore în aer este foarte mică şi poate fi luată în considerare numai în cazul distanţelor mari.

Nivelul de zgomot maxim calculat la limita zonei de locuit:

1

Lreceptor  =  53 +  20 lg------  =  9,5 dB(A)

150

Ladmis  =  50 dB(A) pe timp de zi şi 40 dB(A) pe timp de noapte, conform OMS nr. 536/1997, deci zgomotul din incinta centrului comercial nu va afecta zona de locuit, fiind mult sub limitele admise.

Surse de zgomot şi vibraţii.

Din obiectul de activitate al Oil Terminal rezultă că se vehiculează prin societate cantităţi mari de ţiţei, produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide. Vehicularea acestor produse se face cu electropompe, iar conductele de transport se golesc şi se suflă cu azot sau aer comprimat.

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt utilajele dinamice necesare transportului lichidelor şi comprimării aerului, respectiv electropompele şi compresoarele, grupate în case de pompe şi compresoare.

Avand in vedere ca obiectivul studiat este amplasat in zona industriala a Portului Constanta, acesta este de categoria tehnică I (STAS 10144/1 – 80) şi conform STAS 10009 – 89 nivelul de zgomot esterior, măsurat la limita SP Port, trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- nivelul echivalent de zgomot   Lech. = 70 dB(A)

- valoarea curbei de zgomot   C  =  65 db

- nivelul de zgomot de vârf   Lvârf   =  80 dB(A).

Dotări, amenajări, măsuri de protecţie împotriva zgomotelor şi vibraţiilor.

Electropompele sunt montate pe fundaţii monolit în case de pompe izolate fonic. Cuplajele dintre electromotor şi pompă sunt elastice, realizându-se coaxialialitatea prin centrări corecte la montaj şi după fiecare intervenţie.

Personalul SFI al Oil Terminal are in dotare un aparat de determinare a vibratiilor – x-viber – cu ajutorul caruia se depisteaza in timp optim uzura rulmentilor, dezechilibrul rotorului, alinierea grupului electromotor – pompa si uzura lagarelor pompelor.  Sectia Mecanica, la randul ei, este dotata cu un aparat pentru stabilirea co-axialitatii dintre pompa si motor.

Nivel de zgomot şi de vibraţii.

Măsurătorile de zgomot se efectueaza in prezent doar in interiorul sectiilor platforma  urmarindu-se incadrarea acestora in nivelul concentratiilor maxime admisibile de la locul de munca. Monitorizarea si masurarea zgomotului se realizeaza prin grija Serviciului Securitatea Muncii si Situatii de Urgenta care are in dotare un sonometru integrator Cirrus CR: 812A, 100% automatizat, programabil, avand posibilitatea de stocare a datelor si de descarcare a acestora pe calculator, verificat metrologic anual.

13.  PROXIMITATEA CABLURILOR DE TENSIUNE

Incinta obiectivului nu este traversată de linii electrice aeriene de înaltă tensiune (20 kV).

- MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU

Monitorizarea mediului in Oil Terminal se realizeaza in baza reglementarii legislatiei si autoritatilor. Astfel, in baza autorizatiilor de mediu se monitorizeaza:

  - Pentru factorul de mediu aer:

-  imisiile de benzen, toluen si COV total, pe perimetrul amplasamentelor celor trei sectii platforma;

- cantitatile de combustibil consumate de centralele termice, in vederea calcularii emisiilor pentru care se plateste fond de mediu;

- concentratiile de benzen pe rampa CF din SP Sud, in vederea mentinerii acestora in CMA la locul de munca.

  - Pentru factorul de mediu apă:

- indicatorii fizico-chimici ai apelor uzate evacuate în canalizarile RAJA şi CNAPMC, conform NTPA–002 prin Rapoarte de Încercare emise de laboratorul propriu zilnic şi Buletine de Analiză emise de laboratorul RAJA, lunar;

- indicatorii fizico-chimici ai apelor uzate evacuate în Statia de epurare a CNAPMC, conform NTPA–002 si Protocolului din anexa 3.1, prin Rapoarte de Încercare emise de laboratorul propriu zilnic;

- indicatorii fizico-chimici (pH, SET, aspect) ai apelor din forajele de observaţie şi extracţie din depozitele Nord şi Sud.

  - Pentru factorul de mediu sol şi subsol:

- înălţimea apei şi a produsului petrolier din forajele de observaţie şi extracţie din depozitul SP Sud:

- indicatorii: produs petrolier, pH si metale pentru probele de 5 cm si 30 cm de la suprafata solului, in zonele mentionate in BM II.

De asemenea, Biroul Protectia Mediului verifica şi monitorizează activitatea de colectare, depozitare şi valorificare a deşeurilor conform HG 856/2001, centralizand datele in vederea intocmirii situatiilor lunare. Monitorizează  cheltuielile de investiţii şi reparaţii cu impact asupra mediului, modul de realizare a măsurilor din Programul de Conformare şi din Procesele-verbale întocmite de autorităţile de mediu. Se realizează şi se documentează instruirile de protecţie a mediului pentru personalul propriu şi terţ care-şi desfăşoră activitatea în incinta societăţii.  Lunar, se întocmesc Rapoarte de Analiză a activităţii Biroului P.Med., cod PS-01-F3-03, care se transmit spre analiză Comitetului de Management al societăţii.

- SURSELE DE INFORMARE

Bilanţul de mediu s-a întocmit pe baza datelor puse la dispoziţie de beneficiar, a analizelor existente, pe baza informaţiilor din literatura de specialitate şi în urma  studiilor efectuate de autor.

Datele şi informaţiile provin din următoarele surse:

- documentaţiile tehnice ale dotărilor şi activelor din cadrul societăţii;

- dosare ale societăţii privind protecţia mediului, gospodărirea apelor, autorizaţii, convenţii, contracte, etc.;

- examinarea unor documentaţii de arhivă;

- documentare în teren privind dotările şi instalaţiile societăţii, inclusiv cartarea unor fenomene şi procese cu impact asupra mediului;

- consultarea unor angajaţi ai societăţii, din conducerea societăţii, responsabili cu probleme specifice, şef sectoare;

- consultarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului, PSI, sănătate şi a unei bibliografii pe profilul activităţilor analizate.

16.  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

În ultimii ani, în numeroase ţări s-a legalizat obligativitatea realizării studiilor privind evaluările de impact asupra mediului înconjurător, ca urmare a funcţionării unor obiective economice în vederea reducerii la minimum a efectelor nefavorabile pe care acestea le pot determina. Este tot mai larg folosit principiul “o activitate umană este economic sau social favorabilă, dacă se dovedeşte acceptabilă din punct de vedere ecologic”.

Prezenta lucrare intitulată “Bilanţ de mediu nivel 1 pentru activitatea S.C. Oil Terminal – SP Sud” are ca obiect estimarea impactului asupra mediului datorat funcţionării acestei activităţi.

Lucrarea de faţă s-a efectuat în baza  Legii nr.265/2006 privind aprobarea şi modificarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi a Ordinului MAPPM nr. 184/21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţului de mediu, Anexa A3, a Ordinului MAPPM nr. 756/03 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului. De asemenea s-au avut în vedere şi prevederile Băncii Europene de Reconstrucţie şi dezvoltare, privind întocmirea bilanţului de mediu.

Poluarea primară a solurilor nu înseamnă, numai afectarea locală a solurilor respective. Ea înseamnă, deopotrivă, în funcţie de substanţa poluantă, poluarea secundară a atmosferei (prin transmiterea în atmosferă a substanţelor volatile sau a celor antrenabile de vânturi), poluarea apelor superficiale şi subterane (prin dizolvarea şi antrenarea substanţelor respective), iar din apele subterane – freatice influenţarea dezvoltării plantelor (fie frânarea dezvoltării acestora, fie concentrarea în ţesuturile lor a unor substanţe nocive care pătrund apoi în ciclul alimentar al omului).

Tot aici trebuie amintită degradarea directă a solurilor de către ploi la anumite intervenţii ale omului în vegetaţia terestră, care provoacă antrenarea stratului fertil.

Poluarea primară a apelor (introducerea poluanţilor direct în ape) sau poluarea lor secundară (fie direct din atmosferă, fie din sol, prin intermediul precipitaţiilor) poate avea efecte multiple fie asupra solului şi plantelor (prin straturile freatice alimentate de apa respectivă sau prin intermediul irigaţiilor), fie direct asupra omului prin apa folosită pentru băut.

Poluarea atmosferică cu aerosoli, gaze de ardere şi substanţe chimice nu este nocivă numai pentru respiraţie. Substanţele respective revin pe pământ, depunându-se pe soluri sau pe frunzele plantelor fie direct (în perioadele de calm), fie prin intermediul precipitaţiilor, care le antrenează (dată fiind marea mobilitate a atmosferei, prin intermediul vânturilor, procesele de revenire pe sol se pot realiza la mari distanţe de locul unde ele au fost degajate în mediu.

Prezenţa aerosolilor în atmosferă favorizează capacitatea acesteia, diminuează transferul energetic al razelor solare către plante şi ca urmare reduce efectele fenomenului de fotosinteză, respectiv a eliberării oxigenului necesar vieţii.

Următoarele elemente sunt de reţinut din cele prezentate şi anume :

- poluarea unui factor al mediului fizic are într-un fel sau altul efecte asupra celorlalţi factori ai mediului;

- atmosfera, înveliş mobil al pământului, permite transportul poluanţilor la distanţă, acţionând şi în sensul dispersării lor;

- spre deosebire de atmosferă, apa are rol de concentrator al poluanţilor;

- prin intermediul apei poluanţii invadează ciclul alimentar al omului, fie prin consumul direct, fie prin intermediul alimentelor de natură animală sau vegetală, care concentrează asemenea substanţe în cursul dezvoltării.

Cele relatate pun în evidenţă rolul deosebit al apei în interrelaţie cu

ceilalţi factori ai mediului şi că, în tratarea aspectelor poluării apelor şi a consecinţelor lor, de aceste interrelaţii trebuie ţinut seama.

Plantele absorb substanţele poluante ajunse în soluţie prin intermediul apei (ploi, irigaţii), care pot compromite total sau parţial culturile. Substanţele poluante sunt dizolvate de ape de pe soluri sau sunt aduse odată cu apele care udă culturile respective. Animalele şi păsările ingerează poluanţii, fie prin apa de băut, fie odată cu hrana, pe care o primesc de la verigile corespunzătoare a lanţului trofic sau, la animalele domestice, prin hrana dirijată de om.

16.1  Concluzii

In urma analizarii concluziilor din Bilantul de Mediu Nivel II realizat in anul 2004, precum si ca urmare a  studiilor efectuate in continuare,  SC Oil Terminal SA Constanta a dezvoltat o preocupare intensa pentru decontaminarea panzei freatice. In  acest scop a initiat un program de pompare din  forajele de monitorizare perimetrale cu o frecventa bi-saptamanala pentru forajele care inregistrau pelicula de produs  si lunara pentru restul forajelor.  Din analiza evolutiei peliculei de produs petrolier de pe suprafata panzei freatice se observa o scadere a nivelului acesteia pana la valoarea zero pe anumite perioade. Aceasta scadere semnifica atat scaderea nivelului acumularilor istorice cat si eliminarea unor noi surse de poluare (conductele subterane au fost scoase in suprateran in proportie de peste 90%, s-a reabilitat infrastructura rampei CF (Rampa Noua) si, nu in ultimul rand, scaderea activitatii din ultimii ani.

O analiza a zonelor cu acumulare  de produs in sedimente, zone identificate in  studiile din  perioada 2001 – 2002, a fost realizata prin prelevarea de probe din forajele efectuate in aceste zone, respectiv: M5, M3,  F13, F12, M9, M10, F11, M11, evidentiate pe schema depozitului din anexa 1.

Monitorizarea panzei freatice a presupus realizare unui program de masurare bi-lunara si pomparea saptamanala a poluantilor din forajele cu pelicula de produs petrolier, respectiv lunara din forajele fara pelicula.

Monitorizarea freaticului si analiza evolutiei peliculei de produs petrolier s-a realizat pe linia de foraje adiacenta rampei CF unde, in timp, s-au inregistrat acumulari mai mari de hidrocarburi libere. In aceasta zona s-au inregistrat acumulari atat datorita sursei care o reprezinta rampa cat si datorita directiei de curgere a acviferului, care a transportat in timp poluantii si din zonele de contaminare centrale.

Din acest motiv a fost analizat centrul de contaminare aferent liniei estice de descarcare a acviferului. Acest centru de contaminare a fost analizat prin intermediul forajelor F13, F12, M9, M10, F11, M11.

Pentru indicatorul “produs petrolier”:

- La Forajul F9, valorile cele mai mari au fost determinate in anul martie, aprilie si mai 2007, si in iunie 2011, acestea depasind cu putin valoarea normala, atat la proba de 5 cm cat si la proba de 30 cm.

- La forajul F13 cele mai ridicate valori au fost inregistrate in anul 2004 atat la proba de 5 cm cat si la cea de 30 cm, aceste valori depasind pragul de interventie. Incepand cu anul 2007 valorile au scazut pana in jurul valorii normale sau chiar sub aceasta valoare, cu exceptia lunii iulie 2008 cand au fost depasite valorile pragului de alerta. Acestea au scazut in perioada 2009-2010, inregistrandu-se valori sub cele normale. In luna iunie 2011 au fost depasite cu putin valorile normale.

- La forajul M9 de la valorile inregistrate in anul 2004 de 640 mg/kg s.u. (la proba de 5 cm) si de 700 mg/kg su (la proba de 30 cm) a avut loc o scadere a valorilor, acestea incadrandu-se sub valoarea normala sau putin peste aceasta valoare in lunile martie, iunie, noiembrie 2007. O usoara depasire peste valoarea normala s-a inregistrat si in luna iulie 2011 la proba de 5 cm.

- In anul 2012 nu au fost inregistrate depasiri.

Pentru indicatorul “cadmiu”, valoarea determinata a depasit valoarea normala in anul 2004, acestea fiind sub pragul de alerta, la forajele F13 si M7, restul metalelor grele determinate, incadrandu-se sub valorile normale prevazute de Ordinul 756/1997.

In perioada 2011-2012, la indicatorii “metale grele” au fost inregistrate valori sub valorile normale prevazute de Ordinul 756/1997.

Valorile indicatorilor analizati scoate in evidenta eficienta masurilor de depoluare a solului si subsolului, chiar daca acestea au o durata destul de mare. De asemenea se poate constata ca, in prezent, impactul SP Sud asupra solului si a apei subterane este din ce in ce mai redus, lucrarile de depoluare actionand asupra  poluarilor istorice.

În perioada urmatoare, Oil Terminal Constanţa are in intentie efectuarea de investigatii pentru găsirea de noi soluţii de decontaminare şi refacere a solului în zonele afectate.

Pentru protecţia solului, toate instalaţiile Oil Terminal Constanţa (rampe, case de pompe, claviaturi, rezervoare) sunt prevăzute cu reţele de canalizare, drenuri, rigole de scurgere, care asigură captarea pierderilor tehnologice, a apelor de spălare şi apelor pluviale şi dirijarea acestora către separatoarul de produse petroliere.

Pentru limitarea exinderii poluarii, in caz de accident tehnic si protecţia zonelor învecinate, rezervoarele de depozitare sunt prevăzute cu diguri de protecţie din pământ şi/sau beton, etanşe, dimensionate astfel incat să asigure reţinerea întregului volum de produs din rezervor. Bazinele de retenţie sunt racordate la reţeaua de canalizare prin închideri hidraulice care permit izolarea şi recuperarea treptată a produsului, în funcţie de capacitatea separatorului.

Pentru armăturile conductelor amplasate deasupra solului, fără posibilitate de racordare la canalizarea tehnologică, s-au confecţionat cuve metalice etanşe sau betonate pentru colectarea şi recuperarea eventualelor pierderi.

Rampele CF au fost dotate cu furtunuri antipicurare prevazute cu clapeti de retinere in interior a produsului petrolier. Clapetii se inchid automat la decuplarea furtunului de la cazanul CF in momentul finalizarii operatiilor de incarcare sau descarcare, inlaturand astfel eventualele pierderi care ar putea afecta solul sau subsolul printr-una din metodele enumerate mai sus.

Instalatiile care asigura pomparea  apelor subterane poluate prin forajele de observatie au fost dotate cu pompe submersibile etanse, dotate cu furtune tip hicoflex usoare, cu lungimi care sa permita deversarea apei cu produs petrolier direct in reteaua de canalizare, eliminand asftel riscul poluarii solului in procesul de ecologizare a panzei freatice si a subsolului.

De asemenea, s-au luat o serie de masuri de protectie a solului dupa eliminarea si ecologizarea tuturor batalurilor:

- confectionarea de cuve metalice pentru depozitarea temporara a deseurilor cu continut de produs petrolier (slamuri de la curatarea rezervoarelor, pamant infestat in urma avariilor, etc);

- depozitarea cuvelor metalice numai pe suprafete betonate sau in zone protejate in prealabil cu folii de polietilena;

- amenajarea/stabilirea de suprafete betonate pentru depozitarea materialelor feroase si neferoase recuperate, a deseurilor reciclabile, a furtunurilor de incarcare/descarcare uzate, etc).

- scoaterea din subteran a conductelor tehnologice neutilizate;  in anul 2010 s-a dat in folosinta conducta supraterana Dn 1000 din Parcul de rezervoare 8x50.000 si s-au scos din subteran toate condutele care reprezentau ramificatiile catre cele opt rezervoare. Au ramas in subteran doar conductele magistrale pe al caror amplasament s-a construit la suprafata noua conducta de tragere/incarcare.

Pentru cele doua tronsoane magistrale ramase in subteran s-au luat masuri de spalare a acestora prin efectuarea unui traseu circular de pompare.

De asemenea, s-a instituit un sistem de monitorizare prin forajele M5 si M3 aflate in aval de amplasamentul celor doua conducte magistrale si s-a luat decizia efectuarii unui alt foraj de monitorizare si extractie, pe aceeasi linie cu M5, in dreptul rezervorului T31, pe linia de curgere a acviferului.

In urma tuturor masurilor luate – dovedite de rezultatele analizelor din timpul monitorizarilor efectuate -  impactul negativ al activitatii SC Oil Terminal asupra mediului s-a minimizat.

Pentru poluarea istorica a solului SC Oil Terminal Constanţa continua pomparea apei poluate din subteran prin intermediul forajelor perimetrale, operatie care s-a dovedit ca a dat rezultate in ultimii 5 ani, pentru mentinerea si captarea poluantilor in interiorul amplasamentului. Impiedicand migrarea poluantilor de pe suprafata amplasamentului in exterior, catre acvatoriul portuar vom minimiza influenta acestora asupra imprejurimilor. Acest program va continua cu aceeasi intensitate pana la posibilitatea implementarii unor metode de decontaminare (mai rapide), acceptabile din punct de vedere financiar pentru Oil Terminal Constanţa.

Scaderea cantitatii de COV-uri emise in atmosfera s-a datorat in special micsorarii activitatii.

Procentul masic de pierdere in atmosfera a fost de 0,0032, incadrandu-se in limitele impuse de HG 568/2001.

Avand in vedere ca in SP Sud nu se mai vehiculeaza urean, propunem ca monitorizarea indicatorului azot amoniacal de la evacuarea apelor uzate din SP Sud, sa nu mai fie realizata.

16.2. Recomandări

Dupa cum bine se cunoaste orice activitate umana aduce modificari asupra factorilor de mediu. Modificarile pot fi vizibile sau mai putin vizibile, pot avea o influenta negativa sau pozitiva.

Desi dupa ce s-a constientizat ca influenta negativa asupra factorilor de mediu o are activitatea umana, se fac eforturi si exista impuneri pentru ca modificarile negative sa fie cat mai reduse sau sa nu existe astfel incat efectele asupra mediului sa aiba consecinte minime.

Pentru reducerea impactului asupra mediului facem următoarele recomandări:

1. asigurarea functionarii in parametrii proiectati a tuturor utilajelor  obiectivului;

2. consumul de apa este contorizat si se vor impune masuri pentru evitarea risipei de apa;

3. respectarea condiţiilor de igienă în zonă şi a normelor privind instalaţiile proprii, pentru încadrarea în prevederile STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului şi ale Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei;

4. luarea de măsuri pentru evitarea poluării fonice şi de încadrare în normele standard pentru zgomot şi vibraţii, respectiv STAS 10009/1988 şi STAS 12095/1981;

5. respectarea condiţiilor de calitate impuse de HG 352/2005 (NTPA 002/2002);

6. respectarea cu stricteţe a normelor PSI şi de protecţie a muncii, specifice activităţii pe tot cuprinsul fluxului tehnologic;

7. respectarea tehnologiilor de colectare, predepozitare şi evacuarea deşeurilor

menajere, stradale şi industriale de toate tipurile;

8. - întreţinerea platformelor tehnologice şi a căilor de acces din incinta societăţii;

9. - interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii la mijloacele de transport in incinta obiectivului;

10.-  se va utiliza numai combustibil cu conţinut scăzut de sulf;

11. - se va efectua periodic reparaţiile şi reglajele necesare pentru încadrarea în condiţiile tehnice legale de funcţionare a autovehiculelor şi se vor executa inspecţiile periodice la termenele legale;

12.- asigurarea echipamentelor de protecţie a muncii şi de lucru conform normativelor în vigoare;

13.- mărirea gradului de valorificare a deşeurilor refolosibile;

14.- întreţinerea şi exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune, folosire şi evacuare, în condiţii tehnice corespunzătoare, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

15.- alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei efectuate la utilajele care deservesc activitatea se vor efectua astfel încât să nu producă poluarea solului;

16.- orice formă de accident sau situaţie specială ( defecţiune sau avarie apărută în funcţionarea utilajelor din dotare) care pune în pericol în mod direct sau indirect factorii de mediu va fi comunicată operativ, conform prevederilor legale, la APM Constanţa, acţionându-se pentru limitarea şi remedierea poluării produse.

17.- curăţirea şi întreţinerea drumurilor şi căilor de acces din unitate;

18.- igienizarea în mod continuu a incintei societăţii şi menţinerea ordinei coerspunzătoare.

19.-  personalul care manipulează produsul petrolier va fi instruit pentru a preveni pierderile de motorina în cazul neglijenţelor vor fi aplicate măsuri coercitive (din studiile efectuate s-a constatat că o picătură de produs petrolier poate polua 5 m3 de apă potabilă).

20. asigurarea echipamentelor de protecţie a muncii şi de lucru conform normativelor în vigoare;

21.  vor fi respectate prevederile Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

22. organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingerea incendiilor se remediază în concordanţă cu cerinţele de siguranţă la foc, prevăzute în normele generale de PSI şi reglementările tehnice specifice;

23. toate mijloacele de intervenţie în caz de incendiu trebuie menţinute în perfectă stare de funcţionare şi verificate conform prescripţiilor în vigoare;

24. interzicerea depozitării materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente construcţiilor;

25. asigurarea funcţionării corecte, conform regulamentelor de exploatare, a tuturor instalaţiilor;

26. supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale;

27. respectarea prevederilor HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase;

28. respectarea prevederilor HG nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate;

29. interventia prompta cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol.

30. vor fi continuate pomparile de produs petrolier, ori de cate ori este nevoie, pentru a indeparta pelicula de produs petrolier din subteran.

CONCLUZIA FINALĂ: ÎN BAZA BILANŢULUI DE MEDIU DE NIVEL I SE PROPUNE ELABORAREA BILANŢULUI DE MEDIU DE NIVEL II PENTRU O ANALIZA DE DETALIU IN VEDEREA AUTORIZARII OBIECTIVULUI SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA.

ELABORATOR:

SC IMPULS MEDLEX 2000 SRL CONSTANTA

ADMINISTRATOR,

IULIAN POSTOLACHE

### BIBLIOGRAFIE

1.  Albinet, M.(1965) :  La pollution des eaux souterraines. In: Chronique           d ´ hydrogeol.,nr.6, Paris.

2.Bennett, J.H. et. al.(1975): Acute effects of combination of sulfur dioxide and nitrogen dioxide on plants. Environmental pollution, 9.

3. Conea Ana (1970): Formaţiuni cuaternare în Dobrogea. Ed. Academiei RSR.

4.  Holland, H. (1983): Chimia atmosferei şi oceanelor. Ed. Tehnică. Buc.

5.  Lăcătuşu, R. (1991): Efectul poluării cu metale grele asupra sistemului sol – plantă – animal din unele zone ale României. Revista Mediul Înconjurător, vol. II, nr. 1 – 2.

6.    Mohan, Gh.,Ardelean,A. (1963) : Ecologie şi protecţia mediului. Ed. Scaiul, Bucureşti.

7.  Moroianu, I., Şerban Rodica, Eseanu, D.(1991) : Experiment complex asupra difuziei poluanţilor în jurul unei centrale termice de putere mare. Revista Mediul Înconjurător, vol II, nr. 3 – 4.

8.   Mutihac, V. (1990) : Structura geologică a teritoriului României. Ed. Tehnică, Bucureşti.

9.  Nicoară M. (1992) : Poluarea sonoră în spaţiile de lucru şi în mediul ambiant. Revista Mediul Înconjurător, vol. III, nr.4.

10.  Pumnea C., et.al. (1994): Protecţia mediului ambiant

11.  Răuţă C. (1978) : Poluarea şi protecţia mediului înconjurător. Ed. St. Şi Enciclop.Buc.

12.  Răuţă C., et.al. (1983): Prevenirea şi combaterea solului

13.  Rojanschi V. (1991): Posibilităţi de evaluare globală a impactului poluării asupra calităţii ecosistemului. Revista Mediul înconjurător, vol.II nr. 1 – 2.

14. Rojanschi V.et.al. (1997): Protecţia şi ingineria mediului

15. Rojanschi V.et.al. (1997): Economia şi protecţia mediului.

16.  S.C.H. (1968) : Monografia hidrologică a râurilor şi lacurilor din Dobrogea, Studii de Hidrologie XXIII, Bucureşti.

17.   Svess,K.M. (1964) : Retardation of ABS in different aqvifers. In Journal American water works Association, vol.56, nr.1, New York, 1964.

18. Şerban Rodica, State Georgeta (1991): Poluarea atmosferei şi ecosistemele forestiere. Revista Mediul Înconjurător, vol. II, nr. 3 – 4.

19. Tumanov S. (1989) : Calitatea aerului. Ed. Tehnică, Buc.

20. Voicu V. (1994) : Agenda pentru combaterea noxelor în industrie.

21. Zeevart, A. J. (1976): Some effects of fumigating plants for short periods with NO2. Environmental pollution. 11.

22. *** (1968) : Lucrările primului Simpozion de Geografie a Dobrogei, Studii Geografice asupra Dobrogei.

23. *** (1990) WHO – Air quality for Europe. Copenhagen.

24. *** (1990) WHO - Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, Geneve, vol.43, nr.3.

25. *** (1990) – WHO – World health statistics quarterly – vol. 43, nr.3.

MATRICEA DE EVALUARE A IMPACTULUI

MATRICEA DE ATRIBUTIE SI DOMENII DE APARITIE A IMPACTURILOR

| Nr. crt. | PARAMETRU | IMPACT NEGATIV | Nr. crt. | IMPACT POZITIV | FACTOR | Nr. crt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIFUZIE | 0 | 1 |  |  |  |
| 2 | PULBERI | # | 2 |  |  |  |
| 3 | OXIZI DE SULF | 0 | 3 |  |  |  |
| 4 | HIDROCARBURI | # | 4 |  | AER | 1 |
| 5 | OXIZI DE AZOT | # | 5 |  |  |  |
| 6 | OXIZI DE CARBON | # | 6 |  |  |  |
| 7 | SUBSTANTE TOXICE PERICULOASE | # | 7 |  |  |  |
| 8 | OXIDANTI | X | 8 |  |  |  |
| 9 | MIROS | # | 9 |  |  |  |
| 10 | SIGURANTA ACVIFERULUI | ## | 10 |  |  |  |
| 11 | VARIATII DE DEBIT | X | 11 |  |  |  |
| 12 | PRODUSE PETROLIERE | ## | 12 |  |  |  |
| 13 | RADIOACTIVITATE | = | 13 |  |  |  |
| 14 | SUSPENSII | # | 14 |  |  |  |
| 15 | POLUARE TERMICA | = | 15 |  | APA | 2 |
| 16 | SOCURI DE pH | = | 16 |  |  |  |
| 17 | CBO5 | X | 17 |  |  |  |
| 18 | OXIGEN DIZOLVAT | X | 18 |  |  |  |
| 19 | REZIDUU FIX | X | 19 |  |  |  |
| 20 | NUTRIENTI (AZOT,FOSFOR) | = | 20 |  |  |  |
| 21 | COMPUSI TOXICI | # | 21 |  |  |  |
| 22 | VIATA ACVATICA | # | 22 |  |  |  |
| 23 | COLIFORMI TOTALI | = | 23 |  |  |  |
| 24 | EROZIUNE | = | 24 |  |  |  |
| 25 | PERICOLE NATURALE | X | 25 |  | SOL | 3 |
| 26 | FOLOSINTA INITIALA | X | 26 |  |  |  |
| 27 | ANIMALE MARI | = | 27 |  |  |  |
| 28 | PASARI DE PRADA | = | 28 |  |  |  |
| 29 | VANAT MIC | = | 29 |  |  |  |
| 30 | PESTI, PASARI DE APA, MELCI | = | 30 |  | ECOLOGIE | 4 |
| 31 | RECOLTA AGRICOLA | = | 31 |  |  |  |
| 32 | SPECII PE CALE DE DISPARITIE | = | 32 |  |  |  |
| 33 | VEGETATIE TERESTRA NAT. | X | 33 |  |  |  |
| 34 | PLANTE ACVATICE | = | 34 |  |  |  |
| 35 | EFECTE PSIHOLOGICE | # | 35 |  |  |  |
| 36 | EFECTE ASUPRA COMUNITAŢII | # | 36 |  | ZGOMOT | 5 |
| 37 | EFECTE FIZIOLOGICE | X | 37 |  |  |  |
| 38 | EF. ASUPRA FUNCT. SOC. NORMALE | # | 38 |  |  |  |
| 39 | MODUL DE VIATA | # | 39 |  |  |  |
| 40 | ASPECTE PSIHOLOGICE | # | 40 |  | SOCIAL | 6 |
| 41 | ASPECTE FIZIOLOGICE | # | 41 |  | UMAN |  |
| 42 | COMUNICATIILE | = | 42 |  |  |  |
| 43 | STABILITATE ECONOMICA REG. |  | 43 | ## |  |  |
| 44 | VENITUL SECTORULUI PUBLIC |  | 44 | # # | ECONOMIC | 7 |
| 45 | CONSUMUL PE LOCUITOR |  | 45 | 0 |  |  |

=    -nu este cazul

x     -impact neglijabil

0     -impact mediu

#     -impact important

# #  -impact foarte important

# Text boxes

## S.P. NORD 1

Depozitare

Manipulare

Conditionare

Livrare

Cisterne C.F.

## S.P. SUD

Tancuri petroliere.

Depozitare

Manipulare

Conditionare

Livrare

Cisterne C.F.

## S.P. PORT

Cisterne  auto

Depozitare/Manipulare

Conditionare/Livrare

Transbordare

Cond.magistrale

Tancuri petroliere, prin SP Port