DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE

Nr. ………………….. din 23.06.2023   - PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de OMV PETROM S.A. si ROMGAZ BLACK SEA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in mun. București, Sector 1, str. Coralilor nr. 22, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 8923/11.05.2021,  în baza Legii nr. 292/2018 si a transmiterii memoriului de prezentare revizuit inregistrat la APM Constanta cu nr.  4700RP/24.05.2023, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 14.06.2023 că pentru proiectul: „NEPTUN DEEP – INSTALARE CONDUCTĂ ȘI CABLU DE COMUNICAȚII, SUBTRAVERSARE PLAJĂ, FALEZĂ, DRUMURI ȘI CALE FERATĂ; REALIZARE TRECERE TEMPORARĂ LA NIVEL CU CALEA FERATĂ; CONSTRUIRE STAȚIE DE REGLARE ȘI MĂSURARE – SRM, CENTRU DE CONTROL – CCR, ÎMPREJMUIRE, ILUMINAT, PARCĂRI, SPAȚII VERZI, PLATFORME ȘI DRUMURI INTERIOARE; ORGANIZARE DE ȘANTIER, ASIGURAREA ȘI RACORDAREA LA UTILITĂȚI, în comuna Tuzla, jud. Constanța; INFRASTRUCTURA DOMINO ȘI PELICAN SUD (CENTRE DE FORAJ, SONDE, MANIFOLDURI, SISTEME OMBILICALE, RISERE, CONDUCTE DE ALIMENTARE/ADUCȚIUNE, ECHIPAMENTE AUXILIARE), PLATFORMA DE PRODUCȚIE LOCALIZATĂ ÎN APE PUȚIN ADÂNCI, CONDUCTA DE PRODUCȚIE GAZE NATURALE, CABLU CU FIBRĂ OPTICĂ, SUBTRAVERSARE ȚĂRM, UTILITĂȚI, pe platforma continentală a Mării Negre”, este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, inclusiv în context transfrontalier și este necesară efectuarea studiului de evaluare adecvata.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

( proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 1, pct. 14; anexa 2, pct. 10 lit i, pct. 10, lit a;

( proiectul propus  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare- proiectul se suprapune partial cu siturile Natura 2000: ROSPA0076 Marea Neagra si ROSCI0273 Zona Marina de  la Capul Tuzla;

( proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

( proiectul intră sub incidența Legii   nr. 22 din 22 februarie 2001, pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificările si completările ulterioare, fiind incadrat în anexa 1, pct. 15;

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Facilitățile principale (de pe uscat și de pe mare) ale proiectului sunt:

• Infrastructura subacvatică a zăcămintelor Domino și Pelican Sud, inclusiv sonde subacvatice de producție, conducte de alimentare/aducțiune conectate la platforma marină de producție de la zăcămintele Domino și Pelican Sud, sisteme ombilicale de control electric și hidraulic de la platforma

de producție la centrele de foraj Domino și Pelican Sud și alte echipamente subacvatice;

• Platforma marină de producție operată fără personal pentru procesarea gazului natural provenit din zăcămintele Domino și Pelican Sud, situată în ape cu adâncimea de aproximativ 120 m, și echipamente de control subacvatic amplasate pe platforma de producție;

• Conducta de producție gaze naturale de aproximativ 160 km lungime și 762 mm (30 inci) diametru

exterior (DE) de la platforma de producție la SRM de pe uscat, incluzând o secțiune de subtraversare a țărmului (microtunelare);

• Cablul cu fibră optică de aproximativ 160 km lungime direcționat paralel cu conducta de producție de la platforma de producție la CCR (centrul de control) de pe uscat, incluzând o secțiune de subtraversare a țărmului (microtunelare);

• SRM (statie de reglare si masurare) localizată pe uscat, operată fără personal, pentru măsurarea și transmiterea gazului procesat către SNT (sistemul national de transport);

• CCR localizată pe uscat situat adiacent amplasamentului SRM care va servi drept centru principal de monitorizare și control al operațiunilor pentru toate facilitățile proiectului Neptun Deep (sisteme subacvatice, platforma de producție, conducta de producție și SRM);

• Alte facilități/zone permanente incluse în zona amplasamentelor de pe uscat ale SRM și CCR (de exemplu, împrejmuire, iluminat, parcare, amenajare peisagistică, drumuri interne, platforme tehnologice și utilități).

Statia de reglare si masurare va cuprinde:

• Adăpost analizor calitate gaz (Cromatograf și Analizor umiditate);

• LER pentru control, comunicare și Sistemul Integrat de Control și Siguranță (SICS);

• Filtru / separator intrare;

• Gară de primire godevil;

• Skid măsurare debit cu 4 linii (N+1) cu senzori ultrasonici, diametru nominal de 300 mm;

• 2 robinete de control debit (N+1) și 1 robinet de închidere (localizat la est de calea ferată);

• Sistem de dispersie de urgență a gazelor (coș de dispersie gaze);

• Încălzitoare gaz (2 skiduri cu câte 2 încălzitoare) pentru îndeplinirea condițiilor de temperatură la intrarea în SNT al gazelor;

Centrul de control (CCR camera de control centralizat):

Camera de Control Centralizat - CCR va fi realizată ca o clădire independentă situată în apropierea SRM. Clădirea CCR va servi ca centru primar de control al operării pentru toate facilitățile Proiectului Neptun Deep (sisteme subacvatice, platforma marină de producție, conducta de producție gaze naturale și SRM). Se estimează că amplasamentul CCR va avea o suprafața totală de aproximativ 3.459 m2.

Clădirea CCR va fi deservită de personal în regim continuu. Doi operatori vor lucra în permanență în cadrul CCR și vor monitoriza și controla operarea SRM, a platformei de producție și a facilităților subacvatice. Operatorul Camerei de Control va monitoriza și aspectele privind securitatea SRM și a platformei de producție.

CCR va fi realizată ca o clădire independentă ce va fi deservită de minim doi operatori în regim continuu, fiind configurata pentru un maxim de ocupare pentru 6 persoane. CCR va fi racordată la rețeaua locală de alimentare cu apa si canalizare aflata in administrarea SC RAJA SA Constanta. De asemenea, un rezervor tampon subteran din beton armat va fi instalat în colțul de sud-est al zonei SRM pentru colectarea apei pluviale. Apele de suprafață de pe platformele din beton, drumurile interioare, zonele de parcare vor fi evacuate printr-un separator de hidrocarburi în rezervorul subteran, iar apa de ploaie de pe clădiri va fi evacuata direct în rezervorul subteran.

Conducta de producție gaze naturale:

După procesarea gazului natural la platforma marină, o conductă de producție gaze cu o lungime de aproximativ 160 km și diametru de 762 mm (30 inci) va transporta gazul către SRM de pe uscat.

| Coordonate Stereo70 – Traseu conducta pe uscat |
| --- |
| Punct | Nord (X) m | Est (Y) m |
| 1 | 281507.9 | 792349.1 |
| 2 | 281507.7 | 792374.7 |
| 3 | 281506.6 | 792519.6 |
| 4 | 281506.2 | 792566.6 |
| 5 | 281503.7 | 792880.4 |
| 6 | 281503.0 | 792973.7 |
| 7 | 281502.3 | 793067.1 |
| 8 | 281501.7 | 793136.4 |
| 9 | 281501.1 | 793212.3 |
| 10 | 281500.0 | 793215.7 |
| Coordonate Stereo70 – Traseu conducta pe mare |
| Punct | Nord (X) m | Est (Y) m |
| 1 | 281233.000 | 794081.700 |
| 2 | 280514.689 | 796410.360 |
| 3 | 291750.119 | 871995.750 |
| 4 | 292997.320 | 884786.549 |
| 5 | 293912.277 | 888135.822 |
| 6 | 294566.698 | 899038.303 |
| 7 | 299913.630 | 916468.310 |
| 8 | 298791.363 | 933715.270 |
| 9 | 299142.895 | 936628.568 |
| 10 | 298950.561 | 940460.865 |
| 11 | 299299.922 | 944046.659 |
| 12 | 298595.207 | 947777.930 |

Conducta de producție se va termina cu o gară godevil în cadrul SRM. Traseul conductei de producție de la platforma marină la SRM include următoarele componente/secțiuni:

- Gară godevil riser instalate pe linia de productie Domino;

- Secțiunea de pe mare a conductei de producție;

- Secțiunea aferentă subtraversării țărmului;

- Secțiunea de pe uscat a conductei de producție, inclusiv subtraversarea căii ferate, căminul robinetului de închidere situat în exteriorul SRM pe partea de est a căii ferate, mai multe subtraversări de drumuri;

- Gară godevil instalată în cadrul SRM.

Conducta de producție va fi căptușită intern pentru asigurarea debitului, acoperită în exterior împotriva coroziunii și parțial acoperită cu beton pentru flotabilite și stabilitate pe fundul mării.

În sprijinul instalării conductei și protejării acesteia în perioada de operare, pe un sector de aproximativ 3500 m lungime care se întinde de la punctul de ieșire de pe mare al microtunelului și până la adâncimea apei de 32 m, conducta va fi instalată într-un șanț.

Secțiunea de pe mare a conductei de producție de 762 mm (30 inci) și a cablului cu fibră optică va ocupa o suprafață subacvatică de aproximativ 638.080 m2.

Conducta de producție intersectează linia țărmului într-o zonă cu faleză. Din cauza acestei topografii locale și eforturilor de a menține neafectate aria protejată ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla, faleza și plaja, conducta de producție și cablul cu fibră optică vor subtraversa zona de coastă prin intermediul unui microtunel cimentat, lung de aproximativ 1 km.

Cablul cu fibră optică:

Un cablu cu fibră optică va fi trasat paralel cu conducta de producție gaze și va asigura comunicarea între platforma marină (care funcționează în mod normal fără personal) și CCR  cu o conexiune VSAT pentru rezervă și redundanță.

Cablul cu fibră optică desfășurat între CCR și platforma marină, urmează un traseu similar cu conducta de producție.

Subtraversarea țărmului:

Subtraversarea țărmului de către conducta de producție și cablul cu fibră optică este proiectată unitar și se va realiza prin intermediul unui microtunel ce va subtraversa drumul de exploatare De 269, faleza și plaja.

Țărmul va fi subtraversat în zona costieră aferentă comunei Tuzla. Subtraversarea țărmului se va realiza fără șanț deschis, prin intermediul unui tunel. Metoda de construcție a traversării țărmului prin microtunel a fost selectată în locul metodei mai tradiționale de traversare prin șanț deschis pentru a minimiza pe cât posibil impactul asupra mediului asociat cu construcția traversării țărmului.

| Coordonate Stereo70 – Microtunel |
| --- |
| Punct | Nord (X) m | Est (Y) m |
| Punct intrare pe uscat | 281495,4 | 793230,7 |
| Punct ieșire de pe mare | 281233,0 | 794081,7 |

Punctul de intrare de pe uscat al microtunelului va fi amplasat pe terenul privat deținut de OMV Petrom. Punctul de ieșire al microtunelului va fi situat în apele de coastă ale Mării Negre. Microtunelul va subtraversa drumul de exploatare De269 neasfaltat (aparținând domeniului public), faleza (domeniu privat al comunei Tuzla) și plaja (domeniul public al Administrației Naționale Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral).

Suprafața aferentă microtunelului de subtraversare a țărmului este de aproximativ 2.136 m2 din care: 678 m2 reprezintă suprafața de pe uscat;  si 1.458 m2 reprezintă suprafața de pe mare.

Infrastructura zăcămintelor Domino și Pelican Sud

Principalele componente ale infrastructurii zacamintelor Domino si Pelican Sud constau în:

- 6 sonde de producție gaze forate și conectate la 2 manifolduri subacvatice. Sondele și manifoldurile subacvatice vor fi amplasate la 2 centre de foraj separate, DODC1 și DODC2, conectate printr-o conductă de alimentare/aducțiune și un sistem ombilical electro-hidraulic;

- 4 sonde de producție gaze forate și conectate la un singur manifold de producție subacvatic la centrul de foraj PSDC1, conectate printr-o conductă de alimentare/aducțiune și un sistem ombilical electro-hidraulic;

- Conducta de alimentare/aducțiune din oțel aferenta zacamantului Domino cu diametru variabil de 14 inci (355,6 mm)/18-inci (457,2 mm) de aproximativ 36,5 km lungime care asigură legătura zăcământului cu platforma marină de producție. În scopul prevenirii formării hidraților, conducta de alimentare/aducțiune cu diametru variabil de 18 inci/14 inci va fi izolată și prevăzută cu încălzire electrică directă;

- Conductă de alimentare/aducțiune aferenta zacamantului Pelican Sud flexibilă încălzită cu diametrul de 10,75 inci (273 mm), cu o lungime de aproximativ 1,5 km de la platforma marină de producție la centrul de foraj PSDC1; conducta va fi îngropată pentru protecția împotriva activității de pescuit

- 3 segmente de sistem ombilical de control electro-hidraulic: un segment între platforma marină de producție și centrul de foraj DODC1, un segment între centrul de foraj DODC1 și centrul de foraj DODC2 si un segment intre platforma marină de producție și centrul de foraj PSDC1. Sistemele ombilicalele vor furniza, de asemenea, substanțe chimice către instalațiile subacvatice. Conductele de conexiune vor conecta apoi sistemul ombilical din unitatea de distribuție subacvatică (SDU) de la centrul de foraj, la sonde și manifold;

- Gări de godevil subacvatice (Domino) vor fi instalate pentru a permite curățarea conductelor de alimentare/aducțiune către platforma marină de producție;

- Manifolduri care vor avea fundații pilot;

- Sondele si manifoldurile subacvatice vor avea structuri de protectie pentru activitatile de pescuit/ traulare;

Sonde de producție gaze

Planul de foraj actual constă în forarea și asigurarea a 10 sonde de producție gaze , subacvatice, respectiv:

- 6 sonde vor fi forate până la 3000 m adâncime verticală din centrele de foraj DODC1 și DODC2 (3 sonde / centru de foraj) în zăcământul Domino, la o adâncime a apei de 800 - 1100 m;

- 4 sonde vor fi forate până la 3400 m adâncime verticală de la un singur centru de foraj (PSDC1) în zăcământul Pelican Sud, la o adâncime a apei de 120 - 130 m;

| Centru de foraj | ID Sondă | Coordonate sonde |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stereo 70 |
|  |  | Nord (m) | Est (m) |
| DODC1 | VXT581006 | 280086.50 | 964329.44 |
| DODC1 | VXT581007 | 280032.87 | 964341.32 |
| DODC1 | VXT581008 | 280050.92 | 964309.35 |
| DODC2 | VXT581010 | 279046.42 | 959252.03 |
| DODC2 | VXT581011 | 279100.05 | 959240.15 |
| DODC2 | VXT581012 | 279082.00 | 959272.12 |
| PSDC1 | VXT581001 | 299445.21 | 948674.49 |
| PSDC1 | VXT581002 | 299460.49 | 948708.22 |
| PSDC1 | VXT581003 | 299482.62 | 948657.58 |
| PSDC1 | VXT581004 | 299497.90 | 948691.31 |

Centre de foraj

Centrele de foraj Domino vor fi amenajate ca grupuri de sonde tradiționale de apă adâncă, în timp ce Pelican Sud va fi configurat într-un grup de sonde cu acoperiri rezistente la traulare peste fiecare structură și saltele de protecție sau un tip alternativ de acoperire, după caz, peste jumperi și cablurile de legătură.

Conductele de alimentare/aducțiune Domino și Pelican Sud

Principalele caracteristici ale conductelor de alimentare/aducțiune sunt prezentate mai jos:

- Conductă de alimentare/aducțiune cu sistem de încălzire directă cu diametru variabil de aproximativ 36,5 km între centrul de foraj DODC1 și platforma marină de producție și aproximativ 10,5 km lungime și 355,6 mm (14 inci) diametru exterior între centrul de foraj DODC1 și centrul de foraj DODC2, inclusiv un dispozitiv capăt conductă alimentare/aducțiune (FLET) la DODC2. Traseul de la zăcământul Domino la platforma marină de producție presupune traversarea unui povârniș în lungul platoului continental;

- Conductă de alimentare/aducțiune flexibilă încălzită cu diametrul interior de 273 mm (10,75 inci), cu o lungime de aproximativ 1,5 km de la platforma marină de producție la centrul de foraj PSDC1, inclusiv conexiunea la manifold.

Sistemele ombilicale Domino și Pelican Sud

Sistemele subacvatice Domino și Pelican Sud vor fi monitorizate și controlate folosind sisteme de control electric și hidraulic conectate la platforma marină de producție prin conexiuni dedicate de control ombilical.

Sistemul subacvatic Domino va include două segmente ombilicale de comandă electrică și hidraulică: unul între platforma marină de producție si centrul de foraj DODC1 și unul între centrul de foraj DODC1 și centrul de foraj DODC2. Sistemele ombilicale vor furniza, de asemenea, produse chimice pentru instalațiile subacvatice. Conducte de conexiune vor conecta apoi sistemul ombilicalul de la unitatea de distribuție subacvatică de la centrul de foraj către sonde și manifold.

Sistemul subacvatic Pelican Sud va include un sistem ombilical de control electric și hidraulic între platforma marină de producție și centrul de foraj PSDC1. Sistemul ombilical va furniza, de asemenea, substanțe chimice la instalațiile subacvatice. Sistemul ombilical va fi îngropat pentru protecție împotriva activității de pescuit. Conducte de conexiune vor conecta apoi sistemul ombilical de la unitatea de distribuție subacvatică de la centrul de foraj către sonde și manifold.

Manifolduri, fundații de tip pilot și perne de protecție

Fiecare centru de foraj va conține sonde grupate în jurul unui manifold de producție. Sondele de producție vor fi conectate la 2 manifolduri de producție la centrele de foraj DODC1 și DODC2, respectiv un manifold de producție la PSDC1. Vor fi folosite perne de protecție și piloți instalați prin aspirație.

Platforma de productie

Infrastructura Domino și Pelican Sud va fi conectată la platforma de producție automată și autonomă, compusă dintr-un suport structural (jacket) cu facilitățile amplasate pe două nivele de suprastructură. Platforma de producție va fi amplasată pe platforma continentală, în apă cu adâncimea cuprinsă între 120-130 m și va ocupa o suprafață totală de aproximativ 3.547 m2.

Instalațiile de pe platformă vor prelucra fluxul complet de fluide de la sonde, producând un flux de gaze uscate pentru vânzare. Gazul deshidratat va fi transportat printr-o conductă de producție la SRM de pe uscat pentru transferul custodiei în SNT.

Tratarea apei produse va fi realizată pe platformă, ținând cont de creșterile preconizate ale cantităților de lichide pe toată durata de funcționare a instalației. Datorită concentrației preconizate de 99,4% de gaz uscat/metan fără hidrocarburi lichide prezente în fluxurile de fluide de la Domino și Pelican Sud, echipamentele de proces nu sunt proiectate pentru a trata hidrocarburi lichide.

Procesele de producție din cadrul platformei de producție vor fi monitorizate și controlate de la distanță de la CCR situat în vecinătatea SRM, prin intermediul cablului cu fibră optică.

Platforma de producție va furniza, de asemenea, energie electrică, utilități și controlul echipamentelor subacvatice asociate.

Conceptul actual al platformei de producție prevede o punte cu 2 niveluri. Puntea superioară include în principal echipamente de proces și echipamente de producere a energiei electrice. Puntea inferioară include în principal utilități și echipamente de control subacvatic.

Platforma de producție va fi prevăzută cu facilități de proces, precum: manifold de intrare, separator de intrare, sistem de deshidratare a gazelor, sistem de regenerare TEG, instalații permanente de godevilare (pentru conducta de alimentare/aducțiune Domino si pentru conducta de producție) și instalații de tratare a apei produse.

Pe jacket vor fi montate 7 chesoane, respectiv 1 cheson pentru apa produsă, 2 chesoane pentru apa de mare necesara in procesul de racire si 4 chesoane conectate la rezervoarele de stocare pentru lichide (1 cheson pentru sistemul de scurgere deschis, 1 cheson pentru rezervorul TEG, 2 chesoane pentru rezervoarele de metanol).

Precipitațiile care cad pe puntea din jurul echipamentelor platformei de producție vor fi colectate și direcționate într-un sistem de scurgere deschis. În mod similar, orice apă de spălare care ajunge pe punte va fi colectată și direcționată în sistemul de scurgere deschis. Toată apa din sistemul de scurgere deschis va fi redirecționată către rezervorul de stocare de 200 m3 situat într-unul din picioarele de oțel ale platformei de producție.

Pe platforma de producție SWP sunt prevăzute 3 unități distincte de generare presiune hidraulica (HPU). Două dintre acestea vor utiliza un fluid apos (bazat pe glicol), iar una dintre ele va utiliza un fluid bazat pe hidrocarburi. HPU cu lichid apos vor asigura un fluid hidraulic sub presiune pentru funcționarea sistemului hidraulic subacvatic, precum și acționarea robinetelor de închidere cu alezaj mare. HPU cu fluid bazat pe hidrocarburi va furniza lichid de acționare la pompele de cheson acționate hidraulic care deservesc rezervoarele din picioarelor jacketului.

Heliportul va fi prevăzut pe platformă pentru asigurarea evacuării în caz de urgență medicală sau asistență pentru operațiuni urgente. Pe platforma de producție nu vor exista facilități de alimentare cu combustibil pentru elicopter. Heliportul va fi amplasat în partea de vest a platformei, la distanță de risere, faclă și coșul de dispersie gaze. Acesta a fost poziționat astfel pentru a reduce impactul evacuărilor de la generatoarele cu turbină cu gaze asupra disponibilității de utilizare a heliportului.

Jacketul este proiectat cu doua punti de acostare pe partea de est, respectiv vest a platformei. Puntea de acostare este proiectată pentru a permite transferul de personal prin intermediul unei funii de balansare sau printr-o pasarelă cu compensare la mișcare montată pe navă.

Având în vedere că pe platforma de producție nu va exista personal permanent, nu vor fi prevăzute facilități permanente de cazare. Platforma va include un adăpost temporar pentru protecția personalului în cazul în care mijloacele normale de evacuare nu vor fi disponibile temporar. Adăpostul va fi suficient de mare pentru a găzdui o echipă obișnuită de operațiuni și întreținere. Adăpostul temporar este proiectat cu rezistență la explozie și foc pentru a-și menține integritatea și pentru a oferi protecție personalului.

O macara electrică cu braț cu lungime fixă de 30 m va fi instalată pe platformă pentru a facilita transferul de provizii și echipamente către și de la platformă, precum și pentru a asigura asistență la activități majore de întreținere. Macaraua poate fi, de asemenea, utilizată ca mijloc secundar de transfer de personal atunci când acostarea navei nu este practică, de exemplu, pentru transfer medical. Macaraua va fi amplasată pe puntea superioară a platformei și va necesita un suport de braț. Pe puntea inferioară, în raza macaralei, va fi asigurată o zonă de descărcare.

Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului

Procesele tehnologice de producție de pe mare

Obiectivul propus al proiectului Neptun Deep constă în dezvoltarea resurselor de gaze naturale din zăcămintele Pelican Sud (un centru de foraj) și Domino (două centre de foraj). Gazul și apa produse ajung la instalațiile platformei marine de producție prin conducte de alimentare/aducțiune separate, din centrele de foraj ale zăcămintelor Pelican Sud și Domino. Platforma de producție va fi prevăzută cu instalații și facilități pentru a sprijini procesul de producție, separare și deshidratare a gazelor.

Datorită concentrației preconizate de 99,4% de gaz uscat / metan fără hidrocarburi lichide prezente în fluxurile de gaze de la Domino și Pelican Sud, echipamentele de proces din instalație nu sunt concepute pentru gestionarea hidrocarburilor lichide.

Producția din zăcămintele Domino și Pelican Sud va fi distribuită prin manifold în așa fel încât fiecare flux să poată fi direcționat către separatorul de intrare. Fluxul complet de la sonde este apoi separat în gaz produs și apă produsă, prin separatorul de intrare.

Separatorul de intrare este un separator tradițional ce funcționează pe bază de gravitație, vertical, conceput pentru a asigura separarea lichidului de vapori și are o capacitate de supracurgere de 23 m3.

Antispumantul va fi injectat la intrarea separatorului primar pentru a preveni formarea spumei în interiorul separatorului. Gazul umed separat din separatorul primar curge către unitatea de deshidratare/uscare a gazului.

Lichidul care iese din partea de jos a separatorului este compus din apă produsă, substanțe chimice injectate și solide (nisip din zăcământ). De menționat ca nu vor exista hidrocarburi lichide în fluxul de lichid.

Gazul produs din separatorul de intrare este deshidratat/uscat în unitatea de deshidratare/uscare gaze folosind TEG (Trietilenglicol) sărac. Glicolul bogat rezultat este regenerat în sistemul de regenerare TEG pentru a produce TEG sărac care este reutilizat în unitatea de deshidratare. Pentru pornirea sistemului și umplere inițială, glicolul sărac este stocat în rezervorul de stocare TEG, instalat într-unul din picioarele jacketului.

TEG-ul sărac absoarbe apa în timpul procesului de deshidratare și devine TEG bogat. Gazul deshidratat care iese din unitatea de deshidratare este direcționat prin conducta de producție subacvatică către stația de măsurare a gazului de pe țărm și în cele din urmă către SNT pentru distribuție ulterioară.

Procese auxiliare:

Stocare lichide:

Picioarele jacket-ului vor oferi spatiu de depozitare pentru urmatoarele:

- Glicol slab – depozitare pentru eliminarea pierderilor în proces și purjări ale sistemului pentru a menține fluidul TEG curat

- Metanol – Volumul trebuie să fie suficient pentru a suporta cel puțin două opriri și trei operațiuni de repornire.

- Drenaje deschise – asigurarea unui volum pentru separarea gravitațională a hidrocarburilor lichide din apa de ploaie, fluide rezultate din curățarea puțurilor și activități de întreținere care implică drenarea apei.

- Depozitare diesel – prevăzută în piedestalul macaralei pentru alimentarea generatoarelor și a ambarcațiunii de supraviețuire (TEMPSC).

Sistem de injectie chimica:

Va exista atat un rezervor de stocare compartimentat dedicat cat și pompe de injecție chimică dedicate pentru antispumă, inhibitor de calcar și inhibitor de coroziune. Pompa de injecție chimică va aspira din rezervorul de stocare a substanțelor chimice și apoi va pompa substanța chimică prin ombilicalul submarin către sonde, manifolduri și liniile de productie și/sau punctele de injecție din partea superioară. Capacitatea de depozitare pentru inhibitorul de coroziune, antispumă și inhibitorul de calcar se bazează pe trei luni de utilizare continuă.

Sistem de injectie si depozitare al metanolului:

Injecția de metanol este necesară pentru a preveni hidrații în porțiunile neîncălzite ale sistemului de producție submarin în timpul operațiunilor de oprire, pre-pornire și pornire. Este, de asemenea, necesar pentru operațiunile de represurizare, precum și pentru întreruperile operaționale. Metanolul este depozitat în două (2) rezervoare situate în cadrul platformei. Fiecare rezervor este dotat cu propria sa pompă dimensionată pentru a satisface cererea maximă.

Gara godevil:

Sunt prevazute gari godevil permanente pentru linia de producție Domino și conducta de productie. Ambele sunt utilizate in timpul operatiunilor de inspecție și întreținere. Utilizarea acestor unități este rara și se așteaptă să facă parte dintr-un program de întreținere ciclică, care ar avea loc pe cicluri de mai multe intervale anuale.

Procesele tehnologice de pe uscat

După procesarea gazului natural în cadrul platformei marine de producție în vederea conformării cu specificațiile contractuale de transfer al gazului, conducta de producție va transporta gazul la SRM de pe uscat pentru măsurare înainte de transferul în conducta Transgaz din aval care alimentează SNT. În cadrul SRM nu se vor procesa hidrocarburi. Separarea și procesarea gazului natural se vor realiza în cadrul platformei de producție amplasată pe mare, înainte de transportul prin conducta de producție către SRM. SRM va include un sistem combinat de control al debitului și presiunii pentru a controla livrările de gaze în SNT. Controlul volumelor de gaz transferate către SNT se va realiza prin cele două robinete de control instalate în cadrul SRM, în aval de echipamentul de măsurare. CCR va servi drept centru principal de control al operațiunilor pentru toate facilitățile proiectului Neptun Deep (sisteme subacvatice, platformă de producție, conductă de producție și SRM). CCR va găzdui echipamentele pentru monitorizarea și operarea de la distanță a facilităților proiectului.

Descrierea lucrărilor de foraj, construcție, instalare, testare și punere în funcțiune

Conform programului actual, se preconizează că, executia și instalarea infrastructurii proiectului, precum și lucrările de foraj vor fi finalizate în aproximativ 2 ani. Programul final de construcție și instalare va fi disponibil la faza documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire (DTAC). Durata execuției proiectului se poate modifica în funcție de evenimente neprevăzute (de exemplu condiții meteorologice nefavorabile, etc.) care pot apărea în timpul executării lucrărilor de construire/instalare.

Conform datelor de proiectare, durata estimată de viață a instalației este de 20 de ani. La sfârșitul duratei de viață a proiectului, facilitățile vor fi dezafectate conform reglementărilor în vigoare la acel moment, iar amplasamentele afectate de proiect vor fi restaurate, dacă este cazul (de exemplu, amplasamentele SRM și CCR de pe uscat).

Sondele vor fi forate până la adâncimea totală în formațiunea Miocen și finalizate de-a lungul intervalelor țintă ale zăcământului prin găuri de sondă deviate.

Alimentare cu apa:

Nu sunt planificate racordări la rețeaua locală de alimentare cu apă în timpul perioadei de construcție a facilităților de pe uscat ale proiectului. Apa dulce necesară în perioada de construcție a facilităților de pe uscat și a microtunelului de traversare a țărmului va fi asigurată din sursele locale de apă operate de furnizorul regional de alimentare cu apă (RAJA Constanța) și stocată în rezervoare dedicate de stocare a apei instalate la organizările de șantier de pe uscat. Rezervoarele de stocare a apei vor fi aprovizionate cu regularitate de cisterne cu apă în baza unor acorduri specifice semnate cu contractori autorizați. Apa potabilă va fi asigurată din surse comerciale (apă îmbuteliată) în baza unor acorduri specifice semnate cu contractori autorizați.

In timpul functionarii SRM si CCR vor fi racordate la reteaua locala de alimentare cu apa si canalizare aflata in administrarea RAJA Constanta.

Necesarul de apă pentru dezvoltarea proiectului pe mare (forare, construcție, instalare etc.) va fi asigurat prin desalinizarea la bord a apei de mare sau prin intermediul navelor suport alimentate din surse de apă autorizate situate pe țărm.

Pentru pregătirea fluidelor de foraj vor fi utilizate apă de mare (pompată din Marea Neagră) desalinizată și substanțe chimice specifice. Un volum total de apă de mare de 54.000 m3 va fi pompat din Marea Neagră, desalinizat și utilizat pentru prepararea fluidelor de foraj, din care:

- Un volum de apă de mare de 40.000 m3 va fi utilizat pentru prepararea fluidului de foraj pe bază de apă;

- Un volum de apă de mare de 10.000 m3 va fi utilizat pentru prepararea cimentului;

- Un volum de apă de mare de 4.000 m3 va fi utilizat pentru prepararea fluidului de foraj neapos.

Necesarul de apă în perioada de construcție, instalare, testare și punere în funcțiune a facilităților de pe mare ale proiectului (platformă marină de producție, centre de foraj, conductă de producție de gaze, conducte alimentare/aducțiune și alte echipamente subacvatice) include:

- Apă dulce (de exemplu, pentru uz menajer/sanitar) pentru navelor suport;

- Apă de mare pentru efectuarea hidrotestării conductei de producție gaze și a conductelor de alimentare/aducțiune;

- Apă potabilă.

Necesarul de apă dulce pentru lucrările de construcție/instalare a facilităților proiectului executate pe mare (platforma marină, conducta de producție, conductele de alimentare/aducțiune, sisteme ombilicale și alte echipamente subacvatice) va fi asigurat de navele suport utilizate pentru lucrările de construcție/instalare, apa fiind preluată din surse de apă autorizate situate pe uscat.

Pentru hidrotestarea conductei de producție de la gara godevil de la SRM la platforma marină, precum și a conductelor de alimentare/aducțiune Domino și Pelican Sud, se va folosi apă de mare pompată din Marea Neagră. Toată apa pentru hidrotestare va conține un produs chimic special conceput pentru astfel de operatiuni (Hydrosure 5002). Volumul total estimat de apă de mare necesar pentru procesul de hidrotestare este de 72.441 m3.

Platforma de producție instalată pe mare este o platformă autonomă care funcționează, în mod normal, fără personal, și care necesită prezența personalului numai în caz de urgență si/sau pentru lucrările programate de mentenanță/întreținere. Echipajul responsabil pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță/întreținere va fi găzduit pe nava de transport, astfel încât nu este nevoie de un sistem de alimentare cu apă pe platforma de producție. Alimentarea cu apă va fi necesară în momentul prezenței personalului pe platformă în vederea efectuării operațiunilor de mentenanță/întreținere și pentru furnizarea apei în scop igienico-sanitar pentru dușuri. Necesarul de apă va fi asigurat de către nava suport.

Pentru completarea fluidului de control utilizat pentru acționarea robinetelor submarine de pe capetele sondelor se va utiliza apă dulce. Ca parte a operării robinetelor, o cantitate mică de fluid de control este eliberată în mare, în funcție de dimensiunea robinetului. Fluidul evacuat va fi înlocuit cu fluide pre-amestecate transportate la platformă în rezervoare portabile prin intermediul navelor de alimentare.

Ca parte a sistemului de răcire, sunt instalate două pompe de ridicare a apei de mare (1 în serviciu și 1 în așteptare) pentru a asigura funcționarea fiabilă a răcitorului de gaz umed, iar acestea sunt echipate cu un inel de dozare a hipocloritului pentru a inhiba creșterea vegetatiei marine în sistemul de alimentarea cu apă de mare. Această operațiune necesita până la 317 m3/h timp de 20 de ani. Volumul estimat anual de apă de mare  necesar  pentru această  operațiune este  de 2.766.920 m3/an.

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate generate în perioada lucrărilor de construcție/instalare de pe uscat vor fi fie colectate pe amplasament (de exemplu, excesul de apă din sistemul de fluid de foraj și de la curățarea tunelului) în rezervoare de stocare care vor fi golite periodic de vidanje, transportate și eliminate la instalațiile de eliminare autorizate pe baza de acorduri specifice semnate cu contractori autorizați.

Excesul de apă care este deplasat de instalarea conductei în tunel, respectiv apa de mare deplasată din tunel rezultată în urma umplerii cu mortar a microtunelului vor fi evacuate în mare.

Pentru hidrotestarea sectiunii de conductă de producție instalata în microtunel va fi folosită apă dulce. Hidrotestarea va fi efectuată folosind apă dulce, de obicei, fără alți aditivi. Apa rezultată în urma hidrotestării va fi testată și descărcată în mare în cazul conformării cu parametrii legali de descărcare în Marea Neagră. Un volum total de apă de 300 m3 se estimează ca va fi generat de hidrotestarea secțiunii conductei de producție din microtunel.

După ce șanțul și căminul de ieșire sunt umplute, tunelul va fi umplut de la țărm cu mortar. Operația de umplere cu mortar a tunelului va deplasa apa de mare din interiorul acestuia. Această apă va fi pompată și stocată temporar pe amplasament în rezervorul de stocare apă în vederea testării și drenării ulterioare în Marea Neagră prin conducta de protecție a cablului cu fibră optică, după aprobarea parametrilor de descărcare de către autorități. Cantitatea totală estimată de apă din tunel dislocuită (apă de mare) rezultată din umplerea tunelului este de 3.250 m3.

În perioada de operare a facilităților de pe uscat ale proiectului nu vor avea loc descărcări de apă uzată în emisari naturali. Principalele fluxuri de apă uzată în perioada de operare includ apele uzate menajere generate de la CCR și apa pluvială care se scurge pe zonele betonate din incinta împrejmuită a CCR. Pentru zona CCR este prevazuta racordarea la reteaua locala de canalizare aflata in administrarea RAJA Constanta. Avand in vedere ca SRM va fi o facilitate automatizata fara personal, nu este necesara realizarea unui sistem de canalizare a apelor uzate menajere. Apa de pe platformele din beton, drumurile interioare, zonele de parcare va fi evacuată printr-un separator de ulei într-un rezervorul tampon, iar apa de pe clădiri va fi evacuată direct în rezervorul tampon. Rezervorul tampon este proiectat cu două pompe (una activă, una de rezervă) pentru a menține un nivel scăzut de apă în rezervor și pentru a putea evacua apa în mod controlat. Apa pompată va fi evacuată gravitațional în zone proiectate dedicate în limitele amplasamentului de pe uscat. Acest sistem va fi proiectat ca o rețea de conducte de drenaj subterane instalate în paturi de piatră spartă/pietriș, pentru a colecta și drena în mod natural apa pompată din rezervorul tampon. Apa pompată din rezervorul tampon va fi evacuată gravitațional pentru a se scurge în mod natural în zone proiectate dedicate, în limitele amplasamentului de pe uscat. Rezervorul tampon va avea un volum total de 128 m3 (80 m3 volum util) și a fost dimensionat pentru o ploaie de intensitate maximă de 130 litri/s/ha, cu o durată de 10 minute, cu o frecvență de 1/1 pentru zona 5, conform hărții cu distribuția zonelor pentru grafice de intensitate/ durată/ frecvență din cadrul STAS 9470-73.

Principalele fluxuri de apă uzată în timpul perioadei de forare / construcție / instalare / testare / punere în funcțiune includ:

- Apele rezultate din activitățile de construire (apă de testare hidrostatică);

- Apele rezultate din activitățile de forare și de pornire a sondelor;

- Apele uzate și pluviale generate de navele suport pentru lucrările de construcție / instalare.

Apa de testare hidrostatică va fi extrasă din apele Mării Negre, va fi filtrată și tratată cu substanțe chimice de conservare pentru a inhiba deteriorarea conductelor. Apa de testare hidrostatică provenită din Marea Neagră va fi tratată cu un produs chimic comun (Hydrosure HD5002) utilizat în industria construcțiilor de conducte marine.

Un volum total de 72.441 m3 de apă de testare hidrostatică este de așteptat să fie descărcat din următoarele secțiuni:

- Conducta alimentare/aducțiune Domino: 72.141 m3;

- Conducta de producție gaze către țărm: 300 m3.

La finalizarea testelor de presiune, apa de testare hidrostatică este planificat să fie descărcată în Marea Neagră, la o adâncime de peste 950 m, utilizând manifoldul centrului de foraj DODC2 care va fi situat în apele anoxice ale Mării Negre. Acesta este un eveniment singular, volumul de apă fiind semnificativ ridicat și nu este fezabil să fie adus pe uscat pentru epurare. Descărcarea în Marea Neagră este singura opțiune fezabilă, iar descărcarea se va face în stratul anoxic. Apa colectata pe tarm (300 m3) va fi stocata temporar intr-un bazin deschis care va fi golit periodic cu vidanje si va fi eliminata la facilitati autorizate pe baza acordurilor semnate cu operatori certificati.

Pentru forarea sondelor de producție vor fi utilizate fluide de foraj pe bază de apă și fluide de foraj neapoase. Fluidele de foraj pe bază de apă vor fi utilizate pentru primele două secțiuni ale sondelor, unde forarea se face fără riser. Fluidele de foraj pe bază de apă în schimb, sunt descărcate direct pe fundul mării din gaura de sondă în perioada instalării tubajului. Volumul total estimat de fluide pe bază de apă folosite la forare este de 2.400 m3/sonda, respectiv 24.000 m3 in total. Odată ce secțiunile fără riser sunt forate și riserul instalat, vor fi folosite fluide de foraj neapoase, până când se atinge adâncimea totală a sondei. Volumul total estimat de fluide de foraj neapoase folosite la forare este de 5.300 m3/sonda, respectiv 53.000 m3 in total. Detritusul de foraj (rocă) și fluidele de foraj neapoase vor fi circulate. Fluidul de foraj neapos revine la platforma de foraj, unde este separat de detritus pentru a fi refolosit la forare. Detritusul de foraj va fi captat pentru transport cu barja la o instalație de gestionare a deșeurilor de pe uscat, urmând procesele adecvate de gestionare a deșeurilor pentru tratare și eliminare. După finalizarea forajului, sonda va fi umplută cu o saramură curată inhibată pentru a servi ca fluid de completare pentru protejarea sondei până la începutul producției. Apă dulce amestecată cu clorura de calciu (CaCl2) va fi utilizată pentru a crea fluidul de completare a sondei (saramură). Efluentul în care se regăsește această saramură nu va fi descărcat în mare, fiind colectat și transportat la țărm.

Efluentul rezultat în urma pornirii sondelor va ajunge la platforma de producție împreună cu apa de zăcământ. Acest efluent nu va fi descărcat în mare. El va fi colectat la nivelul platformei de producție si transportat la țărm.

Efluentul de pornire sonde va conține următoarele substanțe chimice:

- Inhibitor de coroziune (concentrație în efluent de 3 kg/m3);

- Inhibitor de oxigen (concentrație în efluent de 2 kg/m3);

- Biocid (concentrație în efluent de 1 kg/m3);

- Sodă caustică (concentrație în efluent de 1 kg/m3);

- Monoetilglicol MEG (concentrație în efluent de 500 kg/m3);

- Saramură CaCl2 (concentrație în efluent de 150 kg/m3);

- Saramură CaBr2 (concentrație în efluent de 463 kg/m3);

- Saramură Xantan (concentrație în efluent de 15 kg/m3);

- Inhibitor J228 (concentrație în efluent de 10 kg/m3);

- Surfactant (concentrație în efluent de 10 kg/m3);

- Acid organic (concentrație în efluent de 10 kg/m3);

Volumul estimat de fluide de punere în siguranță (saramură plus substanțe chimice) dintr-o sondă este de 50 m3 pentru sondele Domino și 70 m3 pentru sondele Pelican.

Volumul total al fluidelor de pornire a sondei se presupune a fi între 347 m3 per sondă.

Efluentul rezultat în urma pornirii sondei este planificat să fie transportat cu barja către o instalație autorizată de epurare a apelor uzate localizată pe țărm.

Apele uzate (de exemplu, apele gri, apele negre, apele pluviale, etc.) generate de platforma de foraj și de navele suport vor fi colectate la bord, gestionate și evacuate în conformitate cu reglementările maritime corespunzătoare (de exemplu, Convenția MARPOL, Convenția Mării Negre) privind eliminarea apelor uzate. În perioada campaniei de foraj se estimează ca va fi generat un volum total de apă uzată menajeră de 35.168 m3, luand in considerare 194 operatori, un volum zilnic de 200 l/zi/persoana si o durata de 800 zile.

Apele pluviale care cad în zonele operaționale vor fi colectate la bord, gestionate și evacuate în conformitate cu reglementările maritime corespunzătoare (de exemplu, Convenția MARPOL, Convenția Mării Negre) privind eliminarea apelor uzate. Apa pluvială care cade în afara zonelor operaționale ale platformei foraj va fi descărcată direct în mare.

Apa de santină de la platforma de foraj și navele suport va fi transportată pe uscat pentru epurare/ eliminare la o instalație autorizată.

Principalele fluxuri de ape uzate rezultate în timpul perioadei de operare includ:

- Efluentul (apa produsă) rezultat din operare și întreținere și efluentul rezultat din repornirea sondei;

- Fluidul de acționare a valvelor subacvatice;

- Apele pluviale/de spălare rezultate de pe platforma marină de producție;

- Apele uzate și pluviale rezultate de la navele suport pentru operațiuni și întreținere.

Apa de zăcământ (apa produsă) va fi cel mai mare volum de apă uzată rezultată în perioada de operare.

Apa produsă va conține următoarele substanțe chimice:

-Inhibitor de coroziune (concentrație de injectie 50 ppm, respectiv concentrație în efluent 6 ppm);

-Inhibitor de depuneri (concentrație de injectie 15 ppm, respectiv concentrație în efluent 3 ppm);

-Antispumant (concentrație de injectie 10 ppm, respectiv concentrație în efluent 2 ppm).

Pe durata de viață a proiectului se presupune că volumul de apă produsă va fi între 50 și 1.590 m3/zi. Volumul de 50 m3/zi de apă condensată va rămâne o componentă relativ constantă a fluxului de apă uzată din apa produsă pe toată durata de viață a zăcământului. În perioada de mijloc a vieții proiectului, apa de zăcământ devine parte a fluxului de apă produsă și crește până la punctul în care volumul total de apă produsă poate ajunge la 1.590 m3/zi în ultimii ani ai proiectului.

Se preconizează că fluxul de apă produsă va fi evacuat prin chesonul de evacuare cu un singur port, montat pe platforma marină, la o adâncime a apei de 90 m.

Apa de mare utilizata in procesul de racire va fi descarcata in mare si va avea un volum anual de 2.766.920 m3.

Robinetele subacvatice de pe capetele de erupție ale sondelor utilizează presiunea unui fluid de control pentru a fi acționate. Lichidul de control sub presiune este furnizat de la platforma marină de producție prin sistemele ombilicale. O cantitate extrem de mică dintr-o soluție apoasă de etilenglicol va fi eliberată pe fundul mării, în mediul marin, la închiderea robinetelor de la capetele de erupție ale sondelor. Eliberarea de cantități mici de fluid de control pe bază de apă pentru a opera robinetele subacvatice este o practică obișnuită în industria petrolului și a gazelor din întreaga lume. Se estimează că vor fi 22 de acționări pe an pentru fiecare dintre robinete, adică un volum total de efluent de 0,78 m3 .

Precipitațiile căzute pe platforma de producție și apa dulce utilizată în timpul spălării de întreținere sunt două surse de apă care se anticipează că vor rezulta la platforma de producție. Precipitațiile care cad pe puntea deschisă a platformei și pe scări nu vor fi colectate și se vor scurge direct către suprafața mării. Precipitațiile care cad în zonele amenajate în jurul echipamentelor platformei de producție vor fi captate și deviate în sistemul de scurgere deschis. În mod similar, orice apă de spălare care cade în zonele amenajate va fi captată și deviată în sistemul de scurgere deschis. Toată apa din sistemul de scurgere deschis va fi dirijată către un rezervor de stocare situat într-unul din picioarele de oțel ale platformei de producție. Rezervorul este prevăzut cu un separator de ulei și apă și un analizor care permite evacuarea fracției de apă, cu excepția cazului în care se depășește limita maximă de 15 ppm de hidrocarburi. Fracțiunea uleioasă va fi îndepărtată periodic de o navă și expediată la țărm pentru epurare de către contractori certificați/autorizați. Pe baza precipitațiilor medii și a suprafeței totale a sistemului de scurgere deschis, este de așteptat ca acumularea în rezervorul de stocare pe o perioadă de 3 luni să însumeze aproximativ 53 m3. Pentru a găzdui volumele în exces, rezervorul va avea o capacitate de 200 m3. Apa va fi transferată la ieșirea de evacuare a portului unic a platformei marine pentru deversare în Marea Neagră la o adâncime nominală de 90 m. În situațiile în care apa are un conținut de hidrocarburi care depășește limita de acceptare aprobată de autoritățile de reglementare, evacuarea apei din sistemul de scurgere deschis va înceta, iar tot conținutul rezervorului sistemului de scurgere deschis va fi reținut până când o navă de întreținere va putea transfera apa contaminată pentru a fi eliminată la o instalație aprobată de gestionare a apelor uzate pe țărm.

Apele uzate (de exemplu, ape menajere, pluviale, etc.) generate de navele de operațiuni și întreținere vor fi colectate la bord, gestionate și evacuate în conformitate cu reglementările maritime corespunzătoare (de exemplu, Convenția MARPOL, Convenția Mării Negre) privind eliminarea apelor uzate.

Sistemul de tratare a apei produse

Fluxul de producție este în esență un amestec de gaz și apă, cu principala cale de procesare pentru colectarea apei fără ulei. Nisipurile fine probabil prezente în cantități mici, vor fi antrenate în fluxul de producție și se așteaptă să urmeze traseul curgerii lichidelor. În condiții normale de funcționare, cea mai mare parte a apei va fi colectată în separatorul primar, MBD62301, și este direcționată către degazorul MAZ68101. Scopul acestui vas este de a permite evacuarea oricărui gaz absorbit în fluxul de apă înainte de eliminare. Fluxul de apă din sistemul de deshidratare TEG este continuu și recuperat. Acesta reprezinta rezultatul apei reziduale care se afla în fluxul de gaz care necesită îndepărtare astfel încât gazul exportat să îndeplinească specificația de export pentru gazul umed. Acest flux de apă este, de asemenea, lipsit de hidrocarburi lichide.

Sistemul de filtrare

La începutul dezvoltării inițiale, există potențialul ca materialele reziduale de finalizare a puțurilor să ajungă la platforma de productie. Este de așteptat ca aceste materiale să conțină unele nămoluri pe bază de petrol, în timp ce efluenții de pornire sunt tratați, colectați și expediați la țărm.

Instalațiile de filtrare, MAJ68101/2, vor fi montate pe calea curgerii apei reziduale de la separatorul primar. Aceste unități vor capta materialele de finalizare a puțului și vor fi menținute în funcțiune după ce se consideră că operațiunile de curățare a puțului au fost finalizate. Aceste filtre nu sunt destinate să capteze nisipurile fine fără ulei. Nisipurile fine contaminate se vor aglomera și vor fi prinse de filtre cu specificația de filtrare la 99,9% din particule > 50 microni.

Aceste filtre sunt cele care oferă mijloacele principale de tratare a surselor de apă în care se poate aștepta contaminarea cu ulei, combinată cu un separator primar (MBD62301), un degazor (MAZ68101) și recuperarea de regenerare TEG.

De asemenea, se așteaptă ca efluentul puțurilor înainte de pornire să conțină saramură și volume de fluid asociate cu aplicarea pachetelor de pietriș care sunt introduse în puțurile de producție. Aceste lichide vor fi lipsite de impurități uleioase și vor trece prin filtre.

În timp ce se consideră că se desfășoară activități de curățare a puțurilor, sursele de apă potențial contaminate vor fi direcționate către sistemul colectare deschisa pentru izolarea și evaluarea gradului de adecvare a evacuarii prin chesonul de eliminare a apei produse, ABH68101, sau pentru pompare către navele de suport.

Sistem deschis de scurgere

Un sistem deschis de scurgere va fi prevazut la platforma de productie. Scopul acestui sistem este de a gestiona în primul rând precipitațiile pe zonele punții superioare și inferioare expuse. Există posibilitatea ca lichide uleioase sau deversări chimice să apară în timpul întreținerii echipamentului, astfel încât sistemul va functiona ca mijloc de reținere a fluidelor potențial contaminate. Nu este prevăzut niciun rezervor intermediar pe puntea superioară a platformei de producite, dar un filtru final grosier este instalat înainte ca lichidele colectate să fie direcţionate către rezervorul de scurgere deschis (ABJ99901). Rezervorul de scurgere deschisă este amplasat într-unul dintre picioarele de otel ale platformei și are un volum de lucru de 200 m3, un cheson cu pompă de scurgere deschisă asociat (ABH99901) și o singură pompă de scurgere acționată hidraulic (PBE99901).

În mod normal, este de așteptat ca sursele de aflux să fie necontaminate, prin urmare, este prevăzută capacitatea de evacuare la distanță, astfel încât conținutul rezervorului de scurgere deschisă să poată fi eliminat prin chesonul de evacuare. Această activitate va avea loc numai in cazul in care conținutul de ulei în apă al apei eliminate îndeplinește limitele de 15 ppm. Această măsurătoare va fi efectuată de un analizor instalat pe traseul de evacuare. Este prevazuta si o rută de pompare cu conexiune prin furtun la navele suport în cazul în care calitatea apei nu respectă standardele de eliminare.

Sistem de răcire

Un răcitor de gaz umed (HBG62301) este prevăzut pe partea superioară a platformei pentru a ajuta procesul de deshidratare TEG prin reducerea temperaturii gazului în unele cazuri de funcționare, în care temperatura împiedică atingerea punctului de rouă a gazului umed de export. Acest sistem folosește apă de mare folosind pompe de ridicare (PBE68501/1). Fiecare dintre aceste pompe are o capacitate nominală de 317,3 m3/h și pentru a se evita dezvoltarea vegetatiei marine ce poate sa îngreuneaze pompele, aspirația fiecăreia în timpul funcționării va fi dozată cu hipoclorit de sodiu (SHC) la o rată de 2 ppm. Rata de dozare va fi ajustată astfel încât prin utilizarea unui analizor de clor liber din aval concentrația finală de descărcare să fie <0,2 ppm. SHC (clorul) este evacuat în efluentul final la 0,2 ppm conform limitelor determinate în NTPA001.

Cheson de eliminare a apei reziduale

Apa reziduala rămasă din tamburul de degazare, apa conform specificațiilor de la pompa de scurgere deschisă și apa recuperată din tamburele cu demontare vor fi direcționate către chesonul vertical de eliminare. S-a stabilit că ieșirea în mare la fundul chesonului este optimă sub 90 m adâncimea apei.

Efluenții evacuați vor respecta toate standardele stabilite în autorizațiile de exploatare și definite în legislația națională (NTPA 001), excluzând acei parametri care se găsesc în mod natural în apa Mării Negre în concentrații mai mari decât limitele prevăzute.

Pentru substantele chimice care nu sunt listate in cadrul NTPA 001, pașii metodologici, instrumentele și resursele descrise in paragrafele anterioare au fost utilizate pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor de selecție a substanțelor chimice (inhibitor de depuneri, inhibitor de coroziune și antispumant). Criteriile de calificare pentru evaluarea fiecărei substanțe chimice au inclus teste de performanță tehnică (de exemplu, gradul de protecție împotriva coroziunii și inhibarea calcarului, cea mai mică rată de doză necesară pentru atingerea obiectivelor tehnice, compatibilitatea fluidelor și materialelor, ușurința de transport și manipulare etc.) și proprietăți de mediu.

In cadrul platformei de productie vor fi prevazute urmatoarele:

- Echipamente de masurare a volumelor de apa produsa / evacuata

- Analizor pentru clor

- Analizor pentru gradul de salinitate

- Analizoare pentru hidrocarburi

- Puncte de prelevare apa

Managementul substanțelor și preparatelor chimice

Sistemul de injecție substanțe și preparate chimice

Un sistem de injecție substanțe și preparate chimice este necesar pentru a oferi capacități de injecție chimică pentru a sprijini producția, separarea gazului și protejarea interiorului conductelor și a echipamentelor de pe mare. Injecția se efectuează continuu sau intermitent în timpul operațiunilor normale, deranjamentelor operaționale și operațiunilor de pornire/repornire.

Sistemul de injecție chimică implementat la platforma marină de producție este conceput pentru a furniza în mod fiabil substanțele și preparatele chimice necesare pentru a fi injectate în puncte de injecție prestabilite. Metanolul (doar la pornirea inițială a sondelor), inhibitorul de depuneri și inhibitorul de coroziune (doar la Domino) sunt substanțele chimice care trebuie injectate în sistemele subacvatice pentru asigurarea fluxului și integritatea materialelor. În prezent se preconizează că antispumantul este singura substanță chimică potențial a fi folosită la nivelul platformei. Fiecare sistem de injecție de substanțe chimice este prevăzut cu un debitmetru pentru puncte de injecție individuale, pentru a permite setarea cerințelor de dozare.

Substantele si preparatele chimice utilizate sunt: metanol, inhibitor de depuneri, inhibitor de coroziune și antispumant, TEG (trietilenglicol), azot pentru purjare, fluide hidraulice, biocid.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – proiecte, activitati de explorare/exploatare gaze naturale.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – sunt utilizate resurse naturale ( apa de mare, gaze naturale).

d)  producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deseuri periculoase si nepericuloase, ce vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Deseurile rezultate si modul de gestionare vor fi analizate in cadrul RIM.

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor si in perioada de functionare, acestea putand afecta semnificativ biodiversitatea din siturile Natura 2000 din zona proiectului, factorii de mediu: apa, aer, sanatatea populatiei, posibil impact transflontalier.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: se vor analiza in RIM.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): se vor analiza in RIM si in studiul privind sanatatea populatiei.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: teren intravilan, extravilan agricol, plaja, taluz, platforma continentala a Marii Negre, cu destinatia conform Planului urbanistic zonal - PUZ care reglementează amplasamentul și dezvoltarea proiectului de pe uscat, a fost aprobat de Consiliul Local Tuzla (Hotărârea nr. 100 din 16 noiembrie 2020) și Consiliul Județean Constanța (Aviz nr. 67 din 27 noiembrie 2019).

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: proiectul prevede extractia gazelor naturale de pe platforma continentala a Marii Negre.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: Zona Costiera a Marii Negre si mediul marin.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: proiectul se suprapune partial cu siturile Natura 2000: ROSPA0076 Marea Neagra si ROSCI0273 Zona Marina de  la Capul Tuzla.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: com Tuzla, com. Costinesti.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: pe platforma continentala a Marii Negre sunt declarate sase monumente istorice, un sit arheologic submarin si cinci vestigii arheologice submarine.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  posibil impact prin deteriorarea calitatii factorilor de mediu aer, apa si sol, biodiversitate, sanatatea populatiei.

b) natura impactului: posibil impact asupra factorilor de mediu aer, apa si sol, biodiversitate, sanatatea populatiei in perioada lucrarilor de construire dar si in perioada de functionare

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect cu posibil impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: in perioada de executie a lucrarilor dar si in perioada de functionare impactul asupra mediului poate semnificativ, riscul potential de poluare fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje, intensificarea transportului maritim in zona, intensificarea zgomotului si a vibratiilor.

e) probabilitatea impactului: semnificativă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: se va analiza in RIM.

MOTIVELE CARE AU STAT LA BAZA LUĂRII  DECIZIEI  ETAPEI  DE ÎNCADRARE  ÎN  PROCEDURA  DE  EVALUARE  ADECVATĂ SUNT URMĂTOARELE:

Amplasarea fata de ariile naturale protejate

- organizarea de șantier pentru microtunel se află la aproximativ 163 m față de limitele siturilor ROSPA0076 Marea Neagră și ROSAC0273 Zona marină de la Capul Tuzla.

- organizarea de șantier SRM se află la aproximativ 925 m față de limitele siturilor ROSPA0076 Marea Neagră și ROSAC0273 Zona marină de la Capul Tuzla.

- conducta de pe mare se suprapune peste limitele ROSPA0076 Marea Neagră și ROSAC0273 Zona marină de la Capul Tuzla și se află la o distanță de aproximativ 2,5 km față de limita sitului ROSCI0293 Costinești – 23 August.

- cele 10 sonde se află la o distanță de aproximativ 13 km față de limita sitului ROSCI0311 Canionul Viteaz.

În cadrul procedurii a fost evaluat impactul proiectului asupra obiectivelor de conservare comunicare de ANANP prin Decizia nr.195/23.03.2023 privind revizuirea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa nr.1 la OMMAP nr.1197/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră și Decizia nr.490/06.01.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr.1433/2016 privind aprobarea Planului de Management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla. Estimarea impactului s-a făcut fațăde aceste obiective.

În cadrul etapei de incadrare în procedura de evaluare adecvată a fost completată Lista de control. Din parcurgerea Listei de control pentru etapa de încadrare se evidențiază  un posibil impact semnificativ al proiectului asupra ariilor naturale protejate cu care proiectul se suprapune parțial .

A fost estimat impactul proiectului asupra obiectivelor de conservare comunicate de ANANP prinadresa nr 275/ST CT/13.06.2023, in care a recomandat (continuarea procedurii de evaluare adecvata( avand in vedere ca (analiza memoriului de prezentare a evidentiat ca lucrarile necesar dezvoltarii proiectului propus pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar din ariile naturale protejate marine din zona de influenta a proiectului..(

II. In conformitate cu decizia nr. 10847 / 13.06.2023, emisă de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral cu privire la faptul ca nu este necesara elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa (SEICA), dar este necesar, continuarea studiului înaintat de beneficiar în cadrul căruia s-au stabilit substanțe noi, altele decât cele prevăzute în NTPA 001/2002 și pentru care s-au efectuat teste de toxicitate acută față de concentrațiile impuse de limitele tehnologice stabilite de beneficiar, prin efectuarea de teste de toxicitate cronică astfel încât să se demonstreze că valorile limită maxime admisibile stabilite la evacuare în mediul marin la nivelul fiecărei substanțe chimice asigură protecția mediului marin, prezintă un impact redus asupra ecosistemului acvatic marin și nu conduc la neatingerea obiectivelor de mediu stabilite prin Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE).

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea conditiilor de realizare a proiectului, ce vor fi impuse în acordul de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                          Lavinia  Monica  ZECA

ȘEF SERVICIU CFM,

Simona CONSTANTIN

Întocmit,

Consilier Virginia MARIN

#### Consilier SCFM Oana STANCOVICI-BIANU

#### Nota: redactat in 3 exemplare.