ACORD DE MEDIU - DRAFT

Nr.   din  .2018

Ca urmare a solicitarii adresată de către BLACK SEA OIL & GAS SRL, cu sediul in  mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 10, sector 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 1662RP/20.12.2017, in baza Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, a Hotararii Guvernului nr.445/2009,  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, si a O.U.G. nr. 202/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 280/2003 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, a adresei Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului nr. 1749/DALO/29.09.2010 inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta cu nr. 3801/29.09.2010, prin care s-a informat ca autoritatea competenta sa parcurga procedura de evaluare a impactului asupra mediului este Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, a delegarii de competenta privind parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata, nr. 13602/RCP/08.07.2016, emisa de Ministerul Mediului,  se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: „ PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA (MGD) – COMPONENTA OFFSHORE – CONSTRUIRE PLATFORMA DE PRODUCTIE GAZE NATURALE PE DESCOPERIREA ANA, SISTEM SUBMARIN DE PRODUCTIE GAZE NATURALE PE DESCOPERIREA DOINA, CONDUCTA DE TRANSPORT DE GAZE NATURALE ANA – DOINA, CONDUCTA DE TRANSPORT DE GAZE NATURALE ANA – TARM, ANEXE SI 5 SONDE DE PRODUCTIE GAZE NATURALE,  pe platforma continentala a Marii Negre – perimetrul de explorare, dezvoltare, exploatare XV Midia, suprafata contractuala B,

în scopul: stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

Proiectul se încadrează în anexa 2 din H.G. nr. 445/2009, în Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, anexa I, pct. 14, anexa II, pct 2, lit d si pct. 3, lit b şi intră sub incidenţa O.U.G. nr. 202/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 280/2003, privind gospodărirea integrată a zonei costiere, art. 23, alin (2).

Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, traseul conductei Ana-Tarm se suprapune partial cu limitele Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii si cu limitele siturilor ROSCI 0066 Delta Dunarii – zona marina si ROSPA 0076 Marea Neagra.

Impactul transfrontalier:

Proiectul se incadreaza in prevederile Legii 22/2001, pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, anexa 1, pct. 15 - Producţia de hidrocarburi din platforma continentală. Extracţia petrolului şi a gazelor naturale în scop comercial, atunci când cantitatea extrasă este de cel puţin 500 tone/zi în cazul petrolului şi 500.000 metri cubi/zi în cazul gazelor. In vederea estimarii impactului asupra sanatatii populatiei si mediului, beneficiarul a realizat prin intermediul consultantilor de specialitate urmatoarele studii: Raportul de modelare a zgomotului in mediul marin , Raportul de modelare a pierderilor de hidrocarburi, Raportul de modelare a descarcarilor apelor din conducte si Raportul de modelare a dispersiei emisilor atmosferice .

Având în vedere concluziile acestor studii privind modelarea zgomotelor generate de activitatile in mediul marin, modelarea pierderilor de hidrocarburi (motorina) de pe platforma Ana si de la bordul platformei de foraj, modelarea descărcărilor apelor din conducte precum și modelarea dispersiei emisiilor atmosferice, se considera ca extinderea impactului provocat de proiect este local, cel mult regional (5-40 km în jurul proiectului) și afectează în această zonă în special organismele bentale, mamiferele marine și peștii, fara ca impactul sa aiba o extindere asupra statelor vecine.

Din punctul de vedere al efectelor potentiale ale proiectului asupra statelor vecine, in urma analizarii memoriului de prezentare si a studiilor mentionate , APM Constanta decide ca proiectul nu va produce efecte negative care sa afecteze sanatatea populatiei statelor vecine, nu amenință utilizarea zonei, nu depășește capacitatea de suportabilitate a mediului marin si nu afecteaza mediul terestru, drept urmare nu este necesara evaluarea impactului in context transfrontier. APM Constanta a informat Ministerul Mediului cu privire la luarea acestei decizii, conform adresei nr. /….

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

- Descrierea proiectului

1.1 Detalii de amplasament

Proiectul este localizat pe platforma continentală a Mării Negre în zona apelor teritoriale și zona economică exclusivă a României.

- distanța față de Constanța: 34 km (de la contactul conductei marine cu tarmul)

- Adâncimea apei în zona: 0-90 m

- Distanța față de Bulgaria cca :80 km

- Distanța față de Ucraina cca: 82 km

.

1.2 Descrierea lucrărilor

Prezentul proiect propune realizarea componentei offshore a Proiectului de Dezvoltare Gaze Naturale Midia și constă din următoarele:

- Ansamblul submarin de producție gaze naturale Doina;

- Platforma Ana si Sistemul de stocare și injecție MEG + CI (de pe Platforma Ana);

- Segmentul submarin al conductei de alimentare din amonte Ana-STG cu următoarele tronsoane:

  - Conducta de gaze de la ansamblul submarin „Doina” la platforma marină de producție „Ana” și

  - Cablul ombilical electro-hidraulic-chimicale (EHC);

  - Conducta de gaze de la platforma marină de producție „Ana” până la intersecția cu linia de coastă.

### Ansamblul submarin de productie gaze naturale Doina

Ansamblul submarin Doina va fi compus din:

- Ansamblu cap de sonda/ cap de eruptie prevazut cu sistem de monitorizare a parametrilor sondei si prezenta a nisipului;

- Un manifold la limita ansamblului submarin Doina ce va face posibila o eventuala conectare a conductei unei noi sonde Doina;

Ansamblul este prevazut cu un racord special pentru conectare gara temporara de lansare godevil.

### Conducta de gaze de la ansamblul submarin „Doina” la platforma marină de producție „Ana”

Vehicularea gazelor naturale de la ansamblul submarin de productie gaze naturale Doina la platforma marina de productie gaze naturale Ana, se face prin intermediul unei conducte de alimentare din amonte in lungime totala de 18 km si diametrul de 8“, fiind fabricata din otel carbon. In aceasta conducta este injectat continuu un amestec de MEG si inhibitor de coroziune pentru a preveni formarea de hidrati si coroziunea interioara a conductei.

Protectia impotriva coroziunii exterioare se face prin izolarea anticorosiva si protectia catodica a conductei folosind anozi de sacrificiu din zinc.

### Cablu ombilical electro-hidraulic (EHC)

Paralel cu conducta de gaze de la ansamblul submarin „Doina” la platforma marina „Ana” exista un cablu ombilical electro-hidraulic (EHC) de 18 km alcatuit dintr-un fascicul flexibil de conducte si cabluri care alimenteaza cu MEG + inhibitor de coroziune, lichid hidraulic si semnal electric unitatea terminal DUTA din cadrul ansamblului submarin de productie gaze naturale “Doina”. Cablul ombilical electro-hidraulic-chimicale (EHC) va fi montat ingropat.

### Platforma marina de productie gaze naturale Ana

Pe platforma Ana sunt prevazute capete de erupție normale (de suprafață) si facilități minime de procesare. Funcția principală a acestei platforme este de colectare a fluidelor de la 4 sonde din zona Ana (săpate de pe această platformă) și a max. 2 sonde submarine aferente ansamblului submarin de productie Doina (o sondă inițială și o posibilă sondă viitoare) și transferul acestora, fara o alta prelucrare, dupa masurarea printr-un panou de masura multifazic, catre segmentul submarin al conductei de alimentare din amonte Ana-STG.

Platforma marină de producție Ana găzduiește echipamente de stocare și injectare substanțe chimice (MEG + CI) pentru prevenirea formării de hidrați în conductele submarine precum și prevenirea coroziunii. Echiparea sondelor va include și filtre de nisip / pietriș pentru a limita antrenarea acestor elemente solide din statul productiv.

Fiecare sondă aferentă structurilor/zăcămintelor Ana și Doina este prevazută cu robinete cu sectiune/duze reglabil, înainte de intrarea în manifoldul de productie gaze naturale. Aceste duze pot fi actionate de la distanță, din camera de comanda CCR a STG dar si local.

Conductele de gaze - 6” x 15 m de la sondele Ana, asigura vehicularea gazelor naturale produse de sondele aferente platformei marine de productie Ana catre manifoldul de productie de pe platforma Ana si vor fi construite din otel carbon.

Gazul umed, produs din fiecare sondă aferentă structurilor/zăcămintelor Ana și Doina, se măsoară înainte de a se amesteca în manifoldul de producție situat pe puntea intermediară a platformei. Un panou de măsură (debitmetru multifazic) capabil să măsoare fluxul de gaz + lichide (MEG + Inhibitor de coroziune) este instalat în aval de manifoldul de producție, înainte de intrarea în conducta de alimentare din amonte de 16“, Ana - STG.

Pe platforma există un spațiu destinat instalarii gărilor temporare de primire godevil din conducta de 8“ de la Doina și de lansare godevil în conducta de alimentare din amonte de 16“ de pe Ana catre țărm, inclusiv conexiunile adecvate.

Unitatea de acționare hidraulică HPU prevazută pe platformă actioneaza robinetele de tip ESDV și SDV de pe punțile platformei, dar și robinetele de siguranta fund (SCSSV), principal (Master valve) precum si cel de rupere presiune cu duza reglabila (choke valve) ale sondei/sondelor submarine Doina.

### Sistemul de stocare și injectare MEG

MEG-ul și CI pre-amestecate, sunt stocate pe platforma Ana într-un rezervor de stocare (AN-T-44-01). MEG-ul concentrat (80% în greutate MEG / 20% în greutate H2O) este amestecat pe uscat (în STG) cu soluția de inhibitor de coroziune, în aval de rezervorul de stocare MEG (GP-T-44-02), înainte de transportul periodic offshore către platforma Ana. Acest lucru se face pentru a menține rezervele offshore de amestec (MEG + CI) necesare pe platforma Ana în vederea injecției continue a amestecului.

Rezervorul offshore de stocare amestec chimicale (MEG+CI) de pe platforma are un volum de 110 m3, dimensionat pentru alimentarea cu MEG + CI timp de 4-6 săptămâni, plus o rezervă ce ajută la repornirea producției. Aceasta se bazează pe debit de injectare MEG de 2,4 m3/zi.

Azotul este furnizat din butelii, prin intermediul unui reductor de presiune, pentru mentinerea unei prne de gaz inert în interiorul rezervorului AN-T-44-01 și a preveni adsorbția oxigenului în MEG, ceea ce ar accelera coroziunea în conducte.

Din acest rezervor (AN-T-44-01) se alimentează două seturi de pompe de injecție, AN-P-44-01 A/B pentru injecție în sondele din zona Ana și AN-P-44-02 A/B  pentru injecție în sonda din Ansamblul submarin Doina, prin intermdiul ombilical.

Fiecare set de pompe de injecție funcționează într-o configurație de 2 x 100% și sunt utilizate în regim de una activă si una de rezervă, în scopul  injecției continue pentru evitarea formării hidraților în conducte.

Fiecare pompă de injecție MEG+CI poate furniza un debit maxim de circa 5 m3/zi. Rata de injectare MEG + CI furnizată fiecărei zone (Ana și Doina) este măsurată (în aval de fiecare set de pompe) pentru a permite calcularea ulterioară a debitului de apă produs la contorul multifazic instalat dupa manifoldul de producție de pe platforma Ana.

Pe platforma Ana este amplasată o unitate terminala de cablu umbilical (TUTU) prin care se alimentează cu MEG + CI, lichid hidraulic (de la HPU) si semnal electric, ansamblul submarin Doina.

### Conducta de alimentare din amonte Ana-STG segmentul submarin

Vehicularea gazelor naturale de la platforma marina de productie gaze naturale “Ana”  catre STG se face prin intermediul unei conducte de alimentare din amonte in lungime totala de 125 km si diametrul de 16“, din care: (I) un segment submarin cu o lungime de 121 km (respectiv portiunea cuprinsa intre platforma “Ana” – si linia de coasta  si (II) un segment terestru (subteran), cu o lungime de cca. 4,5 km (respectiv portiunea cuprinsa intre tarm si STG).

Aparitia criohidratilor precum si protectia impotriva coroziunii interioare a conductei se fac prin injectia continua de MEG + CI in conductele de la sonde.

Protectia impotriva coroziunii exterioare se face prin izolarea anticorosiva si protectia catodica a conductei folosind anozi de sacrificiu din zinc.

## Descrierea sistemelor de utilități

Sistemele de utilități asociate cu instalațiile offshore au fost împărțite după cum urmează:

- Sistemul de inertizare cu azot (butelii)

- Sistemul de generare și alimentare cu energie electrică

- Unitatea de acționare hidraulică (HPU) și panoul de control sonde (WHCP)

- Sistemul de depresurizare / ventilare

- Sistem pentru limitarea și stingerea incediilor

- Sistem de canalizare/scurgere

- Utilitățile submarine

### Sistemul de inertizare cu azot

Oxigenul se dizolvă rapid în MEG, ceea ce va conduce la creșterea concentrațiilor de oxigen în faza lichida din conducte, amplificand astfel procesul de coroziune. De asemenea, MEG-ul se degradează în prezența oxigenului. Pe baza acestor date, rezervorul de stocare MEG (AN-T-44-01) necesita perna de azot pentru a preveni intrarea O2 atmosferic si degradarea chimica a MEG. Deasemenea, azotul este necesar si pentru presurizarea sistemului PSI heliport (DIFFS).

Azotul va fi alimentat, dintr-un rastel de butelii, în rezervorul de stocare a MEG+CI, printr-o supapă de reglare a presiunii. Evacuarea din rezervor va face pe o linie separata si va fi controlată de o supapă de presiune autoreglabilă, care elimină gazul in amestec cu vapori dec MEG într-o locație sigură, printr-o conducta de aerisire.

Din calcule a rezultat că un rastel de 16 butelii cu azot vor fi suficiente pentru a furniza volumul inițial de 110 m3 în rezervorul de MEG (înainte de operațiile de umplere) pentru rate maxime de absorție și evacuare. Buteliile de azot vor fi înlocuite la fiecare 4 - 6 săptămâni.

### Sistemul de generare si alimentare cu energie electrica

Sistemul de alimentare cu energie electrica a platformei de productie Ana este autonom, capabil sa functioneze fara interventie din exterior. Intreg sistemul de alimentare cu energie electrica va fi amplasat pe platforma, fara conexiuni de putere cu orice sistem de pe uscat, inclusiv la SEN (Sistemul Energetic National). Conexiuni de control si semnalizare vor exista intre sistemul de alimentare cu energie si sistemul de control si siguranta al platformei inclusiv conexiuni de control si semnalizare intre sistemul de alimentare cu energie si sistemul de control si siguranta amplasat pe uscat.

Sistemul de alimentare furnizeaza energie electrica tuturor consumatorilor (normali, esentiali si vitali), inclusiv ofera servicii la pornirea intregii instalatii (Black start – pornire din 0).

Energia electrica pentru toate instalatiile electrice de pe platform marina de productie Ana va fi asigurata de trei grupuri electrogene cu motor diesel 3x50%, 60kVA, 400Vca, 50 Hz. Generatoarele vor avea facilitatea de pornire autonoma.

Controlul complet al generatoarelor, inclusiv sistemele de sincronizare si de partajare a sarcinilor electrice intre generatoarele electrice in situatia functionarii in paralel -posibila la interventii, este prevazut intr-un tablou comun, care permite transferul sarcinilor intre generatoare in mod automat.

Instalatia este prevazuta cu un sistem neintrerupt de energie, UPS, redundant, cu o autonomie de minim 18 ore. Consumatorii vitali vor fi alimentati din tabloul de distributie al UPS-ului.

Combustibilul Diesel necesar functionării generatoarelor de curent va fi asigurat din rezervorul de stocare combustibil Diesel (AN-T-53-01), dimensionat pentru 6 saptamani plus incarcare la interventii si surplus pentru operarea macaralei. Acest rezervor va fi alimentat cu ajutorul navelor suport, prin operatiuni de buncheraj.

Rezervorul de stocare combustibil (motorina) este supraînălțat astfel încât generatoarele să fie alimentate cu debitul motorului maxim necesar la cel mai scăzut nivel al lichidului din rezervor. Rezervorul diesel are un volum de lucru de 15 m3, ceea ce este suficient pentru alimentarea generatoarelor diesel pentru debitul continuu (12,1 l / oră) timp de 6 săptămâni, inclusiv două zile de utilizare a motoarelor în sistem autonom (17,5 l / oră) plus o contingență de 20%.

Nivelul de stocare a motorinei poate fi monitorizat prin sistemul de control al procesului (PCS).

Generatoarele vor fi amplasate la exterior in carcase potrivite pentru mediul de instalare, iar toate tablourile electrice de distributie si UPS-ul vor fi instalate la interior in containerul climatizat cu destinatie camera echipamentelor electrice.

### Unitatea de actionare hidraulică (HPU) și panoul de control sonde (WHCP)

Cele doua unitati / panouri vor asigura furnizarea lichidului hidraulic (Pelagic 100) si controlul capetelor de eruptie ale sondelor si robinetilor, atat de pe platforma marina de productie Ana cat si de la ansamblul submarin Doina. Au fost prevazute doua sisteme aferente lichidului hidraulic: (i) inalta presiune (517 barg) destinat doar actionarii supapei de fund aferenta capului de eruptie de pe ansamblul submarin Doina si (ii) joasa presiune (207 barg) pentru actionarea robinetilor aferenti capetelor de eruptie si  robinetilor de inchidere de siguranta (ESDV) de pe platforma marina si a robinetilor aferenti capului de eruptie si robinetului cu duza reglabila de pe ansamblul submarin.

HPU este un sistem cu circuit închis, cu toate acestea, Pelagic 100 va fi descărcat submarin la nivelul ansamblului submarin Doina, deoarece nu există facilitati de intoarcere a lichidului hidraulic în sistem. Se va descărca in mare doar în cazul în care sonda submarină va fi închisă. Filozofia actuală este de a bloca valvele până când puțul va fi închis. Cu toate acestea, supapele de producție (PWV) și valvele principale de producție (PMV) vor fi închise în timpul evenimentelor de întreținere anuale sau bianuale. Cantitatea de lichide ventilate/eliminate în timpul închiderii acestor robinete se estimează că va fi de circa 2 litri pe supapă. Acest lucru înseamnă că rezervorul hidraulic va necesita completarea în funcție de cantitatea evacuată. Acest lichid va fi completat în timpul activităților de întreținere.

Unitatea de fluid hidraulic (HPU) conține, de asemenea, butelii de azot utilizate pentru preîncărcarea gazului în acumulator, menținând presiunea în colectorul hidraulic. Acestea vor necesita completarea / înlocuirea ocazional din cauza scurgerilor / aerisirilor, care vor fi monitorizate și abordate în timpul activităților de întreținere si mentenanta planificata.

### Sistemul de depresurizare / ventilare

Procesul tehnologic a fost astfel proiectat incat sa permita izolarea si evacuarea în siguranță a zestrei de gaz de pe platforma, în timpul operațiilor de oprire de urgenta sau de mentenanta. Inchiderea robinetelor de siguranta (ESDV) se face automat, iar depresurizarea se face exclusiv manual (datorita volumului de numai 500 kg de gaz, din sistemul de conducte al platformei), prin conducta de intrare de la Doina pe platforma Ana, printr-o conexiune la colectorul de aerisire care este utilizată atat în scopul depresurizarii conductei de gaze de la Doina la Ana cat si a conductelor de gaze de la sondele Ana, plus manifoldului de productie Ana.

Sistemul de depresurizare / ventilare are, de asemenea, conexiuni temporare disponibile pentru evacuarea gazelor din annulus-ul sondelor sau pentru colectarea de probe de gaze, acestea fiind conectate atunci când este necesar. Gazul de la valva principală de evacuare și conexiunile temporare se amestecă într-un colector principal de aerisire, înainte de a fi evacuate printr-o conductă verticală. Conducta verticală are si rol de separator, intrucat colecteaza orice lichid care este eliberat  în timpul evacuării și este încalzită pentru a preveni înghețarea acestora, in timpul iernii si este prevazuta cu racord de evacuare a lichidului. Nivelul lichidului va fi monitorizat manual în timpul operațiunilor de întreținere. Decizia de a goli manual conducta verticală de evacuare va fi luată în fucție de situația din momentul respectiv, dar va fi dependentă de frecvența proceselor de ventilație și cantitatea de lichide acumulate.

În avalul tubului de evacuare, sistemul de aerisire are integrat un tronson de conducta demontabil care permite conectarea la sistemul de ventilatiei al platformei autoridicatoare mobile de foraj, in timpul interventiilor la sonde. Fluxul total de gaz care este evacuat este monitorizat de un sistem de măsurare a gazului. Coșul de evacuare va fi configurat / orientat astfel încât să permită dispersia în siguranță a gazului.

### Sistem pentru limitarea si stingerea incediilor

Platforma va fi prevazuta cu sisteme de protectie activa cu scopul de prevenire, limitare si stingere a incendiilor:

- Sistem de detectie foc si gaze;

- Sistem PSI tip DIFFS presurizat cu azot (N2) va fi prevazut pe heliportul platformei. Va fi atat cu actionare automata la detectie foc cat si cu actionare manuala de la distanta, interferand cu sistemul integrat de control si siguranta;

- Sistem local de inundare cu substante de stingere (CO2 sau N2) va fi prevazut pentru incintele generatoarelor.

Sistemul DIFFS este dotat cu un rezervor care asigură aprovizionarea cu apă a unui sistem de spuma de incendiu. Acest sistem de spuma este conectat la o retea de mai multe duze instalate pe suprafața punții heliport. În caz de incendiu, aceste duze declanșeaza automat și dispersează spuma uniform pe puntea heliportului.

Apa de incediu rezultata din activarea sistemului PSI heliport (DIFFS) precum si apele potential impurificate cu combustibil aviatic de pe heliport vor fi colectate intr-un bazin de colectare dedicat AN-T-40-02 de 10 m3.

Rezervorul de apa al sistemului va fi completat numai după un incendiu sau după ce sistemul a fost testat (la intervale de timp programate), iar buteliile de azot vor fi înlocuite atunci când este necesar.

### Sistemul de canalizare / drenare

Canalizarea pluviala va colecta apa meteorica neimpurificata si o va deversa direct in mare.

Apa de incediu rezultata din activarea sistemului PSI heliport (DIFFS) precum si apele potential impurificate cu combustibil aviatic de pe heliport vor fi colectate intr-un bazin de colectare dedicat AN-T-40-02 de 10 m3.

Un sistem de colectare locala a scurgerilor (tip tava colectoare) a fost prevazut pentru zona de stocare MEG+CI si Diesel precum si pentru zona pompelor/filtrelor. Echipamentele care functioneaza cu uleiuri de lubrifiere vor fi de asemenea prevazute cu sisteme locale de colectare. De asemenea, orice scurgeri de lichide pe perioada realizarii lucrarilor de mentenanta vor fi colectate in sisteme locale de colectare (tip tava colectoare).

Scurgerile astfel colectate vor fi aduse la tarm si preluate pentru tratare/eliminare prin intermediul firmelor autorizate, pe baza de contract de servicii.

Lichidele rezultate la godevilarea conductei de la Doina vor fi colectate in bazine locale si transportate la tarm in vederea tratarii/eliminarii prin intermediul operatorilor autorizati.

Scurgerile de pe puntea heliport sunt în mod normal direcționate peste bord, în mare. În cazul în care sistemul DIFFS se activează, se va activa o supapă cu 3 căi și orice spumă / apa incendiu distribuită de DIFFS sau combustibilul de aviație vărsat pe heliport se va scurge într-un rezervor special pentru deversări.

Sistemul de drenare prezentat mai sus ține cont de necesitatea ca orice lichid care va fi deversat în mare să respecte limitele impuse de legislația națională (NTPA-001).

### Utilități submarine

Utilitățile sunt furnizate de pe platforma de productie Ana către ansamblului submarin de productie gaze naturale Doina prin intermediul cablului umbilical electro-hidraulic (EHC). Urmatoarele utilitati au fost prevazute pentru ansamblul submarin:

- MEG + CI;

- MEG + CI conexiune suplimentară viitoare;

- Conexiune suplimentară universală pentru chimicale;

- Energie electrică;

- Energie electrică de rezervă;

Fluid/lichid hidraulic inalta presiune (HP);

Fluid/lichid hidraulic joasa presiune (LP).

La platforma marina de productie gaze naturale  Ana este amplasata o unitate terminale (TUTU)  prin care se alimenteaza cu MEG + CI, lichid hidraulic (de la HPU) si semnal electric, ansamblul submarin de productie gaze naturale Doina.

Cablu ombilical electro-hidraulic-chimicale (EHC) se termina cu o unitate terminala in cadrul ansamblului submarin de productie Doina.

## Sondele de productie gaze naturale

Sondele se vor realiza folosind o platforma autoridicatoare mobila de foraj marin, cu mentiunea ca sonda Ana-100 si sonda Doina-100 vor fi săpate vertical, iar celelalte 3 sonde se vor săpa dirijat.

Conform procesului tehnologic de săpare a sondei de exploatare-dezvoltare pentru gaze naturale se vor folosi sape, prăjini de foraj (fac legătura între sapa de foraj și suprafață ), tevi (burlane) pentru tubare și tubing pentru extracție care face legătura între zăcământ și suprafață.

Garnitura de prăjini de foraj este coborâtă treptat în sondă cu ajutorul instalației de foraj. Sistemul “Top Drive”  asigură rotirea garniturii de prăjini de foraj și a sapei. Sonda are un format telescopic la care diametrul se micșorează treptat pe măsură ce adâncimea sondei crește.

Materialul sedimentar (detritusul mineral) rezultat din procesul de foraj este adus la suprafață cu ajutorul fluidului de foraj. Acesta este introdus prin prăjinile de foraj cu ajutorul unor pompe de mare presiune, creându-se în permanență o circulație prin sapă. Detritusul adus la suprafață prin fluidul de foraj este examinat imediat prin colectarea de eșantioane (probe de sită) din stratele geologice traversate, pentru a se obține informații complexe de natură geologică. Fluidul de foraj este curățat de sediment (roca dislocuită) printr-o baterie de site  și apoi recirculat pentru reutilizare într-un flux continuu în timpul săpării sondei.

Sapa de foraj este rotită de la suprafață prin intermediul garniturii de foraj și al sistemului Top Drive din instalația de foraj. Prin interiorul garniturii de prăjini se pompează fluid de foraj care iese prin orificiile sapei, spală talpa sondei, răcește sapa și apoi trecând în spațiul inelar format între prăjini și pereții sondei, antreneaza cu el la suprafață particulele de rocă dislocate de sapa de foraj.

Circuitul complet al fluidului de foraj pe timpul procesului tehnologic de săpare a sondei, este urmatorul:

- fluidul de foraj este aspirat din habe de preparare și stocare și refulat sub presiune în garnitura de prăjini de foraj și prin orificiile sapei de foraj;

- fluidul de foraj încărcat cu detritusul mineral urcă la suprafață, sub presiune, prin spațiul inelar format între exteriorul prăjinilor de foraj, pereții sondei și/sau burlanele de foraj ;

- la suprafață, fluidul încărcat cu detritus mineral trece printr-o baterie de site vibratoare, unde are loc îndepărtarea detritusului mineral, după care este dirijat în habele de stocare special amenajate;

- fluidul de foraj este curățat și de particulele fine și foarte fine cu ajutorul hidrocicloanelor/centrifugelor, este omogenizat și (re-)tratat ;

- fluidul astfel curățat este recirculat în sondă.

Pentru realizarea sondei fluidul de foraj propus a fi utilizat este un fluid pe bază de apă, (de tip KCL-Polimer), care conține 90% apă, iar compoziția lui este urmatoarea:

| Produs | Funcția | Consum Total (tone) | Clasificare şi etichetare Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- |
| ACID CITRIC | Produs de acidizare | 0,175 | H 319 |
| BARITA BB | Material de îngreunare | 25,5 | - |
| AVACID 50 | Biocid - are rolul de a conserva fluidul de foraj prin eliminarea bacteriilor din fracția de apă folosită. | 1,4 | H302, H315, H317, H319, H332, |
| BICARBONAT DE SODIU | Îndepărtează calciul din noroiul de foraj | 0,175 | - |
| CARBONAT DE SODIU | Îndepărtează calciul din noroiul de foraj | 0,425 | H 319 |
| CLORURA DE POTASIU | Stabilizator de șist pentru noroiul de foraj | 28 | - |
| INCORR 2275 | Inhibitor de coroziune | 0,400 | - |
| SODA CAUSTICA | Controlul alcalinității | 0,825 | H 290, H314 |
| STEARALL LQD | Previne formarea spumei în timpul utilizării noroiului de foraj | 0,180 | - |
| AVAEXTRADRILL | Inhibitor de șist | 2,860 | - |
| AVAGEL OCMA (BB) | Agent de creștere a vâscozității | 2 | - |
| VISCO XC 84 | Agent de creștere a vâscozității | 2,550 | - |
| AVAGUM | Agent de creștere a vâscozității | 1 | - |
| AVACARB (1000 kg) | Material de ingreunare | 24 | - |
| VISCO 83 XLV | Agent de creștere a vâscozității | 1,3 |  |
| POLICELL SL | Previne pierderea fluidelor | 7,545 |  |

Instalațiile pentru curățarea mecanică a fluidului de foraj sunt formate din:

Site vibratoare montate deasupra habei sitelor. Ele separă particulele grosiere (detritus) de fluid, iar fluidul ajunge pe jgheaburi înapoi în habele de stocare;

Hidrocicloane și centrifugi destinate să îndepărteze particulele foarte fine ce nu pot fi indepărtate cu ajutorul sitelor. Prin folosirea acestor instalații performante practic detritusul este curățat de orice urmă de fluid de foraj, devenind inert.

Programul de tubare și cimentare

Pentru a preveni surparea găurii de sondă și posibilitatea avansării, aceasta este tubată prin introducerea unor coloane de burlane din oțel special, urmată de o operație de cimentare a acestora, între peretele exterior al burlanelor și peretele gaurii de sondă. În acest mod se realizează consolidarea sondei. Cimentul sondei este format din materiale liante, fin măcinate, care pompate sub formă de suspensii stabile în sondă se întăresc și capată propietățile fizico-chimice dorite: rezistență mecanică, anticoroziune, aderență la burlane și la roci, impermeabilitate și alte proprietăți de rezistență.

Compozitia aproximativa a cimentului folosit la cimentarea gaurilor de sonda este prezentata in tabelul de mai jos. In functie de necesitatile de la momentul realizarii sondelor, unele dintre aceste produse nu vor fi folosite.

| Nr. crt. | Cod | Funcție | Cantități estimative/sonda | Fraze de Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciment Clasa G |  | 175 tone | H315, H318, H335 |
| 2 | D047 | Antispumant | 100 litri | - |
| 3 | D020 | Bentonita | 1 tona | - |
| 4 | D145A | Dispersant | 300 litri | - |
| 5 | D193 | Agent blocare gaze | 400 litri | H317 |
| 6 | D075 | Extender | 500 litri |  |
| 7 | D110 | Intarzie priza de ciment | 500 litri |  |
| 8 | D081 | Intarzie priza de ciment | 400 litri |  |
| 9 | D230 | Intarzie priza de ciment | 1000 litri |  |
| 10 | D168 | Impiedica pierderea de apa din pasta | 3000 litri |  |
| 11 | D206 | Antispumant | 2000 litri | - |
| 12 | D177 | Încetinește întărirea cimentului | 200 litri | H315, H319, H290 |

Lucrările de forare a sondelor se vor executa utilizând o platforma autoridicatoare mobila de foraj marin, capabilă să opereze în ape cu adâncimi de până la 100 m, adâncimea maximă de forare a acesteia fiind de 7000 m.

Amplasarea platformei autoridicatoare mobile de foraj are un caracter temporar, atâta timp cât durează operațiunile tehnologice de: fixare pe locație, forajul propriu-zis, investigaţiile geofizice, testarea și punerea în producție a sondei, urmată de părăsirea locației.

Forarea celor patru sonde de pe zăcământul Ana va fi realizată dintr-o singura fixare pe locație a platformei autoridicatoare mobile de foraj.

Platforma de foraj marin este dotată cu sistemele necesare atât activității de foraj, cât și de asigurare a condițiilor de locuit pentru personalul operator.

Programul de construcție a sondelor de dezvoltare este următorul:

Sonda Ana-100

Fixarea coloanei  de 30”

- transportul platformei de foraj pe locația sondei și fixarea acesteia;

- poziționarea instalației deasupra slotului și introducerea în teren a coloanei conductor de 30” până la adâncimea de fixare prin bătaie cu ciocanul pneumatic;

- tăierea coloanei la lungimea necesară pentru instalarea diverterului ;

- introducerea ansamblului fund cu sapă de 26’’ pentru curățarea interiorului coloanei de 30 ‘’, până la șiul acesteia, urmată de extragerea la zi a ansamblului de fund.

Săparea găurii pilot de 8 ½”, lărgire la 17 1/2” și tubare coloană de 13 3/8”

- formarea garnituri de foraj cu sape adecvate pentru săparea găurii pilot de 8 1/2’’, lărgirea acestei până la diametrul de 17 ½’’ și până la adâncimea de fixare a coloanei de ancoraj de 13 3/8’’;

- curățirea și corectarea găurii de 17 1/2”;

- tubarea și cimentarea coloanei de suprafață (de ancoraj) – 13 3/8”;

- instalarea ansamblului de prevenitoare pe flanșa coloanei de 13 3/8’’.

Săparea găurii de 12 1/4” si tubare coloana de productie 9 5/8”

- introducerea ansamblului de fund și săparea găurii cu sape de 12 1/4’’ până la adâncimea de tubare a coloanei 9 5/8’’;

- tubarea și cimentarea coloanei de 9 5/8” pâna la capul zăcământului.

Săparea găurii de 8 ½”, largirea găurii la 16” pentru echipare cu filtru.

- introducerea garniturii de foraj cu sapa 8 1/2’’pentru sapare gaură liberă, în zona zăcământului, de la cap zăcământ și până la adâncimea finală a sondei;

- introducerea garniturii de prajini de foraj cu lărgitor 16” pentru lărgirea găurii libere la 16’’.

Echiparea sondei și punerea ei în producție.

- formarea și introducerea în sondă a ansamblului de curățire coloană exploatare 9 5/8’’;

- dislocuirea fluidului de foraj cu fluid de echipare pentru punerea în producție;

- formarea și introducerea în gaura liberă a ansamblului de filtru 5 ½‘’ și paker 9 5/8’’ cu tubing de producție 5 ½’’ pentru operațiunea de împachetare a sondei folosindu-se nisip cuarțos de împachetare;

- echiparea sondei cu echipamente de suprafață (cap de erupție cu duză reglabilă) după fixarea agățătorului de tubing  și demontarea prevenitorului;

- testarea capului de erupție prin probă de presiune;

- punerea sondei în producție.

Sonda Ana-101

Fixarea coloanei de 30”

- poziționarea instalației deasupra slotului și introducerea în teren a coloanei conductor de 30” până la adâncimea de fixare prin bătaie cu ciocanul pneumatic;

- tăierea coloanei la lungimea necesară pentru instalarea diverterului ;

- introducerea ansamblului de fund cu sapă de 26’’ pentru curățarea interiorului coloanei de 30 ‘’, până la șiul acesteia.

Săparea deviată a găurii pilot de 8 ½”, lărgire la 17 1/2” și tubare coloană de 13 3/8”

- formarea garnituri de foraj cu sape adecvate pentru săparea găurii pilot de 8 1/2’’, lărgirea acestei până la diametrul de 17 ½’’ și până la adâncimea de fixare a coloanei de ancoraj de 13 3/8’’;

- curățirea și corectarea găuriide 17 1/2”;

- tubarea și cimentarea coloanei de suprafață (de ancoraj) – 13 3/8”;

- instalarea ansamblului de prevenitoare pe flanșa coloanei de 13 3/8’’.

Săparea deviată a găurii de 12 1/4” si tubare coloana de productie 9 5/8”

- introducerea ansamblului de foraj și săparea găurii cu sape de 12 1/4’’ până la adâncimea de tubare a coloanei 9 5/8’’;

- tubarea și cimentarea coloanei de 9 5/8” pâna la capul zăcământului.

Săparea deviată a găurii de 8 ½”, largirea găurii la 16” pentru echipare cu filtru.

- introducerea garniturii cu sapa 8 1/2’’pentru sapare gaură liberă, în zona zăcământului, de la cap zăcământ și până la adâncimea finală a sondei;

- introducerea garniturii de prajini de foraj cu lărgitor 16” pentru lărgirea găurii libere la 16’’.

Echiparea sondei și punerea ei în producție.

- formarea și introducerea în sondă a ansamblului de curățire coloană exploatare 9 5/8’’;

- dislocuirea fluidului de foraj cu fluid de echipare pentru punerea în producție;

- formarea și introducerea în gaura liberă a ansamblului de filtru 5 ½‘’ și paker 9 5/8’’ cu tubing de producție 5 ½’’ pentru operațiunea de împachetare a sondei folosindu-se nisip cuarțos de împachetare;

- echiparea sondei cu echipamente de suprafață (cap de erupție cu duză reglabilă) după fixarea agățătorului de tubing  și demontarea prevenitorului;

- testarea capului de erupție prin probă de presiune;

- punerea sondei în producție.

Sonda Ana-102

Fixarea coloana de 30”

- poziționarea instalației deasupra slotului și introducerea în teren a coloanei conductor de 30” până la adâncimea de fixare prin bătaie cu ciocanul pneumatic;

- tăierea coloanei la lungimea necesară pentru instalarea diverterului ;

- introducerea ansamblului cufund cu sapă de 26’’ pentru curățarea interiorului coloanei de 30 ‘’, până la șiul  acesteia.

Săparea deviată a găurii pilot de 8 ½”, lărgire la 17 1/2” și tubare coloană de 13 3/8”

- formarea garnituri de foraj cu sape adecvate pentru săparea găurii pilot de 8 1/2’’, lărgirea acestei până la diametrul de 17 ½’’ și până la adâncimea de fixare a coloanei de ancoraj de 13 3/8’’;

- curățirea și corectarea găurii de 17 1/2”;

- tubarea și cimentarea coloanei de suprafață (de ancoraj) – 13 3/8”;

- instalarea ansamblului de prevenitoare pe flanșa coloanei de 13 3/8’’.

Săparea deviată a găurii de 12 1/4” si tubare coloana de productie 9 5/8”

- introducerea ansamblului cu sape de 12 1/4’’ până la adâncimea de tubare a coloanei 9 5/8’’;

- tubarea și cimentarea coloanei de 9 5/8” pâna la capul zăcământului.

- Săparea deviată a găurii de 8 ½”, largirea găurii la 16” pentru echipare cu filtru.

- introducerea garniturii de foraj cu sapa 8 1/2’’pentru sapare gaură liberă, în zona zăcământului, de la cap zăcământ și până la adâncimea finală a sondei;

- introducerea garniturii de prajini de foraj cu lărgitor 16” pentru lărgire și corectare a găurii libere la 16’’.

Echiparea sondei și punerea ei în producție.

- formarea și introducerea în sondă a ansamblului de curățire coloană exploatare 9 5/8’’;

- dislocuirea fluidului de foraj cu fluid de echipare pentru punerea în producție;

- formarea și introducerea în gaura liberă a ansamblului de filtru 5 ½‘’ și paker 9 5/8’’ cu tubing de producție 5 ½’’ pentru operațiunea de împachetare a sondei folosindu-se nisip cuarțos de împachetare;

- echiparea sondei cu echipamente de suprafață (cap de erupție cu duză reglabilă) după fixarea agățătorului de tubing  și demontarea prevenitorului;

- testarea capului de erupție prin probă de presiune;

- punerea sondei în producție

Sonda Ana-103

Fixarea coloana de 30”

- poziționarea instalației deasupra slotului și introducerea în teren a coloanei conductor de 30” până la adâncimea de fixare prin bătaie cu ciocanul pneumatic;

- tăierea coloanei la lungimea necesară pentru instalarea diverterului ;

- introducerea ansamblului de de fund cu sapă de 26’’ pentru curățarea interiorului coloanei de 30 ‘’, până la șiul  acesteia.

Săparea deviată a găurii pilot de 8 ½”, lărgire la 17 1/2” și tubare coloană de 13 3/8”

- formarea altei garnituri de foraj cu sape adecvate pentru săparea găurii pilot de 8 1/2’’, lărgirea acestei până la diametrul de 17 ½’’ și până la adâncimea de fixare a coloanei de ancoraj de 13 3/8’’;

- curățirea și corectarea găurii  de 17 1/2”;

- tubarea și cimentarea coloanei de suprafață (de ancoraj) – 13 3/8”;

- instalarea ansamblului de prevenitoare pe flanșa coloanei de 13 3/8’’.

Săparea deviată a găurii de 12 1/4” si tubare coloana de productie 9 5/8”

- introducerea ansamblului de foraj și săparea găurii cu sape de 12 1/4’’ până la adâncimea de tubare a coloanei 9 5/8’’;

- tubarea și cimentarea coloanei de 9 5/8” pâna la capul zăcământului.

- lărgirea găurii libere la 16’’.

Echiparea sondei și punerea ei în producție.

- formarea și introducerea în sondă a ansamblului de curățire coloană exploatare 9 5/8’’;

- dislocuirea fluidului de foraj cu fluid de echipare pentru punerea în producție;

- formarea și introducerea în gaura liberă a ansamblului de filtru 5 ½‘’ și paker 9 5/8’’ cu tubing de producție 5 ½’’ pentru operațiunea de împachetare a sondei folosindu-se nisip cuarțos de împachetare;

- echiparea sondei cu echipamente de suprafață (cap de erupție cu duză reglabilă) după fixarea agățătorului de tubing  și demontarea prevenitorului;

- testarea capului de erupție prin probă de presiune;

- punerea sondei în producție.

Sonda Doina-100

Coloana de 30” (conductor/coloană ghidaj)

- transportul platformei de foraj pe locația sondei și fixarea acesteia;

- formarea ansamblului de fund 8 ½’’ (garnitura de prăjini de foraj și sapa de foraj) și săparea găurii pilot până la adâncimea de fixare a coloanei de 30’’;

- formarea ansamblul de fund pentru lărgirea găurii la 36’’. Extragere.

- tubarea și cimentarea coloanei de 30’’.

- tăierea coloanei la lungimea necesară, instalarea diverterului ;

- introducerea ansamblului de fund cu sapa de 26’’ pentru curățarea coloanei, până la șiul de 30’’, urmată de extragerea la zi.

Săparea găurii pilot de 8 ½”, lărgire la 17 1/2” și tubare coloană ancoraj de 13 3/8”

- formarea ansamblului de fund pentru săparea găurii pilot de 8 1/2’’ și săparea acesteia până la adâncimea de fixare a coloanei de 13 3/8’’; circulare, extragere la zi

- lărgirea găurii pilot de la 8 1/2” la 17 1/2”, circulare,  extragere la zi;

- tubarea și cimentarea coloanei de suprafață – 13 3/8”. Deșurubare și extragere dispozitiv de lansare;

- demontarea diverterului – deșurubare și extragere coloană de 30’’ de la sistemul ‘’mud line’’

- introducerea placii de bază, montare riser de 16’’ plus sistemul de susținere și ghidare;

- instalarea ansamblului de prevenitoare pe flanșa coloanei de 13 3/8’’;

- testarea sub presiune a ansamblui de prevenitoare.

Săparea găurii de 12 1/4” și tubare coloană exploatare 9 5/8”

- introducerea ansamblului de foraj și săparea găurii cu sape de 12 1/4’’ până la adâncimea de tubare a coloanei 9 5/8’’;

- tubarea si cimentarea coloanei intermediare de 9 5/8”.

- deșurubarea și extragerea dispozitivului de lansare coloană de 9 5/8’’;

- introducerea, fixarea și testarea sub presiune a ansamblului de etanșare al spațiului inelar 13 3/8’’ x 9 5/8’’;

Săparea găurii libere de 8 ½” și lărgire la 16” pentru echipare cu filtru.

- introducerea ansamblului de foraj și sapei în gaura de 8 ½’’ până la adâncimea finală a sondei; circulare, extragere la zi

- introducerea ansamblului de fund cu lărgitor de 16” pentru lărgire gaură liberă la 16’’, circulare, extragere la zi.

Programul Mud Logging si Gaz Carotaj

Parametrii fluidului de foraj vor fi urmariti continuu prin mudlogging, iar seful sondei va fi imediat anuntat despre orice schimbare in legatura cu: nivelul fluidului din habele de noroi, continutul de gaze sau modificarea valorii parametrilor de fluid de foraj.

Investigatia de gaz-carotaj va inregistra continuu datele privind calitatea si cantitatea gazelor de tipul C1 – C4, precum si eventuala prezenta a H2 S, N2, etc.

Calitatile si valorile parametrilor fluidului de foraj care se vor utiliza in timpul forajului sunt urmatoarele:

- pentru gaura conductorului de 30’’ (coloana de ghidaj): fluid foraj pe baza de apa de mare cu densitatea de 1,05-1,08 kg/dm3, vascozitate plastica=12-25 kg/dm3

- pentru gaura de 17 1/2’’’ a coloanei de ancoraj de 13 3/8’’: fluid de foraj pe bază de apă de tip KCl-Polimer si sweeps (adaos crestere vascozitate), densitate 1,08 -1,10 kg/dm3; vascozitate plastica=12-25 mD

- pentru gaura de 12 1/4’’ a coloanei de exploatare de 9 5/8’’: fluid de foraj pe bază de apă de tip KCl-Polimer; densitate 1,15 kg/dm3; Ph=9-10; vascozitate plastica=15-25 mD

- pentru gaura libera, largita la 16’’: fluid de foraj polymeric pe baza de KCl-Polimer, densitate 1,15 kg/dm3; Ph=9-10; vascozitate plastica=15-20 mD

## Platforma Ana

Va fi instalată cu ajutorul unei macarale plutitoare și al unei barje de transport. Aceasta include structura metalică pentru susținere și platforma de lucru (ansamblul puntii). Suportul metalic pentru susținere și platforma de lucru (ansamblul punti) sunt 2 elemente ce sunt fabricate separat și asamblate individual la tarm și apoi transportate pe mare pana la locul final de instalare. Structura suportului metalic pentru susținere este manipulata si fixata direct pe fundul mării, cu ajutorul unei macarale plutitoare, prin piloți, batuti cu ciocane hidraulice / pneumatice submarine. Platforma de lucru (ansamblul punti), va fi așezată pe structura metalică de sustinere, utilizând aceeași macara plutitoare, urmand a fi fixată prin sudare.

## Ansamblul submarin de productie Doina

Va fi instalat de pe o platforma autoridicatoare mobila de foraj. Aceasta va cuprinde sonda, tabloul de comandă, sistemul de protectie și toate echipamentele aferente.

## Conductele submarine

Vor fi instalate cu ajutorul unei barje dotata cu sisteme specializate, care asambleaza conducta la bord, prin sudură, deplasându-se în mod secvențial pentru a așeza conducta pe fundul mării de-a lungul traseului .

Conductele vor fi lansate / așezate pe fundul mării de-a lungul întregului traseu, cu excepția apropierii de țărm, unde conducta va fi îngropată, pentru a preveni afectarea stabilității acesteia de impactul valurilor de spargere.

Cablul umbilical este procurat de la fabricanti de specialitate și va fi instalat pe mare, prin derularea acestuia de pe un tambur. Metoda de instalare a cablului umbilical nu diferă în mod semnificativ de cea a lansarii / așezării conductei.

În vederea protejării si stabilizarii cablului ombilical acesta se pozează pe fundul marii si ulterior se introduce intr-un șanț utilizând metode precum spălare cu jet de apă și /sau excavația debitului masic. Pentru executarea lucrarilor de constructii si montaj ale conductei in apropierea tarmului (proces ce va fi realizat si pe uscat in apropierea tarmului) se va utiliza metoda forajui orizontal dirijat (HDD).

Lucrarile de constructii si montaj la fata locului prin metoda HDD vor cuprinde:

- Identificarea obstacolelor existente in zonele de cuplare si pe tot traseul conductei;

- Montarea instalatiei de foraj orizontal dirijat (HDD);

- Executarea gaurii pilot;

- Largirea gaurii pilot si tubare daca este necesar;

- Tragerea conductei de pe barja marina prin gaura forata; concomitent cu tragerea, pe barja, se face asamblarea prin sudare a conductei si izolarea imbinarilor sudate;

- Traversari obstacole – daca este cazul;

- Montare armaturi si accesorii - daca este cazul;

- Pregatirea conductei in vederea conectarii la sistemul de protectie catodica;

- Pregatirea conductei pentru asamblarea prin sudare cu conducta de alimentare din amonte segmentul terestru

- Repararea drumurilor afectate de montajul conductei;

- Indepartarea troliului si a oricaror elemente temporare pentru realizarea constructiei si montajului conductei;

- Aducerea terenului la forma initiala in zonele unde s-au executat lucrarile.

Montarea conductei in apropierea tarmului se face prin metoda foraj orizontal dirijat.

După ce conductele au fost instalate si conectate la sistemele aferente, acestea vor fi umplute cu apă de mare tratată și se vor testa la presiunea pentru a se dovedi integritatea structurală. Apa de mare tratată va fi evacuată în mare, după care conductele sunt uscate, fiind gata de utilizare pentru vehicularea gazelor naturale.

## Zona de supratraversare a conductelor submarine existente

Lucrările de supratraversare a conductelor OMV se vor desfășura în afara siturilor Natura 2000.

Materialele utilizate la construirea suportilor au fost alese astfel incat sa fie adecvate pentru mediul marin, si sunt urmatoarele:

- Saltele flexibile din beton;

- Structuri din beton armat;

- Pungi de dimensiuni mari cu pietre de umplutura și / sau pietre filtru.

Echipamentele utilizate:

- Un vas prevazut cu macara sau vinci, de pe care sa poata fi manipulate saltelele de beton prin intermediul cablurilor;

- Vehicul subacvatic ROV (Remotely Operated Vehicle – vehicul operat prin telecomanda) pentru  supravegherea lucrarilor subacvatice.

Lucrari premergatoare instalarii suportilor de supratraaversare:

- Se vor efectua examinari amanuntite privind segmentele conductelor existente, inainte si dupa efectuarea lucrarilor de supratraversare, ca urmare a instalării noii conducte.

- Se vor elimina eventualele denivelari ale fundului mării, la locurile de traversare, care ar putea provoca suprasolicitarea noii conducte.

- Se vor confirma poziția precum si adancimea de instalare a noii conducte, utilizand ROV echipat cu un detector de conducte.

- Pentru conducte existente ingropate, se va determina locația si adancimea de ingropare cu ajutorul scafandrilor, cu detector de metale manual, cu condiția ca locația și adancimea sa fie ulterior confirmate si transmise sistemului de supraveghere si inregistrare.

- Punctele centrului de traversare a conductei vor fi marcate cu saci de mortar, pentru facilitarea instalarii ulterioare a suportului.

- Inspectarea fundului marii pentru a determina dacă există bolovani sau obstacole de fiecare parte a coridorului de trecere, pe o lungime de 25 m.

- Locația și orientarea suportilor de traversare vor fi prezentate pentru acceptare de catre OMV Petrom SA, înainte de execuția conductei, pentru a confirma că traseul conductei se intersectează cu locurile de susținere fără a fi necesară nicio abatere în traseul conductei.

- Aranjamentele de supratraversare (16” gaz si 12” titei) trebuie să fie realizate astfel incat sa se evite agatarea conductei.

Instalarea suportilor de supratraversare a conductelor existente se face prin lansarea structurilor din beton de pe vas, in punctele marcate, cu ajutorul unui vinci si sustinute de cabluri, cu monitorizare continua, utilizand un vehicul subacvatic (ROV).

Pentru ambele traversari se prevede prin proiectare montarea de saltele din beton, astfel incat sa existe un spatiu de separare de cel putin 300 mm intre conducta OMV Petrom SA si conducta de alimentare din amonte Ana-STG, segmentul submarin. S-a prevazut prin proiectare un adaos de 150 mm structura din beton armat pentru stabilizarea saltelelor de beton flexibil pe fundul marii.

Instalarea conductei de alimentare din amonte Ana-STG in zona supratraversarilor conductelor submarine OMV Petrom SA:

Conducta Ana-STG va fi instalata in zona supratraversarilor, in mod asemanator cu restul traseului, cu mentiunea ca:

- Pe măsură ce barja care instaleaza conducta se apropie de punctele de traversare a conductelor, se va limita toleranța laterală a traseului, astfel încât conducta să se sprijine complet pe toate suporturile de trecere, proiectate in mod sigur și controlat.

- Îndepărtarea conductei la punctele de apropiere, de trecere și de plecare va fi monitorizată continuu de ROV.

- Dupa montarea conductei, vor fi eliminate resturile de construcție și echipamentele utilizate la instalare.

Inspectarea post-instalare conducta:

- După terminarea instalării conductei in punctele de supratraversare, se va efectua o vizionare și o înregistrare video, de-a lungul conductei, 100 m de fiecare parte a traversării.

- Inspectia trebuie sa să demonstreze că supratraversarea nu a cauzat nici un prejudiciu conductei noi, conductelor existente si nici mediului submarin.

## Activități de dezafectare a componentelor proiectului

Faza de dezafectare este prognozată să înceapă după aproximativ 15 ani de funcționare. La acel moment va fi elaborat un plan / proiect de dezafectare.

Instalatiile propuse a fi construite și amplasate în mare , vor avea o durată proiectata de viata de minim 15 ani, cu exceptia sistemelor si conductelor submarine a caror durata proiectata de viata este de minim 20 de ani.

Când instalațiile vor ajunge la finalul perioadei de exploatare, atât pe mare, cât și pe uscat, va fi pregătit un plan detaliat de dezafectare, în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile la acel moment. Planul de dezafectare va fi elaborat în consultare cu autoritățile de reglementare relevante și va respecta legislația și GIIP în vigoare la momentul respectiv.

Se propune următorul plan de dezafectare:

- Forajele de producție Ana și Doina vor fi abandonate la sfârșitul duratei de viață a zăcământului, cu dopuri de ciment așezate pe secțiunile zacamantului, în carcasa conductorului, iar carcasa conductoarelor tăiată sub fundul mării;

- Piloții picioarelor platformei vor fi tăiati sub nivelul fundului mării;

- Platforma și capetele de sondă Ana vor fi concepute astfel încât să permită eliminarea completă și transportul la țărm pentru dezmembrarea și reciclarea componentelor sau reutilizarea în cadrul altor instalții;

- Capul de sondă („Christmas tree”) al sistemului submarin Doina și structurile asociate capătului terminal al conductei vor fi concepute astfel încât să permită eliminarea completă și transportul pe țărm pentru dezmembrarea și reciclarea componentelor sau reutilizarea în cadrul altor instalții;

- Conducta de la Doina la Ana va fi tăiată, curățată și lăsată in situ (pe fundul mării);

- Cablul de suport ombilical care leagă platforma Ana de Doina va fi tăiat, curățat și lăsat in situ (pe fundul mării - ingropat);

- Conducta de alimentare din amonte Ana - -STG va fi tăiată, curățată și lăsată in situ (pe fundul mării);

- Stația de tratare a gazelor (STG) va fi complet dezasamblată și componentele sale reutilizate, reciclate sau eliminate. În urma dezmembrării, peisajul din zona terestră va fi readus în starea inițială, în măsura posibilităților.

Perioada de funcționare va depinde de dinamica producției de gaze din descoperiri. Descoperirile de gaze se preconizează a avea o durată de viată de 10-15 ani cu o capacitate de tratare preconizată de maxim 3,115 milioane de metri cubi standard de gaze naturale pe zi la platou. Se estimează că descoperirile Ana și Doina, împreună au 8 miliarde Sm3 (6 miliarde standard metri cubi - Ana si 2 miliarde standard metri cubi - Doina) de gaz recuperabil. Presiunea inițială de zăcământ este între 110 și 116 bar, la o temperatură de 36 - 38°C.

Asigurarea utilităţilor

Alimentarea cu apă

Apa potabilă pentru personalul îmbarcat pe platformă se asigură în recipiente etanșe tip PET, prin transport de la ţărm cu navele de aprovizionare.

Apa de incendiu este asigurată cu apă din mare sau din tancul de stocare, utilizând pompele pentru apa tehnologică, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor pe platformă, fiind prevăzute atât mijloace mobile de intervenție, cât şi o rețea de hidranți, alimentați cu apă printr-o rețea de conducte, de la rezervoarele de stoc ale platformei.

Apa tehnologică folosită în procesul de forare va fi adusă pe locație cu vasele  auxiliare de aprovizionare și transport.

Evacuarea apelor

Apele de santină sunt colectate şi trecute prin separatorul apă/ulei. După separare, fracţia de apă separată cu un conţinut uleios mai mic de 15 ppm este deversată în mare. Uleiul rămas în separator se colectează şi se predă la ţărm în vederea reciclării sau neutralizării.

Apele gri (adică ape/deșeurile menajere), care includ apele de la dușuri, chiuvete, spălătorii, bucătării, dușuri de siguranță și stații de spălare a ochilor, nu necesită tratament înainte de deversare în conformitate cu cerințele MARPOL.

Apele neagre (de ex. apa de canalizare) vor fi tratate folosind echipamente (stație) de epurare care produce efluenți cu o concentrație minimă de clor rezidual de 1,0 mg/l. În conformitate cu cerințele MARPOL, apele evacuate nu vor conține uleiuri sau grasimi plutitoare sau alte corpuri străine vizibile.

Apele drenate care se adună de pe punți sunt formate din toate apele rezultate din precipitații, spălarea platformelor, spălarea punților, operațiunile de curățare a rezervoarelor, scurgerile de pe jgheaburi, inclusiv tăvile de picurare. Platformele de foraj, sunt proiectate pentru a reține scurgerile și a preveni evacuarea scurgerilor contaminate. Drenarea apei de pe punți, care poate conține uleie, este direcționată către sistemele de separare.

Materiile prime vor fi livrate cu vasele de transport.

Energia electrică necesară va fi produsă pe platforma de foraj cu generatoare acționate de motoare diesel.

Carburantul pentru alimentarea motoarelor termice va fi asigurat cu vasele de transport.

Descărcarea tuturor materiilor şi materialelor de pe vasele de transport şi aprovizionare la bordul platformei de foraj se va face cu respectarea normelor de prevenire a poluării marine, utilizând echipamente specializate.

După abandonarea sondei, se va efectua un studiu de evaluare a stării ecosistemului ulterior efectuării forajului, comparativ cu cea anterioară săpării sondei.

Aprovizionare

Aprovizionarea activităților de foraj marin va fi asigurată de nave de sprijin, care, pe durata efectuării lucrărilor, vor face în jur de 20 de curse şi vor efectua următoarele operațiuni:

•  transport  de materiale utilizate în activitățile de foraj;

• transport de reziduuri şi deșeuri generate în timpul activității de foraj, de la platformă la baza de sprijin de pe țărm;

• transport de produse şi echipamente pentru operațiuni de intervenție în situații de urgență;

• asistență în operațiunile de intervenție de urgență.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii Acordului de Mediu, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata.

  - Concluziile favorabile ale Raportului privind Impactul asupra Mediului privind influenţa investiţiei asupra calităţii factorilor de mediu, inclusiv biodiversitate, elaborat de către Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Protectia Mediului – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Marina « Grigore Antipa » Constanta, societate inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii  pentru Protectia Mediului la pozitia 252 anexa nr.1,  printre care:

- Impactul asupra componentelor abiotice ale mediului marin (condițiile fizico-chimice):

  - În urma implementării măsurilor de reducere impactul general este redus la un nivel nesemnificativ, singurele activități care vor avea un impact minor sunt reprezentate de crearea de depresiuni în substrat datorită prezenței platformei de foraj sau amplasării de pietre pe sediment;

  - Totuși în ambele cazuri va fi vorba de schimbarea fizică permanentă a formei și tipului (tipul sedimentului) fundului mării, dar care după încetarea activităților va întra într-un proces de recolonizare cu organisme din zonele învecinate (timpul de recolonizare fiind dependent de suprafață afectată)

- Impactul asupra componentei biodiversitate:

  - Dintre componentele de biodiversitate chiar dacă mamiferele marine și peștii sunt cele mai sensibile, cea mai afectată componentă pe toată perioada de desfășurare a proiectului (construcție, operare și dezafectare) este reprezentată de habitatele bentale din zona proiectului;

  - Astfel, prin implementarea masurilor de reducere valoarea impactului va scădea de la un impact în general moderat și chiar major (doar în cazul acoperirii permanente), la un impact general minor și doar într-un singur caz moderat;

  - Impactul va fi moderat doar în cazul în care habitatul va fi acoperit permanent de componentele proiectului;

  - Următoarele componente de biodiversitate care vor fi afectate de implementarea proiectului sunt mamiferele marine și peștii;

  - Reducerea impactului asupra mamiferelor marine și a peștilor până la un nivel minor se va realiza în urma utilizării metodelor de reducere a impactului specifice dezvoltate special pentru aceste două componente și care și-au dovedit eficiența (utilizarea metodelor Soft Start, utilizarea observatorilor de mamifere marine și a monitorizării acustice pasive);

  - Restul componentelor biodiversității (componenta planctonică și păsările marine) vor fi afectate întru-un mod nesemnificativ de implementare proiectului și de punerea în practică a măsurilor de reducere specifice prezentate în capitolele anterioare;

  - De asemenea, prin implementarea proiectului se va manifesta  si un impact pozitiv, prin apariția unui nou tip de substrat/habitat dur, reprezentat de pietrele care vor fi amplasate în mare și de instalațiile proiectului (conducte, instalații de extracție submarine, platformă);

  - Acest substrat dur, va fi colonizat de organisme care vor contribui chiar la o creștere locală a biodiversității sau vor reprezenta locații de agregare a pești.

- Impactul asupra ariilor natural protejate (siturile Natura 2000):

  - Proiectul se suprapune parțial peste două situri Natura 2000 (ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină și ROSPA0076 Marea Neagră);

  - Aceste situri au fost create pentru conservare habitatelor și speciilor de interes comunitar;

  - Prim implementarea proiectului componentele de mediu pentru care siturile au fost declarate, nu își vor pierde valoarea conservativă si isi vor pastra statutul actual de conservare;

  - suprafața habitatelor afectate de implementarea proiectelor nu este de natura să pericliteze gradul de conservare al acestora;

  - Speciile de mamifere marine, pești și păsări de interes conservativ care sunt prezente în zona proiectului vor fi afectate de un impact minor și nesemnificativ, în urma implementării masurilor de reducere propuse.

  - Ca și impact pozitiv se poate estima apariția unor zone cu substrat/habitat dur, colonizabil în timp de organisme bentale care vor contribuii la creșterea locală a biodiversității.

- Impactul asupra domeniului socio-economic:

  - Valoarea generală a impactului generat de proiect asupra mediului socio-economic este nesemnificativă;

  - Singura componentă afectată minor de implementarea proiectului va fi cea a patrimoniului cultural din zona proiectului;

  - Astfel, epavele identificate pe traseul proiectului chiar daca vor fi protejate încă din faza de proiectare prin ocolire, pot fi afectate în perioada de construcție dacă masurile de reducere nu sunt respectate;

  - Recomandarea privind protecția acestora se referă la identificarea și evidențierea lor precisă în perioada de construcție pentru a putea fi evitate de ancorele navelor folosite în procesul de construcție.

  - De asemenea prin crearea zonelor de securitate, interdicție de ancorare și pescuit de-a lungul traseului conducte, vor transforma impactul minor asupra activităților de pescuit într-un impact pozitiv asupra biodiversități, prin reducerea presiuni asupra mediului marin generate de aceste activități

  - În cadrul şedinţei dezbaterii publice din data de 17.12.2018 şi pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul nu a formulat observaţii;

Au fost emise: Avizul de Gospodărire a Apelor nr.  de către Administraţia Naţională “Apele Române”, punct de vedere nr. 5858/21.09.2018 emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale  - Directia Patrimoniu Cultural, Acord nr. 279-ab/20.06.2018, emis  de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – privind abandonarea sondei de exploatare L2, pe intervalul 2566-1835m ; Aviz nr. 280-C/20.06.2018, emis  de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – privind resaparea  sondei de exploatare L2A, pe intervalul 1835-3485m.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu in perioada de executare a lucrarilor de foraj:

- Protecția APEI

Măsuri de diminuare a impactului

- executantul lucrărilor va asigura condiţii ca depozitarea şi ridicarea deşeurilor solide, petroliere și de lubrifianţi să se efectueze în condiţii conforme cu reglementările Convenției MARPOL 73/78,  ratificată prin Legea nr. 3/1991;

- respectarea cu strictete a zonelor de securitate si protectie constituite pe traseul conductelor submarine, in jurul platformei si a ansamblului submarin, conform Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei;

- respectarea tehnologiei prezentata in documentatia tehnica;

- executantul lucrarilor va stabili masuri de siguranta impotriva tuturor factorilor de risc identificati. Acesta va actiona pentru prevenirea tuturor accidentelor, respectand prevederile planului de urgenta in caz de poluare cu petrol, conform cu reglementările Convenției MARPOL 73/78,  ratificată prin Legea nr. 3/1991;

- executantul lucrărilor va stabili măsuri de siguranţă împotriva tuturor factorilor de risc; acesta va acţiona în conformitate cu prevederile planului de urgenţă în caz de poluare cu petrol conform cu reglementările Convenției MARPOL 73/78;

- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi evitarea aparitiei scurgerilor de combustibili şi uleiuri;

- Apele uzate vor fi epurate si nu se vor evacua în mare decat dacă au o concentrație a hidrocarburilor de sub 15 ppm;

- În cazul producerii de poluări accidentale se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare, şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia apelor;

- Protecția AERULUI

Măsuri de diminuare a impactului

- Platforma autoridicatoare mobila de foraj se va conforma standardelor relevante ale emisiilor atmosferice ale IMO pentru a putea opera în Mărea Negră (zona Midia).

- Utilizarea unui combustibil cu conținut scăzut de sulf în conformitate cu cerințele IMO.

- Toate emisiile, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră, trebuie cuantificate și evaluate în raportul de impact de mediu (capitolele precedente).

- Proiectul va urma cele mai bune practici pentru proiectare și va include măsuri de atenuare pentru a reduce scăpărilor accidentale de gaze.

- Se vor respecta cerințele legislative privind limitele emisiilor.

- Procesele de reducere a emisiilor vor fi impuse și subcontractorilor BSOG.

- Utilizarea navelor moderne în timpul activităților de construcție offshore.

- Realizarea studiilor pentru cea mai bună alternativă (BAT), care includ revizuirea designului, eficienței echipamentelor și dimensionarea corespunzătoare a echipamentelor.

- menținerea echipamentelor (generatoarelor) în stare bună de funcționare și operare;

- menținerea în stare bună de funcționare a sistemelor de refrigerare și a celor de protecție contra incendiilor;

- folosirea de combustibil cu conținut redus de sulf conform prevederilor H.G. nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi;

- se vor lua toate măsurile tehnice şi organizatorice în vederea respectării prevederilor Legii nr. 104/2011 şi ale Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare.

- Protectia SOLULUI

Masuri de diminuare a impactului

- Se vor utiliza procedurile de instalare și de operare simultană.

- Constructorii vor urma cursuri/prezentări pentu conștientizare, inclusiv vor implementa un protocol pentru obiectele scăpate în mare, pentru a reduce riscul obiectelor abandonate și pentru a promova o bună întreținere la bordul navelor a echipamentelor, uneltelor și a materialelor de construcție, cum ar fi depozitarea în siguranță a elementelor de punte.

- Se va întreprinde planificarea înălțimii pentru a gestiona riscurile în timpul activităților de ridicare, inclusiv luarea în considerare a condițiilor de mediu predominante și utilizarea echipamentelor specializate acolo unde este cazul.

- Toate echipamentele de ridicare vor fi testate și certificate.

- Se vor institui proceduri pentru a înregistra locația oricărui material pierdut și pentru a recupera obiecte importante acolo unde este posibil.

- Picioarele platformei de foraj - suprafața poate fi calculată pentru impactul potențial.

- Lansarea de ancore (opțional). Impactul asupra habitatelor marine se cuantifică pe baza celui mai rău scenariu (adică utilizarea ancorelor), cu excepția cazului în care acestea pot fi cu siguranță eliminate. Ancorele vor fi amplasate în zonele de excludere de siguranță (500 m).

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Măsuri de diminuare a impactului

Un raport produs de ACCOBAMS (2016), sub auspiciile Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS), a emis un set de măsuri orientative privind diminuarea surselor de zgomot (Prideaux G, 2016). Aceste măsuri de atenuare, care sunt relevante pentru activitățile de montare a piloților, sunt prezentate în trei faze ce acoperă faza de planificare, practici de atenuare în timp real și post-activitate. Recomandările pentru fiecare dintre aceste etape pentru  sunt urmatoarele.

| Ghidul ACCOBAMS | Proiectul propus |
| --- | --- |
| Faza de planificare |
| Luarea în considerare / adoptarea de tehnologii alternative, surse acustice cu nivel scăzut etc .; Revizuirea prezenței cetaceelor în perioadele propusă pentru implementarea proiectului, finanțarea cercetării în cazul în care informațiile sunt inexistente sau inadecvate; Selectarea uneii perioade cu sensibilitate biologică scăzută; Utilizarea modelarii propagării sunetului pentru a defini dimensiunea zonei de excludere. | BSOG a colectat informații despre prezența probabilă a mamiferelor marine în vecinătatea PP în timpul activităților de foraj și construcție planificate, și sunt prezentate în acest studiu. Rezultatele modelării propagării sunetelor confirmă necesitatea utilizării unei zone de excludere de 500 m. Constatările din acest raport vor fi utilizate în evaluarea impactului asupra mediului pentru a determina dacă este necesară o eventuală atenuare. |
| Măsuri de atenuare în timp real (puse în practică) |
| Stabilirea unei zone de excludere de 500 m pentru mamiferele marine Observarea mamiferelor marine de catre personal specializat (MMO); în cazul în care un mamifer marin va fi detectat în zona de excludere, atunci activitatea trebui să fie întreruptă sau amânată până în momentul în care animalele părăsesc zona de excludere. Reluarea activităților se va realiza cu “Soft start”; Folosirea unui protocol de monitorizare acustică, adică folosirea de dispozitive de monitorizare acustică pasivă (PAM) pentru a detecta mamiferele marine; Folosirea protocolului de “Soft Start”. | Aceste practici sunt recomandate pentru operațiunile de batere a piloților. Utilizarea MMO și a PAM este realizată sub protocolul ACCOBAMS de atenuare. Deoarece este adesea foarte dificil să se observe mamiferele marine, la distanțe lungi/condiții de vizibilitate redusă sau noaptea, PAM va furniza MMO informații suplimentare valoroase. Utilizarea procedurii de “Soft start” este adesea folosită pentru a evita efectele negative ale surselor impulsive de zgomot și ar trebui implementată indiferent dacă MMO și / sau PAM sunt implementate. |
| Post activitate |
| Raportarea rezultatelor monitorizării și punerii în practică a metodelor de atenuare | MMO vor realiza rapoarte după finalizarea operațiunilor de batere a piloților. |

Descrierea Metodei “Soft Start”

- Când se bate un pilot, este o practică normală să se înceapă cu o energie redusă a ciocanului și să se crească energia până când se ajunge la putere maximă. Deoarece zgomotul emis este legat de energia ciocanului, această procedură de creștere progresivă a energiei poate fi utilizată pe o perioadă îndelungată astfel încât primele lovituri cu ciocanul să producă un nivel mai scăzut de zgomot și să dea mamiferelor o șansă să părăsească  zona, după ce au auzit primele câteva lovituri. Un astfel de proces este cunoscut ca un "Soft start" și este diferit de un "început lent", în care intervalul de timp dintre primele câteva lovituri este crescut pentru a permite mamiferelor să elibereze zona înainte de creșterea puterii ciocanului. În Marea Britanie, de exemplu, actualul protocol de atenuare prevede că durata de „Soft start” trebuie să fie de cel puțin 20 de minute.

- Cu toate acestea, în practica inginerească intervalul de creștere al energiei necesare este mai mic (de 5-15 minute) și uneori folosește o energie inițială de lovire a ciocanului mai mare decât cea prevazută de protocolul "Soft start" pentru a reduce riscul de rănire a mamiferelor marine. Desi s-au înregistrat progrese în ceea ce privește adaptarea „Soft start” la practica inginereasca prin elaborarea unor proceduri detaliate, există încă o lipsă de îndrumare cu privire la ceea ce reprezintă un „Soft start”.

- Eficacitatea „Soft start” este dependentă de mulți factori, nu în ultimul rând de energia de lovire a ciocanului. Relația dintre energia de lovire a ciocanului și zgomot pare a fi destul de simplă, astfel încât reducerea la jumătate a energiei ciocanului duce la o reducere a sunetului cu 3 dB, iar la o reducere de zece ori a energiei rezulta o reducere de 10 dB a sunetului. Pentru ca procedurile de „Soft start”să fie eficiente în reducerea "potențialului de rănire" al mamiferelor marine, este important ca protocoalele de batere a piloților să fie proiectate cu o energie cât mai mică a ciocanul pentru cât mai mult timp posibil, de preferință începând cu de cel puțin zece ori reducerea energiei ciocanului și cresterea energiei în mod constant și treptat, pe întreaga durată de „Soft start”.

- Eficacitatea procedurilor de „Soft start” se bazează în mare măsură pe presupunerea că un mamifer marin va putea localiza sunetul inițial și va reacționa în modul dorit, respectiv se va îndepărta de sursă pentru a evita expunerea. Aceasta presupunere se bazează pe date empirice, dar nu există dovezi că „Soft start” are întotdeauna efectul dorit.

Navele și activitățile de foraj (zgomot continuu)

- Spre deosebire de operatiunile de instalare a pilotilor si a conductelor de foraj, care sunt activitati generatoare de zgomot cu caracter de impuls, activitatile de foraj si navele suport genereaza un zgomot cu caracter continuu.

- In practica inginereasca nu există proceduri specifice privind reducerea zgomotului continuu. Utilizarea observatorilor marini (MMO) și a sistemului pasiv de monitorizare (PAM) și pornirea „Soft Start”, nu sunt, în general, aplicabile acestor tipuri de zgomot datorită naturii intrinseci a activităților care produc zgomot continuu. Rezultatele modelării propagării zgomotului prezintă un risc foarte scăzut de vătămare care rezultă din zgomotul produs de foraj sau de nave. A fost utilizată evaluarea riscurilor pentru a stabili dacă este necesară o atenuare în ceea ce privește, de exemplu, calendarul activităților din diferite zone ale proiectului pentru a evita sezoanele de reproducere, dar nu au fost identificate perioade favorabile pentru desfășurarea activitățior și perioade nefavorabile.

4.   Gestionarea deșeurilor

În timpul perioadei de executie a lucrarilor rezultă în mod uzual următoarele tipuri de deșeuri, codificate conform Legii 211/2011, art. 7, privind regimul deseurilor, republicata, cu modificari si completari, inclusiv deșeurile periculoase:

.

| Tipul de deşeu | Cantitatea generată | Starea fizică (Solid- S Lichid- L Semisolid- SS) | Codul deşeului | Codul proprietate periculoasă | Managementul deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de anozi | 100 kg | S | 10.08.14 |  | Adus la țărm și reciclat |
| Metal (armături, țevi, plăci, tub, fire, cabluri, resturi de sudură) | 25 t | S | 16.01.17 |  | Adus la țărm și reciclat |
| Echipamente casate, unelte și mașinării | 450 kg | S | 16 02 14 |  | Adus la țărm și reciclat |
| Filtre ulei uzate | 100 kg | S | 16.01.07* | H5, H14 | Adus la țărm și reciclat |
| Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 3000 kg | L | 13.02.05* | H5, H14 | Adus la țărm și reciclat |
| Ambalaje amestecate | 1000 kg | S | 15 01 06 |  | Adus la țărm și reciclat |
| Ambaje din materiale plastice | 350 kg | S | 15.01.02 |  | Adus la țărm și reciclat |
| Sticlă | 75 kg | S | 17.02.02 |  | Adus la țărm și reciclat |
| Ambalaje din hârtie și carton | 2000 kg | S | 15.01.01 |  | Adus la țărm și reciclat |
| Noroaie de foraj deseuri cu conţinut de cloruri | 749 m3 | L | 01.05.08 |  | Tratare mecanica la bord si deversare în mare |
| Detritus - Resturi de la foraj (rocă) | 1557 t | S | 01.05.04 |  | Tratare mecanica la bord si deversare în mare |
| Agenți de răcire sau substanțe care reduc stratul de ozon | 20 kg | L | 14 06 01* |  | Adus la țărm și tratat/eliminat |
| Deșeuri biodegradabile de bucătării si cantine | 1750 kg | S | 20.01.08 |  | Adus la țărm și depozitat final |
| Cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase | 450 kg | S | 17 04 10* |  | Adus la țărm și tratat/eliminat |
| Deșeuri medicale | 50 kg | S | 18.01.03* |  | Adus la țărm și eliminat prin incinerare |
| Reziduuri de vopsea (inclusiv solvenți și diluanți) | 400 kg | L | 08 01 11* |  | Adus la țărm și tratat/eliminat |
| Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 600 kg | S | 15 02 02* |  | Adus la țărm și tratat/eliminat |
| Uleiuri si grasimi comestibile | 30 l | L | 20 01 25 |  | Adus la țărm și reciclat |
| Baterii | 100 kg | S | 16.06.05 |  | Adus la țărm și reciclat |
| Tuburi fluorescente | 50 kg | S | 20 01 21* |  | Adus la țărm și reciclat |
| Echipamente casate altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 | 125 kg | S | 16 02 14 |  | Adus la țărm și reciclat |

Gestionarea deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legislative în vigoare:

- se vor respecta prevederile  Legii 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata, cu modificari si completari;

- valorificarea şi eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului;

- surplusul fluidului de foraj rezultat după săparea sondei va fi recuperat și utilizat ulterior;

- beneficiarul are obligaţia de a realiza un Plan de management al deşeurilor pentru întreaga durată a programului de foraj. Planul va trebui să asigure conformitatea cu cerinţele legale.

5.   Protecția BIODIVERSITĂȚII

# Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității

- Respectarea normelor legale în domeniul limitelor emisiilor atmosferice;

- Limitare intervalului de timp și pe cât posibil a sunetelor produse în mediul marin;

- Adoptarea unor tehnologii/metodologii de amplasare a conductelor care nu necesită utilizarea ancorelor sau este redusă utilizarea acestora;

- Desfășurarea activităților de construcție în perioada de minima abundență a mamiferelor și în general a biodiversității;

- Respectarea normelor de poluare naționale și internaționale de către navele implicate în proiect;

- Implemetarea unui plan de intrervenți in caz de poluare accidentală;

- Utilizarea observatorilor de mamifere marine acreditați;

- Utilizarea echipamentelor PAM;

- Implemetarea unei zone de excludere de cel puțin 500 metri în jurul sursei de sunete/zgomot;

- Implemetarea procedurii de „Soft start”;

- Verificarea și curățarea corpului navei (pentru navele care vor venii din alte zone) care vor lucra în proiect în vederea eliminării speciilor potențial invazive;

- Respectarea legislației în ceea ce privește apa de balast a navelor;

SE VOR PRELUA TOATE MASURILE DIN AVIZUL ARBDD

6. Impactul cumulativ

Evaluarea impactului cumulat al implementarii PP asupra factorilor de mediu  (aer, sol, apa, biodiversitate, schimbari climatice, peisaj, mediul geologic si socio-economic) a fost realizată ținând cont de ambele componente ale Proiectului MGD (respectiv PP - componenta offshore si componenta terestra) și alte proiecte sau activitati generatorare de impact aflate în desfășurare sau propuse a se desfăsura în aceasi perioada cu PP. Respectiv PP va avea un impact cumulat cu infrastructura marină (platformă și conducte de transport gaze naturale și petrol) operate de către OMV PETROM pentru exploatarea structurii Lebăda, proiectul propus pentru dezvoltarea zăcământului de gaze DOMINO de către EXXON MOBIL și activitățile de transport naval din Marea Neagră..

În urma analizei impactului cumulat pot fi trase următoarele concluzii:

Factorul de mediu Aer:

- poate exista un impact potențial cumulat direct datorita existenței mai multor rute de navigație în apropierea locație proiectului si a locului de amplasare a platformei de producție Ana. Impactul va fi mai mare pe perioada de construcție și de dezafectare și se va reduce în perioada de operare în cazul în care se vor respecta normele de emisii atmosferice și prin aplicarea măsurilor de reducere a impactului în perioada de construcție și dezfectare;

- un impact cumulat este contribuția la îmbunătățirea calității generale a aerului prin reducerea emisiilor generate de sectorul energetic, în perioada de operare, impact indirect, pe termen lung, redus ca și magnitudine.

- activitățile de mentenanță ale instalațiilor offshore, pot determina un impact cumulat, pe termen foarte scurt, direct, foarte redus ca și magnitudine și impact rezidual redus.

Factorii de mediu Apă, Sol, Mediu geologic:

- la fel ca si in cazul componentei aer se estimează un impact cumulat redus (existența rutelor de navigație și existența altor exploatări de resurse de petrol și gaze în apropierea proiectului) pe perioada întregului proiect datorat posibilității apariției unor evenimente de poluare accidentală cu hidrocarburi sau alte substanțe chinice; pe perioada de construcție si dezafectare inpactul poate fi mai mare; dar prin implementare măsurilor de reducere a impactului și prin respectarea legislației și menținerea unui program de verificare aal stării de funcționare a echipamentelor impactul poate fi redus până la o valoare nesemnificativă.

- În ceea ce privește impactul cumulativ asupra solului de asemenea acesta va fi minor datorită prezenței în zona proiectului a altor instalații de extracție de petrol și gaze și de existența unui plan viitor de dezvoltare al zăcământului de gaze DOMINO ( de către compania EXXONMOBIL) și a conductelor de transport aferente acestor proiecte.

Factorul de mediu Biodiversitate

- va exista un impact cumulat din punct de vedere al procentului ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor bentale prin plasarea pe fundul mării a conductele proiectului MGD și a instalațiilor de extracție, datorită prezenței în zona a unui proiect similar (zona de exploatare OMV Petrom și conductele de transport de petrol si gaze). Impactul va fi redus datorită posibilității utilizării conductelor și instalațiilor ca suport de fixare pentru diverse specii marine, astfel suprafața de habitat pierdută putând deveni un recif artificial care poate conduce la o creștere locală a biodiversității.

- se estimează un impact cumulat redus (existența rutelor de navigație și existența altor exploatări de resurse de petrol și gaze în apropierea proiectului) pe perioada întregului proiect datorat posibilității apariției unor evenimente de poluare accidentală cu hidrocarburi sau alte substanțe chinice; pe perioada de construcție si dezafectare inpactul poate fi mai mare; dar prin implementarea măsurilor de reducere a impactului și prin respectarea legislației și menținerea unui program de verificare a stării de funcționare a echipamentelor impactul poate fi redus până la o valoare nesemnificativă.

- impactul perturbator cumulat pentru toate speciile de interes comunitar identificate în zona (pești, mamifere marine și păsări) în special al celor care folosesc zona pentru hrănire și creșterea puilor/juvenililor, se va manifesta în perioada de construire și dezafectare, fiind considerat mediu fără implementarea măsurilor de reducere, respectiv redus după implementarea acestora.

- Impact pozitiv prin creșterea suprafețelor de zona de interdicție pentru activițăti de pescuti, activități desfășurate în zona proiectului în principal cu unelte de pescuit de tip dragă care au un impact negativ asupra habitatelor bentale; prin implementare și respectare zonelor de interdicție a pescuitului se poate considera ca vo aparea locuri de refugiu („sanctuare”) pentru toate speciile și habitatele marine.

- Impact cumulat negativ redus dar și pozitiv, prin prezența platformei Ana care poate  acționa ca obstacol noapte (negativ) în cale de migrație a păsărilor sau ca loc de odihnă (pozitiv) pe perioada de zi.

Factorul de mediu Peisaj:

- Principalul tip de impact cumulat va fi în perioada de constucție în situația în care lucrările de construire se vor realiza simultan și este reprezentat de prezența navelor în apropierea țărmului; impactul este direct, foarte scurt, redus ca magnitudine.

Factorul de mediu Schimbări climatice:

- În condițiile unei operări corespunzătoare, implementarea componentelor analizate poate conduce indirect la reducerea emisiilor potențiale de gaze cu efect de seră, având în vedere ca arderea gazului natural produce cu până la 50% mai puțin CO2, comparativ cu alti combustibili fosili (cărbune, petrol). Impactul cumulat este estimat a fi unul redus, indirect și pe termen lung.

Factorul de mediu Utilizarea eficientă a resurselor naturale:

- Implementarea PP va avea un impact cumulat redus, datorită creșterii suprafeței cu interdicție pentru activităti de pescuit; contribuie la asigurarea necesarului de energie pe termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru securitatea energetică pe termen lung a țării; impactul cumulat este estimat a fi mare, direct și pe termen lung.

Factorul de mediu Zgomot și vibrații:

- Zgomotul generat în perioada construcției și dezafectării se va cumula cu impactul rutelor de navigație și va fi minor si de scurtă durată, cu posibilitatea de reducere prin aplicarea măsurilor de reducre a impactului; în perioada de exploatare impactul va fi nesemnificativ datorat zgomotului și vibrațiilor produse de transportul gazului prin conductă precum și a activitătilor de curățare a acestora.

Factorul Mediu socio-economic

- În timpul celor trei etape se estimează un impact potențial cumulat pozitiv asupra creării unui număr semnificativ de locuri de muncă; impactul este direct, pe termen lung lung și mediu ca magnitudine.

- În perioada de operare va exista un impact potențial cumulat asupra economiei locale și naționale, direct, pe termen lung și mediu ca magnitudine.

7. Analiza alternativelor:

Într-un studiu realizat inițial in 2008 pentru BSOG (cunoscut anterior sub denumirea de Midia Resources) de către RSK, s-a avut in vedere un traseu marin al conductei si un amplasament pe uscat al componentei onshore situat la sud de amplasamentul propus (Optiunea Initiala). Locația inițială luată în considerare pentru punctul de conexiune offshore-onshore al conductei era la aproximativ 12 km la sud de localizarea actuala a acestuia, în zona Capului Midia. Traseul offshore al conductei se afla în partea de sud a poligoanelor de tragere offshore, aparținând unității militare Capu Midia.

Decizia de renuntare la acesta optiune s-a bazat pe diverse constrângeri, printre care:

- Cerințele Statului Major General;

- Prezența bazelor militare onshore și a poligoanelor lor de tragere (atât pe uscat cât și pe mare);

- Conductele Rompetrol existente, zonele de siguranță și protecție ale acestora și facilitatile de pe mare si de pe uscat ale rafinăriei Petromidia;

- Asigurarea accesului la terenuri (punctul de conectare cu uscatul);

- Prezența siturilor protejate; și

- Prezența unor caracteristici atât offshore, cât și onshore, care au reprezentat limitări practice pentru ruta conductelor onshore.

Principala obiecție față de planurile initiale a venit de la Statul Major al Armatei, care a solicitat ca traseul conductei offshore să fie direcționat la nord de poligoanele offshore de tragere ale unitatii militare Capu Midia, cât mai aproape de conductele existente ale OMV Petrom, pentru a micsora cat mai mult cu putinta interferenta cu actvitatile militare. Alte limitări cu privire la Optiunea Initiala au fost cauzate de existența portului Midia si a zonelor de protectie aferente tancurilor de GPL localizate in port, localizarea rafinăriei Petromidia și prezența în acesta parte a zonelor turistice majore, respectiv Năvodari și Mamaia. În plus, traseul conductei marine in portiunea din aproprierea tarmului a fost eliminat ca alternativa posibila și de prezența unui zone masive de rocă de calcar in apa care ar fi presupus identificarea unei solutii tehnice de realizare a conductei extrem de dificile. Cu privire la STG (desi nu face obiectul prezentei documentatii) precizam ca una dintre opțiunile luate în considerare a fost pe un amplasament de lângă rafinaria Rompetrol, care a găzduit o instalație de producere a azbestului. Cu toate acestea, lucrările de remediere a mediului pentru aceast amplasament au reprezentat un risc foarte mare pentru proiectul MGD. De asemenea, optiunile de amplasare pe uscat a conductei terestre precum si posibilitatile de conexiune cu SNT-ul/realizare de noi conexiuni cu SNT-ul erau extrem de limitate de existenta lacului Corbu Mare si de prezenta celorlate obiective aflate la limita administrativ teritoriala Corbu-Navodari. Construcția STG în vecinătatea instalației de prelucrare a gazelor Petromar aparținând OMV Petrom, situată în zona de uscat dintre mare și lacurile Corbu, ar fi redus opțiunile pentru traseul conductei de alimentare din amonte Ana – STG tronsonul submarin pana in SNT aparținând Transgaz SA . Opțiunile s-ar fi limitat fie la trecerea pe sub lac (aceasta ar fi implicat obținerea de drepturi de trecere de la autoritățile române – proprietar al fundului lacului și de la concesionarul corpului de apă propriu-zis) fie la realizarea unei conducte cu o lungime de cel putin 11 km de-a lungul terenurilor agricole spre nord, ocolind satul Corbu.

Traseul nordic al conductei offshore, solicitat de Statul Major General  a reprezentat o solutie alternativa mult mai favorabila, inlaturand mare parte din problemele identificate cu privire la Optiunea Initiala. Aspectele cheie au fost acum următoarele: aprobare traselui marin si al punctului de conexiune cu uscatul al conductei de catre Statul Major al Armatei, identificarea unui amplasament localizat pe teritoriul unei singure unități administrativ-teritoriale, respectiv comuna Corbu, posibilitatea obtinerii dreptului de proprietate si acces asupra terenurilor, o distanță suficientă față de zonele cu restricții onshore si offshore ale unității militare Capu Midia, etc.

Cerințele BSOG pentru locația STG au inclus o suprafață plană de teren într-o poziție cu o înălțime suficientă deasupra nivelului mării, la mai mult de 1000 m de unitătile militare, în afara zonelor protejate existente, a zonelor împădurite și departe de cursurile de apă. În plus, achiziționarea terenului la un preț rezonabil a fost problematică. Selectarea finală a locației STG s-a bazat pe evitarea impactului asupra biodiversității din siturile Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării.

8. Patrimoniu cultural si istoric

- pe platforma continentala a Marii Negre sunt declarate sase monumente istorice, un sit arheologic submarin si cinci vestigii arheologice submarine.

- s-a obtinut avizul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale nr….din data de………..

IV.     Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu in perioada de exploatare:

- supravegherea stării tehnice a instalaţiilor aferente activităţii de extracţie;

- desfăşurarea activităţii de exploatare a resurselor de gaze din platforma continentală a Mării Negre se va desfăşura numai în baza licenţei si sau permisului de exploatare, emisă în condiţiile legii de către autoritatea competentă în domeniu;

- întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de epurare/preepurare;

- în jurul platformei, pe o rază de 500 m, se va institui o zona de siguranţă şi se va verifica permanent funcţionarea instalaţiei de semnalizare;

- menţinerea în permanenţă a stocului complet de materiale necesare intervenţiei în cazul poluărilor accidentale;

- se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

    - art. 26, alin. (1): Producătorii/Deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare, tratare sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49 şi 60;

    - art. 27, alin. (1): Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care pot intra fizic în posesia deşeurilor au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale; alin. (2): Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase;

    - art.28, alin. (1): Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- manipularea/depozitarea substanţelor chimice se va face cu respectarea prevederilor Fişelor cu date de Securitate ale acestora, întocmite în conformitate cu  prevederile Regulamentului nr.453/2010 care modifica Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;

- respectarea prevederilor Legii 360/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul substanţelor toxice şi periculoase şi ale legislaţiei subsecvente;

- activitatea desfasurată se va încadra în normele O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată de Legea 280/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea normelor referitoare la evacuările în mare de la bordul navelor şi platformelor marine, corelate cu substanţele şi materialele prevăzute în Anexa 2 la respectivul act normativ;

- asigurarea funcţionalităţii echipamentelor de reţinere şi/sau dispersie poluanţi  în mediu; orice disfuncţionalitate ce are ca rezultat scăderea randamentelor  acestor echipamente va fi raportată imediat autorităţii de mediu, concomitent cu adoptarea măsurilor optime în vederea  eliminării sau, dacă nu este posibil, a micşorării efectului negativ asupra calităţii factorilor de mediu;

- personalul responsabil cu manipularea produselor chimice va fi instruit pentru intervenţie (individualizată pe produs) în cazul unor accidente ce duc la deversari, pe platforme sau în apă, a acestor substante ;

- respectarea prevederilor Legii nr. 105/2006 de aprobare a OUG 196/2005 cu completările şi modificările ulterioare – privind Fondul pentru mediu;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- în conformitate cu prevederile Legii nr.17/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă poluarea apelor maritime interioare şi a mării teritoriale, precum şi a atmosferei de deasupra acesteia, prin deversarea, aruncarea, scufundarea sau degajarea de pe nave sau alte instalatii plutitoare sau fixe, precum şi de către surse aflate la ţărm, a unor substanţe sau reziduuri de substanţe nocive, radioactive, hidrocarburi, precum şi a altor substanţe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor, ori pentru flora şi fauna mării, sau alte reziduuri ori materiale care pot să producă pagube ţărmului romanesc ori să creeze obstacole în calea utilizării legitime a mării;

- respectarea tuturor normelor legislative în vigoare privind protecţia factorilor de mediu;

- se va anunţa imediat autoritatea de mediu  privind orice poluare cu efect asupra calităţii factorilor de mediu şi se va interveni in vederea  îndepărtarii cauzei şi minimalizarii efectelor negative, cu respectarea Planului de intervenţie în caz de poluări accidentale.

In conformitate cu Legea 265/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, aveti urmatoarele obligatii din punct de vedere al  protectiei mediului:

- se vor adopta toate măsurile corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor majore în cadrul operaţiunilor petroliere din zonele din Marea Neagră aflate sub jurisdicţia României, se vor respecta cerinţele prevăzute în legislaţia relevantă în vigoare, precum şi reglementările emise şi măsurile impuse de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi procedurile interne relevante ale operatorului. Operatorii nu sunt eliberaţi de obligaţiile reglementate anterior în cazul în care acţiunile sau omisiunile care au condus sau au contribuit la accidente majore aparţin contractorilor lor.

- in cazul unui accident major, operatorii au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a limita efectele acestuia asupra sănătăţii umane şi asupra mediului.

- operatorul are obligaţia să se asigure că operaţiunile petroliere offshore sunt efectuate în baza unei gestionări sistematice a riscurilor, astfel încât riscurile reziduale de accidente majore în cazul persoanelor, mediului şi instalaţiilor offshore să fie acceptabile.

- titularul acordului petrolier este răspunzător financiar pentru prevenirea şi repararea prejudiciilor asupra mediului, aşa cum sunt definite la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, provocate de operaţiunile petroliere offshore efectuate de titularul acordului petrolier sau de operator ori în numele acestora;

- Operatorul asigură o zonă de siguranţă în jurul unei instalaţii, în care navele au interdicţia de a intra sau de a rămâne. Interdicţia nu se aplică unei nave care intră sau care rămâne în zona de siguranţă, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

- în legătură cu punerea, inspectarea, testarea sau repararea, întreţinerea, alterarea, reînnoirea sau scoaterea oricărui cablu ori conductă submarină din zona de siguranţă sau din proximitatea sa;

- în condiţiile în care furnizează servicii pentru orice instalaţii din zona de siguranţă sau transportă persoane ori bunuri dinspre/înspre acestea;

- pentru a inspecta orice instalaţie sau infrastructură conectată din acea zonă de siguranţă care se află sub jurisdicţia României în Marea Neagră;

- în cazul operaţiunilor de salvare de vieţi sau de bunuri;

- din cauza intemperiilor;

- atunci când se află în pericol;

- în cazul în care operatorul, proprietarul sau autorităţile abilitate ale statului şi-au exprimat acordul.

- Aveti obligatia sa elaborati Planul intern de intervenţie în caz de urgenţă.

V. Condiţii care trebuie respectate:

- se vor respecta prevederile Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Marine cu hidrocarburi si alte substante daunatoare, conform prevederilor Convenției MARPOL 73/78;

- se va asigura monitorizarea indicatorilor de calitate în zonele stabilite de către Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Protectia Mediului – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Marina « Grigore Antipa » Constanta de comun acord cu titularul proiectului, pe parcursul lucrărilor de forare; Raportul cu rezultatele monitorizării va fi transmis la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa la sfârşitul lucrărilor de forare;

- este strict interzisă utilizarea de produse biocide pentru care nu există aviz  pentru plasarea pe piața națională a acestora;

- manipularea/depozitarea si utilizarea substanțelor chimice se va face cu respectarea prevederilor Fișelor cu Date de Securitate ale acestora, întocmite în conformitate cu  prevederile Regulamentului nr. 453/2010 care modifică Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;

- atât aprovizionarea cu materii prime (fluid de foraj, chimicale) cât și transportul deșeurilor generate către mal se vor face prin intermediul operatorilor economici autorizați;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, printre care:

- se vor utiliza mijloace de transport naval şi echipamente în stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, şi dotate cu toate mijloacele necesare, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru reţinerea şi/sau dispersia poluanţilor rezultaţi din funcţionare; se vor utiliza tehnici şi tehnologii care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- se va anunţa la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, precum şi la celelalte autorităţi cu competenţe în domeniu, orice accident/incident/ deficienţă în exploatarea unor echipamente şi care poate duce la producerea unei poluări accidentale;

- la finalizarea lucrărilor de execuție se va prezenta la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa Raportul privind Gestiunea Deşeurilor.

VI.  MONITORIZAREA

Se vor monitoriza parametrii de mediu pe întreaga perioadă a desfăşurării lucrarilor de constructiei, operare, dezafectare, activitate care intră în sarcina titularului de proiect.

Programul propus de monitorizare a mediului constǎ în realizarea unor studii comparative de evaluare a condiţiilor iniţiale, din timpul şi dupǎ efectuarea lucrǎrilor de foraj, studii ce se vor concretiza prin întocmirea unor rapoarte, care vor fi înaintate cǎtre autoritatea de mediu (APM Constanţa), în vederea stabilirii încadrǎrii activitǎţilor de foraj în parametrii de mediu.

Titularul proiectului se angajeaza să monitorizeze periodic amplasamentul, pe toată durata efectuarii lucrărilor de foraj.

Se vor monitoriza următorii parametri de mediu pe perioada desfășurării operațiunilor de forare, activitate care intră în sarcina titularei de proiect, conform următorului program de monitorizare:

| Componenta de mediu | Parametrul | Perioada | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | - verificarea performanţelor instalațiilor (platformă de foraj, nave de support, nave implicat în montarea conductelor) și a echipamentelor utilizate pe perioada lucrărilor - evidenţa cantităţilor de carburanţi utilizaţi - verificarea registrelor de întreţinere a utilajelor - estimarea emisiilor atmosferice - evidenţa zilnicǎ a inventarelor de emisii | În perioada constructiei, operare, dezafectare | Black Sea Oil & Gas SRL. |
| Apa | - semnalarea (vizual) apariţiei la suprafaţa apei a urmelor de poluare cu hidrocarburi - estimarea cantităţilor de deşeuri solide generate şi evidenţa depozitării/transferului acestora - evidenţa zilnicǎ la bordul platformei de foraj mobile si la bordul navelor utlizate a substanţelor chimice si a fluidelor de foraj. - monitorizarea turbiditații apei în perioada de instalare a conductei, a instalatiilor submarine și cablului ombilical. - monitorizarea calități apelor marine din zona proiectului în cadrul studii comparative de evaluare a condiţiilor iniţiale, din timpul şi dupǎ efectuarea lucrǎrilor, prin: monitorizarea parametrilor de calitate fizico-chimici ai apei marine,monitorizarea contaminanților din mediul marin (metale grele, hidrocarburi, etc.), turbiditate; | În perioada constructiei, operare, dezafectare | Black Sea Oil & Gas SRL. |
| Biodiversitate | - monitorizarea biodiversității marine din zona proiectului în cadrul studiilor comparative de evaluare a condiţiilor iniţiale, din timpul şi dupǎ efectuarea lucrǎrilor propuse. - monitorizarea habitatelor cu accent pe zonele desemnate pentru protecția acestora (ROSCI 0066 Delta Dunării). - monitorizarea habitatelor marine în cadrul unor campanii de monitorizare, la un interval de șase luni, un an și doi ani, după finalizarea construcției, în vederea identificării gradului de refacere habitatelor perturbate (monitorizare se va efectua de-a lungul traseului conductei, în zonele în care se vor efectua foraje și va deversa detritus și fluid de foraj pe bază de apă); - monitorizarea componentei planctonice a mediului marin (fitoplancton, zooplankton), din zona de implementare a proiectului - monitorizarea pasarilor pe perioada constructiei. - monitorizarea mamifere marine (utilizarea de observatori de mamifere marine acreditați si a echipamentelor de monitorizare acustică) pe toată perioada construcției cu accent în perioada de amplasare/ montare a platformei Ana (perioadă în care se anticipeaza producerea celei mai mari persturbări a mamiferelor marine în perioada de batere a piloților platformei); Monitorizarea apariției potențiale a mortalitații speciilor de pești și mamifere marine; | În perioada constructiei, operare, dezafectare | Black sea Oil & Gas SRL. |

Frecvența de realizare a monitorizarilor este dependentă de parametrul urmărit. De exemplu monitorizarea turbidității se va realiza cu o frecvență zilnică pentru perioadele în care se vor amplasa instalațiile submarine de exploatare, conducta sau cablul ombilical. Monitorizarea mamiferelor marine și a păsărilor se va realiza in timpul desfasurarii activitatilor generatoare de zgomot, cum ar fi baterea pilonilor. Monitorizarea biodiversitații (plancton, macrozoobentos) se va realiza lunar in perioada de constructie. Monitorizarea calitătii apei (fizico-chimică) se va realiza lunar pe perioada de executie a proiectului pentru identificarea unor potențiale poluări accidentale cu hidrocarburi. Procesul de monitorizare al habitatelor marine se va extinde și peste perioada de construcție, prin organizarea unor campanii de monitorizare a gradului de refacere a habitatelor afectate (la șase luni, un an și doi ani).

VII. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

- informarea publicului asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu,

in ziarul „Telegraf” din data de 24.04.2018, precum si afisaj la Primaria Municipiului Constanta in data de 25.04.2018;

- informarea publicului asupra deciziei etapei de incadrare, in ziarul „Telegraf”

din data de 31.05.2018, precum si afisaj la Primaria Municipiului Constanta in data de 30.05.2018, precum si afisare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- informarea publicului privind audierea publică a Raportului privind impactul

asupra mediului şi posibilitatea consultării acestuia până la data dezbaterii publice, prin anunţ în ziarul „Telegraf” din data de 24.07.2018 şi afişare la sediul Primăriei Municipiului Constanta in data de 24.07.2018, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - şedinţa de dezbatere publică a Raportului privind impactul asupra mediului s-a

desfasurat in municipiul Constanta, b-dul Mamaia, nr. 294, hotel Bulevard, în data de 23.08.2018;

- informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunţ în

ziarul „Telegraf” din data de 28-30.09.2018 şi afişaj la sediul Primăriei Municipiului Constanta în data de 28.09.2018 şi pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- informarea publicului prin afişarea pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa a proiectului Acordului de Mediu pentru proiectul: EXECUTAREA  UNOR LUCRARI  DE ABANDONARE  A INTERVALULUI 1835-2566 M  IN  SONDA  L2  LEBADA  EST  SI  SAPAREA  SONDEI  L2A  LEBADA  EST  PE  INTERVALUL  1835-3485 M  DIN  SONDA  L2  LEBADA  EST  IN  PERIMETRUL DE  EXPLORARE - EXPLOATARE – DEZVOLTARE  XVIII  ISTRIA,  în perimetrul XVIII Istria al Platformei Continentale a Mării Negre .

În conformitate cu prevederile articolului 15, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, titulara are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit articolului 16, alin. 5 din Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

În conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 3 și 4, din Ordinul nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor impuse în actul de reglementare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere executantul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor de forare.

Se vor respecta prevederile tuturor actelor de reglementare emise de către alte autorităţi.

Acordul de Mediu reglementează realizarea lucrărilor de foraj numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Memoriul de prezentare şi în Raportul Evaluării Impactului asupra mediului, revine titularei de proiect şi evaluatorului atestat.

Prezentul Acord de Mediu conține 19  pagini și este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se santioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                                 ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                                       Lavinia Monica ZECA

Nota: redactat in 3(trei) exemplare.