Decizia  etapei  de  încadrare ( proiect)

Nr. ………. din  09.05.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate  de UAT MUNICIPIUL CONSTANTA prin primar Virgil Chitac, cu adresa in municipiul Constanta, b-dul Tomis, nr. 51, judetul Constanta,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 1560RP din 05.03.2024,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  24.04.2024, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: REALIZARE PASAJ RUTIER DENIVELAT LA INTERSECTIA B-DUL TOMIS CU B-DUL AUREL VLAICU,    propus a fi amplasat  in municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu – tronson 1( teren situat la intersectia b-dul Tomis cu b-dul Aurel Vlaicu,  b-dul Tomis intersectie cu b-dul Aurel Vlaicu- lot 2,  b-dul Tomis intersectie cu b-dul Aurel Vlaicu- lot 1,  b-dul Tomis- tronson 4, b-dul Tomis – tronson 3), judetul  Constanta, nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2009, Anexa nr.2, pct. 10, lit.b);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Prin proiect se propune realizarea unui pod de încrucisare peste bd.Tomis care se amenajeaza la nivelul solului cu o intersectie de tip giratoriu.

Lucrari propuse:

- Mutarea si protejarea retelelor de utilitati din amplasament: devierea unor retele de gaze naturale, relocarea unor retele de canalizare pluviala si a unei retele de curenti slabi, cat si protejarea unor subtraversari ale traseelor de  cablu de curenti slabi cat si de inalta, medie si joasa tensiune

- Realizarea lucrarilor de drum, prin reabilitarea bulevardelor in zona intersectiei giratorii, traseul proiectat se suprapune aproape in totalitate pe traseul bulevardelor existente

- Realizarea unui pod de incrucisare: podul are 5 deschideri, iar lungimea totala va fi de 324,26 m.

Pentru realizarea investiției sunt necesare lucrări de eliberare a terenului astfel încât aceasta să poate fi realizată în conditii optime. Astfel, pentru delimitarea unui șantier se va amenaja un gard de beton realizat provizoriu de către un constructor privat pe terenul Primăriei Municipiului Constanța, iar cinci arbori amplasati paralel cu trotuarul de pe Bulevardul Aurel Vlaicu imediat dupa depășirea intersecției cu Bulevardul Tomis vor fi relocați.

Va fi completată liziera de copaci realizată paralel cu trotuarul de pe Bulevardul Aurel Vlaicu, imediat după depășirea intersecției cu Bulevardul Tomis, în zona copacilor relocați, cu un număr până la 25 de copaci, inclusiv cu cei 5 relocați. Apoi se vor reface zonele pe care a fost dispusă amplasarea organizării de șantier, cât și zonele afectate accidental de lucrări.

- Reteaua de distributie gaze naturale

Doua rețele existente de distributie gaz au un traseu care se suprapune sau este în imediata vecinatate a unuia dintre piloții forați necesari pentru fundarea pilei P3. Pentru a evita posibile interacțiuni și pentru a păstra distanța legală față de construcția rețelei de gaze se propune devierea atât a rețelei de medie presiune din politilenă, cât si cea din metal de reglare a presiunii în acceași soluție paralelă pe o lungime de maxim 60 m. Poziția devierii este pe bulevardul Aurel Vlaicu la km 0+200 al proiectului. Conductele vor fi montate la minim 0,90m de nivelul terenului amenajat, față de generatoarea superioară a acestora în concordanță cu soluția recomandată de Distrigaz Sud Rețele.

- Rețelele de canalizare pluvială

Pe bulevardul Aurel Vlaicu la km 0+133 unde este amplasată culeea C1 a podului de încrucisare este necesară devierea unei rețele de canalizare pluvială din beton cu Dn400 pe o lungime de circa 74 m, iar la km.0+331 se deviază o rețea de refulare ape uzate cu Dn400 pe o lungime de circa 50m. Pe zona de suprapunere a rețelei de canalizare pluvială realizată cu tub tip clopot cu dimensiunile maxime de 1500x1500, cu zidul de pământ armat începand cu km 0+320 se propune relocarea rețelei pentru a se putea asigura intervenția în caz de avarie pe o lungime de circa 100 m.

- Rețeaua de curent electric

Pentru a asigura stabilitatea canalizației traseelor de cablu de medie și de joasă tensiune pe zona de suprapunere cu grinda de fundare a zidului de pământ armat, aceasta se va arma corespunzator. Poziția acestora este în jurul km 0+370 si 0+380 pe bulevardul Aurel Vlaicu. De asemenea, la km 0+0.013 se  va prelungi și recondiționa protecția de beton a supratraversării rețelei subterane de înalta tensiune.

- Rețele de curenți slabi

Rețeaua de fibră optică apartinând Transelectrica este afectată de pozitia culeei C2 fiind necesară devierea pe o lungime de cca. 46 m.

Pentru a asigura stabilitatea canalizației traseului rețelei la subtraversarea bulevardului Aurel Vlaicu pe zona de suprapunere cu grinda de fundare a zidului de pământ armat, aceasta se va arma corespunzător. Poziția acesteia este în jurul km 0+075 pe bulevardul Aurel Vlaicu.

Pentru rețelele care se suprapun pe zona trotuarului existent pe breteaua dreapta sud, între km 0+000 și km 0+080 în cazul în care acestea nu sunt fundate față de cota părții carosabile, ci față de nivelul trotuarului (deși trotuarul a fost executat ulterior pozării traseelor de cabluri) sau în cazul în care nu este respectată cota legală de fundare a acestora, se va adînci traseul acestora astfel încat poziția acestora sa fie sub nivelul grosimii structurii rutiere noi, respectiv 0,62 m.

- Relocare rețea de iluminat public

Rețeaua de iluminat aflată pe partea dreaptă a Bulevardului Aurel Vlaicu se deplasează o dată cu poziția trotuarului urmând ca 6 stâlpi să fie relocați.

## Lucrări de drum: reabilitarea bulevardelor pe zona intersecției

Traseul proiectat se suprapune în totalitate pe traseul bulevardelor existente, elementele geometrice folosite fiind specifice străzilor cu doua benzi de circulație amplasate în aliniament.

Având în vedere că este vorba de o intersecție, au fost asigurate trei benzi pe sens, astfel încât fiecare sens de circulație sa aibă o banda dedicată.

Viteza de proiectare - 30 km/h.

Elementele geometrice ale sensului giratoriu pentru o intersecție cu două benzi pe sens au fost alese astfel încât să se asigure valorile recomandate pentru o siguranta sporita pentru participantii la trafic.

Raza interioară a centrului denivelat al girației Ri = 15,00m

Razele de racordare la intrarea și iesirea din giratie Rint = Ries = 25,00m

## Profilul în lung

Linia roşie proiectată respectă în general niveleta existentă pe căile de acces ce rămân la sol atât pe bulevardul Aurel Vlaicu, cât și pe bretelele ce asigură legatură cu bulevardul Tomis, cu o corecție usoară pentru asigurarea descărcării corespunzatoare a apelor pluviale de pe strada către zona centrului intersecției.

Bulevardul Tomis are o pantă longitudinală de 4,01%, panta maximă pentru o stradă de categoria ei și pentru realizarea unei intersecții giratorii în condiții optime de traversare și colectare și dirijare a apelor pluviale, a fost corectată panta longitudinală a acestuia între km 0+140 si km 0+3100 astfel încât vehiculele care asteaptă să traverseze intersecția să staționeze pe o panta de maxim 2,5%. De altfel, panta transversală girației variază pe zona spre pantă, de la o pantă tranversală de 2,5% la o pantă de 1% în direcția pantei.

Panta longitudinală variază între 0,27 % si 4,01%.

În consecință, soluția este de reducere a traficului prin măsuri de dezvoltare a transportului public și de limitare a accesului facil al transportului individual astfel încât pentru bulevardul Tomis să se reducă de la 876 vehicule etalon/ora/banda la maxim 600 vehicule etalon/ora/banda, iar pentru bulevardul Aurel Vlaicu o reducere de la 645 vehicule etalon/oră/bandă la maxim 600 vehicule etalon/oră/bandă.

Proiectul are ca obiect îmbunătățirea traficului în intersecție prin creșterea vitezei de traversare și reducerea lungimii cozilor de vehicule, nu reabilitarea bulevardelor existente.

Pentru zona intersecției a fost asigurată o lațime minimă de bandă de 3,50 m pentru fiecare direcție de mers.

Pentru intrările în intersecția giratorie lățimea benzilor este de 4,00 m, iar pentru ieșiri de 4,50 m.

Lățimea benzilor în giratoiu este de 5,50 m.

## Structura rutiera

Structura rutieră proiectată pentru casete, intersecția giratorie și corecția de profil longitudinal este următoarea:

- 4.0 cm strat de uzură din beton asfaltic cu criblură  BA16 rul 50/70;

- 8.0 cm strat de baza strat de bază din anrobate bituminoasă AB 31.5 baza 50/70;

- 20.0 cm strat de superior de fundație din piatră spartă sort 25/40;

- 30.0 cm strat inferior de fundație din piatră spartă sort 40/63;

- geotextil;

Pe zonele unde căile de rulare existente sunt la același nivel se frezează asfaltul existent pe o grosime de 4.0 cm și se asterne 5.0 cm strat de uzură din beton asfaltic cu criblură  BA16 rul 50/70.

Pe trotuare se va utiliza următoarea structura rutieră:

- 3.0 cm strat de uzura din beton asfaltic cu criblură BA8 rul 50/70;

- 10.0 cm beton de ciment C20/25;

- 20.0 cm strat de fundație din piatră spartă sort 25/40.

Pe insule și supralargirea centrală:

- 6.0 cm dale din beton prefabricat cu adaus de culoare în compoziție;

- 5.0 cm nisip pilonat;

- 12.0 cm strat de fundație din piatră spartă sort 25/40.

## Scurgerea apelor

Scurgerea apelor va fi asigurată de bordurile amplasate pe ambele parți, apa fiind dirijată în lung prin colectarea la bordură. Având în vedere faptul că descarcarea apelor pluviale la bordură este deficientă, au fost proiectate două prelungiri ale rețelelor de canalizare existente cu țeava corugată cu Dn300 în lungime maximă de 136 m, patru cămine Dn1000 si 8 guri de scurgere carosabile legate la retea prin tevi corugate Dn160. De asemenea, au fost dispuse suplimentar încă 14 guri de scurgere legate la cămine existente pe rețele de canalizare pluvială existente.

## Siguranta circulației

Reglementarea circulației va fi întocmită conform standardelor și normativelor în vigoare, avându-se în vedere fluidizarea circulației printr-o presemnalizare corespunzătoare.

## Lucrări de artă: pod de încrucișare

Varianta de pod nou, aleasă în urma analizei multicriteriale, este un pod de încrucisare mixt, cu deschiderile marginale din grinzi simplu rezemate din beton precomprimat și deschiderea centrală in solutia arc metalic. Podul are 5 deschideri, avand următoarele lungimi de calcul pentru fiecare deschidere: 31.00 m – 31.00 m – 64.00 m - 31.00 m – 31.00 m.

Schema statică este de grindă simplu rezemată, tablierele din grinzi de beton fiind continuizate prin articulare la nivelul plăcii.

Lungimea totală a suprastructurii între fețele interioare ale zidurilor de gardă este de 194,42 m.

Podul este amplasat în aliniament. Pe rampa de acces la intrarea pe pod este o curbă stansă cu raza de 100 m ce impune o restrictie de viteză. Rampele de acces la pasaj în plan vertical sunt racordate cu panta de 4%.

Podul în deschiderile marginale are tablierele alcătuite din 6 grinzi din beton armat precomprimat L=32.00 m, iar deschiderea centrală dintr-un arc cu tiranți L=65.93 m.

Infrastructura podului va fi alcatuită din două culei si patru pile. Culeele sunt zvelte, realizate din pereți cu contraforți din beton armat. Pilele au elevații circulare în sistem cadru cu doi stâlpi. Aparatele de reazem sunt de tip modern cu izolatori antiseismici.

Infrastructurile vor fi fundate indirect cu ajutorul unor piloți forați de 1,50 m diametru și lungimi între 18,00 și 22,00 m, solidarizate cu un radier.

Gabaritul de liberă trecere a vehiculelor rutiere care circula pe 2 benzi pe pod este de 7.80 m lățime. Între partea carosabilă și trotuare este amplasată o bariera de siguranță flexibilă de tip foarte greu.

Trotuarele pietonale sunt realizate denivelat cu lățimea utilă de 1.00 m spre exterior și sunt amplasate doar pe deschiderea centrală din motive de întreținere a structurii metalice.

A fost asigurat un gabarit rutier pe verticală de 5.00  m față de nivelul superior al liniei roșii a căilor de rulare traversate.

Rampele de acces vor avea o lățime ce va asigura racordarea la bulevardul existent prin asigurarea a două benzi de circulație. Ele se realizează din pământ armat cu parament din blocheți ancorați cu geogrilă tip HDPE cu rezistentă pe termen lung de 93kN. Rampele vor fi realizate din material granular de tip piatră sort 25-63.

Partea carosabilă are lațimea de 7,80 m și este separată de trotuare cu bariere de protecție metalice. Calea pe pod este din mixturi asfaltice dispuse astfel:

- 4.0 cm strat de uzură din beton asfaltic cu criblura  BA16 rul 50/70;

- 4.0 cm beton asfaltic pentru poduri (BAP16);

- 3.0 cm beton asfaltic (BA8);

- Hidroizolație tip membrană.

La marginea trotuarelor  de serviciu de pe deschiderea centrală, sunt prevăzuti parapeți pietonali metalici.

Podul este echipat cu un sistem modern de guri de scurgere amplasate în borduri cu un sistem de conducere și evacuare a apei pluviale catre dispozitive de deznisipare și separare grăsimi amplasate la baza infrastructurilor, cu descărcare către gurile de scurgere de colectare a apelor pluviale de pe carosabil.

Dispozitivele de acoperire a rosturilor sunt de tip etanș și sunt montate în dreptul rostului de pe fiecare culee, pentru un suflu de 5 cm și în dreptul pilelor deschiderii centrale cu suflu de 10 cm.

Pe pod este proiectat un sistem de iluminat modern cu reflectoare în zona tiranților și bandă led pe toată lungimea lisei de parapet.

Pe pod vor fi amplasate doar spații tehnologice pentru sistemul de iluminat, pe zona trotuarului.

Se vor asigura marcajele orizontale și verticale necesare pentru siguranța circulației pe pod și rampe, și pentru restrictionarea accesului pietonilor și biciclistilor în zonele in care nu vor avea acces.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire:

17 01 Beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 Tigle și produse ceramice

17 01 07 Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 Lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 04 Metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 Cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 05 Fier și oțel

17 04 07 Amestecuri metalice

17 06 Materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest

17 06 04 Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si la 17 06 03.

17 08 Materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 02 Materiale de construcții pe bază de gips

15 01 Ambalaje (inclusive deseurile de ambalaje municipal colectate separat)

15 01 01 Ambalaje din hârtie și carton (saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor)

15 01 02 Ambalaje din materiale plastice (folii, saci, recipienți vopsele )

15 01 03 Ambalaje din lemn (paleți de la transportul materialelor de construcții)

20 03 Alte deseuri municipale

20 03 01 Deșeuri municipal amestecate (menajere)

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. ……. din ……….., emis de Primaria municipiului Constanta: teren aflat in intravilan; destinația terenului stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate: ....................................

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei:  municipiul Constanta.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor,cu modificari si completari,  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor,cu modificari si completari, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- in conformitate cu OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor,cu modificari si completari,  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- in conformitate cu OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor, cu modificari si completari , gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987- Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, cu modificari si completari;

- respectarea prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

Program de monitorizare pe perioada realizării proiectului:

- buletin de analiză pentru pulberi totale în suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate – frecventa - semestrial.

Buletinele de analiză se vor prezenta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța pe toată perioada realizării proiectului.

La finalizarea lucrarilor se va inainta la APM Constanta raportarea privind evidenta

deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                        ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                              Lavinia Monica ZECA

##### Intocmit,

Consilier  Otilia Liana  ISPAS

Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.