| Fişă Act |  | Forme A. |  | Vizualizări |  | Căutări | Operaţii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Top |  |
| --- | --- | --- |

|  | Închide |  |
| --- | --- | --- |

ORDIN nr. 818 din 17 octombrie 2003 (*actualizat*)
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu
(actualizat pana la data de 19 decembrie 2012*)

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Data intrării în vigoare:

13 Noiembrie 2003

Forma consolidată valabilă la data de

26 Februarie 2014

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de

19 Decembrie 2012

până la data selectată

Istoric consolidări

---------------     *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 Februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005; ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, şi ale art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,
    ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite prezentul ordin.
    ART. 1 
    Se aproba Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în vederea abordarii integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluarii.
    ART. 2 
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                  Ministrul agriculturii,
               pădurilor, apelor şi mediului,
                       Ilie Sarbu
    Bucureşti, 17 octombrie 2003.
    Nr. 818.
    ANEXA 
                         PROCEDURA
         de emitere a autorizaţiei integrate de mediu
    CAP. I 
    Prevederi generale
    SECŢIUNEA 1
    Cadrul legal al procedurii

    ART. 1
    (1) Prezenta procedură prezintă metodologia de aplicare a cerinţelor de conformare a activităţilor/instalaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul obţinerii autorizaţiei integrate de mediu, care face parte integrantă din documentele de reglementare a funcţionării activităţii.
    (2) Autoritatea competentă pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este autoritatea competentă pentru protecţia mediului la nivel judeţean în a cărei rază de competenţă se află amplasamentul.
    (3) Prezenta procedură se aplică tuturor activităţilor/instalaţiilor existente sau celor care au suferit modificări substanţiale ori activităţilor/instalaţiilor noi, reglementate prin acordul de mediu.
-----------
    Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    ART. 2
    (1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta procedură sunt în conformitate cu definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1952005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art. 2 din Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, denumită în continuare Convenţia de la Aarhus.
    (2) Definiţiile din actele normative menţionate la alin. (1) şi explicarea acestora în contextul specific prezentei proceduri sunt prezentate în Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 362004 .
-----------
    Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    ART. 3 
    (1) Condiţiile şi procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu asigura informarea şi participarea publicului şi a tuturor autorităţilor implicate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    (2) Participarea autorităţilor implicate la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se realizează în cadrul Colectivului de analiză tehnică (CAT), organizat la nivelul judeţului unde se află amplasamentul activităţii/instalaţiei.
-----------
    Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.

    (2^1) Abrogat.
-----------
    Alin. (2^1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    (3) Participarea publicului se realizează în baza Convenţiei de la Aarhus, detaliată în cap. IX secţiunea a 2-a din prezentul ordin.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Aplicabilitate şi competente în emiterea autorizaţiei integrate de mediu

    ART. 4
    (1) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului stabileşte măsurile şi condiţiile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile/instalaţiile existente, după evaluarea condiţiilor de operare care nu respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza proiectului de plan de acţiuni aprobat.
    (2) Pentru activităţile/instalaţiile noi sau pentru cele existente care au suferit modificări substanţiale titularul activităţii/instalaţiei are obligaţia să obţină, încă din etapa de proiectare, acordul de mediu pentru toate activităţile/instalaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, punerea în funcţiune a acestora având loc numai după obţinerea autorizaţiei integrate de mediu.
-----------
    Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    ART. 5
    (1) Depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie pentru funcţionarea oricărei instalaţii/activităţi menţionate în lista din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Titularul activităţii/instalaţiei va depune solicitarea pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu la sediul autorităţii judeţene pentru protecţia mediului unde se află amplasamentul activităţii/instalaţiei.
------------
    Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    ART. 6
    (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului căreia îi revine responsabilitatea emiterii autorizaţiei integrate de mediu este autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului.
    (2) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului informează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului înainte de luarea deciziei finale de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.
    (3) Procedura pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie prevăzută în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va prelua şi se va derula de la etapa procedurală de reglementare la care se află la data desfiinţării agenţiilor regionale pentru protecţia mediului de către noua autoritate competentă pentru protecţia mediului. Modul de preluare şi derulare a etapelor procedurale va fi stabilit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
------------
    Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    ART. 7
    Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, la sediul autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului se afişează la loc public următoarele:
    - conţinutul anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    - lista documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF);
    - condiţiile locale de mediu specifice amplasamentului;
    - lista documentelor pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;
    - condiţiile de participare a publicului în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;
    - formularul-tip pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;
    - lista taxelor şi tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, stabilite conform legislaţiei în vigoare.
------------
    Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    CAP. II 
    Solicitarea de autorizaţie integrata de mediu
    SECŢIUNEA 1
    Conţinutul solicitării autorizaţiei integrate de mediu

    ART. 8 
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularii activităţilor/operatorii au obligaţia să depună la sediul autorităţii judeţene pentru protecţia mediului următoarele:
    a) formularul de solicitare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 362004 ;
    c) dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu;
    d) dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară a solicitării depuse.
-----------
    Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    (2) Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi raportul de amplasament se depun în trei exemplare pe suport hârtie şi un exemplar pe suport electronic.
-----------
    Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    ART. 9 
    (1) Analiza preliminară efectuată de autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului stabileşte dacă solicitarea este sau nu corect întocmită şi dacă îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supusă analizei propriu-zise. O solicitare nu este corect întocmită dacă:
    a) nu au fost depuse toate documentele de susţinere a solicitării;
    b) face referire la o instalaţie ce nu se încadrează în domeniul reglementat pentru autorizarea integrată de mediu;
    c) tarifele necesare nu au fost achitate.
-----------
    Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    (2) In cazul acceptării solicitării, titularul de activitate/operatorul este invitat sa achite tarifele corespunzătoare etapei de analiza a documentaţiei de sustinere a solicitării.
    (3) Respingerea motivată a solicitării se comunica solicitantului fără perceperea taxei de autorizare, dar cu perceperea tarifului pentru etapa parcursă pentru verificarea solicitării. 
    (4) După analiza preliminară a documentaţiei de solicitare, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului transmite în scris titularului de activitate/operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, răspunsul privind acceptarea solicitării sau respingerea motivată.
-----------
    Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    ART. 10
    Abrogat.
-----------
    Art. 10 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Conţinutul documentaţiei de sustinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu

    ART. 11
    Abrogat.
-----------
    Art. 11 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Analiza propriu-zisa a conţinutului documentaţiei de sustinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu

    ART. 12
    (1) Documentaţia de susţinere a solicitării trebuie să fie corect întocmită şi să prezinte autorităţii judeţene pentru protecţia mediului toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei.
    (2) Toate documentele de susţinere a solicitării care au trecut de analiza preliminară se supun analizei detaliate a autorităţii judeţene pentru protecţia mediului.
-----------
    Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    ART. 13 
    (1) Analiza detaliată a documentelor de sustinere a solicitării se realizează în cadrul CAT.
    (2) In situaţia în care analiza documentaţiei de sustinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu necesita evaluarea unui expert, CAT poate solicita un punct de vedere al grupului de experţi în domeniul de activitate supus analizei. 
    ART. 14
    Abrogat.
------------
    Art. 14 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    ART. 15 
    (1) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, în urma analizei detaliate, stabileşte:
    a) continuarea procedurii;
    b) respingerea solicitării, în cazul în care documentele de susţinere a solicitării nu sunt corect întocmite;
    c) completări pe baza raportului de analiză CAT, în cazul în care nu se furnizează datele şi informaţiile necesare pentru luarea deciziei.
------------
    Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    (2) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, în cazul respingerii documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu, este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare, să înştiinţeze în scris titularul de activitate/operatorul despre motivaţia respingerii solicitării, odată cu returnarea documentelor depuse, fără restituirea tarifului perceput pentru etapa de verificare parcursă.
------------
    Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    (3) În cazul în care autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului solicită completări la documentaţia depusă, titularul de activitate/operatorul este obligat să transmită informaţiile şi datele în termen de 30 de zile, în vederea continuării procedurii. Neîncadrarea în acest termen atrage respingerea documentaţiei în condiţiile alin. (2).
------------
    Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    (4) Completările la documentaţia depusă, solicitate de autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, se reanalizează în cadrul CAT, în conformitate cu prevederile art. 13.
-----------
    Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    (5) In situaţia respingerii documentaţiei, titularul de activitate/operatorul este obligat sa reia procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu de la etapa iniţială, în conformitate cu prevederile art. 31.
    CAP. III 
    SECŢIUNEA 1
    Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalatie existenta

    ART. 16
    (1) Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru funcţionarea instalaţiilor existente se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru orice instalaţie existentă, definită în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate/operatorul întocmeşte un proiect de plan de acţiuni, care se ataşează la documentele pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, în vederea aprobării de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
-----------
    Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    ART. 17
    Abrogat.
------------
    Art. 17 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    ART. 18
    Autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţiile care funcţionează în baza unui plan de acţiuni se emite cu termen de valabilitate pe perioada realizării Planului de acţiuni aprobat de autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului.
------------
    Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Conţinutul documentaţiei de sustinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalatie existenta

    ART. 19
    Pentru aspectele de neconformare identificate în urma analizei solicitării şi a raportului de amplasament, titularul de activitate/operatorul instalaţiei propune măsuri etapizate pentru realizarea conformării, cuprinse într-un proiect de plan de acţiuni, întocmit cu luarea în considerare a prevederilor documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile.
------------
    Art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalatie noua sau pentru modificarea substantiala a unei instalaţii existente

    ART. 20
    Solicitarea autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie/activitate nouă sau pentru modificări substanţiale ale unei instalaţii/activităţi existente se depune înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei, cu respectarea cerinţelor din cap. II şi a prevederilor legale în vigoare privind evaluarea impactului asupra mediului.
-----------
    Art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    ART. 21 
    Dacă în timpul lucrărilor de construcţie sau la punerea în funcţiune titularul de activitate/operatorul efectuează schimbări care conduc la modificarea condiţiilor de autorizare, acesta va depune în prealabil cererea de reconsiderare a solicitării, împreună cu modificarea şi completarea solicitării iniţiale. 
    ART. 22
    În cazul activităţilor privind managementul deşeurilor, menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică cerinţele specifice stipulate de legislaţia în vigoare pentru acest sector, încă din faza depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.
-----------
    Art. 22 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    CAP. IV 
    Analiza solicitării autorizaţiei integrate de mediu

    SECŢIUNEA 1
    Analiza solicitării autorizaţiei integrate de mediu de către autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului
-----------
    Titlul secţ. 1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    ART. 23
    În termen de 20 de zile de la primirea informării privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu pentru o activitate/instalaţie existentă, nouă sau pentru o instalaţie existentă care a suferit modificări substanţiale, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului dispune şi urmăreşte realizarea următoarelor etape din procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu:
    a) evaluarea solicitării şi a documentelor de susţinere a acesteia;
    b) verificarea amplasamentului şi a modului de delimitare/identificare a instalaţiei, în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general;
    c) verificarea întocmirii anunţului public, în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general.
------------
    Art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    ART. 24
    Titularul de activitate/instalaţie furnizează autorităţii judeţene pentru protecţia mediului dovada publicării anunţului public de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu.
------------
    Art. 24 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Consultarea celorlalte autorităţi

    ART. 25
    În termen de 15 zile lucrătoare de la data acceptării solicitării, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului dispune şi urmăreşte realizarea următoarelor etape:
    a) stabileşte componenţa CAT în care să fie reprezentate toate autorităţile implicate în autorizarea şi reglementarea funcţionării activităţii/instalaţiei;
    b) transmite copiile solicitării celorlalte autorităţi;
    c) convoacă CAT constituită conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi comunică solicitantului data stabilită pentru demararea procedurii de analiză a solicitării de autorizare;
    d) prezintă CAT solicitarea titularului de activitate şi propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului privitoare la continuarea procedurii;
    e) prezintă CAT propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului privind completările necesare documentaţiei de susţinere a solicitării;
    f) definitivează, pe baza observaţiilor şi propunerilor primite de la celelalte autorităţi, lista actelor de reglementare care trebuie emise de alte autorităţi, prealabil eliberării autorizaţiei integrate de mediu.
-------------
    Art. 25 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    ART. 26
    În termen de 10 zile de la data evaluării solicitării în cadrul CAT, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului transmite titularului de activitate/operatorului raportul analizei.
-------------
    Art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    ART. 27 
    (1) În cazul activităţilor/instalaţiilor a căror funcţionare ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului unei alte ţări, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului va înştiinţa în termen de 10 zile de la acceptarea solicitării autoritatea centrală pentru protecţia mediului.
------------
    Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    (2) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului va înştiinţa autoritatea centrala pentru protecţia mediului a statului în cauza, în condiţii de reciprocitate şi în conformitate cu prevederile acordurilor de colaborare bilaterala.
    (3) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului stabileşte decizia finala privind acordarea sau respingerea autorizaţiei integrate de mediu numai după ce consultările cu alte state sunt încheiate. Autoritatea centrala pentru protecţia mediului ia în considerare orice observatie primită de la celelalte state.
    CAP. V 
    Decizia de acordare a autorizaţiei integrate de mediu
    SECŢIUNEA 1
    Consultarea celorlalte autorităţi

    ART. 28
    (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, a consultării publicului şi în lipsa unor observaţii fundamentate din partea acestuia, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului acţionează după cum urmează:
    a) pentru activităţi/instalaţii noi, existente supuse unor modificări substanţiale sau pentru instalaţii existente aflate în conformitate cu cerinţele autorizării integrate, pregăteşte proiectul de autorizaţie integrată de mediu sau propunerea de respingere justificată a solicitării;
    b) înaintează membrilor CAT proiectul de autorizaţie integrată de mediu sau de respingere motivată a solicitării şi cere transmiterea în scris a comentariilor/punctelor de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
    c) anunţă titularul de activitate/operatorul despre acţiunea de înaintare a proiectului de autorizaţie integrată de mediu membrilor CAT spre consultare şi analiză.
    (2) În termen de 10 zile de la primirea comentariilor menţionate la alin. (1), autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului convoacă în plen CAT, în vederea definitivării proiectelor de autorizaţie integrată de mediu.
    (3) Neprimirea comentariilor în termenul specificat la alin. (2) echivalează cu lipsa acestora.
    (4) În termen de 5 zile de la consultarea în plen a CAT, conform alin. (2) şi (3), autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului anunţă publicul, prin mass-media, asupra deciziei de emitere sau de respingere a autorizaţiei integrate de mediu. Costul anunţului public este suportat de titularul de activitate/instalaţie.
-----------
    Art. 28 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Luarea deciziei privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu

    ART. 29
    (1) În termen de 30 de zile de la anunţul public de emitere a unei autorizaţii integrate de mediu şi în lipsa unor observaţii fundamentate din partea publicului, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu.
    (2) În situaţia în care observaţiile primite din partea publicului justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluării.
------------
    Art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    ART. 30
    (1) Informaţiile disponibile publicului sunt informaţii fără caracter confidenţial, prevăzute de Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.
    (2) Solicitările titularilor de activităţi/operatorilor referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra anumitor informaţii furnizate în procesul de autorizare integrată de mediu se aprobă de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului.
    (3) Procedurile de autorizare integrată de mediu pentru activităţile în cadrul cărora au fost aprobate solicitări de confidenţialitate sunt coordonate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului.
-----------
    Art. 30 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    ART. 31 
    Titularii de activităţi/operatorii cărora li s-au respins solicitarile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pot relua procedura în termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzătoare.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Reexaminarea şi actualizarea autorizaţiei integrate de mediu
    ART. 32 
    Autoritatea competenta pentru protecţia mediului reexamineaza periodic şi actualizează, dacă este necesar, condiţiile de acordare a autorizaţiei integrate de mediu.
    ART. 33 
    Reexaminarea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:
    a) poluarea cauzată de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente în autorizaţie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;
    b) schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor;
    c) siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducerea de tehnici speciale şi măsuri de management;
    d) rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării releva aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusa pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare;
    e) emiterea unor noi reglementări legale.
    CAP. VI 
    SECŢIUNEA 1
    Obligaţiile de baza ale titularului activităţii/operatorului privind exploatarea instalaţiei
    ART. 34 
    Obligaţiile de baza ale titularului activităţii/operatorului privind exploatarea instalaţiei sunt următoarele:
    a) luarea tuturor măsurilor de prevenire eficienta a poluarii, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
    b) luarea măsurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzată;
    c) evitarea producerii de deşeuri si, în cazul în care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnica şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
    d) utilizarea eficienta a energiei;
    e) luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
    f) luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care sa permită reutilizarea acestora.
    ART. 35 
    (1) Schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevăzută de titularul activităţii/operator, nu poate fi întreprinsă fără a se cere eliberarea acordului si/sau autorizaţiei integrate de mediu. 
    (2) Titularul activităţii/Operatorul este obligat să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusă instalaţiei sau procesului tehnologic. Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului reanalizează, după caz, condiţiile de funcţionare stabilite în autorizaţia integrată de mediu.
-----------
    Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    (3) Cererea de autorizare se va face pentru părţile de instalatie şi pentru elementele respective, susceptibile de a fi modificate.
    ART. 36 
    Titularul activităţii/operatorul este obligat sa respecte condiţiile din acordul si/sau din autorizaţia integrata de mediu în desfăşurarea activităţii din instalatie.
    ART. 37 
    (1) Titularul activităţii/operatorul este obligat sa informeze cu regularitate autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie si, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.
    (2) Titularul activităţii/operatorul este obligat sa asiste şi sa pună la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informaţii pentru respectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţii şi raspunderi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului

    ART. 38
    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului are următoarele atribuţii şi răspunderi:
    a) coordonează şi controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu;
    b) asigură luarea măsurilor necesare pentru ca autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să fie eliberată cu respectarea dispoziţiilor şi prevederilor legale în vigoare;
    c) asigură luarea măsurilor pentru informarea permanentă privind evoluţia celor mai bune tehnici disponibile în structurile sale; aceste informaţii sunt publice;
    d) asigură cadrul necesar pentru liberul acces la informaţie şi pentru participarea publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, în scopul garantării faptului că orice cerere de autorizare pentru o nouă instalaţie sau de modificare substanţială a unei instalaţii existente este accesibilă publicului pentru exprimarea opiniei, înaintea luării deciziei de către autoritatea competentă;
    e) pune la dispoziţia publicului rezultatele supravegherii emisiilor în mediu şi modul de respectare a condiţiilor de autorizare prevăzute şi deţinute de autoritatea competentă;
    f) publică anual inventarul principalelor emisii şi surse responsabile de poluare;
    g) comunică şi pune la dispoziţie în cadrul relaţiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenţă, toate datele cuprinse în cererea prin care a fost solicitată eliberarea autorizaţiei, în cazul în care se constată că funcţionarea unei instalaţii în care se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate avea efecte asupra mediului altor state sau dacă statul respectiv, care este susceptibil de a fi grav afectat, face o cerere în acest sens. Punerea la dispoziţie a datelor respective se va face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în acelaşi timp cu informarea propriilor cetăţeni;
    h) verifică respectarea dispoziţiilor legale pentru ca activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să se desfăşoare astfel încât să fie luate toate măsurile adecvate pentru prevenirea poluării şi pentru promovarea celor mai bune tehnici disponibile, cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) verifică luarea măsurilor necesare pentru a se evita orice poluare semnificativă;
    j) verifică luarea măsurilor de eliminare totală a deşeurilor poluante ce pot fi generate de activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care totuşi acestea apar, verifică luarea măsurilor de utilizare eficientă şi nepoluantă a acestora; în cazul în care acest lucru nu este posibil de realizat tehnic şi nu este eficient din punct de vedere economic, verifică luarea măsurilor de neutralizare şi/sau de înlăturare a lor, cu respectarea reglementărilor legale, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului, potrivit normelor legale;
    k) verifică aplicarea măsurilor de utilizare eficientă a energiei;
    l) verifică luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecinţelor acestora;
    m) verifică luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi a celor pentru aducerea amplasamentului, după încetarea activităţii, într-o stare care să permită reutilizarea acestuia pentru alte scopuri.
------------
    Art. 38 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    CAP. VII 
    Condiţii de autorizare integrata
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii specifice amplasamentului
    ART. 39 
    (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte valori-limită de emisie pentru instalaţiile/activităţile menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alte condiţii de funcţionare care ţin cont de condiţiile specifice amplasamentului.
-----------
    Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    (2) Abrogat.
------------
    Alin. (2) al art. 39 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    (3) La întocmirea documentaţiilor pentru susţinerea solicitărilor de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, titularii de activităţi/instalaţii se raportează la valorile limita de emisie indicate de autoritatea publica competenta pentru protecţia mediului şi folosesc standardele indicate de normele de reglementare a procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi ghidurile privind cele mai bune tehnici disponibile. 
    (4) În situaţia în care normele de calitate a mediului solicită condiţii mai severe decât cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se impun măsuri adiţionale specificate în acord şi/sau în autorizaţia integrată de mediu, fără a afecta măsurile ce sunt solicitate pentru respectarea standardelor de calitate.
------------
    Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Autorizarea activităţii
    ART. 40 
    (1) Autorizaţia integrata de mediu se eliberează de către autorităţile competente pentru protecţia mediului în baza solicitării titularului de activitate/operatorului, care trebuie sa cuprindă descrierea următoarelor elemente:
    a) amplasamentul prevăzut pentru operare;
    b) instalatia şi activităţile desfăşurate, din care sa rezulte natura şi amploarea acestor activităţi;
    c) materiile prime şi auxiliare, substanţele şi tipul de energie utilizata sau produsă de instalatie;
    d) sursele de emisie ale instalaţiei;
    e) starea amplasamentului instalaţiei;
    f) impactul activităţii asupra mediului, ca întreg;
    g) natura şi cantitatea de emisii previzibile ale instalaţiei în fiecare element component al mediului, astfel încât sa fie posibila o identificare a efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului;
    h) tehnologia prevăzută şi alte tehnici utilizate pentru prevenirea emisiilor provenind de la instalaţii, iar dacă aceasta nu este posibila, pentru reducerea lor;
    i) măsurile prevăzute pentru prevenirea producerii şi valorificării deşeurilor generate de instalatie;
    j) măsurile prevăzute pentru supravegherea emisiilor în mediu;
    k) alte măsuri stabilite pentru îndeplinirea obligaţiilor de baza prevăzute la art. 12, după caz.
    (2) Cererea trebuie sa cuprindă un rezumat cu datele prevăzute la alin. (1).
    (3) După furnizarea datelor titularul activităţii/operatorul va întocmi, după caz, un raport de securitate pentru prevenirea riscurilor de accident major, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
    ART. 41
    Condiţiile necesare pentru emiterea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu sunt următoarele:
    a) verificarea de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului a măsurilor cuprinse în autorizaţiile integrate de mediu privind îndeplinirea condiţiilor de asigurare a protecţiei aerului, apei şi solului şi pentru realizarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului, ca un întreg;
    b) autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, pentru reducerea emisiilor provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în aer, apă şi sol, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, în acord cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a obligaţiilor din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;
    c) luarea în considerare a tuturor informaţiilor şi/sau concluziilor pertinente, precum şi a celor din studiul de impact privind efectele asupra mediului pentru instalaţiile noi, în cazul unei modificări substanţiale a instalaţiilor existente şi al unor proiecte publice/private;
    d) stabilirea valorilor-limită de emisie, în special pentru poluanţii care figurează în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, susceptibili de a fi evacuaţi de instalaţia respectivă în cantităţi semnificative, în funcţie de natura şi de potenţialul lor de transfer al poluării de la un element şi factor de mediu la altul;
    e) autoritatea competentă pentru protecţia mediului solicită prescripţii care să garanteze protecţia solului, a apelor subterane şi măsuri privind gestiunea deşeurilor generate de instalaţie; valorile-limită pot fi completate sau înlocuite cu parametri sau cu măsuri tehnice echivalente;
    f) pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, valorile-limită de emisie se stabilesc luându-se în considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalaţii;
    g) valorile-limită de emisie, parametrii şi măsurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a fi prescrisă utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luându-se în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei respective, amplasarea sa geografică şi condiţiile locale de mediu. Condiţiile de autorizare trebuie să prevadă dispoziţii referitoare la reducerea poluării la lungă distanţă sau transfrontieră şi să garanteze un nivel ridicat de protecţie a mediului;
    h) luarea măsurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de măsurare, a frecvenţei acestora şi a procedurii de evaluare a rezultatelor măsurărilor, precum şi obligaţia de a comunica autorităţii competente pentru protecţia mediului datele necesare controlului şi respectării condiţiilor de autorizare. Pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1522005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile prevăzute iau în considerare costurile şi beneficiile;
    i) măsurile privind condiţiile de exploatare, altele decât cele normale, vor fi luate în considerare în mod adecvat în situaţiile în care mediul riscă să fie afectat de pornirea instalaţiei, de emisiile fugitive, de disfuncţionalităţi, de oprirea momentană sau definitivă a exploatării;
    j) măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau de a reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le găsesc adecvate.
------------
    Art. 41 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    ART. 42 
    In situaţia în care pentru respectarea standardelor de calitate a amplasamentului autoritatea competenta pentru protecţia mediului stabileşte condiţii mai severe decât cele care ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate în operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusa prin condiţii suplimentare, cerute prin autorizaţie, fără a se aduce atingere altor măsuri pentru respectarea normativului de calitate a mediului.
    CAP. VIII 
    Soluţionarea contestaţiilor la decizia de acordare a autorizaţiei integrate de mediu

    ART. 43
    Contestaţiile legate de derularea procedurii de autorizare integrată de mediu se adresează Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
-----------
    Art. 43 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.

    ART. 44
    Litigiile generate de emiterea sau de respingerea, revizuirea, suspendarea ori anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
------------
    Art. 44 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    ART. 45 
    Litigiile generate de nerespectarea participării publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se vor soluţiona în instanta prin depunerea unei sesizări în termen de 30 de zile de la data luării deciziei de eliberare a autorizaţiei integrate de mediu.
    CAP. IX 
    Accesul la informaţii şi participarea publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu
    SECŢIUNEA 1
    Accesul publicului la informaţii
    ART. 46 
    Autorităţile competente pentru protecţia mediului asigura şi garantează accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziilor prin:
    a) aducerea la cunoştinţa publica a tuturor cererilor de autorizare a noilor instalaţii sau de modificare substantiala a instalaţiilor existente, astfel încât, în raport cu perioada necesară şi cu modul de informare, publicul sa îşi poată face cunoscută opinia înainte de luarea deciziilor;
    b) aducerea la cunoştinţa publica a deciziei luate şi a unei copii de pe autorizaţia eliberata, precum şi de pe fiecare actualizare ulterioara a acesteia;
    c) punerea la dispoziţie publicului a rezultatelor supravegherii emisiilor, primite de la titularul de activitate/ operatorul conform condiţiilor de autorizare.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Participarea publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu
    ART. 47 
    Titularul de activitate/operatorul trebuie sa anunţe public solicitarea autorizaţiei integrate de mediu inclusiv solicitarea pentru schimbarea esenţială a modului de operare şi actualizarea condiţiilor de autorizare simultan cu depunerea documentaţiei, în mass-media inclusiv, dar nu restrictiv, într-un cotidian local/regional/naţional.
    ART. 48 
    (1) Autoritatea publica competenta pentru protecţia mediului stabileşte decizia finala privind acordarea sau respingerea autorizaţiei integrate de mediu numai după ce consultările cu alte state sunt încheiate. Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului trebuie sa ia în considerare orice observatie primită de la celelalte state.
    (2) Procedura privind comunicările internaţionale legate de aplicarea prevederilor alin. (1) va fi stabilită prin acorduri bilaterale cu celelalte state vecine, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului.
    ART. 49 
    Documentaţia pentru susţinerea autorizaţiei integrate de mediu, împreună cu toate datele relevante, cu excepţia celor care reprezintă secret de stat şi informaţii comerciale pentru care se cere confidenţialitate, trebuie sa fie disponibile publicului pentru consultare la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau la sediul primăriei locale din zona în care se afla instalatia.
    ART. 50 
    (1) Publicul are dreptul sa prezinte în scris sau verbal comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării.
    (1^1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului organizează dezbateri publice asupra documentaţiilor de solicitare a autorizaţiilor integrate de mediu.
-----------
    Alin. (1^1) al art. 50 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    (2) Comentariile justificate ale publicului vor fi consemnate în procesul-verbal al dezbaterii publice, pot fi depuse/trimise în scris la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau pot fi transmise prin posta electronica.
    (3) Autoritatea competenta pentru protecţia mediului transmite în scris titularului de activitate/operatorului observaţiile primite din partea publicului şi le afişează pe site-ul propriu în termen de 5 zile de la termenul specificat la alin. (1).
    ART. 51 
    (1) Poate fi refuzat accesul publicului la următoarele informaţii:
    a) procesele-verbale (lucrările) autorităţii publice confidenţiale, unde confidenţialitatea este asigurata prin lege;
    b) documentele privind relaţii internaţionale, securitatea publica sau apărarea naţionala;
    c) informaţiile industriale sau comerciale, când confidenţialitatea este asigurata prin reglementări la nivel naţional ori local pentru a proteja interese economice legitime, inclusiv interesul în menţinerea confidenţialităţii datelor statistice şi a taxelor;
    d) drepturile de proprietate intelectuală;
    e) datele personale si/sau dosarele confidenţiale referitoare la personal, când persoana nu consimte sa dezvaluie publicului aceste informaţii şi când confidenţialitatea este asigurata prin reglementări la nivel naţional sau local.
    (2) Refuzul accesului la informaţiile menţionate la alin. (1) se va realiza conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 52 
    (1) Conţinutul deciziei, incluzând copia autorizaţiei integrate de mediu, şi orice condiţii ulterioare, luate în cursul derulării prezentei proceduri - cu excepţia datelor clasificate ca secrete de stat şi informaţii comerciale confidenţiale -, trebuie puse la dispoziţie publicului interesat de către autoritatea competenta pentru protecţia mediului, la sediul acesteia şi la cel al primăriei locale, pe durata funcţionarii instalaţiei.
    (2) Împreună cu publicarea deciziei trebuie sa fie afişate motivele şi consideratiile pe care se bazează decizia, inclusiv informaţia privind procesul de participare a publicului.
    (3) Publicarea unei decizii trebuie însoţită de informaţii practice privind accesul publicului la conţinutul procedurilor administrative şi juridice relevante.
    ART. 53 
    Datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii trebuie sa fie puse la dispoziţie publicului pe suport hârtie/electronic pentru a putea fi consultate la sediul autorităţii pentru protecţia mediului sau/si la sediul administraţiei locale în a carei raza se afla instalatia.
    ART. 54 
    Registrul naţional de evidenta a autorizaţiilor integrate de mediu este public. 
    ART. 55
    Registrul naţional de evidenţă a autorizaţiilor integrate de mediu trebuie să fie disponibil pentru consultare pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
------------
    Art. 55 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    CAP. X 
    Taxe şi tarife
    ART. 56 
    Tarifele se încasează de către autoritatea competenta pentru protecţia mediului implicata, pe fiecare etapa de procedura. 
    ART. 57
    Tarifele pentru eliberarea de informaţii către public, la cerere, prin copiere, în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, sunt cele specificate de Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.
------------
    Art. 57 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

    ART. 58
    Abrogat.
------------
    Art. 58 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    ART. 59 
    (1) Cuantumul taxelor şi tarifelor pentru emiterea autorizaţiilor integrate de mediu se aplica conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Taxele se achită la Trezoreria Statului în contul Fondului pentru mediu, iar tarifele se încasează de către autoritatea competenta pentru protecţia mediului.
    CAP. XI 
    Dispoziţii finale

    ART. 60
    Abrogat.
-------------
    Art. 60 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    ART. 61
    Conţinutul-cadru al autorizaţiei integrate de mediu este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
-------------
    Art. 61 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    ART. 62
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.
-------------
    Art. 62 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    ANEXA 1
    la procedură
                            FORMULARUL DE SOLICITARE
                       a autorizaţiei integrate de mediu

Glosar de termeni

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│(A n)           │Referinţa la un punct de emisie în aer                │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│(L n)           │Referinţa la un punct de emisie în apă                │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│(W n)           │Referinţa la sursa de deşeuri                         │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│AEM             │Agenţia Europeană de Mediu                            │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│BAT             │Cele mai bune tehnici disponibile                     │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│BPEO            │Cea mai bună opţiune de mediu practicabilă            │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│BREF            │Documentul de referinţă BAT                           │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│CCC             │Centrul comun de cercetare                            │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│CE              │Comisia Europeană                                     │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│COV             │Compuşi organici volatili                             │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│EIONet          │Reţeaua Europeană de Informaţii şi Observaţii         │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│EIPPCB          │Biroul European IPPC                                  │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│EMAS            │Schema de audit şi management de mediu                │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│PRTR            │Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi            │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│EUROStat        │Serviciul UE de Statistică                            │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│EWC             │Codul european al deşeurilor                          │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│EWC             │Catalogul european al deşeurilor                      │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│GTL             │Grupurile tehnice de lucru                            │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│IF              │Întrebări frecvente                                   │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│IPPC            │Prevenirea şi controlul integrat al poluării          │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│NACE            │Nomenclatorul activităţilor comerciale                │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│NOSE - P        │Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ONG             │Organizaţii neguvernamentale                          │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Plan de acţiuni │Programul de măsuri a căror implementare este         │
│                │obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM    │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Program de      │Program de măsuri pe care operatorul îl identifică în │
│modernizare     │cadrul Sistemului de management de mediu              │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│SCASO           │Substanţe care afectează stratul de ozon              │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│SCM             │Standard de calitate a mediului                       │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│SNAP            │Nomenclatorul inventarului emisiilor                  │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│TA Luft         │Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│UE              │Uniunea Europeană                                     │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│VLEs            │Valorile-limită de emisie"                            │
└────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

------------
    Glosarul de termeni al anexei 1 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.

                              Application Template
                             FORMULAR DE SOLICITARE

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalaţiei
care solicita autorizarea activităţii

    Numele instalaţiei
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                           │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Numele Solicitantului, adresa, numărul de înregistrare la Registrul
Comerţului
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Activitatea sau activităţile conform Anexei I din OUG privind prevenirea
si controlul integrat al poluării
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Alte activităţi cu impact semnificativ desfăşurate pe amplasament
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Cod CAEN:
    Cod NOSE-P:
    Cod SNAP:

    Numele şi prenumele proprietarului;

    Numele si funcţia persoanei împuternicite sa reprezinte titularul
activităţii/operatorul instalaţiei pe tot parcursul derulării procedurii de
autorizare:
    __________________________________________________________________________

    Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a
mediului: _________________
    Nr. de telefon:__________________ Adresa de e-mail: ______________________

    In numele firmei mai sus menţionate, solicitam prin prezenta emiterea unei
autorizaţii integrate conform prevederilor OUG privind prevenirea si controlul
integrat al poluării

    ● Titularul de activitate/operatorul instalaţiei isi asuma răspunderea
pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informaţiilor furnizate
autorităţii competente pentru protecţia mediului in vederea analizării si
demarării procedurii de autorizare.

    Nume

    Funcţia

    Semnătura si stampila

    Data

INFORMATIA SOLICITATA DE ARTICOLUL 16 ALIN. 1 AL OUG 34/2002 PRIVIND PREVENIREA, REDUCEREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII

*Font 8*
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┐
│                                                         │  Unde se regăseşte în     │ Verificare │
│ O descriere a:                                          │       formularul de       │  efectuata │
│                                                         │        solicitare         │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│- instalaţiei si activităţilor sale                      │Formularul de solicitare,  │            │
│                                                         │Secţiunea 4                │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│- materiilor prime si auxiliare, altor substanţe si a    │Formularul de solicitare,  │            │
│energiei utilizate în sau generate de instalaţie.        │Secţiunea 3                │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│- surselor de emisii din instalaţie,                     │Formularul de solicitare   │            │
│                                                         │Secţiunea  5               │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│- condiţiilor amplasamentului pe care se afla instalaţia,│Raportul de amplasament si │            │
│                                                         │Secţiunea 11               │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│- naturii si a cantităţilor estimate de emisii din       │Secţiunile 0, 12 si 13     │            │
│instalaţie in fiecare factor de mediu precum si identi-  │                           │            │
│ficarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra     │                           │            │
│mediului,                                                │                           │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│- tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru preveni- │Formularul de solicitare   │            │
│rea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea     │Secţiunile 3.2, 3.4.3,     │            │
│emisiilor de la instalaţie,                              │4.9.1 si 12                │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│- acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si     │Formularul de solicitare   │            │
│recuperarea deşeurilor generate de instalaţie,           │Secţiunea 5                │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│- masurilor suplimentare planificate in vederea          │Formularul de solicitare   │            │
│conformării cu principiile generale care decurg din      │Secţiunea 14               │            │
│obligaţiile de baza ale operatorului/titularului         │                           │            │
│activităţii asa cum sunt ele stipulate in Capitolul III  │                           │            │
│al OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul│                           │            │
│integrat al poluării:                                    │                           │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│(a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a    │Formularul de solicitare   │            │
│    poluării, in mod special prin aplicarea Celor Mai    │secţiunea 3.2, 0 si 12     │            │
│    Bune Tehnici Disponibile;                            │                           │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│(b) nu este cauzata nici o poluare semnificativa;        │Formularul de solicitare   │            │
│                                                         │Secţiunea 13               │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│(c) este evitata generarea de deşeuri in conformitate    │Formularul de solicitare   │            │
│    cu legislaţia specifica mationala in vigoare privind │Secţiunea 5                │            │
│    deseurile(ll); acolo unde sunt generate deşeuri,     │                           │            │
│    acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu     │                           │            │
│    este posibil din punct de vedere tehnic sau          │                           │            │
│    economic, ele sunt eliminate astfel încât sa se evite│                           │            │
│    sau sa se reducă orice impact asupra mediului;       │                           │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│(d) energia este utilizata eficient;                     │Formularul de solicitare   │            │
│                                                         │Secţiunea 6                │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│(e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea       │Formularul de solicitare   │            │
│    accidentelor si limitarea consecinteleor lor;        │Secţiunea 7                │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│(f) sunt luate masurile necesare la încetarea definitiva │Formularul de solicitare   │            │
│    a activităţilor pentru a evita orice risc de poluare │Secţiunea 10               │            │
│    si de a aduce amplasamentul la o stare satisfăcătoare│                           │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│- masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in │Formularul de solicitare   │            │
│ mediu.                                                  │Secţiunea 9                │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│- alternativele principale studiate de solicitant        │Formularul de solicitare   │            │
│                                                         │Secţiunile 4.15 si 11.2    │            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│Solicitarea autorizării trebuie de asemenea sa includă un│Formularul de solicitare   │            │
│rezumat netehnic al secţiunilor menţionate mai sus.      │Secţiunea 1                │            │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┘

LISTA DE VERIFICARE A COMPONENTEI DOCUMENTATIEI DE SOLICITARE
    In plus fata de acest document, verificaţi daca atI inclus elementele din tabelul următor

*Font 8*
┌───┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬───────────┐
│   │                                            │                     │ Verificat de  │ Verificat │
│   │Element                                     │ Sectiune relevanta  │ solicitant    │ de ALPM   │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│  1│Activitatea face parte din sectoarele       │                     │               │           │
│   │încinse în autorizarea integrata de mediu   │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│  2│Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a   │                     │               │           │
│   │documentaţiei de solicitare a autorizaţiei  │                     │               │           │
│   │integrate a fost achitata                   │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│  3│Formularul de solicitare a autorizaţiei     │                     │               │           │
│   │integrate de mediu                          │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│  4│ Rezumat netehnic                           │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│  5│Diagramele proceselor tehnologice           │Secţiunea 4.5 (daca  │               │           │
│   │(schematic), acolo unde nu sunt incluse     │este cazul)          │               │           │
│   │in acest document, includeţi punctele de    │                     │               │           │
│   │emisie in toţi factorii de mediu            │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│  6│Raportul de amplasament                     │Secţiunea 11         │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│  7│Analize cost-beneficiu realizate pentru     │Secţiunea 2.3 (daca  │               │           │
│   │Evaluarea BAT                               │este cazul)          │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│  8│O evaluare BAT completa pentru întreaga     │Secţiunea 4.15       │               │           │
│   │instalaţie                                  │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│  9│Organigrama instalaţiei                     │Secţiunea 2.1        │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 10│Planul de situaţie                          │                     │               │           │
│   │Indicaţi limitele amplasamentului           │Formularul de        │               │           │
│   │                                            │solicitare           │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 11│Suprafete construite/betonate si suprafete  │Formularul de        │               │           │
│   │libere/verzi permeabile si impermeabile     │solicitare           │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 12│Locaţia instalaţiei                         │Secţiunea 2.3.5      │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 13│Locaţiile (partile din instalaţie) cu       │Secţiunea 4.14       │               │           │
│   │emisii de mirosuri                          │(Miros)              │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 14│Receptori sensibili - ape subterane,        │Secţiunea 2.4        │               │           │
│   │structuri geologie, daca sunt descărcate    │                     │               │           │
│   │direct sau indirect substanţele periculoase │                     │               │           │
│   │din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004       │                     │               │           │
│   │privind modificarea si completarea legii    │                     │               │           │
│   │apeior 107/1996 în apele subterane          │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 15│Receptori sensibili la zgomot               │Secţiunea 8.1        │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 16│Puncte de emisii continue si fugitive       │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 17│Puncte propuse pentru monitorizare/         │Secţiunea 13.2       │               │           │
│   │/automonitorizare                           │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 18│Alţi receptori sensibili din punct de vedere│Secţiunea 13.5       │               │           │
│   │al mediului, inclusiv habitate si zone de   │                     │               │           │
│   │interes ştiinţific                          │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 19│Planuri de amplasament (combinaţi şi faceti │Raportul de          │               │           │
│   │trimitere la alte documente după caz)       │amplasament          │               │           │
│   │arătând pozitia oricăror rezervoare,        │                     │               │           │
│   │conducte si canale subterane sau a altor    │                     │               │           │
│   │structuri                                   │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 20│Copii ale oricăror lucrări de modelare      │Secţiunea 4          │               │           │
│   │realizate                                   │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 21│Harta prezentând reţeaua Natura 2000 sau    │Secţiunea 13.5       │               │           │
│   │alte arii sau exemplare protejate           │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 22│O copie a oricărei informaţii anterioare    │Secţiunea 13.5       │               │           │
│   │referitoare la habitate furnizata pentru    │                     │               │           │
│   │Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop│                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 23│Studii existente privind amplasamentul si/  │                     │               │           │
│   │sau instalaţia, sau in legătura cu acestea  │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 24│Acte de reglementare ale altor autorităţi   │                     │               │           │
│   │publice obţinute pana la data depunerii     │                     │               │           │
│   │solicitării si informaţii asupra stadiului  │                     │               │           │
│   │de obţinere a altor acte de reglementare    │                     │               │           │
│   │deja solicitate                             │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 25│Orice alte elemente în care furnizaţi copii │(va rugam listaţi)   │               │           │
│   │ale propriilor informaţii                   │                     │               │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ 26│Copie a anunţului public                    │                     │               │           │
└───┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────┴───────────┘

SECTIUNEA 1
    REZUMAT NETEHNIC
    1. Rezumat Netehnic
    Aceasta secţiune trebuie sa fie cat mai succinta, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar permiţând in acelaşi timp o prezentare suficienta a activităţilor. Este oportunitatea dumneavoastră de a spune autorităţii responsabile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu cat de bine va desfăşuraţi activitatea si imbunatirile pe către intenţionaţi sa le faceţi. Este preferabil sa completaţi aceasta secţiune după ce ati elaborat întreaga documentaţie de solicitare, deoarece veti sti ce sa rezumaţi. Rezumatul va include:

1. DESCRIERE
    O descriere succinta a activităţilor, scopul lor, produsele, diagrama
proceselor instalaţiei implicate, cu marcarea punctelor de emisii, nivele de
emisii din fiecare punct.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    1.1. Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea
istorica
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    1.2. Alternative principale studiate de către Solicitant (legate de locaţie,
justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    2. TEHNICI DE MANAGEMENT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    2.1. Sistemul de management
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    3. INTRARI DE MATERIALE
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    3.1. Selectarea materii lor prime
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    3.2. Cerinţele BAT
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării
materiilor prime)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    3.4. Utilizarea apei
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    5. EMISII SI REDUCEREA POLUĂRII
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    6. MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DEŞEURILOR
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    7. ENERGIE
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    8. ACCIDENTELE SI CONSECINŢELE LOR
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    9. ZGOMOT SI VIBRAŢII
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    10. MONITORIZARE
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    11. DEZAFECTARE
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALAŢIA
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    13. LIMITELE DE EMISIE
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    
    14. Planul de acţiuni şi programul de modernizare
    Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-aţi propus în secţiunile
anterioare ale solicitării. Măsurile incluse în Planul de acţiuni şi Programul de
modernizare trebuie grupate pe secţiuni pentru fiecare factor de mediu afectat,
măsuri de reducere a poluării, măsuri de remediere a poluării istorice, pe baza
obiectivului principal al măsurii respective.

┌────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┬────────────┐
│   Măsura   │    Data propusă   │   Costuri   │Sursa de finanţare│    Nota    │
│            │pentru implementare│             │                  │            │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────┤
├────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────┤
├────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────┤
├────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────┤
├────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────┤
└────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┴────────────┘

NOTĂ:
    0 = sursa va trebui identificată
    1 = finanţare proprie
    2 = credit bancar
    3 = instituţie financiară internaţională
    4 = finanţare nerambursabilă
    Planul de acţiuni trebuie să includă obligatoriu şi prevederile Programului de
etapizare, anexă la Autorizaţia de gospodărire a apelor.
    În acest moment aţi realizat toate etapele completării solicitării dumneavoastră.
Vă rugăm să vă întoarceţi la pagina de început pentru a verifica dacă aţi inclus
toate elementele necesare.

    15. PLANUL DE MASURI OBLIGATORII SI PROGRAMELE DE MODERNIZARE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

------------
    Pct. 14 al secţ. 1 din anexa 1 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012.
    SECTIUNEA 2
    TEHNICI DE MANAGEMENT
    2. TEHNICI DE MANAGEMENT
    2.1. Sistemul de management

┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau            │                       │
│înregistraţi conform EMAS (sau ambele) - daca da     │                       │
│indicaţi aici numerele ele certificare /înregistrare │                       │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Furnizaţi o organigrama de management în             │                       │
│documentaţia dumneavoastră de solicitare a           │                       │
│autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi si │                       │
│nu nume). Faceţi aici referire la documentul pe care │                       │
│îl veţi ataşa                                        │                       │
└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

Daca sunteţi sau nu certificat sau înregistrat asa cum a fost prezentat mai sus, trebuie sa completaţi căsuţele goale de mai jos. In general exista 2 opţiuni pentru modul în care puteţi răspunde la fiecare punct:
    ● Fie sa confirmaţi ca aveţi in funcţiune un sistem de management atestat printr-un document si faceţi referire la documentaţia respectiva, astfel incat sa poată fi ulterior inspectata/auditata pe amplasament;
    ● Sau, daca nu aveţi un sistem de management atestat printr-un document, descrieţi modul în care gestionaţi acest aspect. Introduceţi "a se vedea informaţii suplimentare" în coloana 4 si faceţi descrierea intr-o casuta sub tabel.
    Daca intenţionaţi sa dobândiţi un sistem atestat printr-un document, indicaţi in Coloana 3 data de la care acesta va fi valabil

┌────┬───────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│    │                           │              │Documentul de  │Responsabili- │
│    │ Cerinta caracteristica    │  Da sau Nu   │referinta sau  │   tati       │
│    │ a BAT                     │              │data pana la   │Prezentati ce │
│    │                           │              │care sistemele │post sau de-  │
│    │                           │              │vor fi aplicate│partament este│
│    │                           │              │  (valabile)   │responsabil   │
│    │                           │              │               │pentru fiecare│
│    │                           │              │               │cerinta       │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 0  │           1               │     2        │       3       │      4       │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 1  │Aveti o politica de mediu  │              │               │              │
│    │recunoscuta oficial ?      │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 2  │Aveti programe preventive  │              │               │              │
│    │de intretinere pentru      │              │               │              │
│    │instalatiile si echipamen- │              │               │              │
│    │tele relevante ?           │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 3  │Aveti o metoda de inregis- │              │               │              │
│    │trare a necesitatilor de   │              │               │              │
│    │intretinere si revizie ?   │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 4  │Performanta/acuratetea de  │              │               │              │
│    │monitorizare si masurare   │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 5  │Aveti un sistem prin care  │              │               │              │
│    │identificati principalii   │              │               │              │
│    │indicatori de performanta  │              │               │              │
│    │in domeniul mediului ?     │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 6  │Aveti un sistem prin care  │              │               │              │
│    │stabiliti si mentineti un  │              │               │              │
│    │program de masurare si     │              │               │              │
│    │monitorizare a indicatori- │              │               │              │
│    │lor care sa permita revi-  │              │               │              │
│    │zuirea si imbunatatirea    │              │               │              │
│    │performantei ?             │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 7  │Aveti un plan de prevenire │              │               │              │
│    │si combatere a poluarilor  │              │               │              │
│    │accidentale ?              │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 8  │Daca raspunsul de mai sus  │              │               │              │
│    │este DA listati indicatorii│              │               │              │
│    │principali folositi        │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 9  │Instruire                  │              │               │              │
│    │Confirmaţi ca sistemele de │              │               │              │
│    │instruire sunt aplicate    │              │               │              │
│    │(sau vor fi aplicate si vor│              │               │              │
│    │începe in interval de 2    │              │               │              │
│    │luni de la emiterea auto-  │              │               │              │
│    │rizatiei integrate de mediu)              │               │              │
│    │pentru întreg  personalul  │              │               │              │
│    │relevant, inclusiv contrac-│              │               │              │
│    │tanţii si cei care achizi- │              │               │              │
│    │ţionează echipament si     │              │               │              │
│    │materiale; si care cuprinde│              │               │              │
│    │următoarele elemente:      │              │               │              │
│    │ ● conştientizarea         │              │               │              │
│    │   implicaţiilor           │              │               │              │
│    │   reglementarii data de   │              │               │              │
│    │   Autorizaţia  integrata  │              │               │              │
│    │   de mediu pentru         │              │               │              │
│    │   activitatea companiei   │              │               │              │
│    │   si pentru sarcinile de  │              │               │              │
│    │   lucru;                  │              │               │              │
│    │ ● conştientizarea tuturor │              │               │              │
│    │   efectelor potenţiale    │              │               │              │
│    │   asupra mediului         │              │               │              │
│    │   rezultate din           │              │               │              │
│    │   funcţionarea în         │              │               │              │
│    │   condiţii normale si     │              │               │              │
│    │   condiţii anormale;      │              │               │              │
│    │ ● conştientizarea         │              │               │              │
│    │   necesitaţii             │              │               │              │
│    │   de a raporta abaterea   │              │               │              │
│    │   de la condiţiile de     │              │               │              │
│    │   autorizare              │              │               │              │
│    │   integrata de mediu;     │              │               │              │
│    │ ● prevenirea emisiilor    │              │               │              │
│    │   accidentale si luarea   │              │               │              │
│    │   de masuri atunci când   │              │               │              │
│    │   apar emisii accidentale;│              │               │              │
│    │ ● conştientizarea         │              │               │              │
│    │   necesitaţii             │              │               │              │
│    │   de implementare si      │              │               │              │
│    │   menţinere a evidentelor │              │               │              │
│    │   de instruire            │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 10 │Exista o declaraţie clara a│              │               │              │
│    │calificărilor si competen- │              │               │              │
│    │telor necesare pentru      │              │               │              │
│    │posturile cheie ?          │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 11 │Care sunt standardele de   │              │               │              │
│    │instruire pentru acest     │              │               │              │
│    │sector industrial (daca    │              │               │              │
│    │exista) si în ce măsura    │              │               │              │
│    │va conformaţi lor ?        │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 12 │Aveţi o procedura scrisa   │              │               │              │
│    │pentru rezolvare,          │              │               │              │
│    │investigare, comunicare si │              │               │              │
│    │raportare a incidentelor de│              │               │              │
│    │neconformare actuala sau   │              │               │              │
│    │potenţiala, incluzand      │              │               │              │
│    │luarea de masuri pentru    │              │               │              │
│    │reducerea oricărui impact  │              │               │              │
│    │produs si pentru iniţierea │              │               │              │
│    │si aplicarea de masuri     │              │               │              │
│    │preventive si corective ?  │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 13 │Aveţi o procedura scrisa   │              │               │              │
│    │pentru evidenta, investi-  │              │               │              │
│    │garea, comunicarea si      │              │               │              │
│    │raportarea sesizărilor     │              │               │              │
│    │privind protecţia mediului │              │               │              │
│    │incluzând luarea de masuri │              │               │              │
│    │corective si de prevenire  │              │               │              │
│    │a repetării?               │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 14 │Aveţi in mod regulat       │              │               │              │
│    │audituri independente      │              │               │              │
│    │(preferabil) pentru a      │              │               │              │
│    │verifica daca toate        │              │               │              │
│    │activităţile sunt realizate│              │               │              │
│    │în conformitate cu         │              │               │              │
│    │cerinţele de mai sus ?     │              │               │              │
│    │(Denumiţi organismul de    │              │               │              │
│    │auditare)                  │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 15 │Frecventa acestora este de │              │               │              │
│    │cel puţin o data pe an ?   │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 16 │Revizuirea si raportarea   │              │               │              │
│    │performantelor de mediu    │              │               │              │
│    │Este demonstrat in mod clar│              │               │              │
│    │printr-un document, faptul │              │               │              │
│    │ca managementul de vârf al │              │               │              │
│    │companiei analizează       │              │               │              │
│    │performanta de mediu si    │              │               │              │
│    │asigura luarea masurilor   │              │               │              │
│    │corespunzătoare atunci când│              │               │              │
│    │este necesar sa se garan-  │              │               │              │
│    │teze ca sunt îndeplinite   │              │               │              │
│    │angajamentele asumate prin │              │               │              │
│    │politica de mediu si ca    │              │               │              │
│    │aceasta politica ramane    │              │               │              │
│    │relevanta ?                │              │               │              │
│    │Denumiţi postul cel mai    │              │               │              │
│    │important care are în      │              │               │              │
│    │sarcina analiza performan- │              │               │              │
│    │tei de mediu               │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 17 │Este demonstrat in mod clar│              │               │              │
│    │printr-un document faptul  │              │               │              │
│    │ca managementul de vârf    │              │               │              │
│    │analizează progresul       │              │               │              │
│    │programelor de îmbunătăţire│              │               │              │
│    │a calităţii mediului cel   │              │               │              │
│    │puţin o data pe an ?       │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 18 │Exista o evidenta          │              │               │              │
│    │demonstrabila (de ex.      │              │               │              │
│    │proceduri scrise) ca       │              │               │              │
│    │aspectele de mediu sunt    │              │               │              │
│    │incluse in următoarele     │              │               │              │
│    │domenii, asa cum sunt      │              │               │              │
│    │cerute de IPPC:            │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│    │ ● controlul modificării   │              │               │              │
│    │  procesului in instalaţie;│              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│    │ ● proiectarea si          │              │               │              │
│    │   retrospectiva           │              │               │              │
│    │   instalaţiilor noi,      │              │               │              │
│    │   tehnologiei sau altor   │              │               │              │
│    │   proiecte importante;    │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│    │ ● aprobarea de capital;   │              │               │              │
│    │ ● alocarea de resurse;    │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│    │ ● planificarea si         │              │               │              │
│    │   programarea;            │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│    │ ● includerea aspectelor de│              │               │              │
│    │   mediu în procedurile    │              │               │              │
│    │   normale de funcţionare; │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│    │ ● politica de achiziţii;  │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│    │ ● evidente contabile      │              │               │              │
│    │   pentru costurile de     │              │               │              │
│    │   mediu comparativ cu     │              │               │              │
│    │   procesele implicate si  │              │               │              │
│    │   nu cu cheltuielile      │              │               │              │
│    │   (de regie).             │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 19 │Face compania rapoarte     │              │               │              │
│    │privind performantele de   │              │               │              │
│    │mediu, bazate pe rezulta-  │              │               │              │
│    │tele analizelor de         │              │               │              │
│    │management (anuale sau     │              │               │              │
│    │legate de ciclul de audit),│              │               │              │
│    │pentru:                    │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│    │ ● informatii solicitate   │              │               │              │
│    │   de Autoritatea de       │              │               │              │
│    │   Reglementare; si        │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│    │ ● eficienta sistemului de │              │               │              │
│    │   management fata de      │              │               │              │
│    │   obiectivele si scopurile│              │               │              │
│    │   companiei si imbunata-  │              │               │              │
│    │   tirile viitoare         │              │               │              │
│    │   planificate.            │              │               │              │
├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 20 │Se fac raportări externe,  │              │               │              │
│    │preferabil prin declaraţii │              │               │              │
│    │publice privind mediul ?   │              │               │              │
└────┴───────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

Informaţii suplimentare

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│                                │   Unde este  │    Cum se     │ Cine este    │
│Cerinta caracteristica a BAT    │   păstrată   │  identifica   │ responsabil  │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Managementul documentatiei si   │//////////////│///////////////│//////////////│
│registrelor                     │//////////////│///////////////│//////////////│
│Pentru fiecare dintre urmatoa-  │//////////////│///////////////│//////////////│
│rele elemente ale sistemului    │//////////////│///////////////│//////////////│
│dumneavoastra de management dati│//////////////│///////////////│//////////////│
│informatiile solicitate         │//////////////│///////////////│//////////////│
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Politici                        │              │               │              │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Responsabilitati                │              │               │              │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Ţinte                           │              │               │              │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Evidentele de întreţinere       │              │               │              │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Proceduri                       │              │               │              │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Registrele de monitorizare      │              │               │              │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Rezultatele auditurilor         │              │               │              │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Rezultatele revizuirilor        │              │               │              │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Evidentele privind sesizările si│              │               │              │
│incidentele                     │              │               │              │
├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Evidentele privind instruirile  │              │               │              │
└────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

SECTIUNEA 3
    INTRARI DE MATERII PRIME
    3. Intrări de Materii prime
    3.1. Selectarea materiilor prime
    Utilizaţi acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materii prime utilizate, precum si a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea arătaţi unde exista materii prime alternative care au un impact mai mic asupra mediului si daca acestea sunt utilizate. Daca nu sunt utilizate, explicaţi de ce.

*Font 8*
┌────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│            │          │            │            │Impactul asupra   │Exista o     │                  │
│            │          │            │ Ponderea   │mediului acolo    │alternativa  │Cum sunt stocate? │
│            │ Natura   │Inventarul  │% in produs │unde este cunoscut│adecvata     │(A-D)*2           │
│Principalele│chimică/  │complet al  │% in apa de │(de exemplu,      │(pentru cele │Poate constitui   │
│materii     │compoziţie│materialelor│  suprafaţa │degradabilitate,  │cu impact    │materialul un     │
│prime/      │          │lor (calita-│% in cana-  │bioacumulare      │potenţial    │risc semnificativ │
│utilizari   │(Fraze R) │tiv si can- │  lizare    │potenţiala, toxi- │semnificativ)│de accident prin  │
│            │   *1     │titativ)    │% in deşeuri│citate pentru     │si va fi     │natura sa sau prin│
│            │          │            │  /pe sol   │specii relevante) │aceasta uti- │cantitatea        │
│            │          │            │% in aer    │                  │lizata (daca │stocata?          │
│            │          │            │            │                  │nu, explicaţi│A se vedea        │
│            │          │            │            │                  │de ce)?      │Secţiunea 8       │
├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│            │          │            │            │                  │             │                  │
├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│            │          │            │            │                  │             │                  │
├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│            │          │            │            │                  │             │                  │
├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│            │          │            │            │                  │             │                  │
├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│            │          │            │            │                  │             │                  │
└────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────┴──────────────────┘

-----------
    *1 Legea 451/2001 care implementează Directiva 67/548/EC privind clasificarea si etichetarea substanţelor periculoase
    *2 A - Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)
       B - Exista un sistem de evacuare a aerului
       C - Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare
       D - Exista protectie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor
    SECTIUNEA 5
    EMISII SI REDUCEREA POLUARII
    3.2. Cerinţele BAT
    Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┐
│                                        │                 │Responsabilitate   │
│                                        │                 │Indicaţi persoana  │
│ Cerinţa caracteristica a BAT           │  Răspuns        │ sau grupul de     │
│                                        │                 │persoane respon-   │
│                                        │                 │sabil pentru       │
│                                        │                 │fiecare cerinţa    │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│Exista studii pe termen lung care sunt  │                 │                   │
│necesar a fi realizate pentru a stabili │                 │                   │
│emisiile in mediu si impactul materiilor│                 │                   │
│prime si materialelor utilizate? Daca   │                 │                   │
│da, faceţi o lista a acestora si        │                 │                   │
│indicaţi in cadrul programului de       │                 │                   │
│modernizare data la care acestea vor    │                 │                   │
│fi finalizate                           │                 │                   │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│Listaţi orice substituţii identificate  │                 │                   │
│si indicaţi data la cârc acestea vor fi │                 │                   │
│finalizate, în cadrul programului de    │                 │                   │
│modernizare.                            │                 │                   │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│Confirmaţi feptul ca veţi menţine un    │                 │                   │
│inventar detaliat al materiilor prime   │                 │                   │
│utilizate pe amplasament ? *3           │                 │                   │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│Confirmaţi faptul ca veţi menţine       │                 │                   │
│proceduri pentru revizuirea sistematica │                 │                   │
│în concordanta cu noile progrese        │                 │                   │
│referitoare la materiile prime si       │                 │                   │
│utilizarea unora mai adecvate, cu       │                 │                   │
│impact mai redus asupra mediului?       │                 │                   │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│Confirmaţi faptul ca aveţi proceduri de │                 │                   │
│asigurare a calităţii pentru controlul  │                 │                   │
│materiilor prime?                       │                 │                   │
│Aceste proceduri includ specificaţii    │                 │                   │
│pentru evaluarea oricăror modificări    │                 │                   │
│referitoare la impactul asupra mediului │                 │                   │
│cauzat de impurităţile conţinute de     │                 │                   │
│materiile prime si care modifica        │                 │                   │
│structura si nivelul emisiilor.         │                 │                   │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┘

---------
    *3 Pentru întrebările de mai jos:
    Daca "Da, ne conformam pe deplin" - faceţi referinţe la documentaţia care poate fi verificata pe amplasament
    Daca "Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)" - indicaţi data la care va fi realizata pe deplin conformarea
    3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)
    Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

┌───┬────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┐
│   │                                        │             │Responsabilitate   │
│   │                                        │             │Indicaţi persoana  │
│   │Cerinţa caracteristica a BAT            │  Răspuns    │ sau grupul de     │
│   │                                        │             │persoane respon-   │
│   │                                        │             │sabil pentru       │
│   │                                        │             │fiecare cerinţa    │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│  1│A fost realizat un audit al minimizării │             │                   │
│   │deşeurilor? Indicaţi data si numărul de │             │                   │
│   │înregistrare al documentului.           │             │                   │
│   │Nota: Referire la HG 856/2002.          │             │                   │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│  2│Listaţi principalele recomandări ale    │             │                   │
│   │auditului si data pana la care ele vor  │             │                   │
│   │fi implementate.                        │             │                   │
│   │Anexaţi planul de acţiune cu masurile   │             │                   │
│   │necesare pentru corectarea              │             │                   │
│   │neconformitatilor înregistrate în       │             │                   │
│   │raportul de audit.                      │             │                   │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│  3│Acolo unde un astfel de audit nu a fost │             │                   │
│   │realizat, identificaţi, principalele    │             │                   │
│   │oportunităţi de minimizare a deşeurilor │             │                   │
│   │si data pana la care ele vor fi         │             │                   │
│   │implementate                            │             │                   │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│  4│Indicaţi data programata pentru         │             │                   │
│   │realizarea viitorului audit             │             │                   │
├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│  5│Confirmaţi faptul ca veţi realiza un    │             │                   │
│   │audit privind minimizarea deşeurilor    │             │                   │
│   │cel puţin o data la doi ani.            │             │                   │
│   │Prezentatţ procedura de audit si        │             │                   │
│   │rezultatele/recomandările auditului     │             │                   │
│   │precum si modul de punere in practica   │             │                   │
│   │a acestora în termen de 2 luni de la    │             │                   │
│   │încheierea lui.                         │             │                   │
└───┴────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┘

3.4. Utilizarea apei
    3.4.1. Consumul de apa

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│Sursa de      │              │              │               │% apa reintrodusa│
│alimentare cu │              │              │ % de          │de la statia de  │
│apa( de ex.   │Volum de apa  │Utilizari pe  │recircularea   │epurare în proces│
│rau, ape      │captat (mc/an)│faze ale      │apei pe faze   │pentru faza      │
│subterane,    │              │procesului    │ale procesului │respectiva       │
│reţea urbana) │              │              │               │                 │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│Ex. Apa din   │50 milioane   │Racire        │50% din        │ 0               │
│rau           │mc/an         │secundara     │cantitatea     │                 │
│              │              │              │care intra     │                 │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│Apa din rau   │50 milioane   │Spalarea      │0              │80%              │
│              │mc/an         │sfeclei de    │               │                 │
│              │              │zahar         │               │                 │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│              │              │              │               │                 │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│              │              │              │               │                 │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────┘

3.4.2. Compararea cu limitele existente

┌───────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Sursa valoarii    │    Valoarea     │       Performanta companiei        │
│     limita        │    limita       │                                    │
├───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤
│BAT                │50 mc/tona       │12 mc/tona                          │
├───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤
│                   │                 │                                    │
├───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤
│                   │                 │                                    │
├───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤
│                   │                 │                                    │
└───────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│O diagrama a circuitelor apei si a debitelor │  Numărul documentului      │
│caracteristice este prezentata mai jos/      │                            │
│anexate/altele                               │                            │
│                                             │                            │
│Schema de bilanţ a apei în cadrul instalaţiei│                            │
│(de la prelevare pana la evacuarea in recep- │                            │
│torul natural) este prezentata mai jos/anexat│                            │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

3.4.3. Cerinţele BAT pentru utilizarea apei
    Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┐
│                                            │             │Responsabilitate   │
│                                            │             │Indicaţi persoana  │
│    Cerinţa caracteristica a BAT            │  Răspuns    │ sau grupul de     │
│                                            │             │persoane respon-   │
│                                            │             │sabil pentru       │
│                                            │             │fiecare cerinţa    │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│A fost realizat un studiu privind utilizarea│             │                   │
│eficienta a apei? Indicaţi data si numărul  │             │                   │
│documentului respectiv.                     │             │                   │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│Listati principalele recomandări ale acelui │             │                   │
│studiu si data pana la care recomandările   │             │                   │
│vor fi implementate                         │             │                   │
│Daca un Plan de acţiune este disponibil,    │             │                   │
│este mai convenabil ca acesta sa fie anexat │             │                   │
│aici.                                       │             │                   │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│Au fost utilizate tehnici de reducere a     │             │                   │
│consumului de apa?  Daca... DA, descrieţi   │             │                   │
│succint mai jos principalele rezultate.     │             │                   │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│Acolo unde un astfel de studiu nu a fost    │             │                   │
│realizat, identificaţi principalele oportu- │             │                   │
│nităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente             │                   │
│a apei şi data pana la care acestea vor fi  │             │                   │
│(sau au fost) realizate.                    │             │                   │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│Indicaţi data pana la care va fi realizat   │             │                   │
│următorul studiu.                           │             │                   │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│Confirmaţi faptul ca veţi realiza un studiu │             │                   │
│privind utilizarea apei cel puţin la fel de │             │                   │
│frecvent ca si perioada de revizuire a      │             │                   │
│autorizaţiei integrate de mediu si ca veţi  │             │                   │
│prezenta metodologia utilizata si rezulta-  │             │                   │
│tele recomandărilor auditului intr-un       │             │                   │
│interval de 2 luni de la încheierea acestuia│             │                   │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┘

Descrieţi în căsuţele de mai jos poziţia actuala sau propusa cu privire la alte cerinţe caracteristice a BAT menţionate in îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justifcarea abaterilor sau utilizarea masurilor alternative, ca răspuns la întrebările de mai jos.
    3.4.3.1. Sistemele de canalizare
    Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel încât sa se evite poluarea apei meteorica. Acolo unde este posibil aceasta trebuie reţinuta pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat, trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.4.3.2. Recircularea apei
    Apa trebuie recirculata in cadrul procesului din care rezulta, după epurarea sa prealabila, daca este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata în alta parte a procesului care necesita o calitate inferioara a apei; sa se identifice posibilităţile de substituţie a apei cu sursele reciclate, trebuie identificate cerinţele de calitate a apei asociate fiecărei utilizări. Fluxurile de apa mai puţin poluate, de ex. apele de răcire, trebuie păstrate separat acolo unde este necesara reutilizarea apei, posibil după o anumita forma de tratare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare
    Sistemele de răcire cu circuit închis trebuie utilizate acolo unde este posibil; in final, apele uzate vor necesita o forma de epurare. Totuşi, in multe solicitări, cea mai buna epurare convenţionala a efluentului produce o apa de buna calitate care poate fi utilizata in proces direct sau amestecata cu apa proaspăta. Atunci când calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat in mod selectiv, atunci când calitatea este corespunzătoare, si condus spre evacuare atunci când calitatea scade sub nivelul pe care sistemul il poate tolera, Operatorul/titularul activităţii trebuie sa identifice cazurile in care apa epurata din efluentul staţiei de epurare poate fi folosita si sa justifice atunci când aceasta nu poate fi folosita.
    De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continua sa scadă. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la staţia de epurare. In final, ele vor putea inlocui complet staţia de epurare, ducând la reducerea semnificativa a volumului efluentului. Concentraţia efluentului ramane totuşi însemnata, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, si in particular acolo unde căldura reziduala este disponibila pentru epurarea ulterioara prin evaporare, poate fi realizat un sistem al carui efluent poate fi redus la zero. Daca este cazul, Operatorul trebuie sa evalueze costurile si beneficiile utilizării acestui tip de epurare:
    3.4.3.4. Apa utilizata la spălare
    Acolo unde apa este folosita pentru curăţire si spălare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin:

● aspirare, frecare sau ştergere mai degrabă decât prin spălare cu furtunul;
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ● evaluarea scopului reutilizarii apei de spălare;
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ● controale stricte ale tuturor furtunelor şi echipamentelor de spălare.

    Exista alte tehnici adecvate pentru instalatie ?
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4. PRINCIPALELE ACTIVITATI
    4.1. Inventarul proceselor

┌────────────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┐
│                    │     Numărul    │              │             │           │
│ Numele procesului  │   procesului   │  Descriere   │ Capacitate  │           │
│                    │ (daca e cazul) │              │    maxima   │           │
├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│                    │                │              │             │           │
├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│                    │                │              │             │           │
├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│                    │                │              │             │           │
└────────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┘

4.2. Descrierea proceselor
    Prezentaţi diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activităţilor pentru a indica principalele faze ale procesului si pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                             Rezultate       │
│Intrări (materii             Proces si produs               (produs/deseuri/ │
│prime/utilitati)                                             misii)          │
│                                                                             │
│Exemplu:                                                                     │
│                           ┌──────────────────┐                              │
│Materii prime ────────────►│ Portionare si    │────────────►  Deşeuri din    │
│                           │ Amestecare       │               amabalaje      │
│   ───────────────────────►│                  │                              │
│Apa                        │              │   │                              │
│                           └──────────────┼───┘                              │
│                             Amestec crud ▼                                  │
│                           ┌──────────────────┐                              │
│Gaz natural                │ Coacere          │               Vaporii la     │
│                           │                  │               scrubare (Vezi │
│                           │                  │               măsura de      │
│                           │                  │               reducere a     │
│                           │              │   │               poluarii...)   │
│                           └──────────────┼───┘                              │
│                             Primul pas   │                                  │
│                             intermediar  ▼                                  │
│                           ┌──────────────────┐                              │
│                           │                  │                              │
│                           │                  │                              │
│                           └──────────────────┘                              │
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.3. Inventarul iesirilor (produselor)

┌─────────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┐
│                     │     Numele     │   Utilizarea  │ Cantitatea de produs │
│  Numele procesului  │   produsului   │   produsului  │ (volum/lungime)      │
├─────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│                     │                │               │                      │
├─────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│                     │                │               │                      │
├─────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│                     │                │               │                      │
├─────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│                     │                │               │                      │
└─────────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┘

4.4. Inventarul ieşirilor (deşeurilor)

┌──────────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────────┐
│                  │Numele şi     │         │                  │              │
│Numele procesului │codul         │ Ref     │ Deseul, impactul │ Cantitatea   │
│                  │deseului si   │         │ emisiei          │              │
│                  │denumirea     │         │                  │              │
│                  │emisiei       │         │                  │              │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
└──────────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────────┴──────────────┘

4.5. Diagramele elementelor principale ale instalaţiei
    Diagramele elementelor principale ale instalaţiei acolo unde sunt importante pentru protecţia mediului; de ex.: tratare cu saramura, tratare cu var, degresare, tabacire, instalaţie de acoperire, sisteme de extracţie, capacităţi de ventilare, instalaţie de reducere a emisiilor, înălţimea coşurilor.
    NOTA: În exemplul de mai jos exista o schema ipotetica pentru un cazan pentru a arata nivelul de detaliere cerut. Modificaţi aceasta schema si tabelul asociat pentru a reflecta activităţile din instalaţia dumneavoastră. Pentru alte tipuri de instalaţii indicaţi o diagrama similara. Diagrama trebuie sa evidenţieze punctele cheie de control in cadrul instalaţiei, parametrii.

┌─────────────────────┐
                              │Emisii la cos Pt, la │
                              │inaltime de 2.0 m    │
                              └─────────────────────┘
                                       ▲
                                       │
    ┌───────────────────┐      ┌───────┴────────┐
    │ Absorbantul       ├─────►│ Desulfurizare  │
    │ Scruberului (Var) │      │                ├────► Deseuri de gips la
    └───────────────────┘      └────────────────┘      batal (W n)
                                   ▲
                                   │                ┌─────────────────────┐
                                   │  ┌────────────►│ Supapa de siguranţa │
                                   │  │             └─────────────────────┘
    ┌──────────────────┐       ┌───┴──┴──┐         ┌─────────────────────┐
    │Combustibil fosil ├──────►│ Cazan   ├────────►┤Distribuţia aburului │
    └──────────────────┘       │         │◄────────┤                     │
        ┌──────────────┐       │         │      ┌──┴─────────────────────┴──┐
        │ Apa tratata  ├──────►│         │      │  Evacuare către staţia de │
        └──────────────┘       └─────────┴─────►│   epurare a apelor uzate  │
                                                └───────────────────────────┘

4.6. Sistemul de exploatare
    Tinand cont de informaţiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date in diagramele de mai sus, in secţiunile referitoare la reducere si în diagramele conductelor si instrumentelor, furnizaţi orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul in care sistemul de exploatare include informaţiile de monitorizare a mediului.

┌──────────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────────┐
│                  │              │         │Ce actiune a pro- │Care este     │
│Parametrul de     │Inregistrat   │Alarma   │cesului rezulta   │timpul de     │
│exploatare        │Da / Nu       │(N/L/R)  │din feedback-ul   │raspuns?      │
│                  │              │  *4     │acestui parametru?│(secunde/     │
│                  │              │         │                  │minute/ore    │
│                  │              │         │                  │daca nu este  │
│                  │              │         │                  │cunocut cu    │
│                  │              │         │                  │precizie)     │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤
│                  │              │         │                  │              │
└──────────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────────┴──────────────┘

---------
    *4 N-Fara alarma
       L=Alarma la nivel local
       R=Alarma dirijata de la distanta (camera de control)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Informaţii suplimentare despre sistemul de exploatare                        │
│                                                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.6.1. Condiţii anormale
    Protecţia in timpul condiţiilor anormale de funcţionare, cum ar fi: pornirile, opririle si întreruperile momentane
    Tinand cont de informaţiile din Secţiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si întreruperilor momentane, furnizaţi orice informaţii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protecţia in timpul acestor faze.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare
    Identificaţi omisiunile în informaţiile de mai sus, pentru care Operatorul/titularul activităţii crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si in Secţiunea 15.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│Proiecte curente in derulare          │Rezumatul planului studiului           │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│                                      │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│                                      │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Studii propuse                        │                                       │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│                                      │                                       │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

4.8. Cerinţe caracteristice BAT
    Descrieţi poziţia actuala sau propusa cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT, demonstrând ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării masurilor alternative;
    Următoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalaţiilor. In paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinţe suplimentare sau sunt accentuate cerinţe specifice.
    Asigurarea funcţionarii corespunzătoare prin:
    4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situaţiilor de urgenta;

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- Planul este compus din: - Planul de prevenire si combatere a poluărilor     │
│                            accidentale                                       │
│                          - Planul de prevenire si stingere a incendiilor     │
│                          - Planul de prevenire si combatere a efectelor      │
│                            fenomenelor meteorologice periculoase si a        │
│                            accidentelor la construcţiile hidrotehnice        │
│                                                                              │
│Prevede planul masuri corespunzătoare fiecăreia dintre situaţiile de urgenta, │
│responsabilii de punerea, in practica a acestor masuri sunt instruiţi, se fac │
│simulări si exerciţii periodice?                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.8.3. Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

EMISII SI REDUCEREA POLUARII
    4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer
    Furnizaţi scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul in care instalaţia principala este legata de instalaţia de depoluare a aerului. Prezentati reducerea poluării si monitorizările relevante din punct de vedere al mediului. Desenaţi o schema de flux a procesului tehnologic sau completaţi acest tabel pentru a arata activităţile din instalaţia dumneavoastră. Pentru alte tipuri de instalaţii furnizaţi o schema similara.
    4.9.1. Emisii si reducerea poluării

┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│              │               │              │Monitorizare/  │ Punctul de   │
│Proces        │Intrari        │ Iesiri       │reducerea      │   emisie     │
│              │               │              │poluarii       │              │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│              │               │              │               │              │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│              │               │              │               │              │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│              │               │              │               │              │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│              │               │              │               │              │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│              │               │              │               │              │
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

4.9.2. Protecţia muncii si sănătatea publica
    Este necesara monitorizarea profesionala/ocupaţionala (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientala (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?
    Descrieţi gradul de protecţie al echipamentelor care trebuie purtate in diferite zone ale amplasamentului.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.9.3. Echipamente de depoluare
    Pentru fiecare faza relevanta a procesului / punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicaţi echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeţi amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranţa sau rezervele. Unde nu exista, menţionaţi ca nu exista.

┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Faza de       │Punctul de     │              │Echipament de  │ Propus sau   │
│proces        │emisie         │ Poluant      │depoluare      │ existent     │
│              │               │              │identificat    │              │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│              │               │              │               │              │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│              │               │              │               │              │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│              │               │              │               │              │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│              │               │              │               │              │
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru cu saci, arzătoare cu NOx redus), includeţi varianta corespunzătoare din lista tehnologiilor de reducere a poluării si completati detaliile solicitate.
    4.9.4. Studii de referinţa

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata │
│metoda de încadrare in limitele de emisie stabilite in Secţiunea 13 a acestui│
│formular ? Daca da, enumerati-le si indicaţi data pana la care vor fi        │
│finalizate.                                                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
│Studiu                                                   │ Data              │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│                                                         │                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│                                                         │                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

4.9.5. COV
    Acolo unde exista emisii de COV, identificaţi principalii constituenţi chimici ai emisiilor si evaluaţi ce se întâmpla cu aceste substanţe chimice in mediu.
    Clasificarea bazata pe TA Luft (prevederile tehnice germane privind calitatea aerului) este furnizata în îndrumarul "Determinarea Valorilor Limita de Emisie pe baza BAT.

┌────────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Componenta      │Punct de     │              │Masa/ unitate  │  mg/mc       │
│proces          │evacuare     │ Destinaţie   │de timp        │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│COV din Clasa I │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│                │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│                │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│                │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Total COV din   │             │              │               │              │
│Clasa I         │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│COV din Clasa II│             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│                │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│                │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│                │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Total COV din   │             │              │               │              │
│Clasa II        │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Alte COV        │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│                │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│                │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│                │             │              │               │              │
├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Total alte COV  │             │              │               │              │
└────────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

4.9.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exista studii pe termen lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili   │
│ce se intampla in mediu si care este impactul materiilor prime utilizate?    │
│Daca da, enumerati-le si indicaţi data pana la care vor fi finalizate.       │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
│Studiu                                                   │ Data              │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│                                                         │                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│                                                         │                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

4.9.7. Eliminarea penei de abur
    Prezentati emisile vizibile si fie justificaţi ca fiecare emisie este in conformitate cu cerinţele BAT sau explicaţi masurile de conformare pe care intenţionaţi sa le aplicaţi pentru a reduce pana vizibila.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.10. Minimizarea emisiilor fugitive in aer
    Oferiţi informaţii privind emisiile fugitive după cum urmează:

┌───────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┬─────────────────┐
│                                   │         │              │ % estimat din   │
│                                   │         │Masa/unitatea │evacuările totale│
│ Sursa                             │Poluanţi │de timp unde  │ale poluantului  │
│                                   │         │este cunoscuta│respectiv din    │
│                                   │         │              │instalaţie       │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Rezervoare deschise (de ex. staţia │         │              │                 │
│de epurare a apelor-uzate, insta-  │         │              │                 │
│laţie de tratare/acoperire a       │         │              │                 │
│suprafeţelor);                     │         │              │                 │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Zone de depozitare (de ex.         │         │              │                 │
│containere, halda, lagune etc,);   │         │              │                 │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Încărcarea si descărcarea contai-  │         │              │                 │
│nerelor de transport;              │         │              │                 │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Transferarea materialelor dintr-un │         │              │                 │
│recipient în altul (de ex.         │         │              │                 │
│reactoare, silozuri; cisterne)     │         │              │                 │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Sisteme de transport; de ex. benzi │         │              │                 │
│transportoare,                     │         │              │                 │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Sisteme de conducte si canale (de  │         │              │                 │
│ex. pompe, valve, flanse, bazine de│         │              │                 │
│decantare, drenuri, guri de        │         │              │                 │
│vizitare etc.);                    │         │              │                 │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Deficiente de etansare/etansare    │         │              │                 │
│slaba                              │         │              │                 │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Posibiltatea de by-pass-are a      │         │              │                 │
│echipamentului de depoluare (în aer│         │              │                 │
│sau în apa); Posibiliatea ca emi-  │         │              │                 │
│siile sa evite echipamentul de     │         │              │                 │
│depoluare a aerului sau a staţiei  │         │              │                 │
│de epurare a apelor                │         │              │                 │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Pierderi accidentale ale conţinu-  │         │              │                 │
│tului instalaţiilor sau echipamen- │         │              │                 │
│telor in caz de avarie             │         │              │                 │
└───────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────────┘

4.10.1. Studii

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode │
│de reducere a emisiiior fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana │
│la care vor fi finalizate pe durata acoperita de planul de masuri obligatorii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│Studiu                                                       │ Data           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│                                                             │                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

4.10.2. Pulberi si fum
Descrieţi in următoarele casirte poziţia actuala sau propusa cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT descrise in îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării masurilor alternative;
    Următoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu:

● Reţinerea pulberilor de la operaţiile de lustruire. Posibiltatea de
recirculare a pulberilor trebuie analizata;
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ● Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ● Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ● Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizaţi stropirea
cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi
etc;
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ● Curăţarea roţilor autovehicolelor si curăţarea drumurilor (evita
transferul poluării in apa si imprastierea de către vânt);
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ● Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile
energetice mai mari), minimizarea pierderilor;
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ● Curăţenie sistematica;
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ● Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.10.3. COV
    Oferiţi informaţii privind transferul COV după cum urmează

┌──────────────┬────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐
│              │                │                   │Tehnici utilizate pentru │
│De la         │Catre           │Substante          │minimizarea emisiilor    │
├──────────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│              │                │                   │                         │
├──────────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│              │                │                   │                         │
├──────────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│              │                │                   │                         │
└──────────────┴────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘

4.10.4. Sisteme de ventilare
    Oferiţi informaţii despre sistemele de ventilare după cum urmează

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ Identificaţi fiecare sistem de  │ Tehnici utilizate pentru minimizarea     │
│ ventilare                       │                                          │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 1                               │                                          │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2                               │                                          │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 3                               │                                          │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 4                               │                                          │
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţa si canalizare
    4.11.1. Sursele de emisie
    Descrieţi după cum urmează sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata

┌──────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│Sursa de apa  │Metode de minimizare │ Metode de        │ Punctul de evacuare  │
│uzata         │a cantitatii de apa  │ epurare          │                      │
│              │consumata            │                  │                      │
├──────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│              │                     │                  │                      │
├──────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│              │                     │                  │                      │
├──────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│              │                     │                  │                      │
└──────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘

4.11.2. Minimizare
    Justificati cazurile în care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau recirculata

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.11.3. Separarea apei meteorice
    Confirmaţi ca apele meteorice sunt colectate separat de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafaţa

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.11.4. Justificare
    Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentaţi, o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat);

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.11.4.1. Studii

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate     │
│metode in vederea încadrării în valorile limita de emisie din Secţiunea 13?   │
│Daca da, enumerati-le si indicaţi data pana la care vor fi finalizate.        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│Studiu                                                       │ Data           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│                                                             │                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│                                                             │                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

4.11.5. Compoziţia efluentului
    Identificaţi principalii compuşi chimici ai efluentului epurat (inclusiv sub forma de CCO) şi ce se intampla cu ei in mediu

┌─────────────────┬────────────┬───────────────────┬───────────────┬──────────┐
│Component - (in  │            │Destinatie (ce se  │Masa/ unitate  │mg/l      │
│special sub forma│Punctul de  │intampla cu ea în  │de timp        │          │
│CCO)             │evacuare    │mediu              │               │          │
├─────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┤
│                 │            │                   │               │          │
├─────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┤
│                 │            │                   │               │          │
├─────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┤
│                 │            │                   │               │          │
└─────────────────┴────────────┴───────────────────┴───────────────┴──────────┘

4.11.6. Studii

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinaţia in mediu  │
│si impactul acestor evacuări? Daca da, enumerati-le si indicaţi data pana la  │
│care vor fi finalizate.                                                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│Studiu                                                       │ Data           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│                                                             │                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│                                                             │                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

4.11.7. Toxicitate
    Prezentaţi lista poluanţilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat - Prezentati pe scurt rezultatele oricărei evaluări de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitaţii efluentului.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Acolo unde exista studii care au identificat substanţe periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumaţi orice informaţii disponibile referitoare la cauzele toxicităţii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potenţial:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.11.8. Reducerea CBO
    In ceea ce priveşte CBO, trebuie luata în considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizează direct in ape de suprafaţa care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.
   Daca nu va propuneţi sa aplicaţi aceste masuri, justificaţi.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.11.9. Eficienta staţiei de epurare orăşeneşti
    Daca apele uzate sunt epurate in afara amplasamentului, intr-o staţie de epurare a apelor uzate orăşeneşti, demonstraţi ca: epurarea realizata in aceasta staţie este la fel de eficienta ca si cea care ar fi fost realizata daca apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazata pe reducerea încărcării (si nu concentraţiei) fiecărui poluant in apa epurata evacuata.

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Parametru           │ Modul in care aceştia vor fi epuraţi în               │
│                     │ staţia de epurare                                     │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Metale               │                                                       │
│Poluanţi organici    │                                                       │
│persistenţi          │                                                       │
│Săruri si alti       │                                                       │
│compuşi anorganici   │                                                       │
└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

4.11.10. By-pass-area si protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti
    Demonstraţi ca probabilitatea ocolirii staţiei de epurare a apelor uzate (in situaţii de viituri provocate de furtuna sau alte situaţii de urgenta) sau a staţiilor intermediare de pompare din reţeaua de canalizare este acceptabil de redusa (poate ca ar trebui sa discutati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│% din timp cat staţia este ocolita │                                          │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│O estimare a încărcării anuale     │                                          │
│crescute cu metale si poluanţi     │                                          │
│persistenţi care vor rezulta din   │                                          │
│by-pass-are                        │                                          │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Planuri de acţiune în caz de by-   │                                          │
│pass-are, cum ar fi cunoaşterea    │                                          │
│momentului în care apare,          │                                          │
│replanificarea unor activităţi,    │                                          │
│cum ar fi curatarea, sau chiar     │                                          │
│închiderea atunci când se          │                                          │
│produce by-pass-area;              │                                          │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Ce evenimente ar putea cauza 0     │                                          │
│evacuare care ar putea afecta în   │                                          │
│mod negativ staţia de epurare si   │                                          │
│ce actiuni (de ex. bazine de       │                                          │
│retentie, monitorizare,            │                                          │
│descărcare fractionata etc) sunt   │                                          │
│toate pentru a o preveni.          │                                          │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Valoarea debitului de asigurare    │                                          │
│la care staţia de epurare          │                                          │
│orăşeneasca va fi by-pass-ata.     │                                          │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

4.11.10.1. Rezervoare tampon
    Demonstraţi ca este asigurata o capacitate de stocare tampon sau arătaţi modul in care sunt rezolvate incarcarile maxime fara a supraîncarcă capacitatea staţiei de epurare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.11.11. Epurarea pe amplasament
    Daca efluentul este epurat pe amplasament, justificaţi alegerea si performanta staţiilor de epurare pe trepte, primara, secundara si terţiara (acolo unde este cazul). Completaţi tabelul de mai jos:
    Tehnici de epurare a efluentului

*Font 8*
┌────────-┬────────────────────┬──────────────-┬──────────────────────────────────────────────────────────────-┐
│         │                    │               │                     Parametrii principali                     │
│         │                    │               ├──────────────────-┬────────-┬──────────────────────-┬────────-┤
│ Statie  │      Obiective     │    Tehnici    │    Parametrii     │Statia de│     Parametrii de     │Eficienta│
│         │                    │               │    proiectati     │ epurare │      performanta      │epurarii │
│         │                    │               │                   │analizata│                       │         │
├────────-┼────────────────────┼──────────────-┼──────────────────-┼────────-┼──────────────────────-┼────────-┤
│         │Reducerea           │Egalizarea     │Capacitate         │         │Debit mediu zilnic     │         │
│         │fluctuatiilor de    │debitului      │                   │         │(mc/zi)                │         │
│         │debit si intensitate│               │                   │         │Debit maxim pe ora     │         │
│         │ale efluentului     │               │                   │         │(mc/zi)                │         │
│         │Prevenirea          │Rezervoare de  │Capacitate         │         │Monitorizarea on-line a│         │
│         │deteriorarii        │deviatie       │                   │         │turbiditatii/materiilor│         │
│         │statiei de epurare  │               │                   │         │in suspensie           │         │
│         │Indepartarea        │Gratare        │Capacitate         │         │Materii in suspensie   │         │
│ Epurare │solidelor de        │               │(Examinarea marimii│         │(mg/dmc) in efluentul  │         │
│ primara │dimensiuni mari si a│               │particulelor in    │         │de la gratare          │         │
│         │unor poluanti precum│               │timpul proiectarii │         │                       │         │
│         │grasimi, uleiuri si │               │de detaliu)        │         │                       │         │
│         │lubrifianti (GUL)   │               │                   │         │                       │         │
│         │Indepartarea        │               │Centrifugare       │         │Materii in suspensie   │         │
│         │solidelor in        │               │                   │         │(mg/l)                 │         │
│         │suspensie/vopselelor│               │Decantare          │         │Materii in suspensie   │         │
│         │                    │               │                   │         │(mg/l)                 │         │
│         │                    │               │Flotare pneumatica │         │Materii in suspensie   │         │
│         │                    │               │                   │         │(mg/l)                 │         │
├────────-┼────────────────────┼──────────────-┼──────────────────-┼────────-┼──────────────────────-┼────────-┤
│         │Indepartarea CBO    │Epurare aeroba │Valorile incarcarii│         │CBO/CCO in influent    │         │
│         │                    │               │cu CCO             │         │CBO/CCO in efluent     │         │
│         │                    │               │Timpul de retentie │         │Solutii mixte          │         │
│         │                    │               │hidraulica         │         │                       │         │
│         │                    │               │% de namol activ   │         │Solide in suspensie    │         │
│         │                    │               │recirculat         │         │(mg/l)                 │         │
│         │                    │               │Pre-epurare?       │         │CBO/CCO in influent    │         │
│ Epurare │                    │Epurare        │Tipul de retentie  │         │CBO/CCO in efluent     │         │
│secundara│                    │anaeroba       │hidraulica         │         │                       │         │
│         │                    │               │Nutrienti          │         │                       │         │
│         │                    │               │Incarcare          │         │                       │         │
│         │                    │               │pH si temperatura  │         │                       │         │
│         │                    │               │Productie de gaz   │         │                       │         │
│         │                    │               │Post epurare       │         │                       │         │
│         │Tratarea si         │Concentrare si │Potential de       │         │Procent de substanta   │         │
│         │eliminarea namolului│deshidratare   │ingrosare          │         │uscata in influent si  │         │
│         │                    │               │Indicele de namol  │         │efluent                │         │
│         │                    │               │Timpul de retentie │         │                       │         │
├────────-┼────────────────────┼──────────────-┼──────────────────-┼────────-┼──────────────────────-┼────────-┤
│         │Reciclarea apei     │Macrofiltrare  │Marimea paturilor  │         │Materii totale in      │         │
│         │                    │               │filtrante          │         │suspensie (mg/l)       │         │
│         │                    │               │(Filtre de nisip?) │         │Turbiditate            │         │
│ Epurare │                    │Membrane       │Marimea porilor?   │         │Conductivitate         │         │
│tertiara │                    │Dezinfectie    │                   │         │Transmisivitate (pentru│         │
│         │                    │               │                   │         │UV)                    │         │
│         │                    │               │                   │         │Numar de coliformi     │         │
│         │                    │               │                   │         │Analiza agentilor      │         │
│         │                    │               │                   │         │patogeni               │         │
├────────-┴────────────────────┴──────────────-┴──────────────────-┼────────-┴──────────────────────-┴────────-┤
│Pot fi unele etape ocolite/evitate? Daca da, cat de des se        │                                           │
│intampla asta si care sunt masurile luate pentru reducerea        │                                           │
│emisiilor?                                                        │                                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────-┘

4.12. Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana
    4.12.1. Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza:

┌───────┬───────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Sursa │ Poluanti  │Masa/unitatea de timp│% estimat din evacuarile totale ale │
│       │           │ unde este cunoscuta │poluantului respectiv din instalatie│
├───────┼───────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
├───────┼───────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
├───────┼───────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
└───────┴───────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT care demonstreaza ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandarile BAT) sau a utilizarii masurilor alternative.
    4.12.2. Structuri subterane:

┌─────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────┐
│                                 │Conformare│Document de│Daca nu va conformati│
│  Cerinta caracteristica a BAT   │  cu BAT  │ referinta │ acum, data pana la  │
│                                 │  Da/Nu   │           │care va veti conforma│
├─────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│Furnizati planul (planurile) de  │          │           │                     │
│amplasament, care identifica     │          │           │                     │
│traseul tuturor drenurilor,      │          │           │                     │
│conductelor si canalelor si al   │          │           │                     │
│rezervoarelor de depozitare      │          │           │                     │
│subterane din instalatie. (Daca  │          │           │                     │
│acestea sunt deja identificate in│          │           │                     │
│planul de inchidere a            │          │           │                     │
│amplasamentului sau in planul    │          │           │                     │
│raportului de amplasament, faceti│          │           │                     │
│o simpla referire la acestea).   │          │           │                     │
├─────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│Pentru toate conductele,         │          │           │                     │
│canalele si rezervoarele de      │          │           │                     │
│depozitare subterane confirmati  │          │           │                     │
│ca una din urmatoarele optiuni   │          │           │                     │
│este implementata:               │          │           │                     │
│● izolatie de siguranta          │          │           │                     │
│● detectare continua a           │          │           │                     │
│scurgerilor                      │          │           │                     │
│● un program de inspectie si     │          │           │                     │
│intretinere, (de ex. teste de    │          │           │                     │
│presiune, teste de scurgeri,     │          │           │                     │
│verificari ale grosimii          │          │           │                     │
│materialului sau verificare      │          │           │                     │
│folosind camera cu cablu TV-CCTV,│          │           │                     │
│care sunt realizate pentru toate │          │           │                     │
│echipamentele de acest fel (de   │          │           │                     │
│ex. in ultimii 3 ani si sunt     │          │           │                     │
│repetate cel putin la fiecare    │          │           │                     │
│3 ani)                           │          │           │                     │
└─────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient  │
│de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.12.3. Acoperiri izolante

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────┐
│                       Cerinta                       │Da/Nu│Daca nu, data pana│
│                                                     │     │  la care va fi   │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┤
│Exista un proiect de program pentru asigurarea       │     │                  │
│calitatii, pentru inspectie si intretinere a         │     │                  │
│suprafetelor impermeabile si a bordurilor de         │     │                  │
│protectie care ia in considerare:                    │     │                  │
│● capacitati;                                        │     │                  │
│● grosime;                                           │     │                  │
│● material;                                          │     │                  │
│● permeabilitate:                                    │     │                  │
│● stabilitate/consolidare;                           │     │                  │
│● rezistenta la atac chimic;                         │     │                  │
│● proceduri de inspectie si intretinere; si          │     │                  │
│  asigurarea calitatii constructiei                  │     │                  │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┤
│Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de  │     │                  │
│acest fel?                                           │     │                  │
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────────────┘

4.12.4. Zone de poluare potentiala
    Pentru fiecare zona in care exista posibilitatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.
    Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se vor conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar.
    Zone potentiale de poluare

┌────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬───────┐
│                                        │ de ex. zona │de ex. │de ex. │de ex. │
│                                        │de descarcare│Depozit│Depozit│Depozit│
│                Cerinta                 │      a      │  de   │  de   │  de   │
│                                        │rezervoarelor│materii│produse│deseuri│
│                                        │             │ prime │       │       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Confirmati conformarea sau o data pentru│             │       │       │       │
│conformarea cu prevederile pentru:      │             │       │       │       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│● suprafata de contact cu solul sau     │             │       │       │       │
│  subsolul este impermeabila            │             │       │       │       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│● cuve etanse de retinere a deversarilor│             │       │       │       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│● imbinari etanse ale constructiei      │             │       │       │       │
├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤
│● conectarea la un sistem etans de      │             │       │       │       │
│  drenaj                                │             │       │       │       │
└────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴───────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient  │
│de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.12.5. Cuve de retentie
    Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate in tabelul de mai jos. Daca nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Introduceti datele corespunzatoare instalatiei analizate si repetati tabelul daca este necesar.
    Cuve de retentie

┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──┬──┬──┬──┐
│                                                │de ex. rezervoare│  │  │  │  │
│                    Cerinta                     │ A si B de acid  │  │  │  │  │
│                                                │    sulfuric     │  │  │  │  │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│Sa fie impermeabile si rezistente la materialele│                 │  │  │  │  │
│depozitate.                                     │                 │  │  │  │  │
│Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau│                 │  │  │  │  │
│racorduri) si sa se scurga/colecteze catre un   │                 │  │  │  │  │
│punct de colectare un punct de colectare din    │                 │  │  │  │  │
│interiorul cuvei de retentie                    │                 │  │  │  │  │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei│                 │  │  │  │  │
│de retentie si sa nu patrunda in suprafetele de │                 │  │  │  │  │
│siguranta                                       │                 │  │  │  │  │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de │                 │  │  │  │  │
│la rezervoare sau robinete                      │                 │  │  │  │  │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai    │                 │  │  │  │  │
│mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din │                 │  │  │  │  │
│capacitatea totala a rezervoarelor              │                 │  │  │  │  │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si │                 │  │  │  │  │
│orice continuturi sa fie pompate in afara sau   │                 │  │  │  │  │
│indepartate in alt mod, sub control manual, in  │                 │  │  │  │  │
│caz de contaminare                              │                 │  │  │  │  │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent,  │                 │  │  │  │  │
│sa fie prevazut cu un senzor de ridicare a      │                 │  │  │  │  │
│nivelului si cu o alarma adecvata               │                 │  │  │  │  │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de│                 │  │  │  │  │
│retentie, unde este posibil sau sa aiba izolatie│                 │  │  │  │  │
│adecvata                                        │                 │  │  │  │  │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│Sa aiba un program sistematic de inspectie a    │                 │  │  │  │  │
│cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar │                 │  │  │  │  │
│care poate fi extins la teste cu apa acolo unde │                 │  │  │  │  │
│integritatea structurala este incerta)          │                 │  │  │  │  │
└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──┴──┴──┴──┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient  │
│de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.12.6. Alte riscuri asupra solului
    Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│     Identificati orice alte structuri,     │                                 │
│activitati, instalatii, conducte etc. care, │Tehnici implementate sau propuse │
│datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor│pentru prevenirea unei astfel de │
│ar putea duce la poluarea solului, a apelor │             poluari             │
│     subterane sau a cursurilor de apa      │                                 │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│                                            │                                 │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│                                            │                                 │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

4.13. Emisii in ape subterane
    Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute in pregatirea informatiilor solicitate. Totusi, daca dumneavoastra considerati ca este posibil sa evacuati substante prezentate in Anexele 5 si 6 ale Legii nr. 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC*5) sau in Anexa VIII a Directivei 2000/60, in apa subterana, direct sau indirect sunteti sfatuiti sa discutati cerintele cu specialistul din cadrul Agentiei Regionale de Protectia Mediului care se ocupa de emiterea autorizatiei integrate de mediu.
---------
    *5) Substante prioritare in relatie cu Directiva cadru privind apa, transpusa in legislatia romana de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.
    4.13.1. Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │Supraveghere - aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este     │
│  │obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina           │
│  │monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de   │
│  │precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane.                     │
├──┼────────────────────┬────────────┬───────────────────────┬─────────────────┤
│1.│Ce monitorizare a   │Substantele │Amplasamentul punctelor│Frecventa (de ex.│
│  │calitatii apei      │monitorizate│de monitorizare si     │zilnica, lunara) │
│  │subterane este/va fi│            │caracteristicile       │                 │
│  │realizata?          │            │tehnice ale lucrarilor │                 │
│  │                    │            │de monitorizare        │                 │
├──┼────────────────────┼────────────┴───────────────────────┴─────────────────┤
│2.│Ce masuri de        │Dati detalii despre tehnicile/procedurile existente   │
│  │precautie sunt luate│                                                      │
│  │pentru prevenirea   │                                                      │
│  │poluarii apei       │                                                      │
│  │subterane?          │                                                      │
└──┴────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

4.13.2. Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:
    ● Frecventa controlului si personalul responsabil
    ● Cum se face intretinerea
    ● Exista sume cu aceasta destinatie prevazute in bugetul anual al firmei?
    4.14. Miros
    In general, nivelul de detaliere trebuie sa corespunda riscului care determina neplacere receptorilor sensibili (scoli, spitale, sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale). Instalatiile care nu utilizeaza substante urat mirositoare sau care nu genereaza materiale urat mirositoare si prin urmare prezinta un risc scazut trebuie separate de la inceput utilizand Tabelul 5.6.1.
    Sursele nesemnificative dintr-o instalatie care are si surse semnificative trebuie "separate" din punct de vedere calitativ la inceputul Tabelului 5.6.1 (trebuie facuta justificarea) si nu mai trebuie furnizate informatii detaliate in sectiunile urmatoare.
    In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul asociat impactului asupra mediului este scazut, informatiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite, vor fi minime. Informatiile referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totusi cerute si trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea mirosului atat cat va permite balanta costurilor si beneficiilor.
    Daca este cazul trebuie furnizate harti si planuri de amplasament pentru a indica localizarea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare.
    4.14.1. Separarea instalatiilor care nu genereaza miros
    Activitatile care nu utilizeaza sau nu genereaza substante urat mirositoare trebuie mentionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicatii in sprijinul acestei optiuni pentru a permite Operatorului/titularului activitatii sa nu mai dea informatii suplimentare. In cazul in care sunt utilizate sau generate substante urat mirositoare, dar acestea sunt izolate si controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie in schimb descrise in Tabelul 5.6.3.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.14.2. Receptori (inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si la reglementarile existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)
    In unele cazuri, delimitarea suprafetei pe care se desfasoara procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare loctiitoare pentru evaluarea impactului (pentru instalatii noi) si evaluari de mediu (pentru instalatiile existente) asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau conditiile au fost stabilite poate, in functie de acest perimetru. In acest caz, ele trebuie incluse in tabelul de mai jos.

*Font 8*
┌─────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬────────────────┐
│ Identificati si │                               │                     │                    │                │
│ descrieti zona  │Au fost realizate evaluari ale │   Se realizeaza o   │Prezentare generala │Au fost aplicate│
│   afectata de   │  efectelor mirosului asupra   │   monitorizare de   │   a sesizarilor    │limite sau alte │
│    prezenta     │           mediului?           │       rutina?       │      primite       │   conditii?    │
│   mirosurilor   │                               │                     │                    │                │
├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤
│Descrieti tipul  │De exemplu, orice evaluari care│Se realizeaza o      │Au fost primite     │Au fost impuse  │
│de receptor si   │vizeaza IMPACTUL asupra        │monitorizare         │vreodata sesizari?  │conditii sau    │
│dati o aproximare│receptorilor - adica nu        │suplimentara care se │                    │limite de catre │
│a numarului de   │efectele la nivelul            │refera la impact     │Cate, cand si la    │Autoritatea     │
│locuitori, dupa  │amplasamentului, (la sursa),   │(monitorizarea sursei│cate incidente sau  │Regionala de    │
│caz.             │desi pot utiliza ca date       │este inclusa in      │surse/receptori     │Mediu care se   │
│                 │primare, date care provin de la│Tabelul 5.5.3.1).    │separati se refera  │refera la       │
│                 │sursa.                         │Aceasta ar putea     │acestea? Care este/a│receptorii      │
│Intr-o instalatie│Astfel de evaluari pot include │cuprinde "testari    │fost cauza si daca a│sensibili sau la│
│mare, diversi    │modelari ale dispersiei, studii│olfactive" efectuate │fost corectata?     │alte localizari.│
│receptori pot fi │privind populatia, sondaje     │in mod regulat pe    │                    │                │
│afectati de surse│privind perceptia publicului,  │perimetre sau o alta │Daca nu a facut-o   │De ex.          │
│diferite.        │observatii in teren,           │forma de monitorizare│deja in alta parte a│restrictii de   │
│Descrieti        │olfactometrie simpla (testari  │a aerului ambiental. │Solicitarii,        │amplasare,      │
│localizarea sau  │olfactive) sau orice           │                     │Operatorul/titularul│coduri de buna  │
│indicati pozitia │monitorizare a aerului         │Sub ce forma, care   │activitatii trebuie │practica,       │
│pe un plan al    │ambiental.                     │este frecventa de    │sa confirme ca are  │conditii        │
│localitatii      │                               │realizare si care    │implementata o      │stabilite pentru│
│(indicati si     │Cand au fost acestea realizate │sunt rezultatele     │procedura pentru    │instalatiile    │
│perimetrul       │si cu ce scop? Care au fost    │obisnuite?           │solutionarea        │existente.      │
│procesului unde  │rezultatele privind efectul/   │                     │sesizarilor.        │                │
│este posibil).   │impactul asupra receptorilor?  │                     │                    │                │
├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤
├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤
└─────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴────────────────┘

NU se accepta anexarea copiilor rapoartelor FARA explicatii care sa sprijine informatiile sau prezentarea generala ca mai sus.
    4.14.3. Surse/emisii NE semnificative
    Faceti o prezentare generala succinta a surselor cu impact nesemnificativ.
    Sursele nesemnificative pot fi "separate" prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei abordari calitative reale atunci cand nivelul scazut de risc este evident. Trebuie facuta o scurta justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informatii suplimentare in Tabelul 5.5.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie facuta pentru a arata ca aceste surse nu se adauga unei probleme. Vezi justificarea de la inceputul 5.5. De introdus un exemplu - mirosuri indigene, traditionale, de exemplu industria prelucratoare a produselor piscicole in Sulina.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.14.3.1. Surse de mirosuri (inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenirea si/sau minimizarea acestora)

*Font 7*
┌─────────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┐
│             │             │                │                │              │  Exista   │              │              │
│             │             │   Descrieti    │                │              │  limite   │  Descrieti   │  Descrieti   │
│             │             │   emanarile    │  Ce materiale  │              │  pentru   │  actiunile   │masurile care │
│  Unde apar  │  Descrieti  │  fugitive sau  │mirositoare sunt│Se realizeaza │ emanarile │ intreprinse  │trebuie luate │
│mirosurile si│ sursele de  │      alte      │utilizate sau ce│o monitorizare│de mirosuri│    pentru    │    pentru    │
│cum sunt ele │   emisii    │posibilitati de │tip de mirosuri │ continua sau │ sau alte  │prevenirea sau│ respectarea  │
│  generate?  │ punctiforme │    emanare     │ sunt generate? │ ocazionala?  │ conditii  │ minimizarea  │BAT-urilor si │
│             │             │   ocazionala   │                │              │referitoare│  emanarilor  │ a termenelor │
│             │             │                │                │              │ la aceste │              │              │
│             │             │                │                │              │ emanari?  │              │              │
├─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│     (a)     │     (b)     │      (c)       │      (d)       │     (e)      │    (f)    │     (g)      │     (h)      │
├─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│Descrieti    │Pentru       │Pentru fiecare  │- substante care│Aceasta se    │Daca nu    │Pentru fiecare│Identificati  │
│activitatea  │fiecare      │activitate sau  │sunt cunoscute  │refera la     │au fost    │sursa         │orice         │
│sau procesul │activitate   │proces descris  │ca fiind        │monitorizarea │mentionate │demonstrati ca│propuneri     │
│in care sunt │sau proces   │in coloana (a)  │mirositoare     │la sursa sau  │anterior   │nu vor aparea │pentru        │
│utilizate    │descris in   │descrieti       │(de ex.         │in apropierea │cu privire │probleme in   │imbunatatire  │
│sau generate │coloana (a)  │punctele de     │mercaptanii)    │sursei.       │la         │conditii de   │sau aspecte   │
│materiale    │faceti o     │emanare fugitiva│- materiale     │              │receptori. │functionare   │locale        │
│mirositoare. │lista a      │- acestea       │mirositoare care│Pentru fiecare│           │normala. De   │specifice care│
│Zonele de    │surselor     │trebuie sa      │pot degaja un   │sursa listata,│           │asemenea,     │trebuie       │
│depozitare a │punctiforme  │includa lagunele│amestec de      │faceti o      │           │aratati cum   │solutionate   │
│materialelor │de emisii, de│si spatiile     │substante care  │descriere     │           │vor fi        │pentru a      │
│mirositoare  │ex. ventile, │deschise de de  │emana mirosuri  │- in ce forma,│           │administrate  │indeplini     │
│trebuie      │cosuri,      │depozitare,     │(materiale      │cat de des    │           │situatiile    │cerintele     │
│si ele       │exhaustoare  │benzile rulante │aflate in       │este realizata│           │anormale      │caracteristice│
│prezentate.  │             │si alte mijloace│putrefactie,    │si care sunt  │           │(acest aspect │BAT. O        │
│De exemplu:  │Includeti    │de transport,   │namolul ce      │rezultatele   │           │este tratat   │prezentare a  │
│- Incalzirea │ventilele sau│orificii in     │rezulta de la   │inregistrate  │           │mai amanuntit │planificarii  │
│materialelor,│semnalul     │peretii         │epurarea apelor │in mod        │           │in tabelul    │actiunilor in │
│adaugarea de │luminos de   │cladirilor (fie │uzate           │obisnuit?     │           │"Managementul │timp trebuie  │
│acizi,       │avarie,      │ele intentionate│- un "tip" de   │              │           │mirosurilor"  │de asemenea   │
│activitatea  │valvele de   │sau             │miros de ex.    │              │           │si astfel     │inclusa.      │
│de           │siguranta ale│neintentionate),│mirosul de "ars"│              │           │poate fi omis │              │
│intretinere  │rezervoarelor│flanse, valve   │Sunt acestea    │              │           │aici daca vor │              │
│- Zone de    │             │etc.            │materii prime,  │              │           │fi furnizate  │              │
│depozitare,  │             │                │intermediare,   │              │           │aici          │              │
│statia de    │             │                │subproduse,     │              │           │informatii    │              │
│epurare a    │             │                │produse finite  │              │           │suplimentare).│              │
│apelor uzate │             │                │sau deseuri?    │              │           │              │              │
│             │             │                │                │              │           │Tehnicile de  │              │
│             │             │                │Sunt materialele│              │           │management si │              │
│             │             │                │mirositoare     │              │           │de instruire  │              │
│             │             │                │folosite pentru │              │           │precum si     │              │
│             │             │                │curatire sau    │              │           │tehnologiile  │              │
│             │             │                │procesul de     │              │           │trebuie de    │              │
│             │             │                │curatire,       │              │           │asemenea      │              │
│             │             │                │transforma sau  │              │           │prezentate.   │              │
│             │             │                │disloca         │              │           │              │              │
│             │             │                │materiale       │              │           │              │              │
│             │             │                │mirositoare?    │              │           │              │              │
├─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
├─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
├─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
├─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
├─────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┤
│Orice alte informatii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De. ex. orice surse care nu se    │
│afla in instalatie, dar sunt pe acelasi amplasament (de ex. care vor continua sa fie reglementate de legislatia       │
│referitoare la efecte neplacute).                                                                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

In cazul in care emanarile au fost deja descrise ca "emisii in aer" in alta parte a solicitarii DAR AU SI MIROS, ele trebuie mentionate si aici. Este suficient sa precizati materialul si/sau mirosul aici si sa faceti referire la partea din solicitare in care se gasesc detaliile.
    Sursele potentiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca si cele reale. De exemplu, o statie de epurare a apelor uzate poate sa nu fie detectabila dincolo de perimetrul instalatiei in conditii normale, dar daca au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursa de mirosuri.
    4.14.4. Declaratie privind managementul mirosurilor
    Puteti identifica aici evenimente pe care nu le puteti controla si care pot duce la degajare de mirosuri (de ex. conditii meteorologice extreme sau intreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul nu prevede alimentare de siguranta).
    Trebuie sa descrieti masurile pe care le propuneti pentru reducerea impactului unor astfel de evenimente (de ex. oprire cat mai rapid posibil). Daca sunt acceptate de Autoritatea competenta de Protectia Mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu, va trebui sa mentineti aceste masuri drept conditii de autorizare, dar, atat timp cat luati masuri, nu puteti fi sanctionat pentru aceste evenimente rare.
    Managementul mirosurilor

*Font 8*
┌──────────-┬──────────────┬──────────────────-┬──────────────────┬────────────────-┬──────────-┬──────────────┐
│           │              │ Ce masuri au fost │                  │                 │ Cine este │ Exista alte  │
│Sursa/punct│Natura/cauza  │implementate pentru│  Ce se intampla  │ Ce masuri sunt  │responsabil│   cerinte    │
│de emanare │  avariei     │  prevenirea sau   │  atunci cand se  │  luate atunci   │  pentru   │  specifice   │
│           │              │reducerea riscului │produce o avarie? │   cand apare?   │ initierea │  cerute de   │
│           │              │  de producere a   │                  │                 │masurilor? │autoritatea de│
│           │              │     avariei?      │                  │                 │           │reglementare? │
├───────────┼──────────────┼──────────────────-┼──────────────────┼────────────────-┼──────────-┼──────────────┤
│           │    (i)       │        (j)        │       (k)        │       (l)       │    (m)    │     (n)      │
├───────────┼──────────────┼──────────────────-┼──────────────────┼────────────────-┼──────────-┼──────────────┤
│Ca cele    │Pentru fiecare│Masuri active de   │In cazul in care o│Ce masuri sunt   │Cine (ca   │De exemplu -  │
│mentionate │sursa -       │prevenire sau      │estimare este     │luate? Descrieti │post) este │orice cerinta │
│in coloana │identificati  │minimizare trebuie │posibila si are   │masurile care au │responsabil│de a informa  │
│(a), (b)   │dificultati   │sa fi fost deja    │sens, indicati cat│fost implementate│de         │Autoritatea de│
│sau (c) din│specifice care│conturate in       │de des poate      │pentru reducerea │initierea  │Reglementare  │
│"Tabelul   │pot afecta    │"Tabelul surselor  │aparea evenimentul│impactului       │masurilor  │intr-un anumit│
│surselor de│generarea,    │de mirosuri"       │descris, cat de   │exercitat de     │descrise in│interval de   │
│mirosuri"  │reducerea sau │coloana (g).       │"mult" miros poate│producerea unei  │coloana    │timp de la    │
│           │transportul/  │In acest tabel     │fi emanat si      │avarii.          │precedenta?│aparitia      │
│           │dispersia     │trebuie sa fie     │durata probabila a│Aceste masuri    │           │evenimentului │
│           │mirosurilor in│luate in           │evenimentului.    │trebuie sa fie   │           │sau masuri    │
│           │atmosfera     │considerare mai pe │Nota: utilizarea  │stabilite de     │           │specifice care│
│           │(elemente     │larg scenarii de   │aprecierilor de   │comun acord cu   │           │trebuie luate │
│           │specifice de  │tip "ce se intampla│tip "mult",       │Autoritatea de   │           │sau cerinte de│
│           │topografie pot│daca" pentru       │"mediu", si       │Reglementare.    │           │tinere a      │
│           │juca un rol   │prevenirea         │"putin" poate fi  │Astfel de masuri │           │evidentei     │
│           │important     │avariilor. De      │folositoare daca  │pot fi minore -  │           │avariilor etc.│
│           │aici).        │exemplu, un        │nu sunt           │de tip inchiderea│           │              │
│           │              │scruber poate fi   │disponibile       │usilor - sau mai │           │              │
│           │              │instalat pentru    │informatii mai    │semnificative -  │           │              │
│           │              │minimizarea        │detaliate.        │incetinirea      │           │              │
│           │              │mirosurilor.       │Este posibil sa   │procesului de    │           │              │
│           │              │Masurile luate     │primiti sesizari? │productie sau    │           │              │
│           │              │pentru monitorizare│                  │oprirea acestuia │           │              │
│           │              │si intretinere     │                  │in cazul         │           │              │
│           │              │trebuie precizate  │                  │aparitiei        │           │              │
│           │              │in aceasta         │                  │conditiilor      │           │              │
│           │              │sectiune.          │                  │nefavorabile.    │           │              │
├───────────┼──────────────┼──────────────────-┼──────────────────┼────────────────-┼───────────┼──────────────┤
│           │              │                   │                  │                 │           │              │
├───────────┼──────────────┼──────────────────-┼──────────────────┼────────────────-┼───────────┼──────────────┤
│           │              │                   │                  │                 │           │              │
└──────────-┴──────────────┴──────────────────-┴──────────────────┴────────────────-┴──────────-┴──────────────┘

4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/evaluarii BAT
    Descrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer, apa si sol si pentru reducerea zgomotului. Prezentati concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

SECTIUNEA 6
    Minimizarea si Recuperarea Deşeurilor
    5. Minimizarea si Recuperarea Deşeurilor
    5.1. Surse de deşeuri

*Font 8*
┌───┬────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┐
│Re-│1. Identificaţi │2. Codurile    │3. Identifcati│4. Cuantificaţi│3. Care sunt modalităţile actuale  │
│fe-│sursele de      │deşeurilor     │fluxurile de  │fluxurile de   │sau propuse de manipulare          │
│rin│deseuri(punctele│conform EWC    │deşeuri       │deşeuri        │a deşeurilor?                      │
│ţa │din cadrul      │(Codul European│              │(de ex. mc     │- deseurile sunt colectate separat?│
│de-│procesului)     │al Deşeurilor) │(ce deşeuri   │pe zi)         │- traseul de eliminare este cat mai│
│se-│                │               │sunt generate)│               │apropiat posibil de punctul de     │
│nu-│                │               │              │               │producere?                         │
│lui│                │               │(periculoase, │               │                                   │
│   │                │               │nepericuloase,│               │                                   │
│   │                │               │inerte)       │               │                                   │
├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤
└───┴────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┘

5.2. Evidenta deşeurilor

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT               │Da/Nu│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente        │     │
│următoarele informaţii despre deseurile (eliminate sau recuperate)    │     │
│rezultate din instalaţie                                              │     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Cantitate                                                             │     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Natura                                                                │     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Origine (acolo unde este relevant)                                    │     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Destinaţie (Obligaţia urmăririi - daca sunt trimise în afara          │     │
│amplasamentului)                                                      │     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Frecventa de colectare                                                │     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Modul de transport                                                    │     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Metoda de tratare                                                     │     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

5.3. Zone de depozitare

┌───────┬──────────┬────────────────┬──────────────────────────────┬───────────┐
│Identi-│Deşeurile │Sunt ele        │Proximitatea faţa de cursurile│Amenajările│
│ficaţi │depozitate│identificate    │de ape                        │existente  │
│zona   │          │in mod clar,    │zone de interes public/       │ale zonei  │
│       │          │inclusiv        │vulnerabile la vandalism      │de         │
│       │          │capacitatea     │alte perimetre sensibile      │depozitare │
│       │          │maxima de       │(va rugam dati detalii)       │           │
│       │          │depozitare si   │Identificati masurile necesare│           │
│       │          │perioada maxima │pentru minimizarea riscurilor │           │
│       │          │de depozitare?*)│                              │           │
├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
└───────┴──────────┴────────────────┴──────────────────────────────┴───────────┘

    *) trebuie realizate înainte de emiterea autorizaţiei.

5.4. Cerinţe speciale de depozitare
    (de ex. pentru deşeuri inflamabile, deşeuri sensibile la căldura sau la lumina, separarea deşeurilor incompatibile, deşeuri care se pot dizolva sau pot reacţiona cu apa (care trebuie depozitate în spatii acoperite). In acest sector, răspundeţi la următoarele puncte, mai ales unde este cazul.

┌────────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┐
│Material│Categorie│Este zona de│Exista un │Levigatul este  │Exista protectie│
│        │de mai   │depozitare  │sistem de │drenat si tratat│impotriva       │
│        │jos      │acoperita   │evacuare a│inainte de      │inundatiilor sau│
│        │         │(D/N)       │biogazului│evacuare (D/N)  │patrunderii apei│
│        │         │sau         │(D/N)     │                │de la stingerea │
│        │         │imprejmuita │          │                │incendiilor     │
│        │         │in intregime│          │                │(D/N)           │
│        │         │(I)         │          │                │                │
├────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤
├────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤
├────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤
├────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤
├────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤
└────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┘

 A    Aceste categorii necesita în mod normal depozitare in spatii acoperite
 AA   Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii
      împrejmuite
 B    Aceste materiale este probabil sa degaje pulberi si sa necesite
      captarea aerului si direcţionarea lui către o instalaţie de filtrare
 C    Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate in zone
      inundabile.

5.5. Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folosiţi)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT               │Da/Nu│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Sunt recipientii de depozitare:                                       │     │
│ ● prevăzuţi cu capace, valve etc. si securizaţi;                     │     │
│ ● inspectaţi in mod regulat si înlocuiţi sau reparaţi când se        │     │
│   deteriorează                                                       │     │
│  (când sunt folosiţi, recipientii de depozitare trebuie              │     │
│   clar etichetaţi)                                                   │     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile        │     │
│recipientilor care s-au deteriorat sau curg?                          │     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

    Identificaţi orice măsura de prevenire a emisiilor (de ex. lichide,
 pulberi, COV si mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea
 deşeurilor care nu au fost deja acoperite in răspunsul dumneavoastră
 la Secţiunile 1.1 si 5.5).

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                                            │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.6. Recuperarea sau eliminarea deşeurilor

*Font 8*
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Evaluare pentru identificarea celor mai bune opţiuni practice pentru eliminarea deşeurilor              │
│din punct de vedere al protecţiei mediului                                                              │
├──────────┬─────────┬─────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│          │         │     │        │Detaliaţi (daca este cazul) opţiunile utilizate sau propuse in      │
│          │         │     │        │instalaţie                                                          │
│          │         │     │        ├────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────┤
│Sursa     │Metale   │Deseu│Optiuni │Reciclare       │Specificati│Daca opţiunea actuala este "Eliminare",│
│deseurilor│asociate/│     │posibile│Recuperare      │optiunea   │precizaţi data pana la care veţi       │
│          │prezenta │     │pentru  │Eliminare       │           │implementa reutilizarea sau recuperarea│
│          │PCB sau  │     │tratarea│sau    se aplica│           │sau justificati de ce acestea sunt     │
│          │azbest   │     │lor     │                │           │imposibil de realizat din punct de     │
│          │         │     │        │                │           │vedere tehnic si economic              │
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤
└──────────┴─────────┴─────┴────────┴────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────┘

5.7. Deşeuri de ambalaje

*Font 8*
┌────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        │        │  Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie    │
│        │        ├─────────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬─────────────┬──────────────────┤
│Material│Deseuri │Reciclare│Alte forme  │ Total   │Valorificare│Alte   │Incinerate in│Total valorificate│
│        │  de    │material │de reciclare│reciclare│energetica  │forme  │instalatii de│sau incinerate in │
│        │ambalaje│         │            │         │            │de va- │incinerare cu│instalatii de     │
│        │generate│         │            │         │            │lori-  │recuperare de│incinerare cu     │
│        │        │         │            │         │            │ficare │energie      │recuperare de     │
│        │        │         │            │         │            │       │             │energie           │
│        │        │         │            │         │            │       │             │                  │
├────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│        │  (a)   │  (b)    │    (c)     │   (d)   │    (e)     │  (f)  │    (g)      │      (h)         │
├────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Sticla  │        │         │            │         │            │       │             │                  │
├────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Plastic │        │         │            │         │            │       │             │                  │
├────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Hartie -│        │         │            │         │            │       │             │                  │
│carton  │        │         │            │         │            │       │             │                  │
├─┬──────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│M│Alumi-│        │         │            │         │            │       │             │                  │
│e│niu   │        │         │            │         │            │       │             │                  │
│t├──────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│a│Otel  │        │         │            │         │            │       │             │                  │
│l├──────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Total │        │         │            │         │            │       │             │                  │
├─┴──────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Lemn    │        │         │            │         │            │       │             │                  │
├────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Altele  │        │         │            │         │            │       │             │                  │
├────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤
│Total   │        │         │            │         │            │       │             │                  │
└────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┘


    Notă:
    Câmpurile gri deschis:
    1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite
estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice şi trebuie
explicate în descrierea metodologiei.
    2. Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări
brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.
    3. Câmpurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntară.
    4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate
materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.
    5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea
organica dar excluzând reciclarea materială.
    6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) si (c).
    7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând
reciclarea şi valorificarea energetică.
    8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) si (g).
    9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii de
incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).
    10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a).
    11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului
de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.

NOTA(CTCE)
    Pentru a se vedea campurile gri inchis si gri deschis, consultati Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.
    SECTIUNEA 7
    Energie
    6. ENERGIE
    6.1. Cerinţe energetice de baza
    6.1.1. Consumul de energie
    Consumul anual de energie al activităţilor este prezentat in tabelul următor, in funcţie de sursa de energie.

┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│                                                │Consum de energie            │
│                                                ├──────────┬────────────┬─────┤
│           Sursa de energie                     │Furnizata,│Primara,    │% din│
│                                                │MWh       │MWh         │total│
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│Electricitate din reţeaua publica               │          │            │     │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│Electricitate din alta sursa*)                  │          │            │     │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata │          │            │     │
│pe amplasament (a)*                             │          │            │     │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│Gaze                                            │          │Nu se aplica│     │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│Petrol                                          │          │Nu se aplica│     │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│Cărbune                                         │          │Nu se aplica│     │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤
│Altele (Operatorul/titularul activităţii        │          │            │     │
│trebuie sa specifice)                           │          │            │     │
│                                                │          │            │     │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴─────┘
    *) specificaţi sursa si factorul de conversie de la energia furnizata
       la cea primara.

   (Observaţi ca autorizaţia va solicita ca informaţiile referitoare la
consumul de energie sa fie furnizate anual)
    Informaţiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balanţe
energetice, diagrame "Sankey") care arata modul in care este consumata
energia in activităţile din autorizaţie sunt descrise în continuare:

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Tip de informaţii (tabel, diagrama,   │Numărul documentului respectiv       │
 │bilanţ energetic etc.)                │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │                                      │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │                                      │                                     │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

6.1.2. Energie specifica
    Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrata de mediu sunt descrise in tabelul următor:

┌───────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐
 │Listati mai jos│Consum specific    │Descrierea fundamentelor│Compararea cu  │
 │activitatile   │de energie (CSE)   │CSE                     │limitele       │
 │               │(specificati       │Acestea trebuie sa se   │(comparati     │
 │               │unitatile adecvate)│bazeze pe consumul de   │consumul speci-│
 │               │                   │energie primara pentru  │fic de energie │
 │               │                   │produse sau pe intrarile│cu orice limite│
 │               │                   │de materii prime care   │furnizate in   │
 │               │                   │corespund cel mai mult  │Indrumarul     │
 │               │                   │scopului principal sau  │specific secto-│
 │               │                   │capacitatii de productie│rului sau alte │
 │               │                   │a instalatiei           │standarde      │
 │               │                   │                        │industriale)   │
 ├───────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │               │                   │                        │               │
 ├───────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
 │               │                   │                        │               │
 └───────────────┴───────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘

6.1.3. Întreţinere
    Masurile fundamentale pentru funcţionarea si întreţinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.
    Completaţi tabelul prin:
    1) Confirmarea faptului ca aveţi implementat un sistem documentat si faceţi referire la acea documentaţie, astfel încât el sa poată fi inspectat pe amplasament de către GNM/alte autorităţi competente responsabile conform legislaţiei în vigoare; sau
    2) Declararea intenţiei de a implementa un astfel de sistem documentat si indicarea termenului pana la care veţi aplica un asemenea program, termen care trebuie sa fie acoperit de perioada prevăzuta în Planul de masuri obligatorii; sau
    3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevanta/aplicabila pentru activităţile desfăşurate.

┌─────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───────────────────────┐
│Exista masuri documentate de funcţionare,    │Da/│Nu  │Informaţii suplimentare│
│întreţinere si gospodărire a energiei pentru │Nu │este│(documentele de refe-  │
│următoarele componente?                      │   │rele│rinţa, termenele la    │
│(acolo unde este relevant):                  │   │vant│care masurile vor fi   │
│                                             │   │    │implementate sau       │
│                                             │   │    │motivul pentru care nu │
│                                             │   │    │sunt                   │
│                                             │   │    │relevante/aplicabile)  │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Aer condiţionat, proces de refrigerare si    │   │    │                       │
│sisteme de răcire (scurgeri etansari,        │   │    │                       │
│controlul temperaturii, întreţinerea,        │   │    │                       │
│evaporatorului/condensatorului);             │   │    │                       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Funcţionarea motoarelor, si mecanismelor de  │   │    │                       │
│antrenare                                    │   │    │                       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Sisteme de gaze comprimate (scurgeri,        │   │    │                       │
│proceduri de utilizare);                     │   │    │                       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, │   │    │                       │
│izolaţii.)                                   │   │    │                       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Sisteme de incalzire a spatiilor si de       │   │    │                       │
│furnizare a apei calde;                      │   │    │                       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin  │   │    │                       │
│frecare;                                     │   │    │                       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Întretinerea boilerelor de ex. optimizare    │   │    │                       │
│excesului de aer;                            │   │    │                       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Alte forme de întreţinere relevante pentru   │   │    │                       │
│activităţile din instalaţie.                 │   │    │                       │
└─────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───────────────────────┘

6.2. Masuri tehnice
    Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos
    Completaţi tabelul prin:
    1) Confirmarea faptului ca va conformaţi cu fiecare cerinţa, sau
    2) Declararea intenţiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veţi face in cadrul Planul de masuri obligatorii a activităţii analizate; sau
    3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevanta/aplicabila pentru activităţile desfăşurate.

┌─────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───────────────────────┐
│Confirmaţi ca următoarele masuri tehnice     │   │Nu  │Informatii suplimentare│
│sunt implementate pentru evitarea încălzirii │Da │este│(termenele prevazute   │
│excesive sau pierderilor din procesul de     │(4)│rele│pentru aplicarea       │
│răcire pentru următoarele aspecte: (acolo    │   │vant│masurilor sau motivul  │
│unde este relevant)                          │   │    │pentru care nu sunt    │
│                                             │   │    │relevante/aplicabile)  │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a  │   │    │                       │
│recipientilor si conductelor încălzite       │   │    │                       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Prevederea de metode de etansare si izolare  │   │    │                       │
│pentru menţinerea temperaturii               │   │    │                       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Senzori si întrerupatoare temporizate simple │   │    │                       │
│sunt prevăzute pentru a preveni              │   │    │                       │
│evacuările inutile de lichide si gaze        │   │    │                       │
│incalzite                                    │   │    │                       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Alte masuri adecvate                         │   │    │                       │
└─────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───────────────────────┘

6.2.1. Masuri de service al clădirilor
    Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului clădirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:
    Completaţi tabelul prin:
    1) Confirmarea faptului ca va conformaţi cu fiecare cerinţa, sau
    2) Declararea intenţiei de conformare si indicarea datei pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastră de modernizare; sau
    3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevanta pentru activităţile desfăşurate.

┌─────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───────────────────────┐
│Confirmaţi ca următoarele masuri de service  │   │Nu  │Informatii suplimentare│
│al cladirilor sunt implementate pentru       │Da/│este│(documentele de refe-  │
│urmatoarele aspecte (unde este relevant):    │Nu │rele│rinta, termenul de     │
│                                             │   │vant│punere in practica/    │
│                                             │   │    │aplicare a masurilor   │
│                                             │   │    │sau motivul pentru care│
│                                             │   │    │nu sunt relevante)     │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Exista o iluminare artificiala adecvata si   │   │    │                       │
│eficienta din punct de vedere energetic      │   │    │                       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤
│Exista sisteme de control al climatului      │   │    │                       │
│eficiente din punct de vedere energetic      │   │    │                       │
│pentru:                                      │   │    │                       │
│ ● Încălzirea spatiilor                      │   │    │                       │
│ ● Apa calda                                 │   │    │                       │
│ ● Controlul temperaturii                    │   │    │                       │
│ ● Ventilaţie                                │   │    │                       │
│ ● Controlul umidităţii                      │   │    │                       │
└─────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───────────────────────┘

6.3. Eficienta Energetica
    Un plan de utilizare eficienta a energiei este furnizat mai jos, care identifica si evaluează toate tehnicile care sa conducă la utilizarea eficienta a energiei, aplicabile activităţilor reglementate prin autorizaţie
    Completaţi tabelul astfel:
    1. Indicaţi ce tehnici de utilizare eficienta a energiei, inclusiv cele omise la cerinţele energetice fundamentale si cerinţele suplimentare privind eficienta energetica, sunt aplicabile activităţilor, dar nu au fost inca implementate.
    2. Precizaţi reducerile de C0(2) realizabile de către acea tehnica pana la sfârşitul ciclului de funcţionare (al instalaţiei pentru care se solicita autorizaţia integrata de mediu)
    3. In plus fata de cele de mai sus, estimaţi costurile anuale echivalente implementării tehnicii, costurile pe tona de C0(2) recuperata si prioritatea de implementare.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│TOŢI SOLICITANŢII                                                  │
├───────────┬───────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┤
│Măsura de  │Recuperări de C0(2)│Cost Anual│CAE/C0(2)  │Data de     │
│utilizare  │  (tone)           │Echivalent│(recuperat)│implementare│
│eficienta a├─────┬─────────────┤          │           │            │
│energiei   │Anual│Pe durata de │(CAE)     │EUR/tona   │            │
│           │     │funcţionare  │EUR       │           │            │
│           │     │             │          │           │            │
├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│           │     │             │          │           │            │
├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│           │     │             │          │           │            │
├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│           │     │             │          │           │            │
├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│           │     │             │          │           │            │
├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│           │     │             │          │           │            │
├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│           │     │             │          │           │            │
├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│           │     │             │          │           │            │
├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│           │     │             │          │           │            │
└───────────┴─────┴─────────────┴──────────┴───────────┴────────────┘

Observaţii
    Prezentaţi metoda de evaluare si faceţi dovada ca au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de actualizare, durata de viata si cheltuieli (EUR/tona).
    6.3.1. Cerinţe suplimentare pentru eficienta energetica
    Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos;
    Completaţi tabelul prin:
    1) Confirmarea faptului ca măsura este implementata, sau
    2) Declararea intenţiei de a implementa măsura si indicarea termenului de aplicare a acesteia: sau
    3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevanta/aplicabila pentru activităţile desfăşurate

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐
│ Concluzii BAT pentru principiile de           │Este aceasta│Daca NU explicati│
│ recuperare/economisire a energiei             │tehnica uti-│de ce tehnica nu │
│                                               │lizata in   │este adecvata sau│
│                                               │mod curent  │indicati termenul│
│                                               │in instala- │de aplicare      │
│                                               │tie?        │                 │
│                                               │(D/N)       │                 │
│                                               │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│                                               │            │                 │
│Recuperarea căldurii din diferite parti ale    │            │                 │
│proceselor, de ex. din soluţiile de vopsire.   │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Tehnici de deshidratare de mare eficienta      │            │                 │
│pentru minimizarea energiei necesare uscării.  │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Minimizarea consumului de apa si utilizarea    │            │                 │
│sistemelor inchise de circulaţie a apei.       │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Izolaţie buna (clădiri, conducte, camera de    │            │                 │
│uscare si instalaţia).                         │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea     │            │                 │
│distantelor de pompare.                        │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda      │            │                 │
│electronica.                                   │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Utilizarea apelor de răcire reziduale (care    │            │                 │
│au o temperatura ridicata) pentru recuperarea  │            │                 │
│căldurii.                                      │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Transportor cu benzi transportoare in locul    │            │                 │
│celui pneumatic (deşi acesta trebuie protejat  │            │                 │
│împotriva probabilităţii sporite de producere  │            │                 │
│a evacuărilor fugitive)                        │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Masuri optimizate de eficienta pentru          │            │                 │
│instalaţiile de ardere, de ex. preincalzirea   │            │                 │
│aerului/combustibilului, excesul de aer etc.   │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Procesare continua in loc de procese           │            │                 │
│discontinue.                                   │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Valve automate.                                │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Valve de returnare a condensului.              │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Utilizarea sistemelor naturale de uscare.      │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Altele                                         │            │                 │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘

6.4. Alternative de furnizare a energiei
    Informaţii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date în tabelul de mai jos
    Completati tabelul astfel:
    1. Confirmaţi faptul ca măsura este implementata, sau
    2. Declarati intenţia de a implementa măsura si indicaţi termenul de punere in practica; sau
    3. Expuneţi motivul pentru care măsura nu este relevanta/aplicabila pentru activităţile desfăşurate

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐
│                                               │Este aceasta│Daca NU explicati│
│                                               │tehnica uti-│de ce tehnica nu │
│                                               │lizata in   │este adecvata sau│
│  Tehnici de furnizare a energiei              │mod curent  │indicati termenul│
│                                               │in instala- │de aplicare      │
│                                               │tie?        │                 │
│                                               │(D/N)       │                 │
│                                               │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│                                               │            │                 │
│Utilizarea unităţilor de co-generare;          │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Recuperarea energiei din deşeuri;              │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi. │            │                 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│                                               │            │                 │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘

SECTIUNEA 9
    Zgomot si Vibratii
    7. ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR
    7.1. Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO

┌─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┬───────────┐
│                 │Da/Nu     │                              │Da/Nu      │
├─────────────────┼──────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│Instalaţia se    │          │Daca da, ati depus raportul de│           │
│încadrează in    │          │securitate?                   │           │
│categoria de risc│          │                              │           │
│major conform    │          │                              │           │
│prevederilor H.G.│          │                              │           │
│nr. 95/2003 ce   │          │                              │           │
│transpune        │          │                              │           │
│Directiva        │          │                              │           │
│SEVESO?          │          │                              │           │
│                 │          │                              │           │
├─────────────────┼──────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│Instalaţia se    │          │Daca da, ati realizat Politica│           │
│încadrează in    │          │de Prevenire a Accidentelor   │           │
│categoria de risc│          │Majore?                       │           │
│minor conform    │          │                              │           │
│prevederilor H.G.│          │                              │           │
│nr. 95/2003 ce   │          │                              │           │
│transpune        │          │                              │           │
│Directiva        │          │                              │           │
│SEVESO?          │          │                              │           │
│                 │          │                              │           │
└─────────────────┴──────────┴──────────────────────────────┴───────────┘

7.2. Plan de management al accidentelor
    Utilizând recomandările prevăzute de BAT ca lista de verificare, completaţi acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinţe semnificative asupra mediului sau ataşaţi planurile de urgenta (interna si externa) existente care sa prezinte metodele prin care impactul accidentelor si avariilor sa fie minimizat. In plus, demonstraţi implementarea unui sistem eficient de management de mediu

┌────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬───────────┐
│            │              │            │                         │Acţiuni    │
│Scenariu de │              │            │                         │planificate│
│accident sau│              │            │Masuri luate sau propuse │in eventua-│
│de evacuare │Probabilitatea│Consecinţele│pentru minimizarea       │litatea ca │
│anormala    │de producere  │producerii  │probabilităţii de        │un astfel  │
│            │              │            │producere                │de eveni-  │
│            │              │            │                         │ment se    │
│            │              │            │                         │produce    │
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
└────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────┴───────────┘

    Care dintre cele de mai sus consideraţi ca provoacă cele mai critice
riscuri pentru mediu?

7.3. Tehnici
    Explicati pe scurt modul in care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│                                                              │Raspuns        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│                                                              │               │
│THNICI PREVENTIVE                                             │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│inventarul substanţelor                                       │A se vedea     │
│                                                              │secţiunea 3.1  │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor     │               │
│prime si deşeurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor         │               │
│interactiona contribuind la apariţia unui incident            │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│depozitare adecvata                                           │A se vedea     │
│                                                              │secţiunile 5.4 │
│                                                              │si 6.3         │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare si alte   │               │
│modalităţi de control                                         │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│bariere si reţinerea conţinutului                             │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│cuve de retentie si bazine de decantare                       │A se vedea     │
│                                                              │secţiunea 5.4.5│
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│izolarea clădirilor;                                          │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu      │               │
│lichide sau pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme      │               │
│care sa sesizeze nivelul ridicat, întrerupătoare de nivel     │               │
│ridicat si contorizarea încărcaturilor;                       │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│registre pentru evidenta tuturor incidentelor, eşecurilor,    │A se vedea     │
│schimbărilor de procedura, evenimentelor anormale si          │Secţiunea 2.1  │
│constatărilor inspecţiilor de întreţinere                     │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde   │A se vedea     │
│si a trage învataminte din aceste incidente;                  │Secţiunea 2.1  │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│rolurile si responsabilitatile personalului implicat in       │               │
│managementul accidentelor                                     │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al │               │
│comunicării insuficiente între angajaţi in cadrul             │               │
│operaţiunilor de schimbare de tura, de întreţinere sau in     │               │
│cadrul altor operaţiuni tehnice.                              │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│compoziţia conţinutului din colectoarele de retentie sau din  │               │
│colectoarele conectate la un sistem de drenare este           │               │
│verificata înainte de epurare sau eliminare                   │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│canalele de drenaj, trebuie echipate cu o alarma, de nivel    │               │
│ridicat sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru     │               │
│depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat   │               │
│un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt   │               │
│mereu menţinute la o valoare minima                           │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite   │               │
│in mod obişnuit ca metoda primara de control al nivelului     │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR                             │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│îndrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare    │               │
│scenariu de accident                                          │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│caile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de      │               │
│resort si cu serviciile de urgenta                            │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea      │               │
│drenurilor, anunţarea autorităţilor de resort si proceduri    │               │
│de evacuare;                                                  │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la        │               │
│anumite componente ale instalaţiei si a apei folosite pentru  │               │
│stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate   │               │
│de canalizare                                                 │               │
│                                                              │               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Alte tehnici specifice pentru sector                          │A se vedea     │
│                                                              │Secţiunea 4    │
│                                                              │               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

8. ZGOMOT SI VIBRATII
    Ca recomandare, nivelul de detaliere al informaţiilor oferite trebuie sa corespunda riscului de producere a disconfortului la receptorii sensibili. In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul este mai scăzut, informatiiile solicitate in Tabelul 9.1 nu vor fi detaliate, dar informaţiile referitoare la sursele de zgomot din Tabelul 9.2 sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru reducerea zgomotului atât cat permite rezultatul analizei cost-beneficii. Sursele nesemnificative trebuie "separate" calitativ (oferind explicaţii) si nu trebuie furnizate informaţii detaliate.
    Trebuie oferite harţi si planuri de amplasament daca este cazul pentru a indica localizarea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare. Va fi utila identificarea surselor aflate pe amplasament, in afara instalaţiei, în cazul in care acestea sunt semnificative.
    8.1. Receptori
    (Inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

┌─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┐
│Identificati │Care este   │Exista un   │Frecventa  │Care este    │Au fost    │
│si descrieti │nivelul de  │punct de mo-│monitori-  │nivelul zgo- │aplicate   │
│fiecare loca-│zgomot de   │nitorizare  │zarii?     │motului cand │limite pen-│
│tie sensibila│fond (sau   │specificat  │           │instalatia/  │tru zgomot │
│la zgomot,   │ambiental)  │care are    │           │sursa        │sau alte   │
│care este    │la fiecare  │legatura cu │           │(sursele)    │conditii?  │
│afectata     │receptor    │receptorul? │           │functioneaza?│           │
│             │identificat?│            │           │             │           │
│             │            │            │           │             │           │
├─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│             │            │            │           │             │           │
│             │            │            │           │             │           │
│             │            │            │           │             │           │
├─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│             │            │            │           │             │           │
│             │            │            │           │             │           │
│             │            │            │           │             │           │
├─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│             │            │            │           │             │           │
│             │            │            │           │             │           │
│             │            │            │           │             │           │
└─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘

SECTIUNEA 10
    Monitorizare
    8.2. Surse de zgomot
    (Informaţii referitoare la sursele si emisiile individuale)

*Font 8*
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Faceti o prezentare generala, succinta, a surselor al căror impact este nesemnificativ:             │
│Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informaţiilor din secţiunea referitoare la               │
│evaluările de mediu după caz (impact sau/si bilanţ de mediu) privind zgomotul si vibraţiile         │
│sau prin folosirea unei abordări calitative obişnuite, atunci când nivelul scăzut de risc           │
│este evident.                                                                                       │
│NU este necesara furnizarea de informaţii suplimentare pentru sursele descrise aici.                │
├─────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│Identificaţi │Numarul de│Descrieti │Exista un   │Care este  │Descrieţi acţiunile│Masuri care trebuie│
│fiecare sursa│referinta │natura    │punct de    │contributia│întreprinse pentru │luate pentru       │
│semnificativa│al sursei │zgomotului│monitorizare│la emisia  │prevenirea sau     │respectarea BAT-   │
│de zgomot    │          │sau       │specificat? │totala de  │minimizarea emisii-│urilor si a        │
│si/sau       │          │vibratiei │            │zgomot?    │lor de zgomot      │termenelor stabili-│
│vibratii     │          │          │            │           │                   │te in Planul de    │
│             │          │          │            │           │                   │masuri obligatorii │
│             │          │          │            │           │                   │                   │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│             │          │          │            │           │                   │                   │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│             │          │          │            │           │                   │                   │
│             │          │          │            │           │                   │                   │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│             │          │          │            │           │                   │                   │
│             │          │          │            │           │                   │                   │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│             │          │          │            │           │                   │                   │
│             │          │          │            │           │                   │                   │
└─────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴───────────┴───────────────────┴───────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Orice alte informaţii relevante trebuie precizate aici sau trebuie făcuta referire la ele.          │
│                                                                                                    │
│De ex. Surse din afara instalaţiei                                                                  │
│                                                                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

8.3. Studii privind măsurarea zgomotului în mediu
    Furnizaţi detalii privind orice studii care au fost făcute.

┌─────────────────────┬────┬────────────────┬──────────────────────┬─────────┐
│Referinţa (Denumirea,│Scop│Locaţii luate in│Surse identificate sau│Rezultate│
│anul etc) studiului  │    │considerare     │investigate           │         │
│respectiv            │    │                │                      │         │
│                     │    │                │                      │         │
├─────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│                     │    │                │                      │         │
│                     │    │                │                      │         │
│                     │    │                │                      │         │
├─────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│                     │    │                │                      │         │
│                     │    │                │                      │         │
│                     │    │                │                      │         │
└─────────────────────┴────┴────────────────┴──────────────────────┴─────────┘

8.4. Întreţinere

┌───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──────────────────────┐
│                                               │Da │Nu │Daca nu, indicaţi ter-│
│                                               │   │   │menul de aplicare a   │
│                                               │   │   │procedurilor/masurilor│
│                                               │   │   │                      │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──────────────────────┤
│Procedurile de întreţinere identifica in mod   │   │   │                      │
│precis cazurile in care este necesara          │   │   │                      │
│întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de   │   │   │                      │
│zgomot?                                        │   │   │                      │
│                                               │   │   │                      │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──────────────────────┤
│Procedurile de exploatare identifica in mod    │   │   │                      │
│precis acţiunile care sunt necesare pentru     │   │   │                      │
│minimizarea emisiilor de zgomot?               │   │   │                      │
│                                               │   │   │                      │
└───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──────────────────────┘

8.5. Limite
    Din tabelul 9.1 rezumaţi impactul zgomotului referindu-va la limite recunoscute

┌────────┬──────┬───────┬───────┬────────────┬────────────────────────────────┐
│Receptor│      │Limite │       │Nivelul     │In cazul in care nivelul        │
│sensibil│      │       │       │zgomotului  │zgomotului depăşeşte limitele   │
│        │      │       │       │cand        │fie justificaţi situaţia, fie   │
│        │      │       │       │instalatia  │indicaţi masurile si intervalele│
│        │      │       │       │functioneaza│de timp propuse pentru          │
│        │      │       │       │            │remedierea situaţiei (acestea au│
│        │      │       │       │            │fost poate identificate in      │
│        │      │       │       │            │tabelul 9.1)                    │
│        │      │       │       │            │                                │
├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│        │      │De fond│Absolut│            │                                │
├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│        │Zi    │       │55     │            │                                │
├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│        │Noapte│       │45     │            │                                │
├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│        │Zi    │       │55     │            │                                │
├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│        │Noapte│       │45     │            │                                │
├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│        │Zi    │       │55     │            │                                │
├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│        │Noapte│       │45     │            │                                │
├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│        │Zi    │       │55     │            │                                │
├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│        │Noapte│       │45     │            │                                │
└────────┴──────┴───────┴───────┴────────────┴────────────────────────────────┘

8.6 Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe si/sau cu risc ridicat
    Aceasta este o cerinţa suplimentara care trebuie completata când este solicitata de Autoritatea responsabila de emiterea autorizaţiei integrate de mediu. Aceasta poate fi de asemenea utila oricărui Operator/Titular de activitate care are probleme cu zgomotul sau este posibil sa producă disconfort cauzat de zgomot si/sau vibraţii pentru a directiona sau ierarhiza activităţile.

┌────────┬─────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│Sursa*6)│Scenarii │Ce masuri au fost  │Care este          │Ce masuri sunt   │
│        │de avarie│implementate pentru│impactul/rezultatul│luate daca apare │
│        │posibile │prevenirea avariei │asupra mediului    │si cine este     │
│        │         │sau pentru reduce- │daca se produce o  │responsabil?     │
│        │         │rea impactului?    │avarie?            │                 │
│        │         │                   │                   │                 │
├────────┼─────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│        │         │                   │                   │                 │
│        │         │                   │                   │                 │
└────────┴─────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘
---------
    *6) Aceasta se refera la fiecare sursa enumerata în Tabelul 9.2


    Minimizarea potenţialului de disconfort datorat zgomotului,
    in special de la:

    ● Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare:
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                         │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ● Manevrare mecanica
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                         │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ● Deplasarea vehiculelor, in special încărcătoare interne precum
      auto încărcătoare;
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                         │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                         │
 │ Orice alte informaţii relevante care nu au fost cerute in mod specific  │
 │ mai sus trebuie date aici sau trebuie sa se facă referire la ele.       │
 │                                                                         │
 │                                                                         │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

9. MONITORIZARE
    9.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

┌─────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────┐
│         │      │         │       │        │DACA NU:                        │
│         │      │         │       │        ├─────────┬─────────┬────────────┤
│Parametru│Punct │Frecventa│Metoda │Este    │Eroare de│Metode si│Acreditarea │
│         │de    │de moni- │de mo- │echipa- │masurare │intervale│detinuta de │
│         │emisie│torizare │nitori-│mentul  │si eroare│de corec-│prelevatorii│
│         │      │         │zare   │calibrat│globala  │tare a   │de probe si │
│         │      │         │       │   ?    │care re- │calibra- │de          │
│         │      │         │       │        │zulta    │rii      │laboratoare │
│         │      │         │       │        │         │         │sau detalii │
│         │      │         │       │        │         │         │despre per- │
│         │      │         │       │        │         │         │sonalul     │
│         │      │         │       │        │         │         │folosit si  │
│         │      │         │       │        │         │         │instruire/  │
│         │      │         │       │        │         │         │competente  │
│         │      │         │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│         │      │         │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│         │      │         │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│         │      │         │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│         │      │         │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│         │      │         │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│         │      │         │       │        │         │         │            │
└─────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────────┘

    Descrieţi orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire
 si oprire.
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                         │
 │                                                                         │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Observaţii:
    1. Monitorizarea si înregistrarea continuua este posibil sa fie impuse in următoarele circumstanţe:
    ● Când emisia este redusa înainte de evacuarea in aer (de ex. printr-un filtru, arzător sau scruber);
    ● Când sunt impuse alte masuri de control pentru realizarea unui nivel satisfăcător al emisiilor (de ex. selecţia şarjei, degresare);
    2. Fluxurile de gaz trebuie măsurate, sau determinate in alt mod pentru a raporta concentraţiile la evacuările de masa;
    3. Pentru a raporta măsurătorile la condiţiile de referinţa va fi necesar sa se măsoare si sa se înregistreze temperatura si presiunea emisiei. Conţinutul de vapori de apa trebuie de asemenea măsurat daca este probabil sa depăşească 3% doar daca tehnicile de măsurare utilizate pentru alţi poluanţi nu dau rezultate in condiţii uscate.
    4. Unde este cazul, trebuie efectuate evaluări periodice vizuale si olfactive ale evacuărilor pentru a asigura faptul ca evacuările finale in aer trebuie sa fie incolore, fara aburi sau vapori persistenţi si fara picaturi de apa.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
 │ Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare    │         │
 │ privind monitorizarea si raportarea emisiilor în aer             │         │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

9.2. Monitorizarea emisiilor in apa
    Descrieţi masurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzând orice monitorizare a mediului si frecventa, metodologia de măsurare si procedura de evaluare propusa. Trebuie sa folosiţi tabelele de mai jos si sa prezentaţi referiri la informaţii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.
    Descrieţi orice masuri speciale pentru perioadele de pornire si oprire.
    Observaţii:
    1. Frecventa de monitorizare va varia in funcţie de sensibilitatea receptorilor si trebuie sa fie proporţionala cu dimensiunea operaţiilor.
    2. Operatorul/Titularul de activitate trebuie sa aiba realizata o analiza completa care sa acopere un spectru larg de substanţe pentru a putea stabili ca toate substanţele relevante au fost luate in considerare la stabilirea valorilor limita de emisie. Aceasta analiza trebuie sa cuprinda lista substantelor indicate de legislatia in vigoare. Acest lucru trebuie actualizat in mod normal cel puţin o data pe an.
    3. Toate substanţele despre care se considera ca pot crea probleme sau toate substanţele individuale la care mediul local poate fi sensibil si asupra cărora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie sa se aplice in special pesticidelor obişnuite si metalelor grele. Folosirea probelor medii alcătuite din probe momentane este o tehnica care se foloseşte mai ales in cazurile in care concentraţiile nu variază în mod excesiv.
    4. In unele sectoare pot exista evacuări de substanţe care sunt mai dificil de măsurat/determinat si a căror capacitate de a produce efecte negative este incerta, in special când sunt in combinaţie cu alte substanţe. Tehnicile de monitorizare a "toxicităţii totale a efluentului" pot fi aşadar adecvate pentru a face măsurători directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directa a toxicităţii. O anumita îndrumare privind testarea toxicităţii poate fi primita de la Autoritatea responsabila de emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
 │ Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare    │         │
 │ privind monitorizarea si raportarea emisiilor în apele de        │         │
 │ suprafata                                                        │         │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

9.2.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

*Font 8*
┌─────────┬──────┬─────────┬──────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────┐
│         │      │         │                  │       │Sunt    │DACA NU:                        │
│         │      │         │                  │       │echipa- ├─────────┬─────────┬────────────┤
│Parametru│Punct │Denumirea│Frecventa de      │Metoda │mentele/│Eroare de│Metode si│Acreditarea │
│         │de    │recepto- │monitorizare      │de mo- │preleva-│masurare │intervale│detinuta de │
│         │emisie│rului    │                  │nitori-│toarele │si eroare│de corec-│prelevatorii│
│         │      │         │                  │zare   │de      │globala  │tare a   │de probe si │
│         │      │         │                  │       │probe/  │care re- │calibra- │laboratoare │
│         │      │         │                  │       │labora- │zulta    │rii      │sau detalii │
│         │      │         │                  │       │toarele │         │echipa-  │despre per- │
│         │      │         │                  │       │acredi- │         │mentelor │sonalul     │
│         │      │         │                  │       │tate?   │         │         │folosit si  │
│         │      │         │                  │       │        │         │         │instruire/  │
│         │      │         │                  │       │        │         │         │competente  │
│         │      │         │                  │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│Debit    │      │         │Continua si debit │       │        │         │         │            │
│         │      │         │zilnic total      │       │        │         │         │            │
│         │      │         │                  │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│pH       │      │         │Continua          │       │        │         │         │            │
│         │      │         │                  │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│Tempera- │      │         │Continua          │       │        │         │         │            │
│tura     │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│         │      │         │                  │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│CCO/CBO  │      │         │Probe ponderate cu│       │        │         │         │            │
│         │      │         │debitul sau probe │       │        │         │         │            │
│         │      │         │medii alcătuite   │       │        │         │         │            │
│         │      │         │din probe         │       │        │         │         │            │
│         │      │         │momentane, analize│       │        │         │         │            │
│         │      │         │săptămânale,      │       │        │         │         │            │
│         │      │         │raportate ca medii│       │        │         │         │            │
│         │      │         │lunare ponderate  │       │        │         │         │            │
│         │      │         │cu debitul        │       │        │         │         │            │
│         │      │         │                  │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│Turbidi- │      │         │Continua          │       │        │         │         │            │
│tate     │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│         │      │         │                  │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│Metale   │      │         │Probe ponderate   │       │        │         │         │            │
│         │      │         │cu debitul sau    │       │        │         │         │            │
│         │      │         │probe medii       │       │        │         │         │            │
│         │      │         │alcatuite din     │       │        │         │         │            │
│         │      │         │probe momentane,  │       │        │         │         │            │
│         │      │         │analize           │       │        │         │         │            │
│         │      │         │săptămânale,      │       │        │         │         │            │
│         │      │         │raportate ca      │       │        │         │         │            │
│         │      │         │medii ponderate   │       │        │         │         │            │
│         │      │         │cu debitul.       │       │        │         │         │            │
│         │      │         │                  │       │        │         │         │            │
├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│Toate    │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│celelalte│      │         │                  │       │        │         │         │            │
│substanţe│      │         │                  │       │        │         │         │            │
│evacuate │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│din insta│      │         │                  │       │        │         │         │            │
│laţie    │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│care sunt│      │         │                  │       │        │         │         │            │
│cuprinse │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│în H.G.  │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│188/2002 │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│(NTPA 002│      │         │                  │       │        │         │         │            │
│pentru   │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│evacuări-│      │         │                  │       │        │         │         │            │
│le in    │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│reţeaua  │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│de cana- │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│lizare   │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│orăşeneas│      │         │                  │       │        │         │         │            │
│ca si    │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│NTPA 001 │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│pentru   │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│evacuări │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│le in    │      │         │                  │       │        │         │         │            │
│cursurile│      │         │                  │       │        │         │         │            │
│de apa de│      │         │                  │       │        │         │         │            │
│suprafaţa│      │         │                  │       │        │         │         │            │
│         │      │         │                  │       │        │         │         │            │
└─────────┴──────┴─────────┴──────────────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────────┘
    Descrieţi orice masuri referitoare la funcţionarea instalaţiei pe perioada
pornirii sau opririi.

SECTIUNEA 14
    Impact
    9.3. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

┌────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬───────────┐
│Parametru   │Unitate de    │Punct de    │Frecventa de monitorizare│Metoda de  │
│            │masura        │emisie      │                         │monitori-  │
│            │              │            │                         │zare       │
│            │              │            │                         │           │
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
└────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────┴───────────┘

9.4. Monitorizarea si raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare

┌────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬───────────┐
│Parametru   │Unitate de    │Punct de    │Frecventa de monitorizare│Metoda de  │
│            │masura        │emisie      │                         │monitori-  │
│            │              │            │                         │zare       │
│            │              │            │                         │           │
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
└────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────┴───────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
 │ Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare    │         │
 │ privind monitorizarea si raportarea emisiilor în reteaua de      │         │
 │ canalizare                                                       │         │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

9.5. Monitorizarea si raportarea deşeurilor

┌────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬───────────┐
│Parametru   │Unitate de    │Punct de    │Frecventa de monitorizare│Metoda de  │
│            │masura        │emisie      │                         │monitori-  │
│            │              │            │                         │zare       │
│            │              │            │                         │           │
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│            │              │            │                         │           │
└────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────┴───────────┘

    Observaţii:
    Pentru generarea de deşeuri trebuie monitorizate si înregistrate
următoarele:
    ● compoziţia fizica si chimica a deşeurilor;
    ● pericolul caracteristic;
    ● precauţii de manevrare si substanţe cu care nu pot fi amestecate;
    ● în cazul in care deseurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu
imprastierea nămolului sau un depozit de deşeuri pe amplasament, trebuie
stabilit un program de monitorizare care ia în considerare materialele,
agenţii potenţiali de contaminare si caile potenţiale de transmitere
din sol in apa subterana, in apa de suprafaţa sau in lanţul trofic.

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
 │ Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare    │         │
 │ privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri         │         │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

9.6. Monitorizarea mediului
    9.6.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiant
    Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalaţiei?
    Observaţii:
    1) Necesitatea monitorizării mediului in afara amplasamentului trebuie luata in considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor în cursurile de apa controlate, in apa subterana, in aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri neplacute.
    2) Monitorizarea mediului poate fi ceruta, de ex. atunci când:
    ● exista receptori vulnerabili;
    ● emisiile au o contribuţie semnificativa asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care este in pericol de a fi depăşit
    ● Operatorul doreşte sa justifice o concluzie BAT bazandu-se pe lipsa efectului asupra mediului
    ● este necesara validarea modelării.
    3) Necesitatea monitorizării trebuie luata in considerare pentru:
    ● apa subterana, când trebuie făcuta o caracterizare a calităţii si debitului si luate în considerare atât variaţiile pe termen scurt, cat si variaţiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilita prin autorizaţia de gospodărirea apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care sa indice direcţia de curgere a apelor subterane, amplasamentul si caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;
     ● apa de suprafaţa, când vor fi necesare, în conformitate cu prevederile autorizaţiei de gospodărirea apelor, prelevarea de probe, analiza si raportarea calităţii in amonte si in aval a cursurilor de apa controlate
    ● aer, inclusiv mirosurile;
    ● contaminarea solului, inclusiv vegetaţia si produsele agricole;
    ● evaluarea impactului asupra sănătăţii;
    ● zgomot.
    9.6.2. Monitorizarea impactului
    Descrieţi orice monitorizare a mediului realizata sau propusa in scopul evaluării efectelor emisiilor

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│Parametru/factor         │Studiu/metodă de         │ Concluzii              │
│de mediu                 │monitorizare             │(daca au fost formulate)│
│                         │                         │                        │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│                         │                         │                        │
│                         │                         │                        │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
 │ Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare    │         │
 │ privind monitorizarea si raportarea emisiilor în apa de suprafata│         │
 │ sau in reteaua de canalizare                                     │         │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

Observaţii:
    In cazul in care monitorizarea mediului este ceruta, la formularea propunerilor, trebuie luate in considerare următoarele:
    ● poluanţii care trebuie monitorizaţi, metodele standard de referinţa, protocoalele privind prelevarea probelor;
    ● strategia de monitorizare, selecţia punctelor de monitorizare, optimizarea abordării monitorizării;
    ● stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;
    ● incertitudinea metodelor utilizate si eroarea generala de măsurare care rezulta;
    ● protocoale de asigurare a calităţii (AC) si de control al calităţii (CC), calibrarea si întreţinerea echipamentelor, depozitarea probelor si urmărirea reţelei de custodie/audit;
    ● proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea si analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informaţiilor către Autoritatea responsabila de emiterea autorizaţiei integrate de mediu.
    9.7. Monitorizarea variabilelor de proces
    Descrieţi monitorizarea variabilelor de proces

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
 │ Următoarele sunt exemple de variabile de proces care    │Descrieţi masurile│
 │ ar putea necesita monitorizare:                         │luate sau pe care │
 │                                                         │intenţionaţi sa le│
 │                                                         │aplicaţi          │
 │                                                         │                  │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │ ● materiile prime trebuie monitorizate din punctul de   │                  │
 │ vedere al poluanţilor, atunci când aceştia sunt         │                  │
 │ probabili si informaţia provenita de la furnizor        │                  │
 │ este necorespunzatoare;                                 │                  │
 │                                                         │                  │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │ ● oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura  │                  │
 │ in cuptor sau in emisiile de gaze;                      │                  │
 │                                                         │                  │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │ ● eficienta instalaţiei atunci când este importanta     │                  │
 │ pentru mediu;                                           │                  │
 │                                                         │                  │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │ ● consumul de energie in instalaţie si la punctele      │                  │
 │ individuale de utilizare in conformitate cu planul      │                  │
 │ energetic (continuu si înregistrat);                    │                  │
 │                                                         │                  │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │ ● calitatea fiecarei clase de deşeuri generate.         │                  │
 │                                                         │                  │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
 │ ● Listaţi alte variabile de proces care pot fi          │                  │
 │ importante pentru protecţia mediului.                   │                  │
 │                                                         │                  │
 │                                                         │                  │
 └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

9.8. Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala
    Descrieti orice masuri speciale propuse pe perioada de punere in functiune, oprire sau alte conditii anormale. Includeti orice monitorizare speciala a emisiilor in aer, apa sau a variabilelor de proces ceruta pentru a minimiza riscul asupra mediului.
    10. DEZAFECTARE
    10.1. Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare
    (Pentru o instalatie noua) descrieti modul in care au fost luate in considerare urmatoarele etape in faza de proiectare si de executie a lucrarilor
    ● Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                            │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

● este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                            │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

● lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                            │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

● izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                            │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

● materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                            │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

NOTA:
    Pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazute pentru dezafectare, astfel incat sa previna poluarea mediului.
    10.2. Planul de inchidere a instalatiei
    Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contina un Plan de inchidere a instalatiei.
    Cele de mai jos pot fundamenta planul de inchidere a instalatiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament si actualizat daca circumstantele se modifica. Orice revizuiri trebuie trimise Autoritatii responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor │          │
│rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor  │          │
│structuri.                                                     │          │
│Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile  │          │
│de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor │          │
│subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate in     │          │
│Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament,        │          │
│faceti o referire la acesta.                                   │          │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

10.3. Structuri subterane
    Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta pe scurt detalii privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate.

┌─────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────┐
│   Structuri subterane   │    Continut     │   Masuri pentru scoaterea din    │
│                         │                 │functiune in conditii de siguranta│
│                         │                 │                                  │
├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤
├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤
├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤
├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤
├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤
├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤
└─────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────────────┘

10.4. Structuri supraterane
    Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

┌───────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Cladire sau alta structura │ Materiale periculoase  │Alte pericole potentiale │
│                           │                        │                         │
├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
└───────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘

10.5. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Lagune                                                   │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Identificati toate lagunele (iazuri de decantare, iazuri │                    │
│biologice)                                               │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa?      │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Cum va fi eliminata apa?                                 │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Care sunt poluantii/agentii de contaminare din           │                    │
│sediment/namol?                                          │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Cum va fi eliminat sedimentul/namolul?                   │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Cat de adanc patrunde contaminarea?                      │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna (iazuri  │                    │
│de decantare, iazuri biologice)?                         │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Cum va fi tratata structura lagunei (iazuri de decantare,│                    │
│iazuri biologice) pentru recuperarea terenului?          │                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

10.6. Depozite de deseuri

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Depozite de deseuri                                      │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de       │                    │
│deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile     │                    │
│echivalente de incetare a functionarii;                  │                    │
│                                                         │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Exista studiu de expertizare sau autorizatie de          │                    │
│functionare in siguranta?                                │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de│                    │
│pe suprafata depozitelor?                                │                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

10.7. Zone din care se preleveaza probe
    Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol si de apa subterana la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr─o stare satisfacatoare, care a fost definita in raportul initial de amplasament.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa subterana│   Motivatie    │
│                                                             │                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se     │
│poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o │
│lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate.              │
├─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│Studiu                                                   │       Termen       │
│                                                         │   (anul si luna)   │
│                                                         │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│                                                         │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│                                                         │                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
    Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate
in eventualitatea dezafectarii.

11. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de│                       │
│mediu pe amplasament?                                 │         Da/Nu         │
│                                                      │  (stergeti dupa caz)  │
│Daca da, treceti la Sectiunea 13                      │                       │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

11.1. Sinergii
    Luati in considerare si descrieti daca exista sau nu posibilitatea de aparitie a sinergiilor cu alti detinatori de autorizatie de mediu fata de tehnicile prezentate mai jos sau alte tehnici care pot avea influenta asupra emisiilor produse de instalatie.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│   Tehnica                                               │    Oportunitati    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│1) proceduri de comunicare intre diferiti detinatori de  │                    │
│autorizatie; in special cele care sunt necesare pentru a │                    │
│garanta ca riscul procedurii incidentelor de mediu este  │                    │
│minimizat;                                               │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2) beneficierea de economiile de proportie pentru a      │                    │
│justifica instalarea unei unitati de cogenerare;         │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3) combinarea deseurilor combustibile pentru a justifica │                    │
│montarea unei instalatii in care deseurile sunt utilizate│                    │
│la producerea de energie/unei instalatii de cogenerare;  │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4) deseurile rezultate dintr─o activitate pot fi         │                    │
│utilizate ca materii prime intr─o alta instalatie;       │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│5) efluentul epurat rezultat dintr─o activitate avand    │                    │
│calitate corespunzatoare pentru a fi folosit ca sursa de │                    │
│alimentare cu apa pentru o alta activitate;              │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6) combinarea efluentilor pentru a justifica             │                    │
│realizarea unei statii de epurare combinate sau          │                    │
│modernizate;                                             │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│7) evitarea accidentelor de la o activitate care poate   │                    │
│avea un efect daunator asupra unei activitati aflate in  │                    │
│vecinatate;                                              │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│8) contaminarea solului rezultata dintr─o activitate care│                    │
│afecteaza alta activitate ─ sau posibilitatea ca un      │                    │
│Operator sa detina terenul pe care se afla o alta        │                    │
│activitate;                                              │                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│9) Altele.                                               │                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

11.2. Selectarea amplasamentului
    Justificati selectarea amplasamentului propus (pentru instalatii noi).
    12. LIMITELE DE EMISIE
    Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise.
    12.1. Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT─urilor
    (stergeti sectiunile in care nu se aplica)
    12.1.1. Emisii de solventi
    Cerinte suplimentare sau deosebite pentru tipuri specifice de activitate.

┌───────┬──────┬──────┬─────┬───────┬────────────────────┬───────────────────┐
│       │      │Puncte│Nivel│Unitati│Tehnici care pot fi │Oricare abatere de │
│Activi-│Emisie│de    │limi-│de     │considerate a fi BAT│la limita ─ faceti │
│tate   │      │emisie│ta   │masura │                    │justificarea aici  │
│       │      │      │     │       │                    │                   │
├───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼────────────────────┼───────────────────┤
│       │      │      │     │       │                    │                   │
├───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼────────────────────┼───────────────────┤
│       │      │      │     │       │                    │                   │
├───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼────────────────────┼───────────────────┤
│       │      │      │     │       │                    │                   │
└───────┴──────┴──────┴─────┴───────┴────────────────────┴───────────────────┘

    Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie
prezentate mai sus.
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

12.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│                                                            │Emisii anuale de │
│                      Sursa de energie                      │ CO(2) in mediu  │
│                                                            │     (tone)      │
│                                                            │                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Electricitate din reteaua publica                           │                 │
│Electricitate din alta sursa*)                              │                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Abur adus din afara amplasamentului/apa fierbinte*)         │                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Gaz                                                         │                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Petrol                                                      │                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│                                                            │                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Total                                                       │                 │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

    *) Specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO(2).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    (Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO(2))

12.2. Evacuari in reteaua de canalizare proprie
    Emisii in apa asociate utilizarii BAT─urilor

┌─────────────────────────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────┐
│          Substanta          │ Puncte de │ Valoarea prag │ Valoarea limita de │
│                             │  emisie   │    mg/dmc     │emisie propusa mg/l │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Consum Biochimic de Oxigen   │           │               │                    │
│(CBO) ─ (5 zile la 20°C)     │           │               │                    │
│                             │           │               │                    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Consum Chimic de Oxigen (CCO)│           │               │                    │
│(2 ore)                      │           │               │                    │
│                             │           │               │                    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Materii totale in suspensie  │           │               │                    │
│                             │           │               │                    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Sulfuri                      │           │               │                    │
│                             │           │               │                    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤
│pH                           │           │               │                    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Metale si compusi metalici   │           │               │                    │
│                             │           │               │                    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤
│                             │           │               │                    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤
│                             │           │               │                    │
└─────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴────────────────────┘

NOTA:
    O valoare prag este stabilita facand referinta mai intai la legislatia romana si apoi la ghidurile de referinta pentru BAT si in cazul in care nici una din cele doua alternative de mai sus nu se aplica putem sa ne ghidam dupa VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.
    OBSERVATII:
    Se specifica cel putin valorile limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu.
    Limitele considerate mai sus se aplica in general emisiilor in cursuri de rauri folosite ca resurse de apa in vederea potabilizarii. Pentru situatiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.
    12.3. Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

┌───────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┐
│             Substanta             │Puncte de│Limita de emisie│Nivel de emisie│
│                                   │ emisie  │     mg/dmc     │    stabilit   │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤
│Consum Biochimic de Oxigen         │         │                │               │
│(CBO) ─ (5 zile la 20°C)           │         │                │               │
│                                   │         │                │               │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤
│Consum Chimic de Oxigen (CCO)      │         │                │               │
│(2 ore)                            │         │                │               │
│                                   │         │                │               │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤
│Materii in suspensie               │         │                │               │
│                                   │         │                │               │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤
│Sulfuri                            │         │                │               │
│                                   │         │                │               │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤
│pH                                 │         │                │               │
│                                   │         │                │               │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤
│Metale si compusi metalici*)       │         │                │               │
│                                   │         │                │               │
└───────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┘

    Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie
de mai sus.
    *) Observatie: Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprinsi
in Hotararea Guvernului nr. 188/2002 (NTPA 002 pentru evacuarile in reteaua
de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa
de suprafata) completata si modificata prin Hotararea Guvernului nr. 352/2005,
completata cu Hotararea Guvernului nr. 118/2002, in functie de indicatorii
prezenti in apa uzata industriala provenita din instalatie.

13. IMPACT
    13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului
    Luand in considerare faptul ca au fost deja realizate fie un studiu de evaluare a impactului asupra mediului fie un bilant de mediu, nivelul de detaliere din solicitare trebuie sa corespunda nivelului de risc asupra mediului exercitat de emisiile rezultate din activitati.
    Instalatiile care evacueaza emisii in receptori importanti sau sensibili sau emit substante a caror natura si cantitate ar putea afecta receptorii din mediu pot necesita o evaluare mai detaliata a efectelor potentiale. In cazul in care instalatiile evacueaza doar un nivel scazut de emisii si nu exista receptori afectati sau sensibili, aceste zone pot sa nu necesite o astfel de evaluare detaliata.
    Operatorii trebuie sa aiba dovezi care sustin evaluarea impactului exercitat de activitatile lor asupra mediului si acestea sa fie componente ale documentatiei de solicitare. Indrumarul privind evaluarea BAT prezinta o metodologie pentru efectuarea acestei evaluari, care ofera recomandari suplimentare privind natura informatiilor si nivelul de detaliere necesar. De asemenea, ofera o metoda de stabilire a importantei impactului unei evacuari asupra mediului receptor.
    13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare
    Trebuie anexate harti si planuri ale amplasamentului la scara corespunzatoare pentru a indica in mod vizibil localizarile receptorilor, sursele si punctele de monitorizare in care au fost facute masuratori pentru substantele evacuate sau pentru impactul substantelor evacuate din instalatii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, national sau international, in functie de marimea si natura instalatiei si de natura evacuarilor.
    In special, urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati in considerare ca parte a evaluarii:
    ● Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 462/2001, aflate la o distanta de pana la 20 km de instalatie sau pana la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50 MWth
    ● Arii naturale protejate aflate la o distanta de pana la 20 km de instalatie
    ● Arii naturale protejate care pot fi afectate de instalatie
    ● Comunitati (de ex. scoli, spitale sau proprietati invecinate)
    ● Zone de patrimoniu cultural
    ● Soluri sensibile
    ● Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane)
    ● Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, calitatea aerului in zona in care SCM este amenintat)
    Informatiile despre identificarea receptorilor importanti si sensibili trebuie rezumate in tabelul de mai jos (extindeti tabelul daca este nevoie).*7)
------------
    *7) Receptorii sensibili la mirosuri si zgomot trebuie sa fi fost identificati in Sectiunile 5.6.3.1 si 9 din solicitare.
    13.2.1. Identificarea receptorilor importanti si sensibili

*Font 8*
┌─────────┬───────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│         │                       │   Lista evacuarilor din   │  Localizarea informatiei de   │
│Harta de │                       │instalatie care pot avea un│    suport privind impactul    │
│referinta│ Tip de receptor care  │ efect asupra receptorului │evacuarilor (de ex. rezultatele│
│ pentru  │  poate fi afectat de  │si parcursul lor. (Aceasta │  evaluarii BAT, rezultatele   │
│receptor │emisiile din instalatie│poate include atat efectele│     modelarii detaliate,      │
│         │                       │ negative, cat si pe cele  │   contributia altor surse ─   │
│         │                       │         pozitive)         │  anexate acestei solicitari   │
│         │                       │                           │                               │
├─────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│         │                       │                           │                               │
├─────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│         │                       │                           │                               │
├─────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│         │                       │                           │                               │
└─────────┴───────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┘

13.3. Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului
    Operatorii/Titularii de activitate trebuie sa faca dovada ca o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitatile autorizate a fost realizata si impactul este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT si a altor informatii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activitati. Rezultatul evaluarii trebuie inclus in solicitare si rezumat in tabelul 14.3.1 de mai jos.
    13.3.1. Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

*Font 8*
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Rezumatul evaluarii impactului                                                             │
├──────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│    Listati evacuarile    │Descrierea motivelor pentru│Confirmati ca evacuarile semnificative│
│semnificative de substante│ elaborarea unei modelari  │nu au drept rezultat o depasire a SCM │
│ si factorul de mediu in  │ detaliate: daca aceasta a │     prin listarea Concentratiei      │
│care sunt evacuate, de ex.│    fost realizata, si     │Preconizate in Mediu (CPM) ca procent │
│ cele in care contributia │ localizarea rezultatelor  │   din SCM pentru fiecare substanta   │
│ procesului (CP) este mai │   (anexate solicitarii)   │ (inclusiv efectele pe termen lung si │
│   mare de 1% din SCM*)   │                           │     pe termen scurt, dupa caz)*)     │
│                          │                           │                                      │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│                          │                           │                                      │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│                          │                           │                                      │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│                          │                           │                                      │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│                          │                           │                                      │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│                          │                           │                                      │
└──────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    *) SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil.

13.4. Managementul deseurilor
    Referitor la activitatile care implica eliminarea sau valorificarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v─ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT─urilor, in aceasta Solicitare de obtinere a autorizatiei integrate de mediu.

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ Obiectiv relevant                                        │Masuri suplimentare│
│                                                          │care trebuie luate │
│                                                          │                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara  │                   │
│periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese│                   │
│sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara:  │                   │
│                                                          │                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤                   │
│   ● risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau   │                   │
│                                                          │                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤                   │
│   ● cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau │                   │
│                                                          │                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤                   │
│   ● afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de   │                   │
│     interes special;                                     │                   │
│                                                          │                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

    Referitor la obiectivul relevant
    b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform
prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului
completati tabelul urmator:

┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│      Identificati orice planuri de       │ Faceti observatii asupra gradului │
│   dezvoltare realizate de autoritatea    │ in care propunerile corespund cu  │
│  locala de planificare, inclusiv planul  │  continutul unui astfel de plan   │
│           local pentru deseuri           │                                   │
│                                          │                                   │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│                                          │                                   │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│                                          │                                   │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│                                          │                                   │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│                                          │                                   │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

SECTIUNEA 15
    Programele de Conformare si Modernizare
    13.5. Habitate speciale

*Font 8*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│                                                              │           Raspuns            │
│  Cerinta                                                     │(Da/Nu/identificati/confirmati│
│                                                              │includerea, daca este cazul)  │
│                                                              │                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Ati identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000),    │Daca nu, treceti la Sectiunea │
│arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care    │urmatoare.                    │
│pot fi afectate de operatiile la care s─a facut referire in   │                              │
│Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai    │                              │
│sus?                                                          │                              │
│                                                              │                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate,│                              │
│pentru SEVESO sau in alt scop?                                │                              │
│                                                              │                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele      │                              │
│identificate? (D/N, va rugam enumerati)                       │                              │
│                                                              │                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate│                              │
│din activitatile dumneavoastra apropiate de sau depasesc      │                              │
│nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ │                              │
│asupra ariilor protejate?                                     │                              │
│Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile │                              │
│existente provenite din alte zone sau proiecte.               │                              │
│                                                              │                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

14. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE
    Va rugam sa rezumati mai jos toate datele pe care le─ati propus in sectiunile anterioare ale solicitarii. Masurile incluse in Planul de actiuni si Programul de modernizare trebuie grupate pe sectiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, masuri de reducere a poluarii, masuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al masurii respective.

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────┬───────────────────┐
│          Masura          │ Data propusa pentru │ Costuri │Sursa de finantare │
│                          │    implementare     │         │       Nota        │
│                          │                     │         │                   │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│                          │                     │         │                   │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│                          │                     │         │                   │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│                          │                     │         │                   │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│                          │                     │         │                   │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│                          │                     │         │                   │
└──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────┴───────────────────┘

NOTA:
    ● 0 = sursa va trebui identificata
    ● 1 = finantare proprie
    ● 2 = credit bancar
    ● 3 = institutie financiara internationala
    ● 4 = finantare nerambursabila
    Programul pentru conformare trebuie sa includa obligatoriu si prevederile Programului de etapizare, anexa la Autorizatia de Gospodarirea Apelor.
    In acest moment, ati realizat toate etapele completarii solicitarii dumneavoastra. Va rugam sa va intoarceti la pagina de inceput pentru a verifica daca ati inclus toate elementele necesare.
-----------
    Anexa 1 a fost introdusă de ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005 şi are conţinutul anexei 1 din acelaşi act normativ.
    ANEXA 2
    --------
la procedura
------------

CONTINUTUL─CADRU
                     pentru autorizatia integrata de mediu


    Numele ARPM ..........................

    Adresa ARPM ..........................



                         AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU


    Numarul de inregistrare al autorizatiei: ..........
    Titularul autorizatiei: ...........................
    Locatia activitatii: .............................
    Categoria de activitate conf. anexei 1 a Ordonantei de Urgenta a
    Guvernului nr. 34/2002:
    Codul CAEN: ............................
    Codul Nose ─ P: ........................
    Codul SNAP 2: ..........................

    Emisa de: ..................... Titlul ............
    Data emiterii: .....................


                                         ( L.S. )


   1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ............
   2. TEMEIUL LEGAL
   3. CATEGORIA DE ACTIVITATE ...............................
   4. DOCUMENTATIA SOLICITARII ..............................
   5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
   6. MATERII PRIME SI AUXILIARE ............................
   7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE .................
      7.1. APA ............................................
      7.1.1. Alimentarea cu apa: ..........................
      7.1.2. Evacuarea apelor uzate: ......................
      7.1.3. Ape subterane
      7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI ..............
      7.3. GAZE NATURALE .................................
   8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE
      PE AMPLASAMENT ................
   9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR
      IN MEDIU ..................
      9.1. AER ..........................................
      9.2. APA ..........................................
      9.3. SOL ..........................................
      9.4. ALTE DOTARI ..................................
   10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL
       INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT ............
       10.1. AER ........................................
       10.1.1. Emisii ...................................
       10.1.2. Imisii ...................................
       10.2. APA (inclusiv in apa subterana daca este cazul) .........
       10.3. SOL .............................................
       10.4. ZGOMOT: .........................................
    11. GESTIUNEA DESEURILOR ..................................
       11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR ...........
       11.1.1. Deseuri nepericuloase .......................
       11.1.2. Deseuri periculoase .........................
       11.2. DESEURI REFOLOSITE ............................
       11.3. DESEURI COMERCIALIZATE ........................
       11.4. DEPOZITARE DEFINITIVA A DESEURILOR ............
    12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR
        DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI ..................
    13. MONITORIZAREA ACTIVITATII ..........................
        13.1.1. AER ─ emisii ...............................
        13.1.2. AER ─ imisii ...............................
        13.2. APA (inclusiv apa subterana daca este cazul)
        13.3. SOL ..........................................
        13.4. DESEURI ......................................
        13.4.1. Deseuri tehnologice ........................
        13.4.2. Ambalaje ...................................
        13.5. ZGOMOT .......................................
        13.6. MIROSURI .....................................
    14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
        SI PERIODICITATEA ACESTORA .................
    15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ..................
    16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
    17. GLOSAR DE TERMENI

NOTA:
    Continutul cadru pentru autorizatia integrata de mediu se va adapta in functie de cerintele specifice ale fiecarei activitati supusa procedurii de autorizare.
-----------
    Anexa 2 a fost introdusă de ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005 şi are conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.
                     ───────────────