Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

| Nr.: | /ML/……………../.06.2016 |
| --- | --- |

R A P O R T

privind starea factorilor de mediu

în judeţul Covasna, luna mai 2016

Director Executiv

# Gheorghe NEAGU

# Şef  Serviciu

# Monitorizare şi Laboratoare

# Gabriel SIMINICEANU

III B 2

- Factor de mediu AER

Evoluţia calităţii aerului este prezentată în tabele şi grafice pentru noxe şi aerosoli.

Valorile limită sunt conform Legii nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător

Din graficele cu valori medii lunare pentru noxe şi aerosoli, se observă faţă de luna precedentă:

- Scădere a valori pulberilor sedimentabile în punctul de prelevare situat în zona localităţii: Zăbrătău şi a mediei valorilor NH3 în zona municipiului Sfântu Gheorghe.

- Creştere a valori pulberilor sedimentabile în punctele de prelevare situate în zona localităţilor: Târgu Secuiesc, Intorsura Buzăului, Sfântu Gheorghe, Covasna şi a mediei valorilor SO2 şi NO2  în zona municipiului Sfântu Gheorghe.

Coeficientul de poluare pentru pulberile sedimentabile in judeţul Covasna a fost de 33,17 %.

Nu s-au înregitrat depăşiri ale valorilor limită la indicatorii NO2, O3, SO2 monitorizați în cadrul RNMCA

Tabel nr.1  Indicatori aer, la staţia de monitorizare a calităţii aerului, de  fond  regional,

Sfintu Gheorghe, jud. Covasna

| Luna/ medie indicator [UM] | SO2 µg/m3 | CO µg/m3 | NO2 µg/m3 | O3 µg/m3 | PM10 µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie 2016 [ media] | 3,70 | - | 14,6 | 26,4 | - |
| Februarie 2016 [ media] | 3,45 | 1,12 | 13,7 | 31,7 | - |
| Martie 2016 [ media] | 3,39 | 0,10 | 6,0 | 39,8 | - |
| Aprilie 2016 [ media] | 4,88 | 0,05 | 4,6 | 38,8 | - |
| Mai 2016 [ media] | 3,25 | 0,07 | 2,7 | 45,1 | - |

## Tabel nr. 2  Indicatori aer în zona centru a oraşului Sfântu Gheorghe

| Luna/ medie indicator [UM] | SO2 µg/m3 | NO2 µg/m3 | NH3 µg/m3 | PM10 µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decembrie 2015 [ media] | 7,50 | 4,46 | 2,71 | - |
| Ianuarie 2016 [ media] | 2,32 | 8,49 | 4,40 | - |
| Februarie 2016 [ media] | 1,69 | 4,27 | 2,38 | - |
| Martie 2016 [ media] | 1,93 | 8,85 | 3,49 | - |
| Aprilie 2016 [ media] | 1,87 | 7,20 | 3,42 | - |
| Mai 2016 [ media] | 1,42 | 14,43 | 2,60 | - |

Tabel nr. 3 Evoluţia mediilor lunare a pulberilor sedimentabile

| Luna | Pulberi sedimentabile |
| --- | --- |
| Ianuarie 2015 [ media] | 1,379 g/ m2/lună |
| Februarie 2015 [ media] | 2,668 g/ m2/lună |
| Martie 2015 [ media] | 3,631 g/ m2/lună |
| Aprilie 2015 [ media] | 4,160 g/ m2/lună |
| Mai 2015 [ media] | 5,528 g/ m2/lună |

Tabel nr. 4  Evoluţia lunară a mediilor pulberilor sedimentabile pe zone [ g/ m2/lună ]

| Luna /zona | Sfântu Gheorghe | Târgu Secuiesc | Întorsura Buzăului | Covasna | Baraolt | Zăbrătău | Media judeţ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie 2015 [g/m2/lună] | 1,250 | 1,293 | 0,980 | 2,990 | 0,780 | 0,980 | 1,379 |
| Februarie 2015 [g/m2/lună] | 2,775 | 1,603 | 1,620 | 2,830 | 2,220 | 4,960 | 2,668 |
| Martie 2015 [g/m2/lună] | 5,040 | 3,117 | 2,580 | 4,790 | 2,630 |  | 3,631 |
| Aprilie 2015 [g/m2/lună] | 4,150 | 5,180 | 7,330 | 5,460 | 2,840 |  | 4,160 |
| Mai 2015 [g/m2/lună] | 5,660 | 5,677 | 2,220 | 12,300 | 4,050 | 3,260 | 5,528 |

Fig nr.1 Evoluţia bioxidului de sulf în zona oraşului Sf.Gheorghe

Fig.nr.2. Evoluţia amoniacului în zona oraşului Sfantu Gheorghe

Fig.nr.3. Evolutia dioxidului de azot în zona oraşului Sfântu Gheorghe

Fig.nr.4. Evoluţia concentraţiei pulberilor sedimentabile în judetul Covasna

Fig nr.5. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Sfântu Gheorghe

Fig nr.6. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Tg. Secuiesc

Fig nr.7. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Baraolt

Fig nr.8. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Covasna

Fig nr.9. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Intorsura Buzăului

2.Factor de mediu APĂ

Monitorizarea calităţii apelor în judeţul Covasna se efectuează, conform „Manualului de Operare  a Sistemului de Monitoring”, de către SGA Covasna. În concordanţă cu acesta în 2016 sunt monitorizate:

  - 11 cursuri de apă-16 secţiuni de monitorizare, din care 2 secţiuni din surse de suprafaţă pentru potabilizare;

  - 14 foraje, din care 12 foraje hidrogeologice şi 2 foraje pentru potabilizare;

  - 16 surse potenţiale de poluare, în special evacuările de ape uzate din staţiile de epurare a apelor de tip menajer şi ape uzate de la diverşi operatori economici care au evacuări de ape uzate în emisari naturali.

SGA Covasna furnizează semestrial datele privind calitatea apelor din judeţ.

În perioada de raporatare SGA nu a transmis la APM „Buletine de calitate a apelor”.

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor în luna noiembrie au fost colectate două probe.

3.Factor de mediu SOL

În luna mai 2016 nu s-au efectuat analize de sol.

4.Factor de mediu ZGOMOT

În luna mai 2016 nu s-au efectuat  măsurători sonometrice .

5.Radioactivitatea

Staţia de supraveghere a radioactivităţii factorilor de mediu din puncte fixe, amplasată în Sf. Gheorghe monitorizează evoluţia radioactivităţii în timp a factorilor de mediu şi debitul dozei gama din mediul înconjurător.

În luna noiembrie 2015 s-a făcut verificarea metrologică a celor doi detectori de la stația automată de monitorizare a dozei gamma.

Şef  Serviciu Monitorizare și Laboratoare	     Întocmit

ing. Siminiceanu Gabriel	 Boariu Dan