Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

DE STAT

R A P O R T

privind starea factorilor de mediu

în judeţul Covasna, luna iunie 2019

RAPORT LUNAR PRIVIND

STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL COVASNA

­ luna iunie 2019 –

I. MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI

La nivelul judeţului Covasna evaluarea calităţii aerului 	ambiental are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate, obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

#### I.A  MONITORIZAREA MANUALĂ

a)  Monitorizarea indicatorilor dioxid de azot şi amoniac ( NO2, NH3) se face prin probe de lungă durată (24h) care se efectuează în punct fix, la sediul APM Covasna, din municipiul Sfântu Gheorghe.

Valorile medii lunare determinate sunt cele din tabelul de mai jos :

| IUNIE | NO2 | NH3 |
| --- | --- | --- |
|  | µg/m3 |
| Valoare medie în municipiul Sf. Gheorghe | 29,53 | 29,90 |
| Număr determinari | 19 | 19 |
| Valoare maximă | 54,79 | 54,68 |
| Concentrația maximă admisă (CMA) | 100 | 100 |
| Număr depășiri ale CMA zilnice | 0 | 0 |

b)  Monitorizarea indicatorului pulberi sedimentabile în 10 puncte de monitorizare (3 puncte în Tg. Secuiesc, 2 puncte în Sfântu Gheorghe, 2 puncte în Baraolt, şi câte un punct în Covasna, Întorsura Buzăului și Moacșa). În luna iunie 2019 s-au efectuat 10 determinări de pulberi sedimentabile. Nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile prevăzută în STAS 12574/1987 (17 g/mp/lună)

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Baraolt, str. Libertății, nr.26 A | 30.05.19-02.07.19 | 7,48 |
| 2 | Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 50 B | 30.05.19-02.07.19 | 3,24 |
| 3 | Tg. Secuiesc, str. Brazilor nr. 18 | 31.05.19-01.07.19 | 12,04 |
| 4 | Tg. Secuiesc, str. Ady Endre, nr. 10 | 31.05.19-01.07.19 | 7,58 |
| 5 | Tg. Secuiesc, str. Feher Martok, nr. 5 | 31.05.19-01.07.19 | 9,45 |
| 6 | Covasna, str. Secuilor, nr. 1 | 31.05.19-01.07.19 | 5,18 |
| 7 | Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei, nr. 73 | 30.05.19-02.07.19 | 11,32 |
| 8 | Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan 10 | 30.05.19-01.07.19 | 3,73 |
| 9 | Întorsura Buzăului,str. Barcani, nr. 1 | 31.05.19-01.07.09 | 7,65 |
| 10 | Moacșa, ferma Agricolă “Deszka” | 03.06.19-02.07.19 | 5.02 |

Tabel nr. 1 Evoluţia mediilor lunare a pulberilor sedimentabile în județul Covasna

| Luna | Pulberi sedimentabile |
| --- | --- |
| Ianuarie 2019 [ media] | 0,847 g/ m2/lună |
| Februarie 2019 [ media] | 3,781 g/ m2/lună |
| Martie 2019 [ media] | 2,787 g/ m2/lună |
| Aprilie 2019 [ media] | 3,118 g/ m2/lună |
| Mai 2019 [ media] | 4,140 g/ m2/lună |
| Iunie 2019 [ media] | 6,749 g/ m2/lună |

Figura nr. 1 Evoluţia mediilor lunare a pulberilor sedimentabile în județul Covasna

Figura nr.2. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Sfântu Gheorghe

Figura nr.3. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Tg. Secuiesc

Figura nr.4. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Baraolt

Figura nr.5. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Covasna

Figura nr.6. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Întorsura Buzăului

Tabel nr. 2 Evoluţia lunară a mediilor pulberilor sedimentabile pe zone, [g/ m2/lună]

| Luna /zona | Sfântu Gheorghe | Târgu Secuiesc | Baraolt | Întorsura Buzăului | Covasna | Moacșa | Media judeţ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie 2019 [g/m2/lună] | 0,935 | 1,117 | 0,740 | 0,420 | 0,970 | 0,900 | 0,847 |
| Februarie 2019 [g/m2/lună] | 2,525 | 7,487 | 1,835 | 0,880 | 9,370 | 0,590 | 3,781 |
| Martie 2019 [g/m2/lună] | 4,130 | 3,460 | 4,580 | 0,800 | 2,360 | 1,390 | 2,787 |
| Aprilie 2019 [g/m2/lună] | 2,605 | 6,210 | 1,525 | 1,560 | 5,330 | 1,480 | 3,118 |
| Mai 2019 [g/m2/lună] | 2,560 | 5,793 | 4,135 | 4,470 | 5,980 | 1,900 | 4,140 |
| Iunie 2019 [g/m2/lună] | 7,525 | 9,757 | 5,360 | 7,650 | 5,180 | 5,020 | 6,749 |

Din graficele cu valori medii lunare pentru pulberi sedimentabile se observă faţă de luna precedentă:

- Scădere a valorilor pulberilor sedimentabile în punctele de prelevare situate în zona localităţii: Covasna.

- Creștere a valorilor pulberilor sedimentabile în punctele de prelevare situate în zona localitățiilor: Sfântu Gheorghe, Tg.Secuiesc Baraolt, , Intorsura Buzăului   și Moacșa.

#### I.B  MONITORIZAREA PRIN STAŢIA AUTOMATĂ

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Covasna a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului f.n. Poluanţii monitorizaţi continuu sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10.

Rezultatele înregistrate în această lună sunt prezentate în tabelul de mai jos şi sunt raportate la valorile limită prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Tabel nr.3  Indicatori aer, la staţia de monitorizare a calităţii aerului, de  fond  regional, Sfintu Gheorghe, jud. Covasna

| Luna/ medie indicator [UM] | SO2 µg/m3 | CO µg/m3 | NO2 µg/m3 | O3 µg/m3 | Benzen µg/m3 | PM10 µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie 2019 [ media] | 3,06 | 0,21 | 23,97 | 39,05 | 1,99 | 36,67 |
| Februarie 2019 [ media] | 5,57 | 0,23 | 21,52 | 42,30 | 4,30 | 30,14 |
| Martie 2019 [ media] | 7,12 | 0,13 | 16,42 | 50,58 | 2,93 | 25,07 |
| Aprilie 2019 [ media] | 6,38 | 0,05 | 7,63 | 64,89 | 0 | 18,18 |
| Mai 2019 [ media] | 5,82 | 0,03 | 6,24 | 55,65 | 0 | 12,70 |
| Iunie 2019 [ media] | 5,47 | 0,04 | 4,31 | 49,56 | 0 | 17,19 |

Nu s-au înregitrat depăşiri ale valoriilor  țintă.

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului la staţia din reţeaua locală de monitorizare :

Interpretarea datelor de calitatea a aerului furnizate de staţiile automate de monitorizare în vederea facilitării informării publicului se face zilnic utilizând indicele general de calitate a aerului conform Ordinului 1095/2007.

Indicele general descrie starea globală a calităţii aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei staţii şi se defineşte ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele specific se stabileşte prin încadrarea concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în domenii definite în normativ, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor astfel:

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Evoluția indicelui general de calitatea aerului pentru luna iunie este prezentată în graficul de mai jos:

II. MONITORIZAREA ZGOMOTULUI

În cursul lunii iunie nu s-au efectuat măsurători ale nivelului de zgomot.

III. MONITORIZAREA CALITĂŢII  PRECIPITAŢIILOR

Pentru determinarea calității precipitațiilor a fost stabilit 1 punct de monitorizare la sediul APM Covasna. Se fac determinări pentru 10 indicatori – pH, NO3, NO2, Conductivitate, Alcalinitate/Aciditate, SO4, Pb, Cd, Cr, Ni.

În luna iunie 2019 s-au efectuat 20 determinări pentru calitatea precipitațiilor.

IV. MONITORIZAREA  RADIOACTIVITĂŢII  FACTORILOR DE MEDIU

Staţia de supraveghere a radioactivităţii factorilor de mediu din puncte fixe, amplasată în Sf. Gheorghe monitorizează evoluţia radioactivităţii în timp a factorilor de mediu şi debitul dozei gama din mediul înconjurător.

V. PROTECŢIA NATURII

În cursul lunii iunie s-au realizat următoarele activităţi:

- Au fost evaluate 20 pagube produse de animale sălbatice (12 urși, 7 mistreți și un lup) în culturile agricole sau animalelor domestice. În cursul anului 2019  au fost sesizate 77 cazuri de pagube produse de animale sălbatice (39 urs, 3 lup, 34 mistreți, 1 castor) în culturile agricole sau animalelor domestice;

- a emis 2 puncte de vedere către serviciul AAA, la cererea acestuia;

- programul Wolflife s-a incheiat, a mai avut loc o actiune in cadrul programului;

- 20 ieșiri pe teren, din care: 16  pentru a evalua pagubele produse de animale sălbatice, 2 acțiuni de verificare solicitare tăiere de arbori, o relocare urs, o actiune Wolflife;

- au fost întocmite 1 autorizație pentru flora și fauna sălbatică;

- au fost emise 2 declarații privind siturile Natura 2000;

VI. SITUAŢIA DEŞEURILOR

În cursul lunii iunie s-au realizat următoarele activităţi mai importante:

- Actualizare date  privind situaţia operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de colectare/tratare vehicule scoase din uz (VSU);

Deschidere sesiune de raportare in cadrul proiectului SIM pentru anul 2018 privind Statistica Deseurilor

Deschidere sesiune de raportare in cadrul proiectului SIM pentru anul 2017 privind uleiurile uzate

- Deschidere sesiune de raportare in cadrul proiectului SIM pentru anul 2017 privind ambalajele si deseurile de ambalaje

- Deschidere sesiune de raportare in cadrul proiectului SIM pentru anul 2017 privind PCB

- Deschidere sesiune de raportare in cadrul proiectului SIM pentru anul 2017 privind DEEE

- Verificarea şi aprobarea Formularelor pentru aprobarea transporturilor de deşeuri periculoase-0

În luna iunie 2019, prin operatorii de salubrizare, au fost colectate separat de la populaţie următoarele categorii şi cantităţi de deşeuri:

Cantităţi colectate selectiv- iunie 2019

| Operator de salubrizare | PET, tone | Plastic, tone | Hartie-carton, tone | Sticla, tone | Metal –deşeu ambalaj, tone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC Tega SA Sfantu Gheorghe (Sf. Gheorghe şi mare parte din mediu rural) | 116.0 | 0.0 | 217.0 | 0.0 | 1.9 |
| SC Gosp-Com SRL Tg. Secuiesc (Tg. Secuiesc şi parţial mediu rural din zonă) | 18.6 | 6.5 | 15.7 | 3.4 | 0.3 |
| SC Gos-Trans-Com SRL, Covasna | 5.0 | 2.1 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| SC Salubritatea IBSV, Intorsura Buzaului | 4.6 | 0.0 | 10.2 | 5.1 | 0.0 |
| TOTAL IUNIE 2019 | 144.2 | 8.6 | 257.9 | 8.5 | 2.2 |

VI. APĂ

Monitorizarea calităţii apelor în judeţul Covasna se efectuează, conform „Manualului de Operare  a Sistemului de Monitoring”, de către SGA Covasna

VII. SOL

În luna iunie 2019 nu s-au efectuat analize de sol.

Întocmit

Boariu Dan