RAPORT LUNAR PRIVIND

STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL COVASNA

­ luna august 2020 –

I. MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI

La nivelul judeţului Covasna evaluarea calităţii aerului 	ambiental are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate, obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

#### I.A  MONITORIZAREA MANUALĂ

a)  Monitorizarea indicatorilor dioxid de azot şi amoniac ( NO2, NH3) se face prin probe de lungă durată (24h) care se efectuează în punct fix, la sediul APM Covasna, din municipiul Sfântu Gheorghe.

Valorile medii lunare determinate sunt cele din tabelul de mai jos :

| August | NO2 | NH3 |
| --- | --- | --- |
|  | µg/m3 |
| Valoare medie în municipiul Sf. Gheorghe | 25.56 | 27.40 |
| Număr determinari | 31 | 31 |
| Valoare maximă | 52.34 | 56.8 |
| Concentrația maximă admisă (CMA) | 100 | 100 |
| Număr depășiri ale CMA zilnice | 0 | 0 |

b)  Monitorizarea indicatorului pulberi sedimentabile în 10 puncte de monitorizare (3 puncte în Tg. Secuiesc, 3 puncte în Sfântu Gheorghe, 2 puncte în Baraolt, şi câte un punct în Covasna și Întorsura Buzăului). În luna  august 2020 s-au efectuat 10 determinări de pulberi sedimentabile. Nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile prevăzută în STAS 12574/1987 (17 g/mp/lună)

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Baraolt, str. Libertății, nr.26 A | 31.07.20-31.08.20 | 2.18 |
| 2 | Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 50 B | 31.07.20-31.08.20 | 2.44 |
| 3 | Tg. Secuiesc, str. Brazilor nr. 18 | 03.08.20-31.08.20 | 2.91 |
| 4 | Tg. Secuiesc, str. Ady Endre, nr. 10 | 03.08.20-31.08.20 | 3.83 |
| 5 | Tg. Secuiesc, str. Feher Martok, nr. 5 | 03.08.20-31.08.20 | 1.73 |
| 6 | Covasna, str. Secuilor, nr. 1 | 03.08.20-31.08.20 | 5.01 |
| 7 | Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei, nr. 73 | 04.08.20-02.09.20 | 5.71 |
| 8 | Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan 10 | 03.08.20-31.08.20 | 2.16 |
| 9 | Întorsura Buzăului,str. Barcani, nr. 1 | 03.08.20-02.09.20 | 3.02 |
| 10 | Sfântu Gheorghe, str.Lunca Oltului , FN. | 04.08.20-31.08.20 | 3.73 |

Tabel nr. 1 Evoluţia mediilor lunare a pulberilor sedimentabile în județul Covasna

| Luna | Pulberi sedimentabile |
| --- | --- |
| Ianuarie 2020 [ media] | 3,493 g/ m2/lună |
| Februarie 2020 [ media] | 3,827 g/m2/lună |
| Martie 2020 [ media] | 5,365 g/m2/lună |
| Aprilie 2020 [ media] | 2,500 g/m2/lună |
| Mai 2020 [ media] | 3.070 g/m2/lună |
| Iunie 2020 [ media] | 3,651g/ m2/lună |
| Iulie 2020 [ media] | 5,681g/ m2/lună |
| August 2020 [ media] | 3,406 g/ m2/lună |

Figura nr. 1 Evoluţia mediilor lunare a pulberilor sedimentabile în județul Covasna

Figura nr.2. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Sfântu Gheorghe

Figura nr.3. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Tg. Secuiesc

Figura nr.4. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Baraolt

Figura nr.5. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Covasna

Figura nr.6. Evoluţia mediilor lunare ale pulberilor sedimentabile în zona oraşului Întorsura Buzăului

Tabel nr. 2 Evoluţia lunară a mediilor pulberilor sedimentabile pe zone, [g/ m2/lună]

| Luna /zona | Sfântu Gheorghe | Târgu Secuiesc | Baraolt | Întorsura Buzăului | Covasna | Media judeţ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decembrie 2019 [g/m2/lună] | 0,750 | 1,773 | 1,260 | 0,640 | 1,760 | 1,237 |
| Ianuarie 2020 [g/m2/lună] | 1,783 | 1,537 | 1,520 | 3,170 | 2,280 | 1,658 |
| Februarie 2020 [g/m2/lună] | 1,203 | 2,725 | 6,070 | 1,370 | 2,16 | 2,842 |
| Martie 2020 [g/m2/lună] | 3,080 | 5,120 | 2,060 | 3,850 | 6,100 | 4,042 |
| Aprilie 2020 [g/m2/lună] | 3,307 | 4,270 | 2,255 | 1,220 | 4,540 | 3,008 |
| Mai 2020 [g/m2/lună] | 1.305 | 3.663 | 2.575 | 2.680 | 4.070 | 2.859 |
| Iunie 2020 [g/m2/lună] | 3,493 | 3,827 | 5,365 | 2,500 | 3,070 | 3,651 |
| Iulie 2020 [g/m2/lună] | 2,970 | 2,443 | 5,290 | 13,040 | 4,350 | 5,618 |
| August 2020 [g/m2/lună] | 3.867 | 2.823 | 2.310 | 3.020 | 5.010 | 3.406 |

Din graficele cu valori medii lunare pentru pulberi sedimentabile se observă faţă de luna precedentă:

- Scădere a valorilor pulberilor sedimentabile în punctele de prelevare situate în zona localităţii: Întorsura Buzăului și Baraolt

- Creșterea valorilor pulberilor sedimentabile în punctele de prelevare          situate în zona localitățiilor: Sf. Gheorghe ,Tg. Secuiesc și Covasna.

#### I.B  MONITORIZAREA PRIN STAŢIA AUTOMATĂ

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Covasna a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului f.n. Poluanţii monitorizaţi continuu sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10.

Rezultatele înregistrate în această lună sunt prezentate în tabelul de mai jos şi sunt raportate la valorile limită prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Tabel nr.3  Indicatori aer, la staţia de monitorizare a calităţii aerului, de  fond  regional, Sfintu Gheorghe, jud. Covasna

| Luna/ medie indicator [UM] | SO2 µg/m3 | CO µg/m3 | NO2 µg/m3 | O3 µg/m3 | Benzen µg/m3 | PM10 µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie 2020 [ media] | 6,82 | 0,47 | 22,11 | 32,27 | 3,40 | 40,75 |
| Februarie 2020 [ media] | 5,68 | 0,22 | 16,63 | 27,29 | 0,33 | 19.08 |
| Martie 2020 [ media] | 6,01 | 0,12 | 11,49 | 27,93 | 0,16 | 24,26 |
| Aprilie 2020 [ media] | 5,26 | 0,08 | 8,55 | 33,55 | 0,12 | 21,56 |
| Mai 2020 [ media] | 5,62 | 0,03 | 5,86 | 31,34 | 0,24 | 15,94 |
| Iunie 2020 [ media] | 6,44 | 0,03 | 5,71 | 30,13 | - | 13,89 |
| Iulie 2020 [ media] | 5.61 | 0.03 | 8.65 | 25.12 | - | 14.77 |
| August 2020 [ media] | 6.69 | 0.03 | 9.89 | 28.36 | - | - |

Nu s-au înregistrat depăşiri ale valoriilor  țintă la PM 10

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului la staţia din reţeaua locală de monitorizare

Interpretarea datelor de calitatea a aerului furnizate de staţiile automate de monitorizare în vederea facilitării informării publicului se face zilnic utilizând indicele general de calitate a aerului conform Ordinului 1095/2007.

Indicele general descrie starea globală a calităţii aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei staţii şi se defineşte ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele specific se stabileşte prin încadrarea concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în domenii definite în normativ, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor astfel:

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Evoluția indicelui general de calitatea aerului pentru luna iunie este prezentată în graficul de mai jos:

II. MONITORIZAREA ZGOMOTULUI

În cursul lunii august nu s-au efectuat măsurători ale nivelului de zgomot.

III. MONITORIZAREA CALITĂŢII  PRECIPITAŢIILOR

Pentru determinarea calității precipitațiilor a fost stabilit 1 punct de monitorizare la sediul APM Covasna. Se fac determinări pentru 10 indicatori – pH, NO3, NO2, Conductivitate, Alcalinitate/Aciditate, SO4, Pb, Cd, Cr, Ni.

În luna august 2020  s-au efectuat 24 determinari pentru calitatea precipitațiilor.

IV. MONITORIZAREA  RADIOACTIVITĂŢII  FACTORILOR DE MEDIU

Staţia de supraveghere a radioactivităţii factorilor de mediu din puncte fixe, amplasată în Sf. Gheorghe monitorizează evoluţia radioactivităţii în timp a factorilor de mediu şi debitul dozei gama din mediul înconjurător.

V. PROTECŢIA NATURII

În cursul lunii august s-au realizat următoarele activităţi:

- s-au emis 4 puncte de vedere către serviciul AAA, la cererea acestuia;

- s-a emis 4 autorizații conform OM 410/2008 privind recoltarea, achiziționarea și comercializarea de exemplare din flora și fauna sălbatică;

- a fost întocmit 22 procese verbale de constatare a pagubelor produse de animale sălbatice ( 20 urs, 1 lup și 1 cerb);

- o constatare ucidere accidentală urs;

- o acțiune de verificare cereri tăiere/toaletare arbori;

- 25 ieșiri pe teren, din care: 21 pentru a evalua pagubele produse de animale sălbatice, o acțiune comună cu Garda de Mediu, una de verificare cereri tăiere/toaletare arbori și una de constatare ucidere accidentală urs.

VI. SITUAŢIA DEŞEURILOR

În cursul lunii august s-au realizat următoarele activităţi mai importante:

- Actualizare date  privind situaţia operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de colectare/tratare vehicule scoase din uz (VSU);

- raportare in SIM  pentru anul 2019 a Statisticii Deseurilor

- raportare in SIM  pentru anul pentru anul 2018 a PCB/PCT

- raportare in cadrul SIM pentru anul 2019 privind ambalajele si deseurile de ambalaje

- raportare in  SIM pentru anul 2018 a DEEE-urilor

-raportare in  SIM a substantelor chimice periculoase, ODS,GFS pentru anul 2019

- Verificarea şi aprobarea Formularelor pentru aprobarea transporturilor de deşeuri periculoase-0

În luna august 2020, prin operatorii de salubrizare, au fost colectate separat de la populaţie următoarele categorii şi cantităţi de deşeuri:

Cantităţi colectate selectiv- august 2020

| Operator de salubrizare | PET, tone | Plastic, tone | Hartie-carton, tone | Sticla, tone | Metal –deşeu ambalaj, tone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC Tega SA Sfantu Gheorghe (Sf. Gheorghe şi mare parte din mediu rural) | 130.0 | 5.6 | 160.0 | 0.0 | 26.5 |
| SC Gosp-Com SRL Tg. Secuiesc (Tg. Secuiesc şi parţial mediu rural din zonă) | 13.0 | 2.2 | 17.9 | 2.5 | 3.1 |
| SC Gos-Trans-Com SRL, Covasna | 14.0 | 1.3 | 13.1 | 3.0 | 2.3 |
| SC Salubritatea IBSV, Intorsura Buzaului | 3.2 | 0.5 | 8.6 | 1.0 | 0.8 |
| TOTAL AUGUST 2020 | 160.3 | 9.6 | 199.6 | 6.5 | 32.7 |

VI. APĂ

Monitorizarea calităţii apelor în judeţul Covasna se efectuează, conform „Manualului de Operare  a Sistemului de Monitoring”, de către SGA Covasna

VII. SOL

În luna august 2020 nu s-au efectuat analize de sol.

Întocmit

Bîziac Eugen-Cristian