PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 4284/SAAA/24.08.2022

Revizuita în data de 09.05.2023

Ca urmare a notificării adresate de OMV Petrom SA,  cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 615 din data de 18.01.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

### A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.04.2023, că proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2058 Bălăria”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de ape și se revizuiește Decizia etapei de Incadrare nr. 4284 din 24.08.2022

Justificarea prezentei decizii:

Modificarile intervenite in cadrul proiectului sunt următoarele: pe amplasamentul sondei, in timpul lucrarilor de abandonare, dupa dezafectare pietris si excavare suprafete sol contaminat, au fost identificate straturi de slam bituminizat pe suprafete compacte cat si pe suprafete mici  raspandite in careu.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 13, lit.a);

1. Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2058 BALARIA” are ca obiect realizarea lucrărilor de demolare, remediere si reabilitare a amplasamentului aferent sondei.

Lucrarile de demolare presupun desfiintarea si eliminarea din amplasament a tuturor elementelor constructive si a facilitatilor utilizate pentru exploatarea sondei.

Lucrarile de remediere si reabilitare a amplasamentului presupun excavarea si eliminarea solului contaminat identificat in amplasament, umplerea golurilor rezultate in urma excavarilor cu sol bioremediat provenit de la stațiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați.

Intrucat sonda 2058 BALARIA nu mai prezinta rezerve de produse petroliere, activitatea a incetat in anul 1990 si a fost abandonata in adancime din anul 2021, in baza acordului ANRM nr. 229-AB/12.05.2021.

Amplasamentul Sondei 2058 BALARIA este situat în extravilanul comunei Letca Noua, județul Giurgiu și terenul aferent este proprietatea OMV PETROM S.A. conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 9515/28.07.2004.

Conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 9515/28.07.2004, terenul are suprafata totala de 1420 [mp] - suprafata careu sondă.

-	coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului:

Pe amplasamentul sondei nu se află construcții, ci doar elemente de beton care au fost utilizate pentru echipamente/platforme/instalații, zona pietruita, platforma dalata, dale UP, stalp electric, conducta metalica, dig pamant (2 laturi) si movila pamant ce se vor desființa în totalitate.

Principalele activități care se vor desfășura pe amplasamentul indicat sunt:

- predarea amplasamentului;

- organizarea șantierului;

- lucrări de demolare/desfiintare;

- lucrari de remediere/reabilitare teren si prelevare probe de sol din peretii si baza excavatiilor;

- închiderea șantierului.

Elementele prezente pe amplasament, propuse a fi indepartate sunt:

| Nr. Crt. | Elemente identificate | Cantitatea estimata | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma dalata | S=119mp | Dale mari |
| 2. | Dala UP | 1 buc | 4.8mx1.80mx0.25m |
| 3. | Dala UP | 1 buc | 2.4mx1.8mx0.25m |
| 4. | Zona pietruita | S=588mp | h=+0.1m |
| 5. | Dig pamant | 2 laturi | h=+0.6m |
| 6. | Movila pamant | S=30mp | h=+0.9m |
| 7. | Conducta | 1 buc | 2 ml vizibil |
| 8. | Stalp SE10 | 1 buc |  |

Pe amplasamentul sondei, in timpul lucrarilor de abandonare, dupa dezafectare pietris si excavare suprafete sol contaminat, au fost identificate straturi de slam bituminizat pe suprafete compacte cat si pe suprafete mici  raspandite in careu, conform schitei atasate. Pentru reabilitarea amplasamentului in aceste zone, se propune indepartarea slamului bituminizat identificat astfel:

- S1=  66mp la o adancime de 0.15 m, rezultand un volum de slam de 10 mc;

- S2 = 60 mp la o adancime de 0.15 m, rezultand un volum de slam de 9 mc;

- S3 = 18 mp la o adancime de 0.20 m, rezultand un volum de slam de 4mc;

- V slam compozit 4 mc.

Elementele care nu sunt vizibile la suprafata, dar se estimeaza ca pot fi identificate în timpul execuției:

| Nr. crt. | Elemente care nu sunt vizibile | Cantitatea estimată | OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fundatie ancora | 4 buc. | 1.00[mc]/buc |
| 2. | Funadatie MAST | 1 buc. |  |

In cadrul proiectului se vor realiza atat lucrarile de desfiintare a elementelor prezente pe amplasamentul sondei 2058 BALARIA, cat si lucrarile de remediere si reabilitare a terenului aferent.

Principalele lucrari propuse a fi executate pentru abandonarea de suprafata a sondei sunt urmatoarele:

- Organizarea de santier si pregatirea amplasamentului pentru executia lucrarilor propuse:

In perioada de executie a lucrarilor, toate utilajele/echipamentele necesare pentru activitatile prevazute, vor fi instalate intr-o zona apropiata de cea a lucrarii executate (cel mai apropiat parc apartinand OMV Petrom SA).

- Deconectarea utilităților

Pe amplasamentul sondei 2058 BALARIA exista 1 stalp de electricitate.

Înainte de începerea lucrărilor se va verifica împreună cu reprezentantul zonal al OMV Petrom, existenta unor linii electrice în amplasament. După identificare, se va verifica dacă acestea sunt în funcțiune și dacă deservesc și alte obiective. Rețelele de alimentare cu energie electrică aferente strict amplasamentului sondei 2058 BALARIA vor fi dezafectate.

- Debranșare și dezafectare a conductelor și instalațiilor tehnologice

Lucrarile propuse se vor realiza in cadrul amplasamentului sondei, in limitele acestuia.  Pentru cazul in care in timpul lucrarilor de executie se va identifica existenta unor conducte subterane,  impreuna cu reprezentantul OMV Petrom se va stabili daca acestea sunt conducte active sau inactive. In cazul in care aceste conducte nu sunt utilizate, impreuna cu conducta metalica identificata  pe amplasament ( cca. 20 ml) se vor dezafecta pana la limita amplasamentului sondei  2058 Balaria si se vor blinda.

- LUCRARI DE DEMOLARE

- Demolarea structurilor din beton

Dezafectarea fundațiilor de beton se va face prin mijloace mecanice. Operațiunea de  dezafectare a elementelor din beton va fi precedată de săpătura pământului din jurul betonului.

In cazul in care se va identifica, beciul sondei se va curata si desfiinta. Se va acorda atentie sporita ca in timpul lucrarilor de desfiintare sa nu fie afectata coloana sondei.

- Demolarea platformei dalate

Îndepărtarea dalelor din amplasament se va face cu mijloace mecanizate.

Dezafectarea suprafetei de pietris de sub dale (daca va fi cazul) se va realiza prin scarificarea și îndepărtarea stratului format din amestecul de piatră și pământ. Materialul curat rezultat va fi recuperat și transportat în locul indicat de beneficiar.

Elementele care se pot refolosi se vor transporta la locațiile indicate de reprezentanții OMV Petrom, iar elementele care nu mai pot fi refolosite se vor picona/concasa. In măsura în care este posibil  , deseul rezultat va fi predat către firme autorizate de colectare și valorificare a deșeurilor.

In situatia in care nu se va identifica o metoda de valorificare, deseul va fi transportat si eliminat la depozitele autorizate de deșeuri industriale.

- Demolarea stalpului LEA

Îndepărtarea stalpilor LEA se va face cu mijloace mecanizate.

Elementele care se pot refolosi se vor transporta la locațiile indicate de reprezentanții OMV Petrom, iar elementele care nu mai pot fi refolosite se vor picona/concasa. In măsura în care este posibil, deseul rezultat va fi predat către firme autorizate de colectare și valorificare a deșeurilor. In situatia in care nu se va identifica o metoda de valorificare, deseul va fi transportat si eliminat la depozitele autorizate de deșeuri industriale.

- Dezafectarea/desfiintarea suprafetei de pietris

Dezafectarea suprafetei de pietris (S=588 mp; h=+0.10 m) se va realiza prin îndepărtarea stratului format din piatra. Inainte de dezafectare, daca se va considera necesar, se va efectua scarificarea suprafetei de pietris ce se va dezafecta.

La finalizarea lucrărilor de demolare/desfiintare a elementelor de suprafata Umplerea se va realiza cu sol curat rezultat din dezafectarea digului nepoluat si din movila de pamant nepoluata si, in completare, cu sol bioremediat provenit de la stațiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați. Ultimii 15 cm de la suprafata se vor umple cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens. In situatia in care nu este disponibil sol bioremediat se va utiliza sol curat.

- Lucrări de remediere / reabilitare teren

In cadrul proiectului se vor realiza atat lucrarile de desfiintare a elementelor prezente pe amplasamentul sondei 2058 BALARIA, cat si lucrarile de remediere si reabilitare a terenului aferent.

Au fost executate lucrarile de excavare in conformitate cu Decizia Etapei de Incadrare nr. 4284/SAAA/24.08.2022, emisa de APM Giurgiu. Dupa finalizarea lucrarilor de excavare au fost prelevate probe de sol din baza si peretii zonelor excavate.

In baza considerentelor iterate mai sus, pentru remedierea și reabilitarea amplasamentului sondei, proiectantul propune aplicarea unei metode de decontaminare ce va consta în:

- Excavarea solului contaminat – se va aplica pentru suprafețele ce au fost estimate ca poluate prin aplicarea metodei de calcul a proiectantului

In urma analizelor realizate pentru determinarea concentratiei indicatorului de calitate THP se propun urmatoarele actvitati pentru remediere/reabilitare si refacere a terenului aferent amplasamentului:

- Excavare sol contaminat

Extinderea excavarii in zona unde rezultatele analizelor au confirmat o depasire a pragului de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila – probele prelevate din A perete, D perete, E perete, G perete si H perete au confirmat poluarea solului. Pentru reabilitarea amplasamentului in aceasta zona se propune excavarea unei suprafete S= 194 mp la o adancime de 0.40 m raportata la cota terenului natural. Tinand cont de lucrarile executate anterior va rezulta un volum de sol contaminat de: V = 194 mp x 0.40 m – 66 mp x 0.15m (zona excavata slam) – 60 mp x 0.15m (zona excavata slam) = 59 mc;

Volum total de sol estimat contaminat: 59 [mc].

Adâncimile de excavare sunt considerate de la cota terenului natural.

- Acolo unde, la excavare, se constată că suprafața poluată este mai mică decât suprafața estimată, se va excava doar solul poluat.

- În cazul în care, la excavare, se constată existenta unui batal si in cadrul acestuia poluarea se extinde mai mult decât suprafața estimată, executantul lucrărilor va informa imediat Beneficiarul; Beneficiarul va informa Autoritatea de Mediu, iar lucrările vor continua numai după primirea punctului de vedere a Autorității de Mediu.

- Dupa finalizarea excavarii solului contaminat se vor preleva probe de sol din baza si peretii zonei excavate, raportarea acestora se va face la valorile de referinta prevazute in Ordinul MAPPM  nr. 756/1997 pentru categoria de folosinta a terenului – mai putin sensibila. In situatia in care rezultatele obtinute in urma analizei nu sunt conforme, acestea se vor transmite la APM Giurgiu sub forma de raport de incercare, insotite de planul de prelevare probe.

- Încărcarea și transportul solului contaminat se va efectua cu mijloace de transport autorizate, către cea mai apropiata stație de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați în acest sens.

Umplerea excavației și aducerea terenului amplasamentului cât mai aproape de starea naturală se face până la cota terenurilor învecinate. Umplerea se va realiza cu sol curat rezultat din dezafectarea digului nepoluat si din movila de pamant nepoluata si in completare cu sol bioremediat provenit de la stațiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați. Ultimii 15 cm de la suprafata se vor umple cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens. In situatia in care nu este disponibil sol bioremediat se va utiliza sol curat.

Stabilirea punctului de procurare a solului curat este in sarcina executantului. Sursele de sol curat sunt situate in apropierea amplasamentului santierului.

Din fiecare sursa se vor preleva probe si se vor trimite la un laborator autorizat pentru a indeplini conditiile din proiectul tehnic.

Pentru implementarea prezentului proiect nu sunt necesare cai noi de acces, nici modificarea celor existente.

Accesul la sonda 2058 BALARIA se va realiza din drumurile de servitute existente, alaturate amplasamentului.

Alimentarea cu apă potabilă pe perioada lucrărilor va fi asigurată din PET- uri.

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, cu efecte semnificative asupra mediului. Amplasamentul sondei 2058 Balaria se afla la aproximativ 138 metri  fata de sonda 2054 Balaria si 163m fata de sonda 2075 Balaria.;

- utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – în derularea proiectului va fi utilizat solul, scopul proiectului fiind remedierea acestuia :

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în etapa de realizare a proiectului (deşeuri menajere și sol contaminat) vor fi colectate pe categorii, reutilizate de titular sau predate firmelor autorizate;

- poluarea și alte efecte nocive emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, biodiversitate, aşezări umane;

- riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri majore pentru sănătatea umană şi mediu;

- riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri majore pentru sănătatea umană şi mediu.

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul Sondei 2058 BALARIA este situat în extravilanul comunei Letca Noua, județul Giurgiu și terenul aferent este proprietatea OMV PETROM S.A. conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 9515/28.07.2004;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – obiectivul nu este amplasat în zone umede;

- zonele costiere – obiectivul nu este amplasat în zone costiere;

- zonele montane şi cele împădurite – obiectivul nu este amplasat în zone montane;

- rezervatii și parcurile naturale — nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: proiectul nu se va realiza pe teritoriul ariilor naturale protejate;

- zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau in care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populatiei: nu este cazul;

- peisajele sj situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica și dimensiunea populatiei care poate fi afectata — nu este cazul;

b) 	natura impactului - afectarea factorilor de mediu va fi una redusa, iar impactul asupra mediului nu va fi unul negativ;

c) 	natura transfrontiera a impactului — nu este cazul;

d) 	intensitatea și complexitatea impactului — impact relativ redus și local, pe perioada executiei proiectului;

e) 	probabilitatea impactului — impact cu probabilitate redusa atat pe parcursul realizarii investitiei, cat și dupa punerea in functiune a obiectivului, deoarece lucrarile prevazute de project nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apa, sol/subsol, așezari umane;

f) 	debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului — impact cu durata, frecventa și reversibilitate reduse, datorita naturii proiectului masurilor prevazute de acesta;

g) 	cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate - nu va exista un impact direct, indirect sau cumulat cu celelalte activitati existente in zona - amplasamentul sondei 2058 Bălăria, se afla intr-o zona de exploatari petroliere in care sunt prezente și in functiune alte sonde. Impactul generat de sondele din zona amplasamentului este nesemnificativ;

h) 	posibilitatea de reducere efectiva a impactului - prin solutiile constructive adoptate si un management corespunzator, proiectul nu va implica riscuri pentru sanatatea umana și pentru mediu.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată - in etapa de evaluare initiala s-a luat decizia de nedemarare a procedurii de evaluare adecvata avand in vedere ca terenul pe care se va realiza proiectul nu este situat pe teritoriul parcurilor sau ariilor naturale protejate.

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă – proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

Pe parcursul derulării procedurii publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre  solicitarea acordului de mediu şi decizia etapei de încadrare, după cum urmează:

| Etapa din procedura de reglementare | A.P.M. Giurgiu | SC OMV Petrom SA – titular proiect – | Participări ale publicului în procedura derulată |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitare acord de mediu | Afişare pe pagina web în data de 30.05.2022 | - publicare în ziarul „Național” din data de 06.06.2022; - afişare la sediul Primăriei comunei Letca Noua –07.06.2022 | Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. |
| Etapa de încadrare | Afişare pe pagina web în data de 28.07.2022 | - publicare în ziarul „Național” din data de 13.07.2022; - afişare la sediul Primăriei comunei Letca Noua –13.07.2022 |  |
| Revizuire decizie etepei de incadrare | Afişare pe pagina web în data de 09.05.2023 | - publicare în ziarul „Național” din data de 05.05.2023; - afişare la sediul Primăriei comunei Letca Noua –05.05.2023 |  |

Condiţiile de realizare a proiectului:

# Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ AER”:

# se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata dezafectării;

# procesele tehnologice (cazul umpluturilor de pământ) vor fi reduse în perioade cu vânt puternic;

# folosirea utilajelor şi camioanelor prevăzute cu sisteme performante de reţinere a poluanţilor în atmosferă;

# se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice.

# nu se va permite folosirea autovehiculelor și a utilajelor neomologate și neconforme din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare.

# Se vor respecta prevederile:

# • Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

# • STAS 12574-87 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

# Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ APĂ”:

# stocarea temporara a deseurilor in spatii/recipiente special amenajate, in conformitate  cu reglementarile legale

# aplicarea unor proceduri si masuri de prevenire a poluarii accidentale, care includ:

# -amenajari de spatii speciale in vederea stocarii temporare a deseurilor in functie de categoria acestora;

# -încarcare si transport pamant contaminat in cel mai scurt timp cu mijloace de transport autorizate, catre statiile de bioremediere OMV Petrom sau ale altor operatori economici autorizati in acest sens.

# se interzice evacuarea de ape uzate în cursurile de suprafaţă sau în subteran;

# se vor respecta prevederile H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007

# Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE”:

# Pentru evitarea poluarii accidentale a solului si subsolului de la utilajele folosite in santier se impune ca, inaintea inceperii activitatii, utilajele sa fie verificate si eventualele neconformitati sa fie eliminate inainte de inceperea lucrarilor.

# Nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare. Operatiile de intretinere a echipamentelor vor fi realizate doar in ateliere specializate autorizate.

# depozitarea materialelor se va face in spatii special amenajate și echipate corespunzator;

# evitarea impurificării solului cu produse petroliere;

# se va asigura încheierea unui contract ferm pentru eliminarea deşeurilor, cu firme autorizate;

# colectarea selectivă a deşeurilor şi preluarea lor de către firme autorizate;

# se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate.

# Tipurile de deșeuri estimate a fi generate în cadrul lucrărilor de abandonare de suprafață si planul de gestionare al acestora sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Denumirea Categoriei de Deseu | Codificare | Denumire codificare | Plan de gestionare | Cantitate estimata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din situri contaminate) | 17 01 01 | Beton | Se vor preda la societăți autorizate în colectare/ tratare/valorificare/ eliminare | 42 [mc] |
| 2 | Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din situri contaminate) (sol contaminat) | 17 05 03* | Pamant si pietre cu continut de substante periculoase | Se va depozita controlat si va fi transportat la cea mai apropiata statie de bioremediere | 101 [mc] |
| 3 | Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din situri contaminate) (betoane infestate cu titei) | 17 01 06* | Amestecuri de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase sau fractii separate din acestea | Se vor preda la cele mai apropiate societati autorizate in colectare/tratare valorificare/eliminare | 3 [mc] |
| 4 | Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din situri contaminate) (balast contaminat) | 17 05 07* | Resturi de balast cu continut de substante periculoase | Se vor preda la cele mai apropiate societăți autorizate în colectare/tratare/ valorificare/eliminare. | 3 [mc] |
| 5 | Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din situri contaminate) (Balast) | 17 05 08 | Resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07 | Se vor preda la societati autorizate in colectare/ tratare/valorificare /eliminare. | 92 [mc] |
| 6 | Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 |  | Se vor depozita corespunzator si se vor preda la societati autorizate pentru a fi transportate la un depozit autorizat. | 0.10 [to] |
| 7 | Deșeuri metalice | 17 04 07 |  | Se vor preda la OMV Petrom sau la societăți autorizate în colectare/valorificare. | 0.10 [to] |
| 8 | Alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase (șlam petrolier bituminizat) | 17 09 03* | Slam | Se vor preda la cele mai apropiate societăți autorizate în colectare/eliminare. | 27[mc] |

# deșeurile mai sus menționate se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

# este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare;

- în cazul in care OMV Petrom este interesat de utilizarea materialelor rezultate din constructii si demolari, acestea vor putea fi considerate a nu fi devenit deseuri daca indeplinesc cerintele tehnice pentru reutilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost concepute. Elementele care se pot refolosi se vor transporta la locațiile indicate de reprezentanții OMV Petrom, iar elementele care nu mai pot fi refolosite se vor picona/concasa.

In măsura în care este posibil, deseul rezultat va fi predat către firme autorizate de colectare și valorificare a deșeurilor. In situatia in care nu se va identifica o metoda de valorificare, deseul va fi transportat si eliminat la depozitele autorizate de deșeuri industriale.

- Deseurile periculoase se vor gestiona astfel:

- Pregatirea pentru reutilizare

- Se vor trata si valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;

- In situatia in care pentru deseurile tratate nu se va identifica o solutie de valorificare, acestea vor fi eliminate prin firme autorizate, fie ca deseuri nepericuloase, fie ca deseuri periculoase, in functie de caracteristicile acestora ulterior procesului de tratare;

- Se vor elimina ca deseuri periculoase prin firme autorizate.

- se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor;

In cazul in care OMV Petrom este interesat de utilizarea materialelor rezultate din constructii si demolari, acestea vor putea fi considerate a nu fi devenit deseuri daca indeplinesc cerintele tehnice pentru reutilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost concepute.

# Amplasamentul se va remedia in functie de valorile pragurilor de alertă, respectiv de interventie pentru folosinte mai putin sensibile, prevazut de Ordinul nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

# Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului

# zgomotul produs din activitatea utilajelor excavare, de transport a deşeurilor,vor fi reduse;

# în jurul obiectivului nu sunt clădiri;

- se vor respecta prevederile STAS 10009-2017 privind protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor și se va avea în vedere să nu producă care ar putea afecta vecinătățile

# Alte condiții:

- respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

- să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

- se interzice evacuarea apelor uzate în cursurile de suprafaţă şi în subteran;

- realizarea obiectivului se vor face cu respectarea prevederilor STAS 10009-2017privind protectia impotriva zgomotului și vibratiilor și Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sanatate publică privind mediul de viata al populatiei;

- se va avea in vedere ca lucrarile de remediere sä se realizeze conform planului de sapatura, cu atentie sporita la respectarea dimensiunilor indicate in scopul minimizarii costurilor de excavare, transport, decontaminare si reumplere;

- lucrări necesare privind organizarea de şantier:

Pentru desfasurarea proiectului nu sunt necesare lucrari speciale pentru organizarea de santier. Organizarea de santier va fi asigurata la cel mai apropiat parc apartinand OMV Petrom S.A.

In organizarea de santier se vor regasi dotari precum birouri, toaleta, apa curenta, racordare la energie electrica, spatii pentru parcarea utilajelor.

- se va avea in vedere ca solul contaminat sa se fie transportat catre cea mai apropiata statie de bioremediere care are capacitate de primire sol contaminat disponibila imediat dupa etapa de excavare fara a fi depozitat pe amplasament;

- pentru a evita emisiile de poluanti in mediu – transportul deseurilor contaminate se va efectua cu autocamioane acoperite cu prelata.

- la finalizarea lucrărilor de excavare se vor preleva probe de sol iar rezultatele analizelor vor fi transmise către APM Giurgiu.

- deşeurile generate pe amplasament în timpul derulării proiectului se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi evacuate prin firme autorizate în valorificarea/ eliminarea acestora;

- este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare;

- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

- supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii prezentului act,  inainte de realizarea modificarilor;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- la finalizarea proiectului se va anunţa A.P.M. Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 43, alin. (3) din Legea nr 292/2018;

- prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la  art. 21 din Legea nr. 292/2018 au obligația sa solicite autoritatii publice emitente a deciziei mentionate la art. 21 alin. (3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 zile de la data înregistrării acestei la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.