ACORD DE MEDIU

Nr.  4  din  23.09.2019

Actualizat la data de17.05.2021

Ca urmare a cererii adresate de Administrația Națională Apele Române rep prin SCAEP GIURGIU PORT SA, cu sediul în municipiul Zimnicea-zona Port, Corp Administrativ, birou 3, jud. Teleorman, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr.4002/16.04.2021 în vederea obținerii acordului de mediu actualizat pentru proiect, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Giurgiu, în baza:

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;

- Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sǎlbatice, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

se emite:

ACORD DE MEDIU actualizat

pentru proiectul

„Decolmatarea albiei minore a fluviului Dunărea, cu exploatarea de nisipuri și pietrișuri în perimetrul Dunăre Găujani (km 523+650-524+100), jud Giurgiu”,

titular: SCAEP GIURGIU PORT SA, cu sediul în municipiul Zimnicea-zona Port, Corp Administrativ, birou 3, jud. Teleorman

având amplasamentul: în comuna Găujani, CF 32316, jud Giurgiu

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

Amplasarea perimetrului de decolmatare

Zona de exploatare este delimitată de următoarele coordonate Stereo 1970:

| Pct | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 244283 | 556481 |
| 2 | 244110 | 556481 |
| 3 | 244110 | 556594 |
| 4 | 244283 | 556594 |

Scopul lucrărilor este excavarea materialul aluvionar care a produs colmatarea albiei minore a fluviului Dunărea, cu recuperarea nisipului şi pietrişului, în zona cuprinsă între malul stâng și Ostrovul Batin. Investiția vizată pentru decolmatarea albiei minore a fluviului Dunarea o să aducă avantaje zonei astfel:

•	prin excavarea volumelor menționate, albia minoră va avea o capacitate mai mare de tranzitare a debitelor, fiind creat în același timp un șenal favorabil transportului fluvial;

•	de asemenea, excavarea volumelor menționate va avea ca efect și retragerea curentului de apă din zona malului stâng al albiei minore, fiind protejate în acest fel terenurile situate pe malul stâng al albiei minore;

•	exploatarea nisipurilor și pietrișurilor din albia minoră a fluviului Dunărea, în perimetrul Dunăre - Găujani, se va realiza în scopul decolmatării, reprofilării albiei și regularizării scurgerii;

•	având în vedere că volumele de aluviuni care vor fi extrase sunt mici, nu va exista o scăderea a nivelului apei fluviului și implicit, nici a acviferelor care se descarcă în albia fluviului.

Lucrări propuse

Perimetrul propus pentru decolmatarea albiei minore a fluviului Dunărea are suprafața de 19549 mp, forma dreptunghiulară cu L=173 m și l=113 m.

Excavarea se va face pe adâncimea de max 5,5 m de la cota max a terenului de 12,46 până la cota talvegului actual (6,96) și cu o panta a taluzului de 1:1,5. Pilierul de protecție față de malul stâng al fluviului va fi de 90 m. Volumul de material propus a se excava este de 48716 mc.

Tehnologia de exploatare

Pentru exploatarea agregatelor se va folosi ca utilaj de extracție draga maritimă cu cupe NR Sulina.

Exploatarea se va face în fâsii paralele, orientate transversal pe direcția de curgere a Dunării, fâșii cu lungimea de 100 m și lățimea de 20 m. Fiecare fâșie va fi împărțită în felii de extracție cu lungimea de 20 m și lățimea de 10 m. Exploatarea se va face din aval în amonte și dinspre talveg spre malul grindului, fără depășirea cotei talvegului natural; deversarea materialului extras se face în barje care vor fi deplasate cu ajutorul unor împingătoare până în porturi, de unde vor ajunge cître beneficiari.

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale se va desfășura pe corpul de apă de suprafața RORW4.1-B3 Dunăre porțile de Fier II Chiciu.

Perimetrul de exploatare este situat în situl de importanță comunitară ROSCI0088 Gura Vedei Saica Slobozia și în aria naturală ROSPA0108 Vedea Dunăre.

Accesul în zona perimetrului se va face din DN 5 C (Giurgiu-Zimnicea) până în localitatea Găujani și apoi pe drumurile comunale de exploatare. La perimetrul de exploatare se va ajunge cu ajutorul ambarcațiunilor fluviale.

Valoarea investiției este 1.030.160 lei;

Durata de execuție a lucrărilor este de 24+24 luni (cu posibilitate de prelungire conform contractului).

Utilaje pentru exploatare, transport și manipulare:

Utilaje pentru extracţia masei minere:

- dragă maritimă  cu cupe NR Sulina: - 1 buc.;

Utilaje de transport naval:

- împingător 600 CP: - 1 buc.;

- remorcher 500 CP: - 1 buc.;

- barje: - 2 buc.;

Utilaje auxiliare - manipulări portuare:

- macara de cheu de tip Bocşa 5 tf: - 3 buc.;

- macara de cheu de tip Bocşa 16 tf: - 2 buc.

Pentru consumul de apă potabilă al personalului muncitor societatea va asigura aprovizionarea cu apă minerală îmbuteliată. Necesarul de apă pentru utilităţile igienico-sanitare va fi asigurat din Dunăre, cu ajutorul unei pompe. Apa va fi pompată într-un rezervor cu capacitatea de 3 m3. Apele uzate menajere și apele de santină sunt stocate separat, în rezervoare, de unde sunt evacuate periodic pe navele prevăzute cu instalaţii pentru colectarea acestor tipuri de ape uzate. Apa din hidroamestec este evacuată direct din zona de stocare a materialului aluvionar.

In perioada de exploatare din anul 2019 - 2021, pentru cantitatea extrasă de balast se vor consuma urmatoarele resurse energetice:

| Producţia | Resurse folosite în scopul asigurării producţiei |
| --- | --- |
| Denumirea | Cantitatea/an | Denumirea | Cantitatea/an | Furnizor |
| Execuţie de lucrări de exploatare |  | Petrol / păcură | - | - |
|  |  | Gaze naturale | - | - |
|  |  | G.P.L. | - | - |
|  |  | Cărbune | - | - |
|  |  | Cocs de furnal | - | - |
|  |  | Gaz de furnal | - | - |
|  |  | Gaze de rafinărie | - | - |
|  |  | Benzine | - | - |
|  |  | Energie electrică | - | - |
|  |  | Energie termică | - | - |
|  |  | Motorină | 6,38 t/an | Statii bunkeraj naval in porturi |
|  |  | Biogaz | - | - |
|  |  | Altele: Ulei motor | 200 l/an | Distribuitori specializati |

În perioada de implementare a proiectului se va utiliza motorina navala (conform regimului de acciza pentru operarea navelor fluviale) pentru functionarea utilajului Draga maritimă cu cupe NR Sulina. Alimentarea se va realiza de la stații de distribuție carburanți autorizate pentru bunkeraj naval, apoi motorina o sa fie transportata cu mijloace fluviale la utilajul de extractie, unde o sa fie transferata in rezervoarele specializate ale utilajului de dragaj.

Carburantul folosit.

Motoarele principale folosesc drept carburant motorina, si au un consum specific normat de :

96,6 g/CP/ora.

Astfel pentru extragerea cantitatii avizate cele doua motoare  vor consuma o cantitate de motorina de:

220 ore  x  58 Kg/ora  =  12.760 Kg motorina navala.

Motorul auxiliar are rolul de a antrena generatorul pentru asigurarea energiei electrice in timp ce motoarele principale sunt oprite, functioneaza 448 ore in regim normal in perioada cat nava este stationata in perimetru, astfel rezulta urmatorul consum 3.566 Kg motorina.

Consum total pe toata perioada de exploatare a navei este de  =  16.326 kg motorina navala.

Materii prime și substanțe chimice periculoase

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau preparatului chimic | Cantitatea anuală / existentă în stoc | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie | Periculozitate** | Faze de risc* |
| Benzine (motorină) | Cca. 6,38 t/an / Existentă în rezervoarele mijloacelor de transport (max 1 t/luna) | Periculoase | Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente | Carc. Cat. 3; R40 |

II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

1.Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului:

Terenul are folosința actuală luncă și albie a fluviului Dunărea; terenul este situat în extravilanul localității Găujani-fluviul Dunărea, pe domeniul public al statului, în situl de importanță comunitară ROSCI0088 Gura Vedei Saica Slobozia și în aria naturală ROSPA0108 Vedea Dunăre

2.Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

Descrierea alternativelor

Alternativa „zero” a fost luată în considerare ca element de referinţă la care se vor raporta celelalte alternative pentru diferitele elemente ale proiectului ce face obiectul solicitării permisului de exploatare si a acordului de mediu.

În cazul alternativei zero, principalele forme de impact se referă la:

- în cadrul perimetrului şi în vecinătatea acestuia există o importantă activitate antropică;

- activitati agricole desfasurate in zona;

- poluarea solului şi subsolului cu dejectii animale, ca urmare a pastoritului;

- distrugerea constantă a vegetaţiei ierboase ca rezultat al păstoritului;

- pescuitul si vanatoarea;

- turismul necontrolat.

Aceste activităţi constituie pentru mediul înconjurător factori de stres (zgomot, praf, distrugerea vegetaţiei şi alungarea faunei), însă s-a constatat că biodiversitatea din zonă nu a avut de suferit, atât fauna, cât şi flora adaptându-se noilor condiţii.

Neimplementarea proiectului ar avea o serie de efecte negative:

- pierderea unor locuri de muncă directe, în cadrul exploatarii şi indirecte, în activităţi industriale conexe sau comerciale (lipsa unor noi surse pentru bugetele locale şi naţionale reprezentate de redevenţele miniere);

- pierderea investiţiilor efectuate până in prezent, având ca rezultat pierderea interesului investitorilor privaţi;

- depopularea în continuare a zonei, ca urmare a migrării populaţiei în căutare de locuri de muncă;

- pierderea oportunităţii de a spori bugetul local prin taxele care ar trebui plătite în urma exploatarii;

- diminuarea capacității de transport fluvial, în special în perioadele secetoase și cu niveluri și debite ale apei fluviului Dunării foarte reduse.

Ca atare, în cazul în care în cadrul perimetrului nu s-ar realiza şi activităţile legate de viitoarea balastiera, zona tot ar fi supusă, cu constanţă, unor factori de stres.

Nerealizarea lucrărilor miniere în perimetrul studiat ar conduce la nevalorificarea superioara a zacamantului de balast.

Alternativa 1 – realizarea lucrărilor de exploatare în perimetrul Dunăre - Găujani (km 523+650 - 524+100) balastierei Găujani.

Impactul asupra mediului, in acest caz, se încadrează in limitele admise şi a fost analizat în capitolele anterioare.

Alternativa 2 – neinceperea lucrărilor de exploatare în perimetrul Dunăre - Găujani (km 523+650 - 524+100).

Neinceperea lucrarilor va implica următoarele:

- Resursa de balast nevalorificata;

- Bugetele locale si nationale nu vor mai fi sustinute de catre balastiera;

- Necrearea locurilor de munca.

- diminuarea capacității de transport fluvial, în special în perioadele secetoase și cu niveluri și debite ale apei fluviului Dunării foarte reduse.

În concluzie analizând avantajele şi dezavantajele alternativelor, proiectantul şi evaluatorii de mediu, au ales ca viabilă alternativa nr.1

3.Încadrarea în BAT, BREF, după caz: nu este cazul.

4.Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

Pentru proiect s-a realizat evaluarea impactului asupra mediului conform prevederilor în vigoare:

Legea nr. 292/2018, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupramediului pentru proiecte publice şi private, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului .

## 5.Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.

Având în vedere faptul ca în prezent, în diverse zone de pe fluviul Dunărea, se desfăşoară activitatea de exploatare a resursei minerale utile în mai multe balastiere, din punct de vedere al impactului produs asupra mediului înconjurător, se încadrează în limitele admise.

a.Impactul prognozat asupra mediului

APA

Apa subterană

Nu este cazul.

Apa de suprafaţă

Exploatarea se realizeaza in albia minora a fluviului Dunărea.

Decolmatarea albiei minore în sectorul închiriat presupune excavarea pe o grosime maximă de 5,5 m, la un unghi de taluz de circa 340 (1:1,5) a unui volum de circa 48.000 m3 de aluviuni, anual.

Excavațiile vor fi realizare din zona laturii perimetrului care este dispusă între punctele 1 și 4, unde cotele au valorile cele mai mici, respectiv +6,96 m, (zona corespunde talvegului) spre latura cuprinsă între punctele 2 și 3, unde cotele au valori de până la +12,48 m.

Extracţia agregatelor naturale se efectuează cu draga maritimă NR Sulina, prin acţionarea lanţului cu cupe şi deversarea materialului extras pe două jgheaburi, unul la bordul babord şi altul la tribord, direct în capacităţile de transport (barje, şlepuri sau ceamuri).

Transportul se face cu ajutorul unor împingătoare sau remorchere spre punctele de descărcare din porturile dunărene, operaţiunea de descărcare efectuându-se cu ajutorul macaralelor portuare, pe platformele de depozitare sau în mijloacele de transport feroviare ori auto.

Pentru exploatarea raţională a rocii utile se va utiliza metoda în fâşii paralele, orientate transversal pe direcţia de curgere a Dunării, fâşii cu lungimea de 100 m şi lăţimea de 20 m. Fiecare fâşie este împărţită în felii de extracţie cu lungimea de 20 m şi lăţimea de 10 m.

Exploatarea se va realiza in fasii astfel incat nu se va modifica calitatea apei in aval (continutul in suspensii).

Aspecte relevante ale stării actuale a factorului de mediu APĂ

Calitatea fluviului Dunărea in aceasta zona se incadreaza in categoria II de calitate. Activitatea nu este generatoare de ape poluante care sa necesite tratarea inainte de deversare in emisar.

Nu există analize curente asupra calitatii apelor subterane din cadrul perimetrului sau a vecinătaţilor imediate.

Prognozarea impactului

Surse de poluare ale apelor

Pentru apele de suprafaţă, sursele potenţiale de poluare sunt reprezentate:

- scurgerilor accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele în funcţiune;

- exploatrea balastului prin producerea de suspensii.

În urma lucărilor de exploatare nu rezultă componenti chimici daunatori mediului care, prin levigare, sa ajunga in apele subterane sau in cele de suprafata.

Avand in vedere ca firma va rerspecta tehnologia de lucru si are in dotare substante absorbante pentru interventii in caz de poluare accidentala, se considera ca impactul este potenţial redus asupra apelor de suprafaţă.

Măsuri de diminuare a impactului

- pentru exploatarea raţională a rocii utile se va utiliza metoda în fâşii paralele, orientate transversal pe direcţia de curgere a Dunării, fâşii cu lungimea de 100 m şi lăţimea de 20 m.

- rezervorul de depozitare pentru ape uzate, va fi golit periodic, iar apele uzate vor fi preluate de către o societate autorizată.

- alimentarea cu apă în scop potabil şi menajer se realizează din recipienţi PET;

- apele uzate menajere sunt colectate în tancuri şi preluate la sosirea navei în port;

- apele uzate rezultate din activitate (deşeuri lichide de santină) sunt colectate în butoaie şi predate la C.N.A.P.D.F.S.A. Giurgiu.

- asigurarea unui ritm de aprovizionare cu carburanţi şi lubrifianţi astfel încât să nu fie necesară depozitarea acestora pe amplasament. Depozitarea carburantului se va face doar in tancul de combustibil al navei, rezervor care este special amenajat, amplasat, compartimentat, protejat si racordat prin conducte la instalatiile si motoarele navei. Depozitarea lubrifiantilor se va face in compartimentele navei special amenajate si protejate pentru asa ceva si cu o astfel de destinatie.

- instruirea personalului astfel încât să fie evitate manevre neglijente ce pot genera poluări accidentale fie ele şi punctuale datorate scurgerilor de produse petroliere şi uleiuri;

- resturile menajere sau reziduurile de orice natură se vor colecta în containere special amenajate și vor fi depozitate în compartimente pentru deseuri;

- firma detine substante absorbante pentru poluarile accidentale cu hidrocarburi.

Toate aceste deşeuri vor fi depozitate doar în spaţiile special amenajate în cadrul navei Draga Maritima NR Sulina.

Lucrările de întreţinere şi reparaţii ale tuturor utilajelor, precum şi alimentarea acestora se vor efectua numai pe platformele special amenajate si prin operatiuni specifice de bunkeraj.

AER

Directia predominanta a vanturilor este de la Est spre Vest

Aspecte relevante ale stării actuale a factorului de mediu AER

Principalele surse antropice de impurificare a atmosferei sunt:

- emisiile de noxe datorate utilajelor de exploatare și mijloacelor de transport;

- emisiile de praf datorate circulaţiei autovehiculelor şi utilajelor pe drumurile locale, arderea lemnului sau a altor combustibili fosili în sisteme de încălzire casnica, în localitatea situata în afara perimetrului studiat ;

Se poate face o apreciare calitativă, în sensul că numărul utilajelor grele al căror aport la bilanţul noxelor emise în atmosferă este nesemnificativ, este de cca 3 (Draga Maritima NR Sulina, 1 remorcher si 1 împingător). Macaralele de cheu au propulsie electrica, nu folosesc motoare cu ardere interna.

Principalele surse de poluanţi atmosferici din zona perimetrului şi din jurul acestuia sunt reprezentate de traficul rutier pe drumul local, activitati agricole şi de sursele de încălzire (cu lemne şi cu cărbuni) ale gospodăriilor din localitate.

Conform datelor existente, emisiile rezultate în activitatea de exploatare din cadrul balastierei, se încadrează în limite admisibile din punct de vedere al impactului asupra aerului.

Prognozarea impactului

Surse şi poluanţi generaţi

Activitatile generatoare de noxe care pot afecta factorul de mediu aer, la obiectivul din perimetrul de exploatare Găujani, sunt grupate in urmatoarele categorii:

a) arderea combustibililor lichizi (diesel) in motoare termice, ca urmare a activitatilor de de extracție, încărcare şi de transport a rocii utile;

b) activitati generatoare de pulberi în suspensie, asociate activităţii de descărcare/manipulare a balastului, în porturile de destinație.

Gaze de ardere

Emisii de poluanţi în aer

Noxele degajate în atmosferă prin arderea combustibililor lichizi provin de la urmatoarele utilaje, dotate cu motoare termice si avand consumurile mentionate:

Utilaje pentru exploatare şi transport:

Utilaje pentru extracţia masei miniere:

- draga maritimă  cu cupe NR Sulina: - 1 buc.;

Utilaje de transport naval:

- împingător 600 CP: - 1 buc.;

- remorcher 500 CP: - 1 buc.;

Pentru un program de lucru de 6 zile pe saptamana, 10 ore pe zi, consumurile utilajelor sunt prezentate mai jos:

Pentru o densitate medie a carburantului Diesel de 0,860 kg/l, rezultă următoarele cantitati de poluanţi: 18.984 l

| Poluant | % | T | Kg/zi | Kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 2,10 % | 0,19 | 0,63 | 0,063 |
| NOx | 2,70 % | 0,24 | 0,80 | 0,080 |
| SOx | 0,78 % | 0,07 | 0,23 | 0,023 |
| Hidrocarburi nearse | 1,30 % | 0,11 | 0,37 | 0,037 |
| Aldehide | 0,0 8% | 0,007 | 0.023 | 0.0023 |

Concentraţii şi debite masice de poluanţi rezultaţi din procesele tehnologice şi de combustie

Sursele de poluanţi pentru aer pot fi clasificate în surse mobile, cvasimobile şi staţionare.

Surse cvasimobile şi mobile

Sursele cvasimobile de poluare ale aerului sunt reprezentate în cazul de faţă de împingător, remorcher, macarale portuare. Surse propriu-zis mobile pot fi considerate numai împingătorul și remorcherul  care parcurg distanta dintre perimetrul de exploatare si porturile de descărcare.

Debitul mediu de noxe emis de sursele existente în cadrul carierei va fi de 2,053 kg/zi sau 0,2053 kg/oră.

Comparând acest debit cu debitul admis de Ordinul MAPPM nr. 462/93, se constată că nivelul de noxe emis în atmosferă de sursele mobile este inferior nivelului admisibil.

Existenţa unei bune circulaţii a aerului în zona locaţiei balastierei pe tot parcursul anului, ne permite să considerăm că va exista o dispersie accentuată a noxelor din efluenţi gazoşi rezultaţi din gazele de eşapament.

Prognoza poluarii aerului

Cea mai defavorabila situaţie este aceea când toate utilajele sunt în funcţiune; în timpul incarcarii celelalte utilaje practic sunt în repaos. Prin urmare, debitele masice totale, pe oră, arată că nu se vor depăşi limitele admisibile. Noxele emise în atmosferă în urma acestei activităţi sunt formate din componenţi gazoşi şi pulberi în suspensie.

Impactul produs asupra aerului se va încadra în limite admisibile pentru o astfel de activitate (se vor lua în considerare indicii de poluare calculaţi pentru noxe, prin raportare la concentraţiile maxime admise, stabilite prin ordine de reglementare (OMM 462/93) şi (STAS 12.574 – 87), în privinţa principalilor factori poluanţi (0,15 mg/m3 pentru pulberi, 0,25 mg/m3 pentru SO2, 0,10 mg/m3 pentru NO2 – medii zilnice).

Datorita existentei unei bune circulatii a aerului in zona balastierei, se poate aprecia ca se va produce o dispersie accentuata si destul de rapida a poluantilor in aer, tinand cont ca valorile noxelor emise in atmosfera se inscriu in limite admisibile.

Măsuri de diminuare a impactului

Măsuri tehnico - organizatorice pentru reducerea la maxim a poluării atmosferei:

-utilizarea de remorchere, împingătoare şi utilaje de excavație dotate cu motoare cât mai nepoluante, ce se încadrează în normele EC privind emanaţiile de noxe în atmosferă, în timpul funcţionării;

- întreţinerea adecvată a utilajelor, verificarea lor periodică şi inlocuirea celor cu deficienţe majore;

-menţinerea nivelului gazelor de eşapament produse sub limitele admise prin asigurarea funcţionării motoarelor la parametrii normali, evitarea exceselor de exploatare, viteză şi încărcătură şi respectarea metodologiei de exploatare;

- balastiera în zona de stocaj portuar, materialul extras, care urmează a fi încărcat, vor fi umezite periodic cu ajutorul unui autostropitor şi a unor pulverizatoare pentru reducerea concentraţiei de praf silicogen, sub CMA (6 mg/m3);

SOLUL

Aspecte relevante ale stării actuale a factorului de mediu SOL

Exploatarea se realizeaza în albia minoră a fluviului Dunărea, nu este afectat solul.

Prognozarea impactului

Surse de poluare

- pulberi sedimentabile generate, în principal, în procesul de încarcare şi care ar putea contamina anumite suprafeţe din apropiere.

- poluarea accidentală a solului cu uleiuri, combustibili şi alte fluide, provenite de la instalaţiile şi utilajele în funcţiune din zona balastierei, prin contaminarea apelor și prin intermediul acestora, deplasarea acestor poluați la mal;

- deşeurile menajere reprezintă o altă posibilă sursă de poluare a solului, în eventualitatea în care acestea nu vor fi colectate în recipienţi adecvaţi şi depozitate în locuri special amenajate in cadrul drăgii maritime cu cupe NR Sulina, prin trasportarea acestora, de catre apele în care au fost deversate accidental, la țărm.

Măsuri de diminuare a impactului

- dimensiunile lucrărilor de deschidere şi pregătire vor fi limitate la strictul necesar atingerii obiectivului;

- pentru diminuarea răspândirii prafului şi pulberilor în atmosferă şi depunerea acestora pe terenurile învecinate perimetrului (afectând solul şi vegetaţia), pulberi sedimentabile generate, în principal, în procesul de încarcare, în depozitele din porturile de stocaj, se va efectua stropirea cu apă,  cu un autostropitor, ori de câte ori se va considera necesar (în perioada de vară, zilnic).

- solul impregnat (accidental) cu hidrocarburi va fi recuperat şi depozitat în containere metalice şi va fi transportat la halda de gunoi a municipiilor / orașelor portuare.

Subsolul geologic

Date despre zăcământul aflat în exploatare

Albia minora a fluviului Dunărea cantoneaza resurse de balast transportate de fluviu.

Aspecte relevante ale stării actuale a factorului de mediu SUBSOL GEOLOGIC

Terenul este alcatuit din nisip si pietris.

Condiţii de extragere a resurselor naturale

Pentru condiţiile geominiere specifice zăcământului de nisip şi pietriş s-a adoptat „metoda de exploatare în fâşii paralele, perpendiculare pe direcţia de curgere a fluviului, în retragere dinspre talveg spre mal şi avansare dinspre aval către amonte”.

Această metodă de exploatare se va aplica pe întreaga perioadă prevăzută a se derula activitatea de exploatare.

Pentru exploatarea raţională a rocii utile se va utiliza metoda în fâşii paralele, orientate transversal pe direcţia de curgere a Dunării.

Relaţia dintre resursele subsolului şi zonele protejate

Perimetrul de exploatare „Găujani” face parte din 2 arii naturale protejate, respectiv ROSCI0088 GURA VEDEI SAICA SLOBOZIA și ROSPA0108 VEDEA DUNARE.

Prognozarea impactului

Exploatarea se realizeaza asupra unui element al subsolului si are ca efect modificarea morfologiei initiale prin schimbarea configuratiei cursului apei.

Măsuri de diminuare a impactului

Pentru exploatarea raţională a rocii utile se va utiliza metoda în fâşii paralele, orientate transversal pe direcţia de curgere a Dunării, fâşii cu lungimea de 100 m şi lăţimea de 20 m. Fiecare fâşie este împărţită în felii de extracţie cu lungimea de 20 m şi lăţimea de 10 m.

Executarea tuturor reparaţiilor şi reviziilor utilajelor pe platforma impermeabilă amenajată.

Indepărtarea imediată a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele în exploatare, prin folosirea de materiale absorbante ce vor fi apoi depozitate în locuri special amenajate.

Alimentarea utilajelor cu carburanţi şi lubrifianţi prin operațiuni specifice de bunkeraj în condiții de siguranță. Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor menajere.

Nu se vor efectua alte lucrări de exploatare

BIODIVERSITATEA

Aspecte relevante ale stării actuale a BIODIVERSITĂŢII

Perimetrul cercetat se afla pe raza administrativa a localitatii Găujani, sat Găujani, județul Giurgiu.

Teritoriul studiat de-a lungul cursului mijlociu si inferior al fluviului Dunărea, include unul din cele mai rare si mai reprezentative esantioane reliectare de lunca europeana putin alterata in dispozitie vertiginoasa.

Conditiile stationale (parametrii fizico - chimici ai solului din terenul respectiv si cei meteorologici ai regiunii ofera capacitate mijlocie - scazuta vegetatiei forestiere.

Subarboretul predominant, este reprezentat de exemplare de paducel, maces, corcodus si soc. Sub forma arbustiva se intalnesc destul de frecvent exemplare de plop, salcie,dud. Aceasta demonstreaza caracterul modest al solului.

In ansamblu, impactul asupra biodiversitatii va fi nesemnificativ, avand in vedere ca in zona exista drumuri de exploatare agricole, iar transportul și întreaga activitate se vor desfășura pe apă. Biodiversitatea din zona de interes nu va fi schimbata semnificativ prin comparatie cu cea din zonele limitrofe si unde impactul nu s-a resimtit atat de pregnant in exploatarile anterioare.

Informații generale privind ariile naturale protejate de interes comunitar  ROSPA0108 VEDEA-DUNARE și ROSCI0088 GURA - VEDEI - SAICA SLOBOZIA

Conform formularului standard Natura 2000:

ROSPA0108 VEDEA-DUNARE - Situl este situat in regiunea administrativa RO31 - sud, cu o suprafata totala de 22404.20 ha.

ROSCI0088 GURA VEDEI SAICA SLOBOZIA - Situl este situat in regiunea administrativa RO31 - sud, cu o suprafata totala de 10137,80 ha.

Intrucat amplasamentul lucrarilor propuse (1,95 ha) va ocupa un procent mic de 0.019% din suprafata totala a sitului NATURA 2000 ROSCI0088 GURA VEDEI SAICA - SLOBOZIA (10137.80 ha), ca atare, nu vor fi ocupate alte suprafete din habitatele naturale ale ROSCI0088 GURA VEDEI SAICA - SLOBOZIA, nefiind micsorate astfel suprafetele acestora.

Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor și a habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a amplasamentului vizat de implementarea proiectului:

Pentru evaluarea adecvată a impactului potenţial produs de implementarea unui proiect asupra speciilor de interes conservativ pentru care a fost desemnat un sit Natura 2000, observaţiile înregistrate în teren trebuie corelate cu aspecte relevante privind ecologia speciilor, arealul de distribuţie, efectivele populaţionale la nivel european şi naţional precum şi relevanţa sitului pentru conservarea acestor specii etc. Conform datelor cuprinse în Formularul standard Natura 2000, în zona amplasamentului proiectului care se suprapune cu situl Natura 2000 ROSCI0088 GURA VEDEI - SAICA - SLOBOZIA pot fi intalnite următoarele specii de  interes comunitar:

| Cod Specie | Tipul popu-latiei | Marimea populatiei | Categoria populatiei | Sit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Evaluare populatie | Evaluare conservare | Evaluare izolare | Evaluare globala |
| 1188 Bombina bombina (Buhaiul de balta cu burta rosie) | P | - | P | C | B | C | B |
| 2511 Gobio kessleri (Porcusorul de nisip) | P | - | P | C | B | C | B |
| 1134 Rhodeus sericeus amarus (Boarta) | P | - | P | C | B | C | B |

Legendă:

Tip populație: P – permanent, R – în reproducere, C – densitate/pasaj, W – iernat.

Mărime populație: i – indivizi, p – perechi.

Categ. populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă.

Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă

Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă

Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă

Prognozarea impactului

Tinand cont de densitatile mici ale populatiilor tinta raportate la suprafata sitului, la lipsa habitatelor relevante pentru aceste specii din zona amprentei proiectului, dar si in lipsa unui impact potential indirect, se apreciază ca proiectul propus nu este in masura a influenta dinamica populatiilor criteriu ce au stat la baza desemnarii siturilor, la nivel local sau regional.

In zona unde se desfăşoară investiţia, alte surse identificate care pot genera un impact asupra speciilor protejate şi nu numai din lunca fluviului Dunărea sunt:

- existenta in vecinătate a terenurilor agricole care generează un posibil impact prin afectarea locurilor de hrănire si de iernare pentru marea majoritate a speciilor.

- vânătoarea si pescuitul (de pe maluri),

- turismul necontrolat.

Efectele produse de „investiţie” asupra biodiversităţii va fi unul minor, ţinând cont ca amplasamentul va conduce la apariţia unor zone propice dezvoltării ihtiofaunei si a vegetaţiei acvatice fapt ce va duce la îmbogăţirea surselor de hrană pentru păsări și pești.

Modificări ale suprafeţelor de păduri, mlaştini, zone umede, corpuri de apă (lacuri, rauri, etc.) şi plaje, produse de proiectul propus

In urma exploatarii balastului, nu vor fi suprafețe de teren afectat temporar, deoarece, activitatea se defășoara in albia minora a fluviului Dunărea, exploatarea se efectueaza cu utilaje si mijloace de transport fluviale.

Modificarea suprafeţei zonelor împădurite produsă din cauza proiectului propus; schimbări asupra vârstei, compoziţiei pe specii şi a tipurilor de pădure, impactul acestor schimbari asupra mediului

Zona pentru care se solicita permis de exploatare nu este caracterizata prin vegetatie, perimetrul de exploatare este amplasat pe fluviul Dunărea.

Modificarea/ distrugerea populaţiilor de plante

Prin complexul de măsuri ce vor fi luate, operaţiunile de exploatare vor fi realizate cu un impact minim asupra mediului.

Vegetatia prezenta in vecinatatea perimetrului prezinta un potential tip de habitat de interes comunitar, Zavoi cu Populus alba si Salix alba. Deoarece, activitatea se defășoara in albia minora a fluviului Dunărea, exploatarea se efectueaza cu utilaje si mijloace de transport fluviale, fără a fi necesare drumuri terestre de exploatare sau ocuparea temporară de suprafețe de teren.

Degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii, compactarea solului, modificarea condiţiilor hidrologice etc.) şi impactul potenţial asupra mediului

Flora din vecinatatea perimetrului nu va fi afectata pe parcursul desfăşurării lucrărilor de exploatare a zăcământului. Din studiile in teren asupra biodiversitatii, s-a constatat ca vegetatia este predominanta cu plopi și sălcii.

Alterarea speciilor şi populaţiilor de animale şi plante sălbatice

Proiectul nu va duce la indepartarea populaţiilor speciilor sălbatice semnalate pe amplasamentul proiectului.

Impactul prognozat va fi spre minimal, ţinând cont că speciile de animale sălbatice din zona s-au adaptat deja la un tip de stres, precum cel generat de activităţile antropice şi de navigație fluvială.

Modificarea / reducerea spaţilor pentru adăposturi, de odihna, hrană, creştere, contra frigului

Activitatea ce se va desfăsura în perimetrul de exploatare “Găujani” va modifica în mică măsura condiţiile de viaţă ale speciilor de fauna şi flora ale terenului și apelor fluviului Dunărea.

Speciile locale de faună au capacitatea de a evita zona afectată o data cu începerea lucrărilor şi de a se refugia în zonele învecinate ce ofera aceleaşi condiţii de habitat.

Efectele generale ale principalelor substanţe chimice emise în aer, datorate obiectivului

a) Monoxid de carbon

Efecte asupra vegetaţiei

CO poate avea efecte genetice asupra embrionilor vegetali; poate inhiba procesul de evoluţie a embrionilor la plante în faza de diviziune şi inhiba respiraţia pe întuneric.

b) Dioxidul de sulf (SO2)

Efecte asupra vegetaţiei

La poluarea cu dioxid de sulf, apar o serie de modificări, în majoritatea cazurilor degenerative.

Frunzele sunt atacate, părţi importante ale foliolei se brunifică, cu exceptia nervurilor; clorofila se transformă în feotinină; petele persistă până la căderea frunzelor.

Prezenta SO2 impiedică degajarea bioxidului de carbon la lumină şi astfel este dereglat procesul de fotosinteză.

c) Oxizi de azot (NOx)

Efecte asupra vegetaţiei

Rolul primar al NO2 este acela de iniţiator al proceselor de fotochimice, el nefiind în sine un gaz dăunător plantelor. Cu toate acestea, experienţele de laborator au demonstrat că plantele care au crescut intr–o seră cu 7–15 mg/ m3 NO2 au prezentat afecţiuni asemănătoare celor produse de SO2; s-a demonstrat ca o cantitate de 1,9 mg/ m3 în mediul ambiant contribuie la reducerea creşterii plantelor, iar 1,0 mg/m3 încetineşte, semnificativ, creşterea vegetaţiei; se produc schimbări cantitative la nivelul clorofilei, ale ritmului de creştere, ca urmare a modificărilor enzimatice care reglează fotosinteza, respiraţia şi permeabilitatea pereţilor celulari, ca efect al caracterului oxidativ al NO2.

d) Pulberi în suspensie

Efecte asupra vegetaţiei

Din studiile in teren asupra biodiversitatii, s-a constat ca vegetatia specifica zonei de lunca, zona fiind afectata si de fenomenul de suprapasunat. Nu se preconizeaza un efect asupra vegetatiei.

Măsuri de diminuare a impactului

Vegetaţia din zonele adiacente balastierei va suferi un impact, redus şi limitat ca arie, datorat noxelor şi depunerilor de pulberi sedimentabile generate pe parcursul derulării procesului tehnologic de extracţie și transport al balastului. Acestea nu vor depăşi concentraţiile admise de OMM 462/93.

Efectele negative asupra biodiversităţii sunt datorate într-o mare măsura, prafului care rezultă în urma lucrărilor de manipulare/încărcare a balastului, transport, etc, astfel încât se impune respectarea unor măsuri în scopul reţinerii prafului, precum stropirea  balastului depozitat din porturi la intervale de timp, în funcţie de vânt şi temperatură.

Se recomandă monitorizarea permanentă a calităţii factorilor de mediu aer şi sol prin verificarea concentraţiilor principalelor substanţe chimice poluante pentru a se evita afectarea calităţii hranei transferată între niveluri trofice succesive pornind cu categoria producătorilor.

Masuri:

- nivelul emisiilor si a zgomotului să fie menţinut în limitele normale admisibile;

- instruirea personalului ce lucrează în cadrul exploatării, ca în cazul în care se semnalează prezenţa unor exemplare din speciile supuse regimului de protecţie în perimetrul exploatării, acestea să nu fie deranjate,

- lucrarile de reparatii a utilajelor de extractie si de transport balast sa nu se realizeze in perimetrul de exploatare. Lucrarile de reparatii vor fi efectuate in unitati specializate.

- diminuarea cantitatii de praf rezultata din procesul de transport si depozitare în porturi,  prin stropirea ori de câte ori este nevoie a depozitelor de balast.

- toate motoarele utilajelor de extractie şi navelor de transport sa fie prevăzute cu amortizoare de zgomot pentru a nu depasi nivelul admis de normativele in vigoare, (65dB),

- depozitarea materialelor de extracţie sau a carburanţilor sa se realizeze în perimetrul de exploatare, doar în barjele de transport și în compartimentele specializate ale navei;

- transportul balastului sa se realizeze cu nave a caror viteza, capacitate și condiții tehnice sa fie autorizate de Autoritatea Navală Română (A.N.R.).

- după terminarea lucrărilor de exploatare, suprafaţa afectată va fi amenajata astfel încât peisajul sa nu fie influentat in mod negativ (dacă o să fie cazul).

Alte măsuri pentru reducerea impactului asupra biodiversităţii

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- Se interzice capturarea, distrugerea sau uciderea prin orice mijloace a faunei sălbatice care ar putea ajunge pe amplasamentul destinat investiţiei;

- Nu vor fi deranjate cuiburile de păsări existente în vecinătatea perimetrului;

- Se interzice distrugerea formaţiunilor vegetale de pe restul suprafaţei din vecinătatea acestuia, daca este cazul, în perioda de secetă și cu niveluri ale apelor foarte scăzute;

- Este interzisă arderea vegetaţiei, daca este cazul, în perioda de secetă și cu niveluri ale apelor foarte scăzute;

- Este interzis să se depoziteze deşeuri necontrolate de orice fel pe suprafaţa sau în vecinătatea perimetrului;

- Este recomandabil să se stabilească un sistem de lucru în timpul zilei pentru limitarea zgomotului produs datorită utilajelor, fapt ce ar putea perturba atât vieţuitoarele de pe amplasament, cât şi confortul oamenilor din localitatea situată în vecinătate (programul va fi intre orele 8,00-18,00).

PEISAJUL

Aspecte relevante ale stării actuale a factorului de mediu PEISAJ

Din punct de vedere geomorfologic unitatea de relief predominantă este lunca. Modificările substanţiale in peisaj le constituie amplasarea utilajului de extragere a balastului si mijloacele navale folosite la transport. Aceste modificări au o perioadă limitată în timp numai pe perioada desfăşurări exploatării.

Prognozarea impactului

Prin promovarea investiţiei se modifică nesemnificativ peisajul local.

Relaţia dintre proiect şi zonele naturale folosite în scop recreativ,

impactul prognozat

În aria perimetrului de exploatare – dezvoltare Dunăre - Găujani (km fluviali 523+650 – 524+100), judeţul Giurgiu pentru care se solicita permis de exploatare şi în apropierea acestuia, nu există zone conforme folosite în scop recreativ.

Vizibilitatea amplasamentului proiectului din diferite locuri de observare

Prin amplasarea exploatarii „Găujani”, impactul vizual este moderat, balastiera aflându-se într-un sector puțin expus vederii.

Măsuri de diminuare a impactului

Aceste modificări au o perioadă limitată în timp numai pe perioada desfăşurări exploatării.

Pentru condiţiile geominiere specifice zăcământului de nisip şi pietriş s-a adoptat „metoda de exploatare în fâşii paralele, perpendiculare pe direcţia de curgere a fluviului, în retragere dinspre talveg spre mal şi avansare dinspre aval către amonte”, pentru refacerea resurselor.

POPULAŢIA

Aspecte relevante ale stării actuale a factorului de mediu POPULAŢIE

Exploatarea, prelucrarea şi valorificarea resursei de balast va avea un impact benefic asupra vieţii economico - financiare a localităţii Găujani, asigurând reabsorbţia unei părţi a personalului din zonă, disponibilizat ca urmare a reducerii activităţii sau închiderii unor întreprinderi, ceea ce va duce la creşterea veniturilor reale ale populaţiei.

Totodata, aceasta activitate va crea investiţii în infrastructură şi va aduce venituri importante la bugetul local şi al statului.

Prognozarea impactului

Informaţii privind calitatea aerului

Dispersia activităţilor în perimetru (sursele de poluare sunt punctiforme şi nedirijate) nu permite adoptarea de soluţii de epurare şi de colectare a gazelor în atmosfera cu instalaţii fixe, astfel că nu se pot aplica prevederile Ordinului 462/93 referitor la limitarea preventivă a emisiilor de poluanţi în atmosfera.

Ca urmare a măsurilor tehnico-organizatorice ce vor fi luate pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer, se estimează că în privinţa principalilor factori poluanti – COx, NOx (NO2), SOx (SO2), COV, aldehide, emisii de praf şi pulberi în suspensie, produşi în cadrul activităţii de extracţie şi transport a balastului – valorile acestora se vor încadra în limitele maxime admise, stabilite prin ordine de reglementare (OMM 462/93) şi (STAS 12.574 – 87).Impactul produs asupra aerului se va încadra în limite admisibile pentru o astfel de activitate. În cea mai mare parte, zona de maximă influenţă a emisiilor de poluanţi va fi zona balastierei şi cea strict adiacentă.

În apropierea satului Găujani, aflat la cca 3500 m fată de balastiera, influenţa acestor poluanţi asupra calităţii aerului va fi minoră sau, cel mai probabil, nu va exista.

Informaţii privind nivelul de zgomot

Zgomotele percepute de localnicii din localitatea Găujani, situată la cca 3500 m de frontul activ al balastierei, vor fi foarte mult diminuate din cauza distanţei şi a reliefului, fiind ecranate, în parte, de fluviul Dunărea, vegetatie. La 500 m de front puterea acustică a zgomotelor produse scade la <50 dB(A).

Nivelul de zgomot se încadrează în limitele admise de reglementările în vigoare şi atât populaţia din satul Găujani, cât şi muncitorii din perimetrul de exploatare nu vor fi afectaţi.

Informaţii privind nivelul vibraţiilor

Activitatea nu produce vibratii care sa afecteze populatia sau fauna.

EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU PRODUS DE EXPLOATAREA NISIPULUI SI PIETRISULUI

Evaluarea globală a impactului de mediu produs de exploatarea agregatelor minerale, s-a făcut analizând o matrice de evaluare a impactului, adaptată la specificul activităţii de exploatare a nisipului şi pietruşului în albia minoră a fluviului Dunărea.

Avantajul utilizării matricei constă în faptul că sunt puse faţă în faţă acţiunile principale şi conexe ale activităţi de exploatare cu factorii şi condiţiile de mediu existente în perimetrul analizat şi zona înconjurătoare de impact, în momentul actual al activităţii.

In cadrul perimetrului Găujani s-au considerat activitatile de excavare, incarcare si transport ca fiind specifice si cele mai importante.

Impactul fiecarei activitati a fost apreciat pe baza criteriilor calitative, pe o scala de evaluare cuprinsa intre +3 si -1.

Din analiza matricei se remarca cu usurinta amploarea si efectele negative ale exploatarii agregatelor minerale din albia minora a fluviului Dunărea.

Fiecare factor sufera mai mult sau mai putin de pe urma activitatilor desfasurate in perimetrul balastierei.

Spre exemplu:

- aerul; o posibila sursa de poluare a aerului sunt activitatile de transport, incarcare si

excavare cu emisii de pulberi si gaze de esapament.

- sol si subsol; impactul asupra solului si subsolului va fi nesemnificativ datorita masurilor de prevenire a degradarii.

- asezarile umane; amplasarea balastierei la 3,5 km de localitatea Găujani face ca zgomotul si vibratiile sa nu fie percepute in localitate.

- flora si fauna; impactul asupra florei si faunei din zona balastierei este nesemnificativ.

Prezenta in cadrul activitatii generale de exploatare a nisipului si pietrisului din cadrul perimetrului Dunăre -Găujani – a actiunilor si masurilor de protectie a mediului, au rolul de a limita posibilele efecte negative de mediu in timp si spatiu, de control permanent al efectelor produse si la final un rol reparator al starii mediului.

Matrice de evaluare a impactului pentru activitatea de exploatare a nisipului si pietrisului in perimetrul Dunăre -Găujani – balastiera.

TABEL

|  | Excavare | Incarcare | Transport | Actiuni si masuri de protectie a mediului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Aer |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |
| Sol, subsol |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 |  |
| Apa |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 |  |
| Flora si fauna |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| Asezarile umane |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |

± 1 impact pozitiv (+) si negativ (-) minim

± 2 impact pozitiv (+) si negativ (-) moderat

± 3 impact pozitiv (+) si negativ (-) puternic

- 4 impact negativ foarte puternic

- 5 mediu degradat apropiat de dezastru ecologic

Impactul activitatii va unul negativ minim pe intreg fluxul de exploatare.

Evaluarea efectelor potenţiale transfrontaliere

Perimetrul de exploatare Dunăre - Găujani (km 523+650 - 524+100) este situat în Bazinul hidrografic al fluviului Dunărea. Perimetrul este amplasat în sectorul de albie cuprins între malul stâng (Romania) al albiei și Ostrovul Batin (Bulgaria), la circa 90 m de malul romanesc. În acest sector lățimea maximă a albiei minore este de circa 2 km. La circa 1,2 km de malul stâng (Romania) și la circa 0,27 km de malul drept (Bulgaria) este situat Ostrovul Batin. Perimetrul de exploatare este situat pe fluviul Dunarea, care reprezinta granita de stat de frontiera, de delimitare intre Romania si Bulgaria.

Conform Legii nr. 14 din 24/02/1995  –  pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată la Sofia la 29 iunie 1994

Art 1.

c) impact transfrontalier înseamnă orice efect nefavorabil semnificativ produs asupra mediului înconjurător riveran, rezultat dintr-o schimbare în condiţiile apelor, cauzată de activităţi umane, şi care depăşeşte zona care se află sub jurisdicţia unei părţi contractante. Asemenea modificări pot afecta viaţa şi proprietatea, securitatea instalaţiilor şi ecosistemele acvatice în cauză;

Formele de impact potenţial transfrontalier vor fi analizate în cadrul categoriilor de lucrări ce urmeaza a fi executate (graniţa de stat a României cu Bulgaria este reprezentată de fluviul Dunărea):

Lucrări de deschidere:

- nu se întrevăd efecte transfrontaliere;

Lucrări de pregătire:

- nu se întrevăd efecte transfrontaliere;

Lucrări de exploatare:

- nu se întrevăd efecte transfrontaliere;

Lucrări de închidere:

- nu se întrevăd efecte transfrontaliere;

Conform Convenției Dunării, fiecare stat are libertatea și obligația de a efectua lucrări de dragaj și amenajare a malurilor pe teritoriul său, fără a afecta teritoriul statului vecin.

b.Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

În timpul desfăşurării activităţilor de extracţie a nisipului şi pietrişului din perimetrul Dunăre - Găujani, în condiţiile respectării tehnologiilor de lucru şi a executării tuturor amenajărilor pentru protecţia factorilor de mediu, mediul înconjurător nu va fi afectat peste limite admise.

Se recomandă ca tehnologia de lucru să aibă în vedere o sistematizare corectă a întregii zone, pentru a nu se lăsa în urmă forme capabile să creeze, în cazul unor viituri,  direcţii preferenţiale pentru curentul de apă. Prin extracţia bancurilor de nisip şi pietriş, se va lărgi albia fluviului Dunărea, se va reduce energia sa, se va mări capacitatea de transport prin lărgirea șenalului navigabil, se va diminua erodarea malurilor, maluri care sunt supuse degradării continue.

Pe măsura epuizării zăcământului terenul se va nivela.

Propunerile formulate în prezentul studiu de impact, urmăresc pe de o parte diminuarea pericolelor de poluare a factorilor de mediu, din zona analizată şi refacerea factorilor de mediu la un nivel cât mai apropiat celui anterior desfăşurării activităţii miniere.

.

6.Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000, după caz: conform studiului de evaluare adecvată care a fost acceptat de către APM Giurgiu și ANANP.

7.Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc: nu este cazul.

# III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:

a)măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implemenentării acestora:

| Factor de mediu | Efecte cumulate | Factori de mediu care interacţionează | Interacţiunile potenţiale |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Impactul cumulat este determinat de efectul apelor poluate accidental prin scurgeri de la utilaje şi cel al apelor pluviale. Impactul general cumulat este negativ nesemnificativ | Sol, sănătatea umană | Efect asupra solului si apei fluviului Dunărea. |
| Aerul | Impactul se va situa cu mult sub valorile limită, în condiţiile în care se vor implementa măsurile planului de management pentru emisii. Impactul cumulat este negativ nesemnificativ, | Biodiversitatea, flora şi fauna, sănătatea umană, Solul, Factorii climatici | Efect asupra sănătăţii umane, a vegetaţiei şi a ecosistemelor, cât şi la nivel global, în ceea ce priveşte schimbările climatice. Emisiile de praf şi de alţi poluanţi pot influenţa peisajul, precum şi calitatea solului Emisiile de poluanţi specifice traficului rutier sunt dependente de starea tehnica a infrastructurii. |
| Solul | Impactul cumulat privind solul si utilizarea terenului este apreciat ca negativ semnificativ dar prin implementarea planului de management pentru deşeuri, planului de închidere va deveni un impact negativ nesemnificativ, | Populaţia, Biodiversitatea, flora şi fauna, Peisajul, Valorile materiale | Impactul asupra calităţii solului şi modificarile privind folosinţele terenului pot determină diferite forme de impact asupra biodiversităţii (modificări şi pierderi de habitate). Măsurile de reabilitare a mediului dupa închiderea activităţilor |
| Zgomotul şi Vibraţiile | Impactul cumulat asupra biodiversităţii si populaţiei este apreciat ca negativ nesemnificativ. | Populatia, biodiversitatea, valorile materiale | Impact asupra biodiversităţii, faunei şi populaţiei. Măsurile de prevenire şi managementul adecvat al lucrărilor de exploatare în balastiera vor reduce considerabil efectul potenţial |
| Biodiversitatea, flora şi fauna | Impactul cumulat va consta în modificări şi alterări de habitate, acesta fiind apreciat ca impact nesemnificativ. Implementarea prevederilor planului de management al biodiversitatii va determina atenuarea semnificativă a efectelor. | Peisajul, Solul | Modificarea şi pierderea de habitate influenţează biodiversitatea, peisajul şi modul de utilizare a terenului |
| Populaţia | Principalele forme de impact sunt: îmbunătaţirea condiţiilor sociale şi de viaţă ale populaţiei pe termen scurt, mediu şi lung. Implementarea proiectului şi a măsurilor incluse în planurile de management social şi de mediu va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv | Solul, patrimoniul cultural, arhitectonic, valorile material | Implementarea proiectului va determina modificări în utilizarea terenului , în statutul socio-economic al populaţiei, în peisaj şi infrastructură |
| Managementul Deşeurilor | Efect cumulat prin acţiunea asupra apelor, aerului, solului, biodiversităţii, populaţiei. Managementul corespunzător al deşeurilor tehnologice şi menajere poate reduce total impactul asupra factorilor de mediu Forma de impact negativă nesemnificativa | Apa, solul şi subsolul, aerul, populaţia, biodiversitatea, valorile materiale, peisajul | Poluarea apei, solului şi subsolului, aerului, cu efecte asupra faunei şi florei, a oamenilor şi a peisajului. Implementarea proiectului nu va avea un efect notabil asupra mediului dacă se va respecta planul de management al deşeurilor |
| Peisajul | Forma de impact apreciată ca negativă nesemnificativă locala, Implementarea măsurilor din planul de închidere a balastierei va conduce la atenuarea impactului la scară locală şi regională. | Biodiversitatea, flora şi fauna, solul, utilizarea terenului, populaţia | Biodiversitatea, flora şi fauna sunt influenţate direct de elementele naturale ale peisajului, acestea fiind componente esenţiale ale habitatelor. Între utilizarea terenurilor şi peisaj există o relaţie de interdependenţă. |

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantităţi, mod de depozitare)

În procesul de derulare a lucrărilor de decolmatare în sectorul analizat vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

Deșeuri menajere:

| 20 01 | fracţiuni colectate separat |
| --- | --- |
| 20 01 01 | hârtie şi carton |
| 20 01 02 | sticlă |
| 20 01 08 | deşeuri biodegradabile de la bucătarii şi cantine |
| 20 01 11 | textile (lavete, cârpe etc.) |
| 20 01 39 | materiale plastice (ex: PETuri, pungi etc.) |
| 13 04 03 | Uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie |
| 20 01 99 | alte fracţii, nespecificate |

Colectarea acestor deşeuri menajere se va face în mod selectiv (cel puţin în 3 categorii), depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei prevăzută  in incinta navei. În acest scop vor fi prevăzute europubele sau eurocontainere care să asigure o capacitate de stocare conform solicitărilor societăţii autorizate să preia aceste deşeuri în vederea eliminării. Europubelele vor fi asigurate corespunzator, pentru prevenirea rasturnarii, vărsării accidentale, deteriorarii, in urma unor fenomene meteorologice severe, cu vant puternic sau cu valuri și tangaj foarte mari. Europubelele vor fi depozitate in compartimentul specializat si protejat al navei, cu destinatia de magazie de deseuri.

Este interzisa in totalitate aruncarea peste bord, în apele fluviului Dunărea, a oricărui tip de deșeu. Firma este direct răspunzătoare de modul de acțiune al angajaților săi.

Pentru eliminarea/valorificarea deșeurilor menajere, beneficiarul proiectului va încheia un contract cadru de salubritate cu firma de salubritate locală autorizată.

Deșeuri tehnologice:

Deșeuri tehnologice toxice și periculoase

| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice |
| --- | --- |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 07 01* | ulei combustibil şi combustibil diesel |
| 13 07 02* | benzină |
| 13 07 03* | alţi combustibili (inclusiv amestecuri) |

| 16 06 01* | baterii cu plumb |
| --- | --- |
| 16 06 02* | baterii cu Ni-Cd |
| 16 06 03* | baterii cu conţinut de mercur |
| 16 06 04 | baterii alcaline cu excepţia celor cu conţinut de mercur |
| 16 06 05 | alte baterii şi acumulatori |

- deşeurile de baterii uzate se vor colecta şi depozita în containere metalice pentru stocare astfel încât să fie împiedicate scurgerile de acizi şi eventuala poluare a solului și apei.

- deşeurile de uleiuri uzate sau de combustibili neconformi se vor colecta în recipienţi metalici etanşi. Evidenţa acestor tipuri de deşeuri se va ţine în baza prevederilor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. Eliminarea se va face în baza unui contract încheiat de către titularul proiectului cu o societate autorizată de specialitate.

Gestiunea deseurilor

- Deşeuri produse, colectate şi stocate temporar:

- deşeuri menajere – cod  20 03 01 (conform H.G. nr. 856/2002) – colectate în saci de plastic- cantitate aproximativa 50 kg lunar;

- deseuri lichide de santină- cod 13.04.01 (conform H.G. nr. 856/2002) – colectate în butoaie si predate firmelor specializate- cantitate aproximativa 0,5 mc lunar.

Mod de eliminare al deşeurilor:

- deşeurile menajere sunt colectate în saci de plastic ce vor fi transportaţi la sediul unităţii în vederea preluării de catre firma de salubrizare;

- deseuri lichide de santină sunt colectate în butoaie si predate firmelor specializate.

Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase

Nu este cazul.

Gestiunea ambalajelor

În ceea ce priveşte sistemul de management al deşeurilor se prevede păstrarea evidenţei tuturor materialelor valorificabile şi a deşeurilor rezultate şi eliminarea deşeurilor de de pe amplasamente, conform HG 856/2002.

Transportul deşeurilor se va realiza cu navele de transport în porturile de destinație și apoi vor fi predate către o firmă autorizată, pe bază de contract, iar depozitarea deşeurilor în depozitul ecologic al municipiilor/orașelor din porturile de destinație, se va face cu respectarea criteriilor de acceptare la depozitare, conform Ordinului MMGA nr. 95/2005.

Uleiurile uzate și deseurile lichide de santină rezultate din activitate se vor gestiona conform prevederilor HG nr.235/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare.

b).măsuri în timpul exploatării și efectul implemenentării acestora:

Calitatea factorilor de mediu va fi supravegheată prin efectuarea de analize si măsurători. Trimestrial se va analiza gradul de conformare al activităţii extractive din balastiera, pentru controlul emisiilor de poluanţi.

Vor fi efectuate inspecţii regulate pe amplasamentul perimetrului de exploatare pentru a supraveghea si constata starea fizică a lucrărilor din balastiera (pilieri de siguranta si a căilor de acces, etc).

Din punct de vedere al protecţiei factorilor de mediu, activitatea desfăşurată în balastiera va fi controlata săptămanal de un cadru de specialitate in Managementul Calităţii si a Mediului.

De asemenea, S.C. A.E.P.  S.A. va monitoriza calitatea aerului şi valorile zgomotului cu laborator autorizat.

Concomitent se vor efectua observaţii periodice asupra faunei şi florei din vecinătatea perimetrului de exploatare (specii, număr de indivizi, modificări de comportament etc) menţionîndu-se efectele pe care obiectivul industrial le produce pe măsura derulării investiţiei.

Observaţiile vor fi făcute de către personal calificat (biologi, ecologi) şi vor fi inventariate într-o bază de date.

Pe baza unui plan de management se va proceda la conservarea, prin metode specifice şi se va proceda şi la strămutarea unor exemplare aflate în pericol.

c).măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora:

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale datorat activităţilor de exploatare şi transport a rocii utile din perimetrul de exploatare ” Găujani”, va fi întocmit şi ataşat de executantul lucrărilor, S.C. A.E.P. S.A.

Poluarea accidentala poate sa se datoreze manipularii necorespunzatoare a carburantului, motorinei folosita ca combustibil pentru functionarea utilajului. Astfel de accidente se pot intampla in timpul operatiunii de bunkeraj, in momentul in care se transfera combustibil din rezervoarele navei trasportatoare in tancurile de stocare ale utilajului. Astfel, cantitati de hidrocarburi pot ajunge accidental in apa fluviului Dunarea.

Masuri de prevenire

Instruirea personaluluii deservent cu modul de actiune in cazul aparitiei unor poluari accidentale cu hidrocarburi, prin instructaje periodice si exercitii in acest sens;

Stabilirea unui plan de masuri care trebuie sa fie urmat;

Ancorarea corespunzatoare in conditii de siguranta a navelor;

Montarea furtunelor calibrate si cu destinatie speciala de transfer carburanti;

Supravegherea operatiunilor de transfer pe toata perioada derularii lor;

Aprovizionarea, depozitarea corespunzatoare, gestionarea materialelor specifice cu care se poate interveni in cazul unei poluari accidentale pe suprafata apei.

Masuri de interventie

In caz de poluare accidentala cu hidrocarburi se vor lua urmatoare masuri:

- alarmarea intregului personal deservent;

- identificare si oprirea sursei de poluare, de deversare accidentala cu hidrocarburi in apa;

- interventia de urgenta cu materialele speciale pentru absortia, neutralizarea si izolarea perimetrului afectat;

- anuntarea de urgenta a autoritatilor,Capitania Portului pe raza caruia se afla amplasat perimetrul, Agentia de Protectia Mediului, Garda de Mediu, IGSU, apelarea si anuntarea accidentului de mediu prin sistemul 112, anuntarea conducerii beneficiarului.

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

După finalizarea perioadei de exploatare a perimetrului de extractie urmează etapa de dezafectare,  conform planului stabilit. Această etapă presupune transportarea de la amplasament a utilajului de excavare - draga maritimă cu cupe NR Sulina, cu ajutorul unui impingator/remorcher fluvial, in portul de stationare Recuperarea bornelor din perimetrului de exploatare, folosite cu scopul de delimitare a pilierilor de protecţie  Lucrările de dezafectare se vor face în condiții de protecție pentru calitatea factorilor de mediu.

Programul de urmărire a lucrărilor realizate pentru protecţia şi refacerea factorilor de mediu va incepe să se deruleze după inchiderea exploatării si se referă la evacuarea utilajului de extracție și a navelor de transport din perimetru, verificarea pilierilor de siguranta la marginea perimetrului.

In cazul constatării unor fenomene de instabilitate a taluzurilor, se vor lua măsuri de stabilizare a acestora.

d).măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora:

Pentru prevenirea evacuărilor de substanțe potențial poluante în resursele de apă din vecinatatea amplasamentului proiectului vor fi luate următoarele măsuri suplimentare:

  - draga va fi ancorată cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă astfel încât să nu existe pericolul răsturnării în apă a utilajelor şi echipamentelor;

  - efectuarea periodică a reviziilor şi reparaţiilor utilajelor conform graficelor stabilite pe baza specificaţiilor din documentaţiile tehnice;

  - mentenanţa utilajelor şi echipamentelor, schimbul de ulei, alimentarea cu combustibil, se vor realiza de către personal instruit, cu luarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu;

  - dotarea punctului de lucru cu material absorbant biodegradabil (pentru utilizare în cazul eventualelor scurgeri de produse petroliere);

  - tancurile pentru stocarea motorinei vor fi totdeauna închise, pentru a împiedica migrarea combustibilului în apa fluviului, în cazul producerii unei avarii;

  - verificarea periodică a stării tehnice a tancurilor de stocare a motorinei;

  - asigurarea cuplării etanşe a furtunului de alimentare cu combustibil pentru evitarea scurgerilor accidentale de carburant;

  - colectarea selectivă a tuturor deşeurilor generate din activitate în recipiente (butoaie, saci de plastic) şi în spaţii special amenajate, stocarea temporară a acestora în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană, până la predarea lor către operatori economici autorizaţi pentru valorificare/eliminare;

  - transbordarea ritmică a apelor de santină şi menajere pe navele prevăzute cu instalaţii pentru colectarea acestora, pentru a se evita atingerea capacităţii maxime de stocare şi producerea de incidente/accidente având ca efect poluarea apei fluviului Dunărea;

  - respectarea specificaţiilor tehnice, cu privire la capacitatea maximă de încărcare a navelor de transport fluviale şi de distribuţie cantitativă a agregatelor încărcate, astfel încât să se realizeze transportul în condiţii de siguranţă, cu evitarea accidentelor care să conducă la poluarea apei fluviului;

  - se va elabora un Plan de prevenire a poluărilor accidentale şi se va instrui personalul implicat în lucrări pentru respectarea prevederilor acestuia

  - colectarea deşeurilor se va face în saci de plastic care vor fi transportaţi la sediul societăţii în vederea preluării de către serviciul de salubrizare al localităţii ;

  - se interzice evacuarea deşeurilor lichide sau solide în apele Dunării;

Pentru reducerea impactului generat asupra speciilor de peşti din vecinatatea amplasamentului proiectului se vor respecta următoarele condiţii:

-     se va realiza o planificare adecvată a lucrărilor pentru a preveni accidentarea peştilor, astfel în prima jumătate de oră de la începerea activităţii se va porni motoarele drăgii şi se vor aduce la temperaturile optime de funcţionare; prin aceasta, zgomotele şi vibraţiile produse pe nava datorate funcţionării motoarelor, fără ca operaţiunea de dragaj să înceapă efectiv, populaţiile de peşti vor părăsi perimetrul de excavaţii;

-     ihtiofauna are mobilitate mare şi se poate restrânge în alte porţiuni ale fluviului, însă se va avea în vedere ca activitatea de extracţie să se realizeze fără o deranjare suplimentară a speciilor de peşti din vecinătatea amplasamentului.

Pentru reducerea impactului generat asupra speciilor de păsări din vecinatatea amplasamentului proiectului se recomandă următoarele masuri suplimentare:

-     se va menţine integritatea vegetaţiei de stufăriş şi păpuriş, precum şi a vegetaţiei lemnoase aflate în lungul ţărmului;

-     în perioada aprilie-iunie nu se va intra în zonele de stufăriş unde cuibăresc păsările, iar activitatea se va desfăşura doar pe amplasament, transportul agregatelor minerale realizându-se doar fluvial;

-     nu este permis pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeţi de vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj ;

-      se va evita deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi /sau ouălor    din natură.

Intervalul orar in care se va desfăşura activitatea este între orele 08.00 -18.00, personalul angrenat în faza de funcționare a proiectului este estimat ca fiind în medie de 6 angajati (din care 3 pe utilaj si 3 - transport cu nava), cu un program de lucru 10 ore/zi, 5 zile/săptămână, în perioadele favorabile din punct de vedere meteo. Perioada totală de timp estimată pentru executarea lucrărilor de decolmatare pe sectorul analizat a fost evaluată la 280 de zile calendaristice.

e).măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora :nu este cazul.

IV. Condiții care trebuie respectate:

1. În timpul realizării proiectului:

Titularul trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu protecţia mediului pe perioada realizării proiectului şi pe perioada de funcţionare/exploatare, care să urmărească respectarea măsurilor, condiţiilor din actele de reglementare, să anunţe autorităţile responsabile în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute care pot să afecteze factorii de mediu.

a.condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau comunitare):

protecţia calităţii aerului:

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii ale gazelor de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- reducerea în perioadele cu vânt puternic a proceselor tehnologice care produc mult praf sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafeţelor;

- drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă pentru a se reduce praful;

- condiţie impusă va fi ca utilajele să nu funcţioneze „în gol” - în acest fel se va micşora consumul de combustibil şi emisiile de poluanţi vor fi mai mici.

protecţia calităţii solului şi subsolului:

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face doar pe amplasament special amenajat;

- eventualele pierderi de carburanţi vor fi colectate rapid, pentru a preveni deversarea lor peste prag şi poluarea solului şi apelor;

- în cazul apariţiei unor pierderi de produse petroliere, acestea vor fi îndepărtate cu materiale absorbante care se vor colecta în containere etanşe, acoperite şi etichetate;

- este obligatorie refacerea mediului în conformitate cu planul de refacere a mediului;

- limitarea intervenției asupra solului şi vegetaţiei şi protejarea biosistemelor care se află în vecinătatea perimetrului de exploatare;

- păstrarea pilierilor de protecţie pentru obiectivele din zona exploatării;

- refacerea unghiurilor de taluz al zonelor afectate de exploatare;

protecţia calităţii apei:

- se vor respecta normele de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafaţă;

- este interzisă deversarea deşeurilor de orice tip sau a resturilor de materiale, a materialelor în albiile cursurilor de apă permanente sau nepermanente;

- este interzisă deversarea de ape uzate neepurate sau a reziduurilor în apele de suprafaţă sau subterane;

- se interzice staţionarea utilajelor în cursurile de apă;

- în cazul producerii de poluări accidentale, inundaţii sau la apariţia altor situaţii critice se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare, lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuţie şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia apelor, precum şi utilizatorii de apă afectaţi;

- realizarea lucrărilor se vor face conform documentaţiei depuse şi în conformitate cu condiţiile din avizul de gospodărire a apelor;

- nu se vor spăla autovehicule sau utilaje în corpurile de apă de suprafaţă;

- nu se vor deversa în corpurile de apă produse petroliere sau alte substanţe chimice care pot produce modificarea calităţii apei;

managementul deşeurilor:

- în frontul de lucru se interzic operaţiunile de schimbare a uleiului, demontarea sau dezasamblarea utilajelor sau mijloacelor de transport;

- schimbul de acumulatori va fi efectuat în ateliere specializate;

- deşeurile de produse petroliere rezultate în urma accidentelor vor fi colectate, stocate în recipiente speciale şi eliminate conform legislaţiei specifice, în unităţi special autorizate.

protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- se vor folosi drumurile existente numai în baza unor convenţii încheiate cu deţinătorii acestora;

- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

- întreţinerea permanentă a drumurilor de acces;

- întreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport, utilajelor de extracţie, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel încât să fie atenuat impactul sonor;

- reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile STAS 10009-88 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- pentru prevenirea potenţialelor accidente rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate în cadrul perimetrului de exploatare este necesară adoptarea următoarelor măsuri:

- verificarea, înainte de intrarea în lucru, a utilajelor şi mijloacelor de transport, dacă acestea funcţionează la parametrii optimi şi dacă nu sunt eventuale defecţiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibil;

- se vor întocmi programe de intervenţie care să prevadă măsurile necesare, echipele, dotările şi echipamentele de intervenţie în caz de accident;

- realizarea de semnalizări şi alte avertizări, pentru a delimita zonele de lucru;

- identificarea zonelor cu alunecări de teren, semnalizarea acestora şi realizarea de lucrări de stabilizare.

b.condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate:nu este cazul

c.condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier:

Având în vedere că suprafața perimetrului este compusă în totalitate din luciu de apă, în cadrul acestuia nu va exista o organizare de șantier.

d.planul de monitorizare a mediului:

Activitatile de monitorizare în perioada realizării investiţiei includ inspecţiile pe santier, colectarea si analizarea datelor de monitorizare asociate, in special cele referitoare la gestiunea deseurilor.

lnspectiile, analizele si monitorizarea sunt necesare in scopul asigurarii:

- că tehnicile si managementul lucrarilor de dragare se aplică in conformitate cu solutiile din proiect, că factorii de mediu sunt protejati, minimizandu-se impactele, că sanatatea populatiei şi proprietatile nu sunt afectate;

- că sunt respectate in totalitate masurile impuse prin reglementarile in vigoare, prin acordurile, avizele, autorizatiile si orice alte aprobari ale practicilor in constructie;

- că cele mai potrivite si eficiente masuri de diminuare a impactelor sunt cunoscute, implementate si functioneaza corect

2. În timpul exploatării:

a.condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice:

- respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului;

- executarea lucrărilor cu respectarea:

- documentaţiei tehnice depuse;

- condiţiilor prevăzute în prezentul acord şi în avizele preliminare emise de alte autorităţi;

- măsurilor şi condiţiilor impuse pentru perioada de construcţie şi de operare impuse confor prevederilor legale;

- la finalizarea investiției se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru activitatea de depozitari.

b.condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerințele legislației comunitare specifice:

- orice interventie antropica in mediu are repercursiuni asupra acestuia. Obiectivul propus prin prezentul proiect este un ansamblu omogen de amenajari si constructii functionale, al caror specific de activitate este neagresiv fata de factorii de mediu apa, aer, sol, subsol si asezari umane, in conditiile unei exploatari corecte. In cadrul ansamblului propus, nu exista unitati de productie care sa opereze cu materiale poluante. Nu se pune problema emanatiilor nocive, nu se produc noxe si deseuri periculoase pentru mediu.

- în consecinta, aspectele de protectia mediului se rezuma la rezolvarea utilitatilor de asa maniera, încât sa nu afecteze integritatea factorilor de mediu, conform celor propuse la capitolele respective, folosind instalații, rețele, echipamente și utilaje ale caror caracteristici sunt compatibile cu normele de protectia mediului si procedand la administrarea corespunzatoare a ansamblului din punct de vedere al curateniei si igienei publice.

- colectarea tuturor deşeurilor rezultate din activitatea desfăşurata astfel încât odată cu această colectare sa se realizeze şi sortarea deşeurilor pe categorii;

- evitarea pierderilor de carburanţi la staţionarea mijloacelor auto.

c.pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării:nu este cazul.

d.respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii:

respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

  - O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 şi O.U.G. nr. 164/2008;

  - Legea nr 292/2018 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

  - Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

  - STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate;

  - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

  - Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;

  - Ord. nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

  - STAS 10009-88 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

  - H.G. nr.  321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

  - H.G. nr. 856/2002  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

  - H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

  - H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

  - OUG nr 27/2007, modificată și completată prin OUG nr 154/2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice;

  - H.G. nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice ale României, cu modificările şi completările ulterioare;

  - H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.

d.planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

Programul de monitorizare de mediu va fi menţinut si actualizat pe toată durata exploatării si cuprinde trei etape:

- monitorizarea în faza de preproducţie

- monitorizarea în faza operaţională

- monitorizarea în faza de închidere şi post-închidere.

Întrucât exploatarea balastului din perimetrul “Dunăre - Găujani (km 523+650 - 524+100)”, va continua în baza unui Permis de exploatare, până la epuizarea rezervelor de rocă utilă. Nu se poate vorbi de o activitate de monitorizare de închidere şi post-închidere pana la sfârşitul intervalului aferent Permisului temporar de exploatare.

Monitorizarea în faza de preproducţie

Monitorizarea activităţilor în faza premergătoare exploatării a inclus activităţi de inspecţie de mediu, studii si observatii asupra biodiversitatii, colectare si analizare a datelor aferente acestei faze.

Au fost definite condiţiile iniţiale, în special din punct de vedere al biodiversitatii. De asemena s-a stabilit conformarea cu practicile de construcţie aprobate şi existenţa unor măsuri de diminuare a efectelor negative.

Firma va realiza analize de noxe, zgomot si pulberi, suspensii inainte de inceperea lucrarilor in perimetrul pentru care se solicita permis de exploatare.

Monitorizarea în faza operaţională

Programul fazei operaţionale include monitorizarea calităţii apelor de suprafata, a aerului şi solului, a zgomotului, astfel încât să se poată estima impactul potenţial asupra mediului datorat activităţilor de extracţie si prelucrare.

Calitatea factorilor de mediu va fi supravegheată prin efectuarea de analize si măsurători. Trimestrial se va analiza gradul de conformare al activităţii extractive din balastiera, pentru controlul emisiilor de poluanţi.

Vor fi efectuate inspecţii regulate pe amplasamentul perimetrului de exploatare pentru a supraveghea si constata starea fizică a lucrărilor din balastiera (pilieri de siguranta si a căilor de acces, etc).

Din punct de vedere al protecţiei factorilor de mediu, activitatea desfăşurată în balastiera va fi controlata săptămanal de un cadru de specialitate in Managementul Calităţii si a Mediului.

De asemenea, S.C. A.E.P.  S.A. va monitoriza calitatea aerului şi valorile zgomotului cu laborator autorizat.

Concomitent se vor efectua observaţii periodice asupra faunei şi florei din vecinătatea perimetrului de exploatare (specii, număr de indivizi, modificări de comportament etc) menţionîndu-se efectele pe care obiectivul industrial le produce pe măsura derulării investiţiei.

Observaţiile vor fi făcute de către personal calificat (biologi, ecologi) şi vor fi inventariate într-o bază de date.

Pe baza unui plan de management se va proceda la conservarea, prin metode specifice şi se va proceda şi la strămutarea unor exemplare aflate în pericol.

Monitorizarea în faza de închidere şi post-închidere

După finalizarea perioadei de exploatare a perimetrului de extractie urmează etapa de dezafectare,  conform planului stabilit. Această etapă presupune transportarea de la amplasament a utilajului de excavare - draga maritimă cu cupe NR Sulina, cu ajutorul unui impingator/remorcher fluvial, in portul de stationare Recuperarea bornelor din perimetrului de exploatare, folosite cu scopul de delimitare a pilierilor de protecţie  Lucrările de dezafectare se vor face în condiții de protecție pentru calitatea factorilor de mediu.

Programul de urmărire a lucrărilor realizate pentru protecţia şi refacerea factorilor de mediu va incepe să se deruleze după inchiderea exploatării si se referă la evacuarea utilajului de extracție și a navelor de transport din perimetru, verificarea pilierilor de siguranta la marginea perimetrului.

In cazul constatării unor fenomene de instabilitate a taluzurilor, se vor lua măsuri de stabilizare a acestora.

Datele obţinute din activităţile specifice de monitorizare vor fi introduse într-o bază de date care va fi utilizată ca instrument de management în sprijinul planificării şi efectuării la timp a activităţilor de monitorizare solicitate şi a identificării din timp a oricăror tendinţe negative, în scopul anihilării sau atenuării acestora.

Personalul minier desemnat de conducerea unităţii va fi informat asupra obiectivelor programului de monitorizare. Personalul implicat în activitatea de monitorizare, va vizita cu regularitate amplasamentul pentru a inspecta perimetrul aferent exploatării miniere, în timpul perioadei de închidere şi va fi instruit să identifice zonele problematice (de exemplu, zone care manifestă semne de stres fizic, eroziune sau instabilitate) care pot apărea între perioadele de monitorizare regulată.

După închiderea finală, amplasamentul va fi inspectat în mod regulat de personal calificat. Inspecţiile vor continua (pe o durată de minim 3 luni) până în momentul în care se va stabili că obiectivele etapei de închidere au fost atinse.

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

a)condiții necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

ln faza de dezafectare va continua monitorizarea mediului, iar datele obtinute vor fi colectate si analizate pentru a:

- identifica orice schimbare sau potential impact asupra comunitatilor invecinate, rezultat al activitatii de dezafectare;

- indica actiuni corective sau preventive adecvate de evitare sau atenuare a potentialului impact negativ asupra mediului si social;

- asigura conformarea continua cu cerintele legale si de reglementare aplicabile, autorizatia de mediu şi de gospodărire a apelor, etc.

b)condiții pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Perioada de exploatare este, conform act adițional nr. 3 / 2021 la contractul de Închiriere nr. 63-B / 14.01.2019, de 2 ani, respectiv de la data de 13.01.2021 și până la 12.01.2023.

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitelelor de cheltuieli | Valoare (exclusiv TVA) Ron / euro* | TVA | Valoare (inclusiv TVA) Ron / euro* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul 1. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |
| 1.1. | Studii teren | - | - | - |
| 1.2. | Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | - | - | - |
| 1.3. | Proiectare şi inginerie | - | - | - |
| 1.4. | Organizarea procedurilor de achiziţie | - | - | - |
| 1.5. | Asistenţă tehnică | - | - | - |
| Total capitolul 1 | - | - | - |
| Capitolul 2. Cheltuieli pentru investiţia de bază- |
| 2.1. | Închiderea şi ecologizarea instalaţiilor de deşeuri | - | - | - |
| 2.2. | Dezafectarea, demolarea construcţiilor industriale şi a infrastructurii aferente proiectului minier şi ecologizarea suprafeţelor afectate | - | - | - |
| 2.3. | Lucrări de închidere şi ecologizare a suprafeţelor de teren afectate prin excavaţii | 2.521,01 / 511,79 | 478,99 / 97,24 | 3.000,00 / 609,03 |
| 2.3.1. | Alte lucrǎri pentru refacerea mediului | 2.521,01 / 511,79 | 478,99 / 97,24 | 3.000,00 / 609,03 |
| Total capitolul 2 | 2.521,01 / 511,79 | 478,99 / 97,24 | 3.000,00 / 609,03 |
| Capitolul 3. Alte cheltuieli |
| 3.1. | Organizare de şantier | - | - | - |
| 3.2. | Taxe | - | - | - |
| 3.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | - | - | - |
| Total capitolul 3 | - | - | - |
| Capitolul 4. Cheltuieli pentru monitorizare postînchidere |
| 4.1. | Cheltuieli de monitorizare postînchidere | 252,10 / 51,18 | 47,90 / 9,72 | 300,00 / 60,90 |
| 4.2. | Cheltuieli pentru refacerea unor lucrări ca urmare a unor accidente sau incidente neprevăzute (10 % din capitolul 2) | 252,10 / 51,18 | 47,90 / 9,72 | 300,00 / 60,90 |
| Total capitolul 4 | 504,20 / 102,36 | 95,80 / 19,45 | 600,00 / 121,80 |
| Total general Ron / Euro | 3.025,21 / 614,14 | 574,79 / 116,69 | 3.600,00 / 730,83 |

*Curs valutar 1 eur = 4,9259 lei

După închiderea finală, amplasamentul va fi inspectat în mod regulat de personal calificat. Inspecţiile vor continua (pe o durată de minim 3 luni) până în momentul în care se va stabili că obiectivele etapei de închidere au fost atinse.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Pentru asigurarea protectiei mediului inconjurator se vor lua urmatoarele masuri:

- nu se vor evacua in atmosfera substante daunatoare peste limitele stabilite prin reglementarile in vigoare;

- nu se vor arunca  sau depozita deseuri in afara amplasamentului autorizat;

- nu se vor evacua ape uzate si nu se vor descarca reziduuri si orice alte materiale toxice in apa de suprafata subterana;

- nu se vor produce zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale.

c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

ln faza de dezafectare va continua monitorizarea mediului, iar datele obtinute vor fi colectate si analizate pentru a:

- identifica orice schimbare sau potential impact asupra comunitatilor invecinate, rezultat al activitatii de dezafectare;

- indica actiuni corective sau preventive adecvate de evitare sau atenuare a potentialului impact negativ asupra mediului si social;

- asigura conformarea continua cu cerintele legale si de reglementare aplicabile, autorizatia de mediu şi de gospodărire a apelor, etc.

# V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

....

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

....

a) depunerea solicitării:

conform tabelului de mai jos

b) etapa de încadrare:

conform tabelului de mai jos

c) dezbaterea publică:

conform tabelului de mai jos

d) decizia de emitere a acordului:

conform tabelului de mai jos

Publicul a fost informat pe toată durata procedurii de reglementare, conform legislaţiei de mediu în vigoare, atât de A.P.M. Giurgiu cât şi de titularul proiectului, după cum urmează:

| Etapa din procedura de reglementare | A.P.M. Giurgiu | SC AEP GIURGIU PORT SA – titular proiect | Participări ale publicului în procedura derulată |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Afişare în data de 13.05.2021 pe pagina web a anunţului privind actualizarea acordului de mediu și a proiectului de acord de mediu actualizat | Ziarul “Giurgiuveanul” din data de 10.05.2021 şi afişare la sediul Primăriei Gaujani, în data de 10.05.2021 | Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. |

Raportul privind impactul asupra mediului a fost realizate de către SC COMIS EXPEDITION SRL-Inregistrat în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului pentru RM, RIM, BM, EA –poziția 726.

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

Nu a fost public interesat la procesul decizional privind proiectul

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu a fost public interesat la procesul decizional privind proiectul

● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Nu a fost cazul.

La finalizarea proiectului se va anunța APM GIURGIU în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor din acordul de mediu, conform preved art. 43, alin. 3 din Legea 292/2018.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul Acord de Mediu conține (25) de pagini și a fost redactat în 3 exemplare originale.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.