PROIECT

Deciziei etapei de încadrare

nr. 6515/11.11.2021

revizuită

Ca urmare a notificării adresate de FERMA NEAJLOVULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, cu sediul în jud. Giurgiu, comuna Comana, sat Falaștoaca, str. Principală, nr. 330, Camera 1, parter, înregistrată la APM Giurgiu cu nr. 12429/06.12.2022, privind modificările proiectului Fermă ecologică de căpșune în spații protejate, pentru care a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 6515/11.11.2021,

în baza

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 27.02.2023, că proiectul Fermă ecologică de căpșune în spații protejate, amplasat în comuna Comana, sat Falaștoaca, NC 31626, NC 35803, NC 34942, NC 35729, NC 35730, NC 35731, jud. Giurgiu:

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă și se revizuiește Decizia etapei de încadrare nr. 6515/11.11.2021;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, 1 a;

b)  Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

Pe un teren in suprafața de cca 35628 mp (36855 mp din acte), aflat in comuna Comana, jud. Giurgiu beneficiarul dorește sa construiască prin accesare de fonduri, o plantație de căpșune in spatii protejate (sere încălzite). Investiția este necesara si benefica pentru localitate deoarece creează noi locuri de munca, si are ca scop înființarea unui centru modern de depozitare, conform normelor in vigoare.

Locația in care urmează sa se realizeze investiția, in suprafața totala de 35855 mp din acte se afla in intravilanul arabil si extravilan arabil al comunei Comana, jud. Giurgiu.

Prin  proiect  se propun următoarele:

Sera căpșuni

Hala productie agricola si conditionare

Investitii pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile

Irigatii:

Drumuri, alei tehnologice, platforme, imprejmuiri, sistematizare pe verticala

Suprafata de teren care va fi cultivata cu capsune va fi de  7.763 mp din totalul suprafetei serei de 9.450 mp.

Sera de tip bloc dotata cu sistem de ventilare pe coama si pe pereții laterali, are urmatoarele dimensiuni:

| Sprafata sera | 9.450,00 mp |
| --- | --- |
| Lățime | 67,5 m |
| Lungime | 140 m |
| Înălțime la coama | 6,5 m |
| Înălțime la cornisa | 4,0 m |
| Deschidere travei standard | 10 m |
| Număr de travei | 14 |

Sera este o structura metalica cu montaj specializat, de sine statatoare, individuala, care poate fi oricand modulata si extinsa.

Sistemul de irigatii si fertilizare prin picurare automatizat a fost dimensionat pentru schema de plantare cu 8 biloane capsuni / travee de 10 m, asigurandu-se astfel o densitate de cca 70.000 plante/sera.

Sistemul de fertigare este alacatuit din urmatoarele compomnente principale:

- Sursa de apa – doua lagune exterioare impermeabilizate si cele doua foraje amplasate in partea de nord, respectiv sud-est a serei

- Statie de filtrare a apei cu filtru grosier si fin cu discuri si autocuratare

- Statie de pompare a apei – minimum doua pompe care sa asigure debitul constant in coloanele principale de udare pana la electrovane

- Statie de fertigare programabila electronic

- Sistem de electrovane pentru asigurarea unei zonari optime a udarii

- Panou de comanda si control pentru asigurarea automatizarii si programarii udarilor

- Infrastructura de udare: tevi si conducte de polietilena, racorduri si robineti, coturi, teuri, fitinguri de diferite dimensiuni;

- banda de picurare cu picuratori de 20 mm diametru dispusi la 25 de cm distanta si debit de cca 1l/ora/picurator.

Sistemul de termoventilatii al serei se compune din trei componente principale: cazanul cu funtionare pe combustibil solid (biomasa) + instalatia de transport si distributie a apei calde + aerotermele cu functionare pe apa calda.

- Cazan (centrala termica) cu functionare pe combustibili solizi (peleti) cu o putere instalata de 2000 kW termic (1.500.000 kCal termic), dotata cu:

  - sistem automatizat de încărcare a peletilor (buncar cu snec)

  - Sistem de control si automatizare (panou de comanda si control al arderii)

  - Sistem de filtrare a gazelor de ardere (filtrare grosiera si fina a gazelor de ardere in concordanta cu standardele Europene de poluare cu pulberi)

  - Sistem de evacuare si colectare a cenușii

  - Cos de fum de minim 700 mm diametru si minim 6 m inaltime

- Instalatia de transport si distributie a apei calde:

  - Pompa de recirculare apa calda

  - Tevi de otel galvanizat pentru instalatii termice cu diametre variabile

  - Racorduri, teuri, coturi si fitinguri de reductie

  - Aerisitoare montate pe racordul de retur al aerotermelor

- Schimbatoarele de caldura (aeroterme) x 8 bucati:

  - Aeroterme duble cu o putere termica  de 160.000 kCal/h

  - Doua ventilatoare / aeroterma, volum de aer de minim 9.000 mc/h

  - Sistem secundar de tevi pentru instalatia termica

  - Montajul aerotermelor se va realiza la jumatatea laturii lungi a serei

Prin proiect este prevazuta constructia in continuarea serei de capsuni a unei hale de productie agricola si conditionare,  care va adaposti partea administrativa a fermei. Aceasta componenta va fi construita in continuarea serei, pe latura de est.

| Caracteristica | Varianta constructiva recomandata (optima) |
| --- | --- |
| Tip: | Constructie cu functiune de productie agricola si conditionare a capsunilor |
| Structura constructiva: | Structura metalica din otel similara cu cea a serei de capsuni |
| Inchideri: | Panouri metalice tip sandwich |
| Invelitoare: | Folii opace, ranforsate cu fibra de sticla |

## Categoria D de importanta, grad IV de importanta.

Caracteristici dimensionale si structurale ale halei de productie agricola si conditionare:

| Dimensiunile generale in plan ale cladirii: | 20 m x 25 m |
| --- | --- |
| Aria construita: | 500 mp |
| Aria desfasurata: | 500 mp |
| Niveluri: | P |
| Inaltimea interioara maxima: | 6,5 m |
| Inaltimea interioara utila medie: | 5,00 m |
| Structura constructiva: | Structura metalica din stalpi de otel cu profil patrat si latura de 100 mm, standard S235 si arcade din teava rotunda cu diametrul de 60 mm din otel. Intreaga structura principala si secundara va fi realizata din otel galvanizat |
| Inchideri: | Panouri izolatoare (sandwich) de 40 mm cu fetele vopsite in camp electrostatic |
| Pereti interiori: | Panouri izolatoare (sandwich) de 40 mm cu fetele vopsite in camp electrostatic |
| Pardoseli: | Beton elicopterizat |
| Elemente de racord pardoseala-perete si elemente de protectie la impact a peretilor: | Flashing metalic |
| Elemente de racord perete-perete si pereti-tavan: | Flashing metalic |
| Invelitoare | Folie speciala, opaca si ranfosrsata de 8 mm cu izolare termica superioara |
| Tâmplarie: |
| - usa camera frig | Usa glisanta, cu foi izolate si acoperite cu tabla vopsita in camp eletrostatic, cu garnituri de etanseizare, cu grosimea corespunzatoare destinatiei spatiului pe care il deservesc. |
| - usi exterioare de gabarit mare | Usi glisante, cu foi din lamele de PVC, izolate |

| - usi exterioare/ interioare | Usi din panouri pe rame metalice |
| --- | --- |
| - ferestre | Tamplarie din PVC cu geam termopan |

Functiuni:

Hala productie agricola si conditionare va adaposti spatii aferente urmatoarelor functiuni:

- Zona conditionare fructe (curatare, sortare si ambalare capsuni)

- Depozitare ambalaje – compartiment separat

- Depozitare imputuri agricole

- Depozitare peleti

- Camera tehnica

- Container birou cca. 18 mp

- Container grup sanitar cca. 14.4 mp

- Container vestiar cca, 14.4 mp

- Container pentru loc de luat masa cca 14.4 mp

- Container frigorific pentru depozitarea fructelor proaspete minim18 mp

Caracteristici dimensionale si structurale ale containerelor:

| Dimensiuni generale container in plan: | 2.4 m x 6 m (14.4 mp) 3.0 m x 6 m (18 mp) |
| --- | --- |
| Inaltimea interioara utila medie: | 2,7 m |
| Structura constructiva: | Cadru monobloc confectionat din tabla zincata de 2 mm profilata la rece |
| Inchideri: | Panouri izolatoare (sandwich) cu spuma poliuretanica de 40 mm, respectiv 100 mm pentru containerul frigorific. |
| Pardoseli: | Tabla zincata cutata de 0.3 mm, grinzi de lemn, vata minerala 100mm, PAL brut 18mm, folie parchet si parchet laminat 6mm. Pentru containerul frigorific pardoseala va fi comuna cu pardoseala halei, respectiv beton elicopterizat. |
| Elemente de racord pardoseala-perete si elemente de protectie la impact a peretilor: | Flashing metalic |
| Elemente de racord perete-perete si pereti-tavan: | flashing metalic |
| Tavan | Panouri izolatoare (sandwich) cu spuma poliuretanica de 40 mm, respectiv 100 mm pentru containerul frigorific. |
| Tâmplarie: |
| Usi | Tamplarie PVC cu sticla si panel |
| Fereastra | Tamplarie PVC in doua canate |
| Iluminat: | 2 x 9 W |
| Prize: | Priza dubla |

Depozitul de ambalaje este un compartiment separat in cadrul halei de conditionare, prevazut cu structura metalica secundara, inchideri din panouri sandwich de 40 mm grosime si usa de acces. Aceast spatiu de depozitare a fost proiectat independent in vderea depozitarii in conditii optime a ambalajelor utilizate in activitatea de conditionare a capsunelor.

Alimentarea cu apa tehnologica a zonei administrative se va face din cadrul celor 2 puturi forate. Cu ajutorul pompelor submersibile, apa va fi pompata in instalatia de alimentare a halei. Conducta de aductiunea apei de la puturile forate la zona administrativa, are o lungime de 191.64 m, fiind realizata din polietilena de inalta densitate. Conducta va fi montata ingropat, la o adancime de cca.1m. Pompa submersibila cu care va fi echipat putul forat, trebuie sa fie capabila sa pompeze apa la o inaltime de cel putin 50 m, si sa o impinga pe traseul de la put la in instalatia de alimentare  cu apa a halei.

Alimentarea cu apa se va realiza prin teava de tip PEHD Ø 32mm.

Apa calda va fi produsa de un boiler electric sau echipamente de tip instant.

In interiorul cladirii retelele de apa rece/calda vor fi alcatuite din conducte PP-R.

Pe langa reteaua de apa rece aferenta zonei administrative se va executa si o retea de apa rece in zona de conditionarea a fructelor. Aceasta retea va fi prevazuta cu robineti si va deservi utilajele tehnologice precum si echipamente de curatare a pardolselilor sub presiune. De asemenea se va prevedea si o retea de alimentare cu apa pentru camera frigorifica.

Canalizare:

Apele menajere uzate si apele tehnologice, rezultate de la grupurile sanitare si spatiile tehnologice se descarca in canalizarea exterioara menajera, si de aici intr-un rezervor etans vidanjabil proiectatat pentru colectarea apelor uzate. Rezervorul va avea volumul util  V = 40 mc, iar pentru vidanjare se va incheia ulterior un contract cu o societate de vidanjare din zona. Canalizarea menajera va prelua apele uzate prin intermediul unei retele alcatuita din tevi de  polipropilena si  PVC, sifoane de pardoseala si obiecte sanitare. In exterior se vor utiliza tevi PVC-KG Ø 160 mm cu o lungime de 9 ml, iar in interior tevi din polipropilena cu diametre cuprinse intre  Ø 32 mm si Ø 110 mm. Tevile exterioare se vor poza sub limita maxima de inghet.

Termoventilatii / Instalatii de frig:

In zona administrativa a halei, este prevazuta amplasarea a 5 (cinci) containere independente din panouri sandwich de 40 mm grosime, care sa adaposteasca urmatoarele functiuni:

- Container birou cca. 18 mp

- Container grup sanitar cca. 14.4 mp

- Container vestiar cca, 14.4 mp

- Container pentru loc de luat masa cca 14.4 mp

- Container frigorific pentru depozitarea fructelor proaspete minim18 mp

Spre deosebire de celelalte containere, containerul frigorific pentru depozitarea fructelor proaspete va fi construit din panouri sandwich de 100 mm grosime pentru o mai buna eficienta energetica.

Instalatia de incalzire a containerelor cu functiunea de birou si loc de luat masa, va fi alcatuita din echipamente de tip aer conditionat cu functie de racire si incalzire de 9000 BTU.

Containerul frigorific va fi dotata cu:

- Grup frigorific carcasat compresor/condensator cu o putere frigorifaca de minimum 10 kW. Grupul frigorific va asigura o racire rapida a fructelor pana la 4 grade Celsius in interiorul fructului, precum si conditii optime de pastrare pe termen scurt a acestora.

Prin proiect se propune  construirea unei centrale electrice fotovoltaică cu panourile amplasate in camp, in proximitatea halei de productie agricola si conditionare, in plan drept, pe o suprafata de aproximativ 994 mp. Sistemul de producție si stocare a energiei electrice cu panouri fotovoltaice in sistem off-grid are scopul sa asigure alimentarea constanta cu energie electrica a fermei de căpșuni in sera la FERMA NEAJLOVULUI COOPERATIVA AGRICOLA.

Centrala cu o putere de 100 kWp are in componenta ei:

- Panouri fotovoltaice monocristalin cu o putere nominală de 500 Wp – 510 Wp: 200 bucati

- Invertoare off grid - 10 kW sau echivalent pana la 100 kWp: 10 bucati

- Acumulatori de stocare a energiei electrice cu o capacitate 2.5 kWh: 40 bucati

In vederea montarii la sol, sistemul fotovoltaic este prevazut cu o structura speciala realizata din aluminiu si/sau profile de otel zincat. Intraga instalatie va fi monitorizata cu un software inteligent si va functiona in regim permanent.

Panourile fotovoltaice functioneaza atat la lumina directa cat si la lumina difuza (cu un randament redus), au o greutate redusa, sunt usor de montat si se integreaza usor in peisaj. Montajul panourilor fotovoltaice se va face orientat spre sud, prin fixarea structurii de aluminiu pe suprafetele plane ale terenului. Ancorarea structurii metalice se va face cu balasturi, pe baza instructiunilor date de producatorul acestora.

Modulele fotovoltaice sunt legate la invertoare in serii ( stringuri ) de cate 20 panouri, legaturile fiind prevazute cu diode pentru izolare, in cazul unui defect la unul din panouri celelalte ramanand in functiune. Invertoarele se vor monta pe teren cu ajutorul unei structuri din otel zincat. Aceasta va trebui prevazuta la partea superioara cu o copertina care sa asigure umbrirea invertorului pentru a evita expunerea directa  a acestuia la razele solare.

Irigatii:

Sistemul de irigatii si fertilizare prin picurare automatizat este format din:

- Sursa de apa:

Retea de aductiune apa pentru irigatii – sursa corpul de apa subteran ROAG05, care va fi exploatat prin cele 2 (doua) foraje amplasate in cadrul perimetrul proiectului de investitie. Aceasta retea are o lungime de 18.68 ml si va fi realizat din tub de polietilena DN = 32 mm.

- Bazine de acumulare apa:

Prin proiect se propun 2 (doua) lagune impermeabile deschise, fiecare cu un volum de 200 mc. Acestea vor fi construite cu o membrana impermeabila rezistenta la intemperii si radiatiile UV. Dimensiunile in plan ale lagunelor sunt:

- 10 m x 15 m, si suprafata de 150.0 mp

- 13.5 m x 25 m, si suprafata de 337.5 mp

Lagunele vor acumula rezerva de apa pentru irigatii precum si rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor. Lagunele vor fi alimentate cu apa din reteaua de aductiune a apei de la cele 2 (doua) foraje cu caracter de explorare/exploatare prin conducta DN 32 mm.

- Sistem automatizat de pompare:

  - Grup de pompare apa de irigatii din lagune catre reteaua de irigatii alcatuit din pompe cu presostat si debit variabil.

- Sistem de irigare prin picurare cu statie de fertirigare

  - vas fertilizare + agitator+ pompa de dozare

  - controler pe zone

- Sistem de filtrare pentru sistemul de irigare prin picurare

  - Sistem de filtrare grosier si fin cu autocuratare

- Reteaua de irigatii, tevi si elemente de legatura:

  - Transportul apei de la hidrantul de legatura cu reteaua de aductiune a apei de la cele 2 (doua) foraje cu caracter de exploatare la lagune

  - Distributia apei catre consumatorii prin elemente de racord si catre elemente de conexiune cu electrovane specifice retelei de irigare prin picurare

  - Retea de irigatii prin picurare alcatuita din infrastructura secundara de transport apa, elemente de legatura (mufe, coturi, teuri) si banda de picurare.

Retelele de transport, colectare si distribuie apa vor fi alcatuite din conducte PEHD si PVC.

Sistemul de irigatii a fost dimensionat pentru schema de plantare cu 8 biloane capsuni / travee de 10 m, asigurandu-se astfel o densitate de cca 70.000 plante/sera.

Sistemul de fertigare este alacatuit din urmatoarele compomnente principale:

- Statie de filtrare a apei

- Statie de pompare a apei

- Statie de fertigare programabila electronic

- Sistem de electrovane pentru asigurarea unei zonari de irigare optimizate

- Panou de comanda si control

- Infrastructura de udare: tevi si conducte de polietilena, racorduri si robineti, fitinguri si banda de picurare cu picuratori de 20 mm diametru dispusi la 25 de cm distanta.

In directa legatura cu gospodaria de apa si sistemul de irigare, a fost prevazuta amplasarea intregului ansamblu de distributie al apei de irigatii in retea in cadrul zonei administrative, componenta care va fi construita in continuarea serei, pe latura de est.

Drumuri, alei tehnologice, platforme, imprejmuiri, sistematizare pe verticala

Sunt prevazute lucrari de:

- amenajare incinta prin sistematizarea terenului in vederea directionarii apelor meteorice;

- realizarea de platforme betonate si drumuri pietruite pentru a accesului nestingherit la obiectele construite;

- realizarea de platforma betonata pentru compost

- imprejmurea terenului se va face cu gard din plasa metalica, pe stalpi din beton comprimat.

In scopul organizarii fluxului tehnologic in incinta fermei, prin proiect este prevazuta realizarea de platforme de beton si drumuri pietruite, cu pante de scurgere pentru dirijarea apelor pluviale catre spatiul verde.

Suprafata totala a drumurilor si aleilor pietruite precum si a platformelor betonate si pietruite este de 1,919.76 mp, din care:

- Platforma, drumuri si alei betonate S = 596,67 mp

- Drumuri si alei pietruite  S = 1,173.09 mp

- Parcaj auto pietruit – pietris compactat S = 50 mp (L = 10 m x l = 5 m)

- Platforma betonata compostare  S=100 mp (L = 210 m x l = 10)

Incinta destinata fermei va fi protejata cu imprejmuire care sa nu permita intrarea unor persoane straine sau animalelor din exterior.

Imprejmuirea se va face cu plasa de sarma impletita fixata pe stalpi din beton comprimat. Gardul va avea o inatime de minimum 1,5 m si va fi prevazut cu doua randuri de sarma ghimpata. Stalpii de beton vor avea o inatime totala de 2,5 m, fiind batuti in pamant pe o adancime de 60cm.

Lungimea totala a imprejmuirii perimetrului fermei propusa prin proiect este de 657.69 ml. 
Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa pentru irigatii si apa tehnologica a zonei administrative se va face din cadrul celor 2 puturi forate, amplasate in cadrul perimetrul proiectului de investitie. Forajele vor fi prevazute cu pompe submersibile.

Alimentare apa irigatii

Alimentarea cu apa pentru irigatii se va face din cadrul celor 2 (doua) lagune prevazute in proiect. Conducta de aductiunea apei are o lungime de 176.98 ml, fiind realizata din polietilena de inalta densitate. Conducta va fi montata ingropat, la o adancime de cca.1m.

Din lagune, prin intermediul pompelor submersibile cu debit variabil si echipate cu presostat electronic, apa va fi pompata in reteaua de irigatii.

Prin proiect se propun 2 (doua) lagune impermeabile deschise, fiecare cu un volum de 200 mc. Acestea vor fi construite cu o membrana impermeabila rezistenta la intemperii si radiatiile UV. Lagunele vor acumula rezerva de apa pentru irigatii precum si rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor. Lagunele vor fi alimentate cu apa din reteaua de aductiune a apei de la cele 2 (doua) foraje cu caracter de exploatare. Reteaua de aductiunea apei de la puturile forate la cele doua lagune, are o lungime de 18.68 m, fiind realizata din polietilena de inalta densitate. Conducta va fi montata ingropat, la o adancime de cca.1m.

Alimentare apa tehnologica

Alimentarea cu apa tehnologica a zonei administrative se va face din aceleasi foraje de pe amplasament. Conducta de aductiunea apei de la puturile forate la zona administrativa, are o lungime de 192 m, fiind realizata din teava de polietilena de inalta densitate. Conducta va fi montata ingropat, la o adancime de cca.1m.

Pompele submersibile cu care vor fi echipate forajele, vor fi capabile sa pompeze apa la o inaltime de cel putin 50 m, si sa o impinga pe traseul de la put la in instalatia de alimentare  cu apa a halei, asigurand o presiune de minimum 2 bari. Pompele submersibile din foraje vor fi cu debit variabil si echipate cu presostat electronic.

Retea canalizare

Apele uzate, menajere si tehnologice, rezultate din procese tehnologice, igienizare  si de la obiectele sanitare se descarca in canalizarea exterioara, si de aici bazinul etans vidanjabil proiectat pentru colectarea apelor uzate. Lungimea conductelor de canalizare va fi de 37 ml. Bazinul va avea volumul util V = 40 mc, iar pentru vidanjare se va incheia ulterior un contract cu o societate de vidanjare din zona. Canalizarea va prelua apele uzate prin intermediul unei retele alcatuita din tevi de polipropilena si PVC, sifoane de pardoseala si obiecte sanitare. In exterior se vor utiliza tevi PVC-KG Ø 160 mm având o lungime de aproximativ 9 ml, iar in interior tevi din polipropilena cu diametre cuprinse intre  Ø 32 mm si Ø 110 mm. Tevile exterioare se vor poza sub limita maxima de inghet pe pat de nisip.

Apele meteorice de pe hala de productie agricola si conditionare  si de pe sera vor fi deversate liber la teren.

Apele meteorice de pe platforma de beton aferenta halei de productie agricola si conditionare  sunt preluate printr-o retea de 3 sifoane de colectare in reteaua de conducte PVC, filtrate printr-un separator de hidrocarburi si deversate liber la teren. Reteaua de preluare si descarcare are o lungime totala de 46 ml si va fi executata din teava de PVC-KG cu un DN cuprins intre 160 si 250 mm.

Apele meterorice ce vor cadea pe platforma de compostare vor fi preluate intr-un rezervor etans cu un volum de 1 mc amplasat langa platforma de unde vor fi repompate pe compost.

Retea alimentare energie electrica

Energia electrica va fi asigurata printr-un sistem de producție si stocare a energiei electrice cu panouri fotovoltaice in sistem off-grid, precum si un generator electric carcasat pentru situatii de urgenta, care sa asigure alimentarea constanta cu energie electrica a fermei de căpșuni in sera la FERMA NEAJLOVULUI COOPERATIVA AGRICOLA. Panourile fotovoltaice vor fi amplasate in camp, in proximitatea halei de productie agricola si conditionare, in plan drept, pe o suprafata de aproximativ 994 mp.

Centrala cu o putere de 100 kW are in componenta ei:

- Panouri fotovoltaice monocristalin cu o putere nominală de 500 Wp – 510 Wp: 200 bucati

- Invertoare off grid - 10 kW: 10 bucati

- Acumulatori de stocare a energiei electrice cu o capacitate 2.5 kWh: 40 bucati

Reteaua de alimentare cu energie electrica este formata din:

- Instalatie  electrica  necesara  conectarii  centralei  la tabloul general  cuprinde:

  - conexiunile  la  tensiune  continua  a  seriilor  modulelor  fotovoltaice  la  invertoare,  si conexiunile  la  tensiune  alternativa  dintre  invertoare,

  - protectii  si masura  centrala  electrica  fotovoltaica

  - tabloul  electric  general pentru racordare  centrala  fotovoltaica  la consumatori

  - retelele de cablu aferente

- Instalatie  electrica  de  curenti slabi

- Instalatie  electrica  de  legare  la  pamant  care  cuprinde  priza  de  pământ  naturală constituită din piloţii metalici prefabricaţi aferenţi structurilor de montaj,  conductoarele  de  realizare  a legăturii la prizele de pământ artificiale şi piesele de realizare a legăturilor echipotenţiale între elementele metalice

- Instalatie de protectie impotriva supratensiunilor si trasnetului.

Lungimea traseelor exterioare este de aproximativ 150 ml.

Principalele echipamente tehnologice si utilaje ale proiectului

| Nr. crt. | Denumire/Tip utilaj/echipament | Caracteristici tehnice |
| --- | --- | --- |
|  | Sera de capsuni - 1 buc. | Sera de tip bloc dotata cu sistem de ventilare pe coama si pe pereții laterali in suprafața de 9.450,00 mp, cu urmatoarele caracteristici si componente: Lățime: 67,50 m Lungime: 140 m (14 travei x 10 m deschidere travee) Înălțime totala de la sol până la coama: 6,00-7,00 metri Înălțime cornisa: 3,50-4,50 metri Structura otel galvanizat conform standard Z275 Stalpii de sustinere din teava de otel galvanizat de 100-110 x 50-60 x 2,0-2,5 mm Arcade din teava de otel galvanizat de 60-70x2,0-2,5 mm Contravântuiri din teava de otel galvanizat de 33-35 x 2,0-2,5 mm Structura secundara din teava de otel galvanizat de 33-35 x 2,0-2,5 mm Jgheaburi din tabla de otel galvanizat groasa de 1,5-2 mm 2 usi de acces de tip culisant, deschidere de 4,5-5,5 m, h = 4-4,5 m, structura metalica acoperita cu policarbonat rigid de 8-10 mm Ventilație pe coama cu guri de ventilare cu o latime de 2-2,5 m si lungime continua pe toata lungimea fiecarei travei, cu automatizare Acoperire cu folie dubla de polietilena de 160 - 200 microni, tratata contra UV, strat de folie interior cu tratament IR, zona de ventilare laterala cu o singura folie de 160 - 200 microni tratata termic si contra UV, plase de protecție împotriva insectelor (in zonele de ventilare), sistem de inflare al foliilor duble |
|  | Centrala termica cu functionare pe peleti - 1 buc. | Centrala termica cu urmatoarele caracteristici si componente: cazan cu functionare pe peleti, 2000-2200 kW termic (min. 1.500.000 kCal termic) buncar cu snec pentru incarcare automata sistem de control si automatizare sistem de eliminare cenusa sistem de filtrare a gazelor de ardere cos de fum h= 5,5-6,5 m / diam. 650-750 mm 8 buc. schimbatoarele de caldura 10 buc. aeroterme duble - putere termica de 150.000-180.000 kCal/h 2 buc. ventilatoare / aeroterma, volum de aer de aprox. 9.000-11.000 mc/h Traseu secundar de tevi pentru instalatia termica |
|  | Aeroterme duble - 10 buc. | 10 buc. aeroterme duble - putere termica de 150.000-180.000 kCal/h |
|  | Centrala fotovoltaica cu acumulatori - 1 buc. | Centrala fotovoltaica cca. 100 kWp putere in panouri si cca. 100 kW putere in acumulatori 180-200 panouri solare 500 – 550 Wp Invertor/invertoare 100 kW cumulat Sistem fixare panouri fotovoltaice la sol Baterie de acumulatori Cabinet pentru acumulatori, cutie de conexiuni, cabluri si accesorii montaj |
|  | Statie meteo pentru controlul climatic al serei - 1 buc. | Statie meteo cu senzori de măsurare a intensității radiației solare Senzor de umiditate atmosferica Senzor de umiditate a solului Senzor de ploaie si sistem de masurare a cantitatii de precipitatii Senzor de măsurare a direcției si intensității vântului Senzor de temperatura la exterior / interior Comanda electronica pentru sistemul de ventilatie si sistemul de umbrire |
|  | Sistem de umbrire sera - 1 buc. | plase speciale de umbrire pentru intreaga sera sistem de fixare si actionare automatizata, cu motoare electrice cu reductor pozitionare pe fiecare travee sistem controlat electronic de statia meteorologica |
|  | Sistem de irigatii - 1 buc. | potrivit schemei de plantare cu 8 biloane pentru capsuni statie de filtrare a apei statie de pompare a apei statie de fertigare cu programator electrovane tablou de comanda si control conducte de polietilena, racorduri, fitinguri,robineti banda de picurare 20-25 mm diam. cu picuratori la 20-25 de cm |
|  | Pompe foraj cu automatizare - 2 buc. | 4 bari 60 l/min, 0,75 kW, inclusiv cu automatizare |
|  | Pompe lagune cu sorb si automatizare - 2 buc. | Qmax =8.5-10 mc/h Hmax = 65-80mCA, 1,5 kW, inclusiv cu automatizare |
|  | Generator electric diesel carcasat – 1 buc. | Putere în regim de rezervă 50-55 kVA Putere în regim continuu 45-50 kVA Turaţia motorului 1.500-1800 rpm Răcire motor cu apă Tensiunede alimentare cc. 12 V Tensiune nominală 230/400 V Tip conexiune - stea Număr de conductoare 12 Clasa de izolaţie H Reglajul tensiunii şi frecvenţei de ieşire - electronic Stabilitatea tensiunii şifrecvenţei de ieşire % +/- 1 Clasă de protecţie alternator IP23 Capacitate rezervor carburant 170-185 litri |
|  | Tractor – 1 buc. | Putere nominala(CP): 70-80 Norma de poluare: Stage V Transmisie - tip: Mecanica; 4 cilindri; Cutie de viteze - mecanica 16-20+16-20 cu reductor Ridicător spate - sistem de prindere in 3 puncte, capacitate de ridicare de 2000-2500 kg; Greutati lestare fata 6-8x20-25 kg Cabină cu climatizare incalzire si aer conditionat Pompa hidraulica tandem 50+30 l/min Priza de putere posterioara 540/1000 rpm sincronizata cu viteza de inaintare; Sistem de prindere in 3 puncte spate categoria 2 cu cuplare rapida si tirant central mecanic; Bara de tractare Distribuitoare hidraulice - nr. căi: 3 perechi de cuple hidraulice posterioare, 2 conducte hidraulice mediane cu cuplare rapida |
|  | Atomizor – 3 buc. | Atomizor de substante lichide cu raza mare de actiune Rezervor de 12-15 litri Maner multifunctional pentru o singura mana. Sistem antivibratie. Sistem de pornire usoara Motor cu sistem de admisie intermediara de aer |
|  | Masina de erbicidat – 1 buc. | Masina de erbicidat purtata pompa cu membrana 70-80 litri/20-25 bar duze cu membrana impotriva scurgerii; rezervor 180-220 litri; latime de lucru 7-9 metri |
|  | Freza independenta fixa - 1 buc. | Adancime de lucru: 15-25 cm, Reductor de 540 rot/min, Latime de lucru 200 - 230 cm Putere necesara: 50-60CP Flansa cu 6-8 organe active Organ activ de tip cutit„L”, numar de organe active: 45-50 Cardan cu ambreiaj, Picior de sprijin, patine laterale, Transmisie cu roti dintate |
|  | Scarificator - 1 buc. | Adancime maxima de lucru (cm): 30-40 Latime de lucru125-150 cm Prindere in 3 puncte Putere necesara de minim 55-60 CP Roti de copiere pentru reglajul adancimii de lucru Greutate 200-250 kg; Număr organe de lucru: 3-4 |
|  | Remorca de transport - 1 buc. | Greutate 550-650 kg Capacitate utilă de transport 2-3 tone Număr axe 1 Fara basculare Frânare mecanica |
|  | Bilonator reglabil - 1 buc. | Putere necesara: 70 - 95 CP Prindere in 3 puncte centrala, categoria 2. Priza de putere: 540 RPM. Viteza de lucru: 0,5 – 1 Km/ h. Dimensiuni bilon: 40-50 cm (latime la coama), ≤ 50 cm (inaltime), 110 – 140 cm (latime la baza). Nivelator posterior reglabil Cardan cu surub de forfecare Placi tasare laterala Tavalug tasare. |
|  | Masina de intins folie - 1 buc. | Putere necesara: 40-65 CP; Prindere in 3 puncte centrala, categoria 2. Inaltime bilon: 0 - 45 cm. Latime maxima folie: 200-250 cm Discuri colectoare suplimentare. Marcatori reglabili. Dispozitiv pentru intins doua benzi de picurare. Suport bobina folie de rezerva. |
|  | Motocultor – 1 buc. | Motor în 4 timpi, răcire cu aer, 10-15 CP pornire electrica + lumini, diesel. |
|  | Freza motocultor – 1 buc. | lățime de lucru freză 50-80 cm roată de transport |
|  | Transpaleta hidraulica - 1 buc. | Tractiune manuala Capacitate nominala 2200-2700 kg, Lungime furci 1100-1200 mm, inaltime de ridicare 180-220 mm, Role poliuretan, Sistem hidraulic pentru aplicatii medii si intense |
|  | Stivuitor electric -1 buc. | Capacitate nominala de ridicare 1400-1800 kg Inaltime utila de ridicare : 3000-3500 mm Catarg Duplex Doua motoare electrice Roti pline superelastice Translatie laterala a furcilor Baterie tractiune 48 V / 500-600 Ah Redresor 48 V / 100-120 A |
|  | Sistem recoltare capsuni - 1 buc. | 200 buc. X lada agroalimentara Dimensiuni: (L x l x H) 600-650 x 400-450 x 200-250 Se pot stivui una peste alta material plastic |
|  | Masina de spalat cu jet de apa - 1 buc. | Presiune maximă (bar): 180-220 Debit pompă: 500-600 l Tensiune alimentare(V): 220-230 Pistol de pulverizat Furtun de presiune 12-15 m Lance de pulverizare Duza tripla(0°/25°/40°) Duza murdarie grosiera Tambur furtun |
|  | Mese inox - 4 buc. | inox AISI 304 Dimensiuni [Lxlxh][mm]: 3000-3200 x 1000-1100 x 850-950 4 picioare |
|  | Cantare - 6 buc. | Platan de cântărire inox AISI 304, 500-600x600-700 mm Sarcina maxima 60/150Kg Diviziune 0,02/0,05 Kg Celula de sarcina Indicator de greutate Cutie de conexiuni |
|  | Masina de ambalat flow pack - 1 buc. | Conveior cu lanț si racleti inox AISI 304 Ambalaje folie folosite : PET/plated AL/PE, PET/PE,PAPER/PE,NYLON, BOPP Tub formare folie din inox AISI 304 Sistem de lipire pe 3 laturi Sistem de stabilizare folie cu fotocelula Sistem de pliere capete pachet cu acționare pneumatică Posibilitatea montării racleților in poziții diferite Formator de tunel, reglabil din inox AISI 304 Sistem automat de ajustare lungime folie Înălțime ghilotină reglabilă Afișaj Touch Screen pentru urmărire, control al funcțiilor mașinii Posibilitatea memorare pana la 80-100 produse PLC Panou automatizare |
|  | Europaleti plastic - 60 buc. | Paleti igienici cu suprafata plina Dimensiuni: 1100-1300 x 700-900 mm Material HDPE Capacitate de stocare: Static: 5.000 Kg. Dinamic: 1500 Kg |
|  | Imprimanta etichete color - 1 buc. | Tensiune alimentare (V): 220-230 Format maxim suport media: rola diametru interior 75-80 mm si latime max 110-120 mm |
|  | Autospeciala cu refrigerare – 1 buc. | Putere motor 125-150 CP ABS+EBD, ESP + ASR Servodirectie asistata variabila Asistenta la pornirea in panta Imobilizator electrotic Oprirea alimentarii in caz de accident Sistem frigorific pentru refrigerare Agregat frigorific electric min 2500w Debit aer min 800-850m3/hA/C Inregistrator temperatura cu imprimanta Grosime pereti/podea 50-60 mm Pereti de tip sandwich |

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte existente sau propuse a se realiza în zonă;

- utilizarea resurselor naturale, în special  a solului, a terenului, a apei și a biodiversității:

  - toate materialele folosite vor fi achiziţionate de la unităţi de profil;

  - investiția se va realiza pe un teren situat în intravilanul localității

- producţia de deşeuri va fi redusă, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în timpul funcţionării; deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

- poluarea și alte efecte nocive – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

- riscul de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate  de schimbări climatice, conform cunoștințelor științifice – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru mediu;

- riscurile pentru sănătatea umană - prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană.

c) Amplasarea proiectului:

c.1. utilizarea actuală și aprobată a terenului – teren intravilan și extravilan, domeniu privat;

c.2. bogăția, disponibilitate, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul;

c.3. capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – obiectivul nu este amplasat în zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor;

- zonele costiere și mediul marin – obiectivul nu este amplasat în zone costiere sau mediu marin;

- zonele montane şi forestiere – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite;

- rezervaţii și parcurile naturale – nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: proiectul va fi amplasat pe teritoriul siturilor Natura 2000 ROSPA0022 Comana și ROSCI0043 Comana, și al Parcului Natural Comana;

- zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: proiectul va fi amplasat pe teritoriul siturilor Natura 2000 ROSPA0022 Comana și ROSCI0043 Comana, și al Parcului Natural Comana;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

- peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

d) Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului: zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată – impactul va fi unul redus, iar prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru mediu și populație;

- natura impactului - afectarea factorilor de mediu va fi una redusă, iar impactul asupra mediului nu va fi unul negativ;

- natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului – impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte existente sau propuse a se realiza în zonă;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu.

II. Motivele pe baza cărora s-a decis că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidența art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

- proiectul nu va include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în aria naturală protejată de interes comunitar (topografie, utilizarea terenului, modificări ale cursurilor de râuri etc.);

- proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar ;

- proiectul implică producerea de deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării dar nu au impact semnificativ care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată;

- nu există alţi factori care ar trebui luaţi în considerare, ca de exemplu dezvoltările conexe, care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar și nu există un impact cumulativ cu alte planuri/proiecte existente sau propuse;

- există pe amplasamentul proiectului şi în imediata apropiere a acestuia habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului propus, dar impactul nu este semnificativ;

- proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migraţie;

- proiectul nu are influenţă directă asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane dintr-un acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumină, poluare atmosferică etc;

- proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor habitate naturale de interes comunitar ;

- proiectul propus nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar ;

- proiectul propus nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţile extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor) .

- A fost obținut avizul favorabil nr. 1703/26.07.2021 emis de Administrația Parcului Natural Comana

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: se va obține aviz de gospodărire a apelor.

Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, după cum urmează:

| Etapa din procedura de reglementare | A.P.M. Giurgiu | – titular proiect – | Participări ale publicului în procedura derulată |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitare revizuire decizie etapă de încadrare | Afişare pe pagina web a anunțului și memoriului de prezentare în data de 31.01.2023 | publicare în ziarul „Giurgiuveanul” din data de 03-05.02.2023; afişare la sediul Primăriei Comana în data de 21.02.2023 | Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. |
| Etapa de încadrare | Afişare pe pagina web a anunțului și proiectului deciziei etapei de încadrare în data de 06.03.2023 | publicare în ziarul „Giurgiuveanul” din data de 03-05.03.2023; afişare la sediul Primăriei Comana în data de 02.03.2023 |  |

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Protecţia calităţii apelor:

- apele menajere provenite de la organizarea de șantier vor fi colectate in toalete ecologice asigurate de către antreprenorul lucrării. Aceste toalete vor fi vidanjate periodic sau ori de cate ori este necesar, de către societatea comerciala care le va pune la dispoziție.

- Apele uzate menajere si apele uzate tehnologice vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil din poliester armat cu fibra de sticla, etanș, ce se va monta subteran, propus a se amplasa in incinta amplasamentului, cu capacitatea = 20 mc.

- Pentru evacuarea apelor uzate colectate in bazinul vidanjabil, beneficiarul va încheia un contract de prestări servicii de vidanjare cu o societate autorizata.

- Calitate apelor vidanjate va respecta limitele impuse de NTPA 002/2002, conform HG 188/2002, modificata si completata de HG nr. 352/2005.

- se interzice evacuarea apelor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare;

- se va obține aviz de gospodărire a apelor

- Protecţia calităţii aerului:

- Pentru încălzirea serelor si a zonei tehnice se va utiliza biomasa ca sursă de energie regenerabila. Încălzirea se va realiza prin centrale pe biomasa  cu putere termică de cel mult 3 MW. Înălțimea coșului de evacuare a gazelor de ardere va fi de minimum 7 m, iar diametrul de cca. 450 mm in funcție de tipul constructiv al centralei/lor.

- Se vor utiliza ventilatoare cu schimbătoare de căldura pentru distribuirea uniforma a agentului termic in sere, precum si schimbătoare clasice de căldura pentru spațiul tehnic si administrativ.

- Atât in perioada de construcție, cat si pe perioada de funcționare, masurile adoptate pentru evitarea poluării aerului sunt următoarele:

- se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata realizării lucrărilor și în etapa de funcționare a obiectivului;

- materialele de construcţie pulverulente se vor manipula astfel încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

- se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice;

- vor fi folosite numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel, care nu generează emisii de Pb şi care produc foarte puţin monoxid de carbon;

- se vor respecta prevederile STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

- Protecţia solului şi subsolului:

- depozitarea materialelor de construcţie se va face în spaţii special amenajate şi echipate corespunzător;

- evitarea impurificării solului cu produse petroliere;

- se va asigura încheierea de contract pentru eliminarea deşeurilor, cu firmă autorizată;

- se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor la sursă, se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării temporare a deşeurilor;

- se vor utiliza produse absorbante (nisip, rumeguș, etc.) pentru posibile scurgeri accidentale de produse petroliere.

- In faza de funcționare, obiectivul nu va reprezenta o sursa de poluare a solului.

- Protecţia biodiversității:

- se va respecta legislația în vigoare privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

- sunt interzise următoarele activități, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare:

  - uciderea și capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

  - deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

  - culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

  - perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare;

  - deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea;

  - comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

- se vor respecta prevederile art. 33, alin (1) și (2) din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 46/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică;

- se vor respecta prevederile art. 38, alin. (1) și (2) din OUG nr. 195/1995 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- se vor respecta prevederile art. 58, litera e) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, prin care este interzisă spălarea obiectelor, produselor, ambalajelor, materialelor care pot produce impurificarea apelor de suprafață;

- se vor respecta prevederile art. 70, litera h) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, prin care este interzisă degradarea mediului natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

- se vor respecta măsurile propuse în memoriul de prezentare.

- Depozitarea deşeurilor:

Deșeuri rezultate in timpul construirii obiectivului:

- cod 17 04 05 - fier si otel 0,5 t

- cod 17 04 07 - amestecuri metalice 0,3 t

- cod 17 02 01 - deşeuri din lemn 0,6 t

- cod 15 01 01 - deșeuri din ambalaje de hârtie si carton 0,5 t

- cod 15 01 02 – deșeuri din ambalaje din plastic 0,2 t

- cod 20 02 01 – deșeuri biodegradabile 0,05 t

- cod 20 03 01 – deșeuri municipale amestecate. 4000 kg

Deșeuri rezultate in timpul funcționarii obiectivului:

- cod 20 03 01 – deșeuri municipale amestecate 500 kg/luna

- cod 15 01 01 - deșeuri din ambalaje de hârtie si carton 250 kg/luna

- cod 15 01 02 – deșeuri din ambalaje din plastic 250 kg/luna

Deșeurile rezultate din activitatea de șantier, vor fi colectate corespunzător in pubele, si apoi evacuate la cea mai apropiata groapa de gunoi.

Materialul rezultat in urma excavării  va fi folosit ulterior ca material de umplutura.

Similar, eventualele deșeuri rezultate din activitatea de întreținere sau reparație ale obiectelor tehnologice vor fi, de asemenea, colectate in pubele si evacuate la groapa de gunoi.

- zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar recipientele (pubele, containere, etc.) vor fi inscripţionate;

- deşeurile vor fi depozitate controlat, în funcţie de tipul acestora, în recipiente/spații  corespunzătoare, suprafeţe betonate, până la valorificare/ eliminare prin firme autorizate;

- în cazul în care vor rezulta deşeuri recuperabile (sticlă, hârtie/carton, ambalaje PET, material plastic, metal, etc.), acestea se vor gestiona conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor și H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- Alte condiţii:

- respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

- la finalizarea proiectului terenul afectat de lucrări va fi adus la starea iniţială;

- să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

- deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

Lucrări necesare organizării de şantier: Lucrările de execuție nu necesita lucrări importante pentru organizarea de șantier. In principal organizarea de șantier consta in realizarea unui spațiu in aer liber de depozitare materiale, barăci pentru birouri si vestiare. Constructorul va colabora cu societățile de servicii utilitare implicate, înainte de începerea oricăror excavații si va cunoaște pozițiile exacte ale acestor servicii ce pot fi afectate in timpul lucrărilor si se va asigura ca toate aceste servicii sunt protejate corespunzător tot timpul, in conformitate cu cerințele societarilor utilitare implicate. 	Constructorul se va asigura ca toate străzile si arterele principale folosite de el nu vor fi murdărite, ca rezultat al folosinței, iar in situația  in care acestea devin murdare, va întreprinde toate etapele necesare pentru a le curata.  	Deasemenea, va menține drumurile de acces in condiții adecvate pentru siguranța   instalațiilor, pietonilor si vehiculelor, atâta timp cât sunt necesare in scopul realizării lucrărilor. Înaintea începerii oricăror lucrări, Constructorul va solicita aprobarea folosirii oricăror terenuri publice sau private peste care este necesar accesul la locul de munca, si  va face aceste suprafețe corespunzătoare pentru acces, le va întreține in stare curata si le va repara in timpul efectuării lucrărilor. La terminarea folosirii cailor de acces, Constructorul va restaura suprafețele folosite cel puțin cum erau înainte de începerea lucrului. 	Constructorul nu va așeza nici o parte a locului de munca pe terenuri particulare  fără să obțină mai  întâi consimțământul proprietarului acelor terenuri. Constructorul va curăți părțile locului de munca ce urmează a fi ocupate de lucrări si va menține spatiile verzi din interiorul acestuia. Materialul rezultat din curățirea locului de munca va fi scos de la locul de munca si îl va depozita in așa  fel încât sa nu afecteze sau sa producă vreun impact asupra mediului. Constructorul va menține locul de munca in condiții bune, ordonat si curat pe întreaga perioada  in care se face responsabil cu lucrările. La terminarea lucrărilor, Constructorul va curata toate căile de acces temporare si va reamenaja zona respectiva in condițiile inițiale. 	După încheierea lucrărilor, toate drumurile vor fi refăcute in timpul cel mai scurt cu putință. După săparea șanțurilor si efectuarea lucrărilor, umplerea acestora se va face conform standardelor in vigoare. Oricare parte a străzilor ce a fost deteriorata de lucrările efectuate, va fi reparata corespunzător.

Lucrările de execuție nu sunt surse de poluanți, si nu sunt necesare masuri pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu, sau dotări si masuri pentru controlul emisiilor de poluanți in timpul organizării de șantier.

- se va evita depozitarea necontrolată a tuturor deşeurilor rezultate din activitate;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu, când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii acesteia, înaintea realizării acestora;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

- la finalizarea proiectului se va anunţa APM Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 43, alin. (3) din Legea nr. 292/2018.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.