MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna noiembrie 2016 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  10063  din 15 decembrie 2016

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna noiembrie 2016 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna noiembrie 2016, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna noiembrie 2016 s-au efectuat următoarele determinări:

- 60 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 50 determinări de pulberi totale în suspensie – PTS, din care 30 la Miercurea Ciuc şi 20 la Gheorgheni, incluzând 3 probe a câte 3 zile şi o probă de 2 zile. Au fost înregistrate 10 depăşiri, în zilele de 01, 10 şi 21-27 noiembrie, faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc prevăzută în STAS 12574/ 1987;

- 10 probe de pulberi sedimentabile; nu au fost înregistrate depăşiri, faţă de concentraţia maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna noiembrie 2016 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna noiembrie 2016 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 4,50 | 8,23 | - | - | - | 91,9 |
| NO | μg/m3 | 7,71 | 49,98 | - | - | - | 43,8 |
| NO2 | μg/m3 | 19,67 | 86,43 | - | - | - | 43,8 |
| NOx | μg/m3 | 31,26 | 155,52 | - | - | - | 43,8 |
| O3 | μg/m3 | 36,57 | 98,86 | Valoare ţintă | - | - | 94,7 |
| CO | mg/m3 | 0,467 | 2,68 | - | - | - | 95,2 |
| PM10 automat | μg/m3 | 42,76 | 93,61 | VL | 6 | 7 | 80,0 |
| PM2,5 gravimetric | μg/m3 | 18,95 | 61,84 | - | - | - | 90,0 |

În luna noiembrie, din cauza unor defecţiuni tehnice şi a întreţinerii aparaturii nu a fost atinsă captura de date la unii poluanţi monitorizaţi, iar pentru benzen şi PM10 determinat gravimetric nu sunt date pentru luna noiembrie.

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna noiembrie 2016 sunt următoarele:

| Staţia: | HR-1 - Date validate |  |
| --- | --- | --- |
| Luna: | Noiembrie 2016 |  |
|  | SO2 | NO | NOX | NO2 | CO | O3 | PM10 automat | PM2,5 grav. |
| Ziua | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 |
| 1 | 4,6 K |  |  |  | 0,12 K | 76 K |  |  |
| 2 | 5,5 K |  |  |  | 0,07 K | 76 K |  |  |
| 3 | 4,9 K |  |  |  | 0,04 K | 81 K |  |  |
| 4 | 4,4 K | 0,6 K | 14,0 K | 13,1 K | 0,15 K | 51 K |  | 5.1 K |
| 5 | 4,9 K | 2,4 K | 11,8 K | 8,3 K | 0,30 K | 30 K |  | 29.6 K |
| 6 | 4,7 K | 2,4 K | 10,4 K | 6,8 K | 0,77 K | 21 K |  | 37.9 K |
| 7 | 3,8 K | 1,7 K | 6,4 K | 3,8 K | 0,13 K | 50 K | 32,9 K | 8.8 K |
| 8 | 4,4 K |  |  |  | 0,05 K | 57 K | 29,0 K | 3.9 K |
| 9 |  |  |  |  | 0,19 K | 39 K | 29,3 K | 3.2 K |
| 10 | 4,1 K |  |  |  | 0,11 K | 48 K | 29,6 K | 4.5 K |
| 11 | 4,3 K |  |  |  | 0,19 K | 40 K | 32,1 K | 13.2 K |
| 12 | 5,4 K |  |  |  | 0,37 K | 26 K | 39,3 K | 19.1 K |
| 13 | 4,3 K |  |  |  | 0,07 K | 47 K | 28,4 K | 1.0 K |
| 14 | 4,6 K |  |  |  | 0,08 K | 48 K | 30,6 K | 6.3 K |
| 15 | 3,6 K |  |  |  | 0,14 K | 48 K | 33,6 K | 5.8 K |
| 16 | 4,1 K |  |  |  | 0,09 K | 53 K | 33,1 K | 9.3 K |
| 17 | 4,3 K |  |  |  | 0,27 K | 42 K | 38,4 K | 20.3 K |
| 18 | 4,3 K |  |  |  | 0,14 K | 31 K | 38,1 K | 9.9 K |
| 19 | 3,6 K | 2,3 K | 19,4 K | 16,0 K | 0,13 K | 14 K | 59,5 K | 4.3 K |
| 20 | 4,7 K | 7,5 K | 26,7 K | 15,5 K | 0,59 K | 8 K | 44,9 K | 24.4 K |
| 21 | 4,2 K | 11,3 K | 39,1 K | 22,1 K | 0,81 K | 8 K | 42,1 K | 24.3 K |
| 22 | 4,7 K |  |  |  | 1,03 K | 7 K | 45,8 K | 32.3 K |
| 23 | 4,3 K | 26,0 K | 95,3 K | 56,2 K | 1,67 K | 9 K | 50,6 K | 35.1 K |
| 24 | 4,6 K | 21,5 K | 86,7 K | 54,3 K | 1,58 K | 11 K | 57,4 K | 38.5 K |
| 25 | 5,3 K | 18,1 K | 73,8 K | 46,5 K | 1,92 K | 11 K | 93,6 K | 52.1 K |
| 26 | 5,3 K | 8,0 K | 37,7 K | 25,7 K | 1,70 K | 21 K | 60,1 K | 61.8 K |
| 27 | 5,4 K | 5,4 K | 24,4 K | 16,3 K | 1,03 K | 16 K | 49,5 K | 30.2 K |
| 28 | 3,4 K | 1,9 K | 9,5 K | 6,6 K | 0,03 K | 49 K | 29,2 K | 4.4 K |
| 29 | 4,5 K | 2,9 K | 10,3 K | 5,9 K | 0,12 K | 39 K | 36,3 K | 12.9 K |
| 30 | 4,4 K | 3,6 K | 8,2 K | 2,8 K | 0,09 K | 42 K | 62,9 K | 13.1 K |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Media | 4,5 | 7,7 | 31,6 | 20,0 | 0,47 | 37 | 42,8 | 18.95 |
| Legendă: | K = media OK | D = date insuficiente |  |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna noiembrie 2016:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna noiembrie 2016 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna noiembrie 2016

În luna noiembrie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna noiembrie 2016:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna noiembrie se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru CO în luna noiembrie 2016:

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna noiembrie 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna noiembrie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna noiembrie 2016:

În luna noiembrie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna noiembrie 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna noiembrie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna luna noiembrie 2016

În luna noiembrie 2016 au fost înregistrate 6 depăşiri a valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna noiembrie 2016:

Captura de date validate pentru luna noiembrie este de 90,0 %.

Evoluţia mediilor zilnice determinate în luna noiembrie este prezentată în graficul de mai jos:

Media calculată pentru luna noiembrie este de 18,95 µg/m3.

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător valoarea limită pentru perioada de mediere de un an la particulele în suspensie PM2,5  este de 25 µg/m3.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul îconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna noiembrie 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3a.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 7 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 2 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc - 2 probe, Odorheiu Secuiesc, Topliţa şi Joseni - câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii noiembrie 2016 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 4,47-6,73.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii noiembrie 2016 au fost efectuate un număr de 20 de măsurători sonometrice.

Localizarea punctelor de măsurare şi rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr. 5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 14 depăşiri ale nivelului de zgomot dintre care: în localităţile Miercurea Ciuc (depăşiri cu valori până la 8,22 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depăşiri cu valori până la  5,06 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depăşiri cu valori până la  4,31 dB(A)), Gheorgheni  (depăşiri cu valori până la 5,40 dB(A)), Topliţa  (depăşiri cu valori până la 1,21 dB(A)), iar cea mai mare depăşire, pe drumurile judeţene de mare circulaţie, a fost înregistată pe DN 12 Cârţa (9,62 dB(A)).

Depăşirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Staţia de radioactivitate Miercurea Ciuc are ca activitate de bază supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu din puncte fixe, stabilite de către Laboratorul de Radioactivitate a Mediului - ANPM. Staţia monitorizează, cu un program de 11 ore/zi, evoluţia radioactivităţii în timp a următorilor factori de mediu: aerosoli - 2 aspiraţii, depuneri atmosferice, apă brută (râul Olt la secţiunea aval Miercurea Ciuc), sol, vegetaţie, precipitaţii prin măsurători beta-globale precum şi debitul dozei gama din mediul înconjurător. Probele zilnice din râul Olt se trimit lunar, împreună cu mostrele de precipitaţii, la LRM – ANPM pentru efectuarea analizelor de tritiu, respectiv la APM Dolj - Staţia de Radioactivitate Craiova pentru efectuarea analizelor gama spectrometrice.

Rezultatele măsurătorilor sunt transmise zilnic, respectiv lunar în formă electronică la ANPM - LRM Bucureşti (Anexa nr. 6).

Se poate constata că la măsurătorile beta-globală valorile maxime măsurate ale factorilor de mediu se situează sub valorile de atenţionare.

#### Expertiza calităţii solului

În vederea expertizării calităţii solului, în luna noiembrie 2016 au fost finalizate 12 analize ale probelor de sol colectate în rezervaţiile naturale protejate  Dumbrava Harghitei, Pârâul Dobreanului, Voşlăbeni şi Harghita-Mădăraş sit Natura 2000 (folosinţa sensibilă a terenurilor) respectiv în zona haldelor de steril industrial SC Metalurgica Vlăhiţa şi SC Phoenix Environmental Gheorgheni (folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor).

Rezultatele sunt prezentate în Anexa nr.7., se poate constata o singură depăşire pentru valoarea de Pb, în rezervaţia Harghita-Mădăraş.

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii noiembrie 2016, pe teritoriul judeţului Harghita, nu au fost înregistrate poluări accidentale.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (amplasamente Natura 2000), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări;

- în cadrul programului „Casa verde” pentru persoane fizice sunt încheiate contracte de finanţare (reluarea programului pentru anul 2011), sunt preluate dosarele de decontare;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, în SIM, a datelor aferente aplicaţiei VSU respectiv verificarea, validarea datelor înscrise în aplicaţi „Statistica deşeurilor”, colectarea uleiului uzat, ambalajelor, demararea colectării datelor referitoare la substanţele chimice periculoase respectiv inventarul şi modul de gestionare a PCB;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii noiembrie 2016 nu s-au eliberat autorizaţii în domeniul biodiversităţii (pentru recoltare / valorificare / comercializare ciuperci / plante medicinale / fructe), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna noiembrie 2016 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- domeniul silvic (măsuri pentru combaterea tăierilor ilegale de material lemnos; amenzi aplicate de Garda Forestieră pentru furtul din păduri; acţiune de plantare a 5000 de puieţi forestiere  pe o suprafaţă de cca.2 ha, la Mereşti etc.);

- managementul deşeurilor (depozite ilegale de deşeuri în municipiul Odorheiu Secuiesc şi măsuri pentru dezafectarea acestora;  etc.);

- prezentarea unui studiu privind gradul de absorbţie a fondurilor europene în judeţul Harghita;

- programul lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuit la Gheorgheni şi la Miercurea Ciuc;

- atacuri cu pagube însemnate produse de lupi în judeţul Harghita în turme de oi (Frumoasa) şi bovine (Chileni);

- forumul pentru opinii, sugestii destinat „rezolvării” problemei urşilor din judeţul Harghita este deschis gestionarilor fondurilor de vânătoare, agricultorilor, medicilor veterinari etc. (şi nu numai);

- investiţii în diferite domenii (staţia de epurare zonală Mădăraş pusă în funcţiune; situaţia finanţării unor proiecte din anii 2004-2005 pentru realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor; extinderea sistemului de apă potabilă la Praid etc.);

- propunerile deputatului Korodi A., fost ministru al mediului, privind amnistia pe plata taxelor către Fondul de Mediu pentru deşeurile de ambalaje şi crearea condiţiilor propice pentru înfiinţarea de organisme de transfer de responsabilitate în acest domeniu;

- Colegiul Prefectural Harghita: prezentarea situaţiei elaborării planurilor de management a siturilor Natura 2000;

- studiu privind salvarea speciei de fluture rar „Albiliţa portocalie” (Colyas myrmidone) efectuat în situl Natura 2000 „Valea Chiuruţilor” (zona Gheorgheni), de un grup de experţi din cadrul UBB Cluj şi Universitatea Gottingen, Germania în parteneriat cu APM Harghita, municipiul Gheorgheni, comuna Lăzarea, APIA Harghita;

- despre campania  reuşită de vaccinare antirabică (fără cazuri de turbare în judeţul Harghita);

- inundaţii pe pârâul Racu, soldată cu afectarea lucrărilor sistemului de canalizare;

- studenţii Universităţii Sapientia din Miercurea Ciuc au identificat noi specii de bacterii;

- ştiri privind ONG-uri sau instituţii în domeniul mediului şi activitatea acestora;

- diferite ştiri şi acţiuni din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume.

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                               Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna noiembrie 2016

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 6,5 | 3,3 | 5,3 | 0,9 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 30 |  |  | 706,3 | 23,5 | 47,2 | 1,3 |  |  | 0.405 | Circ.rut. | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 30 |  |  | 508,9 | 17,0 | 35,0 | 1,5 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 30 |  |  | 1783,7 | 59,5 | 99,0 | 1,5 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheor-gheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 1,0 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 27 | 10 | 37,04 | 3696,0 | 136,9 | 282,2 | 1,6 | 37,04/0 | 7 |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2,7 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,7 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,3 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,4 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,5 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1,0 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,0 |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS-pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                             Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                                     Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna noiembrie 2016 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 04.11.2016 - 29.11.2016 | 1,2 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 04.11.2016 - 29.11.2016 | 5,3 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 04.11.2016 - 29.11.2016 | 2,1 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 31.10.2016 - 28.11.2016 | 7,5 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 31.10.2016 - 28.11.2016 | 6,5 |
| 6 | Suseni, carieră | 03.11.2016 - 05.12.2016 | 2,7 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 03.11.2016 - 05.12.2016 | 2,8 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 03.11.2016 - 05.12.2016 | 7,6 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 03.11.2016 - 05.12.2016 | 7,5 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 04.11.2016 - 29.11.2016 | 2,3 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                            Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                                                Anexa 3a.

APE UZATE

- luna noiembrie 2016 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / 274518 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,75 9,67 50,95 15,17 1,00 9,75 0,14 131,18 701,67 <20,0 | 7,99 13 56,6 24 2,725 13,99 0,26 156,56 759 6,8 | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 291142 Aut.GA nr.127 din 25.05.2016 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Azot total Fosfor total Detergenţi Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 60 2000 20 50 125 30 2 37 15 2 5 500 600 | 7,70 43,12 409,00 3,29 20,16 63,08 9,03 0,26* 24,86* 9,48* 0,30* 0,98* 212,76* - | 7,80 58,00 428,00 4,12 23,51 102,30 14,48 | - Autorizaţia GA este valabilă până la 25.05.2017 *-valoarea concentraţiilor determinate într-o probă momentană |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 53000 Aut.GA 229/01.08.2014 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,28 13,67 6,20 32,26 748,00 0,10 0,70 2,80 | 7,40 17,00 7,00 42,41 748,00 0,16 0,70 2,80 |  |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 100697 Aut.GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mures | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitraţi | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 82,20 35,0 18,2 11,74 7,57 674 12,6 25,0 1,14 73,0 | 92 44 23,42 15,78 8,1 933 12,6 25 1,14 73 | - Autorizaţia GA valabilă pînă la 25.05.2017 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut.GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 60 2000 20 25 7 | 10,53 340 SLD 10,34 0,89 | 11,1 340 SLD 13,83 1,34 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 29674 Aut.GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 7,5 5,00 25,00 0,951 13,7 0,624 | 7,75 17,2 28,3 2,91 27,4 0,745 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 14815 Aut.GA 277/06.10.2016 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile Detergenti Cloruri | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 0,5 500 | 7,40 196 738 67,60 348,39 52,40 - 0,927 452,52 |  | - Autorizaţia GA valabilă până la 30.06.2017 |

SLD – sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                         Întocmit,

Kardos Carmen			                                         	                                                      Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                    Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna noiembrie 2016 -

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | Con-duct. | TDS | pH | Alcalinitate | Acidi tate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO2- | NO3- | NH4+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | (S/ cm | mg/l | Unit pH | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 08.11-09.11.2016 | 25,9 | 13,4 | 6,7 | 4,76 | 0,018 | 0,102 | 0,070 | 0,130 | 0,084 | 0,005 | 0,228 | 0,034 | 0,522 | 0,102 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 14.11-21.11.2016 | 16,3 | 24,5 | 12,3 | 4,47 | 0,056 | 0,089 | 0,182 | 1,757 | 1,581 | 0,273 | 1,449 | 0,044 | 0,823 | 0,046 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 08.11-09.11.2016 | 28,3 | 17,5 | 8,7 | 4,56 | 0,018 | 0,102 | 0,130 | 0,086 | 0,167 | 0,011 | 0,347 | 0,049 | 0,894 | 0,311 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 14.11-21.11.2016 | 12,2 | 21,8 | 10,9 | 4,62 | 0,056 | 0,089 | 0,760 | 0,360 | 1,239 | 0,068 | 1,905 | 0,129 | 1,182 | 0,398 |
| Odorheiu-Sec. st meteo | 31.10-28.11.2016 | 37,7 | 51,0 | 25,5 | 6,56 | 0,459 | 0,675 | 0,324 | 0,143 | 3,394 | 0,059 | 0,825 | 0,411 | 1,109 | 0,100 |
| Topliţa st meteo | 01.11-05.12.2016 | 45,4 | 47,3 | 23,6 | 6,73 | 0,582 | 0,710 | 0,662 | 1,011 | 1,002 | 0,136 | 1,850 | 0,742 | 1,491 | 1,738 |
| Joseni st. meteo | 04.11-05.12.2016 | 41,8 | 24,9 | 12,4 | 6,28 | 0,291 | 0,355 | 0,466 | 0,473 | 0,852 | 0,112 | 1,102 | 0,109 | 1,404 | 1,501 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              				Întocmit,

Kardos Carmen                                                                     Gecző Terezia

APM HARGHITA                                                                                                                                           Anexa nr. 5

NIVELE DE ZGOMOT

Noiembrie 2016

| Nr. |  | Nivel de zgomot echivalent | Valoarea curbei de zgomot | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | Cz [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis | Depăşire | Măsurat | Admis | Depăşire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 69.64 | 65 | 4.64 | 66 | 60 | 6 | 44.06 | 87.33 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 59.10 | 65 | - | 55 | 60 | - | 51.09 | 72.50 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 73.22 | 65 | 8.22 | 70 | 60 | 10 | 55.55 | 93.39 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 68.84 | 70 | - | 67 | 65 | 2 | 42.87 | 90.10 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 73.22 | 65 | 8.22 | 71 | 60 | 11 | 50.16 | 85.90 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 71.90 | 65 | 6.90 | 68 | 60 | 8 | 42.37 | 97.79 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 61.17 | 65 | - | 58 | 60 | - | 45.64 | 76.46 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 51.38 | 60 | - | 48 | 55 | - | 45.11 | 66.48 |
| 9 | Cristuru Secuiesc - centru | 68.69 | 65 | 3.69 | 65 | 60 | 5 | 45.43 | 88.78 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 70.06 | 65 | 5.06 | 67 | 60 | 7 | 42.94 | 88.27 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 69.31 | 65 | 4.31 | 66 | 60 | 6 | 58.76 | 87.48 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 67.73 | 65 | 2.73 | 64 | 60 | 4 | 53.12 | 82.20 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 64.74 | 65 | - | 61 | 60 | 1 | 54.31 | 83.45 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 66.85 | 65 | 1.85 | 63 | 60 | 3 | 46.85 | 81.19 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 70.40 | 65 | 5.40 | 68 | 60 | 8 | 42.37 | 86.26 |
| 16 | Topliţa - centru | 66.21 | 65 | 1.21 | 62 | 60 | 2 | 51.59 | 77.40 |
| 17 | DJ 123D – Săncrăieni | 64.37 | 65 | - | 62 | 60 | 2 | 33.91 | 85.01 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 66.21 | 65 | 1.21 | 67 | 60 | 7 | 39.94 | 89.89 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 71.50 | 65 | 6.50 | 68 | 60 | 8 | 33.17 | 87.02 |
| 20 | DN 12 - Cărţa | 74.62 | 65 | 9.62 | 72 | 60 | 12 | 42.06 | 95.50 |
| Măsurători de zgomot contra cost, în urma comenzii de la operatori economici |  | - |  |

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                                      Péter Ildikó

# APM Harghita                                                                                                                                                           Anexa 6.

# Tabel centralizator statistic

Staţia de radioactivitate Miercurea Ciuc

NOIEMBRIE  2016

| Factori de mediu | UM | Valoarea de | Valoarea maximă măsurată | Depăşiri % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atenţionare | Avertizare |  |  |
| Măsurători beta-globale, imediate |
| (Aerosoli atmosferici, Asp.I=asp(02-07) Asp.IV=asp(08-13) | Bq/m3 | 10 | 50 | 8.3 4.4 | - |
| (Depuneri atmosferice | Bq/m2xzi | 200 | 1000 | 0.9 | - |
| (Apă brută, râul Olt | Bq/m3 | 2000 | 5000 | 244 | - |
| Măsurători debit doza gama |
| (Debit doza gama | (Gy/h= (Sv/h | 0.250 | 1.0 | 0.138 | - |

Observaţii:

Numărul de analize beta globale efectuate  = 124

Numărul de analize doza gama absorbită = 480

Numărul de indicatori ai analizelor beta globale efectuate  = 364

Numărul de indicatori ai analizelor dozei gama absorbită =  1440

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,		     	               Întocmit,

Kardos Carmen	Imets Ildikó

APM Harghita           															                                                                                               Anexa 7.

EXPERTIZA CALITĂŢII SOLULUI

- luna noiembrie 2016  -

| Nr. Crt | Zona de prelevare | A dân cime -cm- | pH | Con ducti vitate µS/cm | Subst org. % | Hu-mus % | NO3 ppm | NH4 ppm | P tot % | Pb ppm | Cd ppm | Cu Ppm | Ni ppm | Zn ppm | Mn ppm | Cr ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 3 | 100 | 75 | 300 | 1500 | 100 |
| 1 | Rezervaţia Dumbrava Harghitei | 5 | 7,66 |  |  |  |  |  |  | 10,9 | SLD | 16,1 | 3,7 | 46,1 | 338 | 14,6 |
| 2 | Rezervaţia Dumbrava Harghitei | 30 | 7,64 |  |  |  |  |  |  | 7,1 | SLD | 13,8 | 4,7 | 44,0 | 373 | 15,3 |
| 3 | Rezervaţia Pârâul Dobreanului | 5 | 8,04 |  |  |  |  |  |  | 8,6 | 0,4 | 14,1 | 13,7 | 72,1 | 515 | 16,3 |
| 4 | Rezervaţia Pârâul Dobreanului | 30 | 8,08 |  |  |  |  |  |  | 2,8 | SLD | 9,8 | 8,9 | 57,5 | 404 | 15,9 |
| 5 | Rezervaţia Voşlăbeni | 5 | 7,55 |  |  |  |  |  |  | 4,0 | SLD | 20,7 | 12,8 | 78,1 | 414 | 54,6 |
| 6 | Rezervaţia Voşlăbeni | 30 | 7,59 |  |  |  |  |  |  | 6,4 | SLD | 18,1 | 13,5 | 74,6 | 395 | 54,7 |
| 7 | Rezervaţia Harghita Mădăraş sit Natura 2000 | 5 | 4,70 |  |  |  |  |  |  | 95,6 | 2,0 | 7,2 | 1,4 | 50,3 | 88 | 8,7 |
| 8 | Rezervaţia Harghita Mădăraş sit Natura 2000 | 30 | 4,69 |  |  |  |  |  |  | 47,3 | 1,1 | 4,6 | 0,0 | 21,7 | 51 | 4,0 |
|  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 5 | 250 | 200 | 700 | 2000 | 300 |
| 1 | SC Metalurgica SA Vlăhiţa | 5 | 7,05 |  |  |  |  |  |  | 17,7 | SLD | 9,3 | 8,1 | 55,7 | 554 | 46,0 |
| 2 | SC Metalurgica SA Vlăhiţa | 30 | 7,05 |  |  |  |  |  |  | 7,2 | SLD | 13,7 | 7,8 | 48,0 | 461 | 44,0 |
| 3 | SC Phoenix Environmental SRL Gheorgheni | 5 | 7,92 |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 0,5 | 26,4 | 8,2 | 56,8 | 296 | 44,8 |
| 4 | SC Phoenix Environmental SRL Gheorgheni | 30 | 7,64 |  |  |  |  |  |  | 5,9 | SLD | 26,8 | 13,2 | 62,7 | 341 | 50,4 |
|  |  | CMA cf. Ordinului MMGA nr.344/2004 pentru nămolurile destinate pentru utilizare în agricultură |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 10 | 500 | 100 | 2000 | - | 500 |

SLD-sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                     Întocmit,

Kardos Carmen                                                                     Gecző Terezia