MINISTERUL MEDIULUI

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna iunie 2017 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  6287  din 14 iulie 2017

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna iunie 2017 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna iunie 2017, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna iunie 2017 s-au efectuat următoarele determinări:

- 60 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 50 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 30 la Miercurea Ciuc şi 20 la Gheorgheni, incluzând 4 probe a câte 3 zile și o probă de 2 zile. Faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, au fost înregistrate 2 depăşiri, toate la Gheorgheni (în zilele de 1 și 26 iunie 2017);

- 10 probe de pulberi sedimentabile; a fost înregistrată o singură depăşire, la Gheorgheni (depășire cu 34,7 %), faţă de concentraţia maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna iunie 2017 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna iunie 2017 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 4,42 | 9,25 | - | - | - | 95,69 |
| NO | μg/m3 | 1,04 | 6,21 | - | - | - | 90,97 |
| NO2 | μg/m3 | 7,22 | 31,85 | - | - | - | 90,97 |
| NOx | μg/m3 | 8,77 | 36,84 | - | - | - | 90,97 |
| O3 | μg/m3 | 59,07 | 108,51 | VL | - | 1 | 95,69 |
| CO | mg/m3 | 0,04 | 0,19 | - | - | - | 95,56 |
| PM10 automat | μg/m3 | 5,35 | 32,45 | VL | - | 9 | 100 |
| PM10 grav. | μg/m3 | 10,04 | 15,29 | VL | - | 11 | 56,7 |
| PM2,5 grav. | μg/m3 | - | - | - | - | - | - |
| Benzen | μg/m3 | 1,00 | 6,90 | - | - | - | 77,22 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna iunie 2017 sunt următoarele:

| ziua | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | SO2 | Benzen | PM 10 | PM10 gr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 58.02 | 0.06 | 1.27 | 5.18 | 7.09 | 4.20 |  | 10.78 | 9.20 |
| 2 | 69.09 | 0.02 | 1.18 | 4.93 | 6.7 | 4.33 |  | 8.44 | 8.94 |
| 3 | 68.33 | 0.02 | 1.13 | 4.72 | 6.41 | 5.52 |  | 7.13 | 10.59 |
| 4 | 66.46 | 0.04 | 1.07 | 4.64 | 6.25 | 4.42 |  | 11.21 | 11.15 |
| 5 | 63.2 | 0.03 | 1.05 | 4.15 | 5.73 | 4.63 |  | 7.2 | 9.42 |
| 6 | 42.35 | 0.04 | 1.19 | 4.36 | 6.15 | 4.73 |  | 2.83 | 12.73 |
| 7 | 42.49 | 0.06 |  |  |  | 4.1 |  | 4.8 | 13.84 |
| 8 | 46.55 | 0.09 | 0.05 | 8.11 | 8.18 | 4.01 | 0.54 | 3.30 |  |
| 9 | 63.15 | 0.02 | 0.49 | 5.39 | 6.12 | 4.24 | 0.58 | 3.37 |  |
| 10 | 53.57 | 0.03 | 1.08 | 7.26 | 8.88 | 4.12 | 0.77 | 2.65 |  |
| 11 | 55.71 | 0.04 | 0.76 | 6.79 | 7.93 | 3.83 | 0.66 | 2.18 |  |
| 12 | 56.04 | 0.06 | 1.20 | 8.43 | 10.23 | 4.27 | 0.72 | 2.28 |  |
| 13 | 70.59 | 0.04 | 1.01 | 9.85 | 11.37 | 4.82 | 0.67 | 3.28 |  |
| 14 | 68.66 | 0.02 | 0.83 | 7.59 | 8.85 | 4.41 | 0.78 | 4.28 |  |
| 15 | 58.09 | 0.02 | 0.92 | 7.71 | 9.09 | 4.50 | 0.79 | 3.80 |  |
| 16 | 65.25 | 0.03 | 1.08 | 6.82 | 8.45 | 4.44 | 0.71 | 4.19 |  |
| 17 | 71.69 | 0.03 | 0.81 | 6.20 | 7.42 | 5.07 | 0.61 | 6.33 |  |
| 18 | 48.27 | 0.03 | 0.89 | 4.43 | 5.76 | 4.04 | 0.54 | 3.20 |  |
| 19 | 61.37 | 0.03 | 0.85 | 6.15 | 7.42 | 3.96 | 0.62 | 4.61 |  |
| 20 | 51.12 | 0.04 | 1.44 | 8.73 | 10.89 | 4.07 | 0.71 | 4.44 |  |
| 21 | 52.48 | 0.03 | 1.27 | 8.85 | 10.76 | 4.03 | 0.81 | 6.68 | 8.36 |
| 22 | 65.81 | 0.04 | 0.88 | 7.20 | 8.53 | 3.96 | 0.61 | 5.43 | 5.16 |
| 23 | 66.73 | 0.07 | 1.31 | 11.84 | 13.82 | 4.87 | 1.32 | 10.25 | 12.38 |
| 24 | 75.88 | 0.03 | 1.00 | 8.00 | 9.51 | 4.16 | 1.57 | 5.98 | 7.64 |
| 25 | 59.78 | 0.04 | 1.18 | 7.90 | 9.33 | 4.57 | 1.73 | 5.94 | 8.47 |
| 26 | 59.83 | 0.05 | 1.17 | 9.71 | 11.47 | 4.79 | 1.79 | 7.45 | 13.58 |
| 27 | 47.77 | 0.07 | 1.02 | 8.65 | 10.18 | 4.40 | 1.27 | 3.62 | 5.97 |
| 28 | 37.54 | 0.07 | 1.06 | 8.29 | 9.89 | 4.54 | 1.68 | 3.17 | 6.38 |
| 29 | 54.95 | 0.06 | 1.17 | 9.45 | 11.22 | 4.96 | 2.05 | 6.81 | 15.29 |
| 30 | 71.60 | 0.05 | 1.12 | 8.05 | 9.73 | 4.50 | 1.65 | 4.75 | 11.57 |
| Max | 75.88 | 0.06 | 1.44 | 11.84 | 13.82 | 5.52 | 2.05 | 11.21 | 15.29 |
| Med | 59.08 | 0.05 | 1.02 | 7.22 | 8.74 | 4.42 | 1.01 | 5.35 | 10.04 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna iunie 2017:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna iunie  2017 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna iunie 2017:

În luna iunie 2017 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna iunie 2017:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna iunie  se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna iunie 2017:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna iunie 2017 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna iunie 2017:

În luna iunie 2017 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna iunie 2017 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna iunie 2017 nu a  fost înregistrată nici o depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru benzen în luna iunie 2017:

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna iunie 2017

În luna iunie 2017 nu  au fost  înregistrate  depășiri a valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna iunie  2017

În luna iunie 2017 nu a fost  înregistrat nici o depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna iunie  2017:

În luna iunie nu avem date din cauza unor defecțiuni la pompa de prelevare.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna iunie 2017 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3a.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 15 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 7 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc (5 probe), Odorheiu Secuiesc, Topliţa şi Joseni - câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii iunie 2017 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 5,34-8,09.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii iunie 2017 au fost efectuate un număr de 22 de măsurători sonometrice respectiv 1 la solicitarea unui operator economic (contra cost).

Localizarea punctelor de măsurare şi rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr. 5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 1 depăşiri ale nivelului de zgomot dintre care în: Miercurea Ciuc (depăşiri cu valori până la 7,95 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depăşiri cu valori până la  2,14 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depăşiri cu valori până la  3,69 dB(A)), iar cea mai mare depăşire, pe drumurile judeţene de mare circulaţie, a fost înregistată pe DJ 137 – localitatea Feliceni (3,79 dB(A)). Depăşirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivităţii mediului de către Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice şi instrucţiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Naţional de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare şi măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafaţă, vegetaţie spontană, sol necultivat şi măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creşteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu şi realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în staţia automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii şi maxime în luna iunie,

comparativ cu luna mai 2017

Din Fig. 1. se observă că valoarea medie lunară a debitului dozei gama în luna iunie este puţin mai ridicată decât în  luna anterioară. Valoarea maximă lunară este puțin mai scăzută în luna  iunie față de valoarea din luna mai și se observă că nu se atinge valoarea de atenţionare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn şi Tn) şi după 5 zile (măsurători întârziate).

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

| a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00 | b. Aspiraţia de zi 09:00 -14:00 |
| --- | --- |

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale imediate –

valori medii şi maxime în luna iunie, comparativ cu luna mai 2017

Toate valorile activităţii beta globale imediate a aerosolilor de noapte şi de zi s-au situat sub valoarea de atenţionare de 10 Bq/mc. În cazul  aspiraţiilor de noapte cât și în cazul aspiraţiilor de zi valorile medii lunare au fost puţin mai ridicate în luna iunie  faţa de valorile din luna mai. În cazul valorilor maxime lunare atât la aspirația de noapte cât și la aspirația de zi se observă o scădere ușoară a valorilor.

Activităţi specifice ale Radonului şi Toronului

Activitatea specifică a Radonului şi Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) şi Toronul (Rn-220) sunt produşi de filiaţie ai U-238 şi Th-232, aflaţi în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalaţiei din sol şi roci, unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie. Concentraţiile de Rn-222 şi Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţiile meteorologice, care influenţează atât viteza de emanaţie a gazelor din sol, cât şi diluţia/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului şi Toronului în atmosferă este puternic influenţată de variaţia diurnă a curenţilor de aer. Astfel, cele mai mari concentraţii în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspiraţie 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineaţă, când apare o perioadă de acalmie a curenţilor de aer. Odată cu creşterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenţii de convecţie, care contribuie la dispersia Radonului şi Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

| a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00 | b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00 |
| --- | --- |

Fig. 3. Activităţi specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii şi maxime în luna iunie, comparativ cu luna mai 2017

a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00           b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00

Fig. 4. Activităţi specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare şi maxime zilnice în luna iunie, comparativ cu luna mai 2017

Analizând Figurile 3. şi 4. se observă că valorile medii lunare a Radonului şi Toronului, atât pe timp de zi, cât şi de noapte, au variat în limite normale faţă de cele din luna anterioară.

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

| a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00 | b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00 |
| --- | --- |

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna iunie, comparativ cu luna mai 2017

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi şi de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi şi Fig. 2) și nu ating valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc(50 mBq/mc).

În cazul aspiraţiilor de noapte valorile medii lunare arată o ușoară scădere   în luna iunie faţă de valorile din luna mai, valorile maxime lunare arată o creștere accentuată față de valorile din luna anterioară.

La aspiraţiile de zi se observă o  scădere accentuată a valorilor medii lunare față de luna anterioară și o scădere foarte accentuată a maximelor lunare față de luna anterioară .

Depuneri atmosferice totale (uscate şi umede – precipitaţii)

S.S.R.M. prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile şi precipitaţii), din punctul Sediu A.P.M.

Fig. 6. Depuneri atmosferici, activitati beta globale imediate- valori medii şi maxime în luna iunie, comparativ cu luna mai 2017

Valorile medii ale activităţii  beta  globale  imediate din luna iunie cât și  în  luna mai  se află sub limita de detecție al aparatului de măsurare și nu se reprezintă grafic. Valorile maxime lunare în luna iunie depăşesc valorile maxime lunare din luna  mai dar nu ating valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna iunie, comparativ cu luna mai 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale întârziate cât şi valorile maxime ale activitătii beta globale întârziate in luna iunie arată o creștere  față de valorile din luna mai și nu ating valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi),

Radioactivitatea apelor

Program  standard: Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafaţă prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.

Fig. 8. Apa de suprafaţă, activitati beta globale imediate

- valori medii şi maxime în luna iunie, comparativ cu luna mai 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale imediate la apa de suprafaţă se află sub limita de detetcţie al aparatului de măsurare atât în luna iunie cât şi în luna mai deci nu se reprezintă grafic. Valorile maxime lunare în luna iunie sunt  mai ridicate comparativ cu luna mai dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafaţă, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna iunie, comparativ cu luna mai 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale întârziate la apa de suprafaţă cât și valorile maxime lunare ale activităţii beta globale întârziate au fost aproximativ de 2 ori mai ridicate în luna iunie faţă de valorile medii și maxime din luna mai dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program  standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, SSRM Harghita prelevează săptămânal probe de sol necultivat din punctul Str.Márton Áron nr. 43 (curtea APM Harghita), pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna iunie  cât și în luna mai toate valorile medii şi maxime lunare s-au situat sub limita de detecţie al aparatului de măsurare deci nu sunt reprezentate grafic.

Radioactivitatea vegetației

Program  standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, SSRM Harghita prelevează săptămânal pe perioada 01 aprilie - 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile)

Fig. 10. Vegetație spontană, activităti beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna iunie, comparativ cu luna mai 2017

Valorile medii și maxime  ale activității beta globale întârziate se află la nivelul valorilor multianuale obținute la acest factor de mediu în cadrul SSRM Harghita. Valorile medii  cât și valorile maxime obținute în luna iunie sunt puțin mai ridicate decât valorile măsurate în luna mai.

#### Expertiza calităţii solului

În vederea expertizării calităţii solului, în luna iunie 2017 au fost 14 analize ale probelor de sol colectate în zona unor rezervații naturale din județul Harghita (folosinţa sensibilă a terenurilor).

Rezultatele sunt prezentate în Anexa nr.7.,  nu au fost depăşiri față de pragul de alertă.

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii iunie 2017 au fost raportate 2 cazuri de poluare accidentală:

- în data de 6 iunie a fost sesizată mortalitate piscicolă pe pârâul Feernic, datorată lipsei de oxigen și încărcării mari cu materii în suspensie, din cauza ploilor torențiale din zonă;

- în data de 8 iunie 2017 s-au constatat scurgeri de levigate în pârâul Brădești,  provenite de la Centrul regional de gestionare a deșeurilor cu amplasament pe platoul Cekend.

Detaliile sunt prezentate în Anexa nr.8, conform raportării APM Harghita, transmisă la organele superioare potrivit Deciziei ANPM nr.37/2015 privind raportările prevăzute în Ordinul MMP nr.2579/2012 pentru aprobarea fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (toate documentaţiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1052/2014), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, verificarea, validarea, a datelor înscrise în SIM în aplicaţiile pentru „Statistica deşeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanţelelor chimice periculoase, inventarului şi modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii iunie 2017 s-au eliberat un număr de 10 autorizaţii în domeniul biodiversităţii (9 pentru recoltare de plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci, respectiv 1 pentru capturare specii NON-CITES), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna iunie 2017 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- organizarea, la București, a protestului în problematica urșilor (și) din județul Harghita, semnalată în luna precedentă printr-o petiție înaintată Ministerului Mediului de către Consiliile Județene Harghita, Covasna și Mureș, împreună cu asociații de vânătoare, primării, proprietari de păduri etc. pentru aprobarea unor derogări de vânătoare speciale pentru speciile CITES periculoase;

- noi atacuri de urși în județul Harghita la oameni respectiv animale domestice;

- cazuri noi de inundații, în urma unor ploi abundente din județul Harghita;

- noi prevederi legale intrate în vigoare pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în domeniul silvic;

- managementul deşeurilor (suspendarea autorizației de exploatare a depozitului regional de deșeuri  de pe platoul Cekend; acțiuni de salubrizare în Cheile Bicazului etc.);

- Primăria Miercurea Ciuc va accesa fonduri comunitare (proiect POR) pentru implementarea Planului de mobilitate urbană (de ex. achiziționare de autobuze electrice, autogară nouă etc.);

- monitorizarea nivelului de zgomot, prin măsurători efectuate periodic de APM Harghita (interviu) în municipiul Miercurea Ciuc;

-neutralizarea deșeurilor organice animaliere, reglementată printr-o ordonanță a Guvernului României;

- studii privind  starea de activitate a vulcanului aflat în Masivul Ciomad-Balvanyos;

- ştiri privind activitatea ONG-urilor din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume (proteste organizate împotriva poluării provenite de la depozitul regional de deșeuri de pe platoul Cekend, reclamații privind calitatea apei pârâului Varga care trece prin municipiul Odorheiu Secuiesc, urși habituați în stațiunea turistică Băile Tușnad, discomfort creat de ciorile de semănătură în rândul populației precum și de lucrările de reabilitare a unor străzi, realizarea unei noi piste de bicicletă în zona Harghita Mădăraș etc.).

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                                          Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna iunie 2017

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 12,2 | 6,1 | 7,7 | 0,8 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 30 |  |  | 331,9 | 11,1 | 15,7 | 0,9 |  |  | 0,111 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 30 |  |  | 423,2 | 14,1 | 24,4 | 1,19 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 30 |  |  | 1261,8 | 42,1 | 57,7 | 1,0 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheor-gheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 | 1 | 100 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 1,2 | 1,0 |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 30 | 2 | 6,7 | 2851,4 | 95,0 | 183,9 | 0,9 | 0,7 | 1 |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 1,6 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 1,1 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 0,7 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 1,1 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 1,0 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,8 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,5 |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS-pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                                Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna iunie 2017 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 29.05.2017 - 29.06.2017 | 4,5 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 29.05.2017 - 29.06.2017 | 7,7 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 29.05.2017 - 29.06.2017 | 10,7 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 30.05.2017 - 28.06.2017 | 14,8 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 30.05.2017 - 28.06.2017 | 10,9 |
| 6 | Suseni, carieră | 06.06.2017 - 03.07.2017 | 11,0 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 06.06.2017 - 03.07.2017 | 7,3 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 06.06.2017 - 03.07.2017 | 22,9 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 06.06.2017 - 03.07.2017 | 9,5 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 29.05.2017 - 26.06.2017 | 5,0 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                            Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                      Anexa 3a.

APE UZATE

- luna iunie 2017 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ≈ 265784 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,81 19,25 48,18 12,75 1,313 11,94 0,26 135,97 721 < 20 | 8,45 24 87,9 18 5,306 13,30 0,31 148,12 791 4,4 | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 289491 Aut.GA nr.127 din 25.05.2016 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Azot total Fosfor total Detergenţi Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 60 2000 20 50 125 30 2 37 15 2 5 500 600 | 7,60 36,00 289,00 - 32,88 85,79 10,68 0,37* 33,78* 4,37* 0,25* 0,26* 167,30* - | 7,70 64,00 402,00 - 55,00 130,42 21,44 0,86* 65,14* 0,16* | - Autorizaţia GA este valabilă până la 25.05.2017 *-valoarea concentraţiilor determinate într-o probă momentană |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 52000 Aut.GA 229/01.08.2014 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,42 18,33 10,34 48,42 723,00 8,55 2,80 | 7,50 34,80 15,10 65,61 723,00 10,33 2,80 |  |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 121494 Aut.GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mures | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Detergenți Azot total Fosfor total Nitraţi Nitriți | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 0,5 15 2 37 2 | 69,82 31 16,84 14,55 7,46 943,5 14,8 - 8,2 2,93 34,99 - | 102 47 25,69 25 7,6 1200 16,8 - 8,2 2,93 34,99 - | - Autorizaţia GA valabilă pînă la 25.05.2017 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut.GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 60 2000 20 25 7 | 10,63 432 SLD 10,14 1,14 | 11,4 432 SLD 10,42 1,83 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 32618 Aut.GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 7,10 6,4 44,6 2,35 19,25 0,91 | 7,49 13,58 61,04 3,00 33,4 1,71 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 19338 Aut.GA 277/06.10.2016 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile Detergenti Cloruri NO2 NO3 | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 0,5 500 2 37 | 7,65 216 811,5 255,0 355,88 72,26 - 1,90 232,29 - - | 7,7 249 819 290 391,92 75,92 425,52 | - Autorizaţia GA valabilă până la 30.06.2017 |

SLD – sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                         Întocmit,

Kardos Carmen			                                         	                     Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna iunie 2017 –

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi- tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 08.06.-09.06.2017 | 50.1 | 5.86 | 7.4 | 0.077 | 0.022 | 0.067 | 0.119 | 0.136 | 0.007 | 0.135 | 0.680 | 0.272 | 0.022 | 3.7 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 08.06.-09.06.2017 | 68.4 | 5.83 | 6.0 | 0.121 | 0.024 | 0.048 | 0.053 | 0.257 | 0.015 | 0.103 | 0.595 | 0.318 | 0.019 | 3.0 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 16.06.-18.06.2017 | 25.6 | 6.03 | 10.8 | 0.141 | 0.064 | 0.102 | 0.739 | 1.031 | 0.083 | 0.699 | 1.535 | 0.341 | 0.020 | 5.4 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 16.06.-18.06.2017 | 18.3 | 5.34 | 10.8 | 0.143 | 0.012 | 0.194 | 0.113 | 0.290 | 0.030 | 0.561 | 1.546 | 0.605 | 0.028 | 5.4 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 21.06.-22.06.2017 | 6.8 | 6.17 | 15.7 | 0.132 | 0.076 | 0.111 | 0.823 | 0.949 | 0.067 | 0.557 | 1.926 | 0.913 | 0.071 | 7.8 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 23.06.-25.06.2017 | 8.3 | 6.08 | 20.0 | 0.158 | 0.044 | 0.108 | 0.446 | 1.142 | 0.111 | 0.580 | 2.298 | 1.113 | 0.078 | 10.0 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 21.06.-25.06.2017 | 14.3 | 5.95 | 18.6 | 0.132 | 0.022 | 0.110 | 0.320 | 0.393 | 0.045 | 0.450 | 2.393 | 1.940 | 0.068 | 9.3 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 26.06.-27.06.2017 | 17.4 | 6.31 | 11.0 | 0.121 | 0.052 | 0.086 | 0.259 | 0.548 | 0.068 | 0.353 | 0.842 | 0.520 | 0.035 | 5.5 |
| Odorheiu-Secuiesc st.meteo | 30.05.-28.06.2017 | 127.0 | 6.82 | 35.7 | 0.383 | 0.200 | 0.112 | 0.322 | 1.745 | 0.059 | 0.374 | 1.503 | 1.189 | 0.086 | 17.8 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 28.06.-29.06.2017 | 10.8 | 6.99 | 14.7 | 0.099 | 0.090 | 0.263 | 0.501 | 1.037 | 0.088 | 0.734 | 0.439 | 0.465 | 0.045 | 7.3 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 30.06.-02.07.2017 | 10.2 | 6.91 | 36.0 | 0.108 | 0.180 | 0.324 | 1.322 | 4.384 | 0.397 | 1.578 | 1.734 | 0.391 | 0.044 | 18.0 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 25.06.-03.07.2017 | 12.4 | 6.94 | 39.0 | 0.121 | 0.138 | 0.533 | 2.847 | 4.022 | 0.245 | 1.735 | 3.172 | 1.454 | 0.024 | 19.5 |
| Topliţa st. meteo | 06.06.-03.07.2017 | 68.6 | 7.21 | 76.4 | 0.669 | 0.446 | 0.527 | 1.133 | 2.473 | 0.240 | 1.776 | 1.801 | 4.417 | 0.172 | 38.2 |
| Joseni st. meteo | 06.06.-03.07.2017 | 73.4 | 8.09 | 250.0 | 0.462 | 1.464 | 1.358 | 8.180 | 1.734 | 1.343 | 4.913 | 0.229 | 33.169 | 0.060 | 125.0 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 03.07.-04.07.2017 | 1.9 | 7.70 | 23.3 | - | - | 0.252 | 1.067 | 0.816 | 0.211 | 1.259 | 2.348 | 0.783 | 0.062 | 11.6 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                         Întocmit,

Kardos Carmen                                                                       Szász Laura

APM HARGHITA                                                                                               			                                                   Anexa nr. 5

NIVELE DE ZGOMOT

Iunie 2017

| Nr. Crt | Locul de măsurare | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A LAeq [dB(A)] | Nivel de presiune acustică ponderat în frecvențăA și ponderat în timp F depășit în 10% in timpul T LAF10 [dB] | Nivel minim LAfmin [dB(A)] | Nivel maxim LAfmax [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Măsurat | Admis* | Depășire | Măsurat | Admis* | Depășire |  |  |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 69.53 | 65 | 4.53 | 72.48 | 75 | - | 44.47 | 94.43 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 58.71 | 65 | - | 60.91 | 75 | - | 48.72 | 76.44 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 72.95 | 65 | 7.95 | 74.12 | 75 | - | 52.37 | 101.26 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 69.09 | 70 | - | - | - | - | 44.65 | 96.25 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 70.88 | 65 | 5.88 | 73.88 | 75 | - | 54.27 | 87.93 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 66.39 | 65 | 1.39 | 70.77 | 75 | - | 41.71 | 83.06 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 62.54 | 65 | - | 65.17 | 75 | - | 45.48 | 82.66 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 58.60 | 60 | - | - | - | - | 47.35 | 79.02 |
| 9 | Cristuru Secuiesc – centru | 65.21 | 65 | 0.21 | 67.71 | 75 | - | 46.33 | 89.34 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 67.14 | 65 | 2.14 | 70.71 | 75 | - | 40.05 | 86.26 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 68.62 | 65 | 3.62 | 71.37 | 75 | - | 58.63 | 83.67 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 68.69 | 65 | 3.69 | 71.50 | 75 | - | 50.33 | 85.07 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 62.86 | 65 | - | 65.67 | 75 | - | 45.97 | 75.82 |
| 14 | Gheorgheni - centru | - | 65 | - | - | 75 | - | - | - |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | - | 65 | - | - | 75 | - | - | - |
| 16 | Topliţa - centru | - | 65 | - | - | 75 | - | - | - |
| 17 | DJ 123D – Sâncrăieni | 67.72 | 65 | 2.72 | 70.85 | 75 | - | 29.96 | 84.42 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 63.67 | 65 | - | 66.72 | 75 | - | 39.22 | 80.96 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 68.79 | 65 | 3.79 | 71.20 | 75 | - | 31.66 | 90.12 |
| 20 | DN 12 - Cârţa | - | 65 | - | - | 75 | - | - | - |
| 21 | SC Emer Com SRL (la limita incintei) | 54.81 | 65 | - | - | - | - | 48.54 | 75.96 |
| 22 | SC Zollar Palet SRL- Meresti, str.Soskut 493 | 55.99 | 55** | 0.99 | 53 (Cz) | 50 (Cz) | 3(dB) | 45.82 | 78.70 |
|  |  |  | 60 | - | - | - | - |  |  |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | 1 |  |

* Limita admisibilă conform SR 10009/2017

**Limita admisibilă conform OM 119/2014 - se aplică doar dacă respectiva clădire de locuit la care s-a efectuat determinarea acustică la fațadă, se află poziționată într-un teritoriu protejat conform OM 119/2014 (Cz- curba de zgomot)

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	            	   	    Péter Ildikó

APM Harghita           															                                                                                                 Anexa 7.

EXPERTIZA CALITĂŢII SOLULUI

- luna iunie 2017  -

| Nr. Crt | Zona de prelevare | A dân cime -cm- | pH | Con ducti vitate µS/cm | Subst org. % | Hu-mus % | NO3 ppm | NH4 ppm | P tot % | Pb ppm | Cd ppm | Cu Ppm | Ni ppm | Zn ppm | Mn ppm | Cr ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 3 | 100 | 75 | 300 | 1500 | 100 |
| 1 | Rezervația Beneș, Tușnad | 5 | 7,98 |  |  |  |  |  |  | 4,0 | SLD | 32,4 | 39,0 | 79,9 | 547,0 | 73,3 |
| 2 | Rezervația Beneș, Tușnad | 30 | 8,46 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | SLD | 30,2 | 37,2 | 76,1 | 473,0 | 73,0 |
| 3 | Rezervația Valea de Mijloc, Tușnad | 5 | 5,75 |  |  |  |  |  |  | 7,0 | SLD | 3,8 | 7,9 | 27,9 | 204,0 | 19,8 |
| 4 | Rezervația Valea de Mijloc, Tușnad | 30 | 5,84 |  |  |  |  |  |  | 4,4 | SLD | 4,0 | 9,9 | 27,7 | 190,0 | 17,2 |
| 5 | Rezervația Vrabia, Tușnad | 5 | 6,60 |  |  |  |  |  |  | 8,3 | SLD | 5,4 | 8,3 | 34,9 | 108,0 | 24,0 |
| 6 | Rezervația Vrabia, Tușnad | 30 | 6,80 |  |  |  |  |  |  | 9,5 | SLD | 4,4 | 9,7 | 35,5 | 85,0 | 25,9 |
| 7 | Rezervația Borșaroș, Sâncrăieni | 5 | 6,41 |  |  |  |  |  |  | 11,2 | SLD | 16,7 | 10,0 | 70,1 | 655,0 | 23,1 |
| 8 | Rezervația Borșaroș, Sâncrăieni | 30 | 6,24 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | SLD | 15,3 | 10,8 | 75,4 | 686,0 | 27,6 |
| 9 | Rezervația Tinovul Luci, Sâncrăieni | 5 | 5,96 |  |  |  |  |  |  | 19,9 | SLD | 7,6 | 7,1 | 83,6 | 758,0 | 18,4 |
| 10 | Rezervația Tinovul Luci, Sâncrăieni | 30 | 5,46 |  |  |  |  |  |  | 21,2 | SLD | 9,6 | 8,3 | 99,6 | 883,0 | 25,1 |
| 11 | Rezervația Lacul Sfânta Ana-Tinovul Mohoș | 5 | 4,09 |  |  |  |  |  |  | 27,3 | SLD | 4,7 | 3,4 | 2,6 | 15,0 | 9,2 |
| 12 | Rezervația Lacul Sfânta Ana-Tinovul Mohoș | 30 | 3,83 |  |  |  |  |  |  | 22,3 | SLD | 4,2 | 3,1 | 6,1 | 9,0 | 8,7 |
| 13 | Rezervația Nadaș, Tușnad | 5 | 6,48 |  |  |  |  |  |  | 8,5 | SLD | 5,3 | 3,4 | 45,1 | 370,0 | 8,0 |
| 14 | Rezervația Nadaș, Tușnad | 30 | 6,65 |  |  |  |  |  |  | 13,7 | SLD | 4,5 | 3,4 | 43,0 | 453,0 | 12,3 |
|  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 5 | 250 | 200 | 700 | 2000 | 300 |
|  |  | CMA cf. Ordinului MMGA nr.344/2004 pentru nămolurile destinate pentru utilizare în agricultură |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 10 | 500 | 100 | 2000 | - | 500 |

SLD-sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                             Întocmit,

Kardos Carmen                                                                             Gecző Terezia

APM Harghita                                                                                                                                                                  Anexa nr. 8.

Centralizator „Poluări accidentale”

- iunie 2017 -

| Data/ ora raportării | EPISOD POLUARE | Emitent avertizare | Măsuri întreprinse/ sancţiuni | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizare (localitate, judeţ, etc.) | Perioada de producere | Factor de mediu afectat (aer, apă, sol, pădure) - localizare | Poluator | Substanţa poluantă | Cauză/ Efecte |  |  |  |
| 06.06.2017 (APM_HR nr 5001) - 07.06.2017 (APM_HR nr 5051) | Pârâul Feernic, afluent de dreapta a râului Târnava Mare, intravilanul localității Șimonești, județul Harghita | 06 iunie 2017 | Apă: pârâul Feernic, afluent de dreapta a râului Târnava Mare, intravilan localitatea Șimonești, în apropierea imobilului cu nr. 322 | Necunoscut | Necunoscută | Mortalitate piscicolă pe pârâul Feernic, aproximativ 1 kg pești mici (se presupune că se datorează lipsei de oxigen și încărcării mari cu materii în suspensie/nămol din cauza ploii torențiale din cursul serii zilei de 04.06.2016) | - Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Harghita - ABA Mureș | - Investigații efectuate în teren de către personalul Sistemului Hidrotehnic Sighișoara și GNM-CJ Harghita - stațiile de sortare S.C. TRANS DEM S.R.L. si S.C. TRANS TRADE S.R.L. nu evacuau ape uzate; - rezultatele analizelor pe probele prelevate indică creșterea turbidității, a materiilor în suspensii, CCO-Cr, amoniu, respectiv lipsa de oxigen; - peștii prezentau branhiile acoperite cu nămol și mucus. - Nu au fost aplicate sancțiuni. | - Conform avertizării meteo de fenomene imediate cu nr.217-CMR Sibiu, in cursul serii de 04.06.2017 s-a semnalat în zonă o ploaie torențială - Debitul pr. Feernic, la stația hidro Șimonești, pe data de 04.06.2017, a fost de 0.043 mc/sec și pe data de 06.06.2017 a fost de 0.038 mc/sec |
| - 08.06.2017 (APM_HR nr 5186 și APM_HR nr 5382) | SC RDE Harghita SRL-Odorheiul Secuiesc, Jud. HR, Centrul regional de gestionare a deșeurilor. Canalul pluvial, afluent de stânga a Pârâului Brădești, în amonte comuna Satu Mare, județul Harghita | 08 iunie 2017 | Apă: canalul pluvial, afluent de stânga a pârâului Brădești, amonte de comuna Satu Mare, județul Harghita | SC RDE Harghita SRL-Odorheiul Secuiesc | - levigat (din căminul pentru ape pluviale s-a revărsat efluent de culoare maroniu închis care prin canalul pluvial al incintei a ajuns în șanțul drumului de acces al amplasamentului. Canalul pluvial al amplasamentului este în legătură cu Pârâul Brădești) | Defecțiune tehnică la pompele de pompare de la depozitul de deșeuri nepericuloase, situat pe Platoul Cekend, ca urmare a precipitațiilor abundente căzute în cursul zilei de 08.06.2017. | - Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Harghita - ABA Mureș | - S-a acționat cu utilaj (excavator) efectuându-se o groapă de „împrumut” pentru colectarea levigatului în incinta depozitului. - S-au vidanjat apele uzate (apele pluviale si levigat) din căminul colector din rețeaua interna care face legătura cu canalul pluvial extern , acest canal fiind afluent de stânga al pr. Brădești - S-a aplicat amenda de 40000 lei poluatorului SC RDE Harghita SRL-Odorheiul Secuiesc. | - Cantitatea precipitațiilor în ziua de 08.06.2017, înregistrată la Stația Meteo Odorheiu Secuiesc : 46,3 l/mp |

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                Întocmit,

Kardos Carmen							                                             Török Péter