MINISTERUL MEDIULUI

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna februarie 2018 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  2281  din 15 martie 2018

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna februarie 2018 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna februarie 2018, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna februarie 2018 s-au efectuat următoarele determinări:

- 56 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 48 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 28 probe la Miercurea Ciuc şi 20 probe (28 date) la Gheorgheni, incluzând 4 probe a câte 3 zile. Faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, s-au înregistrat 3 depăşiri, 2 la Miercurea Ciuc (01-02 februarie) și 1 la Gheorgheni (în data de 05 februarie);

- 10 probe de pulberi sedimentabile; nu a fost înregistrată nicio depăşire, faţă de concentraţia maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna februarie 2018 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna februarie 2018 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 4,74 | 11,24 | - | - | - | 95,5 |
| NO | μg/m3 | 3,62 | 18,70 | - | - | - | 91,7 |
| NO2 | μg/m3 | 11,90 | 56,44 | - | - | - | 91,7 |
| NOx | μg/m3 | 17,35 | 66,45 | - | - | - | 91,7 |
| O3 | μg/m3 | 55,51 | 112,5 | - | - | - | 95,2 |
| CO | mg/m3 | 0,35 | 2,39 | - | - | - | 95,8 |
| PM10 automat | μg/m3 | 20,51 | 68,53 | VL | 2 | 7 | 100 |
| PM10 grav. | μg/m3 | 18,71 | 68,31 | VL | 3 | 6 | 96,4 |
| PM2,5 grav. | μg/m3 | 29,93 | 128,3 | - | - | - | 100 |
| Benzen | μg/m3 | 4,75 | 20,21 | - | - | - | 86,3 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna februarie 2018 sunt următoarele:

| ziua | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | SO2 | Benzen | PM10 aut | PM10 gr | PM2.5 gr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 53.66 | 0.97 | 4.60 | 27.45 | 34.37 | 5.70 | 9.95 | 47.44 | 54.06 | 87.92 |
| 2 | 50.26 | 1.52 | 5.05 | 32.44 | 40.03 | 5.98 | 12.99 | 68.53 | 66.32 | 128.30 |
| 3 | 33.85 | 1.35 | 4.96 | 29.18 | 36.64 | 5.52 | 10.89 | 54.22 | 68.31 | 94.19 |
| 4 | 53.81 | 0.10 | 2.77 | 2.07 | 6.24 | 2.55 | 1.58 | 6.27 | 1.09 | 4.30 |
| 5 | 61.45 | 0.06 | 2.78 | 4.39 | 8.57 | 4.26 | 1.66 | 9.84 | 4.633 | 8.595 |
| 6 | 59.51 | 0.19 | 3.1 | 11.51 | 16.17 | 4.62 | 3.31 | 16.38 | 13.72 | 21.13 |
| 7 | 49.09 | 0.26 | 4.24 | 16.4 | 22.77 | 4.71 | 5.32 | 22.93 | 26.53 | 34.92 |
| 8 | 41.04 | 0.37 | 4.38 | 16.35 | 22.94 | 4.72 | 4.8 | 21.32 | 22.35 | 32.32 |
| 9 | 33.13 | 0.17 | 3.82 | 7.62 | 13.36 | 3.99 | 3.02 | 6.31 | 2.45 | 0.72 |
| 10 | 49.68 | 0.13 | 3.22 | 8.49 | 13.33 | 4.28 | 3.55 | 12.32 | 7.18 | 17.10 |
| 11 | 59.49 | 0.07 | 2.89 | 6.86 | 11.21 | 4.01 | 2.77 | 12.30 | 8.81 | 15.40 |
| 12 | 55.67 | 0.18 | 4.24 | 12.94 | 19.32 | 4.55 | 3.49 | 15.68 | 15.17 | 21.58 |
| 13 | 63.64 | 0.14 | 3.14 | 9.12 | 13.85 | 4.31 | 2.87 | 12.75 | 13.45 | 19.70 |
| 14 | 51.61 | 0.13 | 3.18 | 10.79 | 15.58 | 4.46 | 3.31 | 12.64 | 8.99 | 17.01 |
| 15 | 54.16 | 0.21 | 3.20 | 9.63 | 14.43 | 4.15 | 3.45 | 13.32 | 10.08 | 14.95 |
| 16 | 51.05 | 0.24 | 3.09 | 7.92 | 12.57 | 4.44 | 3.67 | 14.34 | 9.90 | 17.91 |
| 17 | 50.83 | 0.50 | 3.48 | 15.59 | 20.83 | 5.46 | 6.47 | 29.50 | 28.34 | 47.90 |
| 18 | 53.52 | 0.45 | 3.31 | 11.69 | 16.67 | 4.78 | 5.59 | 25.47 | 18.35 | 37.96 |
| 19 | 59.72 | 0.27 | 3.23 | 10.39 | 15.24 | 3.83 | 3.58 | 15.53 | 12.49 | 17.55 |
| 20 | 54.36 | 0.97 | 5.63 | 26.41 | 34.87 | 6.41 | 8.66 | 17.14 |  | 62.49 |
| 21 | 61.96 | 0.19 | 3.53 | 9.60 | 14.90 | 3.60 | 3.47 | 19.07 | 13.90 | 9.31 |
| 22 | 55.21 | 0.09 | 3.40 | 4.70 | 9.82 | 5.04 | 2.40 | 15.55 | 8.63 | 13.43 |
| 23 | 58.28 | 0.30 | 3.57 | 10.41 | 15.78 | 5.08 | 3.65 | 22.58 | 19.89 | 30.44 |
| 24 | 56.57 | 0.36 | 3.46 | 8.64 | 13.84 | 6.04 | 4.05 | 24.56 | 23.98 | 30.71 |
| 25 | 72.64 | 0.07 | 3.43 | 3.83 | 9.00 | 5.28 |  | 15.01 | 12.17 | 9.67 |
| 26 | 73.65 | 0.09 | 3.28 | 4.91 | 9.84 | 4.82 |  | 13.65 | 9.90 | 8.86 |
| 27 | 71.68 | 0.11 | 3.44 | 5.48 | 10.66 | 4.85 |  | 13.84 | 11.45 | 12.89 |
| 28 | 68.62 | 0.19 | 2.85 | 6.93 | 11.22 | 5.52 |  | 15.76 | 12.91 | 20.86 |
| Max | 73.65 | 1.52 | 5.63 | 32.44 | 40.03 | 6.41 | 12.99 | 68.53 | 68.31 | 128.30 |
| Med | 55.65 | 0.35 | 3.62 | 11.85 | 17.29 | 4.75 | 4.77 | 20.51 | 18.71 | 29.93 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna februarie 2018:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna februarie 2018 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna februarie 2018:

În luna februarie 2018 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna februarie 2018:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna februarie se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna februarie 2018:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna februarie 2018 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna februarie 2018:

În luna februarie 2018 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 (media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna februarie 2018 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna februarie 2018 nu a  fost înregistrată nici o depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru benzen în luna februarie 2018:

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna februarie  2018

În luna februarie 2018  a fost  înregistrată  2 depășiri a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna februarie 2018

În luna februarie 2018  a fost  înregistrată  3 depășiri a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna februarie 2018

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna februarie 2018 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  DE SUPRAFAȚĂ

Rețeaua hidrografică a județului Harghita aparține bazinelor hidrografice ale râurilor Mureș (49,3 %), Olt (32 %) și Siret (18,7 %). Calitatea apelor din România este urmărită conform structurii şi principiilor metodologice ale Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu cerinţele Directivelor Europene. Pentru urmărirea calității apelor se realizează un monitoring de supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor de apă din cadrul bazinelor hidrografice şi un monitoring operaţional pentru corpurile de apă ce au riscul să nu îndeplinească obiectivele de protecţie a apelor.

Sinteza anuală a calităţii apelor se elaborează de unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale APELE ROMÂNE.

APM Harghita nu dispune de date lunare privind calitatea apelor de suprafață.

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 12 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 5 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc (4 probe), Odorheiu Secuiesc, Topliţa şi Joseni - câte o probă. Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii februarie 2018 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 5,71-7,32.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii februarie  2018 au fost efectuate un număr de 22 măsurători sonometrice, din care 2 măsurători contra cost, la comanda unor operatori economici.

Localizarea punctelor de măsurare şi rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr. 5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 15 depăşiri ale nivelului de zgomot dintre care în: Miercurea Ciuc (depăşiri cu valori până la 6,81 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depăşiri cu valori până la  8,65 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depăşiri cu valori până la  8,85 dB(A)), Gheorgheni (depăşiri cu valori până la 6,60 dB(A)), Toplița (depăşiri cu valori până la  4,74 dB(A)), iar cea mai mare depăşire, pe drumurile judeţene de mare circulaţie, a fost înregistată pe DN 12– localitatea Cîrța (10,36 dB(A)). Depăşirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivităţii mediului de către Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice şi instrucţiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Naţional de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare şi măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafaţă, vegetaţie spontană, sol necultivat şi măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creşteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu şi realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în staţia automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii şi maxime în luna februarie 2018

comparativ cu luna ianuarie

Din Fig. 1. se observă că  valorile medii lunare  cât și valorile maxime lunare ale debitului dozei gamma  absorbite în aer în luna februarie sunt puțin mai scăzute  față de valorile din luna ianuarie. Se observă în ambele cazuri  că nu se atinge valoarea de atenţionare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn şi Tn) şi după 5 zile (măsurători întârziate).

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00               b. Aspiraţia de zi 09:00 -14:00

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale imediate –

valori medii şi maxime în luna februarie 2018, comparativ cu luna ianuarie

Din Fig.2 se observă că  toate valorile activităţii beta globale imediate a aerosolilor de noapte şi de zi s-au situat sub valoarea de atenţionare de 10 Bq/mc.

În cazul aspirației de noapte  cât și în cazul aspirației de zi se observă că valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare sunt  puțin mai scăzute  în luna februarie față de valorile din luna ianuarie .

Activităţi specifice ale Radonului şi Toronului

Activitatea specifică a Radonului şi Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) şi Toronul (Rn-220) sunt produşi de filiaţie ai U-238 şi Th-232, aflaţi în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalaţiei din sol şi roci, unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie. Concentraţiile de Rn-222 şi Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţiile meteorologice, care influenţează atât viteza de emanaţie a gazelor din sol, cât şi diluţia/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului şi Toronului în atmosferă este puternic influenţată de variaţia diurnă a curenţilor de aer. Astfel, cele mai mari concentraţii în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspiraţie 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineaţă, când apare o perioadă de acalmie a curenţilor de aer. Odată cu creşterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenţii de convecţie, care contribuie la dispersia Radonului şi Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00

b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00

Fig. 3. Activităţi specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii şi maxime în luna februarie 2018, comparativ cu luna ianuarie

a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00              b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00

Fig. 4. Activităţi specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare şi maxime zilnice în luna februarie 2018, comparativ cu luna ianuarie

Analizând fig. 3. şi 4. se observă că valorile medii lunare a Radonului şi Toronului, atât pe timp de zi, cât şi de noapte, au variat în limite normale faţă de cele din luna anterioară.

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00	           b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna februarie 2018, comparativ cu luna ianuarie

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi şi de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi şi fig. 2).

În cazul valorilor medii lunare cât și în cazul valorilor maxime lunare la  aspirația de noapte cât și la aspirația de zi se observă o creștere ușoară în luna februarie  față de valorile din luna ianuarie. Aceste valori din luna ianuarie nu ating valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc.(50 mBq/mc).

Depuneri atmosferice totale (uscate şi umede – precipitaţii)

SSRM prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile şi precipitaţii), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferici, activitati beta globale imediate- valori medii şi maxime în luna februarie 2018, comparativ cu luna ianuarie

Valorile medii ale activităţii  beta  globale  imediate în luna februarie cât și  în  luna ianuarie se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare și nu se reprezintă grafic. Valorile maxime lunare în luna februarie sunt mult mai scăzute  față de valorile maxime din luna ianuarie și nu ating valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna februarie 2018, comparativ cu luna ianuarie

Valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale activităţii beta globale întârziate în luna februarie  arată o ușoară creștere față de valorile din luna ianuarie și nu ating valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi).

Radioactivitatea apelor

Program  standard: Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi  măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafaţă prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.

Fig. 8. Apa de suprafaţă, activitati beta globale imediate

- valori medii şi maxime în luna februarie 2018, comparativ cu luna ianuarie

Valorile medii ale activităţii beta globale imediate la apa  de suprafaţă se află sub limita de detetcţie a aparatului de măsurare atât în luna ianuarie cât şi în luna decembrie deci nu se reprezintă grafic.Valorile maxime lunare în luna februarie sunt mai scăzute comparativ cu luna ianuarie și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafaţă, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna februarie 2018, comparativ cu luna ianuarie

Valorile medii ale activităţii beta globale întârziate la apa de suprafaţă  cât și valorile maxime lunare ale activităţii  beta  globale întârziate în luna februarie  au  fost mult mai ridicate față de valorile medii și maxime din luna ianuarie și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program  standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, SSRM Harghita prelevează săptămânal probe de sol necultivat din punctul : Str. Márton Áron nr. 43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna  februarie  cât și în luna  ianuarie  valorile medii cât  şi valorile maxime lunare s-au situat sub limita de detecţie a aparatului de măsurare deci nu sunt reprezentate grafic.

Radioactivitatea vegetației

Program  standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, SSRM Harghita prelevează săptămânal pe perioada  01 aprilie- 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile). În luna decembrie și noiembrie nu sunt prelevate probe de vegetație spontană.

- Expertiza calităţii solului

În vederea expertizării calităţii solului, în luna februarie 2018 nu au fost efectuate analize ale probelor de sol.

- POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii februarie 2018 nu au fost raportate poluări accidentale.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (toate documentaţiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1052/2014), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, verificarea, validarea, a datelor înscrise în SIM în aplicaţiile pentru „Statistica deşeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanţelelor chimice periculoase, inventarului şi modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi, mistreți) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii februarie 2018 nu s-au eliberat autorizaţii în domeniul biodiversităţii, în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

- EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna februarie 2018 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- serial de interviuri cu primarii localităților din județul Harghita, privind realizările din anul 2017 și perspectivele de dezvoltare (prevederi bugetare pentru infrastructură, probleme de mediu etc.) pentru anul în curs;

- problematica urșilor din județul Harghita;

- domeniul silviculturii;

- începerea implementării proiectului „Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI-0246 Tinovul Luciși rezervația 2.465 Tinovul Luci, și ROSCI-0241 Tinovul Apa Lina-Honcsok, ROSPA-0169 Tinovul Apa Lina-Honcsok și rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos”, proiect ce va fi realizat de Asociația Medio Pro Brașov în parteneriat cu APM Harghita;

- problematica deșeurilor (întârzierea PIF a depozitului de deșeuri din cadrul SMID de la Remetea, dezvoltări la depozitul regional de la Platoul Țechend etc.);

- prezentarea Rezervației Naturale Cascada Apă termală Toplița;

- proiecte pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere la Odorheiu Secuiesc (organizarea circulației raționale, achiziționarea de autobuze electrice etc.);

- colectarea uleiurilor uzate la stații e de distribuție carburanți (300 litri în județul Harghita, din cei peste 7000 litri din țară);

- unele concluzii privind desfășurarea Programului Casa Verde – sesiunea 2016 în județul Harghita;

- ştiri privind activitatea ONG-urilor din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume (prezentarea unei invenții electronice pentru ținerea la distanță a animalelor sălbatice; problematica zgomotului produs de coloniile ciorilor de semănătură etc.).

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                                    Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna februarie 2018

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 4,3 | 2,2 | 2,8 | 1,4 |  |  |  | Circ. rut. Proc. ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 28 |  |  | 639,8 | 22,9 | 56,3 | 1,0 |  |  | 0,405 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 28 |  |  | 492,3 | 17,6 | 49,1 | 0,7 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 28 | 2 | 7,14 | 1843,1 | 65,8 | 203,6 | 0,8 | 1,1 | 2 |  |  | 24 ore |
| Gheorgheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,9 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 28 | 1 | 3,57 | 2153,8 | 76,9 | 169,3 | 0,6 | 0,1 |  |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 1,1 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 1,5 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4,7 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 1,0 |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS - pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                									Întocmit,

Kardos Carmen                                                                                 								 Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                    Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna februarie 2018 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 29.01.2018 - 27.02.2018 | 1,5 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 29.01.2018 - 27.02.2018 | 2,8 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 29.01.2018 - 27.02.2018 | 1,5 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 31.01.2018 - 28.02.2018 | 4,4 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 31.01.2018 - 28.02.2018 | 5,7 |
| 6 | Suseni, carieră | 01.02.2018 - 01.03.2018 | 2,8 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 01.02.2018 - 01.03.2018 | 1,5 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 01.02.2018 - 01.03.2018 | 4,0 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 01.02.2018 - 01.03.2018 | 0,6 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 29.01.2018 - 27.02.2018 | 4,3 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                            Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                                                   Anexa 3.

APE UZATE

- luna februarie 2018 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ≈ 235557 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,74 22,60 72,48 25 1,526 13,23 0,74 233,14 862 <20,0 (0,42) | 8,08 47 100,9 32 7,272 16,8 1,31 354,81 1085 <20,0 (6,0) | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 251851 Aut. GA nr.194 din 12.07.2017 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Azot total Fosfor total Detergenţi Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 35 2000 20 25 125 - - - 15 2 0,5 - - | 7,7 29,73 509 3,73 15,31 60,53 31,43 0,57 2,29 20,27 0,263 0,340 177,30 | 7,8 35,00 529 5,10 30,00 103,52 43,92 1,17 7,39 0,32 | - Autorizaţia GA este valabilă până la 12.07.2018 - stație de epurare urbană modernizată și retehnologizată (stația de epurare veche scoasă din funcțiune) |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 54000 Aut.GA 257/14.09.2016 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,08 9,40 7,67 34,17 625,00 1,24 2,00 | 7,20 15,40 9,00 45,44 625,00 3,32 2,00 | - Autorizaţia GA valabilă până la 14.09.2019 |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 92547 Aut. GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mures | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitraţi | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 130,26 32 16,77 20,84 7,65 712 8,4 54,0 3,48 0 | 166,05 36 25,64 25 8 712 8,4 54 3,48 0 | - Autorizaţia GA valabilă până la 25.05.2017, în curs de reînnoire |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut. GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 35 2000 20 25 3 | 10,257 311 SLD 9,622 0,314 | 11,4 311 SLD 10,33 0,61 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 21091 Aut. GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 6,88 8,91 56,17 2,51 16,8 0,45 | 7,05 19,7 81,6 3,00 36,1 1,34 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 11189 Aut. GA 53/31.01.2018 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile Detergenti NO2 NO3 P Cloruri | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 0,5 2 37 2 500 | 7,5 103 608 105,00 201,47 30,27 27,85 0,75 2,30 1,86 389 |  | - Autorizaţia GA valabilă până la 31.12.2018 |

SLD – sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                         Întocmit,

Kardos Carmen			                                         	                         Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                                                  Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna februarie 2018 –

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi- tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 02.02.-04.02.2018 | 4.2 | 7.32 | 48.0 | 0.088 | 0.242 | 2.423 | 0.831 | 4.485 | 0.658 | 3.486 | 0.721 | 0.631 | 0.329 | 24.0 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 02.02.-08.02.2018 | 6.6 | 6.98 | 34.6 | 0.097 | 0.158 | 1.796 | 0.281 | 4.048 | 0.201 | 3.046 | 1.619 | 0.221 | 0.086 | 12.3 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 07.02.-08.02.2018 | 9.8 | 5.71 | 21.8 | 0.101 | 0.030 | 0.613 | 0.248 | 0.662 | 0.035 | 1.320 | 1.580 | 1.073 | 0.026 | 10.9 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 13.02.-15.02.2018 | 10.5 | 6.04 | 12.6 | 0.066 | 0.044 | 0.449 | 0.190 | 0.455 | 0.032 | 1.050 | 0.605 | 0.246 | 0.043 | 6.3 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 13.02.-15.02.2018 | 15.3 | 5.90 | 12.4 | 0.079 | 0.036 | 0.494 | 0.145 | 0.559 | 0.048 | 1.016 | 0.813 | 0.184 | 0.031 | 6.2 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 16.02.-18.02.2018 |  | 5.85 | 22.0 | 0.150 | 0.048 | 0.727 | 0.454 | 0.554 | 0.051 | 1.860 | 1.557 | 0.845 | 0.063 | 11.0 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 16.02.-18.02.2018 | 6.0 | 5.84 | 14.2 | 0.114 | 0.024 | 0.397 | 0.226 | 0.545 | 0.031 | 0.920 | 1.034 | 0.538 | 0.020 | 7.1 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 23.02.-25.02.2018 | 7.4 | 5.83 | 21.2 | 0.090 | 0.040 | 0.972 | 0.186 | 0.820 | 0.052 | 1.891 | 1.379 | 0.750 | 0.034 | 10.6 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 23.02.-25.02.2018 | 7.5 | 6.43 | 22.0 | 0.092 | 0.096 | 0.900 | 0.285 | 1.953 | 0.153 | 1.776 | 0.529 | 0.110 | 0.066 | 11.0 |
| Odorheiu-Sec. st meteo | 31.01.-28.02.2018 | 32.2 | 7.04 | 59.3 | 0.141 | 0.300 | 2.503 | 3.061 | 3.720 | 0.271 | 4.139 | 1.170 | 1.615 | 0.113 | 29.7 |
| Topliţa st. meteo | 01.02.-01.03.2018 | 35.5 | 7.00 | 82.0 | 0.462 | 0.642 | 2.186 | 1.289 | 0.759 | 0.117 | 3.548 | 1.512 | 1.044 | 0.557 | 41.0 |
| Joseni st. meteo | 01.02.-01.03.2018 | 47.7 | 7.16 | 53.5 | 0.299 | 0.110 | 1.847 | 1.018 | 2.710 | 0.736 | 3.033 | 1.146 | 0.566 | 0.090 | 26.7 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                       			  Întocmit,

Kardos Carmen                                                                            			 Szász Laura

APM HARGHITA                                                                                                                                                     Anexa 5.

NIVELE DE ZGOMOT

Februarie 2018

| Nr. |  | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A | Nivel de presiune acustică ponderat în frecvențăA și ponderat în timp F depășit în 10% in timpul T | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | LAF10 [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis* | Depășire | Măsurat | Admis* | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 69.03 | 65 | 4.03 | 72.15 | 75 | - | 45.28 | 85.92 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 59.28 | 65 | - | 61.08 | 75 | - | 47.51 | 78.20 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 69.75 | 65 | 4.75 | 73.58 | 75 | - | 46.22 | 83.99 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 76.05 | 70 | 6.05 | - | - | - | 40.82 | 101.59 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 71.81 | 65 | 6.81 | 75.03 | 75 | 0.03 | 52.00 | 81.44 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 65.65 | 65 | 0.65 | 70.21 | 75 | - | 35.80 | 82.45 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 64.80 | 65 | - | 68.16 | 75 | - | 37.86 | 86.79 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 43.61 | 60 | - | - | - | - | 37.04 | 58.55 |
| 9 | Cristuru Secuiesc – centru | 73.65 | 65 | 8.65 | 77.96 | 75 | 2.96 | 43.56 | 90.62 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 72.22 | 65 | 7.22 | 76.54 | 75 | 1.54 | 46.75 | 89.48 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 73.85 | 65 | 8.85 | 78.16 | 75 | 3.16 | 45.73 | 86.63 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 72.53 | 65 | 7.53 | 76.43 | 75 | 1.43 | 48.72 | 81.63 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 65.79 | 65 | 0.79 | 69.01 | 75 | - | 48.48 | 79.94 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 64.02 | 65 | - | 67.54 | 75 | - | 46.98 | 78.67 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 71.60 | 65 | 6.60 | 75.10 | 75 | 0.10 | 37.92 | 91.08 |
| 16 | Topliţa - centru | 69.74 | 65 | 4.74 | 72.96 | 75 | - | 49.59 | 91.31 |
| 17 | DJ 123D – Sâncrăieni | 67.58 | 65 | 2.58 | 72.10 | 75 | - | 31.32 | 85.22 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 62.38 | 65 | - | 66.15 | 75 | - | 33.14 | 80.87 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 73.08 | 65 | 8.08 | 77.31 | 75 | 2.31 | 22.24 | 87.98 |
| 20 | DN 12 - Cârţa | 75.36 | 65 | 10.36 | 78.50 | 75 | 3.50 | 31.66 | 93.85 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | 2 |  |

* Limita admisibilă conform SR 10009/2017

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                   	   	    Péter Ildikó