MINISTERUL MEDIULUI

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în județul Harghita

- luna iulie 2018 -

Agenția pentru Protecția Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  6170  din 20 august 2018

R A P O R T

privind starea mediului în județul Harghita

­ luna iulie 2018 -

Pe baza analizei activității agenției noastre privind supravegherea și protecția mediului, desfășurată în luna iulie 2018, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul județului Harghita evaluarea calității aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât și cele automate obținute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul județului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentrațiile poluanților gazoși (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita și la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc și câte un punct la Delnița, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Toplița și Tușnad Sat).

În luna iulie 2018 s-au efectuat următoarele determinări:

- 62 determinări privind concentrația poluanților gazoși (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentrației poluanților a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiții de calitate”;

- 56 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 31 probe la Miercurea Ciuc și 25 probe (30 date) la Gheorgheni, incluzând o probă de 3 zile și 3 probe de câte 2 zile. Față de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, nu s-au înregistrat depășiri;

- 11 probe de pulberi sedimentabile (proba de la Merești s-a analizat la solicitarea Serviciului AAA); nu au fost înregistrate depășiri față de concentrația maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987 (17 g/mp/lună).

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. și Anexa nr. 1a .

La sfârșitul anului 2007, în județul Harghita a fost amplasată o stație automată de monitorizare a calității aerului de tip fond regional, care face parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Locația stației de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanții monitorizați sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen și pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric și automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină și concentrația masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depășiri, captura de date și maximele zilnice ale concentrațiilor poluanților determinați la stația automată de monitorizare a calității aerului în luna iulie 2018 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Stația HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna iulie 2018 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depășire | Număr depășiri luna curentă | Număr depășiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 2,85 | 3,67 | - | - | - | 87,2 |
| NO | μg/m3 | 1,30 | 6,79 | - | - | - | 87,9 |
| NO2 | μg/m3 | 6,54 | 38,94 | - | - | - | 87,9 |
| NOx | μg/m3 | 8,50 | 40,46 | - | - | - | 87,9 |
| O3 | μg/m3 | 64,40 | 129,77 | VȚ | - | 4 | 93,0 |
| CO | mg/m3 | 0,07 | 0,24 | - | - | - | 95,8 |
| PM10 automat | μg/m3 | 8,23 | 11,42 | VL | - | 7 | 100 |
| PM10 grav. | μg/m3 | 8,03 | 13,08 | VL | - | 8 | 100 |
| PM2,5 grav. | μg/m3 | 5,76 | 11,66 | - | - | - | 100 |
| Benzen | μg/m3 | 0,79 | 11,31 | - | - | - | 97,9 |

Evoluția mediilor lunare față de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentrațiilor poluanților monitorizați în luna iulie 2018 sunt următoarele:

| ziua | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | SO2 | Benzen | PM10 aut | PM10 gr | PM2.5 gr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 64.80 | 0.09 |  |  |  |  | 0.39 | 2.25 | 6.36 | 4.19 |
| 2 | 64.96 | 0.07 |  |  |  |  | 0.64 | 3.75 | 8.45 | 7.47 |
| 3 |  | 0.08 |  |  |  |  |  | 4.73 | 5.90 | 8.84 |
| 4 | 58.97 | 0.11 | 1.24 | 11.38 | 13.25 | 2.73 | 8.02 | 7.77 | 9.17 | 8.38 |
| 5 | 57.67 | 0.07 | 1.4 | 9.82 | 11.93 | 2.62 | 2.72 | 9.86 | 8.54 | 11.02 |
| 6 | 63.24 | 0.14 | 1.21 | 8.21 | 10.02 | 2.66 | 1.4 | 9.74 | 9.45 | 10.75 |
| 7 | 68.56 | 0.03 | 1.13 | 7.76 | 9.46 | 3.17 | 0.96 | 11.13 | 9.54 | 11.66 |
| 8 | 61.71 | 0.07 | 1.05 | 6.31 | 7.89 | 3.08 | 0.78 | 10.83 | 9.99 | 9.84 |
| 9 | 49.12 | 0.06 | 1.14 | 5.66 | 7.37 | 2.99 | 0.52 | 8.79 | 10.27 | 5.10 |
| 10 | 49.08 | 0.04 | 1.28 | 5.9 | 7.82 | 2.64 | 0.45 | 7.64 | 10.45 | 3.64 |
| 11 | 55.93 | 0.06 | 1.20 | 5.70 | 7.51 | 2.91 | 0.36 | 7.42 | 9.17 | 4.28 |
| 12 | 60.57 | 0.10 | 1.29 | 6.71 | 8.66 | 2.99 | 0.37 | 8.48 | 9.99 | 6.56 |
| 13 | 66.17 | 0.04 | 1.20 | 6.66 | 8.47 | 3.14 | 0.29 | 7.74 | 11.26 | 2.55 |
| 14 | 67.66 | 0.04 | 1.06 | 6.63 | 8.23 | 2.95 | 0.28 | 7.56 | 8.81 | 1.37 |
| 15 | 69.47 | 0.04 | 0.96 | 4.77 | 6.22 | 2.75 | 0.18 | 6.96 | 6.54 | 5.65 |
| 16 | 76.84 | 0.04 | 0.97 | 5.08 | 6.54 | 2.97 | 0.17 | 7.32 | 6.99 | 4.37 |
| 17 | 88.99 | 0.03 | 1.13 | 5.97 | 7.67 | 3.30 | 0.19 | 8.84 | 5.90 | 3.19 |
| 18 | 103.86 | 0.11 | 1.14 | 6.17 | 7.89 | 2.68 | 0.15 | 9.39 | 4.45 | 4.83 |
| 19 |  | 0.07 | 1.32 | 8.17 | 10.16 | 2.48 | 0.22 | 8.85 | 3.82 | 3.74 |
| 20 | 85.70 | 0.10 | 1.36 | 6.85 | 8.90 | 2.34 | 0.20 | 8.60 | 5.09 | 1.28 |
| 21 | 84.32 | 0.10 | 1.27 | 5.64 | 7.55 | 2.40 | 0.18 | 10.40 | 5.81 | 4.47 |
| 22 | 74.04 | 0.09 | 1.40 | 5.29 | 7.39 | 2.63 | 0.20 | 11.29 | 7.36 | 4.46 |
| 23 | 68.42 | 0.13 | 1.37 | 4.38 | 6.44 | 2.98 | 0.18 | 11.42 | 8.63 | 7.93 |
| 24 | 68.38 | 0.10 | 1.42 | 5.93 | 8.06 | 3.04 | 0.29 | 9.40 | 7.09 | 6.38 |
| 25 | 54.64 | 0.08 | 1.37 | 5.94 | 8.01 | 2.50 | 0.53 | 6.11 | 6.00 | 3.19 |
| 26 | 56.05 | 0.08 | 1.39 | 6.54 | 8.62 | 2.57 | 0.59 | 9.58 | 9.81 | 7.11 |
| 27 | 53.11 | 0.06 | 1.36 | 6.66 | 8.71 | 3.13 | 0.50 | 8.22 | 8.18 | 4.47 |
| 28 | 47.33 | 0.08 | 1.25 | 6.17 | 8.06 | 2.43 | 0.56 | 6.68 | 5.81 | 4.28 |
| 29 | 48.80 | 0.05 | 1.24 | 6.30 | 8.16 | 2.86 | 0.62 | 5.85 | 4.18 | 1.73 |
| 30 | 47.37 | 0.07 | 1.53 | 6.66 | 8.95 | 3.39 | 0.56 | 8.70 | 13.08 | 5.74 |
| 31 | 53.09 | 0.07 | 1.37 | 5.73 | 7.79 | 3.33 | 0.69 | 9.97 | 12.99 | 10.11 |
| Max | 103.86 | 0.14 | 1.53 | 11.38 | 13.25 | 3.39 | 8.02 | 11.42 | 13.08 | 11.66 |
| Med | 64.85 | 0.07 | 1.25 | 6.57 | 8.44 | 2.83 | 0.78 | 8.18 | 7.87 | 5.62 |

- Evoluția mediilor orare pentru SO2 în luna iulie 2018:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna iulie 2018 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluția mediilor zilnice pentru SO2 în luna iulie 2018:

În luna iulie 2018 nu au fost înregistrate depășiri ale valorii limită zilnice pentru protecția sănătății umane de 125 μg/m3.

- Evoluția mediilor orare pentru NO2 în luna iulie 2018:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna iulie se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluția mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna iulie 2018:

- Variația valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna iulie 2018 nu au fost înregistrate depășiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecția sănătății umane de 10 mg/m3.

- Evoluția mediilor orare pentru ozon în luna iulie 2018:

În luna iulie 2018 nu au fost înregistrate depășiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) și a pragului de informare de 180 μg/m3 (media pe o oră) pentru ozon.

- Variația mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna iulie 2018 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variația valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna iulie 2018 nu a fost înregistrată  nici o depășire a valorii țintă pentru protecția sănătății umane de 120 μg/m3 .

- Evoluția mediilor orare pentru benzen în luna iulie  2018:

- Evoluția mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna iulie  2018

În luna iulie 2018 nu  a fost  înregistrată nici o  depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluția mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna iulie 2018

În luna iulie 2018 nu  a fost  înregistrată  nici o  depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluția mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna iulie  2018

- Evoluția indicelui general la stația automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabilește pentru stația automată HR-1, din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puțin 3 indici specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Indicele general și indicii specifici sunt reprezentați pe o scală evidențiată prin cifre, culori și calificative: de la 1 la 6, de la verde la roșu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală și pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentrațiilor de poluanți în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră și, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluția indicelui general de calitate a aerului la stația automată de monitorizare HR-1, în luna iulie 2018 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  DE SUPRAFAȚĂ

Rețeaua hidrografică a județului Harghita aparține bazinelor hidrografice ale râurilor Mureș (49,3 %), Olt (32 %) și Siret (18,7 %). Calitatea apelor din România este urmărită conform structurii și principiilor metodologice ale Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu cerințele Directivelor Europene. Pentru urmărirea calității apelor se realizează un monitoring de supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor de apă din cadrul bazinelor hidrografice și un monitoring operațional pentru corpurile de apă ce au riscul să nu îndeplinească obiectivele de protecție a apelor.

Sinteza anuală a calității apelor se elaborează de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale APELE ROMÂNE.

APM Harghita nu dispune de date lunare privind calitatea apelor de suprafață.

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potențial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici și automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3.

## CALITATEA PRECIPITAȚIILOR

Pentru urmărirea calității precipitațiilor au fost analizate 11 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 5 probe și de la stațiile meteorologice Miercurea Ciuc (4 probe), Odorheiu Secuiesc și Joseni - câte o probă. La stația meteorologică Toplița nu a fost colectată probî de apă pentru analizarea precipitațiilor. Rezultatele măsurătorilor calității precipitațiilor aferente lunii iulie 2018 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitații, valorile pH-ului variază între 6,28-7,47.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii iulie 2018 au fost efectuate un număr de 23 de măsurători sonometrice, din care 3 contra cost, la solicitarea unor operatori economici respectiv la solicitarea Poliției.

Localizarea punctelor de măsurare și rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr.5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 15 depășiri ale nivelului de zgomot dintre care în localitatea Miercurea Ciuc (depășiri cu valori până la 6,99 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depășiri cu valori până la 7,77 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depășiri cu valori până la  6,40 dB(A)), Gheorgheni (depășiri cu valori până la 6,92 dB(A)), Toplița (depășiri cu valori până la  18,47 dB(A)). Cea mai mare depășire, pe drumurile județene de mare circulație, a fost înregistată pe DN 12 – localitatea Cârța (11,22 dB(A)).

Depășirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂȚII  MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivității mediului de către Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice și instrucțiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Național de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare și măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat și măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creșteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu și realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în stația automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii și maxime în luna iulie 2018

comparativ cu luna iunie

Din Fig. 1. se observă o scădere ușoară  în luna iulie față de luna iunie atât în cazul valorilor medii lunare cât și în cazul valorilor maxime lunare și nu se atinge valoarea de atenționare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn și Tn) și după 5 zile (măsurători întârziate).

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

a. Aspirația de noapte 03:00 – 08:00               b. Aspirația de zi 09:00 -14:00

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale imediate –

valori medii și maxime în luna iulie 2018, comparativ cu luna iunie

Din Fig.2. se observă că  toate valorile activității beta globale imediate a aerosolilor de noapte și  de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 10 Bq/mc.

În cazul aspirației de noapte se observă că valorile medii lunare din luna iulie sunt identice cu valorile medii din luna iunie. Valorile maxime lunare din luna iulie sunt puțin mai scăzute față de valorile din luna iunie.

În cazul aspirației de zi se observă că valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare sunt identice în ambele luni.

Activități specifice ale Radonului și Toronului

Activitatea specifică a Radonului și Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) și Toronul (Rn-220) sunt produși de filiație ai U-238 și Th-232, aflați în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalației din sol și roci, unde sunt supuși fenomenelor de dispersie. Concentrațiile de Rn-222 și Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condițiile meteorologice, care influențează atât viteza de emanație a gazelor din sol, cât și diluția/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului și Toronului în atmosferă este puternic influențată de variația diurnă a curenților de aer. Astfel, cele mai mari concentrații în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspirație 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineață, când apare o perioadă de acalmie a curenților de aer. Odată cu creșterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenții de convecție, care contribuie la dispersia Radonului și Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

a. Aspirația de noapte 03:00 – 08:00	               b. Aspirația de zi 09:00-14:00

Fig. 3. Activități specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii și maxime în luna iulie 2018, comparativ cu luna iunie

a. Aspirația de noapte 03:00 – 08:00                 b. Aspirația de zi 09:00-14:00

Fig. 4. Activități specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare și maxime zilnice în luna iulie 2018, comparativ cu luna iunie

Analizând fig. 3. și 4., se observă că valorile medii lunare a Radonului și Toronului, atât pe timp de zi, cât și de noapte, au variat în limite normale față de cele din luna anterioară.

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

a. Aspirația de noapte 03:00 – 08:00	          b. Aspirația de zi 09:00-14:00

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna iulie 2018, comparativ cu luna iunie

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi și de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi și fig. 2).

În cazul aspirației de noapte se observă o scădere ușoară în luna iulie față de luna iunie a valorilor medii lunare iar în cazul valorilor maxime lunare se observă o creștere mai accentuată a valorilor din luna iulie față de valorile din luna iunie.

În cazul aspirației de zi se observă o creștere în luna iulie față de luna iunie atât în cazul valorilor medii lunare cât și în cazul valorilor maxime lunare.

Se observă că toate valorile activității beta globale întârziate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc.(50 mBq/mc).

Depuneri atmosferice totale (uscate și umede – precipitații)

S.S.R.M. prelevează zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile și precipitații), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferice, activitati beta globale imediate- valori medii și maxime în luna iulie 2018, comparativ cu luna iunie

Valorile medii ale activității  beta  globale  imediate în luna iulie  cât și  în  luna iunie se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare și nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna iulie sunt aproximativ de 2 ori mai mici comparativ cu valorile maxime din luna iunie.  Nu se atinge valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna iulie 2018, comparativ cu luna iunie

Valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale activității beta globale întârziate în luna iulie arată o ușoară scădere față de valorile din luna iunie și nu ating valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi).

Radioactivitatea apelor

Program standard: Laboratorul de radioactivitate prelevă zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafață prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.

Fig. 8. Apa de suprafață, activitati beta globale imediate

- valori medii și maxime în luna iulie 2018, comparativ cu luna iunie

Valorile medii ale activității beta globale imediate la apa de suprafață se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare atât în luna iulie cât și în luna iunie deci nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna iulie sunt puțin mai scăzute comparativ cu luna iunie, și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafață, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna iulie 2018, comparativ cu luna iunie

Valorile medii ale activității beta globale întârziate la apa de suprafață cât și valorile maxime lunare ale activității beta globale întârziate în luna iulie sunt puțin mai ridicate față de valorile medii și maxime din luna anterioară și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal probe de sol necultivat din punctul: Str. Márton Áron nr. 43 (curtea APM Harghita), pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna iulie cât și în luna iunie valorile medii cât și valorile maxime lunare s-au situat sub limita de detecție a aparatului de măsurare deci nu sunt reprezentate grafic.

Radioactivitatea vegetației

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal pe perioada 01 aprilie- 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna iulie valorile medii cât și valorile maxime sunt puțin mai scăzute față de valorile medii și maxime din luna iunie și nu depășesc valorile multianuale obținute la acest factor de mediu.

- Expertiza calității solului

În vederea expertizării calităţii solului, au fost efectuate 23 analize ale probelor de sol colectate în zona unor depozite de deșeuri, foste exploatări/explorări miniere din județul Harghita (folosinţa mai puțin sensibilă a terenurilor).

Rezultatele sunt prezentate în Anexa nr.7., singura depăşire față de pragul de alertă a fost înregistrată pentru indicatorul Cr, la o probă colectată de lângă fosta halda de deșeuri de la Odorheiu Secuiesc.

- POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii iulie 2018 nu a fost raportată nicio poluare accidentală

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol) s-au desfășurat o serie de activități, cele mai importante fiind următoarele:

- acțiuni de control și îndrumare în ariile naturale protejate din județ (toate documentațiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1052/2014), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activități în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita și APM Covasna și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice;

- reactualizarea, verificarea, validarea, a datelor înscrise în SIM în aplicațiile pentru „Statistica deșeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanțelelor chimice periculoase, inventarului și modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urși, lupi, mistreți) pe teritoriul județului Harghita;

- în cursul lunii iulie 2018 s-au eliberat un număr de 5 autorizații în domeniul biodiversității (colectare de ciuperci) în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare pe teritoriul național sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante și animale, vertebrate și nevertebrate precum și a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică și a importului acestora”.

- EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă și a comunicatelor emise de APM Harghita precum și cu ocazia acțiunilor organizate în domeniul protecției mediului, în presa județeană scrisă (Adevărul Harghitei și știri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap și știri internet în limba maghiară), în luna iulie 2018 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- problematica urșilor: plan de acțiune pentru managementul populației de urs; atacuri asupra unor oameni, pagube provocate, eliminarea urșilor periculoși, pregătirea acțiunilor de relocare a urșilor;

- analiza activității Direcției Silvice Harghita pe semestrul I.2018;

- aprobarea Planului Master pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat prin POIM de Harviz SA;

- problematica deșeurilor (depozitări ilegale, colectare de DEEE etc.);

- diferite proiecte pentru investiții în domeniul mediului, în localitățile județului Harghita (fonduri UE pentru reabilitarea unor drumuri județene;

- probleme de inundații în urma ploilor abundente, alocarea fondurilor necesare remedierii situației;

- programul de izolare a blocurilor de locuit;

- procedura de reglementare a PUZ Munții Harghitei;

- știri privind activitatea ONG-urilor din România și din lume în domeniul protecției mediului, aspecte interesante din flora, fauna și peisagistica județului Harghita și din lume (drumuri pentru explorarea rezervației naturale Dealurile Sărate din zona localității Praid, acțiuni pentru inelarea populației de berze în zona Sânpaul, valea Homorodului Mare etc.).

Menționăm că „Raportul apariții media” se transmite săptămânal spre ANPM București.

Director executiv				      Șef serv. MONITORIZARE

ȘI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                                                                                                     Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna iulie 2018

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-trațiilor, μg/mc | Media concen-trațiilor, μg/mc | Concen-trația maximă, μg/mc | Ten-dința mediei | Tendința depășirii | Per-sis-tența conc. | Coe-ficient sinergetic | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depășit CMA, nr | Depășit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb. sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 11,2 | 5,6 | 8,0 | 0,9 |  |  |  | Circ. rut. Proc. ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 31 |  |  | 301,5 | 9,7 | 16,7 | 0,9 |  |  | 0,228 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 31 |  |  | 405,7 | 13,1 | 21,5 | 0,9 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 991,6 | 32,0 | 46,4 | 1,0 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheorgheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 2333,6 | 75,3 | 116,8 | 1,0 |  |  |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,6 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0,8 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delnița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,3 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 15,6 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,3 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Toplița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 2,4 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tușnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |
| Merești | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 14,1 | 14,1 | 14,1 |  |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |

PTS - pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Șef serv. Monitorizare și Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                                            Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna iulie 2018 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 03.07.2018 - 30.07.2018 | 3,2 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 03.07.2018 - 30.07.2018 | 8,0 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 03.07.2018 - 30.07.2018 | 3,8 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 02.07.2018 - 31.07.2018 | 5,3 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 02.07.2018 - 31.07.2018 | 6,9 |
| 6 | Suseni, carieră | 04.07.2018 - 01.08.2018 | 7,8 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 04.07.2018 - 01.08.2018 | 1,4 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 04.07.2018 - 01.08.2018 | 8,1 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 04.07.2018 - 01.08.2018 | 9,3 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 03.07.2018 - 30.07.2018 | 4,4 |
| 11 | Merești, str. Soskut nr.493 | 02.07.2018 - 31.07.2018 | 14,1 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                            Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                                                                                                Anexa 3.

APE UZATE

- luna iulie 2018 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ≈ 394770 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,88 11 37,50 14 1,03 6,90 0,56 126,31 747,25 < 20 (7,4) | 8,20 16 60 24 2,388 8,88 1,16 131,65 862 < 20 (12,4) | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC HARVIZ SA Odorheiu Secuiesc / 310519 Aut. GA nr.194 din 12.07.2017 - ABA Mureș | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Azot total Fosfor total Detergenţi Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 35 2000 20 25 125 - - - 15 2 0,5 - - | 7,61 13,18 729,00 7,60 22,31 67,14 2,27 2,00 30,33 12,36 0,70 - 126,18 - | 7,92 45,00 11,60 52,00 91,00 12,05 3,29 47,60 14,21 1,43 - 151,74 | - Autorizația GA expirată, în curs de reînnoire (documentația depusă la ABA Mureș) - stație de epurare urbană modernizată și retehnologizată (stația de epurare veche scoasă din funcțiune) |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 93000 Aut.GA 257/14.09.2016 – ANAR ABA Mureș | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,44 12,62 5,60 23,61 775,00 0,23 2,40 | 7,60 25,20 9,00 41,57 775,00 0,90 3,20 | - Autorizaţia GA valabilă până la 14.09.2019 |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 74029 Aut. GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mureș | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitraţi | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 15,00 11,4 4,32 3,98 6,78 525 SLD 17,0 2,8 25,25 | 15 15 5,29 10,92 6,8 536 SLD 17 2,8 25,25 | - Autorizaţia GA expirată, în curs de reînnoire (documentația depusă la ABA Mureș) din anul 2017 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut. GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 35 2000 20 25 3 | 11,926 361 SLD 9,592 0,635 | 14,1 361 SLD 10,34 0,81 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 21091 Aut. GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 6,88 8,91 56,17 2,51 16,8 0,45 | 7,05 19,7 81,6 3,00 36,1 1,34 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 7019 Aut. GA 53/31.01.2018 – ABA Mureș | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile Detergenti NO2 NO3 P Cloruri | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 0,5 2 37 2 500 | 7,4 144 488 170,0 195,2 18,64 22,19 0,78 0,13 0,11 546,08 |  | - Autorizaţia GA valabilă până la 31.12.2018 |

SLD – sub limita detectabilă

Șef Serv. Monitorizare și Laboratoare,							Întocmit,

Kardos Carmen								Török Péter

APM Harghita                                                                                                       		                                                                                                                  Anexa 4.

Calitatea precipitațiilor

luna iulie 2018 –

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi- tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 06.07.-09.07.2018 | 5,1 | 7,02 | 40,9 | 0,299 | 0,212 | 1,887 | 2,302 | 3,105 | 0,372 | 0,942 | 2,803 | 0,991 | 0,082 | 20,4 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 06.07.-09.07.2018 | 3,4 | 6,90 | 45,1 | 0,132 | 0,152 | 1,481 | 0,738 | 3,430 | 0,264 | 1,434 | 4,752 | 1,708 | 0,088 | 22,5 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 11.07.-12.07.2018 | 6,0 | 6,60 | 25,5 | 0,220 | 0,120 | 1,570 | 0,826 | 1,410 | 0,096 | 0,584 | 1,489 | 0,844 | 0,067 | 12,7 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 11.07.-15.07.2018 | 6,9 | 6,61 | 31,8 | 0,264 | 0,108 | 3,746 | 0,366 | 1,020 | 0,074 | 0,490 | 3,224 | 2,104 | 0,119 | 15,9 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 16.07.-20.07.2018 | 21,9 | 6,77 | 33,0 | 0,229 | 0,184 | 3,321 | 5,413 | 0,607 | 0,334 | 1,362 | 0,258 | 0,152 | 0,019 | 16,5 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 16.07.-22.07.2018 | 40,0 | 6,39 | 13,9 | 0,233 | 0,028 | 1,173 | 0,235 | 0,000 | 0,003 | 0,274 | 0,737 | 0,413 | 0,025 | 6,9 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 23.07.-26.07.2018 | 15,7 | 6,28 | 19,4 | 0,158 | 0,068 | 1,158 | 0,693 | 0,520 | 0,087 | 0,445 | 1,016 | 0,622 | 0,037 | 9,7 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 24.07.-29.07.2018 | 12,0 | 6,59 | 30,7 | 0,246 | 0,132 | 1,838 | 0,560 | 1,814 | 0,151 | 0,505 | 1,611 | 1,310 | 0,057 | 15,4 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 30.07.-02.08.2018 | 10,4 | 6,73 | 22,6 | 0,180 | 0,068 | 2,433 | 1,007 | 0,850 | 0,117 | 0,526 | 1,433 | 0,408 | 0,033 | 11,3 |
| Odorheiu-Sec. st meteo | 01.06.-01.07.2018 | 95,5 | 6,71 | 60,3 | 0,880 | 0,240 | 6,688 | 0,506 | 3,064 | 0,059 | 0,818 | 2,493 | 0,873 | 0,581 | 30,1 |
| Toplița st. Meteo | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joseni st. meteo | 01.06.-01.07.2018 | 68,3 | 7,47 | 190,7 | 0,356 | 0,272 | 1,724 | 5,367 | 1,571 | 0,645 | 2,604 | 0,918 | 6,067 | 1,342 | 95,4 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                    Întocmit,

Kardos Carmen                                                                                       Szász Laura

APM HARGHITA                                                                                                                        			                              Anexa 5.

NIVELE DE ZGOMOT

Iulie 2018

| Nr. |  | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A | Nivel de presiune acustică ponderat în frecvențăA și ponderat în timp F depășit în 10% in timpul T | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | LAF10 [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis* | Depășire | Măsurat | Admis* | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 68,42 | 65 | 3,42 | 72,38 | 75 | - | 47,83 | 80,37 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 60,42 | 65 | - | 61,11 | 75 | - | 49,97 | 81,15 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 70,59 | 65 | 5,59 | 72,88 | 75 | - | 53,49 | 91,07 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 72,61 | 70 | 2,61 | - | - | - | 44,54 | 98,06 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 71,99 | 65 | 6,99 | 74,60 | 75 | - | 57,05 | 91,52 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 67,31 | 65 | 2,31 | 71,61 | 75 | - | 42,51 | 86,43 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 56,78 | 65 | - | 60,29 | 75 | - | 47,13 | 74,15 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 52,20 | 60 | - | - | - | - | 46,68 | 72,46 |
| 9 | Cristuru Secuiesc – centru | 72,77 | 65 | 7,77 | 71,01 | 75 | - | 42,36 | 105,50 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 69,53 | 65 | 4,53 | 73,75 | 75 | - | 45,06 | 86,02 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 71,40 | 65 | 6,40 | 74,77 | 75 | - | 46,37 | 87,61 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 70,99 | 65 | 5.99 | 73,70 | 75 | - | 50,11 | 90,03 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 61,64 | 65 | - | 64,16 | 75 | - | 49,60 | 78,44 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 63,14 | 65 | - | 66,46 | 75 | - | 43,18 | 81,45 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 71,92 | 65 | 6,92 | 75,84 | 75 | 0,84 | 38,54 | 92,24 |
| 16 | Topliţa - centru | 83,47 | 65 | 18,47 | 75,62 | 75 | 0,62 | 46,62 | 112,34 |
| 17 | DJ 123D – Sâncrăieni | 74,61 | 65 | 9,61 | 74,03 | 75 | - | 49,30 | 97,70 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 68,36 | 65 | 3,36 | 70,47 | 75 | - | 38,13 | 86,50 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 72,25 | 65 | 7.25 | 75,52 | 75 | 0,52 | 28,97 | 91,75 |
| 20 | DN 12 - Cârţa | 76,22 | 65 | 11,22 | 78,88 | 75 | 3,88 | 30,11 | 96,50 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici+ la solicitarea Politiei |  | 1+2 |  |

* Limita admisibilă conform SR 10009/2017

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                                    Péter Ildikó

APM Harghita           															                                                                                                        Anexa 7.

EXPERTIZA CALITĂȚII SOLULUI

- luna iulie 2018  -

| Nr. Crt | Zona de prelevare | Adân- cime -cm- | pH | Pb ppm | Cd ppm | Cu Ppm | Ni ppm | Zn ppm | Mn ppm | Cr ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosința sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | 50 | 3 | 100 | 75 | 300 | 1500 | 100 |
|  |  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosința mai puțin sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | 250 | 5 | 250 | 200 | 700 | 2000 | 300 |
| 1 | EM Harghita, lângă halda de steril | 5 | 6,63 | 19,1 | SLD | 31,4 | 1,1 | 53,8 | 293,0 | 16,6 |
| 2 | EM Harghita, lângă halda de steril | 30 | 5,91 | 17,9 | SLD | 29,3 | 1,0 | 37,3 | 180,0 | 17,6 |
| 3 | SC Metalurgica SA Vlăhița | 5 | 7,98 | 25,4 | SLD | 22,1 | 12,0 | 66,7 | 1669,0 | 64,1 |
| 4 | SC Metalurgica SA Vlăhița | 30 | 8,49 | 26,6 | SLD | 27,3 | 12,7 | 71,6 | 1602,0 | 44,5 |
| 5 | SM Voșlăbeni, zona haldei de steril | 5 | 7,65 | 14,3 | SLD | 22,6 | 9,3 | 65,2 | 753,0 | 49,4 |
| 6 | SM Voșlăbeni, zona haldei de steril | 30 | 7,62 | 13,7 | SLD | 25,1 | 9,6 | 55,6 | 664,0 | 56,1 |
| 7 | SC Phoenix Environmental SRL Gheorgheni | 5 | 7,96 | 34,2 | 0,7 | 41,5 | 15,7 | 141,3 | 345,0 | 53,7 |
| 8 | Odorheiu Secuiesc, lângă halda de deșeuri (pct.1) | 5 | 8,46 | 134,7 | 1,0 | 227,5 | 36,2 | 415,9 | 670,0 | 280,1 |
| 9 | Odorheiu Secuiesc, lângă halda de deșeuri (pct.1) | 30 | 8,67 | 147,9 | 1,0 | 199,7 | 36,4 | 428,9 | 831,0 | 469,6 |
| 10 | Odorheiu Secuiesc, lângă halda de deșeuri (pct.2) | 5 | 8,67 | 12,9 | SLD | 34,6 | 39,6 | 72,2 | 624,0 | 87,9 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc, lângă halda de deșeuri (pct.2) | 30 | 8,22 | 17,3 | SLD | 56,8 | 35,7 | 78,1 | 730,0 | 85,9 |
| 12 | Miercurea Ciuc, lângă halda de deșeuri (pct.1) | 5 | 8,48 | 21,3 | SLD | 28,8 | 26,7 | 96,2 | 574,0 | 60,5 |
| 13 | Miercurea Ciuc, lângă halda de deșeuri (pct.1) | 30 | 8,75 | 14,4 | SLD | 26,3 | 29,3 | 85,0 | 654,0 | 49,6 |
| 14 | Miercurea Ciuc, lângă halda de deșeuri (pct.2) | 5 | 8,28 | 40,3 | SLD | 23,4 | 14,1 | 99,9 | 398,0 | 49,5 |
| 15 | Miercurea Ciuc, lângă halda de deșeuri (pct.2) | 30 | 8,26 | 35,4 | SLD | 25,3 | 14,2 | 86,1 | 431,0 | 49,1 |
| 16 | Toplița, lângă halda de deșeuri (pct.1) | 5 | 6,80 | 17,2 | SLD | 19,6 | 14,4 | 77,5 | 989,0 | 66,5 |
| 17 | Toplița, lângă halda de deșeuri (pct.1) | 30 | 6,51 | 13,4 | SLD | 18,5 | 14,0 | 65,0 | 1075,0 | 64,5 |
| 18 | Toplița, lângă halda de deșeuri (pct.2) | 5 | 6,06 | 13,6 | SLD | 13,7 | 7,2 | 70,7 | 710,0 | 72,1 |
| 19 | Toplița, lângă halda de deșeuri (pct.2) | 30 | 6,05 | 21,5 | SLD | 9,4 | 6,1 | 47,9 | 776,0 | 72,4 |
| 20 | Gheorgheni, lângă halda de deșeuri (pct.1) | 5 | 6,08 | 20,5 | SLD | 40,9 | 19,6 | 125,8 | 840,0 | 46,2 |
| 21 | Gheorgheni, lângă halda de deșeuri (pct.1) | 30 | 6,29 | 23,9 | 0,2 | 40,8 | 21,4 | 130,7 | 785,0 | 50,6 |
| 22 | Gheorgheni, lângă halda de deșeuri (pct.2) | 5 | 5,60 | 10,0 | SLD | 34,4 | 26,4 | 116,8 | 827,0 | 58,6 |
| 23 | Gheorgheni, lângă halda de deșeuri (pct.2) | 30 | 6,09 | 11,0 | SLD | 33,6 | 26,5 | 97,2 | 840,0 | 54,3 |

SLD - sub limita detectabilă

Șef Serv. Monitorizare și Laboratoare,                                                             Întocmit,

Kardos Carmen                                                                             Gecző Terezia