MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în județul Harghita

- luna decembrie 2019 -

Agenția pentru Protecția Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  292 din 15 ianuarie 2020

R A P O R T

privind starea mediului în județul Harghita

­ luna decembrie 2019 -

Pe baza analizei activității agenției noastre privind supravegherea și protecția mediului, desfășurată în luna decembrie 2019, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul județului Harghita evaluarea calității aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât și cele automate obținute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul județului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentrațiile poluanților gazoși (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita și la Gheorgheni, respectiv a fost determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc și câte un punct la Delnița, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Toplița și Tușnad Sat).

În luna decembrie 2019 s-au efectuat următoarele determinări:

- 62 determinări privind concentrația poluanților gazoși (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentrației poluanților a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiții de calitate”;

- 56 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 31 probe la Miercurea Ciuc și 25 probe (31 date) la Gheorgheni, incluzând 5 probe a câte 2 zile. Față de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, s-au înregistrat 4 depășiri, toate la Gheorgheni (în zilele de 6, 17 și 19-20 decembrie);

- 10 probe de pulberi sedimentabile, nu a fost înregistrată nicio depășire  față de concentrația maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987 (17 g/mp/lună).

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. și Anexa nr.1a .

La sfârșitul anului 2007, în județul Harghita a fost amplasată o stație automată de monitorizare a calității aerului de tip fond regional, care face parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Locația stației de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanții monitorizați sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen și pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric și automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină și concentrația masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna decembrie 2019 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna decembrie 2019 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 7,50 | 37,45 | - | - | - | 87,9 |
| NO | μg/m3 | - | - | - | - | - | - |
| NO2 | μg/m3 | - | - | - | - | - | - |
| NOx | μg/m3 | - | - | - | - | - | - |
| O3 | μg/m3 | 19,91 | 58,94 | - | - | - | 94,0 |
| CO | mg/m3 | 0,58 | 2,77 | - | - | - | 96,0 |
| PM10 automat | μg/m3 | 10,95 | 38,72 | - | - | - | 100 |
| PM10 grav. | μg/m3 | 19,47 | 72,22 | VL | 2 | 11 | 100 |
| PM2,5 grav. | μg/m3 | 17,56 | 62,01 | - | - | - | 87,1 |
| Benzen | μg/m3 | 4,12 | 16,55 | - | - | - | 98,7 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna decembrie 2019 sunt următoarele:

| ziua | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | SO2 | PM10 aut | PM10 gr | PM2.5gr | Benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 28.18 | 0.05 | - | - | - | 1.42 | 1.31 | 1.09 | 3.28 | 1.13 |
| 2 | 20.10 | 0.16 | - | - | - | 4.98 | 5.48 | 11.17 | 11.21 | 2.38 |
| 3 | 34.65 | 0.14 | - | - | - |  | 2.34 | 5.54 | 6.74 | 1.57 |
| 4 | 23.07 | 0.48 | - | - | - | 9.25 | 13.04 | 21.44 | 21.49 | 4.35 |
| 5 | 34.51 | 0.33 | - | - | - | 1.60 | 10.37 | 17.26 | 19.13 | 3.20 |
| 6 |  | 1.25 | - | - | - | 13.71 | 29.43 | 50.05 | 43.81 | 8.07 |
| 7 | 10.45 | 1.91 | - | - | - | 12.53 | 38.72 | 72.22 | 62.01 | 10.63 |
| 8 | 13.34 | 0.80 | - | - | - |  | 15.51 | 29.89 | 32.50 | 5.01 |
| 9 | 7.26 | 0.53 | - | - | - | 3.86 | 10.13 | 18.08 | 17.58 | 4.39 |
| 10 | 7.87 | 0.38 | - | - | - |  | 8.49 | 18.53 | 13.76 | 4.23 |
| 11 | 5.06 | 0.91 | - | - | - | 7.50 | 18.09 | 32.61 | 33.98 | 6.74 |
| 12 | 7.90 | 0.54 | - | - | - | 2.45 | 14.41 | 24.89 | 21.49 | 5.06 |
| 13 | 9.15 | 0.43 | - | - | - | 5.69 | 10.51 | 18.89 | 16.94 | 4.06 |
| 14 | 22.07 | 0.30 | - | - | - | 5.37 | 5.75 | 12.08 | 12.31 | 2.67 |
| 15 | 41.88 | 0.07 | - | - | - | 3.31 | 1.94 | 2.18 | 3.64 | 1.13 |
| 16 | 18.50 | 0.63 | - | - | - | 14.87 | 16.39 | 27.71 | 28.51 | 4.58 |
| 17 | 14.20 | 0.89 | - | - | - | 11.39 | 22.53 | 37.52 | 40.62 | 6.38 |
| 18 | 6.68 | 1.44 | - | - | - | 15.34 | 23.70 | 38.88 | 38.67 | 8.42 |
| 19 | 6.26 | 1.68 | - | - | - |  | 19.68 | 36.52 | 17.51 | 9.19 |
| 20 | 5.96 | 1.25 | - | - | - | 5.53 | 13.92 | 25.62 |  | 7.30 |
| 21 | 9.75 | 1.62 | - | - | - | 7.14 | 20.58 | 35.61 |  | 8.12 |
| 22 | 19.40 | 0.86 | - | - | - |  | 15.08 | 28.34 |  | 5.08 |
| 23 | 22.91 | 0.55 | - | - | - | 9.25 | 9.01 | 16.71 |  |  |
| 24 | 22.08 | 0.08 | - | - | - | 5.28 | 0.30 | 3.30 | 0.73 | 1.16 |
| 25 | 26.95 | 0.05 | - | - | - | 5.16 | 0.34 | 2.00 | 2.28 | 1.04 |
| 26 | 42.51 | 0.04 | - | - | - | 7.69 | 0.64 | 0.73 | 1.27 | 0.76 |
| 27 | 34.91 | 0.07 | - | - | - | 7.13 | 2.10 | 1.91 | 3.19 | 1.00 |
| 28 | 22.65 | 0.11 | - | - | - | 7.03 | 1.58 | 1.82 | 3.19 | 1.34 |
| 29 | 23.84 | 0.10 | - | - | - | 4.62 | 0.02 | 1.27 | 0.55 | 1.09 |
| 30 | 26.77 | 0.11 | - | - | - | 8.11 | 1.70 | 1.18 | 2.64 | 1.44 |
| 31 | 22.93 | 0.31 | - | - | - | 11.74 | 6.37 | 8.63 | 15.03 | 3.08 |
| Max | 42.51 | 1.91 |  |  |  | 15.34 | 38.72 | 72.22 | 62.01 | 10.63 |
| Med | 19.62 | 0.59 |  |  |  | 7.21 | 11.10 | 19.83 | 17.65 | 4.19 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna decembrie 2019:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna decembrie 2019 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna decembrie  2019:

În luna decembrie  2019 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna decembrie 2019:

Din data de 11.09.2019 analizorul NOx nu funcționează.

- Evoluţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna decembrie 2019:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna decembrie 2019 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna decembrie 2019:

În luna decembrie 2019 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 (media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna decembrie 2019 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna decembrie 2019 nu a fost înregistrată nicio depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3 .

- Evoluţia mediilor orare pentru benzen în luna decembrie 2019:

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna decembrie  2019

În luna decembrie  2019  nu a  fost  înregistrată nici o depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna decembrie  2019

În luna decembrie 2019  au  fost  înregistrate două depășiri a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna decembrie  2019

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna decembrie 2019 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  DE SUPRAFAȚĂ

Rețeaua hidrografică a județului Harghita aparține bazinelor hidrografice ale râurilor Mureș (49,3 %), Olt (32 %) și Siret (18,7 %). Calitatea apelor din România este urmărită conform structurii și principiilor metodologice ale Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu cerințele Directivelor Europene. Pentru urmărirea calității apelor se realizează un monitoring de supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor de apă din cadrul bazinelor hidrografice și un monitoring operațional pentru corpurile de apă ce au riscul să nu îndeplinească obiectivele de protecție a apelor.

Sinteza calității apelor se elaborează de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale APELE ROMÂNE.

APM Harghita nu dispune de date lunare privind calitatea apelor de suprafață.

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potențial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici și automonitorizare. Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3.

## CALITATEA PRECIPITAȚIILOR

Pentru urmărirea calității precipitațiilor au fost analizate 8 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 3 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc (3 probe), Toplița și Joseni - câte o probă. Rezultatele măsurătorilor calității precipitațiilor aferente lunii decembrie 2019 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitații, valorile pH-ului variază între 4,84 - 6,59.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii decembrie 2019 au fost efectuate un număr de 21 de măsurători sonometrice, din care 1 la comanda unui operator economic.

Localizarea punctelor de măsurare și rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr.5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 12 depășiri ale nivelului de zgomot dintre care în localitatea Miercurea Ciuc (depășiri cu valori până la 8,14 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depășiri cu valori până la 6,57 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depășiri cu valori până la 10,27 dB(A)), Gheorgheni (depășiri cu valori până la 9,95 dB(A)). Cea mai mare depășire, pe drumurile județene de mare circulație, a fost înregistată pe DN 12 – localitatea Cârța (12,92 dB(A)).

Depășirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂȚII  MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivității mediului de către Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice și instrucțiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Național de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare și măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat și măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creșteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu și realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în stația automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii și maxime în luna decembrie

comparativ cu luna noiembrie 2019.

Din Fig.1. se observă că atât valorile medii lunare  cît și valorile maxime lunare ale debitului dozei gama în luna decembrie arată o creștere infimă comparativ cu valorile  medii și maxime lunare din  luna noiembrie 2019 dar nu ating valoarea de atenționare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn și Tn) și după 5 zile (măsurători întârziate).

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00          b. Aspirația de zi 08:00 -13:00

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale imediate –

valori medii și maxime în luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie 2019.

Din Fig.2. se observă că toate valorile activității beta globale imediate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 10 Bq/mc.

În cazul aspirației de noapte se observă că valorile medii lunare în luna decembrie  sunt puțin mai scăzute față de valorile medii lunare din luna noiembrie 2019. Valorile maxime lunare în  luna decembrie  sunt puțin mai ridicate față de valorile maxime lunare   din luna noiembrie 2019.

În cazul aspirației de zi se observă că  valorile  medii lunare cât și valorile maxime lunare în  luna decembrie  sunt puțin mai ridicate față de valorile medii lunare și valorile maxime lunare  din luna noiembrie 2019.

Activități specifice ale Radonului și Toronului

Activitatea specifică a Radonului și Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) și Toronul (Rn-220) sunt produși de filiație ai U-238 și Th-232, aflați în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalației din sol și roci, unde sunt supuși fenomenelor de dispersie. Concentrațiile de Rn-222 și Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condițiile meteorologice, care influențează atât viteza de emanație a gazelor din sol, cât și diluția/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului și Toronului în atmosferă este puternic influențată de variația diurnă a curenților de aer. Astfel, cele mai mari concentrații în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspirație 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineață, când apare o perioadă de acalmie a curenților de aer. Odată cu creșterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenții de convecție, care contribuie la dispersia Radonului și Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00	     b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 3. Activități specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii și maxime în luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie 2019.

În cazul Radonului se observă că:

- în cazul  aspirației de noapte   valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Rn-lui sunt puțin  mai scăzute în luna decembrie  față de valorile medii  respectiv valorile maxime lunare ale Rn-lui din luna noiembrie 2019.

- în cazul  aspirației de zi  valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Rn-lui sunt puțin  mai ridicate în luna decembrie  față de valorile medii  respectiv valorile maxime lunare ale Rn-lui din luna noiembrie 2019

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00       b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 4. Activități specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare și maxime zilnice în luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie 2019.

În cazul Toronului se observă că:

- în cazul  aspirației de noapte atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Tn-lui arată o scădere în luna decembrie față de valorile  din luna noiembrie 2019.

- în cazul  aspirației de zi  valorile medii lunare ale Tn-lui  în luna decembrie  sunt mai ridicate față de  valorile medii lunare din luna  noiembrie 2019.

Valorile maxime lunare ale Tn-lui sunt  mai scăzute  în luna decembrie față de valorile  maxime  lunare  din luna noiembrie 2019.

Analizând figurile 3. și 4., se observă că valorile medii lunare ale Radonului și Toronului, atât pe timp de zi, cât și de noapte, au variat în limite normale față de cele din luna anterioară.

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00	           b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie 2019.

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi și de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi și fig. 2).

Toate valorile activității beta globale întârziate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc (50 mBq/mc).

În cazul aspirației de noapte valorile medii lunare în luna decembrie sunt mai scăzute față de valorile medii lunare din luna noiembrie 2019. Valorile maxime luare în luna decembrie sunt mai ridicate față de valorile maxime lunare din luna noiembrie.

În cazul aspirației de zi se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare în luna decembrie sunt puțin mai scăzute  comparativ cu valorile medii și maxime lunare din luna noiembrie 2019.

Depuneri atmosferice totale (uscate și umede – precipitații)

S.S.R.M. prelevează zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile și precipitații), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferice, activitati beta globale imediate- valori medii și maxime în luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie 2019.

Valorile medii ale activității beta globale imediate în luna decembrie  și în luna noiembrie  2019  se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare și nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna decembrie sunt puțin  mai  ridicate comparativ cu valorile maxime lunare din luna noiembrie 2019 dar  nu  ating  valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie 2019.

Valorile medii lunare ale activității  beta globale întârziate și valorile maxime lunare ale activității beta globale întârziate în luna decembrie  sunt puțin mai scăzute  față de valorile medii lunare și  valorile maxime lunare  din luna noiembrie 2019 și nu ating  valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi).

Radioactivitatea apelor

Program standard: Laboratorul de radioactivitate prelevă zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafață prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.

Fig. 8. Apa de suprafață, activitati beta globale imediate

- valori medii și maxime în luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie 2019.

Valorile medii lunare ale activității beta globale imediate la apă  de suprafață în luna decembrie și în luna noiembrie 2019 se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare  deci nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna decembrie  sunt mai ridicate față de valorile maxime  lunare din luna noiembrie 2019 dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafață, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie 2019.

Valorile medii lunare și valorile maxime lunare ale activității beta globale întârziate la apa de suprafață în luna decembrie sunt mai ridicate comparativ cu valorile medii și maxime lunare din luna noiembrie 2019 dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal probe de sol necultivat din punctul : Str. Márton Áron nr. 43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

Fig. 10. Sol necultivat, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie 2019.

În luna noiembrie 2019 valorile medii lunare și valorile maxime lunare s-au situat sub limita de detecție a aparatului de măsurare deci nu sunt reprezentate grafic. Valorile maxime lunare din luna decembrie 2019 nu depășesc valorile multianuale obținute la acest factor de mediu.

Radioactivitatea vegetației

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal pe perioada 01 aprilie - 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

- Expertiza calității solului

În luna decembrie nu au fost efectuate expertize asupra calității solului

- POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna decmbrie 2019 nu a fost raportată nicio poluare accidentală

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol) s-au desfășurat o serie de activități, cele mai importante fiind următoarele:

- acțiuni de control și îndrumare în ariile naturale protejate din județ (toate documentațiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1447/2017), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activități în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect comun APM Vrancea - APM Harghita - APM Covasna și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice;

- activitatea de conștientizare privind importanța protejării mediului cu ocazia zilei mondiale a mediului;

- reactualizarea, verificarea, validarea datelor înscrise în SIM în aplicațiile pentru „Statistica deșeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanțelelor chimice periculoase, inventarului și modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urși, lupi, mistreți) pe teritoriul județului Harghita;

- în cursul lunii decembrie 2019 nu s-au eliberat autorizații în domeniul biodiversității, în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare pe teritoriul național sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante și animale, vertebrate și nevertebrate precum și a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică și a importului acestora”.

- EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă și a comunicatelor emise de APM Harghita precum și cu ocazia acțiunilor organizate în domeniul protecției mediului, în presa județeană scrisă (Adevărul Harghitei și știri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap și știri internet în limba maghiară), în luna decembrie 2019 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- problematica deșeurilor;

- problematica urșilor și altor animale sălbatice (atacuri, pagube, sistem de alertare etc.);

- lucrări de investiții (extinderea sistemului de canalizare, modernizare drumuri etc.);

- știri din România și internaționale în domeniul protecției mediului.

Director executiv				      Șef serv. MONITORIZARE

ȘI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                                                                                           Anexa nr.1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna decembrie 2019

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-trațiilor, μg/mc | Media concen-trațiilor, μg/mc | Concen-trația maximă, μg/mc | Ten-dința mediei | Tendința depășirii | Persis-tența conc. | Coe-ficient sinergetic | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depășit CMA,nr | Depășit CMA % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb. sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 3,6 | 1,80 | 2,8 | 0,58 |  |  |  | Circ. rut. Proc. ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 31 |  |  | 823,8 | 26,6 | 38,9 | 1,18 |  |  | 0.420 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 31 |  |  | 477,8 | 15,4 | 47,7 | 1,32 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 2275,3 | 73,4 | 145,2 | 0,95 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheorgheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 0,82 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 31 | 4 | 12,90 | 2601,6 | 83,9 | 226,8 | 0,79 | 0,77 | 2 |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,76 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 1,34 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delnița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 1,43 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,56 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,64 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Toplița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,06 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tușnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,55 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |

PTS - pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Șef serv. Monitorizare și Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                                                         Anexa nr.1a.

## Date de calitatea aerului

Pulberi sedimentabile

- luna decembrie 2019 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 29.11.2019-31.12.2019 | 0,8 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 29.11.2019-31.12.2019 | 2,8 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 29.11.2019-31.12.2019 | 4,3 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 28.11.2019-30.12.2019 | 4,4 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 28.11.2019-30.12.2019 | 5,1 |
| 6 | Suseni, carieră | 02.12.2019-07.01.2020 | 1,5 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 02.12.2019-07.01.2020 | 0,7 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 02.12.2019-07.01.2020 | 5,1 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 02.12.2019-07.01.2020 | 3,5 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 29.11.2019-31.12.2019 | 1,7 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                              Roca Cristina

APM Harghita				                                                                                                                                                                        Anexa nr. 3.

APE UZATE

- luna decembrie 2019 -

(analize efectuate de operatorii economici din județul Harghita)

| Operator economic/ Volum de apă restituit, în mc/lună | Indicatori de calitate avizați/autorizați și monitorizați | Concentrația maximă autorizată mg/l | Concentrația medie măsurată mg/l | Concentrația maximă măsurată mg/l | Observații referitoare la funcționarea stației de epurare, cauza depășirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / 302391 Aut.GA 34/05.03.2018 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Substanțe extractibile Azot Kjeldahl | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 100 | 7,70 66 115,4 34 8,86 27,54 2,20 122,83 505 < 20,0 (8,5) | 7,96 140 245,5 85 50,997 49,0 4,52 306,36 852 < 20,0 (14,4) | - în cadrul lucrărilor de investiții privind reabilitarea stației de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC HARVIZ SA Odorheiu Secuiesc / 254613 Aut. GA nr.360 din 01.10.2019 - ABA Mureș | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanțe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiți-NO2 Azotați-NO3 Azot Kjeldahl Azot total Fosfor total Detergenți Cloruri | 6,5-8,5 35 2000 20 25 125 - - - - 15 2 0,5 - | 7,41 23,41 359,00 4,00 5,25 55,84 0,094 0,020 31,17 - 6,63 0,80 < 0,2 117,10 | 7,48 101,00 - - 10,00 132,00 0,180 0,039 46,46 - - 2,93 - 137,71 | - stație de epurare urbană modernizată și retehnologizată - Autorizația GA valabilă până la 01.10.2024 |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 56000 Aut.GA 100/23.04.2019 – ABA Mureș | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenți Substanțe extractibile | 6,5-8,5 100 90 70 2000 30 1,0 20 | 7,18 23,00 9,30 32,72 804,00 0,17 0,67 2,80 | 7,50 106,00 11,07 39,20 804,00 0,17 0,67 2,80 | - Autorizația GA valabilă până la 23.04.2022 |
| SC GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ SA Gheorgheni / 71845 Aut. GA 390/13.11.2018 – ABA Mureș | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitrați | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 66,50 16,2 3,96 0,55 6,6 797 2 11,6 1,34 34,3 | 82,00 17 0,8 0,7 6,8 896 4 12,4 1,42 47,4 | - Autorizația GA valabilă până la 13.11.2021 - SC GO SA Gheorgheni își încetează activitatea, administrația stației de epurare urmează să fie preluată de un nou operator economic |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare comuna Praid / Aut. GA 232/ 08.08.2019 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 250 400 - 280 30 2000 25 5 | 7,44 160 313,7 176,18 112 35,95 544 <20.0 (18.8) 2,51 |  | Probă momentană prelevată la data de 02.12.2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare oraș Vlăhița / Aut. GA 62/ 09.06.2017 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 20 0,5 | 7,12 20 77,7 83,70 <5,0 0,139 378 <20.0 (2,0) <0.20 |  | Probă momentană prelevată la data de 03.12.2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Sânmartin / Aut. GA 06/ 07.02.2019 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 0,5 | 7,60 20 91,7 122,95 28 0,484 857 <0.20 |  | Probă momentană prelevată la data de 11.12.2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Zetea / Aut. GA 156/ 13.06.2019 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile | 6,5-8,5 150 280 - 280 30 2000 25 | 7,38 60 84,2 94,42 32 32,09 591 <20.0 (14,4) |  | Probă momentană prelevată la data de 16.12.2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Mădăraș / Aut. GA 25/ 07.12.2017 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Nitriți Nitrați Azot Kjeldahl Azot total Fosfor Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 35 - - - 15 2 2000 0.5 | 7,32 5 <34,3 110,70 <5 1,369 57,28 3,46 16,81 1,65 830 <0.200 |  | Probă momentană prelevată la data de 05.12.2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Brădești / Aut. GA 161/ 20.06.2019 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile | 6,5-8,5 150 500 - 200 30 2000 20 | 7,63 140 356,8 87,75 134 49,66 487 <20,0 (10,4) |  | Probă momentană prelevată la data de 04.12.2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Frumoasa (Bârzava )/ Aut. GA 37/ 28.12.2018 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 300 500 - 350 30 1000 25 | 7,46 330 574,7 91,70 196 65,111 782 5,01 |  | Probă momentană prelevată la data de 16.12.2019 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Toplița /96768 Aut. GA 04/06.02.2019 – ABA Mureș | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanțe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 Detergenți Fosfor total Indice KMnO4 | 6,5-8,5 35 2000 20 25 3 0,5 2 125 | 7,18 17,5 300 SLD 10,29 0,68 0,314 0,55 10,23 |  | Autorizația GA valabilă până la 06.01.2022 |

SLD – sub limita detectabilă

Șef Serv. Monitorizare și Laboratoare,							Întocmit,

Kardos Carmen							         Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                                                         Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

luna decembrie 2019

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 02.12.-03.12.2019 | 4.9 | 5.44 | 15.1 | 0.078 | 0.090 |  |  |  |  | 0.434 | 1.012 | 0.328 | 0.116 | 7.5 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 02.12.-03.12.2019 | 4.5 | 4.84 | 25.6 |  |  |  |  |  |  |  | 2.135 | 0.578 | 0.128 | 12.8 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 20.12.-23.12.2019 | 2.8 | 5.92 | 35.7 | 0.140 | 0.064 |  |  |  |  | 3.542 | 2.738 | 1.174 | 0.828 | 17.8 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 20.12.-23.12.2019 | 4.0 | 5.98 | 37.8 | 0.190 | 0.192 |  |  |  |  | 2.685 | 2.830 | 0.701 | 0.521 | 18.9 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 23.12.-29.12.2019 | 19.0 | 4.92 | 11.6 | 0.100 | 0.032 |  |  |  |  | 0.364 | 0.181 | 0.078 | 0.111 | 5.8 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 23.12.-29.12.2019 | 15.6 | 4.89 | 9.1 | 0.084 | 0.044 |  |  |  |  | 0.425 | 0.366 | 0.103 | 0.055 | 4.5 |
| Topliţa st. meteo | 01.12.-06.01.2020 | 30.3 | 6.49 | 60.0 | 0.710 | 0.580 |  |  |  |  | 1.476 | 1.271 | 1.037 | 1.396 | 30.0 |
| Joseni st. meteo | 01.12.-06.01.2020 | 29.1 | 6.59 | 44.8 | 0.520 | 0.420 |  |  |  |  | 1.625 | 0.769 | 1.721 | 0.392 | 22.4 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                         Întocmit,

Kardos Carmen                                                                       Szász Laura

APM HARGHITA                                                                                                                                                        Anexa 5.

NIVELE DE ZGOMOT

Decembrie 2019

| Nr. |  | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A | Nivel de presiune acustică ponderat în frecvențăA și ponderat în timp F depășit în 10% in timpul T | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | LAF10 [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis* | Depășire | Măsurat | Admis* | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 68.87 | 65 | 3.87 | 72.34 | 75 | - | 51.57 | 78.54 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 57.56 | 65 | - | 59.90 | 75 | - | 49.94 | 76.62 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 73.14 | 65 | 8.14 | 75.91 | 75 | 0.91 | 55.51 | 94.46 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 51.16 | 70 | - | - | - | - | 40.07 | 60.29 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 71.97 | 65 | 6.97 | 74.86 | 75 | - | 56.84 | 81.44 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 68.59 | 65 | 3.59 | 73.00 | 75 | - | 47.50 | 82.93 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 57.62 | 65 | - | 59.98 | 75 | - | 48.02 | 78.70 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 50.71 | 60 | - | - | - | - | 44.10 | 71.67 |
| 9 | Cristuru Secuiesc – centru | 66.05 | 65 | 1.05 | 69.79 | 75 | - | 48.82 | 69.79 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 71.57 | 65 | 6.57 | 76.00 | 75 | 1.00 | 39.97 | 87.07 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 75.27 | 65 | 10.27 | 79.15 | 75 | 4.15 | 49.20 | 91.74 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 74.43 | 65 | 9.43 | 78.20 | 75 | 3.20 | 54.00 | 88.66 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 62.98 | 65 | - | 66.17 | 75 | - | 50.53 | 86.24 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 61.97 | 65 | - | 65.45 | 75 | - | 47.50 | 76.34 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 74.95 | 65 | 9.95 | 78.49 | 75 | 3.49 | 35.89 | 89.68 |
| 16 | Topliţa - centru | 64.77 | 65 | - | 68.29 | 75 | - | 47.50 | 78.54 |
| 17 | DJ 123D – Sâncrăieni | 62.73 | 65 | - | 65.61 | 75 | - | 35.33 | 87.72 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 65.91 | 65 | 0.91 | 69.83 | 75 | - | 40.00 | 82.95 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 73.73 | 65 | 8.73 | 77.94 | 75 | 2.94 | 44.33 | 93.68 |
| 20 | DN 12 - Cârţa | 77.92 | 65 | 12.92 | 81.80 | 75 | 6.80 | 35.87 | 94.79 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | 1 |  |

* Limita admisibilă conform SR 10009/2017

**Limita admisibilă conform OM 119/2014 - se aplică doar dacă respectiva clădire de locuit la care s-a efectuat determinarea acustică la fațadă, se află poziționată într-un teritoriu protejat conform OM 119/2014

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                       Péter Ildikó