Nr. 8481 din 18 ianuarie 2022

# AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. xx din 18 ianuarie 2022

Titularul activității: MVM Future Energy Technology S.R.L.

Adresa: Miercurea - Ciuc, str. Gál Sándor, nr. 5, Județul Harghita

Punct de lucru: MVM Future Energy Technology S.R.L.

Locația activității: or. Vlăhița, F.N., Județul Harghita

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3511 | Producția de energie electrică | 249 | 4011 | Producția de energie electrică |  |  |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Harghita

Data emiterii: xx.11.2021

Prezenta autorizație de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu completările si modificările ulterioare).

Ca urmare a cererii adresate de H2O ENERGY S.R.L., cu sediul în municipiul Miercurea - Ciuc, str. Gál Sándor, nr. 5, judeţul Harghita, înregistrată la A.P.M. Harghita, Miercurea Ciuc la nr. 8481/14.10.2021 completată ulterior sub nr. 10275/17.12.2021, nr. 10221/16.12.2021, nr. 10490/27.12.2021, nr. 10570/30.12.2021 și în urma notificării MVM FUTURE  ENERGY TECHNOLOGY SRL privind fuziune societății ,

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării efectuate pe teren de către ing. Abos Judit, conform deciziei finale a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita în urma consultării Colectivului de Analiză Tehnică interdisciplinară din data de 18.01.2022, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru funcţionarea amenajării hidroenergetice, realizate de MVM FUTURE  ENERGY TECHNOLOGY SRL în judeţul Harghita, în bazinul hidrografic OLT, curs de apă Vârghiş, cod cadastral VIII.-1.067.07.00.00.0,

care prevede, desfăşurarea activităţii conform cod CAEN (Rev.2)- 3511-Producţia de energie electrică,

- Producție medie de energie 3499 MWh/an, la o putere instalată de 0,994 MW

- Turbina instalată: tip PELTON- PT170-V4 – 1 buc

- Generator sincron de U=0,40kV

Captarea este amplasată la cota 1207,00 mdMN, restituirea apei în pârâu se face la cota 954,23 mdMN. Lungimea conductei de aducţiunii este de L=5160 m având Di=600mm.

Coordonate STEREO 70 pentru captare: X 546196,099, Y 544247,211

Coordonate STEREO 70 pentru microhidrocentrală: X 541479,245, Y542656,738

Componentele obiectivului: captarea şi o parte a aducţiunii se situează în aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI 0090 Harghita Mădăraş.

Documentaţia conţine

- Cerere tip,

- Fişa de prezentare şi declaraţie elaborată de titularul activităţii,

- Dovada achitării tarifului conform OMMDD nr. 1108/2007, achitată electronic în valoare de 500RON,

- Plan de situaţie amenajare şi planul de încadrare în zona ;

- Anunţ public, în limba maghiară publicat în ziarul local "Hargita Nepe" şi în limba română publicat în ziarul local "Informaţia Harghitei” la data 12.10.2021, cu privire la solicitarea  autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului, înregistrat la APM Harghita la nr. 9322/12.11.2021,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi, contracte:

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor modificatoare a autorizației nr. 17 din 03.02.2017 nr. 99 din 16.08.2017 privind Amenajarea hidroenergetică pe pârâul Varghiș, orașul Vlăhița, jud Harghita, emisă de către AN ”Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă OLT, Râmnicu Vâlcea;

- Certificat de Înregistrare, având cod unic de înregistrare (CUI) 21226982 şi J19/170/2007, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita la data de 31.03.2017,

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, eliberat pe baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 39446 din 30.12.2021 pentru activitatea economică desfăşurată;

- Extras de carte funciară pentru informare….

- Extras de carte funciară pentru informare….

- Aviz nr. 71/ST.HR./15.12.2021 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale protejate-Serviciul Teritorial Harghita;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- Respectarea prevederilor  următoarelor acte normative relevante din punct de vedere al protecţiei mediului pentru activităţile desfăşurate:

- Legea Apelor  nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare,

- HG nr. 352/2005 pentru completarea şi modificarea HG nr. 188/2002 aprobarea normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în mediul acvatic,

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deşeurilor;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa deşeurilor;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 220/ 2008  pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată

- Titularul activităţii are obligaţia conform prevederilor art. 15 din OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, de a notifica APM Harghita daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum si asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării. Pe baza notificării APM Harghita va lua decizia după caz, cu privire la menţinerea autorizaţiei de mediu sau la necesitatea revizuirii acesteia, informând titularul despre această decizie. Pana la adoptarea acestei decizii de către APM Harghita este interzisa desfăşurarea oricărei activităţi care ar rezulta in urma modificărilor care fac obiectul notificării.

- Dispoziţiile art.15 din OUG nr. 164/2008 se aplică şi în cazul în care titularul activităţii urmează sa deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implica schimbarea titularului activităţii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, în scopul stabilirii obligaţiilor de mediu de către APM Harghita pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu.

- Solicitarea si obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

În cazul în care în perioada de valabilitate a prezentei autorizaţii vor apare reglementări noi privind autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului, titularul de autorizaţie are obligaţia de a se conforma acestora pentru intrarea în legalitate.

I.  ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

- Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

1.1. Priza de apă: de tip prag cu priză tiroleză, dimensionat pentru tranzitarea debitelor maxime de calcul Q max 5%=34 mc/sec.

Pragul de captare este din beton armat cu profil deversant, având lungimea deversorului L=6,00m, lăţimea l=4,20 m înălţimea constructivă H= 2,60 m.

Pe malul stâng pragul deversor se incastrează în versant printr-un zid de beton armat cu grosimea de 0,30m și L=11,00m, prevăzut cu ziduri întoarse amonte și aval.;

- Cota talveg=1205,55 mdMN,

- Cotă de fundare=1204,4 mdMN,

- Cota creastă 1207,00 mdMN,

- Cota orificiu scara de pești (cota superioară) =1206,55 mdMN,

- Cota orificiu scara de pești (cota inferioară) =1206,20mdMN,

- Cota priza de vară (cota superioară) =1205,50mdMN

- Cota priza de iarnă (grătar)=1205,80 mdMN,

- Nivel normal de retenţie (NNR)=1207,00 mdMN,

Priza de vară este amplasată între scara de pești și priza de iarnă. Priza de vară este prevăzută cu un grătar rar, de 1,59m lungime și 1,40m lățime, pentru captarea debitelor afluente în secțiune până la valoarea debitului instalat de 0,527mc/s; grătarul este dispus transversal (amonte-aval) și are lumina între bare de 15mm și o pantă variabilă care îi asigură autocurățirea de flotanți prin evacuarea acestora în bieful aval.

- Cota inferioară prag grătar (aval) =1205,70 mdMN,

- Cotă superioară prag grătar (amonte) =1206,50 mdMN,

- Pinten de etanșare: din beton armat încastrat în roca de bază,

- Debit instalat=0,527mc/s;

Priza de iarnă este amplasată între priza de vară și blocul racord

Dimensiunile constructive: este prevăzută cu un grătar metalic de 1,60m lungime și 0,50 lățime; în capătul amonte și aval este prevăzută cu vană plană de perete;

- Cotă priză de iarnă =1205,80 mdMN,

- Pinten de etanșare: din beton armat încastrat în roca de bază,

Scara de peşti asigură tranzitarea debitului de servitute conform cheii limnimetrice cât și migrarea faunei ihtiologice în albia pr. Virghiș , este din beton armat cu L=10,0 m, lăţimea l=0,80m, formată din 11 praguri cu hp=0,65 m cu şicane la cota radierului, este amplasată în partea stângă a pragului deversor și în partea dreaptă a prizei de vară.

Blocul de racord: Este din beton armat și este amplasat în partea dreaptă a prizei de iarnă, are lungimea de 3,30m, lățimea de 4,20m și asigură racordul între priza de apă şi deznisipator.

Deznisipator: este o construcţie din beton de formă dreptunghiulară cu L=10,2m, lățime constructivă 3,10m, lățime hidraulică l=2,5 m, lățime canal spălare =50cm., este prevăzut în capătul amonte cu vană plană de perete cu dimensiunile 1,20m*0,80mși vană de spălare aval cu dimensiunile 0,50m*0,50m.

- cota superioara vană spălare = 1204,55mdMN

- cota inferioară vană spălare = 1204,05mdMN

Deznisipatorul este prevăzut vu prag de retenție a aluviunilor.

- cota inferioara prag = 1204,05 mdMN

- cota superioara prag = 1205,27 mdMN

Camera de încărcare: construcţie din beton armat de formă dreptunghiulară având L=6,55 m şi l=3,10 m și lățime hidraulică =2,50m. Racordul cu conducta de aducţiune este făcută printr - un confuzor metalic de 2,80m lungime care are cota superioară =1204,61mdMN și cota inferioară =1203,96mdMN.

1.2. ADUCŢIUNEA:

Conducta de aducțiune este din PAFSIN, pozitionata îngropat si este amplasata pe un mal sau altul in funcție de natura traseului.

Zona unde conducta de aducțiune este îngropata sub drum și urmăreşte traseul acestuia este construit din aliniamente și curbe (conţine coturi şi masive de ancoraj în curbele cu raza mica).

Exista o singura traversare aeriana, pe pârău, care este protejată cu o conductă de otel,

| Denumire Centrală | Capacitate de transport Q [mc/s] | Aducţiune | Materialul |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | Di |  |
|  |  | [m] | [mm] |  |
| Varghis | 0,527 | 5160 | 600 | PAFSIN |

1.3 Centrala hidroelectrică de mică putere  (microhidrocentrala- MHC):

Dotări cu grupuri energetice :

- -1 buc. turbină Pelton și 1 buc generator electric sincron având tensiunea electrică instalată de 0,4 kV (tensiune trifazică);

- putere netă instalată:            0,994 MW,

- putere maximă la turbină:    1,193MW   la debit instalat de 0,527 mc/sec;

- cădere brută: 252,77 m

- cădere netă: 232,12 m,

- producţia de energie electrică: 3499 MWh/an,

- randamentul mediu al centralei: 88%,

- Construcţia MHC este la cota 954,23 mdMN pe malul drept al râului Vârghiş;

Apa ajunge in centrala printr-un distribuitor metalic situat deasupra cotei platformei. Turbina este prevazuta cu vana de închidere. Aspiratorii metalici ai turbinelor debușează în bazinul de liniștire situat in aval de centrală care face legătura hidraulică cu bieful aval și asigură cota de apă minimă din aval pentru funcționarea turbinei.

1.7. Instalaţii de măsurare a nivelurilor şi debitelor:

Amenajarea este prevăzută cu debitmetru ultrasonic pentru contorizarea volumelor de apă brută prelevate prin intermediul captării de apă, amplasat imediat amonte de MHC,

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

  - Materii prime: apă din pârâul Virghiş  în cantitate maximă de 0,527 mc/sec;

  - Combustibili: nu sunt

  - Materii auxiliare: uleiuri sintetice pentru lubrifierea lagărelor și pentru întreținerea părților metalice vopseluri pe bază de rășini și polimeri

- Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

3.1.  apă uzinată  tehnologică din pârâul Virghiş în cantitate maximă de 0,527 mc/sec, captată la cota 1204,40mdMN. Apa uzinată se restituie în totalitate în râu, fără modificarea calităţii apei, prin bazinul de liniştire la cota centralei 954,23 mdMN;

3.2.  ape uzate menajere: grup sanitar ecologic, dotată cu bazin vidanjabil de 0,5 mc.

3.3. Spaţiul administrativ din cadrul clădirii MHC este încălzit electric.

- Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii :

4.1. Volumul de apa disponibil pentru producerea energiei electrice, captat la pragul deversor, prin priza de vara sau iarna,  ajunge în deznisipator unde sunt reţinute particulele de peste 0,5 mm. Volumul de apă disponibil pentru uzinare este cantitatea de apă peste debitul de servitute de 0,053 mc/s şi până la debitul instalat de 527 l/s.

Din deznisipator apa va ajunge in camera de încărcare unde un debitmetru cu ultrasunete măsoară volumul de apă disponibil şi transmite comanda către turbină pentru pornire/oprire şi reglarea funcţionării a 4 buc de injectoare.

4.2. Din camera de incărcare prin aducţiune apa ajunge la intrarea în centrală unde prin cadere liberă acumuleaza o presiune de aproximativ 25 bar.

4.3. Apa având presiunea de 25 bar prin injectoare (4 buc) antrenează în mişcare de rotaţie rotorul turbinei. Printr-un injector trece maxim 130 l/s apa. În functie volumul de apa disponibil uzinat se deschid şi se închid pe rand cele 4 injectoare. Turbina poate să producă  25% (cu un injector în funcţiune), 50% (cu 2 buc injectoare în funcţiune), 75% (cu trei injectoare în funcţiune) şi 100% (cu patru injectoare în funcţiune) din capacitatea instalată.

4.4. Energia electrică produsă este livrată prin cabluri de energie electrică şi post transformator  în Sistemul electroenergetic naţional.

- Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie :

- energie electrică: - mediu 3499,00 MWh/an,

- Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie: Nu este cazul;

7. Alte date specifice activităţii: nu sunt;

- Programul de funcţionare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an:

Programul de funcţionare a amenajării hidroenergetice este condiţionată de regimul hidrologic al cursului de apă, funcție de anotimp și precipitații. În cazul în care debitul de apă captat scade sub debitul salubru de 53 litri/secundă, centrala electrică nu va funcţiona;

II. INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A  MEDIULUI

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

  - factor de mediu “AER”: nu sunt,

1.2.  factor de mediu “APĂ”

-  apele uzate menajere se colectează în bazinul vidanjabil al grupului sanitar ecologic;

- apa uzinată din pârâul Virghiş  în scop energetic nu suferă modificări calitative;

1.3.factor de mediu “SOL”: nu sunt;

- Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

2.1. amenajări: senzori de debite cu ultrasunete de măsurare a debitelor de apă captate pentru reglarea funcţionării/oprirea turbinei;

2.2. măsuri pentru protecţia mediului:

- titularul activităţii are obligaţia de a asigura colectarea separată a diferitelor categorii şi tipuri de deşeuri care se generează în urma activităţii în cadrul amplasamentului în recipiente separate, adecvate naturii deşeurilor, fiind interzisă colectarea, stocarea, amestecarea diferitelor categorii şi tipuri de deşeuri;

- titularul activităţii are obligaţia de a asigura prin mijloace proprii valorificarea sau eliminarea corespunzătoare a deşeurilor proprii conform legii, sau predarea deşeurilor generate unor unităţi specializate şi autorizate în vederea eliminării sau valorificării acestora.

- titularul activităţii este responsabil pentru asigurarea debitului de servitute şi funcţionarea adecvată a  „scării de peşte”

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşirii permise şi în ce condiţii:

3.2.1. Concentraţiile momentane maxime pentru substanţele poluante ai apelor uzate menajere rezultate de la grupul ecologic, transportată la cea mai apropiată staţie de epurare autorizată din punct de vedere a protecţiei mediului , măsurate în punctul de control, se vor încadra în valorile stabilite şi prevăzute în HG nr.188/2002, pentru aprobarea unor norme privind descărcarea în mediul acvatic a apelor uzate, anexa  nr.2, NTPA –002/2002, modificat şi completat prin HGR nr.352/2005, la anexa nr.2, tabelul nr.1*) şi anume:

- temperatura maximă a apei uzate evacuate:    400C,

- suspensii					:  350 mg/dm3,

- CBO5					:  300 mg/ dm3,

- CCO –Cr                                                	:  500 mgO2/ dm3

- detergenţi sintetici biodegradabili	             :  25 mg/ dm3,

- clor rezidual liber                                     	:   0,5 mg/ dm3,

- pH						:   6,5-8,5;

3.2.2. Concentraţiile momentane maxime pentru substanţele poluante evacuate prin apele pluviale de pe amplasament, măsurate în punctul de control, se vor încadra în valorile prevăzute prin NTPA –001/2002, din HG nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG nr.352/2005, la anexa nr.3, tabelul nr.1*),

3.3. Limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional nu va depăşi 65dB(A), conform SR 10009:2017

III. MONITORIZAREA  MEDIULUI

1. Indicatorii  fizico-chimici,  bacteriologici şi  biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- asigurarea auto-monitorizării este obligaţia titularului de activitate prin laborator propriu sau prin laboratoare acreditate,

- auto-monitorizarea se poate considera şi monitorizare de control în cazuri în care acestea sunt realizate prin laboratoare acreditate;

A. În caz de funcţionare normală al obiectivului:

Elaborarea unei monitorizări de referinţă până la 30 noiembrie 2022 cu următoarele indicatorii pentru populaţiile de peşti din pârâul Vârghiș:

- Numărul exemplarelor (mărimea populaţiei): Cottus gobio (Zglavoc), Barbus
meridionalis (Câcruse, moioaga) şi alte specii de peşti şi raci identificaţi;

- Structura claselor de vârstă a populaţiilor enumerate, parametrii biostatistici (densitatea, natalitatea, mortalitatea, ponderea claselor de vârstă);

- Dinamica populaţiei: fluctuaţia/oscilaţia numărului de indivizi;

Elaborarea anuală a unei monitorizări şi compararea cu monitorizarea de referinţă:

- frecvenţa determinării: monitorizarea anuală se va realiza cu analizarea populaţiilor anual de două ori, de preferat în perioada de primăvara şi toamnă conform Ghidului sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din România.

- secţiunea de control: în aval şi în amonte de priza de captare, pentru a putea evalua eficienţa/funcţionalitatea scării de peşte, pentru pasajul peştilor;

- valorile obţinute prin măsurători/observaţii vor fi comparate cu valorile din monitorizarea de referinţă;

- stabilirea stării de conservare habitatului natural ale peștilor din pârâul Vârghiș, în aval și amonte de captare și stabilirea tendinței populațiilor de pești pe termen scurt și mediu

- stabilirea eficienței scării de pești și elaborarea unui rezumat cu privire la asigurarea conectivității ale scării de pești la captarea Vârghiș

- monitorizările anuale cu rezultatele obţinute vor fi trimise către APM Harghita până la sfârșitul fiecărui an

- Monitorizările se vor realiza de personal/unităţi cu specializare în ihtiologie;

B. În caz de accident/incident sau reclamaţie, aveţi obligaţia de a determina prin măsurători indicatorii privind emisiile de poluanţi specificaţi în Secţiunea. II, pct. 3, după caz.

- Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

Conform prevederilor art. 14 alin .(4) al O.U.G. nr. 195/2005, aprobat şi modificat prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, titularul activităţii are obligaţia de a informa autorităţile publice teritoriale competente pentru protecţia mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanţi reglementaţi, precum şi cu privire la accidente sau pericole de accidente.

Astfel vor fi raportate:

  - Evidenţa gestiunii deşeurilor  ţinută conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 al H.G. nr. 856/2002 şi conform art. 48 alin (1) al OUG nr. 92/2021 va fi transmisă către  APM Harghita în format letric la cerere.

  - Monitorizarea anuală ale populaţiilor de peşti din pârâul Vârghiș

2.3. Orice disfuncţiune, avarie a utilajelor, instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la APM Harghita a Raportului de informare cu următoarele informaţii:

- Date de localizare exactă a poluării accidentale ( anul,  luna, ziua, ora, locul)

- Cauza producerii poluării accidentale

- Elemente de mediu afectate

- Modul de manifestare a fenomenului

- Rezultatele analizelor ( dacă s-a efectuat)

- Tendinţa evoluţiei

- Măsuri luate ( la sursă , respectiv pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor)

- Alte informaţii

- Numele, prenumele, funcţia, data informării, semnătura, ştampila, a comunicatorului de informaţii

De asemenea, titularul activităţii are obligaţia de a întocmi dosarul de obiectiv care conţine documentaţia tehnică, autorizaţia de mediu, procesele verbale de constatare, rapoartele de încercare şi care va fi prezentat delegatului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita şi altor organe de control, la solicitare.

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DEŞEURILOR ŞI A AMBALAJELOR

4.1.     Deşeuri produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

20 03 01 - deşeuri municipale amestecate: 0,1 mc/lună;

  - Deşeuri colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi frecvenţa):

- nu se colectează deșeuri.

4.3.	Deşeuri stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

Nu se stochează deșeuri pe amplasament.

Deşeurile pot fi stocate în cadrul amplasamentului în condiţii (recipiente) adecvate naturii deşeurilor, maximum 1 an în scopul eliminării şi 3 ani în scopul valorificării.

4.4.      Deşeuri valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

Nu este cazul.

4.5.	Modul de transport al deşeurilor şi măsuri pentru protecţia mediului:

- 03 01 - deşeurile municipale amestecate sunt transportate de unitatea specializată şi autorizată pentru această activitate.

- transportul deşeurilor generate

  - cu mijloace de transport şi ambalate adecvat naturii deşeurilor transportate, astfel încât să se asigure respectarea normelor privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător, astfel:

- pentru transportul produselor/deşeurilor care degajă pulberi, trebuie utilizate echipamente care să nu permită producerea de emisii importante de pulberi,

2. se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României,

4.6. Modul de eliminare al deşeurilor(depozitare definitivă, incinerare):

- 03 01 deşeurile municipale amestecate sunt transportate pentru eliminare prin depozitare de unitatea de specialitate autorizată pentru această lucrare, la depozitul de deşeuri nepericuloase Odorheiu Secuiesc, situată pe platoul Cekend

4.7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

Titularul are obligaţia de a  organiza evidenta gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, care va fi ţinută conform modelului prezentat în Anexa nr.1 a H.G. nr. 856/2002.

4.8. Ambalaje folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi: nu sunt,

4.9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare): nu este cazul;

V Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase: nu este cazul,

VI: Programul Pentru Conformare: nu este cazul.

Soluţionarea litigiilor:

Conform art. 18 din Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, litigiile generate de emiterea prezentei autorizaţie de mediu revizuită se soluţionează de instanţa de contencios administrativ competentă a Tribunalului Harghita. Cererea în acest sens se poate depune în termen de 6 luni de la data primirii răspunsului în urma parcurgerii procedurii prealabile.

Procedura prealabilă:

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1 şi art. 7, alin. 1,2,3 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, înainte de a vă adresa instanţei de contencios administrativ competentă, dacă vă consideraţi vătămat într-un drept sau într-un interes legitim prin prezenta autorizaţie, vă puteţi adresa instituţiei noastre în termen de 30 zile de la data comunicării prezentului act, solicitând revocarea în tot, sau în parte a acestuia.

Plângerea în acest sens se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior.

DIRECTOR   EXECUTIV,

ing. DOMOKOS László József

ŞEF SERVICIU AAA

BOTH Enikő

Întocmit,

ABOS Judit