AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. număr din zz.ll.aaaa

....

Operator: ANTARES ROMÂNIA S.R.L.

Adresa: jud. Cluj, mun. Cluj Napoca, piața 1 Mai, nr. 4-5

Punct de lucru: ANTARES ROMÂNIA S.R.L.

Locaţia activităţii: comuna Remetea, str. Balázs Jenő, nr. 34-36, jud. Harghita

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.h) | Producerea compuşilor chimici organici, cum sunt: h) - „materiale plastice (polimeri, fibre sintetice, fibre pe bază de celuloză)” | 2.D.3.g | 060303 |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 4 (a) (viii) | materiale plastice de bază (polimeri, fibre sintetice și fibre celulozice) |

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 |
| --- | --- |
| 2016 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare |
| 3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine |
| 3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a. |

....

Emisă de: APM HARGHITA

Data emiterii: zz.ll.aaaa

# Prezenta autorizaţie integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația iniţială, conform prevederilor Ordinului 1150/2020, art. 5, alin.4, anexă la procedură.

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  ANTARES ROMÂNIA S.R.L.

Sediul social: jud. Cluj, mun. Cluj Napoca, piața 1 Mai, nr. 4-5

Certificat de înregistrare: seria B, Nr. 1431043

Cod unic de înregistrare: RO 10868022 din data de 11.08.1998

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J12/1198/05.08.1998

# Proprietar: ANTARES ROMÂNIA S.R.L.

Administrator: Ede Balint

Telefon: 0743 169100

e-mail: cristian.boeru@scaune.ro

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de ANTARES ROMÂNIA S.R.L. cu sediul social în jud. Cluj, municipiul Cluj-Napoca, p-ța 1 Mai, nr. 4-5, înregistrată la APM Harghita cu 7612/16.08.2023,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: punctul de lucru al Antares România din jud. Harghita, comuna Remeta, str. Alszegi, nr. 114, în data de 20.02.2024

- şi în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind funcționarea unității;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- în baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

– Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

– STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

– Ordinul MAPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

– Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

– SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

– Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în  mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii

apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

– O.U. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările  ulterioare;

– H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listeicuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

– Lege nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

– H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

– H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

– Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP – consolidat) – privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

– REGULAMENTUL (UE) nr. 605/2014 AL COMISIEI din 5 iunie 2014 de modificare, în scopul introducerii frazelor de pericol și a frazelor de precauție în limba croată și al adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;

– O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a zone protejate;

– Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

– Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

– ORDIN MMAP Nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile în producția polimerilor (aug. 2007)-POL

- Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) - Document de referință pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic (iulie 2016) -CWW şi DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului

- Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru emisiile din stocare (iulie 2006)

- Document de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru eficiența energetică (februarie 2009).

În condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va  depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,....

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: ANTARES ROMÂNIA S.R.L.

Amplasată în: jud. Harghita, comuna Remetea, str. Balazs Jeno, nr. 34-36

Operator: ANTARES ROMÂNIA S.R.L.

Această autorizaţie integrată de mediu este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare şi nici o prevedere a acesteia nu trebuie înteleasă ca anulând alte obligaţii sau cerinţe legale ale operatorului în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile activităţii autorizate.

Operatorul instalaţiei este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului impuse de AIM, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Conform prevederilor din Legea nr.278/2013 art. 21: (7) “Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele  situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun

....

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

.... Activitatea care face obiectul prezentei solicitări este situat în intravilanul loc. Remetea, Balazs Jeno, nr. 34-36, jud. HARGHITA, într-o zonă industrială.

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:

- nord -  Freddy Impex – activitate de prelucrare a lemnului

- sud  - casa de locuit

- est   - teren liber

- vest – teren liber.

Amplasamentul este situat la cca 1,4 km față de râul Mures.

Accesul pe amplasament se face din  str. Balazs Jeno.

Coordonatele stereo 70 pentru amplasament: X=533691.342, Y=588849.009.

Categoria de activitate: conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: punctul 4.1. Producerea compuşilor chimici organici, cum sunt: h) - „materiale plastice (polimeri, fibre sintetice, fibre pe bază de celuloză)”.

Pentru realizarea proiectului Fabricarea buretului, prelucrare PAL și material lemnos pentru scaune, APM HARGHITA  a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 1/03.01.2022.

Capacitatea maximă proiectată:

– Spumă poliuretanică (burete) – 150 t/an

– Repere PAL – 45 t/an.

Regimul de funcţionare:

- 8 ore/zi, 5 zile/săptămânăa;

- 260 zile/an

Obiectul autorizaţiei integrate de mediu:

Obiectul principal de activitate al societăţii îl reprezintă producerea de spumă poliuretanică (burete), prelucrare PAL si material lemnos pentru scaune.

Activități de logistică

- recepție materii prime/materiale

- depozitare materiale și produse finite

- ambalare și expediere produse finite.

Etapele pentru fabricarea buretelui sunt următoarele:

- umplerea rezervoarele dedicate cu materiale (MDI, poliol, catalizator), în funcție de rețeta stabilită

- dozarea automată a materialelor necesare într-un rezervor de 180 litri

- poziționarea formei (matriței) la capul de turnare

- pornirea procesului de alimentare a materialelor în formă (matriță), cu valve cu aer comprimat, care se deschid și se închid automat, după valorile setate la unitatea de control

- acoperirea matriței cu hota de exhaustare și definitivarea procesului de expandare a spumei poliuretanice – cca 30 minute

- după întărirea buretelui, acesta se scoate din formă (matriță) și se duce în depozitul de maturare.

- Producerea de spumă poliuretanică se realizează prin reacția de poliadiție între polioli și izocianați, la care se adaugă catalizatori, stabilizatori și agenți de expandare.

Procesul de debitare a plăcilor de PAL este următorul:

- Se ridică plăcile PAL cu ajutorul unui sistem de ridicare (lifter) și se poziționează pe mașina CNC

- Se pornesc pompele vacuum și sistemul de exhaustare

- Se alege programul dorit pentru tăiere și se pornește programul

- După finalizarea programului de tăiere, se opresc pompele de vacuum și sistemul de exhaustare

- Piesele tăiate se pun pe un palet, iar deșeul de PAL se colectează pe un palet separat care ulterior va fi predat firmelor autorizate pentru colectare deșeuri

- Rumegușul rezultat din tăiere se strânge separat în saci big bag care va fi predat firmelor autorizate pentru colectare deșeuri

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

# Documentaţia de solicitare înaintată de ANTARES ROMÂNIA SRL pentru „Fabrica de burete, prelucrare PAL si material lemnos pentru scaune”, situată în com. Remetea, str. Balzs Jeno, nr. 34-36, jud. Harghita:

# Formular de solicitare, întocmit de Mabeco S.R.L., înregistrat la APM Harghita cu nr. 7612 din 16.08.2023, pe format de hârtie şi electronic;

# Raport de amplasament, întocmit de ing. Mihaela BEU – Certificat de înregistrare seria RGX, nr. 001/05.08.2021, din Registrul experților atestați pentru elaborarea de studii de mediu, înregistrat la APM Harghita cu nr. 7612 din 16.08.2023, pe format de hârtie şi electronic

# Certificat de Înregistrare cu nr. de ordine în registrul comerţului J12/1198/05.08.1998

# având CUI 10868022, seria B, nr. 1431043 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de

# pe lângă Tribunalul Cluj la data de 11.08.1998;

# Certificat constatator nr. 101421 din 07.07.2021 eliberat de Oficiul Naţional al Registrului

# Comerţului – Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj;

# Extras de carte funciară pentru informare nr. 55944 Remetea emis de Oficiul de Cadastru

# şi Publicitate Imobiliară Harghita – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gheorgheni;

# Extras de carte funciară pentru informare nr. 55652 Remetea emis de Oficiul de Cadastru

# şi Publicitate Imobiliară Harghita – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gheorgheni;

# Contract de închiriere nr. 164/04.06.2021 încheiat cu Fórika Szimonetta privind închirierea imobilelor situate la adresa loc. Remetea str. Balazs Jeno nr. 34-36;

# Contract furnizare deșeuri lemn nr. 329.22/31.05.2022  încheiat cu Egger Romania S.R.L. Rădăuți cu acte adiționale;

# Contracte de prestare service nr. 175/23.05.2023 încheiat cu Imagpro Recycle S.R.L. Cluj Napoca privind colectare, transport, depozitare procesare-tratare și valorificare deșeuri;

# Contract de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenți economici nr. 1919/UG/17.02.2023 încheiat cu S.C. Salubriserv S.R.L.;

# Contract de furnizare a energiei electrice nr. 6708AR/18.12.2020 încheiat cu Enel Energie S.A. ;

# Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2471 din data 08/10/2021 încheiat cu S.C. Redisza S.A. Remetea;

# Notificare nr. 5595/29/M din 21/11/2023 eliberată pe baza asistenței de specialitate de sănătate publică emisă de Direcția de Sănătate Publică Harghita;

# Documente doveditoare privind mediatizarea solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu, mediatizarea şedinţei de dezbatere publică;

# Documente doveditoare privind achitarea tarifelor aferente procedurii de emitere a

# autorizaţiei integrate de mediu.

Anexe:

- Plan de încadrare în zonă.

- Plan de situaţie.

- Rapoarte de încercare nr. 2310864/1/14.06.2023, nr. 2311426/1/14.06.2023, nr.

2311426/1/14.06.2023 pentru analiză sol, efectuat de S.C. WESSLING ROMANIA S.R.L. Târgu Mureş.

- Raport de încercare nr. 2322898/1/03.11.2023 pentru apa freatică, efectuat de S.C. WESSLING ROMANIA S.R.L. Târgu Mureş.

- Fişe cu date de securitate pentru substanţele / preparatele periculoase utilizate în activitate.

- Organigrama S.C. Antares România S.R.L.;

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Managementul societăţii  este asigurat de administrator si prin directori de departamente (financiar, comercial, marketing si product management, producție, logistică).

Societatea are implementat sistemul integrat de management calitate-mediu ISO 14001:2015, la nivel de societate, dar pentru punctul de lucru din Remetea, str. Balazs Jeno se are in vedere obtinerea certificatului.

Sistemul va cuprinde:

- politica de mediu

- proceduri de lucru, formulare și informații documentate pentru toate cerințele standardului

- modul de implementare a procedurilor

- verificarea performanței și adoptarea măsurilor corective corespunzatoare

- programe de mediu

- evaluarea anuală și de câte ori este nevoie a aspectelor de mediu

- evaluarea conformarii cu toate cerințele legale și de sistem

- analiza anuală efectuată de managementul superior

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Harghita cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

....

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 23 alin (4) din OU 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu toate modificările și completările ulterioare.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

....

5.3. Responsabilități

5.3.1. Titularul autorizației trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (art. 94 literele e, f, g), S.C. ANTARES ROMÂNIA S.R.L. prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura de asemenea accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul instalaţiei are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.2. În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul instalaţiei suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”.

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

5.3.3. Operatorul instalaţiei va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile şi de limitare a consecinţelor acestora.

5.3.4. Operatorul instalaţiei trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrele vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.4. Raportări

5.4.1. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, Comisariatului Judeţean Harghita al Gărzii Naţionale de Mediu, raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în Cap.14 - Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

5.4.2. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E.P.R.T.R.) va fi depusă la termenul stabilit în cap.14 al prezentei autorizaţii, precum şi ca parte a RAM, conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008.

Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

5.4.4. Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. Operatorul instalaţiei are obligaţia să înregistreze şi să notifice A.P.M. Hargita şi C.J. Harghita al G.N.M., în termen de 24 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghia, ca parte integrantă a RAM.

5.5.2. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.3. În cazul oricărei situaţii de mai jos, operatorul instalaţiei va trimite o notificare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita şi Comisariatului Judeţean Harghita al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 14 zile de la producere:

– încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate

– încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an

– reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire

– schimbarea operatorului instalaţiei

– modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului/operatorului sau documente legate de privatizarea societăţii

5.5.4. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului instalaţiei, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

5.5.5. Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, operatorul instalaţiei suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plăteşte”.

Se vor efectua notificările ce se impun conform art. 10 şi art. 13 din O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului:

(1). În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze A.P.M. Harghita şi C.J. Harghita al G.N.M.

(2). Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor,

conform prevederilor alin.(1) se referă la:

– datele de identificare ale operatorului

– momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente

– elementele de mediu posibil a fi afectate

– măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului

– alte informaţii considerate relevante de operator

(3) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1), trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

(4) În termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

(5) În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constatat ineficienţa măsurilor luate, A.P.M. Harghita şi C.J. Harghita al G.N.M. despre:

– măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului

– evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive

– alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, operatorul informează în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului A.P.M. Harghita şi C.J. Harghita al G.N.M. despre:

– datele de identificare ale operatorului

– momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului

– caracteristicile prejudiciului adus mediului

– cauzele care au generat prejudiciul

– elementele de mediu afectate

– măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului

– alte informaţii considerate relevante de operator

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Materiile prime și materialele utilizate de operator sunt cele precizate în tabelul următor:

| Materii prime si auxiliare | U.M | Cantitate maximă/an | Periculozitate | Utilizare | Modul de ambalare /Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componenta di- izocianat pentru producerea spumei poliuretanice TDI80/20 (Ongronate 1080) | t/an | 26 | H315, H317, H319, H330, H334, H335, H351, H412 | Productie burete | Recipient metalic 250 kg/Depozit |
| Componenta poliol pentru producerea spumei poliuretanice PPG Poliol Conventional (Petol 48-3MB) | t/an | 49 | nepericulos | Productie burete | Recipient IBC 1000 kg/Depozit |
| Silicon (Niax L595) Se foloseste ca și aditiv în producția de burete, ajută la amestecarea mai ușoară a materialelor | t/an | 0,5 | nepericulos | Productie burete | Recipient IBC 1000 kg/Depozit |
| Catalizator aminic (Dabco 33LV) | t/an | 0,056 | H315, H318 | Productie burete | Recipient plastic 200 kg/Depozit |
| Octoat stanos (kosmos T9) Se foloseste ca si aditiv in productia de burete, ajuta la intărirea spumei poliuretanice | t/an | 0,115 | H318, H317, H361, H412 | Productie burete | Recipient metalic/plastic 25 kg/Depozit |
| Chem Trend - Material de separaţie/curatare pt matrite | t/an | 0,01 | H318, H400, H410 | Productie burete | Recipient metalic/plastic Magazie substanțe chimice |
| Material de curatare (Mesamoll) Se foloseste la curatarea sculelor sau eventualelor scurgeri de spuma poliuretanica | t/an | 0,003 | nepericulos | Productie burete | Container metalic/25 L Magazie substanțe chimice |
| Apa | mc/an | 2 | nepericulos | Productie burete | De la reteaua centralizată |
| PAL si material lemnos | t/an | 42 | nepericulos | Productie repere PAL | Vrac/depozit |
| Ambalaje |
| Folie | t/an | 0,15 | nepericulos | Ambalare | Role/depozit |
| Paleti lemn | t/an | 0,5 | nepericulos | Ambalare | Vrac |
| Combustibil |  |  |  |  |  |
| GPL pt motostivuitor | l/an | 100 | H220, H280, H340, H350 | Transport intern - motostivuitor | Motostivuitorul se alimenteaza direct din stațiile de distribuție carburanti |

6.8. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

6.8.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.8.2. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare.

6.8.3. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile privind protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer.

- Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

- Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

- Se vor folosi echipamente de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apă

7.1.1 Alimentarea cu apa se realizeaza din rețeaua centralizata de apă potabilă a loc. Remetea, conform contractului nr. 2471/08.10.2021 încheiat cu Redisza SA, Remetea.

Pe amplasament apa în volum de 24 mc/an se folosește pentru:

- uz igienico-sanitar şi igienizarea spaţiilor,

-în scop tehnologic pentru obtinerea spumei (2 mc/an),

-în circuit închis în instalația de răcire, unde apa este recirculată.

În activitatea de obținere a spumei poliuretanice, care intră sub prevederile Legii 278/2013, se utilizeaza apă care se înglobează în produs și nu generează ape tehnologice uzate.

Instalaţii de captare: Apa este captată din rețeaua de apă potabilă a localității Remetea.

Instalaţii de tratare: Nu este cazul.

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor: Nu există.

7.1.3. Operatorul instalației trebuie să ia măsuri pentru a minimaliza consumul de apă.

7.1.4. Operatorul instalației are obligaţia realizării unui studiu privind eficienţa utilizării apei, la fiecare 3 ani. Studiul va identifica toate oportunităţile pentru creşterea eficienţei utilizării apei pe amplasament, iar recomandările acestuia vor face obiectul unui plan de modernizare, după caz.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1. Utilizarea energiei şi resurselor

| Denumire | Proces tehnologic /activitate în care se utilizează | Cantitatea anuală | Sursa |
| --- | --- | --- | --- |
| Enegie electrică | Fabricarea de spume poliuretanice Debitare PAL si material lemnos Procese suport (mentenanță, administrativ etc) | 36 MWh/an | Rețeaua de distribuție a localității- |

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate) utilizată pe amplasament.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului:

## Obiectivul analizat are o suprafață de 1411,49 m2, este închiriat, conform contractului de închiriere nr. 164/04.06.2021, se află în intravilanul localităţii Remetea, str. Balazs Jeno, nr. 34-36, jud. HARGHITA, într-o zonă în care se mai desfășoară și alte activități industriale.

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | STEREO 70 |
| --- | --- |
| Longitudine | 533691.342 |
| Latitudine | 588849.009 |

Distanţa faţă de cele mai apropiate locuințe din zona este de aprox. 100 m, pe direcția sud.

La circa 2,4 -3 km de obiectivul analizat se află situl Natura 2000 ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului.

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

- nord -  Freddy Impex – activități de prelucrare a lemnului

- sud  - casa de locuit

- est   - teren liber

- vest – teren liber.

Unităti structurale pe amplasament:

Spațiul în care se desfășoara activitatea de producție este compus din:

- o hală cu suprafața de 928,49 mp compartimentata astfel:

- atelier de prelucrare PAL și material lemnos cu suprafață de 78,18 mp,

- atelier fabricare spumă poliuretanică în sistem discontinuu cu suprafața de 91,59 mp,

- un depozit materii prime și auxiliare pentru productia de burete cu suprafața de 25,60 mp,

- un depozit maturare burete, plăcile de PAL și produsele finite cu suprafața de 516,71 mp

- două depozite pentru deșeurile de PAL cu suprafața de 161,94 mp

- toalete cu suprafața de 5,64 mp, un vestiar cu suprafață de 7,43 mp

- spatiu tehnic cu suprafața de 41 mp.

- depozit - clădirea de 155 mp.

- platformă betonată cu suprafața de 328 mp, cu rigole de scurgere, în partea din față a halei.

Toate spațiile din incintă au pardoseala din beton, cu excepția celor 2 depozite pentru deșeurile de PAL, care au pardoseală din pământ, dar sunt în incintă închisă. Se recomandă impermeabilizarea acestora, pentru prevenirea oricarei poluari a solului.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

| Numele procesului | Numărul procesului (daca e cazul) | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Fabricarea buretelui | 1 | Etapele pentru fabricarea buretelui sunt următoarele: - umplerea rezervoarele dedicate cu materiale (MDI, poliol, catalizator), în funcție de rețeta stabilită - dozarea automată a materialelor necesare într-un rezervor de 180 litri - poziționarea formei (matriței) la capul de turnare - pornirea procesului de alimentare a materialelor in formă (matriță), cu valve cu aer comprimat, care se deschid și se închid automat, dupa valorile setate la unitatea de control - acoperirea matritei cu hota de exhaustare și definitivarea procesului de expandare a spumei poliuretanice – cca 30 minute - după întărirea buretelui, acesta se scoate din formă (matriță) și se duce in depozitul de maturare. Producerea de spumă poliuretanică se realizează prin reacția de poliadiție între polioli și izocianați, la care se adaugă catalizatori, stabilizatori și agenți de expandare. |
| Debitare plăci de PAL | 2 | Procesul de debitare a plăcilor de PAL este următorul: Se ridică plăcile PAL cu ajutorul unui sistem de ridicare (lifter) și se poziționează pe mașina CNC Se pornesc pompele vacuum și sistemul de exhaustare Se alege programul dorit pentru tăiere și se pornește programul După finalizarea programului de tăiere, se opresc pompele de vacuum și sistemul de exhaustare Piesele tăiate se pun pe un palet, iar deșeul de PAL se colectează pe un palet separat care ulterior va fi predat firmelor autorizate pentru colectare deșeuri Rumegușul rezultat din tăiere se strânge separat în saci big bag care va fi predat firmelor autorizate pentru colectare deșeuri |

Energia termica pentru încălzirea spaţiilor se asigura cu calorifere electrice la nevoie.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Fabricarea buretelui | Etapele pentru fabricarea buretelui sunt următoarele: - umplerea rezervoarele dedicate cu materiale (MDI, poliol, catalizator, alte adaosuri), în funcție de rețeta stabilită - dozarea automata a materialelor necesare într-un rezervor de 180 litri - poziționarea formei (matriței) la capul de turnare - pornirea procesului de alimentare a materialelor in formă (matriță), cu valve cu aer comprimat, care se deschid și se închid automat, dupa valorile setate la unitatea de control - acoperirea matritei cu hota de exhaustare și definitivarea procesului de expandare a spumei poliuretanice – cca 30 minute - după întărirea buretelui, acesta se scoate din formă (matriță) și se duce in depozitul de maturare - periodic matrita se curata/demuleaza Producerea de spumă poliuretanică se realizează prin reacția de poliadiție între polioli și izocianați, la care se adaugă catalizatori, stabilizatori și agenți de expandare. | Linie automată de producție spumă poliuretanică flexibilă în sistem discontinuu (model ECMT-131B, Semi-Auto Batch Foaming Machine) - Capacitatea maximă a utilajului: 20 blocuri/zi; - matriţă de turnare cu dimensiunile L*l*H 2050x2050x1250 - Capacitate reactor de amestecare: 180 L; - Viteza maximă de amestecare: 300 rotații/ minut - 2 rezervoare pentru stocarea poliolului de câte 3000 l fiecare - 1 rezervor pentru stocarea izocianatului de 2000 l - 1 rezervor filler de 1000 l - 4 recipienti de câte 50 l pentru materiale auxiliare -un cap de turnare -o unitate de control -un rezervor de ulei -un exhaustor -un chiller -un compresor -un lifter pentru scoatere burete din formă (matriță) -un lifter pentru ridicare burete |
| Debitare plăci de PAL | Procesul de debitare a plăcilor de PAL este următorul: - Se ridică plăcile PAL cu ajutorul unui sistem de ridicare (lifter) și se poziționează pe mașina CNC - Se pornesc pompele vacuum și sistemul de exhaustare - Se alege programul dorit pentru tăiere și se pornește programul - După finalizarea programului de tăiere, se opresc pompele de vacuum și sistemul de exhaustare - Piesele tăiate se pun pe un palet, iar deșeul de PAL se colectează pe un palet separat care ulterior va fi predat firmelor autorizate pentru colectare deșeuri - Rumegușul rezultat din tăiere se strânge separat în saci big bag, apoi va fi predati firmelor autorizate pentru colectare deșeuri | • Masă/cursă de lucru 3100 x 2100 x 200 mm • Electromandrină 4,5kW cu alimentare 380v • Masă vacuum cu pompă 2buc x 5,5kW. • Exhaustor pentru rumeguș cu motor 3kW. • Racord electric 380v 50/60 Hz monofazat • Sistem masurare înălțime axa Z • Comandă prin controler digital DSP cu interfață USB • Motoare pas cu pas de înaltă calitate • Mediu de operare software Windows 98 / 2000 / XP / 7 / 8 / 10 • Precizia 0.05mm • Turație motor freză 0-18.000 RPM |

8.2.2. Activităţi conexe

- Titularul desfaşoară următoarele activităţi auxiliare:

- mentenanța/întreținerea echipamentelor, utilajelor din dotare se efectuează de către echipa proprie de mentenanță sau de către terți

- activități administrative

- manipulare materii prime, auxiliare, produse finite, subproduse cu ajutorul următoarelor echipamente:

- Transpaletă manuală	2,5 t

- Motostivuitor TCM/FHG18T3 pe GPL:Qmax=1750 kg, Hmax=3000mm

- Resturile de burete rezultate din debitarea blocului de spumă se transportă la un alt punct de lucru, unde se utilizează ca atare la fabricarea scaunelor.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

8.2.3.1. Condiții de funcționare, altele decit cele normale planificate de mentenanță:

-verificarea echipamentelor

-schimbarea componentelor defecte, alte reparații

8.2.3.2. Condiții de funcționare, altele decit cele normale neplanificate

- intrerupere alimentare cu curent electric

- eroare de programare la echipamentele cu funcționare automată defecţiuni la echipamente

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

- Document de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile în producţia polimerilor (august 2007)

- Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) - Document de referință pentru sistemele comune de tratare/ gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic (iulie 2016)

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

| Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile | ANTARES ROMANIA S.R.L |
| --- | --- |
| Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile în producţia polimerilor, august 2007 |
| BAT generale 1. BAT reprezintă implementarea și aderarea la un Sistem de Gestionare a Mediului (SGM), care include urmatoarele: definirea unei politici de mediu de către conducerea executiva; planificarea si stabilirea necesarului de proceduri; implementarea procedurilor, acordandu-se o atentie deosebita urmatoarelor: - structura si responsabilitatea - instruirea, constientizarea si competenta - comunicarea - implicarea angajatilor - documentarea - controlul eficient al proceselor - programele de intretinere - masurile care se impun in caz de urgenta si capacitatea de raspuns - respectarea legislatiei in domeniul protectiei mediului. verificarea performantei si adoptarea masurilor corective corespunzatoare, acordandu-se o atentie deosebita pt.: - monitorizarea si masurarea - masurile corective si preventive - tinerea evidentei - auditarea interna independenta (cand este posibil) pentru a se stabili daca sistemul de gestionare a mediului este sau nu conform cu masurile planificat si daca acesta a fost implementat si intretinut in mod corespunzator revizuirea de catre conducerea executiva. Alte trei caracteristici, care pot complete cele de mai sus, sunt considerate ca fiind măsuri de sprijin. Cu toate acestea, absența lor nu este, în gen., în contradicție cu BAT: examinarea si validarea procedurilor sistemului de management și audit de catre un organism acreditat sau extern; elaborarea si publicarea anuala a unei declaratii de mediu, in care sa se specifice toate aspectele semnificative de mediu ale instalației si care sa permita compararea de la an la an a rezultatelor cu obiectivele si tintele de mediu, precum si cu normele de referinta specifice sectorului; implementarea si aderarea la un sistem voluntar, acceptat la nivel international cum al fi EMAS sau ISO14001. Sistemele care nu sunt normalizate pot fi in principiu la fel de eficiente daca sunt corect proiectate si implementate În mod specific pentru industria polimerilor, este de asemenea important să se ia în considerare caracteristicile potențiale ale EMS: - impactul asupra mediului din exploatarea si eventuala oprire definitiva a instalației, din etapa de proiectare a unei noi fabrici dezvoltarea si utilizarea unor tehnologii mai curate atunci cand este fezabil, aplicarea cu regularitate a sistemului de analize comparative specifice sectorului, inclusiv in domeniul eficientei energetice si economisirii energiei, eficientei si economisirii apei, consumului de materii prime si alegerii materialelor de intrare, emisiilor in aer, evacuările în apă, consumul de apă și a generării de deșeuri. | Societatea nu are implementat sistemul de management de mediu ISO 14001:2015, la acest punct de lucru, dar are implementat ISO la alte puncte de lucru ale companiei si aplică procedurile sistemului și la acest punct de lucru. Sistemul cuprinde: - politica de mediu - proceduri de lucru -verificarea performantei si adoptarea de masuri corective corespunzatoare - elaborarea si publicarea anuala a unei declaratii de mediu Sistemul de management ajuta operatorul în îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației. Operatorul a elaborat și aplică un program de întreţinere a instalației, cât și un program de instruire a lucrătorilor cu privire la măsurile necesare prevenirii riscurilor specifice. Se urmărește prin procedurile de lucru ca din activitate să nu rezulte rebuturi, care să crească cantitatea de deșeuri. Instalația va fi monitorizată în permanenţă privind consumurile de: - materii prime - energie electrică - apa, acestea fiind importante în costurile de producţie. Aceasta monitorizare permite compararea interna a valorilor parametrilor monitorizati și găsirea nișelor de reducere a consumurilor. Datele sunt înregistrate în baze de date. Operatorul a evaluat de la faza de proiectare impactul asupra mediului la eventuala oprire definitiva a instalației se analizează periodic dezvoltarea si utilizarea unor tehnologii care utilizează chimicale cu impact redus asupra mediului și care generează mai puţine emisii se fac cu regularitate analize comparative specifice sectorului |
| 2. BAT constă în reducerea emisiilor fugitive prin proiectarea avansată a echipamentelor Dispoziții tehnice de prevenire și minimizare emisii de fugitive de poluanți atmosferici includ: • utilizarea de supape cu burduf sau sigilii duble de ambalare sau a unui echipament la fel de eficient. Supape joase sunt recomandate în special pentru servicii foarte toxice • acționată magnetic sau pompe de conserve, sau pompe cu garnituri duble și o barieră de lichid • acționată magnetic sau de compresoare, conservele sau compresoare folosind sigilii duble și o barieră de lichid • acționată magnetic sau agitatoare, conservele sau agitatoare cu garnituri duble și o barieră de lichid • reducerea la minimum a numărului de flanșe (conectori) • garnituri eficiente • Sisteme de prelevare de probe închise • drenarea efluenților contaminanţi în sisteme închise • colectarea guri de aerisire. Pentru instalațiile noi, aceste tehnici trebuie să fie luate în considerare în proiectarea instalației. | In scopul prevenirii și minimizării emisiilor fugitive de poluanți atmosferici, echipamentele instalației sunt prevăzute cu: sisteme de etanșare la pompele de vehiculare materii prime lichide supape de sigurantă la rezervoarele de stocare izocianat și poliol pompe de vehiculare cu garnituri duble număr minim de flanșe (conectori) pe circuite garnituri eficiente sistem de colectare a emisiilor in aer: hotă de aspirație și absorbție cu cărbune activ si cos de dispersie |
| Prevenirea și reducerea emisiilor de COV. 3. BAT constă în efectuarea unei evaluări și măsurări a emisiilor fugitive, pentru a clasifica componentele în ceea ce privește tipul, utilizarea și conditii de proces, pentru a identifica acele elemente cu cel mai mare potențial de pierderi prin emisii fugitive (Sect. 12.1.3). | Prezenţa emisiilor fugitive de COV se evaluează indirect, prin măsurători de expunere la locurile de muncă. Se evaluează periodic utilizarea chimicalelor mai puţin toxice și cu conţinut mai mic de compuşi organici volatili pentru proces. |
| 4. BAT constă în a stabili și menține monitorizare și întreținere de echipamente (M & M) și /sau program de detecție și reparare scurgeri (LDAR), bazat pe o bază de date pentru componente și service în combinație cu evaluarea și măsurarea emisiilor fugitive (Section 12.1.3). | Operatorul a elaborat un program de monitorizare și întreținere a echipamentelor, pe care îl actualizează permanet, care include și acţiuni de detecție și reparare scurgeri |
| 5. BAT constă în reducerea emisiilor de pulberi cu o combinație a următoarelor tehnici: • transportul de fază densă este mai eficient pentru a preveni emisiile de praf decât cele de transport în faza diluată • reducerea vitezei în faza de diluție a sistemelor de transport la cât mai scăzut posibil • reducerea generării prafului în linii de transport printr-un tratament de suprafață și alinierea corectă a conductelor • utilizarea cicloanelor și / sau filtre din gazele arse de aer ale unităților de desprăfuire. Utilizarea de sisteme de filtrare din tesatura este mai eficientă, mai ales pentru praf fin [27, TWGComments 2004] • utilizarea de scrubere umede | În instalație nu au loc procese din care să se genereze emisii de pulberi din operaţii de transport; pot sa apară emisii de pulberi din operații de debitare a blocurilor de spumă si de la debitare a PALului si a materialului lemnos. Mașina de debitare PAL are un sistem de colectare pulberi in sac. |
| 6. BAT constă în minimizarea start-up-uri și opriri ale instalațiilor (secțiunea 12.1.6), pentru a evita emisiile înalte și pentru a reduce consumul total (de exemplu, energie, monomeri pe tona de produs). 12.1.6. Printr-o stabilitate îmbunătățită de operare (asistat de sisteme de monitorizare și control computerizat) și de fiabilitate echipamente, necesitatea de opriri și start-up-uri este redusă la minimum. Opririle de urgență pot fi evitate prin identificarea la timp a condițiilor de deviere de la operarea normală, urmată de aplicarea unui proces închis controlat. Beneficii realizate pentru mediu: Prin minimizarea opririlor, inclusiv opriri de urgență, și pornirilor, emisia de COV precum și a prafului este redusă. | Linia de producere spumă poliuretanică funcţionează continuu, pe durata realizării unui bloc de spuma pe baza reţetei de fabricaţie. Se asigura stabilitate în operare, pentru a reduce opririle și pornirile. Formarea spumei poliuretanice se face în sistem prevăzut cu hotă, filtru şi coş de dispersie; încărcarea materiilor prime în tancurile de dozare se face periodic; Sistemele de etanșare sunt corespunzătoare, verificate, pentru a evita scăpările de materiale în timpul vehiculării lichidelor prin circuite. |
| 7. BAT constă în asigurarea conținutului reactorului în caz de opriri de urgență (de exemplu, prin utilizarea unor sisteme de reținere, see Section 12.1.7). | Echipamentele au unitate de dozare pentru alimentarea componentelor. |
| 8. BAT este de a recicla materialul conținut de BAT 7 sau de a-l folosi drept combustibil. | Deșeurile de reziduuri de la polimerizare și piesele rebuturi se colectează selectiv; se valorifică prin operatori autorizaţi. Deșeurile tehnologice se pot valorifica la fabrici de ciment, energetic și material. Bucatile de burete rezultate de la debitarea blocurilor de spuma se reutilizeaza la productia de scaune, la un alt punct de lucru al societatii. |
| 9. BAT este de a preveni poluarea apei prin proiectare și alegere de materiale adecvate pentru conducte Pentru a facilita inspectarea și repararea sistemelor de colectare a efluenților la instalații noi și modernizate sunt: • țevi și pompe amplasate suprateran • țevi plasate în conducte accesibile pentru inspecție și reparații. | În tehnologia de fabricare a spumelor poliuretanice se folosește apă în circuite de răcire, încălzire si se adauga apa în rețeta spumei poliuretanice, care intră în produs. Apa de răcire/încălzire nu este contaminată, nu vine în contact cu materiale periculoase/ surse de contaminare. |
| 10. BAT constă în utilizarea sistemelor separate de colectare a apelor reziduale (vezi secțiunea 12.1.8) pentru: • apa efluentă de proces contaminată • apă potențial contaminată din scurgeri și din alte surse, inclusiv apa de răcire și scurgerile de suprafață din zona instalației, etc. • apă necontaminată. | Apa de proces se inglobeaza in spuma poliuretanica și nu rezultă ape tehnologice uzate. Apa se folosește în circuite închise de răcire, încălzire a echipamentelor. |
| 12.BAT constă în utilizarea sistemelor cu flacără pentru tratarea emisiilor discontinue din reactor | Nu este cazul |
| 13. BAT constă în utilizarea puterii și aburului pentru centrale de cogenerare, unde este posibil (secț.12.1.11) | Nu este cazul |
| 14. BAT constă în recuperarea căldurii de reacție, prin generarea de abur de joasă presiune (secțiunea 12.1.12) în procesele sau instalațiile în care sunt disponibili consumatori interni sau externi ale aburului de joasă presiune. | Nu se poate recupera căldura de reactie; procesele ce au loc nu sunt puternic exoterme și nu este fezabilă recuperarea căldurii. |
| 15. BAT este de a re-utiliza potențialul deșeurilor din instalații de polimere (secțiunea 12.1.15) În general, reutilizarea potențialului deșeurilor este favorabilă eliminării in depozite de deșeuri. | Deșeurile de producţie nu se pot reutiliza intern, dar se trimit pentru valorificare. Bucățile de burete rezultate de la debitarea blocurilor de spumă se reutilizează la producția de scaune la un alt punct de lucru al societății. |
| 16. BAT constă în utilizarea sistemelor de pigging în instalații multiproduct, cu materii prime și produse lichide (secț. 12.1.16) | Nu este cazul |
| 17. BAT este de a utiliza un tampon pentru apele reziduale în amonte de stația de epurare a apelor reziduale, pentru a obține o calitate constantă a apelor reziduale (12.1.17) | Nu este cazul |
| 18. BAT constă în tratarea eficientă a apelor reziduale (secțiunea 12.1.18) Epurarea apelor uzate poate fi efectuată într-o instalație centrală sau într-o instalație destinată unei activități speciale. În funcție de calitatea apei reziduale, este necesară pre-tratament suplimentar specific. | Nu este cazul |
| - Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) - Document de referință pentru sistemele comune de tratare/ gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic (iulie 2016) - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului |
| 1.Sisteme de management de mediu |  |
| BAT 1. Pentru îmbunătățirea performanței generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare și respectarea unui sistem de management de mediu (SMM) Aplicabilitate: Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de detaliere) și natura SMM (de exemplu, standardizat sau nestandardizat) vor fi, în general, corelate cu natura, dimensiunea și complexitatea instalației, precum și cu gama de efecte asupra mediului pe care le-ar putea avea aceasta. | Societatea nu are implementat sistemul de management de mediu ISO 14001:2015, la acest punct de lucru, dar are implementat ISO la alte puncte de lucru ale companiei și aplică procedurile sistemului și la acest punct de lucru. |
| BAT 2. Pentru a facilita reducerea emisiilor în apă și în aer și reducerea consumului de apă, BAT constă în întocmirea și menținerea la zi a unui inventar al fluxurilor de ape uzate și de gaze reziduale, care să facă parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și să includă elementele următoare: (i) informații despre procesele de producție ale substanțelor, inclusiv: (a) ecuații ale reacțiilor chimice care să indice și produsele secundare; (b) diagrame de flux simplificate ale proceselor care să indice originea emisiilor; (c) descrieri ale tehnicilor integrate în proces și ale tratării la sursă a apelor uzate/gazelor reziduale, inclusiv ale performanțelor lor; (ii) informații pe cât posibil complete referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape reziduale; (iii) informații cât mai complete posibil referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar fi: (a) valorile medii și variabilitatea debitului și a temperaturii; (b) concentrația medie și valorile cantităților de poluanți pentru poluanții/parametrii relevanți și variabilitatea acestora (de exemplu, COV, CO, NOX, SOX, clor, acid clorhidric); (c) inflamabilitatea, limitele de explozie inferioare și superioare, reactivitatea; (d) prezența altor substanțe care ar putea afecta sistemul de tratare a gazelor reziduale sau siguranța instalației (de exemplu, oxigen, azot, vapori de apă, praf). | Operatorul menține un inventar al fluxurilor de emisii care cuprinde: informații despre procesele de producție informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de emisii. |
| 2.Monitorizare |  |
| BAT 5. BAT constă în monitorizarea periodică a emisiilor difuze de COV în aer provenite din surse relevante, efectuată printr-o combinare corespunzătoare a tehnicilor I-III sau, atunci când se lucrează cu cantități mari de COV, prin utilizarea tehnicilor I, II,III. I. metode de detectare a mirosurilor (de exemplu, cu instrumente portabile în conformitate cu standardul EN 15446) asociate cu curbe de corelare pentru echipamentele esențiale; metode de imagistică optică pentru gaze; calculul emisiilor pe baza factorilor de emisie, validat periodic (de exemplu, o dată la doi ani) prin măsurători. În cazul în care sunt tratate cantități importante de COV, detectarea și cuantificarea emisiilor provenite de la instalații, prin campanii periodice cu tehnici bazate pe absorbția optică, precum LIDAR-ul cu absorbție diferențială (DIAL) sau metoda „Solar occultation flux” (cuantificarea fluxului de poluanți prin analiza luminii solare cu un spectroscop în infraroșu pe bază de transformată Fourrier), reprezintă o tehnică utilă complementară tehnicilor I-III. | Operatorul va iniţia monitorizarea emisiilor difuze de COV în aer prin: - calcularea emisiilor pe baza factorilor de emisie, validate periodic prin măsurători -măsurători de emisii la locul de muncă |
| BAT 6.BAT constă în monitorizarea periodică, în conformitate cu standardele EN, a emisiilor de mirosuri provenite din surse relevante | Nu este cazul |
| 3.Emisii în apă |  |
| BAT 8.Pentru a se evita contaminarea apei necontaminate și pentru a se reduce emisiile în apă, BAT constă în separarea fluxurilor de ape reziduale necontaminate de fluxurile de ape reziduale care trebuie tratate. | Nu este cazul |
| 4.Deșeuri BAT 13. În scopul prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, reducerii cantității de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constă în elaborarea și aplicarea unui plan de gestionare a deșeurilor în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1) care să asigure, în ordinea priorității, prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau recuperarea în alt mod a deșeurilor. BAT 14.Pentru a reduce volumul de nămol de epurare care necesită o tratare ulterioară sau care trebuie eliminat și pentru a limita posibilul impact al acestuia asupra mediului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile enumerate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Operatorul are proceduri de lucru care includ și măsuri de minimizare a generării deșeurilor (rebuturi). Bucățile de burete rezultate de la debitarea blocurilor de spumă se reutilizeaza la producția de scaune la un alt punct de lucru al societății. Se iau masuri imediate de operare cȃnd apar rebuturi. |
| 5.Emisii în aer |  |
| 5.1.Colectarea gazelor reziduale BAT 15. Pentru a facilita recuperarea compușilor și reducerea emisiilor în aer, BAT constă în izolarea prin închidere a surselor de emisie și în tratarea emisiilor, dacă este posibil. Aplicabilitatea poate fi limitată din considerente legate de operabilitate (accesul la echipamente), siguranță (evitarea concentrațiilor apropiate de limita inferioară de explozie) și sănătate (dacă operatorul trebuie să aibă acces la incintă). | Nu se pot recupera compușii utilizați in proces. Emisiile din faza de expandare a spumei sunt captate prin hota de aspirație și absorbție cu cărbune activ și dispersate prin cosul de dispersie Echipamentele de stocare a materiilor prime sunt închise. |
| 5.2.Tratarea gazelor reziduale BAT 16. Pentru a reduce emisiile în aer, BAT constă în utilizarea unei strategii integrate de gestionare și de tratare a gazelor reziduale care include tehnici integrate în proces de tratare a gazelor reziduale. Strategia integrată de gestionare și tratare a gazelor reziduale se bazează pe inventarul fluxurilor de gaze reziduale (a se vedea BAT 2), acordând prioritate tehnicilor integrate în proces. | Emisiile din faza de expandare a spumei sunt captate prin hota de aspirație și absorbție cu cărbune activ și dispersate prin cosul de dispersie |
| 5.4.Emisii difuze de COV BAT 19.În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiile difuze de COV în aer, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor de mai jos. Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 5. | Tehnici de prevenire și reducere a emisiilor de COV aplicate în instalație: limitarea numărului de surse potentiale de emisii sisteme de etanșare adecvate și performante la recipinetii de stocare și dozare chimicale tehnologii de lucru adecvate tipului de proces acces ușor pentru interventie la echipamentele potențial neetanșe proceduri bine definite și cuprinzătoare pentru constructii si montaj echipamente/utilaje proceduri de lucru în instalație program de detecţie și reparare a scurgerilor, în cadrul programului general de mentenanţă |
| Tehnică Descriere Tehnici legate de proiectarea instalațiilor Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul instalațiilor existente, din cauza cerințelor legate de operabilitate Limitarea numărului surselor de emisii potențiale Maximizarea caracteristicilor inerente procesului de izolare Selectarea unui echipament cu integritate ridicată (a se vedea descrierea de la secț. 6.2) Facilitarea activităților de întreținere prin asigurarea accesului la echipamente potențial neetanșe Tehnici legate de construcția, asamblarea și punerea în funcțiune a instalației/ echipamentelor Asigurarea unor proceduri bine definite și cuprinzătoare de construcție și asamblare a instalației/echipamentelor. Aceasta include utilizarea tensiunii garniturii de etanșare proiectate pentru îmbinarea cu flanșă (a se vedea descrierea de la secțiunea 6.2) General aplicabilă Asigurarea unor proceduri solide de punere în funcțiune și transfer al instalației/ echipamentelor în conformitate cu cerințele de proiectare Tehnici legate de funcționarea instalațiilor Asigurarea unei bune întrețineri și a înlocuirii la timp a echipamentelor General aplicabilă Utilizarea unui program de detectare și de reparare a scurgerilor în funcție de riscuri (LDAR) (a se vedea descrierea de la secț. 6.2) Prevenirea, în limite rezonabile, a emisiilor difuze de COV, colectarea la sursă și tratarea acestora. |  |
| BAT 20. În scopul prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a mirosului, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos: un protocol care să conțină măsuri și un calendar corespunzător; un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; un protocol pentru răspunsul în caz de identificare a incidentelor care provoacă mirosuri; un program de prevenire și reducere a mirosurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele) acestora, a măsura/ estima gradul de expunere la mirosuri, a caracteriza contribuțiile surselor și a aplica măsuri de prevenire și/sau de reducere. Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care mirosurile neplăcute pot fi prevăzute sau în care existența acestora poate fi dovedită. | Nu este cazul. Activitatea nu generează mirosuri semnificative. Zona rezidenţială este la aprox. 100 m. |
| 5.6.Emisii de zgomot BAT 22. În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și care include toate elementele de mai jos: (i) un protocol care să conțină măsuri și un calendar corespunzător; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru răspunsul în caz de identificare a incidentelor care provoacă zgomot; (iv) un program de prevenire și reducere a zgomotului destinat să identifice sursa (sursele), să măsoare/estimeze expunerea la zgomot, să caracterizeze contribuțiile surselor și să pună în aplicare măsuri de prevenire și/sau de reducere. Aplicabilitate Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care problemele de zgomot pot fi prevăzute sau au fost dovedite. | Instalațiile de producere burete si debitare PAL au echipamente cu emisii reduse de zgomot, sunt amplasate pe platformă industrială, în hală izolată. |
| BAT 23. În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot, BAT constă în utilizarea unor tehnici sau a unor combinații a acestora. | Nu este cazul de aplicare a unor tehnici suplimentare de reducere a emisiilor de zgomot |
| 6.2.Emisii difuze de COV - tehnici: |  |
| Echipamente cu integritate ridicată Echipamente cu integritate ridicată include, de exemplu: — valve cu garnituri duble de etanșare; — pompe/compresoare/agitatoare acționate magnetic; — pompe/compresoare/agitatoare echipate cu garnituri mecanice în locul celor de etanșare; —garnituri cu integritate ridicată (cum ar fi îmbinări în spirală, inelare) pentru aplicații critice; — echipamente rezistente la coroziune Program de detectare și de reparare a scurgerilor (LDAR) Abordare structurată pentru a reduce emisiile fugitive de COV prin detectare și reparare ulterioară sau prin înlocuirea componentelor care prezintă scurgeri. În prezent, sunt disponibile metodele de aspirație (descrisă de EN 15446) și cele optice imagistice de gaze pentru identificarea scurgerilor. Utilizarea tensiunii garniturii de etanșare proiectate pentru îmbinarea cu flanșă; Aceasta include: obținerea unei garnituri de etanșare de înaltă calitate certificată, de exemplu în conformitate cu standardul EN 13555; calcularea sarcinii celei mai ridicate posibil care poate fi aplicată pe șuruburi, de exemplu în conformitate cu standardul EN 1591-1; obținerea unui echipament calificat de asamblare prin flanșe; supravegherea strângerii șuruburilor de către un montor/ instalator calificat. Monitorizarea emisiilor difuze de COV | Instalația are echipamente cu integritate ridicată, asigurată de: — valve cu garnituri duble de etanșare; — pompe /agitatoare acționate magnetic; — pompe /agitatoare echipate cu garnituri mecanice în locul celor de etanșare; —garnituri eficiente și sigure pentru tipurile de materiale vehiculate — echipamente rezistente la coroziune |
|  | Operatorul a stabilit și aplică un program de monitorizare și întreținere echipamente, care include și acţiuni de detecție și reparare scurgeri. |
|  | Pompele de vehiculare au garnituri/sisteme de etanșare corespunzătoare |
|  | Se va face monitorizarea periodică a emisiilor difuze de COV în instalație, conform prevederilor actelor de reglementare. |

8.4. UTILAJE, INSTALAȚII, MAȘINI, APARATE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE ÎN ACTIVITATE

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipamente | Utilaje/ Caracteristici tehnice | Proces tehnologic | Nr. buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utilaj spumare | Linie automată de producție spumă poliuretanică flexibilă în sistem discontinuu (model ECMT-131B, Semi-Auto Batch Foaming Machine) - Capacitatea maximă a utilajului: 20 blocuri/zi; - matriţă de turnare cu dimensiunile L*l*H 2050x2050x1250 - Capacitate reactor de amestecare: 180 L; - Viteza maximă de amestecare: 300 rotații/ minut - 2 rezervoare pentru stocarea poliolului de câte 3000 l fiecare - 1 rezervor pentru stocarea izocianatului de 2000 l - 1 rezervor filler de 1000 l - 4 recipienti de câte 50 l pentru materiale auxiliare | producere spuma poliuretanică | 1 |
| 2 | CNC pentru debitare pal si material lemnos | • Masă/cursă de lucru 3100 x 2100 x 200 mm • Electromandrină 4,5kW cu alimentare 380v • Masă vacuum cu pompă 2buc x 5,5kW. • Exhaustor pentru rumeguș cu motor 3kW. • Racord electric 380v 50/60 Hz monofazat • Sistem masurare înălțime axa Z • Comandă prin controler digital DSP cu interfață USB • Motoare pas cu pas de înaltă calitate • Mediu de operare software Windows 98 / 2000 / XP / 7 / 8 / 10 • Precizia 0.05mm • Turație motor freză 0-18.000 RPM | debitare PAL | 1 |
| 3 | Transpalet manual | 2,5 t | manipulare | 1 |
| 4 | Motostivuitor TCM/FHG18T3 pe GPL | Qmax=1750 kg, Hmax=3000mm | manipulare | 1 |

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

Surse de emisii în atmosferă:

- Emisii de la procesele tehnologice

- Emisiile de la transport

9.1.1. Emisii în aer din surse fixe

....

| Nr. cos | Proces | Punct de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire cos | Inaltime cos | Diametru cos |  |  |  |
|  |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 1 | Producere spuma poliuretanica (burete) | Cos de dispersie | 2,4 | 0,12 | emisii cu continut de COV | Hotă de aspirație și absorbție cu cărbune activ | existent |
| 2 | Debitare PAL si material lemnos | Sistem de colectare pulberi in sac | - | - | Pulberi | Fără instalații de tratare | existent |

....

9.1.2. Emisii difuze

Emisii cu continut de COV de la procesul de maturare a spumei poliuretanice

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Harghita şi GNM - Comisariatul Judeţean Harghita, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

....

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Din cadrul amplasamentului rezultă următoarele categorii de ape uzate:

– ape uzate fecaloid – menajere provenite de la grupul sanitar

– ape pluviale colectate de pe suprafeţele betonate ale amplasamentului

9.2.2. Apele uzate menajere:

Apele uzate menajere sunt evacuate în sistemul de canalizare menajeră al comunei Remetea, conform contractului nr. 2471/08.10.2021 încheiat cu Redisza SA.

9.2.3. Ape uzate tehnologice:

Nu rezulta ape tehonologice uzate, deoarece apa utilizata se inglobeaza in produs.

9.2.4. Ape pluviale:

Apele pluviale de pe cladiri sunt evacuate pe terenurile din jur.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

....

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Instalația analizată este amplasată în hală, cu incinte impermeabilizate, echipamentele tehnologice și sistemele de canalizare interioară nu au contact direct cu solul. Materiile prime lichide se stochează în ambalaje originale, pe platforma betonată. Etanșeitatea tuturor circuitelor pentru fluide în echipamentele tehnologice se verifică în permanenţă.

Toate deșeurile se colectează/stochează temporar în recipienţi adecvați, nu sunt depuneri necontrolate de deșeuri pe sol.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

....

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.1. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Parametru (unitatea de măsură)* | Nivelurile de emisie asociate BAT | Valori limita, mg/Nmc* (conf Ord. MAPPM 462/1993) |
| --- | --- | --- |
| total organice clasa 1 | - | 20 mg/m3, pentru debit > 0,1 kg/h |
| total organice clasa 1+2 | - | 100 mg/m3 pentru debit > 2,0 kg/h |
| total organice clasa 1+2+3 | - | 150 mg/m3, pentru debit > 3,0 kg/h |

Nu sunt necesare tehnici suplimentare pentru indeplinirea cerințelor locale de mediu.

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.1.2. Operatorul instalaţiei are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

- aplică şi respectă dispoziţiile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- anunţă, de îndată APM Harghita şi Comisariatul Judeţean Harghita al GNM la producerea unor avarii, accidente, incidente, opriri/porniri accidentale etc.;

- participă la elaborarea planurilor de calitate a aerului şi a planurilor de acţiune pe termen scurt;

- aplică măsuri de reducere a emisiilor de poluanţi în aer, cuprinse în planurile de calitate a aerului;

- la declanşarea de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului a planului de acţiune pe termen scurt, ia măsuri urgente şi eficace de reducere a emisilor de poluanţi în aer în conformitate cu planul, astfel încât concentraţia acestora în aerul înconjurător să fie redusă până la atingerea nivelului valorii-limită, inclusiv prin oprirea temporară a activităţii,dacă este cazul;

- monitorizarea emisiilor de poluanţi în aerul înconjurător şi transmite rezultatele autorităţilor competente pentru protecţia mediului conform cap. 13 din prezenta autorizaţie;

- transmite autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu;

- asigură puncte de prelevare şi control al emisiilor de poluanţi în aer, în conformitate cu prevederile prezentei autorizaţii;

- informează autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului în cazul înregistrării depăşirii valorilor-limită de emisie impuse prin actele de reglementare;

10.1.3. În cazul depăşirii valorilor-limită de emisie pentru unul sau mai mulţi poluanţi, autoritatea competentă decide să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor şi consecinţelor asupra calităţii aerului înconjurător ale acestor depăşiri, inclusiv întreruperea temporară a activităţii instalaţiei care a generat această situaţie.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor. Este interzisă existenţa altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.3.1. Indicatorii de calitate ai apelor uzate fecaloid-menajere, înainte de evacuare în reţeaua de canalizare a localităţii Remetea, nu vor depăşi limitele maxim admisibile stabilite conform HG nr. 188/2002 (NTPA 002) cu modificările şi completările ulterioare.

10.3.2. Titularul de activitate a realizat situația de referință pentru apele subterane:

| PARAMETRU | UM | Valori de prag cf Ord 621/2014 pt corp de apa subterana ROMU01 | RI 2322898/1/03.11.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot amoniacal | mg/l | 1,5 | <0,05 |
| Nitriti | mg/l | 0,5 | 0,032 |
| Fosfati | mg/l | 0,5 | 0,17 |
| Indice de fenol | mg/l | 0,003 | <0,005 |
| Cloruri | mg/l | 250 | 9,08 |
| Sulfati | mg/l | 250 | 4,21 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | <0,002 |
| Cadmiu | mg/l | 0,005 | 0,001 |
| Cupru | mg/l | 0,1 | 0,0179 |
| Crom | mg/l | 0,05 | 0,0027 |
| Mercur | mg/l | 0,001 | <0,0005 |
| Nichel | mg/l | 0,02 | 0,001 |
| Plumb | mg/l | 0,01 | 0,0081 |
| Zinc | mg/l | 5 | <0,200 |

10.3.3. Operatorul instalației are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de aducţiune, folosire, colectare şi evacuare a apelor uzate, precum şi aparatele de măsurare a debitelor şi volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

10.3.4. Operatorul instalației are obligaţia să determine prin măsurători datele tehnice privind folosirea şi evacuarea apei, să organizeze şi să întreţină evidenţa acestora şi să transmită datele respective autorităţii de gospodărire a apelor, la cerere.

10.3.5. Operatorul instalației trebuie să întreţină construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.3.6. Operatorul instalației are obligaţia de a actualiza Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ori de cate ori este cazul, de a deţine mijloacele şi materialele

necesare în caz de poluări accidentale şi de a acţiona în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale, operatorul are obligaţia să anunţe imediat Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Tîrgu Mureş.

10.3.6. Operatorul instalației are obligaţia să anunţe Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Tîrgu Mureş în caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrângere sau de încetare provizorie sau definitivă a utilizării surselor de apă.

10.3.7 Se interzice cu desăvârşire deversarea produselor petroliere, a nămolurilor sau a apelor uzate în cursurile de apă sau pe malurile acestora.

10.4. SOL

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

10.4.1. Valoarea de referință pentru calitatea solului se prezintă astfel

| Nr. crt. | Indicatori | Unitate de masura | Valori de referință- Ord. MAPPM 756/1997 | Sol- 5 cm | Sol- 30 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | valori normale soluri mai puțin sensibile | *praguri de alerta | *praguri interventie | RI 2310864/1/ 14.06.2023 | RI 2311426/1/ 14.06.2023 |
| 1 | Sulfati | mg/kg SU | _ | 5000 | 50000 | 122 | 109 |
| 2 | Cianuri complexe | mg/kg SU | <5 | 200 | 500 | <0.4 | <0.4 |
| 3 | Mercur | mg/kg SU | 0.1 | 4 | 10 | <0.1 | <0.1 |
| 4 | Cadmiu | mg/kg SU | 1 | 5 | 10 | <0.250 | 0.327 |
| 5 | Crom | mg/kg SU | 30 | 300 | 600 | 39.3 | 40 |
| 6 | Cupru | mg/kg SU | 20 | 250 | 500 | 13.9 | 19.8 |
| 7 | Nichel | mg/kg SU | 20 | 200 | 500 | 14.6 | 20.5 |
| 8 | Plumb | mg/kg SU | 20 | 250 | 1000 | 37.3 | 40.7 |
| 9 | Staniu | mg/kg SU | 20 | 35 | 50 | 1.57 | 1.51 |
| 10 | Zinc | mg/kg SU | 100 | 700 | 1500 | 60.1 | 226 |
| 11 | Continut de produse petroliere | mg/kg SU | <100 | 1000 | 2000 | 177 | 85 |
| 12 | Benzen | mg/kg SU | <0.01 | 0.5 | 2 | <0.01 | <0.01 |
| 13 | Toluen | mg/kg SU | <0.05 | 30 | 100 | <0.01 | <0.01 |
| 14 | Xileni | mg/kg SU | <0.05 | 15 | 25 | <0.03 | <0.03 |
| 15 | Etilbenzen | mg/kg SU | <0.05 | 10 | 50 | <0.01 | <0.01 |
| 16 | Total BTEX | mg/kg SU | - | - | - | <0.06 | <0.06 |
| 17 | Naftalina | mg/kg SU | <0.02 | 5 | 50 | <0.0025 | <0.0025 |
| 18 | Fenantren | mg/kg SU | <0.02 | 5 | 50 | <0.0025 | 0.0139 |
| 19 | Antracen | mg/kg SU | <0.05 | 10 | 100 | <0.0025 | <0.0025 |
| 20 | Fluorantren | mg/kg SU | <0.02 | 10 | 100 | <0.0025 | 0.0055 |
| 21 | Piren | mg/kg SU | <0.05 | 10 | 100 | <0.0025 | 0.0058 |
| 22 | Benz(a)antracen | mg/kg SU | <0.02 | 5 | 50 | <0.0025 | <0.0025 |
| 23 | Crisen | mg/kg SU | <0.02 | 5 | 50 | <0.0025 | <0.0025 |
| 24 | Benzo(b)fluoranten | mg/kg SU | <0.02 | 5 | 50 | <0.0025 | 0.0037 |
| 25 | Benzo(k)fluoranten | mg/kg SU | <0.02 | 5 | 50 | 0.0025 | 0.0053 |
| 26 | Benzo(e)piren | mg/kg SU | <0.02 | 5 | 10 | 0.0039 | 0.0050 |
| 27 | Benzo(a)piren | mg/kg SU | <0.02 | 5 | 10 | <0.0025 | <0.0025 |
| 28 | Indeno(1,2,3-cd)piren | mg/kg SU | <0.02 | 5 | 10 | <0.0025 | 0.0059 |
| 29 | Benzo(g,h,i)perilen | mg/kg SU | <0.02 | 10 | 100 | <0.0025 | 0.0060 |
| 30 | Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) | mg/kg SU | <0.1 | 25 | 150 | <0.03 | 0.0511 |

* soluri mai putin sensibile

10.4.2 Operatorul instalaţiei va realiza analize asupra solului, probe la 5 cm şi la 30 cm. Rezultatele măsurătorilor vor fi incluse în Raportul Anual de Mediu-odată la zece ani.

10.4.2. Valorile de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol sunt exprimate în mg/kg substanţă uscată. Metodele de analiză sunt cele corespunzătoare standardelor în vigoare.

10.4.3. Se vor respecta prevederile Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru tipul de folosinţă pentru soluri mai puţin sensibile.

## ....

## 10.5.    Zgomot

Surse generatoare de zgomot:

- Echipamente tehnologice

- Mijloace de transport – aprovizionare şi desfacere

Acțiuni întreprinse pentru prevenirea /minimizarea emisiilor de zgomot:

- Echipamente cu sisteme de amortizare pentru zgomot şi vibrații

- Instalații noi, cu generare minimă de zgomot

- Mijloace auto ce respecta normele privind emisiile de zgomot

10.5.1. Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile

ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent

continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB

10.5.2 în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.5.3. Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai în spaţile de producţie

sau zonele special destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot.

10.4.4. Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, operatorul va demonstra autorităţii

de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

10.4.5. Se vor evita operaţiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopţii,

precum şi orice alte activităţi în afara spaţiilor de producţie.

....

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deşeu | Denumire deșeu | Cantitate estimată | UM | Sursa generatoare | Stocare temporara | Mod gestionare/Operatiune de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir | 4 | tone/an | Din procesul tehnologic | Vrac, depozit rumegus | Valorificare prin operator autorizat -R12 |
| 07 02 13 | Materiale plastice | 0,2 | tone/an | Din procesul tehnologic | Vrac, depozit rumegus | Valorificare prin operator autorizat -R12 |
| 08 04 09* | Deșeuri de poliol, amestec de izocianat si poliol | 0,1 | tone/an | Din procesul tehnologic | Recipient metalic/ Depozit deșeuri | Valorificare prin operator autorizat -R12 |
| 08 05 01* | Deșeuri de izocianaţi | 0,200 | tone/an | De la materia primă | Recipient metalic/ Depozit deșeuri | Valorificare prin operator autorizat -R12 |
| 13 01 05* | Emulsii neclorurate | 1,5 | tone/an | Din procesul tehnologic | Recipient metalic/ Depozit deșeuri | Valorificare prin operator autorizat -R12 |
| 13 01 10* | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 0,003 | tone/an | Din procesul tehnologic | Recipient metalic/ Depozit deșeuri | Valorificare prin operator autorizat -R12 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie carton | 0,1 | tone/an | Din procesul tehnologic | Recipient plastic/ Depozit deșeuri | Valorificare prin operator autorizat -R12 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 0,6 | tone/an | Din procesul tehnologic | Recipient plastic/ Depozit deșeuri | Valorificare prin operator autorizat -R12 |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | 0,3 | tone/an | Întreg amplasamentul | Vrac/ platforma betonata | Valorificare prin operator autorizat -R12 |
| 15 01 10* | Deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0,6 | tone/an | De la ambalarea materiilor prime şi auxiliare | Vrac/ Depozit deșeuri | Valorificare prin operator autorizat -R12 |
| 15 02 02* | Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | 0,25 | tone/an | Din procesul tehnologic | Recipient plastic/ Depozit deșeuri | Valorificare prin operator autorizat -R12 |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | 4 | tone/an | Angajati | Recipient plastic/ Platforma betonata | Eliminare prin operator autorizat -D5 |

-deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament se vor colecta şi stoca separat, fiind interzis a se amesteca diferitele categorii de deşeuri periculoase, sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase şi se vor valorifica/elimina prin firme autorizate

- depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament se va face în condiţii de siguranţă, în spaţii special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu şi poluării solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pe tipuri de deşeuri, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare

11.2. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.3. Deşeurile pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale Hotărârii de Guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.4. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor O.U. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu toate modificările și completările ulterioare.

11.5. SC ANTARES ROMÂNIA SRL are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de OU nr. 92/2021

privind regimul deşeurilor sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

11.6.Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

11.7. Operatorul instalației are obligaţia de a colecta separat cel puţin hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar de la data de 1 ianuarie 2025 şi textile.

11.8. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii de deşeuri, fără

a se amesteca.

11.9. Abandonarea deşeurilor este interzisă.

11.10. Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o societate sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.12 Deșeuri periculoase

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate  pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să nu amestece diferitele  categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

11.13. Evidența gestiunii deșeurilor

- Producătorii de deşeuri nepericuloaseși, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia APM Harghita pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1) din OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

11.14 Alte acte normative ce vor fi respectate la gestiunea deşeurilor:

- O.M. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Cantităţile de substanțe/amestecuri chimice periculoase care pot fi prezente pe amplasament și care sunt utilizate în prezent nu încadrează amplasamentul în categoria inferior sau superior, conform prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, care transpune Directiva 2012/18/UE. Cantitatea maximă de TDI depozitată pe amplasament la un moment dat va fi de 2 t, respectiv sub cantitatea de 10 to, cantitatea relevantă pentru incadrarea pe risc minor.

12.2. Operatorul are obligaţia de a informa imediat APM Harghita în urmǎtoarele situaţii:

- creşterea semnificativǎ a cantitǎţii sau schimbarea semnificativǎ a naturii ori a stǎrii fizice a substanţei periculoase prezente sau apariţia oricǎrei modificǎri în procesele în care este utilizatǎ aceastǎ substanţǎ periculoasǎ;

- închiderea definitivǎ, temporarǎ sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

- schimbarea titularului activitǎţii.

12.3. În conformitate cu prevederile art. 16, alin. (1) din Legea 59/2019, în cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia de a informa în maximum două ore autorităţile publice competente cu privire la:

a) să informeze imediat ISUJ privind producerea accidentului;

b) să ofere ISUJ, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai târziu de două ore de la producerea accidentului, următoarele informaţii referitoare la: circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii umane, asupra mediului şi proprietăţii şi măsurile de urgenţă adoptate;

c) să informeze autorităţile competente cu privire la măsurile avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului, precum şi pentru prevenirea repetării unui astfel de accident;

d) să actualizeze informaţiile furnizate dacă cercetările ulterioare fac cunoscute date suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile stabilite.

12.4. Operatorul nu are întocmit un Raport de securitate, parte integrantǎ a prezentei autorizaţii.

-să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore identificate ca fiind posibile şi pentru a limita consecinţele acestora asupra populaţiei şi mediului;

-să respecte cerinţele de siguranţă în funcţionare (construcţia, exploatarea şi întreţinerea) instalaţiei/unităţii de stocare a echipamentelor şi infrastructurii legate de exploatarea acesteia;

-să furnizeze informaţii necesare către autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă în vederea elaborării planurilor de urgenţă externă.

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

| Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă pe amplasament | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 al Legii nr. 59/2016 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 al Legii nr. 59/2016 |
| TDI-diizocianat de m-toliliden | H315, H317, H319, H330, H334, H335, H351, H412 | 2 | 10 | 100 |

....

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul va deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

....

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

....

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite APM Harghita să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

....

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

....

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coș de dispersie | COV | discontinuu | standard | anual |  |

....

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

....Nu este cazul.

....

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

....

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonate GPS N: 46.4736 E: 25.2621 | Azot Amoniacal (NH4+) Nitriți Fosfați Index fenolic Cloruri Sulfați Arsen Cadmiu Cupru Crom Mercur Nichel Plumb Zinc | Discontinuu | O dată la cinci ani | Standard |

Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluției în timp a calității solului și prin aceasta influența activității desfășurate pe amplasament.

....

13.5. Monitorizarea solului

....

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X=533691,454 Y=588824,4 | 5 | Sulfați, Cianuri Complexe, Mercur Cadmiu, Crom, Cupru nichel, Plumb, Staniu, Zinc, Produse petroliere | Sulfați, Cianuri Complexe, Mercur Cadmiu, Crom, Cupru nichel, Plumb, Staniu, Zinc, Produse petroliere | O dată la 10 ani |
| x=533691,454 Y=588824,4 | 30 | Sulfați, Cianuri Complexe, Mercur Cadmiu, Crom, Cupru nichel, Plumb, Staniu, Zinc, Produse petroliere | Sulfați, Cianuri Complexe, Mercur Cadmiu, Crom, Cupru nichel, Plumb, Staniu, Zinc, Produse petroliere | O dată la 10 ani |

Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluției în timp a calității solului și prin aceasta influența activității desfășurate pe amplasament.

....

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Materiile prime vor fi achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi şi sunt însoţite

obligatoriu de declaraţii/certificate de conformitate sau fişe cu date de securitate.

13.6.3. Operatorul va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se

desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

13.6.4. Operatorul instalaţiei are obligaţia transmiterii unui raport sintetic privind opririle şi

pornirile din instalaţii, cu următoarele date: instalaţie, data opririi/data pornirii, cauza.....

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1

Monitorizarea deșeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deșeuri generate în conformitate cu prevederile din Ordonanța Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Harghita, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.9. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Se va realiza pe cantități și tipuri de substanțe folosite, incluse în raportul anual de mediu și la solicitarea APM Harghita-Aplicația SIM –Substanțe Chimice Periculoase-Domeniul Chimicale (conform sesiunii de raportare stabilită de ANPM).

## 13.10.   Monitorizarea post – închidere

lnstalatia va fi utilizată atât timp cât va fi funcțională și cât va fi considerată rentabilă.

La momentul dezafectării, toate activitătile vor fi efectuate de personal calificat, in conformitate cu normele de protecția si igiena muncii.

Se vor lua toate măsurile pentru evitarea oricaror riscuri de poluare a mediului. Se vor aplica măsuri imediate pentru:

- golirea instalațiilor, conductelor incintei, in condiții de siguranță;

- spălarea, curățarea instalațiilor, rezervoarelor, conductelor si canalizarilor;

- epurarea si evacuarea controlata a apelor uzate rezultate in urma operațiilor de spălare;

- lichidarea stocurilor de substanțe chimice si alte materiale existente pe amplasament;

- asigurarea pazei obiectivului;

- deconectarea instalațiilor de la retelele de utilități (energie, apa), dupa caz;

- solicitarea și obținerea actului de reglementare de mediu pentru dezafectarea instalațiilor, ecologizarea amplasamentului si aplicarea măsurilor impuse prin acord pe parcursul dezafectarii;

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Harghita raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Harghita şi GNM – Comisariatul Judeţean Harghita, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

....

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Harghita şi la primăria Comunei Remetea.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

....

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la APM Harghita, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la APM Harghita.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Harghita şi în cadrul RAM orice alte informații la solicitarea acesteia:

14.6. Mod de raportare

....

| Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- |
| Raport privind conformarea instalației cu prevederile autorizației integrate de mediu-Registrul IPPC | anual | În sesiunea de raportare | Registrul integrat IPPC |
| Raportul anual pentru Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați conform HG nr. 140/2008-Registrul EPRTR | anual | În sesiunea de raportare | Registrul integrat: EPRTR |
| Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012 | anual | În sesiunea de raportare | Inventare locale de emisie aplicația SIM –F2 |
| Statistica deșeurilor:Chestionar PRODDES-completat de Producători de deșeuri | anual | În sesiunea de raportare | Chestionar 4 : PRODDES –completat De producători de deșeuri |
| Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | În sesiunea de raportare | Substante Chimice Periculoase |

14.7 Mod de raportare:

| Raportările | Frecvența raportărilor | Data limită a raportării |
| --- | --- | --- |
| Raport anual de mediu (RAM) | anual | 31 martie pentru anul precedent |
| Raportarea datelor de monitorizare anual | anual | 31 martie pentru anul precedent, în cadrul RAM |
| Raportul anual pentru Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (E-PRTR) | anual | 30 aprilie, pentru anul precedent |
| Raport privind reclamațiile, sesizările înregistrate din partea publicului | Anual | În termenul cel mai scurt posibil |
| Raportarea informațiilor solicitate în chestionarele utilizate pentru colectarea datelor în vederea realizării inventarelor de emisii conform cu Ordinul nr. 3299/2012 | Anual | 15 martie pentru anul precedent |
| Raportări: gestiunea deșeurilor | Anual | La 15 martie pentru anul precedent și la termenele stabilite de autoritatea competentă pentru prorecția mediului. |
| Notificările în caz de oprire /pornire programată a instalației | Ocazional | Cu 48 de ore înainte opririi/pornirii |
| Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență | anual | În cadrul RAM |
| Programul anual de revizii și reparații | Anual | 31 martie pentru anul precedent, în cadrul RAM |
| Alte raportări Evidența substanțe /amestecuri chimice periculoase utilizate | Ocazional/anual | La solicitarea APM Harghita |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Harghita.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Harghita, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Harghita:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice AHarghita şi GNM – CJ Harghita prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor.Mureș;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al județului Harghita;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea Antare România S.R.L., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Harghita şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Harghita sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15. Titularul de activitate are obligația să respecte contractele/licențele/autorizațiile/avizele, valabile în momentul desfășurării activității emise de alte autorități, cu atribuții specifice în activitatea agentului economic.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Harghita. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun, respectiv se va realiza și Raportul privind situația de referință conform art. 22 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare;

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

16.7.

# 17. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita Str. Márton Áron, nr. 43, Miercurea Ciuc, jud. Harghita |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Harghita al Gărzii Naţionale de Mediu Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita Str. Márton Áron, nr. 43, Miercurea Ciuc, jud. Harghita |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor B-dul Libertății, nr. 2, sector 5, București Agenția Națională pentru Protecția Mediului Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6 |
| 4 | Operatorul | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deţine controlul total sau parţial asupra instalaţiei ori a instalaţiei de ardere sau a instalaţiei de incinerare a deșeurilor ori a instalaţiei de coincinerare a deșeurilor sau, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, căreia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv de Analiză Tehnică |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | EPRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 16 | Prejudiciu | Efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanţi, activităţi dăunătoare ori dezastre; |
| 17 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 18 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Harghita şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  .... pagini semnate şi ştampilate.

....

# 17. Anexe

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. ... | Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |

DIRECTOR   EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU,

Întocmit,