Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita

Nr. 8583/15.09.2023

R A P O R T

privind starea mediului în județul Harghita

- luna august 2023 -

- MONITORIZAREA CALITĂȚII AERULUI

1.1  Monitorizare automată

În județul Harghita sunt amplasate 2 stații automate de monitorizare a calității aerului, aparținând Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului:

- stația HR-1 de fond regional, amplasată la sfârșitul anului 2007, în Miercurea Ciuc str. Jigodin f.n..  Poluanții monitorizați sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen (C6H6) și particule în suspensie fracția PM10 determinate gravimetric și automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină și concentrația masică de particule în suspensie PM2,5.

- stația HR-2 de fond urban, amplasată în Miercurea Ciuc str. Voinței f.n.  în martie 2021. Poluanții monitorizați sunt: ozon (O3), benzen (C6H6) și particule în suspensie PM2,5 determinate gravimetric.

În fiecare stație de monitorizare a calității aerului se monitorizează și parametrii meteo: direcția și viteza vântului, presiune, temperatura, radiația solară, umiditate relativă, precipitații.

Pentru fiecare dintre poluanții monitorizați, prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, sunt reglementate valori limită, valori țintă, praguri de informare a publicului și praguri de alertă precum și obiective de calitate a datelor.

Legea nr. 104/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea aerului înconjurător reglementează:

- valorile limită (VL) pentru protecţia sănătăţii umane la poluanţii: SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5 şi Pb din PM10;

- valorile ţintă (VT) pentru O3, PM2,5 şi metalele Cd, As şi Ni din PM10 (pentru protecţia sănătăţii umane şi a vegetaţiei - în cazul ozonului);

- niveluri critice pentru protecţia vegetaţiei la SO2 şi NOx;

- obiectivele pe termen lung pentru protecţia sănătăţii şi a vegetaţiei la ozon;

- pragul de informare (PI) a publicului la ozon ;

- praguri de alertă (PA) la O3, SO2 şi NO2.

Conform Anexei 4 la Legea 104/2011, obiectivul de calitate a datelor de monitorizare în cea ce privește captura minimă de date pe perioada de mediere de un an, pentru toți poluanții monitorizați, este de 90%. Având în vedere că cerința privind captura minimă de date de 90% nu include pierderile de date datorate calibrărilor, verificărilor și întreținerilor curente, sunt considerate conforme capturile de date valide de minim 85%.

În raport sunt prezentate date pentru poluanții care au îndeplinit obiectivele de calitate și criteriile de agregare a datelor, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului, HR-1 și HR-2, în luna august 2023, sunt următoarele:

| Poluant | UM | Luna august 2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Staţia HR 1-fond regional- Miercurea Ciuc str. Jigodin f.n. |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| CO | mg/m3 | 0,07 | 0,55 | - | - | - | 96,10 |
| SO2 | μg/m3 | 8,16 | 10,75 | - | - | - | 95,97 |
| PM10 grav. | μg/m3 | 12,86 | 22,44 | VL | - | 6 | 96,77 |
|  |  | Staţia HR 2- fond urban- Miercurea Ciuc str. Voinței f.n. |
| O3 | μg/m3 | 50,03 | 106,76 | - | - | - | 92,20 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficele de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi la cele două stații în luna august 2023 sunt următoarele:

| Data | O3 | CO | SO2 | PM10 grav. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ |  | µg/m³ | µg/m³ |
|  | HR-2 | HR-1 | HR-1 | HR-1 |
| 1/7/23 | 59.28 | 0.05 | 8.89 | 7.45 |
| 2/7/23 | 51.44 | 0.08 | 9.71 | 12.08 |
| 3/7/23 | 37.77 | 0.07 | 6.45 | 12.63 |
| 4/7/23 | 44.47 | 0.06 | 8.36 | 11.99 |
| 5/7/23 | 45.99 | 0.09 | 8.28 | 11.17 |
| 6/7/23 | 43.31 | 0.05 | 8.30 | 8.54 |
| 7/7/23 | 48.94 | 0.05 | 8.74 | 9.17 |
| 8/7/23 | 70.28 | 0.03 | 8.46 | 6.45 |
| 9/7/23 | 62.95 | 0.07 | 8.60 | 10.81 |
| 10/7/23 | 69.08 | 0.03 | 7.17 | 13.17 |
| 11/7/23 | 55.51 | 0.05 | 8.51 | 13.71 |
| 12/7/23 | 60.42 | 0.08 | 8.48 | 12.63 |
| 13/7/23 | 54.97 | 0.07 | 8.30 | 16.89 |
| 14/7/23 | 69.34 | 0.03 | 8.04 | 9.08 |
| 15/7/23 | 58.72 | 0.05 | 7.63 | 8.36 |
| 16/7/23 | 55.82 | 0.05 | 7.58 | 9.99 |
| 17/7/23 | 53.16 | 0.04 | 7.22 | 13.44 |
| 18/7/23 | 64.46 | 0.09 | 8.23 | 11.17 |
| 19/7/23 | 53.40 | 0.06 | 8.87 | 15.71 |
| 20/7/23 | 65.21 | 0.07 | 8.08 | 12.44 |
| 21/7/23 | 63.44 | 0.04 | 7.95 | 11.54 |
| 22/7/23 | 80.13 | 0.07 | 8.49 | 6.45 |
| 23/7/23 | 52.91 | 0.09 | 7.46 | 7.54 |
| 24/7/23 | 60.25 | 0.03 | 7.88 | 9.36 |
| 25/7/23 | 53.83 | 0.08 | 7.81 | 16.35 |
| 26/7/23 | 53.70 | 0.09 | 7.74 | 11.26 |
| 27/7/23 | 64.78 | 0.05 | 7.22 | 3.45 |
| 28/7/23 | 61.70 | 0.04 | 7.40 | 3.81 |
| 29/7/23 | 54.67 | 0.06 | 8.35 | 10.63 |
| 30/7/23 | 57.68 | 0.09 | 7.84 | 14.26 |
| 31/7/23 | 40.07 | 0.06 | 7.86 | 7.90 |

Dioxid de sulf (SO2)

Dioxidul de sulf provine în principal din arderea combustibililor fosili cu sulf (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie electrică și termică și a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor rutiere.

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna august 2023:

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna august  2023:

- Concentraţiile medii orare de SO2  s-au situat sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic). Cea mai mare valoare orară a fost de 10,75 μg/m3 .

- Concentraţiile medii zilnice de SO2 s-au situat sub VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic).

Ozon

Ozonul este un poluant secundar care se formează din precursori (NOx, compuși organici volatili - COV și CO). În atmosferă au loc reacții fotochimice complexe, în lanț, de formare și distrugere a ozonului, în funcție de condițiile meteorologice și prezența precursorilor.

Precursorii O3 provin atât din surse antropice( arderea combustibilor, traficul rutier, diferite activități industriale) cât și din surse naturale(COV biogeni, emiși de plante și sol, în principal isoprenul emis de păduri, care deși dificil de cuantificat, pot contribui substanțial la formarea O3).

Condițiile meteorologice favorizante pentru formarea ozonului din precursori sunt: durata și intensitatea mare de strălucire a soarelui, cer senin, lipsa precipita/iilor, temperaturi ridicate, inversile termice. În consecință, cele mai mari valori ale ozonului din atmosfera joasă se înregistrează de regulă în anotimpurile primăvara, vara, la orele după amiezii. O sursă naturală de ozon este reprezentată de mici cantități de O3 din stratosferă care migrează ocazional, în anumite condiții meteorologice, către suprafața pământului.

- Evoluţia concentraţiilor medii orare de O3 înregistrate în luna august 2023 la  stația  HR-2:

- Nicio concentraţie medie orară a O3 nu a atins pragul de informare (180 (g/m3, medie orară) sau pragul de alertă (240 (g/m3, medie orară, alerta declarându-se la depăşirea pragului timp de trei ore consecutiv)

-Evoluţia concentraţiilor maxime zilnice ale mediilor mobile de 8 ore la O3 înregistrate în luna august 2023 la stația  HR-2:

- În cursul lunii august nu au fost depăşiri a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane(120 μg/m3, a nu se depăşi în mai mult de 25 de zile dintr-un an calendaristic, mediat pe 3 ani).

Monoxid de carbon (CO)

Monoxidul de carbon provine din arderea incompletă a combustibililor, atât a celor fosili, în instalații de ardere energetice, industriale, rezidențiale(mai ales cele pe combustibil solizi-cărbuni, lemne), motoarele autovehiculelor, incinerarea deșeurilor, precum și din incendii, arderea miriștilor, arderea deșeurilor vegetale în aer liber etc.

- Evoluția concentraţiilor maxime zilnice ale mediilor mobile de 8 ore la CO înregistrate în luna august 2023:

- Valorile concentrațiilor maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore la CO s-au situat sub valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3 .

Pulberi în suspensie fracția PM10 și PM2,5

Sursele naturale de pulberi sunt: antrenarea particulelor de la suprafața solului de către vânt, eroziunea rocilor, dispersia polenului, erupții vulcanice etc.

Sursele antropice de emisie a pulberilor: instalațiile de ardere a combustibililor fosili (mai ales cele mici, rezidențiale, pe combustibili solizi), traficul rutier etc.

Fracția PM10 a pulberilor în suspensie cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm, iar fracția  PM2,5 cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de 2,5 µm.

Pentru PM2,5 este reglementată  o valoare limită pentru protecția sănătății umane de 20 ug/m3, pentru media anuală, prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

-  Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric  în luna august 2023

- În cursul lunii august nu au fost înregistrate  depăşiri a valorii limită zilnice pentru protecția sănătății umane (50 µg/mc, a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic).

Evoluţia indicelor  generale  la staţiile automate de monitorizare a calității aerului în județul Harghita:

Ordinul MMAP nr. 1818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, aprobă noul sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului în România. Astfel sunt stabiliți indici de calitate de la 1 la 6, iar fiecărui indice îi corespunde un calificativ, de la 1 (bun) la 6 (extrem de rău), acestora fiindu-se asociat un cod de culori :

| INDICELE OREI DIN DATA | 1 BUN | 2 ACCEPTABIL | 3 MODERAT | 4 RĂU | 5 FOARTE RĂU | 6 EXTREM DE RĂU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICELE ZILEI |  |  |  |  |  |  |

Pe baza concentrațiilor măsurate pentru fiecare dintre poluanții atmosferici monitorizați într-o stație, se stabilește indicele specific fiecărui poluant. Indicele general se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul RNMCA ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici. La stabilirea indicelui general, se utilizează următorii indici specifici, dintre care minimum unul trebuie să fie disponibil:

- în cazul stației de fond regional HR-1 se utilizează indicii specifici pentru particule în suspensie PM10, O3, SO2 și NO2, dintre care minim unul trebuie să fie disponibil;

- în cazul stației de fond urban HR-2 indice specific pentru O3

  - Monitorizare manuală

Prin măsurătorile manuale sunt determinate pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita și la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în 9 puncte de monitorizare pe teritoriul județului Harghita (3 puncte în Miercurea Ciuc și câte un punct la Delnița, Tușnad Sat, Gheorgheni, Toplița, Odorheiu Secuiesc și Cristuru Secuiesc).

În august 2023 s-au efectuat următoarele determinări:

- 58 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 31 probe la Miercurea Ciuc și 27probe (31 date) la Gheorgheni, incluzând 4 probe de câte 2 zile. Față de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, s-au înregistrat 4 depășiri la Gheorgheni.

Concentrația PTS măsurat la sediul APM Harghita - Miercurea Ciuc, respectiv la Gheorgheni în centrul orașului sunt prezentate în graficele de mai jos:

- 9 probe de pulberi sedimentabile, dintre care a fost înregistrată  o depășire față de concentrația maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987 (17 g/mp/lună). Datele sunt cuprinse în Anexa nr.1

#### SUPRAVEGHEREA RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivității mediului de către Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice și instrucțiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Național de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare și măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat și măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creșteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu și realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în stația automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h)–valori medii și maxime în luna august 2023 comparativ cu iulie

Din Fig.1. se observă că valorile medii lunare din luna august arată o creștere infimă față de valorile medii lunare din luna iulie iar valorile maxime lunare din luna august sunt  puțin mai scăzute comparativ cu valorile maxime lunare din luna iulie, și nu ating valoarea de atenționare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn și Tn) și după 5 zile (măsurători întârziate).

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00          b. Aspirația de zi 08:00 -13:00

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale imediate –

valori medii și maxime în luna august 2023, comparativ cu luna iulie

Din Fig.2. se observă că toate valorile activității beta globale imediate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 10 Bq/mc.

În cazul aspirației de noapte se observă că valorile medii lunare și valorile maxime lunare din luna august arată o creștere infimă față de valorile maxime și valorile medii lunare din luna iulie.

În cazul aspirației de zi se observă că valorile medii lunare și valorile maxime lunare din luna august sunt  puțin mai ridicate comparativ cu valorile maxime și valorile medii lunare din luna iulie.

Activități specifice ale Radonului și Toronului

Activitatea specifică a Radonului și Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) și Toronul (Rn-220) sunt produși de filiație ai U-238 și Th-232, aflați în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalației din sol și roci, unde sunt supuși fenomenelor de dispersie. Concentrațiile de Rn-222 și Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condițiile meteorologice, care influențează atât viteza de emanație a gazelor din sol, cât și diluția/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului și Toronului în atmosferă este puternic influențată de variația diurnă a curenților de aer. Astfel, cele mai mari concentrații în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspirație 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineață, când apare o perioadă de acalmie a curenților de aer. Odată cu creșterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenții de convecție, care contribuie la dispersia Radonului și Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00	     b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 3. Activități specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii și maxime în luna august 2023, comparativ cu luna iulie

În cazul Radonului se observă că:

- în cazul aspirației de noapte se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare din luna august arată o creștere comparativ cu valorile medii și maxime lunare din luna iulie.

- în cazul aspirației de zi se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare din luna august sunt mai ridicate comparativ cu valorile medii și maxime lunare din luna iulie.

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00       b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 4. Activități specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

medii lunare și maxime zilnice în luna august 2023, comparativ cu luna iulie

În cazul Toronului se observă că:

- în cazul aspirației de noapte se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare din luna august arată o creștere comparativ cu valorile medii și maxime lunare din luna iulie.

- în cazul aspirației de zi se observă că atât valorile medii lunare, cât și valorile maxime lunare din luna august arată o creștere infimă față de valorile medii și maxime lunare din luna iulie.

Analizând figurile 3. și 4., se observă că valorile medii lunare ale Radonului și Toronului, atât pe timp de zi, cât și de noapte, au variat în limite normale.

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00	           b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna august 2023, comparativ cu luna iulie

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi și de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi și fig. 2).

Toate valorile activității beta globale întârziate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc (50 mBq/mc).

În cazul aspirației de noapte se observă că valorile medii lunare din luna august arată o scădere infimă față de valorile medii lunare din luna iulie, iar valorile maxime din luna august sunt mai ridicate comparativ cu valorile maxime lunare din luna iulie.

În cazul aspirației de zi se observă că valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale activității beta globale înârziate în luna august arată o creștere față de valorile medii și maxime lunare din luna iulie.

Depuneri atmosferice totale (uscate și umede – precipitații)

S.S.R.M. prelevează zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile și precipitații), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferice, activitati beta globale imediate- valori medii și maxime în luna august 2023, comparativ cu luna iulie

Valorile medii lunare ale activității beta globale imediate în luna august și în luna iulie se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare și nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare din luna august arată o scădere semnificativă față de valorile maxime lunare din luna iulie și nu ating valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activiăti beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna august2023, comparativ cu luna iulie

Din figura 7. se observă că valorile medii lunare și valorile maxime lunare ale activității beta globale înârziate în luna august arată o creștere față de valorile medii și maxime lunare din luna iulie.

Radioactivitatea apelor

Program standard: Laboratorul de radioactivitate prelevă zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafață prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.

Fig. 8. Apa de suprafață, activitati beta globale imediate

- valori medii și maxime în luna august 2023, comparativ cu luna iulie

Valorile medii lunare ale activității beta globale imediate la apa de suprafață în luna august și în luna iulie se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare deci nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna august arată o scădere semnificativă față de valorile maxime lunare din luna iulie, și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafață, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna august 2023, comparativ cu luna iulie

Din figura nr. 9. se observă că valorile medii lunare din luna august arată o creștere mică față de valorile medii lunare din luna iulie, iar valorile maxime din luna august sunt  puțin mai scăzute comparativ cu valorile maxime lunare din luna iulie, și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal probe de sol necultivat din punctul : Str. Márton Áron nr. 43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

Fig. 10. Sol necultivat, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna august 2023, comparativ cu luna iulie

Din figura nr.10 se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale solului din luna august sunt mai ridicate față de valorile medii și maxime lunare din luna iulie.

Radioactivitatea vegetației

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal pe perioada 01 aprilie - 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

Fig. 11. Vegetație spontană, activitați beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna august 2023, comparativ cu luna iulie

Din figura nr.11 se observă că valorile medii lunare din luna august arată o scădere față de valorile medii lunare din luna iulie, iar valorile maxime din luna august sunt identice cu valorile maxime lunare din luna iulie.

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potențial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici și automonitorizare. Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3.

## CALITATEA PRECIPITAȚIILOR

Pentru urmărirea calității precipitațiilor au fost analizate 6 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate în luna august 2023 la sediul APM Harghita – 3 probe, de la stația meteorologică Miercurea Ciuc 1 probă și de la Gheorgheni – 2 probe.

Rezultatele măsurătorilor calității precipitațiilor aferente lunii august 2023 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitații, valorile pH-ului variază între 5,11 – 5,91 unit pH.

#### PROTECȚIA NATURII ȘI BIODIVERSITATEA

În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol) s-au desfășurat o serie de activități, cele mai importante fiind următoarele:

- verificarea planurilor/proiectelor incluse în proceduri de reglementare din privinţa efectelor acestora asupra valorilor naturale protejate din judeţ, reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate, inclusiv verificări comune cu serviciul AAA; colaborare cu ANANP Serviciul Teritorial Harghita;

- activități în cadrul proiectului „Wolflife” fiind în faza Afterlife, proiect comun APM Vrancea - APM Harghita - APM Covasna și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice;

- îndeplinirea atribuţiilor legate de specii strict protejate: capturi/ucideri accidentale – 2 cazuri; gestionarea intervenţiilor pe baza OUG 81/2021 – 5 cazuri; îndeplinirea atribuţiilor legate de evaluarea/compensarea  pagubelor provocate de animale sălbatice pe baza HG 3/2023 – 94 cazuri.

- în cursul lunii august 2023 au fost emise 2 autorizații pentru recoltarea/capturare a resurselor din fauna şi flora  sălbatică în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008.

- reactualizarea, verificarea, validarea datelor înscrise în SIM în aplicațiile pentru „Statistica deșeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanțelor chimice periculoase, inventarului și modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor.

- EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă și a comunicatelor emise de APM Harghita precum și cu ocazia acțiunilor organizate în domeniul protecției mediului, în presa județeană scrisă (Informația Harghitei și știri internet în limba română, Hargita Népe/Székelyhon și știri internet în limba maghiară), în luna august 2023 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- lucrări de investiții (dezvoltarea infrastructurilor pentru alimentare cu apă și canalizare, reabilitarea blocurilor de locuit, reparații drumuri și alte proiecte prevăzute în bugetul local sau prin finanțare EU câștigate în ultimii ani etc.);

- problematica deșeurilor (depozitări ilegale, colectare de deșeuri, acțiuni de colectare deșeuri cu scop de conștientizare publică);

- știri din domeniul silvic (exploatări ilegale și furturi de lemne, controale etc.);

- problematica ariilor protejate;

- pagube produse de urși,

- programele de finanțare ce se derulează de AFM București

- știri din România și internaționale în domeniul protecției mediului.

- POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna august nu a fost semnalată nici o poluare accidentală pe raza județului Harghita.

Director executiv

Domokos László József

Avizat: Șef serviciu ML, Carmen Kardos

Întocmit: Péter Ildikó/15.09.2023

## APM Harghita                                                                           Anexa nr.1.

## Date de calitatea aerului

Pulberi sedimentabile

- luna august 2023 -

| Nr. crt. | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentrația maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 02.08.2023 – 31.08.2023 | 5,2 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 02.08.2023 – 31.08.2023 | 4,7 |
| 3 | Delnița, Principală 67 | 02.08.2023 – 31.08.2023 | 1,0 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 31.07.2023 – 30.08.2023 | 3,6 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 31.07.2023 – 30.08.2023 | 9,0 |
| 6 | Gheorgheni, Bălcescu 4/A | 01.08.2023 – 01.09.2023 | 5,6 |
| 7 | Toplița, Ștefan cel Mare 80 | 01.08.2023 – 01.09.2023 | 10,0 |
| 8 | Tușnad Sat 345 | 02.08.2023 – 31.08.2023 | 3,8 |
| 9 | Miercurea Ciuc, Băilor 74 | 02.08.2023 – 31.08.2023 | 55,1 |

Șef serv. Monitorizare și Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                               Roca Cristina

APM Harghita				                                                                                                                       Anexa nr. 3.

APE UZATE

- luna august 2023 -

(analize efectuate de operatorii economici din județul Harghita)

| Operator economic/ Volum de apă restituit, în mc/lună | Indicatori de calitate avizați/autorizați și monitorizați | Concentrația maximă autorizată mg/l | Concentrația medie măsurată mg/l | Concentrația maximă măsurată mg/l | Observații referitoare la funcționarea stației de epurare, cauza depășirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ~ 189684 Aut.GA 34/05.03.2018 SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Sulfați Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 40,0 20 0,5 | 7,52 <8(3) 42,3 9,5 0,874 7,427 1,838 155 893 <40,0(8,78) <6,0(2,4) <0,200 | 7,69 9 66,6 22 3,055 13,49 3,74 155 893 <40,0(8,78) <6,0(2,4) <0,200 | - centralizatorul lunar al rezultatelor încercărilor - în cadrul lucrărilor de investiții privind reabilitarea stației de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC HARVIZ SA Odorheiu Secuiesc / 262898 Aut.GA.360/ 01.10.2019 ABA Mureș | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanțe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiți-NO2 Azotați-NO3 Azot total Fosfor total Detergenți Cloruri | 6,5-8,5 35 2000 20 25 125 - - - 15 2 0,5 - | 7,0 25,0 326,0 0,6 14,6 56,9 2,8 0,4 6,3 3,7 0,7 0,2 - | 7,1 34,0 326,0 0,6 25,0 68,0 5,2 0,8 15,1 3,7 1,2 0,2 | - Autorizația GA valabilă până la 01.10.2024 - stație de epurare urbană modernizată și retehnologizată |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 49492 Aut.GA 146/09.05.2022 ABA Mureș | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenți Substanțe extractibile | 6,5-8,5 100 90 70 2000 30 0,50 20 | 7,10 23,53 10,50 55,17 659 0,29 0,56 3,60 | 7,20 30,40 11,00 63,30 659 0,59 0,56 3,60 | - Autorizația GA valabilă până la 09.05.2027 |
| SPLTAC (Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare) Gheorgheni / 80502 Aut. GA 5/07.01.2022 ABA Mureș | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Azot total Fosfor total Substanțe extractibile Reziduu fix Detergenți sintetici | 6,5-8,5 35 25 125 15 2 20 2000 0,5 | 6,83 29,86 6,07 42,5 2,4 0,76 2,2 222 0,37 | 6,99 62 18,1 46 3,2 1,15 2,8 246 0,416 | - Autorizația GA valabilă până la 07.01.2027 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare comuna Praid / Aut.GA 144/21.04.2021 ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 250 400 280 30 2000 25 5 | 7,36 190 474,1 188 62,742 1724 28 1,983 |  | Probă momentană prelevată la data de 16.08.2023 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare oraș Vlăhița / Aut.GA 62/30.06.2020 ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 25 125 60 3 2000 20 0,5 | 7,13 <8 <34,3 <5,0 0,523 376 <6,0 <0,200 |  | Probă momentană prelevată la data de 16.08.2023 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Brădești / | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 150 280 280 30 2000 20 5 | 8,10 16 158,0 43 50,224 577 <6,0 - |  | Probă momentană prelevată la data de 23.08.2023 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Zetea / Aut.GA 156/ 13.06.2019 ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 150 280 280 30 2000 25 5 | 7,55 10 65,7 16 36,058 544 - - |  | Probă momentană prelevată la data de 16.08.2023 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Mădăraș / Aut.GA 25/07.12.2017 ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Amoniu Azotiți Azotați Azot Kjeldahl Azot total Fosfor Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 25 125 35 - - - - 15 2 2000 0.5 | 7,28 <8 36,2 5,5 3,240 0,326 4,18 3,73 4,77 6,18 757 <0,200 |  | Probă momentană prelevată la data de 01.08.2023 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Frumoasa (Bârzava )/ Aut. GA 37/ 28.12.2018 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 300 500 350 30 1000 25 | 6,98 227 762,8 220 100,448 816 2,878 |  | Probă momentană prelevată la data de 28.08.2023 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Sânmartin / Aut.GA 06/07.02.2019 ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 25 125 60 3 2000 0,5 | 7,36 28 118,0 21 9,499 714 0,222 |  | Probă momentană prelevată la data de 07.08.2023 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Tusnad / | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Amoniu Azotiți Azotați Azot Kjeldahl Azot total Fosfor Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 25 125 60 - - - - 15 2 2000 20 0,5 | 7,15 <8 35,9 <5 0,444 0,533 54,56 <2,56 14,73 2,29 728 <6,0 <0,200 |  | Probă momentană prelevată la data de 07.08.2023 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Plăieșii de Jos | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 25 125 60 3 2000 0,5 | 7,39 156 540,0 188 55,839 905 2,620 |  | Probă momentană prelevată la data de 07.08.2023 |
| SC REDISZA SA Remetea /Stația de epurare Remetea Aut.GA 422/17.12.2021 ABA Mureș | pH CBO5 Extractibile Detergenți Azot total (Ntot) Fosfor total (Ptot) CCO-Cr Suspensii Reziduu fix | 6,5-8,5 25 20 0,5 15 2 125 35 2000 | 7,10 20,2 <20(18,0) 0,292 5,24 0,90 51,8 6,4 316 |  | Autorizația GA valabilă până la 17.12.2026 Probă momentană prelevată la data de 14.08.2023 |

SLD – sub limita detectabilă

Șef Serv. Monitorizare și Laboratoare,							Întocmit,

Kardos Carmen							         Péter Ildikó

APM Harghita 																Anexa nr.4.

Calitatea precipitaţiilor

luna august 2023

| Nr. | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Can-titate | Con-duct. | TDS | pH | Alcali-nitate | Acidi-tate | SO42- | Cl- | NO2- | NO3- | NH4+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UM | l/mp | (S/cm | mg/l | Unit pH | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 1. | Gheorgheni str. N. Bălcescu nr.4/A | 01.08-07.08.2023 | 16.5 | 19.2 | 9.6 | 5.33 | 0.056 | 0.260 | 2.240 | 0.380 | 0.140 | 1.512 | 1.240 |
| 2. | Miercurea-Ciuc sediul APM | 04.08-08.08.2023 | 2.3 | 74.0 | 37.0 | 5.91 | 0.140 | 0.256 | - | 2.223 | 0.971 | 10.457 | 1.352 |
| 3. | Miercurea-Ciuc sediul APM | 23.08-24.08.2023 | 6.0 | 48.0 | 24.0 | 5.85 | 0.220 | 0.240 | 5.027 | 1.781 | 0.478 | 5.147 | 0.541 |
| 4. | Gheorgheni str. N. Bălcescu nr.4/A | 23.08-25.08.2023 | 13.9 | 23.0 | 11.5 | 5.39 | 0.100 | 0.304 | 3.493 | 0.850 | 0.255 | 2.748 | 1.127 |
| 5. | Miercurea-Ciuc sediul APM | 30.08-31.08.2023 | 33.9 | 14.0 | 7.0 | 5.11 | 0.040 | 0.410 | 3.720 | 0.515 | 0.103 | 1.110 | 1.014 |
| 6. | Miercurea-Ciuc st. meteo | 30.08-04.09.2023 | 24.5 | 28.6 | 14.3 | 5.50 | 0.216 | 0.324 | 1.913 | 0.883 | 0.302 | 3.248 | 0.545 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                                                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                                                                                Szász Laura

# Footnotes

valoare-limită - nivelul stabilit pe baza cunoştinţelor ştiinţifice, în scopul evitării şi prevenirii producerii unor evenimente dăunătoare şi reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg, care se atinge într-o perioadă dată şi care nu trebuie depăşit odată ce a fost atins.

valoare-ţintă - nivelul stabilit, în scopul evitării şi prevenirii producerii unor evenimente dăunătoare şi reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg, care trebuie să fie atins pe cât posibil într-o anumită perioadă

nivel critic - nivelul stabilit pe baza cunoştinţelor ştiinţifice, care dacă este depăşit se pot produce efecte adverse directe asupra anumitor receptori, cum ar fi copaci, plante sau ecosisteme naturale, dar nu şi asupra oamenilor.

obiectiv pe termen lung - nivelul care trebuie să fie atins, pe termen lung, cu excepţia cazurilor în care acest lucru nu este realizabil prin măsuri proporţionate, cu scopul de a asigura o protecţie efectivă a sănătăţii umane şi a mediului.

prag de informare - nivelul care, dacă este depăşit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de scurtă durată pentru categorii ale populaţiei deosebit de sensibile şi pentru care este necesară informarea imediată şi adecvată.

prag de alertă - nivelul care, dacă este depăşit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de scurtă durată a populaţiei, în general, şi la care trebuie să se acţioneze imediat.