APM Harghita                                                                                                                                                                         Anexa nr. 8.

Centralizator „Poluări accidentale”

- iunie 2022 -

| Data/ ora raportării | Localizare (localitate, județ, etc.) | Perioada de producere | Factor de mediu afectat (aer, apă, sol, pădure) - localizare | Poluator | Substanța poluantă | Cauză/ Efecte | Emitent avertizare | Măsuri întreprinse / sancțiuni | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5379/ 20.06.2022 (e-mail) -5532/ 24.06.2022 (e-mail) | Intravilan municipiul Gheorgheni, intersecția străzilor Băii și Belchiei, județul Harghita Coordonate geografice: - latitudine 46.718988 - longitudine 25.597679 | 20.06.2022 ora 12,10 (ora sesizării) | Apă: Pârâul Belcina (afluent r. Mureș) | Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare Gheorgheni | Ape uzate fecaloid menajere, de culoare maronie. | Comunicare între rețelele de colectare a apelor pluviale și evacuări de ape uzate fecaloid menajere din branșări ilegale ale gospodăriilor. - În apa uzată evacuată neautorizat, prin gura de evacuarea a apei pluviale, care este în administrarea municipiului Gheorgheni, se constată valori neconforme la următorii indicatori, specifice apelor menajere: materii în suspensie, substanțe organice (CCO-Cr), nutrienți (amoniu, azot total) - Efectul poluării se constată în secțiunile pr. Belcina, aval cca 50 m de sursa de poluare, prin creșterea concentrației la indicatorii: materii în suspensie și nutrienți (amoniu, azot total) | ABA Mureș –prin Fișa de comunicare în cazul observării unei poluări accidentale (Anexa 6/20.06.2022), în urma unei sesizări primită de la șeful SH Gheorgheni/ SGA Mureș | Personalul din cadrul SH Gheorgheni/SGA Mureș s-a deplasat pe teren pentru investigații și prelevare probe de apă (efectuate în intervalul orar 12,40-12,45). S-au luat următoarele măsuri: 1.Municipiul Gheorgheni/ Serviciul Public de Termoficare, Apă și Canalizare Gheorgheni va identifica și va elimina evacuările neconforme de ape uzate menajere în rețeaua de canalizare pluvială, astfel încât în emisar să ajungă doar ape conforme, convențional curate. 2. Se interzice cu desăvârșire evacuarea apelor uzate de orice fel și a nămolurilor în cursurile de apă sau pe malurile acestora / șanțuri și rigole stradale în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare art.16. 3. Respectarea în permanență a prevederilor legislației în vigoare și a obligațiilor stipulate în Autorizația de gospodărire a apelor nr. 5/07.01.2022. 4. Se va depune la A.B.A. Mureș o documentație tehnică, întocmită de către o firmă abilitată, în scopul emiterii unei autorizații de gospodărire a apelor pentru întreaga rețea de canalizare pluvială de pe raza municipiului Gheorgheni | S-a întocmit Procesul verbal nr 1272/20.06.2022, încheiat între reprezentanții SGA Mureș, SH Gheorgheni și reprezentantul SPLTAC Gheorgheni, prin care s-a dispus remedierea imediată a defecțiunii și raportarea în scris a momentului remedierii. Nu s-a constatat mortalitate piscicolă. SGA Mureș a mai transmis, în data de 24.06.2022, Fișa de avertizare în caz de poluare accidentală validată– Anexa nr.7 – cu precizări și rezultatele analizelor (tabel separat). |

| Indicatorul de calitate | U.M. |  | Pct.2: Apă uzată | Pct.3: Apă de suprafață, pr. Belcina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pct.1: Apă de suprafață, pr. Belcina |  |  |
| ora recoltării |  | 12:43 | 12:40 | 12:42 |
| pH | Unități pH | 7,7 (22,4˚C) | 7 (22,4˚C) | 7,6 (22,4˚C) |
| Materii in suspensie | mg/l | 23,8 | 74,0 | 26,0 |
| CCO-Cr | mg/l O2 | 14,7 | 235 | 14,4 |
| Oxigen dizolvat | mg/l O2 | 9,1 | - | 8,98 |
| Amoniu | mg/l NH4+ / mg/l N | 0,161/0,125 | 18,4/14,3 | 0,258/0,201 |
| Azot total | mg/l N | <LOQ | 17,9 | 1,07 |
| Extractibile | mg/l | <LOQ | 19,2 | <LOQ |

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                          Întocmit,

Kardos Carmen							                    Török Péter