Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Nr. 10167 din 27.03.2023

# AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. 8 din 31 ianuarie 2012

Revizuită la data de 23.03.2020

Revizuită la data de 27.03.2023

Titularul activității: COMUNA CORUND

Adresa: comuna Corund, str. Principală, nr.589, județul Harghita

Punct lucru: COMUNA CORUND

Locația activității: comuna Corund, nr.589, județul Harghita;

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600 | Captarea, tratarea si distribuția apei | 253 | 4100 | Captarea, tratarea și distribuția apei |  |  |
| 3700 | Colectarea și epurarea apelor uzate | 276 | 9001 | Colectarea și tratarea apelor uzate |  |  |

Numărul de locuitori :

Din 5115 locuitori ai comunei Corund 4784 de locuitori sunt racordați la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a localităţii, 2767 de locuitori sunt  racordaţi la reţeaua de canalizare a localităţii.

Gradul de racordare la rețeaua de canalizare este de cca. 60%, lucrările de racordare la canalizare sunt în proces de execuție.

Din 216 locuitori ai localității Atia 179 sunt racordați la rețeaua de alimentare cu apă

Emisă de: APM Harghita

Data emiterii: 23.03.2020

Data revizuită: 27.03.2023

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Ca urmare a notificării adresate de COMUNA CORUND cu sediul în judeţul Harghita, comuna Corund, sat Corund, str. Principală, nr.589, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita cu nr. 10167 din 14.12.2022, completată ulterior sub nr. 1817/27.02.2023.

În urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului de către consilier Jánosi Teréz-Rozália, în baza H.G. nr. 43/2020 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare:

se emite:

# AUTORIZAŢIA DE MEDIU REVIZUITĂ

pentru COMUNA CORUND din comuna Corund, sat Corund, str. Principală, nr.589, judeţul Harghita,

Motivul revizuirii:

- Alimentare cu apă a localităților Atia și Corund din Comuna Corund, județul Harghita și colectare, epurare și evacuare ape uzate în sat Corund , Comuna Corund, județul Harghita;

- Surse de Apă:

Localitatea Corund – Apă brută pentru alimentarea cu apă a localității Corund este asigurată din patru captări Ravaszlik, Sugó, Miklós și Boglaros.

Sursa Ravszlik(1)

Sursa de apă Ravaszlik este compusă din 5 izvoare captate. Cele 5 izvoare

sunt grupate în 3 zone, iar apele colectate se scurg gravitațional, la Gospodăria de Apă Ravaszlik. În cadrul gospodăriei de apă este montat un container pentru stație de tratare unde se desfășoară o clorinare și se efectuează măsurarea cantităților captate. Apele tratate sunt stocate în două rezervoare de înmagazinare subterane, cu volumul de 2x300 mc.

Izvor Ravaszlik (1)

Coordonate Stereo

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Izvor 1 | 555629.2266 | 516112.2904 |

Izvor Ravaszlik (2)

Coordonate Stereo

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Izvor 2 | 555407.3591 | 515902.1541 |
| Izvor 3 | 555362.2930 | 515854.2988 |

Izvor Ravaszlik (3)

Coordonate Stereo

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Izvor 4 | 552878.9068 | 516224.8785 |
| Izvor 5 | 552876.0764 | 516216.7367 |

Gospodăria de apă Ravaszlik

Coordonate Stereo

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 552562.9466 | 515774.4649 |
| 2 | 552536.0571 | 515804.4899 |
| 3 | 552518.9133 | 515734.7163 |
| 4 | 552492.9337 | 515764.6413 |

Sursa Sugo(2)

Sursa de apă Sugo este construită din 3 izvoare, un rezervor tampon de 30 mc și o Gospodărire de apă compusă dintr-o stație de tratare containerizată și un rezervor de înmagazinare subteran de 150 mc.

Apa captată din izvorul nr.1  se scurge gravitațional la rezervorul tampon de 30 mc, de unde printr-o conductă de aducțiune ajunge într-un cămin de vane unde se adună apele de la toate cele 3 izvoare.

Apele captate din izvoarele nr. 2 și 3 se scurg în căminul de vane de unde printr-o conductă de aducțiune cu lungimea de 175 m ajung la Gospodăria de Apă. În cadrul Gospodăriei de Apă are loc o tratare prin clorinare iar apa tratată este stocată în rezervorul de 150 mc.

Sursa Miklos (3)

Apa este captată cu ajutorul a două de captare din beton armat, compus din filtru invers și camera de captare tricompartimentată, de unde apa captată ajunge gravitațional la Gospodăria de Apă.

Coordonate Stereo

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Izvor 1 Miklos | 555021.3434 | 515230.4488 |
| Izvor 2 Miklos | 554958.9695 | 515233.2262 |
| Gospodaria de apă | 553966.8384 | 515945.4884 |
|  | 553937.3079 | 515982.6148 |
|  | 553896.9116 | 515943.4322 |
|  | 553916.4011 | 515912.7598 |

Sursa Boglaros(4)

Apa este captată cu prin intermediul a două camere de captare din beton, având 3,00x4,90 m și H=1,5 m de unde apa captată ajunge gravitațional , la gospodăria de apă. Gospodăria de apă constă dintr-un rezervor tampon de 30 mc, o stația de pompare, o stație de tratare pentru clorinare și un rezervor suprateran de înmagazinare de 500 mc.

Coordonate Stereo

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Izvor 1 Boglaros | 550905.7498 | 516280.4056 |
| Izvor 2 Boglaros | 550914.9202 | 516280.2983 |
| Gospodaria de apă | 551243.7449 | 516221.1533 |
|  | 551240.2447 | 516195.8030 |
|  | 551198.9868 | 516205.1363 |
|  | 551202.8273 | 516228.9636 |

Localitatea Atia(5)

Apa este captată cu ajutorul unui sistem de captare compus din filtru invers și cameră de captare, de unde este transportată, prin cădere liberă, printr-o conductă PE Dn 63 și lungime de L=2465 m în rezervorul de înmagazinare din beton armat, semi îngropat cu formă circulară cu volumul de V=200 mc.

Coordonate Stereo

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
|  | 550478 | 511089 |

Localitatea  are o populație de 216 persoane din care 179 sunt racordați la rețeaua de apă.

Instalații de tratare

Apa captată din sursele Ravaszlik , Sugo, Boglaros și apa din sursa de apă a localității Atia este tratată periodic cu clorură de var. Aceste surse au o apă de calitate foarte bună, astfel nu este necesară o tratare a acestora. Captările de apă alimentează direct rezervoarele de înmagazinare.

În cazul sursei de apă Miklos apa este transportată de gospodăria de aapă unde se face o filtrare cu un filtru automat, care este urmat un debitmetru electromagnetic pentru monitorizarea debitelor captate și o post clorinare cu hipoclorit. După post clorinare apele sunt înmagazinate în grupul de rezervoare 2x300 mc.

Instalațiile de aducțiune

Conductele de aducțiune a apei brute au o lungime de:

- Ravaszlik			4453 m;

- Sugo				  938 m;

- Miklos			1358 m;

- Boglaros			  315 m;

Conductele de aducțiune a apei brute  a sursei de apă a localității Atia are o lungimea de 2,46 km. Lungimea totală a rețelei de aducțiune pentru localitatea Corund este de L= cca.7,6 km.

Înmagazinare a apei

În vederea sigurării unei presiuni constante în rețeaua de distribuție și compensarea debitelor  orare, apa captată este înmagazinată în rezervoare de stocare betonate, astfel:

- Ravaszlik – apa tratată este stocată în două rezervoare subterane de 300 mc fiecare.

- Sugo – apa captată din sursă este stocată într-un rezervor din beton, cu formă circulară, cu volumul de V= 150 mc.

- Miklos – apa captată din sursă este stocată în două rezervoare din beton, cu formă rectangulară, cu volumul de V=2x300 mc.

- Boglaros – apa tratată este stocată într-un rezervor metalic, suprateran, cu formă circulară, cu volumul de V=500 mc.

- Atia - apa captată din sursă este stocată într-un rezervor din beton , cu formă circulară semi îngropat, cu volumul de V=200 mc.

Motivul revizuirii inițială:-Finalizarea proiectului ”Extinderea rețelei de canalizare și a stației de epurare în comuna CORUND, județul Harghita”, pentru care s-a emis Decizia etapei de încadrare nr.64/2016 de către APM Harghita;

Proiectul a prevăzut:

- extinderea reţelei de canalizare menajeră (tuburi PVC și PE Dn=90-250 mm, L=10.856 m), realizarea a 209 cămine de vizitare și 15 staţii de pompare din care 11 nou proiectate iar din cele 4 existente, 3 modernizate și una modernizată și extinsă

-extinderea staţiei de epurare

-a liniei de pre-epurare cu ajutorul unui grătar mecanic rar automat

-a liniei nămolului cu un concentrator de nămol cu capacitate 132,00 mc-1 buc., o instalaţie de deshidratatre nămol cu presă bandă-1 buc.

-realizarea unui nou pavilion de exploatare, în care se va monta grătarul mecanic, și instalaţșia de deshidratatre a nămolului

-amenajare platformă interioară

-înfiinţare laborator chimico-biologic

-extinderea sistemului de automatizare SCADA

- Documentaţia inițială conţine:

- Cerere ;

- Fișă de prezentare și declaraţie, elaborată de titular;

- Tarif conform Ordinului MMDD nr.1108/2007, pentru revizuirea autorizaţiei de mediu achitat  cu ordin de plată nr. 69/31.01.2012

- mediatizarea solicitării autorizaţiei de mediu, astfel: anunţuri publice apărute în ziarul „Udvarhelyi Híradó”  din data de 21.12.2011 și afișat la sediul administraţiei publice locale din data de 02.12.2011;

-Plan de situaţie și plan de încadrare în zonă;

- Autorizaţia de mediu nr. 132/25.07.2006 expirată care a fost emisă de APM Harghita pentru Comuna Corund privind desfășurarea activităţii de „Colectarea și tratarea apelor uzate”

- Decizia nr. 9548/19.01.2012 emisă de APM Harghita cu privire la condiţiile de emitere a autorizaţiei de mediu;

- Aviz favorabil în vederea emiterii Acordului unic la Fișa tehnică nr. 10728/10.12.2008 și Adeverinţa nr.6874/01.04.2010, emise de APM Harghita pentru proiectul Alimentare cu apă potabilă a localităţii Corund, comuna Corund, Jud Harghita

- Notă de constatare nr. 587/31.01.2012 la finalizarea proiectului „Alimentare cu apă potabilă a localităţii Corund, comuna Corund, Jud Harghita întocmită de  Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Harghita și APM Harghita ;

- Solicitarea nr. 575/30.01.2012 Comunei Corund  pentru emitere a autorizaţiei de mediu înainte de  09.02.2012 data expirării perioadei de contestaţie a deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu, afișat la sediul APM Harghita și postat pe pagina de internet(www.apmhr.anpm.ro), având în vedere termenul de depunere a ultimei tranșe  de finanţare a proiectului aferent „Alimentării cu apă a localităţii Corund, Comuna Corund, jud Harghita”, finanţat prin program FEADR, măsura 322;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi, contracte, acte:

-Autorizaţie de construire nr.6/07.02.2011 emisă de Consiliul Judeţean Harghita pentru Comuna Corund cu privire la executarea lucrărilor de construire  privind „Alimentarea cu apă potabilă a localităţii Corund, comuna Corund, judeţul Harghita,

-Autorizaţie de construire nr. 21/02.06.2005 eliberată de Primăria comunei Corund, cu privire la executarea lucrărilor de construire aferente „reţea de canalizare menajeră și staţie de epurare în comuna Corund, judeţul Harghita”

-Autorizaţii Sanitare nr. 46/26.04.2006 și nr. 35/4199/2012 emise de Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică Harghita, pentru activităţile de  „Sistem de canalizare și staţie de epurare a apelor uzate Corund” și Sistemul de alimentare cu apă a localităţii Corund”;

-Punct de vedere nr. 886502/26.01.2012 emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita, cu privire la solicitarea  și obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu;

-Autorizaţie de gospodărire a Apelor nr. 7/19.01.2012, emisă de AN”Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureș, privind „Alimentare cu apă, colectare, epurare și evacuare ape uzate epurate în localitatea Corund , judeţul Harghita”;

-Contract nr. 49/2011 încheiat cu SC”Csiki Tours”SRL Târgu Mureș pentru prestarea serviciului de „Spălarea sistemului (reţelei de canalizare menajeră în localitatea Corund și vidanjarea separatorului de grăsimi de la staţia de epurare Corund”

-Monitorizarea calităţii apelor uzate epurate în cadrul  staţiei de epurare Corund:

- Rapoarte de încercare nr. 111101/14.04.2011, nr. 1416/18.03.2011, 2908/23.12.2009 elaborate de Laboratorul chimic Wessling Romania SRL;

- Raport de încercare  nr. 20/14.02.2011 emis de AN”Apele Române” ABA”OLT”, SGA Harghita;

- Buletine de analiză nr. 156/12.01.2011, 3359/15.12.2010, nr.59/03.11.2010, nr. 2569/09.10.2010, nr. 2370/09.10.2010, nr. 2241/08.09.2010, nr. 2033/20.08.2010, nr. 1692/15.07.2010, nr. 1691/03.07.2010, nr. 1480/18.06.2010, nr. 1167/13.05.2010, nr. 765/09.04.2010, nr. 136/12.01.2010 emise de laboratorul SC”Aqua Nova Harghita”SRL, Odorheiu Secuiesc;

b. Documentația depusă pentru revizuire conține:

- Fișă de prezentare și declarație, întocmită de Comuna Corund;

- Dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu OP nr.101/28.01.2020-250 RON;

- Plan de situație a amplasamentului;

- Plan de încadrare în zonă;

- Autorizație de construire nr.16/20.06.2017 emis de către Primăria comunei Corund privind „Extindere rețea canalizare și stație de epurare în comuna Corund, județul Harghita”;

- Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.7775/03.12.2019 pentru lucrările de „Extindere rețea canalizare și stație de epurare în comuna Corund, județul Harghita”;

- Transferul nr.4438/29563/10.03.2020 emis de către ABA Mureș privind transcrierea Autorizație de gospodărire a apelor nr.28/06.02.2020, având ca titular de activitate SPAAC Corund către COMUNA CORUND;

- Autorizație de gospodărire a apelor nr.28 din 06.02.2020 emis de către ABA Mureș privind „Alimentare cu apă a localităților Atia și Corund, județul Harghita și colectarea, epurare și evacuare ape uzate epurate în localitatea Corund, comuna Corund, județul Harghita”;

- Decizia de transfer nr.3/23.03.2020 a autorizației de mediu de la SPAAC Corund către Comuna Corund

- Protocol de predare-primire a bunurilor de retur nr.2/20.02.2020 încheiat între SPAAC  și Comuna Corund

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse :

-Respectarea prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor valabile, emisă de către ABA MUREȘ;

-Utilizarea liniei de By-pass pentru ocolirea Staţiei de epurare este interzisă, aceasta putând fi utilizată în cazuri de excepţie doar cu aprobarea autorităţilor publice teritoriale competente respectiv Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Harghita, Administraţia Naţională "Apele Române", A.B.A. Mureș Tg. Mureș, Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita;

c. Documentația depusă pentru revizuire conține:

- Cerere;

- Fișă de prezentare și declarație, întocmită de Comuna Corund;

- Dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu OP/14.12.2022-250 RON;

- Plan de situație a amplasamentului;

- Plan de încadrare în zonă;

- Autorizație de gospodărire a apelor nr.48 din 23.02.2023 *Modificatoare* a autorizației de gospodărire a apelor nr.28/06.02.2020, Valabilitate până la 06.02.2025 emis de ABA Mureș;

- Autorizație de construire nr. 42 din 25.10.2018 pentru * modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Corund, județul Harghita* emis de COMUNA CORUND;

- Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5247/2022 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției* Modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Corund, județul Harghita;

- Proces Verbal de verificare a amplasamentului nr. 10167/19.01.2023;

- Decizia de transfer nr.3/23.03.2020 a autorizației de mediu de la SPAAC Corund către Comuna Corund;

- Autorizație de mediu nr. 8 din 31 ianuarie 2012, Revizuită la data de 23.03.20220;

- Titularul activității are obligația conform prevederilor art. 15 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, modificat și completat prin OUG 164/2008, de a notifica APM Harghita dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării. Pe baza notificării APM Harghita va lua decizia după caz, cu privire la menținerea autorizației de mediu sau la necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul despre această decizie. Până la adoptarea acestei decizii de către APM Harghita este interzisă desfășurarea oricărui activități care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

- Dispozițiile art.15 din OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare  se aplică și în cazul în care titularul activității urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum si in caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, în scopul stabilirii obligațiilor de mediu de către APM Harghita pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu.

- Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte modificarea ori extinderea activităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

Legea apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare.

-	HG nr.188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare a apelor uzate în mediul acvatic;

-	Hotărârea Guvernului nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică

-	Ordinul M.S.nr.119/2014, privind Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației

-	Regulamentul CE nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

-	Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile produse și distribuite, republicată și modificată

-	Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată

-	OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare

-	Ordinului M.M.G.A. și M.A.P.D.R. nr. 344/2004, pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;

-	Legii nr.211 din 2011 privind regimul deșeurilor

-	HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prin prezenta autorizația de mediu nr.8 din 31.01.2012 își pierde aplicabilitatea.

- ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600 | Captarea, tratarea si distribuția apei | 253 | 4100 | Captarea, tratarea și distribuția apei |  |  |
| 3700 | Colectarea și epurarea apelor uzate | 276 | 9001 | Colectarea și tratarea apelor uzate |  |  |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

a.ALIMENTARE CU APĂ

a.1. SURSE DE APĂ SUBTERANE prin 3 grupuri de izvoare, astfel

-Zona de captare „Ravaszlik” (S1)– formată din 1 izvor, având coordonatele stereo 70- X:516227 și Y: 552885

-Zona de captare “Sugo” (S2)  format din 2 izvoare având coordonatele stereo70  Izvor 1 Sugo-X:513670 și Y:550807  și Izvor 2 Sugo-X: 513573 și Y:550286;

- Zona de captare “Miklós” (S3) format din 2 izvoare, având coordonatele stereo70, pentru izvorul 1 Miklos-X:516105 și Y:555626 și pentru izvorul 2  X: 515896 și Y: 555419;

-Zona de captare ”Boglaros” (reactivată)-1 izvor, având coordonatele Stereo 70:

X:550747, Y: 516367

-Localitatea Atia-sursă subterană –izvor amplasat aval de Muntele Firteș , cu coordonatele Stereo 70-X:511089, Y:550478

Volume de apă captată:

Corund:	Qmax=1125 mc/zi  (Qmediu=907,0 mc/zi, Qminim=252,0 mc/zi)

Atia:		 Q max=195,8 mc/zi (Qmediu=73 mc/zi, Qminim=43 mc/zi)

a.2. Instalaţii de captare la fiecare izvor:

Sursa ”Ravaszlik”(S1): Camere de captare din beton având D=1,0 m și H=1-2 m de unde apa captată ajunge gravitaţional în rezervoare de înmagazinare;

Sursa ”Sugo” (S2): Camere de captare din beton având D=1,0 m și H=1-2 m de unde apa captată ajunge gravitaţional în rezervoare de înmagazinare;

Sursa ”Miklos” (S3): apa este captată cu ajutorul unui sistem de captare compus din filtru invers și cameră de captare tricompartimentată,

Sursa ”Boglaros”: apa este captată cu ajutorul unei camere de captare din beton, având D=1 m, H=1-2 m.

Sursa ”Atia”-sistem de captare compus din filtru invers și cameră de captare, de unde este transportată prin cădere liberă , printr-o conductă PE Dn 63 și L=2.465,0 mîn rezervoare de înmagazinare

a.3. Instalaţii de tratare :

În rezervoare de înmagazinare apa captată este tratată cu clorură de var (săptămânal), respectiv la sursa Miklos prin injectare de hipoclorit de sodiu direct în conducta de admisie apă în rezervoarele R3 și R4 având V=300 mc fiecare.

a.4.Instalații de aducțiune:

Conductele de aducţiune a apei brute au o lungime totală de pentru sursele 1 si 2 L=2.3 km.

Sursele 3 si 4 sunt unificate la captarea Miklos si transportate spre Gospodăria de apă cu o conducta PEID De110 L=1402 m.

Conductele de aducţiune a apei brute a sursei de apă a localității Atia are o lungmie de 2,46 km.

Lungimea totală a rețelei de aducțiune este de L= cca. 6,2 km.

a.5.Înmagazinarea apei

În vederea asigurării unei presiuni constante în rețeaua de distribuție și compensarea debitelor orare, apa captată este înmagazinată în rezervoare de stocare betonate, astfel:

- Ravaszlik - apa captată din sursă este stocată într-un rezervor din beton, cu formă circulară, cu volumul de V=100 mc.

- Sugo - apa captată din sursă este stocată într-un rezervor din beton, cu formă circulară, cu volumul de V=150 mc.

- Miklos - apa captată din sursă este stocată în două rezervoare din beton, cu formă rectangulară, cu volumul de V=2x300 mc.

- Boglaros - apa captată din sursă este stocată într-un rezervor din beton, cu formă circulară, cu volumul de V=50 mc.

- Atia - apa captată din sursă este stocată într-un rezervor din beton, cu formă circulară, semiîngropat, cu volumul de V=200 mc

a.6. Staţii de pompare apă potabilă: nu sunt,

Apa potabilă este distribuită gravitaţional la consumatori;

a.7. Reţea de distribuţie:

Localitatea Corund:

Sistem ramificat, prin conducte având dimensiuni cuprinse între D=50-160 mm;

Lungimea totală a reţelei de distribuţie: L total =13,558 km;

Conductele de distribuţie sunt prevăzute cu : cămine de rupere presiune (5 buc), cămine de secţionare (24 buc), cămine de golire (9 buc), cămine de aerisire (3 buc) și hidranţi de incendiu (18 buc);

Localitatea Atia:

Lungimea totală a rețelei de distribuție este de L= 6369,17 m

a.8. Traversări de cursuri de apă cu conducte de distribuţie apă potabilă:

-Trei (în 3 locuri) supratraversare peste pârâul Corund  cu conducte de distribuţie Dn=63-75 mm și  în două locuri subtraversare cu conductă de D=110 mm;

-Șapte (în 7 locuri) supratraversare peste pârâul „Miklós” cu conducte de distribuţie Dn=63-75 mm și în patru locuri subtraversare cu conducte D1=D2=D4=110,0 mm și prin D3=125,0mm;

-Patru (în 4 locuri) supratraversare peste pâraie necodificate cu conducte Dn=50,0 mm și într un loc subtraversare  pârâu necodificat cu conductă D=110,0mm;

Supratraversările sunt realizate prin ancorare de suprastructura podurilor rutiere existente, în conductă de protecţie;

Subtraversările sunt executate prin foraj orizontal, în tub de protecţie, la minim 1,5 m sub talvegul  pârâului;

a.9. Apă de incendiu:

Rezerva (de incendiu) pentru situaţii de urgenţă este de 197,0 mc și este asigurată  în rezervoarele de stocare.

b. REŢELE DE CANALIZARE

b.1. Canalizarea pluvială:

Apele pluviale din cadrul localităţii sunt colectate prin colectoare deschise (șanţuri amenajate la marginea drumurilor sau torenţi neamenajaţi) și transportate gravitaţional în emisari;

b.2. Colectarea și tratarea apelor uzate din cadrul localităţii:

Lungimea totală a conductelor de canalizare este de Ltotal=24,998 km

- Apele uzate sunt transportate la staţia de epurare gravitaţional prin tuburi PVC, având D=200-250 mm și prin pompare (prin 4 staţii de pompare) prin tuburi PE având D= 160-90,0 mm;

Cămine pentru asigurarea funcţionării reţelei:

- Cămine de  vizitare 122 buc,

- cămine de spălare 204 buc,

- cămine de intersecţie 18 buc,

b.3. Staţii de pompare-16 buc, din care 15 sunt echipate fiecare cu câte 2 electropompe submersibile (1A+1R), iar una cu sistem de separare solide (SP1)

b.4. Traversări de cursuri de apă cu conducte de canalizare:

- trei  (3) subtraversare a pârâului „Corund” prin conducte PVC D= 200,0 mm;

- patru (4) subtraversare a pârâului „Miklós” prin conducte PVC D= 200,0 mm;

- două (2) subtraversare pârâuri necadastrate (afluenţi al pr. Corund) prin conducte PVC D=200 mm,

b.5. Descărcarea vidanjelor:

În bazinul de colectare având V= 15,9 mc amplasat în cadrul staţiei de epurare Corund,

b.6. Staţia de epurare:

Staţia de epurare mecano-biologică a localităţii Corund  amplasată în extravilan,  pe malul drept al pârâului Corund, având capacitatea proiectată Quzi= 900,0 mc/zi;

Suprafața totală a terenului:			3662,50 mp

Suprafața construită:				731,42 mp

Suprafața ocupată de rețele subterane:	281,10 mp

Suprafața căilor de acces și a platformelor:	430,23 mp

Suprafața totală a spațiilor verzi:		2581,27 mp

Treapta de epurare  mecanică:

- Grătar cu șnec înclinat, cu funcţionare continuă și automatizată;

- deznisipator- separator de grăsimi și bazin de colectare grăsimi având V= 35,2 mc echipat cu sistem de areare;

- defosforizarea apei uzate se face cu ajutorul instalaţiei automată de dozare și injectare a sulfatului feros în apa brută din deznisipator;

-by-pass general

Treapta de epurare biologică cu nămol activ cu tehnologie combinată aerobă-anoxică compusă din 3 linii paralele, independente identice constructiv și funcţional:

O linie tehnologică este formată, astfel:

1. Reactor biologic V= 333,8 mc pentru epurare biologică cu nitrificare/denitrificare, echipată cu sistem de aerare cu bule fine- pentru faza de aerobă/ nitrificare (de îndepărtare a conţinutului de substanţe organice și de nitrificare a compușilor cu azot), sistem de agitare (mixare) pentru faza anoxică (reducerea  produșilor oxidaţi ai azotului la azot molecular). Fazele de nitrificare, denitrificare sunt  alternante. Aerul necesar  procesului aerobe este asigurat de staţia de sulfante.

2. Decantor secundar având Vtotal =96,4 mc,

Nămolul activ este recirculat, iar periodic nămolul în exces se îndepărtează din sistem către gospodăria de nămol.

Apa uzată epurată este trimisă gravitaţional spre bazinul de dezinfecţie V=20,0 mc, unde are loc dezinfecţia cu hipoclorit de sodiu, cu ajutorul unei instalaţie  automatizată de dozare.

Apa uzată epurată, este evacuată în emisar, pârâul Korond prin conductă PVC D=200,0 mm, L=20,0 m

Linia nămolului:

Nămolul în exces  este colectat într un concentrator de nămol, având V=47,0 mc (din linia 1) și V=132 mc (din linia 2 și3). Nămolul îngroșat, pentru tratare cu polielelectrolit se trimite prin pompare în instalaţia de deshidratare cu presă bandă.

Supernatantul rezultat din bazinul de stocare a nămolului, împreună cu filtratul de la instalaţia de deshidratare este recirculat la intrarea în staţie, în bazinul de omogenizare al treptei mecanice;

b.7.  Evacuare ape uzate epurate în receptor natural autorizat pârâul Corund:

Volum total maximum evacuat  zilnic Qmax=900mc/zi (10,4,l/sec)

Volum mediu zilnic evacuat Qmediu=520,0 mc/zi (6,0 l/sec);

Volum minim zilnic evacuat Q minim=300,0 mc/zi (3.5 l/sec),

Volum anual evacuat Qanual= 160,6x103 mc/an;

Clădire tehnologică având S=107,6 mp utilizată pentru ;

-staţia de sulfante, pentru asigurarea  aerului necesar procesului tehnologic și anume:

-Cazan electric pentru încălzire P=12,0 kW și boiler pentu apă caldă având P=2,2 kW;

-Generator electric pentru situaţii de urgenţă (căderi de tensiune pe reţeaua naţională), având puterea generată P=30,4 kVA;

Automatizare: Procesul tehnologic de epurare este urmărit din camera dispecer prin calculator de proces, toate fazele tehnologice sunt automatizate, cu posibilitate de intervenţie în caz de necesitate

2.Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite-mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

Materii prime:-apa brută-357,7 mii mc/an

Materii auxiliare :

- Soluţie de hipoclorit de sodiu pentru dezinfectarea apei epurate în cantitate de cca. 4,5 kg/zi, 30 l/lună;

-polielectrolit-22 l/lună

- motorină,  fără stocare, cantităţi variabile pentru funcţionarea generatorului de energie electrică;

3. Utilităţi-apă, canalizare, energie(surse, cantităţi, volume):

a.Alimentare cu apă

Consum de apă potabilă se realizează la stația de epurare pentru nevoi igienico sanitare și la procesul de deshidratare a nămolului. Cantitatea de apă folosită este de 5,4 mc/lună.

b.Evacuare ape uzate

Evacuarea apelor uzate menajere de la personalul de deservire a stației de epurare se realizează în rețeaua de canalizare interioară de unde apele întră în procesul de epurare.

c.Energie electrică

În cazul sistemului de alimentare cu apă, curentul este asigurat din surse regenerabile respectiv dintr-un sistem fotovoltaic de 1,8 kW montat la gospodăria de apă. Necesarul de energie electrică se poate acoperi în întregime din această sursă.

Alimentare cu energie electrică a stației de epurare și a pompelor de pe rețeaua de canalizare se efectuează din rețeaua națională prin intermediul postului de transformare PTA 160 kWA. Pentru siguranţa funcţionării staţiei de epurare în caz de avarie la sistemul naţional de energie electrică, amplasamentul este dotat cu un grup generator de energie electrică cu motor de ardere internă pe motorină, având puterea de 30,4 kVA. Consumul lunar este de 6200 kw/lună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii :

4.a. Captarea, tratarea și distribuția apei potabile:

-Captarea apei din 3 zone de captare amplasate în extravilanul localității Corund și o sursă subterană amplasat aval de Muntele Firteș pentru localitatea Atia

-Tratarea apei cu clorură de var respectiv cu hipoclorit de sodiu

-Înmagazinarea apei

-distribuirea apei către consumatori

4.b. Colectarea și tratarea apelor uzate urbane

- colectarea/transportul apelor uzate din cadrul localităţii Corund la staţia de epurare,

- primirea apelor uzate vidanjate de la generatori de ape uzate din zona staţiei de epurare neracordaţi la sistemul centralizat de canalizare,

procesul tehnologic de epurare este urmărit printr-un calculator de proces, fazele tehnologice sunt automatizate, cu posibilitatea de intervenţie din partea personalului de supraveghere/deservire după caz,

- epurarea mecanică al apelor uzate,

- deznisiparea și separarea grăsimii din ape uzate,

- epurarea biologică a apei uzate prin aerare prelungită cu nitrificare, denitrificare și stabilizarea nămolului activ,

- dezinfectarea apei epurate prin introducerea controlată a hipocloritului de sodiu,

- evacuarea nămolului în exces din decantoare pentru concentrare și deshidratare în instalaţia de deshidratare,

- gestionarea conform normelor în vigoare în acest sens și reglementată în prezenta la  a nămolului deshidratat,

- gestionarea deșeurilor generate, ,

- lucrări de întreţinere/reparaţi curente și revizii curente la instalaţii aferente tehnologiei de epurare;

- lucrări de reparaţii/revizii/întreţinere a reţelei de canalizare, din cadrul localităţii Corund,

- activităţi administrative,

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:

- Nu este cazul.

5.Produse și subproduse obţinute - cantităţi destinaţie:

- apă potabilă: Qmediu = 528 mc/zi

-  apă menajeră epurată în cantitate medie de Qmediu =440 mc/zi,

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați - -cazan de apă încălzit cu rezistenţă electrică având,  putere termică: P=  12,0 kW, U= 380V,

7.Alte date specifice activităţii care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare: nu sunt,

8. Programul de funcţionare: 24  ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an;

II. INSTALAŢIILE, MĂSURILE ȘI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

1.Staţii și instalaţii pentru reţinerea, evacuarea și dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu):

Aer

-Nu este cazul.

Apă

Apele uzate menajere rezultate la stația de epurare sunt dirijate prin canalizarea interioară în linia de epurare, treapta mecanică.

Tratare ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Tratare ape menajere pe amplasament | DA |
| Capacitate proiectată (m³/zi) | 900 |
| Epurare mecanică | DA |
| Detalii tehnice epurare mecanica | cămin deversor by-pass, by-pass general, grătar rar și des, deznisipator-separator de grăsimi |
| Epurare fizico-chimică | NU |
| Epurare biologică | DA |
| Detalii tehnice epurare biologica | Bazine biologice cu nitrificare/denitrificare, decantor secundar |
| Epurare avansată | NU |

Apele uzate epurate în stația de epurare sunt evacuate în pârâul Corund.

Sol

- Pentru colectarea selectivă și stocarea temporară a deșeurilor sunt prevăzute spații betonate și containere etanșe, iar filtratul de la instalațiile de deshidratare este recirculat la intrarea în stație.

Alți factori de mediu (după caz)

- Nu este cazul.

2.Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecţia mediului:

-Grup electrogen rezervă având P=30,4 kVA, pentru situaţii de avarii la sistemul de alimentare a staţiei cu energie electrică;

-Zone de protecţie

Sursele subterane (zone de captare S1-S4) inclusiv gospodăria de apă, sunt împrejmuite cu gard de sârmă.

Zonele de protecție sanitară sunt delimitate în baza studiului hidrogeologic executat de INHGA București și preluate în autorizația de gospodărire a apelor pct.9;

3.Concentraţii și debite masice de poluanţi, nivele de zgomot, radiaţii admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășirii permise și în ce condiţii:

a. Concentrațiile maxime de poluanți evacuate prin apele uzate urbane epurate în stația de epurare-înainte de evacuarea acestora în emisar (pârâul Corund)- se vor încadra în valorile prescrise din autorizația de gospodărire a apelor valabile, respectiv sub valorile prescrise prin anexa nr.3 a HG nr.188/2002, modificată și completată prin HG nr.352/2005, Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2005 și în HG nr.351/2005 pentru indicatorii nespecificați în autorizația de gospodărire a apelor.

b. Concentraţia maximă de poluanţi a apelor uzate transportate la staţie de epurare prin conducte de colectare și prin ape uzate vidanjate din cadrul localităţii, primite direct în staţie de epurare ( din zone ne-racordate la sistem) se vor încadra sub valorile admise prin HG nr.188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, completată și modificată prin HG nr.352/2005, respectiv NTPA 002/2005- privind indicatorii de calitate al apelor uzate evacuate în reţele de canalizare ale localităţilor.

c.  Caracteristicile nămolului stocat (depozitat temporar) pe platformele de uscare se vor încadra în valorile limită stabilite prin Ordinul M.M.G.A. și M.A.P.D.R. nr. 344/708/2004, pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură și păstrate în dosarul de mediu al unității, respectiv în valori specificate în Ordinul  M.M.G.A. nr. 95/2005, dacă nămolul deshidratat va fi eliminat prin depozitare;

d. Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, măsurat în conformitate cu prevederile standardului SR ISO nr.1996/2-08 nu va depăși valorile maxime prevăzute de SR 10009/2017 și anume:

L ech = 65 dB(A) măsurat la limita spațiului funcțional al incintei industriale;

L ech = 60 dB(A) măsurat la limita proprietății învecinate-clădire rezidențială cu curte;

L ech = 50 dB(A) măsurat la fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii sursei de zgomot rezultat din activitatea industrială;

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

- Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- asigurarea auto-monitorizării este obligaţia titularului de activitate prin laborator propriu sau prin laboratoare acreditate,

- auto-monitorizarea se poate considera și monitorizare de control în cazuri în care acestea sunt realizate prin laboratoare acreditate;

A. Pentru funcționare în condiții normale:

- Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

-Monitorizarea apei

Indicatori de calitate ai apelor uzate urbane epurate, evacuate în emisar (pârâul Corund), conform Autorizației de Gospodărire a Apelor valabile, emise de ABA Mureș,

Pentru evacuarea apei uzate prin conducta de by-pass general - în caz de debite influente excedentare se va respecta frecvența și indicatorii prevăzuți în autorizația de gospodărire a apelor valabile.

B. În caz de accident/incident sau reclamaţie, aveţi obligaţia de a determina prin măsurători indicatorii privind emisiile de poluanţi specificaţi în cap.II, pct. 3, după caz.

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- Va fi raportata orice disfuncțiune, avarie a instalațiilor sau activităților, care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului și orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la APM Harghita a Raportului de informare cu următoarele informații:

- Date de localizare exactă a poluării accidentale ( anul, luna,ziua, ora, locul)

- Cauza producerii poluării accidentale

- Elemente de mediu afectate

- Modul de manifestare a fenomenului

- Rezultatele analizelor ( dacă s-a efectuat)

- Tendința evoluției

- Măsuri luate ( la sursă , respectiv pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor)

- Alte informații

- Numele, prenumele, funcția, data informării, semnătura, ștampila, a comunicatorului de informații

De asemenea, titularul activității are obligația de a întocmi dosarul de obiectiv care conține documentația tehnică, autorizația de mediu, procesele verbale de constatare, rapoartele de încercare și care va fi prezentat delegatului Agenției pentru Protecția Mediului Harghita și altor organe de control, la solicitare.

##### IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

## 1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | reţeaua de canalizare | 0,80 | Metri cubi/lună | Eliminare | D 5 | Depozite special construite, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea |
| 19 08 02 | deseuri de la deznisipatoare | staţie de epurare | 250 | Kg/lună | Eliminare | D 15 | Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de producere. |
| 19 08 01 | deseuri retinute pe site | staţie de epurare | 200 | Kg/lună | Eliminare | D 15 | Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de producere. |
| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | staţie de epurare | 12,00 | Mc/lună | Eliminare | D 15 | Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de producere. |

## 2. Deșeuri colectate

- Nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

- Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate-Nu este cazul.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Titularul activităţii are obligaţia de a organiza evidenta gestiunii deșeurilor rezultate în urma activităţii desfășurate, care va fi ţinută conform modelului prezentat în Anexa nr. 1 a H.G. nr. 856/2002

## 7. Ambalaje folosite

- Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- Nu este cazul.

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanță | Hipoclorit de sodiu CAS: 7681-52-9 | 30 | l/lună | H314,H400 |
| Amestec | Motorină | În funcție de necesități | H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411, H225, H331, H311, H301, H370 |

## 2. Modul de gospodărire

  - ambalare: recipiente din material plastic

  - transport: de operatori economici autorizate pentru transportul acestor produse

  - depozitare: în spațiu amenajat.

  - folosire/comercializare: conform fișelor tehnice de securitate

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele golite sunt returnate la producător.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Spaţiu închis, ventilat, uscat și ferit de surse de căldură, radiaţii solare în cadrul clădirii tehnologice

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- Evidenţa gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, ţinută în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.856/2002, cu completările ulterioare-anual va fi transmisă agenţiei judeţene pentru protecţia mediului

- Rapoartele de încercare privind monitorizarea calităţii apei uzate epurate evacuate în emisar - vor fi prezentate la APM Harghita - anual până cel târziu la 31.03. a fiecărei an și la solicitare APM Harghita

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 2 | Statistica deseurilor: Chestionar 3: NAMOL – completat de operatorii ce au in gestiune statii de epurare. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 3: NAMOL – completat de operatorii ce au in gestiune statii de epurare. |

Prezenta autorizație de mediu conține douăzecișidouă (22)de pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Ing. DOMOKOS László József

ȘEF SERVICIU A.A.A.

Ing. BOTH Enikő

ÎNTOCMIT

JÁNOSI Teréz Rozália