Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

DE

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

# Nr.1881 /23.04.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC MARMOSIM SA,  cu  sediul în Simeria, str. Cuza Vodă, nr.24,  judeţul Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr.1881 din 27.02.2019,  în baza Legii nr.292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011,cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.04.2019, că proiectul:

,,CARIERĂ DE PIATRĂ ÎN PERIMETRUL VALEA ALMĂŞELULUI-ZAM ’’propus a fi amplasat în Comuna Zam , sat Cerbia, judeţul Hunedoara se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I.  Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului  sunt următoarele :

- Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  anexa nr. 2, pct.2, lit. a ;

- Certificat de urbanism nr.176 din data de 20.07.2018 emis de Consiliul Judeţean Hunedoara , valabil 24  luni de la data emiterii

- Punct de vedere emis de CFM domeniul Biodiveristate din cadrul APM Hunedoara din data de 06.03.2019 şi a listei de control

- Punct de vedere nr.2860/27.03.2019 emis de Direcţia de Sănătate Publică

- Punct de vedere nr.3063/01.04.2019 emis de Serviciul Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu

- Punct de vedere nr.3112/03.04.2019 emis de Consiliul Judeţean Hunedoara

- Memoriu tehnic întocmit de manager carieră Zam ing. Victor BOTA

- Aviz de mediu nr.2 /04.03.2019 emis de APM Hunedoara

- Aviz de gospodărire a Apelor nr.241/09.10.2018 emis de Administraţia Bazinală de Apă Mureş –faza PUZ

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

- mărimea proiectului – Proiectul propune exploatarea rocilor de gabbrou şi diabaz precum şi  concasarea şi sortarea acestora ,  din perimetrul Valea Almăşelului din  comuna Zam.

Suprafaţă totală a perimetrului de exploatare este de 0,16 km2, de pe terenul apartinând domeniului privat al comunei Zam . Exploatarea resursei  se va face în baza contractului de concesiune nr. 543/18.06.2018  încheiat cu Primăria Zam .

Producţia anuală preliminată  de sorturi  este de până la 300000 t/an şi de  produse minere reziduale ( din coperta zăcământului) până la 1 milion de tone anual.

Tehnologia de exploatare este în  10 trepte drepte ascendente, din partea de NV spre SE . Treapta se exploatează prin fâşii paralele începând de la NE la SV  derocare cu explozivi în găuri de foreză şi transportul utilului la instalaţia de concasare/sortare. Treptele au o înălţime de cca 15 m în medie între cotele +230 şi 385 şi sunt orientate direcţional pe zăcământ .

Proiectul prevede exploatarea zăcământului în trei trepte de exploatare astfel:

Lucrările propuse vor consta din :

# Lucrările de deschidere

Cuprind ansamblul lucrãrilor de realizare a accesului la perimetrul de exploatare, în cazul de faţã fiind nevoie de reamenajarea drumului de acces în perimetru, de lărgierea lui si execuția de noi drumuri ce vor deschide treptele de decopertare si de exploatare, precum si unele drumuri de transport la halda, a solului vegetal.

Drumurile de acces la partea superioara a zăcământului au gabaritul de 4 – 5 m şi o panta maximă de 14 %.

In lungul drumului de acces se vor executa rigole de scurgere a apelor pluviale cu conectare la rigola drumului comunal si la rețeaua hidrografică zonală.

Drumul vicinal nr. 163, de acces din DN 7  va fi intretinut prin curatare, pietruire , nivelare si compactare .

Lucrările de pregătire -constau în acele lucrări care presupun îndepărtarea stratelor de roci acoperitoare, astfel încât după executarea lor să rezulte unităţi individuale (blocuri, panouri, fronturi gata de exploatare).

Lucrările de exploatare - Activitate de exploatare se va executa pe 17 ha, teren concesionat de SC  Marmosim SA de la Consiliul Local Zam .

Lucrările miniere se vor desfăşura pe zece trepte de exploatare prin metoda ,,în trepte orizontale descendente ‘’cu atacarea lucrărilor începând din flancul vestic al perimetrului. Extragerea resursei se va face prin derocare mecanică cu excavatorul ( zona de coperta sol vegetal si gruss ) şi prin lucrări de perforare împuşcare cu explozivi.

Prelucrarea producţiei miniere –Materialul dislocat va fi prelucrat în staţia de concasare-sortare mobilă, obţinându-se mai multe sorturi care vor fi utilizate în construcţia de drumuri  iar blocurile de dimensiuni mai mari vor fi utilizate la confecţionarea diverselor produse prin cioplire manuală.

Sterilul rezultat din activitatea de descopertă  şi de la staţia de concasare sortare  va fi valorificat integral ca produs minier rezidual.

Solul vegetal va fi utilizat la lucrările de refacere a mediului postînchidere.

Organizarea de şantier Amplasamentul propus al organizării de şantier este în partea SE a carierei , lângă drumul de acces.

Organizarea de şantier se va face pe o platformă indreptată la cota + 222m şi  va avea o suprafaţă de 5100 mp .

În cadrul organizării de şantier  se va construi o platformă betonată pentru  instalarea baracamentelor şi a grupului sanitar.

De asemenea este prevăzută şi o platformă de alimentare a utilajelor care va fi realizată prin depunerea unui strat de piatră concasată în sapătură executată la o adâncime de 40 cm protejată cu o membrană din material geotextil , astfel încât să se prevină poluarea solului.

Execuţia lucrărilor  pentru refacerea /restaurarea amplasamentului în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii vor consta în :

- se vor rectifica taluzele la un unghi de taluz general de  700.

- o parte a solului vegetal din  depozitul temporar  va fi  transportat şi depus pe vatra carierei , şi pe berme, in vederea revegetării prin plantarea de ierburi perene şi salcâm .

- se  recomandă să se verifice şi să se facă replantări la jumătate de an.

- pe zona platformelor organizării de şantier   acestea vor fi resolificate , dupa care se va semăna iarbă  , iar dacă este cazul se va fertiliza.

- halda de sol vegetal  se va nivela  şi se va semana iarbă.

- la finalizarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică se vor retrage toate utilajele care au fost utilizate pentru efectuarea lucrărilor;

b)cumularea cu alte proiecte –la o distanţă de aproximativ 2 km S de perimetrul studiat se află cariera de piatră  a SC Econsa SA iar la cca 7,6 km SV de cariera Valea Almăşelului se află cariera de calcar Pojoga a SC Carmeuse SA .

c)utilizarea resurselor naturale – se vor exploata roci de gabbrou şi diabaz

d)producţia de deşeuri – în timpul perioadei de implementare a proiectului se vor produce următoarele tipuri de deşeuri :

-sol vegetal  cod 01.01.02 –  maxim 160000 mc

-  uleiuri minerale hidraulice uzate cod 13 02 06, cantitate = 500 l/an

- uleiuri minerale de motor, de ungere şi de transmisie uzate, cod 13 02 06, cantitate = 500l/an

-  resturi de crengi – cod 02 01 07; cantitate= 25tone

-  anvelope uzate –cod 16 01 03 ; cantitate = 8 buc/an

-  acumulatori uzaţi – cod 16 06 01 ; cantitate = 2 buc/an

- fier vechi – cod 20 01 40 (piese uzate  metalice ) ; cantitate = 100 kg/an

-  deşeuri menajere – cod 20 01 99 (alte fracţii nespecificate) cantitate = 1330 kg/an

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort –în timpul implementării proiectului se vor produce emisii de noxe şi pulberi sedimentabile,  zgomote şi vibraţii dar impactul va fi nesemnificativ .

f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substanţele si de tehnologiile utilizate- proiectul prezintă risc de poluare a solului prin ocuparea unor suprafeţe de teren , utilizarea utilajelor şi a mijloacelor de transport dar după terminarea lucrărilor impactul va fi diminuat afectarea mediului incadrându-se în limitele admise.  Situaţiile de risc pot apărea numai în cazul încălcărilor grave ale disciplinei în muncă sau folosirea unor cantităţi prea mari de explozivi şi nerespectarea dispoziţiilor de împuşcare.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor certificatului de urbanism nr. nr.176/20.07. 2018 emis de Consilul Judeţean ,valabil 24  de luni de la data emiterii, ( faza PUZ , DTAC şi DTOE ), folosinţa actuală a terenului este : teren neproductiv

Coordonatele de delimitare in sistem „Stereo 70„ ale perimetrului  de exploatare  cu suprafaţa de 0,16 km2 sunt:

| Nr. pct. | X [N ] m | Y { E } m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 507134 | 301639 |
| 2 | 507114 | 301843 |
| 3 | 507029 | 301966 |
| 4 | 506986 | 301918 |
| 5 | 506909 | 302013 |
| 6 | 506866 | 302112 |
| 7 | 506836 | 302092 |
| 8 | 506814 | 302107 |
| 9 | 506777 | 302174 |
| 10 | 506726 | 302170 |
| 11 | 506702 | 302125 |
| 12 | 506639 | 302080 |
| 13 | 506703 | 301840 |
| 14 | 507034 | 301536 |

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –proiectul prevede exploatarea unei resurse naturale cu o rezervă estimată la 9719500 t ,  din care resursa consumată 80330000 t şi coperta 1685500 t.  Exploatarea zăcământului se va face în baza permiselor de exploatare ce vor  fi emise de Agenţia Naţională de Resurse Minerale .

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – Perimetrul de exploatare se află in situl de importanţă comunitară ROSCI 0064 Defileul Mureşului ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică –la aproximativ 2,5 km de amplasamentul proiectului se află următoarele situri :Castelul Nopcsa de la Zam , Aşezarea neolitică de la Pojoga-Peştera Gaura Scroafei, Aşezarea Coţofeni de la Godineşti-Peştera de Sus, Tumulii de epocă necunoscută de la Tămăşeşti-La trei Tâţe, Aşezări preistorice la Almaş Sălişte , Aşezarea Coţofeni de la Almaş –Sălişte –În Săcări.

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului : aria geografica şi numărul persoanelor afectate – satul Cerbia se află la o distanţăa de aproximativ 1,5 km faţă de amplasamentul proiectului;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul, proiectul aflându-se la o distanţă de 133 km ESE faţă de graniţa cu Ungaria, zona Nădlac ;

- mărimea şi complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul asupra mediului este redus

- probabilitatea impactului-redusă

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării adecvate sunt următoarele :

- Proiectul se va implementa într-un sit de importanţă comunitară şi anume ROSCI 0064 Defileul Mureşului .

- Proiectul va include şi acţiuni de construcţie, funcţionare care duc la modificări fizice în aria naturală de interes comunitar .

III.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt:

- Nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafaţă/subteran.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Viorica Georgeta BARABAŞ

ŞEF SERVICIU                                                                             ÎNTOCMIT

Avize, Acorduri, Autorizaţii                                                                Anca VOICA POP(AAA)

Lucia Doina COSTINAŞ

ÎNTOCMIT

Gabriela ARDELEANU  ( CFM Biodiversitate)