Construire pod in satul Craciunesti, com. Baita – județul Hunedoara

Proiect nr. 10/2020

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINERE ACORD MEDIU

BENEFICIAR: Comuna Băița

JUDEŢUL HUNEDOARA

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumire proiect:

„Construire pod in satul Craciunesti, com. Baita – județul Hunedoara"

II. Titular:

Comuna Băița, județul Hunedoara. str. Principală, nr. 110, cod postal 337045

localitatea Băița, județul Hunedoara, ROMÂNIA

tel/fax: 0254-683110, e-mail: prim.baita@yahoo.com

www.baita.ro

primar: Damian Dinis

Proiectant:

SC LOGICONS SRL

Deva, str. Aleea Lalelelor, nr. 7, tel. 0254227398, 0745577170

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) Podul din beton armat are urmatoarele caracteristici:

- Lungime 10 m.

- Latime 4,40 m din care 4 m parte carosabila

2 x 0,20 m grinda parapet.

- Lumina podului 9 m

- Inaltimea podului este 3,31 m (pana la intradosul grinzilor)

b) Justificarea necesitatii proiectului:

Construirea podului proiectat are ca scop imbunatatirea infrastructurii rutiere a satului Craciunesti si asigurarea conditiilor de siguranta a circulatiei in zona.

c) Valoarea investitiei:

266573.95 lei fara TVA.

d) Perioada de implemetare propusa:

6 luni.

e) Planse reprezentand limitele amplasametului:

Plan de situatie.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

- Lungime 10 m.

- Latime 4,40 m din care 4 m parte carosabila

2 x 0,20 m grinda parapet.

- Lumina podului 9 m

- Inaltimea podului este 3,31 m (pana la intradosul grinzilor)

INFRASTRUCTURA

Infrastructura este alcatuita din doua culei cu fundare directa, cu urmatoarele dimensiuni:

Fundatii:

- Lungime 5.70 m

- Latime 2.75 m

- Inaltime 3.00 m

Elevatii:

- Lungime 4.00 m

- Latime 1.50 m

- Inaltime 2.80 m

Grinda cuzinet:

- Lungime 4.00 m

- Latime 0.50 m

- Inaltime 0.50 m

SUPRASTRUCTURA

Grinzi:

Suprastructura este alcatuita din 7 grinzi cu corzi aderente cu urmatoarele dimensiuni:

- Lungime 10.00 m

- Latime 0.42 m

- Inaltime 0.42 m

Calculul structurii de rezitenta pentru grinzile cu corzi aderente este dat in proiectul tip IPTANA C 644/1. Dimensionarea podului s-a facut pentru convoiul A10 si S40.

Calea pe pod este alcatuita din:

- 1 cm hidroizolatie

- 4 cm sapa de protectie

- 3 cm BA 8

- 5 cm beton asfaltic BA 16

Parapet:

De o parte si de alta podul va avea doua grinzi parapet, 2 x 0.2 x 0.2 m. Podul va fi protejat lateral cu parapet metalic, confectionat in atelier si montat pe santier si care va avea inaltimea de 1.20 m

Racordarea cu tersamentele:

Placi de racordare din beton monolit,

Ziduri de sprijin din beton simplu, turnat monolit.

Amenajarea albiei cursului de apa transversat

Reprofilarea albiei.

Executarea pragului de fund.

Amenajarea albiei cu pereu din piatra sau bolovani de rau.

Pentru fixarea talvegului in plan vertical si limitarea fenomenului de eroziune in cursul raului, se va realiza un prag de fund din beton armat. Pragul de fund va fi amplasat in albia minora in aval fata de axul podului.

Executia pragului se realizeaza in perioada apelor cu nivel scazut si intr-o incinta protejata pentru a nu se infiltra apa si cu pompa de epuismente pentru scoaterea acesteia.

Pragul de fund din beton armat se executa in doua etape, fiecare pentru circa ½ din latimea albiei.

Lucrari de consolidare

Nu sunt necesare lucrari de consolidare majore.

Scurgerea apelor

Apele meteorice ce cad pe suprafata podului, sunt conduse catre albia traversata de pod.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul satului Craciunesti pe cursul de apa paraul Caian, care traverseaza satul pe directia Nord-Sud.

In zona amplasametului albia paraului este paralela cu drumul judetea DJ706 A, care este situat pe partea stanga, la aproximativ 14 m de mal.

|  | X (Nord) | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| Ax mal stg. | 504138.0725 | 335278.7605 | 236.4102 |
| Ax mal dr. | 504139.9154 | 335269.8905 | 236.4102 |

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A.

Protecţia calităţii apelor

Lucrările proiectate nu prezintă surse de poluanţi pentru apele de suprafaţă, gradul de poluare al acestora fiind mai redus prin amenajarea dispozitivelor de scurgere a apelor.

Protecţia aerului

Sursele de poluanţi pentru aer sunt substanţele poluante ce însoţesc circulaţia rutieră şi se diferenţiază în două categorii:

- cele evacuate prin dispozitivul de eşapament, constând în gazele de ardere şi din aditivi ai carburanţilor şi lubrifianţilor (care conţin metale grele cum sunt plumbul şi cadmiul);

- cele rezultate din frecare şi uzura, sub forma de particule si aerosoli, de provenienţă şi compoziţie foarte diversă (din calea de rulare, din pneuri, din ferodourile de frână şi ambreiaj, din elementele caroseriei, etc).

Se constată că în urma îmbunătăţirii suprafeţei de rulare poluanţii pentru aer se vor diminua considerabil.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Zgomotul vehiculelor constituie neplacerea cea mai puternică resimţită de oameni. Traseul străzilor este o sursă potenţiala de zgomot şi vibraţii, datorită suprafeţei de rulare a părţii carosabile care prezintă multiple degradări.

Prin reabilitarea corpului străzilor se va îmbunătăţi suprafaţa de rulare şi implicit se vor reduce zgomotul şi vibraţiile

Protecţia împotriva radiaţiilor

Lucrările necesare executării investiţiei nu presupun crearea de surse de radiaţii.

Protecţia solului şi subsolului.

Sursele de poluări pentru sol şi subsol provin din:

- apele pluviale din zona străzilor;

- emisiile din gazele de ardere ai carburanţilor si pierderile de lubrifianţi.

Măsurile luate pentru protecţia solului prevăzute în proiect sunt:

- executarea de şanţuri pentru asigurarea scurgerii apelor, a podeţelor acolo unde acestea lipsesc pentru protecţia terenurilor agricole din zona drumului.

Protecţia ecosistemelor

Prin lucrările proiectate nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

Pe ZONA DE INTERES a proiectului, nu există habitate prioritare, zone naturale sau seminaturale, acestea fiind situate la distanţe mai mari de zona lucrărilor proiectate.

În acest teritoriu în care se desfaşoară lucrările proiectate, nu există habitate prioritare străbătute de lucrare.

Execuţia proiectului nu necesită tăieri de arbori şi, prin urmare, nici reîmpăduriri.

în timpul execuţiei proiectului, nu se vor folosi insecticide, pesticide, ierbicide, fapt care duce la menţinerea solului în stare nepoluată.

Pe perioada execuţiei lucrărilor, nu se va arde vegetaţia şi nu se vor face focuri deschise.

Deşeurile nu vor fi lăsate la locul execuţiei lucrărilor, fiind colectate la sfârşitul fiecărei zile, astfel încât să nu atragă animalele sălbatice sau domestice. La terminarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea iniţială prin acoperirea cu brazde de pământ.

În acest context, nu se estimează apariţia unui impact negativ asupra mediului, din contră, prin realizarea, investiţiei se va realiza un impact pozitiv, eliminându-se noxele degajate faţă de sistemul anterior.

Impactul potenţial asupra mediului este redus şi acceptabil în perioada de execuţie a lucrărilor datorită anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibraţii, poluare atmosferică, scurgeri accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport şi execuţie a lucrării.

Acest impact asupra mediului şi asupra factorului uman este însă de scurtă durată, adică pe perioada de execuţie a lucrărilor. La finalizarea acestora, cadrul natural şi zonele sistematizate vor fi refăcute.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In zona unde se vor executa lucrarile nu sunt monumente istorice si de arhitectura sau zone de interes public, de aceea nu exte necesar a se lua masuri deosebite de protectie a acestor factori.

Prevenirea si gestionarea deseurilor

In aria podului si pe zona invecinata nu pot aparea deseuri decat la executarea lucrarilor. In aceasta situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor, sa pastreze zona in perfecta stare de curatenie. Aceasta sarcina cade in seama executantului, deoarece la terminarea lucrarilor zona va fi predat la beneficiar, curata. Constructorul are obligatia sa incheie un contract cu o firma specializata in gestionarea deseurilor.

Deseuri deverse, solide (balast, pietris, metal, lemn, etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri, etc.) in cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate, conform HG 865/2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de terasamente, pietrisul, pamantul, elemente de beton degradate, se incarca si se transporta in locurile special amenajate, indicate de autoritatea contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural.

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

Impactul in urma realizarii investitiei este unul pozitiv, avand influente favorabile asupra mediului, prin reducerea poluarii fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, cresterea sigurantei traficului.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor a apei si a biodiversitatii

Executantul va folosi materialele necesare realizarii podului din surse acreditate si aprobate.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect.

Impactul lucrărilor propuse asupra mediului va fi minim, iar prin modernizarea străzilor impactul asupra mediului va fi foarte mic creându-se condiţii de reducere a zgomotelor şi gazelor emise de circulaţia autovehiculelor.

De asemenea utilităţile asigurate străzilor, vor asigura scurgerea normală a apelor meteorice
necontaminate.

Lucrările proiectate nu se situează pe arii protejate sau ecosisteme sensibile, în acest context, nu se estimează apariţia unui impact negativ asupra mediului.

Impactul potenţial asupra mediului este redus şi acceptabil în perioada de execuţie a lucrărilor datorită anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibraţii, poluare atmosferică, scurgeri accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport şi execuţie a lucrării.

Impactul asupra mediului şi asupra factorului uman este însă de scurtă durată, adică pe perioada de execuţie a lucrărilor.

La finalizarea acestora, cadrul natural şi zonele sistematizate vor fi refăcute, asigurându-se condiţii de mediu favorabile, zonele verzi degradate se vor reface.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Implementarea proiectului nu va influenta negativ calitatea aerului din zona, realizarea podului va reduce sursele de poluanti, circulatia autovehiculelor nu se va mai efectua prin vadul apei.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/ documente de planificare:

Nu este cazul, este un proiect de interes local.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

Pentru organizarea de santier se va realiza o platforma balastata, imprejmuita, si se vor monta 2 containere pentru personal si 1 WC ecologic. Asigurarea sursei de apa potabila se va face de la reteaua de apa din zona, iar a apei tehnologice din apele din apropiere.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului:

Se va reface zona organizarii de santier si se va readuce la starea initiala, prin sarcina constructorului.

XII. Anexe - piese desenate

Plan de incadrare in zona

Plan de situatie

Vedere longitudinala pod.

XIII. Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 27 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturalle protejate.

XIV.

1. Localizarea proiectului:

Bazinul hidrografic: paraul Caian

Cursul de apa: paraul Caian, cod cadastral IV-1.122

Cod corp apa de suprafata: RW4.1.122-B1

2. Din punct de vedere a obiectivului de mediu stare ecologica corpul de apa este incadrat in stare ecologica buna. În urma evaluării stării chimice, corpul de apă s-a încadrat în stare bună.

Corp de apa subteran - nu este identificat

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Obiectivul de mediu

-Starea ecologica – Buna

-Stare chimica - Buna

Atingerea obiectivului de mediu – starea ecologica/potential ecologica – 2021 NU Lucrarile propuse nu conduc la deteriorarea starii ecologige prezente a paraului Caian.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la legea nr. . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

1. Caracteristicile proiectului

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special în ceea ce privește:

(a) dimensiunea și concepția întregului proiect; Amplasamentul lucrarilor este situat in judetul Hunedoara, localitatea Craciunesti, comuna Baita. Podul asigura accesul la drumulurile de interes local din zona. Suprafata totala aferenta proiectului 400 mp.

(b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate; Nu este cazul.

(c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității; Resursele naturale utilizate în lucrările de executie a podului sunt agregatele minerale (balast, nisp), piatră spartă. Produsele de balastieră vor fi asigurate din staţiile de sortare din zonă. Pământul este folosit la umpluturi.

(d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate; Deșeurile din construcții și demolări sunt clasificate conform “Listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase” prezentate în Anexa nr.2 a HG nr. 856/2002 cu codul 17. Cantitățile de deșeuri pot fi apreciate după listele cantităților de lucrări.

(e) poluarea și alte efecte nocive; Nu este cazul.

(f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice; Lucrarile aferente proiectului nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de accidente majore si/sau dezaste.

(g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice). Lucrarile aferente proiectului nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului si a apei.

2. Amplasarea proiectului Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

(a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor; Folosinta actuala a terenului pe care se va realiza proiectul propus este de drum public si zona aferenta drumului public.

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia; Nu este cazul

(c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

(1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

(2) zone costiere și mediul marin;

(3) zonele montane și forestiere;

(4) rezervații și parcuri naturale; Nu este cazul

(5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; Nu este cazul

(6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; Nu este cazul

(7) zonele cu o densitate mare a populației; Nu este cazul

(8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic. Nu este cazul

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Impactul potenţial din perioada de realizare a lucrărilor, precum şi din cea de exploatare, caracteristicile acestuia, factorii asupra cărora acţionează, precum şi măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate în continuare. Din analiza prezentată mai jos rezultă că impactul negativ se realizează în principal în perioada de implementare a proiectului şi este local. Realizarea lucrărilor nu va conduce la o creştere mare a traficului rutier în zona proiectului cu influenţe negative asupra caracteristicilor de mediu.

Prin reabilitarea podului se vor imbunatati conditiile de trafic si implicit diminuare timpilor de asteptare si a emisiilor de dioxid de carbon.

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1).

Natura transfrontalieră a impactului; Proiectul nu se supune prevederilor mentionate in Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier, adoptata la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001.

Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului Debutul impactului va fi odata cu inceperea lucrarilor si se va finaliza la terminarea lucrarilor de constructie respectiv la 10 luni de la inceperea lucrarilor.

Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate; Nu este cazul

Sef proiect

Ing. Stoica Alin