Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Nr.10070AAA/12.06.2018

ACORD DE MEDIU (PROIECT)

Ca urmare a cererii adresate de S.C. LANDBRUK S.R.L., cu sediul in comuna Turdas , sat Turdas , str. Principala , FN , in vederea obtinerii acordului de mediu pentru proiect, in urma parcurgerii procedurii de reglementare de catre APM Hunedoara , in baza:

-	Ordonantei de urgenia a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile si ulterioare;

-	H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

-	Hotararii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate n subordinea acesteia;

-	Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare;

-	Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

-	Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiate ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

-	Ordinului Ministerului Apelor si Proteose! Mediului nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

-	Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011,

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „ MODERNIZARE SI IMPREJMUIRE PARTIALA - ANEXE FERMA ZOOTEHNICA TURDAS comuna Turdaș, județul Hunedoara”

titular: S.C. LANDBRUK S.R.L.,

avand amplasamentul: Comuna Turdas , sat Turdas , str. Principala ,  FN , judetul Hunedoara , in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

I. DESCRIEREA PROIECTULUI, LUCRARILE PREVAZUTE DE PROIECT, INCLUSIV INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE

Ferma de porci aparținând S.C. Landbruk  SRL  este amplasată pe teritoriul administrat de Primaria Comunei Turdaș, în partea de sud-est a comunei, pentru modernizarea careia s-a emis certificatul de urbanism  nr.15/25.10.2017, emis de Primăria Comunei Turdaș

Amplasamentul fermei este pe un teren plat, fără pericol de  inundabilitate  pe malul stang al pr. Turdas (Turmas) cod corp apa de suprafata RORW4.1.116-B1., la cca.100m de acesta, respectiv pe malul stang al raului Mures la cca.1.36km.

De asemenea amplasamentul nu este în zona de arie protejată .

-	la nord- teren proprietate SNCFR, cale ferată;

-	la  est -  teren arabil, proprietari  particulari, pr.Turdaș;

-	la  Sud - teren arabil, proprietari  particulari, DN7;

-	la Vest - teren arabil, proprietari  particulari, DJ709G.

Proiectul intră sub incidența HG.nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului -, Anexa nr.1 la punctul 17

„Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu o capacitate mai mare de:

b)3.000 de locuri pentru creșterea porcilor  mai mari  30 de kg.”

Pe amplasament  conform actului de vânzare cumpărare sunt următoarele  construcții:

(conform  C.F. Nr. 60133)

|  |  | Suprafață construită (mp) | Suprafață desfășurată (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1. | Bazin de dejectii | 44 678.00 | 44 678.00 |
| C2. | Statie de sortare si statie betoane | 992.00 | 992.00 |
| C3. | Birouri si vestiare | 463.00 | 463.00 |
| C4. | Casa poarta | 39.00 | 39.00 |
|  | T O T A L S U P R A F E Ț E | 46 172.00 | 46 172.00 |

(conform C.F. Nr. 60133)

|  |  | Suprafață construită (mp) | Suprafață desfășurată (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1. | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| C2. | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| C3. | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| C4. | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| C5. | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| C6. | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| C7. | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| C8. | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| C9. | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| C10. | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| C11. | Rezervor | 197.00 | 197.00 |
| C12. | Casa cantar | 25.00 | 25.00 |
| C13. | Sediu administrativ | 275.00 | 275.00 |
| C14. | Centrala termica | 104.00 | 104.00 |
| C15. | Bazin | 1 969.00 | 1 969.00 |
| C16. | Bazin | 2 057.00 | 2 057.00 |
| C17. | Statie de pompe | 139.00 | 139.00 |
|  | T O T A L S U P R A F E Ț E | 26 906.00 | 06.00 |

a. Situația propusă în proiect

a.1 Construire

Întrucât la preluarea amplasamentului obiectivele aflate pe acestea prezentau  stadii diferite de degradare este necesar să se efectueze lucrări de investiție pentru punerea în funcțiune.

Proiectul prevede  pentru punerea în funcțiune a fermei reabilitarea  următoarelor obiective:

| Nr crt. | Denumire obiectiv | S construită mp | S desfășurată mp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casa poartă | 39,0 | 39,0 |
| 2 | Birouri si vestiare | 463,0 | 463,0 |
| 3 | Bazin de dejectii | 11 411,0 | 11 411,0 |
| 4 | Grajduri C1-C10 | 22140,0 | 22140,0 |
| 5 | Rezervor acumulare apa | 197,0 | 197,0 |
| 6 | Sediu administrativ | 275,0 | 275,0 |
| 7 | Bazin de acumulare | 1969,0 | 1969,0 |
| 8 | Bazin de acumulare | 2057,0 | 2057,0 |
| 9 | Statie pompe | 139,0 | 139,0 |
| 10 | Realizare imprejmuire | 733,0 | 733,0 |

De asemenea pentru  respectarea celor mai bune tehnici  disponibile sunt necesarea lucrări suplimentare care constau în :

-lucrari de refacere a    retelelor de alimentare cu apa, canalizare, electricitate;

-achizitionarea si montarea unor echipamente specifice tehnologiei de crestere a porcilor (instalatii de hranire, adapare, iluminat interior-exterior, ventilatie,  etc).

-mărirea spațiului de depozitare fracție lichidă prin  realizarea unei lagune  impermeabilizată cu geomembrană   care va  asigura un spațiu suplimentar de depozitare de 34924 mc.

-reabilitarea celor 2 paturi  de  uscare din beton fiecare Lxl=58x33m, S=1914mp, V=4200, fiecare impartit în 3 compartimente cu pereti perimetrali pe 3 laturi si rigola de colectare levigat.

Reabilitarea  va consta în recompartimentare și schimbarea destinației,  având în vedere  separarea fracției lichide de cea solidă astfel:

-patul de uscare  nr.1 va avea un compartiment de 1400mc pentru stocarea dejecțiilor semisolide  care sunt dirijate din hale și un compartiment de 2800mc destinat fracției solide;

-patul nr.2 rămâne compartimentat în 3 spații de depozitare, primul compartiment se va impermeabiliza cu geomembrană de 2mm și va fii destinat fracției lichide (1400mc) iar  compartimentele nr.2 și 3 fracției solide( fiecare de 1400mc).

Halele existente vor fi supuse urmatoarelor lucrări de reabilitare  pentru a se amenaja în vederea procesului de  crestere si îngrășare porci:

-toate halele vor fi compartimentate la jumatate cu un perete, astfel incat sa fie compartimentate in 2 camere;

- se va reface boxajul - boxe individuale dispuse în interiorul halei pe 4 rânduri cu dimensiunea de 4 x 3 m (156 boxe pe hala);

- refacerea pardoselii in zonele unde este necesar;

- reamplasarea si redistribuirea uniforma a golurilor  pentru admisii  aer;

- montarea în dreptul golurilor  de ventilație de plase metalice  cu ochiuri mici  în vederea împiedicării  pătrunderii păsărilor în interior;

Elementele geometrice ale constructiilor rămân nemodificate.

Fiecare hala va fi echipata cu:

a) instalații automate de hrănire . În halele 1-10 sistemul de  hrănire va  fi cu hrană solidă;  se vor utiliza hrănitori de inox.- o hrănitoare la două boxe;

b) instalații de adăpare .Apa necesară va fi asigurată din sursa existentă printr-un branșament cu conducte de polietilenă PEHD cu Dn160mm, L=350m. Adăparea se va realiza prin intermediul suzetelor  de inox în număr de   3 /boxă, doua integrate in hranitoare si una separată. . Halele vor fi prevazute cu sistem de reglare a debitului, site de protectie. Calitatea apei va fi identică cu cea a apei pentru consumul uman;

c)  instalații de ventilație Sistemul de ventilare va  consta în  montarea  unui număr de  21 de ventilatoare / hală (in plafon),. Acestea sunt actionate de către computer si au turatie variabila Admisia aerului in hale se face cu ajutorul ferestrelor de admisie acţionate de calculator;

d)  instalații de iluminat. Iluminatul va fi asigurat  atât  natural  cît și  artificial  asigurat de corpuri de iluminat fluorescente dispuse pe 4 rânduri;

e) instalații de încălzire. Încălzirea se va asigura de 4  aeroterme cu Q=7,7mc gaz natural.;

f) sistem de monitorizare a microclimatului.

Incinta va  fi protejată cu imprejmuire care sa nu permita intrarea unor persoane straine sau animale din exterior. De asemenea este prevazut si un gard de biosecuritate care va delimita zona administrativa de zona productiva.

În incintă  se vor amenaja drumuri si platforme de beton si pietris compactat, cu pante de scurgere si rigole pentru scurgerea apelor pluviale către spatiul verde

a.2.Funcționare

Timp de funcționare: 24 ore/zi, 365 zile/an

Durata de funcționare  - nelimitată.

b.)Informații privind producția care se va realiza și resursele energetice folosite

| Producția | Resurse energetice folosite |
| --- | --- |
| Denumire | Cantitate | Denumire | Cantitate/an | Furnizor |
| Porci la îngrășat | 85000capete/an (25000x3,4 serii /an) | Energie electrică | 140Mwh | SC Imperial Development SRL |
|  |  | Motorină | 4t | Furnizori autorizati |
|  |  | Gaz natural | 550miimc | Furnizori autorizati |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017 (BREF) stabilește că  pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Sisteme de încălzire /răcire și de ventilație cu efi- ciență ridicată. . | a.Pentru a respecta cerințele privind bunăstarea animalelor (de exemplu concentrația de poluanți atmosferici, temperaturile corespunzătoare) se aplică o serie de măsuri: — sistem de climatizare asistat pe calculator(ventilație, căldură, absorbție aer).prevăzut cu sistem de alarmă; — ventilatoare cu cel mai redus consum specific posibil de energie; — rezistența fluxului este menținută la un nivel cât mai redus posibil; — ventilatoare cu un consum redus de energie în funcție de concentrația de CO2 din adăposturi ( cu turație variabilă) | .Conformare cu BAT 8, pct.a |
| b. Optimizarea sistemelor de încălzire/ răcire și de ventilație și gestionarea acestora, | — distribuirea corectă a echipamentelor de încălzire/răcire și de ventilație, senzori de temperatură | Conformare cu BAT 8, pct.b |
| c. Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | Hale cu pereți din zidarie, acoperis tablă peste panouri izolatoare cu spuma poliuretanica, tip “sandwich” | Conformare cu BAT 8, pct.c |
| d. Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic | Se vor utiliza leduri pentru asigurarea iluminatului Se va utiliza și lumina naturală, sunt prevăzute ferestre | Conformare cu BAT 8, pct.d |
| h. Utilizarea ventilației naturale | Pentru ventilația naturală sunt prevăzute ferestre | Conformare cu BAT 8, pct.h |

Regimul de funcționare: 24 ore/zi; 365 zile/an.

Principiul care guvernează cresterea  intensivă  a porcilor este ,,totul  plin - totul gol”.    Operațiile descrise mai jos sunt aplicate pentru o hală întreagă.

În procesul de crestere a porcilor  se desfășoară următoarele activități:

- pregătirea halelor pentru populare;

- popularea halelor;

- aprovizionarea cu furaje;

- crestere - ingrijire zilnica animale care include:

- hrănirea;

- adăparea;

- asigurarea microclimatului;

-supraveghere stare generala de sanatate animale;

- depopularea halelor;

-managementul deseurilor.

Pregătirea halelor pentru populare.  În situația primei utilizări sau după depopulare halele se pregătesc pentru repopulare cu porci în greutate de 25-30kg. Fiecare hală trebuie să fie curățată, dezinfectată și uscată.  La prima utilizare, după modernizare, halele trebuie curățate de resturi de materiale de construcții și se execută o dezinfecție. La finalul ciclului de producție, după o depopulare de porci ajunși la greutatea de abatorizare se execută mai multe operații:

- golirea  canalelor de dejecții prin ridicarea stăvilarelor;

-  se scoate de sub tensiune rețeaua electrică;

- se umezește  întreaga suprafață de igienizat cu apă;

- suprafața se curăță atent de materiile organice aderente  atât manual cât și mecanic , cu jet de apă sub presiune (10 atm);

- spălarea cu apă și dezinfectanți,

- se efectuează reparațiile necesare la sistemul de furajare și adăpare;

- se aplică dezinfectantul;  dezinfectia, deratizarea  se execută cu o firmă specializată pe bază de contract;

- uscarea halelor;

- vidul sanitar.

Se face o verificare riguroasă a funcționării sistemelor de hrană, adăpare și de menținere a microclimatului.

| Cerința BAT | Ferma Turdaș | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| c.Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale Un sistem de aspirat pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | O hală cu pereți din cărămidă, acoperis cu tip șarpantă acoperite cu panouri termoizolante Podea parțial acoperită cu grătare de beton, cu sistem de evacuare gravitațional) | Conform cu BAT 8 pct. c Conform cu BAT 30 pct. a1 și a7 |

Popularea halelor

Se achiziționează porci (tineret pentru îngrășat) de la furnizori autorizați la o greutate medie de 25 – 30 kg. Popularea halelor se face pe boxe și rânduri până la atingerea capacității. Halele  au podea alcătuită  parțial cu grătare,  cu sistem de evacuare gravitational.către un bazin de colectare  cu V=200mc.

După populare și încheierea compartimentului se întocmește fișa de lot care se ține la zi pe toată perioada de creștere.

Conform Directivei 2008/120/CE  (Ordinul ANSVSA  202/2006) toate animalele trebuie sa beneficieze de un spatiu corespunzător pentru o bună dezvoltare:

- porcii intre 20-30 kg de 0,3mp;

- porcii intre 30 - 50  kg de 0,40 mp;

- porcii intre 50 -85 kg de 0,55 mp

- porcii intre 85 -110 kg de 0,65 mp

Densitatea la populare  va ține cont de prevederile acestei directive după cum urmează:

| Hala | Suprafața utilă existentă, mp | Nr. locuri | Suprafața alocată |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30-110kg | 85-110kg |  |
| Hala nr.1 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.2 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.3 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.4 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.5 | 2127,34 | 2500 | 0,851 |  |
| Hala nr.6 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.7 | 2127,34 | 2500 | 0,851 |  |
| Hala nr.8 | 2127,34 | 2500 | 0,851 |  |
| Hala nr.9 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.10 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Total | 21369,44 | 25000 | 0,855 |  |

Aprovizionarea cu furaje

Animalele din halele  nr  1- 10 se vor   hrăni cu furaje solide

Furajele în stare solidă sunt aduse în incinta fermei cu mijloace de transport auto tip buncăr de la fabrica de nutreturi combinate. Furajele sunt comandate în retete care tin seama de stadiul de crestere al porcilor. Descărcarea furajelor din mijlocul de transport auto  se face direct în  buncărele aferente fiecărei hale . Buncărele  sunt din  tablă galvanizată tratată electrostatic, câte doua buncăre de 25 mc/hala, amplasate cate unu  la fiecare capăt al halei.

Descărcarea în buncăre  se realizează pneumatic.  Se reduc astfel pierderile de materii prime deoarece întregul sistem este etanș.

Hrănirea.

Furajele sunt distribuite in hala cu ajutorul transportoarelor  cu spiră. Extragerea furajului din buncăr este controlată de senzori de preaplin pentru ultimul hrănitor din hală.

Managementul nutrițional

Scopul unui management nutrițional bun este de a satisface nevoile nutiționale ale animalelor fără a provoca un impact negativ privind sănătatea  și bunăstarea lor dar fără a fi hrănite  cu mai mulți nutrienți decât  sunt necesari ( în special N și P). Rezultatul este reducerea azotului și fosforului excretat.

Reducerea excreției de nutrienți în dejecții duce la scăderea emisiilor  de N și P în toate etapele de gestionare  a dejecțiilor ( în adăpost, depozitare , împrăștiere.)

Măsurile nutriționale care se iau constau în :

1.)- reducerea nivelului de proteină brută prin formularea unui regim  alimentar echilibrat, bazat pe energie netă pentru porcine  și aminoacizi digestibili;

2)- formularea unui regim alimentar adaptat cerințelor  specifice ale perioadei de creștere (hrănirea multifazială);

Cantitatea de hrană consumată zilnic depinde de vârsta și starea fiziologică a animalului, respectiv de capacitatea de ingestie a acestuia, de calitatea rației, de volumul și densitatea ei.

Animalul este supus unui proces de creștere – îngrășare; cerința actuală a pieții este de a se realiza carcase cu cât mai puțină grăsime și cât mai multă masă musculară. În structura sporului natural după greutatea de 50-60 kg devin predominante depunerile de grăsime; de aceea  trebuie schimbată structura rației.

Furajarea  porcului  este de tip fazial și se face cu rețete echilibrate din punct de vedere proteino-vitamino-mineral. Se utilizează 3faze:

- faza I de la 30kg până la 50-60 kg; -(nutret complet STARTER );

- fazaII de la 50 - 60kg până la 80-90 kg (nutret complet crestere);

- faza III (finisare) de la 80 - 90kg până la  sacrificare (nutret complet finisare).

Un program de alimentare în faze poate reduce excreția de N. cu 16,2% ( conform BREF 2017,secțiunea 4.3.2.2. în comparație cu un program de hrănire-o singură fază.

3)- îmbunătățirea caracteristicilor hranei prin:

- aplicarea nivelurilor scăzute de P utilizănd fitaze pentru creșterea digestabilității și/sau fosfați anorganici  digerabili (furaje cu P);

– utilizarea altor aditivi autorizați pentru hrana animalelor.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește  că pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. b. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. c Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. d Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul | .a.Se vor utiliza furaje cu conținut mic de proteină crudă. b. Hrănirea va fi fazială, aplicându-se rețete specifice pentru fiecare fază (starter, creștere, finisare) c. Furajele conțin aminoacizi în cantități controlate pentru reducerea proteinei brute (lysină, metionină, triptofan). d.Se utilizează aditivi autorizați în UE care reduc azotul | Conformare cu BAT 3, pct a Conformare cu BAT 3, pct b Conformare cu BAT 3, pct c Conformare cu BAT 3, pct d |

Nivelul de proteină crudă indicat în BREF 2017, tabelul 4.13 pentru porci la îngrășat:

| Tipul de animal | Faza de creștere | Conținutul de proteină crudă (% în hrană) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Porci la ingrășat | 25-50 kg | 15 - 17 | Cu adaos de aminoacizi digestibili optim echilibrațide |
|  | 50 – 110 kg | 14 - 15 |  |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017 (BREF) stabilește că  pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de producție. b. Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc fosforul total excretat (de exemplu fitază). c. Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. | a.Hrana va fi alcătuită dintr-un amestec de furaje care răspunde nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de fosfor, în funcție de greutatea animalului și/sau etapa de producție. b.Se adaugă în furaje fitaze pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale, prin ameliorarea digestibilității fosforului fitic sau prin influențarea florei gastrointestinale c. Se utilizează fosfați anorganici (fosfat de calciu) | Conformare cu BAT 4, pct a Conformare cu BAT 4, pct b Conformare cu BAT 4, pct. c |

Consumul de furaj în funcție de greutate (secțiunea 3, tab.3.9)

| Categoria de animale | U.M | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | Hale porci Turdaș |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porci la sacrificare | Kg/cap/ zi | 1,2-1,5 | 1,5- 2,0 | 2,0-2,5 | 2,5- 3,0 | 2,7- 3,2 | 3,1 |

Consumul mediu  zilnic de furaj solid pentru un kg de spor în greutate  va fi  de  maxim 3,1 kg. 100kg de furaj combinat  va fi format din 95,7 kg concentrate și 4,3 de înnobilatori. Compoziția celor 95,7 kg  furaje combinate va fi de : 33,7 kg porumb;  20kg grâu; 15kg orz; 10kg mazăre; 12kg șrot de soia; 5 kg șrot de floarea soarelui.

Cele  4,3 kg de înnobilatori vor fi:0,5 kg premixuri vitamino-minerale, 0,4 kg sare; 0,4 kg lisină; 0,1kg metionină; 1,7 kg carbonat de calciu; 1,2kg fosfat de calciu.

Cantitatea de furaj consumat este de 2,7-3,1 kg/kg de porc îngrășat.

Respectarea  dietei în ceea ce privește proteina și fosforul este necesară pentru încadrarea în limitele prevăzute pentru azotul și fosforul excretat :

BAT 3 Tabelul 5.1

| Parametru | Categorie de animale | Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat /spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat exprimat ca azot | Porci pentru îngrășare | 7,0 - 13 |

BAT 4 Tabel 5.2

| Parametru | Categorie de animale | Fosfor total excretat asociat BAT (kg de P2O5 excretat /spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Fosfor total excretat exprimat ca P2O5 | Porci pentru îngrășare | 3,5- 5,4 |

Adăparea

Halele sunt dotate cu instalații de adăpare având front de adăpare suficient și control automatizat,  astfel încât toate animalele să aibă acces  la apă. Consumul  mediu de apă recomandat de  cele mai bune tehnici disponibile este (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.1, tabel 3.13) de :

Porci de ingrasat: 20-50 kg: 5,4 – 6,6  l/loc animal/zi;

Porci de ingrasat: 50-100 kg: 11- 14 l/ loc animal /zi;

Consumul mediu de apa pentru curatenie (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.2., tab. 3.16) pentru podea parțial solidă (25-50%):

- 25 l/animal/ ciclu;

- 100l/loc animal/an.

Sistemul de adăpare asigura accesul nerestricţionat al porcilor la apă. Sistemul de adăpare este alcătuit din 4 linii pentru fiecare hală. Adăpătorile sunt cu suzete de inox în număr de   3 /boxă, doua integrate in hranitoare si una separată.   Recomandarea BAT de a nu restricţiona accesul la apă este respectat.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește că  pentru utilizarea eficientă a apei  trebuie să se  utilizeze  următoarele tehnici:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a Menținerea unei evidențe a utilizării apei. b Detectarea și repararea scurgerilor de apă. c Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. d Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. f Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie.. | a.Apa se contorizează. b.Se va controla zilnic pentru detectarea scurgerilor și se va repara prevenindu-se pierderile. c Spălarea se va face cu jet sub presiune ceea ce reduce consumul de apă. d.Sistemul de adăpare va fi automat, etans care asigură continuu necesarul de apă; apa este disponibilă fără restrictii; e. Echipamentul de furnizare a apei va fi verificat periodic f.Neaplicabil datorită riscurilor în materie de biosecuritate și costurilor ridicate. | Conformare cu BAT 5 pct.a Conformare cu BAT 5 pct.b Conformare cu BAT 5 pct.c Conformare cu BAT 5 pct.d Conformare cu BAT 5 pct.e Neaplicabil |

Asigurarea microclimatului

Pentru ca porcii să se dezvolte normal și în timp tehnologic optim pentru fiecare hală de producție este  necesar să se asigure un microclimat propice dezvoltării și creșterii în greutate.

Conform :Sisteme de adăpost pentru porcine - Standarde de fermă

- temperatura optimă:18-220C;

- umiditate 60 –70 %;

- viteza curentilor de aer: vara 0,4 m/s; iarna 0,2 m/s.

Concentratia maximă a poluantilor degajati:

Dioxid de carbon  = 1000 ppm

NH3               = 20ppm

H2S   = 0,5 ppm

Sistemul de ventilație. Pentru a asigura microclimatul si obtinerea celor  mai bune rezultate in exploatare,  halele vor fi  dotate cu sisteme automatizate de ventilatie, In funcţie de temperatura şi umiditatea din adăpost şi condiţiile meteorologice de afară, computerul care controleaza sistemul va regla ventilatoarele si admisia de aer proaspat astfel incat sa asigure microclimatul necesar

Tehnologia de ventilatie este  prin presiune negativă

Ventilatoarele de evacuare generează o presiune negativă (depresiune) în interior; gurile de admisie a aerului, fără ventilatoare, introduc aer proaspăt.Ventilatoarele sunt montate în coşul de ventilaţie de pe acoperiş. Deschiderile de intrare a aerului (admisiile) se află în pereţi.

Ventilatia este asigurată artificial prin intermediul ventilatoarelor.amplasate pe coamă  - 21 ventilatoare /hală cu debitul de 11 700mc/h  la o depresiune de – 20 pascali.

| Hala | Nr ventilatoare | Amplasare | Capacitate, mc/h |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala nr.1-10 | 21/hală | ventilatoare de coama | 11700mc/h/fiecare |
| Total | 210 | ventilatoare de coama | 2457000mc/h |

Ventilatoarele sunt cu  turatie variabila. Microclimatul din hala va fi monitorizat continuu.

Sistemul de ventilație este  automatizat pentru a oferi un control bun al temperaturii si pentru a realiza o ventilatie minima iarna . Conform Sisteme de adăpost pentru porcine - Standarde de fermă, ventilația  necesară trebuie să asigure  următoarele debite:

| Categoria de porci, sistem adăpost și metoda de furajare | Greutate,kg | Ventilația maximă mc/h/porc | Ventilația minima mc/h/porc | Încălzire suplimentară watt/porc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | To= -100C | To= -100C |
| Grăsuni- totul plin- totul gol |  |  |  |  |
| Furajare uscată Ti=22-180C partial cu grătare | 30-100 | 100 | 7 | 20 |

Ti= temperatură interioară;

To – temperatură exterioară.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește că pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea următoarelor tehnici:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a. Reducerea formării de pulberi în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor prin alimentarea ad libitum; proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | porcii sunt alimentați ad libitum; sistemul de ventilație poate opera la viteze mici, ventilatoarele avănd turație variabilă. | Conformare cu BAT 11 pct a3; Conformare cu BAT 11 pct a6 |

Încălzirea  halelor  se realizează prin doua modalitati: natural si artificial.

Incălzirea naturală se realizează  în conditiile populării halelor  cu animale, care degajă o temperatură suficientă pentru mentinerea unui climat propice în hale (în conditiile unei temperaturi exterioare încadrată între 5 si 20oC). O alta componentă a încalzirii naturale constă din depozitul de stocare a dejectiilor aflat sub hale, care în conditiile normale de fermentare degajă caldură.

Incălzirea artificială a halelor va fi necesară doar in conditii de temperaturi extrem de scăzute si se va realiza prin folosirea a 4 aeroterme/hală , Q=7,7  mc/h, gaz natural.

Iluminatul

Halele beneficiază  de două tipuri de iluminat:

- iluminat natural prin ferestre ( admisii aer);

-iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operatiunilor de întretinere a echipamentelor din interior chiar si in timpul noptii. Nivelul de iluminare este  generat de corpuri de iluminat  amplasate pe  4 linii /hală  sigilate in tavan care să asigure iluminatul necesar unei bune dezvoltări (cerinţele minime privind iluminatul prevăd o intensitate de 40 lucsi).Iluminatul în hale se face cu lămpi fluorescente.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Sisteme de încălzire /răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. . | a.Pentru a respecta cerințele privind bunăstarea animalelor (de exemplu concentrația de poluanți atmosferici, temperaturile corespunzătoare) se aplică o serie de măsuri: — sistem de climatizare asistat pe calculator(ventilație, căldură, absorbție aer) — ventilatoare cu cel mai redus consum specific posibil de energie; — rezistența fluxului este menținută la un nivel cât mai redus posibil printr-un program de control, revizie și reparații pentru motoarele cu care sunt echipate buncărele exterioare de furaje, ventilatoarele, etc — ventilatoare cu un consum redus de energie în funcție de concentrația de CO2 din adăposturi ( cu turație variabilă) | .Conformare cu BAT 8, pct.a |
| b Optimizarea sistemelor de încălzire/ răcire și de ventilație și gestionarea acestora | — distribuirea corectă a echipamentelor de încălzire/răcire și de ventilație, senzori de temperatură | Conformare cu BAT 8, pct.b |
| c Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | Hale cu pereți din cărămidă , acoperis din panouri termoizolante cu pardoseală parțial din grătare de beton. | Conformare cu BAT 8, pct.c |
| d Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic | Iluminatul se face cu lămpi fluorescente. | Conformare cu BAT 8, pct.d |
| h Utilizarea ventilației naturale | Neaplicabilă | Neaplicabilă |

Supraveghere stare generală de sănatate animale.

Administrare medicamente

Administrarea  medicamentelor se face prin intermediul   apei  potabile. Se utilizează  un medicator prevazut cu o pompa de dozare.  Perioada de administrare și cantitatea sunt stabilite de medicul veterinar. Medicamentele sunt achizitionate de la distribuitori autorjzati si depozitate in conditii de siguranta in spatiul  special amenajat.

Depopularea halelor

La atingerea greutății optime porcii sunt  livrați  pentru abatorizare.

Depopularea se face pentru întreaga hală, indiferent de greutatea corporală pe care o au unele animale rămase în urmă cu creșterea, deoarece  după dezinfecție urmează o nouă populare.  După depopulare, are loc  evacuarea dejecțiilor, curătirea, spălarea, igienizarea; hala intră în perioada de vid sanitar.

Managementul dejecțiilor.

Cele 2 paturi de uscare existente din beton fiecare Lx l=58x33m, S=1914mp, fiecare impartit in 3 compartimente (de 1400mc fiecare ) cu pereti perimetrali pe 3 laturi si rigola de colectare levigat, se vor reabilita și recompartimenta astfel :

-patul de stocare dejecții nr.1 se recompartimentează în 2  compartimente:  un compartiment  de 1400mc  destinat stocării dejecțiilor semisolide  provenite din hale șii un compartiment  de 2800mc  destinat stocării  fracției solide ;

-la  patul de uscare nr.2  se păstrează compartimentare în 3 compartimente a câte 1400mc fiecare, primul compartiment fiind destinat fracției lichide iar celelalte 2 compartimente fracției solide.

La sfarsitul fiecarei serii, halele se vor spala antrenand dejectiile prin pardoseala realizata din gratare prefabricate din beton. Dejectiile amestecate cu apa de spalare vor fi dirijate gravitational prin canale de beton ( hala 1 si 2) respectiv PE Dn300 ( hala 3-10) catre canalul colector principal Dn500. La capatul fiecarei hale va fi un camin de vizitare a conductei colectoare .

Dejecțiile împreună cu apa de spălare sunt  dirijate în primul compartiment (1400mc) al patului de uscare nr.1  de unde sunt preluate  de separatorul de dejecții cu debitul de 19-72mc/h, P=5.5kW.

Fracția solidă este stocată în compartimentul 2 al patului de uscare nr.1 și în compartimentele de stocare nr.2 și 3, al patului de stocare  nr.2. Capacitate totală de stocare fracție solidă 5600mc.  Fracția solidă este transportată din compartimentul 2 al patului de stocare nr.1 în compartimentul 2 și 3 al patului de stocare nr.2 cu un încărcător frontal.

Levigatul  rezultat din compartimentele în care se depozitează fracția solidă se colectează prin rigole și se  returnează în compartimentul de stocare dejecții semisolide provenite din hale.

Fracția lichidă este stocată în compartimentul 1 al patului de stocare nr.2 (V=1400mc).De aici este preluată cu o pompă tocător cu Q= 300 – 320mc/h , P=7,5kw și dirijată către laguna de dejecții cu S=8239mp, H=4.5m., V=34924mc. Laguna va avea pereții impermeabilizați  cu folie din HDPE 2 mm.

Pentru desfășurarea activității de creștere porci vor fi  amenajate și spatii pentru activitățile auxiliare  acesteia,:

-o cladire –sediu administrativ (Sc= 275mp) ;

-o clădire - filtru sanitar care include   birouri,  vestiare și dușuri ( pentru femei și pentru bărbați), sala de mese, bucătăria,  farmacia, magazia  de materiale de dezinfecție.

Constructia are rolul de a controla accesul personalului în fermă si de a asigura că respectă regulile de intrare si iesire din incintă, eliminând pericolul de a contamina efectvele de porci  sau de a contracta boli ce se pot transmite populatiei.

Farmacia - spatiu destinat special pentru depozitarea temporară a medicamentelor si vitaminelor necesare tratării efectivelor de porci este dotat cu frigider si asigura posibilitatea eliminării folosirii neautorizate a substantelor destinate tratamentelor.

Camera pentru depozitarea temporară a cadavrelor  de porci care deserveste cele 10  hale  este constructie din zid cu suprafetele interioare (pardoseala si peretii)  din beton .In interior se  va afla camera frigorifica  cu pereti termoizolanti. Cadavrele de porcii (pierderi naturale) - cca. 2% din efectiv - sunt depozitate temporar în camera de frig din incintă, apoi preluate şi transportate pentru incinerare la o unitate specializată, cu care este incheiat contract

II. MOTIVELE SI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

1.	Modul de Incadrare in planul de urbanism si amenajare a teritoriului:

Ferma de porci aparținând S.C. Landbruk  SRL  este amplasată pe teritoriul administrat de Primaria ComuneiTurdaș, în partea de sud-est a comunei.

Amplasamentul fermei este pe un teren plat, fără pericol de  inundabilitate  pe malul stang al pr. Turdas (Turmas) cod corp apa de suprafata RORW4.1.116-B1., la cca.100m de acesta, respectiv pe malul stang al raului Mures la cca.1.36km.

De asemenea amplasamentul nu este în zona de arie protejată .

-	 la nord- teren proprietate SNCFR, cale ferată;

-	la  est -  teren arabil, proprietari  particulari, pr.Turdaș;

-	la  Sud - teren arabil, proprietari  particulari, DN7;

-	la Vest - teren arabil, proprietari  particulari, DJ709G.

2.	Motivele/criteriile pe baza carora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologica si de amplasament:

Alternativele privind amplasamentul  nu au intrat în discuție deoarece proiectul se desfășoară pe un amplasament pe care există o fermă de porci aflată în conservare.

Alternativa ”0”;  nu a intrat în discuție, deoarece achiziționarea fermei s-a făcut în scopul readucerii în circitul economic iar alternativa ”0” înseamnă păstrarea  amplasamentului în starea actuală.

Alternativele luate în calcul de titularul proiectului s-au referit la  soluțiile tehnico-economice care trebuie adoptate pentru readucerea fermei în circuit economic.  cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile .

Au fost analizate   următoarele alternative :

. Alternativele privind începerea proiectului luate în calcul au fost:

- imediat după obținerea  aprobărilor necesare;

- întârzierea începerii lucrărilor.

S-a optat pentru alternativa  începerii imediat a lucrărilor deoarece  întârzierea începerii lucrărilor are impact negativ  asupra beneficiilor sociale și economice.

Alternativele  privind tratarea dejecțiilor:

Au fost analizate 2  alternative referitoare la managementul dejecțiilor::

-	colectarea și depozitarea dejecțiilor semisolide  și separarea fracțiilor numai la cererea beneficiarilor;

-	colectarea dejecțiilor și separarea  fracțiilor în mod curent.

Din  analiza celor 2 variante a reiesit ca  utilă separarea în mod curent a fracțiilor, fiind identificate urmatoarele avantaje :

-	ferma va fi dotată cu mijloacele de transport necesare;

-	 transportul  fracțiilor separate este mai ușor;.

Alte tipuri de tratare a dejecțiilor nu sunt  viabile d.p.d.v. economic.

Alternative privind alte facilități legate de activitățile propuse.

Pentru asigurarea apei potabile, energiei electrice, evacuarea apelor menajere a fost identificată o singură  alternativă – utilizarea rețelei de energie electrică, a sursei de apă, existente astfel:

-	alimentarea cu apă  se va face din forajele  existente prin  echiparea cu pompe noi,  reamenajarea bazinului  de apă cu V=750mc;

-	 alimentarea cu energie electrică  se va face prin branșarea la rețeaua existentă;în zonă

-	 evacuarea apelor menajere rezultate se va face în bazinul vidanjabil  cu V= 10mc.

3.	Incadrarea in BAT, BREF:

Proiectul intră sub incidența HG.nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului -, Anexa nr.1 la punctul 17

„Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu o capacitate mai mare de:

b)3.000 de locuri pentru creșterea porcilor  mai mari  30 de kg.”

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Sisteme de încălzire /răcire și de ventilație cu efi- ciență ridicată. . | a.Pentru a respecta cerințele privind bunăstarea animalelor (de exemplu concentrația de poluanți atmosferici, temperaturile corespunzătoare) se aplică o serie de măsuri: — sistem de climatizare asistat pe calculator(ventilație, căldură, absorbție aer).prevăzut cu sistem de alarmă; — ventilatoare cu cel mai redus consum specific posibil de energie; — rezistența fluxului este menținută la un nivel cât mai redus posibil; — ventilatoare cu un consum redus de energie în funcție de concentrația de CO2 din adăposturi ( cu turație variabilă) | .Conformare cu BAT 8, pct.a |
| b Optimizarea sistemelor de încălzire/ răcire și de ventilație și gestionarea acestora, | — distribuirea corectă a echipamentelor de încălzire/răcire și de ventilație, senzori de temperatură | Conformare cu BAT 8, pct.b |
| c Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | Hale cu pereți din zidarie, acoperis tablă peste panouri izolatoare cu spuma poliuretanica, tip “sandwich” | Conformare cu BAT 8, pct.c |
| d Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic | Se vor utiliza leduri pentru asigurarea iluminatului Se va utiliza și lumina naturală, sunt prevăzute ferestre | Conformare cu BAT 8, pct.d |
| h Utilizarea ventilației naturale | Pentru ventilația naturală sunt prevăzute ferestre | Conformare cu BAT 8, pct.h |

4.	Respectarea cerintelor comunitare transpuse Tn legislatia nationala:

Titularul va respecta prevederile din urmatoarele acte normative:

-	Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii) transpusa prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale pentru stabilirea masurilor necesare pentru prevenirea, in cazul in care acesta nu este posibil, reducerea emisiilor in aer, apa si sol, provenite din activitatile prevazute in anexa 1, inclusiv masuri privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau. Unitatea va implementa aceste cerinte prin tehnica de crestere BAT.

-	Decizia de punere Tn aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

-	Directiva 2006/12/CE privind deseurile: evidenta cantitatii de deseuri, frecventa colectarii, modul de colectare si eliminare. Titularul va respecta gestionarea deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare.

-	Directiva privind responsabilitatea pentru prevenire si remediere daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusa in legislatia nationala prin OUG 68/2007, cu modificarile ulterioare: un operator care cauzeaza o dauna grava mediului sau este sursa unei amenintari iminente de producere a unei asemenea daune trebuie sa suporte, in principiu, costurile legate de masurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea' operatorii trebuie sa suporte, in ultima instanta, costul evaluarii daunelor aduse mediului si, dupa caz, al evaluarii amenintarii iminente de producere a unor asemenea daune.

-	Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala), cu modificarile si completarile ulterioare;

-	Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in conformitate cu directiva menfjonata.

5. Modul cum raspunde/respecta obiectivele de protectia mediului din zona pe aer, apa, sol etc:

Masuri de diminuare a impactului pentru apa si sol:

Pentru supravegherea calității apei freatice s-au realizat 2 foraje amonte paturi stocare dejecții și un foraj aval lagună.

Rezultatul analizelor este redat mai jos.

| Forajul de observație | Indicator | Unitate de măsură | Valoare determinată | Valoare de prag conf. Ordinului 621/2014 | Valori conf.Legii.nr 458/ 2002 completată și modificată prin Legea nr. 311 /2004. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forajul nr.1 aval lagună | Azot amoniacal | mg/l | 0,0094 | 1,6 |  |
|  | Azot total | mg/l | 4,0 |  |  |
|  | Azotați | mg/l | 18,284 |  | 50 |
|  | Azotiți | mg/l | 0,0196 | 0,5 | 0,5 |
|  | CBO5 | mgO2/l | < 6 |  |  |
|  | Consum chimic de oxigen | mgO2/l | < 30 |  |  |
|  | Fosfor total | mg/l | 0,957 |  |  |
|  | pH | Unit.pH | 6,4 |  |  |
| Forajul nr.2 amonte paturile de stocare | Azot amoniacal | mg/l | 0,0081 | 1,6 |  |
|  | Azot total | mg/l | 3,26 |  |  |
|  | Azotați | mg/l | 16,266 |  | 50 |
|  | Azotiți | mg/l | 0,0184 | 0,5 | 0,5 |
|  | CBO5 | mgO2/l | < 6 |  |  |
|  | Consum chimic de oxigen | mgO2/l | < 30 |  |  |
|  | Fosfor total | mg/l | < 0,1 |  |  |
|  | pH | Unit.pH | 6,4 |  |  |

Apa de suprafață.

În zona obiectivului sunt identificate două cursuri de apă : Turdaș și Mureș

Pârâul  Turdaș (Turmaș) cod corp apa de suprafata RORW4.1.116-B1 situat la cca. 685m de obiectiv  este caracterizat ca având o stare chimică bună și o stare ecologică bună

Râul Mures – cod corp de apă de suprafață RORW4.1_B7( confl. Arieș- confl.Cerna situat la cca 1,36Kmeste cracterizat ca având o stare chimică bună și un potential ecologic bun. ( Sursa: Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureș)

Alimentarea cu apă.

Conform Avizului  de Gospodărire a Apelor nr. 17 /30.01.2018 alimentarea cu apă a obiectivului se va face  prin racordare la  sursa existentă   Apa este captată din subteran Fiind de bună calitate apa se utilizează la :

- adăpat ;

- scop menajer – la filtrul sanitar;

- în scop industrial – spălare hale;

Sistem de alimentare cu apa din cadrul fermei va fi compusă din  4 puturi forate (existente), astfel:

- puțul nr.1, cu caracteristicile Dn160mm, H=50m, Qn=0.5-0.7mc/h – va fi in conservare;

- puțul nr.2, cu caracteristicile Dn160mm, H=162m, Qn=2mc/h – se va reabilita si utiliza ( se va echipa cu o pompa submersibila Q=4mc/h, H=75mCA, P=2.2kW)

- puțul nr. 3, cu caracteristicile Dn160mm, H=140m , Qn=0.5-0.7mc/h– va fi in conservare;

- puțul nr. 4, cu caracteristicile Dn160mm, H=150m, Qn=4mc/h – se va reabilita si utiliza(se va echipa cu o pompa submersibila Q=6mc/h, H=75mCA, P=2.2kW)

Instalațiile de aducțiune și înmagazinare - se utilizează conducta PE Dn160mm, L=370m de la putul P2 si P4 la rezervor. Apa este inmagazinata într-un  rezervor de apa suprateran ( obiect existent ce va fi reabilitat), V=750mc, va fi echipat cu:

- grup pompare apa alcatuit din 3 pompe (2A+1R), Qpompa=36mc/h, H=23mCA, P=3x4kW;

- grup pompare incendiu alcatuit din 2 pompe (1A+1R), Qp=36mc/h, H=100mCA, P=2x18.5kW

Sistem de distributie apă către consumatorii interni, conducta PE Dn160mm, L=350m.

Conform  Avizului de Gospodărire a Apelor   nr 17/30.01.2018 necesarul de apă va fi următorul :

| Scopul utilizării | Necesar de apă , mc/zi |
| --- | --- |
|  | Qnmax | Qnmed | Qnmin |
| Igienico-sanitar | 1,8 | 1,5 | 1,19 |
| Consum biologic | 150 | 125 | 100 |
| Igienizare hale | 8,2 | 6,84 | 5,46 |
| Volum total mc/zi (l/s) | 160 (1,85l/s) | 133,34 (1,54l/s) | 106,6 (1,23l/s) |
| Volum total mii mc/an | 58,4 | 48,66 | 38,9 |

Apa pentru  stingerea incendiilor

Rezerva intangibilă de apă- cca. 150mc apa, se inmagazineaza in rezervorul V=750mc, astfel rezervorul are atat rol de inmagazinare apa menajera si tehnologica cat si rol PSI.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF IRPP) stabilește pentru reducerea consumului apă următoarele tehnici care  sunt considerate BAT:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| a Menținerea unei evidențe a utilizării apei.. b Detectarea și repararea scurgerilor de apă. c Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. d Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. f Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. | a.Apa se contorizează. b.Se controlează zilnic pentru detectarea scurgerilor și se repară prevenindu-se pierderile. c Spălarea se face cu jet sub presiune cea ce reduce consumul de apă. d.Sistem de adăpare cu suzete, automat ,etans care asigură continuu necesarul de apă; apa este disponibilă fără restrictii; e. Echipamentul de furnizare a apei este verificat periodic f.Neaplicabil datorită riscurilor în materie de biosecuritate și costurilor ridicate | Conformare cu BAT 5, pct a Conformare cu BAT 5, pct b Conformare cu BAT 5, pct c Conformare cu BAT 5, pct d Conformare cu BAT 5, pct e Neaplicabil |

Managementul apelor uzate. Descrierea surselor de generare a apelor uzate.

Sursele de ape uzate  prezente pe amplasament sunt:

- apele uzate menajere (de la filtrul sanitar, grupuri sanitare, bucătărie)

- ape uzate rezultate de la igienizarea halelor.

A)ape  uzate menajere -  rezultate  sunt colectate  printr-o, conducta PVC, Dn200mm si sunt descărcate într-un  bazin  cu  V=10mc  și se vidanjeaza periodic ori de cate ori este nevoie, de catre SC Activitatea Goscom SA, in baza contractului anexat.

Volumele si debite de ape uzate menajere evacuate:

Quzimed= 1.5mc/zi (547,5mc/an)

Quzimax=1.8 mc/zi (657mc/an)

B) ape uzate tehnologice - rezultate de la spălarea/igienizarea halelor sunt evacuate odata cu dejectiilor

-	slamul de balegar va fi folosit pentru fertilizarea terenurilor numai in perioadele recomandate,

-	apele pluviale de pe acoperisuri vor fi preluate de retelele de canalizare pluviala interioare, apoi prin intermediul conductelor ingropate ajung in reteaua exterioara de canalizare pluviala si reteaua hidrografica locala,

-	apele pluviale de pe platformele de parcare, vor fi colectate si canalizate prin rigole carosabile, trecute printr-un separator de nisip si produse petroliere, racordat in racordul de canalizare pluviala din incinta,

-	intretinerea si exploatarea corespunzatoare a sistemului de canalizare (menajera si pluviala).

-	transportul, depozitarea si administrarea dejectiilor in conformitate cu recomandarile Codului Bunelor Practici Agricole si tehnologiilor BAT in domeniu.

-	limitarea traseelor autovehiculelor si utilizarea retelei de cai de acces existente pentru evitarea incarcarii suplimentare a apelor de suprafata si subterane cu particule in suspensie.

-	se va realiza o zona de protectie sanitara in jurul forajului de alimentare cu apa;

-	amplasarea de toalete ecologice pentru colectarea apelor uzate menajere pe perioada de santier.

Este necesar ca utilajele de exploatare si mijloacele de transport: o sa fie verificate tehnic si sa nu prezinte defectum prin care sa aiba loc scurgeri de motorina, uleiuri etc. o  alimentarea cu motorina si schimbul de ulei se va face in locuri special amenajate (garaje, ateliere). o  reparape se vor executa in ateliere speciale;

- spalarea autovehiculelor se va face i n spalatorii special amenajate, cu conditii speciale de protectie si colectare a apelor; o  orice utilaj sau autovehicul care nu prezinta siguranja in exploatare din punct de vedere al protectiei mediului va fi oprit sa lucreze; o  mecanicii de utilaje si soferii vor fi instruiti in acest sens.

-	deseurile menajere rezultate din activitatea personalului vor fi depozitate in containere speciale amplasate in locuri protejate;

-	toti salariatii vor fi instruiti cu privire la masurile speciale de protectie a mediului pe care trebuie sa le respecte si vor fi informati cu privire la masurile coercitive ce vor fi luate in caz de accidente ecologice datorate neglijentei.

Masurile de minimizare a emisiilor de poluanti in atmosfera vor consta in:

-	aplicarea tehnicilor BAT;

-	hranirea in faze diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala a animalului;

-	buna gospodarire a dejectiilor;

-	infiintarea unei perdele vegetate perimetrale;

-	controlul traficului auto in interiorul amplasamentului;

-	intretjnerea drumurilor de acces.

6.	Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a sitului Natura 2000, dupa caz:

Terenul nu este amplasat in arii naturale protejate sau in vecinatatea acestora.

7.	Luarea in considerare a impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte activitati existente in zona:

Nu este cazul

III. MASURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SI, UNDE ESTE POSIBIL COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

a) masuri  in   timpul   realizarii   proiectului   pe  factori   de   mediu   si efectul implemenentarii acestora:

Pentru factorul de mediu aer.

•	folosirea unor utilaje performante, cu emisii reduse de noxe si zgomote, in stare buna de functionare si cu toate reviziile efectuate la zi;

•	utilizarea unor trasee optime si umectarea cailor de rulare in perioadele secetoase;

•	curatirea zilnica a cailor de acces;

•	vor fi luate masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de construcfii pe carosabilul drumurilor de acces ce pot fi dispersate de curentii atmosferici;

•	vor fi respectate normele privind manipularea materialelor utilizate astfel meat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce potfi antrenate de curentii atmosferici, atat Tn timpul transportului cat si in timpul punerii in opera;.

Pentru factorul de mediu apa:

•	pentru urmarirea evolutiei apelor freatice se vor executa  foraje de observatie, situate pe directia de curgere a apei subterane. Prima determinare va reprezenta proba martor;

•	spatiu special amenajat destinat depozitarii deseurilor generate;

•	un depozit pentru materialele care urmeaza a fi utilizate pentru constructii;

•	toalete ecologice pentru personalul implicat in lucrarile de constructii;

•	facilitati de spalare pentru vehiculele care utilizeaza drumurile publice dupa parasirea zonei;

•	prevenirea evacuarilor necontrolate de ape uzate.

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

•	toate constructive si canalele, subterane sau supraterane, destinate colectarii de ape uzate si/sau dejectii vor fi realizate astfel meat sa fie asigurata etansarea si impermeabilizarea, pentru evitarea aparitjei de scurgeri accidentale, infiltrarea in sol a acestora si poluarea apelor freatice

•	lucrarile de constructii se vor realiza de firme specializate, autorizate;

•	societatile care asigura constructia obiectivului si montajul instalatiilor specifice isi asuma sarcina de a colecta si elimina sau reutiliza deseurile specifice din constructii;

•	nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate de deseuri;

•	la finalizarea lucrarilor terenul din jur va fi curatat si eliberat de deseuri;

•	circulatia se va realiza pe drumuri deja existente, minimizand astfel impactul asupra solului;

•	decoperta va fi utilizata in totalitate pentru amenajarea spatiilor verzi;

•	pamantul in exces din excavatii va fi folosit in totalitate pentru umpluturi;

•	amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate;

•	aplicarea de material absorbant pe suprafetele de sol afectate de scurgerile de produse petroliere. Daca s-au produs scurgeri importante pe sol, va fi decopertata portiunea afectata si se va reface cu sol vegetal;

•	Inlaturarea imediata a deseurilor si materialelor depozitate direct pe sol;

•	masuri adecvate de prevenire a raspandirii materialelor (sol, argila, deseuri) in zonele publice sau in alte locuri unde ar putea reprezenta rise pentru sanatate sau mediu;

•	Inainte de punerea in functiune a obiectivului sa se efectueze testarea calitatii solului pentru poluantii specifici amplasamentului, rezultatele urmand a constitui referinta pentru evaluarile ulterioare.

Pentru zgomot, vibratii, radiatii:

•	activitatile generatoare de zgomot se vor desfasura numai pe durata zilei si in afara zileior de sarbatoare legala;

•	utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot si pentru care s-a realizat revizia tehnica;

•	limitarea la minim a timpului de lucru a utilajelor grele de constructii.

Modul de gestiune a deseurilor:

•	deseurile rezultate din excavatii (steril, sol vegetal) vor fi depozitate temporar in interiorul zonei arondate planului, pentru utilizarea ulterioara a acestora

•	pentru deseurile rezultate din constructii se recomanda sortarea preliminara la locul de generare, in containere sau gramezi;

•	deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor preda in vederea reciclarii/valorificarii catre agenti economici autorizati in acest sens;

•	este interzisa depozitarea deseurilor pe rampe neautorizate;

•	deseurile menajere si cele asimilabile, colectate separat in containere tip pubela. Serviciul de colectare si transport se va realiza printr-un operator de salubritate autorizat;

•	se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivelor si in locuri neautorizate, pamantul excavat va putea fi folosit pentru reamenajarea, restaurarea terenului

Deseurile generate :

Având în vedere că obiectivul presupune două faze: (execuție lucrări de construcții și funcționare) rezultă două categorii de deșeuri specifice fiecărei faze:

- deșeuri de construcții – gestionate de firma constructoare (pământ excavat, deseuri din construcții, deșeuri menajere) care se vor elimina astfel încât la terminarea lucrărilor amplasamentul să fie curat;

-    deșeuri   în timpul functionării

  - dejecții de porc;

  - deșeuri de țesuturi animale;

  - ambalaje de la medicamente și vaccinuri;

  - deșeuri de medicamente;

  - deșeuri de la tratamente;

  - ambalaje de la substanțele utilizate la igienizare contaminate cu substanțe periculoase;

  - deșeuri metalice din activitatea de mentenanță;

  - deșeuri de echipamente electrice și electronice;

  - deșeuri menajere.

Deșeurile menajere sunt generate de personalul care va lucra -  25 persone.. Conform metodologiei cantitatea generată într-o zi se calculează cu relația:

Qmed.zi = N x Cmed, în care;

Qmed.zi – cantitatea medie de deșeuri într-o zi;

N  -  numărul de salariați;

Cmed. – cantitatea medie produsă de o persoană = 0,6 kg/zi;

Qmed.zi = 25x0,6 kg/zi =15,0kg/zi

Anual se produc cca.3,7t deșeuri menajere. Acestea se  vor colecta în pubele și vor  fi preluat periodic  de firma de salubritate cu care S.C. Landbruk  va încheia contract.

Referitor la deșeurile rezultate din activitatea de construcție se precizează următoarele:

deșeurile rezultate în timpul construcției depind de modul de organizare al constructorului care poate aduce betonul gata preparat(deci nu rezultă ambalaje de la ciment), fierul beton gata fasonat (nu rezultă deșeuri metalice)

Analizând activitatea fermei rezultă că cea mai mare cantitate de deşeuri o reprezintă dejecţiile. Cantitatea anuală de gunoi de porc ,urina si slam variaza in functie de categoria de porci,continutul de nutrienti din furaje si sistemul de adăpare aplicat, precum si in raport cu stadiile de productie cu procesul tipic de metabolism.

La capacitatea de 25000capete/ serie   cantitatea maximă de dejecții conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 17 /30.01.2018 emis de Administrația Bazinală Mureș       este de 64546mc/an (170mcdejecții/zi +6,84mc/zi apă  pentru igienizare hale).

Conform Ordinul nr. 990/1809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

capacităţile de stocare a gunoiului de grajd trebuie să fie proiectate pentru un interval de timp mai mare cu o lună decât intervalul de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor. Perioada de interdicție este de 5 luni ,  deci capacitatea de  stocare  trebuie  proiectată pentru o perioadă de 6 luni  Cantitatea de dejecții rezultată pentru o perioadă de 6 luni este:

64546mc: 2 = 32273mc

Considerând  că:

- fracția solidă reprezintă 15%

- fracția lichidă reprezintă 85%

Fracția solidă rezultată în 6 luni este 32273 x 15% = 4841mc

Fracția lichidă rezutată în 6 luni este 32273 x 85%=27432 mc

S-a proiectat o  capacitate de stocare pentru fracția solidă de  2800mc în patul de uscare nr.1 și 2800mc în patul nr.2 ( 2 compartimente de 1400mc fiecare)

Capacitatea totală  de stocare  fracție solidă = 2800mc + 1400mc + 1400mc = 5600 mc

Capacitatea  proiectată este suficientă pentru stocarea dejecțiilor solide pe o perioadă de 6 luni.

S-a proiectat o  capacitate de stocare pentru fracția lichidă   de 1400mc într-un spațiu de depozitare în patul nr.2 și o lagună de  34924 mc-

Capacitatea totală  de stocare  fracție lichidă = 1400mc+ 34 924mc = 36324mc.

Capacitatea  proiectată este suficientă pentru stocarea dejecțiilor solide pe o perioadă de 6 luni.

În perioadele  permise,  cantitatea de fertilizant totală rezultată de pe amplasament

se poate împrăștia  pe suprafețele  agricole  cu care SC  Landbruk SRL  va încheia contracte. Conform BAT 20 pct c SC Landbruk SRL are obligația  de a asigura accesul adecvat la lagună și paturile de uscare  pentru a se efectua încărcarea fără a avea loc scurgeri.

Conform calculelor anexate rezultă că  din 302500 kg de azot excretat  67890kg sunt emisii sub formă de NH3, N2, NO.  302500 Kg- 67890kg= 234610kg N care se aplică pe sol ca îngrășămănt .

În timpul aplicării se estimează o emisie de 84114kg .

Rezultă că N returnat efectiv în sol este de: 234610kg – 84114kg = 150496kg

Întrucăt Codul de bune practici agricole indică o normă de aplicare de 170kgN/ha, rezultă că sunt necesare  pentru împrăștiere :150496kg  N: 170kgN/ha = 885,3ha

Aportul de  N se va face conform studiilor pedologice OSPA în funcție de cultura pentru care se aplica

Masuri in timpul exploatarii si efectul implemenentarii acestora:

a)Protectia calitatii apei

•	curatarea halelor si a conductelor cu apa sub presiune, in vederea reducerii consumului de apa,

•	controlul permanent al retelelor de alimentare cu apa, a instalatiilor pentru apa de baut, a retelelor de evacuare a apelor uzate, pentru detectarea si repararea posibilelor pierderi prin scurgere;

•	apele uzate fecaloid menajere vor fi colectate si conduse catre un bazin vidanjabil, avand volumul corespunzator numarului de angajati, apele uzate colectate vor fi periodic vidanjate, de catre un operator autorizat, cu descarcarea vidanjei intr-o statie de epurare autorizata,

•	dejectiile lichide vor fi stocate in in laguna care se  va realiza , in vederea compostarii, apoi sunt utilizate la fertilizarea terenurilor agricole, dupa'perioada de interdictie;

•	apele uzate tehnologice rezultate de la igienizarea halelor vor fi colectate in laguna (impreuna cu dejectiile lichide), iar dupa stabilizare vor fi vidanjate impreuna cu acestea si transportate pe terenuri agricole ca fertilizant,

•	nu se vor evacua necontrolat de pe amplasament ape tehnologice si menajere uzate;

•	controlul si asigurarea etanseitatii bazinelor aferente retelei de canalizare pentru prevenirea impurificarii apelor subterane;

•	reducerea impurificarii apelor pluviale printr-un management corespunzator al dejectiilor;

•	evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol;

•	asigurarea materialelor absorbante pentru scurgerile accidentale de produse petroliere;

•	monitorizarea periodica a calitatii apei subterane prin intermediul forajelor  de observatie;

•	depozitarea corespunzatoare a tuturor tipurilor de deseuri conform prevederilor legislatiei specifice pentru evitarea contaminarii apei.

b)Protectia calitatii aerului:

•	aplicarea tehnicilor de hranire conform BAT-BREF pentru reducerea continutului de azot si fosfor din dejectii, care asigura reducerea emisiilor de amoniac;

•	asigurarea unui corect management al materialelor pulverulente (folosite in hrana animalelor);

•	respectarea Celor Mai Bune Practici Agricole si prevederile BREF pentru reducerea emisiilor de la manipularea si depozitarea dejectiilor (miros);

•	limitarea preventiva a emisiilor de la autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la omologarea in vederea inscrierii in circulatie si prin inspectii tehnice periodice efectuate pe toata durata de utilizare a acestora;

c)Protectia calitatii solului si apa subterana :

•	dejectiile si apele uzate rezultate de la spalarea halelor vor fi separate de partea solida, dejectiile lichide fiind stocate intr-un batal cu capacitatea de 6750 mc, iar cele solide pe platforma cu capacitatea de 1500 mc;

•	Integritatea canalizarii si gospodariei de dejectii va fi verificata periodic;

•	Dupa perioada de biostabilizare dejectiile vor fi transportate pentru fertilizarea solului. Titularul va dispune de suficient teren arabil pentru injectarea/incorporarea in sol a intregii cantitati de dejectii (lichide si solide) provenite de la ferma, fermentate, conform Codului de Bune Practici Agricole si a prevederilor Ordinului comun nr. 242/197 din 2005 al MMGA si MAPDR, urmarindu-se ca doza limita pentru incarcarea cu azot sa nu depaseasca 170 kg/ha de azot total s.a. pe terenurile arabile

•	Pentru solurile care se fertilizeaza se va face studiul pedologic si agrochimic;

•	Planificarea aplicarii ingrasamintelor organice pe sol;

•	Nu se vor introduce substante poluante in sol si nu se va modifica structura solului

•	Planificarea operatiilor de reparatii si intretinere a echipamentelor;

•	Pentru controlul poluantilor in apa subterana se prevede monitorizarea calitatii apelor din forajele de observatie (amplasate in ferma si pe terenurile agricole;

•	Se vor amenaja zone verzi pe spatiile care delimiteaza diferitele activity din incinta.

Protectia imotriva zgomotului si vibratiilor:

•	Adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatati;

•	Folosirea de echipamente care sa lucreze la niveluri moderate de zgomot - nivelul de zgomot nu va depasi 85 dB(A) pentru un singur echipament;

•	Oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de descarcare a materialelor;

•	Titularul va folosi masuri de buna practica pentru controlul zgomotului; acesta include o mentenanta adecvata a echipamentelor a caror deteriorare poate conduce la cresterea zgomotului;

•	Amplasarea surselor fixe de zgomot se va face in incaperi inchise si se vor lua masuri antivibratorii la montaj. Acolo unde este cazul se prevad sisteme de amortizare;

•	Se vor evita operatiile de transport in timpul noptii care pot mari nivelul de zgomot.

Modul de gestiune a deseurilor:

•	Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

•	Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

•	Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperarea sau eliminarea (cu exceptia dejectiilor utilizate ca fertilizant pe tenurile agricole), pot fi transportate numai de agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

•	Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar veterinare;

•	Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incit sa nu creeze stocuri care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri;

•	Dejectii animaliere: se vor respecta prevederile recomandate de "Codul bunelor practici agricole";

•	Ambalajele rezultate din activitatea fermei sunt colectate si eliminate prin valorificare la firme autorizate.

- In timpul realizarii lucrarilor de construcție

| Denumirea deseului | Cantitatea prevăzută a fi generată to | Starea fizică | Cod deseu | Cod privind principala proprietate periculoasă | Managementul deseurilor t/an | Mod de stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificată | Eliminată | Rămasă în stoc |  |
| Pământ excavat | Conf. Proiect | S | 17 05 04 | Nepericulos | Intreaga cantitate rezultată | - | - | Se va folosi pentru realizarea taluzelor lagunei iar stratul vegetal în zonele verzi ale amplasamentului |
| Deseuri din activitatea de constructie | 1 | S | 17.01.07 | Nepericulos |  | 1 |  | Container metalic si se elimina prin grija constructorului pe depozite conforme prin agenti specializati |
| Deseuri menajere | 0,3 | S | 20.03.99 | Nepericulos |  | 0,3 |  | Pubele și se elimină prin agenti specializati |

- In timpul functionarii

| Denumirea deseului | Cantitatea prevăzută a fi generată t/an | Stare fizică | Cod deseu conf. Deciziei 2014/955/UE | Cod conf. Regulamentului (UE) nr. 1357/ 2014 | Managementul deseurilor t/an | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificată | Eliminată | Rămasă în stoc |  |
| În exploatare |  |
| Dejecții de porc | 71000 | SS | 02.01.06 | - | 71000 (R10) |  | - | Se valorifică ca îngrășământ pe terenuri agricole |
| Deșeuri de țesuturi animale | 68 | S | 02.01.02 | - |  | 68 ( D10) | - | Se elimină prin agenți economici autorizați |
| Ambalaje de carton ) | 0,8 | S | 15.01.01 | - | 0,8 (R12) |  | - | Se valorifică prin agenți economici autorizați |
| Ambalaje de plastic de la medicamente | 0,1 | S | 15 01 02 | - | 0,1(R12) |  | - | Se valorifică prin agenți economici autorizați |
| Obiecte ascutite | 0,01 | S | 18 02 02* | HP9 |  | 0,01 (D9) | - | Se elimină prin agenți economici autorizați |
| Ambalaje de la substante de dezinfectie | 0,5 | S | 15 01 10* | HP14 |  |  | - | Se elimină prin agenți economici autorizați |
| Deseuri menajere amestecate | 3,7 | S | 20 03 01 | - |  | 3,7 (D1) | - | Pubele ,se elimină prin agenți economici autorizați |
| Din activitatea de mentenanță |
| Deșeuri metalice | 0,5- | S | 02 01 10 | - | 0,5 (R4) |  | - | Se valorifică prin agenți economici autorizați |
| Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 0,050 | S | 16 02 14 | - | 0,050 (R7) |  | - | Se valorifică prin agenți economici autorizați |
| Tuburi fluorescente | 50buc/an | S | 20 01 21* | HP6 | 50 buc/an (R7) |  | - | Se valorifică prin agenți economici autorizați |

S-solidă;  SS-semisolidă; L-lichidă

D 1 - depozitarea in sau pe sol, de exemplu, depozite de deseuri si altele asemenea; 
D 9 - tratarea fizico-chimica neprevazuta in alta parte in prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile

numerotate

de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea; 
D 10 - incinerarea pe sol;

R 4 - reciclarea/valorificarea metalelor si compusilor metalici; 
R 7 - valorificarea componentilor utilizati pentru reducerea poluarii;  
R 10 - tratarea terenurilor avand drept rezultat beneficii pentru agricultura sau pentru imbunatatirea ecologica; R 10 - tratarea terenurilor avand drept rezultat beneficii pentru

agricultura

sau pentru imbunatatirea ecologica;

R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11.

HP6- „Toxice”: substanțe și preparate (inclusiv substanțe și preparate foarte toxice) care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot produce

vătămări serioase,

acute sau cronice pentru sănătate și pot fi chiar letale.

H9- „Infecțioase”: substanțe și preparate cu conținut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om sau la alte organisme vii.

H14 - „Ecotoxice”: deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare

Emisiile difuze si mirosurile In ferma vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

•	Masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor;

•	Utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

•	Respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitind stagnarea lor in adaposturi.

•	Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

•	La imprastierea pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

Pentru siguranta instalatiei.

•	Societatea va intocmi Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ;

•	In cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNN - Comisariatul Judetean Hunedoara si APM Hunedoara

Pentru protectia biodiversitatii:

•	interzicerea utilizarii de substante chimice care sa afecteze fauna si microfauna din zona;

c)	masuri pentru mchidere/demolare/dezafectare si reabilitarea terenului in vederea utilizarii ulterioare, precum si efectul implementarii acestora:

Durata de funcționare a fermei este nedeterminată. Dacă însă, va exista o conjunctură nefavorabilă care să impună închiderea fermei și dezafectarea ei procesul de aducere a terenului la starea inițială - teren agricol  sau pentru o alta folosinţă ulterior stabilită  va presupune elaborarea unui plan de închidere care să demonstreze că societatea işi înceteaza activitatea în condiţii de siguranţă pentru factorii de mediu şi că va readuce zona la o stare satisfăcătoare.

Planul  de închidere va cuprinde  următoarele aspecte:

- golirea halelor de animale;

- sistarea aprovizionării cu furaje și lichidarea eventualelor stocuri prin vânzare;

-  spălarea şi dezinfectarea halelor de creştere;

-  spălarea şi golirea completă a conductelor, canalelor, căminelor, utilajelor,

bazinelor de stocare dejecții;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

demontarea utilajelor și echipamentelor și valorificarea lor fie prin reutilizare fie ca deșeuri ce se vor vinde către firme specializate de reciclare;

- demolarea clădirilor și transportul deșeurilor rezultate în locuri special amenajate de către agenți autorizați.(în starea actuală a fermei, pe amplasament nu se găseste PCB)

-  se va elabora un bilanţ de mediu şi un raport de amplasament pentru a se stabili prin analize calitatea terenului, gradul de poluare al solului şi apelor freatice şi necesitatea oricărei remedieri în vederea reconstrucţiei ecologice.

-  în funcţie de destinaţia ulterioară a terenului, se va reabilita suprafaţa ocupată de instalaţie.

Planul  de închidere va cuprinde și:

-  măsuri specifice pentru prevenirea poluării apei freatice ,a  aerului, solului

de evitare a oricărui risc de poluare a mediului pe perioada lucrărilor de demolare;

-  măsuri de remediere a componentelor de mediu afectate cu  precizarea resurselor necesare – materiale, umane şi financiare  şi a responsabilităţilor.

Operaţiunile de  demontare/dezafectare se vor face cu firme specializate.

IV. CONDITII CARE TREBUIE RESPECTATE:

1. In timpul realizarii proiectului:

a) conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (romanesti sau comunitare):

•	titularul are obligatia de-a lua masuri de prevenire a evacuarilor necontrolate de ape uzate in perioada de executie a investitiei;

•	capacitate suficienta de stocare a dejectiilor, lichide si solide, pana la aplicarea pe terenurile agricole;

•	asigurarea unui management riguros, cu responsabilitati clar stabilite pentru toate activitatile care folosesc produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;

•	investitia se va realiza cu respectarea legislatiei privind protectia mediului in vigoare si a tuturor conditiilor impuse prin avizele de specialitate mentionate in Certificatul de urbanism nr. 15/25.10.2017 , eliberat de Primaria Comunei Turdas;

•	executarea lucrarilor se va face cu respectarea conditiilor din prezentul act administrativ si a documentatiei tehnice depuse.

•	Vor fi respectate prevederile si conditiile impuse de autoritatj prin:

-	Avizul de Gospodarire a Apelor 17 /30.01.2018 emis de A.B Mureș;

-     Concluziile/recomandarile Raport Studiu  de impact  asupra Sanatatii Populatiei inregistrat la APm Hunedoara cu nr. 3412/20.04.2018

b) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de santier: pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari:

•	Scurtarea duratei de executie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

•	Evitarea pierderilor de materiale de constructie din utilajele de transport;

•	Folosirea unor utilaje si mijloace de transport silentioase;

•	Se urmareste si controleaza indeaproape organizarea de santier pentru a preveni orice forma de poluare a mediului;

•	Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea stricta a prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare.

2. In timpul exploatarii:

a) conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative specifice:

•	capacitatea proiectata va respecta prevederile legislatiei In vigoare cu privire la standardele minime pentru protectia porcilor;

•	sistemul constructiv al halei va respecta cerintele BAT/BREF;

•	sistemul de evacuare al dejectiilor din hala va respecta cerintele BAT/BREF;

•	gestionarea dejectiilor, a apelor tehnologice uzate si a namolului din bazine se va realiza Tn conformitate cu prevederile:

•        Ordinului comun M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si 197/07.04.2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizarii Sistemului National de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

•          Codului de bune practice agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, aprobat de Ord. MMGA nr. 1182/ 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

•	fertilizarea terenurilor agricole se va realiza pe baza Planului de fertilizare Tntocmit de OSPA si numai dupa perioada de mineralizare;

•	se vor respecta perioadele si conditiile optime de imprastiere stabilite in Codul de bune practici agricole;

•	generatorul de dejectii are obligatia sa furnizeze utilizatorului de dejectii, cu regularitate, informatii privind disponibilul de dejectii si caracteristicele dejectiilor si sa realizeze studiul OSPA pentru terenul pe care se vor aplica dejectiile, inclusiv obtinerea permisului de aplicare dejectii;

•	generatorul de dejectii are obligatia sa realizeze analiza dejectiilor inainte de imprastierea acestora pe terenurile agricole;

•	titularul/operatorul activitatii are obligatia de a dispune de suficient teren pentru imprastierea dejectiilor si de a incheia contract cu OSPA, in vederea cartarii pedologice si agrochimice a terenurilor si realizarii planului de fertilizare.

b) condifii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerintele legislate! comunitare specifice:

•	Aplicarea tehnicilor nutritionale in vederea scaderii cantitatii de azot si fosfor din dejectii, precum si a reducerii emisiilor de amoniac;

•	Curatarea halei si a echipamentelor cu curatitoare de inalta presiune in vederea reducerii consumului de apa;

•	Optimizarea sistemului de aerisire;

•	Utilizarea lampilor cu consum redus de energie;

•	Curatarea regulata a adaposturilor de animale;

•	Calibrarea regulata a instalatiilor de baut apa, pentru a evita risipa;

•	Inregistrarea consumului de apa prin apometre;

•	Detectarea si repararea scurgerilor;

•	Minimizarea emisiilor provenite de la dejectii, in sol si in apele subterane, prin stabilirea unui echilibru intre cantitatea de dejectii si cerintele recoltei. In acest sens se va tine cont de balanta nutritiva a solului sau de raportarea numarului de animale la terenul disponibil.

•	Luarea in considerare a caracteristicilor solului atunci cand se aplica dejectiile, in special conditiile de sol, tipul de sol si diferentele de nivel, conditiile climatice, precipitatiile si irigatiile, folosirea terenului si practicile agricole, inclusiv sistemele de rotatie a culturilor.

•	Interzicerea aplicarii dejectiilor pe pamant cand terenul este saturat de apa, inundat, inghetat sau acoperit de zapada;

•	Interzicerea aplicarii ingrasamantului pe terenuri in pante abrupte;

•	Interzicerea aplicarii ingrasamantului in vecinatatea oricarui curs de apa;

•	Imprastierea dejectiilor pe sol cat mai aproape posibil inainte de perioada de maxima crestere a recoltei si de absorbtie de substante nutritive;

•	Gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros acolo unde vecinatatea ar putea fi afectata, prin:

•        imprastiere in timpul zilei cand este foarte probabil ca lumea sa nu fie acasa si evitarea imprastierii dejectiilor la sfarsit de saptamana si in sarbatori publice;

•           observarea directiei vantului in raport cu vecinatatile;

•           injectarea sau imprastierea pe sol si incorporarea cat mai repede posibil.

c) pentru instalatjile care intra sub incidenfa legislafiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii:

Conform Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), Tn temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, vor fi respectate urmatoarele: •   Buna organizare interna

BAT 2.Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a imbunatati performanta globala, BAT constau in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos.

a ) Amplasarea corespunzatoare a instalatiei/fermei si o buna amenajare spatiala a activitatilor pentru:

-	a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusiv a dejectiilor animaliere);

-	a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie;'

-	a lua in considerare conditiile climatice existente (de exemplu vantul si precipitatiile);

-	a lua in considerare capacitatea potentials de dezvoltare ulterioara a fermei;

-	a preveni contaminarea apelor.

b)  Educarea si formarea personalului, in special pentru:

-	reglementari relevante, cresterea animalelor, sanatatea si bunastarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucratorilor;

-	transport si imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere;

-	planificarea activitatilor;

-	planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta;

-	repararea si intretinerea echipamentelor.

c) Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute cum ar fi poluarea corpurilor de apa. Acesta include:

-	un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare si sursele de apa/efluenti;

-	planuri de actiune pentru interventie in cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejectii lichide sau prabusirea acestora, scurgerea necontrolata din gramezile de dejectii animaliere, scurgeri de combustibil);

-	echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenarilor in teren, indiguirea santurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil).

d) Verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor, cum ar fi:

-	depozitele de dejectii lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere;

-	pompele pentru dejectii lichide, dispozitive de amestec, separatoare si irigatoare;

-	sistemele de aprovizionare cu apa si furaje;

-	sistemul de ventilatie si senzorii de temperatura;

-	silozurile si echipamentele de transport (de exemplu, supape, tevi);

-         sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspectii periodice). Acestea pot include curatenia fermei si gestionarea daunatorilor. e Depozitarea animalelor moarte astfel incat sa se previna sau sa se reduca emisiile.

•   Managementul nutritional

BAT 3.Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

a) Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili.

b) Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie.

c) Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un nivel scazut de proteine brute. Aplicabilitatea poate fi limitata in cazul in care furajele cu un continut scazut de proteine nu sunt accesibile din punct de vedere economic. Aminoacizii sintetici nu se utilizeaza in cazul productiei animaliere ecologice. d Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat.

BAT 4.Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

a) Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie.

b) Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc cantitatea totala de fosfor excretat (de exemplu fitaza). Este posibil ca fitaza sa nu se aplice productiei animaliere ecologice. c Utilizarea fosfatilor anorganic! cu grad ridicat de digerare pentru inlocuirea partiala a surselor conventionale de fosfor din furaje (in limitele impuse de disponibilitatea fosfatilor anorganic! cu grad ridicat de digerare)

•	Utilizarea eficienta a apei

BAT 5.Pentru utilizarea eficienta a apei, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos.

a) Mentinerea unei evidente a utilizarii apei.

b)Detectarea si repararea scurgerilor de apa.

c) Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamentelor.

d) Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum).

e) Verificarea si (daca este necesar) ajustarea in mod periodic a calibrarii echipamentului de furnizare a apei potabile.

BAT 6.Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos.

a)Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil.

b) Reducerea la minimum a consumului de apa.

c) Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate.

BAT 7.Pentru a reduce emisiile in apa provenite din apele uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos.

a) Scurgerea apelor uzate catre un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide. b Epurarea apelor uzate.

c )Imprastierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigatii, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bara de imprastiere. Aplicabila numai pentru apele uzate cu un nivel de contaminare scazut dovedit.

•	Utilizarea eficienta a energiei

BAT 8.Pentru utilizarea eficienta a energiei in cadrul unei ferme, BAT constau in utilizarea

unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos.

a) Sisteme de incalzire/racire si de ventilatie cu eficienta ridicata.

b )Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, in

special in cazul in care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului.

c )Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adaposturilor pentru animale.

d Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic.

•	Emisii de zgomot

BAT 10.Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

a) Asigurarea unor distante adecvate intre instalatie/ ferma si receptorii sensibili In etapa de planificare a instalatiei/fermei, distantele adecvate dintre instalatie/ferma si receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distantelor standard minime. b Amplasarea echipamentelor Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin:

-	marirea distantei dintre emitator si receptor (prin amplasarea echipamentelor cat mai departe posibil de receptorii sensibili);

-	reducerea la minimum a lungimii tevilor de distribuire a furajelor;

-	amplasarea recipientelor si a silozurilor cu furaje astfel meat sa se reduca la minimum circulatia vehiculelor in cadrul fermei.

c )Masuri operationale

Acestea includ masuri cum ar fi:

-inchiderea usilor si a orificiilor principale ale cladirii, in special pe perioada hranirii, in cazul in care este posibil;

-	utilizarea echipamentului de catre personal cu experienta;

-	evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii si la sfarsit de saptamana, in cazul in care este posibil;

-	masuri pentru controlul zgomotului in cursul activitatilor de Tntretinere;

-	operarea conveierelor si a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, in cazul in care este posibil;

-	efectuarea a cat mai putine lucrari de terasament in zonele aflate in aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapa.

d )Echipamente silentioase

Acestea includ echipamente cum ar fi:

-	ventilatoare cu randament ridicat, in cazul in care ventilatia naturala nu este posibila sau nu este suficienta;

-	pompe si compresoare;

-	sisteme de hranire care reduc stimulul inainte de hranire (de exemplu recipiente cu hrana prevazute cu palnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei).

e )Echipamente de control al zgomotului. Acestea includ:

-	reductoare de zgomot;

-	izolarea surselor de vibratii;

-	amplasarea in spatii inchise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori benzi transportoare pneumatice);

-	izolarea fonica a cladirilor.

•   Emisii de pulberi

BAT 11.Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

a Reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor. In acest scop se poate utiliza o combinatie intre urmatoarele tehnici:

-	alimentarea ad libitum (permiterea accesului liber la furaje si la apa, astfel meat animalul sa fie capabil sa se hraneasca in voie, in conformitate cu necesitatile sale biologice);

-	utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianti in sistemele de furajare uscate;

-montarea unor separatoare de pulberi Tn depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice.

-	proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteza mica a aerului in adapost Aplicabilitatea poate fi limitata de considerente care tin de bunastarea animalelor.

b Reducerea concentratiei de pulberi in interiorul adapostului pentru animale:

-	ceata de apa; Aplicabilitatea poate fi limitata de senzatia termica scazuta perceputa de animal in timpul formarii cetii, in special in etapele sensibile ale vietii animalului si/sau in zonele cu climat rece si umed.

•	Emisiile de mirosuri

BAT 13.Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri si/sau impactul mirosurilor provenite de la o ferma, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos.

a)Asigurarea unei distante adecvate intre ferma/instalatie si receptorii sensibili.

b) Utilizarea unui sistem de adaposturi care pune in aplicare unui dintre urmatoarele principii

sau o combinatie a acestora (BAT 13 §1 BAT30):

-	mentinerea animalelor si a suprafetelor uscate si curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezentei dejectiilor animaliere Tn zonele de odihna sau pe podelele partial acoperite cu gratare);

-	reducerea suprafetei emitatoare a dejectiilor animaliere;

-	evacuarea frecventa a dejectiilor animaliere catre un depozit de dejectii animaliere (acoperit) situat Tn exterior;

-	reducerea temperaturii dejectiilor animaliere (de exemplu prin racirea dejectiilor animaliere) si a temperaturii mediului interior;

-	scaderea fluxului si a vitezei aerului pe suprafata dejectiilor animaliere;

c) Optimizarea conditiilor de evacuare a aerului din adaposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici sau a unei combinatii a acestora:

-	cresterea inaltimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperisului, cosuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperisului, si nu prin partea interioara a peretilor);

-	cresterea vitezei de ventilatie a orificiului vertical de ventilatie;

-	amplasarea eficienta a barierelor externe pentru a crea turbulente ale fluxului de aer aflat in miscare (de exemplu vegetatie);

-	adaugarea unor acoperitori deflectoare in orificiile de evacuare amplasate in partea inferioara a peretilor pentru a devia aerul evacuat catre sol;

-	devierea aerului evacuat catre partile laterale ale adapostului care sunt orientate in directia opusa receptorului sensibil;

-	alinierea axei coamei acoperisului unei cladiri ventilate natural transversal fata de directia predominant^ a vantului.

d)	Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici de depozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combinatii a acestora:

-	acoperirea dejectiilor lichide sau solide in timpul depozitarii;

-	amplasarea depozitului, luand in considerare directia generala a vantului si/sau adoptarea de masuri pentru a reduce viteza vantului in jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale);

-	reducerea la minimum a amestecarii dejectiilor lichide.

e)	Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici pentru imprastierea pe sol a dejectiilor sau a unei combinatii a acestora:

-	Tmprastierea in fasii, injector cu brazda de suprafata sau de adancime pentru imprastierea pe sol a dejectiilor lichide;

-	utilizarea dejectiilor animaliere cat mai repede posibil.

•	Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor solide

BAT 14.Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

-	Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii solide.

BAT 15.Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile in sol si apa provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau In utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos, in urmatoarea ordine de prioritate.

-	Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solida impermeabila echipata cu sistem de scurgere si rezervor de captare a scurgerilor.

-	Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile solide in timpul perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora.

•   Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor lichide

BAT 17.Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite dintr-un depozit Ingropat (laguna) de dejectii lichide, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos.

a) Reducerea la minimum a amestecarii dejectiilor lichide.

b) Acoperirea depozitelor ingropate de dejectii lichide (lagune) cu o acoperitoare flexibila si/sau plutitoare, cum ar fi:

-	crusta naturala;

-	paie.

Agitarea dejectiilor lichide in timpul amestecarii, umplerii sau golirii poate face imposibila utilizarea anumitor materiale plutitoare, care pot cauza sedimentari sau blocari ale pompelor. Formarea crustei naturale poate sa nu fie aplicabila zonelor cu climat rece si/sau dejectiilor lichide cu un continut scazut de materie uscata. Crusta naturala nu este aplicabila lagunelor in care amestecarea, umplerea si/sau descarcarea dejectiilor lichide au ca efect instabilitatea crustei naturale.

BAT 18.Pentru a preveni emisiile in sol si in apa provenite din colectarea, transportarea prin conducte si depozitarea dejectiilor lichide intr-un depozit si/sau intr-o laguna (depozit ingropat), BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos.

a) Utilizarea depozitelor care pot rezista influentelor mecanice, chimice si termice.

b) Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile lichide pe durata perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora.

c) Construirea de instalatii etanse si echipament pentru colectarea si transferarea dejectiilor lichide (de exemplu puturi, canale, canale de scurgere, statii de pom pare).

d) Depozitarea dejectiilor lichide in depozite ingropate (lagune) care au baza si peretii impermeabili,

f) Verificarea integritatii structurale a depozitelor eel putin o data pe an.

g) Respectarea recomandarilor din raportul la studiul de evaluare a impactului  respectiv raport Studiu  de impact  asupra Sanatatii Populatiei  prin realizarea  unei perdele de pomi  in jurul fermei si  in jurul lagunei de dejectii.

•	Prelucrarea dejectiilor animaliere in ferme

BAT 19.In cazul in care se utilizeaza prelucrarea in ferme a dejectiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri si organisme patogene microbiene in aer si apa si pentru a facilita depozitarea dejectiilor animaliere si/sau imprastierea pe sol, BAT constau in a Separare mecanica a dejectiilor lichide.

•	Emisiile de amoniac provenite din adaposturile pentru porci

BAT 30.Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru porci, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

a) Una dintre urmatoarele tehnici, care aplica unui dintre urmatoarele principii sau o combinatie a acestora:

-	reducerea suprafetei emitatoare de amoniac;

-	cresterea frecventei de transportare a dejectiilor lichide (dejectii animaliere) catre depozite externe;

-	separarea urinei de materiile fecale;

-	pastrarea asternutului curat si uscat.

-	Un sistem de aspirat pentru evacuarea frecventa a dejectiilor lichide (in cazul unei podele prevazute integral sau partial cu gratare).

-	Pereti inclinati ai canalului pentru dejectii animaliere (in cazul unei podele prevazute integral sau partial cu gratare).

-	O racleta pentru evacuarea frecventa a dejectiilor lichide (in cazul unei podele prevazute integral sau partial cu gratare).

-	Evacuarea frecventa a dejectiilor lichide prin spalare sub presiune (in cazul unei podele prevazute integral sau partial cu gratare).

-	Fosa pentru dejectii animaliere de dimensiuni reduse (in cazul unei podele prevazute integral sau partial cu gratare).

-	Colectarea dejectiilor animaliere n apa.

b)	respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii aerului, managementul apei, managementul deseurilor, zgomot, protectia naturii:

•	Ordin comun M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si 197/07.04.2005 al M.A.P.D.R. pentru aprobarea organizarii Sistemului National de monitorig integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti. Nu se vor utilize cantitati mai mari de 170 kg /ha in zonele vulnerabile la nitrati.

•	OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

•	STAS 10009/2017privind Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot in mediul ambiant;

•	HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

•	Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri Tn temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

•	Se vor incheia contracte de predare a deseurilor colectate numai cu unitati autorizate Tn vederea valorificarii deseurilor, conform Legii 211/2011, privind regimul deseurilor;

•	Transportul deseurilor se va efectua in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

•	Se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita imprastierea deseurilor si emanatii de noxe in timpul transportului astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;

•	Este interzisa abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

•	Se interzice amestecarea deseurilor nepericuloase cu deseuri periculoase

•	Evidenta deseurilor, precum si valorificarea sau eliminarea se face conform Legii 211/2011, privind regimul deseurilor;

•	La inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind neutralizarea mirosurilor si de a comunica APM Hunedoara  solutia aleasa, cu indicarea termenelor de realizare.

c)	planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatji, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

AER INCONJURATOR:

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac, valorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele

prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

-pentru media de scurta durata (30 min)

Indicator

Limita impusa

amoniac	0,3mg/m3

hidrogen sulfurat	0,015 mg/m3

APA:

Apele menajere sunt colectate in bazin vidanjabil si vor respecta parametrii NTPA 002 din HG 352/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a fi acceptate intr-o statie de epurare.

Apele pluviale colectate prin intermediul unei retele de rigole, vor respecta parametrii NTPA 001 din HG 352/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a fi evacuate in canal de desecare.

Apa subterana va fi monitorizata conform frecventei stabilite de Apele Romane - ABA Mures, , din cele doua foraje  de monitorizare  amplasate astfel:

-F1 amonte ferma ;

-F2 aval de ansamblu fermei

Forajele vor fi amplasate  in functie  de sensul  de culegere  a apei freatice (evidentiat printr-un studiu hidrogeologic).

Primele probe de apa  se vor preleva  inainte de populare  a  fermei , acestea urmand  a fi PROBE MARTOR.

Din forajele de control vor fi prelevate probe martor, inainte de inceperea activitatii in ferma si se vor efectua analiza urmatorilor indicatori: pH, MTS, CBO5,  N02-, N03-, NH4+, NO3-, Ptotal.

SOL:

BAT constau in monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, eel putin cu frecventa indicata mai jos:

|  | Tehnica | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| a. | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totala de fosfor si performanta animalelor. | 0 data pe an |
| b. | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total si de fosfor total |  |

Se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii, si de pe terenurile arabile unde are loc fertilizarea cu dejectii. (Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate).

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, se va realiza O DATA LA 4 ANI - Studiul Agrochimic si Pedologic si ANUAL - Plan de fertilizare a terenurilor.

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii, se va realiza numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru stabilizare/fermentare.

DIRECTOR EXECUTIV ,                                                        SEF SERVICIU AVIZE,

Viorica Georgeta BARABAS                                                  ACORDURI,AUTORIZATII

Lucia Doina COSTINAS

INTOCMIT

Adrian ARDELEANU

Plan de monitorizare

| Indicator de calitate | Metoda de măsurare | Frecvența | Locul prelevării probei | Valori limită |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AER - emisii |
| Amoniac, kgNH3/spațiu pentru animal/an | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie conform Ordinului 3299/2012 | 1/an | - | 5,65 kgNH3/spațiu pentru animal/an |
| AER - imisii |
| Amoniac, mg/mc | STAS 10812-76 | Trimestrial și la sesizări | La limita societății pe direcția halelor și a spațiilor de stocare dejecții ( lagunei) și la cea mai apropiată casă de locuit | 0,3 |
| Hidrogen sulfurat, mg/mc | STAS 10814-76 |  |  | 0,015 |
| Nivel de zgomot echivalent,dB | STAS 616/1-08 STAS 616/2-82 ISO 1996/2 | La sesizări | La cea mai apropiată casă de locuit | 65 |
|  |  | APA FREATICĂ |  |  |
| Azot amoniacal, mg/l | SR ISO7150-2001 | Anual | Foraj de observație nr.1 amonte ferma | 0,0094 |
| Azot total, mg/l | LKC138 |  |  | 4,0 |
| Azotați mg/l | SR ISO7890/3-2000 |  |  | 18,284 |
| Azotiți mg/l | SR ISO26777/C91-2006 |  |  | 0,0196 |
| CBO5, mgO2/l | SR EN1899/1,2-2003 |  |  | < 6 |
| Consum chimic de oxigen, mgO2/l | SR ISO6060-1996 |  |  | < 30 |
| Fosfor total mg/l | SR ISO 6878-2005 |  |  | 0,957 |
| pH, Unit.pH | SR ISO10523-2009 |  |  | 6,4 |
| Azot amoniacal, mg/l | SR ISO7150-2001 | Anual | Foraj de observatie nr2 aval ansamblu fermei | 0,0081 |
| Azot total, mg/l | LKC138 |  |  | 3,26 |
| Azotați, mg/l | SR ISO7890/3-2000 |  |  | 16,266 |
| Azotiți, mg/l | SR ISO26777/C91-2006 |  |  | 0,0184 |
| CBO5, mgO2/l | SR EN1899/1,2-2003 |  |  | < 6 |
| Consum chimic de oxigen, mgO2/l | SR ISO6060-1996 |  |  | < 30 |
| Fosfor total, mg/l | SR ISO 6878-2005 |  |  | < 0,1 |
| pH, Unit.pH | SR ISO10523-2009 |  |  | 6,4 |
| Apa menajeră |
| pH | SR ISO10523-2009 | La cererea prestatorului de servicii de vidanjare | Bazinul vidanjabil | 6,4 |
| Materii totale în suspensie mg/l | STAS6953-81 |  |  | 350 |
| CCO-Cr, mg O2/l | SR ISO6060-1996 |  |  | 500 |
| CBO5, mg O2/l | SR EN1899/1,2-2003 |  |  | 300 |
| azot amoniacal, mg/l | SR ISO7150-2001 |  |  | 30 |
| fosfor total, mg/l | SR ISO 6878-2005 |  |  | 5 |
| Substante extractibile cu solventi organici , mg/l | SR -7587-86 |  |  | 30 |
| Deșeuri |
| Deșeuri pe tipuri | Cântărire, număr, | lunar | - | - |

V. INFORMAL CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI IN PROCEDURA DERULATA:

• cand si cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

a)	depunerea solicitarii nr. 10070/08.11.2017:

-	anunt in ziarul Mesagerul Hunedoreanului din data de 05.01.2018;

b)	etapa de incadrare:

-	anunt pe  -site-ul APM Hunedoara 25.01.2018

-	decizia etapei de incadrare 25.01.2018

c)	dezbaterea publica:

-          site-ul APM Hunedoara  anunt afisat in data de 24.04.2018 ;

-          anunt public din 24.04.2018 -anunt in „ Mesagerul Hunedorean";

-          anunt public dezbatere publica  afisat la sediul Primariei Turdas din 24.04.2018

d)	decizia de emitere a acordului:

-	afisare pe site-ul APM Hunedoara

-	deciziei de emitere a acordului de mediu din data de 11.06.2018

-	proiectului de acord de mediu: 11.06.2018

- anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu, publicat in ziarul

Documentatia care a stat la baza emiterii prezentului act administrativ.

Depunerea solicitarii nr. 10070/08.11.2017:

-          Contract de vanzare cumparare teren si cladiri nr. 2759/09.08.2017

-          decizie initiala 10070/13.11.2017;

-          depunere completari  la documentatie (memoriu)  , nr. 55/05.01.2018;

-	anunt in ziarul Mesagerul Hunedoreanului din data de 05.01.2018;

Etapa de incadrare:

-	anunt pe  -site-ul APM Hunedoara 25.01.2018

-	decizia etapei de incadrare 25.01.2018

-          indrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 25.01.2018

Dezbaterea publica:

-          depunere Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nr. 1353/15.02.2018;

-          raport Studiu  de impact  asupra Sanatatii Populatiei i nr. 3412/20.04.2018;

-          notificare de specialitate de sanatate pubklica  nr. 107/2374/18.04.2018

-          site-ul APM Hunedoara  anunt afisat in data de 24.04.2018 ;

-          anunt public din 24.04.2018 -anunt in „ Mesagerul Hunedorean";

-          anunt public dezbatere publica  afisat la sediul Primariei Turdas din 24.04.2018

-	raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost disponibil spre consultare pana la sedinta de dezbatere publica pe site-ul APM Hunedoara ;

-      proces –verbal dezbatere publica din data de 17.05.2018 incheiat la Caminul cultural  al Primariei Comunei Turdas ;

-     adresa catre titular SC LANDBUK SRL   ingregistrata la  APM Hunedoara cu nr. 4331/21.05.2018 prin care  se solicita modul de rezolvare a  mirosurilor , problema ridicata  de catre cetatenii participanti la   dezbaaterea publica ;

-adresa  inaintata  catre participantii la  dezbaterea publica , cu raspunsul titularului , ca  urmare a  solutiilor gasite pentru  diminuarea mirosurilor in zona  amplasamentului.

Decizia de emitere a acordului:

-	afisare pe site-ul APM Hunedoara

-	deciziei de emitere a acordului de mediu din data de 29.05.2018

-	proiectului de acord de mediu: 11.06.2018

-          anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu, publicat in ziarul

-	Procesul verbal incheiat de APM Hunedoara  cu ocazia sedintei CAT de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului,

-	Lista de control pentru etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului,

-	Proiectul acordului de mediu elaborat de APM Hunedoara

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului proiectului.

In cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu atrage suspendarea si anularea acestuia, dupa caz.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul acord nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul proucerii unor accidente Tn timpul executiei lucrarilor.

La finalizarea lucrarilor si Inainte de punerea in functjune se va anunta APM Hunedoara  pentru intocmirea Procesului verbal de verificare a conditiilor impuse prin prezentul acord.

Inainte de inceperea activitatii titularul investitjei are obligatia sa solicite eliberarea autorizatiei integrate de mediu pentru obiectiv.

Procesul verbal de verificare a conditiilor impuse prin prezentul acord se va anexa la documentatia de solicitare a autorizatjei integrate de mediu.

DIRECTOR EXECUTIV ,                                                  SEF SERVICIU AVIZE,

Viorica Georgeta BARABAS                                               ACORDURI,AUTORIZATII

Lucia Doina COSTINAS

INTOCMIT

Adrian ARDELEANU