RAPORT DE AMPLASAMENT

S.C. LANDBRUK S.R.L.

Ferma de porci Turdaș

Septembrie  2018

CUP R I N S

Pag.

1.INTRODUCERE										 4

1.1.Context											 4

1.2.Obiective											 4

1.3.Scop și Abordare									 5

2.DESCRIEREA TERENULUI								 5

2.1.Localizarea terenului									 5

2.2.Proprietatea actuala									 7

2.3 Utilizarea actuala a terenului								 7

2.3.1. Descrierea proceselor în cadrul înstalaţiilor în funcţiune 	            	7

2.3.2. Deseuri									           21

2.4 Folosirea terenului din imprejurimi							23

2.5 Utilizare chimica										23

2.6 Topografie										25

2.7 Geomorfologie, geologie, conșideratii tectonice					25

2.7.1 Geomorfologie								25

2.7.2 Geologie									25

2.7.3 Consideratii tectonice							26

2.8 Hidrologie și hidrogeologie								27

2.8.1 Hidrologie 									27

2.8.2 Hidrogeologie 									27

2.9.Actele de reglementare ale activitatii 						27

2.10 Detalii de planificare pentru supravegherea calitatii amplasamentului		27

2.11 Accidente și incidente de poluare							29

2.12.Vecinatatea cu Specii sau Habitate Protejate sau Zone Sensibile		29

2.13 Conditiile cladirilor									29

2.14.Raspuns de urgenta									30

3.ISTORICUL TERENULUI								32

4.RECUNOASTEREA TERENULUI							32

4.1.Probleme identificate									32

4.2 Probleme ridicate									33

4.3.Depozite de produse și magazii 							34

4.4 Instalatii de tratare a reziduurilor							35

4.5. Retele de canalizare									35

4.6.Instalatii de preepurare locale								35

4.7.Alte depozite și zone de folosire 							35

5. INVESTIGATII PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU		          35

6.CONCLUZII 										38

7.RECOMANDARI										39

ANEXE:

Certificat de înregistrare

Plan de amplasament

Plan de situație

Contract de vânzare-cumpărare

Autorizatie de gospodărirea apelor nr.220/2018

Rapoarte de încercare foraje de observație ABC7029, ABC7030

Fisa tehnica de securitate Virkon

Fisa tehnica de securitate KEM Sept KS62

Fisa tehnica de securitate motorina

Fisa de securitate gaz natural

1.INTRODUCERE

1.1.Context

Date generale de identificare ale titularului activității și elaboratorului raportului de amplasament.

Titularul activității   S.C. LANDBRUK S.R.L.

Adresa punct de lucru: str. Principală nr FN, sat  Turdaș, comunaTurdaș, jud.Hunedoara

Număr înregistrare la Registrul Comertului: J20/344/2018

Cod fiscal RO 29796091

:

BETTINA PANĂ - Administrator

Tel:0726704635

# Autorul atestat al Raportului de amplasament: Dumitriu Elvira

Adresa: Râmnicu Vâlcea, Aleea Rozelor, nr. 2, vila 2, județul Vâlcea

# Telefon: 0350.411248

Persoană înregistrată în Registrul Național al Elaboratorilor pentru Studii pentru Protecția Mediului la poz. 45 pentru: RM, RIM, BM, RA, RS

Lucrarea are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului Fermei de porci apartinând S.C. LANDBRUK S.R.L.  Categoria de activitate conform anexei nr.1 a Legii nr.278/24.10.2013:

6.6. Creșterea intensivă  a păsărilor de curte și a porcilor cu capacități  de peste:

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30kg);

Cod CAEN : 0146- creșterea porcinelor

Cod SNAP 2: 1004/1005

Cod NOSE-P: 110.04,110.05

Raportul de amplasament este elaborat pentru a îndeplini cerințele de prevenire, reducere si control al poluării, conform Legii nr.278/24.10.2013 și oferă informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuită. Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile din Ghidul Tehnic General pe baza datelor  puse la dispoziție de beneficiar și a verificărilor din teren. Analiza tehnologiei aplicate si a managementului activitatii din ferma s-a facut tinand seama de valorile de referinta mentionate în standardele de mediu si în documentele adoptate la nivel national privind cele mai bune tehnici disponibile in domeniu:  Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF)

De asemenea s-au avut în vedere prevederile din Codul de bune practici in agricultura (CBPA)

1.2.Obiective

Principalele obiective ale raportului de amplasament avute în vedere, în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluarii sunt:

- să furnizeze informatii despre utilizarile anterioare și actuale ale terenului;

- să reactualizeze informatiile cu privire la activitatile de productie care se desfașoară în amplasament și a accidentelor majore și de poluare care au avut loc;

- să furnizeze informatii despre caracteristicile terenului și despre vulnerabilitatea sa;

- să furnizeze dovezi despre investigatiile facute privind calitatea solului și subsolului, a calitatii  apelor de suprafata și subterane din încînta și din zona riverana;

- să furnizeze informatii despre locurile de depozitare materii prime și produse intermediare și finite, depozitele de deseuri periculoase, nepericuloase și inerte;

- să furnizeze informatii despre zonele contaminate;

- să furnizeze suficiente informatii pentru a descrie interactiunea factorilor de mediu.

1.3.Scop și Abordare

Acest raport a fost elaborat pe baza unor date anterioare și verificarea actuala a  terenului. Raportul este împartit în urmatoarele capitole:

(Capitolul 1 - introductiv cu prezentarea contextului, scopului și tipului de abordare

(Capitolul 2 - descrie terenul: localizare, proprietate actuala, utilizare actuala, utilizarea terenului din zona riverana, utilizarea chimica a terenului, topografie și scurgere, geomorfologie, geologie, hidrologie, hidrogeologie, autorizatii curente, actiuni desfasurate pentru supravegherea calitatii amplasamentului, încidente legate de poluare care au avut loc, vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile, conditiile cladirilor, răspunsul de urgentă

(Capitolul 3 - istoricul terenului

(Capitolul 4 - recunosterea terenului: probleme identificate, probleme ridicate, depozite de materii prime, produse intermediare și finite, depozite și magazii, depozite de deseuri, sistemul de alimentare cu apa și retele de canalizare cu instalatii de preepurare a apelor.

(Capitolul 5 – investigatii privind calitatea factorilor de mediu;

(Capitolul 6 - concluzii

(Capitolul 7 - recomandări

2.DESCRIEREA TERENULUI

2.1.Localizarea terenului

S.C.  Landbruk  SRL.are sediul în comuna Turdaș .,județul Hunedoara.

Ferma de porci aparținând S.C.Landbruk SRL  este amplasată pe teritoriul administrat de Primaria Comunei Turdaș în satul Turdaș, în partea de sud-est a comunei..ComunaTurdaș este  situată  în lunca râului Mureș care înconjoară satul la nord și vest.. Este situată  la 20 km Deva  si la 6km de Orăștie.  Coordonatele geografice  ale localității sunt: 450  51` 00” N și 230 08`00”E. Comuna are in componență satele Turdaș, Pricaz,  Râpaș, Spini. Ferma este amplasată in satul Turdaș.  Amplasamentul fermei este pe un teren plat, fără pericol de  inundabilitate  pe malul stang al pr. Turdas (Turmas) cod corp apa de suprafata RORW4.1.116-B1., la cca.100m de acesta, respectiv pe malul stâng al râului Mures la cca.1.36km.

De asemenea amplasamentul nu este în zona de arie protejată .

Obiectivul are următoarele  vecinătăți:

- la nord- teren proprietate SNCFR, cale ferată;

- la  est -  teren arabil, proprietari  particulari, pr.Turdaș;

- la  Sud - teren arabil, proprietari  particulari, DN7;

- la Vest - teren arabil, proprietari  particulari, DJ709G;

Amplasare obiectiv

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului sunt:

| Inventar de coordonate |
| --- |
| Pct. | X(m) | Y(m) |
| 1 | 484427,908 | 355372,549 |
| 2 | 484563,870 | 355369,550 |
| 3 | 484567,932 | 355473,804 |
| 187 | 484571,339 | 355581,637 |
| 4 | 484572,410 | 355615,525 |
| 5 | 484580,925 | 355786,698 |
| 6 | 484593,762 | 355833,587 |
| 7 | 484597,465 | 355918,159 |
| 8 | 484598,213 | 355935,252 |
| 9 | 484599,719 | 355969,661 |
| 10 | 484600,658 | 356991,111 |
| 11 | 484601,730 | 356015,585 |
| 12 | 484602,615 | 356035,807 |
| 13 | 484603,689 | 356060,331 |
| 14 | 484607,667 | 356151,209 |
| 15 | 484554,062 | 356139,959 |
| 16 | 484512,426 | 356129,623 |
| 342 | 484502,398 | 356127,857 |
| 17 | 484468,753 | 356121,933 |
| 18 | 484467,872 | 356128,392 |
| 19 | 484388,169 | 356122,018 |
| 20 | 484345,089 | 355116,463 |
| 21 | 484369,289 | 355908,583 |
| 22 | 484376,450 | 355881,242 |
| 23 | 484385,565 | 355867,870 |
| 24 | 484396,403 | 355860,972 |
| 25 | 484416,718 | 355851,928 |
| 26 | 484425,763 | 355847,908 |
| 27 | 484428,543 | 355840,089 |
| 28 | 484426,562 | 355775,229 |
| 29 | 484422,672 | 355646,765 |
| 30 | 484412,942 | 355470,724 |
| 31 | 484415,161 | 355450,563 |
| 32 | 484422,831 | 355428,250 |
| 33 | 484421,314 | 355364,771 |
| 34 | 484427,407 | 355,364,564 |
| Suprafata totala masurata = 139.824,20 mp |
| Suprafata din acte = 140.888,00 mp |

2.2.Proprietate actuala

Terenul ocupat de ferma de porci în suprafață  de 140888 mp este în proprietatea S.C. Landbruk  SRL conform actului de vânzare – cumpărare Încheiere de autentificare nr. .2759/2017 .

Din totalul suprafeței 140 888 mp,  o suprafață de  68396mp este ocupată de construcții, adică  un procent de ocupare a terenului de 48,54%.

2.3 Utilizarea actuala a terenului

În prezent pe teren se afla următoarele construcții:

| Nr.crt | Denumire construcție | Suprafață construită (mp) | Suprafață desfășurată (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casa poarta | 39.00 | 39.00 |
| 2 | Sediu administrativ | 463.00 | 463.00 |
| 3 | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| 4 | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| 5 | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| 6 | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| 7 | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| 8 | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| 9 | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| 10 | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| 11 | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| 12 | Grajd | 2 214.00 | 2 214.00 |
| 13 | Rezervor | 197.00 | 197.00 |
| 14 | Casa cantar | 25.00 | 25.00 |
| 15 | Filtru sanitar | 275.00 | 275.00 |
| 16 | Statie de pompe | 139.00 | 139.00 |
| 17 | Bazine de dejectii | 44 678.00 | 44 678.00 |
| 28 | Depozit materiale | 440,0 | 440,0 |
|  | Total | 68396 | 68396 |

2.3.1.Descrierea proceselor din instalaţiile în funcţiune.

Regimul de funcționare: 24 ore/zi; 365 zile/an

Schema bloc a procesului tehnologic este următoarea:

Purcei (25-30 kg) --------                        -------porci

abatorizare

Furaje ---------------------                         ------- dejectii

Apă    -----------------------

Energie electrica------------------mortalități

Regimul de funcționare: 24 ore/zi; 365 zile/an Principiul care guvernează cresterea  intensivă  a porcilor este ,,totul  plin - totul gol”.  Operațiile descrise mai jos sunt aplicate pentru o hală întreagă.

În procesul de crestere a porcilor  se desfășoară următoarele activități:

- pregătirea halelor pentru populare;

-  popularea halelor;

- aprovizionarea cu furaje;

- crestere - ingrijire zilnica animale care include:

- hrănirea;

- adăparea;

- asigurarea microclimatului;

-supraveghere stare generala de sanatate animale;

- depopularea halelor;

- managementul deseurilor.

Pregătirea halelor pentru populare.  În situația primei utilizări sau după depopulare halele se pregătesc pentru repopulare cu porci în greutate de 25-30kg. Fiecare hală trebuie să fie curățată, dezinfectată și uscată.  La prima utilizare, după modernizare, halele trebuie curățate de resturi de materiale de construcții și se execută o dezinfecție. La finalul ciclului de producție, după o depopulare de porci ajunși la greutatea de abatorizare se execută mai multe operații:

- golirea  canalelor de dejecții prin ridicarea stăvilarelor;

-  se scoate de sub tensiune rețeaua electrică;

- se umezește  întreaga suprafață de igienizat cu apă;

- suprafața se curăță atent de materiile organice aderente  atât manual cât și mecanic , cu jet de apă sub presiune (10 atm);

- spălarea cu apă și dezinfectanți,

- se efectuează reparațiile necesare la sistemul de furajare și adăpare;

- se aplică dezinfectantul;  dezinfectia, deratizarea  se execută cu o firmă specializată pe bază de contract;

- uscarea halelor;

- vidul sanitar.

Se face o verificare riguroasă a funcționării sistemelor de hrană, adăpare și de menținere a microclimatului.

| Cerința BAT | Ferma Turdaș | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| c.Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale Un sistem de aspirat pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | O hală cu pereți din cărămidă, acoperis tip șarpantă acoperite cu panouri termoizolante Podea parțial acoperită cu grătare de beton, cu sistem de evacuare gravitațional) | Conform cu BAT 8 pct. c Conform cu BAT 30 pct. a1 și a7 |

Popularea halelor

Se achiziționează porci (tineret pentru îngrășat) de la furnizori autorizați la o greutate medie de 25 – 30 kg. Popularea halelor se face pe boxe și rânduri până la atingerea capacității. Halele  au podea alcătuită  parțial cu grătare,  cu sistem de evacuare gravitational.

După populare și încheierea compartimentului se întocmește fișa de lot care se ține la zi pe toată perioada de creștere.

Conform Directivei 2008/120/CE  (Ordinul ANSVSA  202/2006) toate animalele trebuie sa beneficieze de un spatiu corespunzător pentru o bună dezvoltare:

- porcii intre 20-30 kg de 0,3mp;

- porcii intre 30 - 50  kg de 0,40 mp;

- porcii intre 50 -85 kg de 0,55 mp

- porcii intre 85 -110 kg de 0,65 mp

Densitatea la populare  va ține cont de prevederile acestei directive după cum urmează:

| Hala | Suprafața utilă existentă, mp | Nr. locuri | Suprafața alocată |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30-110kg | 85-110kg |  |
| Hala nr.1 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.2 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.3 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.4 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.5 | 2127,34 | 2500 | 0,851 |  |
| Hala nr.6 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.7 | 2127,34 | 2500 | 0,851 |  |
| Hala nr.8 | 2127,34 | 2500 | 0,851 |  |
| Hala nr.9 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.10 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Total | 21369,44 | 25000 | 0,855 |  |

Aprovizionarea cu furaje

Animalele din halele  nr  1- 10 se vor   hrăni cu furaje solide

Furajele în stare solidă sunt aduse în incinta fermei cu mijloace de transport auto tip buncăr de la fabrica de nutreturi combinate. Furajele sunt comandate în retete care tin seama de stadiul de crestere al porcilor. Descărcarea furajelor din mijlocul de transport auto  se face direct în  buncărele aferente fiecărei hale . Buncărele  sunt din  tablă galvanizată tratată electrostatic, câte doua buncăre de 25 mc/hala, amplasate cate unu  la fiecare capăt al halei.

Descărcarea în buncăre  se realizează pneumatic.  Se reduc astfel pierderile de materii prime deoarece întregul sistem este etanș.

. Hrănirea.

Furajele sunt distribuite in hala cu ajutorul transportoarelor  cu spiră. Extragerea furajului din buncăr este controlată de senzori de preaplin pentru ultimul hrănitor din hală.

Managementul nutrițional

Scopul unui management nutrițional bun este de a satisface nevoile nutiționale ale animalelor fără a provoca un impact negativ privind sănătatea  și bunăstarea lor dar fără a fi hrănite  cu mai mulți nutrienți decât  sunt necesari ( în special N și P). Rezultatul este reducerea azotului și fosforului excretat.

Reducerea excreției de nutrienți în dejecții duce la scăderea emisiilor  de N și P în toate etapele de gestionare  a dejecțiilor ( în adăpost, depozitare , împrăștiere.)

Măsurile nutriționale care se iau constau în :

1.)- reducerea nivelului de proteină brută prin formularea unui regim  alimentar echilibrat, bazat pe energie netă pentru porcine  și aminoacizi digestibili;

2)- formularea unui regim alimentar adaptat cerințelor  specifice ale perioadei de creștere (hrănirea multifazială);

Cantitatea de hrană consumată zilnic depinde de vârsta și starea fiziologică a animalului, respectiv de capacitatea de ingestie a acestuia, de calitatea rației, de volumul și densitatea ei.

Animalul este supus unui proces de creștere – îngrășare; cerința actuală a pieții este de a se realiza carcase cu cât mai puțină grăsime și cât mai multă masă musculară. În structura sporului natural după greutatea de 50-60 kg devin predominante depunerile de grăsime; de aceea  trebuie schimbată structura rației.

Furajarea  porcului  este de tip fazial și se face cu rețete echilibrate din punct de vedere proteino-vitamino-mineral. Se utilizează 3faze:

- faza I de la 30kg până la 50-60 kg; -(nutret complet STARTER );

- fazaII de la 50 - 60kg până la 80-90 kg (nutret complet crestere);

- faza III (finisare) de la 80 - 90kg până la  sacrificare (nutret complet finisare).

Un program de alimentare în faze poate reduce excreția de N. cu 16,2% ( conform BREF 2017,secțiunea 4.3.2.2. în comparație cu un program de hrănire-o singură fază.

3)- îmbunătățirea caracteristicilor hranei prin:

- aplicarea nivelurilor scăzute de P utilizănd fitaze pentru creșterea digestabilității și/sau fosfați anorganici  digerabili (furaje cu P);

– utilizarea altor aditivi autorizați pentru hrana animalelor.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește  că pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. b. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. c Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. d Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul | .a.Se utilizează furaje cu conținut mic de proteină crudă. b. Hrănirea este fazială, aplicându-se rețete specifice pentru fiecare fază (starter, creștere, finisare) c. Furajele conțin aminoacizi în cantități controlate pentru reducerea proteinei brute (lysină, metionină, triptofan). d.Se utilizează aditivi autorizați în UE care reduc azotul | Conformare cu BAT 3, pct a Conformare cu BAT 3, pct b Conformare cu BAT 3, pct c Conformare cu BAT 3, pct d |

Nivelul de proteină crudă indicat în BREF 2017, tabelul 4.13 pentru porci la îngrășat:

| Tipul de animal | Faza de creștere | Conținutul de proteină crudă (% în hrană) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Porci la ingrășat | 25-50 kg | 15 - 17 | Cu adaos de aminoacizi digestibili optim echilibrațide |
|  | 50 – 110 kg | 14 - 15 |  |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017 (BREF) stabilește că  pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de producție. . b. Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc fosforul total excretat (de exemplu fitază). c. Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. | a.Hrana va fi alcătuită dintr-un amestec de furaje care răspunde nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de fosfor, în funcție de greutatea animalului și/sau etapa de producție. b.Se adaugă în furaje fitaze pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale, prin ameliorarea digestibilității fosforului fitic sau prin influențarea florei gastrointestinale c. Se utilizează fosfați anorganici (fosfat de calciu) | Conformare cu BAT 4, pct a Conformare cu BAT 4, pct b Conformare cu BAT 4, pct. c |

Consumul de furaj în funcție de greutate (secțiunea 3, tab.3.9)

| Categoria de animale | U.M | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | Ferma Turdaș |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porci la îngrășat | Kg/cap/zi | 1,2-1,5 | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | 2,5-3,0 | 2,7-3,2 | 3,1 |

Cantitatea de furaj consumat este de 2,7-3,1 kg/kg de porc îngrășat.

Respectarea  dietei în ceea ce privește proteina și fosforul este necesară pentru încadrarea în limitele prevăzute pentru azotul și fosforul excretat :

BAT 3 Tabelul 5.1

| Parametru | Categorie de animale | Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat /spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat exprimat ca azot | Porci pentru îngrășare | 7,0 - 13 |

BAT 4 Tabel 5.2

| Parametru | Categorie de animale | Fosfor total excretat asociat BAT (kg de P2O5 excretat /spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Fosfor total excretat exprimat ca P2O5 | Porci pentru îngrășare | 3,5- 5,4 |

Adăparea

Halele sunt dotate cu instalații de adăpare având front de adăpare suficient și control automatizat,  astfel încât toate animalele să aibă acces  la apă. Consumul  mediu de apă recomandat de  cele mai bune tehnici disponibile este (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.1, tabel 3.13) de :

Porci de ingrasat: 20-50 kg: 5,4 – 6,6  l/loc animal/zi;

Porci de ingrasat: 50-100 kg: 11- 14 l/ loc animal /zi;

Consumul mediu de apa pentru curatenie (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.2., tab. 3.16) pentru podea parțial solidă (25-50%):

- 25 l/animal/ ciclu;

- 100l/loc animal/an.

Sistemul de adăpare asigura accesul nerestricţionat al porcilor la apă. Sistemul de adăpare este alcătuit din 4 linii pentru fiecare hală. Adăpătorile sunt cu suzete de inox în număr de   3 /boxă, doua integrate in hranitoare si una separată.   Recomandarea BAT de a nu restricţiona accesul la apă este respectat.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește că  pentru utilizarea eficientă a apei  trebuie să se  utilizeze  următoarele tehnici:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a Menținerea unei evidențe a utilizării apei. b Detectarea și repararea scurgerilor de apă. c Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. d Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. f Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie.. | a.Apa se contorizează. b.Se va controla zilnic pentru detectarea scurgerilor și se va repara prevenindu-se pierderile. c Spălarea se va face cu jet sub presiune ceea ce reduce consumul de apă. d.Sistemul de adăpare este automat, etans care asigură continuu necesarul de apă; apa este disponibilă fără restrictii; e. Echipamentul de furnizare a apei va fi verificat periodic f.Neaplicabil datorită riscurilor în materie de biosecuritate și costurilor ridicate. | a)Conformare cu BAT 5 pct.a b)Conformare cu BAT 5 pct.b c)Conformare cu BAT 5 pct.c d)Conformare cu BAT 5 pct.d e)Conformare cu BAT 5 pct.e f)Neaplicabil |

Asigurarea microclimatului

Pentru ca porcii să se dezvolte normal și în timp tehnologic optim pentru fiecare hală de producție este  necesar să se asigure un microclimat propice dezvoltării și creșterii în greutate. Conform :Sisteme de adăpost pentru porcine - Standarde de fermă

- temperatura optimă:18-220C;

- umiditate 60 –70 %;

- viteza curentilor de aer: vara 0,4 m/s; iarna 0,2 m/s.

Concentratia maximă a poluantilor degajati:

Dioxid de carbon  = 1000 ppm

NH3               = 20ppm

H2S   = 0,5 ppm

Sistemul de ventilație. Pentru a asigura microclimatul si obtinerea celor  mai bune rezultate in exploatare,  halele sunt dotate cu sisteme automatizate de ventilatie, In funcţie de temperatura şi umiditatea din adăpost şi condiţiile meteorologice de afară, computerul care controleaza sistemul reglează ventilatoarele si admisia de aer proaspat astfel incat sa asigure microclimatul necesar

Tehnologia de ventilatie este  prin presiune negativă

Ventilatoarele de evacuare generează o presiune negativă (depresiune) în interior; gurile de admisie a aerului, fără ventilatoare, introduc aer proaspăt.Ventilatoarele sunt montate în coşul de ventilaţie de pe acoperiş. Deschiderile de intrare a aerului (admisiile) se află în pereţi.

Ventilatia este asigurată artificial prin intermediul ventilatoarelor.amplasate pe coamă  - 21 ventilatoare /hală cu debitul de 11 700mc/h  la o depresiune de  – 20 pascali.

| Hala | Nr ventilatoare | Amplasare | Capacitate, mc/h |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala nr.1-10 | 21/hală | ventilatoare de coama | 11700mc/h/fiecare |
| Total | 210 | ventilatoare de coama | 2457000mc/h |

Ventilatoarele sunt cu  turatie variabila. Microclimatul din hala este monitorizat continuu.

Sistemul de ventilație este  automatizat pentru a oferi un control bun al temperaturii si pentru a realiza o ventilatie minima iarna . Conform Sisteme de adăpost pentru porcine - Standarde de fermă, ventilația  necesară trebuie să asigure  următoarele debite:

| Categoria de porci, sistem adăpost și metoda de furajare | Greutate,kg | Ventilația maximă mc/h/porc | Ventilația minima mc/h/porc | Încălzire suplimentară watt/porc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | To= -100C | To= -100C |
| Grăsuni- totul plin- totul gol |  |  |  |  |
| Furajare uscată Ti=22-180C partial cu grătare | 30-100 | 100 | 7 | 20 |

Ti= temperatură interioară;

To – temperatură exterioară.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește că pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea următoarelor tehnici:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a. Reducerea formării de pulberi în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor prin alimentarea ad libitum; proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | porcii sunt alimentați ad libitum; sistemul de ventilație poate opera la viteze mici, ventilatoarele avănd turație variabilă. | Conformare cu BAT 11 pct a3; Conformare cu BAT 11 pct a6 |

Încălzirea  halelor  se realizează prin doua modalitati: natural si artificial.

Incălzirea naturală se realizează  în conditiile populării halelor  cu animale, care degajă o temperatură suficientă pentru mentinerea unui climat propice în hale (în conditiile unei temperaturi exterioare încadrată între 5 si 20oC). O alta componentă a încalzirii naturale constă din depozitul de stocare a dejectiilor aflat sub hale, care în conditiile normale de fermentare degajă caldură.

Incălzirea artificială a halelor va fi necesară doar in conditii de temperaturi extrem de scăzute si se realizează prin folosirea a 4 aeroterme/hală , Q=7,7  mc/h, gaz natural.

Iluminatul

Halele beneficiază  de două tipuri de iluminat:

- iluminat natural prin ferestre ( admisii aer);

- iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operatiunilor de întretinere a echipamentelor din interior chiar si in timpul noptii. Nivelul de iluminare este  generat de corpuri de iluminat  amplasate pe  4 linii /hală  sigilate in tavan care să asigure iluminatul necesar unei bune dezvoltări (cerinţele minime privind iluminatul prevăd o intensitate de 40 lucsi).Iluminatul în hale se face cu lămpi fluorescente.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Sisteme de încălzire /răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. . | a.Pentru a respecta cerințele privind bunăstarea animalelor (de exemplu concentrația de poluanți atmosferici, temperaturile corespunzătoare) se aplică o serie de măsuri: — sistem de climatizare asistat pe calculator(ventilație, căldură, absorbție aer) — ventilatoare cu cel mai redus consum specific posibil de energie; — rezistența fluxului este menținută la un nivel cât mai redus posibil printr-un program de control, revizie și reparații pentru motoarele cu care sunt echipate buncărele exterioare de furaje, ventilatoarele, etc — ventilatoare cu un consum redus de energie în funcție de concentrația de CO2 din adăposturi ( cu turație variabilă) | .Conformare cu BAT 8, pct.a |
| b Optimizarea sistemelor de încălzire/ răcire și de ventilație și gestionarea acestora | — distribuirea corectă a echipamentelor de încălzire/răcire și de ventilație, senzori de temperatură | Conformare cu BAT 8, pct.b |
| c Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | Hale cu pereți din cărămidă , acoperis din panouri termoizolante cu pardoseală parțial din grătare de beton. | Conformare cu BAT 8, pct.c |
| d Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic | Iluminatul se face cu lămpi fluorescente. | Conformare cu BAT 8, pct.d |
| h Utilizarea ventilației naturale | Neaplicabilă | Neaplicabilă |

Supraveghere stare generală de sănatate animale. Administrare medicamente

Administrarea  medicamentelor se face prin intermediul   apei  potabile. Se utilizează  un medicator prevazut cu o pompa de dozare.  Perioada de administrare și cantitatea sunt stabilite de medicul veterinar. Medicamentele sunt achizitionate de la distribuitori autorjzati si depozitate in conditii de siguranta in spatiul  special amenajat..

Depopularea halelor

La atingerea greutății optime porcii sunt  livrați  pentru abatorizare.

Depopularea se face pentru întreaga hală, indiferent de greutatea corporală pe care o au unele animale rămase în urmă cu creșterea, deoarece  după dezinfecție urmează o nouă populare.  După depopulare, are loc  evacuarea dejecțiilor, curătirea, spălarea, igienizarea; hala intră în perioada de vid sanitar.

Managementul dejecțiilor.

Managementul dejecțiilor.

Sistemul de evacuare al dejecțiilor este compus din:

- canale colectoare dispuse pe lungimea grajdurilor, parțial din beton (halele nr.  1 și 2), parțial din PE Dn500 (halele nr.3-10) î

- 2 paturi de uscare din beton, fiecare Lxl=58x33m, S=1914mp. cu pereti perimetrali pe 3 laturi si rigola de colectare levigat, sunt compartimentate astfel

- patul de stocare dejecții nr.1 în 2  compartimente:  un compartiment  de 1400mc  destinat stocării dejecțiilor semisolide  provenite din hale echipat cu separator de dejecfii și un compartiment  de 2800mc  destinat stocării  fracției solide ;

- patul de uscare nr.2  compartimentat  în 3 compartimente a câte 1400mc fiecare, primul compartiment fiind destinat fracției lichide iar celelalte 2 compartimente fracției solide.

La sfarsitul fiecarei serii, halele se vor spala antrenand dejectiile prin pardoseala realizata din gratare prefabricate din beton. Dejectiile amestecate cu apa de spalare vor fi dirijate gravitational prin canale de beton ( hala 1 si 2) respectiv PE Dn300 ( hala 3-10) catre canalul colector principal Dn500. La capatul fiecarei hale este un camin de vizitare a conductei colectoare Dejecțiile împreună cu apa de spălare sunt  dirijate în primul compartiment (1400mc) al patului de uscare nr.1  de unde sunt preluate  de separatorul de dejecții cu debitul de 19-72mc/h, P=5.5kW.

Fracția solidă este stocată în compartimentul 2 al patului de uscare nr.1 și în compartimentele de stocare nr.2 și 3, al patului de stocare  nr.2. Capacitate totală de stocare fracție solidă 5600mc.  Fracția solidă este transportată din compartimentul 2 al patului de stocare nr.1 în compartimentul 2 și 3 al patului de stocare nr.2 cu un încărcător frontal.

Levigatul  rezultat din compartimentele în care se depozitează fracția solidă se colectează prin rigole și se  returnează în compartimentul de stocare dejecții semisolide provenite din hale.

Fracția lichidă este stocată în compartimentul 1 al patului de stocare nr.2 (V=1400mc).De aici este preluată cu o pompă tocător cu Q= 300 – 320mc/h , P=7,5kw și dirijată către laguna de dejecții cu S=8239mp, H=4.5m., V=34924mc. Laguna fost executată  prin excavarea terenului și este impermeabilizată cu 2 straturi de impermeabilizare, respectiv  un strat de argilă compactată și un strat de folie HDPE 2 mm.

Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.220/15.06.2018 la  capacitatea de 25000locuri/serie , cantitatea maxima de dejecții rezultată este de 64546mc/an (170mcdejecții/zi +6,84mc/zi apă  pentru igienizare hale).

Conform Ordinul nr. 990/1809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

capacităţile de stocare a gunoiului de grajd trebuie să fie proiectate pentru un interval de timp mai mare cu o lună decât intervalul de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor. Perioada de interdicție este de 5 luni ,  deci capacitatea de  stocare  trebuie  proiectată pentru o perioadă de 6 luni  Cantitatea de dejecții rezultată pentru o perioadă de 6 luni este:

64546mc: 2 = 32273mc

Considerând  că:

- fracția solidă reprezintă 15%

- fracția lichidă reprezintă 85%

Fracția solidă rezultată în 6 luni este 32273 x 15% = 4841mc

Fracția lichidă rezutată în 6 luni este 32273 x 85%=27432 mc

.S-a proiectat o  capacitate de stocare pentru fracția solidă de  2800mc în patul de uscare nr.1 și 2800mc în patul nr.2 ( 2 compartimente de 1400mc fiecare)

Capacitatea totală  de stocare  fracție solidă = 2800mc + 1400mc + 1400mc = 5600 mc

Capacitatea  proiectată este suficientă pentru stocarea dejecțiilor solide pe o perioadă de 6 luni.

S-a proiectat o  capacitate de stocare pentru fracția lichidă   de 1400mc într-un spațiu de depozitare în patul nr.2 și o lagună de  34924 mc-

Capacitatea totală  de stocare  fracție lichidă = 1400mc+ 34 924mc = 36324mc.

Capacitatea  proiectată este suficientă pentru stocarea dejecțiilor solide pe o perioadă de 6 luni.

După o perioadă de stocare și maturare de 6 luni, de două ori pe an, în perioadele premise fertilizantul solid și lichid se poate împrăștia pe terenurile agricole  conform contractelor  încheiate cu SC Tehnoagro SRl nr.648/2018  (550ha ) și SC Agromarchiserv SRL ( 450ha) în conformitate cu  prevederile  studiului agrochimic efectuat de SC Cartare Agrochimică SRL

. Conform BAT 20 pct c SC Landbruk SRL are obligația  de a asigura accesul adecvat la lagună și paturile de uscare  pentru a se efectua încărcarea fără a avea loc scurgeri.

Împrăștierea dejecțiilor. Pentru această operație SC Landbruk  SRL are in dotare,

- tractor Case

- vidanjă.

Vidanja  are o capacitate de 24 mc este echipată cu sistem de administrare dejectii prin injectare, sistem de pulverizare a dejectiilor.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește că pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice. b Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. c Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare). d Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic (sau un strat dublu). . f Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an | a.Pentru depozitarea fracției solide se utilizează paturi din beton închise pe 3 laturi: 1x2800mc în patul nr1 2x1400mc în patul nr.2 Pentru fracția lichidă se utilizează un pat de 1400mc și o lagună ( depozit îngropat, impermeabilizată cu o folie specială din polietilena de inalta densitate cu grosimea de 2 mm. b. Ferma este dotata cu spații suficiente pentru stocare dejecțiilor pe o perioadă de minim 6 luni: - pentru fracția lichidă unpat de 1400mc și o lagună cu : Vl=34924 mc c.Transferul dejecțiilor se face prin conducte,etanșe prin pompare. d..Laguna este impermeabilizată cu argilă și o folie specială din polietilena de inalta densitate cu grosimea de 2 mm. f. Se aplica. | Conformare cu BAT 18, pct. a Conformare cu BAT 18, pct. b Conformare cu BAT 18, pct. c Conformare cu BAT 18, pct. d Conformare cu BAT 18, pct. f |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF)stabilește că pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. | Pentru depozitarea fracției solide se utilizează paturi de stocare Levigatul rezultat se colectează prin rigole și se returnează în compartimentul de stocare dejecții semisolide provenite din hale. | Conformare cu BAT 15, pct.c |
| Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. | Ferma este dotata cu spații suficiente pentru stocare dejecțiilor solide pe o perioadă de minim 6 luni 1 x2800 mc în patul de stocare nr1 2x1400mc în patul de stocare nr.2 | Conformare cu BAT 15, pct.d |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF)stabilește că pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejecțiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| Separare mecanică a dejecțiilor lichide. Aceasta include, de exemplu: separator cu presă cu filet; — separator cu decantor și centrifugă; — coagulare-floculare; — separare prin site; — filtru-presă. | Se utilizează separarea prin site | Conformare cu BAT 19, pct. a |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF)stabilește că pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin : 2. reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. | 2.Laguna se exploatează la un nivel de umplere mai scăzut. | Conformare cu BAT 16, pct. a 2 |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF)stabilește că pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit îngropat (lagună) de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| Reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | Dejecțiile lichide nu se agită | Conformare cu BAT 17, pct. a |
| Acoperirea depozitelor îngropate de dejecții lichide (lagune) cu o acoperitoare flexibilă și/sau plutitoare, cum ar fi: — folii de plastic flexibile; — materiale vrac ușoare; — crustă naturală; — paie. | Foliile de plastic nu sunt aplicabile din considerente structurale. Materialele vrac ușoare și paiele nu sunt aplicabile datorită suprafețelor mari ale lagunelor. Crustele naturale nu se formează deoarece faza solidă a fost separată | Neaplicabil BAT 17, pct. b |

Desfășurarea activităților auxiliare

Pentru desfășurarea activității de creștere porci au fost  amenajate și spatii pentru activitățile auxiliare  acesteia,:

- o cladire –sediu administrativ (Sc= 275mp) ;

- o clădire - filtru sanitar care include   birouri,  vestiare și dușuri ( pentru femei și pentru bărbați), sala de mese, bucătăria,  farmacia, magazia  de materiale de dezinfecție.

Constructia are rolul de a controla accesul personalului în fermă si de a asigura că respectă regulile de intrare si iesire din incintă, eliminând pericolul de a contamina efectvele de porci  sau de a contracta boli ce se pot transmite populatiei.

Farmacia - spatiu destinat special pentru depozitarea temporară a medicamentelor si vitaminelor necesare tratării efectivelor de porci este dotat cu frigider si asigura posibilitatea eliminării folosirii neautorizate a substantelor destinate tratamentelor.

Camera pentru depozitarea temporară a cadavrelor  de porci care deserveste cele 10  hale  este constructie din zid cu suprafetele interioare (pardoseala si peretii)  din beton .In interior se  va afla camera frigorifica  cu pereti termoizolanti și camera de necropsie. Cadavrele de porcii (pierderi naturale) - cca. 2% din efectiv - sunt depozitate temporar în camera de frig din incintă, apoi preluate şi transportate pentru incinerare la o unitate specializată, cu care este incheiat contract.

Alte dotări

Pentru nevoi tehnologice obiectivul este dotat cu un cântar tehnologic. Cântarul este amplasat pe o platformă betonată, suprateran, capacitate maximă 60t. , Cântarul este dotat cu soft de administrare.

Alimentarea cu apă

Sursa subterană  pentru alimentare cu apă in scop tehnologic alcătuită din: patru puțuri forate astfel:

- forajul 1 având caracteristicile: H=50 m, Dn= 160 mm Qn:0'5-0,7 mc/h- in conservare;

- forajul 2 având caracteristicile: H= 162 m, Dn: 160 mm Qn = 2 mc/h-echipat cu pompa submersibilă Q:4 mc/h, H=75mCA;

- forajul 3 având caracteristicile: H: 140 m, Dn= 160 mm Qn = 0,5-0,7 mc/h- in conservare;

- forajul 4 având caracteristicile: H= 150 m, Dn= 160 mm Qn = 4 mc/h- echipat cu pompă submersibilă Q=6 mc/h, H=75mCA.

Rețea de apă pentru alimentare cu apă in scop igienico-sanitar.conform contractului nr.6024/20110/2017 incheiat cu SC Activitatea Goscom SA.

Apa prelevată este utilizată in următoarele scopuri:

- in scop igienico-sanitar pentru personalul angajat;

- apa tehnologică pentru spălare hale și evacuarea hidraulică a dejectiilor și consumul biologic al animalelor

Conform  Autorizației  de Gospodărire a Apelor nr.220/15.06.2018 necesarul de apă este:

| Sursa | Scopul utilizlrii | Cerin{a de apă , mc/zi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qzi maxim | Qzi mediu | Qzi minim |
| Rețea | Igienico-sanitar pentru personalul angajat | 1,8 | 1,5 | 1,19 |
| Sursa subterană | Tehnologic- consum biologic animale | 150 | 125 | 100 |
|  | Tehnologic- igienizări hale | 8,20 | 6,84 | 5,46 |
|  | Volum total | 160(1,85l/s) | 133,34 (1,54l/s) | 106,6 (1,23l/s) |
| Volum total mii mc/an | 58,40 | 48,66 | 39,90 |

Instalații de distribuție și inmagazinare:

Conducte  PE Dn160, L=370m de la puturile P2 gi P4 la rezervor.

Apa prelevată este stocată intr-un rezervor de inmagazinare betonat, suprateran de V = 750 mc echipat cu:

- grup de pompare apă alcătuit din 3 pompe (2A+1R)

- grup pompare incendiu alcătuit din 2 pompe (1A+1R)

Sistem de distributie apă către consumatori intemi, conductă PE Dn160 L=350 m

Apa pentru stingerea incendiilor.

Rezerva de apă in scop PSI, cca.l50 mc apă, se inmagazineazd in rezervorul V=750mc, astfel rezervorul are atât rol de inmagazinare apă menajeră șii tehnologică cât și rol PSI..

Canalizare

Sursele de ape uzate  prezente pe amplasament sunt:

-ape uzate fecaloid-menajere de la gruprile sanitare

-ape uzate tehnologice- de la spălarea- evacuarea hidraulică a dejecliilor

A) Apele uzate fecaloid - menajere de la grupurile sanitare sunt colectate prin reJeaua intemd de canalizare și evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil, avand V = 10 mc.

B) Ape uzate tehnologice - rezultate de la spalarea/igienizarea halelor sunt evacuate odata cu dejectiile.

| Categoria apei | Receptori autorizați | Volum total evacuat (mc/zi) | Volum mediu anual, mii mc |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | maxim | mediu | mediu |  |
| ape uzate fecaloid-menajere | bazin betonat vidanjabil | 1,8 | 1,5 | 1,19 | 0,54 |
| ape uzate tehnologice rezultate de la igienizarea halelor | fertilizare terenuri agricole | 8,20 | 6,84 | 5,46 | 2,49 |

Ape pluviale sunt colectate intr-un sistem de colectare a apelor pluviale, prin intermediul unor rigole deschise și sunt evacuate in pr.Turdaș.

| Categoria apei | Indicatori de calitate | U.M. | Limite conform prevederilor H.G. nr.188/2002 modificat și completat de HG.nr 352/2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape pluviale evacuate în pr.Turdaș. | pH | u.pH | 6,5-8,5 |
|  | Materii în suspensie | mg/l | 35 |
|  | CBO5 | mgO2/l | 20 |
|  | CCOCr | mg O2/l | 40 |
|  | N-NH4 | mgN /l | 1,0 |
|  | NO3 | mg/l | 25,0 |
|  | NO2 | mg/l | 1,0 |
|  | Ptotal | mg/l | 1,0 |
|  | Subst. extractibile cu solvent organici | mg/l | 10,0 |

Alimentarea cu energie electrică . Pentru funcționare se utilizează :

a)- energie electrică din rețeaua electrică pentru care există contractul nr.32731.05 2017 cu SC Imperial Development SRL ;

Obiectivul este dotat cu un  transformator de 1000KVA;

### Anul punerii în funcțiune al transformatorului : 2017.

### b)- energia termică este  asigurată:

-  cu 4 aeroterme/hală , Q=7,7  mc/h, gaz natural.

- cu  2 centrale murale  cu consum maxim de gaze naturale de 3,5mc/h pentru apă caldă/ căldură  la  filtru sanitar și birouri.

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică pe amplasament este un generator de curent cu P=319kw cu un rezervor de motorină V=1000l.

2.3.2. Deșeuri

În timpul functionării rezultă următoarele deșeuri :

  - dejecții de porc;

  - deșeuri de țesuturi animale;

  - ambalaje de la medicamente și vaccinuri;

  - deșeuri de la tratamente;

  - ambalaje de la substanțele utilizate la igienizare contaminate cu substanțe periculoase;

  - deșeuri metalice, deșeuri de echipamente electrice și electronice din activitatea de mentenanță;

  - deșeuri menajere.

Analizând activitatea fermei rezultă că cea mai mare cantitate de deşeuri o reprezintă dejecţiile. Cantitatea anuală de  dejecții variază în functie de categoria de porci, continutul de nutrienti din furaje și sistemul de adăpare aplicat, precum și în raport cu stadiile de productie cu procesul tipic de metabolism.

Deșeurile  de productie  sunt gestionate astfel:

| Denumire deseu | Cod deseu | Cantitati, t/an ; nr/an | Mod de stocare temporara | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejecții de porc | 02.01.06 | 71000 | Se stochează temporar în paturile de uscare și în lagună | Se utilizează ca fertilizant |
| Deșeuri de țesuturi animale | 02.01.02 | 6,8 | Se depozitează temporar în camera frigorifică | Se elimină (contract nr.39 /2016 SC COMAGRA PROD. SRL |
| Ambalaje de carton | 15.01.01 | 0,8 | Se depozitează în spații închise | Se valorifică prin agenți economici autorizați |
| Ambalaje de plastic de la medicamente | 15 01 02 | 0,1 | Se depozitează în spații închise | Se valorifică prin operatori autorizați |
| Obiecte ascutite | 18 02 02* | 0,01 | Se depozitează pe platformă betonată | Se elimină prin agenți autorizați (Contract nr.H251//2016 SC STERICYCLE SRL) |
| Ambalaje de la substante de dezinfectie | 15 01 10* | 0,5 | Se depozitează în spații închise | Se returnează la furnizor sau se elimină prin agenți autorizați (Contract nr.H251//2016 SC STERICYCLE SRL) |
| Deseuri menajere amestecate | 20 03 01 | 3,7 | Se depozitează în pubele | Se elimină prin operatori autorizați (se elimină prin intermediul Primăriei Turdaș) |
| Deșeuri metalice | 02 01 10 | 0,5 | Se depozitează pe platformă betonată | Se valorifică prin operatori autorizați |
| Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 16 02 14 | 0,050 | Se depozitează pe platformă betonată | Se valorifică prin operatori autorizați) |
| Tuburi fluorescente | 20 01 21* | 50buc/an | Se depozitează în butoaie metalice | Se valorifică prin operatori autorizati |

2.4 Folosirea terenului din împrejurimi

Ferma de porci are următoarele vecinătăți :

- la nord- teren proprietate SNCFR, cale ferată;

- la  est -  teren arabil, proprietari  particulari, pr.Turdaș;

- la  Sud - teren arabil, proprietari  particulari, DN7;

- la Vest - teren arabil, proprietari  particulari, DJ709G;

Limitrof Fermei de porci sunt  terenuri agricole proprietăți particulare

Pârâul Turdaș curge  la o distanta de circa 685m  de amplasament .

2.5 UTILIZARE CHIMICA.

Avand în vedere profilul de activitate, pe teren sunt amplasate hale de creștere a  porcilor. Tehnologia de creștere a porcilor include utilizarea de substanțe pentru deratizare, dezinfectie. Acestea sunt aduse pe amplasament în momentul utilizării și sunt stocate pentru un scurt interval de timp. Utilizarea acestor substanțe se face în conformitate cu normele sanitar veterinare și cu prescripțiile din fisele tehnice de securitate ,  de către  personalul firmelor cu care societatea are contract. (Contract cu SC Protect Alfasan SRL )

Societatea nu deține depozite de  deșeuri periculoase.

## Medicamentele și vaccinurile se aduc în cantitățile strict necesare, se depozitează temporar în camera special amenajată și se administrează conform cu instrucțiunile medicului veterinar.

Toate produsele utilizate  pentru dezinfecție sunt achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi. Se anexează fișele  tehnice de securitate.  Pentru intrările de materie primă, cantitatea şi calitatea acestora, precum și furnizorul, este ţinută o evidenţă strictă în cadrul compartimentului economic.  Substanțele utilizate pentru dezinfecție sunt în cantitate mică. În cantitate mai mare este motorina . Datorită cantităților mici existente pe

amplasament  obiectivul nu intră  sub incidența Legii nr. 59/2016 (Directivei 2012/18/UE) privind  controlul pericolelor de accidente majore,   ceea  ce indică faptul că nu este necesară elaborarea  politicii de prevenire a accidentelor majore  sau  a Planului de Urgenta Interna.

## Principalele substanţe chimice utilizate clasificate periculoase sunt  prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Denumirea substantei periculoase | Numar CAS | Index | Fraze de pericol | Cantitate estimata/ existenta in stoc (t) | Cantitate relevanta conf.Dir. 2012 /18/UE, tone | Stare fizica | Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Col 2 din partea I sau II |  |  |
| 1 | Motorină | 68334-30-5 | 649-224-00-6 | H226; H332 H315; H304 H351; H373 H411 | 17 | 2500 | Lichid | Rezervorul V=10000l; temperatură ambientală |
| 2 | Virkon S | - | - | H272; H302; H314;H315; H318; H319; H334; H335; H412 | 0,2 | 10 | Lichid | Cutii de plastic de 10 kg, temperatură ambientală |
| 3 | Var | 1305-62-0 |  | H315;H318; H335 | 3,0 | - | Solid | Spațiu special amenajat.Saci de hârtie de 20kg |
| 4. | Kem-Sept KS62 |  |  | H302;H314 H334;H317 H400 | 0,2 | 5 | Lichid | Spațiu special amenajat. Saci/ cutii de plastic de 10kg |
| 5 | Gaz natural | 74-82-8 | 601-001-00-4 | H220,H280 | - | 10 | Gaz | Nu se stochează |

2.6. Topografie

Ferma de porci aparținând S.C. Landbruk  SRL  este amplasată pe teritoriul administrat de Primaria ComuneiTurdaș, în partea de sud-est a comunei.     ComunaTurdaș este  situată  în lunca râului Mureș care înconjoară satul la nord și vest. Este situată  la 20 km Deva  si la 6km de Orăștie.  Coordonatele geografice  ale localității sunt: 450  51` 00” N și 230 08`00”E. Comuna are in componență satele Turdaș, Pricaz,  Râpaș, Spini. Ferma este amplasată in satul Turdaș.  Amplasamentul fermei este pe un teren plat, fără pericol de  inundabilitate  pe malul stang al pr. Turdas (Turmas) cod corp apa de suprafata RORW4.1.116-B1., la cca.685m de acesta, respectiv pe malul stang al raului Mures la cca.1.36km.

ComunaTurdaș  se învecinează:

- la nord cu comuna Rapoltu Mare

- la est  cu orașul Orăștie;

- la cu comuna Mărtinești;

- la vest cu orașul  Simeria

2.7. Geomorfologie, geologie, considerații tectonice

2.7.1. Geomorfologie

### Din punct de vedere geomorfologic  perimetrul Fermei de porci   Turdaș  aparține  terasei sudice a râului Mureș aval confluență  cu râul Orăștie, ,, Culoarul Mureșului”. Zona este caracterizată de dealuri domoale constituite din sedimente neogene  și cuternare  care fac trecerea de la lunca Mureșului  la munții din partea de sud și de nord  a amplasamentului

Ferma ocupă un teren  în suprafață de 140 888 mp, din care  68396mp este ocupată de construcții, adică  un procent de ocupare a terenului de 48,54%.

. Circulația în fermă se face pe alei carosabile betonate sau de pământ. Suprafața care nu este ocupată cu construcții este înierbată natural.

2.7.2. Geologie

Relieful actual al județului Hunedoara  este rezultatul unui îndelung proces evolutiv produs în erele geologice . Din punct de vedere geologic teritoriul județului Hunedoara se suprapune pe două mari unități stucturale: autohtonul danubian și pânza getică. Sunt delimitate  două zone : zona cristalino- mezozoică aprținând Carpaților Meridionali și Munților Banatului și zona sedimentar-vulcanică aparținând Carpaților Apuseni.

Definitivarea înălțării munților se realizează în pliocen și la începutul Cuaternarului. În această perioadă s-a produs retragerea apelor din depresiuni și a început formarea actualei rețele hidrografice. În a doua parte a Cuaternarului s-au format terasele medii și inferioare ale râurilor .

Din punct de vedere  geologic obiectivul este situat în culoarul Orăștie  care se dezvoltă din dreptul localității Aurel Vlaicu până la confluent cu părăul Strei Acesta s-a format ca  zonă depresionară de legătură între Carpații Meridionali și Munții Apuseni , având caracter deluros în sud și terase și luncă în nord.

Lățimea culoarului  ajunge până la 10km între Munții Metaliferi  la nord  și Munții Șureanu la sud Râul Mureș a contribuit la formarea  unei lunci cu o lățime de 2-5 km și a unui sistem de terase dispuse pe stânga pe 6 - 7 nivele. (Monografia Județului Hunedoara).

În concluzie conform   hărții  geologice, în zona obiectivului  sunt  straturi de aluviuni depuse prin sedimentare (marne,nisipuri  pietrișuri fosilifere precum și  argile mărnoase.

În zonă nu sunt obiective  geologice valoroase protejate.

2.7.3. Considerații tectonice

Construcțiile – halele de producție și clădirile anexe sunt executate  pe fundații de beton armat, cu stâlpi de beton, pereți portanți de zidărie,  planșeu hidroizolat și pardoseală din beton. Construcțiile sunt proiectate să reziste la mișcările tectonice calculate pentru zona județuluiHunedoara.. Din punct de vedere constructiv, structura de rezistență la acțiuni seismice s-a făcut conform Cod proiectare  seismică Partea I-a :Prevederi de proiectare  clădiri  Indicativ P100 /1/ 2006.Halele   sunt proiectate să reziste la cutremure de amplitudini consemnate în zonă, la vânt și căderi de zăpadă.

.

Amplasamentul corespunde macrozonei de seismicitate 6 în conformitate cu SR11100/1/93(Zonarea seismică- Macrozonarea teritoriului României).

Macrozonarea de seismicitate 6 corespunde unei zone de intensitate 6 pe scara MSK. Perioada de control a spectrului de răspuns  Tc (sec) este de 0,7s iar valoarea de vârf a accelerației terenului  pentru intervalul mediu de recurență  (IMR+225ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani.) este de 0,16 ag.

2.8. Hidrologie și hidrogeologie

2.8.1. Hidrologie

Rețeaua hidrografică  în zonă este reprezentată de apele  de suprafață:

- râul Mureș care înconjoară satul Turdaș  spre Nși V ( cod corp apă

RORW 4.1._B7;

- pârâul Turmaș( Turdaș ) și Mărtinești  la E ( cod corp apă ROR W4.1.116_B1.

Pârâul  Turdaș (Turmaș) situat la cca. 685m de obiectiv  este caracterizat ca având o stare chimică bună și o stare ecologică bună

Râul Mures –situat la cca 1,36K este caracterizat ca având o stare chimică bună și o stare ecologică bună

2.8.2. Hidrogeologie

Ape subterane

Obiectivul face parte din corpul ROMU07-  lunca și terasele  Culoarului Mureșului inferior. Corpul de apă subterană este de tip poros permeabil şi este localizat în depozitele aluvionare, de vârstă cuaternară, ale luncii râului Mureş, de la aval de Alba Iulia şi până la Lipova, şi pe afluenții acestuia (Secaş, Sebeş, Sebişel). Aceste depozite se dezvoltă pe ambele maluri ale râului Mureş şi sunt constituite din pietrişuri şi nisipuri, cu grosimi de 10-24 m, care au fost interceptate până la adâncimi de 15-26 m. Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi de 2-3 m, iar în zonele marginale ale luncii, adâncimile sunt mai mici de 2 m.

Alimentarea corpului de apă se face, în principal din precipitații, infiltrația eficace având valori de 31,5-63 mm/an. Stratul acvifer este drenat de către rețeaua hidrografică, dar nu este exclusă şi alimentarea dinspre râu în perioadele cu viituri. Din punct de vedere al gradului de protecție globală, corpul de apă subterană se încadrează în clasele de protecție bună şi medie.(Sursa: Planul de management al B.H. Mureș.)

Mare parte a corpului de apă ROMU07  este acoperită de suprafețe cultivate și păduri.. În cazul în care pe aceste suprafețe se practică o agricultură intensivă este posibil să se constate un impact negativ asupra acestuia.

2.9.Actele de reglementare ale activitatii. Documente / recomandări privind planificarea / amenajarea teritorială în zona amplasamentului proiectului.

Activitatea  Fermei de porci Turdaș este  reglementată de  următoarele acte:

- Acord de mediu nr.HD - 1/20.06.2018;

- Autorizatie de gospodărirea apelor nr.220 /15.06.2018.

2.10.Detalii de planificare  pentru supravegherea calitatii amplasamentului

Principalele actiuni pentru supravegherea calitatii amplasamentului efectuate sunt :

(Verificari zilnice de către seful de fermă și periodic de personalul cu atributii de protectia mediului a tuturor aspectelor legate de protectia mediului:

-- depozitarea si manipularea corectă a materiilor prime și auxiliare ;

- manipularea și depozitarea deseurilor în conformitate cu prevederile legale;

- executarea lucrarilor de modernizări numai după obținerea tuturor aprobarilor legale necesare;

- întretinerea curățeniei în amplasament și a căilor interioare de acces în bună stare.

(Verificarea periodică a starii calitatii constructiilor și instalatiilor industriale.

Monitorizarea factorilor de mediu va fi efectuată prin contractare cu laboratoare acreditate.

Pentru supravegherea calității  factorilor de mediu pe amplasament , este necesar să se efectueze analize conform  prevederilor  Legii nr 278/2013. Activitatea de monitorizare va fi conformă cu prevederile autorizației integrate de mediu.Analizând necesitatea monitorizării factorilor de mediu  rezultă următoarele:

AER

. – analiza poluanților  :

- emisiile de la hale  nu sunt dirijate, sunt fugitive - nu este cazul  ;

- - analiza calității aerului ambiental – se vor face analize   la indicatorii stabiliți în    Programul de monitorizare..

APA

1. Apele  uzate menajere stocate intr-un   bazin vidanjabil sunt analizate  la cererea prestatorului de servicii. Acestea trebuie să îndeplinească condițiile impuse de HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005, anexa 2, tab. 1

| Indicator | U.M. | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | 0C | 40 |
| pH | unităţi pH | 6,5-8,5 |
| Materii în suspensie | mg/l | 350 |
| CBO5 | mg O2/l | 300 |
| CCO- Cr | mg O2/l | 500 |
| Reziduu fix | mg/l | 2000 |
| Amoniu | mg/l | 30 |
| Fosfor total | mg/l | 5 |
| Sulfuri si H2S | mg/l | 1 |
| Fenoli | mg/l | 30 |
| Subst. extractibile cu solventi organici | mg/l | 30 |
| Detergenţi sintetici biodegradabili | mg/l | 25 |

.

2. Apa subterana –  Se efectuează analize atât din forajul  de alimentare cu apă cât și din forajele de observație  cu frecvența  și la indicatorii impuși   în Autorizatia de gospodărire a apelor.

Monitorizarea factorilor de mediu va fi efectuată prin contractare cu laboratoare acreditate.

SOL –  se va analiza  azotul total și fosforul total o dată la 10 ani  fata de  data punerii în funcțiune(2018)

ZGOMOT –. Se vor efectua analize i la sesizări.

MIROSURI Titularul activității va lua măsuri pentru respectarea prevederilor  STAS nr.12574/1987 – conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate,  potrivit căruia emisiile de substante puternic mirositoare nu trebuie sa creeze în zona de impact miros dezagreabil si persistent, sesizabil olfactiv.

DEȘEURI -  se va  ține evidenţa cantităţilor şi tipurilor de deşeuri proprii generate pe amplasament   și se vor raporta lunar la APM.

2.11 Accidente și incidente de poluare

2.11.1.Accidente majore produse  pe amplasament

În activitatea de producţie  a Fermei de porci nu s-au înregistrat accidente tehnice majore .

2.12.Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone  sensibile.

Amplasamentul este localizat în intravilanul  comunei  Turdaș, zonă dominată de  terenuri agricole, proprietăți particulare care sunt cultivate sau înierbate natural.

Conform legislatiei în vigoare, Ordinul nr. 2387/2011 emis de Ministerul Mediului si Padurilor pentru modificarea  Ordinului nr. 1964/13.01.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,  în zona amplasamentului studiat nu este declarată arie protejată

HG nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea HG nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 din Romania  nu  nominalizează comuna Turdaș  cu  arie  de protecție avifaunistică .

Amplasamentul este înconjurat de terenuri agricole

Fauna este reprezentată prin animale si păsări comune (rozătoare,  vulpi, iepuri, vrabie, cioară, etc.), specifice zonelor cu terenuri agricole și  cele  specifice  zonelor  de luncă: barza alba (Ciconia ciconia), rata salbatica (Anas plathyrhynchos), stârcul cenusiu (Ardea cinerea), lăstunul de mal (Riparia riparia), prigoria (Merops apiaster), ciocarlia (Alauda arvensis), codalbul (Haliaeetus albicilla), sturzul cântător (Turdus philomenes) etc..

Vegetatia  pe terenurile agricole învecinate este sau cultivată (porumb, grâu, etc.) sau spontană pe terenurile necultivate. Vegetatia naturala este reprezentata de specii ierboase: pelinita (Artemisia austriaca), pălamida, pelinul, ciulinul, coada soricelului, scaietele, spinul, brusturul.  Vegetația în lunca Mureșului este reprezentată de pâlcuri formate din sălcii, arini, răchite și plopi.

.

De asemenea, în apropiere, nu se află scoli, spitale, zone de patrimoniu cultural, care să fie afectate de activitatea desfăsurată de instalatie.

2.13 Conditiile clădirilor

S.C. Landbruk SRL - Ferma  Turdaș deține o suprafață de 140 888 mp din care  68396mp este ocupată de construcții, adică  un procent de ocupare a terenului de 48,54%.

### Toate cladirile sunt în regim de înălțime parter. Din punct de vedere constructiv situația clădirilor este următoarea:

| Nr crt. | Denumire construcție | Nr. | Capacitate | Detalii constructive |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hale porci | 10 | 2500locuri/ hală | Fundații din beton, zid din cărămidă, acoperiș din, panouri sandwich, podea parțial perforată cu grătare din beton |
| 2 | Cabina poarta | 1 |  | Fundații din beton, zid din cărămidă, acoperiș din panouri sandwich |
| 3 | Sediu administrativ | 1 |  | Fundații din beton, ziduri și acoperiș din panouri sandwich |
| 4 | Rezervor | 1 |  | Beton armat |
| 5 | Casa cantar | 1 |  | Fundații din beton, ziduri și acoperiș din panouri sandwich |
| 6 | Filtru sanitar | 1 |  | Fundații din beton, pereți din zidărie + acoperiș din tablă |
| 7 | Statie de pompe | 1 |  | Beton armat |
| 8 | Bazine de dejectii | 2 |  | Beton armat |
| 9 | Depozit materiale | 1 |  | Fundații din beton, pereți din zidărie + panouri sandwich , acoperiș din panouri sandwich |
| 10 | Camera de frig | 1 |  | Fundații din beton, pereți din zidărie , acoperiș din panouri sandwich |

Toate construcțiile au fost modernizate, starea lor este bună.

S.C. Landbruk SRL Ferma de porci își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii 10/95 (Legea calitatii în constructii), a Normativului P 130/99 privind urmarirea comportarii în timp a constructiilor și a tuturor normativelor în vigoare în constructii.

În principal, activitatea de urmarire a comportarii în timp a constructiilor consta din identificarea urmatoarelor tipuri de degradari:

- pentru terenul de fundare - tasare, umflare, alunecare, umezire anormala

- pentru fundatia constructiei - fisurare, deplasare, rotire

- pentru structura de rezistenta - fisurare, coroziune, atac biologic, deformare, deplasare anormala, defecte la îmbinari, rupere, distrugerea unor elemente

- pentru peretii exteriori și interiori - învelitori, finisaje-fisurare, patare, exfoliere, deformare anormala, condens, atac biologic, infiltratii

- disconfort - acustic, vibratoriu, hidrotermic

- instalatii functionale ale obiectelor de constructii - electrice, sanitare, încalzire, gaze, curenti slabi

- edilitare - apa - canal,  infiltratii, piese de trecere, pereti, infiltratii la rost de dilatatie,  degradari conducte de beton armat

- degradari specifice drumuri - degradari reazeme, etansari, marcaje, încretiri, uzura avansata a caii de rulare, imbracamînti rutiere, colmatare excesiva a infrastructurii cailor de rulare

Urmarirea comportarii constructiilor în timp are 2 ramuri principale: urmarirea curenta și urmarirea specială.

Urmarirea curenta se face cu mijloace simple și prin inspectii vizuale, în timp ce urmarirea speciala se face cu mijloace și aparatura complexa, de catre firme specializate în acest gen de activitate.

2.14.Răspuns de urgentă

A. Riscuri naturale.

Inundații, alunecări de teren.

Ferma este amplasată pe un teren plat, la o distanță de cca 685m de  cursul de apă   Turdaș și 1,36km față de râul Mureș.. În acest caz obiectivul nu este supus alunecărilor de teren și pericolului de inundație.

Cutremure.

Amplasamentul corespunde macrozonei de seismicitate 6 în conformitate cu SR11100/1/93(Zonarea seismică- Macrozonarea teritoriului României).

Macrozonarea de seismicitate 6 corespunde unei zone de intensitate 6 pe scara MSK. Perioada de control a spectrului de răspuns  Tc (sec) este de 0,7s iar valoarea de vârf a accelerației terenului  pentru intervalul mediu de recurență  (IMR+225ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani.) este de 0,16 ag.

Din punct de veder constructiv, structura de rezistență la acțiuni seismice s-a făcut conform Cod proiectare  seismică Partea I-a :Prevederi de proiectare  clădiri  Indicativ P100/1/2006.Halele fiind executate pe fundații din beton armat și pereți portanți din zidărie, sunt proiectate să reziste la cutremure de amplitudini consemnate în zonă, la vânt și căderi de zăpadă.

B. Accidente potențiale (analiză de risc).

Riscul este definit ca probabilitatea apariției unui efect negativ într-o perioadă de timp specificată și este redat de ecuația:

Risc = Pericol X Expunere

Evaluarea riscului are ca obiectiv prevederea apariției unui risc prin identificarea:

- agenților poluanți de pe amplasament;

- receptorii expuși riscului,

- mecanismul prin care se produce riscul;

- măsurile pentru reducerea riscului la un nivel acceptabil.

Considerăm că pentru activitatea desfășurată în halele   modernizate trebuie analizate producerea următoarelor riscuri:

a. Risc chimic

Activitatea nu intră sub incidența Directivei Consiliului Europei  2012/18/CE. Pe amplasament  sunt substanțe cu grad mare de periculozitate ( motorina  și substanțe de dezinfecție) dar în  cantități mici.

Probabilitatea apariției: 	0	Gravitatea 	0

Risc chimic = P*G = 0

b.  Risc de incendiu,

Apariția unui astfel de fenomen este posibilă datorită existenței următoarelor surse:

- rețele electrice;

- surse cu flacără deschisă (lucrări de sudură în perioada de reparații);

- prezența materialelor combustibile în cantitate mare ( motorină, cereale, etc);

- prezența gazului natural.

Măsuri pentru evitarea producerii:

- efectuarea reviziilor la rețelele electrice și a reviziilor și reparațiilor la consumatorii de energie electrică;

- evitarea efectuării lucrărilor de sudură în apropierea materialelor combustibile;

- interzicerea fumatului în incinta fermei;

- instruirea personalului.

Posibilitatea apariției:  mică

Gravitatea:majoră– pierderi materiale și posibile accidente umane.

Risc incendiu  = P*G = 1*3 = 3

c. Risc epidemiologic – apariția unor îmbolnăviri ca urmare a nerespectării normelor sanitar – veterinare.

Măsuri pentru evitare:

- respectarea tehnologiei de igienizare hale de porci;

- respectarea normelor sanitar – veterinare și a igienei personale a angajaților la intrarea și părăsirea fermei;

- respectarea normelor sanitar – veterinare privind intrarea în fermă a persoanelor străine de activitatea fermei;

- interzicerea aducerii de  alte animale  în incinta fermei;

- verificarea zilnică a integrității împrejmuirii.

Probabilitatea apariției: mică

Gravitatea: majoră

Risc epidemiologic  = P*G = 1*3 = 3

Clasificarea probabilității și gravității permit aprecierea mărimii riscului.

| Clasificarea probabilității | Clasificarea gravității |
| --- | --- |
| Mare = 3 | Majoră = 3 |
| Medie = 2 | Medie = 2 |
| Mică = 1 | Ușoară = 1 |
| Inexistentă = 0 | Nesemnificativă = 0 |

Nivelul riscului.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inexistent | f. mic | mic | acceptabil | mediu | mare | f. mare |

Pentru cazurile expuse mai sus rezultă următoarele:

:

| Nivel risc | inexistent | f.mic | mic | acceptabil | mediu | mare | f.mare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chimic | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Incendiu |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Epidemiologic |  |  |  | 3 |  |  |  |

Din analiza de risc rezultă că acesta are un nivel acceptabil, local, cu probabilitate mică de apariție, cu efect local putând fi evitat prin respectarea măsurilor de prevenirea riscurilor.

Nu se pune problema unui efect transfrontalier.

3. ISTORICUL TERENULUI

În perioada 1976 – 1992 ferma functiona ca  ferma ingrasare porci. aparținând  I.S.C.I.P Orăștie. În anii 1993-1994 ferma își încetează activitatea . În anul 2008 este preluată de SC AGROCOMPANY SRL  care efectuează  diverse lucrări  fără a o pune în funcțiune.

S.C. Landbruk S.R.L. a preluat prin act de vânzare – cumpărare ( încheiere de autentificare nr.2759/2017) de la SC AGRO COMPANY SRL amplasamentul  cu capacitatea de 25000 de capete..

4.RECUNOASTEREA TERENULUI

4.1.Probleme identificate

În cadrul elaborării prezentului raport, recunoașterea terenului a presupus o analiză a amplasamentului, cu accent pe următoarele direcţii:

• identificarea și cunoașterea activităţilor practicate pe amplasament și a spaţiilor

de depozitare;

• analiza mecanismelor de transfer a poluanţilor către zonele adiacente,

• identificarea unor receptori sensibili;

• identificarea vizuală a calităţii factorilor de mediu;

• identificarea și localizarea locurilor potenţial contaminate

Pentru identificarea zonelor care necesita investigatii suplimentare s-a verificat amplasamentul .

Din verificarea efectuată pentru tot amplasamentul a  rezultat următoarele:
 - terenul pe care se desfășoară activitatea   este împrejmuit și păzit;

- spațiile sunt construite conform destinației;

- terenul nu prezenta poluare  vizibilă , situație care este de așteptat în condițiile în care  pe acest amplasament nu se desfășoară  activități  cu substanțe chimice  prevăzute în Ordinul  Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 756/1997;

-  spațiile pentru stocarea fracțiilor solide și lichide  erau amenajate ;

-  căile de acces sunt parțial betonate;

- la depozitul de combustibil rezervorul este amplasat pe o platformă  betonată, nu  s-au constatat pierderi  de combustibil;

- laguna este împrejmuită;

- pe amplasament sunt depozitate temporar multe deșeuri  provenite din lucrările de construire/modernizare care urmează să fie eliminate/ reciclate.

4.2 Probleme ridicate

Creșterea intensivă a porcilor determină probleme pentru mediu și anume:

a) emisii de  poluanți din adăposturi  și stocarea dejecțiilor;

b) managementul dejecțiilor;

c) acidifiere (NH3, SO2, NOx);

d) eutrofizare (N,P);

e) disconfort în zona limitrofă datorat zgomotului și  mirosului .

Emisiile care pot exista pe amplasament și locul în care este posibil să se producă sunt redate în tabelul de mai jos:

|  | Poluant | Localizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac(NH3) | Hale de creștere, stocarea dejecțiilor, |
| 2 | Metan (CH4) | Hale de creștere, stocarea dejecțiilor, |
| 3 | Oxid de azot (N2O) | Hale de creștere, stocarea dejecțiilor |
| 4 | NOx | Încălzirea halelor și a clădirilor aferente |
| 5 | Dioxid de carbon (CO2) | Hale de creștere |
| 6 | Miros (H2S) | Hale de creștere, stocarea dejecțiilor, |
| 7 | Praf | Stocarea hranei |

a)Emisiile din hale pot fi reduse  prin aplicarea unui management nutrițional adecvat și prin utilizarea  ventilației artificiale a acestora .Așa cum s-a specificat la pct. 2.3.1. nutrețurile utilizate la hrănirea porcilor respectă prevederile din Documentul de referință (BREF) în ceea ce privește  hrănirea fazială, conținutul de proteină și conținutul de fosfor.  Microclimatul este reglat automat deci nu există posibilitatea acumulării de noxe în grajduri.

b) In ceea ce priveste dejecțiile, acestea pot produce o poluare semnificativă  a solului prin cantitatea mare de nutrienți pe care le conțin (N și P) și a aerului datorită mirosului pe care îl degajă atât pentru angajații proprii cât și pentru locuitorii din zonă.

Întrucât dejecțiile sunt utilizate la fertilizarea terenurilor agricole, SC  Landbruk SRL   are următoarele obligații:

### - să respecte prevederile Codului de Bune Practici Agricole;

### - sa întocmească studiile OSPA pentru terenurile fertilizate;

### - sa întocmească programele anuale de fertilizare a terenurilor agricole cu respectarea calendarului de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor.

Având în vedere natura activității desfășurate se poate afirma că zonele  cărora să li se poată asocia un risc de mediu sunt:

În zona halelor posibilitatea poluării solului cu dejecții , substanțe de igienizare.

Pentru prevenirea poluării se iau următoarele măsuri:

- suprafata pe care sunt amplasate este betonată, prevazută cu   sistem  de colectare și scurgere a dejecțiilor;

- în perioada lucrărilor de revizii, reparatii – se încheie cu cei care execută lucrările protocoale pentru evitarea poluării și se specifică, pentru fiecare tip de deșeu cum se elimină și unde se depozitează;

-  întreținerea  rețelelor de  evacuare dejecții deoarece colmatarea  lor poate duce la deversarea dejecțiilor.

În zona conductelor  de canalizare pentru transport ape uzate și dejecții de la spălarea halelor– numai la spargerea unor conducte  posibilități de poluare, în special cu   substanțe organice, amoniu.

În zona lagunei/ paturilor de stocare dejecții:

- deversarea fracției lichide/solide  pe sol ca urmare a exploatării sau manipulării defectuoase a dejecțiilor în momentul golirii  lagunei / bazinelor.

In zona  depozitului de combustibil :  posibila poluare a solului cu motorină la   manipularea defectuoasă în momentul umplerii rezervorului/ alimentării utilajelor.

4.3 Depozite de produse și magazii .

Scopul lucrării fiind stabilirea stării amplasamentului, se redau mai jos materiile prime și auxiliare utilizate pe amplasament pentru a se vedea modul de stocare, având în vedere că o sursă importantă de poluare a solului o constituie stocarea   necorespunzătoare.

| Materii prime și auxiliare | Mod de stocare | Impactul asupra mediului |
| --- | --- | --- |
| Nutreturi combinate | Buncăre amplasate lângă fiecare hală | Fără impact asupra mediului |
| Apa | Bazin cu V=750mc | Fără impact asupra mediului |
| Medicamente | În cameră specială | Fără impact asupra mediului |
| Energie electrică | Nu se stochează | Fără impact asupra mediului |
| Motorină | Depozit de motorină cu un rezervor de capacitate 10000l pe platformă betonată, | Motorina poate produce efecte pe termen lung in mediul acvatic |
| Dezinfectanti | Bidoane de plastic. Cameră specială, fără canalizare , podea betonată | Toxici pentru mediul acvatic |

Magazii Serviciu Depozite:

( Depozit materiale (S=440mp)  pardoseală de beton, nu prezintă risc pentru mediu.

( Depozite de deseuri periculoase – Nu sunt

4.4 Instalatii de tratare a reziduurilor- Nu sunt

4.5.Retele de canalizare

Pe amplasament rezultă următoarele tipuri de ape uzate:

- ape uzate menajere;

- ape uzate de la spălarea halelor;

- ape pluviale.

a) Apele uzate fecaloid - menajere de la grupurile sanitare sunt colectate prin reJeaua intemd de canalizare și evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil, avand V = 10 mc.

b) Ape uzate tehnologice - rezultate de la spalarea/igienizarea halelor sunt evacuate odata cu dejectiile.

c) Ape pluviale  - sunt colectate intr-un sistem de colectare a apelor pluviale, prin intermediul unor rigole deschise și sunt evacuate in pr.Turdaș.

4.6. Instalatii de preepurare locale  - Nu sunt

4.7 Alte depozite și zone de folosire - Nu sunt

5. INVESTIGATII PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

5.1 Investigatii privind calitatea solului.

Pentru a stabili starea solului s-a prezentat în acest raport modul de stocare al materiilor prime și auxiliare și al deșeurilor. Se constată că în prezent amenajările destinate depozitării  materiilor prime și auxiliare sunt  corespunzătoare ceea ce duce la o bună protecție a solului.

De asemenea pentru stocarea deșeurilor se vor utiliza   platforme betonate despărțite	Având în vedere că materiile prime care se utilizează la creșterea porcilor sunt de natură organică, naturală, biodegradabilă, în jurul halelor solul nu poate fi poluat de acestea. Este posibilă o poluare cu substanțele conținute în dejectii numai în caz accidental -  înfundarea  canalizării și deversări necontrolate a dejecțiilor.

În zona depozitului de combustibil  unde este posibilă o poluare cu motorină în cazul  operațiilor neadecvate  de descărcare/alimentare combustibil, ca protecție  rezervorul este amplasat pe o platformă betonată iar umplere și alimentarea este computerizata.

În ceea ce privește ambalajele de la dezinfectanți, acestea  sunt depozitate într-o încăpere închisă, fără canalizare, podea betonată.

5.2. Investigatii privind calitatea aerului

Sursele de poluare a aerului pe amplasament sunt:

| Nr. crt | Proces/locație | Poluanți | Tipul sursei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprovizionarea cu furaje /zona buncărelor | Pulberi in suspensie si sedimentabile | Sursa fixă fugitivă |
| 2 | Creșterea porcilor/hale | Pulberi, NH3, H2S, CH4, CO2, N2O | Sursa fixă fugitivă |
| 3 | Depozitarea temporară a dejecțiilor/ paturi de uscare și lagună | NH3, H2S, CH4, CO2, N2O | Sursa fixă fugitivă |
| 4 | Trafic pentru aprovizionare | Pulberi, SOx, CO, NMVOC, NOx | Sursa mobile fugitivă |
| 5 | Producere căldură/ aeroterme și centrale murale pe gaz natural | Pulberi, NOx, CO, CO2, SOx | Surse fixe fugitive |

Emisiile rezultate în halele de crestere și îngrășare. Pentru asigurarea microclimatului  și evitarea acumulării de poluanți în hale, acestea  sunt ventilate artificial prin intermediul ventilatoarelor. Fiecare hală dispune de  ventilatoare cu turație variabilă  amplasate pe coamă.

| Hale | Dotare |
| --- | --- |
| Halele nr.1 - 10 | 21ventilatoare de coamă x 11700mc/h/hală |

La data verificării  pe amplasament  nu se manifesta mirosul specific de fermă de porci. Intensitatea mirosului în cazul fermei este dată de compoziția furajului care acționează asupra dejecțiilor și de tehnicile utilizate la manipularea și stocarea dejecțiilor. Conform datelor experimentale o dietă cu nivel de proteină scăzut duce la scăderea intensității mirosului.

### Substanțele care provoacă miros sunt: amoniacul si  H2S. Percepția mirosului este diferită de la individ la individ  și depinde de intensitate.  Conform Odor Threshold Values tabelul 6.1 pragul de miros pentru ammoniac este  cuprins între 0,043-60,3ppm (0,03 – 42mg/mc) iar pragul de miros pentru hidrogen sulfurat este cuprins intre 0,00004 – 1,4 ppm (0,000055 – 1,95 mg/mc) Calitatea aerului va fi urmărită  prin analize conform Programului de monitorizare.

5.3. Investigatii privind calitatea apelor

a) Calitatea apelor de suprafață – nu este cazul.

- Calitatea apelor subterane.

Sursa subterană  pentru alimentare cu apă in scop tehnologic alcătuită din: patru puțuri forate astfel:

- forajul 1 având caracteristicile: H=50 m, Dn= 160 mm Qn:0'5-0,7 mc/h- in conservare;

- forajul 2 având caracteristicile: H= 162 m, Dn= 160 mm, Qn = 2 mc/h-echipat cu pompa submersibilă Q:4 mc/h, H=75mCA;

- forajul 3 având caracteristicile: H: 140 m, Dn= 160 mm Qn = 0,5-0,7 mc/h- in conservare;

- forajul 4 având caracteristicile: H= 150 m, Dn= 160 mm Qn = 4 mc/tr- echipat cu pompă submersibilă Q=6 mc/h, H:75mCA.

Rețea de apă pentru alimentare cu apă in scop igienico-sanitar.conform contractului nr.6024/20110/2017 incheiat cu SC Activitatea Goscom SA.

Apa prelevată este utilizată in următoarele scopuri:

- in scop igienico-sanitar pentru personalul angajat;

- apa tehnologică pentru spălare hale și evacuarea hidraulică a dejectiilor și consumul biologic al animalelor.

Analizele de apă efectuate  de SC Synevovet  SRL din foraj jele  nr.2 și 4  care alimentează ferma indică încadrarea apei utilizate în limite, atât din punct de vedere chimic cât și bacteriologic.

| Forajul | Indicatori analizati | UM | Rezultate obtinute | Valoare max. conf. Legii nr. 311/2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forajul nr.2 | Nitrați (NO3-) | mg/l | 4,2 | 50 |
|  | Nitriți (NO2- ) | mg/l | 1,01 | 0,5 |
|  | Bacterii coliforme | ufc/100ml | 0 | ≤0,001 |
|  | Enterococi intestinali | ufc/100ml | 0 | - |
| Forajul nr.4 | Nitrați (NO3-) | mg/l | 3,81 | 50 |
|  | Nitriți (NO2- ) | mg/l | 1,18 | 0,5 |
|  | Bacterii coliforme | ufc/100ml | 0 | ≤0,001 |
|  | Enterococi intestinali | ufc/100ml | 0 | - |

Se anexează  buletinele de rezultate.

Pentru urmarirea calitatii apei subterane  pe amplasament  sunt executate două  foraje  de observație amplasate astfel :

- forajul de monitorizare nr.2 (F2)  amplasat amonte de primul pat de stocare dejecții cu h=13m, coloană filtrantă Dn 125 mm, filtru PVC14% strat acvifer captat 2-4m și 8-12m ;

- forajul de monitorizare nr.1 (F1) amplasat  aval de lagună, cu h=13m, coloană filtrantă Dn 125 mm, filtru PVC14% strat acvifer captat 2-4m și 8-12m.

Coordonatele stereo 1970 ale forajelor sunt :

| Forajul | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Forajul monitorizare nr.1 | 484 575 | 356003 |
| Forajul monitorizare nr.2 | 484440 | 355938 |

Analizele  efectuate  pentru  apa prelevată din forajele de observație  de pe

amplasament sunt prezentate in tabelul de mai jos.

| Punct de monitorizare | Indicator | U.M | Valoare determinată | Limită |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raport de încercare nr 7029 ABC/8.08.2018 |
| Forajul de monitorizare nr.2 (F2) amplasat amonte de primul pat de stocare dejecții | Azot amoniacal | mg/l | 0,5418 | 0,5418 |
|  | Azot total | mg/l | 7,6 | 7,6 |
|  | Azotați | mg/l | 1,789 | 1,789 |
|  | Azotiți | mg/l | 1,248 | 1,248 |
|  | CBO5 | mgO2/l | < 6 | < 6 |
|  | Consum chimic de oxigen | mgO2/l | < 30 | < 30 |
|  | Fosfor total | mg/l | <0,1 | <0,1 |
|  | pH | Unit.pH | 7,0 | 7,0 |
| Raport de încercare nr 7030 ABC/8.08.2018 |
| Forajul de monitorizare nr.1 (F1) amplasat aval de lagună | Azot amoniacal | mg/l | 0,0629 | 0,0629 |
|  | Azot total | mg/l | 7,5 | 7,5 |
|  | Azotați | mg/l | 39,787 | 50 |
|  | Azotiți | mg/l | 0,0594 | 0,5 |
|  | CBO5 | mgO2/l | < 6 | < 6 |
|  | Consum chimic de oxigen | mgO2/l | < 30 | < 30 |
|  | Fosfor total | mg/l | 0,224 | 0,224 |
|  | pH | Unit.pH | 7,0 | 7,0 |

c) Calitatea apelor uzate – nu este necesară urmărirea lor întrucît nu există evacuări directe în emisar. Se efectuează analize pentru apa menajeră numai la cererea prestatorului de servicii Acestea trebuie să se încadreze în condițiile impuse de HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005, anexa 2, tab. 1

| Indicator | U.M. | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | 0C | 40 |
| pH | unităţi pH | 6,5-8,5 |
| Materii în suspensie | mg/l | 350 |
| CBO5 | mg O2/l | 300 |
| CCO- Cr | mg O2/l | 500 |
| Reziduu fix | mg/l | 2000 |
| Amoniu | mg/l | 30 |
| Fosfor total | mg/l | 5 |
| Sulfuri si H2S | mg/l | 1 |
| Fenoli | mg/l | 30 |
| Subst. extractibile cu solventi organici | mg/l | 30 |
| Detergenţi sintetici biodegradabili | mg/l | 25 |

d) Calitatea apelor pluviale evacuate de pe amplasament.  Deoarece apele pluviale se  evacuează în pr. Turdaș ele trebuie să se încadreze în condițiile impuse de HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005, NTPA 001

6.Concluzii

Obiectivul general al Raportului  de amplasament este acela de a stabili calitatea mediului în momentul verificării terenului și a modului în care ar putea evolua  acesta în condițiile funcționării obiectivului.

La data elaborarii Raportului de amplasament s-au constatat următoarele:

- căile de acces erau libere;

- starea terenului a fost prezentată detaliat în capitolul 4 (Recunoasterea terenului). Nu existau  poluări vizibile ale solului, apă cu coloratie schimbată. Nu s-au sesizat semne de afectare a vegetației. Vegetația spontană era prezentă pe terenurile  libere; în zona paturilor de stocare dejecții și a lagunei nu s-au constatat băltiri de apă;

- laguna este împrejmuită;

- se aplică prevederile  Documentului  de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF)   în ceea ce privește  amenajarea adăposturilor, hrănirea și  adăparea;

- analizele din forajele amplasate în  incintă și din care se alimentează ferma denotă faptul ca apa corespunde calitativ  scopului în care este utilizată;

-  s-a analizat  apa din  forajele de observație;

- managementul dejecțiilor  corespunde prevederilor  din   Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – (BREF 2017);

- așa cum reiese din descrierea construcțiilor  pe amplasament  nu există azbociment

Analizând  anterior locurile  cărora li se poate asocia un risc de mediu se poate realiza un model conceptual sursă – cale - receptor.

- pentru sol și apă freatică

| Sursa | Cale | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Spargerea conductelor de canalizare dejecții + ape de spălare, a geomembranei lagunei | Prin sol | -solul; - pânza freatică |
| Manipularea neprofesională a dejecțiilor în zona paturilor și lagunelor | Prin sol | -solul; - pânza freatică |

- pentru aer- miros

| Sursa | Cale | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Emisii de NH3,H2S din hale și de la depozitarea dejecțiilor | Prin aer | - angajații proprii - locuitorii comunei Turdaș |

7. Recomandări

1 Referitor la  factorul de mediu sol.

Pentru evitarea  deteriorării solului  este necesar:

- depozitarea deseurilor numai in spatiile destinate , pe platforme betonate;

- o mai bună organizare în ceea ce privește   activitatea  de sortare a deșeurilor pe categorii, depozitarea temporară și valorificarea prin agenți autorizați;

-  nivelarea solului și  întreținerea spațiilor verzi;

- verificarea periodică a etanșeității construcțiilor care conțin dejecții (canalizări, lagune, paturi de uscare dejecții);

-  monitorizarea o dată la 10 ani începând cu anul 2018 care reprezintă anul de referință.

- construirea unei cuve la rezervorul de motorină.

2. Referitor la  factorul de mediu apă:

- continuarea  monitorizării  calitatii apei  din foraje conform programului stabilit;

- menținerea  curățeniei pe amplasament , pentru a se evita impurificarea apelor pluviale care se deversează în pr. Turdaș.

3. Referitor la  factorul de mediu aer:

- deși modelarea dispersiei indică încadrarea în limitele prevăzute de legislația în vigoare la indicatorii amoniac și hidrogen sulfurat , având în vedere limitele de miros foarte scăzute ale acestora , având în vedere că societatea este amplasată la o distantă  mică de zona de locuit, cu toate măsurile tehnologice luate, se poate aprecia că din activitatea de crestere a porcilor pot să apară mirosuri care să determine neplăceri receptorilor sensibili; pentru a diminua acest  aspect  operatorul  vor  aplica următoarele măsuri:

- utilizarea unei diete cu conținut mic de proteină crudă și fosfor;

-  funcționarea continuă a ventilatoarelor pentru evitarea acumulării de poluanți în hală;

- revizia periodică a mijloacelor de transport pentru a diminua noxele produse prin arderea combustibililor;

- utilizarea   în hale a substanțelor care leagă amoniacul sau a altor tehnici;

- transportul dejecțiilor in timpul zilei când este mai putin probabil ca oamenii sa fie acasă si evitarea sfârsiturilor de săptamână si a zilelor de sărbatoare publică, luând in considerare directia vantului raportată la casele oamenilor din vecinatate.

- împrăștierea pe terenuri agricole să se facă pe timp răcoros cu încorporare în sol prin arătură imediată(emisiile se pot reduce până la 80%).

-  împrastierea dejectiilor cât de aproape posibil de  momentul de maximă crestere a cerealelor si când este preluata substanta nutritiva.

-  încorporarea rapidă   a dejecțiilor în sol

- plantarea unei perdele forestiere cu specii cu dezvoltare rapidă (arbori și arbuști) adecvate solului existent  în jurul obiectivului inclusiv în jurul lagunei și paturilor de stocare dejecții;

De  asemenea pentru diminuarea zgomotului,  operatorul va  utiliza echipamente  care să îndeplinească cerințele Directivei 2000/14/ EC referitoare la zgomotul emis de echipamentele amplasate în exterior,  va  menține o perdea de vegetație   care va constitui un ecran între obiectiv și receptorul sensibil și va instrui personalul  care efectuează transporturi  privind reducerea vitezei.

ELABORAT,

ing. Elvira DUMITRIU

# Text boxes

Hale îngrăsare porci (25 – 110 kg)