Raport de amplasament

REVIZUIT APRILIE 2020

# CUPRINS

1.0 Introducere

1.1 Context

1.2 Obiective

1.3 Scop si abordare

2.0 Descrierea terenului

2.1 Localizarea terenului

2.2 Proprietatea actuala

2.3 Utilizarea actuala a terenului

2.4 Folosirea de teren din imprejurimi

2.5 Utilizare chimica

2.6 Topografie si scurgere

2.7 Geologie si hidrogeologie

2.8 Hidrologie

2.9 Autorizatii curente

2.10 Detalii de planificare

2.11 Incidente legate de poluare

2.12 Vecinatatea cu specii, habitate protejate sau zone

sensibile

2.13 Conditiile cladirilor

2.14 Raspuns de urgenta

3.0 ISTORICUL TERENULUI

4.0 Recunoasterea terenului

4.1 Probleme identificate

4.2 Caracteristicile specifice ale zonelor de pe amplasament

4.3 Depozite

4.4 Instalatii de tratare a reziduurilor

4.5. Aria interna de depozitare

4.6 Sistemul de scurgere

4.7 Alte posibile impuritati rezultate din folosirea

anterioara a terenului

5.0  INVESTIGATII PE AMPLASAMENT.Interpretarea datelor privind starea actuala a amplasamentului  SI CONCLUZII

6.0      dezvoltarea unui “Model conceptual” de management a amplasamentului

1.0. INTRODUCERE

1.1. Context

Acest raport a fost intocmit de S.C. PHOEBUS ADVISER  S.R.L. TIMISOARA, Cod poştal  300432, str. Chisodei, nr. 75, Judeţul Timis, ing.chimist  Aurelia Pomparau, Tel. 0746248634/0720101706 si are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului instalatiei/activitatii conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale pentru activitatea :

4.1.h producerea compusilor chimici organici ai materialelor plastice (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza).

Cod CAEN  2229 - fabricarea altor produse din material plastic

Cod NOSE-P:  105.09- Procesarea compușilor chimici organici (industria chimică)

Cod SNAP2:  -  0405

apartinand SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, TIMISOARA , Calea BUZIASULUI nr. 9A   jud. Timiş,  punct de lucru din Hunedoara, b-dul Traian , nr.19.

Acest raport are ca scop descrierea activitatilor  SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL la punctul de lucru din Hunedoara, incluzand si faza suplimentara introdusa in procesul tehnologic: termoformarea poliuretanica a garniturilor de etansare pentru cutiile de siguranta, cu dotarile aferente, procesul de termoformare poliuretanica fiind scopul in care s-a elaborat documentatia de solicitare a autorizatiei integrate de mediu.

Activitatile desfasurate pe amplasament se incadreaza in urmatoarele coduri CAEN:

| Clasa CAEN | Denumire activitate | Observatii |
| --- | --- | --- |
| 2229 | fabricarea altor produse din material plastic | Functioneaza in prezent in baza autorizatiei 60/11.03.2013 |
| 2291 | Fabricarea altor produse din cauciuc |  |

#### SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, solicita obtinerea   autorizatiei integrate de mediu  conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale,  pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru Hunedoara.

#### Acest raport a fost intocmit pentru a indeplini cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii, , astfel incat sa ofere informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de obtinere a autorizatiei integrate de mediu.Raportul de amplasament se va completa cu Raportul privind situatia de referinta conform art. 22  din  Legea  278/2013.

1.2. Obiective

Principalele obiective ale raportului de amplasament  in conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluarii sunt prezentate mai jos:

- sa formeze punctul initial pentru estimarile ulterioare ale terenului ce pot fi comparate si vor constitui un punct de referinta in predarea cererii.

- sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii sale.

- sa furnizeze dovezi ale unei investigatii anterioare in vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor in domeniul protectiei calitatii apelor.

In mod particular, aceasta parte a evaluarii are in vedere realizarea urmatoarelor obiective specifice:

- sa revada utilizarile anterioare si actuale ale terenului pentru a identifica daca exista zone cu potential de contaminare.

- sa revada informatiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a ajuta la intelegerea naturii, in masura in care comportamentul in cazul oricarei contaminari poate fi prezent.

- sa acorde suficiente informatii care sa permita dezvoltarea initiala a unui model conceptual al terenului si ale imprejurimilor sale. “Modelul conceptual” este un termen folosit pentru a descrie interactiunea dintre mijloacele de mediu care pot exista pe teren.

Acest raport este in legatura cu aria de instalare si cu aria din imprejurul instalatiei care poate afecta sau poate fi afectata de zona de instalare.

Raportul de Amplasament urmareste investigarea calitatii actuale a factorilor de mediu in zona amplasementului precum si a zonelor invecinate. Se vor furniza informatii privind caracteristicile fizice si vulnerabilitatile amplasamentului, in speta starea solului, a subsolului si a panzei freatice pentru a fundamenta intelegerea dispersiei poluantilor in cazul unei eventuale contaminari. Se va analiza impactul deseurilor tehnologice, a apelor reziduale si a emisiilor asupra factorilor de mediu, urmand a se stabili eventuale masuri de remediere necesare in scopul imbunatatirii parametrilor de calitate a factorilor de mediu. Evidentierea starii actuale a amplasamentului va servi totodata ca punct de referinta pentru evaluari ulterioare, respectiv pentru a stabili evolutia in timp a calitatii factorilor de mediu pe amplasament, sau la incetarea activitatii.

1.3. Scop si Abordare

Acest raport a fost pregatit prin revederea unor date anterioare si actuale ale terenului.

Raportul este impartit in cateva capitole:

Capitolul 1 – Prezentarea titularului de activitate

Capitolul 2 – Descrierea terenului – descrierea utilizarilor actuale si decorul terenului

Capitolul 3 – Istoricul terenului - descrierea trecutului terenului

Capitolul 4 –Recunoasterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca facand parte din descrierea terenului.

Capitolul 5 – Discutia rezultatelor analizei si dezvoltarea unui “Model conceptual” de management a amplasamentului.

Capitolul 6 – Investigaţii efectuate pe amplasamentul instalaţiei.

Capitolul 7 – Interpretarea datelor privind starea actuală a amplasamentului.

Capitolul 8 – Concluzii generale şi recomandări pentru reducerea poluării.

Capitolul 9 – Raport privind situatia de referinta

Raportul a fost intocmit in scopul evidentierii modului de indeplinire a cerintelor privind prevenirea si controlul poluarii rezultate din activitatile ce urmeaza a se desfasura pe amplasamentul analizat, conform prevederilor Legii nr. 278/2013, precum si alinierii la cele mai bune tehnici disponibile, asa cum au fost acestea descrise si interpretate in indrumarul sectorial.

Prezentul raport a fost intocmit pe baza unor informatii culese din documentatii elaborate anterior, a vizitelor si investigatiilor specifice efectuate la fata locului, precum si a informatiilor tehnice, tehnologice, logistice si manageriale puse la dispozitie de SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL.	Documentarea in acest scop s-a realizat respectandu-se procedura recomandata de Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 36/2004, sens in care, au fost parcurse urmatoarele faze:

Faza 1a :

- analiza informatiilor documentare existente;

- consultarea/chestionarea personalului unitatii;

- consultarea autoritatii de mediu cu privire la activitatea obiectivului studiat;

- observatii de recunoastere a amplasamentului in scopul confirmarii si completarii informatiilor documentare cu date suplimentare;

- identificarea surselor de poluare;

- elaborarea modelului conceptual pentru zona cercetata;

- planificarea investigatiilor ulterioare necesare;

- elaborarea raportului de faza;

- completarea fisei de decizie.

Faza 1b:

- continuarea documentarii si investigatiilor;

- consultarea/chestionarea personalului unitatii;

- studierea surselor de poluare, analiza comportamentului si efectelor acestora;

- elaborarea strategiei de prelevare a probelor, a tehnicilor de prelevare, de transport si manipulare a acestora;

- stabilirea necesarului de determinari si analize de laborator necesare pentru caracterizarea obiectivului;

- planificarea  lucrarilor de prelevare a  probelor si a efectuarii  analizelor de laborator;

- completarea modelului conceptual elaborat in faza 1a;

- elaborarea raportului de faza;

- completarea fisei de decizie.

Faza 2 :

- culegerea de date suplimentare;

- stabilirea  masurilor adecvate de protectia muncii in perioada de prelevare a probelor;

- consultarea/chestionarea personalului unitatii;

- studierea surselor de poluare, analiza comportamentului si efectelor acestora;

- planificarea lucrarilor de prelevare a probelor;

- prelevarea de probe pe factori de mediu si efectuarea analizelor de laborator;

- analiza rezultatelor determinarilor;

- continuarea documentarii si investigatiilor;

- redactarea modelului conceptual elaborat in fazele anterioare;

- elaborarea raportului de faza;

- completarea fisei de decizie.

Raportul de amplasament a fost elaborat pe baza informatiilor acumulate in Fazele 1a, 1 b si 2 de culegere a datelor.

Raportul de amplasament s-a realizat in principal, pe baza metodologiei indicata in  Ghidul Tehnic General.

Raportul de amplasament pentru instalatia tehnologica luata in studiu va analiza:

- amplasamentul si starea acestuia,

- instalatiile si tehnologiile utilizate, cu prezentarea principalelor caracteristici ale  acestora, instalatii a caror functionare pot avea efecte negative asupra mediului,

- monitorizarea proceselor tehnologice aferente si a emisiilor poluante,

- inventarul emisiilor poluante,

- modul de depozitare si manipulare a materiilor prime in vederea evitarii contaminarii mediului,

- sistemul de management al deseurilor.

Pe baza investigatiilor facute, a Documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiilor  de mediu, in baza carora s-a desfasurat activitatea pana in prezent, precum si a automonitorizarii realizate se va elabora « Modelul conceptual » de management al amplasamentului, care va evidentia interactiunea dintre sursele de poluare si factorii de mediu.

Prezentul Raport de amplasament are menirea de a estima si evalua riscul generat de functionarea instalatiilor tehnologice existente pe amplasamentul SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, punct de lucru Hunedoara, blv. Traian , nr. 19.

2.0. DESCRIEREA TERENULUI

2.1. Localizarea terenului

Amplasamentul obiectivului si adresa: SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, are sediul in  TIMISOARA , Calea BUZIASULUI nr. 9A   jud. Timiş.

PUNCT DE LUCRU: HUNEDOARA , bdul Traian , nr.19, pe amplasamentul fostei sectii de distilerie cocsochimica .

Accesul la obiectiv se face pe cale rutiera, din drumul judetean DJ 687 Deva Hunedoara.Amplasamentul este pe partea dreapta a sensului de mers Deva Hunedoara.

Localizarea amplasamentului este prezentata in planul de incadrare in zona, anexat.

In conformitate cu Planul de amplasare a obiectivului analizat  SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL are urmatoarele vecinatati:

- la N – Raul CERNA

- la V  - SC AGAT PRODEX SRL si COROIANU TARAIAN

- la S - SV – SC MECROSYSTEM SRL si SC FE.BA SRL

- la E – Drum judetean 687. ( Bdul Traian )

In imediata vecinatate a obiectivului nu se gasesc zone rezidentiale, ci doar unitati industriale din cadrul fostei platform industriale a combinatului.

Cea mai apropiata zona rezidentiala se afla la cca. 200 m sud-est de amplasamentul studiat.

Activitatile desfasurate nu afecteaza vegetatia, fauna sau biotopul. Nu se produc modificari de suprafete acoperite de paduri, mlastini, corpuri de apa, nu se altereaza habitatele, nu se produc influente asupra speciilor de plante sau animale incluse in Cartea Rosie sau cu importanta economica. Activitatile desfasurate pe amplasament nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice, in imediata vecinatate nu exista ecosisteme sensibile. Nu exista in vecinatate parcuri si rezervatii naturale, arii de protectie avifaunistica(SPA) si situri de interes comunitar (SCI).

2.2. Proprietatea actuala

Terenul este identificat prin CF 69590 , in suprafata de 131796 mp si apartine lui S.C. LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL. Terenul pe care s-au edificat cladirile in care operatorul isi desfasoara activitatea, este terenul pe care a functionat sectia Distileria de gudroane din cadrul Uzinei Cocsochimice, a fostei SIDERURGICA SA si care s-a inchis operational in anul 1997. In anul 2003 s-a intocmit proiectul de demolare a cladirilor ce au existat pe teren si in care s-a desfasurat activitatea de distilare. Terenul impreuna cu cladirile aferente a fost achizitionat de LISA Draxlmaier Autopart Romania in baza contractului de vanzare – cumparare nr. 1/24.01.2002.

In anul 2010 in baza contractului de inchiriere nr. 76/22.01.2010 dintre LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL si SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, activitatea este preluata de SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL.

2.3. Utilizarea actuala a terenului

Activitatea desfasurata de SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL pe amplasament este cea corespunzatoare codurilor CAEN:

– cod CAEN 2229 - fabricarea altor produse din material plastic

– cod CAEN 2291-  Fabricarea altor produse din cauciuc

Suprafata terenului conform CF 6950 este de 131796 mp. Conform CF 69590 pe amplasament sunt edificate urmatoarele cladiri unde operatorul isi  desfasoara activitatea.

Tabel 2

| cladire | Zone funcţionale existente | Suprafata [mp] |
| --- | --- | --- |
| C1 | hala de productie, corp administrativ si extinderi P+1 | suprafata construitala sol 43722 mp Suprafata construita desfasurata 48914 mp |
| C2 | Hala depozit, anexe si extindere P | suprafata construitala sol 6100 mp Suprafata construita desfasurata 6100 mp |
| C3 | Hala depozitare containere Parter | suprafata construitala sol 501 mp Suprafata construita desfasurata 501mp |
| C4 | Post trafo | suprafata construitala sol 80 mp Suprafata construita desfasurata 80 mp |
| C5 | Casa poarta | suprafata construitala sol 47 mp Suprafata construita desfasurata 47 mp |
| C6 | Casa poarta | suprafata construitala sol 55 mp Suprafata construita desfasurata 55 mp |
| C7 | Hala depozitare ambalaje, parter | suprafata construitala sol 848 mp Suprafata construita desfasurata 848 mp |

Tabel 3

| Zone funcţionale existente | Suprafata [mp] | % |
| --- | --- | --- |
| Suprafata construita | 51353 | 38.96 |
| Suprafata platforme, cai acces | 77713 | 41.04 |
| Suprafata spatii verzi amenajate | 26360 | 20,00 |
| Total: | 131796 | 100,00 |

Detalii ale delimitarii terenului sunt prezentate in Anexa  - Plan de situatie al obiectivului.

Activitati desfasurate pe amplasament

Pe amplasament se desfasoara activitati legate de producerea componentelor auto pentru diversi beneficiari.

Activitatea care se desfasoara pe amplasamentul societatii SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, la punctul de lucru din Hunedoara se incadreaza in

– cod CAEN 2229 - fabricarea altor produse din material plastic, CAEN 2291-  Fabricarea altor produse din cauciuc,  activitate desfasurata in sectia EKB.

Fabricare de  produse din material  plastic prin injectie pentru sectorul auto

In cadrul activitatii de fabricare a produselor din material plastic EKB, are loc si etapa de productie a garniturilor de etansare din spuma poliuretanica pentru cutiile de siguranta. Aceasta activitate se incadreaza conform anexei 1 din Legea 278/2013 la 4.1.h Producerea compușilor chimici (polimeri, fibre sintetice, fibre pe bază de celuloză).

DESCRIEREA PROCESULUI DE PRODUCTIE  SI A DOTARILOR

Dotări :

In cadrul profilului de activitate “ fabricarea altor produse din material  plastic – cod CAEN 2229 “ avem mai multe activitati distincte :

- Producerea de piese din material plastic ( sectorul Termoplast )

- Producerea de piese complexe ( sectorul Montaj complex )

- Producerea de contacte pentru sectorul Montaj complex ( sectorul stante )

- Activitatea de intretinere si reparatii matrite

- Activitatea de logística

Dotări :

Activitatea productiva se desfasoara intr-un spatiu cu o suprafata totala de 31.330 mp,

alcatuit din hala de productie nr.1 Termoplast (3.658,6 mp ) , hala de productie nr. 2 Termoplast (3.574,29 mp ), hala de productie Montaj LVI/MFB ( 3.656,67 mp ), hala de productie Montaj MFA 2 ( 3.492,05 mp), hala de productie Camera curata (3.550,95 mp), hala productie Stante (1.801,5 mp ), hala mare depozitare materiale (5.511,18 mp), hala mica depozitare materiale ( 1.830,24 mp ) ; rampa ( 510,20 mp ) si o hala libera (  3.745,27 mp ).

Hala de productie nr. 2 Termoplast este dotata cu un numar de 34  masini de injectie termoplast, de tipul : Engel ,  Arburg  si Battenfeld . Functie de forta de presare avem :

-   4 masini de 40 tf

-   3 masini de 50 tf

-   1 masina de 70 tf

-   11 masini de 90 tf

-   2 masini de 100 tf

-   1 masini de 120 tf

-   5 masini de 150 tf

-   1 masina de 160 tf

-   1 masina de 200 tf

-   1 masina de 250 tf

-   1 masina de 350 tf

-   2 masina de 700 tf

-   1 masina de 900 tf

De asemenea , in hala Termoplast nr.2 se mai gasesc doua  uscatoare de granule material plastic de tip Motan – Luxor A 200 , o instalatie de dedurizare a apei , folosita la racirea masinilor de injectie , o statie de compresoare . Transportul matritelor la / de la masinile de injectie si montarea / demontarea lor pe masini se face cu ajutorul a 2 poduri rulante cu comanda de la sol de 15,00 tone fiecare , tip KONECRANES.

In cadrul halei nr. 2 Termoplast se gaseste si atelierul de intretinere si reparatii matrite.

Atelierul de reparat matrite ( ARM ) este dotat cu urmatoarele echipamente :

- Freze = 3 buc

- Strung clasic = 2 buc

- Masina de rectificat = 3 buc

- Masina de detalonat = 1 buc

- Banzic = 2 buc

- Presa hidráulica BM 75139 = 1 buc

- Polizor = 2 buc

- Masina de erodat = 2 buc

- Aparat de sudura = 4 buc

- Masina de ascutit freze = 1 buc

- Masina de ascutit burghie = 1 buc

- Instalatie de curatat / spalat componente matrita = 4 buc

- Pod rulant 6,3 tf Konecranes                                 = 2 buc

Hala de productie Termoplast nr.1 a fost retehnologizata , fiind destinata , de asemenea, masinilor de injectie termoplast. Productia de piese termoplast este realizata cu un numar de 32 masini de injectie termoplast de tipul : ENGEL , BATTENFELD si KRAUSS MAFFEI.

Functie de forta de apasare , avem :

-   2 masini de 90 tf

-   2 masina de 180 tf

-   5 masini de 200 tf

-   3 masini de 250 tf

-   1 masina de 300 tf

-   8 masini de 350 tf

-   2 masini de 500 tf

-   3 masini de 600 tf

-   1 masina de 650 tf

-   4 masini de 800 tf

Pentru uscarea si transportul materiei prime, aferenta masinilor de injectie termoplast din aceasta hala , se foloseste  o instalatie de uscare tip  KOCH, precum si o instalatie de vaccum tip KOCH.

Transportul matritelor la masinile de injectie si montarea lor pe masini se face cu ajutorul a 3 poduri rulante cu comanda de la sol ( unul de 2 x 12,5 tone si doua de 2 x 7,5 tone ).- tip KONECRANES .

Aferente halei nr.1 retehnologizata au fost construite :

- Post de transformare ,cu aria desfasurata de 77,0 mp , pentru realizarea nivelului de tensiune 6 kV / 0,4 kV , ce contine 2 celule cu transformatoare de 1250 kVA fiecare. Transformatoarele sunt uscate , cu ventilatie cross-flux, cu pierderi reduse , avand trepte de transformare de 20 kV / 6 kv / 0,4 Kv :

- Statie de tratare apa tehnologica tip ONI , cu aria desfasurata de 95,0 mp , pentru racirea masinilor de injectie. Ea contine 2 retele inelare distincte, iar racirea se face prin intermediul a 2 chilere   vara , iar pentru celelalte perioade cu ajutorul unor agregate «  free cooler » .

Hala de productie Termoplast 3 este dotata cu

- 1 masini de injectie de 500 tf

- 2 masini de injectie de 500 tf

- 2 masini de injectie de 500 tf

- 2 masini de injectie de 500 tf

- 1 uscatoare de granule tip MOTAN

- 2 silozuri cu granulat

- 1 statie de tratare apa tehnologica tip ONI

Atelierul de reparat matrite ( ARM ) este dotat cu urmatoarele echipamente

- 4 masini de rectificat

- 1 masini de gaurit

- 1 pod rulant 15 t Konecranes

- 2 instalatii de curatat/spalat componente matrite

- 1 instalatie de sablat matrite

- 1 masina electrica de transport matrite

Hala de productie Montaj LVI / MFB este dotata cu un numar de 11 instalatii :

- Instalatie LVI A / B

- Instalatie UKL – Stromverteiler

- Instalatie UKL – Batterieverteiler

- Instalatie UKL – Erw 1

- Instalatie UKL – Erw 2

- Instalatie MFB –Engine

- Instalatie MFB – Passenger

- Instalatie MFB – Combi

- Instalatie Porsche Panamera

- Instalatie Tox Bev 2013

- Instalatie Pyrofouse

Hala de productie Montaj MFA 2 este dotata cu un numar de 14 instalatii :

- Instalatie Module Kombi

- Instalatie Module 2

- Instalatie Module 5

- Instalatie PDC – P

- Instalatie PDC – E / R

- Instalatie MFB E / Safe

- Instalatie G2X

- Instalatie MQB 37 W

- Instalatie 5UP

- Instalatie DRX stecker

- Instalatie UKL Stroverteiler

- Instalatie Faarwe SV

- Instalatie Multischiene i20

- Instalatie EVA2 PDC

Hala de productie Camera curata ( Sauberraum ) este dotata cu un numar de 10 instalatii :

- Instalatie PL 49/58

- Instalatie Sifu PL 49/58

- Instalatie CBEV

- Instalatie Sifu 1 CBEV

- Instalatie Sifu 2 CBEV

- Instalatie  SOP+1

- Instalatie Porsche J1

- Instalatie Sifu Porsche J1

- Instalatie F56 / Bev 2013

- Instalatie Run In

Hala de productie Stante este dotata cu un numar de 12 echipamente :

- Presa hidraulica 50 tf tip G/ K Umformtehnick = 1 buc

- Presa hidráulica 63 tf tip G/ K Umformtehnick = 2 buc

- Presa cu excentric 125 tf tip Haulick Ross       = 1 buc

- Presa cu excentric  80 tf tip Haulick Ross        = 1 buc

- Pod rulant 6,3 t tip Konecranes                        = 1 buc

- Transpalet electric 1,4 t tip Jungeinrich            = 1 buc

- Masina rectificat orizontal tip Knuth                  = 1 buc

- Polizor tip Spiral O                                            = 1 buc

- Cantar 2 t tip Toledo                                         = 1 buc

- Instalatie automata de impachetat                    = 1 buc

- Coilwender tip Pheipher                                    = 1 buc

Hale depozitare 1 :

Transportul materialelor si a produselor finite se face cu electrostivuitoare :

- Electrostivuitor hidraulic cu furci laterale Jungheinrich ETV 116 = 1 buc

- Electrostivuitor cu furci frontale STILL RX20-18                          = 1 buc

- Electrostivuitor cu furci frontale STILL RX20-16 Cabina              = 1 buc

- Electrostivuitor Jungheinrich ETV 112                                         = 1 buc

- Electrostivuitor Jungheinrich EKX  514                                        = 2 buc

- Electrostivuitor STILL  CX-T Still +                                               = 1 buc

- Still 4 tagger BM 500501                                                              = 1 buc

Aferent acestor sectoare de activitate sunt 3 centrale termice propri pe gaz , tip

HOVAL , cu o putere instalata de 300 Kw

tip HOVAL , cu o putere instalata de 250 Kw

tip HOVAL , cu o putere instalata de 250 Kw,

cu o putere instalata de 800 Kw .

Hala depozitare 2 este aferenta fostei sectii UKL :

Transportul materialelor si a produselor finite se face cu electrostivuitoare :

- Electrostivuitor hidraulic cu furci laterale Jungheinrich EKX        = 2 buc

- Electrostivuitor cu furci frontale STILL RX20-16                          = 2 buc

- Electrostivuitor cu furci frontale STILL EGV S14                         = 1 buc

- Electrostivuitor STILL EXV – SF14                                              = 1 buc

- Electrostivuitor Jungheinrich ERC 214 – 535 DZ                         = 1 buc

Aferent acestor sectoare de activitate sunt 3 centrale termice proprii pe gaz , tip VIESSMAN – VITOPLEX , cu o putere instalata de 1125 Kw ( doua in functiune si una in conservare ).De asemenea exista 2 transformatoare uscate  de 0,8 MVA.

DESCRIERE FLUX TEHNOLOGIC

- In cadrul sectiei Termoplast se  produc  piese din material plastic pentru

industria automobilelor , in mod special cutii sigurante, treceri de plastic, capace , izolatii de legatura pentru marci precum Audi, Mercedes, Porsche, VW, Rover, BMW .

Procesul tehnologic consta în injectia sub presiune ridicata a materialului incalzit in matrite racite la cca 60- 80°C . Materia prima-polypropylena (Ultramid B3Z G6 , Heramid I/A S200) , poliamida ( Ultramid A3WG6 ) , polybutylena ( Ultradur S4090 ) , polioximetilena ,polietilena , sub forma de granule albe sau negre  ( functie de solicitarea clientului ), este adusa din depozit , in containere de carton ( octabine care au intre 600 kg  si 1.000  kg ) sau in saci de folie de 25 kg si asezata sub uscatorul de granule .De asemenea , matéria prima poate fi adusa (transportata ) si  prin niste tevi de aluminium de la cele 8 silozuri de granulat , montate in exteriorul halei de productie.

Un siloz are capacitatea de 50 tone. Granulele sunt introduce in uscator, unde dupa un proces de uscare si preincalzire sunt trimise , cu ajutorul unui distribuitor , pe traseele de alimentare ( furtune de plastic ), la fiecare masina de injectie termoplast. Fiecare masina termoplast este dotata cu un dozator electronic, care cantareste cantitatea de granule necesara unei piese. Granulele dozate ajung intr-un cilindru de plastifiere , dotat cu benzi de incalzire , care are rolul de a incalzi granulele pana la o temperatura conforma cu specificatia de produs. Granulele topite sunt injectate intr-o matrita racita (care are cca 60-80°). In urma contactului cu matrita “ racita “ are loc procesul de plastifiere si astfel  se obtin piesele finite. Dupa terminarea procesului de plastifiere , matrita se deschide si un brat robot coboara si cu ajutorul unor ventuze preia piesele de plastic , din matrita si le pune pe o banda transportoare.

Deplasarea benzii este astfel calculata incat sa permita , in timpul deplasarii ei , racirea naturala a pieselor de plastic. Durata procesului de racire este in functie de complexitatea piesei. Piesele finite sunt colectate in cutii de plastic / carton , de unde sunt luate si verificate vizual de catre un operator. Masinile sunt dotate cu gratare de separare a pieselor finite de deseurile de plastic. Pasul final consta in numararea , ambalarea pieselor si trimiterea lor la beneficiar. Piesele neconforme sunt colectate ca si deseuri de plastic.

Confectionarea de garnituri de etansare pentru cutiile de sigurante Mercedes se face cu ajutorul a doua instalatii de spumare cu un cap , de tip SPUHL.

SPUMARE

In cadrul societatii , la instalatia de spumare se folosesc pentru fabricarea garniturilor de etansare pentru cutiile de siguranta doua substante periculoase : Raku Pur 2A (poliol) si Raku Pur 2B (di-izocianat).

Instalatia de spumare este de tipul SPUHL si are 1 capat de turnare mobil , cu cinci posturi  de lucru , cu cate patru matrite pe fiecare post.( un post nu se foloseste decat pentru mentenanta ).

Instalatia de spumare foloseste in amestec cele doua substante. Amestecarea celor doua substante  se realizeaza in contracurent, sub presiune.Pentru o buna amestecare, raportul de amestecare trebuie sa fie reglat corect si controlat si sa fie cuprins in domeniul 4 : 1 pana la 1 : 4.

Cu cat este mai redusa vascozitatea componentilor, cu atat este mai simpla amestecarea acestora. La sistemele poliuretanice vascozitatea componentului poliolic este in general mai mare decat Iso. Aceasta inseamna ca cela doua vascozitati se egalizeaza daca este posibil prin temperaturi diferite ale componentilor. In acest scop se folosesc diagramele vascozitate / temperatura ale componentilor ( puse la dispozitie de catre furnizor ) .Vascozitatile ideale pentru amestecul in contracurent HD sunt mai mici de 300 mPa/s. Temperaturile normale pentru prelucrare sunt de 60 – 90 grade C.

Pentru a mentine constanta calitatea amestecului , componentii trebuie agitati si incalziti deja din recipientii in care sunt pastrati. Deasemenea, pentru o amestecare ireprosabila pompele si furtunele de trecere sunt incalzite permanent.

Presiunea de lucru nu are voie sa fie mai mica de 100 bar. Diferenta de presiune dintre cei doi componenti trebuie sa fie de max. 30 bar.

La iesirea din ajutaj, amestecul este trecut printr-un alezaj vertical mai mare si viteza de scurgere scade rapid pe o distanta scurta , iar amestecul va iesi din capul de deviere sub forma laminara, linistita. Capul de deviere  poate fi folosit si pentru turnarea amestecului in forme deschise. Intreg procesul de productie este automatizat. Gazele rezultate

Cele doua substante ( componenti ) sunt depozitate intr-o magazie speciala , uscata, cu pardoseala de beton si sistem de aeraj. Butoaiele sunt asezate pe paleti de lemn, care la randul lor sunt asezati pe rafturi cu  tavi metalice de colectare.

Manipularea acestor butoaie – inlocuirea lor la instalatia de spumare – se face de catre personal instruit special.

Descrierea procedurii pentru schimbarea butoiului cu polyol la procesul de spumare

Polyol (butoiul albastru) contine componente/particule tari, care in timpul depozitarii se pot depune pe fundul butoiului De aceea este nevoie de a amesteca ,  respectiv omogeniza componentele inainte ca acestea sa fie turnate la instalatia de spumare. Astfel, particulele vor fi distribuite proportional in componenta polyol- ului.

Drept cauza a nerespectarii acestei proceduri poate aparea o inrautatire a procesului de spumare ,care , poate  duce la modificarea proprietatilor produsului finit .Inainte ca butoiul sa fie adus la statia de umplere, el trebuie sa fie amestecat la statia de preamestec.

STATIA DE PREAMESTEC ( mod de functionare ) :

- agitatorul/amestecatorul statiei se ridica,

- butoiul se aseaza la statia de preamestec,

- se indeparteaza capacul,

- se lasa in jos amestecatorul si se amesteca 20 minute.

Daca polyol-ul este gata omogenizat la statia de preamestec, poate fi adus la statia de umplere a instalatiei de spumare.

Daca butoiul a fost instalat la instalatia de spumare, trebuie pornit prin actionarea

masinii si amestecatorul statiei de umplere.

Doar dupa amestecarea materialului la statia de umplere, materialul poate

fi turnat la instalatia de spumare.

Ulterior , polyol-ul va fi omogenizat printr-un ciclu instalat in prealabil ( automatizat ).

- In cadrul sectorului Montaj se produc distribuitoare de sarcina pentru

marcile BMW ,VW, Mercedes , Porsche.

Baza pentru linia de montaj este echiparea manuală a carcasei LVI cu panouri de contact şi piese de contact şi alt montaj automatizat si verificarea diferitelor componente.

Echiparea manuală constă din două posturi de muncă manuală HAP, în care sunt aplicate carcase pe sistemul de susţinere a bunurilor şi câte 2 ori 2 locuri de muncă, în care contactele sunt introduse în carcasă.

Posturile de muncă individuale sunt echipate pentru echiparea manuală prin alimentare parţială, cu un disc rotativ, un şablon şi o presă. Pentru HAP 1 sunt echipate şi presate primele 3 contacte. Pentru HAP 2 sunt echipate şi presate ultimele 3 contacte.

Alimentarea pieselor individuale în blistere are loc prin intermediul sistemului în zona din spate a locurilor de muncă. Piesele componente sunt preluate de către muncitori din blistere şi introduse în şablonul de preluare intermediară (şablon). După introducere discul rotativ este rotit manual cu 180° în poziţia de presare. Aici piesele de contact sunt presate în carcasă prin intermediul unei ştampile de presat.

După presarea contactelor în carcasă acestea sunt predate din nou către sistemul de susţinere a bunurilor. La sfârşitul sistemului WT carcasele premontate, inclusiv suportul de produse sunt predate pe segmentul automat de producţie.

Segmentul automat de producţie: Linia automată este o continuare a sistemului de susţinere de produse. În prima staţie sunt nituite panourile în două puncte.

În a doua staţie sunt introduse elementele DLK (contactele de lamele Dräxelmaier). Aici contactele sunt alimentate prin intermediul benzilor transportoare vibrante şi combinate cu roboţi şi sisteme de camere.

În restul staţiilor de lucru are loc alimentarea şi montajul de încuietori secundare 1 şi 2 dar şi a capacului. Capacul este montat într-o poziţie intermediară.

La sfârşitul liniei de producţie carcasele trec prin staţia de verificare în care au loc următoarele verificări:

- Implementarea de câte 4 carcase pe puncte de preluare intermediară prin intermediul funcţiei de implementare

- Verificarea rosturilor contactelor în furcă prin camere.

- Verificarea cu privire la completitudine şi daune prin intermediul camerelor

După verificare se închide marcarea laser cu codul DMX. Toate piesele OK sunt prevăzute cu un cod. Piesele NOK ( rebutate ) nu sunt inscripţionate şi evacuate.

După staţia laser carcasele LVI realizate sunt preluate de către un robot de ambalare de la sistemul de susţinere de bunuri şi predate unei benzi de evacuare .

- In cadrul sectorului stante se confectioneaza contacte pentru sectorul de

montaj complex. Presele hidraulice cu avans al cilindrului si cu tambur de derulare sunt destinate exclusiv pentru imprimarea , stantarea , indoirea , tragerea diferitelor materiale de pe bobine. Sunt efectuate parţial etape manuale înainte de asamblare şi de testare. Aceasta include introducerea manuală a pieselor în linie. În continuarea procesului, piesele sunt asamblate şi testate în mod automat. Piesele IO (corespunzătoare) sunt aşezate automat pe benzi transportoare, iar piesele NIO (necorespunzătoare) sunt transportate automat într-o cutie NIO.

In cadrul sectorului de intretinere si reparatii matrite se executa activitati de intretinere si curatare a matritelor cu gheata carbonica , precum si activitati de reparare a acestora. Matritele care un pot fi reparate intern sunt trimise la parteneri externi , pentru a fi reparate.

- Sectorul logística asigura aprovizionarea cu materii prime , necesare

procesului de productie , precum si livrarea la beneficiari a produselor finite.

Producere aer comprimat tehnologic:

Aerul comprimat , necesar procesului de productie se obtine cu ajutorul a :

- 4 compresoare KAESER cu surub , tip CS 102 T , de 56 Kw fiecare

- 4 compresoare KAESER cu surub , tip CS 105 T , de 56 Kw fiecare

tabel 6     Capacitatea de productie

| Numele procesului | Numele produsului | Cantitatea de produs * (volum/lungime) |
| --- | --- | --- |
| Producerea de garnituri de etansare pentru cutiile de siguranta | Garnituri de etansare din poliuretan pentru cutii de siguranta | 500.000 buc /an |
| Producerea de piese din material plastic ( sectorul Termoplast ) | Piese de diferite forme | 83,8 milioane de piese, 4.404 tone/an |
| Producerea de piese complexe | distribuitoare de sarcina | 10,44 milioane de piese = 5.222. tone/an |
| Producerea de contacte | contacte pentru sectorul de montaj complex | 36.120.000 buc. contacte , 781 tone/an |

b. Consumuri specifice de materii prime, auxiliare

Materii prime

Materiile prime utilizate in procesul de termoformare a garniturilor de etansare poliuretanice sunt prezentate in tabelul7, impreuna cu consumurile anuale.

Tabel 7

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIA EKB- fabricarea altor produse din material plastic |
| Polimeri(ABS, PP, PS, PA) | Produs organic | 4540 t/an | 75% in produs 25% in deseu | - | - | in containere de carton ( octabine care au intre 600 kg si 1.000 kg ) sau in saci de folie de 25 kg 8 x50t silozuri de granulat , montate in exteriorul halei de productie |
| platbanda cupru | metal | 1311 t/an | 90% in produs 10% in deseu | - | - | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Avilub Metapress 990 | R22,34,51/53,53,65,66 | 2400 kg/an |  |  |  |  |
| Solutie de curatat frane Eco R511 | H315,336,411,222, 304,229 | 3564 kg/an | - | - | - | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Solutie de curatat atelierul R599 | H302,318,319,351 | 1020 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Adeziv ultrarapid cianacrilat K130 | H319,335,315, | 60 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Vaselina aderenta PTFE S404 | H336,411,222,304, 229 | 120 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Vaselina spray OMC2 S477 | H315,336,411,222, 304 | 216 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Spray ungere pe baza de Cu S425 | H315,336,400,411, 222,304 | 120 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Ulei intretinere S407 | H315,336,411, 222,304,229 | 420 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Spray siliconic S420 | H315,336,411,222, 304,229 | 1296 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Degripant super rapid S410 | H304,222,229 | 1728 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| RAKU-PUR 32-3224-2A (poliol) | n.a. | 4800 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| RAKU-PUR 32-3224-2B (izocianat) | H332,334,335,319, 315, 317, 351 | 720 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| EWOmold 7304 A / 79903 | R12, 65 | 480 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| OKS 701 | H220,280,302,315, 318,411 | 144 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| OKS 241 | H222,229,336,400, 411 | 144 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Lusin Clean L 23 F | H222,229,220,280 | 120 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Lusin Alro LL 261 | H220,222,225,229, 280, 304, 315, 319, 335, 336,411,412 | 48 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| ARDINA Rapid Brake&Parts Cleaner | H220,225,280,304,315,336, 411 | 144 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Teslanol T 71 | R11,12,38 | La nevoie |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| TCE - Fluid 020 | H222.229 | 144 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| ATELIER REPARAT MATRITE |
| IBS-Degresant rapid Tornado | R10,51/53,65,66,67 | 240 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Power Cleaner DB | H318,315,290 | La nevoie |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| ILOCUT EDM 180 | H304 | 1200 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Cimperial 60C | H315,319,362,411 | La nevoie |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| OXI REMOVER Aerosol | H229,302,317 | 144 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Pro-Long Universal | R12 | 1080 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Lusin -Protect G11 | R11;12;38; 51/53;65;67 | 360 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Lusin -Protect G12 | H222;229;412 | 360 kg/an |  |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| ACTIVITATI DE INTRETINERE |
| Diluant509 |  | 70 l/an in sticle de 1l | Intretinere EKB |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie pe latura de nord, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Acetona |  | 14 l/an in bidoane de 1l | Intretinere EKB | Poate fi iritant pentru piele si ochi | Nu este cazul | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie pe latura de nord, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| INDUOIL HL 4 | H 304.412 | 240 kg/an | Intretinere sector EKB |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Mould Release Spray | R12,11,36,66,67 | 1200 kg/an | Intretinere sector EKB |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Strip OFF Aerosol | H222,229,319,336 | 144 kg/an | Intretinere sector EKB |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| MONO -COAT 837 A | H222,229,318,336, 412 | 720kg/an | Intretinere sector EKB |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Spray vaselina perfinalt | H224,225,304,315, 336,411 | 4.8 kg/an | Intretinere sector EKB |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Spray de curatat frane | H225,304,315,336, 411 | 144 kg/an | Intretinere sector EKB |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Deruginol MoS2 | H226,304,315,318, 332, 335, 336, 400, 411, 412 | 144 kg/an | Intretinere sector EKB |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| Cartus Ultragaz 2205 | H220,221,319,336 | 12 kg/an | Intretinere sector EKB |  |  | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar pers. autorizate |
| TRATAREA APEI IN INSTALATIA DE TRATARE |
| ONIdos KOH 12 | R36/38 | 1200 kg/an | 100% in apa |  |  | In magazia de la statia de tratare in ambalajul original |
| ONIdos CIT 24 | R34,43,52/53 | 1200 kg/an | 100% in apa |  |  | In magazia de la statia de tratare in ambalajul original |
| TRASAR_TRAC 100 | H314 | 1200 kg/an | 100% in apa |  |  | In magazia de la statia de tratare in ambalajul original |
| NALCO 77352 | H314,317,400,410 | 1200 kg/an | 100% in apa |  |  | In magazia de la statia de tratare in ambalajul original |
| Berofix plus | H290,302,314,318, 335 | 1200 kg/an | 100% in apa |  |  | In magazia de la statia de tratare in ambalajul original |

Asigurarea utilitatilor pe intregul amplasament: apa, energie electrica, gaze naturale pentru intreg amplasamentul

- Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se realizeaza  din sistemul centralizat de alimentare al orasului Hunedoara prin doua conducte DN 90 respectiv DN 75.

Exista patru utilizari majore ale apei : consum menajer, stingere incendii, racire tehnologica si  respectiv sistemul de climatizare prin schimbatoarele de caldura.

Pentru modul consum menajer, apa potabila este folosita la chiuvete, dusuri, toalete.

Pentru stingerea incendiilor, apa este stocata in doua rezervoare zidite captusite cu membrana Sika, de 1270 mc, din care prin pompe specifice este trimisa in reteaua de hidranti interiori/exteriori si reteaua de sprinklere.

Pentru racirea tehnologica exista circuite inchise in care dupa tratarea specifica de purificare (instalatii de osmoza) apa este utilizata la presiunea, calitatea si temperatura necesara.

Pentru sistemul de climatizare, apa din retea este utilizata  calda in sistemul centralelor termice pe gaz si racita prin sistemul registrelor de racire. Ambele circuite sunt circuite inchise.

### Consumul de apa – datele din tabelul de mai jos se referă la capacitatea maxima de productie

Tabel 8

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. Rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa prelevat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului * | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reteaua urbana a municipiului Hunedoara | 1422 m3/luna, 17.063 mc/an | Apa pentru uz menajer Echipamente de racire cu circuit inchis. Se completeaza doar pierderile prin evaporare | 0 100% | 0 0 |

In cadrul unitatii, necesarul total de apa este egal cu cerinta totala de apa.

Rețeaua de canalizare a societății colectează apele uzate menajere si pluviale căzute pe amplasament, în sistem separativ .

Intreaga activitate se desfasoara in cladiri inchise si betonate. Materiile prime se stocheaza in magazii betonate si impermeabilizate. Apa pluviala colectata de pe toata suprafata construita a fabricii inainte de deversare in sistemul de canalizare centralizat al orasului este trecuta prin 4 decantoare separatoare de namol si hidrocarburi cu urmatoarele caracteristici :

1 separator tip MOA de     15 l/s, 2,6 mc

2 separatoare tip MOA de 40 l/s, 4 mc

1 separator tip MOA de     80 l/s, 8 mc

Conformare:

Apa pluvială se colectează separat dar nu se reutilizează deoarece canalizarea incintei nu a fost proiectată în acest sens. Nu se justifica o epurare a apei pluviale în scopul recirculării ei si utilizarii in echipamentele de racire.

În cadrul unităţii, nu rezulta apa tehnologica uzata, nu se utilizează sisteme de recirculare a apei în scop tehnologic.Apa de la racire utilaje se recircula in circuit inchis si se completeaza doar pierderile prin evaporare.

Conformare:

Din punct de vedere al recirculării apei, unitatea  se conformează recomandărilor BAT pentru apa de racire, neavand apa uzata tehnologica din procesele de productie.

- Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica necesara functionarii aparatelor si utilajelor din dotare, respectiv pentru iluminatul interior si exterior este asigurata de reteaua de energie electrica din zona a  SC Enel Energie SA.

Consumul de energie electrica este contorizat.

La nivel de societate exista  :

Post de transformare , pentru realizarea nivelului de tensiune 6 kV / 0,4 kV , ce contine 2 celule cu transformatoare de 1250 kVA fiecare. Transformatoarele sunt uscate , cu ventilatie cross-flux, cu pierderi reduse , avand trepte de transformare de 20 kV / 6 kv / 0,4 Kv .

Post de transformare , pentru realizarea nivelului de tensiune 6 kV / 0,4 kV , ce contine 4 celule cu transformatoare de 800 kVA fiecare. Transformatoarele sunt uscate , cu ventilatie cross-flux, cu pierderi reduse , avand trepte de transformare de 20 kV / 6 kv / 0,4 Kv .

Post de transformare , pentru realizarea nivelului de tensiune 6 kV / 0,4 kV , ce contine 5 celule cu transformatoare de 1.000 kVA fiecare. Transformatoarele sunt uscate , cu ventilatie cross-flux, cu pierderi reduse , avand trepte de transformare de 20 kV / 6 kv / 0,4 Kv .

- Alimentarea cu gaz metan

Amplasamentul este racordat la reteaua de gaz din zona. Consumatorii de gaz sunt centralele termice. Aferent acestor sectoare de activitate sunt urmatoarele  centrale termice proprii pe gaz :

- tip VIESSMAN – VITOPLEX , cu o putere instalata de 405 Kw

- tip VIESSMAN – VITOPLEX , cu o putere instalata de 720 Kw

- tip VIESSMAN – VITOPLEX , cu o putere instalata de 405 Kw ( in conservare )

- tip HOVAL , cu o putere instalata de 300 Kw

- tip HOVAL , cu o putere instalata de 250 Kw

- tip HOVAL , cu o putere instalata de 250 Kw

Consumul de gaz metan este contorizat.

Tabelul 5. Consumul de energie electrica si gaz metan pe intregul amplasament pentru capacitatea maxima de productie

Tabel 9

| Utilitati | Total consum anul 2017 |
| --- | --- |
| Energie electrica retea | 15.380.879 kwh / an |
| Energia termica (din gaz metan) | 289.413 mc / an |

Deseurile rezultate pe amplasament

Deseurile rezultate pe intreg amplasamentul  SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL pot fi grupate in:

- deseuri tehnologice provenite din activitati de productie

- deseuri provenite din activitatile auxiliare.

Cantitatile de deseuri sunt redate in Tabelul 6. Ele au fost calculate la capacitate maxima de productie.

Tabelul 6. Informatii despre deseurile tehnologice rezultate din activitate de productie a pieselor pentru autovehicule incluzand si faza termoformarii garniturilor de etansare poliuretanice.

Tabel 10

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | 3. Identifcati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | Cuantificati fluxurile de deseuri* anul 2018 [kg /an] | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Manipularea materiilor prime si auxiliare 2.Activitatea de productie a garniturilor de etansare pentru cutiile de siguranta 3.Activitatea de producerea pieselor prin injectie 4.Activitati administrative si de curatenie 5. Mentenanta | 15.01.01 | Carton | 249.930 | Deseurile de carton ,hartie , folie , echipament electric si electronic se colecteaza in repack-uri si apoi se depoziteaza in depozit, pana la valorificare. Deseurile metalice sunt colectate in containere metalice ( ghibox ),acoperite cu capac , depozitate pe platforma betonata. Toate deseurile sunt preluate de catre SC ECOPLAST HART SRL Hunedoara , pe baza de contract, iar raportarea acestora se face conform HG nr. 856 / 2002 , la APM Hunedoara. Deseurile sunt colectate pe sortimente, in containere inscriptionate. |
|  |  | 20.01.01 | Hartie | 440 |  |
|  |  | 15.01.02 | Folie PE | 2.290 |  |
|  |  | 13.01.10* | Ulei mineral hydraulic neclorinat | 6.890 |  |
|  |  | 20.03.01 | Gunoi menajer | 1.456,40 |  |
|  |  | 18.01.03* | Deseu medical | 24 |  |
|  |  | 15.01.10* | Ambalaj metalic contaminat | 29.240 |  |
|  |  | 07.02.08* | Solventi organici si solutii muma | 220 |  |
|  |  | 17.04.05 | Metal | 38.520 |  |
|  |  | 20.01.38 | Lemn | 7.880 |  |
|  |  | 16.01.18 | Aluminiu | 791 |  |
|  |  | 07.02.13 | Plastic | 363.786 |  |
|  |  | 16.06.01* | Acumulatori | 910 |  |
|  |  | 20.01.21* | Tuburi fluorescente | 28 |  |
|  |  | 13.05.07* | Deseu ape uleioase | 600 |  |
|  |  | 20.01.36 | DEEE | 4.606 |  |
|  |  | 16.02.13* | DEEE periculoase | 990 |  |
|  |  | 15.01.03 | Ambalaj lemn | 72.734 |  |
|  |  | 12.01.09* | Emulsie | 2.880 |  |
|  |  | 08.04.15* | Deseu lichid apos cu substante periculoase | 13.000 |  |
|  |  | 08.03.18 | Tonere imprimanta | 28,5 |  |
|  |  | 16.01.18 | Cupru | 380,3 |  |

Zone de depozitare

Avand in vedere ca toate activitatile se desfasoara in hala de productie, terenul de pe amplasamentul studiat este expus unui grad minim de poluare.

1. Depozite intermediare de materii prime

Pentru depozitarea intermediara a materiilor prime si auxiliare unitatea dispune de spatii special amenajate in acest scop.Sunt prevazute in interiorul halelor spatii special destinate depozitarii materiilor prime si auxiliare.

Substantele periculoase sunt depozitate in magazie betonata, prevazuta cu basa de colectare pentru eventuale scurgeri.

Nu exista posibilitatea unei contaminari a mediului deoarece toate depozitele pentru materia prima si materiale auxiliare se afla in incinta halelor de productie.

2. Zona de expediere produse finite

Produsele finite, se stivuiesc temporar in zona marcata pentru expedierea produselor finite. Depozitarea acestora nu constituie sursa de poluare.

3. Depozite temporare de deseuri

Deseurile produse sunt colectate separat pe tipuri de deseuri si stocate in locuri special destinate in hala sau in exterior pe platforma betonata.

Deseurile de carton ,hartie , folie , echipament electric si electronic se colecteaza  in repack-uri si apoi se depoziteaza in depozit, pana la valorificare.

Deseurile metalice sunt colectate in containere metalice ( ghibox ),acoperite cu capac ,

depozitate pe platforma betonata.

Toate deseurile sunt preluate de catre SC ECOPLAST HART SRL Hunedoara , pe baza de contract, iar raportarea acestora se face conform HG nr. 856 / 2002 , la APM Hunedoara. Deseurile sunt colectate pe sortimente, in containere inscriptionate.

2.4. Folosirea de teren din imprejurimi

- Zone rezidentiale si comerciale

Amplasamentul  este situat in intravilanul municipiului Hunedoara.

In imediata vecinatatea a obiectivului nu se gasesc zone rezidentiale, acesta fiind amplasat pe arealul fostei platforme siderurgice.

Zona rezidentiala cea mai apropiata de amplasamentul se afla la aprox. 200m.

- Zone protejate, rezervatii naturale

Zona studiata nu face parte dintr-o rezervatie naturala sau arie protejata. Atat pe amplasament cat si in vecinatatile apropiate nu exista habitate, specii faunistice sau exemplare de flora salbatica protejate.

  - Utilizare chimica

Materiile prime pentru aceasta activitate sunt redate in tabelul 11

Datele prezentate in tabel se refera la capacitatea maximă de stocare.

Tabelul 11. Situatia principalelor materii prime si auxiliare utilizate in cadrul amplasamentului in cele doua activitati desfasurate.

Tabel 11

| Name of product | Simbol pericol conform Directive, 67/548/EEC) E, T+, T, O, Xi, Xn, C, N, F, F+ | H-fraze de pericol sau R-fraze de risc | Locatia unde se utilizeaza | Capacitate de stocare [kg] | Locul de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solutie de curatat frane Eco R511 | Xi;Xn;F+;N | H 315,336,411,222, 304,229 | Productie EC | 300 | Magazie EC |
| Solutie de curatat atelierul R599 | C | 302,318,319,351 | Productie EC | 40 | Magazie EC |
| Adeziv ultrarapid cianacrilat K130 | Xn | 319,335,315, | Productie EC | 5 | Magazie EC |
| Vaselina aderenta PTFE S404 | Xi;Xn;F+;N | 336,411,222,304, 229 | Productie EC | 10 | Magazie EC |
| Vaselina spray OMC2 S477 | Xi;Xn;F+;N | 315,336,411,222, 304 | Productie EC | 18 | Magazie EC |
| Spray ungere pe baza de Cu S425 | Xi;Xn;F+;N | 315,336,400,411, 222,304 | Productie EC | 10 | Magazie EC |
| Ulei intretinere S407 | Xi;Xn;F+;N | 315,336,411, 222,304,229 | Productie EC | 35 | Magazie EC |
| Spray siliconic S420 | Xi;Xn;F+;N | 315,336,411,222, 304,229 | Productie EC | 108 | Magazie EC |
| Degripant super rapid S410 | Xn;F+ | 304,222,229 | Productie EC | 144 | Magazie EC |
| IBS-Degresant rapid Tornado | Xn ; N | 10,51/53,65,66,67 | ARM | 20 | Magazie EC |
| RAKU-PUR 32-3224-2A | Xn | n.a. | Productie EC | 400 | Magazine prevazuta cu sistem de mentinere a temperaturii constante |
| RAKU-PUR 32-3224-2B | Xi; Xn | 332,334,335,319, 315,317,351 | Productie EC | 60 |  |
| EWOmold 7304 A / 79903 | Xn | 12,65 | Productie EC | 40 | Magazie EC |
| OKS 701 | Xn;F+;N | 220,280,302,315, 318,411 | Productie EC | 12 | Magazie EC |
| OKS 241 | Xn;F+;N | 222,229,336,400, 411 | Productie EC | 12 | Magazie EC |
| Spray vaselina perfinalt | Xi;Xn;F+;N | 224,225,304,315, 336,411 | EC | 0.4 | Magazie EC |
| Spray de curatat frane | Xi;Xn;F+;N | 225,304,315,336, 411 | EC | 12 | Magazie EC |
| Deruginol MoS2 | Xi;Hn;F+;N | 226,304,315,318, 332,335,336,400, 411,412 | EC | 12 | Magazie EC |
| INDUOIL HL 4 | Xn | 304.412 | Toxare EC | 20 | Magazie EC |
| Mould Release Spray | F+; Xi | 12,11,36,66,67 | Werkstatt EC | 100 | Magazie EC |
| Strip OFF Aerosol | F+; Xi ; Xn | 222,229,319,336 | Werkstatt EC | 12 | Magazie EC |
| MONO -COAT 837 A | F+; Xi ; Xn | 222,229,318,336, 412 | Werkstatt EC | 60 | Magazie EC |
| Power Cleaner DB | C | 318,315,290 | ARM | la nevoie | Magazie EC |
| ILOCUT EDM 180 | Xn ; N | 304 | ARM | 100 | Magazie EC |
| Cimperial 60C | Xi ;N | 315,319,362,411 | ARM | la nevoie | Magazie EC |
| Cartus Ultragaz 2205 | F+ | 220,221,319,336 | EC+ES | 1 | Magazie EC |
| OXI REMOVER Aerosol | Xi | 229,302,317 | ARM | 12 | Magazie EC |
| Pro-Long Universal | Xi;F;T | 12 | ARM | 90 | Magazie EC |
| Lusin -Protect G11 | Xn;F;N; | 11;12;38;51/53;65;67 | ARM | 30 | Magazie EC |
| Avilub Metapress 990 | Xn ; C; N | 22,34,51/53,53,65,66 | Stante | 200 | Magazie EC |
| ONIdos KOH 12 | Xi; C | 36/38 | Instalatia ONI | 100 | ONI |
| ONIdos CIT 24 | Xn;T;N | 34,43,52/53 | Instalatia ONI | 100 | ONI |
| TRASAR_TRAC 100 | C | 314 | Instalatia ONI | 100 | ONI |
| NALCO 77352 | Xi,T,N,C | 314,317,400,410 | Instalatia ONI | 100 | ONI |
| Lusin -Protect G12 | Xi;F+;N | 222;229;412 | ARM | 30 | Magazie EC |
| 2- propanol ( isopropanol ) | Xi; F+ | 225,319,336 | Sauberraum | 15 | Magazie EC |
| Diluant 509 | F+ | 11/ 20/21/22/65 | Werkstatt EC | 3 | Magazie EC |
| Lusin Clean L 23 F | F+ | 222,229,220,280 | Productie EC | 10 | Magazie EC |
| Lusin Alro LL 261 | F+ | 220,222,225,229, 280,304,315,319, 335,336,411,412 | Productie EC | 4 | Magazie EC |
| ARDINA Rapid Brake&Parts Cleaner | F+;Xi;N | 220,225,280,304,315,336,411 | Productie EC | 12 | Magazie EC |
| Teslanol T 71 | F+ | 11,12,38 | Productie EC |  | Magazie EC |
| TCE - Fluid 020 | F | 222.229 | Productie EC | 12 | Magazie EC |

Productie EC – inseamna EKB                       Werkstatt EC – intretinere sector EKB                      ARM – atelier reparat matrite

ONI- Statia de tratare apa

Achizitionarea materiilor auxiliare se face de la furnizori autorizati, din tara si strainatate, produsele achizitionate fiind insotite de buletine de analiza si fise tehnice de securitate (cu specificarea frazelor de pericol). Fisele tehnice de securitate sunt prezentate in ANEXA – FISE TEHNICE.

Produsele chimice sunt pastrate in conditii corespunzatoare,in ambalajele originale, in zone desemnate din hala de productie, iar transportul si manipularea acestora se face cu mijloace adecvate, de catre personalul instruit in acest scop.

Substantele periculoase utilizate in cadrul procesului tehnologic sunt: izocianatul si poliolul pentru faza de termoformare a garniturilor de etansare din poliuretan si alcool izopropilic,Atol-le aerosol (amestec de esteri in solutie de alcool), pentru procesul de productie a cablurilor electrice pentru autovehicule .

Incadrarea pe categorii a substantelor periculoase prezentate in tabelul 12, s-a efectuat in conformitate cu LEGEA 59/2016, tabelul din partea a doua – Categorii de substante si preparate periculoase, care nu sunt nominalizate in mod specific in partea intai a normativului mentionat.

Substantele periculoase utilizate in cadrul societatii au fost incadrate in functie de specificul lor si specificatia frazelor de pericol din fisele de securitate, si prevederilor legii 59/2016 in categoriile:

- substante toxice

- substante inflamabile

- toxice pentru mediu

T= 9890 kg

Inflamabile(F, F+)= 1088 kg

Toxice mediu acvatic = 1242.4 kg

Tabelul 12 Cantitatile relevante pentru limitele inferioara si superioara conform legii 59/2016, pentru substante toxice si  inflamabile.

| Categoria substantelor periculoase Coloana 1 | Cantitate relevanta in tone pentru aplicarea: |
| --- | --- |
|  | Coloana 2 | Coloana 3 |
| Toxice | 50 | 200 |
| Inflamabile | 5000 | 50000 |
| Periculoase pentru mediu Foarte toxice Toxice | 100 200 | 200 500 |

In urma compararii cantitatilor de substante periculoase individuale existente pe amplasament cu cantitatile relevante pentru limitele inferioare - conform tabelului 12. coloana 2 - nu au rezultat depasiri pentru nici unul din cazurile analizate.

Conform metodologiei din LEGEA 59/2016, in aceasta situatie se aplica prevederile partii a 2-a (nota 4) privind calculul prin insumare pentru limitele inferioara si superioara a cantitatilor relevante specifice. In consecinta, se va proceda la evaluarea pericolelor totale asociate toxicitatii si inflamabilitatii .

Prevederile prezentei legi se aplica in cazul in care oricare dintre sumele obtinute este (1.

# Calculul pentru evaluarea pericolelor asociate toxicitatii

9.89/50 = 0.1978 <1

# Calculul pentru evaluarea pericolelor asociate inflamabilitatii

1.088/5000 = 0,000021 <1

# Calculul pentru evaluarea pericolelor asociate toxicitatii pentru mediu

1.242/50= 0.0249< 1

Valorile obtinute sunt mai mici decat 1, rezultand faptul ca unitatea nu intra sub incidenta SEVESO, respectiv a prevederilor legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

2.6. Topografie si scurgere

Zona de sud a municipiului Hunedoara este inconjurata de Dealurile Hunedoarei si ale Silvasului, cu altitudini intre 350-450 m, prezentand spre Hunedoara terase bine dezvoltate si bazinete depresionare la contactul cu zona muntoasa. Aceste dealuri se continua si la est de oras, jucand rolul de interfluviu intre Cerna si Strei, scazand treptat in altitudine spre culoarul Muresului.

La vest dealurile cuprinse intre dealurile Cernei si Racastie fac trecerea catre Muntii Poiana Rusca, si prezinta un bazin depresionar la contactul cu zona muntoasa, la Zlasti. Rocile sedimentare de constitutie slaba au generat sculptarea acestui bazinet depresionar, la contactul paraului Cerna cu paraiele Zlasti si Hasdat.

SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL se afla intre cursul actual al raului Cerna si formatiunile deluroase care fac trecerea spre muntii Poiana Rusca , in zona de lunca si pe terasele Cernei.

2.7. Geologie si Hidrologie

Date geomorfologice

Amplasamentul  SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL face parte din sesul aluvial al raului Cerna unde formatiunile de strate cuaternare au grosimea de 8 - 9 m si este asezata peste un fundament de argila cenusie-vanata compactata, marnoasa, de mare grosime si de varsta tortoniana. Albia veche a raului Cerna a fost umpluta si nivelata in perioada 1955-1957, cand au fost construite primele obiective din cadrul complexului siderurgic, iar raul a fost deviat cu circa 400 m catre sud - est pe o albie sapata in zona de la baza versantului deaIuIui.

Peste terenul natural din zona amplasamentului au fost depozitate materiale de umplutura (zgura, balast, moloz, pamant) pe o grosime de strat variabila de la 0,5 la 2,0 m.

Relieful a suferit mai ales datorita eroziunii apelor curgatoare care au sculptat terase, atat pe versantul drept, in zona Hunedoarei, cat si pe cel stang, mai ales in aval de municipiu.

Structura geologica este formata din urmatoarele straturi:

- un strat de umplutura (pamant, pietris, nisip, zgura)  de circa 1,0 m;

- un complex de straturi naturale noi, de praf argilos nisipos, uneori avand orizonturi de pietris mic, cu grosimea de circa 1,5 - 2 m, la partea inferioara (pe 0,5-0,8 m grosime), avand aspect de mal;

- un complex gros de 5 -7 m de strate de pietris de rau cu nisip argilos, cafeniu - cenusiu si Ientile de bolovanis;

- fundamentul de strate precuaternare care este alcatuit imediat sub pietrisul de rau dintr-o argila prafoasa marnoasa compactata, cenusie-vanata de grosime mare (zeci de metri).

Apa subterana se afla in stratul de pietris aproape de acoperisul acestuia ( la – 2,0 m ). Porozitatea solului este de 33-55.

In zona Hunedoarei clima este temperat continentala moderata , caracterizata prin lipsa perioadelor excesiv de reci in timpul iernii si excesiv de calde in timpul verii.

Temperatura medie anuala este de 9,7 0 C , temperatura medie a lunii iulie variaza intre 16,7 si 20,5 0 C, iar temperatura medie a lunii ianuarie variaza intre – 2,2 si – 5,8 0 C. Amplitudinea anuala a temperaturii medii este de 23,8 0 C.

Suma anuala a precipitatiilor variaza intre 500 si 600 mm. Maximul precipitatiilor cade in perioada de primavara si vara.In timpul perioadei de vegetatie , adica in perioada cu o temperatura ce depaseste 5 0 C, cad 80 % din cantitatea precipitatiilor atmosferice, astfel ca seceta nu este un fenomen caracteristic acestei zone.

Circulatia aerului in zona are loc cu preponderenta de-a lungul vaii Cerna si are urmatoarele caracteristici: est-nord est 11 % si nord-nord est 7,4 % (frecventa medie anuala).

Frecventa calmului in zona este ridicata, circa 40 % in medie anuala (calmul cuprinzand toate situatiile in care media orara a vitezei vantului este mai mica de 0,5 m/s) .

Viteza vantului este de 1,1 m/s (pe directia est, sud est, sud vest) si 2,2 m/s pe directia vest-

nord vest.

  - Hidrologie

Raul Cerna impreuna cu afluentii mai importanti din zona Hunedoara: paraul Manerau, paraul Runc, paraul Petac si paraul Zlasti, formeaza bazinul hidrografic al Cernei, care are o suprafata de 748 km2 .

Raul Cerna izvoraste din muntii Poiana Rusca de la altitudinea de 1100 m si dreneaza versantul estic al muntilor Poiana Rusca . Are o lungime de 73 km. Debitul mediu multianual al raului Cerna este de 5,34 m3 / s.

Debitul mediu multianual al paraului Petac este de 0,324 m3 / s.

2.9. Autorizatii curente

Functionarea societatii SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL este reglementata prin:

- Autorizatia de mediu nr. 60/11.03.2013

2.10. Detalii de planificare

Activitatile planificate prin autorizatiile anterioare de mediu au fost realizate.

Monitorizarea factorilor de mediu si a emisiilor are loc conform autorizatiei de mediu.

Implementarea solutiilor mai economice in ceea ce priveste alimentarea cu energie electrica si termica are impact pozitiv asupra factorilor de mediu.

Deseurile periculoase/nepericuloase sunt predate in mod regulat spre eliminare/valorificare.

Producerea garniturilor de etansare din poliuretan se face prin intermediul instalatiilor de spumare, complet automatizate si complet inchise, care nu genereaza nici un fel de impact asupra mediului sau halei de productie in incinta careia sunt amplasate.

2.11. Incidente legate de poluare

La SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, nu au fost inregistrate incidente cu repercursiuni asupra factorilor de mediu.

In urma analizei preliminare a riscurilor (PHA) au fost identificate potentiale pericole  precum si masurile necesare minimizarii acestora. Rezultatele obtinute sunt prezentate in Tabelul 13 .

Tabelul 13. Evaluare PHA

| Identificarea pericolelor | Evaluarea consecintelor | Masuri de reducere a riscurilor |
| --- | --- | --- |
| Aparitia unor fisuri in reteaua interna de canalizare | • Poluarea stratului freatic | - Verificarea periodica a starii tehnice a sistemului de canalizare - Interventii operative in cazul depistarii unor avarii pentru limitarea efectelor - Aplicarea Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale |

2.12. Vecinatatea cu Specii sau Habitate Protejate sau Zone Sensibile

In aria de interes a obiectivului SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL nu exista specii/zone protejate sau rezervatii naturale.

2.13. Conditiile cladirilor

Cladirile apartinand amplasamentului studiat nu prezinta aspecte de degradare, fiind vorba de o constructii relativ noi . Ele sunt verificate periodic din punct de vedere al sigurantei in constructii, conform legislatiei in vigoare, atat de catre personalul specializat din cadrul obiectivului precum si de autoritatile de protectia muncii.

Toate cladirile de pe ampasament au fost executate pe baza unor proiecte tehnice de executie pentru care au fost eliberate avizele de constructie corespunzatoare.

Cladirile nu au acoperis sau alte elemente constructive din azbest.

2.14. Raspuns de urgenta

Actiunile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, alertare si coordonare tehnica operationala a interventiilor in caz de accidente sau evenimente deosebite se face in baza Planului operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta. Acest Plan a fost elaborat in scopul implementarii rapide şi organizate a măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor situaţiilor de urgenţă (dezastre, incendii, poluari accidentale), respectiv limitarii si inlaturarii urmarilor acestora asupra oamenilor, bunurilor materiale si mediului cu maxim de eficienta.

Există preocupări ale conducerii firmei pentru instruirea proprie şi pentru instruirea personalului care deserveşte activitatea din instalatie.

Sunt delegate, la nivelul operatorilor din instalatie, sarcini şi răspunderi. Unitatea este certificata conform IATF 16949 , ISO 14001 si OHSAS 18001, de catre TÜV SÜD.

În cadrul instalaţiei analizate  exista înregistrări referitoare la:

-cantitatea si calitatea de materii prime intrate si consumate

-cantitatea de energie electrică consumată

-cantitatea de gaz consumată

-cantitatea de apă consumată

-cantitatile de deseuri rezultate si eliminate sau valorificate

Modul de amplasare a echipamentelor de măsură pentru debitele de apă consumate, cantitatea de energie electrică consumată , cantitatea de gaz , permit înregistrări care se referă la consumul pe tot ansamblul activităţilor din instalatie.

Sunt  întocmite:

- plan de intervenţie în caz de poluări accidentale;

- plan de intervenţie în caz de incendiu;

- exista sistem propriu de automonitorizare a emisiilor;

- pentru factorii de mediu: aer, apă şi sol monitorizarea se  realizeaza prin  laborator acreditat.

Operaţiile de întreţinere şi reparaţie sunt planificate la termene care sunt conforme cu prescripţiile tehnice ale instalaţiilor.

Operaţiile de întreţinere şi reparaţii sunt înregistrate .

Din informatiile furnizate de SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, in perioada scursa de la intrarea in functiune a acesteia si pana in prezent nu s-au inregistrat evenimente deosebite sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului.

3.0. ISTORICUL terenului

Amplasamentul face parte din vechea platforma SIDERURGICA SA. Terenul este identificat prin CF 69590 , in suprafata de 131796 mp si apartine lui S.C. LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL.Terenul pe care s-au edificat cladirile in care operatorul isi desfasoara activitatea, este terenul pe care a functionat sectia Distileria de gudroane din cadrul Uzinei Cocsochimice, a fostei SIDERURGICA SA si care s-a inchis operational in anul 1997. In anul 2003 s-a intocmit proiectul de demolare a cladirilor ce au existat pe teren si in care s-a desfasurat activitatea de distilare. Terenul impreuna cu cladirile aferente a fost achizitionat de LISA Draxlmaier Autopart Romania.

Astfel, de pe terenul apartinand S.C. LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania s-au demolat urmatoarele  active:

- Cabina poarta, birouri si pavilion social;

- Remiza P.S.I.;

- Pavilion administrativ;

- Centrala termica;

- Sectie de distilare;

- Depozit de smoala;

- Cosuri de fum;

- Turnuri de racire;

- Sectia reactivi;

- Cabina P.S.I, nr. 3;

- S.R.G.M.

- Depozit de naftaiina nr. 2 (antracen);

- Subsectia preparare fenol, naftalina cristalizata;

- Cabine P.S.I nr. 1 si 2;

- Estacada de conducte;

- Rezervoare gudron si colectoare.

Poluarea istorica produsa de activitatea Sectiei de Distilarie  de gudroane este data de materiile prime si produsele rezultate , in special compusi organici aromatici. Constructiile cu instalatiile aferente au fost puse in functiune in anul 1960.Ele au functionat pana in 1997, apoi au fost preluate prin cumparare de SC LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL in baza contractului de vanzare – cumparare nr. 1/24.01.2002. In anul 2003 se realizeaza proiectul de demolare si ecologizare a zonei, urmand ca in anii urmatori sa se construiasca halele de productie.Prima autorizatie de mediu este emisa in anul 2009 cu nr. HD 145/27.05.2009 pentru titular LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL, care incepe activitatea de productie de fabricare a echipamentelor electrice si electronice pentru autoturisme conform cod CAEN 2931.  In anul 2010 in baza contractului de inchiriere nr. 76/22.01.2010 dintre LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL si SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL, aceasta din urma isi incepe activitatea la noul punct de lucru.Autorizatia de mediu este transferata catre noul titular. In 2013 se obtine a doua autorizatie de mediu pentru activitatea din sectia UKL  si pentru activitatea de producere a componentelor de cauciuc. Aceasta activitate nu se mai desfasoara pe amplasament fiind relocata intr-o noua locatie din Croatia.

In present activitatea se imparte in cele doua sectii UKL si EKB. Activitatea se desfasoara in hale inchise, betonate.

Căile de acces si parcarile sunt întreţinute şi curăţate permanent. Nu există depozite pentru stocări  temporare de deşeuri şi nici zone poluate.

Cu ocazia vizitei nu au fost identificate zone care să necesite o investigaţie mai detaliată, având în vedere că fabrica este reglementată și verificată de GNM, Comisariatul Judetean Hunedoara .

In concluzie, în incinta unităţii nu se constată semne vizibile de afectare a terenului sau vegetaţiei.

Poluarea istorică

Asa cum s-a aratat mai sus activitatile desfasurate anterior in Sectia de Distilarie de gudroane au putut sa produca o poluare istorica. Intrucat nu s-au gasit investigatii facute din perioada respectiva si nici dupa demolarea constructiilor si instalatiilor aferente sectiei, in prezent s-au facut investigatii asupra apei freatice si solului pentru a se stabili punctul de referinta  la emiterea autorizatiei integrate. In acest scop s-au efectuat 2 foraje pentru monitorizarea apei freatice si s-au prelevat probe de sol din forajele efectuate pentru studiul geotehnic de la adancimi de 15 cm si 30-50 cm.

S-a efectuat analiza metalelor grele, mercur, THP , amoniu, cloruri.

Nu apare o poluare istorica a amplasamentului datorita activitatii desfasurate anterior, cel mai probabil in urma dezafectarii instalatiilor s-a facut ecologizarea solului. Nu apar depasiri ale valorilor pragului de alerta pentru soluri mai putin sensibile.

Operatorul a monitorizat in perioada de functionare apele evacuate la canalizarea orasului.

Activitatea desfasurata de SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL pe amplasament nu a produs o poluare semnificativa asupra solului si apei freatice; se poate afirma ca terenul pe care este amplasat obiectivul   nu prezinta poluare istorica.

4.0. RecunoaSterea terenului

4.1. Probleme identificate

S-a efectuat o vizita pe amplasamentul unitatii in luna noiembrie  2018. In urma investigatiilor efectuate la fata locului s-a constat ca:

- toate activitatile se desfasoara in hale de productie, in sectoarele desemnate fiecarei activitati,

- intreaga suprafata a halelor este betonata,

- depozitarea materiei prime, a materiilor auxiliare si a produselor finite se face tot in halele de productie, in spatii special amenajate.

- depozitul de substante chimice este delimitat, avand acces doar persoanele autorizate.

- deseurile periculoase sunt depozitate corespunzator, in containere transportabile, pana la predarea spre eliminare.

- toate caile de acces sunt intretinute si curatate permanent.

Cu ocazia vizitei pe amplasament nu s-au observat scurgeri de substante chimice, de ape reziduale sau au alte elemente poluatoare in halele de productie.  Pe zona neconstruita, nu se constata semne vizibile de afectare a terenului sau vegetatiei.

In concluzie, din observatiile vizuale efectuate pe amplasamentul studiat nu au fost identificate zone poluate si nici neconformitati majore care sa impuna o investigatie mai detaliata.

4.2. Caracteristicile specifice ale zonelor de pe amplasament

In timpul depozitarii atat materiile prime cat si cele auxiliare pot suferi modificari insemnate sub actiunea factorilor interni sau externi. Riscul potential de poluare al zonelor de depozitare a acestora depinde de amplasarea si nivelul de dotare al spatiilor de depozitare.

Din examinarea incintelor studiate, se constata ca nu exista depozite care sa prezinte risc ecologic sau sa necesite masuri de remediere sau supraveghere.

Materiile prime si auxiliare si materialele specifice procesului tehnologic de fabricare a garniturilor de etansare din poliuretan pentru autovehicule includ si substante cu un anumit grad de toxicitate, dar care nu implica masuri speciale atata timp cat sunt respectatea instructiunile de transport, depozitare sau manipulare. In cadrul unitatii depozitarea acestora se face in spatii special amenajate, destinate acestui scop, in hala de productie.

4.3 DEPOZITE

In continuare este prezentat modul de depozitare al principalelor materii prime si auxiliare, materiale si produse finite, precum si riscul de poluare asociat acestora.

Tabelul 14. Modul de depozitare si riscul de poluare ale principalelor materii prime, auxiliare si materiale

| Materia prima | Depozitare | Potential risc de poluare |
| --- | --- | --- |
| Izocianat | In butoaie metalice de 200 kg. Butoaiele sunt asezate pe paleti de lemn, care la randul lor sunt asezati pe tavi metalice de colectare. Spatiul este constituit dintr-un depozit tip magazie, climatizat, dedicat acestui scop, aflat in interiorul halei de depozitare nr. 3 | Nu exista |
| Poliol | In butoaie metalice de 30 kg. Butoaiele sunt asezate pe paleti de lemn, care la randul lor sunt asezati pe tavi metalice de colectare. Spatiul este constituit dintr-un depozit tip magazie, climatizat, dedicat acestui scop, aflat in interiorul halei de depozitare nr. 3. | Nu exista |
| Materii prime: polypropylena (Ultramid B3Z G6 , Heramid I/A S200) , poliamida ( Ultramid A3WG6 ) , polybutylena ( Ultradur S4090 ) , polioximetilena ,polietilena , sub forma de granule albe sau negre | In depozitul de materii prime. Spatiul respectiv se afla langa hala de productie pe latura de vest si este prevazut cu platforma betonata si rafturi pentru depozitare .Risc nesemnificativ de accidente | Nu exista |
| Materii prime auxiliare si de intretinere | In spatiul de depozitare materii prime auxiliare care se afla in hala de productie pe latura de nord, este prevazut cu platforma betonata , inchis,accesibil doar persoanelor autorizate | Nu exista |

Din procesul de termoformare al garniturilor  de poliuretan rezulta doua tipuri de deseuri si anume cel de izocianat si cel de poliol. Aceste deseuri rezulta datorita faptului ca nefiind inca productia la capacitate maxima, poliolul si izocianatul isi schimba proprietatile daca nu sunt utilizati in conditiile impuse de specificatiile tehnice. Toate deseurile sunt preluate de catre SC ECOPLAST HART SRL Hunedoara , pe baza de contract, iar raportarea acestora se face conform HG nr. 856 / 2002 , la APM Hunedoara. Deseurile sunt colectate pe sortimente, in containere inscriptionate.

Din utilizarea materialelor auxiliare rezulta deseuri de ambalaje contaminate si absorbanti contaminati care se colecteaza in containere separate si se predau spre eliminare la societati autorizate.

Produsele chimice sunt depozitate cu respectarea vecinatatii admise a acestora, evitandu-se contactul intre ele in cazul deteriorarii accidentale a ambalajelor in care sunt pastrate.

Riscul producerii de accidente in zona spatiilor de depozitare a produselor chimice este minim.

4.4. Instalatii de tratare a reziduurilor

Deseurile tehnologice

Deseurile tehnologice de pe amplasament, au fost prezentate in capitolele anterioare. Sunt colectate selectiv, depozitate corespunzator si predate agentilor autorizati pentru valorificare sau eliminare.

Apele uzate tehnologice

Pe amplasamentul studiat sunt doar ape uzate menajere si ape pluviale, nu exista ape uzate tehnologice.

Nu exista statie de epurare. Anual se monitorizeaza doar calitatea apelor pluviale deversate in canalizare.

4.5. Aria interna de depozitare

Pentru depozitarea materiilor prime si auxiliare, precum si a produselor finite si deseurilor, unitatea dispune de spatii special amenajate in acest scop, si care au fost descrise in sectiunile anterioare.

4.6. Sistemul de scurgere

Rețeaua de canalizare a societății colectează apele uzate menajere si pluviale căzute pe amplasament, în sistem separativ .

Intreaga activitate se desfasoara in cladiri inchise si betonate. Materiile prime se stocheaza in magazii betonate si impermeabilizate. Apa pluviala colectata de pe toata suprafata construita a fabricii inainte de deversare in sistemul de canalizare centralizat al orasului este trecuta prin 4 decantoare- separatoare de namol si hidrocarburi cu urmatoarele caracteristici :

1 separator tip MOA de     15 l/s, 2,6 mc

2 separatoare tip MOA de 40 l/s, 4 mc

1 separator tip MOA de     80 l/s, 8 mc

4.7. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului

- nu e cazul

5.0 Investigatii pe amplasament. Interpretarea datelor privind starea actuala a amplasamentului SI CONCLUZII

Dupa cum s-a prezentat mai sus, amplasamentul face parte din vechea platforma SIDERURGICA SA. Terenul este identificat prin CF 69590 , in suprafata de 131796 mp si apartine lui S.C. LISA DRAXLMAIER AUTOPART Romania SRL.Terenul pe care s-au edificat cladirile in care operatorul isi desfasoara activitatea, este terenul pe care a functionat sectia Distileria de gudroane din cadrul Uzinei Cocsochimice, a fostei SIDERURGICA SA si care s-a inchis operational in anul 1997. In anul 2003 s-a intocmit proiectul de demolare a cladirilor ce au existat pe teren si in care s-a desfasurat activitatea de distilare. Terenul impreuna cu cladirile aferente a fost achizitionat de LISA Draxlmaier Autopart Romania.Nu s-au gasit documente aferente pentru etapele de remediere a terenului, privind monitorizari  ale apei freatice  si a solului.

Pentru a se putea stabili un punct de referinta in abordarea amplasamentului, s-au realizat foraje de monitorizare a apei freatice si s-au prelevat probe de sol din mai multe puncte.

Pentru aceasta s-au facut masuratori topografice pentru a se stabili coordonatele forajelor de sol si apa executate in cadrul amplasamentului.

Table 16

| Coordonate foraje (sistem de proiectie - Stereo '70) |
| --- |
| Foraj | X (nord) | Y (est) | Z (cota) |
| F1 - sol | 476988.020 | 337714.118 | 223.193 |
| F2 - sol | 477063.125 | 337603.555 | 223.105 |
| F3 - sol | 477388.898 | 337830.900 | 223.247 |
| F4 - sol | 477344.303 | 337897.607 | 223.205 |
| F1 - apa | 477053.208 | 337788.447 | 223.646 |
| F2 - apa | 477031.555 | 337611.154 | 223.436 |

Monitorizarile au fost efectuate cu laborator acreditat ALS Life Sciences Romania SRL. Probele au fost prelevate de reprezentantii laboratorului in prezenta beneficiarului.

Rezultatele monitorizarilor sunt prezentate in tabelele de mai jos.

Table 17 APA FREATICA

| Parametru | Unitate de masura | Punct de control | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1 | F2 |  |
| THP | mg/l | <0.66 | <0.66 | W-TPH-IR01 |
| ARSEN | mg/l | <0.006 | <0.006 | W-METAX1 |
| CADMIU | mg/l | <0.0006 | 0.0007 | W-METAX1 |
| CROM | mg/l | 0.0033 | 0.0055 | W-METAX1 |
| CUPRU | mg/l | 0.0095 | 0.0098 | W-METAX1 |
| NICHEL | mg/l | <0.0040 | <0.0040 | W-METAX1 |
| PLUMB | mg/l | <0.0050 | <0.0050 | W-METAX1 |
| ZINC | mg/l | 0.049 | 0.020 | W-METAX1 |
| AMONIUca NH4+ | mg/l | 0.345 | 1.41 | W-NH4-PHO |
| AZOTITI | mg/l | 0.0950 | 0.0790 | W-NO2-PHO |
| INDICE FENOL | mg/l | <0.0050 | 0.0202 | W-PHIm-PHO |
| CLORURI ca Cl- | mg/l | 29.5 | 32.3 | W-CL-TIT |
| FOSFOR ca PO4 | mg/l | <0.220 | 0.330 | W-PTOT-PHO |
| MERCUR | µg/l | <0.020 | 0.028 | W-HG-AFSDG |

Reprezentarea grafica a valorilor parametrilor analizati la apa subterana

SOL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii, nu vor depasi limitele prevazute in Ord. MAPPM 756/1997 pentru soluri mai putin sensibile.

Tabelul 18. Limitele prevazute in Ord, MAPPM 756/1997 pentru soluri mai putin sensibile

| Nr. crt. | Încercare executată | UM | Ordinul MAPPM 756/2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | valori normale | soluri mai putin sensibile |
|  |  |  |  | prag de alerta | prag de interventie |
| 1 | ARSEN | mg/kg s.u. | 5 | 25 | 50 |
| 2 | CADMIU | mg/kg s.u. | 1 | 5 | 10 |
| 3 | CROM | mg/kg s.u. | 30 | 300 | 600 |
| 4 | CUPRU | mg/kg s.u. | 20 | 250 | 500 |
| 5 | NICHEL | mg/kg s.u. | 20 | 200 | 500 |
| 6 | PLUMB | mg/kg s.u | 20 | 250 | 1000 |
| 7 | ZINC | mg/kg s.u | 100 | 700 | 1500 |
| 8 | Mercur | mg/kg s.u | 0.1 | 4 | 10 |
| 9 | fenol | mg/kg s.u | <0.02 | 10 | 40 |

Pe amplasamentul SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL s-au executat foraje geotehnice  si s-au prelevat probe de sol de la diferite adancimi.Avand in vedere ca amplasamentul face parte dintr-o fosta paltforma industriala cu potential mare de poluare , s-au facut aceste prelevari pentru metale grele si fenoli.

Tabel 19

| 2019 | F1-15 cm | F1-30-50 cm | F2-15 cm | F2-30-50 cm | F3- 15 cm | F3- 30-50 cm | F4-15 cm | F4-30-50 cm | PA | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARSEN | 7.36 | 10.3 | 10.8 | 2.39 | 9.55 | 10.8 | 7.36 | 10.3 | 25 | 50 |
| CADMIU | 0.952 | 1.13 | 1.06 | 0.264 | 0.929 | 1.41 | 0.952 | 1.13 | 5 | 10 |
| CROM | 22.9 | 68.2 | 23.9 | 2.58 | 24.8 | 37.9 | 22.9 | 68.2 | 300 | 600 |
| CUPRU | 324 | 72.6 | 87.5 | 35.8 | 77 | 71.1 | 324 | 72.6 | 250 | 500 |
| NICHEL | 19 | 19.7 | 21 | 3.77 | 22 | 20.2 | 19 | 19.7 | 200 | 500 |
| PLUMB | 65.8 | 49.9 | 47.5 | 23.3 | 49.8 | 82.5 | 65.8 | 49.9 | 250 | 1000 |
| ZINC | 178 | 116 | 110 | 36.2 | 94 | 164 | 178 | 116 | 700 | 1500 |
| Mercur | 1.8 | 0.57 | 3 | 0.17 | 2.65 | 1.78 | 1.8 | 0.57 | 4 | 10 |
| fenol | 0.051 | 0.068 | 0.051 | <0.010 | 0.048 | 0.05 | 0.051 | 0.068 | 10 | 40 |

Reprezentarea grafica a parametrilor la sol fata de pragurile de alerta arata ca valorile parametrilor la sol sunt mult sub limita pragului de alerta sau interventie:

Tabel 20

| F1 | 15 cm | 30-50 cm | PA | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARSEN | 13.4 | 2.21 | 25 | 50 |
| CADMIU | 1.42 | 0.381 | 5 | 10 |
| CROM | 33.6 | 2.59 | 300 | 600 |
| CUPRU | 226 | 191 | 250 | 500 |
| NICHEL | 40.8 | 5.3 | 200 | 500 |
| PLUMB | 66.2 | 43.5 | 250 | 1000 |
| ZINC | 176 | 97.8 | 700 | 1500 |
| Mercur | 4.28 | 1.11 | 4 | 10 |
| fenol | 0.069 | 0.014 | 10 | 40 |

Tabel 21

| F2 | 15 cm | 30-50 cm | PA | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARSEN | 10.8 | 2.39 | 25 | 50 |
| CADMIU | 1.06 | 0.264 | 5 | 10 |
| CROM | 23.9 | 2.58 | 300 | 600 |
| CUPRU | 87.5 | 35.8 | 250 | 500 |
| NICHEL | 21 | 3.77 | 200 | 500 |
| PLUMB | 47.5 | 23.3 | 250 | 1000 |
| ZINC | 110 | 36.2 | 700 | 1500 |
| Mercur | 3 | 0.17 | 4 | 10 |
| fenol | 0.051 | <0.010 | 10 | 40 |

Tabel 22

| F3 | 15 cm | 30-50 cm | PA | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARSEN | 9.55 | 10.8 | 25 | 50 |
| CADMIU | 0.929 | 1.41 | 5 | 10 |
| CROM | 24.8 | 37.9 | 300 | 600 |
| CUPRU | 77 | 71.1 | 250 | 500 |
| NICHEL | 22 | 20.2 | 200 | 500 |
| PLUMB | 49.8 | 82.5 | 250 | 1000 |
| ZINC | 94 | 164 | 700 | 1500 |
| Mercur | 2.65 | 1.78 | 4 | 10 |
| fenol | 0.048 | 0.05 | 10 | 40 |

Tabel 23

| F4 | 15 cm | 30-50 cm | PA | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARSEN | 7.36 | 10.3 | 25 | 50 |
| CADMIU | 0.952 | 1.13 | 5 | 10 |
| CROM | 22.9 | 68.2 | 300 | 600 |
| CUPRU | 324 | 72.6 | 250 | 500 |
| NICHEL | 19 | 19.7 | 200 | 500 |
| PLUMB | 65.8 | 49.9 | 250 | 1000 |
| ZINC | 178 | 116 | 700 | 1500 |
| Mercur | 1.8 | 0.57 | 4 | 10 |
| fenol | 0.051 | 0.068 | 10 | 40 |

Table 24

| 2019 | F1-15 cm | F1-30-50 cm | F2-15 cm | F2-30-50 cm | F3- 15 cm | F3- 30-50 cm | F4-15 cm | F4-30-50 cm | PA | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARSEN | 7.36 | 10.3 | 10.8 | 2.39 | 9.55 | 10.8 | 7.36 | 10.3 | 25 | 50 |
| CADMIU | 0.952 | 1.13 | 1.06 | 0.264 | 0.929 | 1.41 | 0.952 | 1.13 | 5 | 10 |
| CROM | 22.9 | 68.2 | 23.9 | 2.58 | 24.8 | 37.9 | 22.9 | 68.2 | 300 | 600 |
| CUPRU | 324 | 72.6 | 87.5 | 35.8 | 77 | 71.1 | 324 | 72.6 | 250 | 500 |
| NICHEL | 19 | 19.7 | 21 | 3.77 | 22 | 20.2 | 19 | 19.7 | 200 | 500 |
| PLUMB | 65.8 | 49.9 | 47.5 | 23.3 | 49.8 | 82.5 | 65.8 | 49.9 | 250 | 1000 |
| ZINC | 178 | 116 | 110 | 36.2 | 94 | 164 | 178 | 116 | 700 | 1500 |
| Mercur | 1.8 | 0.57 | 3 | 0.17 | 2.65 | 1.78 | 1.8 | 0.57 | 4 | 10 |
| fenol | 0.051 | 0.068 | 0.051 | <0.010 | 0.048 | 0.05 | 0.051 | 0.068 | 10 | 40 |

Concluzii

Solul si apa freatica nu prezinta incarcari mari ale parametrilor monitorizati. Pentru a putea face o apreciere asupra aportului activitatii desfasurate de beneficiar asupra celor doi factori de mediu pana in prezent  ar trebui sa cunoastem valorile de referinta inainte de a incepe activitatea Intrucat acestea nu se cunosc, in continuare aceste monitorizari vor constitui punctul de referinta pentru activitatea care se va desfasura in viitor.

6.0. dezvoltarea unui “Model conceptual” de management a amplasamentului

Pe baza investigatiilor facute si a informatiilor prezentate se va elabora in continuare un „model conceptual” de management al amplasamentului. Acesta va evidentia modul de interactiune dintre sursele de poluare si factorii de mediu, respectiv impactul pe care activitatea desfasurata o poate avea asupra mediului si sanatatii oamenilor.

Modelul conceptual propus se bazeaza pe mai multe categorii de informatii:

- informatii cu privire la istoricul amplasamentului si activitatile industriale anterioare;

- procesele tehnologice actuale, bilanturi de materii prime, materiale auxiliare, utilitati;

- studii efectuate anterior pe amplasament.

- informatii si recomandari ale documentelor de referinta BREF referitoare la   Directiva IPPC, din domeniul industriei chimice.

”Modelul conceptual” presupune identificarea surselor potentiale si efective de poluare, a cailor de transmitere a poluarii si a receptorilor sensibili.

Sursele emisiilor poluatoare si caile de transmitere a poluarii spre receptorii sensibili au fost sintetizate in tabelul de mai jos.

Tabelul 25. Surse potentiale, cai si receptori

| Sursa | Calea de transmitere | Receptorul |
| --- | --- | --- |
| centralele termice – emisii controlate de gaze de ardere cu continut de pulberi, NOx, SO2, CO | Aerul atmosferic | - personalul care deserveste instalatia - aerul din incinta industriala si din vecinatate - Zona rezidentiala (Municipiul Hunedoara) |
| Evacuarea apelor pluviale in canalizarea orasului | Canalizarea orasului Hunedoara | - calitatea apei in reteaua de canalizare pana la statia de epurare si apoi in raul Cerna |
| Evacuarea apelor menajere in canalizarea municipiului Hunedoara | Canalizarea orasului Hunedoara | - calitatea apei in reteaua de canalizare pana la statia de epurare si apoi in raul Cerna |

Desi, dupa cum s-a aratat anterior, impactul unora dintre sursele de poluare poate fi minor sau chiar nesemnificativ, asigurarea unui management de mediu corespunzator al instalatiei presupune luarea in considerare a tuturor surselor potential poluatoare.

Pentru o mai buna intelegere a interconexiunilor dintre surse, cai de transmitere si receptori, aferente amplasamentului studiat, se prezinta schema de mai jos (fig.1.

Figura 1. Schema SURSA - CALE de TRANSMITERE - RECEPTOR pentru amplasamentul SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL

LEGENDA:

Poluare directa - emisii gazoase                        Poluare directa  - emisii lichide	                Poluare directa  - emisii solide

Poluare indirecta  - emisii gazoase	                    Poluare indirecta  - emisii lichide	 Poluare indirecta- emisii solide

Semnificatiile notiunilor din in Figura 1  sunt urmatoarele:

poluare directa – emisii gazoase din surse fixe si difuze:

  - emisii de gaze de ardere cu continut de  pulberi, CO, NOx, SO2 din surse fixe – cosul de la centrala termica

poluare indirecta – emisii gazoase:

– transmiterea poluarii cu gaze prin intermediul atmosferei catre receptorii sensibili: zona rezidentiala din vecinatate (orasul Timisoara),  terenul din incinta si din vecinatatea acesteia (prin dispersie)

poluare directa – emisii lichide:

  - evacuarea apelor uzate in canalizarea oraseneasca

  - evacuarii apelor pluviale in canalul Bega

poluare directa – emisii solide:

  - emisii de pulberi in atmosfera din sursa fixa (cosul de la centrala termica).

poluare indirecta – emisii solide:

  - transmiterea poluarii cu pulberi pe calea aerului atmosferic, prin dispersie catre terenul din vecinatatea incintei si zona rezidentiala din vecinatate

- RECOMANDARI PENTRU REDUCEREA POLUARII

In urma analizei modelul conceptual de management prezentat in schema de mai sus se pot face urmatoarele afirmatii:

( localizarea SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL pe un areal cu destinatie exclusiv industriala – fosta platforma industriala Siderurgica Hunedoara, constituie un avantaj

( nu exista receptori sensibili in imediata vecinatate a unitatii

( nu exista evacuare controlata sau posibilitatea unei evacuari accidentale de ape uzate in raul Cerna, situat la o distanta de cca 3 km de incinta unitatii.

(  apele uzate menajere si cele pluviale sunt evacuate in reteaua de canalizare a orasului Hunedoara dupa care ajung in statia de epurare;

( pe suprafata libera betonata din exteriorul halei de productie nu se desfasoara activitati de productie .

(  centralele termice din cadrul unitatii sunt  alimentate cu gaz metan, combustibil care se incadreaza in standardele de carburanti. Emisiile rezultate sunt evacuate prin intremediul a 2 guri de evacuare dotate cu ventilatoare;

( un rol important il joaca supravegherea continua a procesului de productie;

( prin specificul lor, instalatiiile de producerea a garniturilor din poliuretan cat si a pieselor din polietilena pentru autovehicule nu sunt  generatoare de zgomot puternic;

( zona rezidentiala cea mai apropiata - orasul Hunedoara - se afla la cca. 200 m de amplasament, ceea ce constituie un avantaj – nu este necesara monitorizare nivelului de zgomot produs;

A fost evaluat impactul asupra mediului pe factori de mediu: apa subterana si  sol/subsol.

Astfel, pot fi desemnate doua categorii de factori cu potential poluator:

- cu potential semnificativ

    - emisiile dirijate rezultate de la centralele termice

2.  cu potential nesemnificativ

    - evacuarea apelor pluviale si menajere  in canalizarea orasului

    - impactul indirect al emisiilor de poluanti in atmosfera asupra zonei rezidentiale invecinate

In conditiile actuale de functionare, activitatile desfasurare in cadrul  SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL pot fi considerate a fi cu impact nesemnificativ asupra mediului.

Avand in vedere rezultatele monitorizarilor calitatii factorilor de mediu si a investigatiilor efectuate cu ocazia intocmirii prezentului Raport de amplasament, se poate afirma ca impactul activitatii desfasurate de SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL asupra factorilor de mediu se inscrie in  limitele admise de standardele si normativele de mediu, inclusiv in limitele impuse de respectarea cerintelor BAT.

Nu se impun masuri suplimentare de reducere a emisiilor sau de reconstructie ecologica.

Se recomanda respectarea disciplinei tehnologice si continuarea monitorizarii factorilor de mediu.

# Footnotes

Regulament UE 1272  privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor

# Text boxes

ZONA REZIDENTIALA – Municipiul Hunedoara

Raul Cerna

AMPLASAMENTUL SC DAR DRÄXLMAIER AUTOMOTIVE SRL

AERUL ATMOSFERIC

canalizarea orasului Hunedoara

TERENUL DIN VECINATATEA INCINTEI

TERENUL DIN VECINATATEA INCINTEI

TERENUL DIN VECINATATEA INCINTEI

TERENUL DIN VECINATATEA INCINTEI

TERENUL DIN VECINATATEA INCINTEI

TERENUL DIN VECINATATEA INCINTEI

Terenul din incinta industrială

TERENUL DIN VECINATATEA INCINTEI

TERENUL DIN VECINATATEA INCINTEI