RAPORT DE AMPLASAMENT

HALDA DE ZGURĂ BUITURI HUNEDOARA

Operator haldă 		             		   Elaborator documentaţie

GRAND SMITHY WORKS				GEO MINE CONSULTING

Drâmbă Mihai						Mihai Pricopie

Ioan Refec

DEVA

2017

Cod CAEN : 3832 -   Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

3821 –  Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

4677 -   Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

Coordonate  Stereo 70:   X – 478574,544 – latitudine

Y – 339270,757 – longitudine

Amplasament:   	Amplasamentul este situat în partea de NE a municipiul Hunedoara, în zona numită Buituri (pe valea Hăroani).

Profil de activitate:     Recuperarea materialelor reciclabile sortate (Cod CAEN 3832);

Capacitate maximă de prelucrare:	12.200 t/zi zgură

Forma de proprietate: societate comercială cu răspundere limitată

Număr de personal:    36 persoane

Regimul de lucru:       240 zile/an, 10 ore/zi (la capacitate maximă)

1.0. Introducere

1.1. Context

Raportul de amplasament a fost întocmit de REFEC IOAN în calitate de persoană fizică înscris în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia 215 şi are ca scop evidenţierea situaţiei actuale privind amplasamentul depozitului de zgură Buituri, aparţinând S.C. ARCELOR MITTAL HUNEDOARA S.A. şi operat de GRAND SMITHY WORKS INTERNAŢIONAL S:R.L.

Prezentul raport de amplasament a fost elaborat în contextul în care s – a schimbat operatorul haldei de zgură Buituri şi au demarat lucrările de „Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare halda de zgură Buituri”, de către noul operator GRAND SMITHY WORKS INTERNAŢIONAL S:R.L. în baza contractului de prestări servicii prelucrare zgură şi recuperare fier vechi nr. 500100/925/09.08.2016 încheiat cu S.C. ARCELOR MITTAL HUNEDOARA S.A

Începând cu data de 09.08.2016 când a intrat în vigoare contractul, S.C. GRAND SMITHY WORKS INTERNAŢIONAL S.R.L. devine unicul operator al haldei de zgură Buituri, asumând toate responsabilităţile privind menţinerea stabilităţii depozitului şi monitorizarea factorilor de mediu pe amplasament şi pe terenurile din vecinătatea acestuia.

Operatorul depozitului de zgură are sediul în Galaţi, str. Smârdan, nr.1, anexa UETU parter, telefon 0236/448108, fax: 0236/448109, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/1494/2003, CUI: RO 15861890, având contul IBAN nr. RO 83 BRDE 180S V713 9817 1800 deschis la BRD – Sucursala Galaţi, reprezentată de Satyam Agarwala.

Raportul de amplasament a fost elaborat pentru activitatea de „Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare halda de zgură Buituri”, urmând să prezinte o situaţie de referinţă privind stabilitatea şi calitatea terenului de amplasare.

1.2. Cadrul legislativ

Realizarea raportului de amplasament, s-a făcut în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr.36/2004. Formularul de solicitare, a fost întocmit conform modelui din anexa nr.1 la Ordinul nr. 818/2003;

S-au mai avut în vedere:

- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ord. nr.36/2004 (M.Of. nr. 43/19.01.2004) de aprobare a Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiilor integrate de mediu;

- Legea apelor 107/1996, modificată şi completată prin Legea 310/2004, care transpune Directiva Cadru privind Apa, nr. 2000/60/ECE cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 352/2005, pentru modificarea şi completarea HG 188/28.02.2002, privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, care transpune Directiva Consiliului 91/271/ECE, privind epurarea apelor uzate urbane, modificată de Directiva 98/15/CE;

- HG 321/2005, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, care transpune Directiva 2002/49/EC, referitoare la evaluarea şi managementul zgomotului în mediul înconjurător – Declaraţia Comisiei, formulată în cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea şi managementul zgomotului republicată M.Of. nr. 19 din 10 ianuarie 2008;

- STAS 10009/1998, privind „Acustica urbană” – limite admisibile ale nivelului de zgomot

- OMS 119/2013, pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2002/49/EC;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, care transpune Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19.11.2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 312/22.11.2008;

- HG 856/2002 completată prin H.G. nr.210/2007, privind evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu Catalogul European al Deleurilor, care transpune Decizia 2000/532/CE, amendată de Decizia 2001/119, privind lista deşeurilor;

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 1292/2010, care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţolor Europene (JOCE) nr. L 182 din 16 iulie 1999;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului care transpune Directiva 2004/35/CE publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 30 aprilie 2004.

- Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, care transpune DC96/62/CE; DC 99/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DEPC 2002/3/CE.

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

1.3. Obiective

Principalele obiective ale raportului din teren în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluarii sunt prezentate mai jos :

- să formeze punctul initial pentru estimările ulterioare ale terenului ce pot fi comparate şi vor constitui un punct de referinţă la predarea solicitării (cererii)

- să furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii sale

In mod particular această parte a evaluării are in vedere realizarea următoarelor obiective specifice:

- să revadă utilizările anterioare şi actuale ale terenului pentru a identifica dacă exista zone cu potenţial de contaminare

- să revadă informaţiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a ajuta la înţelegerea vulnerabilităţii amplasamentului şi depozitului de zgură, în măsura în care au mai avut loc incidente (alunecări de teren);

- să obţină suficiente informaţii care să permita dezvoltarea initială a unui model conceptual al terenului si ale imprejurimilor sale. Modelul conceptual este un termen folosit pentru a descrie interactiunea dintre factorii de mediu care pot exista pe teren.

Acest raport analizează stabilitatea terenului şi a depozitului de zgură, ţinând cont de soluţiile constructive folosite la amenajarea depozitului, de starea tehnică a pintenilor de sprijin, a canalului perimetral de colectare a apelor pluviale şi influenţa asupra zonelor din vecinătate, care pot fi afectate de prezenţa haldei de zgură.

Raportul are ca scop:

- evaluarea stabilităţii actuale a terenului şi implicit a depozitului de zgură;

- stabilirea cantităţilor de zgură din depozit, şi a modului de redistribuire a zgurii pe suprafaţa depozitului;

- reducerea infiltrărilor de ape pluviale în corpul depozitului prin, tasarea zgurii, şi reabilitarea canalelor perimetrale care să preia majoritatea apelor pluviale şi de suprafaţă provenite de pe cursul superior al pârâului Hăroanii;

Din punct de vedere al utilitatii publice, măsurile propuse vor conduce la:

- Creşterea stabilităţii şi siguranţei depozitului de zgură;

- Reducerea cantităţilor de zgură depozitate şi  a gradului de poluare;

- Valorificarea subproduselor obţinute: scoarţa va fi livrată la oţelărie pentru producerea oţelului şi zgura deferizată depusă iniţial pe haldă şi valorificată ulterior, în funcţie de cerere, la construcţia de drumuri şi autosstrăzii;

- Dezvoltarea unor activităţi pe orizontală care conduc la crearea de noi locuri de muncă;

- Utilizarea unor resurse locale ca materiale de construcţii pentru drumuri

- Contributii la bugetul local şi naţional;

1.4. Scop şi Abordare

Acest raport a fost pregătit prin revederea unor date anterioare şi actuale ale terenului

- Raportul este organizat în următoarele capitole:

- Capitolul 1 – Prezentarea titularului de activitate

- Capitolul 2 – Descrierea terenului – descrierea utilizărilor actuale şi a vecinătăţilor;

- Capitolul 3 – Istoricul terenului – descrierea trecutului terenului;

- Capitolul 4 – Recunoaşterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca făcând parte din descrierea terenului;

- Capitolul 5 – Discuţia rezultatelor analizei şi dezvoltarea unui “Model conceptual” demanagement a amplasamentului.

- Capitolul 6 – Interpretarea datelor – Implicaţiile modelului şi recomandările pentru o acţiune viitoare.

Pentru elaborarea Raportului de amplasament  s – a făcut o măsurătoare topografică privind următoarele aspecte:

- determinarea cantităţilor de zgură din depozit şi repartizarea acesteia în cadrul depozitului;

- poziţionarea conturului de proprietate, a staţiilor de sortare, a drumurilor de acces, a canalului de gardă pentru colectarea apelor pluviale, a pintenilor de protecţie şi a drenurilor pentru scurgerea apelor, a forajelor de monitorizare, poziţia probelor de sol, punctele de măsurare a imisiilor.

- măsurarea punctelor de monitorizare a deplasării treptelor de exploatare în depozitul de zgură;

Pentru elaborarea studiului s – au făcut mai multe recunoaşteri ale terenului.

Rezultatele acestor recunoaşterii sunt prezentate în capitolul 2.0. şi au fost folosite pentru a oferi o descriere amănunţită a terenului şi pentru a identifica orice posibilă sursă de poluare.

2.0. Descrierea terenului

2.1. Localizarea terenului

Halda de zgura Buituri este amplasată pe versantul vestic al unui deal cu înălţimea maximă de 375 m, pe partea dreapta a râului Cerna, afluent al râului Mureş. Amplasamentul este situat în partea de E-NE a grupul de Laminoare al SC Arcelor Mittal Hunedoara si nord – est de municipiul Hunedoara, în zona numită Buituri (pe valea Hăroani).

Terenul din amplasamentul haldei este străbătut de o serie de viroage şi văi pronunţate care se resfiră în multe direcţii şi converg în albia pârâului Hăroani, care continuă amonte de amplasament.

Pe pârâul Hăroanei şi pe un alt pârâu situat la nord au fost amenajate două drenuri, construite din piatră spartă, încastrate în terenul natural pe adâncimi de 3 – 6 m. Drenurile colectează apele de suprafaţă care provin din exteriorul depozitului şi cele care provin din izvoarele existente pe versantul dealului, facilitând scurgerea apelor pe sub pinteni de sprijin, şi deversarea acestora în râul Cerna.

Sub aspect geologic în regiune aflorează depozite neogene – argile şi argile prăfoase intercalate cu straturi de nisip cu pietriş sub care se găsesc calcare parţial alterate. În zona aval, aflorează o argilă vânătă – marnoasă sensibilă în raport cu apa, în care sunt înregistrate numeroase alunecări de mică anvergură, peste care se dispun depozite deluviale coezive şi aluviunile râului Cerna. Începând cu anul 1962 au fost depuse cantităţi nesemnificative de zgură, după care începând din anul 1965 depozitul funcţionează neîntrerupt.

Zgura din depozit este supusă operaţiunilor de procesare (conform anexei 3 din Legea nr.211 din 15 noiembrie 2011) cu recuperarea magnetică a fierului şi rezultarea zgurii deferizate. În conformitate cu această situaţie materialele rezultate intră în categoria subproduselor, în conformitate cu art. 6, alin 1 şi 2 din Legea 211/2011.

2.2. Proprietatea actuală

Terenul pe care se află amplasat depozitul de zgură Buituri şi drumul de acces la haldă este proprietatea S.C. Arcelor Mittal Hunedoara S.A. conform în baza C.F. 1942/1, nr. topo 2119/2/1/b şi CF 533/3 nr. topo 254/1/b, 254/1/a  şi CF 1942/1/a nr. topo 2119/2/1/a, care însumează o suprafaţă totală de 842.217,469 m2 .

Conturul cu punctele de delimitare a terenului proprietate S.C. Arcelor Mittal, pe care este amplasat depozitului de zgură este marcat pe Planul de situaţie al amplasamentului Haldei de zgură Buituri. Pe plan au fost trasate conturul de proprietate, limitele actuale ale haldei şi drumurile de acces.

2.3. Utilizarea actuală a terenului

2.3.1. Suprafaţa totală, a depozitului, suprafaţa liberă

Situaţia suprafeţelor ocupate de halda de zgură este următoarea:

Suprafaţa totală a amplasamentului………………..842.217,469 m2 din care:

- Suprafaţa ocupată de zgură (halda)………..735.423,268 m2;

- Suprafaţa ocupată de drumuri……………….30.474,530 m2;

- Suprafaţa liberă……………………………...76.319,671 m2;

2.3.2. Vecinătăţi

Halda de zgură Buituri are următoarele vecinătăţi:

- La nord: terenuri private şi o pădure tânără aparţinând comunităţii locale din Pestişu Mare:

- La est  şi sud: păşuni şi fâneţe aparţinând persoanelor private;

- La vest; terenuri agricole private situate pe malul drept al râului Cerna

2.3.3. Procese tehnologice

2.3.3.1. Profilul producţiei – Capacităţi

Activitatea prevăzută să se desfăşoare pe halda de zgură se numeşte: „Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare halda de zgură Buituri”.

Pe acest teren s – au depozitat din anul 1965 şi până în prezent o cantitate de 12.776.201,18 milioane mc de zgură de oţelărie şi furnal, care reprezintă o cantitate de 20.441.921,89 milioane tone.

Zgura de otelarie se formeaza din oxizii incarcaturii metalice, rugina de pe suprafata fierului vechi, fondanti, oxizi proveniti din captuseala refractara. Zgura de otelarie este de culoare cenusie deschisa. Are o cifra de bazicitate de pana la 3,5.

Componentele zgurii sunt oxizii formati in urma indepartarii elementelor insotitoare din baie si anume:

- oxizi bazici : CaO , MgO, MnO, FeO ;

- oxizi acizi :  SiO2 , TiO2 , P2O5 , V2O5 , WO3 , MnO3 ;

- oxizi amfoteri (care au reactie contrara zgurii in care se afla) : Al2O3 , Fe2 O3 , Cr2O3.

Combinatiile chimice principale din zgura sunt:

- silicati de fier,  mangan, calciu, magneziu ;

- fosfati de fier, mangan, calciu, magneziu ;

- aluminati de fier, calciu, magneziu.

Zgurile de otelarie contin si fier in stare libera.

Compozitia chimica a zgurii de otelarie este (in %):

| CaO | FeO | SiO2 | MnO | MgO | Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,0 –45,0 | 12,0 -20,0 | 14,0 –23,0 | 9,0 – 21, 0 | 6,0-12,0 | 0,3 – 1,0 |

Zgura de otelarie este stabi1a in timp.

Activităţile din depozit sunt cele de extracţie, urmată de procesarea zgurii cu recuperarea magnetică a fierului, separarea acestuia pe sorturi şi obţinerea zgurii deferizate. Extracţia zgurii se face din locurile unde sunt depozitate cantităţi mari, peste capacitatea portantă a terenului, iar depozitarea, după operaţiunea de procesare se va face cu redistribuirea, în mod egal, a cantităţilor de zgură pe treptele noi formate, astfel dimensionate, încât să se distribuie egal zgura pe suprafaţa haldei, care să determine creşterea stabilităţii, atât a terenului cât şi a zgurii depozitate. Concomitent cu activităţile de reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare zgură depusă anterior, „zgura istorică”, pe haldă se depozitează în continuare „zgura cenuşie” rezultată din procesul curent de elaborare a oţelului pe platforma industrială Arcelor Mittal Hunedoara.

În incinta depozitului de zgură funcţionează o staţie de procesare fixă în care are loc recuperarea magnetică a fierului şi sortarea acestuia prin ciuruire cu următoarele dimensiuni: 0 – 10; 10 – 50 mm şi 50 – 250 mm şi obţinerea zgurii deferizate. Sortarea are ca obiect separarea sortului 0 – 10 mm care nu poate fi utilizat în cuptorul electric.

Depozitarea sorturilor de fier se face în modul următor:

- Sortul de fier cu dimensiuni de la 0 – 10 mm este depozitat temporar pe haldă, pe o suprafaţă de cca. 3000 m2 unde se află stocată o cantitate de 7000 tone (locul este marcat pe planul de situaţie anexat la prezenta documentaţie);

- Sortul de fier cu dimensiunile de la 10 – 50 mm este depozitat temporar pe platforma staţiei de prelucrare – sortare şi recuperare a fierului; unde se află depozitate cca. 53.000 tone fier; cele două stive de sorturi sunt dispuse pe două suprafeţe cu mărimea de 636 m2 şi respectiv 200 m2 (suprafeţele de depozitare sunt marcate pe planul de situaţie al haldei Buituri).

- Sortul de fier cu dimensiunile de la 50 – 250 mm este expediat, pe măsura produceri, la oţelăria electrică de la Arcelor Mittal Hunedoara; în prezent pe halda Buituri nu se află depozite temporare din sortul de fier cu dimensiuni de 50 – 250 mm;

În incinta haldei funcţionează şi alte staţii mobile de procesare, unde se recuperează fierul şi rezultă zgura deferizată care se depune pe treptele de haldă.

Capacitatea maximă de prelucrare a staţiilor de procesare zgură este de 12.200 t/zi. respectiv 2.320.000 t/an, timp de funcţionare 10 ore/zi, 5 zile/săptămână, 240 zile/an.

Din această activitate rezultă 46.400 t fragmente de fier (scoarţă), care se returnează la oţelăria electrică şi 2.273.600 t de zgură deferizată, care se va depune pe treptele haldei, urmând să fie valorificată pentru lucrării de construcţii drumuri şi şosele. Circa 20 % din această cantitate este reprezentată de sortul 0 – 10 mm care se depune temporar pe suprafaţa haldei, pe un amplasament stabilit din timp.

Concomitent cu lucrările desfăşurate pentru exploatarea, prelucrarea şi valorificarea zgurii vechi, depusă în perioada de funcţionare a depozitului, are loc şi o depozitare continuă a cantităţilor de zgură rezultate din activitatea curentă a oţelăriei electrice.

Tabelul nr. 1 Intrării şi ieşiri  – Halda de zgură Buituri

| INTRĂRI (media pe ultimi 5 ani) | IEŞIRI (media pe ultimi 5 ani) |
| --- | --- |
| Tip intrări | U/M | Cantitate | Tip ieşiri | U/M | Cantitate |
| ZGURA DE LA OŢELĂRIE |  |  | SUBPRODUSE |  |  |
| Depozitarea subproduselor rezultate de la oţelăria electrică |  |  | Reprezintă media ieşirilor pe 5 ani de pe halda de zgură |  |  |
| Zgură | t/an | 69.758 | Scoarţă | t/an | 24.348 |
|  |  |  | Zgură deferizată | t/an | 207.357 |
| TOTAL | t/an | 69.758 |  |  | 231.705 |
| IEŞIRI ŞI INTRĂRII DE MATERII PRIME (SUBPRODUSE) LEGATE DE ACTIVITATEA ANUALĂ DESFĂŞURATĂ PE HALDĂ |
| ACTIVITATE (prod anuală prevăzută) | Cantităţi de subproduse rezuştate |
| Extracţie zgură din zonele de depozitare (trepte) | t/an | 2.320.000 |  |  |  |
| Transport zgură din locul de extracţie la staţia de procesare | t/an | 2.320.000 |  |  |  |
| Procesare zgură cu recuperarea fierului prin separare magnetică şi sortare după dimensiuni, şi obţinerea zgurii deferizate | t/an | 2.320.000 | Sorturi de fier Zgură deferizată Depusă pe haldă Reprezintă potenţialul de produse care rezultă din procesarea cantităţilor de zgurii pe timp de un an | t/an t/an | 46.400 2.273.600 |
| Încărcarea şi transportul fierului la oţelărie Încărcarea şi transportul zgurii deferizate pe treptele noi ale haldei de zgură Redimensionarea treptelor de depozitare a zgurii din haldă |  |  |  |  |  |
| Energie MW/an | MW/an | 78 |  |  |  |
| Motorină t/an | t/an | 87 |  |  |  |

Bilanţul intrărilor şi ieşirilor de subproduse în/din depozitul de zgură Buituri (după date din evidenţa Arcelor Mittal Hunedoara)

Tabel nr.2 cu intrările şi ieşirile de zgură în/ din  depozit

| Anul | INTRĂRI (t) | IEŞIRI | Bilanţul intrarilor/ Ieşirilor din Depozit ± |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Subproduse de la oţelărie | Subproduse de pe haldă |  |
|  | Zgură (EAF) | ZGURĂ (LF) | TOTAL | Scoarţă | Zgura deferizată | TOTAL |  |
| 2012 | 33.393 | 14.381 | 47.774 | 3.599 | 119.925 | 123.525 | 75.751 |
| 2013 | 44.838 | 12.547 | 57.385 | 15.283 | 578.224 | 593.507 | 536.121 |
| 2014 | 63.233 | 14.999 | 78.232 | 37.081 | 38.681 | 75.762 | - 2.470 |
| 2015 | 61.782 | 15.409 | 77.191 | 32.280 | 298.974 | 331.254 | 254.064 |
| 2016 | 71.391 | 16.815 | 88.206 | 33.497 | 981 | 34.478 | - 53.729 |
|  | 304.587 | 84.931 | 348.788 | 121.740 | 1.036.785 | 1.158.526 | 809.737 |

„Zgura cenuşie” (EAF) are următoarea compoziţie: CaO = 45,42 %, Al2 O3 = 13,25 %; SiO2 = 12,52 %; MgO = 11,30 %; Fe2O3 = 2,04 %;  S = 0,426 %; Cr2O3 = 0,00 %; K2O = 0,001 %; MnO = 0,08 %; Na2O = 0,110 %; P2O5 = 0,030 %; TiO2= 0,26 %.

2.3.3.2. Descrierea fluxului tehnologic

I. Exploatarea zgurii

Operaţiile de exploatare propriu-zisa a zgurii, reprezintă pentru acest proiect, faza de excavare, încărcare şi transport a zgurii la staţiile de procesare. În staţiile de procesare se face recuperarea magnetică a fierului, sortarea acestuia pe trei dimensiuni, prin ciururi vibratoare şi obţinerea zgurii deferizate. Sorturile de fier (scoarţa) sunt transportate la oţelăria electrică, iar zgura deferizată este transportată pe treptele haldei, din care o mică cantitate, în funcţie de cerere, este valorificată la terţi pentru construcţia de drumuri şi şosele.

Metoda de exploatare din haldă este metoda treptelor descendente; zgura fiind asimilată cu o substanţă minerala utilă, astfel încât se vor utiliza metode specifice lucrărilor miniere în exploatări la zi.

Alegerea metodei de exploatare şi a dimensiunii treptelor a fost făcută în funcţie de proprietăţile fizico - mecanice ale zgurii depozitate, precum şi în funcţie de utilajele existente în dotare, cu respectarea totodată a prescripţiilor tehnice privind proiectarea, realizarea si conservarea haldelor.

In baza studiilor  geotehnice efectuate anterior întocmiri prezentei documentaţii s-au stabilit parametri optimi de exploatare a haldei de zgura Buituri care trebuie să respecte următoarele dimensiuni geometrice:

- Inălţimea treptei: maxim 15 m;

- Lăţime berma: 26 m;

- Unghiul general de taluz:  45º

- Unghiul final de taluz al treptei: 60º;

Lucrările de deschidere vor consta în executarea căilor de acces spre treapta superioara a fiecărui areal de exploatare.

Lucrarile de pregatire constau in executarea tranşeelor de atac spre fiecare treaptă de exploatare.

Atacarea treptelor de exploatare se va face în functie de conditiile specifice ale fiecarui areal, astfel încât operaţiile de excavare să se desfăşoare în condiţii maxime de securitate.

Excavarea materialului se va face cu excavatoare cu cupa de 1.5 mc (4,5 mc); zgura va fi încărcata în autobasculante si transportată în buncărele de alimentare ale instalaţiilor de procesare.

Proiectul prevede exploatarea unei mase de cca. 11,6 milioane de t într – o perioadă de 5 ani. Dupa prelucrare, parte din material va fi valorificat pe piaţa materialelor de construcţii (zgura deferitizată) sau ca materie primă pentru siderurgie (scoarţă)), iar restul zgurii deferizate va fi depusă pe treptele haldei, conform programului adoptat pentru reabilitarea şi sistematizare geometrică a treptelor depozitului.

Activitatea de reabilitare, exploatare şi sortare în conformitate cu codul  CAEN 3832, se va desfasura pe intreaga suprafata a haldei (cca. 735.423,268 m2;), în conformitate cu contractul dintre cele două părţi: Propietarul S.C. Arcelor Mittal SA Hunedoara si prestatorul de servicii S.C. Grand Smithy Works International SRL Galati, filiala Hunedoara.

II. Prelucrarea/procesarea zgurii

Procesarea zgurii constă în:

- separarea fracţiei feroase (deferizarea totală);

- sortarea fierului după trei dimensiuni (0 – 10 mm, 10 – 50 mm, 50 – 250 mm);

- obţinerea zgurii deferizate;

Activitatea de procesare se va desfăşura separat în cele două perimetre, perimetrul ”A” si respectiv perimetrul ”B”.

În perimetrul ”A” (jumătatea sudică a depozitului, stabilă), activitatea de procesare a zgurii se va realiza cu o instalaţie de separare electromagnetica si ciuruire cu o capacitate de producţie de 1 200 000 t/an ( 100 000 t/ luna).

Acţionarea instalaţiei se realizează cu un număr de 7 motoare electrice care acţionează benzile de transport. Motoarele au un consum total de 14,5 kw/h şi sunt alimentate de la un grup electrogen cu o putere de 400 kvA, acţionat de un motor termic.

Instalaţia este formata din:

- buncăr de alimentare prevăzut cu un grătar cu ochiurile de 250 mm,

- banda principală transportoare cu lungimea de 20 m,

- ansamblu de ciururi (0 – 10 mm, 10 – 50 mm şi 50 – 250 mm)

- electromagnet montat la capătul fiecărei benzii;

- trei benzi transportoare care preiau sorturile;

Materialul transportat din zonele de excavare este basculat direct in buncarul instalatiei, din care este preluat de catre banda si transportat spre sistemul de ciururi.

Magnetul montat la capatul benzi selecteaza fractia metalica deversand-o  pe un jgheab dirijat pe sistemul de ciur.

In urma ciuruiri rezulta trei sorturi:

Sortul   0 – 10 mm

Sortul 10 – 50 mm

Sortul 50 – 250 mm

Fracţia metalică de la fiecare ciur este preluata de către o bandă transportoare şi depusă pe platforme diferite (depozitul temporar de metal).

Zgura trecută prin sistemul de deferizare este un material curăţat de fracţia metalică, bun pentru a fi folosit în construcţia de drumuri, şosele şi autostrăzi, având avantajul faţă de agregatele rotunjite că se tasează mult mai bine, asigurand astfel o stabilitate ridicata a infrastructurii.

În perimetrul ”B” (jumătatea nordică a deponeului, considerată mai puţin stabilă) procesarea zgurii se realizează cu două staţii mobile, de constructie internă, cu o capacitate de prelucrare de 450 t/h fiecare. In timpul programului de 10 ore cele doua instalaţii au o capacitate de prelucrare de 7200 t/zi, 1,8 mil t/an.

Principalele lucrări constau în:

- Incărcare;

- Separare electromagnetică;

- Sortarea fractiei metalice în trei clase.

Fiecare instalaţie mobilă este compusă dintr-un buncăr colector cu o capacitate de 4 mc, prevăzut cu un grătar cu ochiurile de 250 mm, două benzi transportoare cu lungimea de 4 m si magnet permanent.

Zgura preluată de banda transportoare trece pe sub un magnet permanent, care extrage fracţia metalică din zgură si o dirijează pe un jgheab metalic montat perpendicular pe directia de înaintare a benzii şi o stochează pe platforma instalatiei; de aici se încarcă în autobasculante si este transportată pe platforma oţelăriei de la ArcelorMittal Hunedoara.

Fractia metalica este estimată la cca. 2% din masa totala a zgurii.

Zgura deferizată este încărcată cu ajutorul unui încărcător frontal în mijloace de transport auto si depusă pe treptele în reconstrucţie ale depozitului.

Principalele activităţii care se desfăşoară pe haldă pot fi împărţite într – un număr de părţi secvenţiale, după cum urmează:

- Excavarea, încărcarea şi transportul zgurii din zonele de exploatare la staţiile de sortare;

- Recuperarea magnetică a fierului şi sortarea acestuia pe dimensiuni;

- Transportul subprodusului fier (scoarţă) la oţelărie şi a zgurii deferizate pe treptele haldei;

- reabilitarea depozitului prin refacerea treptelor, a unghiurilor de taluz, a lăţimii bermelor de exploatare, în vederea creşterii stabilităţii depozitului de zgură;

- depozitarea în continuare a „zgurii cenuşii” care rezultă din procesul curent de elaborare a oţelului, pe o suprafaţă distinctă, situată într – o zonă stabilă, periferică haldei;

III. Reconfigurarea geometrică a haldei

Având în vedere cantitatea mare de zgură depozitată pe amplasament, distribuţia neregulată, chiar haotică a acesteia şi instabilitatea terenului a fost necesară reproiectarea distribuţiei zgurii pe haldă, pentru distribuirea în mod egal a depunerilor (grosimilor) şi asigurarea unei presiuni convenţionale uniforme pe întreaga suprafaţă a haldei.

Calculul cantităţilor de zgură din depozit s – au făcut între suprafaţa iniţială a terenului şi morfologia actuală a depozitului de zgură.

Configuraţiei iniţială a terenului, s – a făcut prin digitizarea hărţilor militare, realizate înainte de începerea construcţiei depozitului (1960), rezultând modelul digital tridimensional al suprafeţei de referinţă, care a fost corelat cu măsurătorile topografice efectuate pe terenul natural, neafectat de depozit, din jurul haldei.

Prin aceste măsurători s – a determinat configuraţia actuală a haldei, rezultând modelul digital tridimensional al haldei de zgură.

Utilizând cele două modele matematice, prelucrate cu programul de calcul al volumelor TopoLT, a rezultat volumul şi cantităţile de zgură din haldă. Suprafaţa haldei a fost împărţită în 28 de zone, cu scopul cunoaşterii situaţiei actuale şi proiectarea dispunerii uniforme a cantităţilor de zgură pe suprafaţa depozitului, ţinând cont de topografia iniţială şi de capacitatea portantă a terenului.

Datele rezultate în urma prelucrării sunt reprezentate 3D, tabelul comparativ şi anexele grafice. (tabelul nr.2 anexat).

Au fost proiectate 9 trepte de depozitare cu următoarele cote: + 260 m, 265 m, 280 m, 295 m, 310 m, 325 m, 340 m, 355 m, 370 m.

Distribuţia cantităţilor şi grosimilor zgurii în fiecare caroiaj, sunt prezentate în tabelul anexat.

Zgura deferizată de pe treptele existente care nu face obiectul exploatării va face obiectul reabilitării, care va consta din: reducerea înălţimii de treaptă la 15 m şi corectarea unghiului de taluz al treptei la un unghi de 45º şi a unghiului general al haldei la 60º.

2.3.4. Depozitarea subproduselor în depozit

Tabelul nr.4

| Subprodus depozitat şi prelucrat | Cantităţi de subproduse prelucrate tone | Recuperare subproduse prin prelucrare tone | Depozitare, protecţie împotriva pătrunderii în sol/ape, sol/ape subterane | Impactul asupra solului, subsolului, apelor subterane şi de suprafaţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgură | 2.320.000 | 46.400 fier (scoarţă) 2.273.600 zgură deferizată | Subprodusele constituite de sorturile de fier sunt depozitate temporar pe halda de zgură. Sortul 0 10 mm va fi depozitat pe haldă, urmând să fie transferat şi utilizat la producerea fontei; Sortul 10 – 50 mm va fi depozitat pe haldă, de unde în funcţie de necesităţi, va fi transportat la oţelăria electrică. Sortul 50 – 250 mm va fi transport în mod continuu pe platforma oţelăriei electrice (ANH), iar zgura deferizată va fi redepusă pe treptele noi care vor fi construite pe haldă Pentru a împiedica pătrunderea apei pluviale în zgura din depozit, aceasta va fi tasată, asigurând o înclinare de 1 – 2 % spre exterior (vest). Refacerea canalului de gardă pentru preluarea apelor de suprafaţă şi pluviale, pentru dirijarea acestora în Cerna. | Zgura este un produs inert. Oxizii din compoziţia zgurii nu se dizolvă în apă şi nu reacţionează cu alte substanţe. Analizele privind conţinuturile de Cd şi Pb în solurile situate la vest de halda Buituri, indică valori situate într – un interval larg, de la valori sub conţinutul normal până la valori peste pragul de intervenţie la soluri sensibile. Apele subterane au valori ale indicat. de calitate peste CMA la PH, oxidabilitate, nitriţi, sulfaţi şi cupru stabilită prin Legea 458/2002 actualizată cu Legea 311/2004. |

2.3.5. Asigurarea utilităţilor

Benzile transportoare sunt acţionate de câte un motor electric. Curentul electric necesar acţionării motoarelor provine de la două grupuri electrogene cu puterea de 400 kVA, antrenate de motoare diesel.

Alimentarea utilajelor cu combustibil se va face de la 3 rezervoare  prevăzut cu pompa si cuvă de retenţie, două cu capacitatea de 10.000 de litri (9000 l utili) fiecare şi un al treilea cu capacitatea de 20.000 l (capacitatea de umplere 18.000 l).

Alimentarea rezervorului cu motorină se face cu autocisterna unei societăţi autorizată în transportul substanţelor petroliere. Motorina va fi achiziţionată direct de la producător si/sau de la depozite specializate.

### Depozitul de zgură Buituri nu are reţea de alimentare cu apă tehnologică. Tehnologia de separare magnetică şi sortarea fierului în trei clase de mărimi cu recuperarea zgurii deferizate se face în mediu uscat. Ca atare de pe suprafaţa depozitului nu rezultă ape uzate.

Alimentarea cu energie electrică a staţiei de sortare zgură se realizează în prezent de la 2 grupuri electrogene de 400 KVA, care au o autonomie de 12 h şi un consum orar de 30 l/h. Combustibilul utilizat este motorina.

În viitor este prevăzută alimentarea cu energie electrică din staţia 110/20 kV din incinta Arcelor Mittal Hunedoara prin intermediul unei linii electrice subterane în lungime de cca. 4,5 km, până la un postul trafo de 20/0,4 KV 3x2000KVA, prevăzut în incinta depozitului.

2.3.6. Gestiunea deşeurilor

Activităţile de extracţie, încărcare, transport şi prelucrare a zgurii din depozitul de la Buituri se face prin utilaje şi mijloace de transport închiriate de la firma SWISS TRADE. Între GRAND SMITHY WORKS INTERNAŢIONAL S:R.L. şi SWISS TRADE este creat un joint vencer care să permită desfăşurarea activităţilor în condiţii optime de lucru.

Deşeurile rezultate din activităţile „Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare zgură din Halda Buituri” constau din uleiuri uzate de motor, ungere, transmisie, hidraulice, acumulatori cu plumb, filtre de ulei şi motorină, anvelope scoase din uz, covoare din cauciuc de la benzile transportoare şi deşeuri menajere.

Deşeurile sunt colectate separat, depozitate în spaţii amenajate şi valorificate prin societăţi autorizate.

Aceste deşeuri (nominalizate în tabelul de mai jos) sunt gestionate în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile:

Surse de deşeuri

Tabelul nr.5

| Referiţa deşeului | Identificaţi sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului) | Codul deşeului conform EWC (Codul Europ. al deşeurilor) | Identificaţi fluxurile de deşeuri | Cuantificaţi fluxurile de deşeuri | Care sunt modalităţile actuale sau propuse de manipulare a deşeurilor ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uleiuri uzate de la motor, ungere, transmisie şi hidraulic | Deşeurile provin de la utilajele de extracţie, încărcare şi transport care operează în cadrul haldei de zgură Staţia de procesare zgură de pe haldă | 13 01 13* 12 02 05* 12 02 06* | Se depozitează temporar în incinta staţiei de sortare în butoaie din tablă. | 1184 l/an | Deşeurile sunt colectate separat Valorificarea se va face prin agenţi economici autorizaţi Traseul de eliminare este cât mai apropiat posibil de punctul de producere. |
| Filtre de ulei Filtre de motorină |  | 16 01 07* 15 02 02* | Vor fi colectate în recipienţi metalici şi evacuate prin agenţi economici autorizaţi | 12 buc/an |  |
| Baterii cu plumb |  | 16 06 01* | Vor fi colectate în spaţii împrejmuite şi predate unităţilor autorizate pentru dezmembrare şi recuperarea plumbului | 6 buc/an |  |
| Anvelope scoase din uz |  | 16 01 03 | Se depozitează într - o incintă împrejmuită de unde sunt transportate la fabricile de ciment pentru coincinerare | 12 buc/an |  |
| Covor din cauciuc (materiale plastice şi de cauciuc |  | 19 12 04 | Provin de la înlocuirea benzilor transportoare de la staţiile de procesare zgură | 10 mp/an |  |
| Deşeuri biodegradabile | Personalul angajat | 20 02 01 | Deşeurile vor colectate în containere de plastic, colectate periodic de o firmă de salubritate pe bază de contract | 2,8 t/an | Se depoziteată la o rampă autorizată |

Prin sistemul de management integrat – calitate, mediu, securitate şi sănătate în muncă – este asigurată monitorizarea şi minimizarea deşeurilor rezultate din procese şi valorificarea lor internă sau externă conform procedurilor.

2.3.7. Alte depozite existente pe amplasament

Pe amplasamentul haldei de zgură, în zona staţiei fixe de procesare a zgurii se află amenajate depozitele de deşeuri rezultate din activitatea care se desfăşoară în depozit. Deşeurile lichide (uleiurile) sunt colectate în butoaie etanşe, prevăzuţi cu capace (buşoane), containere din plastic pentru depozitarea separată a deşeurilor, conform următoarelor specificaţii: filtre de ulei, deşeuri menajere. Spaţiile unde vor fi depozitate butoaiele cu uleiuri uzate, anvelope scoase din uz, acumulatorii cu plumb, covoare de cauciuc uzate de la benzi transportoare, sunt acoperite şi protejate prin împrejmuire cu gard din plasă de sârmă.

2.3.8. Impactul activităţii

Nu există un sistem de management comform ISO 14001

Halda de zgură Buituri nu are implementat un sistem de monitorizare a calităţii factorilor de mediu. Programul de monitorizare este prezentat la punctul 2.10. iar rezultatele monitorizării sunt prezentate în cele ce urmează:

2.3.8.1. Emisii de poluanţi în atmosferă

Evaluarea nivelului de poluare s – a făcut în baza  monitorizărilor efectuate în anii 2013, 2014 şi 2015 de fostul operator S.C. SLAG PROCESING SERVICE şi de Arcelor Mittal Hunedoara.

În procesul tehnologic poluarea atmosferei se face cu particule în suspensie provenite din arderea combustibililor şi pulberi sedimentabile provenite de la manipularea şi sortarea zgurii, precum şi din transportul auto al zgurii pe drumurile de acces şi treptele depozitului. Rapoartele de încercare au fost efectuate de Laboratorul de analize de mediu din cadrul Institutului de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică şi de Laboratorul de analize fizico – chimice şi biotoxicologice Cluj Napoca.

Indicatorii analizaţi şi valorile acestora sunt prezentate în tabelul următor, iar rapoartele de încercare sunt anexate prezentei documentaţii.

##### Tabel nr.6 IMISII - în zona staţiei de sortare de pe Halda de zgura Buituri  - prelevate de SC SLAG PROCESSING SERVICE S.A. - Hunedoara

|  |  | Valori determinate |
| --- | --- | --- |
| Nr. Proba | Locul de prelevare/ | Pulberi in suspensie µg/m3 | Pulberi sedimentabile g/m3 • luna (an) |
| 1 | Staţia de sortare/R.I. 295/21.03.2012 | 0,09 | 16 |
| 2 | Staţia de sortare/R.I. 255/28.03.2014 | 0,08 | 15 |
| 3 | Staţia de sortare/R.I. 266/31.03.2015 | 0,10 | 2,8 |
|  | STASS 12574/87 | 0,5 | 17 |
| Valoarea admisa de normativ CMA – Legea 104/2011 | 50 µg/m3/24 h |  |
|  | 40 µg/m3/an |  |

Concluzia acestor măsurători este că valorile maxime ale concentraţiilor în imisie, care se înregistrează la distanţe relativ apropiate de sursă, atât pe termen scurt de mediere cât şi pe termen lung de mediere, sunt mult mai mici decât limitele maxime admise. Concentraţiile în imisie devin din ce în ce mai mici pe măsură ce creşte distanţa faţă de sursă.

Concentraţia de praf în imisie la staţia de sortare este mult mai mică decât valoarea reglementată prin STAS 12574/87, sau prin Legea nr. 104/2011

2.3.8.2. Emisii de poluanţi în apele subterane

Structura granulometrică şi compoziţia chimică a materialului depozitat fac posibilă infiltrarea apelor meteorice care percolează halda, scurgându – se pe sub aceasta, sau infiltrându – se în pânza freatică. Apele de infiltraţie poate transporta poluanţii spre adâncimea solului şi în apa freatica - impurificându-le cu diferiţi compuşi chimici.

Pentru determinarea gradului de poluare cu produse petroliere a apei subterane de pe amplasamentul Haldei de zgura Buituri, au fost prelevate probe de ape din următoarele surse:

- apa subterana din forajul de observatie SPS 1 (F1) (amonte de segmentul de haldă operată de Slag Processing Service;

- apa subterana din forajul de observatie SPS 2 (F2) (aval de segmentul de haldă operat de Slag Processing Service);

- izvor de la baza haldei;

Ape subterane

Monitorizarea apelor subterane a fost făcută de S.C. ERCELOR MITTAL HUNEDOARA S.A. în laboratorul  de analize fizico – chimice şi biotoxicologice , din Cluj – Napoca str. Busuiocului nr.58.

În tabelele de mai jos sunt prezentate analizele din ultimii 6 ani (2011 – 2016) pentru apele din izvorul de pe haldă, forajul F1 (SPS 1 ) şi (SPS 2)

Tabelul nr.7 Indicatorii de calitate monitorizaţi în izvorul de pe haldă

| INDICATOR CALITATE | UM | R.I. 3730/2011 | R.I. 1341/2012 | R.I. 1314/2013 | R.I. 1589/2014 | R.I. 1983/2015 | R.I. 1971/2016 | CMA 458/2002 311/2004. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH | 12,02 | 11,94 | 12,02 | 11,79 | 12,11 | 12,18 | 6,5 - 9,5 |
| Oxidabilitate | mgO2/l | 1835,46 | 54,11 | 7,20- | 52,89 | 41,25 | 60,60 | 5 |
| CCOMn | mg 0/l |  |  | 1- | 2,5 | 0,9 | 15 |  |
| Azotiţi NO2 | mg/l | 4,320 | 0,64 | 0,736- | 6,66 | 7,82 | 11,35 | 0,5 |
| Azotaţi NO3 | mg/l | 35,51 | 3,85 | 3,76- | 2,09 | 5,46 | 5,0 | 50 |
| Sulfati | mg/l | 0,7474 | 639,19 | 1038- | 384,71 | 624,77 | 895,61 | 250 |
| Cr | µg/l | 1,27 | <0,1 | <0,8- | 1,09 | < 0,05 | < 0,8 | 50 |
| Cu | µg/l | <1 | 0,271 | 0,015 | 92,28 | < 0,05 | 0,025 | 0,1 |
| Cd | µg/l | <1 | < 0,03 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,03 | < 0,5 | 5 |
| Mn | µg/l | 75,6 | <0,02 | <1 | 24,11 | < 0,02 | 16,09 |  |
| Hg | µg/l | <0,01 | < 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,43 | 1 |
| Ni | µg/l | < 1 | <0,1 | 3,298 | 4,32 | <0,01 | 3,64 | 20 |
| Pb | µg/l | < 1 | < 0,25 | < 0,8 | < 0,8 | < 0,25 | 2,64 | 10 |
| Zn | µg/l | < 1 | < 0,05 | 1,16 | 50,40 | < 0,05 | < 3,2 | 5000 |
| Fier | mg/l | 0,28- | 0,03- | 0,04- | 0,03 | 0,03 | < 0,2 | 200 |

Apa din izvor prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- pH – ul apei este bazic, depăşind limita maximă de bazicitate;

- indicatorii de oxidabilitate prezintă de depăşiri ale CMA pentru apele potabile;

- azotiţi depăşesc CMA din Legea apelor potabile;

- sulfaţii depăşesc CMA din Legea apelor potabile;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în doi ani (2012,2014)

Tabelul nr.8 FORAJUL NR.1

| INDICATOR DE CALITATE | UM | R.I. 3731/2011 | Neprobat 2012 | R.I. 1312/2013 | R.I. 1587/2014 | R.I. 1984/2015 | R.I. 1971/2016 | CMA 458/2002 311/2004. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH | 6,86 |  | 7,01 | 6,84 | 12,11 |  | 6,5 - 9,5 |
| Oxidabilitat | mgO2/l | 8,52 |  | 3,66 | 9,91 | 41,25 |  | 5 |
| Azotiţi NO2 | mg/l | 0,095 |  | 0,037 | 0,010 | 7,82 |  | 0,5 |
| Azotaţi NO3 | mg/l | 3,441 |  | 4,93 | 1,36 | 5,46 |  | 50 |
| Sulfati | mg/l | 96,50 |  | 166,3 | 110,4 | 624,77 |  | 250 |
| Cr | µg/l | 10,93 |  | 1,852 | 12,86 | < 0,05 |  | 50 |
| Cu | µg/l | <1 |  | < 0,003 | < 3 | < 0,05 | 0,018 | 0,1 |
| Cd | µg/l | <1 |  | < 0,5 | < 0,5 | < 0,03 | 1,59 | 5 |
| Mn | µg/l | < 1 |  | 24,74 | 3875 |  |  |  |
| Hg | µg/l | <0,01 |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 1 |
| Ni | µg/l | < 1 |  | 1,311 | 7,46 | < 0,01 | 4,98 | 20 |
| Pb | µg/l | < 1 |  | < 0,8 | < 0,8 | < 0,25 | < 0,8 | 10 |
| Zn | µg/l | 15,84 |  | < 1 | 143,6 | < 0,05 | 31,44 | 5000 |
| Fier | mg/l | 1,13 |  | 0,04 | 0,08 | 0,03 |  | 200 |
| Hidrocarburi policiclice aromate | µg/l |  |  | 0,096 | 0,035 | < 0,05 | 0,01 | 0,10 |

Apa din Forajul F1 prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- pH – ul apei se încadrează în valorile normale cu excepţia anului 2015 când valorile depăşesc limita intervalului de normalitate;

- indicatorii de oxidabilitate prezintă depăşiri (în anii 2011, 2014 şi 2015) ale CMA pentru apele potabile;

- azotiţi depăşesc valorile CMA în anul 2015 (7,82) din Legea apelor potabile;

- sulfaţii depăşesc CMA în anul 2015) din Legea apelor potabile;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în anii (2011 şi 2014);

Tabelul nr.9 FORAJUL NR.2

| INDICATOR DE CALITATE | UM | R.I. 3732/2011 | R.i. 1340/2012 | R.I. 1313/2013 | R.I. 1588/2014 | R.I. 1985/2015 | Foraj colmatat | CMA 458/2002 311/2004. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH |  |  | 7,07 | 6,92 |  |  | 6,5 - 9,5 |
| Oxidabilitat | mgO2/l |  |  | 5,01 | 11,17 |  |  | 5 |
| CCOMn | mg 0/l |  |  |  |  |  |  |  |
| Azotiţi NO2 | mg/l |  |  | 0,022 | 0,011 |  |  | 0,5 |
| Azotaţi NO3 | mg/l |  |  | 2,87 | 2,33 |  |  | 50 |
| Azot amoniacal | mg/l |  |  |  |  | 45,92 |  | 0,50 |
| Sulfati | mg/l |  |  | 19,88 | 104,52 | 624,77 |  | 250 |
| Cr | µg/l | 40,29 | <0,1 | <0,8- | 7,62 | < 0,05 |  | 50 |
| Cu | µg/l | 1,47 | 0,115 | 0,009 | 111,5 | < 0,05 |  | 0,1 |
| Cd | µg/l | <1 | < 0,03 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,03 |  | 5 |
| Mn | µg/l | 75,6 | <0,02 | 2664 | 2014 | < 0,02 |  |  |
| Hg | µg/l | <0,01 | < 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | 1 |
| Ni | µg/l | < 1 | <0,105 | 0,987 | 3,64 | <0,01 |  | 20 |
| Pb | µg/l | < 1 | < 0,25 | < 0,8 | < 0,8 | < 0,25 |  | 10 |
| Zn | µg/l | 28,18 | 0,35 | 2,43 | 151,8 | < 0,05 |  | 5000 |
| Fier | mg/l | 3,59- | 4,97- | 0,36- | 0,05 | 0,03 |  | 200 |
| Hidrocarb. policiclice aromate | µg/l |  |  | 0,012 |  | <0,005 |  | 0,10 |

Apa din Forajul F2 prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- indicatorii de oxidabilitate prezintă depăşiri în anul 2014) ale CMA pentru apele potabile;

- azotul amoniacal are valori depăşite în anul 2015;

- sulfaţii depăşesc CMA în anul 2015) din Legea apelor potabile;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în anii (2011, 2014);

Tabelul nr.10. Ape subterane – Halda de zgură Buituri – Laboratorul de analize de mediu al Institutului de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică

| Nr. crt. | Încercare executată | U/M | Indicator de calitateValorile determinate ale | Metoda de încercare | Conţinutul maxim admis Ord. 161/2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Val. determ. produse petroliere |  |  |
|  |  |  | Foraj SPS 1 | Foraj SPS 2 |  |  |
| 1 | R.I. 293/21.03.2013 | mg/dm3 | 0,56 | 0,45 | SR 7877 – 2;1995 | 5 |
| 2 | R.I. 253/28.03.2014 | mg/dm3 | SLQ < 0,3 | SLQ < 0,3 | SR 7877 – 2;1995 | 5 |
| 3 | R.I. 264/31.03.2015 | mg/dm3 | SLQ < 0,3 | SLQ < 0,3 | SR 7877 – 2;1995 | 5 |

SLQ = Sub limita de quantificare a metodei

Determinarea conţinuturilor de produse petroliere în pânza freatică interceptată în forajele de monitorizare a fost opţiunea operatorului SLAG PROCESING S.R.L.

2.3.8.3. Emisii de poluanţi în apele de suprafaţă

Halda de zgură şi activitatea specifică ce se desfăşoară pe amplasamentul acesteia, de reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare, nu generează ape reziduale (nu se evacuează ape uzate de tip industrial şi nici ape uzate de tip menajer).

Apele meteorice care cad pe haldă se infiltrează prin masa de zgură, iar cele din exterior se infiltrează în sol.

Din analiza sistemului de colectare al apelor pluviale se constată faptul că, canalul de gardă urmăreşte morfologia terenului, fără a prezenta o continuitate fizică şi sub aspectul înclinărilor, care să permită evacuarea apelor în râul Cerna.

O mare parte din apele pluviale care cad pe suprafeţele de teren din partea estică a haldei de zgură sunt dirijate, ca urmare a înclinării terenului şi prezenţei canalului de gardă, spre albia pârâului Hăroani, de unde se scurge prin drenul de sub halda de zgură, iar o altă parte se infiltrează în pământ.

Apele care circulă prin drenul de pe traseul pârâului Hăroni, ies la suprafaţă pe malul stâng al râului Cerna, sub aspectul unui izvor cu debitul de 0,5 l/s.

Monitorizarea apelor de suprafaţă de râul Cerna nu este concludentă, datorită faptului că în aceasta sunt deversate ape şi de la alte unităţi industriale de pe platforma industrială a municipiului Hunedoara, iar influenţa apelor pluviale care se scurg de pe halda de zgură în albia râului Cerna  este nesemnificativă.

Vor fi monitorizate apele pluviale care se scurg prin drenurile situate la baza haldei.

2.3.8.4. Monitorizarea solului în zonele limitrofe amplasamentului

Calitatea solurilor din perimetrul Haldei de zgura Buituri a S.C. ARCELOR MITTAL S.A. Hunedoara, interpretată în conformitate cu metodologia pedologica – cuantificata in tabelul nr. 2.a., a indicat încadrarea acestora în categoria soluri slab alcaline si alcaline, cu valori ale pH-ului cuprinse intre 7,53 si 8,50 (cu exceptia solului de adancime din estul haldei, cu pH = 6,85 – neutru) si mijlociu humifere cu humus = 2,54 ÷ 3,86 %.

Monitorizarea conţinuturilor de metale grele (Cd şi Pb) s – au făcut anual, de către SLAG PROCESING în laboratorul de analize de mediu al Institutului de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică, pentru solurile din partea vestică a haldei.

Tabel nr.11.  - Probe sol – de pe conturul amplasamentului Haldei de zgura Buituri

| Nr. crt. | Raportul de încercare | Cd mg/kg su | Pb mg/kg su |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | R.I. 294/21.03.2013 | 8,8 | 491,6 |
| 2 | R.I. 254/28.03.2014 | < 0,7 | 18,6 |
| 3 | R.I. 265/31.03.2015 | 0,83 | 40,6 |
| 4 | Valori normale | 1 | 20 |
|  | Prag de alertă |  |  |
| 5 | - folosinte sensibile | 3 | 50 |
| 6 | - folosinte mai putin sensibile | 5 | 250 |
|  | Prag de intervenţie |  |  |
| 7 | - folosinte sensibile | 5 | 100 |
| 8 | - folosinte mai putin sensibile | 10 | 1000 |

Valoarea cadmiului măsurată în anul 2012 este de 8,8 mg/kg s.u., comparativ cu valoarea pragului de intervenţie pentru folosinţe sensibile, care este de 5 mg/kg s.u. Valorile măsurate în anii 2013 şi 2014, pentru solurile din aceiaşi categorie şi zonă de amplasare, respectiv soluri de folosinţă agricolă situate la vest de haldă, cadmiul are valori < 0,7 mg/kg s.u. în anul 2014 şi valori de 0,83 mg/kg s.u. în anul 2015, concentraţii care nu depăşesc valoarea normală de 1 mg/kg s.u. prevăzută în O.M. nr. 756/1997.

Măsurătorile efectuate pentru determinarea plumbului din sol, efectuate de fostul operator al haldei SLAG PROCESING SERVICE indică o valoare de 491,6 mg/kg s.u. în anul 2013, peste pragul de intervenţie (100 mg/kg s.u. şi valori de 18,6 mg/kg s.u. în anul 2014, sub valoarea normală şi 40,6 mg/kg s.u. în anul 2015, situată sub pragul de alertă pentru folosinţe sensibile (50 mg/kg s.u.).

Analizele privind conţinuturile de Cd şi Pb în solurile situate la vest de halda Buituri, indică valori situate într – un interval larg, de la valori sub conţinutul normal până la valori peste pragul de intervenţie la soluri sensibile. Acest fapt indică poluări punctuale, influenţate probabil şi de procentul de zgură din sol.

Trebuie să ţinem cont că pe amplasament şi în jurul acestuia există un efect cumulat, datorită influenţei activităţilor industriale de pe platforma industrială a Combinatului Siderurgic Hunedoara.

2.3.8.5. Monitorizarea nivelului de zgomot

Sursele generatoare de zgomot sunt:

- Funcţionarea utilajelor de extracţie şi încărcare şi a mijloacelor de transport;

- Funcţionarea grupurilor electrogene;

- Funcţionarea staţiilor de procesare zgură.

Cele mai apropiate receptoare protejate sunt locuinţele din cartierul Buituri al municipiului Hunedoara, situate la o distanţă de peste 1500 m.

Conform Ordinului nr. 119/2014, activităţile de pe amplasament trebuie să se desfăşoare astfel încât în spaţiile protejate să fie asigurate şi respectate valorile – limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

- În perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) măsurat în exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2 – 08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50.

- În perioada de noapte pe suprafaţa haldei de zgură nu se desfăşoară activităţii pentru care se solicită autorizaţie integrată de mediu.

Pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot vor fi efectuate, în cel mai scurt timp, lucrări de întreţinere şi reparaţie a utilajelor şi mijloacelor de transport.

2.3.8.6. Impactul asupra zonelor protejate

În zona amplasamentului nu au fost semnalate specii protejate, rezervaţii naturale sau arii protejate.

Aşa cum se poate vedea în planul de încadrare în zonă, ataşat prezentului raport, perimetrul amplasamentului se învecinează cu fâneţe, păşuni şi păduri tinere.

În eventualitatea unor urgenţe, măsurile de restricţie avute în vedere, detaliate în solicitarea de autorizare integrată, pot şi trebuie să conducă la stoparea posibilităţii de apariţie a oricărui impact major.

2.4. Folosinţa de teren din împrejmuire

Depozitul de zgură siderurgică – Buituri este mărginit de următoarele folosinţe de teren:

- La sud şi sud – est fâneţe şi păşuni;

- La nord şi nord – est se dezvoltă o zonă recent împădurită, cu copaci tineri şi arbuşti;

- La vest, zona de protecţie de pe malul drept al râului Cerna, cu lăţimi de 100 – 120 m, este reprezentată de terenuri private, transformate în grădini cu pomi fructiferi aparţinând localnicilor;

- La sud – vest şi vest, pe malul stâng al văii Cerna se dezvoltă zona industrială a oraşului Hunedoara, în componenţa căreia intră oţelăria şi laminoarele  aparţinând de ARCELOR MITTAL HUNEDOARA.

2.5. Gestiunea substanţelor chimice

Pe suprafaţa haldei de zgură nu sunt depozitate substanţe chimice, iar în procesul de prelucrare a zgurii nu se folosesc astfel de substanţe.

Incinta haldei de zgură Buituri este împărţită în două zone de stabilitate.

În zona A (stabilă) este dispusă staţia fixă de procesare zgură acţionată de 7 motoare electrice, alimentate în prezent de un grup electrogen cu puterea de 400 kw, acţionat de un motor termic Fiat V8 cu un consum de 30 l/h. În apropierea grupului electrogen este dispus un rezervor pentru depozitarea motorinei, cu capacitatea totală de 20.000 l (capacitatea netă 18.000 l), prevăzut cu pompă de alimentare, cuvă de retenţie a scurgerilor accidentale şi indicatoare pentru urmărirea gradului de umplere a rezervorului.

În zona B (cu un grad ridicat de instabilitate), se află în funcţiune două staţii mobile de procesare a zgurii unde se recuperează fierul, concomitent cu obţinerea zgurii deferizate.

Aceste două staţii sunt acţionate cu energia electrică furnizată de un grup electrogen. Grupul electrogen şi utilajele de extracţie, încărcare şi transport sunt alimentate cu motorină din două rezervoare cu capacitatea de 10.000 l fiecare (umplerea netă este de 90 %), prevăzute cu pompe de alimentare, cuve de retenţie şi dispozitive de urmărire a nivelului de umplere.

Într – un viitor apropiat aceste grupuri electrogene vor dispărea, instalaţiile de procesare vor fi alimentate cu energie electrică de la reţea, din rezervoare urmând să fie alimentate doar utilajele de extracţie, încărcare şi transport.

2.6. Topografie şi canalizare

Terenul pe care a fost amenajat depozitul este reprezentat de versantul vestic al  unui deal, având cota maximă de 375 m. Perimetrul depozitului de zgură, de forma unui pentagon cu suprafaţa de 842.217,469 m2 se înscrie într – o elipsă cu axa lungă orientată N – S în lungime de 1128 m şi axa scurtă orientată est – vest cu lungimea de 1017,85 m.

În zonele celor două axe ale lentilei în care se circumscrie depozitul, cotele terenului coboară de la 37,092 m în extremitatea estică la 23,179 m în extremitatea vestică la nivelul pilierului de protecţie al malului drept al râului Cerna, rezultând o înclinare medie a terenului de 10,18 %. Pe direcţia sud – nord, terenul coboară de la cota + 306,809 m la cota + 290,263 m, cu o pantă medie de 1,46 %. Pe aliniamente paralele, situate la vest şi est de axa centrală terenul prezintă pante cu înclinări de 5,96 % şi respectiv 6,78 %.

Terenul pe care a fost amenajată halda de zgură prezintă o pantă medie de 6 – 9º spre vest şi de 4,73 % spre nord.

Pe amplasament sunt semnalate alunecări de teren.

Terenul este dispus pe un versant deluvio – tranziţional (erozionali) modelat pe roci plastice. Din punct de vedere al faciesului geomorfologic ne situăm la nivelul teraselor fluviatile superioare (T7) modelate pe roci plastice, cu ogaşe sculptate.

Această dispunere a terenului favorizează colectarea şi drenarea apelor pluviale spre albia minoră a râului Cerna. Albia minoră a râului Cerna are lăţimea de cca. 8 – 10 m, iar taluzurile au înălţimea de 1,5 – 3 m.

Pe laturile nordică, estică şi sudică a terenului a fost amenajat un canal de colectare a apelor pluviale, care nu debuşează în râul Cerna. Mai mult latura estică a canalului perimetral, colectează apele pluviale de pe o suprafaţă mare a terenului învecinat haldei, dirijând - o spre zona din amonte a văii Hăroanii, de unde, prin drenul care străbate halda de zgură, apele sunt dirijate în râul Cerna.

Pe cursul pârâului Hăroani şi pe o vale paralelă, situată la nord de aceasta, au fost amenajate drenuri pentru preluarea apelor din pâraie şi izvoare, dirijate pe sub pintenii de sprijin, şi deversate în râul Cerna.

În partea sudică şi vestică şi nordică a haldei au fost semnalate mai multe izvoare.

2.6.1. Localizarea haldei de zgură

Coordonatele punctelor ce delimitează aproximativ amplasamentul/perimetrul de exploatare/reabilitare sunt următoarele:

Tabelul nr.12 Punctele de delimitare a amplasamentului haldei de zgură Buituri

| Numarul punctului | Coordonate stereo |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 478574,544 | 339270,757 |
| 2 | 478531,364 | 339553,149 |
| 3 | 478486,468 | 339615,267 |
| 4 | 478466,906 | 339649,141 |
| 5 | 478449,113 | 339668,478 |
| 6 | 478433,975 | 339694,898 |
| 7 | 478414,527 | 339710,855 |
| 8 | 478028,298 | 339785,959 |
| 9 | 477830,333 | 339817,812 |
| 10 | 477790,968 | 339804,518 |
| 11 | 477723,917 | 339693,291 |
| 12 | 477686,554 | 339661,021 |
| 13 | 477606,166 | 339672,642 |
| 14 | 477535,165 | 339561,737 |
| 15 | 477430,890 | 339353,260 |
| 16 | 477517,784 | 339198,239 |
| 17 | 477652,632 | 338982,911 |
| 18 | 477705,,877 | 338822,723 |
| 19 | 477708,759 | 338816,372 |
| 20 | 477718,585 | 338794,722 |
| 21 | 477873,795 | 338805,268 |
| 22 | 477916,803 | 338747,305 |
| 23 | 477944,468 | 338754,653 |
| 24 | 478040,878 | 338692,141 |
| 25 | 478053,056 | 338706,612 |
| 26 | 477969,495 | 338765,716 |
| 27 | 477993,355 | 338792,656 |
| 28 | 478271,462 | 338975,504 |
| 29 | 478423,461 | 338996,921 |
| 30 | 478496,765 | 339164,942 |
| 31 | 478574,544 | 339270,757 |

Accesul in perimetru este asigurat din DJ-687 Hunedoara – Deva, pe un drum betonat cu lungime de cca. 1800 m, până în zona centrală a depozitului de zgură.

2.6.2. Potenţialul seismic al zonei

În conformitate cu normativul P-100-92. amplasamentul pe care este situat obiectivul, are următoarele caracteristici seismice :

- coeficient de seismicitate	: Ks = 0,08

- perioadă de colţ		: Tc = 0,7 s

- gradul seismic echivalat	: 6 (zona F).

Din punct de vedere geotehnic, probele analizate din terenul natural au avut valori Ip>30%, unghiuri de frecare interioară 20o  - 30o în stare de nesaturată şi 6o-8o în stare saturată, valori de coeziune de 20 – 40 KPa, modul de deformaţie edometricã de 6000 – 7000 KPa şi modul de tasare de circa 2 %.

2.7. Geologie şi hidrologie

Geologica regionala

Perimetrul aparţine regional extremităţii sudice a Munţilor Apuseni, respectiv extremităţilor nordice ale cristalinului de Poiana Rusca.

Formaţiunile litologice care participă la alcătuirea geologică a regiunii aparţin şi au evoluat împreună cu unitatea geologico-structurală a Apusenilor sudici (situata la nord), de vârstă jurasic mediu (unitatea este  cunoscută în literatura geologică şi sub numele de geosinclinalul Mureşului).

Petrografic, în cadrul acestei unităţi structurale şi implicit în alcătuirea geologică a regiunii ce include amplasamentul, participă formaţiuni metamorfice (aparţinând fundamentului cristalin), sedimentare (care alcătuiesc cuvertura sedimentară) şi magmatice (produse ale vulcanismului neogen).

Fig. 2: Harta geologica a regiunii (din foaia 1:200,000)

Geologia amplasamentului

Stratificaţia  a fost pusă în evidenţă prin forajele executate în zonă în 1972 de către IPROMET Bucureşti.

În ansamblu succesiunea litologică este următoarea:

- un strat de sol vegetal (0,3 – 0,5 m grosime);

- un strat argilos, deluvial, plastic consistent vârtos cu intercalaţii de nisip argilos, cu elemente de pietriş (2 – 7 m grosime);

- un pachet de straturi argiloase – marnoase compacte (pleistocene), tari, local cu intercalaţii de nisipuri parţial cimentate în care forajele cele mai adânci ( 8 – 9 m) au intrat 1 – 2 m, ale continuând sub talpa forajelor respective.

Coloana stratigrafică a terenului de fundare interceptată în forajele pentru cercetări geotehnice executate de S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. executat în anul 2009, pe halda de zgură (marcate pe planul de amplasament), este redată în continuare:

Forajul F 0359 (x = 477865; y = 339485; z = 340,82 m)

0,00 – 9,10 m – zgură;

9,10 – 9,80 m – argilă prăfoasă, neagră cu intercalaţii de argilă nisipoasă – gălbui – verzuie şi nisip prăfos gălbui, plastic tare, cu miros de baltă.

9,80 – 11,30 m – nisip prăfos gălbui – verzui cu vinişoare de carbonaţi;

Forajul F 0360  (x = 478060; y = 339255; z = 297,91 m)

0,00 – 2,00 m – zgură;

2,00 – 2,50 m – argilă neagră cu miros de baltă, plastic tare;

2,50 – 4,50 m – argilă nisipoasă cu vinişoare de carbonaţi albe şi intercalaţii de nisip roşiatic cu incluziuni de cărbune;

Forajul F 0361 (  (x = 478280; y = 339410; z = 268,06 m)

0,0 – 6,8 m zgură;

6,8 – 7,0 m – argilă neagră, cu miros de baltă, plastic tare;

7,0 – 7,6 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşiatic;

7,6 – 8,0 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip grosier;

8,0 – 8,5 m - argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşietic;

8,5 – 10,0 m – nisip argilos cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip prăfos – gălbui roşiatic;

Forajul F 0362  (x = 478200; y = 339060; z = 265,19 m)

0,00 – 11,2 m zgură;

11,2 – 11,6 m – argilă cenuşie - verzuie;

11,6 – 12,1 m – argilă brun – gălbuie – uşor nisipoasă, plastic mediu;

12,1 – 12,5 m – argilă cenuşiu – verzuie, cu intercalaţii de nisip brun roşietic;

12,5 – 12,6 m – apare un strat de cărbune în argilă cenuşie verzuie;

12,6 – 14,0 m – argilă cu incluziuni de nisip gălbui roşiatic şi cărbune;

Forajul F 0363  (x = 477990; y = 338950; z = 291,96 m)

0,00 – 7,10 m – zgură;

7,10 – 7,50 m –nisip uşor argilos umed cu mici intercalaţii de nisip verde albăstrui, umed;

7,50 – 8,40 m – nisip cenuşiu verzui, necoeziv, umed cu intercalaţii de argilă nisipoasă plastic mediu şi nisip grosier;

8,40 – 9,00 m nisip prăfos gălbui uşor verzui, fin prăfos, necoeziv;

9,00 – 9,20 m nisip grosier gălbui cu vinişoare de carbonaţi - necoeziv;

9,20 – 9,40 – nisip prăfos uşor argilos inundat;

9,40 – 11,15 – nisip prăfos gălbui roşcat.

Forajul F 0374  (x = 477540; y = 339115 z = 232,7 m)

0,00 – 0,40 m – sol vegetal;

0,40 – 1,60 m – argilă uşor nisipoasă, brună;

1,60 – 4,50 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşietic;

4,50 – 5,40 m – nisip argilos cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip prăfos – gălbui roşietic;

În zona ebulmentelor de pe malul drept al râului Cerna, au fost executate 10 foraje de penetrare F0364 – F0373 şi un foraj F0374 în teren natural neafectat pentru a se face o comparaţie cu litologia interceptată în forajele executate pe amplasamentul afectat.

(marcate pe planul de amplasament).

Forajul F 0364  (x = 478070; y = 338795; z = 232,72 m)

0,00 – 0,50 m – sol vegetal;

0,50 – 1,60 m – argilă uşor nisipoasă, brună;

1,60 – 3,00 m – argilă neagră, cu miros de baltă, plastic tare;

3,00 – 7,00 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşietic;

Forajul F 0365  (x = 478110; y = 338815; z = 231,98 m)

0,00 – 0,50 m – sol vegetal;

0,50 – 1,60 m – argilă uşor nisipoasă, brună;

1,60 – 5,00 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşietic;

Forajul F 0366  (x = 478125; y = 338830; z = 231,11 m)

0,00 – 0,50 m – sol vegetal;

0,50 – 1,60 m – argilă uşor nisipoasă, brună;

1,60 – 3,00 m – argilă neagră, cu miros de baltă, plastic tare;

3,00 – 7,00 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşietic;

Forajul F 0367  (x = 478160; y = 338850; z = 233,3 m)

0,00 – 0,50 m – sol vegetal;

0,50 – 1,60 m – argilă uşor nisipoasă, brună;

1,60 – 5,00 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşietic;

Forajul F 0368  (x = 478185; y = 338860; z = 233,28 m)

0,00 – 0,50 m – sol vegetal;

0,50 – 1,50 m – argilă uşor nisipoasă, brună;

1,50 – 4,00 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşietic;

Forajul F 0369  (x = 478210; y = 338885; z = 231,97 m)

0,00 – 0,50 m – sol vegetal;

0,50 – 1,50 m – argilă uşor nisipoasă, brună;

1,50 – 4,00 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşietic;

Forajul F 0370  (x = 478230; y = 338885; z = 231,33 m)

0,00 – 0,50 m – sol vegetal;

0,50 – 1,50 m – argilă uşor nisipoasă, brună;

1,50 – 4,00 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşietic;

Forajul F 0371  (x = 478255; y = 338910; z = 227,41 m)

0,00 – 0,50 m – sol vegetal;

0,50 – 1,60 m – argilă uşor nisipoasă, brună;

1,60 – 3,00 m – argilă neagră, cu miros de baltă, plastic tare;

3,00 – 7,00 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşietic;

Forajul F 0372  (x = 478295; y = 338935; z = 226,46 m)

0,00 – 0,50 m – sol vegetal;

0,50 – 1,60 m – argilă uşor nisipoasă, brună;

1,60 – 5,00 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşietic;

Forajul F 0373  (x = 478300; y = 338965; z = 227,53 m)

0,00 – 0,50 m – sol vegetal;

0,50 – 1,60 m – argilă uşor nisipoasă, brună;

1,60 – 5,00 m – argilă prăfoasă, cenuşiu verzui cu intercalaţii de nisip roşietic;

2.8. Hidrologie

Amplasamentul depozitului de zgură Buituri se află în bazinului hidrografic Mureş (cod cadastral IV–1), subbazinul Cerna (cod cadastral IV–1.119).

Reţeaua hidrografică din zonă este reprezentată de râul Cerna şi afluenţii săi: Govăjdia (cod cadastral IV–1.119.7), şi Zlaşti (cod cadastral IV–1.119.8), pe stânga, amonte de Municipiul Hunedoara şi Peştişul (cod cadastral IV–1.119.9), în aval, tot pe stânga.

Râul Cerna izvorăşte din Munţii Poiana Ruscă de la altitudinea de 1100 m şi drenează versantul estic al Munţilor Poiana Ruscă. Are o lungime de 73 km şi un bazin hidrografic de 738 km2.

Coeficientul de sinuozitate al Cernei este de 1,10, iar panta medie 2,79 m/km, ceea ce denotă că are o albie încă în plin proces de formare, fenomenul de despletire şi supraînălţare a albiei fiind pus în evidenţă la confluenţa cu Cristurul.

Cerna are un rol important în alimentarea cu apă a zonei industriale Hunedoara, pe Cerna fiind construit barajul şi lacul Cinciş cu o suprafaţă de 7,61 kmp şi un volum de 43 milioane m3. De asemeni Cerna este descărcătorul natural al apelor uzate de la toate industriile şi aglomerările urbane de pe traseul său.

Râul Cerna prezintă, în dreptul depozitul de deşeuri Buituri, un curs orientat sud – nord, cu uşoare schimbări de direcţie spre nord – vest. Albia minoră cu lăţimi de 7 – 9 m, are taluzuri cu înălţimi de 1,5 – 3,0 m, pe care se dezvoltă o vegetaţie ierboasă şi arbustiformă.

Redăm câteva caracteristici pentru râul Cerna:

- Debitul mediu lunar minim anual cu asigurare de 95 % al râului Cerna este de 0,51 mc/s amonte de confluenţa cu râul Pestiş.

- Debitul mediu multianual al râului Cerna este de 5,34 mc/s;

- Debitul maxim anual cu asigurare de 2 % al râului Cerna, amonte confluenţa cu Peştiş, este de 215 mc/s;

- Debitul maxim anual cu asigurare de 1% al râului Cerna, amonte confluenţa cu Peştiş, este de 380 mc/s;

Nivelul freatic interceptat în forajul F 0363 la o adâncime de 2 m (faţă de cota terenului natural)

2.9. Autorizaţii curente

Depozitul de zgură Buituri nu este racordat la utilităţile platformei industriale din zona de nord a municipiului Hunedoara.

Mijloacele de încărcare şi transport sunt acţionate cu motoare termice, iar staţia de sortare principală este acţionată de un grup electrogen care funcţionează cu motoare termice. Într - un viitor apropiat se preconizează conectarea la energie a staţiei printr – un cablu subteran.

Alte autorizaţii curente:

- Certificat de urbanism nr.361 din 04.11.2016 emis de primăria municipiului Hunedoara.

- Contract de prestări servicii prelucrare zgură şi recuperare fier vechi nr. 500100/925/09.08.2016;

- Decizia etapei de încadrare nr.9686/15.02.2017 emis de APM Hunedoara;

2.10. Detalii de planificare – monitorizare

Operatorul haldei de zgură GRAND SMITHY WORKS INTERNAŢIONAL S:R.L. asigură organizarea întregii activităţi pe haldă în concordanţă cu normele de protecţie a mediului înconjurător şi urmăreşte respectarea acestora.

Conducerea operativă este investită cu următoarele atribuţii:

- urmăreşte gradul de poluare al mediului prin efectuarea de măsurători în punctele stabilite;

- urmăreşte gradul de stabilitate al terenului şi a haldei de zgură;

- urmăreşte modul de exploatare şi repartizarea zgurii deferizate pe treptele haldei;

- urmăreşte activitatea de prelucrare a zgurii prin separarea magnetică a fierului, obţinerea sorturilor, depozitarea şi valorificarea fierului şi a zgurii deferizate;

- acţionează pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor rezultate din activităţile „Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare zgură pe halda Buituri;

- urmăreşte funcţionarea staţiilor de procesare zgură;

- anchetează toate cazurile de poluare accidentală şi propune măsuri de evitare a acestora în viitor şi sancţiuni;

- colaborează cu organele teritoriale din domeniu şi participă la acţiunile de control ale acestora;

- informează periodic despre impactul ecologic al activităţii de producţie asupra mediului înconjurător;

- starea utilajelor şi instalaţiilor existente în cadrul depozitului;

Automonitorizarea tehnologică are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii, surpări, alunecări, colmatarea sistemelor de drenaj şi tasări inegale ale zgurii în corpul depozitului.

- Sistemul de monitorizare a apei subterane

A fost propusă execuţia a 4 foraje de monitorizare a apei subterane cu următoarele coordonate de amplasare:

Tabelul nr. 13

| Nr.pct. | X | Y | Poziţionare |
| --- | --- | --- | --- |
| FM1 | 478020 | 338717 | În partea de SV a haldei pe malul drept al râului Cerna, amonte |
| FM2 | 478421 | 339001 | În partea de NV a haldei pe malul drept al râului Cerna, aval |
| FM3 | 478387 | 339541 | În partea de NE a haldei, amonte de aceasta |
| FM4 | 477448 | 339380 | În partea de SE a haldei, în capătul din amonte al drenului nr.1 |

Tabelul nr.14 ….Indicatorii de calitate pentru ape subterane

Indicatorii de calitate prevăzuţi pentru monitorizare şi CMA corespunzători indicatorilor analizaţi, prevăzuţi de Legea 458/2002 privind calitatea apelor potabile completată şi actualizată prin Legea 311/2004 sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:

| INDICATOR DE CALITATE | UM | CMA 458/2002 311/2004. |
| --- | --- | --- |
| pH | unit pH | 6,5 - 9,5 |
| Oxidabilitate | mgO2/l | 5 |
| Azotiţi NO2 | mg/l | 0,5 |
| Azotaţi NO3 | mg/l | 50 |
| Sulfati | mg/l | 250 |
| Cr | µg/l | 50 |
| Cu | µg/l | 0,1 |
| Cd | µg/l | 5 |
| Mn | µg/l |  |
| Hg | µg/l | 1 |
| Ni | µg/l | 20 |
| Pb | µg/l | 10 |
| Zn | µg/l | 5000 |
| Fier | mg/l | 200 |

b. Monitorizarea apelor de suprafaţă (punctele de prelevare sunt locurile de descărcare a drenurilor de pe malul drept al râului Cerna)

Apele de suprafaţă, care necesită monitorizare sunt apele pluviale provenite din canalele perimetrale şi din drenurile subterane, cu descărcare în râul Cerna.

Indicatorii de calitate obţinuţi vor fi comparate cu valorile prevăzute în Ordinul 161/2006 privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă.

Tabelul nr.15 ….Indicatorii de calitate pentru apele de suprafaţă

| INDICATOR DE CALITATE | UM | Ord.161/2006 Clasificare calitate ape suprafaţă |
| --- | --- | --- |
|  |  | Clasa II | Clasa III | Clasa IV | Clasa V |
| pH | unit pH | 6,5 – 8,5 |
| Azotiţi NO2 | mg/l | 3,0 | 5,6 | 11,2 | > 11,2 |
| Azotaţi NO3 | mg/l |  |  |  |  |
| Azot amoniacal | mg/l | 0,8 | 1,2 | 3,2 | > 3,2 |
| Sulfati | mg/l | 120 | 250 | 300 | > 300 |
| Cr | µg/l | 0,050 | 0,10 | 0,25 | > 0,25 |
| Cu | µg/l |  |  |  |  |
| Cd | µg/l | 0,001 | 0,002 | 0,005 | > 0,005 |
| Mn | µg/l | 0,1 | 0,3 | 1,0 | > 1,0 |
| Hg | µg/l |  |  |  |  |
| Ni | µg/l | 0,025 | 0,050 | 0,10 | > 0,10 |
| Pb | µg/l | 0,010 | 0,025 | 0,050 | > 0,050 |

c). Sistemul de monitorizare a solului

Au fost propuse 5 puncte de prelevare a solului, din care proba PSM va fi probă etalon, cu următoarele coordonate de amplasare:

Tabelul nr.16 Puncte de prelevare soluri

| Nr.pct. | X | Y | Poziţionare |
| --- | --- | --- | --- |
| PSM | 478407 | 339695 | În extremitatea nord – estică a proprietăţii într - o zonă împăduritră, la o distanţă de cca.150 m de conturul haldei |
| FS1 | 478513 | 339217 | Pe latura nordică a haldei de zgură, la jumătatea distanţei dintre conturul haldei şi limita de proprietate |
| FS2 | 477606 | 339657 | În extremitatea sud – estică a haldei, între canalul perimetral pentru scurgerea apelor şi limita de proprietate; |
| FS3 | 477436 | 339352 | În sudul haldei de zgură, între conturul haldei şi limita de proprietate; |
| FS4 | 477945 | 338789 | În partea sud – vestică a haldei, între conturul haldei şi limita terenului proprietate a Arcelor Mittal Hunedoara; |

…. Tabelul nr. 17 Indicatorii de calitate pentru monitorizarea solurilor

În tabelul de mai jos sunt prezentaţi indicatori de calitate care vor fi monitorizaţi, unităţile de măsură, valorile normale, ale pragurilor de alertă şi de intervenţie pentru folosinţe sensibile şi mai puţin sensibile, în conformitate cu ordinul 757/1997.

|  |  |  | Valori conform Ordinului 757/1997 |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatorii de calitate | U/M | Valori normale | Prag de alertă | Prag de intervenţie |
|  |  |  | Tipuri de folosinţă | Tipuri de folosinţă |
|  |  |  | sensibile | mai puţin sensibile | sensibile | mai puţin sensibile |
| Cadmiu | mg/kg su | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Crom total | mg/kg su | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |
| Cupru | mg/kg su | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| Mangan | mg/kg su | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
| Nichel | mg/kg su | 20 | 75 | 200 | 150 | 200 |
| Pbunb | mg/kg su | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |
| Zinc | mg/kg su | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |
| Total hidrocarburi din petrol | mg/kg su | <100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |

- Sistemul de monitorizare a aerului

Vor exista trei puncte de măsurare a imisiilor distribuite astfel: la poarta incintei, în zona A la staţia de procesare zgură şi la staţiile de prelucrare din Zona B.

- Sistemul de monitorizare a depunerilor pe haldă şi stabilităţii acesteia

Repartiţia, în mod egal a zgurii, pe suprafaţa haldei este proiectată în baza unui model matematic care prevede următoarele etape:

  - amenajarea a 9 trepte de zgură cu înălţimea de 15 m fiecare şi unghiul de taluz de 45º;

  - împărţirea suprafeţei haldei de zgură în 28 de caroiaje, cu suprafeţe de 4 ha pentru cele întregii şi variabile pentru cele marginale;

  - fiecare caroiaj va fi trasat în teren, şi urmărită cota până la care se poate depozita zgura;

  - vor fi monitorizate anual deplasarea şi tasarea punctelor staţiilor de urmărire;

Titularul Haldei de zgură realizează următoarele raportării:

- Evidenţa gestiunii deşeurilor – anual;

- Raportarea deşeurilor de baterii şi acumulatori conform Ordinului 669/1304/2009 – anual până la 28 februarie a anului în curs pentru anul precedent.

- Raportarea anvelopelor uzate conform HG170/2004 – anual până la 15 martie;

- Raportarea uleiurilor uzate conform HG235/2007 – anual.

2.10.1 Tehnici de management. Probleme operaţionale

Elementele de sistem de management de mediu în curs de elaborare, cu termene de realizare, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul nr. 18

| Nr. crt. | Element SMM | Document relevant | Anul întocmirii | Autor | Responsabil în cadrul S.C. GRAND SMITHY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Obiective şi ţinte măsurabile privind performanţa de mediu | Raport de amplasament | 2017 | GEO MINE CONSULTING | Şeful punctului de lucru |
| 3. | Proceduri pentru acţionare în caz de accidente | Plan de acţiune în caz de poluare accidentală | 2017 | Şef departament mediu | Şeful punctului de lucru |
| 4. | Monitorizarea performanţei de mediu | Înregistrarea rezultatelor din activitatea de monitorizare | Anual, în cadrul sist. de management integrat | Laborator acreditat | Şeful punctului de lucru |
| 5. | Raportări către APM/ HUNEDOARA | Raportarea anuală a gestiunii deşeurilor | anual | Formulare reglementate | Şeful punctului de lucru |
|  |  | Raportarea anuală de mediu (RAM) |  |  |  |

2.11. Incidente legate de instabilitatea terenului pe care este amplasat depozitul de zgură Buituri

În cadrul Haldei de zgură nu au fost incidente legate de poluare, dar au fost câteva alunecări de teren, care au afectat pintenii de sprijin, producând alunecarea unor porţiuni din cadrul acestora şi a unor importante cantităţi de zgură din depozit..

Incidentul prezentat mai jos a fost evaluat prin efectuarea unor studii geotehnice şi expertize privind stabilitatea terenului (anexate la Raportul de amplasament).

Evidenţa incidentelor legate de stabilitate

| Data | Incidentul | Deşeuri deversate |
| --- | --- | --- |
| 1970 - 1972 | Alunecări ale terenului | Nu se cunosc cantităţile de deşeuri dislocate |
| 06.08.2006 | Alunecarea terenului şi a unei cantităţii importante de zgură pe versantul vestic al dealului | O cantitate de peste 1,5 milioane de tone de zgură s – au deplasat spre albia văii Cerna |

Nu au fost semnalate incidente notabile legate de poluarea mediului ambiant prin activităţile desfăşurate pe amplasamentul studiat.

Răspuns de urgenţă

Tabelul nr.19

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Notificare în caz de accident | OUG 68 | În cel mai scurt timp de la producerea evenimentelor | I.T.M. Hunedoara |
| Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | Când se produce | În cel mai scurt timp posibil | A.P.M. Hunedoara G.N.M. CJ HD |
| Reclamaţii (când ele există) | Când există | În luna următoare primirii acesteia | A.P.M. Hunedoara G.N.M. CJ HD |
| Raportul anual de mediu (RAM) | anual | Până la data de 01 martie a fiecărui an | A.P.M. Hunedoara G.N.M. CJ HD |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002 | anual | Până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Hunedoara |
| Raportarea informaţiilor privind cantitatea, calitatea, provenienţa şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate conform H.G. nr. 235/2007 | Anual la solicitarea A.P.M. Hunedoara | Până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Hunedoara |
| Date înregistrate în urma monitorizării depozitului de zgură Orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare | Anual Când se produc | Până la data de 01 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea Raportarea în maxim 12 ore de la constatare | A.P.M. Hunedoara G.N.M. CJ HD |
| Raportarea incidentelor semnificative | Când se produc | La data producerii | A.P.M. Hunedoara G.N.M. CJ HD |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | anual | În anul următor realizării acestora | A.P.M. Hunedoara G.N.M. CJ HD |

2.11.1.  Incidente provocate de poluare

Nu sunt incidente legate de poluarea chimică,

2.12. Specii sau habitatele sensibile sau protejate care se află în apropiere

Halda de zgură Buituri este dispusă la următoarele distanţe faţă de rezervaţiile naturale din zonă:

Tabelul nr.20

| Tip de zonă protejată | Denumirea zonei protejate | Distanţa faţă de halda de zgură |
| --- | --- | --- |
| Rezervaţie naturală | Pădurea Chizid 2.511. | 3,812 km S |
|  | Parcul Naţional Grădiştea de Munte - Cioclovina | 19,6 km E |
|  | Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului | 12 km S |
|  | Pădurea Bejan 2.5.12. | 7,6 km NNV |
|  | Dl. Colţii – Dl. Zănoaga 2.504. | 11,7 km NV |
| Monument al naturii | Parcul Dendrologic Arboret Simeria 2.524 | 10 km N |
| Natura 2000 | Piemontul M. Metaliferi Vinţul de Jos ROSPA 0139 | 15,6 km |

Pe terenurile din jurul haldei de zgură se dezvoltă următoarele categorii de terenuri:

- La nord se dezvoltă păşuni aparţinând comunei Pestişu Mare, iar la est şi sud  aparţin primăriei Hunedoara;

- La nord – vest, pe terenuri aparţinând primăriei Hunedoara se dezvoltă o pădure tânără formată din arboret din speciile stejar şi fag.

- La sud, în zona de protecţie a malului râului drept al râului Cerna apar terenuri private, pe care localnici au amenajat mici grădini pentru cultura legumelor.

Vegetaţia naturală herbacee este alcătuită aproape în totalitate din formaţiuni secundare, instalate în locul pădurilor defrişate în perioada istorică.

2.13. Condiţii de construcţie

În cadrul activităţii ce urmează a fi autorizate faza de construcţie este reprezentată atât de exploatarea depozitului de zgură cât şi de regeometrizarea acestuia după operaţiunile de prelucrare  (deferizare)

Concomitent cu exploatarea, prelucrarea şi valorificarea zgurii are loc o redistribuire a zgurii pe suprafaţa amplasamentului şi remodelarea treptelor de zgură cu dimensiuni mai mari. Distribuirea zgurii pe suprafaţa depozitului se va face după un model matematic. Suprafaţa haldei a fost împărţită în 28 de zone, cu scopul cunoaşterii situaţiei actuale şi proiectarea dispunerii uniforme a cantităţilor de zgură pe suprafaţa depozitului, ţinând cont de topografia iniţială şi de capacitatea portantă a terenului.

Datele rezultate în urma prelucrării sunt reprezentate 3D, tabelul comparativ şi anexele grafice. (tabelul nr.2 anexat).

Au fost proiectate 9 trepte de depozitare cu următoarele cote: + 260 m, 265 m, 280 m, 295 m, 310 m, 325 m, 340 m, 355 m, 370 m.

Zgura deferizată de pe treptele existente care nu face obiectul exploatării va face obiectul reabilitării, care va consta din: reducerea înălţimii de treaptă la 15 m şi corectarea unghiului de taluz al treptei la un unghi de 45º şi a unghiului general al haldei la 60º.

Ultimul raport de expertiză privind stabilitatea haldei de zgură Buituri elaborat de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Centrul de Cercetare de Tectonică şi Geologie Ambientale a fost elaborat în data de 14.09.2006.

Obiectul acestor expertize cuprinde:

- măsurătoarea lunară a deplasărilor şi tasărilor pe treptele depozitului care sunt puternic solicitate;

- analiza detaliată a modului de depozitare a zgurii, care în urma inspecţiei vizuale prezintă degradări şi avarii ce pot afecta rezistenţa, durabilitatea şi siguranţa în exploatare;

- urmărirea curentă a comportării pintenilor de sprijin, evidenţierea eventualelor deplasări şi precizarea măsurilor de remediere;

- realizarea expertizei tehnice cu soluţii de consolidare pentru treptele care prezintă deplasări şi crevase;

- elaborarea de proiecte cu detalii de execuţie pentru consolidarea pintenilor de rezistenţă cu defecte şi avarii semnificative, întocmite în conformitate cu expertiza tehnică.

Nu sunt necesare alte construcţii pe halda de zgură.

2.14. Intervenţii în situaţii de urgenţă

Lucrările de depozitare necorelate cu capacitatea portanţă a terenului, constituţia terenului şi prezenţa apei, precum şi antecedentele anterioare privind stabilitatea amplasamentului, au generat zone de instabilitate în corpul depozitului.

Obiectivul lucrărilor care se vor desfăşura pe amplasamentul depozitului constau din: „Reabilitarea, exploatarea, prelucrarea şi valorificarea haldei de zgură Buituri”

Programul prevăzut are ca scop:

- descarcarea de suprasarcini a terenului si prevenirea alunecarilor de teren;

- mărirea stabilităţii taluzurilor;

- geometrizare si accesibilitate;

În cazul în care apare o eventuală situaţie de urgenţă (ex. alunecări de teren, poluare accidentală) se va opri activitatea în acel sector şi se va trece la remedierea situaţiei până la îndepărtarea totală a factorilor de risc pentru personal, sau după caz,  dacă a fost poluat mediul.

3.0.  Trecutul terenului

3.1.  Folosiri istorice ale terenului şi ale zonei din împrejmuiri

Halda de zgură Buituri este amplasată pe versantul vestic al unui deal, pe un teren proprietatea ARCELOR Mittal S.A. – Hunedoara, la nord-est de municipiul Hunedoara.

Suprafaţa totală a haldei de zgură Buituri, judeţul Hunedoara este de 81 ha şi a fost construită în două etape:

- În anul 1965 în baza proiectului „Plan exproprieri, transmitere de proprietate, scoatere din circuitul agricol şi fond forestier”, proiect IPROMET Bucureşti, 20327 – 625162/1965 au fost expropriaţi circa 40 ha teren, situate pe valea Hăroani, denumite „Halda veche de zgură”, de la cota medie de 255 m. Primele depuneri de zgură în acest perimetru a început în 1967 la atingerea cotei de 321,93 m şi a apărut necesitatea extinderii haldei înspre nord. Terenul de fundare al noului perimetru, are o pantă generală de 6 - 9º (spre râul Cerna) teren semi mlăştinos şi foarte fragmentat de numeroşi torenţi situaţi deoparte şi de alta a celor 2 pâraie care brăzdează zona de la est spre vest. În consecinţă aceste tipuri de terenuri sunt sensibile la presiuni, astfel încât în toate situaţiile pe un astfel de teren se produc alunecări de teren.

- În anul 1967 conform proiectului 22509 - vol. 3-1967, şi a proiectului nr. 37923 elaborat de către IPROMET Bucureşti, depozitul s – a extins peste cursul pârâului Hărăoani, de la cota medie de 255,00 m până la cota 321,93 m.

- În anul 1972, ca urmare a «alunecãrilor produse în ultimii 2 ani» a fost realizat un studiu geotehnic privind stabilitatea haldei provizorii Buituri- Proiect 27690, vol.2-1972. Acesta pune în evidenţã urmãtoarele aspecte:

- alunecãrile produse au dimensiuni de 30 – 50 m lãţime şi 70 m lungime ce se extind din zona drumului provizoriu (cotã 240-245m) pânã în zona caselor existente în zona aval (223 – 227 m);

- alunecãrile au o amploare mai mare în zona amonte - cu adâncimi ale suprafeţelor de alunecare de 4 – 5 m - afectând şi depunerile zgurã;

- concluziile şi recomandãrile de la acea datã conţineau referiri la:

  - mãsuri de captare şi drenaj al cursului pârâului Hãrãoani- prin executarea unui dren în 2 spice ce se naşte din zona alunecãrii având o adâncime de 6 m iar în zona aval 3 m şi debuşeazã în râul Cerna;

  - interzicera afânãrii terenului prin executarea de sãpãturi în corpul haldei şi la baza acesteia;

  - interzicerea depunerilor de materiale noi şi a accesului basculantelor;

  - dispunerea unui sistem topografic de monitorizare a alunecãrii;

  - retaluzarea depunerilor şi realizarea unor lucrãri de susţinere.

- Din anul 1978 are loc etapa a doua de construcţie a depozitului în baza proiectului IPROMET Bucureşti nr. 37923/1978, în care s – a pevăzut extinderea haldei spre nord, cu încă 40 ha.

Conform documentaţiei 37266 – 461650/1978 având ca proiectant CSH – ing. Achimescu şi consultant Prof. Stãnculescu I. au fost realizate douã lucrãri de susţinere, respectiv doi pinteni de zgurã, poziţionaţi pe vãile existente în zona, la baza depunerii vechi şi a zonei de extindere noi (la acea dată), cu o încastrare de 5 – 8 m în terenul natural. Sub fiecare pinten s-a executat un dren progresiv pe o înălţime de 1 - 1,5 m, cu pietriş de granulaţie mare, care se descarcă în râul Cerna.

Primele depuneri de zgură în noul perimetru încep în anul 1978 şi ajung la cota  de 340 m în cursul anului 1997.

- În anul 1995 este executat un studiu geotehnic de către I.C.D.P.M. Deva, pentru verificarea stabilităţii haldei de zgură Buituri, care atestă că şi la acea dată corpul haldei era afectat de fenomene de instabilitate, iar cota finală de depozitare (prevăzută în proiectul din 1978 – respectiv 350 m) fusese pe alocuri depăşit.

- În septembrie 1997 S.C.Siderurgica S.A. Hunedoara, întocmeşte un caiet de sarcini pentru concesionarea exploatării zgurii, procesare şi valorificare ca material de construcţii. În caietul de sarcini este estimat un volum de 50 milioane m3.

e) În august 2006 s – a efectuat o expertiză tehnică privind stabilitatea Haldei de Zgură Buituri, de către « Centrul de Cercetare de tectonică şi geologie ambientală » de pe lângă Facultatea de Geologie şi Geofizică din cadrul Universităţii Bucureşti, în urma căreia au fost trase următoarele concluzii:

  - Taluzul nord – vestic (dinspre Cerna) este afectat de o alunecare activă, a cărei fază iniţială a avut loc în cursul lunii mai 2006 (după o perioadă de ploi abundente). Apar crăpături (ebulmente) în depozitele terasei râului ce dovedesc că fenomenul afectează terenul natural şi nu se limitează doar la depunerile de zgură ;

  - In intervalul mai – august 2006, pe taluzul nord – vestic (dinspre râul Cerna) au fost efectuate lucrări de nivelare a treptelor alunecate, colmatarea crăpăturilor precum şi depunerea a unor prisme de material de zgură – în aval de drumul betonat – care ulterior a fost antrenat, în mişcarea generală către râul Cerna.

Primele depuneri de zgura au început in 1967 pe valea Hăroni, de la cota medie de 255,00 m pana la cota 321,93; halda a fost extinsa conform proiectului nr.37923 elaborat de către IPROMET Bucureşti.

Structura haldei de zgură este variată si neuniformă, masa de zgură fiind alcătuită din cca. 51 % zgură de oţelărie, cca. 45 % zgură de furnal şi câte 2 % zgură de turnătorie, respectiv zgură de cubilou. De asemenea există impurităţi alcătuite din spărturi de cărămidă refractară si resturi de otel neselectat la halda, sau antrenat mecanic sub forma de stropi de zgură.

Din punct de vedere granulometric zgura haldata prezinta variaţii mari pornind de la fracţie fină până la blocuri de aproximativ 700 mm.

Lucrările de depozitare şi exploatare necontrolate executate până în prezent, au creat zone de instabilitate prin excavaţii în corpul vechi al haldei şi relocarea materialului excavat în zona superioara a dealului, sau in diferite alte areale, fara un plan de sistematizare/geometrizare.

Suprafeţe rămase intacte (depuneri iniţiale ale zgurii) pot fi individualizate în două zone cu dezvoltare mai mare: una în sud (zona A) cu o stabilitate mai mare şi alta în nordul amplasamentului (zona B) afectată de alunecări ale terenului zgurii depuse. Aceste sectoare vor face obiectul exploatării propriu-zise, urmata de prelucrare si reabilitare (sistematizare/geometrizare halda).

Restul suprafeţei haldei va fi supusa unei reconfigurări geometrice care îi va conferi o reala mărire a stabilităţi. Reconfigurarea geometrica va consta din relocarea unui volum estimat la cca. 11.600.000 milioane tone din unele zone cu stabilitate redusa si umplerea unor „crevase-canioane” actualmente prezente pe amplasament si realizarea unor depozite sub forma de platforme, în trepte, cu înălţimea maximă de 15 m, separate de berme de protecţie si siguranţă.

Ulterior, aceste depozite pot fi valorificate daca va fi o cerere pe piaţă materialelor de construcţii - infrastructuri drumuri.

4.0.  Recunoaşterea terenului

4.1.  Probleme identificate

Zona care au fost evidenţiate cu ocazia studiului ca necesitând o investigaţie mai detaliată o reprezintă pintenii de sprijin a haldei de zgură, pe care este amplasată una din căile de acces betonate, în cadrul incintei depozitului.

În derularea activităţilor de recunoaştere a terenului, s-a stabilit că sunt necesare investigaţii mai detaliate privind stabilitatea şi afectarea acestor pinteni de rezistenţă.

Nu considerăm fezabilă şi oportună depozitarea „zgurii cenuşii” care rezultă din activitatea curentă a oţelăriei S.C. Arcelor Mittal, peste zgura deja depozitată în depozit. platforma de pe platforma industrială situată în apropiere. Pentru depozitarea zgurii curente, propunem amenajarea unei suprafeţe, în marginea haldei, în zona A care prezintă o stabilitate mai bună.

4.2. Probleme ridicate

Halda de zgură Buituri:

Suprafaţa totală: 84,2 ha;

Scopul: halda de depozitare definitivă a deşeurilor industriale

- Tipuri de deşeuri depozitate:

  - zgura de oţelărie;

  - zgură de furnal

  - deşeuri refractare

  - moloz

Cantitatea de zgură depozitată pe haldă este de cca. 20,4 milioane tone.

Pe halda de zgură mai sunt depozitate temporar următoarele cantităţi de sorturi de fier:

Sortul 0 – 10 mm (cantitate = 7.000 t, suprafaţă = 3000 m2 , înălţime = 1,5 m;

Sortul 10 – 50 mm (cantitate =53.000 t, suprafaţă = 836 m2, înălţime = 4 m.

4.3. Deşeuri

Operatorul haldei de zgură are obligaţia evitării producerii deşeurilor. Eliminarea şi valorificarea deşeurilor se va desfăşura în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Eliminarea sau valorificarea altor deşeuri de pe amplasament se va face cu informarea în prealabil a autorităţii componente pentru protecţia mediului. Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008. gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. Deşeurile vor fi colectate separat şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fără a se amesteca. Deşeurile periculoase vor fi stocate separat, în funcţie de proprietăţile fizico – chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.

Zonele de depozitare temporară a deşeurilor vor fi marcate şi semnalizate. Recipienţi vor fi inscripţionaţi, verificaţi periodic, asigurând proceduri pentru înlocuirea containerelor avariate.

4.3.1 Tipuri şi cantităţi de deşeuri generate de activitate, deşeuri valorificate

Tabelul nr. 21 Deşeuri generate de activitate

| Denumire deşeuri/cantitate generată | Cod conform HG 856/2002 | tip | Modul de stocare temporară | Mod de valorificare | Mod de eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uleiuri de motor, transmisie, ungere, hidraulic | 13 02 08* | periculos | Depozit împrejmuit | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Recondiţionare prin rafinare |
| Baterii cu plumb | 16 06 01* | periculos | Depozit împrejmuit | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Dezmembrare cu recuperarea plumbului |
| Anvelope scoase din uz | 16 01 03 | nepericulos | Depozit împrejmuit | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Co – incinerare în fabricile de ciment |
| Filtre de ulei | 16 01 07* | periculos | Depozit împrejmuit | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Co – incinerare în fabricile de ciment |
| Covor din cauciuc de la benzile transportoare | 19 12 04 | nepericulos | Depozit împrejmuit | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Co – incinerare în fabricile de ciment |
| Deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | nepericulos | container | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Transport periodic în depozite autorizate |

4.4. Depozite chimice

Suprafaţa Haldei de zgură Buituri nu adăposteşte depozite chimice cu substanţe, sau deşeuri periculoase.

4.5. Instalaţia de tratare a reziduurilor

Nu este cazul

Din examinarea amplasamentului şi din informaţiile primite de la proprietarul terenului şi de la operatorul haldei de zgură nu rezultă că pe suprafaţa depozitului a funcţionat instalaţii de tratare a reziduurilor.

4.6. Aria internă de depozitare pentru deşeurile generate

Incinta pentru depozitarea deşeurilor este realizat suprateran, pe treapta de la cota + 300 m, în zona B (stabilă) în incinta staţiei fixe de procesare a zgurii.

În depozit nu sunt depuse produse chimice şi aditivi.

4.7. Sistem de canalizare

Terenul prezintă o uşoară înclinare spre Cerna, lucru ce a favorizat evacuarea în emisar a apelor pluviale prin curgere liberă, sau prin cele două drenuri.

  - Alte depozitări chimice care au funcţionat pe amplasament

În anii 80 pe suprafaţa depozitului de zgură a fost amplasat un batal de gudron cu o suprafaţă de 0,2 ha, cu dimensiuni de aproximativ 36 x 50 m, în care au fost depozitate cca. 10.000 mc deşeuri cocsochimice formate din gudroane acide.

Gudroanele acide (Cod deşeu 05 06 01*) au fost valorificate/eliminate conform Certificat de Valorificare/Eliminare Intermediar/Final Seria IFEELPD nr1201 (ataşat la documentaţie)

4.9. Alte posibile impurităţi de folosire anterioară a perimetrului

Nu sunt date privind impurităţile de folosire anterioară a amplasamentului.

5.0. Discuţii despre modul de prezentare a rezultatelor

Modelul conceptual şi interpretarea rezultatelor

Rezultatele au fost prezentate sintetic, folosind modele matematice pentru stabilirea cantităţii de zgură din depozit şi a configuraţiei finale a haldei.

Analiza informaţiilor au fost canalizate în următoarele direcţii:

- Creşterea stabilităţii terenului şi a haldei de zgură prin redistribuirea zgurii în cadrul celor 9 trepte de depozitare proiectate;

- Reducerea poluării factorilor de mediu;

- Stabilirea punctelor de monitorizare a factorilor de mediu;

- Refacerea canalelor perimetrale pentru scurgerea apelor pluviale;

- Amenajarea unei suprafeţe noi pentru depozitarea „zgurii cenuşii”;

Scopul raportului de amplasament pentru obiectivul studiat este de a evidenţia situaţia amplasamentului şi gradul de poluare existent pe amplasament şi în vecinătăţile lui la momentul întocmirii raportului, precum şi evidenţierea modului în care a evoluat de la precedenta autorizaţie de mediu şi ar putea evolua poluarea în viitor, pe perioada funcţionării obiectivului, pentru a se acţiona în sensul reducerii impactului activităţii asupra mediului.

Pentru aceasta, se realizează un model conceptual tip sursă – cale receptor bazat atât pe consideraţii generale privind tipul de activitate desfăşurată cât şi pe consideraţii specifice amplasamentului analizat.

Posibile surse, cai şi receptori

5.1. Surse de emisii

Extracţia, transportul, procesarea şi depozitarea zgurii pe treptele haldei de zgură Buituri

Tabelul nr. 22

| Surse de interes | Agent poluant | Calea | Receptor |
| --- | --- | --- | --- |
| Extracţia, transportul, procesarea şi depozitarea zgurii | Particule în suspensie M10 Dioxid de azot (NO2) Oxizi de azot (NO) Dioxid de sulf (SO2) Monoxid de carbon (CO) | Aer | Personalul care lucrează în incinta haldei de zgură |
|  | pH, nitriţi, nitraţi, sulfaţi, cadmiu, zinc, plumb, nichel, cupru, fier total | Apă | Apa pluvială care străbate depozitul Apa subterană freatică |
|  | Cadmiu, Zinc, Plumb, | Sol | Sol din zona adiacentă depozitului |
|  | Zgomotul | aer | Personalul care lucrează în incinta haldei de zgură |

Alte aspecte de mediu

Nu există linii electrice aeriene peste depozitul de deşeuri, condensatorii cu dielectric cu conţinut de PCB.

Pe malul drept al Cernei este dispusă conducta de oţel cu diametrul de 50 mm care alimentează cu apă platforma industrială din nordul municipiului Hunedoara.

6. Interpretarea datelor şi recomandări

Se apreciază că există un volum suficient de date (studii geotehnice, determinări de laborator, rapoarte anuale de mediu) pentru a permite şi se evalueze stabilitatea depozitului de zgură, bilanţul cantităţilor de zgură care intră în depozit şi ieşirile de subproduse, măsurile de monitorizare a factorilor de mediu, lucrările de modernizare depozit şi gradul de poluare de pe amplasament şi din vecinătatea acestuia. Prin urmare nu au fost necesare noi determinări pentru întocmirea acestui raport de amplasament.

Principalele probleme ale amplasamentului sunt stabilitatea terenului şi a zgurii depozitate, grosimea neuniformă a stratului de zgură pe suprafaţa depozitului, starea tehnică a pintenilor de susţinere a haldei de zgură, deplasarea treptelor de zgură şi bilanţul pozitiv al ieşirilor de zgură din depozit (prin valorificare).

Studiile existente au pus în evidenţă că instabilitatea terenului se menţine fiind necesară redistribuirea unor cantităţi importante de zgură însoţită de o geometrizare şi reabilitare a treptelor depozitului. Analizele fizico – chimice efectuate în ultimii 3 – 4 ani, nu indică o creştere a poluării aerului, apelor subterane şi a solurilor din zonele limitrofe.

În zona riverană, peste poluarea datorată depozitului de zgură se suprapune poluarea istorică şi cea actuală datorată Combinatului Siderurgic Hunedoara şi Oţelăriei Arcelor Mittal.

Există programe de monitorizare a calităţii factorilor de mediu arătate în anexa „Detalii de planificare”, precum şi de supraveghere a stabilităţii depozitului de zgură, monitorizare care va permite să se cunoască în permanenţă măsura în care Halda de zgură Buituri se încadrează în reglementările legale privind protecţia factorilor de mediu, a sănătăţii populaţiei şi a obiectivelor social – economice.

Se recomandă continuarea monitorizării stabilităţii depozitului şi a factorilor de mediu, a modului de corectare şi reabilitare a treptelor de zgură, reducerea presiunii convenţionale prin descărcarea de sarcină a terenului prin creşterea ieşirilor de zgură din depozit (valorificări în construcţia de drumuri şi autostrăzii).

O atenţie deosebită trebuie acordată împiedicării pătrunderii apelor meteorice în masa de zgură şi circulaţiei acesteia pe sub masa de zgură. În acest sens se recomandă refacerea canalului de gardă, prin asigurarea continuităţii şi a pantei, care să permită dirijarea celei mai mari părţii din apele pluviale către râul Cerna. În felul acesta se reduc cantităţile de ape care circulă pe sub halda de zgură.

Concluzii privind situaţia actuală a haldei de zgură;

- Halda de zgură Buituri a fost realizată peste un relief afectat de fenomene de instabilitate având cauze naturale şi antropice;

- Cantitatea mare de zgură depusă pe haldă, metodologia de depunere haotică şi manipularea frecventă a zgurii, în mai multe cicluri de prelucrare pentru recuperarea fierului au constituit factorii care au favorizat instabilitatea haldei;

- lipsa unui sistem eficient de captare şi drenaj a apei subterane induce terenului de fundare un exces de umiditate care face să se depăşească limita capacităţii portante a depunerilor deluviale şi aluvionare;

Program de măsuri privind creşterea stabilităţii haldei

- Descărcarea zonelor cu grosimi mari ale depunerilor de zgură prin redistribuirea cantităţilor şi umplerea zonelor depresionare, care constituie căi suplimentare de infiltraţie a apelor din precipitaţii în terenul de fundare al haldei;

- Redimensionarea parametrilor treptelor de depunere din haldă şi a bermelor de lucru;

- Reducerea cantităţilor de ape care pătrund în corpul haldei de zgură;

- Realizarea unui amplasament nou pentru “zgura cenuşie” care rezultă, în prezent, din procesul tehnologic de elaborare a oţelului;

- Dispunerea unei reţele de reperi topografici care să permită monitorizarea deplasărilor în corpul haldei şi a terenului natural de la baza haldei (terasa râului) prin citiri periodice la intervale de maxim o lună.