C U P R I N S

FORMULAR  SOLICITARE

1. REZUMAT NETEHNIC

1.1.Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

1.2. Alternative principale studiate de catre solicitant

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1 Sistemul de management

3. INTRARI DE MATERIALE

3.1.Selectarea materiilor prime

3.2 Cerintele BAT

3.3. Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

3.4. Utilizarea apei

4. PRICIPALELE ACTIVITATI

4.1. Inventarul proceselor

4.2. Descrierea proceselor

4.3. Inventarul iesirilor(produselor)

4.4. Inventarul iesirilor (deseurilor)

4.5. Diagramele elementelor principale ale instalatiei

4.6. Sistemul de exploatare

4.7.Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

4.8. Cerinte caracteristice BAT

5. EMISII SI REDUCEREA POLUARII

5.1. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

5.2.Minimizarea emisiilor fugitive in aer

5.3. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in canalizare

5.4. Pierderi si scurgeri in canalizare si apa subterana

5.5.Emisii in ape subterane

5.6. Miros

5.7. Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei /evaluarii BAT

6. MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

6.1. Surse de deseuri

6.2. Evidenta deseurilor

6.3. Zone de depozitare

6.4. Cerinte speciale de depozitare

6.5. Recipienti de depozitare

6.6. Recuperarea sau eliminarea deseurilor

7. ENERGIE

7.1. Cerinte energetice de baza

7.2.Masuri tehnice

7.3. Eficienta energetica

7.4. Alternetive de furnizare a energiei

8. ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

8.1.Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt

implicate substante periculoase SEVESO

8.2. Plan de management al accidentelor

8.3. Tehnici

9. ZGOMOT SI VIBRATII

9.1.Receptori

9.2. Surse de zgomot

9.3. Surse privind masurarea zgomotului in mediu

9.4. Intretinere

9.5. Limite

9.6. Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

10. MONITORIZARE

10.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

10.2. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

10.3. Monitorizarea  si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

10.4. Monitorizarea si raportarea deseurilor

10.5. Monitorizarea mediului

10.6. Monitorizarea variabilelor de process

10.7. Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

11. DEZAFECTAREA

11.1. Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

11.2. Planul de inchidere a instalatiei

11.2.1. Structuri subterane

11.2.2. Structuri supraterane

11.2.3. Lagune

11.2.4. Depozite de deseuri

11.2.5. Zone din care se preleveaza probe

12.ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

12.1. Sinergii

12.2. Alegerea amplasamentului

13. LIMITELE DE EMISIE

Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise

13.1.Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

13.2. Evacuari in reteaua de canalizare proprie

14.IMPACT

14.1.Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

14.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

14.3. Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

14.4. Habitate speciale

15.PROGRAMUL DE CONFORMARE SI MODERNIZARE

FORMULAR DE SOLICITARE

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii

Numele instalatiei:

Instalatie de crestere a pasarilor CAEN 0147

Numele solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului

S.C ALIS PROD IMPEX SA  cu  sediul in Mintia, strada Lucian Blaga, nr. 2,  jud. Hunedoara, Cod fiscal:RO  16087179, J20/117/2004.

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea 278/2013

6.6.(a)  instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor cu o capacitate mai mare de  40.000 locuri

Cod CAEN:  0147 – cresterea pasarilor

0162 – activitati auxiliare pentru cresterea pasarilor

Cod SNAP2:  1004 – fermentaţie enterică (întregul grup)

1005 -  managementul dejecţiilor animaliere

Cod NFR : 4B : - Cresterea animalelor si managementul dejectiilor

Numele si prenumele proprietarului :

Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare:

Administrator : State Alina Maria

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului: Bancu George

Telefon: 0254-236555; fax: 0254-236557

E-mail: avis_3000_mediu@yahoo.com

avis_3000_mintia@yahoo.com

S.C. ALIS PROD IMPEX SA , solicitam prin prezenta actualizarea   autorizatiei integrate de mediu conform prevederilor Legii 278/2013, privind emisiile industriale pentru activitatea inclusa in anexa 1,privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Actualizarea  autorizatiei integrate de mediu, se solicita ca urmare a faptului ca autorizatia integrata de mediu nr.  nr. 8/17.01.2008, are valabilitate pana in 17.01.2018.

Titularul de activitate / operatorul instalatiei isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si indeplinirea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea analizarii si demararii procesului de autorizare.

Administrator  						          Responsabil de mediu

Alina Maria State							Bancu George

- REZUMAT NETEHNIC

- DESCRIERE

Descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, instalatiile implicate, diagrama proceselor

cu marcarea  punctelor de emisii,  nivele de emisii din fiecare punct

S.C ALIS PROD IMPEX SA - are sediul in Mintia, strada Lucian Blaga, nr. 2, jud. Hunedoara. Este inscrisa la Registrul Comertului la nr. J 20/117/28.01.2004, Cod Unic de Inregistrare: 16087179 din 29.01.2004. si este profilata pe activitatea de cresterea intensiva a gainilor rase grele si tineret de inlocuire, cu capacitate mai mare de 40 000 capete. Amplasamentul punctului de lucru este in localitatea Lesnic, jud. Hunedoara, pe partea dreapta a DN 7 Deva –Arad cu acces din DN 7 si cuprinde : ferma nr. 6 adulte gaini rase grele pentru reproductie ferma nr. 6 tineret gaini rase grele statia de incubatie Societatea mai are in componenta sa : post de transformare, grup electrogen; sistem de alimentare cu apa; Activitate IPPC- activitate conform Anexei 1 a Legii 278/2013, se incadreaza la punctul 6.6.a: Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacitaţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte. Capacitatea maximă de producţie: 201600 capete păsări din care 50400 capete tineret - 2 serii/an şi 100800 capete găini de reproducţie rase grele - 1 serie/an. Capacitatea staţiei de incubaţie este de 10 milioane ouă incubate/an Procesele operationale ale amplasamentului Lesnic exploatat de - S.C. ALIS PROD IMPEX S.A se succed in prezent astfel: activitate de crestere tineret de inlocuire gaini rase grele (puii de 1 zi sunt importati din Uniunuea Europeana); activitate de crestere pasari rase grele pentru producerea de oua pentru incubat; activitate de colectare si incubare oua pentru obtinerea puilor de carne; activitati administrative si de intretinere. Activitatea fermei 6 tineret se desfasoara in 6 hale de productie. Capacitatea maxima : 8400 capete /serie /hala; 2 serii pe an * 6 = 100.800 capete /an; - ferma tineret înlocuire găini rase grele, capacitatea nominală este de 8400 capete/hală, 50400 capete/serie, respectiv 100800 capete/an, întrucât se cresc 2 serii pe an, cu tehnologia de crestere la sol pe aşternut absorbant, in 6 hale; creşterea unei serii durează 126 – 160 zile (18 - 23 săptămâni). Numarul de locuri in adapost la ferma tineret este de 50400. pe parcursul anului in cele sase hale se gasesc pasari in diferite stadii de dezvoltare. Dupa expirarea perioadei de crestere pasarile sunt transferate la ferma de adulte iar halele golite intra in perioada de curatire si reparatiicare dureaza 60 zile si apoi urmeaza vidul sanitar care dureaza 30 zile. Activitatea fermei 6 adulte se desfasoara in 12 hale de productie. Capacitatea maxima: 8400 capete/hala x 1serie pe an x 12 hale = 100800 capete/an; - ferma adulte rase grele, capacitatea nominală este de 8400 capete/hală, 100800 capete/an, întrucât se creşte 1 serie pe an, cu tehnologia de crestere la sol pe aşternut absorbant, în 12 hale; creşterea unei serii durează 287 - 322 zile (41 - 46 săptămâni). Numarul de locuri in adapost la ferma adulte este de 100800. b) Staţie de incubaţie cu o capacitate nominală de 10 milioane ouă/an din care rezultă cca 8 milioane de pui.In Statia de incubatie functioneaza 6 incubatoare si unul este rezerva , cu o capacitate de 76800 oua pe incubator si doua eclozionatoare( doua sunt de rezerva) cu o capacitate de 38400 oua pe un eclozionator Puii obţinuţi sunt destinaţi pentru popularea fermelor 1, 7 si 9 de creştere a puilor de carne apartinatoare SC Chick SRL şi pentru terţi. Programul de lucru la ferma 6 este de: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile pe an; Numărul total de personal care lucrează în cadrul Fermei 6 Leşnic este de 26 angajaţi si la Incubatie 13 angajaţi.

1.1.Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

La momentul actual la S.C. ALIS PROD IMPEX SA Lesnic, amplasamentul inca mai prezinta poluare locala a factorului de mediu sol, acumulata de-a lungul timpului si pentru factorii de mediu subsol si freatic cu elemente cu caracter eutrofizant datorate activitatii desfasurate in amplasament.Aceasta poluare istorica se datoreaza existentei din anii 70 a fermelor ce au apartinut de Avicola Deva si a depozitarii necorespunzatoare a dejectiilor in acei ani.Aceasta poluare istorica s-a diminuat foarte mult in ultimii ani, ca urmare a masurilor de reducere a impactului aplicate de catre titular. In prezent pe amplasament se desfasoara activitatea de crestere a gainilor adulte si de tineret pentru reproductie rase grele prin tehnica cresterii la sol pe asternut uscat. Nu sunt prevăzute amenajări viitoare care sa implice folosirea terenului din afara amplasamentului, mai ales ca terenurile agricole din jur sunt privatizate. 1. Analiza vizuală a amplasamentului In cadrul prezentei lucrari s-a efectuat o vizită pe amplasamentul incintei industriale în noiembrie 2017 . Suprafata totala apartinand societatii SC ALIS PROD IMPEX SA pentru amplasamentul LESNIC este de 159732 mp-conform extras de carte funciara nr.62447, 62448,62449 si 62450 si a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.2109/21.05.2001, din care: Sconstruita = 27978 m2; Saferenta drumuri = 46617 m2 Sfineata = 79187 m2 Terenul pe care este amplasat obiectivul este situat in intravilanul localitatii Lesnic fiind proprietatea lui S.C. AVIS COLLECTION S.R.L, care a dat in comodat catre SC ALIS PROD IMPEX SA, conform contractului nr. 215/01.07.2011 imobilele ce-i apartin . Din suprafata totala a amplasamentului – punct de lucru Lesnic (ferma nr.6 de rase grele si tineret + statie incubatie), suprafata construita este repartizata astfel: Suprafata construita -ferma nr.6 adulte este de 16877 m2; Suprafata construita - ferma nr. 6 tineret este de 7876 m2; Suprafata construita -statia de incubatie este de 3175 m2; Sistematizarea si amplasarea unitatii este reglementata conform cerintelor igienice, tehnologice, de iluminat si de protectie contra incendiilor. Este reglementata distanta minima intre diferitele sectoare ale aceleiasi ferme avicole, distanta minima intre adaposturi, distanta minima de la constructiile sanitar veterinare si de colectare si prelucrare a produselor de origine animala, pana la cladiri de locuit si ferme zoothnice. Spaţiile verzi au o pondere mare - 53%, terenul fiind acoperit de clădiri şi drumuri în proporţie de 47%. Pe amplasament nu se constată scurgeri sau alte urme de afectare a terenului cu produse petroliere. Deşeuri tehnologice (aşternut rumegus/paie şi dejecţii solide) rezultate de la creşterea păsărilor se evacueaza din hale direct in masina de transport si de aici se duc spre stocare pe batalurile de uscare de la statia de epurare aflate in afara amplasamentului. Nu se stocheaza pe amplasament. Pe amplasament nu exista platforma de stocare dejectii. Cu toate că ferma este populată nu se constată mirosuri specifice în exteriorul halelor. Nu se constată semne vizibile de afectare a terenului sau vegetaţiei de activitatea istorică desfăşurată aici. La realizarea monitorizarii s-au prelevat şi analizat probe de sol si ape subterane de pe amplasamentul unităţii. In concluzie, în incinta unităţii nu se constată semne vizibile de afectare a terenului sau vegetaţiei. Bazinul Hidrografic: Amplasamentul aparţine bazinului hidrografic Mures, COD CADASTRAL : IV – 1.127.00.00.00.00(pr. Lesnic). Proprietatea actuala Terenul pe care este amplasat obiectivul este situat in intravilanul localitatii Lesnic fiind proprietatea lui S.C. AVIS COLLECTION S.R.L, care a dat in comodat catre SC ALIS PROD IMPEX SA, conform contractului nr. 215/01.07.2011 imobilele ce-i apartin . S.C. ALIS PROD IMPEX SA este societate comerciala, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu capital privat.

1.2. Alternative principale studiate de catre solicitant

Nu e cazul, ferma exista din anii 70 si de atunci are acelasi specific de activitate.

- TEHNICI

2.1	Tehnici de management

Este implementat Sistemul de management conf. ISO 14001, dar nu este certificat

2.2	Intrari de materiale

2.2.1.Selectia materiilor prime

Se face prin inventarierea/receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime, avandu-se in vedere cantitatile necesare, compozitia acestora, reducerea impactului asupra mediului, cautarea alternativelor cat mai putin poluatoare. Principalele materii prime şi materiale sunt: furaj pentru pasari: mixtura de substante vegetale, vitamine si aminoacizi; asternut de crestere: rumegus/paie; apa; produse farmaceutice pentru uz veterinar: medicamente, vaccinuri, vitamine. substante dezinfectante. Pentru hranirea pasarilor S.C.ALIS PROD IMPEX SA utilizeaza un furaj ale carui principale componente sunt: -porumbul -srotul de soia -grasimea -faina proteica -premix mineralo-vitaminice Cantitatea de hrana administrata pasarilor, precum si ponderea diferitelor componente in furajul administrat pasarilor sunt corelate cu varsta acestora. Furajul pentru pasari este adus de la FNC ALIS PROD IMPEX SA din Mintia. Cantitatea de furaj necesara pentru hranirea pasarilor depinde de numarul si de varsta acestora. In selectarea materiilor prime se utilizează criterii care privesc: - calitatea materiei prime - cerealele şi celelalte materiale ce intră în compoziţia nutreţurilor combinate trebuie să asigure conţinutul de proteine, fosfor şi energie metabolizabilă necesar păsărilor în diferite faze de creştere minimizarea distantelor de aprovizionare costuri - utilizarea pe cât posibil a materiilor prime indigene - utilizarea materiilor prime cu impact nesemnificativ asupra mediului

CERINTE BAT

Conform „DECIZIEI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), In temeiul Directivei2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor", avem urmatoarele definitii:

Pui de reproducție - Păsări matcă părinți (masculi și femele) crescute pentru a depune ouă pentru incubație.

Pui de carne pentru reproducere - Păsări matcă părinți (masculi și femele) crescute pentru a depune ouă pentru producția de păsări de carne.

Spatiu pentru animal - Spatiul prevazut pentru fiecare animal Intr-un sistem de adapostire, tinand seama de capacitatea maxima a exploatatiei/instalatiei.

Aspectele importante pentru conformarea cu cerintele celor mai bune tehnici disponibile in fermele de crestere a puilor de carne sunt:

- folosirea de sisteme de management eficiente,

- buna organizare interna,

- asigurarea unui management nutritional care sa duca la reducerea azotului si fosforului excretat,

- emisiile provenite din depozitarea dejectiilor solide,

- monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces,

- emisiile de ammoniac din adaposturile de pasari

2.2.2.Minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

Minimizarea deseurilor prin minimizarea consumului de materii prime se face prin: evaluarea posibilitatii de adaptare a cantitatii de hrana conform cerintelor pasarilor in diferite stadii de crestere, reducand astfel excretiile inutile de substante nutritive din dejectii; reducand consumul de energie electrica; intocmirea procedurii de gestionare a deseurilor interne si colectarea selectiva a acestora; - realizarea unui Management al dejectiilor;

2.2.3.Utilizarea apei

In cadrul obiectivului apa potabilă este utilizată: în procesul tehnologic de creştere a păsărilor – adapare necesităţile igienico-sanitare ale angajaţilor (39 persoane) şi intreţinerea curǎţeniei în spaţiile administrative si statia de incubatie igenizarea halelor de creştere a păsărilor sursă pentru stingerea incendiilor In sectorul de creştere a păsărilor BAT nu prevede limite privind consumul de apă la adapare. Dimpotrivă, singura cerinţă imperativă constă în obligaţia operatorului de a asigura păsărilor acces nelimitat şi permanent la apă. In BREF sunt indicate limite de la diferite instalatii din Europa de crestere a pasarilor. Surse de ape uzate Apele uzate evacuate de pe platforma unităţii, sunt: ( ape uzate rezultate de la igenizarea halelor de creştere a păsărilor si statia de incubatie ( ape uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare şi de la igienizarea spaţiilor administrative Nu se generează ape uzate tehnologice deoarece sistemul de creştere a pasarilor este pe aşternut uscat la sol. Sistemul de canalizare al unităţii este construit în sistem divizor.

  - Principalele activitati si reduceri

2.3.1.Descrierile proceselor

Prin specificul activitatii, procesele de productie din ferma zootehnica sunt: procese biologice de dezvoltare corporala a animalelor, care se bazeaza pe procesele metabolice; activitati de asistenta si suport a proceselor biologice care constau in: adapostire si curatarea adaposturilor colectarea si transferul dejectiilor si a apelor uzate administrarea hranei administrarea apei de baut asistenta medicala de specialitate activitati de stocare, tratare si eliminare a dejectiilor si a celorlalte deseuri. Capacitatea maximă de producţie: 201600 capete păsări din care 50400 capete tineret - 2 serii/an şi 100800 capete găini de reproducţie rase grele - 1 serie/an. Capacitatea staţiei de incubaţie este de 10 milioane ouă incubate/an Procesele operationale ale amplasamentului Lesnic exploatat de - S.C. ALIS PROD IMPEX S.A se succed in prezent astfel: activitate de crestere tineret de inlocuire gaini rase grele (puii de 1 zi sunt importati din Uniunuea Europeana); activitate de crestere pasari rase grele pentru producerea de oua pentru incubat; activitate de colectare si incubare oua pentru obtinerea puilor de carne; activitati administrative si de intretinere. Activitatea fermei 6 tineret se desfasoara in 6 hale de productie. Capacitatea maxima : 8400 capete /serie /hala; 2 serii pe an * 6 = 100.800 capete /an; - ferma tineret înlocuire găini rase grele, capacitatea nominală este de 8400 capete/hală, 50400 capete/serie, respectiv 100800 capete/an, întrucât se cresc 2 serii pe an, cu tehnologia de crestere la sol pe aşternut absorbant, in 6 hale; creşterea unei serii durează 126 – 160 zile (18 - 23 săptămâni). Numarul de locuri in adapost la ferma tineret este de 50400. pe parcursul anului in cele sase hale se gasesc pasari in diferite stadii de dezvoltare. Dupa expirarea perioadei de crestere pasarile sunt transferate la ferma de adulte iar halele golite intra in perioada de curatire si reparatiicare dureaza 60 zile si apoi urmeaza vidul sanitar care dureaza 30 zile. Activitatea fermei 6 adulte se desfasoara in 12 hale de productie. Capacitatea maxima: 8400 capete/hala x 1serie pe an x 12 hale = 100800 capete/an; - ferma adulte rase grele, capacitatea nominală este de 8400 capete/hală, 100800 capete/an, întrucât se creşte 1 serie pe an, cu tehnologia de crestere la sol pe aşternut absorbant, în 12 hale; creşterea unei serii durează 287 - 322 zile (41 - 46 săptămâni). Numarul de locuri in adapost la ferma adulte este de 100800. b) Staţie de incubaţie cu o capacitate nominală de 10 milioane ouă/an din care rezultă cca 8 milioane de pui.In Statia de incubatie functioneaza 6 incubatoare si unul este rezerva , cu o capacitate de 76800 oua pe incubator si doua eclozionatoare( doua sunt de rezerva) cu o capacitate de 38400 oua pe un eclozionator Puii obţinuţi sunt destinaţi pentru popularea fermelor 1, 7 si 9 de creştere a puilor de carne apartinatoare SC Chick SRL şi pentru terţi. Programul de lucru la ferma 6 este de: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile pe an; Numărul total de personal care lucrează în cadrul Fermei 6 Leşnic este de 26 angajaţi si la Incubatie 13 angajaţi.

2.3.2.Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

Emisii în aer: Surse fixe: dirijate: emisii de gaze din hale – evacuarea forţată a aerului prin sisteme de ventilaţie, emisii de la sistemele de incalzire din hale; emisii de la centralele termice; emisii şi pulberi de la incinerator; - nedirijate (fugitive): emisii din hale, de la evacuarea dejecţiilor din adăposturi; Surse mobile (fugitive): emisii de gaze de eşapament în incintă şi drumurile conexe. Măsurile de reducere a emisiilor în aer în fermă: Măsuri generale hrănirea pe faze, conţinut redus de proteine în hrană; sistem de ventilaţie corespunzător; distanţă suficientă între fermă şi locuinţe, pe direcţia vântului; apele uzate menajere şi de la spălarea halelor sunt colectate prin reţele de tuburi din beton şi dirijate la bazine betonate, vidanjate periodic. Tehnicile aplicate în fermă privind managementul nutriţional, reducerea emisiilor de amoniac, pulberi, mirosuri, precum şi monitorizarea emisiilor rezultate şi a parametrilor de proces, sunt conforme cu prevederile concluziilor BAT.

2.3.3.Reducerea emisiilor din surse punctiforme (in apa de suprafata si in canalizare)

De pe amplasamentul fermei rezultă următoarele categorii de ape uzate: a) ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente celor 3 filtre sanitare de la sectoarele tineret, adulte şi staţia de incubaţie; b) ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor şi a staţiei de incubaţie c) ape pluviale. Apele uzate colectate de la cele 3 obiective de pe amplasamentul Lesnic sunt vidanjate si trimise la statia de epurare Soimus (functioneaza cu treapta mecanica si biologica, fiind modernizata pin fonduri SAPARD); Evacuarea uscata a dejectiilor din halele fermei nr. 6 contribuie la minimizarea volumului de apa uzata de spalare rezultata la sfarsitul ciclului de productie si la minimizarea concentratiei in poluanti a apelor uzate.

2.3.5. Controlul emisiilor fugitive in apa de suprafata si in ape subterane

prin pastrarea curateniei pe platformele betonate se elimina: □ antrenarea in apele pluviale a poluantilor rezultati din pierderi accidentale de dejectii, in timpul manipularii acestora (incarcarea in mijloace auto sau depozitare pe platforme acoperite), □ antrenarea in pluvial a pierderilor de produs petrolier, rezultate de la motoarele mijloacelor auto care asigura traficul in incinta fermei; eliminarea scurgerilor sau infiltratiilor de ape uzate prin supravegherea etansietatilor canalizarii; repararea la timp a avariilor la sistemul de canalizare sau la bazinele de colectare a apelor uzate, pentru protectia solului si a freaticului; eliminarea infiltratiilor de ape uzate in sol si freatic prin exploatarea corespunzatoare a bazinelor de colectare vidanjabile; - eliminarea infiltratiilor de ape uzate/pluviale in sol si freatic din zona platformei de stocare dejectii prin masuri de ecologizare (prevederea de rigole de colectare etansa si bazin de colectare a apelor pluviale). - canalizare pentru apele pluviale din incinta fermei.

2.3.6. Miros

Mirosul este o problema locala, dar devine o problema importanta pe masura ce cresterea intensiva de pasari se dezvolta, si numarul locuintelor creste, in zonele aferente fermelor. Emisiile din miros sunt date de diferiti compusi cum ar fi: amoniac, hidrogen sulfurat, tiocresol, tiofenol. Mirosul poate fi emanat de surse stationare si mobile cum ar fi: surse stationare: hale de crestere , bazinele de colectare a apelor uzate din ferma, locul pentru depozitarea dejectiilor; surse mobile: in timpul transportului dejectiilor, pentru fertilizarea solurilor. Mirosurile emanate din activitatea amplasamentului analizat, nu au impact asupra locuitorilor, deoarece: intensitatea mirosurilor este ridicata numai in perioada foarte calda a anului; iar in vecinatate nu exista zone locuite, pana la o distanta de peste 300m.

2.4	Emisii in ape subterane

In privinta poluarii apelor subterane surse posibile pot fi obiectivele analizate in cadrul amplasamentului Lesnic -ferma nr.6 si statia de incubatie prin: infiltratiile de ape uzate din incinta acestora (de la eventuale fisuri ale retelei de canalizare si posibile evacuari de ape uzate necontrolate); In perimetrul fermei, a statiei de incubatie si a platformei de stocare dejectii exista riscul de poluare a apei subterane. Din punct de vedere hidrogeologic in stratul de pietrisuri pleistocene se intalnesc acvifere freatice la adancimi variind intre 2,5 - 6m, functie de topografie. Stratificatia geologica prezinta in baza stratului acvifer un depozit leossoid-argila roscata, semipermeabil discontinuu, care permite o legatura hidrodinamica cu stratele acvifere de adancime, dar care nu reuseste sa izoleze infiltrarea poluantilor. Compozitia chimica a apelor freatice prelevata din forajele piezometrice executate in amplasament a evidentiat faptul ca parametrii analizati se incadreaza in valori mult mai mici decat cele din Raportul de amplasament din 2006.

2.5. Tehnologii alternative studiate

Tehnologiile alternative studiate in vederea reducerii consumului de energie si a emisiilor rezultate din cresterea pasarilor (adulte si tineret rase grele, de reproductie) sunt: sistem de crestere a pasarilor la sol, cu asternut de rumegus(conform BAT) ; aprovizionarea halelor cu sisteme de hranire si adapare semiautomate (care sa se ridice in momentul curateniei si dezinfectiei dupa depopularea halelor) ; asigurarea unei ventilatii adecvate pentru sanatatea pasarilor folosirea de produse si substante ce scad emisiile in aer: gaze naturale ; reducerea consumurilor de energie in ferma (pentru încălzire, pentru ventilatie etc); aplicarea unor sisteme moderne de hranire care sa reduca imprastierea hranei si sa permita o hranire corecta pe faze (sistemele cu snec) ; reducerea aproape in totalitate a pierderilor de apa (sistemul de adapare: dispozitive cu diuza cu capacitate mica sau dispozitiv de adapare cu capacitate mare cu picurare si cupa colectoare de picaturi); utilizarea la spalare hale a apei calde în loc de apă rece - va reduce volumul de apă pentru curăţire hale; sa se asigure un control al climatului din interiorul halelor (prin inregistrarea computerizata si administrarea costurilor, intrarile-iesirile etc. unitatea trebuie sa fie echipata cu apometre, contoare de electricitate si calculatoare); asigurarea şi întreţinerea condiţiilor adecvate pentru pasari (respectarea legislaţiei pentru reducerea emisiilor şi mirosului: prin verificari pentru o corectă operare a ventilatoarelor, a controalelor de temperatură, a prizelor şi obturatoarelor de tiraj şi a aprovizionarilor de urgenţă, echipamentele de furnizare a apei potabile, vor fi verificate regulat; minimizarea cantităţii de deseuri şi utilizarea de materiale reciclabile; colectarea selectiva a deseurilor rezultate; aplicarea managementul nutriţional - cea mai importantă măsură preventivă de reducere a poluării, fie prin limitarea intrării în exces a nutrientilor şi/sau îmbunătăţirea eficienţei utilizării nutrientului de către pasare. Formularea unei reţete de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pe fosfor şi aminoacizi digerabili - raţiile sărace în proteine. Efectul: reducerea substantelor nutritive eliminate prin excretie de catre pasari; reducerea consumului de apa la statia de incubatie prin utilizarea sistemelor de racire a apei la incubatoare

2.6. Manevrarea deseurilor

In ferma nr. 6 adulte (gaini rase grele) si tineret de inlocuire-dejectiile uscate impreuna cu asternutul de rumegus se colecteaza mecanizat la depopulare şi este depozitat pe paturile de uscare de la statia de epurare Mintia pentru biosterilizare, apoi este folosit în fermele agricole ca îngrăşământ organic. Cadavrele de la ferma si deseurile de la statia de incubatie sunt colectate in saci de plastic, depusi in tomberoane etanse de plastic pana la incinerare in incineratorul propriu. Celelalte deseuri sunt depozitate temporar in incinta unitatii in spatii amenajate corespunzator .

2.8. Energie

Consumul de energie se reduce prin: selectarea corectă a tipului de ventilatoare şi analiza poziţionării lor în hala; minimizarea ratelor de ventilaţie, atât cât permit cerinţele interioare de climat (reduce pierderile de caldura din hale); instalarea ventilatoarelor cu un consum de energie scăzut per m3 de aer ventilat; utilizarea eficientă a ventilatoarelor (ex. operarea unui ventilator la întreaga capacitate este mai economică decât operarea a două ventilatoare la jumătate din capacitatea lor); reducerea consumul de energie pentru încălzire (utilizare de gazolete cu gaz natural); aplicarea luminii fluorescente in loc de becuri cu incadescenta;aplicarea schemelor de iluminat (de exemplu, utilizând o perioadă iluminatul variabil cum ar fi o iluminare intermitentă cu o perioadă cu lumină şi cu 3 perioade de întuneric în loc de un iluminat timp de 24 ore per zi, reduce cantitatea de energie electrica cu o treime);

2.9. Accidentele si consecintele lor

S-a intocmit un Plan de interventii in caz de poluari accidentale, care cuprinde: identificarea punctele cu risc de poluare si stabilirea colectivului caruia i s-au repartizat sarcinile privind eliminarea urmarilor poluarii. Pe amplasament nu s-au inregistrat accidente .

2.10. Zgomot si vibratii

Nu este cazul.

2.11.Monitorizarea

Monitorizarea periodica se va realiza pentru emisiile in aer, in apele uzate, apele freatice (foraje de observatie) si pentru emisiile in solul din incinta si din exteriorul fermei.

2.12.Dezafectarea

Dezafectarea instalatiilor care nu mai sunt utilizabile se face avandu-se in vedere eliminarea tuturor factorilor potentiali poluatori, respectandu-se recomandarile studiilor intocmite in acest sens.

2.13.Aspecte generale privind instalatia

Ferma nr.6 tineret- instalatia de crestere intensiva a puilor pana la 18 saptamani (cca. 126/zile/an - doua serii/an), dupa care sunt transferati in ferma de adulte. Sistemul de crestere este ,,la sol ”, cu evacuare dejectii in stare uscata impreuna cu asternutul de rumegus. Ferma nr.6 adulte - instalatia de crestere intensiva a gainilor - raselor grele, pentru livrare oua la statia de incubatie. Cresterea pasarilor se realizeaza in ferma de adulte, incepand cu saptamana a 18-a de viata pana la saptamana a 64-a, cand gainile sunt sacrificate in cadrul abatorului de la SOIMUS apartinad AVIS 3000 SA. Capacitatea de productie instalata in ferma 6 - rase grele este 100800 locuri/serie, tineret 50400 locuri/2 serii si 10.000000 oua pentru incubatie. Pasarile sunt crescute in sistemul “la sol ” cu evacuare dejectii in stare uscata impreuna cu asternutul de rumegus.

2.14.Selectarea amplasamentului

Ferma exista din anii 70 , nu s-a ales un alt amplasament

3.EMISII

3.1	Inventarul emisiilor si compararea cu limitele admise

emisii in atmosfera : gaze de fermentare: NH3, H2S - de la dejectiile eliminate in halele de pasari ; particule de praf – de la manevrarea furajelor in hale si de la asternutul de rumegus/paie; gaze de ardere: CO, CO2, NOx, care provin de la eleveoze si minicentrala de la filtrul sanitar ( functioneaza cu gaz metan) ; emisii de mirosuri provenite din halele de pasari ; ape uzate de spalare impurificate + ape menajere; deseurile (dejectiile+asternut ); Calitatea apei epurate evacuate in statia de epurare Balata a Abatorului se incadreaza in limitele admise (NTPA 002/2005); Calitatea apei potabile prelevata din freatic de suprafata (foraje piezometrice de observatie) a inregistrat depasiri la urmatorii indicatori: oxidabilitate, azotiti si azotati fata de limitele admise (Legea 458/2002), dar sunt mai scazuti decat valorile din 2006. Solul din incinta unitatii este incarcat cu elemente fertilizante (azot total si fosfor) si carbon organic. Aceasta denota existenta in continuarea unei poluari istorice a amplasamentului. Informatii suplimentare se gasesc in Raportul de amplasament. Tehnici de reducere a emisiilor de amoniac folosite in ferma: Ventilatie fortata si un sistem de adapare anti-scurgere. BAT-AEL pentru emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru pentru găini ouătoare in Sistem fără cuști Amoniac, exprimat ca NH3, gaini = 0,02- 0,13 kg NH3/spatiu pentru animal/an.

4.	IMPACT

4.1.	Evaluarea impactului

S.C ALIS PROD IMPEX SA - amplasament Lesnic (ferma nr.6 si statia de incubatie) nu are evacuare directa in emisar, apele uzate tehnologice fiind vidanjate si epurate in statia de la Soimus – Avis 3000 SA . Efluentul fermei 6 si al statiei de incubatie (apele uzate colectate si vidanjate la statia de epurare Soimus- Avis 3000) prezinta valori crescute la majoritatea indicatorilor analizati. Activitatea desfasurata de S.C ALIS PROD IMPEX SA ferma nr.6 – Lesnic, genereaza un impact local asupra apei freatice aval de amplasamentul paraului Lesnic. Pentru apele freatice evaluarea impactului s-a efectuat prin raportarea calitatii lor la valorile din raportul de amplasament din 2006. Determinările pentru apa freatică din 2017 indică faptul ca valorile inregistrate sunt mult mai mici fata de cele din 2006, ceea ce indica o imbunatatire a calitatii apei freatice.Analizand valorile la apa freatica si facand o analogie cu valorile de la sol , valorile de la apa freatica nu mai indica o contaminare cu poluantii specifici activitatii de crestere a pasarilor. Analiza monitorizarilor pe ultimii trei ani indica ca incarcarea cu azot a solului in 2015 si 2016 este foarte ridicata , in timp ce in 2017 valoarea intra in categoria de sol nepoluat. In 2016 valoarea este mai scazuta , ceea ce indica o imbunatatire a parametrului respectiv, dar nu se poate justifica o intrare in valoare normala in 2017. Se poate ca in 2017 prelevarea probei sa se realizeze din alt punct. In 2015 si 2016 s-au prelevat probe din trei puncte, ferma tineret, adulte si incubatie, in timp ce in 2017 s-a recoltat proba de doua ori dar nu se specifica locul de prelevare. Propunem ca valori pentru situatia de referinta , valorile din 2016, valori la care sa se raporteze urmatoarele monitorizari ale solului. Detalierea este realizata in Raportul de amplasament. Evaluarea nivelurilor de concentraţii a emisiilor in aer s-a efectuat prin raportarea la valorile limită si valorile de prag prevăzute de reglementările în vigoare: Ord. 462/93. Avand in vedere rezultatele obtinute se apreciaza ca amplasamentul Lesnic nu genereaza impact semnificativ asupra factorului de mediu aer. Activitatea amplasamentului analizat nu determina impact asupra factorului uman, deoarece zonele generatoare de miros si de poluanti in atmosfera sunt amplasate la distanta de zonele locuite. De asemenea zgomotele ce provin de pe amplasament nu afecteaza populatia. Nu exista zone protejate pe o raza de 5 km de la amplasament si datorita distantei si topografiei amplasamentului, nu se estimeaza impacturi negative asupra asupra florei si faunei.

  - Managementul deseurilor

Este implementat sistemul de management al deseurilor la nivelul unitatii pentru a respecta legislatia in vigoare. Acest sistem se desfasoara cu respectarea legislatiei in vigoare, fiind adoptate toate masurile de precautie ce se impun pentru evitarea riscurilor de poluare.

4.3.	 Habitate

Cadrul natural al amplasamentului unitatii se inscrie in peisajul caracteristic zonei de lunca. Vegetatia dezvoltata natural nu are arii protejate sau specii vegetale rare. Fauna ihtiologica este reprezentata prin: pastrav, mreana, clean, etc. Majoritatea florei specifice acestor zone modificate de om sunt specii care sunt adaptate conditiilor perturbatoare, chiar si in zone centrale orasenesti.

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1 Sistemul de management

2.1 Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare | NU, este doar implementat sistemul ISO 14001 |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Organigrama de management este anexata |

| Organigrama ALIS PROD IMPEX SA cuprinde in prezent un numar de 39 angajati care lucreaza in 3 schimburi, 13 la statia de incubatie si 26 in ferma. Personalul din ferma este familiarizat cu sistemele de productie si este calificat corespunzator pentru a executa sarcinile. Acest lucru conduce la o mai mare intelegere a impactului asupra mediului si a consecintelor defectiunilor sau avariilor de la orice echipamente. Cu toate acestea, personalul necesita de multe ori o extra-calificare pentru a monitoriza aceste consecinte. Instruirea pe tema cerintelor autorizatiei integrate de mediu se va realiza periodic, precum si la angajarea personalului nou. Ferma nr. 6 Lesnic - are implementat un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001/1996 , dar nu este certificat. In cadrul unitatii persoana care se ocupa de problemele de mediu este Bancu Geroge. |
| --- |
|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsibilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | Da | ISO 14001 / implementat din 2007 | Responsabil mediu Director tehnic |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | Da. | Program de interventii in caz de poluari accidentale inclus in documentatie. Valabil permanent | Responsabil Protectia Mediului |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | Da. | Programul de revizii si reparatii | Responsabil Intretinere si Reparatii |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | da. | Buletine de analiza pe factori de mediu in fiecare an | Responsabil mediu |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | Da | ISO 14.001 | Responsabil mediu Director tehnic |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei/acuratetei? | Da | SISTEM ISO 14.001 | Director general Responsabil mediu Director productie Director tehnic Medic epizootolog |
| 7 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii dumneavoastra principali | Nu |  |  |
| 8 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: -constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatie pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; -constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; -constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare; -prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; -constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | Da | Planificat cu tot personalul societatii. Instruirea personalului s-a inceput din anul 2006 BAT pentru cresterea pasarilor BAT pentru evacuarea dejectiilor si climat in hale Plan de prevenire a poluarii accidentale Raportarea ierarhica a situatiilor anormale de functinare a instalatiilor Fisa de instruire | Responsabil mediu Director tehnic Sef ferma nr.1 Sef ferma nr.2 Sef ferma nr.4 Tehnicieni veterinari Medic epizootolog |
| 9 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Criterii de competenta pe post conform Fisa postului. | Director general Director resurse umane |
| 10 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? |  | Legislatie de protectie a mediului / anual | Consilier juridic Responsabil mediu |
| 11 | Aveti o procedura scrisa pentru manevrare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | Nu | Proceduri in ISO 9001 ISO 14001 2007 – 2009 | Responsabil mediu Director tehnic |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | Nu | Proceduri in ISO 9001 ISO 14001 | Responsabil mediu Director tehnic |
| 13 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | DA | PROCEDURI IN CADRUL ISO 14.001 | Responsabil mediu |
| 14 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | DA |  |  |
| 15 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca acesta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | DA | RAM | Responsabil de mediu |
| 16 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | DA | ISO 14.001 | Responsabil mediu |
| 17 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | controlul schimbarii procesului in instalatie; | DA | Proces verbal de punere in functiune a instalatiilor noi | Director tehnic |
|  | proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante; | DA | Proces verbal de inspectii anuale 2010-2016 | Director tehnic |
|  | aprobarea de capital; | Da | Cereri de deschidere de credit ( insotite de justificare) | Director financiar |
|  | alocarea de resurse; | Da | Financiare si umane | Director general Director economic |
|  | planificarea si programarea; | Da | Program de control, revizii si reparatii | Departament Intretinere |
|  | includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; | Da | Incluse in instructiunile de lucru si cerintele de mediu | Departament Productie si Protectia Mediului |
|  | politica de achizitii; | Da | Procedura de achizitii | Director operatii-tranzactii |
|  | evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | Da | Evidenta contabila | Departament Contabil |
| 18 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: |  |  |  |
|  | informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | Da | Rapoartele lunare si anuale | Responsabil mediu |
|  | eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | Nu | ISO 9001 ISO 14001 2009 – 2016 | Responsabil mediu Director tehnic |
| 19 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Nu | Comunicate de presa Anunturi publice Informari periodice pe www.avis3000.ro Prezentari in emisiuni sau reviste locale cu profil agricol | Director general Consilier relatii publice Responsabil mediu |

Pentru intretinerea si prevenirea avariilor unitatea are întocmit Plan de interventie si combatere a poluarilor accidentale, compartimentul resposabil cu acesta fiind Secţia de întreţinere şi reparaţii si Departamentul  de mediu. Exista regulamente de intretinere si exploatare pentru instalatii, acestea fiind pastrate si actualizate de seful de ferma, iar instructiunile de lucru sunt afisate.

De asemenea, exista un program de revizii pentru instalatiile tehnologice si electrice. Personalul de deservire are specificat in fisa postului necesitatea cunosterii regulamentelor si instructiunilor de lucru. Exista un registru de consemnare a verificarilor si defectiunilor inregistrate la instalatii. Electricianul, instalatorul si mecanicul fermei realizeaza operatiile de intretinere si reparatii recomandate de prescriptiile tehnice ale instalatiilor, operatiunile putand fi realizate si de firme specializate. Urmatoarele instalatii sunt periodic verificate si intretinute:

- Sistemul de ventilatie, pentru functionarea corecta a ventilatoarelor

- Senzorii de temperatura si umiditate

- Instalatiile de incalzire

- Sistemele de reglare a debitelor

- Sistemele de canalizare

- Instalatiile electrice

- Sistemele de adapare

- Pompele de la alimentarea cu apa a fermei

Ferma are implementat  sistemul  conform ISO 14001 dar nu este certificat, dar utilizeaza proceduri care asigura un management eficient din punct de vedere al protectiei mediului.

Exista un plan pentru situatii de urgenta, anexat prezentei documentatii. Planul se refera la urmatoarele situatii:

- Intreruperea alimentarii cu energie electrica

- Intreruperea alimentarii

- Epidemii

- Incendiu

- Inundatii

- Cutremur

Unitatea va analiza indicatorii de performanta de mediu si va realiza anual un raport de mediu care va fi analizat de top managementul unitatii si va indeplini si alte cerinte impuse prin viitoarea autorizatie integrata de mediu (AIM).

Operatorul aplica proceduri pentru a se asigura ca aspectele de mediu referitoare la:

- controlul modificarii procesului in instalatie;

- proiectarea si retrospectiva instalatiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante;

- aprobarea de capital;

- alocarea de resurse;

- planificarea si programarea;

- includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare;

- politica de achizitii;

- evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie).

| Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentatia de management si evidentele Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate. |  |  |  |
| Politici | DA | Grafic de populari cu pasari / Flux de productie | Director general |
| Responsibilitati | Da | Organigrama | Director de productie |
| Tinte | Da | Atingere BAT | Sefi ferme |
| Evidentele de intretinere | Da | Program de revizii reparatii si intretinere | Director tehnic |
| Proceduri | Da | ISO 9001 14001 2009-2016 | Responsabil mediu Director tehnic |
| Registrele de monitorizare | Da | Acte primare de productie, intrari–iesiri ; Monitorizarea deseuri organice si menajere ape potabile si uzate | Responsabil mediu |
| Rezultatele auditurilor | DA |  | Responsabil mediu |
| Rezultatele revizuirilor |  | Nu este cazul | - |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | Da | Registru sesizari mediu | Responsabil mediu |
| Evidentele privind instruirile | Da | Fise de instruire | Responsabil mediu |

Evidentele de intretinere constau in:

❖  Planul de intretinere echipamente si instalatii

- Fisa de evidenta a intretinerii si reparatiilor

- Registrul de semnalare defectiuni

- Procedurile nu sunt specific definite, dar exista instructiuni de lucru pentru echipamente, utilaje si instalatii

❖	Exista un registru de sesizari si incidente pastrate in dosarul de mediu.

Conform „DECIZIEI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), In temeiul Directivei

2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor" la  Sisteme de management de mediu

BAT 1. Pentru a imbunatati performanta de mediu globala a fermelor, BAT constau in punerea in aplicare si aderarea la un sistem de management de mediu (EMS).

Domeniul de aplicare (de exemplu nivelul de detaliu) si natura sistemului de management de mediu (de exemplu standardizat sau nestandardizat) sunt corelate, in general, cu natura, amploarea si complexitatea fermei, precum si cu gama de efecte pe care aceasta le poate avea asupra mediului.

Ferma 6 Lesnic are un sistem de management de mediu implementat dar nu este certificate si  activitatea se desfasoara dupa reguli urmarite cu strictete de catre personalul cu multa experienta care conducea activitatea, respectiv - sef ferma.

Buna organizare interna

BAT 2.Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a imbunatati performanta globala, BAT constau in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos:

- Amplasarea corespunzatoare a instalatiei/fermei si o buna amenajare spatiala a activitatilor - s-a tinut cont la amplasarea fermei, in urma cu mai mult de 40 ani.

- Educarea si formarea personalului - s-a asigurat continuitate in munca pentru personalul angajat

- Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute, cum ar fi poluarea corpurilor de apa - exista Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

- Verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor - se face sub coordonarea sefului de ferma si a managementului de la varf.

- Depozitarea animalelor moarte astfel incat sa se previna sau sa se reduca emisiile - ferma este dotata cu incinerator de mica capacitate pentru eliminarea cadavrelor. Pana la incinerare sunt stocate in lazi frigorifice.

3. INTRARI DE MATERIALE

Principala materie prima o constituie efectivele de pui, max .100800 pui de import pentru tineret rase grele si la 100800 capete tineret pentru pasari rase grele.

3.1.2 Alte materii prime

Informatii privind caracteristicile celorlalte materii prime si materiale utilizate, inclusiv consumuri estimate prin calcul, sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Pentru curatarea si dezinfectarea halelor se vor utiliza substante chimice toxice si periculoase  ,  produse dezinfectante , substante pentru dezinsectie si produse de deratizare care contin chimicale potential toxice si periculoase, in sensul  REGULAMENTULUI (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 (privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006); acestea vor fi utilizate in conformitate cu instructiunile inscrise in fisele de securitate corespunzatoare.

Gazele naturale sunt preluate din reteaua de distribute E.ON GAZ Romania S.A., prin statie de reglare si masurare (SRM), iar energia electrica din reteua de distributie E.ON ENERGIE Romania S.A., pe baza de contract. Consumurile inregistrate si specifice de energetice, comparate cu prevederile BREF IRPP 2017 sunt prezentate in sectiunile dedicate, iar contractele de furnizare sunt anexate.

Apa pentru adapatul pasarilor si curatenia halelor  este preluata din foraj, iar apa pentru consum igienico –sanitar este preluata din reteaua localitatii.

In ferma se utilizeaza si biocide: diverse vaccinuri conform practicii sanitar-veterinare.

Medicamentele si vaccinurile se administreaza preventiv conform normelor sanitar veterinare si a indicatiilor medicului epizootolog.

3.1.Selectarea materiilor prime  si auxiliare

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ Compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/ pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FERMA nr.6-tineret |
| pui de o zi - import Uniunea Europeana | materie organica vie | 100.800 cap /an la capac max. Populat in 2017 = 60158 cap | 93,03% produs final 6,97% pierderi tehnologice/ciclu (mortalitati) | Nu este cazul Pierderile tehnologice sunt incinerate la Protan | Nu este cazul | Nu este cazul |
| nutreturi combinate/ in hrana puilor | amestec de cereale, uleiuri vegetale, srot, premixuri, vitamino-minerale | 1401 to/an la capacitatea maxima 632.64 t in 2017 | 98% - in hrana pasarilor 2% -pierderi de nutreturi evacuate impreuna cu dejectiile | Nu este cazul | - schimbarea compozitiei nutritionale (fosfor şi aminoacizi digerabili, raţii sărace în proteine) pentru a reduce pierderile de fosfor si azot prin excretiile pasarilor | 6 buncare metalice a cate 10 to cate unul pe fiecare hala in exploatare |
| apa potabila /consum biologic pui si igienizari | H2O | 3666.5 m3/an capac. maxima instalata | 99% consum biologic pui 1% la spalare + igienizari hale | Apele uzate nu sunt preepurate inainte de a fi vidanjate si evacuate in statia de epurare Soimus- Avis 3000, iar de acolo in raul Mures. | -tehnologie de curatare a halelor uscata pentru reducerea poluantilor in apele uzate | -rezervor de inmagazinare apa potabila de 100 m3 - 1 bazin vidanjabil de 75 m3 |
| Rumegus | Materie organica | -126 t/an la capact.max | 100% in dejectii; | periculos pentru mediu pana este adus in faza de compost | Nu e cazul | Platforme de depozitare, acoperite |
| FERMA nr.6- adulte |
| Puicute+ cocosei, de 140 zile livrate de la ferma de tineret | materie organica vie | 100800 cap/an la capac. Max Populat cu 53516 cap. In 2017 | 90,1% produs final 9,9% pierderi tehnologice (mortalitati)/ciclu | Nu este cazul Pierderile tehnologice sunt incinerate | Nu este cazul | Nu este cazul |
| nutreturi combinate/ in hrana pasarilor | amestec de cereale, uleiuri vegetale, srot, premixuri, vitamino-minerale | 4082 to/an la capacitatea maxima 2007.96 t in 2017 | 98% - in hrana pasarilor 2% -pierderi de nutreturi evacuate impreuna cu dejectiile | Nu este cazul | - schimbarea compozitiei nutritionale (fosfor şi aminoacizi digerabili, raţii sărace în proteine) pentru a reduce pierderile de fosfor si azot prin excretiile pasarilor | buncare metalice a cate10 to cate unul pe fiecare hala. |
| apa potabila /consum biologic pui si igienizari | H2O | 14148 m3/an capac. maxima | 99% consum biologic pui 1% la spalare + igienizari hale | Apele uzate nu sunt preepurate inainte de a fi vidanjate si evacuate in statia de epurare a abatorului Avis 3000SA Soimus, iar de acolo in raul Mures (eutrofizarea apelor ). | Exploatarea corespunzatoare a statiei de epurare Soimus | -bazin de inmagazinare apa potabila de 100 m3 - 1 bazin vidanjabil de 75 m3 |
| Rumegus | Materie organica | -252 t/an la capact.max | 100% in dejectii; | periculos pentru mediu pana este adus in faza de compost | Nu e cazul | Platforme de depozitare, impermeabilizate acoperite |
| Statie de incubatie oua |
| oua | materie organica | 10.000.000 buc/an la capac max. | 70% produs final 30% pierderi tehnologice (mortalitati) | Nu este cazul Pierderile tehnologice sunt incinerate | Nu este cazul | Nu este cazul |
| apa potabila igienizari | H2O | 1044 m3/an - la capac max. | 23 % spalare site oua 15% spalare site pui; | Apele uzate sunt vidanjate si evacuate in statia de epurare Soimus- Avis 3000, iar de acolo in raul Mures | Exploatarea corespunzatoare a statiei de epurare Soimus- Avis 3000 | -rezervor de inmagazinare apa potabila de 100 m3 - 1 bazin vidanjabil de 75 m3 |
| Total amplasament |
| medicamente solide si lichide/ tratamente | substante chimice (listate in Raportul de amplasament) | 1 to/ an 0.64 t in 2017 | 100% -tratament pasari | greu degradabile | Reducerea consumurilor | Punct sanitar la fiecare ferma, corespunzator stocate |
| Var | Ca(OH)2 | 2,80 to/an | 97% -la igienizarea fermei 3% -pierderi la canalizare | Nu este cazul | depozitare corespunzato-are, reducerea pierderilor . | Saci de plastic depozitati in magazia de materiale |
| Dezinfectanti + detergenti | Substante chimice organice | In functie de necesitati | 100% in halele de crestere pui | toxici | Depozitare controlata | Recipienti etansi |
| Energie electrica | _ | 950.000 kWh/ an 840.000 kWh -2017 | 100% in proces | - | _ | -la ferma tineret si statie de incubatie exista 2 posturi trafo (PT 3430) de cate 380 V -la ferma de adulte un post trafo de 380 V |
| Motorina pentru asigurarea transportului de furaje, pui, deseuri etc. | combustibil – materie organica | -184628 l/an la capac. maxima 35.000l/2017 | 100% in proces la mijloacele auto proprii | impact potential semnificativ asupra aerului, solului, sau canalizarii de ape, pericol de explozie | - | Se aprovizioneaza de la statii de distributie |
| Gaz - | Combustibil – de natura organica | -87.294 m3 /an 3530 MW/2017 | 100 % in proces | - | - | Nu este cazul. Se preia din retea |
| Ambalaje plastic si hartie / pentru transport pui | Navete din plastic uzate, cartoane din plastic, etc. Cartoane de oua si hartie+ cutii din carton | Plastic 210 kg / an Carton 120 kg /an | 100% deseuri | - | - | Magazii de depozitare mase plastice si hartie si carton |

Estimarea cantitatilor anuale

Numarul de pasari.

Tineret : se populeaza cu 7pui/mp(6 puicute + 1 cocosel)

Suprafata utila a unei hale este de 1200 mp

1200 mpx6 x7= 50400 pui

Acestia la varsta de 18 saptamani se transfera in 6 hale  de adulte. Se cresc 2 serii de pui tineret, la interval care sa asigure un vid sanitary prelungit.

Capacitatea fermei de adulte este de 100800 locuri, dar nu se populeaza la cap maxima, popularea se realizeaza in functie de puii necesari in fermele CHICK 1 , 7 si 9.

Calculul necesarului de furaje

PT. Tineret

- Consum mediu de nutret pe kg  viu tineret (FCR): 2.05 kg/ kg pui viu (cf. IRPP_bref_2017, pg. 151, tabel 3.2, FCR = 1,8 - 2,3; FCR = Feed Coversion Ratio, pentru puiul de carne grea,. Valoarea medie a ratei de conversie este de 2.05 kg/kg pui viu. Cantitatea de hrana pe pui/an , conform BREF IRPP 2017 este cuprinsa intre 22.6-33 kg, sau o medie de 27.8 kg/an/pui, sau 5.95 kg/pui/serie

Calculul necesarului anual de furaje

Cantitatea de furaje estimata pentru consumul anual, functie de capacitatea de populare a fermei este:

- Plecand de la consumul pe an 50400 locuri x 27.8 = 1401 t/an

- Plecand de la  consumul pe serie de productie 50400 x5.95x2 = 600 t/an

Pentru gaini ouatoare

- Consum mediu de nutret pe kg  viu gaina  (FCR): 2.45 kg/ kg gaina (cf. IRPP_bref_2017, pg. 151, tabel 3.2, FCR = 2.1-2.8; FCR = Feed Coversion Ratio, pentru puiul de carne grea,. Valoarea medie a ratei de conversie este de 2.45 kg/kg viu. Cantitatea de hrana pe gaina/an , conform BREF IRPP 2017 este cuprinsa intre 34-47 kg, sau o medie de 40.5 kg/an/pasare

Calculul necesarului anual de furaje

Cantitatea de furaje estimata pentru consumul anual, functie de capacitatea de populare a fermei este:

- Plecand de la consumul pe an 100800 locuri x 40.5 = 4082.4 t/an

Calculul necesarului de apa tehnologic Determinarea cantitatii de  apa de adapat

Cantitati indicative conform documentului de referinta

Conform documentului de referinta, calculul are la baza un consum intre 73-120 l/loc/an  de gaina in perioada de productie oua  si 10 l/loc /serie la pasari inainte de productia de oua (cf.IRPP_bref_2017, pagina 156, Tabel. 3.11).

Consumul specific mediu gaini va fi de (73+120):2= 96.5 l/loc si an

100800 x96.5 =9727 mc/an

Consumul mediu  de apa tineret  va fi  50400  x 10 x 2 = 1008  mc/an

In 2017 , in ferma s-a consumat o cantitate de 14.000 mc apa pentru toate activitatile din ferma, inclusive statia de incubatie. Nu se fac inregistrari separate pentru consumul de apa de adapare, pentru a permite compararea cu valorile indicative din documentul de referinta IRPP_BREF_2017.

Determinarea cantitatii de apa pentru spalare hale

Cantitati indicative conform documentului de referinta

Consumul indicativ de apa pentru curatenie este cuprins intre:  0.03 mc/ mp si  0.06 mc/mp pe an , considerand o serie de productie (cf. IRPP_BREF_2017, pg. 157, tabel 3.12), rezultand, pentru suprafata totala utila a halelor de 21600 mp un consum cuprins intre 648 mc/ an si 1296 mc/ an, conform calculului de mai jos.

Pentru o suprafata totala a halelor de 216 mp, rezulta:

- 21600 mp x 0,03 mc/ mp x 1 serii/ an = 648 mc/ an.

- 21600 mp x 0,06 mc/mp x 1 serii/ an = 1296 mc/ an.

Cantitati inregistrate in ferma

In 2017 , in ferma s-a consumat o cantitate de 14.000 mc apa pentru toate activitatile din ferma.  Nu se fac inregistrari separate pentru consumul de apa de adapare, spalare, statie de incubatie, consum menajer, pentru a permite compararea cu valorile indicative din documentul de referinta IRPP_BREF_2017.

Necesarul de rumegus/ paie tocate pentru asternut

Cantitati indicative conform documentului de referinta

Cantitatile de rumegus/ paie tocate utilizate uzual (cf. IRPP_BREF_2017, pg. 169, table 3.32)

pentru asternutul la gaini sunt apreciate la: a) 2.5 kg/ pasare/ an, respectiv b) la tineret 2.3 kg/pasare/an

Necesarul de rumegus/ paie tocate pentru asternut la capacitatea maxima de populare este determinata conform calculelor de mai jos

- 100800x 2,5 kg/ pasare = 252 t/an

- 50400 x2.3 = 116 t/an

Substante si preparate chimice

Preparatele chimice utilizate pe amplasament sunt cele folosite in procesul de igienizare a

halelor, la sfarsitul fiecarui ciclu de productie. Spalarea halelor se va face cu un aparat mobil tip Karcher, cu jet sub presiune, utilizandu-se detergenti biodegradabili. Apele uzate rezultate dupa spalare vor fi evacuate la canalizare si de aici in statia de epurare a abatorului.

Preparatele chimice sunt aduse pe amplasament de la furnizori in cantitatile necesare igienizarii imediate, pentru a preveni stocarea unor cantitati semnificative pe amplasament si deprecierea prin expirare a produselor. Operatiunile DDD sunt efectuate de firma autorizata pe baza de contract.

Conform documentului de referinta irpp_bref_2017, pentru curatenia halelor se folosesc cantitati variate de detergenti si informatiile asupra cantitatilor folosite sunt foarte putine.

De regula, instructiunile de utilizare ale acestor produse si/ sau FDS, dupa caz, contin informatii privind cantitatile si/sau concentratiile recomandate pentru folosire.

Materiale de uz veterinar (vaccinuri, medicamente)

Sunt utilizate pentru profilaxie si ingrijire sanitar-veterinara. Tratamentele curative se vor

efectua doar in baza retetei emise de Medicul veterinar (Cabinet medic veterinar).

Vaccinurile preventive pemtru Presudopesta aviara, Bursita infectioasa si bronsita infectioasa aviara se fac pentru fiecare serie (4 vaccinari/serie).

Produsele chimice folosite sunt păstrate în zone desemnate şi în condiţii corespunzătoare, iar transportul şi manipularea acestora se face cu mijloace adecvate de personalul instruit în acest scop al societatii care efectuaza operatiunile DDD.

Cantitatile consummate in 2017 sunt date in tabelul de mai jos.

| DENUMIREA MATERIEI PRIME, A SUBSTANŢEI SAU PREPARATULUI CHIMIC/ COMPOZIȚIE | CANTITATE UTILIZATA IN 2017 | CLASIFICAREA ŞI ETICHETAREA SUBSTANŢELOR SAU PREPARATELOR CHIMICE | MOD DE AMBALARE/STOCARE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie: Periculoase/ Nepericuloase | Fraze de pericol/ Fraze de risc |  |
| Medicamente pentru uz veterinar, substanţe pentru dezinfecţie în fermă |
| Vaccinuri | 1852000 doze | P | Periculozitate specifică | Flacoane – ambalajul original al furnizorului, stocate temporar în farmacia veterinară aferentă fermei. Stocul poate varia de la o achiziţie la alta în funcţie de numărul de pasări, de vârsta lor si de tipul de vaccin care trebuie administrat |
| Antibiotice si vitamine | 524+ 140 kg/an | P N | Periculozitate acumulare în mediul acvatic şi în lanţul trofic. | Flacoane – ambalajul original al furnizorului, stocate temporar în farmacia veterinară aferentă fiecărui sector din cadrul fermei. Cantităţile sunt calculate şi administrate pe kg corp sau în funcţie de consumul de apă. |
| VerSal liquid/ acidifiant pentru apa de băut a păsărilor Acid formic > 50 - < 70 % Acid lactic > 10 - < 30 % Acid propionic > 5 - < 10 % Acid citric monohidrat > 1 - < 5 % Acid acetic > 1- < 5 % | 1000 kg anual | P | H314; H315; H318 | Stocat in bidoane de plastic de 30 l in magazie special amenajata |
| Var pulbere (oxid de calciu)/ igienizare adăposturi | 1 t/ an | P var calcic hidratat | H 315; H 318; | Saci din hartie de 20 kg, stocați temporar pe paleti,într-o magazie închisă. |
| ALDEZIN/ dezinfecţie adăposturi, aşternut Clorură de alchildimetilbenzil-amoniu Clorură de didecildimetil-amoniu Alcool gras Parfum de lamaie Acid fosforic | 800 litri/ an | P | H 302; H 312; H 332; H 314; H 317; H334 H 400 | In bidoane plastic de 10 l, stocat într-o magazie închisă, securizată |
| TH5/ BIOCID – dezinfectant pentru pereti, podele, suprafete GLUTARAL Clorura de benzil C12-16 alkil dimetil | 1500 litri/ an | P | H 314 H 400 | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Formaldehida/ dezinfectant adăposturi şi aşternut Formaldehidă 37% | 1300 kg/ an | P | H 301 H 311 H 331 H 341 H 314 H 317 H 335 | În bidoane de material plastic de 60 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| HYPOFOAM – deteregent dezinfectant - hipoclorit de sodiu - hidroxid de sodiu - oxid de dimetil amina -amone C12-14 | 1500 l/an | P | R31; R35 R50 | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| FUMAGRI OPP – pulbere fumigena - ISO -2 phenilphenol -2 hidroxi byfenil -2.0 Utilizat la fumigatii | 500 l/an | P | H319 H335 H315 H400 | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Clorura de var 26.2-32.3 %hipoclorit de calciu; 6.8-22.4 % hidroxid de calciu; 2.5-7.5%clorura de calciu | 300 kg | P | R31 | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Motorina | 35000 l/an | P | H 351 H 304 H 411. | Nu se stocheaza |

## Cerintele BAT

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | Nu este necesar. Există concluziile documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile. Pe măsura apariţiei de noi tehnologii, acestea vor fi implementate în fermă, ţinând seama de balanţa cost–beneficiu. Se cunoaste impactul potential al fiecarei materii prime. Efectul detergentilor si al substantelor dezinfectante este descris in Fisele tehnice cu date de securitate. | Responsabil mediu |
| Listati orice inlocuiri preconizate si indicati data la care acestea vor fi finalizate, in cadrul programului de modernizare. | Utilizarea ca materie prima a furajului reprezinta una din metodele dobandite de societate pentru obtinerea carnii de calitate. Nu s-a luat in considerare posibilitatea substituirii acestei materii prime, solutia fiind acceptata si recomandata la nivel mondial. | Sef ferma |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da | sef ferma |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da Proceduri in cadrul SMC ISO 9001/2001: Aprovizionarea si Receptia materialelor auxiliare, Receptia materiilor prime | Responsabil calitate |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari ale impactului asupra mediului cauzate de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | Nu se face o verificare a calitatii acestora, materiile prime sunt insotite de acte doveditoare privind calitatea acestora. | sef ferma |

Utilizarea materiilor prime şi a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT în domeniu:

- prepararea furajelor cu respectarea tehnicilor de nutriţie, care ţin seama de vârsta păsărilor şi de necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii;

- hrănirea păsărilor se face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate, şi funcţie de vârsta şi cerinţele păsărilor:

  - evidenţa lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

  - analiza periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora;

  - aplicarea unui management nutriţional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului;

  - studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii păsărilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

  - realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul.

Nivelurile indicatoare de proteină brută în hrana pentru păsări considerate BAT:

| Specia | Conţinutul brut de proteine (% în hrană) conform BAT | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Tineret Gaini adulte | Media 18-22 15.5-19 | Cu furnizarea adecvată, echilibrată şi optimă de amino acid |

Nivelul total indicator de fosfor în hrana pentru păsări considerat BAT:

| Specia | Conţinutul total de fosfor (% în hrană) conform BAT | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Tineret Gaini adulte | 0.4-0.76 0,354 – 0,55 | Cu fosfor adecvat digestibil utilizand fosfati si/sau fitase anorganice foarte digerabile pentru hranire |

## Pana in prezent nu s-au calculat ratele de proteina cruda si fosfor din hrana administrata pasarilor.

## Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

In fermele de crestere intensiva a pasarilor, principalele tipuri de subproduse de categoria a Il-a sunt dejectiile si cadavrele de pasari. In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; in cazul cadavrelor, mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

Tipurile de deseuri generate pe amplasament (prezentate in sectiunea 6) sunt in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile conexe desfasurate in ferme.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la HG 856/2002. | Nu; o inregistrate a tipurilor de deseuri si cantitatile respective va fi realizata si raportata la APM | sef ferma |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si termenele de conformare. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. | Nu sunt necesare. | Sef ferma |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati, principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si data la care ele vor fi implementate | Calitativ, hrana administrata animalelor din ferma analizata contine nivelul necesar de energie si de amino-acizi. Aminoacizi esentiali (arginina, histidina, leucina, lisina, methionina, treonina, triptofan) sunt prezenti in proportii diferite in hrana administrata, conform cerintelor din fiecare din fazele de crestere ale animalelor. Utilizarea amino acizilor pentru reducerea aportului de azot si fosfor din dejectii. | Managerul societatii |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit | Nu este necesar. | - |

Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu prevederile Concluziilor BAT pentru gestiunea deşeurilor

| Concluzia BAT | Tehnici aplicate în Ferma Lesnic |
| --- | --- |
| BAT 13. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: a) Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili- Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. c) Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale d) Utilizarea unui sistem de purificare a aerului e) Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: - acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; - amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); - reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. f) Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol , prin fermentarea aerobă (aerarea ) dejecțiilor lichide, compostarea dejecțiilor solide, fermentarea anaerobă. g) Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: - împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; - utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. | În cadrul fermei sistemul de adăpostire utilizat atât pentru halele tineret cât şi pentru halele de adulte este sistemul de creştere la sol, pe aşternut uscat de paie/rumeguş. Sistemul de adăpare utilizat în fermă este unul performant, cu pierderi minime, astfel aşternutul este meţinut uscat. Evacuarea aerului din adăposturi se realizează printr-un sistem de ventilaţie cu ventilatoare dispuse predominant pe peretii halelor, a căror funcţionare este controlată de microcalculatorul de proces, cu rolul de optimizare a fluxului de aer în adăposturi. Sistemul de management al dejecţiilor implementat în cadrul fermei nu implică depozitarea/stocarea dejecţiilor solide pe amplasament, acestea fiind încărcate direct din hale la sfârşitul fiecărui ciclu de creştere/producţie, respectiv de 2 ori/an pentru halele de tineret şi o dată pe an pentru halele de adulte. Dejecţiile sunt curăţate mecanic din adăposturi şi încărcate direct în mijloace de transport prevăzute cu prelate pentru evitarea dispersării particulelor şi a mirosurilor, fiind transportate la fermele vegetale şi pe terenurile agricole ale societatilor cu care societatea detine contract de valorificare. |
| 1.13. Împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere BAT 20. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos.: a) Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: tipul de sol, condițiile și panta terenului; condițiile climatice; drenarea și irigarea terenului; rotațiile culturilor; resursele de apă și zonele de apă protejate. b) Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) : zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile). c) Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: terenul este inundat saturat de apa, înghețat sau acoperit de zăpadă; condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. d) Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. e) Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. f) Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar. g) Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri h) Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. BAT 21.Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a) Diluarea dejecțiilor lichide, urmată de tehnici cum ar fi sistemul de irigare cu presiune scăzută a apei b) Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: rampă orizontală cu furtunuri; rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică. c) Injector cu brazdă de suprafață (deschisă). d) Injector cu brazdă de adâncime (închisă). f) Acidifierea dejecțiilor lichide. BAT 22.Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil. | Sistemul de management al dejecţiilor implementat nu implică depozitarea/stocarea dejecţiilor solide pe amplasament. Metoda aleasă, de transport şi împrăştiere directă pe câmp, este considerată o tehnică BAT şi recomandată în special în cazul creşterii găinilor pentru ouă. Dejecţiile se elimină între cicluri, după depopularea halelor, direct în mijloacele de transport, pentru imprăştiere pe teren. Dejecţiile solide se transportă cu camioane cu remorcă acoperite cu prelate. Dejecţiile se aplică cu utilaje speciale pentru împrăştiere pe sol pe baza Studiilor pedologice şi a Planurilor de management al dejecţiilor, detinute de societatile respective. |

3.4. Utilizarea apei

In cadrul obiectivului apa este utilizată:

- în procesul tehnologic de creştere a păsărilor – adapare

- necesităţile igienico-sanitare ale angajaţilor (39 persoane) şi intreţinerea curǎţeniei în spaţiile administrative si statia de incubatie

- igenizarea halelor de creştere a păsărilor

- sursă pentru stingerea incendiilor

Alimentarea cu apă

Gospodaria proprie de apa cuprinde :

Sursa1 : In cadrul fermei exista doua foraje de alimentare cu apa . In present este folosit doar unul , celalalt s-a innisipat si nu mai este functional.

Alimentarea cu apa se realizeaza din  foraj  amplasat la nord de Ferma de adulte pe malul stang al raului Mures,  la circa 250 m de acesta  avand  diametrul D=0.9 m si H= 15m, echipat cu o pompa submersibila , avand caracteriesticile Q=11 mc/h, H=45 mCA. Apa captata este utilizata in scop igienico sanitar si tehnologic pentru consum biologic, igienizari hale, igienizari statie de incubatie.

Sursa2:Pentru evitarea situatiilor de avarie, ferma 6  va fi racordata la reteaua de apa a localitatii Lesnic. Exista déjà realizat proiectul , urmand sa se realizeze lucrarile. Apa de la retea va fi utilizata in statia de incubatie si pentru consum menajer si igienizare in  filtrele si vestiarele  din cele doua ferme.

In vederea reducerii consumuiui de apa s-a avut in vedere respectarea cerintelor BAT:

- spalarea halelor de crestere pasari cu instalatii de inalta presiune cu consum mic de apa;

- gasirea unor solutii in vederea stabilirii unui echilibru intre nevoia de a economisi apa si nevoia de a obtine o buna curatare;

- calibrarea periodica a instalatiilor de adapare pentru a inlatura pierderile de apa;

- detectarea si eliminarea scurgerilor de apa

### Instalatii de captare , aductiune si inmagazinare

Apa este captata dintr-un foraj , amplasate la nord de Ferma de adulte , pe malul stang al raului Mures avand  diametrul D=0.9 m si H= 15m, echipat cu o pompa submersibila , avand caracteriesticile Q=11 mc/h, H=45 mCA.

Apa captata este refulata intr-un rezervor semiingropat de inmagazinare, avand volumul V=100 mc. De aici apa este pompata  cu ajutorul unei instalatii  tip hidrofor  in reteaua de distributie  la consumatorii din cadruk obiectivului.

Apa de la retea va fi  adusa prin conducta de PEHD cu Dn 40 mm.

Instalaţia de tratare

Apa utilizata pentru consum biologic este supusa  dezinfectiei in rezervorul  de inmagazinare

## Instalatii  pentru stingerea incendiilor

Rezerva intangibila PSI  este asigurata din rezervorul  de inmagazinare apa V=100 mc, din care 30 mc reprezinta rezerva intangibila.

### Consumul de apa – datele din tabelul de mai jos se referă la capacitatea maximă de producţie

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. Rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa prelevat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa din foraj | 15717.4 mc/an | Consum adapare pui de carne | 0 | 0 |
|  | 485 mc/an | Igienizarea halelor de păsări | 0 | 0 |
| Apă de la retea | 1432.2 mc/an | Necesităţi igienico-sanitare şi menajere | 0 | 0 |
|  | 612 mc/an | Statia de incubatie |  |  |
| TOTAL | 18246.6 mc/an |  | 0 | 0 |

3.4.1. Compararea cu limitele disponibile: nu sunt cuprinse in BAT prevederi privind consumul de apa. Exista preocupare privind reducerea consumului de apa.

Beneficiarul nu  păstrează o evidenţă a consumurilor de apă pe activităţi. Se face contorizarea apei prelevate din foraj (exista contor montat pe reteaua de distributie de la foraj.). Va exista contor si pe reteaua de alimentare cu apa de la localitate

Prin urmare, volumele anuale de apă consumate pe activitati,  s-au calculat pe baza datelor furnizate de beneficiar şi conform normelor specifice de consum pentru diferite categorii de consumatori:

  - Creştere tineret: 10l/cap/serie

  - Crestere adulte  110 l/cap/an/serie

  - Apa igienizare hale 14 l/ m2/serie

  - Apa igienizare spatiu administrativ 0.2l/mp/zi

  - Apa pentru incubatie 25 mc/serie

  - Consum menajer 30l/ pers./zi tesa

60 l/pers/zi muncitori

### Compararea cu limitele existente:

| Sursa valoarii limita | Valoarea limita – valoare medie UE | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| Conform BREF 2017 Tabel 3.11 | Pentru adapare 10 L/cap/an (pana la productie) si 73 – 120 L/cap/an (per. Prod.) (BREF IRPP , tabel 3.11) Calibrarea periodica a instalatiei de adapat. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3). | Volumul total de apa consumat este mai mic decat cel indicat in BREF, nu se poate stabili un consum pe fiecare tip de activitate. |
| Conform BREF Cap. 3.12 | 4 m3/1000 gaini pt. Crestere la sol in Franta, pg 157 din BREF 2017 | 14 l/mp/an |

#### 3.4.1.2.Alte cerinte caracteristice BAT, care nu au fost  analizate.

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind eficienta utilizarii apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | NU | - |
| Listati principalele recomandari ale acelui studiu si termenele de realizare Anexati planul de actiune pentru punerea in practica a recomandarilor si termenele stabilite. | Nu este cazul | - |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | - utilizarea de linii de adăpare suspendate cu picurători cu tavita recuperatoare reduce pierderile de apa la adapare. - Utilizarea sistemului de spălare a pardoselilor cu apă sub presiune Prin aceste măsuri s-au redus pierderile de apă din sistem | Sef ferma |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | - Reducerea pierderilor de apă prin intervenţii operative la defectarea adăpătorilor– termen permanent - Păstrarea unui echilibru între consumul de apă şi starea de curăţenie a halelor | Sef ferma |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul studiu . | Nu este necesar. | - |
| Confirmati faptul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei IPPC si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | Nu este necesar. | - |

#### 3.4.1.3. Sistemele de canalizare

### Surse de ape uzate

- Halele de crestere adulte si tineret genereaza ape uzate la la spalarea acestora dupa depopulare

- Filtrul sanitar si si grupurile sanitare din corpul administrativ

- Statia de incubatie

- Apele pluviale de pe batalurile de dejectii

Managementul apei uzate :

Canalizare ape menajere si tehnologice

- Apele uzate menajere de la cele doua ferme, de tineret si adulte se colecteaza in bazin vidanjabil de 1 mc fiecare cate unul la fiecare ferma. Dupa realizarea proiectului apele menajere de la cele doua ferme se vor descarca in reteaua de canalizare a localitatii.

- Apele de la spalare hale, de la dferma de  adulte se colecteaza in bazin vidanjabil de 75 mc.

- Apele de la spalare hale, de la dferma de  tineret  se colecteaza in bazin vidanjabil de 75 mc.

- Apele menajere si de spalare si igienizare din cadrul statiei de incubatie , se colecteaza in bazin vidanjabil de 75 mc.Dupa realizarea proiectului, apele menajere de la incubatie nu pot fi descarcate la canalizare , urmand a fi colectate in continuare  in bazinul vidanjabil.

Apele pluviale de pe amplasament se scurg liber pe terenurile din jur catre cursul de apa paraul Lesnic.

La depopularea halelor de crestere pasari, dejectiile impreuna cu asternutul uzat se incarca direct in masinile de transport ale beneficiarilor cu care SC ALIS PROD IMPEX SA   detine contract de preluare sau se predau pe baza de borderou , locuitorilor din Lesnic pentru fertilizarea terenurilor agricole. Daca fermele se depopuleaza in perioada in care este interzis aplicarea dejectiilor pe camp, acestea se transporta si se stocheaza pe batalurile de la statia de epurare din Mintia a lui AVIS COLLECTION SRL. Dupa incarcare, suprafata halelor este foarte bine maturata si apoi se spala cu apa sub presiune cu o pompa de 140 atm. Apele de spalare hale se colecteaza prin reteaua de canalizare din PVC cu Dn – 200 mm  si sunt descarcate in bazinul de colectare al  fiecarei ferme, bazin de 75 mc .

Unitatea   nu deţine depozite chimice. De asemenea, unitatea nu utilizează şi nu produce substanţe toxice sau periculoase pe amplasament.

Apele pluviale de pe acoperisurile cladirilor vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor

si burlanelor, impreuna cu apele de pe drumuri, platforme si spatii verzi, se scurg in mod natural in pamant sau se dreneaza spre paraul Lesnic .

##### 3.4.1.4 .Apa de recirculare

Apa trebuie recirculata in cadrul procesului din care rezulta, prin epurarea sa prealabila, daca este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata in alta parte a procesului care necesita o calitate inferioara a apei; pentru identificarea scopului pentru substituirea cu apa din surse reciclate, trebuie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utilizari. Fuxurile de apa mai putin contaminate, de ex. apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde este necesara reutilizarea apei, posibil dupa o anumita forma de tratare.

Nu e cazul.

3.4.1.5 Sistemele de drenaj

Sistemele de drenaj trebuie proiectate astfel incat sa evite contaminarea apei de ploaie si de suprafata. Acolo unde este posibil aceasta trebuie retinuta pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat, trebuie evacuat separat. Practica pe amplasamentul societatii:

Nu este cazul

#### 3.4.1.6.Alte tehnici de minimizare

Unitatea se conformează recomandărilor Bat în privinţa consumurilor de apă. Apele uzate rezultate de la spălarea halelor de păsări si incubatie se colecteaza in bazine vidanjabile si de aici se descarca in statia de epurare de la abator. Nu se pune problema reutilizării apelor epurate, unitatea neavând staţie de epurare proprie – apele uzate de la spalare hale şi menajere sunt epurate la staţia de epurare abator de la AVIS 3000 SA. Consumul de apa a fost mult minimizat la statia de incubatie. La statia de incubatie s-a montat un ciller pentru racirea incubatoarelor. Apa din ciller este recirculata in sistem si nu exista pierderi. Pana la montarea cillerului , se utiliza apa pentru racire, care nu mai era recirculata si care era eliminata in bazinul vidanjabil , de unde impreuna cu apele de la spalare se vidanja si se descarca in statia de epurare de la abator Soimus. In prezent la incubatie se utilizeaza doar apa de spalare pentru igienizarea statiei , la finalul fiecarei serii de incubatie. Se pot realiza max. 17 serii de pui la incubatie.

##### 3.4.1.7. Acolo unde apa este folosita pentru curatire si spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin:

- aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin stropire;

Pentru creşterea intensivă a păsărilor BAT recomandă utilizarea apei sub presiune pentru spălarea şi dezinfecţia halelor. Această tehnică se utilizează şi la Ferma 6.

- evaluarea scopului reutilizarii apei de spalare;

Nu ecazul.

- controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare.

Nu

- exista alte tehnici adecvate pentru instalatie?

Nu.

Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu prevederile Concluziilor BAT privind utilizarea apei

| Cerinţe BAT | Mod de conformare |
| --- | --- |
| 1.4 Utilizarea eficientă a apei BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinaţii a tehnicilor indicate mai jos:. a) Menţinerea unei evidenţe a utilizării apei. b) Detectarea şi repararea scurgerilor de apă. c) Utilizarea aparatelor de curăţare cu înaltă presiune pentru curăţarea adăposturilor pentru animale şi a echipamentelor d) Selectarea şi utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e) Verificarea şi (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. f) Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curăţenie (Aplicabilitatea poate fi limitată de riscurile în materie de biosecuritate.) | Sistemul de adăpare utilizat în fermă este unul performant, cu pierderi minime; spălarea halelor se face cu jet sub presiune, cu un consum mic de apă. Spălarea adăposturilor după fiecare ciclu de producţie se face cu ajutorul jeturilor de înaltă presiune. Instalaţiile sunt întreţinute şi verificate corespunzător. Consumul de apă realizat pentru adăparea pasărilor şi pentru igienizarea spaţiilor este mai mic decât recomandările BAT. Sistemul de furnizare a apei potabile utilizat în ferma garantează disponibilitatea apei ad libitum, astfel cantitatea de apă nu este restricţionată, sistemul de băut este etanş cu picurător, în cupiţe rotunde realizate din plastic tare. Sunt prevăzute cu regulator de presiune de linie, lucrează la presiune scăzută şi sunt uşor de reglat. La nivelul fermei există evidenţa consumurilor de apă şi un program de mentenanţă, întreţinere sau reparaţii a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. |

## 4.PRINCIPALELE ACTIVITATI SI REDUCERI

### 4.1. Descrierile proceselor

Prin specificul activitatii, procesele de productie din ferma zootehnica sunt:

- procese biologice de dezvoltare corporala a animalelor, care se bazeaza pe procesele metabolice;

- activitati de asistenta si suport a proceselor biologice care constau in:

  - adapostire si curatarea adaposturilor

  - colectarea si transferul dejectiilor si a apelor uzate

  - administrarea hranei

  - administrarea apei de baut

  - asistenta medicala de specialitate

- activitati de stocare, tratare si eliminare a dejectiilor si a celorlalte deseuri.

- Succesiunea proceselor de productie se prezinta schematic in diagrama din figura nr. 1.

Fig. 1: Schema generala a activitatilor la Ferma zootehnica

In tabelul de mai jos sunt prezentati parametrii cheie care se au in vedere in legatura cu impactul asupra mediului potential a fi generat de activitatile fermei prin consum de resurse si emisii poluante, inclusiv miros si zgomot.

Tabel: Parametrii cheie legaţi de mediu pentru activităţi principale din fermă

| Activitatile principale din fermă | Parametrii cheie legaţi de mediu |
| --- | --- |
|  | Consum | Emisie potenţială |
| Adăpostire pasari: • modul de construire a halelor si pardoselei acestora • sistemul de colectare a dejectiilor produse si evacuarea acestora in afara halelor | Energie | emisii în aer (NH3), miros, dejectii |
| Adăpostire pasari: • echipamentul de control şi menţinere a climatului interior şi • echipamentul de furajare şi adăpare a pasarilor | energie, hrană, apă | zgomot, apă reziduală, praf, CO2, |
| Descărcare şi încărcare pasari | - | zgomot |
| Descarcarea/ depozitarea nutretului combinat in buncare si de aici in hale | Energie | Praf |
| Transferul dejectiilor | Energie | miros, |
| Aplicare pe câmp a dejectiilor (fertilizare) | Energie | emisii în aer, miros, emisii de N, P şi K etc., în sol, apa freatică,zgomot |

4.2. DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE, diagrama / diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activitatilor pentru a indica principalele faze ale procesului si pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta, materii prime utilizate, produs, deseuri rezultate.

Procesele operaţionale în cadrul Fermei 6 Leşnic se succed în prezent astfel:

- creşterea tineretului de înlocuire găini rase grele (puii de 1 zi sunt aduşi din import);

- creşterea păsărilor rase grele pentru producerea de ouă de incubat;

- incubare ouă pentru obţinerea puilor de carne;

Dotarea si fluxul tehnologic este urmatoarea.Fiecare bloc este echipat cu urmatoarele instalatii:

FERMA nr. 6 tineret

Activitatea fermei 6 tineret se desfasoara in 6 hale de productie. Puii sunt crescuti pana la 18 saptamani (cca. 126/zile/an - doua serii/an), dupa care sunt  transferati in ferma de adulte. Suprafata unei hale este de 1200 m2, iar volumul de cca. 5000m3.

Fiecare hala este dotata cu :

-6 linii de furajare

-2 linii de adapare pe fiecare hala cu adapatori circulare cu cupite
-1buncar exterior de 10 tone pentru depozitarea furajelor

-6 buncare mici interioare de 150- 200 kg
-transportatoare cu noduri pentru transportul furajelor la buncarele interioare

-sisteme de dozare medicamente prin intermediul apei sau hranei
-sisteme de incalzire

-sistem de iluminare cu becuri fluorescente
-rezervor tampon  pentru solutii medicamentoase de 60 l  pentru fiecare nivel.
-ventilatoare exhaustoare

Sistemul de furajare  - Furajele (nutreturi combinate) sunt aduse de la FNC-ul propriu (Mintia), conform retetelor comandate, cu mijloace auto proprii tip cisterna, fiind stocate in buncare exterioare halelor (cate un buncar metalic de 10 t/hala), de unde cu ajutorul transportoarelor cu noduri sunt aduse in interiorul halei si distribuite la nivelul pasarilor cu DNC 100. Modul de umplere al buncarelor exterioare este cu sistem pneumatic, in vederea reducerii pierderilor de furaje.

Sistemul de adapare – se face cu apa provenita din reteaua proprie (doua puturi forate, amplasate la 200m de ferma). La nivelul halelor de pasari alimentarea cu apa se face cu adapatori circulare cu nivel constant.

Sistemul de incalzire – temperatura tehnologica necesara pentru halele de crestere tineret este de 30,50C –210 C, sursele de incalzire sunt 18 gazolete/hala (cu duze de 2,45 mm), cu capacitate de 12,2 kWh, la presiunea de 25 mbar, care functioneaza cu gaz butan (18 gazolete/hala x 6 hale).

Sistemul de ventilatie este compus din 6 ventilatoare situate in hale (4 bucati x 26000 m3/h si 2 buc. x 8000 m3/h, pentru fiecare hala; capacitatea de ventilatie este de 120.000 m3/h. Ventilatia functioneaza in sistem automatizat de control. Ventilatia naturala se face prin usi si geamurile laterale.

Sistemul de iluminare – iluminatul este asigurat prin becuri incandescente de 100W, asigurand o intensitate luminoasa de 100-30 lux/m2 sau lampi cu lumina fluorescenta (mai economice). Intensitatea si durata de iluminare se programeaza conform cerintelor impuse de fisele tehnologice. Exista sisteme automate de programare si dirijare a duratei si a intensitatii de iluminare.

FERMA nr. 6 adulte

Activitatea fermei 6 adulte se  desfasoara in 12 hale de productie. Suprafata unei hale este de 1200 m2, iar volumul de cca. 5000m3 .

Pasarile sunt crescute in sistemul “la sol ”.

Fiecare hala este dotata cu :

-7 linii de furajare

-2 linii de adapare pe fiecare hala cu adapatori circulare cu cupite
-1buncar exterior de 10 tone pentru depozitarea furajelor

-7 buncare mici interioare de 150- 200 kg

- cuibare pentru ouat
-transportatoare cu noduri pentru transportul furajelor la buncarele interioare

-sisteme de dozare medicamente prin intermediul apei sau hranei
-sisteme de incalzire

-sistem de iluminare cu becuri fluorescente
-rezervor tampon  pentru solutii medicamentoase de 60 l  
-ventilatoare exhaustoare

Sistemul de furajare  -este identic cu cel de la tineret cu deosebirea ca exista in plus o linie suplimentara pentru furajarea cocosilor.

Sistemul de adapare –la fel ca la tineret

Sistemul de ventilatie este compus din 6 bucati ventilatoare/hala: 4 bucati x 2,2kW, si 2 buc. x 0,75 kW, pentru fiecare hala.Admisia aerului proaspat se face prin gurile de admisie situate pe lateralul halelor.

Sistemul de incalzire – este la fel ca la tineret. Temperatura tehnologica necesara in hale fiind de 24-210C .

Sistemul de iluminare – iluminatul este asigurat prin becuri incandescente de 100W pentru a asigura o intensitate de 60-30 luxi/m2. Durata si intensitatea luminii se regleaza cu ajutorul ceasurilor programatoare. Exista sisteme automate de programare si dirijare a duratei si a intensitatii de iluminare.

Statia de incubatie:

- 6+1 incubatoare cu capacitatea de 76800 oua/incubator (unul este de rezerva)

-3+1 eclozionatoare( 1 este de rezerva) cu capacitatea de 38400/eclozionator. Fiecare eclozionator deserveste doua incubatoare. Ouale se scot din incubator la final si se pun in eclozionator , unde are loc eclozarea puilor.

- ciller pentru racirea incubatoarelor si eclozionatoarelor pentru a mentine conditiile de temperature constant. Acesta functioneaza in circuit inchis, pet imp de iarna sigurand si incalzirea spatiilor.

Instalaţie de incinerare – Pentru eliminarea deşeurilor de origine animala rezultate din activitate (mortalităţi) s-a prevăzut un incinerator tip STOUR II, cu caracteristicile: spaţiu de încărcare: 0,1 mc, capacitate de încărcare: 50 kg/h, 500 kg/sarja cadavre de anímate, durata de incinerare 10 ore. Combustibil folosit: gaz metan, consumul fiind de cca. 40.000 mc/an. Instalatia de incinerare  este alcătuită din: camera de combustie, de ardere primara, camera de post-combustie, instalaţia de distributie aer suplimentar, instalatia de distributie combustibil, instalatia de automatizare, racordul la coşul de fum

Proces tehnologic

Descrierea etapelor procesului tehnologic

1. Creştere tineret de înlocuire găini rase grele

Ferma de tineret cuprinde 6 blocuri (în fiecare bloc este o singură hală de creştere), magazii, filtru sanitar, dezinfector. Suprafaţa unei hale este de 1200 m2, iar volumul de cca 5000 m3.

Creşterea tineretului înlocuire în hale la sol, pe aşternut absorbant, presupune:

- pregătirea halelor prin spălare, uscare, reparare, introducere aşternut (paie, rumeguş, talaş mărunt), dezinfecţie;

- introducere pui de 1 zi, transport special cu izoterma;

- creştere tineret înlocuire în hală la sol timp de 126 zile (18 săptămâni)

- transfer păsări adulte tinere (rase grele) în ferma  adulte;

- evacuare aşternut şi dejecţii, curăţire hală, spălare, dezinfecţie etc;

- reluarea ciclului de producţie după perioada de vid sanitar.

- Pregătirea halelor constă în îndepărtarea dejecţiilor împreună cu aşternutul, spălarea cu apă a halelor, uscare, reparare clădiri, instalaţii, dezinfectarea cu materiale dezinfectante şi văruire.

Întreaga cantitate de apă uzată de la spălarea halelor este colectată într-un bazin de beton îngropat, amplasat în spaţiul dintre halele 20 şi 22 de unde se evacuează cu vidanja la staţia de epurare Abator Şoimuş.

Dezinfecţia halelor se face prin pulverizarea unor soluţii dezinfectante autorizate, în concentraţiile prescrise.

După operaţia de dezinfecţie a halelor urmează o perioadă de vid sanitar, perioadă în care în halele de creştere a păsărilor nu se desfăşoară nici un fel de activitate.

- Introducere pui de 1 zi: puii de o zi din rasele grele de găini sunt aduşi de la unităţile producătoare (import) în navete din material plastic cu maşini speciale izoterme. Sunt transferaţi manual de către personalul fermei din autovehicul în halele de creştere aplicâduli-se şi tratamentele specifice. Navetele din material plastic se returnează la furnizorul puilor de o zi. În fiecare hală se introduc 6 puicute la fiecare cocoş (7200 puicuţe şi 1200 cocoşi).

- Creşterea puilor. Pentru creşterea puilor trebuie să se asigure:

- adăparea puilor;

- furajarea puilor;

- controlul climatului în hale;

- ventilaţia halelor;

- iluminarea halelor;

- încălzirea halelor;

- evacuarea puilor morţi;

- evacuarea dejecţiilor.

Sistemul de adăpare a puilor este constituit din adăpători automate Prin adoptarea sistemului de adăpare cu picurător (cerinţă BAT), pierderile de apă din sistemul de adăpare a păsărilor sunt reduse la minim, fiind practic nesemnificative.

Furajarea puilor se face cu nutreţuri combinate conform reţetelor comandate, care sunt aduse de la FNC Mintia cu mijloace auto proprii tip cisternă şi sunt introduse în buncărele exterioare cu capacitatea de 10 t (câte unul la fiecare hală) printr-un sistem de transport pneumatic. Din buncăre furajele sunt aduse în interiorul halei şi distribuite la hrănitorilor cu ajutorul transportoarelor cu noduri. Alimentarea buncărelor exterioare prin sistem pneumatic reduce pierderile de furaje.

Pe toata durata de crestere a puilor sunt administrate trei retete de nutreţ combinat : 21-3R, 21-3IR si 21-4, în funcţie de vârsta puilor.

Prin utilizarea unor reţete de hrană echilibrată cu rată de conversie optimă, bazate pe fosfor şi aminoacizi digerabili, sărace în proteine, se obţine ca efect reducerea substanţelor nutritive eliminate prin excreţie de către păsări. Se face hrănirea fără antibiotice pentru a evita eliminarea în mediu a medicametelor greu biodegradabile. Toate acestea răspund cerinţelor BAT.

Controlul climatului în halele de creştere a păsărilor este o cerinţă BAT. În halele de creştere a păsărilor sunt controlaţi următorii parametri:

- temperatura;

- umiditatea;

- regimul de iluminre.

Temperatura din halele de creştere este controlată atât prin utilizarea unor sisteme de încălzire proprie, cât şi prin reglarea ventilaţiei halelor.

Ventilarea halelor, conform cerinţelor BAT, are ca obiectiv eliminarea căldurii, prafului, umidităţii, gazelor reziduale (dioxid de carbon, amoniac) şi introducerea de aer proaspăt.

Sistemul de ventilaţie este compus din 6 ventilatoare (4 bucati x 26 000 m3/h si 2 bucăţi x 8000 m3/h) pentru fiecare hală; capacitatea de ventilatie este de 120 000 m3/h. Ventilaţia functionează în sistem automat, funcţie de temperatura din hală. Ventilaţia naturală se face prin uşi şi geamurile laterale. Sistemul de ventilaţie asigură o rată de schimb a aerului de 0,10 m3/h la pui în saptămâna 1; în saptamana a 6-a rata de schimb a aerului este de: 3,4 m3/h iarna si 6 m3/h vara.

Sistemul de iluminare este asigurat de becuri economice realizându-se o intensitate luminoasa 30 – 100 lucşi/mp. Intensitatea si durata de iluminare se programează conform fişelor tehnologice. Exista sisteme automate de programare şi dirijare a duratei si a intensităţii de iluminare.

Sistemul de încălzire – temperatura necesară pentru halele de creştere tineret este de 30,5°C – 21°C, sursele de încălzire cuprind 18 gazolete/hală cu puterea totală de 12,2 kWh care funcţionează cu  gaz metan.

Evacuarea puilor morţi: cadavrele de pui morţi sunt colectate în saci de plastic care sunt depozitaţi în lăzi frigorifice până la incinerarea in incineratorul propriu.

- Transfer păsări adulte tinere (rase grele) in ferma 6 adulte: după încheierea ciclului de producţie de 18 – 23 săptămâni puii sunt transportaţi în navete din material plastic la ferma 6 adulte, care este situată pe acelaşi amplasament, pentru popularea halelor de creştere găini rase grele care produc ouă pentru staţia de incubaţie.

- Evacuare aşternut cu dejecţii şi curăţire hală, spălare: după depopularea halelor se evacuează aşternutul format din dejecţii, rumeguş şi talaş în sistem uscat. Se spală halele şi toate dotările interioare cu jet de apă de înaltă presiune, se repară instalaţiile de alimentare cu hrană şi apă, instalaţiile de ventilaţie, încălzire şi iluminat şi se dezinfectează spaţiile în vederea executării vidului sanitar şi a conservării halelor până la următorul ciclu de producţie.

Amestecul de dejecţii şi rumeguş este depozitat pe batalurile de la statia de epurare de la Mintia , fiind apoi folosit în fermele agricole ca îngrăşământ organic.

- Reluarea ciclului de producţie după perioada de vid sanitar: reluarea ciclului de producţie se face după minim 154 zile (22 săptămâni) astfel ca să se permită respectarea unei perioade de vid sanitar.

##### 2. Creştere păsări rase grele pentru producerea de ouă pentru incubat

Ferma nr.6 adulte cuprinde 12 blocuri (în fiecare bloc este o singură hală de creştere), magazii, filtru sanitar, dezinfector. Suprafaţa unei hale este de 1200 m2, iar volumul de cca 5000 m3.

Creşterea păsărilor în ferma de adulte se realizează începând cu săptămâna a 18-a de viata până la săptămâna a 64-a când găinile sunt sacrificate la Abatorul Şoimuş aparţinând aceluiaşi proprietar. Scopul creşterii păsărilor este obţinerea de ouă pentru staţia de incubaţie.

Creşterea păsărilor adulte rase grele in hale la sol, pe aşternut absorbant, presupune:

- pregătirea halelor prin spălare, uscare, reparare, introducere aşternut (rumeguş, talaş mărunt), dezinfecţie;

- popularea cu tineretul de înlocuire de la ferma de tineret;

- creşterea păsărilor in hala, la sol, timp de 322 zile (46 săptămâni);

- livrare către abator a păsărilor la sfârşitul ciclului de producţie;

- evacuare aşternut şi dejecţii, curăţire hala, spălare dezinfecţie etc;

- reluarea ciclului de producţie după perioada de vid sanitar.

Pregătirea halelor constă în îndepărtarea dejecţiilor împreună cu aşternutul, spălarea cu apă a halelor, uscare, reparare clădiri, instalaţii, dezinfectarea cu materiale dezinfectante şi văruire.

Întreaga cantitate de apă uzată de la spălarea halelor este colectată într-un bazin de beton îngropat, cu V = 75 m3, amplasat în spaţiul dintre halele 1, 2, 3 şi 4, de unde se evacuează cu vidanja la staţia de epurare Abator Şoimuş.

Dezinfecţia halelor se face prin pulverizarea unor soluţii dezinfectante autorizate, în concentraţiile prescrise.

După operaţia de dezinfecţie a halelor urmează o perioadă de vid sanitar, perioadă în care în halele de creştere a păsărilor nu se desfăşoară nici un fel de activitate.

- Popularea cu tineret de înlocuire, găini şi cocoşi, de la ferma de tineret Leşnic: păsările sunt aduse în navete din material plastic refolosibile cu remorci aparţinând societăţii şi sunt transferate manual de către personalul fermei în halele de creştere. În fiecare boxă se introduc 10 găini şi 1 cocoş.

- Creşterea păsărilor timp de 322 zile. Pentru creşterea păsărilor se asigură:

- adăparea păsărilor;

- furajarea păsărilor;

- controlul climatului în hale;

- ventilaţia halelor;

- iluminarea halelor;

- încălzirea halelor;

- evacuarea păsărilor moarte;

- evacuarea dejecţiilor.

Sistemul de adăpare a puilor este constituit din adăpători automate Prin adoptarea sistemului de adăpare cu picurător (cerinţă BAT), pierderile de apă din sistemul de adăpare a păsărilor sunt reduse la minim, fiind practic nesemnificative.

Furajarea păsărilor se face cu nutreţuri combinate aduse de la FNC Mintia în funcţie de vârsta şi nivelul producţiei conform reţetelor comandate pentru găini şi pentru cocoşi. Stocarea furajelor se face în buncărele metalice de 10 t amplasate lângă fiecare hală. Distribuţia furajelor spre hale se face cu aceleaşi mijloace ca la ferma 6 tineret. În interiorul halei există două linii de distribuţie a furajelor, una pentru găini şi una pentru cocoşi. Umplerea buncarelor exterioare se face pneumatic reducând astfel aproape în totalitate pierderile de furaje. Furajarea păsărilor se face restricţionat în funcţie de vârsta şi nivelul producţiei de ouă.

Prin utilizarea unor reţete de hrană echilibrată cu rată de conversie optimă, bazate pe fosfor şi aminoacizi digerabili, sărace în proteine, se obţine ca efect reducerea substanţelor nutritive eliminate prin excreţie de către păsări. Se face hrănirea fără antibiotice pentru a evita eliminarea în mediu a medicamentelor greu biodegradabile. Toate acestea răspund cerinţelor BAT.

Controlul climatului în halele de creştere a păsărilor este o cerinţă BAT. În halele de creştere a păsărilor sunt controlaţi următorii parametri:

- temperatura,

- umiditatea.

- regimul de iluminre.

Temperatura din halele de creştere este controlată atât prin utilizarea unor sisteme de încălzire proprie, cât şi prin reglarea nivelului de ventilaţie a halelor.

Ventilarea halelor, conform cerinţelor BAT, are ca obiectiv eliminarea căldurii, prafului, umidităţii, gazelor reziduale (dioxid de carbon, amoniac) şi introducerea de aer proaspăt.

Sistemul de ventilaţie este compus din 6 ventilatoare (4 bucati x 26 000 m3/h si 2 bucăţi x 8000 m3/h) pentru fiecare hală; capacitatea de ventilatie este de 120 000 m3/h. Ventilaţia functionează în sistem automat, funcţie de temeratura din hală. Ventilaţia naturală se face prin uşi şi geamurile laterale. Sistemul de ventilaţie asigură o rată de schimb a aerului de 0,10 m3/h la pui în saptămâna 1; în saptamana a 6-a rata de schimb a aerului este de: 3,4 m3/h iarna si 6 m3/h vara.

Iluminarea halelor se face cu becuri economice care asigură o intensitate de 60 - 30 lucşi/m2. Exista sisteme automate de programare a duratei şi a intensităţii de iluminare.

Sistemul de încălzire asigură temperatura tehnologică necesara pentru halele de creştere a păsărilor adulte de 24-21°C. În fiecare hală sunt câte 18 gazolete cu puterea totală de 12,2 kWh care funcţionează cu gaz metan.

Evacuarea păsărilor moarte: cadavrele de păsări moarte sunt colectate în saci de plastic care sunt depozitaţi în lăzi frigorifice până la incinerarea in incineratorul propriu.

- Livrarea păsărilor la abatorul Şoimuş

După încheierea ciclului de producţie găinile sunt livrate la Abatorul Şoimuş pentru sacrificare.

- Evacuare aşternut cu dejecţii şi curăţire hale

După depopularea halelor se evacuează aşternutul format din dejecţii, rumeguş şi talaş în sistem uscat. Apoi se spală halele şi toate dotările interioare cu jet de apă sub presiune, se repară instalaţiile de alimentare cu hrană şi apă, instalaţiile de ventilaţie, încălzire şi iluminat şi se dezinfectează spaţiile în vederea executării vidului sanitar şi a conservării halelor până la următorul ciclu de producţie.

Amestecul de dejecţii şi rumeguş este depozitat pe paturile de uscare de la dstatia de epurare Mintia pentru biosterilizare, apoi este folosit în fermele agricole ca îngrăşământ organic.

- Reluarea ciclului de producţie după perioada de vid sanitar.

Reluarea ciclului de producţie se face cu respectarea unei perioade de vid sanitar.

3. Obţinerea puilor de carne de o zi în staţia de incubaţie

La statia de incubatie s-au executat lucrari de modernizare constand in inlocuirea incubatoarelor si eclozionatoarelor cu 6 incubatoare in folosinta si unul de rezerva cu o capacitate de 76800 oua pe incubator si doua eclozionatoare cu o capacitate de 38400 oua pe un eclozionator si 2 in rezerva.

Tehnologia de incubare a ouălor pentru obţinerea puilor presupune:

- primirea şi sortarea ouălor,

- incubaţia ouălor

- eclozionarea ouălor

- expediţie pui de o zi

- evacuare a deşeurilor şi igienizare

- depozitare materiale necesare şi deşeuri;

- întreţinere si reparaţii dotări.

Ouăle de la ferma 6 adulte sunt aduse şi sunt sortate într-un depozit de ouă. Ouăle sparte constituie deşeu şi sunt trecute în lazi frigorifice şi predate săptămânal la Incineratorul propriu. Ouăle întregi dar care nu corespund din punct de vedere biologic pentru incubare sunt trimise la Staţia de sortare ouă de la SC Avis Collection SRL.

Incubaţia ouălor presupune respectarea strictă a condiţiilor aseptice şi controlul climatului în spaţiile de incubaţie şi eclozionare (umiditate, temperatură şi iluminare). În spaţiile de incubaţie şi de ecluzionare se asigura un aer cu o anumită umiditate printr-un aparat de preparare a aerului. Temperatura necesară este asigurată cu rezistenţe electrice şi este reglată automat conform prescripţiior. Iluminatul este asigurat prin becuri economice.

Ouăle conforme pentru incubare sunt trecute în sala de primire, sunt aşezate manual în site şi sunt supuse unui proces de dezinfectare prin gazare cu formol. Doza de material dezinfectant este de 50 mg/mc/sală.

Ouăle dezinfectate sunt trecute în sala de incubaţie şi plasate în incubatoare cu instalaţie de rotire a sertarelor. Sunt 6 incubatoarede in functiune (si unul rezerva) cu o capacitate de 76800 oua/incubator.

După 18,5 – 19 zile de incubare ouăle sunt trecute în eclozionatoare. Sunt doua eclozionatoare cu capacitatea de 38400 ouă/eclozionator. Procentul de eclozionare este de 83,5 %.

După 21 zile şi 9 ore rezultă pui de carne de 1 zi care sunt trecuţi în depozitul de pui care este format din două încăperi. Aici li se aplică puilor tratamentele specifice (vaccinări) pentru imunizare după care sunt trecuţi în sala de expeditie pui.

Puii de o zi sunt trimişi la SC CHICK SRL, fermele 1,7 si 9.

Deşeurile de la incubaţie formate din embrioni morţi, coji de ouă, ouă clare, sunt puse în saci de material plastic şi depozitate în lăzi frigorifice amplasate într-o încăpere de unde sunt incinerate in incineratorul propriu. Sitele eliberate sunt spălate şi dezinfectate în două săli cu bazine de spălare.

Apele uzate sunt colectate pentru fiecare sector (incubatie, tineret, adulte) în cate un bazin de 75 m3 de unde sunt duse cu vidanja la Staţia de epurare de la Abatorul Şoimuş care aparţine aceluiaşi proprietar.

Ambalajele rezultate de la materialele de dezinfectare şi materialele pentru tratamentele specifice sunt depozitate în magazii separate pana la preluarea de firme specializate in tratarea, valorificarea si eliminarea lor.

#### 4.3.Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
| Crestere pui tineret de inlocuire rase grele | Tineret inlocuire (puicute vii) | La popularea fermelor 6 adulte | -100.800 cap/an la capac. Max |
| Cresterea gainilor pentru oua statie de incubatie | Oua statie de incubatie Pui de 1 zi Pasari reformate | Incubatie Se populeaza fermele de pui 1.7.9 de la CHICK SRL abatorizare | 10.000.000 oua de inculat la capac. max. 8.500.000 cap/an la cap. Max. -100.000 cap/an la capacit max |

#### Inventarul iesirilor (deseurilor);Valorile corespund anului 2017/capacitate instalata maxima

| Numele procesului | Faza procesului | Numele si codul deseului si numele emisiei | Impactul deseului, emisiei | Cantitatea produsa in An 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de creşterea puilor de carne | Igienizarea halelor de pui | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv rumegus/paie) colectate depozitate temporar in afara incintei pe platform betonata cod 02 01 06 | - deşeu nepericulos - conţine în principal rumegus/paie şi dejecţii de la pui - impact nesemnificativ - Se preda spre valorificare prin R10 – imprastiere pe sol in beneficial agriculturii prin terti pe baza de contract. - din hale dejectiile se încarca în masinile de transport ale societatii si se depoziteaza temporar pe platforma betonata . De aici sunt preluate de societati pe baza de contract de vanzare – cumparare. Societatile detin terenuri agricole unde utilizeaza dejectiile ca si fertilizant. | 1080 t/an |
|  | Creşterea puilor | cadavre de pasari si embrioni de la incubatie cod : 02 01 02 | - deşeu nepericulos dar cu impact potenţial important în cazul gestionării necorespunzătoare - necesită eliminare/valorificare separată şi depozitare specială (se depoziteaza in lada frigorifica pana la incinerare in incineratorul propriu) | 26.35 t/an |
|  |  | Deşeuri de ambalaje de plastic (nepericuloase) 15.01.02 | - sunt deseuri de la navete de plastic, ambalaje de la substante nepericuloase, etc | 26 kg/an |
|  | Igienizare hale | Deseuri de ambalaje substante dezinfectante cod:15 01 10* | Impact nesemnificativ . Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare catre firme autorizate | 0 kg/an |
|  | Tratament pasari | Ambalaje de la punctul farmaceutic cod: 15 01 10* | Impact nesemnificativ daca sunt gestionate corect. Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare catre firme autorizate | 0 kg/an |
|  |  | Deşeuri de sticla de punctul farmaceutic Cod: 15 01 07 | Impact nesemnificativ daca sunt gestionate corect. Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare catre firme autorizate | 24 kg/an |
|  | Personal angajat | Deseuri menajere cod: 20 03 01 | Impact nesemnificativ . Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare catre firme autorizate | 144 mc/an |
|  | Activitati auxiliare | Deseu de hartie si carton cod: 20 01 01 | Impact nesemnificativ . Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare catre firme autorizate | 21 kg/an |
|  | Activitati de intretinere | Surse de iluminat –lampi arse Cod : 200121* | Se colecteaza in cutii de carton, in magazie si se valorifica prin R7 – prin agenti economici autorizati | 28 kg/an |
|  | Incinerare | Cenusa de la incinerare Cod :190112 | Se colecteaza in saci si se preda spre valorificare prin imprastiere pe sol | 255 kg/an |

#### 4.5. Diagramele elementelor instalatiei principale

Diagramele elementelor instalatiei principale:

4.6 Sistemul de exploatare

Modul de operare, adapostire, hranire si adapare al animalelor corespunde, atat din punct de vedere al instalatiilor, cat si din punct de vedere calitativ si cantitativ cu recomandarile BREF (EUROPEAN COMMISSION, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs) 2017 si cu recomandarile din

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

#### 4.6.1.Conditii anormale

Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane

Având în vedere specificul activităţii se pune problema analizării condiţiilor anormale de funcţionare in cazul unor epizotii. In Anexă se prezintă Instructiuni de lucru in caz de epizotii.

#### Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

| Proiecte curente in derulare | - |
| --- | --- |
| Studii propuse | - |

#### 4.8.Cerinte caracteristice BAT

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

| SC ALIS PROD IMPEX SA are implementat Sistemul de Management de Mediu , si pastreaza o evidenta a tuturor consumurilor, activitatilor, intrarilor-iesirilor de materiale, monitorizari ale factorilor de mediu si a deseurilor. | Data se va stabilii in urma negocierilor |
| --- | --- |

##### Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de urgenta;

S.C. ALIS PROD IMPEX SA - Ferma nr.6 de pasari rase grele(sector adulte si sector tineret) si Statia de incubatie - Amplasamentul Lesnic, detine un Plan de prevenire si combatere a poluarii accidentale”, anexat in Raportul de amplasament.

##### Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos:

| Concluzii BAT | Tehnici aplicate în Ferma |
| --- | --- |
| 1.2 Buna organizare internă BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos.: a) Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; a preveni contaminarea apelor. b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; planificarea activităților; planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; repararea și întreținerea echipamentelor c) Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil); echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). d) Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare; sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor e) Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile | a) Ferma funcţionează începând din anul 2004 pe un aplasament care a avut aceeaşi destinaţie din anul 1975. Conform Ord. 119/2014, zona de protecţie sanitară între receptorii sensibili şi crescătorii de păsări cu peste 5000 de capete şi complexuri avicole industriale este de 1000 m. În acest caz, în zona de protecţie a fermei se găsesc zone de locuit, însă ferma a fost construită şi dată în folosinţă înaintea construcţiei locuinţelor. b) La nivelul societăţii sunt elaborate instrucţiuni proprii şi se realizează instruirea personalului conform reglemetărilor legale în vigoare, generale şi specifice tipului de activitate privind securitatea şi sănătatea în muncă, situaţii de urgenţă, protecţia mediului. Categoriile de instructaj care se efectuează în societate sunt: instructajul introductiv general, instructajul specific locului de muncă, instructajul periodic şi instructajul special pentru lucrări periculoase. Toate instruirile efectuate se consemnează în fişa colectivă de instruire a angajaţilor conform cerinţelor legale c) Au fost elaborate Planul de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă şi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale care cuprind planul fermei, planul reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, fişele poluanţilor potenţiali, modul de acţiune în cazul unor evenimente posibile, echipamentele de intervenţie, d) Există proceduri operaţionale privind inspecţiile periodice, revizii, reparaţii, mentenanţă (Plan de mentenanţă) a echipamentelor, sistemelor de aprovizionare cu apă şi furaje, instalaţii de furnizare a aburului şi apei calde menajere, reţelelor de canalizare, bazinelor vidanjabile pentru apele uzate menajere, staţiei de epurare. Există o planificare a activităţilor desfăşurate pe amplasament pentru o bună desfăşurare a proceselor e) Cadavrele de păsări se stochează într-o cameră special amenajată, pana la incinerare in incineratorul propriu. |
| 1.3 Managementul nutriţional BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.: a) Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. b) Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție c) Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. d) Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. . Azotul total excretat asociat BAT- Tabel 1.1 Pui – 0.2-0.6 Gaini 0.4-0.8 BAT 4.Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.: a) Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. b) Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază). c) Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. Fosfor total excretat asociat BAT- Tabel 1.2 Pui – 0.025-0.5 Gaini 0.1-0.45 4.10.1. Tehnici de reducere a emisiilor de azot excretat - Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili: reducerea exceselor în ceea ce privește furnizarea de proteine brute, prin asigurarea faptului că nu depășesc recomandările privind furajele. Regimul alimentar al animalelor este echilibrat pentru a răspunde nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de energie și aminoacizi ușor digerabili. - Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de producție: Amestecul de furaje răspunde mai bine nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de energie, aminoacizi și mineralele, în funcție de greutatea animalului și/sau etapa de producție.. - Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. anumită cantitate de furaje bogate în proteine este înlocuită cu furaje cu un conținut scăzut de proteine, în scopul reducerii suplimentare a conținutului de proteine brute: regimul alimentar este completat cu aminoacizi sintetici (de exemplu lizină, metionină, treonină, triptofan, valină), astfel încât să nu existe nicio deficiență în profilul aminoacizilor. - Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat: se adaugă în furaje sau în apă substanțe, microorganisme sau preparate autorizate [în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului(1)], cum ar fi enzimele (de exemplu enzime NSP, proteaze) sau probioticele, pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale, de exemplu prin ameliorarea digestibilității furajelor sau prin influențarea florei gastrointestinale. 4.10.2. Tehnici de reducere a fosforului excretat - Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de producție: hrana este alcătuită dîntr-un amestec de furaje care răspunde mai bine nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de fosfor, în funcție de greutatea animalului și/sau etapa de producție. - Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc fosforul total excretat (de exemplu fitază): se adaugă în furaje sau în apă substanțe, microorganisme sau preparate autorizate [în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003], cum ar fi enzimele (de exemplu fitaza), pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale, de exemplu prin ameliorarea digestibilității fosforului fitic sau prin influențarea florei gastrointestinale | Hrănirea păsărilor se face pe faze; hrana este apropiată de necesarul animalului la diferite etape de producţie, astfel reducându-se excreţia de nutrient în dejecţii; nutreţurile combinate administrate sunt sub formă de granule, aprovizionate de la Fabrica de Nutreţuri Combinate situată in Mintia. Conţinutul de proteină brută şi de fosfor total pe fazele de creştere nu a fost calculate pana acum in ferma. |
| 1.4 Utilizarea eficientă a apei BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos:. a) Menținerea unei evidențe a utilizării apei. b) Detectarea și repararea scurgerilor de apă. c) Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor d) Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e) Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. f) Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie (Aplicabilitatea poate fi limitată de riscurile în materie de biosecuritate.) 1.5 Emisii provenite din ape uzate BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a) Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. b) Reducerea la minimum a consumului de apă. c) Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. BAT 7. Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a) Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. b) Epurarea apelor uzate. c) Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere. 4.1. Tehnici de reducere a emisiilor provenite din apele uzate - Reducerea la minimum a consumului de apă: volumul apelor uzate poate fi redus prin utilizarea unor tehnici cum ar fi curățarea prealabilă (de exemplu curățarea mecanică uscată) și curățarea la presiune ridicată. - Separarea apei de ploaie de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate: separarea se efectuează prin punerea în aplicare a colectării separate sub formă de sisteme de canalizare proiectate și întreținute în mod adecvat. - Epurarea apelor uzate: epurarea poate fi realizată prin sedimentare și/sau tratare biologică. Pentru apele uzate cu o încărcare scăzută de poluanți, epurarea poate fi realizată prin intermediul șesurilor mlăștinoase, a iazurilor, a mlaștinilor construite, a bazinelor de depozitare a apelor uzate etc. Un prim sistem de spălare sub presiune poate fi utilizat pentru separare înainte de tratarea biologică. - Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere.: fluxurile de ape uzate pot fi stocate, de exemplu în rezervoare sau lagune, înainte de a fi împrăștiate pe teren. Fracțiunea solidă rezultată poate fi împrăștiată, de asemenea, pe sol. Apa poate fi pompată din depozite și direcționată printr-oconductă care este conectată, de exemplu, la un aspersor sau la o stropitoare mobilă, care împrăștie apa pe sol la o rată redusă de aplicare. Irigarea poate fi efectuată, de asemenea, prin utilizarea unor echipamente cu aplicare controlată pentru a asigura o traiectorie redusă (tipar cu dispersie pe distanță mică) și picături de apă de mari dimensiuni. | Sistemul de adăpare utilizat în fermă este unul performant, cu pierderi minime; spălarea halelor se face cu jet sub presiune, cu un consum mic de apă. Spălarea adăposturilor după fiecare ciclu de producţie se face cu ajutorul jeturilor de înaltă presiune. Instalaţiile sunt întreţinute şi verificate corespunzător. Se realizează măsurarea consumului de apă folosind contoare electronice cu alarmă pentru măsurarea consumului de apă la instalaţiile de adăpare. Consumul de apă realizat pentru adăparea pasărilor şi pentru igienizarea spaţiilor se încadrează în recomandările BAT. Sistemul de furnizare a apei potabile utilizat în cadrul fermei garantează disponibilitatea apei ad libitum, astfel cantitatea de apă nu este restricţionată, sistemul de băut este etanş cu picurător, în cupiţe rotunde realizate din plastic tare. Sunt prevăzute cu regulator de presiune de linie, lucrează la presiune scăzută şi sunt uşor de reglat. La nivelul fermei există evidenţa consumurilor de apă şi un program de mentenanţă, întreţinere sau reparaţii a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare Consumul de apă în fermă este redus - apele pluviale sunt colectate separat de apele uzate menajere şi tehnologice, printr-o reţea de canalizare pluvială perimetrală de pe amplasament şi sunt evacuate în paraul Lesnic din vecinatatea amplasamentului. - apele uzate menajere sunt colectate în bazine betonate vidanjabile . Vidanjarea bazinelor se realizeaza cu cu societati autorizate si sunt descărcate la staţia de epurare ape uzate de la abatorul Soimus ce apartine lui AVIS 3000SA - apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea halelor (cu o încărcare organică redusă datorită faptului că operaţiile de spălare a halelor se realizează după evacuarea mecanică a dejecţiilor şi curăţarea halelor) sunt colectate printr-o reţea de canalizare separată si colectate in bazine vidanjabile. Vidanjarea bazinelor se realizeaza cu cu societati autorizate si sunt descărcate la staţia de epurare ape uzate de la abatorul Soimus ce apartine lui AVIS 3000SA |
| 1.6. Utilizarea eficientă a energiei BAT 8.Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: a) Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. b) Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. c) Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale d) Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic e) Utilizarea schimbătoarelor de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apă; 3. aer-sol. f) Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii g) Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck‖). h) Utilizarea ventilației naturale. 4.2. Tehnici de utilizare eficientă a energiei - Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului - Izolarea pereților, a podelelor și/ sau a plafoanelor adăposturilor: Materialul izolant poate fi impermeabil în mod natural sau poate fi prevăzut cu un strat impermeabil - Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic: Un iluminat mai eficient din punct de vedere energetic poate fi obținut prin: înlocuirea becurilor cu tungsten convenționale sau a altor becuri cu eficiență redusă cu surse de iluminat mai eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi becurile fluorescente, lămpile cu vapori de sodiu și LED- urile; utilizarea unor dispozitive pentru ajustarea frecvenței intensității luminoase mici, regulatoare ale intensității luminoase care să ajusteze iluminatul artificial, senzori sau întrerupătoare la intrarea în încăperi pentru controlarea iluminatului; permiterea pătrunderii în mai mare măsură a luminii naturale, de exemplu prin utilizarea orificiilor de aerisire sau a lucarnelor. - Utilizarea unor sisteme care asigură transferul de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: aer-aer; aer-apă; aer-sol: prin utilizarea unui sistem care asigură schimbul de căldură de tip aer-aer, aerul care intră absoarbe căldura aerului care iese din instalație. Acesta poate fi format din plăci din aluminiu anodizat sau țevi PVC. Prin utilizarea sistemului de tip aer-apă, apa trece prin aripioare din aluminiu situate în conductele de evacuare și absoarbe căldura din aerul evacuat. Prin utilizarea sistemului de tip aer-sol, aerul proaspăt este transportat prin conducte îngropate (de exemplu la o adâncime de aproximativ doi metri), valorificând variațiile scăzute de temperaturi sezoniere ale solului. - Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii.: căldura este absorbită din diferite medii (apă, noroi, sol, aer etc.) și este transferată în altă locație prin intermediul un fluid care străbate un circuit închis prin utilizarea principiului ciclului de refrigerare inversă. - - Utilizarea unei ventilații naturale.: ventilația naturală în adăpostul pentru animale este cauzată de efectele termice și/sau vânt. Adăposturile pentru animale pot avea orificii în coama acoperișului și, dacă este necesar, pe frontoane, pe lângă deschiderile controlabile din pereții laterali. Deschiderile pot fi prevăzute cu plase de protecție împotriva vântului. Pe timpul condițiilor meteorologice cu temperaturi ridicate, pot fi utilizate, de asemenea, ventilatoare. | Reducerea consumului de energie în ferma se realizează astfel: - halele de creştere sunt bine etanşate - orificiile de ventilaţie sunt plasate spre partea de jos a pereţilor (deoarece căldura tinde să se ridice), reducându-se astfel pierderile de căldură - senzorii de control sunt verificaţi regulat şi menţinuţi curaţi astfel ca ei să fie capabili să detecteze temperatura la nivelul lotului de pasări (control prin sistem computerizat). - se aplică iluminatul artificial cu alternări ale perioadelor de lumină şi întuneric în funcţie de vârsta păsărilor, reducând astfel cantitatea de energie electrică - tipurile de ventilatoare şi poziţionarea acestora în clădire s-a realizat astfel încât să se optimizeze consumul de energie electrică - se folosesc lămpi cu consum de energie redus (control prin microcalculatorul de proces de tip Viper - tineret program de lumină 8/24 ore, adulte program de lumină minim 14/24 ore). |
| 1.7. Emisii de zgomot BAT 9.Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore. Aplicabilitate BAT 9 sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili. BAT 10.Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: - Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili - Amplasarea echipamentelor - Măsuri operaționale: (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii)utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii)evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; - Echipamente silențioase- Acestea includ echipamente cum ar fi: (i)ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). - Echipamente de control al zgomotului. Acestea includ: reductoare de zgomot; izolarea surselor de vibrații; amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); izolarea fonică a clădirilor - Reducerea zgomotului- Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptori. | Nivelul de zgomot calculat masurat în limitele admise conform SR 10009/2017. De la data punerii în funcţiune a fermei şi până în prezent nu s-au înregistrat sesizări privind disconfortul creat de zgomotul produs de activitatea din fermă. Operatorul foloseşte măsuri de bună practică pentru controlul zgomotului: o mentenanţă adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului, o planificare adecvată a activităţii în fermă, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot. Operatorul respectă Planul de mentenanţă în fermă, ce se modifică sau se completează dacă este cazul sau dacă se impun schimbări. Deasemenea, se folosesc tehnici de control pentru un management adecvat al activităţilor zilnice, în vederea menţinerii unui nivel al zgomotului prin care să se asigure că zgomotul produs de instalaţie nu conduce la cauze rezonabile de sesizări din partea populaţiei din vecinătate, ca de exemplu utilizarea ventilatoarelor silenţioase. Operaţiile de igienizare ale halelor se produc în interiorul construcţiilor. Golirea dejecţiilor din hale produce un nivel mai ridicat de zgomot. Instruirea personalului ce efectuează aceste operaţii este importantă în reducerea nivelului de zgomot. Operaţiunile care implică un nivel ridicat de zgomot - utilizarea mijloacelor de transport, aprovizionarea cu furaje, populare - depopulare hale, încărcare ouă de la staţia de incubaţie, transport deşeuri se desfăşoară numai în timpul zilei. |
| Emisiile rezultate din activitatea fermelor 1.8. Emisii de pulberi BAT 11.Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: a) Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: - utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); - aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); - alimentarea ad libitum; - utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; - montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. - proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. b) Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: - ceață de apă; - pulverizarea cu ulei; - ionizare: c) Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: captator de apă, filtru uscat, epurator de apă, epurator umed cu acid, epurator biologic (sau filtru „biotrickling‖), sistem de purificare a aerului în două sau trei etape, biofiltru- Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de Tehnici de reducere a emisiilor de pulberi - Ceață de apă - apa se pulverizează prin duze la o presiune ridicată pentru a produce picături fine care absorb căldura și cad sub forța gravitației pe podea, umezind particulele de pulberi, care devin la rândul lor suficient de grele pentru a cădea pe podea. Este necesar să se evite așternutul umed. - Ionizare- în adăpost se creează un câmp electrostatic pentru a produce ioni negativi liberi. Particulele de pulberi din aer aflate în mișcare se încarcă cu ioni negativi; particulele se adună pe podea și pe suprafețele încăperii sub acțiunea forței gravitaționale și a atracției câmpului electrostatic. - Pulverizare cu ulei- uleiul vegetal pur se pulverizează prin duze în interiorul adăpostului. Pentru pulverizare se poate utiliza, de asemenea, un amestec de apă și aproximativ 3 % ulei vegetal. Particulele de pulberi aflate în mișcare sunt prinse de picăturile de ulei și se depun în așternut. Se aplică, de asemenea un strat subțire de ulei vegetal pe așternut pentru a preveni emisiile de pulberi. Este necesar să se evite așternutul umed. 1.9. Emisiile de mirosuri BAT 12.Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri. BAT 12 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. BAT 13.Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.: a) Asigurarea unei distanțe adecvate între ventilație centralizat fermă/instalație și receptorii sensibili- Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. b) Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate; reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere; evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. c) Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare; creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului d) Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: epurator biologic (sau filtru „biotrickling‖); biofiltru, sistem de purificare a aerului în două sau trei etape. e) Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: - acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; - amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); - reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. f) Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol , prin fermentarea aerobă (aerarea ) dejecțiilor lichide, compostarea dejecțiilor solide, fermentarea anaerobă. g) Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: - împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; - utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. 1.10. Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor solide BAT 14.Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.: a) Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide. b) Acoperirea grămezilor de dejecții solide. c) Depozitarea dejecțiilor uscate solide într-un hambar. Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.5. BAT 15.Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate.: a) Depozitarea dejecțiilor uscate într-un hambar. b) Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejecțiilor solide. c) Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. d) Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. e) Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe câmp, departe de cursurile de ape de suprafață și/sau subterane în care s-ar putea scurge fracțiunea lichidă. BAT 21.Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a) Diluarea dejecțiilor lichide, urmată de tehnici cum ar fi sistemul de irigare cu presiune scăzută a apei b) Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: rampă orizontală cu furtunuri; rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică. c) Injector cu brazdă de suprafață (deschisă). d) Injector cu brazdă de adâncime (închisă). f) Acidifierea dejecțiilor lichide. BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil | Sistemul de adăpostire utilizat în cadrul fermei din , atât pentru halele tineret, cât şi pentru halele de adulte este sistemul de creştere la sol, pe aşternut uscat, podeaua fiind acoperită integral cu aşternut (paie sau rumeguş). Sistemul de furnizare a apei potabile şi liniile de furajare utilizate în ferma garantează disponibilitatea apei şi hranei ad libitum, astfel cantitatea de apă nu este restricţionată, sistemul de băut este etanş cu picurător, în cupiţe rotunde realizate din plastic tare, iar liniile de furajare sunt suspendate, cu jgheaburi cu lanţ cu prelevarea furajului direct din cântar şi sistem automatizat de control. Încărcarea furajelor în buncărele pentru furaje aferente fiecărie hale se realizează direct din autobene, fiind prevăzute cu sistem de racord pentru montarea circuitului de furajare cu transportor cu şnec carcasat şi sistem de încărcare pneumatică a furajelor. Calculul teoretic a emisiilor de pulberi din hale provenite de la activitatea de creştere a păsărilor şi din gazele de ardere rezultate de la sistemele de încălzire din hale (gazolete), evacuate la exterior prin sistemele de ventilaţie ale halelor, s-a realizat ţinând cont de factorii de emisie conform BREF IRPP 2017 şi de efectivul mediu de păsări calculat. Valorile masurate pentru emisiile difuze se incadreaza în limitele admisibile conform Legii 104/2011 privind protecţia atmosferei. În ferma sistemul de adăpostire utilizat, atât pentru halele tineret, cât şi pentru halele de adulte, este sistemul de creştere la sol, pe aşternut uscat de paie/rumeguş. Sistemul de adăpare utilizat în fermă este unul performant, cu pierderi minime, astfel aşternutul este meţinut uscat. Evacuarea aerului din adăposturi se realizează printr-un sistem de ventilaţie cu ventilatoare dispuse predominant pe coama acoperişurilor halelor, a căror funcţionare este controlată de microcalculatorul de proces, cu rolul de optimizare a fluxului de aer în adăposturi. Sistemul de management al dejecţiilor implementat în ferma nu implică depozitarea/stocarea dejecţiilor solide pe amplasament, acestea fiind încărcate direct din hale la sfârşitul fiecărui ciclu de creştere/producţie, respectiv de 2 ori/an pentru halele de tineret şi o dată/an pentru halele de adulte. Dejecţiile sunt curăţate mecanic din adăposturi şi încărcate direct în mijloace de transport prevăzute cu prelate pentru evitarea dispersării mirosurilor, fiind transportate la fermele vegetale şi pe terenurile agricole pe care sunt utilizate ca fertilizanţi naturali . Sistemul de management al dejecţiilor implementat în ferma nu implică depozitarea/stocarea dejecţiilor solide pe amplasament, acestea fiind încărcate direct din hale la sfârşitul fiecărui ciclu de creştere/producţie, respectiv de 2 ori/an pentru halele de tineret şi o dată/an pentru halele de adulte şi transportate la fermele vegetale şi pe terenurile agricole unde sunt utilizate ca fertilizanţi naturali, ţinând cont de toate cerinţele prevăzute în Codul bunelor practici agricole şi cu respectarea perioadelor de interdicţie de împraştiere a îngrăşămintelor - Ordinul nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole. |
| 1.15. Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces BAT 24.BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. a) Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. Frecvanța- o dată pe an pentru fiecare categorie de animale. b) Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. Frecvanța- o dată pe an pentru fiecare categorie de animale. 4.9.1. Tehnici de monitorizare a excreției de azot și fosfor a) Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. Bilanțul masic se calculează pentru fiecare categorie de animale crescute în fermă, la sfârșitul unui ciclu de creștere, pe baza următoarelor ecuații: Nexcretat = Nregim alimentar – Nretenție Pexcretat = Pregim alimentar – Pretenție Nregim alimentar; este bazat pe cantitatea de hrană ingerată și pe conținutul de proteine brute din regimul alimentar. Pregim alimentar este bazat pe cantitatea de hrană ingerată și pe conținutul total de fosfor din regimul alimentar. Conținutul de proteine brute și conținutul total de fosfor poate fi obținut prin utilizarea uneia dintre următoarele metode: - în cazul aprovizionării cu furaje din exterior: din documentul însoțitor; - în cazul producției proprii de furaje: prin prelevarea de probe ale compușilor din furaje în silozuri sau în sistemele de alimentare pentru a analiza conținutul total de fosfor și proteine brute sau, alternativ, din documentul însoțitor sau prin utilizarea valorilor standard ale conținutului total de fosfor și proteine brute din furaje. Nretenție și Pretenție pot fi estimate prin utilizarea uneia dintre următoarele metode: - ecuații sau modele rezultate din statistici; - factorii standard de retenție pentru conținutul de azot și fosfor din corpul animalului (sau din ouă, în cazul găinilor ouătoare); - analiza conținutului de azot și fosfor al unei probe reprezentative din corpul animalului (sau din ouă, în cazul găinilor ouătoare). Bilanțul masic ia în considerare, în special, orice modificare semnificativă a regimului alimentar utilizat în mod obișnuit (de exemplu modificarea unui furaj). b) Estimare – prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru stabilirea conținutului de azot total și de fosfor total.. Se măsoară conținutul total de azot și de fosfor al unei probe-agregat reprezentative a dejecțiilor animaliere – și se estimează excreția totală de azot și de fosfor – pe baza evidențelor privind volumul (în cazul dejecțiilor lichide) sau greutatea (în cazul dejecțiilor solide) dejecțiilor animaliere. În cazul sistemelor de dejecții solide, se ia în considerare și conținutul de azot. Pentru a fi reprezentative, probele-agregat trebuie prelevate din cel puțin 10 locuri și/sau adâncimi diferite. În cazul așternutului pentru păsările de curte, se prelevează probe de la baza așternutului. | Monitorizarea cantităţii de azot şi fosfor total excretat rezultată din dejecţiile animaliere s-a realizat prin estimare, prin calcul. Nu s-a realizat pana in present analiza dejectiilor Conform tabelului 1.1- BAT 3, cantitatea de azot si fosfor total excretat asociat BAT pentru tineret variază în intervalul 0,2-0,6 , respectiv fosfor 0.05-0.25. |

5.   EMISII SI REDUCEREA POLUARII

### Reducerea emisiilor din surse  punctiforme in aer

Sursele de generare a emisiilor in atmosfera sunt:

- procesele metabolice

- managementul dejectiilor

- procese de ardere a combustibililor

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei

Principalele emisii sunt cele de amoniac, gaz metan si protoxid de azot care rezulta din procesele metabolice si din dejectii.

| Poluant | Sursa/Mod de generare |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | Adapostirea animalelor, stocarea dejectiilor si utilizarea acestora ca fertilizant |
| Metan (CH4) | Adapostirea animalelor, stocarea dejectiilor si utilizarea acestora ca fertilizant |
| Protoxid de azot (N2O) | Adapostirea animalelor, stocarea dejectiilor si utilizarea acestora ca fertilizant |
| Oxizi de azot (NOx) | Instalatii de incalzire interioara |
| Bioxid de carbon (CO2) | Adapostirea animalelor, incalzire si transport in ferma |
| Funingine/ Monoxid de carbon (CO) | Toate procesele de combustie |
| Miros (ex. emisii H2S) | Adapostirea animalelor, stocarea dejectiilor si utilizarea acestora la fertilizari |

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

-   halele de productie ale caror guri de ventilatie pot fi considerate un sistem de surse punctiforme.In general se produc emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot si din activitatea de stocare a dejectiilor si la imprastierea acestora pe camp. In cazul Fermei nr. 7, aceste activitati se produc insa in afara amplasamentului fermei si de aceea, nu sunt luate in considerare la evaluarea impactului generat pe amplasament.

Calculul emisiilor de poluanti

Factori de emisie pentru calculul emisiilor de poluanti in aer

BAT indica factorii de emisie pentru poluanti in aer fara a preciza tipurile de adapost carora le corespund acesti factori.

BAT-AEL pentru emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne  , se va considera aceasta valoare pentru tineret

| Parametru | BAT AEL (kg NH3/loc/an)* |
| --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | 0,01-0,08 |

Pentru gaini fata custi

| Parametru | BAT AEL (kg NH3/loc/an)* |
| --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | 0,02-0,13 |

NH3 max= 50400 x 0.08 = 4032 kg/an pt. tineret

NH3 max= 100800 x 0.13 = 13104 kg/an pt. gaini

Cele mai importante dintre emisiile determinate (atat din punct de vedere cantitativ, cat si al efectelor, inclusiv disconfortul olfactiv), sunt cele de amoniac. In plus, amoniacul este singurul poluant caracteristic analizat, deoarece legislatia nationala nu prevede limite de concentratie in imisie (CMA) pentru ceilalti poluanti din aer care se emit in fermele de cresterea puilor, respectiv metan si protoxid de azot.

Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor

Oxid de azot, metan și alte gaze
Dezvoltarea oxidului de azot (N2O), a metanului (CH4) și a compușilor organici volatili nemetanici (NMVOC) este asociată cu depozitarea internă a gunoiului de grajd; în general, nivelurile lor de emisie  pot fi considerate foarte scăzute atunci când gunoiul de grajd este îndepărtat frecvent.
Hidrogenul sulfurat (H2S) este prezent în general în cantități foarte mici, adică aproximativ 1 ppm [391, Italia 1999]. BREF IPPR -2017 pg. 184

ALTE EMISII

- NO2, CO si SO2 apar de la activitati asociate cum este procesul de ardere a combustibilului in aerotermele de incalzire a halelor si in centralele termice de la filtrul sanitar si spatiul administrative si incinerator;

- pulberi pot sa apara atat din hale, datorita asternutului, cat si din activitatile de manevrare a furajelor.

#### 5.1.1. Securitatea muncii

Este necesara monitorizarea profesionala/ocupationala si monitorizarea ambientala (cu tehnici automate/ continue sau neautomate sau periodice. Gradul de protectie al echipamentelor care trebuie purtate in zone ale amplasamentului, conditiile de igiena si de protectia muncii sunt in conformitate cu reglementarile din Legea Protectiei Muncii nr.90/1996.

Toate fermele au la intrare un filtru sanitar, dotat dupa toate regulile de protectie sanitar veterinara, cu un grup sanitar pentru barbati si femei, vestiar, o mica sala pentru servirea mesei, iar la intrarea si iesirea din ferma si intrarea in filtru, se afla un stergator umed impregnat cu dezinfectant pentru picioare. In vestibulul filtrului se afla un cuier cu halate curate si cizme de cauciuc, pentru eventuali vizitatori straini de ferma. Alaturi de vestibul este biroul sefului de ferma si a personalului administrativ. In grupul sanitar se afla trusa de prim ajutor si dezinfectant (spirt medicinal).

Personalul care lucreaza in fermele de pasari rase usoare este echipat cu cizme de cauciuc, halate si bonete albe.  Ei ar trebui sa poarte masti pentru protectia cailor respiratorii, in caz de avarii la sistemul de ventilare.

Mecanicul si electricianul fermei sunt echipati cu salopeta, boneta, cizme si manusi de cauciuc. Cizmele si manusile electricianului si a sudorului electric sunt electroizolante.

Personalul din atelierul de intretinere instalatii, mijloace de transport si utilitati este echipat cu salopete, cu cizme, manusi de cauciuc, ochelari de protectie si sort pentru sudorii autogeni si electrici. Pe timp friguros sunt echipati cu pufoaice si pantaloni vatuiti.

#### 5.1.2.Echipamente de depoluare

Pentru fiecare faza relevanta a procesului/punct de emisie si pentru fiecare poluant, se prezinta echipamentele de depoluare utilizate sau propuse.

| Faza de proces | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresterea tineret de inlocuire(sector tineret) + sector adulte (oua pentru incubatie) | Emisii in aer: NH3 , H2S, pulberi | Ventilatoare performante a caror activitate este reglata compiuterizat | existent |
|  | Emisii in canalizarea de ape uzate tehnologice: CCO-Cr, CBO5 , azot amoniacal, fosfor total, azot total, azotati,etc | Colectare, vidanjare si evacuare la statie de epurare Soimus- Avis 3000 cu functionare necorespunzatoare a apelor uzate tehnologice si la canalizarea oraseneasca a apelor uzate menajere | existenta |
|  | Deseuri: dejectii de pasare cu continut de azot, fosfor si masa organica evacuate uscat in amestec cu asternutul uscat | Platforme betonate de stocare la AVIS COLLECTION SRL la Mintia | Existent |
| Incinerator | Emisii in aer: gaze de ardere | Reducerea emisiilor prin utilizarea gazului metan | propusa |
|  | Deseuri: cenusa | Colectare si valorificare la producatorii agricoli | propusa |

#### 5.1.3.Sisteme de ventilare

Oferiti informatii despre sistemele de ventilare dupa cum urmeaza

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Sistem ventilare ferme de pasari (ferma nr.6 tineret si adulte) | Ferma nr.6 tineret - Sistemul de ventilatie este compus din 6 ventilatoare situate in hale (4 bucati x 26000 m3/h si 2 buc. x 8000 m3/h, pentru fiecare hala; capacitatea de ventilatie este de 120.000 m3/h. Ventilatia functioneaza in sistem automatizat de control. Ferma nr.6 adulte - Sistemul de ventilatie este compus din 6 ventilatoare situate in hale (4 bucati x 26000 m3/h si 2 buc. x 8000 m3/h, pentru fiecare hala; capacitatea de ventilatie este de 120.000 m3/h. Ventilatia functioneaza in sistem automatizat de control. |

#### Studii de referinta.

| Studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie |
| --- |
| Studiu | Data |
| - | - |

#### 5.1.5.Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV-uri

#### Nu exista surse fixe de emisii de COV

5.2.Minimizarea emisiilor fugitive in aer

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta* | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Halele de creştere a păsărilor | - NH3 - pulberi - mirosuri specifice | - - nu este cunoscută | - 68.6% |
| Stocarea dejectiilor | - NH3 - pulberi - mirosuri specifice | -- nu este cunoscută | -1.8% |
| Împrăştierea dejecţiilor pe teren | - NH3 - mirosuri specifice | - nu este cunoscută | -29.1% |

Conform BAT din activitatea de creştere a păsărilor mai rezultă şi emisii de CH4, H2S şi COV în cantităţi însă nesemnificative. Emisiile respective nu pot fi calculate întrucât nu există coeficienţi de emisie pentru ele.

BAT nu prevede recomandări pentru evaluarea şi controlul acestor emisii.

Emisiile rezultate din activitate au fost determinate prin calcul pornind de la datele indicate in BREF – Cresterea intensiva a pasarilor si porcilor , 2017.

Emisii de poluanti generate-Perioada de exploatare

Sursele de generare a emisiilor in atmosfera sunt:

- procesele metabolice

- managementul dejectiilor

- incalzirea halelor

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

a. Emisii din hale

Majoritatea emisiilor din activitatile principale in orice ferma de pasari poate fi

atribuita cantitatii,structurii si compozitiei dejectiilor. Din punct de vedere al protectiei mediului,dejectiile  reprezinta cel mai important reziduu care trebuie tratat.

Emisiiie din adaposturile pentru pasari si porci sunt raportate indeosebi in termeni referitor la amoniac, dar si alte gaze („efect de sera") cum ar fi metanul (CH4) si protoxidul de azot (N20).

NH3 si CH4 rezulta in prirmul rand din reactii metabolice ale animalelor, cat si din dejectii si sunt produse din compusii din hrana.

N20 este un produs de reactie secundar a producerii amoniacului din uree si este disponibil sau poate fi convertit din acid uric in urina.

Nivelul de emisii in aer este determinat de mai multi factori care pot avea efecte in lant:

- sistemul de constructie a halelor si de colectare a dejectiilor;

- sistemul si rata de ventilare;

- temperatura interioara si sistemul de incalzire;

- cantitatea si compozitia dejectiilor care depind de:

- strategia de furajare;

- compozitia furajelor (nivelul de proteine);

- sistemul de adapare;

- numarul de animale.

Caracteristicile dejecţiilor depind, în primul rând, de calitatea hranei, exprimată în % materii uscate şi în concentraţia de nutrienţi (N, P, etc.) şi de eficienţa cu care animalul poate converti hrana în produs (FCR). Caracteristicile hranei pot fi foarte variate, iar concentraţiile în dejecţiile proaspete urmează aceeaşi variaţie ca şi a hranei.

In DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor,

BAT-AEL pentru emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne  , se va considera aceasta valoare pentru tineret

| Parametru | BAT AEL (kg NH3/loc/an)* |
| --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | 0,01-0,08 |

Pentru gaini fata custi

| Parametru | BAT AEL (kg NH3/loc/an)* |
| --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | 0,02-0,13 |

Se calculeaza doar emisia de ammoniac.

Emisiiie de amoniac s-au calculat, folosind media ponderata a locurilor (numarul locurilor — cu numarul animalelor din ferma) si anume:

• numar de locuri  x FE

Pentru amoniac, emisiile s-au calculat cu valorile maxime ale factorilor de emisie din tabelul de mai sus,  alese corespunzator tipului de specie . Valorile determinate sunt:

NH3 max= 50400 x 0.08 = 4032 kg/an pt. tineret

NH3 max= 100800 x 0.13 = 13104 kg/an pt. gaini

Cantitatea de azot din emisiiie de NH3 = 14/17 x Cantitatea de NH3

Cant max. = 17136 x14/17= 14112  kg N

Cantitatea max  =14112  kg N

Cantitatea de azot excretat este intre 0.35-0.82 kg/loc/an pentru gaini si intre 0.23-0.52 kg/loc/an pentru pui tineret

Cantitatea  medie. de N excretat = 100800x0.58+50400x 0.37= 58464+18648=77112 kg

b. Emisii din facilitatile externe de depozitare a dejectiilor

Depozitarea externa a dejectiilor  se constituie intr-o sursa de emisii de amoniac, hidrogen sulfurat si alte componente mirositoare, emisiiie acestora depinzand de un numar de factori:

- compozitia chimica a dejectiilor;

- caracteristicile fizice (%materie uscata, pH, temperatura);

- suprafata emitenta;

- conditiile climatice (temperatura ambient, ploaie).

Cuantificarea emisiilor este dificila, au fost raportate putine date despre emisii. In general, referinta este facuta prin factori de emisie (kg/cap/an) sau procentaje de N pierdut din balegar in timpul unei perioade medii de depozitare.

productia totala de azot/an este data de factorul de emisie al azotului din dejectii FEN (6.4% din materiile uscate) si cantitatea medie anuala de dejectii/an( media 2500 t/an – din practica). Conform BAT cantitatea de dejectii ar fi de la gaini 15-17 kg/loc si an , iar la tineret se poate considera cala puii de carne de 5 kg/loc , 1965 t/an. Operatorul prin tehnicile de crestere, utilizand rumegus/paie , nu depaseste cantitatea de 2000 t/an. La aceasta cantitate se raporteaza continutul de azot.

Cant. de azot/an = Cant.  de dejectii/an x FEN = 2000 t/an x 30 kg/t= 60.000 kg( tab 3.38)

- cantitatea de azot din emisiiie de NH3 din hale, calculata mai sus este de 14112 kg N/an.

- tinand cont ca aceasta cantitate de azot se pierde prin emisiiie din adaposturi, cantitatea de azot transferat pe platforma  este:

Cant. de azot transferat pe platforma de stocare = Cant de azot/an -Cant de azot emis din adaposturi = 60.000 – 14112 = 45888 kg N . Rata de emisie este de 0.04 kg/loc/an (tab 3.61 din BREF)din azotul transferat pe platforma de stocare,  adica 4032 kg N.

Cantitatea de azot ramasa in dejectii  este de 45888- 4032= 41856 kg N /an.

Aceasta cantitate sta la baza calcului necesarului de teren pentru fertilizare.

Suprafata de teren necesara = 41856/170= 246  ha

c. Emisii din imprastierea pe camp

Conform BREF IRPP -  Cresterea intensive a pasarilor si porcilor, cele mai importante sunt emisiiie de amoniac in aer; nivelul acestora depinde de compozitia chimica a dejectiilor si de modul cum acestea sunt manipulate. Compozitia variaza si depinde de dieta ca si de metoda si durata de depozitare si tratare, daca exista, aplicata inainte de imprastiere. Factorii de influenta pentru nivelele de emisie de amoniac in aer provenind din imprastierea in camp sunt prezentati in continuare:

| Factor | Caracteristica | Influienta |
| --- | --- | --- |
| Sol | Ph | pH-ul scazut da emisii scazute |
|  | Capacitatea de schimb de cationi a solului (CEC) | CEC ridicat conduce la emisii scazute |
|  | Nivelul de umiditate a solului | Ambiguu |
| Factor climatic | Temperatura | Temperatura ridicata conduce la emisii ridicate |
|  | Precipitatii | Cauzeaza diluarea si o mai buna infiltrare deci emisii mai scazute In aer, dar mai ridicate In sol |
|  | Viteza vantului | Viteza mare conduce la emisii ridicate |
|  | Umiditatea aerului | Nivelul scazut conduce la emisii ridicate |
| Administrare | Metoda de aplicare | Tehnici cu emisii scazute |
|  | Tip balegar | Continutul de materie uscata, pH-ul si concentratia de amoniu afecteaza nivelul de emisii |
|  | Timpul si dozajul de aplicare | Se va evita vremea calda, uscata sau cu vant: dozajele prea mari cresc perioadele de infiltrare |

Rezultatele obtinute in diferite situatii nu sunt concludente si de aceea nu se recomanda sa se faca uz de aceste cifre. In plus, emisiiie de amoniac de la imprastierea pe camp a dejectiilor provenite de la ferma nu sunt luate in considerare nici la modelarea dispersiei poluantilor in atmosfera emisi pe amplasament, deoarece aceasta actiune nu se realizeaza pe terenurile din localitatea Soimus.

- Emisii din surse de ardere gaz metan.

Incalzirea halelor se face cu sisteme tip gazolete/eleveioze.

Aceste sisteme de incalzire nu sunt prevazute cu cosuri de evacuare a gazelor.

Emisiile care pot sa apara la arderea gazului metan sunt: NOx, CO , CO2.

Alte emisii sunt cele de la incinerator: NOx, CO, CO2

- Emisii de elemente odorizante (mirosuri)

Emisiile de mirosuri provin din activitatile prezentate in paragraful anterior. Contributia surselor individuale la emisia totala de mirosuri depinde de compozitia dejectiilor(cei mai importanti factori sunt continutul in materie uscata (dm %) si continutul de nutrienti (N), care depind de practicile de hranire, si tehnicile utilizate pentru manipularea si depozitarea dejectiilor. Mentionam ca la ALIS PROD IMPEX SA,   in politica de furajare a pasarilor se vor folosi nutreturi combinate al caror nivel proteic exprimat in proteina bruta sa fie minim, astfel incat nivelul de proteina excretata sa fie practic aproape de 0. Pe de alta parte , in hala are loc uscarea dejectiilor datorita ventilatiei si inglobarea dejectiilor in  rumegus/paie, ceea ce reduce semnificativ mirosul, prin reducerea emisiei de amoniac.

Emisiile din stocarea dejectiilor nu influienteaza mirosurile din ferma, acestea nefiind stocate in ferma.

### 5.2.1.Pulberi si fum

Descrieti in urmatoarele casute pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT descrise in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

Continutul de praf de la polizare. Posibiltatea de recirculare a prafului trebuie analizata;

Nu este cazul

Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;

Nu este cazul

Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Nu este cazul

Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi etc.;

Tehnici de management

Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

La intrarea in ferme sunt dipuse filtre sanitare unde se efectueaza curatarea rotilor autovehiculelor. Se intretine in permanenta igienizarea perimetrului.

Benzi transportoare inchise, transport pneumatic, minimizarea pierderilor;

Sistemul de furajare este cu transportor cu snec. Sistemul de livrare furaje este sistem pneumatic, pentru minimizarea pierderilor.

Curatenie sistematica;

Efectuare sistematica a curateniei dupa fiecare depopulare a halelor. Igienizare permanenta a incaperilor conform normativelor in vigoare.

Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

Ventilatoare performante; monitorizare emisii

5.3.Reducerea emisiilor din surse punctiforme in canalizare

### 5.3.1.Sursele de emisie

Descrierea sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata:

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă uzata de la spălarea halelor de pasari din ferma de tineret si ferma de adulte | Utilizarea apei sub presiune pentru spălare Reducerea pierderilor de apă la sistemul de adăpare | apa uzată nu se epurează pe amplasament | apa uzata se evacuează în canalizarea internă si de aici se descarca in bazinele de colectare 2x75 mc. Din bazine , apa este vidanjata si descarcata in statia de epurare a Abatorului Soimus, ce apartine lui AVIS 3000 SA. |
| Apa uzată menajeră de la ferma incubatie | Reducerea pierderilor de apă în sistemul de distribuţie a apei | apa uzată nu se epurează pe amplasament | Doua bazine de 1 mc la fiecare ferma. Din bazine , apa este vidanjata si descarcata in statia de epurare a Abatorului Soimus, ce apartine lui AVIS 3000 SA. |
| Apa uzată menajeră si spalari de la statia de incubatie | Reducerea pierderilor de apă în sistemul de distribuţie a apei | apa uzată nu se epurează pe amplasament | Se colecteaza in bazin vidanjabil de 75 mc. Din bazin , apa este vidanjata si descarcata in statia de epurare a Abatorului Soimus, ce apartine lui AVIS 3000 SA. |

### 5.3.2.Minimizare

Justificati cazurile in care utilizarea apei nu este minimizata sau apa uzata nu este reutilizata sau reciclata

Apele uzate provenite de la igienizarea halelor in amestec cu apele menajere sunt evacuate in statia de epurare abator apartinand Avis 3000 si de aici apoi in raul Mures.Apele uzate nu sunt preepurate in incinta unitatii. La un management corespunzator al dejectiilor (curatare uscata corespunzatoare a halelor depopulate) rezulta ape uzate de la spalarea halelor in limitele NTPA 002/2005. Apa uzata nu este reutilizata intrucat calitatea ei nu permite acest lucru. In prezent se utilizeaza apa potabila din sursa subterana (foraje proprii) pentru toate activitatile desfasurate in incinta.Ca sursa alternativa se va utiliza apa de la reteaua localitatii. Operatorul a realizat bransarea retelei de apa la reteaua de apa a localitatii.

Apele uzate provenite de la ferma sunt epurate in statia modernizata apartinand abatorului Sc Avis 3000 SA.

Conformarea cu cerintele BAT pentru managementul apelor uzate

| Activitatea in ferma | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ape uzate menajere |
| Se colecteaza in canalizarea interna de la ferma si apoi se descarca bazinele de colectare | Apele uzate menajere se pot descarca in canalizarea locala pentru a fi epurate in statia proprie sau se pot colecta si transporta in vederea unei epurari ulterioare intr-o statie exterioara (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR | DA | Nu sunt necesare |
| Ape uzate tehnologice |
| apa uzata se evacuează în canalizarea internă de la ferma si apoi se descarca in bazinele de colectare 3x75 mc | Apele uzate se pot descarca in canalizarea locala pentru a fi epurate in statia proprie sau se pot colecta si transporta in vederea unei epurari ulterioare intr-o statie exterioara (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR | DA | Nu sunt necesare |
| Apele pluviale |
| Nu vin in contact cu dejectiile si se scurg spre terenurile adiacente spre zona verde si de aici spre paraul Lesnic din zona Dejectiile nu se stocheaza pe amplasament | Apele pluviale necontaminate pot fi: lasate sa se infiltreze in sol colectate in rigole si descarcate in receptori naturali colectate separat si refolosite | DA | Nu sunt necesare |

5.3.3. Separarea apei pluviale

Confirmati ca apele pluviale sunt colectate separat de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata

Nu vin in contact cu dejectiile si se scurg spre terenurile adiacente spre zona verde si de aici spre paraul Lesnic din zona. Dejectiile nu se stocheaza pe amplasament

5.3.4. Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati, o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este cazul);

Efluentul instalatiei de preepurare prezinta depasiri privind continutul in poluanti normati prin NTPA 001/2005. Printr-o buna intretinere a canalizarii, a bazinelor de colectare, aplicarea unui Management corespunzator al dejectiilor se vor respecta limitele prevazute la evacuarea intr-o statie de epurare.

5.3.5.  Studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de incadrare in valorile limita de emisie

| Studiu | Data |
| --- | --- |

#### Identificarea principalilor constituenti chimici ai efluentului epurat (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu

| Componenta – (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) |
| --- | --- | --- |
| Incarcare organica sub forma de CCO-Cr | Statia de epurare de la abator | Apa este epurata in statia de epurare si apoi evacuate in raul Mures |
| Incarcare organica sub forma de CBO5 |  |  |
| Azot amoniacal |  |  |
| Fosfor total |  |  |
| Materii in suspensie |  |  |

#### Valorile emisiilor in apa evacuata nu se incadreaza in limitele legale admise pentru majoritatea indicatorilor analizati.

    - Lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat .

Azot amoniacal, fosfor total duc la eutrofizarea cursurilor de apa

5.3.8. Informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential

Reducerea impactului prin exploatarea corespunzatoare a stateiei de epurare Soimus- Avis 3000.

5.3.9.  Cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO –in cazul evacuarii directe in receptor

Nu e cazul; nu se evacueaza ape neepurate direct in receptor

#### Eficienta statiei de epurare orasenesti

Nu se evacueaza ape in statia de epurare Deva

#### 5.3.11. By-pass-area  si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti.

#### Nu este cazul.

5.3.12. Rezervoare tampon

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de rezerva sau tampon sau aratati modul in care sunt rezolvate incarcarile maxime fara a supraincarca capacitatea statiei de epurare.

Nu este cazul

5.4. Pierderi si scurgeri din apa de canalizare in apa subterana

Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

| Sursa | Poluanti |
| --- | --- |
| Scurgeri de ape uzate insuficient epurate din rigole cu grad redus de etansare | CCO-Cr, CBO5, materii in suspensie, azot si fosfor |
| Eventuale scurgeri din canalizare in cazul colmatarii acesteia, perioada in care apele se scurg pe sol | CCO-Cr, CBO5, materii in suspensie, azot si fosfor |
| Pierderi in caz de avarii la statia de epurare Abator | CCO-Cr, CBO5, materii in suspensie, azot si fosfor |
| Eventuale scurgeri de ape pluviale din zona de depozitare a dejectiilor evacuate din ferma | CCO-Cr, CBO5, materii in suspensie, azot si fosfor |

5.4.1.Minimizarea pierderilor si scurgerilor  in apa de canalizare si apa subterana

Supravegherea etansietatilor obiectivelor sistemului de canalizare inclusiv al bazinelor de stocare vor reduce pierderile de ape uzate neepurate.

Exploatarea corespunzatoare a statei de epurare Soimus.

Transportul dejectiilor in batalurile de la Mintia .

Mentinerea curateniei in incinte.

5.4.2. Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | Beneficiarul detine un plan cu schema de canalizare, anexat la Raportul de amplasament | schema de canalizare |  |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: - izolatie de siguranta - detectare continua a scurgerilor - un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). | Nu Nu Da | Program de inspectie si intretinere |  |

5.4.3. Acoperiri izolante

| Cerinta caracteristica a BAT | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | Da Exista program de revizii, reparatii si intretinere |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? | Da |  |

#### 5.4.4. Zone de poluare potentiala

Zone potentiale de poluare

| Cerinta caracteristica a BAT | Buncare de nutreturi | Batal de dejectii, paturi de uscare namol statie de epurare |
| --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |
| o suprafata impermeabila | Da | Platforma betonata pentru fermentarea dejectiilor |
| cuve de retinere a deversarilor | Da | Bazine de stocare |
| imbinari etanse ale constructiei | Da | - |
| conectarea la un sistem etans de drenaj | Nu | - |

#### Cuve de retentie –nu este cazul

### Alte riscuri asupra solului

Alte  elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Activitate atelier mecanic service - scurgeri accidentale de uleiuri de la utilaje. | Respectarea programului zilnic de control, revizii si reparatii. Eliminarea eventualelor poluari. |
| Parcarea auto | Inspectie periodica, indepartarea uscata a eventualelor scapari |
| Retea de canalizare ape uzate si obiecte statie de epurare | Inspectie periodica , verificarea etanseitatii conductelor |
| Neetansietati ale sistemului de transport furaje | Respectarea programului zilnic de control, revizii si reparatii. |
| Depozitare necorespunzatoare a deseurilor specifice activitatii de la ferma | Respectarea programului zilnic de control. Eliminarea eventualelor poluari prin colectare adecvata a deseurilor |

## Emisii in ape subterane

### 5.5.1.Existenta de emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana

|  | Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
|  |  | pH, CCO-Mn, NO2 NO3, NH4, PO4, duritate, calciu, magneziu | Apa potabila din retelele de distributie apa potabila ferma Apa potabila din forajele piezometrice de observatie existente | Semestrial Semestrial |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | respectarea zonelor de protectie la forajele existente inspectii periodice, verificarea etansietatii canalizarii de ape uzate reducerea eventualelor infiltratii din zona bazinelor de stocare ape uzate si a platformelor de depozitare dejectii |

### Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase.

Substante toxice –periculoase sunt cele folosite pentru igienizare si dezinfectii. Acestea sunt depozitate controlat in magazii in ambalajele proprii (detalii in Raportul de amplasament ).

### 5.6.Miros

Dat fiind specificul societatii de crestere intensiva a pasarilor, unitatea are în dotare instalaţii generatoare de mirosuri. Mirosul se simte pe intreg perimetrul societatii, mai pregnant in halele de crestere a puilor si pasarilor, la manipularea dejectiilor, la statia de incubatie.

Amplasamentul analizat este amplasat la peste 300 m de zona rezidentiala a localitatii Lesnic; în zona amplasamentului nu exista receptori sensibili (scoli, spitale, sanatorii, zone de recreere).

#### 5.6.1.Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Nu este cazul

#### 5.6.2.Receptori

#### Nu este cazul.

#### 5.6.3.Surse/emisii nesemnificative.

Traficul autovehiculelor, platforma de stocare dejectii si statia de incubatie

#### 5.6.3.1 Surse de mirosuri

Informatiile privind emisiile in aer sunt prezentate in tabelul urmator.

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate? | Descrieti sursele punctiforme de emisii. | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizeaza o monitoriza-re continua sau ocazionala? | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la aceste emanari? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor. | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Halele de crestere pasari | Dejectiile | Miros de amoniac, hidrogen sulfurat. | Nu | Nu | - evacuare mecanica la depopulare a dejectiilor uscate impreuna cu asternutul de rumegus - instalatii de ventilare performante asistate de calculator | - evacuare periodica la sfarsitul ciclului |
| Statie de incubatie –eclozionare pui | Deseurile specifice: embrioni, oua sparte, coji de oua, pui reformati(neco-respunzatori) | Miros de amoniac, hidrogen sulfurat. | nu | nu | Colectare adecvata si livrare la PROTAN, pentru incinerare | evacuare periodica la sfarsitul ciclului de eclozionare. |

      - Surse fugitive

|  | Sursa de emisii | Cantitati | Echipament pentru reducerea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bazinele finale de colectare ape uzate provenite de la spalarea halelor si de la statia de incubatie | cantitati semnificative de emisii de amoniac si sulfuri dar neestimate | Acoperirea cu capace etanse |
| 2 | Canale pentru colectarea apelor pluviale provenite din incinta fermelor | depind de cantitatea de apa colectata si gradul de poluare a incintei spalate de apa pluviala | Canalizare ape pluviale din incinta fermelor |
| 3 | Traficul autovehiculelor | cantitati nesemnificative | - |

#### Declaratie privind managementul mirosurilor.

In conditii meteorologice extreme (temperaturi ridicate si vanturi puternice) se propune implementarea unui management al mirosurilor.

## 5.7.Tehnologii alternative studiate pe parcursul analizei/evaluarii BAT

Descrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer, apa si sol si pentru reducerea zgomotului. Prezentati concluziile acestor studii pentru a sprijini selectia BAT.

S-au studiat toate tehnologiile alternative  si au fost deja adoptate (detalii in Raportul de amplasament).

6.  MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

## 6.1.Surse de deseuri - Valorile corespund anului 2017

Asa cum s-a prezentat deja in sectiunea 3.3, in fermele de crestere intensiva a porcilor si pasarilor, sunt generate subproduse animale de categoria 2: dejectiile si cadavrele de animale. In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; in cazul cadavrelor, mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

Evidenta deseurilor si subproduselor si managementul acestora se prezinta in tabelul de mai jos.

| Numele procesului | Faza procesului | Numele si codul deseului si numele emisiei | Impactul deseului, emisiei | Cantitatea produsa in An 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de creşterea puilor de carne | Igienizarea halelor de pui | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv rumegus/paie) colectate depozitate temporar in afara incintei pe platform betonata cod 02 01 06 | - deşeu nepericulos - conţine în principal rumegus/paie şi dejecţii de la pui - impact nesemnificativ - Se preda spre valorificare prin R10 – imprastiere pe sol in beneficial agriculturii prin terti pe baza de contract. - din hale dejectiile se încarca în masinile de transport ale societatii si se depoziteaza temporar pe platforma betonata . De aici sunt preluate de societati pe baza de contract de vanzare – cumparare. Societatile detin terenuri agricole unde utilizeaza dejectiile ca si fertilizant. | 1080 t/an |
|  | Creşterea puilor | cadavre de pasari si embrioni de la incubatie cod : 02 01 02 | - deşeu nepericulos dar cu impact potenţial important în cazul gestionării necorespunzătoare - necesită eliminare/valorificare separată şi depozitare specială (se depoziteaza in lada frigorifica pana la incinerare in incineratorul propriu) | 26.35 t/an |
|  |  | Deşeuri de ambalaje de plastic (nepericuloase) 15.01.02 | - sunt deseuri de la navete de plastic, ambalaje de la substante nepericuloase, etc | 26 kg/an |
|  | Igienizare hale | Deseuri de ambalaje substante dezinfectante cod:15 01 10* | Impact nesemnificativ . Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare catre firme autorizate | 0 kg/an |
|  | Tratament pasari | Ambalaje de la punctul farmaceutic cod: 15 01 10* | Impact nesemnificativ daca sunt gestionate corect. Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare catre firme autorizate | 0 kg/an |
|  |  | Deşeuri de sticla de punctul farmaceutic Cod: 15 01 07 | Impact nesemnificativ daca sunt gestionate corect. Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare catre firme autorizate | 24 kg/an |
|  | Personal angajat | Deseuri menajere cod: 20 03 01 | Impact nesemnificativ . Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare catre firme autorizate | 144 mc/an |
|  | Activitati auxiliare | Deseu de hartie si carton cod: 20 01 01 | Impact nesemnificativ . Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare catre firme autorizate | 21 kg/an |
|  | Activitati de intretinere | Surse de iluminat –lampi arse Cod : 200121* | Se colecteaza in cutii de carton, in magazie si se valorifica prin R7 – prin agenti economici autorizati | 28 kg/an |
|  | Incinerare | Cenusa de la incinerare Cod :190112 | Se colecteaza in saci si se preda spre valorificare prin imprastiere pe sol | 255 kg/an |

### 6.2.Evidenta deseurilor

Evidentele privind deseurile generate pe amplasament vor fi intocmite conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 856/2002 care transpune Lista Europeana a Deseurilor (EWL) stabilita prin Decizia 2000/ 532/ CE, cu modificarile introduse de DECIZIA COMISIEI 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 (de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului).

Transportul deseurilor si documentele de insotire ale deseurilor evacuate de pe amplasament vor respecta cerintele Hotararii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie | Da conform HG 856/2002 |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Da |
| Frecventa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Da |

### Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Apropierea fata de cursuri de ape zone de interes public / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. |
| --- | --- | --- |
| Pubele ecologice | Deşeuri menajere | Platforma de depozitare a pubelelor se afla in incinta societatii; nu este situata in apropierea vreunui curs de apa sau zona de interes |
| Magazii de depozitare | Deseuri uzate de carton si hartie | Depozitarea temporara in incinta fermei, nu este situat in apropierea vreunui curs de apa sau zona de interes |
|  | Deseuri uzate din plastic de la ambalaje provenite transportul puilor | Depozitarea se afla in incinta fermei, nu este situat in apropierea vreunui curs de apa sau zona de interes |
| Platforma nebetonata din incinta fermei 6 | Deseuri de metal | Depozitarea se afla in incinta, nu este situata in apropierea vreunui curs de apa sau zona de interes |
| Spatiu special de depozitare sau in sectorul de substante periculoase | Lampi fluorescente | Depozitarea temporara se afla in magazie din incinta sectorului ADP, nu este situat in apropierea vreunui curs de apa sau zona de interes |

## 6.4. Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Deseu | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
|  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Ferme de crestere pasari | Dejectii | Valorificare | Fermentare si biosterilizare | Aceste deşeuri nu pot fi introduse în procesul tehnologic, de aceea sunt eliminate. Dejectiile eliminate in stare uscata din ferma sunt depozitate pe platforma batalurile de la statia de epurare din Mintia de unde dupa biosterilizare sunt valorificate ca fertilizant. |
|  | Cadavre | Eliminare | Incinerare in incinerator propriu | - |
|  | Ambalaje uzate de carton si hartie | Recuperare | - | Aceste deşeuri sunt valorificate prin intermediul firmelor specializate (S.C.ERA XXI SRL-Deva) |
|  | Ambalaje uzate de plastic si de sticla de la produse farmaceutice | Eliminare | - | Aceste deşeuri sunt returnate furnizorului avand potential toxic |
| Statie de incubatie oua | Embrioni, coji de oua si oua limpezi, oua neecluzionate, oua sparte, pui morti) | eliminare | Incinerare in incinerator propriu | - |
|  | Navete de plastic (polietilena) uzate | Reciclare | - | Aceste deşeuri sunt valorificate prin intermediul firmelor specializate |
| Sector intretinere-reparatii | Deseuri metalice | Reciclare | - | Se valorifica la unitati de profil |
|  | Deseuri menajere | Eliminare | - | Aceste deşeuri sunt preluate de firma locala de salubritate |

| Cerinţă BAT | Conformare |
| --- | --- |
| Utilizarea dejecţiilor ca îngrăşăminte naturale ţine cont de zonele vulnerabile definite prin Directiva nitraţi | Operatorul da dejectiile spre valorificare în totalitate pe terenuri agricole la alte societati. Studiul OSPA (anexat documentaţiei) concluzionează că terenul agricol permite utilizarea dejecţiilor ca îngrăşăminte naturale. |
| Asigurarea unei capacităţi de depozitare suficiente pentru dejecţii | Operatorul stocheaza dejectiile pe batalurile de la statia de epurare Mintia. |
| Imprăştierea dejecţiilor pe terenul agricol se face cu respectarea Codului bunelor practici agricole: - utilizarea dejecţiilor la fertilizarea terenului agricol în echilibru cu îngrăşăminte chimice anorganice - utilizarea unui plan de aplicare a dejecţiilor pe terenul agricol - aplicarea dejecţiilor pe teren în corelaţie cu caracteristicile solului - respectarea interdecţiilor privind împrăştierea dejecţiilor pe câmp (exces de umiditate, băltire, îngheţ, zăpadă) | Operatorul preda dejectiile altor societati pentru administrare pe camp |
| Incorporarea dejecţiilor în sol în maxim 12 -24 ore de la imprăştiere | Printr-o bună organizare tehnico-administrativă se poate asigura conformarea de catre societatile care preiau dejectiile spre valorificare. |

## 7. ENERGIE

### 7.1.Cerinte energetice de baza

#### 7.1.1. Consumul de energie

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Energie electrica din reteaua oraseneasca, din linii de inalta tensiune si tensiune medie | La ferma tineret si statie de incubatie exista 2 posturi trafo (PT 3430) de cate 380 V( intensitate transformator de 400/5, respectiv 600/5), iar la ferma de adulte un post trafo de 380 V( cu intensitatea de 400/5). |  | 100% |
| Societatea detine un grup electrogen pe motorina, in caz de caderi de tensiune. |  |  |  |
| Energie termica (Gaze Gnaturale) | 8300 MW/2017 | - | 100% |
| Altele (Operatorul trebuie sa specifice) Resurse recuperabile | - | - | - |

### 7.2. Cerinte energetice fundamentale

Energia electrica este folosita in principal pentru:

- actionarea instalatiilor (ventilatoare, instalatii de hranire si adapare, pompe etc)

- iluminatul interior al halelor

- iluminatul exterior

Se face menţiunea că consumurile specifice de energie prezentate în BAT nu reprezintă limite ci medii ale unor unităţi de creştere a păsărilor din UE. De fapt consumul de energie, fiind determinat în mare parte de încălzirea şi ventilaţia halelor, variază foarte mult în funcţie de climă si de la tara la tara.

Consumurile energetice pentru instalatia supusa autorizarii nu sunt contorizate separat.

Consumurile energetice se realizeaza in mod eficient, acesta fiind redus. Totusi conducerea societatii a analizat cateva masuri de reducere a consumului de energie:

    - reducerea ventilatiei, luand in considerare nivelele minime necesare pentru buna conditie a animalului;

    - optimizarea pozitiei si ajustarea echipamentelor de incalzire;

    - luarea in considerate a utilizarii aerotermelor de inalt randament in sistemele de incalzire adaposturi.

### Intretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca aveti implementat un sistem documentat si faceti referire la acea documentatie, astfel incat el sa poata fi inspectat pe amplasament de catre GNM/APM; sau

- Declararea intentiei de a implementa un astfel de sistem documentat si indicarea termenului  pana la care veti aplica un asemenea program, termen care trebuie sa fie acoperit de perioada prevazuta in programul pentru conformare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului); |  |  |  |
| Asigurarea microclimatului în hale (temperatură, umiditate) prin sistemele de încălzire şi ventilaţie | DA | - | Nu există documente de referinţă, dar operatorul urmăreşte cu rigurozitate menţinerea parametrilor de microclimat în hale, asigurarea funcţionării şi întreţinerii sistemelor de încălzire şi ventilaţie |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Nu e cazul | - | - |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Nu e cazul | - | - |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | Nu e cazul | - | - |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Nu e cazul | - | - |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | Nu e cazul | - | - |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | Nu e cazul | - | - |

## Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veti face in cadrul programului de conformare a activitatii analizate; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da (() | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | - | - | - |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | DA |  | Halele de pui sunt bine etanşate |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. | Nu e cazul |  | Nu există senzori si întrerupătoare temporizate simple |
| Alte masuri adecvate | - |  | - |

### Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea datei pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da |  | Iluminarea artificială a halelor se face cu sisteme de putere mică |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Incalzirea spatiilor Apa calda Controlul temperaturii Ventilatie Controlul umiditatii | Da |  | Se controlează temperatura şi umiditatea din hale în funcţie de care sunt pornite sau oprite sistemele de ventilaţie şi încălzire |

## Eficienta Energetica

Un plan de eficienta energetica este furnizat mai jos, care identifica si evalueaza toate tehnicile de eficienta energetica aplicabile activitatilor din autorizatie

Completati tabelul astfel:

- Indicati ce tehnici de eficienta energetica, inclusiv cele omise la cerintele energetice fundamentale si cerintele suplimentare privind eficienta energetica, sunt aplicabile activitatilor, dar nu au fost inca implementate.

- Precizati reducerile de CO2 realizabile de catre acea tehnica pana la sfarsitul ciclului de functionare (al instalatiei pentru care se solicita autorizatia integrata de mediu)

- In plus fata de cele de mai sus, estimati costurile anuale echivalente implementarii tehnicii, costurile pe tona de CO2 recuperata si prioritatea de implementare.

| TOTI SOLICITANTII |
| --- |
| Masura de eficienta energetica | Recuperari de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |

Observatii

Prezentati metoda de evaluare si faceti dovada ca au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de actualizare, durata de viata si cheltuieli (EUR/ tona).

Cerinţe BAT de reducere a consumului de energie, specifice sectorului de creştere a păsărilor sunt:

- separarea spaţiilor utile din hale pe timpul iernii pentru a evita încălzirea întregii clădiri dacă nu e necesar

- optimizarea graficelor de funcţionare a sistemelor de încălzire şi ventilaţie pe timpul iernii

- reducerea rezistenţelor aerodinamice în sistemele de ventilaţie prin curăţirea frecventă a lor

- utilizarea sistemelor de iluminare cu putere redusă

Aceste măsuri de minimizare a energiei sunt aplicate de operator.

Energia electrica este folosita in principal pentru:

- actionarea instalatiilor care deservesc halele de crestere a pasarilor (instalatii de ventilare, instalatii de hranire si adapare, pompe)

- incalzirea din halele de crestere a pasarilor

- iluminatul din interiorul halelor de crestere a pasarilor

- iluminatul exterior

Echipamentele de masurare a consumului de energie electrica sunt montate inainte de instalatia de distributie a energiei electrice la consumatorii din ferma, astfel incat defalcarea consumurilor de energie pe tipuri de activitati nu poate fi facuta decat cu un anumit grad de eroare. Luand in considerare:

- consumul total de energie (energie electrica)

- puterea instalata a consumatorilor de energie (electrica si termica)

- timpii de functionare ai consumatorilor de energie electrica

Consumul mediu total de energie pentru activitatile de crestere a pasarilor din ferma analizata poate fi estimat la:

| Specificatie | Unitate de masura | Ferma pasari. | Conform BREF |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum total de Energie | KWh/pasare/ciclu | 1 kWh/pasare/an ; 0,002 kwh/cap/zi | Tab.3.18. din BREF 0.4-0.7 kWh/pasare/an in UK Sau 15.2 KWh/mp in Franta |

Dupa cum se poate vedea din estimarile prezentate de mai sus, nivelele de consum energie, sunt diferite fata de cele din BAT, dar nu pot fi comparate atat timp cat conditiile climatic sunt diferite.

### Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos;

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca masura este implementata, sau

- Declararea intentiei de a implementa masura si indicarea termenului de aplicare a acesteia ; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor, de.ex din solutiile de vopsire. | N | Nu e cazul |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei de uscare. | N | Nu e cazul |
| Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | D | - |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). | D | - |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | D | - |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | D | - |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | N | Nu e cazul |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | D | - |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | N | Nu e cazul |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | Nu e cazul | - |
| Valve automate | D | - |
| Valve de returnare a condensului | N | Nu e cazul |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | N | Nu e cazul |
| Altele | - | - |

## Alternative de furnizare a energiei

Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date in tabelul de mai jos

Completati tabelul astfel:

- Confirmati faptul ca masura este implementata, sau

- Declarati intentia de a implementa masura si indicati termenul de punere in practica ; sau

- Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | N | Nu se justifică economic utilizarea unităţilor de co-generare |
| Recuperarea energiei din deseuri; | N | Nu e cazul Singurul deşeu tehnologic care se pretează la recuperarea energiei il constituie amestecul de paie şi dejecţii de la creşterea puilor. Valoarea energetică este însă scăzută şi ca atare procesul nu este viabil economic. |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | N | - gazoletele de incalzire hale functioneaza cu gaz natural mai putin poluant |

## 8.ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

### 8.1.SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform SEVESO? | Nu | Daca da, ati depus raportul de securitate? |  |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform SEVESO? | Nu | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? |  |

8.2. Plan de management al accidentelor

### Datorită specificului activităţii, riscul producerii unor evenimente cu consecinţe semnificative asupra mediului este foarte redus. Lunând în considerare raportul de amplasament şi studiile anterioare se evidenţiază că:

  - unitatea nu evacuează ape uzate în emisari naturali – risc de poluare accidentală redusă

  - unitatea nu deţine stocuri de substanţe toxice sau periculoase

  - riscul producerii unor calamităţi naturale este redus (inundaţii, etc)

Care dintre cele de mai sus considerati ca provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?

### 8.3.Tehnici

### 8.3.Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Există circuite separate pentru materii prime, produse şi deşeuri |
| depozitare adecvata | A se vedea sectiunile 6.3 |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Nu e cazul |
| bariere si retinerea continutului | Nu e cazul |
| cuve de retentie si bazine de decantare | A se vedea sectiunea 5.4.5 |
| izolarea cladirilor; | Nu e relevant – nu există depozite de substanţe chimice care să necesite măsuri speciale de izolare |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt, intrerupatoare de nivel inalt si contorizarea incarcaturilor; | Nu e cazul |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Incinta este împrejmuită. Pază este asigurată permanent. |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, rateurilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | A se vedea Sectiunea Error! Reference source not found. |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea Error! Reference source not found. |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | Nu e cazul |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. | Nu e cazul |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | Nu e cazul |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | Nu e cazul |
| alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | Nu e cazul |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Nu e cazul |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | Nu e cazul |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | Nu e cazul. |
| izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare | Nu e cazul |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 4 |

## 9. ZGOMOT SI VIBRATII

### 9.1.Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia/sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distanta dintre zonele din incinta fermei 6, unde se produc zgomote si vibratii si cele mai apropiate zone locuite este de peste 300 m: localitatea Lesnic. De aceea zgomotele nu sunt receptate de locuitori. | Conform Raportului de amplasament, in afara perimetrului unitatii, zgomotul se incadreaza in normele prevazute de STAS –uri si nu afecteaza locuitorii din vecinatate. | Nu | - | < 65 dB(A) | Limite SR10009/2017 |

### Surse de zgomot

(Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale)

Faceti o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ . Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci cand nivelul scazut de risc este evident. Nu este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici.

Din procesul tehnologic din ferme nu rezultă zgomote şi vibraţii cu valori semificative; ventilatoarele, pompele, singurele surse potenţiale de zgomote şi vibraţii sunt amplasate in spatii inchise, controlate periodic şi menţinute la parametrii optimi. Ferma nr.6 tineret si adulte din amplasamentul Lesnic nu este amplasata în vecinătatea unor receptori sensibili, din aceste motive nu se efectuează o monitorizare a nivelului de zgomot.

### 9.3.Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Dati detalii despre orice studii care au fost facute.

Nu e cazul

### 9.4.Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? |  | nu | Prin adoptarea unui management al calitatii |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? |  | nu | Prin adoptarea unui management al calitatii |

### 9.5.Limite

Rezumati impactul zgomotului referindu-va la limite recunoscute

| Receptor sensibil | Limite | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate in tabelul). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De fond | Absolut |  |  |
| Localitatea Lesnic receptor pentru ferma 6 | < 55dB(A) |  | 55 -59 dB(A) | Nu este cazul |

### 9.6.Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat.

### Nu este cazul.

## 10.    MONITORIZARE

Descrieti masurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzand orice monitorizare a mediului si frecventa, metodologia de masurare si procedura de evaluare propusa. Trebuie sa folositi tabelele de mai jos si sa prezentati referiri la informatii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| La blocurile de crestere pasari nu există surse fixe de emisie în atmosferă . Ca surse fixe este incineratorul amplasat in ferma si centrala termica de incalzire a birourilor. Ambele functioneaza cu gaze naturale. Poluantii emisi sunt NOx, CO, CO2. Centrala termica este de putere mica cu tiraj fortat, nu necesita monitorizare. La incinerator propunem o frecventa de monitorizare anuala , avand in vedere ca este un incinerator de capacitate mica. |

Descrieti orice masuri speciale pentru perioadele de pornire si oprire.

Nu este cazul..

### 10.1.Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

Emisiile de poluanti din hale sunt constituite ca emisii difuze. Se propune sa se monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer, astfel :

| 1 | Pulberi in suspensie | anual |
| --- | --- | --- |
| 2 | Amoniac | anual |
| 3 | H2S | anual |
| 4 | Dioxid de azot | anual |

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele  de calitate pentru aer ambiental.

Monitorizarea va consta in realizarea a trei masuratori, in zile diferite.Prelevarea probelor se va realiza pe directia predominanta a vantului, in perioada cu grad maxim de poluare a halelor.La raportare cu date referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si date privind numarul halelor populate, conditiile meteorologice specifice(temperatura aer, umiditatea atmosferica, presiunea atmosferica)

Operatorul a realizat monitorizarea emisiilor difuze in fiecare an si au fost raportate prin RAM la agentia de mediu.

Descrieti orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.

Nu e cazul.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 278/ 2013 aplicabile fermelor de crestere intensiva a pasarilor, actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti in aer (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere determinarea acestora prin calcul.

Se vor raporta anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag conform prevederilor HG nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European §i al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emi§i §i Transferati §i modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE §i 96/61/CE.

Conform BREF  -  In mod curent emisiile in aer nu se masoara. Exceptii fac situatiile cand apar plangeri din partea vecinilor.

Masurarea emisiilor este dificila si necesita dezvoltarea unor protocoale clare care sa permita compararea rezultatelor din aceste masuratori cu rezultate din masuratori efectuate pentru activitati si situatii similare.

## DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor  indica doar amoniacul  ca si valori care trebuie respectate si calculate intre 0.01-0.08 kg/loc/an, iar la gaini fara custi 0.02-0.13 kg/loc/an

Descrieti orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.

## 10.2.Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

In prezent pe amplasament  , apa subterana se monitorizeaza trimestrial. Pe amplasamentul fermei 6 exista trei  foraje de monitorizare, efectuate dupa emiterea autorizatiei integrate de mediu, unul la incubatie, unul in ferma de tineret si unul in ferma de adulte. Monitorizarile se raporteaza atat la cele efctuate in 2006 in Raportul de amplasament cat si la Legea apei potabile. Raportarea la valorile apei potabile nu este relevanta , avand in vedere ca forajele sunt de mica adancime, valorile obtinute nu pot fi comparate cu cele din Legea 458/2002.

| PUNCT DE PRELEVARE | PARAMETRII | Valori admise Legea 458/2002,modificata si completataprin Legea Nr.311/2004 | VLE-Raport amplasa-ment-2006 | VALOARE OBTINUTA in 2015 24.02.2015 | VALOARE OBTINUTA Recoltat 04.04.2016 | VALOARE OBTINUTA Recoltat in 27.09.2016 | VALOARE OBTINUTA Recoltat in 07.11.2016 | VALOARE OBTINUTA Recoltat in 12.12.2016 | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALIS PROD IMPEX Statie de incubatie | - Ph | (6,5 ; ( 9,5 | 7,71 | 6,9 | 6,5 | 7,18 | 6,99 | 7,05 | SR ISO 10523/2012 |
|  | - CCOCr (oxidabilitate) |  |  | 415 mgO2/dm3 | <27 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | SR EN ISO 8467/2001 SR ISO 6060/96 |
|  | - CBO5 |  |  | 240 mgO2/dm3 | 3,2mgO2/l |  |  |  | SR EN 1899-1/2003 |
|  | - Azot amoniacal | 0,50 | 2,29 | 5,545 mg/dm3 | 0,08mg/l | 0,30 | 0,32 | 0,29 | SR ISO 7150-1:2001 |
|  | - Fosfor total |  | 2,96(PO 3-4) | 2,45 mg/dm3 | 0,92 | 0,15 | 0,19 | 0,15 | SR EN ISO 6878/2005 |
|  | - Nitriti | 0,50 | 0,8 | 0,182 mg/dm3 | 0,078mg/l | 0,03 | 0,04 | 0,06 | SR EN ISO 26777/02 |
|  | - Nitrati | 50 | 0,53 | 2,76 mg/dm3 | 54,66mg/l | 25 | 28 | 31 | SR ISO 7890/3-2000 |
| ALIS PROD IMPEX Ferma 6 tineret | - pH | (6,5 ; ( 9,5 | 6,24 | 7,2 | 6,5 | 7,27 | 7,15 | 7,10 | SR ISO 10523/2012 |
|  | - CCOCr (oxidabilitate) |  |  | <30 mgO2/dm3 | 53,85mg O2/l | 1,2 | 0,9 | 0,7 | SR EN ISO 8467/2001 SR ISO 6060/96 |
|  | - CBO5 |  |  | 1,5 mgO2/dm3 | 23,15mgO2/l |  |  |  | SR EN 1899-1/2003 |
|  | - Azot amoniacal | 0,50 | 1,77 | 0,051 mg/dm3 | 0,218mg/l | 0,35 | 0,28 | 0,22 | SR ISO 7150-1:2001 |
|  | - Fosfor total |  | 0,11(PO 3-4) | 1,99 mg/dm3 | 0,55mg/l | 0,18 | 0,16 | 0,13 | SR EN ISO 6878/2005 |
|  | - Nitriti | 0,50 | 6,4 | 0,196 mg/dm3 | 0,108mg/l | 0,04 | 0,05 | 0,06 | SR EN ISO 26777/02 |
|  | - Nitrati | 50 | 3,35 | 3,28 mg/dm3 | 41,99mg/l | 27 | 31 | 34 | SR ISO 7890/3-2000 |
| ALIS PROD IMPEX Ferma 6 adulte | - pH | (6,5 ; ( 9,5 | 6,18 | 7,1 | 6,5 | 7,22 | 6,91 | 6,99 | SR ISO 10523/2012 |
|  | - CCOCr (oxidabilitate) |  |  | 94,32 mgO2/dm3 | 55,77mgO2/l | 1,1 | 0,8 | 0,9 | SR EN ISO 8467/2001 SR ISO 6060/96 |
|  | - CBO5 |  |  | 33,6 mgO2/dm3 | 26,25mgO2/l |  |  |  | SR EN 1899-1/2003 |
|  | - Azot amoniacal | 0,50 | 2,96 | 0,493 mg/dm3 | 0,322 mg/l | 0,33 | 0,34 | 0,31 | SR ISO 7150-1:2001 |
|  | - Fosfor total |  | 0,22(PO 3-4) |  | 0,18 mg/l | 0,19 | 0,18 | 0,20 | SR EN ISO 6878/2005 |
|  | - Nitriti | 0,50 | 8,0 | 0,232 mg/dm3 | 0,112 mg/l | 0,03 | 0,07 | 0,08 | SR EN ISO 26777/02 |
|  | - Nitrati | 50 | 2,25 | 1,96 mg/dm3 | 45,34 mg/l | 29 | 26 | 29 | SR ISO 7890/3-2000 |

In tabelul de mai sus au fost redate monitorizarile la apa freatica in anul 2015 si 2016 , raportate atat la valorile din Legea apei potabile cat si la cele din Raportul de amplasament din 2006. Determinările pentru apa freatică indică faptul valorile obtinute sunt mult mai mici decat cele din Raportul de amplasament din 2006.

In tabelul de mai jos vor fi redate monitorizarile pentru anul 2017:

| PUNCT DE PRELEVARE | PARAMETRII | Valori admise Legea 458/2002,modificata si completataprin Legea Nr.311/2004 | VLE-Raport amplasa-ment-2006 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 6/12.01.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 498/03.05.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 1297/ 16.08.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 1631/ 06.10.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 2009/29.1.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALIS PROD IMPEX Statie de incubatie | - pH | (6,5 ; ( 9,5 | 7,71 | 7.1 | 7.15 | 6.99 | 7.04 | 7.09 |
|  | - CCOCr (oxidabilitate) |  |  | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.08 | 0.3 |
|  | - Azot amoniacal | 0,50 | 2,29 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.1 |
|  | - Fosfor total |  | 2,96(PO 3-4) | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |
|  | - Nitriti | 0,50 | 0,8 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
|  | - Nitrati | 50 | 0,53 | 23 | 29 | 16.3 | 14.1 | 10.9 |
|  | COT |  |  | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala |
| PUNCT DE PRELEVARE | PARAMETRII | Valori admise Legea 458/2002,modificata si completataprin Legea Nr.311/2004 | VLE-Raport amplasa-ment-2006 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 5/12.01.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 497/03.05.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 1295/ 16.08.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 1630/ 06.10.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 2008/29.1.2017 |
| ALIS PROD IMPEX Ferma 6 tineret | - pH | (6,5 ; ( 9,5 | 6,24 | 7.12 | 7.19 | 6.85 | 6.98 | 7.12 |
|  | - CCOCr (oxidabilitate) |  |  | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
|  | - Azot amoniacal | 0,50 | 1,77 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.1 | 0.8 |
|  | - Fosfor total |  | 0,11(PO 3-4) | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.1 |
|  | - Nitriti | 0,50 | 6,4 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
|  | - Nitrati | 50 | 3,35 | 29 | 22 | 11.6 | 10.2 | 11.7 |
|  | COT |  |  | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala |
| PUNCT DE PRELEVARE | PARAMETRII | Valori admise Legea 458/2002,modificata si completataprin Legea Nr.311/2004 | VLE-Raport amplasa-ment-2006 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 7/12.01.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 499/03.05.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 1296/ 16.08.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 1632/ 06.10.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 2010/29.1.2017 |
| ALIS PROD IMPEX Ferma 6 adulte | - pH | (6,5 ; ( 9,5 | 6,18 | 7.00 | 7.08 | 6.82 | 6.91 | 7.01 |
|  | - CCOCr (oxidabilitate) |  |  | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
|  | - Azot amoniacal | 0,50 | 2,96 | 0.25 | 0.29 | 0.17 | 0.13 | 0.18 |
|  | - Fosfor total |  | 0,22(PO 3-4) | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
|  | - Nitriti | 0,50 | 8,0 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
|  | - Nitrati | 50 | 2,25 | 32 | 30 | 12.1 | 11.7 | 9.8 |
|  | COT |  |  | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala |

In tabelul de mai sus au fost redate monitorizarile la apa freatica in anul 2017, raportate atat la valorile din Legea apei potabile cat si la cele din Raportul de amplasament din 2006. Determinările pentru apa freatică indică faptul ca valorile inregistrate sunt mult mai mici fata de cele din 2006, ceea ce indica o imbunatatire a  calitatii apei freatice.Analizand valorile la apa freatica si facand o analogie cu valorile de la sol , valorile de la apa freatica nu mai indica o contaminare cu poluantii specifici activitatii de crestere a pasarilor.

Aceste valori din 2017 vor constitui punctul de referinta pentru apa freatica.

## 10.3.Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

## In prezent , apa uzata de la spalare hale, de la incubatie si  apa menajera  colecteaza in trei bazine vidanjabile si de aici ajunge in statia de epurare a abatorului Avis 3000 SA.

Monitorizarea acestor ape se realizeaza trimestrial Nu au fost depasiri fata de NTPA 002 /2005

| PUNCT DE PRELEVARE | PARAMETRII | VLE IMPUSA CONF AUTORIZ G.A.Nr. 425/ 22.12.2008 | VALOARE OBTINUTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Raport de incercare Nr. |
|  |  |  | 9/ 12.01.2017 | 194/ 28.02.2017 | 498/ 03.05.2017 | 927/ 02.06.2017 | 1318/16.08.2017 | 1634/06.10.2017 | 2013/29.11.2017 |
| Bazin vidanjabil ferma adulte | pH | 6,5-8,5 | 7.05 | 7.09 | 7.16 | 7.28 | 6.88 | 6.75 | 6.84 |
|  | Susp totale | 350 mg/dm3 | 32 | 44 | 36 | 41 | 40 | 41 | 51 |
|  | CCOCr | 500 mg/dm3 | 52 | 58 | 62 | 79 | 80 | 89 | 95 |  |
|  | CBO5 | 300 mg/dm3 | 25.1 | 28.6 | 30.3 | 37.5 | 38.2 | 45.4 | 48.1 |
|  | Amoniu(NH4+) | 30 mg/dm3 | 6.93 | 7.13 | 7.02 | 7.55 | 7.99 | 8.16 | 9.18 |
|  | Fosfor total | 5 mg/dm3 | 0.66 | 0.86 | 0.73 | 0.91 | 0.77 | 0.98 | 4.05 |
|  | Deterg. Biodegr | 25 mg/dm3 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 0.37 | 0.43 |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | 30 mg/dm3 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |

| PUNCT DE PRELEVARE | PARAMETRII | VLE IMPUSA CONF AUTORIZ G.A.Nr. 425/ 22.12.2008 | VALOARE OBTINUTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Raport de incercare Nr. |
|  |  |  | 10/ 12.01.2017 | 193/ 28.02.2017 | 496/ 03.05.2017 | 935/ 02.06.2017 | 1319/16.08.2017 | 1635/06.10.2017 | 2012/29.11.2017 |
| Bazin vidanjabil incubatie | pH | 6,5-8,5 | 7.07 | 7.14 | 7.21 | 7.38 | 7.08 | 7.02 | 7.15 |
|  | Susp totale | 350 mg/dm3 | 16 | 27 | 25 | 29 | 30 | 33 | 42 |
|  | CCOCr | 500 mg/dm3 | 49 | 46 | 52 | 61 | 48 | 61 | 58 |
|  | CBO5 | 300 mg/dm3 | 24.1 | 22.6 | 26.3 | 29.5 | 24.2 | 30.4 | 28.1 |
|  | Amoniu(NH4+) | 30 mg/dm3 | 6.49 | 6.65 | 6.43 | 7.05 | 7.38 | 7.09 | 7.54 |
|  | Fosfor total | 5 mg/dm3 | 0.52 | 0.59 | 0.54 | 0.73 | 0.60 | 0.57 | 0.86 |
|  | Deterg. Biodegr | 25 mg/dm3 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.42 |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | 30 mg/dm3 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |

| PUNCT DE PRELEVARE | PARAMETRII | VLE IMPUSA CONF AUTORIZ G.A.Nr. 425/ 22.12.2008 | VALOARE OBTINUTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Raport de incercare Nr. |
|  |  |  | 8/ 12.01.2017 | 193/ 28.02.2017 | 494/ 03.05.2017 | 935/ 02.06.2017 | 1317/16.08.2017 | 1633/06.10.2017 | 2011/29.11.2017 |
| Bazin vidanjabil ferma tineret | pH | 6,5-8,5 | 7.10 | 7.19 | 7.27 | 7.42 | 7.02 | 7.13 | 7.24 |
|  | Susp totale | 350 mg/dm3 | 26 | 33 | 21 | 35 | 29 | 25 | 36 |
|  | CCOCr | 500 mg/dm3 | 46 | 52 | 58 | 64 | 47 | 43 | 52 |
|  | CBO5 | 300 mg/dm3 | 22.2 | 25.6 | 29.3 | 33.5 | 22.2 | 20.4 | 26.1 |
|  | Amoniu(NH4+) | 30 mg/dm3 | 6.35 | 6.83 | 6.18 | 6.77 | 6.99 | 5.76 | 5.93 |
|  | Fosfor total | 5 mg/dm3 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.67 | 0.63 | 0.42 | 0.72 |
|  | Deterg. Biodegr | 25 mg/dm3 | 0.46 | 0.49 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.27 |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | 30 mg/dm3 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |

Se poate observa ca in general valorile parametrilor monitorizati se incadreaza in NTPA002/2005 , privind descarcarea apelor uzate in retele de canalizare.

Impactul acestor ape asupra mediului este nesemnificativ.

10.4. Monitorizarea si raportarea calitatii solului

CONFORM AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU , IN INCINTA MONITORIZAREA SOLULUI A FOST IMPUSA ANUAL.

Monitorizarea solului din incinta fermei se realizeaza anual la doua adancimi. Raportarea monitorizarilor s-a realizat prin RAM.

In tabelul de mai jos sunt redate monitorizarile efectuate in 2015 si 2016:

| DENUMIRE SOCIETATE | PUNCT DE PRELEVARE | PARAME-TRII | Clasifi conf literaturii de specialitate in 2015 | VALOARE OBTINUTA 2015 | Clasifi conf literaturii de specialitate in 2016 | VALOARE OBTINUTA 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC ALIS PROD IMPEX SA MINTIA | Incubatie Sol- adancime 10 cm Raport de incercari nr 165/06.04.2016 | - pH | Moderat alcalin | 8,49 | neutru | 7,01 |
|  |  | - Carbon organic total | Mijlociu poluat | 3,97% | Mijlociu poluat | 6,17% |
|  |  | - Azot total | Foarte ridicat | 2470 mg/Kg | Foarte ridicat | 3150 mg/Kg |
|  | Ferma 6 Tineret Sol- adancime 10 cm Raport de incercari nr 164/06.04.2016 | - pH | Slab alcalin | 8,11 | Slab alcalin | 7,68 |
|  |  | - Carbon organic total | Mijlociu poluat | 3% | Usor poluat | 2,50% |
|  |  | - Azot total | Foarte ridicat | 2570 mg/Kg | Foarte ridicat | 2540 mg/Kg |
|  | Ferma 6 Adulte Sol- adancime 10 cm Raport de incercari nr 163/06.04.2016 | - pH | Slab alcalin | 7,87 | Slab alcalin | 7,91 |
|  |  | - Carbon organic total | Mijlociu poluat | 3,88% | Usor poluat | 1,16% |
|  |  | - Azot total | Foarte ridicat | 3000 mg/Kg | Foarte ridicat | 2510 mg/Kg |

In tabelul de mai jos sunt redate monitorizarile efectuate in 2017, monitorizari efectuate semestrial:

| DENUMIRE SOCIETATE | PUNCT DE PRELEVARE | TIPUL ANALIZEI | PARAME TRII | Clasificare Conform literaturii de specialitate | VALOARE OBTINUTA Raport de incercari nr: 523/524/03.05.2017 | VALOARE OBTINUTA Raport de incercari nr: 1655/1656/06.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC ALIS PROD IMPEX SA. | Sol- adancime 0-30cm /30-60cm | Sol | - pH | Slab acid 5,8-6,8 | 6.59/6.46 | 6.76/6.55 |
|  |  |  | - Carbon organic total | Usor poluat 1-3% | 1.6/1.0 | 1.9/1.4 |
|  |  |  | - Azot total | Normala 41-60 mg / kg | 39/34.5 | 46/39.2 |

Analizand monitorizarile pe ultimii trei ani se poate observa ca in 2015 si 2016 , incarcarea cu azot a solului este foarte ridicata , in timp ce in 2017 valoarea intra in categoria de sol nepoluat. In 2016 valoarea este mai scazuta , ceea ce indica o imbunatatire a parametrului respectiv, dar nu  se poate justifica o intrare in valoare normala in 2017. Se poate ca in 2017 prelevarea probei sa se realizeze din alt punct. In 2015 si 2016 s-au prelevat probe din trei puncte, ferma tineret, adulte si incubatie, in timp ce in 2017 s-a recoltat proba de doua ori dar nu se specifica locul de prelevare. Propunem ca valori pentru situatia de referinta , valorile din 2016, valori la care sa se raporteze urmatoarele monitorizari ale solului.

### 10.4.Monitorizarea si raportarea producerii de deseuri .

In cadrul fermei   se monitorizează generarea de deseuri şi se ţine evidenţa gestiunii acestora conform HG 856/2002.

Acestea se raporteaza anual la autoritatea de mediu.

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejectii de pasare | Tone | Hale de crestere | Dupa fiecare ciclu de crestere | estimare |
| Cadavre de pasari | Tone | Hale de crestere | Lunar | estimare |
| Deseuri menajere | Tone | Personal de intretinere | Lunar | estimare |
| Deseuri de ambalaje | Tone | Medicamente si substante periculoase | Lunar | Estimare/cantarire |
| Cenusa de la incinerator | Tone | Incinerator | Lunar | estimare |
| Operatorul nu monitorizează compoziţia chimică a dejecţiilor. |

### 10.5. Monitorizarea mediului

### 10.5.1.Contributia la poluarea mediului ambiant.

Observatii

Necesitatea monitorizarii trebuie luata in considerare pentru:

- apa freatica, cand trebuie facuta o caracterizare a calitatii luand in considerare atat variatiile pe termen scurt, cat si variatiile pe termen lung, in vederea stabilirii impactului in timp a eventualelor infiltratii provenite de la batalul de dejectii sau de la santul de garda.

- aer, inclusiv mirosurile;

- contaminarea solului

- evaluarea impactului asupra sanatatii.

Este ceruta monitorizarea de mediu?

- Da, este solicitata prin autorizatia integrata de mediu. Aceasta se realizeaza pe factori de mediu conform cerintelor din autorizatie.

- Rezultatele monitorizarilor sunt centralizate in RAM si transmise anual la autoritatea d e mediu.In cap. De mai sus s-au arata monitorizarile efectuate pe factori de mediu.

### 10.5. 2. Monitorizarea impactului

#### Descrieti orice monitorizare a factorilor de mediu realizata sau propusa privind efectele emisiilor

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost trase) |
| --- | --- | --- |
| Factor de mediu AER – imisii Limita admisă – conform STAS 12574-1987 |
| NH4+ | Raport amplasament si capitolele anterioare | Nu se înregistrează depăşiri ale limitei admise |
| Pulberi în suspensie |  | Nu se înregistrează depăşiri ale limitei admise |
| Factor de mediu APA – evacuare în staţia de epurare Limita admisă – conform HG. 352/2005 - NTPA 002 |
| pH | Raport amplasament si capitolele anterioare | Parametrii monitorizati se incadreaza in NTPA 002/2005 |
| CCO-Cr |  |  |
| CBO5 |  |  |
| R = CBO5/CCO-Cr |  |  |
| Materii în suspensii |  |  |
| Extractibile în eter de petrol |  |  |
| Factor de mediu APA – pânza freatică: Limita admisă – conform cu AIM |
| pH | Raport amplasament si capitolele anterioare | Se inregistreaza in continuare depasiri ale parametrului oxidabilitate, fata de legea apei potabile. Fata de inregistrarile din 2006 , concentratiile parametrilor monitorizati au scazut foarte mult. |
| Aspect |  |  |
| Indice de permanganat CCO –Mn |  |  |
| Substanţe extractibile în eter de petrol |  |  |
| Fosfaţi (PO43-) |  |  |
| Azot amoniacal (NH4+) |  |  |
| Cloruri (Cl-) |  |  |
| Factor de mediu SOL – din incinta unităţii Limita admisă – conform O MPPM 756/97 |
| pH | Raport amplasament si capitolele anterioare | Nu se înregistrează depăşiri ale pragului de alertă |
| N total |  | Nu se înregistrează depăşiri ale pragului de alertă |
| P total |  | Nu se înregistrează depăşiri ale pragului de alertă |
| Produse petroliere |  | Nu se înregistrează depăşiri ale pragului de alertă |
| Terenul agricol pe care se realizează împrăştierea dejecţiilor Pentru stabilirea dozei de dejecţii admisă/ha |
| pH | Studiul OSPA | Concentraţii normale de nutrienţi |
| N total |  |  |
| P total |  |  |
| Potasiu |  |  |
| DESEURI |
| Azot total | Studiu OSPA |  |
| Fosfor total |  |  |
| Potasiu |  |  |
| ZGOMOT Limita admisă – conform SR 10009/2017 65 dB la limita de amplasament |
| la intrarea pe amplasament | Raport amplasament si capitolele anterioare | Nu se înregistrează depăşiri ale nivelului de zgomot pentru incinta industrială |

### 10.6.Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; | Nu este cazul |
| oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura in cuptor sau in emisiile de gaze; | Se urmăreşte temperatura şi umiditatea în cadrul halelor de creştere a păsărilor |
| eficienta instalatiei atunci cand este importanta pentru mediu; | Nu este cazul |
| consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic (continuu si inregistrat); | Se monitorizează consumul de energie prin contorizare la intrarea în unitate |
| calitatea fiecarei clase de deseuri generate. | Nu se urmăreşte calitatea deşeurilor generate şi nu este necesară monitorizarea continuă a lor deoarece nu prezintă variaţii importante ale compoziţiei |
| Listati alte variabile de proces care pot fi importante pentru protectia mediului. | - |

10.7   Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

In cadrul procedurilor interne de functionare exista proceduri speciale de interventie in caz de accident sau incident de mediu. Toate evenimentele de acest fel sunt raportate autoritatilor competente in cel mai scurt timp posibil.

Raportari

Se vor raporta anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag conform prevederilor HG nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului Europeans§i al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

## 11.DEZAFECTAREA

## 11.1 Masuri de prevenire luate inca din faza de proiectare

SC ALIS PROD IMPEX SA  nu este o instalaţie nouă. In faza de proiectare  nu au fost luate în considerare recomandările BAT privind dezafectarea unităţii.

- Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

-

- este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

-

- lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

-

- izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

-

- materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

-

Nota: pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de Directiva 96/61/CE, este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazue pentru dezafectare, astfel incat sa previna poluarea mediului.

Măsurile prevăzute pentru dezafectare ”instalaţiei” şi care vizează problematica protecţiei mediului sunt: ➢ stocurile de materiale (cereale, nutreţuri,) vor fi epuizate ➢ stocurile de produse finite pui) vor fi lichidate ➢ halele de pui vor fi depopulate, curăţate şi spălate ➢ toate apele uzate vor fi vidanjate şi transportate la o staţie de epurare externă Toate operaţiile se vor executa înainte de încetarea definitivă a activităţii pentru a avea acces la facilităţile existente pentru evacuarea materialelor, apelor reziduale şi dejecţiilor. In continuare pe baza unor proiecte specifice de demolare se va proceda la dezafectarea echipamentelor şi în final a clădirilor dacă este cazul. Operaţiile de dezafectare şi demolare se vor face în baza principiului valorificării la maximum a materialelor rezultate. Operatorul platformei îşi asumă obligaţiile de mediu eventual rezultate în baza bilanţului de mediu, obligaţii care vor cuprinde şi monitorizarea sitului post-închidere în condiţiile stabilite de autoritatea de mediu.

### 11.2.Planul de inchidere a instalatiei

A fost elaborat un plan de inchidere a acestui amplasament, cu urmatoarele obiective:

- indepartarea de pe amplasament a tuturor materialelor potential poluante rezultate din activitatile autorizate;

- remedierea poluarilor accidentale ale solului §i/sau apei subterane, dupa caz, cauzate de activitatile aferente instalatiei;

- teste de validare a calitatii solului §i apei subterane;

- indepartarea tuturor de§eurilor, resturilor de instalatie §i echipamentelor prezente ca urmare a inchiderii activitatilor autorizate;

- predarea cladirilor §i/sau a terenului depoluat proprietarului/ noului ocupant al amplasamentului, daca este cazul;

- orice modificari semnificative operationale sau de infrastructura, ale instalatiei care ar putea avea impact asupra starii terenului §i a apei subterane vor fi comunicate APM si se vor mentine inregistrarile aferente. Daca va fi necesar, operatorul va solicita oficial modificarea autorizatiei IPPC.

Planul de inchidere a amplasamentului va fi dezvoltat in continuare functie de orice modificari/ evolutii ale amplasamentului.

### Pentru incetarea activitatii se are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor.

### 11.2.1. Structuri subterane

Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta  pe scurt detalii privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Reţeaua subterană de canalizare | - ape uzate de spălarea halelor de păsări - ape pluviale - ape menajere | oprirea evacuărilor în reţeaua subterană golirea reţelei subterane extragerea structurilor subterane nu sunt necesare alte măsuri speciale la dezafectare |
| Bazinele vidanjabile de stocare a apelor uzate sau levigat de la platforma de dejectii | Ape uzate (ape uzate de la spălare a halelor de păsări, ape pluviale şi ape menajere) | oprirea evacuărilor în bazine golirea bazinelor extragerea structurilor subterane nu sunt necesare alte măsuri speciale la dezafectare |

### Structuri supraterane

- Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Halele de păsări | Nu conţin materiale periculoase | Nu există – se impune doar depopularea halelor şi curăţarea acestora |
| Depozitele, magaziile, şoproanele de depozitare a materialelor (cereale, nutreţuri, etc), inclusiv buncărele de depozitare a nutreţurilor combinate | Nu conţin materiale periculoase | Nu există – se impune doar golirea prealabilă a lor |
| Platforma de epozitare dejectii | Nu conţin materiale periculoase | Nu exista, se impune golirea si curatarea platformei si a bazinului de stocare levigat |

### Lagune.

### Nu este cazul

### Depozite de deseuri

### FERMA 6 nu   deţine platforma de depozitare dejectii.

| Depozite de deseuri | Nu există |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; |  |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? |  |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? |  |

### Zone in care se preleveaza probe.

### Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

La incetarea activitatii si dezafectarea fermei se propun a se pastra aceleasi puncte de monitorizare ca si in timpul functionarii fermei.Aceste puncte sunt indicate in Raportul de amplasament si pe planul de situatie.

# Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13 | DA |
| --- | --- |

# 13.  Limitele de Emisie

# 13.  Limitele de Emisie

## Limite de emisie in aer

Dupa cum s-a mentionat in subsectiunea 5.1, singurele surse de emisii semnificative sunt halele de productie. Emisiile in aer din hale contin in principal amoniac, protoxid de azot, metan si pulberi. Efectul acestor emisii se masoara prin determinari de calitate a aerului in zona surselor care le genereaza si sunt prezentate la imisii pentru monitorizarea mediului, la factorul aer.

Calculul emisiilor a fost efectuat in capitolul 5 al prezentului document, utilizand factori de emisie din irpp_bref_2017.

DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor stabileste Factorul de emisie de 0,08 kg/ NH3/loc/an (limita superioara) la pui si 0.13 kg/ NH3/loc/an la gaini fara custi.

Limite de poluanti in aerul inconjurator

Valorile substantelor poluante in aer (imisii) se incadreaza in limitele (CMA) stipulate de STAS 12574/1987.

#### 13.2.Emisi in reteua de canalizare asociate cu utilizarea BAT-urilor

In  cazul fermei   nu sunt descarcari de ape uzate sau pluviale in ape de suprafata.

Conform autorizatiei integrate de mediu, de la emiterea acesteia pana in prezent s-a monitorizat cantitatea si incadrarea in VLE (stabilite de HG nr. 188/2002 - NTPA-002, cu modificarile si completarile ulterioare) ale efluentului tehnologic si ale celui menajer. Operatorul activitatii realizeaza monitorizarea evacuarilor de ape uzate epurate prin laborator acreditat.

Avand in vedere ca apele uzate menajere si tehnologice de pe amplasamentul fermei  sunt descarcate  in statia de epurare detinuta de SC AVIS 3000 SA (in cadrul Abatorului de la Soimus), conditiile de monitorizare referitoare la aceste categorii de ape uzate trebuie stabilite de catre operatorul statiei de epurare. Acest aspect a fost semnalat si luat in considerare de catre autoritatea competenta pentru gospodarirea apelor (ABA Mures) in emiterea noii autorizatii de gospodarire a apelor.

## 13.3. Emisii in ape subterane asociate cu utilizarea BAT-urilor

Prin autorizzatia integrate de mediu au fost stabilite valori ale referinta, monitorizarile efectuate in 2006 pentru indicatorii: pH, azot amoniacal, nitriti , nitrati, CCoCr si fosfor total

| PARAMETRII | Valori admise Legea 458/2002,modificata si completataprin Legea Nr.311/2004 | Valori prima VLE-Raport amplasament-2006 |
| --- | --- | --- |
| - pH | (6,5 ; ( 9,5 | 7,10 |
| - Azot amoniacal mg/l | 0,50 |  |
| - Nitriti mg/l | 0,50 | 1,22 |
| - Nitrati mg/l | 50 | 35,4 |
| CCOCr mg/l | 5,0 | 27 |
| Fosfor total mg/l |  | 2,96(PO 3-4) 1,027 (Pt) |

In autorizatia integrata de mediu sunt impuse valori conform Legii apei potabile. In  prezent s-a emis Ord. 1037/2009 cu corpurile de apa la care trebuie sa se raporteze apele subterane. In documentatia noua pentru obtinerea autorizatiei   de gospodarire a apelor se va solicita raportarea la valorile din acest ordin, sau la ultimele monitorizari din 2017.

## 13.3. Emisii in sol asociate cu utilizarea BAT-urilor

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot

| Strarea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii  concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg de  azot pe hectar si an, conform Codului de bune practici agricole.

Cantitatea maxima se va aplica atunci cand:

- se utilizeaza balegar putin fermentat;

- se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitate ridicata de denitrificare;

- se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot.

Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate, pentru a preveni scurgerile in sol .

# 14.Impact

14.1.Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Impactul asupra solului

Rezultatele analitice obţinute pe probele de sol prelevate din incinta fermei 6 de pe amplasamentul Lesnic evidentiaza o scadere a concentratiilor in sol, iar valorile incadreaza solul din incinta fermei in sol usor acid si nepoluat dpdv al parametrilor azot si carbon organic.

Impactul asupra aerului

Evaluarea nivelurilor de concentraţii a emisiilor s-a efectuat prin raportarea la valorile limită si valorile de prag prevăzute de reglementările în vigoare.

Avand in vedere rezultatele obtinute se apreciaza ca amplasamentul Lesnic nu genereaza impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

Impactul asupra emisarului

In prezent FERMA 6 , evacueaza apele menajere si cele de la spalare hale in statia de epurare a abatorului ce apartine de SC AVIS 3000 SA. Ferma 6 nu evacueaza ape direct in emisar. Abatorul detine autorizatie de gospodarire a apelor , in care este cuprinsa si evacuarea de ape de la ferma 6.

Apele descarcate in statia de epurare se incadreaza in NTPA 002/2005.

Impactul asupa freaticului

Probele de ape prelevate din forajele de observatie (efectuate conform autorizatiei integrate de mediu ) prezinta depasiri la anumiti indicatori. Determinările pentru apa freatică indică faptul ca se inregistreaza depasiri atat in amonte cat si in aval la oxidabilitate (incarcare organica) fata de limitele admise prin Legea 458/2002 modificată şi completată prin legea 311/2004 si fata de valorile din Raportul de amplasament din 2006. Influienta negativa asupra apei subterane nu se datoreaza doar activitatii Ferma 6 intrucat se remarca o scadere a valorilor acestor indicatori la probele din aval fata de amonte.

Din punct de vedere calitativ aceste ape prezinta poluare cu substanta organica .

### 14.2Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse – anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de amplasament* | Pânza freatică | Nu există evacuări controlate Pânza freatică poate fi afectată prin infiltraţii în sol | Raport de amplasament Monitorizarea apei freatice prin doua foraje de control |
| Plan de amplasament* | Populatia localitatii Soimus | Emisii fugitive de amoniac | Raport de amplasament Măsurători de imisii şi de zgomot la limita incintei |
|  | Terenul agricol pe care se împrăştie dejecţiile | - Creşterea excesivă a conţinutului de azot din sol în cazul dozării incorecte a dejecţiilor - Fertilizarea solului prin reglarea conţinutului de nutrienţi (N:P:K) - Impact economic pozitiv prin reducerea consumului de îngrăşăminte chimice | Studiul OSPA Monitorizarea conţinutului de nutrienţi în terenul agricol Aceste masuri sunt respectate de operatorul care preia dejectiile pentru fertilizare |

## 14.3.Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

Operatorii trebuie sa faca dovada ca o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitatile autorizate a fost realizata si impactul  este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT si a altor informatii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activitati. Rezultatul evaluarii trebuie inclus in solicitare si rezumat in tabelul 14.3.1 de mai jos.

### Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. cele in care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |
| Evacuarea apelor uzate în staţia de epurare | Nu se impune modelarea detaliată având în vedere concentraţia redusă a poluanţilor evacuaţi | Calitatea apei uzate rezultate de la ferma şi descarcata la staţia de epurare a abatorului se încadrează în condiţiile de evacuare impuse de HG. 352/2005.- NTPA 002. Impactul asupra staţiei de epurare este nesemnificativ. |
| Evacuarea a amoniacului din halele de creştere a păsărilor (emisii difuze şi fugitive) | Nu se impune modelarea detaliată având în vedere concentraţia redusă a amoniacului în imisii | Nu se evidenţiază prezenţa amoniacului peste limitele admise la limita amplasamentului |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

## Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau recuperarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: | Dejectiile nu se stocheaza pe amplasament, ci pe o platforma betonata situata in camp inafara amplasamentului |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau | - nu e risc de poluare pentru apele pluviale si implicit pentru sol, apa freatica |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau | -in incinta nu se desfasoara activitati producatoare de zgomot |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; | Nu se produc modificari care sa duca la afectarea negativa a peisajului. |

Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Planul judeţean de gestiune al deşeurilor | Valorificarea la maxim a categoriilor de deşeuri pentru care există posibilităţi de valorificare |

## Habitate speciale

Nu există zone protejate în apropierea obiectivului.

| Cerinta | Raspuns (Da/Nu / identificati / confirmati includerea, daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de Interes Comunitar, in special reteaua Natura 2000, Zone Speciale de Conservare sau Rezervatii Stiintifice care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | NU Daca nu, treceti la Sectiunea urmatoare. |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate, pentru Planificarea la nivel Urban sau Rural, SEVESO sau in alt scop? |  |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam enumerati) |  |
| Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra Zonelor Europene? Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. |  |

# Programul  pentru Conformare si Programul de Modernizare

Se ataseaza Compararea cu cerintele BAT .

In acest moment, ati realizat toate etapele completarii solicitarii dumneavoastra. Va rugam sa va intoarceti la pagina de inceput pentru a verifica daca ati inclus toate elementele necesare.

Elaborat

SC PHOEBUS ADVISER SRL TIMISOARA

# Footnotes

Legea 451/2001 care implementeaza Directiva 67/548/EC privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase

Exista o zona de depozitare (i) sau complet ingradita (ii)B Exista un sistem de evacuare a aeruluiC Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea

# Text boxes

Adaposturi de animale

Descarcare sau incarcare animale

Cadavre animale

Depozitare hrana in buncare

Distributie hrana si apa

Transporthrana

Colectare dejectii

Stocare dejectii

Instalatii captare apa -hidrofor

eliminare

Raspandire pe camp

Adaposturi de animale

Descarcare sau incarcare animale

Cadavre animale

Depozitare hrana in buncare

Distributie hrana si apa

Transporthrana

Colectare dejectii

Stocare dejectii

Instalatii captare apa -hidrofor

eliminare

Raspandire pe camp

| Indicator | CMA (medie 30 min) | CMA (medie zilnica) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | 0,3 mg/mc | 0,1 mg/mc |

CMA pentru amoniac in aerul inconjurator