DOCUMENTAŢIE

PENTRU SOLICITAREA AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU PENTRU HALDA DE ZGURĂ BUITURI HUNEDOARA

Operator haldă 		             		   Elaborator documentaţie

GRAND SMITHY WORKS				GEO MINE CONSULTING

Drâmbă Mihai						Mihai Pricopie

Ioan Refec

DEVA

2017

- Descrierea instalaţiei şi a activităţilor desfăşurate

Activitatea pentru care se solicită autorizaţia integrată de mediu este „Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare halda de zgură Buituri”, care se încadrează în conformitate cu Anexa 1 la Legea nr.278/24.10.2013 privind emisiile industriale la poziţia 5.3. alin b. „Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi”:

- tratarea (prelucrarea) zgurii;

Programul de funcţionare: 10 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, 240 zile/an;

Personal de funcţionare: 36 persoane

Regimul de lucru: 240 zile/an, 10 ore/zi (la capacitate maximă)

Situaţia suprafeţelor ocupate de halda de zgură este următoarea:

Suprafaţa totală a amplasamentului.……………842.217,469 m2 din care:

- Suprafaţa ocupată de zgură (halda)……...735.423,268 m2;

- Suprafaţa ocupată de drumuri…………….30.474,530 m2;

- Suprafaţa liberă……………………………76.319,671 m2;

Perimetrul haldei de zgură este împărţit în două zone A şi B, delimitate în funcţie de gradul de stabilitate al haldei şi zguri depozitate.

Zona A ocupă jumătatea sudică a haldei, care prezintă o stabilitate mai ridicată, iar zona B delimitată în partea nordică a haldei are o stabilitate scăzută.

Pe acest teren s – au depozitat din anul 1965 şi până în prezent o cantitate de 12.776.201,18 milioane mc de zgură de oţelărie şi furnal, care reprezintă o cantitate de 20.441.921,89 milioane tone.

Capacitatea maximă de prelucrare a celor trei staţii de sortare a zgurii este de 12.200 t/zi. respectiv 2.320.000 t/an, timp de funcţionare 10 ore/zi, 5 zile/săptămână, 240 zile/an.

Din această activitate rezultă 46.400 t fragmente de fier (2 %) care se întorc la oţelăria electrică şi 2.273.600 t de zgură deferizată, care se va depune pe treptele haldei, urmând să fie valorificată pentru lucrării de construcţii drumuri şi şosele.

Activitatea de procesare zgură are ca obiect separarea fracţiei feroase din zgură în vederea obţinerii a două subproduse cu următoarele utilizări:

- Subprodusul feros (scoarţă) utilizat în cuptorul electric pentru producerea oţelului;

- Subprodusul zgură deferizată utilizat la construcţia drumurilor şi autostrăzilor;

Fractia metalica este estimata la cca. 2% din masa totala a zgurii.

Vecinătăţi

Amplasamentul este situat în partea de NE a municipiul Hunedoara, în zona numită Buituri (pe valea Hăroani).

Halda de zgură Buituri are următoarele vecinătăţi:

- La nord: terenuri private şi o pădure tânără aparţinând comunităţii locale din Pestişu Mare:

- La est  şi sud: păşuni şi fâneţe aparţinând persoanelor private;

- La vest; terenuri agricole private situate pe malul râului Cerna

Coordonate  Stereo 70:   X – 478574,544 – latitudine

Y – 339270,757 – longitudine

1.1. Descrierea principalelor activităţi

Schema fluxului tehnologic

Fluxul tehnologic I - transportul „zgurii cenuşii”, rezultate din fluxul tehnologic (EAF (zgură de cuptor electric) şi zgură LF (zgură de oală) de pe platforma de răcire din incinta oţelăriei pe treptele haldei de zgură; Depozitarea se face în zona nord – vestică a haldei, în zona B, cu stabilitate scăzută, peste stratul de zgură existent. Locaţia se află la est de al doilea pinten de sprijin, afectat de alunecări de teren. Zona de depozitare are o suprafaţă de 4 ha, este operaţională de la începutul anului 2015, fiind depusă o cantitate de 165.000 t. (conturul amplasamentului este marcat pe planul de situaţie al haldei Buituri).

Fluxul tehnologic II – extracţia şi încărcarea zgurii depozitate istoric, de pe treptele haldei sau din zonele cu depozitare necontrolată şi transportarea la staţiile de procesare zgură:

Fluxul tehnologic III – trecerea zgurii prin staţia de procesare unde se face recuperarea fierului prin separare magnetică şi obţinerea zgurii deferizate. Resturile de fier sunt sortate mecanic în trei clase de dimensiuni:

- ]0 – 10 mm;

- 10 – 50 mm;

- 50 – 250 mm.

Situaţia şi locul de depozitare al sorturilor, la data elaborării documentaţiei, era următoarea:

- Sortul de fier cu dimensiuni de la 0 – 10 mm este depozitat temporar pe haldă, pe o suprafaţă de cca. 3000 m2 unde se află stocată o cantitate de 7000 tone (locul este marcat pe planul de situaţie anexat la prezenta documentaţie);

- Sortul de fier cu dimensiunile de la 10 – 50 mm este depozitat temporar pe platforma staţiei de sortare şi recuperare a fierului; unde se află depozitate cca. 53.000 tone fier; cele două stive de sorturi sunt dispuse pe două suprafeţe cu mărimea de 636 m2 şi respectiv 200 m2 (suprafeţele de depozitare sunt marcate pe planul de situaţie al haldei Buituri).

- Sortul de fier cu dimensiunile de la 50 – 250 mm este expediat, pe măsura produceri, la oţelăria electrică de la Arcelor Mittal Hunedoara; în prezent pe halda Buituri nu se află depozite temporare din sortul de fier cu dimensiuni de 50 – 250 mm;

Fluxul tehnologic nr. IV – încărcarea şi transportul subproduselor de la staţia de sortare la oţelăria electrică (scoarţe de fier) şi a zgurii deferizate pe treptele de depozitare şi la terţi pentru construcţia de drumuri.

Fluxul tehnologic nr. V – (reabilitarea treptelor) relocarea zguri din zonele cu depunerii excesive, pe întreaga suprafaţă a haldei, pentru repartiţia egală a zgurii pe suprafaţa depozitului, redimensionarea treptelor şi a înclinării taluzurilor;

Descrierea instalaţiilor de procesare zgură şi a modului de funcţionare

Instalaţia fixă de sortare este formată din următoarele elemente:

- buncăr de alimentare prevăzut cu un grătar cu ochiurile de  250 mm,

- banda principala de transportoare cu lungimea de 20 m,

- ansamblu de ciururi (0 – 10 mm, 10 – 50 mm si 50 – 250 mm)

- electromagnet  montat la capatul fiecărei benzi;

- trei benzi transportoare care preiau sorturile de fier;

Materialul transportat din zonele de excavare - încărcare este basculat direct in buncarul instalatiei, din care este preluat de către bandă şi transportat spre sistemul de ciuruire.

Magnetul montat la capatul benzi selecteaza fractia metalica deversando pe un jgheab dirijat pe sistemul de ciur.

In urma ciuruiri rezultă trei sorturi de fier:

Sortul   0 –   10 mm

Sortul 10 –   50 mm

Sortul 50 – 250 mm

Fracţia metalică de la fiecare ciur este preluata de către o bandă transportoare şi depusă pe platforme diferite (depozitul temporar de metal).

Acţionarea instalaţiei se realizează cu 7 motoare electrice cu un consum total de 14,5 Kw/h, alimentate în prezent de la un grup electrogen cu o putere de 400 kwA.

Zgura trecuta prin sistemul de deferizare este un material curăţat de fracţia metalică, bun pentru a fi folosit în construcţia de drumuri, şosele şi autostrăzi, având avantajul faţă de agregatele rotunjite că se tasează mult mai bine, asigurând astfel o stabilitate ridicată a infrastructurii.

În perimetrul ”B” (jumătatea nordică a haldei) procesarea zgurii se realizează cu două staţiile mobile, de construcţie internă, cu o capacitate de prelucrare de 450 t/h fiecare, formate din următoarele componente:

- buncăr colector cu o capacitate de 4 mc, prevăzut cu un grătar cu ochiurile de 250 mm;

- doua benzi transportoare cu lungimea de 4 m si magnet permanent.

Benzile transportoare sunt acţionate de câte un motor electric.

Consumul de energie pentru cele două motoare electrice care antrenează benzile transportoare într - o staţie mobilă este 9 kw/h. Curentul electric necesar acţionării motoarelor provine de la un grup electrogen cu capacitatea de 80 kw, acţionat de un motor diesel V8 Fiat. Alimentarea cu motorină a grupului electrogen şi a utilajelor de încărcare şi transport se face de la două rezervoare cu capacităţii de 10.000 l fiecare (cu grad de umplere 90 %), prevăzute cu cuve de retenţie şi pompe de alimentare.

Fluxul de prelucrare constă din următoarele lucrării:

- Alimentare staţie prin descărcarea zgurii în buncărul de alimentare;

- Separare electromagnetica a fierului

- Sortarea fractiei metalice în trei clase.

Zgura preluată de banda transportoare trece pe sub un magnet permanent, care extrage fracţia metalică din zgură si o dirijeaza pe un jgheab metalic montat perpendicular pe directia de înaintare a benzii şi o stochează pe platforma instalatiei; De aici se încarcă în autobasculante şi este transportată la ArcelorMittal Hunedoara.

Zgura deferizată este încărcată cu ajutorul unui încărcător frontal în mijloace de transport auto si depusă pe treptele, în reconstructie, ale haldei.

- o zona de cca. 4 ha, denumita si „zona de zgură cenuşie” ce reprezintă depuneri de zgura ale procesului siderurgic actual, autorizaţie de mediu HD nr. 337/03.12.2013, beneficiar S.C. SWISS TRADE

1.2. Capacităţi de producţie

| Denumirea procesului | Descriere | Capacitate de producţie maximă |
| --- | --- | --- |
| Transportul „zgurii cenuşii”, pe treptele haldei de zgură; | Depozitarea zgurii se face în zona B, situată în partea nord estică a haldei, în apropierea pintenului de sprijin nr.2, care a fost afectat de fenomene de alunecări de teren în trecut. Zona de depozitare este marcată pe planul de amplasament cu linie plină de culoare albastră. Activitatea de depozitare se face pe o suprafaţă de cca. 4 ha, prin SWISS TRADE, în baza autorizaţiei de mediu HD nr. 337/03.12.2013. | 69.758 t |
| extracţia şi încărcarea zgurii depozitate istoric, şi transportarea la staţia de procesare zgură: | Se încarcă cu excavatorul zgura în autobasculante, după care se transportă la staţia de procesare, cu descărcarea zgurii în buncărul de alimentare al staţiei. | 2.320.000 t |
| Procesare zgură | Preluarea zgurii din buncărul de alimentare prin benzi transportoare, extragerea fierului din zgură cu magneţi, şi sortarea acestuia cu ciururi vibratoare. | 2.320.000 t |
| Transportul subproduselor scoarţă din fier la oţelărie zgură deferizată în depozit şi la terţi | Transportul subproduselor: scoarţe la oţelăria electrică şi zgura deferizată la haldă | 46.400 t t scoarţă 2.273.600 t zgură deferizată |
| Relocarea şi reabilitarea treptelor | Se formează trepte noi de zgură cu înălţimea de 15 m, unghiul de taluz al treptelor de 45º şi unghiul general de taluz al haldei de 60º.. |  |

Pe acest teren s – a depozitat din anul 1965 şi până în prezent o cantitate de 12.776.201,18 milioane mc de zgură de oţelărie şi furnal, care reprezintă o cantitate de 20.441.921,89 milioane tone.

Concomitent cu procesarea zgurii “istorice” are loc şi procesarea „zgurii cenuşii” care rezultă în mod curent din procesul tehnologic de elaborare a oţelului pe platforma industrială a Arcelor Mittal Hunedoara.

1.3. Bilanţul intrărilor şi ieşirilor subproduselor din depozit

| INTRĂRI | IEŞIRI |
| --- | --- |
| Tip intrări | U/M | Cantitate | Tip ieşiri | U/M | Cantitate |
| SUBPRODUSE DE LA OŢELĂRIE |  | Media pe 5 ani | SUBPRODUSE |  | Media pe 5 ani |
| Depozitarea subproduselor rezultate de la oţelăria electrică |  |  | Reprezintă media ieşirilor pe 5 ani de pe halda de zgură |  |  |
| Zgură | t/an | 69.758 | Scoarţă | t/an | 24.348 |
|  |  |  | Zgură deferizată | t/an | 207.357 |
| ACTIVITATE |  | Cant. anuală |  |  | Cantităţi anuale |
| Extracţie zgură din zonele de depozitare (trepte) | t/an | 2.320.000 |  |  |  |
| Transport zgură din locul de extracţie la staţia de procesare | t/an | 2.320.000 |  |  |  |
| Procesare zgură cu recuperarea fierului prin separare magnetică şi sortare după dimensiuni, şi obţinerea zgurii deferizate | t/an | 2.320.000 | Sorturi de fier Zgură deferizată Depusă pe haldă Reprezintă potenţialul de produse care rezultă din procesarea zgurii | t/an t/an | 46.400 2.273.600 |
| Energie MW/an | MW/an | 78 |  |  |  |
| Încărcarea şi transportul fierului la oţelărie Încărcarea şi transportul zgurii deferizate pe treptele noi ale haldei de zgură Redimensionarea treptelor de depozitare a zgurii din haldă |  |  |  |  |  |
| Motorină t/an | t/an | 87 |  |  |  |

1.4. Utilaje de transport, prelucrare zgură şi producerea energiei electrice

| Nr. crt. | Utilaje/tip | Anul fabricaţiei | combustibil | buc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Încărcător frontal | 2012 | motorină | 3 |
| 2 | buldozer | 2012 | motorină | 1 |
| 3 | excavator | 2012 | motorină | 3 |
| 4 | autobasculante | 2012 | motorină | 8 |
| 5 | Generatoare energie | 2010 | motorină | 2 |
| 6 | Staţie de sortare fixă | 2017 | Energie electrică | 1 |
| 7 | Staţie de sortare mobilă | 2016 | Energie electrică | 2 |

1.5. Managementul activităţii

Pe amplasamentul depozitului au fost depuse de la data intrării în funcţiune, anul 1965 până în prezent, un amestec de zgurii provenite de la oţelărie, furnale, turnătorie, cubilou, molozuri şi deşeuri refractare, în cantităţii de peste 20,4 milioane tone.

Din datele furnizate de Arcelor Mittal Hunedoara rezultă că în ultimii 5 ani în depozit au intrat 348788 t zgură (304587 t zgură EAF şi 84931 t zgura LF) şi au ieşit 1.158.526 tone de subproduse (121741 t scoarţă şi 1.158.526 t zgură deferizată), rezultând un bilanţ negativ de 809737 t subproduse valorificate. Bilanţul reprezintă diferenţa dintre zgura eliminată din depozit (valorificată) şi cea intrată pentru depozitare în perioada ultimilor 5 ani.

1.6. Alimentare cu energie electrică

Energia electrică este utilizată la acţionarea motoarelor electrice care antrenează benzile transportoare în staţia de procesare fixă şi în cele mobile.

Cele 3 staţii de procesare zgură una fixă acţionată de 7 motoare şi cele mobile echipate cu câte două motoare, realizează un consum orar de 32,5 kW şi anual de 78 MW.

În prezent energia electrică este furnizată de grupuri electrogene acţionate de motoare Disel. În programul de modernizare al fluxului tehnologic se prevede alimentarea cu energie electrică de la reţeaua naţională prin montarea unui cablu şi instalarea unui transformator.

În anul 2018 este prevăzută trecerea la alimentarea cu energie electrică din staţia 110/20 kV din incinta Arcelor Mittal Hunedoara prin intermediul unei linii electrice subterane în lungime de cca. 4,5 km, până la un postul trafo de 20/0,4 KV 3x2000KVA, prevăzut în incinta depozitului.

- Prezentarea materiilor prime şi auxiliare, a altor substanţe, a tipului de energie utilizată sau generată de instalaţie

Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Substanţă/preparat | Utilizare | Cntitate | UM | Categorie | Fraza de risc | Fraza de siguranţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulei mineral aditivat | Ungeri motoare | 584 | l/an | Carc. Cat.2 | R 45 | S 53, S 45 |
| Ulei hidraulic | Sisteme hidraulice | 600 | l/an | Carc. Cat.2 | R 45 | S 53, S 45 |
| Motorină | transport | 87 | t/an | Carc. Cat.3 | R 40 | S2, S36/37 |

Fişele cu date de securitate pentru substanţe/preparatele periculoase sunt anexate la documentaţie

Zgura EAF (zgură de cuptor electric 45.000 t/an şi zgură LF (zgură de oală): 13.000 t/an sunt considerate subproduse ca urmare a faptului că rezultă în procesele de producţie al căror obiectiv principal nu este producerea acestora.

Zgurile sunt supuse unei prelucrări prin sortare mecanică în care prin separare magnetică se obţine fracţia feroasă (scoarţa), sortată pe dimensiuni astfel:

- Sortul 0 – 10 mm;

- Sortul 10 – 50 mm;

- Sortul 50 – 250 mm;

Sorturile I şi II sunt depozitate temporar pe halda de zgură, de unde se livrează, în funcţie de necesităţi, anumite cantităţi din sortul 10 – 50 mm, la oţelăria electrică, iar cantităţile din sortul 0 – 10 mm, vor fi transportate la un beneficiar pentru producerea fontei.

- Sortul de fier cu dimensiuni de la 0 – 10 mm este depozitat temporar pe haldă, pe o suprafaţă de cca. 3000 m2 unde se află stocată o cantitate de 7000 tone (locul este marcat pe planul de situaţie anexat la prezenta documentaţie);

- Sortul de fier cu dimensiunile de la 10 – 50 mm este depozitat temporar pe platforma staţiei de sortare şi recuperare a fierului; unde se află depozitate cca. 53.000 tone fier; cele două stive de sorturi sunt dispuse pe două suprafeţe cu mărimea de 636 m2 şi respectiv 200 m2 (suprafeţele de depozitare sunt marcate pe planul de situaţie al haldei Buituri).

- Sortul de fier cu dimensiunile de la 50 – 250 mm este expediat, pe măsura produceri, la oţelăria electrică de la Arcelor Mittal Hunedoara; în prezent pe halda Buituri nu se află depozite temporare din sortul de fier cu dimensiuni de 50 – 250 mm;

- Descrierea surselor de emisie din instalaţie

  - Emisii în aer

Emisii din surse mobile de poluare sunt emisii eliberate în aerul înconjurător de mijloacele de transport şi echipamentele mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere internă.

Emisiile din surse mobile sunt reprezentate de particule în suspensie (PM10), oxizi de azot, dioxid de sulf, oxid de carbon, evacuate prin ţevile de eşapament ale mijloacelor de transport.

Prin imisie se înţelege transferul poluanţilor în atmosferă către un receptor (omul şi factorii sistemului sau ecologici).

Măsurătorile privind imisiile de poluanţi în atmosferă s – au făcut în apropierea staţiei de procesare zgură a fostului operator SLAG PROCESING SERVICE.

|  |  | Valori determinate |
| --- | --- | --- |
| Nr. Proba | Locul de prelevare/ | Pulberi in suspensie µg/m3 | Pulberi sedimentabile g/m3 • luna (an) |
| 1 | Staţia de sortare/R.I. 295/21.03.2012 | 0,09 | 16 |
| 2 | Staţia de sortare/R.I. 255/28.03.2014 | 0,08 | 15 |
| 3 | Staţia de sortare/R.I. 266/31.03.2015 | 0,10 | 2,8 |
| Valoasrea admisă de normativ CMA – STAS 12574/87 (mg/mc/30 min) | 0,50 | 17 |
| Valoarea admisa de normativ CMA – Legea 104/2011 | 50 µg/m3/24 h |  |
|  | 40 µg/m3/an |  |

Din măsurătorile efectuate în incinta staţiei de sortare rezultă că pulberile în suspensie şi pulberile sedimentabile au valori determinate sub valoarea admisă de STAS - ul 12574/87 şi Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

În planul de amplasament sunt localizate punctele de măsurare a imisiilor.

Punctele de măsurare sunt distribuite neuniform pe suprafaţa haldei de zgură, de – a lungul căilor de acces şi în zona staţiilor de procesare zgură.

De remarcat este faptul că pe halda de zgură Buituri se manifestă şi un efect cumulat, prin migrarea emisiilor de pe platforma industrială Arcelor Mittal Hunedoara şi de la traficul rutier de pe DN 686 Sântuhalm – Hunedoara.

3.2. Emisii în ape subterane

În conformitate cu definiţia de la punctul 8 anexa 1 din Legea Apelor nr.107/1996 sunt considerate ape subterane, cele aflate sub suprafaţa solului în zona saturată şi în contact direct cu solul sau cu subsolul.

În accepţiunea instalaţiei supusă procedurilor de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, au fost considerate ape subterane, apele din prima pânză freatică, neprotejată de un strat impermeabil, în care se pot infiltra apele pluviale care se scurg prin masa de zgură.

Analizele privind indicatorii de calitate a acestor ape a fost făcută de Arcelor Mittal Hunedoara în două foraje de monitorizare şi un izvor situate aval de haldă, la vest, în zona de protecţie de pe malul drept al râului Cerna.

Indicatorii de calitate măsuraţi în aceste trei puncte şi valorile maxime admise prin Legea nr. 458/08.07.2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin Legea 311/2004 sunt prezentaţi în tabelele de mai jos.

Indicatorii de calitate monitorizaţi în izvorul de pe haldă

| INDICATOR DE CALITATE | UM | R.I. 3730/2011 | R.i. 1341/2012 | R.I. 1314/2013 | R.I. 1589/2014 | R.I. 1983/2015 | R.I. 1971/2016 | CMA 458/2002 311/2004. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH | 12,02 | 11,94 | 12,02 | 11,79 | 12,11 | 12,18 | 6,5 - 9,5 |
| Oxidabilitate | mgO2/l | 1835,46 | 54,11 | 7,20- | 52,89 | 41,25 | 60,60 | 5 |
| CCOMn | mg 0/l |  |  | 1- | 2,5 | 0,9 | 15 |  |
| Azotiţi NO2 | mg/l | 4,320 | 0,64 | 0,736- | 6,66 | 7,82 | 11,35 | 0,5 |
| Azotaţi NO3 | mg/l | 35,51 | 3,85 | 3,76- | 2,09 | 5,46 | 5,0 | 50 |
| Sulfati | mg/l | 0,7474 | 639,19 | 1038- | 384,71 | 624,77 | 895,61 | 250 |
| Cr | µg/l | 1,27 | <0,1 | <0,8- | 1,09 | < 0,05 | < 0,8 | 50 |
| Cu | µg/l | <1 | 0,271 | 0,015 | 92,28 | < 0,05 | 0,025 | 0,1 |
| Cd | µg/l | <1 | < 0,03 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,03 | < 0,5 | 5 |
| Mn | µg/l | 75,6 | <0,02 | <1 | 24,11 | < 0,02 | 16,09 |  |
| Hg | µg/l | <0,01 | < 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,43 | 1 |
| Ni | µg/l | < 1 | <0,1 | 3,298 | 4,32 | <0,01 | 3,64 | 20 |
| Pb | µg/l | < 1 | < 0,25 | < 0,8 | < 0,8 | < 0,25 | 2,64 | 10 |
| Zn | µg/l | < 1 | < 0,05 | 1,16 | 50,40 | < 0,05 | < 3,2 | 5000 |
| Fier | mg/l | 0,28- | 0,03- | 0,04- | 0,03 | 0,03 | < 0,2 | 200 |

Apa din izvor prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- pH – ul apei este bazic, depăşind limita maximă de bazicitate;

- indicatorii de oxidabilitate prezintă de depăşiri ale CMA pentru apele potabile;

- azotiţi depăşesc CMA din Legea apelor potabile;

- sulfaţii depăşesc CMA din Legea apelor potabile;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în doi ani (2012,2014)

FORAJUL NR.1

| INDICATOR DE CALITATE | UM | R.I. 3731/2011 | Neprobat 2012 | R.I. 1312/2013 | R.I. 1587/2014 | R.I. 1984/2015 | R.I. 1971/2016 | CMA 458/2002 311/2004. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH | 6,86 |  | 7,01 | 6,84 | 12,11 |  | 6,5 - 9,5 |
| Oxidabilitate | mgO2/l | 8,52 |  | 3,66 | 9,91 | 41,25 |  | 5 |
| Azotiţi NO2 | mg/l | 0,095 |  | 0,037 | 0,010 | 7,82 |  | 0,5 |
| Azotaţi NO3 | mg/l | 3,441 |  | 4,93 | 1,36 | 5,46 |  | 50 |
| Sulfati | mg/l | 96,50 |  | 166,3 | 110,4 | 624,77 |  | 250 |
| Cr | µg/l | 10,93 |  | 1,852 | 12,86 | < 0,05 |  | 50 |
| Cu | µg/l | <1 |  | < 0,003 | < 3 | < 0,05 | 0,018 | 0,1 |
| Cd | µg/l | <1 |  | < 0,5 | < 0,5 | < 0,03 | 1,59 | 5 |
| Mn | µg/l | < 1 |  | 24,74 | 3875 |  |  |  |
| Hg | µg/l | <0,01 |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 1 |
| Ni | µg/l | < 1 |  | 1,311 | 7,46 | < 0,01 | 4,98 | 20 |
| Pb | µg/l | < 1 |  | < 0,8 | < 0,8 | < 0,25 | < 0,8 | 10 |
| Zn | µg/l | 15,84 |  | < 1 | 143,6 | < 0,05 | 31,44 | 5000 |
| Fier | mg/l | 1,13 |  | 0,04 | 0,08 | 0,03 |  | 200 |
| Hidrocarburi policiclice aromate | µg/l |  |  | 0,096 | 0,035 | < 0,05 | 0,01 | 0,10 |

Apa din Forajul F1 prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- pH – ul apei se încadrează în valorile normale cu excepţia anului 2015 când valorile depăşesc limita intervalului de normalitate;

- indicatorii de oxidabilitate prezintă depăşiri (în anii 2011, 2014 şi 2015) ale CMA pentru apele potabile;

- azotiţi depăşesc valorile CMA în anul 2015 (7,82) din Legea apelor potabile;

- sulfaţii depăşesc CMA în doi (2012 şi 2015) din Legea apelor potabile;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în anii (2011 şi 2014);

FORAJUL NR.2

| INDICATOR DE CALITATE | UM | R.I. 3732/2011 | R.i. 1340/2012 | R.I. 1313/2013 | R.I. 1588/2014 | R.I. 1985/2015 | Foraj colmatat | CMA 458/2002 311/2004. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH |  |  | 7,07 | 6,92 |  |  | 6,5 - 9,5 |
| Oxidabilitate | mgO2/l |  |  | 5,01 | 11,17 |  |  | 5 |
| Azotiţi NO2 | mg/l |  |  | 0,022 | 0,011 |  |  | 0,5 |
| Azotaţi NO3 | mg/l |  |  | 2,87 | 2,33 |  |  | 50 |
| Azot amoniacal | mg/l |  |  |  |  | 45,92 |  | 0,50 |
| Sulfati | mg/l |  |  | 19,88 | 104,52 | 624,77 |  | 250 |
| Cr | µg/l | 40,29 | <0,1 | <0,8- | 7,62 | < 0,05 |  | 50 |
| Cu | µg/l | 1,47 | 0,115 | 0,009 | 111,5 | < 0,05 |  | 0,1 |
| Cd | µg/l | <1 | < 0,03 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,03 |  | 5 |
| Mn | µg/l | 75,6 | <0,02 | 2664 | 2014 | < 0,02 |  |  |
| Hg | µg/l | <0,01 | < 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | 1 |
| Ni | µg/l | < 1 | <0,105 | 0,987 | 3,64 | <0,01 |  | 20 |
| Pb | µg/l | < 1 | < 0,25 | < 0,8 | < 0,8 | < 0,25 |  | 10 |
| Zn | µg/l | 28,18 | 0,35 | 2,43 | 151,8 | < 0,05 |  | 5000 |
| Fier | mg/l | 3,59- | 4,97- | 0,36- | 0,05 | 0,03 |  | 200 |
| Hidrocarburi policiclice aromatice | µg/l |  |  | 0,012 |  | <0,005 |  | 0,10 |

Apa din Forajul F2 prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- indicatorii de oxidabilitate prezintă depăşiri în anul 2014) ale CMA pentru apele potabile;

- azotul amoniacal are valori depăşite în anul 2015;

- sulfaţii depăşesc CMA în anul 2015) din Legea apelor potabile;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în anii (2011, 2014);

Analiza produselor petroliere în apele subterane au indicat valori sub limita de determinare, în conformitate cu Rapoartele de încercare: R.I. 293/21.03.2013, R.I. 253/28.03.2014 şi R.I. 264/31.03.2015, a căror rezultate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Încercare executată | U/M | Indicator de calitateValorile determinate ale | Metoda de încercare | Conţinutul maxim admis HG188/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Val. determ. produse petroliere |  |  |
|  |  |  | Foraj SPS F1 | Foraj SPS F2 |  |  |
| 1 | R.I. 293/21.03.2013 | mg/dm3 | 0,56 | 0,45 | SR 7877 – 2;1995 | 5 |
| 2 | R.I. 253/28.03.2014 | mg/dm3 | SLQ < 0,3 | SLQ < 0,3 | SR 7877 – 2;1995 | 5 |
| 3 | R.I. 264/31.03.2015 | mg/dm3 | SLQ < 0,3 | SLQ < 0,3 | SR 7877 – 2;1995 | 5 |

Din compararea acestor date rezultă o poluare redusă a apelor subterane monitorizate în izvor şi în forajele F1 şi F2.

3.3.Emisii în sol

Întrucât suprafaţa perimetrului de proprietate este acoperit într – o proporţie foarte mare de un strat de zgură cu grosime mare, probarea solului s – a făcut în exteriorul haldei, la vest de aceasta, în terenurile situate în zona de protecţie a râului Cerna.

Probarea s – a făcut de fostul operator SLAG PROCESING SERVICE în anii  2013, 2014 şi 2015 şi determinarea conţinuturilor de metale grele (Cd şi Pb) în laboratorul de analize de mediu al Institutului de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică.

Valorile obţinute au fost comparate cu valorile normale, pragurile de alertă şi de intervenţie pentru folosinţe sensibile şi mai puţin sensibile, prevăzute în O.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru tipul de folosinţă pentru soluri sensibile şi mai puţin sensibile.

Probe sol – prelevate din zona de siguranţă dintre haldă şi malul drept al râului Cerna

| Nr. crt. | Raportul de încercare | Cd mg/kg su | Pb mg/kg su |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | R.I. 294/21.03.2013 | 8,8 | 491,6 |
| 2 | R.I. 254/28.03.2014 | < 0,7 | 18,6 |
| 3 | R.I. 265/31.03.2015 | 0,83 | 40,6 |
| 4 | Valori normale | 1 | 20 |
|  | Prag de alertă |  |  |
| 5 | - folosinte sensibile | 3 | 50 |
| 6 | - folosinte mai putin sensibile | 5 | 250 |
|  | Prag de intervenţie |  |  |
| 7 | - folosinte sensibile | 5 | 100 |
| 8 | - folosinte mai putin sensibile | 10 | 1000 |

Valorile cadmiului şi plumbului determinate în solurile din imediata apropiere a haldei, la vest de aceasta, au conţinuturi în cele două metale peste valorile normale şi peste pragul de intervenţie pentru folosinţe sensibile. (O.M. nr. 756/1997).

Trebuie să ţinem cont că pe amplasament şi în jurul acestuia există un efect cumulat, datorită influenţei activităţilor industriale de pe platforma industrială a Combinatului Siderurgic Hunedoara.

3.4. Rezumatul evaluării impactului evacuărilor

| Rezumatul evaluării impactului |
| --- |
| Evacuările semnificative de substanţe şi factorul de mediu în care sunt evacuate, | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelări detalitate, dacă aceasta a fost realizată şi localizarea rezultatelor (anexate solicitării) | Evacuările semnificative nu au drept rezultat o depăşire a SCM prin listarea Concentraţiei Preconizate în Mediu (CPM) |
| pH – ul = 12,160 unit. pH în apele subterane | Depăşirile CMA la indicatorii analizaţiNu sunt motive pentru elaborarea unei modelări detaliate | Evacuările depăşesc, punctual, Standardul de calitate a Mediului aplicabil |
| Sulfaţi = 660,560 mg/l în ape subterane |  |  |
| Cadmiu = 0,017 mg/l în ape subterane şi 8,8 mg/kg.su |  |  |
| Plumbul = 491,6 mg/kg su.în sol |  |  |

* SCM  se referă la orice Standard de calitate a Mediului aplicabil

- Raportul privind situaţia de referinţă, potrivit prevederilor art.22 alin. (2);

Raportul privind situaţia de referinţă conţine informaţii privind starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante.

Apa subterană – astfel cum este definită la pct.8 din anexa nr.1 la Legea Apelor nr.107/1996

  - Informaţii privind utilizarea actuală a amplasamentului şi informaţii privind utilizările anterioare ale amplasamentului;

Terenul, înainte de amplasarea haldei de zgură, era o zonă mlăştinoasă, neafectată de construcţii. Începând cu anul 1965, acest teren este amenajat prin construirea a doi pinteni de sprijin şi a două drenuri, pentru depozitarea zgurii provenite de la furnalele şi oţelăria electrică a fostului Combinat Siderurgic Hunedoara.

Amplasamentul este situat pe versantul unui deal, cu înclinări de 7 - 9º spre vest, fragmentat de numeroase pâraie (ogaşe), constituit de roci plastice (argile şi nisipuri) îmbibate cu apă.

Principalele argumente în alegerea acestuia pentru amenajarea zgurii au fost:

- existenţa unui teren fără valoare economică;

- situarea acestuia în apropierea platformei industriale a Combinatului Siderurgic Hunedoara;

Amplasamentul în suprafaţă de 84,2 ha este ocupat într – o proporţie  de 87 % (73,5 ha) de o haldă de zgură, evaluată de cca. 20,442 milioane tone, dispusă neuniform, pe mai multe trepte, situate între cotele + 260 m şi + 280 m.

În haldă se află depuse un amestec de diferite tipuri de zgură, care conţin resturi de fier (scoarţe), moloz, materiale refractare, etc.

Pe lângă zgura „istorică” depusă începând cu anul 1965, pe amplasament se aduce şi se depozitează, în prezent, aşa numita „zgură cenuşie” rezultată din procesul tehnologic de producere a oţelului în cuptorul cu arc electric (EAF) şi în oalele de turnare (LF).

Întrucât zgura reprezintă un subprodus, care conţine un procent important de material feros, acesta nu poate fi utilizat ca atare la construcţia drumurilor şi şoselelor. Recuperarea fierului este o cerinţă tehnologică, dar se înscrie şi în conceptul de dezvoltare durabilă prin valorificarea unor subproduse (resurse) folosite la elaborarea oţelului şi la construcţia de drumuri.

Datorită terenului instabil, îmbibat cu apă, a cantităţii mari de zgură depozitată şi a dispunerii acesteia în mod neuniform, halda a fost afectată, în trecut, de mai mute fenomene de alunecare. Pentru contracararea acestora, concomitent cu procesarea zgurii pentru recuperarea fierului are loc şi o redistribuire a zgurii, în mod uniform, pe suprafaţa haldei.

  - Informaţiile existente privind rezultatele determinărilor realizate în ceea ce priveşte solul şi apele subterane care reflectă starea acestora la data elaborării raportului privind situaţia de referinţă;

Prezenţa în zonă a unui depozit de zgură, de un asemenea nivel cantitativ, precum şi efectele cumulative generate de poluarea provenită de la Combinatul Siderurgic Hunedoara au determinat o poluare, de nivel scăzut, cu metale grele, a solurilor din imediata vecinătate a amplasamentului şi a apelor subterane care circulă prin primul orizont poros – permeabil al terenului pe care este amplasată halda, cu nitriţi, sulfaţi, azot amoniacal şi creşterea pH – ului (bazicităţii)

Valoarea cadmiului măsurată în anul 2012 este de 8,8 mg/kg s.u., comparativ cu valoarea pragului de intervenţie pentru folosinţe sensibile, care este de 5 mg/kg s.u. Valorile măsurate în anii 2013 şi 2014, pentru solurile din aceiaşi categorie şi zonă de amplasare, respectiv soluri de folosinţă agricolă situate la vest de haldă, cadmiul are valori < 0,7 mg/kg s.u. în anul 2014 şi valori de 0,83 mg/kg s.u. în anul 2015, concentraţii care nu depăşesc valoarea normală de 1 mg/kg s.u. prevăzută în O.M. nr. 756/1997.

Măsurătorile efectuate pentru determinarea plumbului din sol, efectuate de fostul operator al haldei SLAG PROCESING SERVICE indică o valoare de 491,6 mg/kg s.u. în anul 2013, peste pragul de intervenţie (100 mg/kg s.u. şi valori de 18,6 mg/kg s.u. în anul 2014, sub valoarea normală şi 40,6 mg/kg s.u. în anul 2015, situată sub pragul de alertă pentru folosinţe sensibile (50 mg/kg s.u.).

Analizele privind conţinuturile de Cd şi Pb în solurile situate la vest de halda Buituri, indică valori situate într – un interval larg, de la valori sub conţinutul normal până la valori peste pragul de intervenţie la soluri sensibile. Acest fapt indică poluări punctuale, influenţate probabil şi de procentul de zgură din sol.

Nivelul de poluare al apelor subterane a fost evaluat pe baza probelor prelevate din izvorul situat în versantul drept al văii Cerna şi din cele două foraje de monitorizare F1 şi F2 amplasate pe malul drept al râului Cerna.. Probările au fost făcute de Arcelor Mittal Hunedoara (2011 – 2016) şi operatorul SLAG PROCESING SERVICE în perioada 2013 – 2015. Au fost analizaţi un număr mare de indicatori, printre care pH – ul, nitraţii, azot amoniacal, oxidabilitatea, sulfaţii, metale grele şi produse petroliere.

Nivelul de poluare este redus, cu valori peste cele prevăzute în Legea 458/2002 completată cu Legea 311/2004, la indicatorii: pH, oxidabilitate, nitriţi, azot amoniacal şi cupru.

Din analiza datelor privind nivelul de poluare a solurilor din zonele limitrofe depozitului şi a caracteristicilor apelor subterane care drenează stratul freatic de sub halda de zgură, se constată un grad de poluare scăzut, cu depăşiri mici în cazul unui număr redus de indicatori. Nu se constată o creştere a nivelului de poluare în timp, cu preferinţe pentru anumiţi indicatori, factori de mediu şi direcţii de dezvoltare.

În timpul activităţilor de „Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare zgură din halda Buituri” vor fi relocate anumite cantităţi de zgură care depăşesc limita de proprietate, zgura va fi tasată pentru reducerea infiltraţiilor în corpul haldei şi limitarea antrenării prafului de către curenţii de aer, refacerea canalului perimetral pentru preluarea apelor pluviale şi a celor care străbat cursul superior al pârâului Hăroani..

Pe malul drept al râului Cerna, în zona de localizare a haldei de zgură, nu sunt situaţi receptori protejaţi constând din locuinţe, obiective social – economice, soluri sensibile, zone de protecţie hidrogeologică, Natura 2000, plante şi specii faunistice rare.

Procedând la o exploatare, prelucrare şi depozitare controlată a zgurii, cu respectarea măsurilor de protecţie a factorilor de mediu, a programului de conformare, nivelul de poluare al zonei adiacente amplasamentului va fi ţinut sub control, creşterile fiind nesemnificative în timp.

Pe parcursul perioadei de operare a depozitului de zgură se va face o monitorizare continuă a factorilor de mediu, respectiv a solului şi apei subterane prin punctele de probare a solului (PS1 – PS4, respectiv un punct de referinţă privind compoziţia solului (PSM)) şi forajele de monitorizare (FM1 – FM4) marcate pe planul de situaţie al amplasamentului. Indicatorii monitorizaţi, frecvenţa şi metodologia de probare vor fi stabilite prin autorizaţia integrată de mediu. Datele obţinute vor fi prezentate în Raportul Anual de Mediu care se înaintează la Agenţia pentru protecţia Mediului Hunedoara. În funcţie de nivelul de poluare, raportat la Concentraţia Maximă Admisibilă pentru fiecare indicator se vor lua măsuri pentru ţinerea acestora sub control, sau înlăturarea cauzelor poluării.

Măsurile luate de operator în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanţelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ţinând seama de utilizarea sa actuală, sau de utilizările viitoare aprobate, să nu prezinte nici un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu, cauzat de contaminarea solului şi a apelor subterane ca rezultat al activităţilor autorizate sunt următoarele:

- Controlul depozitării zgurii în depozit prin însoţirea acesteia de buletine de analiză în care să fie consemnate concentraţiile de elemente poluante şi nocive;

- Colectarea selectivă a deşeurilor şi valorificarea acestora prin unităţi specializate;

- Adoptarea unui flux tehnologic care să permită, în cel mai scurt timp, procesarea întregii cantităţii de zgură din haldă, pentru recuperarea fierului şi deferizarea zgurii;

- Înlocuirea energiei produsă de grupurile electrogene cu energia electrică din reţeaua naţională;

- Reparaţiile mijloacelor de transport şi a utilajelor de încărcare se vor face în spaţii amenajate situate pe alte locaţii;

- Reducerea cantităţilor de apă care pătrund în corpul depozitului, prin infiltrare, sau circulaţie subterană prin drenurile construite în acest scop;

- Amenajarea unei suprafeţe pentru depozitarea „zgurii cenuşii”; Propunerea noastră este ca depozitarea să se facă pe un teren neocupat în suprafaţă de 2,7 ha, situat în incinta de proprietate a Arcelor Mittal, în zona A cu stabilitate ridicată, pe latura sud – vestică a haldei;

- Monitorizarea factorilor de mediu, pe tot parcursul funcţionării acestuia;

- Indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu, precum şi certificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului;

Natura şi cantităţile de emisii care pot fi evacuate din instalaţie

Natura principalelor cantităţi de emisii care pot fi evacuate din instalaţie (haldă) depinde de compoziţia zgurii, de cantitatea de apă care pătrunde în masa acesteia şi de modul de operare a acesteia. Cantităţile de emisii evacuate în factorii de mediu, nu pot fi evaluate şi nici nu pot fi certificare efectele semnificative asupra mediului.

Efectele semnificative ale acestor emisii asupra mediului

Principalul efect al emisiilor de metale grele în apa subterană şi sol este poluarea acestor ape şi a solului din zonele adiacente haldei.

Apele din pânza freatică se descarcă în albia minoră a râului Cerna, diluându – se proporţional cu debitul acestuia. Pe terenurile din jur nu se cultivă legume, sau cereale, în mod industrial, care să preia substanţele poluante din sol. În apropierea haldei de zgură nu sunt situaţi receptori protejaţi.

- Descrierea tehnologiei propuse şi a altor tehnici pentru prevenirea sau, în situaţia în care prevenirea nu este posibilă, reducerea emisiilor din instalaţie;

Tehnologia de extracţie, încărcare, transport, procesare zgură, transportul subproduselor pentru valorificare şi reabilitarea treptelor de pe haldă nu poate fi schimbată, dar reducerea emisiilor din instalaţie se vor realiza prin schimbarea alimentării cu energie electrică, de la generatori electrici antrenaţi de motoare termice la alimentarea de la reţea.

Un alt mod de reducere a emisiilor este folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu capacităţi mari, motoare moderne mai puţin poluante, dotate cu tobe de eşapament prevăzute cu filtre.

Se va stabili o tehnologie care să evite procesarea repetată a zgurii şi optimizarea transportului subproduselor la oţelărie şi pe treptele nou create pe haldă.

6.1. Prevenirea sau reducerea emisiilor difuze de pulberi generate de

extracţia, manipularea şi transportul materialelor

Se vor utiliza tehnici pentru prevenirea sau reducerea emisiilor difuze generate de la extracţia, transportul, prelucrarea şi depozitarea zgurii deferizate pe treptele haldei:

- Plan de acţiune pentru reducerea emisiilor difuze de praf asociate;

- Drumurile de acces vor fi stropite cu apă în vederea reducerii emisiilor de praf;

- Drumurile care alcătuiesc reţeaua internă de transport, în cadrul haldei, sunt în parte betonate;

- Mijloacele de transport să nu fie încărcate peste capacitate, prevenind eventuale pierderi de zgură pe traseul de transport;

- Se iau măsuri pentru optimizarea transportului în cadrul depozitului;

- Canalele de gardă vor fi continuate spre vest pentru a crea joncţiunea cu albia minoră a râului Cerna, în vederea dirijării apelor pluviale în râul Cerna;

- Preluarea, de către canalizarea pluvială, a unei cantităţi importante din apele pârâului Hăroanii care, în prezent, sunt dirijate prin drenurile de sub halda de zgură.;

- Relocarea cantităţilor de zgură care depăşesc limita proprietăţii;

- Captarea şi drenarea izvoarelor situate la baza haldei, pe latura vestică a acesteia.

- Măsuri pentru prevenirea generării deşeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea şi valorificarea deşeurilor generate ca urmare a funcţionării instalaţiei;

Prevenirea generării deşeurilor se va face prin implementarea următoarelor măsuri:

- Deşeurile vor fi colectate selectiv şi depozitate separat în locuri special amenajate;

- Deşeurile vor fi valorificate prin: recondiţionare, co – incinerare; sau reciclare;

- Optimizarea transportului zgurii între locurile de extracţie, staţiile de procesare şi treptele de depunere de pe haldă;

- Din activitatea de procesare a zgurii nu rezultă deşeuri tehnologice;

- Înlocuirea alimentării cu energie electrică de la grupul electrogen cu energie electrică de la reţeaua naţională;

- Folosirea utilajelor fiabile cu capacităţi mari şi consumuri specifice reduse.

Tipuri şi cantităţile anuale de deşeuri generate de activitate, deşeuri valorificate

| Denumire deşeuri/cantitate generată | Cod conform HG 856/2002 | Cantităţii | Modul de stocare temporară | Mod de valorificare | Mod de eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uleiuri de motor, transmisie, ungere, hidraulic | 13 02 08* | 1184 l | Depozit împrejmuit | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Recondiţionare prin rafinare |
| Baterii cu plumb | 16 06 01* | 12 buc | Depozit împrejmuit | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Dezmembrare cu recuperarea plumbului |
| Anvelope scoase din uz | 16 01 03 | 12 buc | Depozit împrejmuit | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Co – incinerare în fabricile de ciment |
| Filtre de ulei | 16 01 07* | 6 buc | Depozit împrejmuit | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Co – incinerare în fabricile de ciment |
| Covor din cauciuc de la benzile transportoare | 19 12 04 | 10 mp | Depozit împrejmuit | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Co – incinerare în fabricile de ciment |
| Ambalaje materiale plastice | 15 01 02 | 0,05 t | container | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Co - incinerare |
| Deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 2,8 t | container | Valorificare prin agenţi economici autorizaţi | Transport periodic în depozite autorizate |

Din activităţile de procesare a zgurii în staţiile de sortare, se obţin subprodusele: scoarţă din fier şi zgură deferizată.

Singurele deşeuri rezultate sunt cele care provin din activitatea de exploatare, încărcare şi transport a zgurii între trepte, staţia de procesare şi oţelăria electrică.

Cantităţile rezultate sunt mici, care vor fi transportate şi valorificate prin societăţi autorizate pentru eliminare prin valorificare.

8. Descrierea măsurilor planificate pentru respectarea principiilor generale care reglementează obligaţiile de bază ale operatorului, potrivit prevederilor art.11;

Operatorul ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- Limitarea emisiilor de la motoarele termice;

- Limitarea antrenării pulberilor sedimentabile;

- Limitarea suprafeţei ocupate de zgură în cadrul depozitului, concomitent cu reducerea cantităţilor de zgură deferizată din depozit, prin eliminarea în vederea valorificării la construcţia de drumuri;

- Reducerea surselor de zgomot în cadrul instalaţiei prin reparaţii prompte şi înlocuirea pieselor uzate;

  - Se aplică cele mai bune tehnici disponibile;

Se aplică cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries – august 2006”

  - Nu se generează o poluare semnificativă;

Majoritatea indicatorilor de calitate a mediului sunt sub nivelul CMA aprobat prin Ordinile şi Legile în vigoare;

  - Se previne generarea deşeurilor

Generarea deşeurilor este făcută de utilajele de extracţie, încărcare şi transport a zgurii. Din activitatea de procesare a zgurii nu rezultă deşeuri.

  - Se utilizează eficient energia

Consumul de energie este redus, utilizat de cele 11 motoare electrice cu puterii cuprinse între 3 – 11 kw/h, care antrenează cele 6 bande transportoare şi vor crea câmpurile magnetice în bobinele de inducţie.

Într – o primă etapă energia este produsă de 2 generatoare de 400 kwA, urmând ca într – un viitor apropiat staţiile de procesare şi sortare a fierului să fie racordate la sistemul energetic naţional printr – un cablu electric izolat cu un manşon de cauciuc şi PVC.

  - Sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora ;

Măsurile pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora vor fi:

- Repartizarea în mod egal a zgurii pe suprafaţa haldei de zgură;

- Dimensionarea înălţimii treptelor de haldă, a unghiului de taluz a acestora şi a suprafeţei finale a haldei;

- Refacerea canalelor perimetrale;

- Monitorizarea periodică a factorilor de mediu;

- Constituirea unui amplasament nou pentru depozitarea zgurii cenuţii, situat în zona A cu stabilitate ridicată, în incinta proprietăţii Arcelor Mittal, pe latura SV – ică a haldei. Este marcată pe planul de amplasament cu linie continuă verde.

  - Sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, halda să rămână stabilă şi să se evite orice risc de poluare;

Măsurile luate în cazul încetării definitive a activităţii, pentru reducerea riscului de poluare şi readucerea amplasamentului la o stare satisfăcătoare sunt:

- Reducerea cantităţilor de zgură depozitată prin valorificarea unor importante cantităţi de zgură deferizată la construcţia drumurilor;

- Procesarea „zgurii cenuşii” concomitent cu zgura depozitată istoric;

- Corectarea dimensiunilor treptelor de exploatare, a unghiului de taluz şi a celui general al haldei;

- Tasarea zgurii şi refacerea înclinării treptelor cu înclinări de 1 – 20  spre exterior, pentru a permite scurgerea apelor pluviale:

- Impermeabilizarea treptelor şi a bermelor de lucru pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în corpul depozitului de zgură;

- Menţinerea în stare bună de funcţionare a canalelor perimetrale şi a drenurilor  pentru colectarea apelor pluviale;

- Descrierea măsurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu;

9.1. Monitorizarea calităţii aerului

Activitatea pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea următoarelor valori limită şi valori – ţintă:

| IMISII | Valoarea limită | U.M. | Perioada de mediere | Condiţii de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxid de sulf | 350 | µg/mc | o oră | Legea nr.104/2011 |
|  | 125 | µg/mc | 24 de ore |  |
| Dioxid de azot | 200 | µg/mc | o oră |  |
|  | 40 | µg/mc | an calendaristic |  |
| Monoxid de carbon | 10 | mg/mc | valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore |  |
| PM10 | 50 | µg/mc | o zi |  |
|  | 40 | µg/mc | an calendaristic |  |
| Pulberi sedimentabile | 17 | g/mp/lună | lunar | STAS 12574-87 |

Punctele de prelevare sunt indicate pe planul de amplasament.

9.2. Monitorizarea apelor de suprafaţă

Apele de suprafaţă, care necesită monitorizare sunt apele pluviale provenite din canalele perimetrale şi din drenurile subterane, cu descărcare în râul Cerna.

Indicatorii de calitate obţinuţi vor fi comparate cu valorile prevăzute în Ordinul 161/2006 privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă.

Indicatorii de calitate pentru apele de suprafaţă

| INDICATOR DE CALITATE | UM | Ord.161/2006 Clasificare calitate ape suprafaţă |
| --- | --- | --- |
|  |  | Clasa II | Clasa III | Clasa IV | Clasa V |
| pH | unit pH | 6,5 – 8,5 |
| Azotiţi NO2 | mg/l | 3,0 | 5,6 | 11,2 | > 11,2 |
| Azotaţi NO3 | mg/l |  |  |  |  |
| Azot amoniacal | mg/l | 0,8 | 1,2 | 3,2 | > 3,2 |
| Sulfati | mg/l | 120 | 250 | 300 | > 300 |
| Cr | µg/l | 0,050 | 0,10 | 0,25 | > 0,25 |
| Cu | µg/l |  |  |  |  |
| Cd | µg/l | 0,001 | 0,002 | 0,005 | > 0,005 |
| Mn | µg/l | 0,1 | 0,3 | 1,0 | > 1,0 |
| Hg | µg/l |  |  |  |  |
| Ni | µg/l | 0,025 | 0,050 | 0,10 | > 0,10 |
| Pb | µg/l | 0,010 | 0,025 | 0,050 | > 0,050 |

9.3.Monitorizarea apelor subterane

Apele subterane monitorizate sunt cele din primul strat freatic, monitorizat cu foraje de adâncime mică. Pânza freatică nu are un strat acoperitor impermeabil care să o protejeze de eventuale contaminări.

Indicatorii de calitate prevăzuţi pentru monitorizare şi CMA corespunzători indicatorilor analizaţi, prevăzuţi de Legea 458/2002 privind calitatea apelor potabile completată şi actualizată prin Legea 311/2004 sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:

| INDICATOR DE CALITATE | UM | CMA 458/2002 311/2004. |
| --- | --- | --- |
| pH | unit pH | 6,5 - 9,5 |
| Oxidabilitate | mgO2/l | 5 |
| Azotiţi NO2 | mg/l | 0,5 |
| Azotaţi NO3 | mg/l | 50 |
| Sulfati | mg/l | 250 |
| Cr | µg/l | 50 |
| Cu | µg/l | 0,1 |
| Cd | µg/l | 5 |
| Mn | µg/l |  |
| Hg | µg/l | 1 |
| Ni | µg/l | 20 |
| Pb | µg/l | 10 |
| Zn | µg/l | 5000 |
| Fier | mg/l | 200 |

9.4. Monitorizarea solului

Operatorul va efectua anual o analiză a evoluţiei indicatorilor de calitate a solului, în cinci puncte de prelevare marcate pe hartă, din care proba de la punctul 5 este considerată probă martor.

În tabelul de mai jos sunt prezentaţi indicatori de calitate care vor fi monitorizaţi, unităţile de măsură, valorile normale, ale pragurilor de alertă şi de intervenţie pentru folosinţe sensibile şi mai puţin sensibile, în conformitate cu ordinul 757/1997.

|  |  |  | Valori conform Ordinului 757/1997 |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatorii de calitate | U/M | Valori normale | Prag de alertă | Prag de intervenţie |
|  |  |  | Tipuri de folosinţă | Tipuri de folosinţă |
|  |  |  | sensibile | mai puţin sensibile | sensibile | mai puţin sensibile |
| Cadmiu | mg/kg su | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Crom total | mg/kg su | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |
| Cupru | mg/kg su | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| Mangan | mg/kg su | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
| Nichel | mg/kg su | 20 | 75 | 200 | 150 | 200 |
| Pbunb | mg/kg su | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |
| Zinc | mg/kg su | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |
| Total hidrocarburi din petrol | mg/kg su | <100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |

9.5. Monitorizare post - închidere

Nu este prevăzut un plan de închidere a depozitului şi nici un program de monitorizare post – închidere.

- Descrierea pe scurt a principalelor alternative la tehnologia, tehnicile şi măsurile propuse, prezentate de solicitant

BAT nu propune alternative la tehnologia de separare magnetică a fierului în cadrul staţiilor de procesare zgură.

Procesarea zgurii în staţiile de separare şi sortare a fierului se face ecologic, fără emiterea de noxe şi zgomote peste limitele admise.

Staţiile de sortare nu generează cantităţi importante de praf în atmosferă. Excavarea mecanică, procesarea zgurii şi transportul auto al subproduselor nu pot fi înlocuite cu alte metode de lucru.

Nu sunt prevăzute tehnici de furnizare a energiei prin co – generare, de recuperarea energiei din deşeuri, sau utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi.

  - Sisteme de management

În cadrul procedurii de preparare (procesare) are loc separare fierului de zgură. Fierul este sortat mecanic în 3 clase granulometrice;  0 – 10 mm, 10 – 50 mm şi 50 – 250 mm. Primele două sorturi sunt depozitate temporar pe halda de zgură, iar cel de – al treilea este transport la oţelăria electrică. Zgura deferizată este transportată şi depozitată pe treptele haldei.

  - Managementul utilităţilor şi materiilor prime

Consumul de energie electrică este redus, de cca. 32,5 Kw/h produsă, actualmente, de generatoare electrice acţionate de motoare termice cu consum de motorină. Energia electrică este utilizată la acţionarea motoarelor electrice care antrenează benzile transportoare şi bobinele de inducţie care creează câmpul magnetic.

Consumul specific de energie electrică este de 0,034 kw/tona de zgură prelucrată;

  - Depozitare şi manipulare

Zgura rezultată în urma deferizării este depusă pe haldă sub formă de trepte cu înălţimea de 15 m şi unghiul de taluz de 45º. Sorturile de fier cu dimensiuni de 0 – 10 mm şi 10 – 50 mm sunt depuse temporar pe halda de zgură, urmând să fie transportate şi valorificate la producerea oţelului şi respectiv a fontei (sortul de fier cu dimensiunile de 0 – 10 mm).

A fost elaborat un program matematic cu redistribuirea cantităţilor de zgură pe suprafaţa depozitului. Au fost proiectate un număr de 9 trepte de exploatare (+260 m, +265 m, + 280 m,+ 295 m, 310 m, 325 m, 340 m,355 m, 370 m) cu înălţimea de 15 m fiecare şi unghiul de taluz de 45º. Suprafaţa haldei a fost împărţită în 28 de carouri cu suprafeţe de 4 ha în zona centrală şi variabilă în zonele marginale, în funcţie de conturul haldei de zgură. Pentru fiecare caroiaj s – a stabilit o cotă superioară până la care se poate depune zgura. Această depozitare pe trepte până la cota stabilită prin calcul va determina o distribuţie egală a cantităţii de zgură pe suprafaţa depozitului.

Se va stabili limita maximă de depozitare în funcţie de capacitatea portantă a terenului pe care se află dispusă halda.

Manipularea zgurii în depozit se face mecanizat, cu utilaje de mare capacitate.

Fluxul de manipulare prevede: încărcarea zgurii neprelucrate, din zonele cu depozitare excesivă, transportul la staţia de prelucrare pentru recuperarea electromagnetică a fierului, transportul zgurii deferizate pe treptele de haldă, redimensionarea treptelor care depăşesc dimensiunile proiectate.

Se va implementa pe amplasament un sistem şi proceduri care să asigure că zgura este transferată în condiţii de siguranţă din zonele cu depuneri excesive, pe întreaga suprafaţă a haldei, cu formarea celor 9 trepte de depozitare. Se vor remodela (refacerea înălţimilor şi unghiului de taluz pentru treptele existente care depăşesc dimensiunile menţionate.

  - Managementul apelor pluviale

Apele pluviale sunt colectate prin canale de gardă şi prin cele două drenuri, care străbat halda de zgură.

  - Managementul reziduurilor generate de proces

Din activitatea desfăşurată pe amplasament nu rezultă reziduuri (deşeuri generate).

  - Contaminarea solului

Solurile din vecinătatea haldei pot fi poluate cu zgura căzută de pe haldă, sau migrată, datorită curenţilor de aer. Pentru reducerea poluării se va marca prin borne limita de proprietate şi reloca cantităţile de zgură care depăşesc această limită.

Pe suprafaţa haldei nu sunt suprafeţe operaţionale (suprafeţe impermeabilizate, acoperite, betonate), nu se realizează etanşarea sistemelor din interior – sisteme de drenare, structuri subterane;

  - Tratare fizico – chimică a deşeurilor solide

Zgura de oţelărie se formează din oxizii încărcăturii metalice, rugina de pe suprafaţa fierului vechi, fondanţi, oxizi proveniţi din căptuşeala refractara. Zgura de otelarie este de culoare cenusie deschisa. Are o cifra de bazicitate de pana la 3,5.

Componentele zgurii sunt oxizii formaţi în urma îndepărtării elementelor însoţitoare din baie si anume:

- oxizi bazici : CaO , MgO, MnO, FeO ;

- oxizi acizi :  SiO2 , TiO2 , P2O5 , V2O5 , WO3 , MnO3 ;

- oxizi amfoteri (care au reacţie contrară zgurii în care se află) : Al2O3 , Fe2 O3 , Cr2O3.

Combinatiile chimice principale din zgura sunt:

- silicati de fier,  mangan, calciu, magneziu ;

- fosfati de fier, mangan, calciu, magneziu ;

- aluminati de fier, calciu, magneziu.

Zgurile de oţelarie conţin şi fier în stare liberă.

Compoziţia chimică a zgurii de oţelărie este (în %):

| CaO | FeO | SiO2 | MnO | MgO | Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,0 –45,0 | 12,0 -20,0 | 14,0 –23,0 | 9,0 – 21, 0 | 6,0-12,0 | 0,3 – 1,0 |

Zgura de oţelărie este stabi1ă în timp.

# Glosar de temeni

| ANAR | Administraţia Naţională Apele Romane |
| --- | --- |
| APM | Agenţia pentru Protecţia Mediului |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile (Best Available Techniques) |
| BREF | Documentul de Referinţă BAT |
| CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| CJ | Consiliul Judeţean |
| CMP | Concentraţie de Mediu Prognozata |
| COV | Compuşi Organici Volatili |
| EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| EUROStat | Serviciul UE de Statistica |
| EWC | Codul European al Deşeurilor |
| HCL / HCJ | Hotărâre a Consiliului Local / Judeţean |
| HG | Hotărâre de Guvern |
| IED | Directiva Emisii Industriale |
| IPPC | Prevenirea si Controlul Integrat al Poluării |
| NOSE-P | Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese |
| NTPA | Normativ tehnic pentru apa |
| OM | Ordin de Ministru |
| Program de conformare | Programul de masuri a căror implementare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM |
| Program de modernizare | Program de masuri pe care operatorul îl identifica în cadrul Sistemului de Management de Mediu |
| SCM | Standard de Calitate a Mediului |
| SNAP | Nomenclatorul Inventarului Emisiilor |
| VLE | Valoare limita de emisie |
| Zgură (EAF) | Zgură provenită din cuptor cu arc electric |
| Zgură (LF) | Zgură provenită din oală de turnare |