- INFORMAŢIA SOLICITATĂ

- Informaţia solicitată de anexa nr.1 la Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

;

| O descriere a : | Unde se regăseşte în formularul de solicitare | Verificarea efectuată |
| --- | --- | --- |
| - instalaţiei şi activităţile sale; | Formularul de solicitare, Secţiunea 4 | da |
| - materiilor prime şi auxiliare, altor substanţe şi a energiei utilizarte în sau generate de instalaţie; | Formularul de solicitare, Secţiunea 3 | da |
| - sursele de emisii din instalaţie; | Formularul de solicitare Secţiunea 5 | da |
| - condiţiilor amplasamentului pe care se află instalaţia; | Documentaţia de solicitare secţiunea 11 | da |
| - naturii şi a cantităţilor estimate de emisii din instalaţie în fiecare factor de mediu precum şi identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului | Secţiunile 12 şi 13 | da |
| - tehnologiei propuse şi a altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibilă prevenirea, reducerea emisiilor de la instalaţie; | Formularul de solicitare Secţiunile 3.2., 4.9.1 şi 12 | da |
| - acolo unde este cazul, măsuri pentru prevenirea şi recuperarea deşeurilor generate de instalaţie | Formularul de solicitare Secţiunea 5 | da |
| - măsurilor suplimentare planificate în vederea conformării cu principiile generale care decurg din obligaţiile de bază ale operatorului/titularului activităţii aşa cum sunt ele stipulate în Legea nr.278 din 24.10.2013, secţiunea 1 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării: | Nu este cazul Secţiunea 14 | Da |
| a) sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare Secţiunea 3.2, 0 şi 12 | Da |
| b) nu este cauzată nici o poluarte semnificativă | Formularul de solicitare Secţiunea 13 |  |
| c) este evitată generarea de deşeuri în conformitate cu legislaţia specifică naţională în vigoare privind deşeurile (11); acolo unde sunt generate deşeuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare, Secţiunea 5 | Da |
| d) energia este utilizată eficient; | Formularul de solicitare Secţiunea 7 | da |
| e) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor lor; | Formularul de solicitare Secţiunea 9 | da |
| f) sunt luate măsurile necesare la încetarea definitivă a activităţilor pentru a evita orice risc de poluare şi de a aduce amplasamentul la o stare satisfăcătoare | Formularul de solicitare Secţiunea 10 | da |
| - măsurile planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu | Formularul de solicitare Secţiunea 10 | da |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Secţiunile 4.15 şi 11.2 | da |
| Solicitarea autorizării trebuie de asemenea să includă un rezumat netehnic al secţiunilor menţionate mai sus | Formularul de solicitare Secţiunea 1 | da |

2. LISTA DE VERIFICARE A COMPONENŢEI DOCUMENTAŢIEI DE SOLICITARE

În plus faţă de acest document, verificaţi dacă aţi inclus elementele din tabelul următor:

| Nr. Crt. | Element | Secţiune relevantă | Verificat de solicitant | Verificat de ALPM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Activitatea face parte din sectoarele incluse în autorizarea integrată de mediu |  | Da |  |
| 2. | Dovada că taxa pentru etapa de evaluare a documentaţiei de solicitare a autorizaţiei integrate a fost achitată |  | Da |  |
| 3. | Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu |  | Da |  |
| 4. | Rezumat netehnic | Secţiunea 1 | Da |  |
| 5. | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse în acest document, includeţi punctele de emisie în toţi factorii de mediu | Secţiunea 4 subcap. 4.5. | Da |  |
| 6. | Raportul de amplasament | Secţiunea 11 | Da |  |
| 7. | Analize cost – beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Nu este cazul | Da |  |
| 8. | O evaluare BAT completă pentru întrega instalaţie | Secţiunea 5 (3.2.) | Da |  |
| 9. | Organigrama instalaţiei | Secţiunea 2.1. | Da |  |
| 10. | Planul de situaţie Indicaţi limitele amplasamentului | (Raport de amplasament Anexa grafică 2) | Da |  |
| 11. | Suprafeţele construite/betonate şi suprafeţele libere/verzi permeabile şi impermeabile | Nu este cazul | Da |  |
| 12. | Locaţia instalaţiei | Secţiunea 12 | Da |  |
| 13. | Locaţiile (părţile din instalaţie) cu emisii de mirosuri | Nu este cazul | Da |  |
| 14. | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologice, dacă sunt descărcate direct sau indirect substanţele periculoase din Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea şi completarea legii apelor 107/1996 în apele subterane | Nu este cazul | Da |  |
| 15. | Receptori sensibili la zgomot | Secţiunea (9) | Da |  |
| 16. | Puncte de emisii continue şi fugitive | Nu este cazul | Da |  |
| 17. | Puncte propuse pentru monitorizarea/automonitorizare | Secţiunea 10 | Da |  |
| 18. | Alţi receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate şi zone de interes ştiinţific | Secţiunea 10 (subcap.13.5) | Da |  |
| 19. | Planuri de amplasament (combinaţi şi face – ţi trimitere la alte documente după caz) arătând poziţia oricăror rezervoare, conducte şi canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament | Da |  |
| 20. | Copii ale oricăror lucrări de modelare realizate | Raportul de amplasament (modelarea supraf. haldei la termin. Activit. “Reabilitare, expl., preluc. şi valorif. zgură | Da |  |
| 21. | Harta prezentând reţeaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Secţiunea 10 (subcap.13.5 Anexa grafică nr.4. la Raportul de amplasament | Da |  |
| 22. | O copie a oricărei informaţii anterioare referitoare la habitate furnizată pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Nu este cazul | Nu |  |
| 23. | Studii existente privind amplasamentul şi/sau instalaţia sau în legătură cu acestea | Anexe la Raportul de amplasament « Expertiza tehnică pentru stabilitatea haldei de zgură Buituri » şi « Studiul geotehnic privind stabilitatea haldei de zgură » | Da |  |
| 24. | Acte de reglementare ale altor autorităţi publice obţinute până la data depunerii solicitării şi informaţii asupra stadiului de obţinere a altor acte de reglementare deja solicitate | Certificat de urbanism nr.361/04.11.2016 Decizia etapei de încadrare nr.9686/15.02.2017 | Da |  |
| 25. | Orice alte elemente în care furnizaţi copii ale propriilor informaţii | Planul de prevenire şi protecţie Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă | Da |  |
| 26. | Copie a anunţului public |  | Da |  |

Secţiunea 1

REZUMAT NETEHNIC

- DESCRIERE

Autorizaţia integrată de mediu se solicită pentru Halda de zgură Buituri, aparţinând S.C. ARCELOR MITTAL, al cărui operator este S.C. GRAND SMITHY WORKS INTERNATIONAL S.R.L.

- GRAND SMITHY WORKS INTERNATIONAL a realizat un joint vencer cu S.C. SWISS TRADE S.R.L.

În cadrul depozitului se desfăşoară generic următoarele activităţii: „Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare haldă de zgură Buituri”.

Activităţile desfăşurate sunt asimilate unei exploatări miniere la zi.

Acestea încep cu extracţia zgurii din sectoarele unde nu s – a efectuat deferizarea, din zonele cu depuneri excesive, sau unde este necesară relocarea zgurii.

Extracţia se efectuează cu excavatoare de mare capacitate, prin care zgura este încărcată direct în mijloacele de transport, respectiv autobasculante de tip dumpăr cu capacitatea de 30 tone. Cu aceste basculante zgura este transportată la staţia de procesare fixă amplasată în sectorul A (stabil) pe treapta de la cota + 310 m şi la celelalte staţii mobile dispuse în zona B (cu o stabilitate mai scăzută) la cota + 300 m.

Procesarea zgurii în staţiile de prelucrare se face cu recuperarea electromagnetică a fierului, sortarea acestuia pe trei clase de mărimi şi obţinerea zgurii deferizate. Rezultă că prin prelucrarea zgurii se obţin două subproduse: fierul 50 – 250 mm (scoarţa) care este transferat la oţelăria electrică aparţinând Atcelor Mittal Hunedoara şi sorturile de fier cu dimensiunile de 0 – 10 mm şi 10 – 50 mm, care sunt depozitate temporar pe suprafaţa haldei şi zgura deferizată depusă pe treptele haldei de zgură, sau livrată la diverşi beneficiari pentru construcţia de drumuri şi şpsele. Operaţiile de transfer a subproduselor de la staţiile de sortare la oţelărie şi treptele haldei se fac prin transport auto.

Transportul zgurii deferizate de la staţiile de procesare la treptele de haldă nou create se face tot cu mijloace auto.

Valorificare subproduselor obţinute în urma procesării zgurii constă din expedierea sorturilor de fier (scoarţei) la oţelărie şi a zgurii deferizate, care poate fi utilizată ca material de construcţii pentru şosele.

Reabilitarea treptelor de zgură din depozit se face concomitent cu depunerea zgurii deferizate, prin refacerea dimensiunilor (înălţime treaptă şi corectarea unghiul de taluz). Această ultimă etapă are un scop foarte important, pentru că se asigură repartiţia egală a zgurii pe suprafaţa haldei în vederea creşterii stabilităţii terenului şi a zgurii depuse.

Scopul activităţilor: depozitarea zgurii cenuşii, prelucrarea zgurii cenuşii şi a celei “depusă istoric” pentru obţinerea unor materii prime, reaşezarea zgurii pe suprafaţa depozitului şi remodelarea treptelor din haldă;

Produsele rezultate din activitatea de prelucrare: sorturile de fier cu dimensiuni de 0 – 10 mm, 10 – 50 mm şi 50 – 250 mm şi zgura deferizată

Diagrama proceselor instalaţiei implicate cu marcarea punctelor de emisii, nivele de emisii (Anexată)

Din măsurătorile efectuate în incinta staţiei de sortare rezultă că pulberile în suspensie şi pulberile sedimentabile au valori determinate sub CMA din Stasul 12574/87 şi Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

  - Condiţii prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

Amplasamentul Haldei de zgură Buituri este un teren în pantă, constituit din roci moi, plastice, cu nivele de nisipuri grosiere îmbibate cu apă.

Zgura este depozitată neuniform, existând zone cu înălţimi mari (30 – 50 m) şi excavaţii situate în apropierea acestora cu adâncimi de 10 – 20 m.

Terenul şi o parte din zgura depozitată prezintă urmele unor alunecări vechi.

Există o poluare punctiformă a solului (2012), în exteriorul haldei de zgură cu metalele cadmiu şi plumb, şi a apelor subterane care prezintă depăşiri în privinţa PH – ului, oxidabilităţii, sulfaţilor, nitriţilor, cuprului.

La poluarea generată de prezenţa depozitului de zgură se mai adaugă poluarea istorică determinată de prezenţa şi funcţionarea Combinatului Siderurgic Hunedoara pe parcursul a mai multor decenii.

  - Alternative principale studiate de către solicitant (legate de locaţie, justificarea economică, orientare spre alt domeniu, etc.)

Locaţia haldei de zgură este amplasată pe un teren mlăştinos, fără valoare economică, situat în apropierea oţelăriei electrice.

Activităţile desfăşurate în depozit sunt justificate economic prin obţinerea unor materii prime (fierul şi zgura deferizată), dar în acelaşi timp au un important rol ecologic şi tehnic, asigurând reducerea poluării şi realizarea unei configuraţii stabile a haldei de zgură, care să prevină eventuale accidente.

Halda de zgură Buituri funcţionează neîntrerupt din anul 1965, pe suprafaţa acestuia acumulându – se o cantitate de cca. 20,4 milioane de tone de zgură. Bilanţul intrării de zgură cenuşie şi de ieşire a fierului şi zgurii deferizate este negativ, rezultând o reducere a cantităţilor de zgură depozitate şi respectiv o presiune convenţională mai mică asupra terenului.

Nu se pune problema găsirii unei alternative pentru acest depozit, sau pentru depozitarea zgurii care rezultă în mod curent din procesul de elaborare al oţelului, deoarece un amplasament nou ar presupune costuri ridicate şi ocuparea unor suprafeţe mari de teren. Halda de zgură reprezintă un depozit suprateran, în care sunt depuse cantităţi mari de zgură, din care, prin prelucrare, rezultă importante cantităţi de materii prime: fier şi zgura deferizată.

Continuarea activităţii în depozit este condiţionată de următoarele aspecte:

- Reducerea poluării factorilor de mediu, sau în cel mai rău caz, menţinerea actualului nivel de poluare;

- Monitorizarea factorilor de mediu, reducerea cantităţilor de zgură depusă pe haldă şi controlul stabilităţii haldei;

- Reabilitarea treptelor din haldă prin dimensionare înălţimilor şi a unghiurilor de taluz a treptelor şi a întregului depozit;

- Controlul stabilităţii terenului şi a zgurii deferizate depuse;

- Reducerea cantităţilor de subproduse depozitate pe haldă;

- Micşorarea suprafeţei terenului ocupat de halda de zgură;

- Recuperarea fierului şi livrarea acestuia la oţelăria electrică;

- Valorificarea subprodusului zgură deferizată pentru construirea de drumuri.

- TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1. Sistemul de management –

Nu există un sistem de management conform ISO 14001

3. INTRĂRI DE MATERIALE

Pe amplasamentul depozitului au fost depuse de la data intrării în funcţiune, anul 1965 până în prezent, un amestec de zgurii provenite de la oţelărie, furnale, turnătorie, cubilou, molozuri şi deşeuri refractare, în cantităţii de peste 20 miloane tone.

Din datele furnizate de Arcelor Mittal Hunedoara rezultă că în ultimii 5 ani în depozit au intrat 348788 t zgură (304587 t zgură EAF şi 84931 t zgura LF) şi au ieşit 1.158.526 tone de subproduse (121741 t scoarţă şi 1.158.526 t zgură deferizată), rezultând un bilanţ negativ de 809737 t subproduse valorificate. Bilanţul reprezintă diferenţa dintre zgura eliminată din depozit (valorificată) şi cea intrată pentru depozitare în perioada ultimilor 5 ani.

3.1. Selectarea materiilor prime

Zgura depusă este supusă unui proces de prelucrare în urma căruia se obţin două subproduse: scoarta care se întoarce la oţelărie şi zgura deferizată care se depune pe treptele haldei, în vederea utilizării ulterioare la construcţia de drumuri şi şosele. Prelucrarea se face prin procedee electromagnetice (separarea fierului) şi mecanice (ciuruirea fierului). Pe lângă fracţia feroasă care reprezintă cca. 2 % din cantitatea de zgură prelucrată, restul de 98 % îl reprezintă zgura deferizată, care constituie o resursă inepuizabilă de materie primă pentru construcţia drumurilor şi autostrăzilor.

3.2. Cerinţele BAT

| Categorie | Elemente BAT identificate |
| --- | --- |
| Managementul mediului | 1.Sisteme de management de mediu – Nu există un sistem de management cf. ISO 14001. politica de mediu, planificare, proceduri implementate certificarea sistemului de management şi proceduri de audit Nu există S.M.M care să poată fi auditat; elaborarea şi publicarea unei declaraţii privind aspectele de mediu Nu este cazul implementarea sistemului EMAS sau EN ISO 14001 Nu este implementat sistenul EN ISO 14001. luarea în considerare a impactului asupra mediului pentru etapa de dezafectare, încă de la proiectarea instalaţiei; La proiectarea depozitului efectuată în anul 1965 nu a fost luată în considerare impactul asupra mediului. Nu a fost elaborat un studiu de impact pentru etapa de dezafectare, întrucât nu este prevăzută dezafectarea depozitului. Luarea în considerare a dezvoltării unor tehnologii curate; Tehnologiei de prelucrare a zgurii cu obţinerea fierului şi a zgurii deferizate prezintă un grad de poluare scăzut. La momentul actual nu se cunoaşte o tehnologie curată pentru acest domeniu. raportarea datelor privind eficienţa energetică, emisiile în aer, generarea deşeurilor Datele privind rezultatele indicatorilor de mediu analizaţi într – un an calendaristic, cantităţile de deşeuri generate şi bilanţul intrărilor şi ieşirilor de subproduse în/din depozit vor fi prezentate în Raportul Anual de Mediu; |
|  | 2. Furnizarea de informaţii detaliate privind activităţile desfăşurate pe amplasament a).Descrieri ale metodelor de tratare a deşeurilor şi procedurile în vigoare pe amplasament Tratarea zgurii se face în incinta depozitului în staţii fixe şi mobile. Tehnologia constă în separarea fierului prin acţiunea unor electromagneţi, sortarea fierului în cadrul a trei clase de dimensiuni (Sortul 0 – 10 mm, 10 – 50 mm şi 50 – 250 mm) cu obţinerea zgurii deferizate. b). Diagrame ale principalelor elemente ale instalaţiei Schema fluxului tehnologic este anexată la prezenta documentaţie; c). detalii cu privire la reacţiile chimice şi cinetica reacţiilor/echilibrul energetic Zgura reprezintă un amestec de oxizii, stabili din punct de vedere chimic. Aceştia nu reacţionează cu apa, acizii, baze, sau alte substanţe; Din punct de vedere chimic zgura este inertă. d) detalii cu privire la filosofia sistemului de control şi modul în care sistemul de control conţine informaţii despre monitorizarea mediului înconjurător; Sistemul de control conţine primordial informaţii privind stabilitatea terenului şi a haldei de zgură care influenţează la rândul lor calitatea factorilor de mediu; e) detalii privind protecţia asigurată în condiţii anormale de funcţionare, opririle temporare, pornire şi opriri; Măsurile privind condiţiile anormale de funcţionare sunt prevăzute în Anexa nr.2. (Anexă la textul Raportului de Amplasament) f) un manual de instrucţiuni Există „Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă – Punct de lucru Halda de zgură, anexa nr.6 la Raportul de amplasament (în volumul II la solicitarea AIM Halda de zgură Buituri). g) un jurnal operaţional; La data elaborării documentaţiei nu exista un jurnal operaţional. Va trebui instituit un astfel de jurnal operaţional care să conţină, acţiunile preventive privind remodelarea treptelor de exploatare şi distribuirea în mod egal a zgurii pe întreaga suprafaţă a haldei, precum şi alte lucrări efectuate pentru funcţionare a haldei de zgură. h) Raportul anual al fluxurilor de deşeuri Raportul anual al fluxurilor de deşeuri va conţine cantităţile de zgură cenuşie care intră în depozit, cantităţile de zgură istorică prelucrată şi cantităţile de deşeuri rezultate din acivitatea de „Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare zgură din halda Buituri; |
|  | 3. Sistem (procedură) de administrare a amplasamentului – conţine programul de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor, acţiunile preventive pentru reducerea riscurilor (reabilitarea treptelor), consolidarea pintenilor de sprijin, reabilitarea canalelor de gardă; |
|  | 4. Colaborare strânsă cu generatorii de deşeuri Generatorul zgurii este Arcelor Mittal Hunedoara care a încheiat contractul de prestări servicii prelucrare zgură şi recuperare fier vechi nr. 500100/925/09.08.2016 cu operatorul haldei S.C. Grand Smithy Works International SRL Galati. În baza contractului se va ţine o evidenţă a cantităţilor de zgură care intră în depozit, a cantităţilor de fier care se întorc la oţelăria electrică şi a compoziţiei zgurii. |
|  | 5. Dispune de personal suficient şi calificat în orice moment În incinta haldei de zgură lucrează un număr de 36 angajaţi, din care 6 fac parte din personalul TESA. (Detalii în organigrama haldei de zgură) |
| Îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la deşeurile intrate | 6. Cunoaşterea concretă a deşeurilor intrate Deşeurile care intră în depozit vor fi însoţite de buletine de analiză în care va fi redată compoziţia lotului de zgură; |
|  | 7. Aplicarea unei proceduri de pre – acceptare pentru a evalua dacă deşeurile pot fi stocate sau /şi tratate în instalaţie Pre - acceptarea zgurii se face pe baza cunoaşterii compoziţiei acesteia |
|  | 8. Aplicarea unei proceduri de acceptare pentru a verifica şi testa conformitatea pe amplasament În haldă se află depuse un amestec de diferite tipuri de zgură, care conţin resturi de fier (scoarţe), moloz, materiale refractare, etc. Pe lângă zgura „istorică” depusă începând cu anul 1965, pe amplasament se aduce şi se depozitează, în prezent, aşa numita „zgură cenuşie” rezultată din procesul tehnologic de producere a oţelului în cuptorul cu arc electric (EAF) şi în oalele de turnare (LF). Zgura cenuşie este sigurul deşeu acceptat în incinta haldei de zgură Buituri. |
|  | 9. Implementarea unei proceduri de prelevare a probelor pentru deşeurile livrate în vrac Zgura se livrează în vrac cu mijloace auto. Prelevarea probelor se face pe platforma de răcire din incinta Arcelor Mittal Hunedoara. |
|  | 10. Existenţa unei zone de recepţie care să răspundă următoarelor cerinţe Zona de recepţie este la poarta depozitului. Recepţia are ca scop verificarea prezenţei zgurii cenuşii şi interzicerea intrării altor deşeuri în depozit |
| Deşeurile ieşite | 11. Analiza deşeurilor ieşite în funcţie de parametrii Zgura deferizată care se livrează pentru construcţii nu este supusă unor analize. |
| Sisteme de management | 12. Trasabilitatea în tratarea deşeurilor În vederea obţinerii unor importanţe cantităţii de resurse activitatea de tratare a zgurii este esenţială în această situaţie. Zgura care intră în depozit este supusă unor procedee de tratare. Tratarea se face prin separarea electromagnetică a fracţiei feroase în staţia de procesare zgură, sortarea fierului pe trei clase de dimensiuni şi obţinerea zgurii deferizate.. |
|  | 13. Reguli de amestecare „Zgură cenuşie” rezultată din procesul tehnologic de producere a oţelului în cuptorul cu arc electric (EAF) şi cea rezultată din oalele de turnare (LF), vine deja amestecată în depozit. |
|  | 14. Procedurile de segregare În cadrul procedurii de preparare (procesare) are loc separare fierului de zgură. Fierul este sortat mecanic în 3 clase granulometrice; 0 – 10 mm, 10 – 50 mm şi 50 – 250 mm. Primele două sorturi sunt depozitate temporar pe halda de zgură, iar cel de – al treilea este transport la oţelăria electrică. Zgura deferizată este transportată şi depozitată pe treptele haldei. Zgura deferizată nu îşi modifică parametrii, nu generează mirosuri. Nu rezultă substanţe chimice incompatibile (de exemplu, oxidanţi şi lichide inflamabile). |
|  | 15. Eficienţa de tratare a deşeurilor Zgura deferizată şi depozitată pe amplsament necesită la rândul ei, o sortare granulometrică. Programul de monitorizare prevede urmărirea poluării factorilor de mediu şi a stabilităţii trptelor de pe haldă. |
|  | 16. Plan de management al accidentelor A fost elaborat Planul pentru situaţii de urgenţă şi capacitatea de răspuns pentru alunecările de teren şi a treptelor de zgură (Anexa nr.3 la raportul de amplasament). Se va păstra un jurnal pentru a înregistra toate incidentele apărute, cele evitate, modificări ale procedurilor, evenimente anormale, precum şi rezultatele verificărilor de întreţinere. Se va implementa un sistem de control care conţine o listă a elementelor care vor fi verificate, un program de verificare şi probleme tipice care pot fi întâlnite. Practic controlul trebuie să identifice posibile disfuncţionalităţi ale utilajelor, deteriorarea structurală şi evacuarea unor posibile emisii. |
|  | 17.Jurnal al incidentelor Se va ţine un jurnal al incidentelor apărute, cele evitate, evenimente anormale, precum şi rezultatele verificărilor; Incidentul şi răspunsul este apoi disponibil pentru notificarea obligatorie din raportul anual. |
|  | 18. Plan de management al zgomotului şi vibraţiilor Principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt: utilajele şi autobasculantele de transport, generatoare de energie electrică, staţia de procesare zgură. Măsurarea intensităţii zgomotului se va face la limita incintei; Echipamentele care generează zgomot vor fi întreţinute de proprietarul mijloacelor de transport; Operaţiile/activităţile generatoare de zgomot sunt legate de extracţia, transportul şi prelucrarea zgurii; |
|  | 19. Dezafectare Prin mărimea cantităţilor de zgură depuse, funcţionarea neîntreruptă a depozitului de peste 52 de ani şi necesitatea asigurării spaţiului pentru depozitarea în continuare a „zgurii cenuşii”nu se pune problema dezafectării Haldei de zgură Buituri. Pe amplasament nu sunt identificate posibile probleme la dezafectare, dar se va implementa un program de reducere la minim a acestor probleme (măsuri pentru creşterea stabilităţii, reducerea poluării, realizarea unui bilanţ negativ al depunerilor de zgură în depozit, etc.) |
| Managementul utilităţilor şi materiilor prime | 20. Consumul şi generarea de energie Consumul de energie electrică este redus, de cca. 32,5 Kw/h generată, actualmente, de generatoare electrice acţionate de motoare termice cu consum de motorină; Instalaţia nu generează energie. Energia electrică este utilizată la acţionarea motoarelor electrice care antrenează benzile transportoare şi bobinele de inducţie care creează câmpul magnetic. |
|  | 21. Creşterea eficienţei energetice Nu este necesar dezvoltarea unui plan de eficienţă energetică Consumul specific de energie electrică este de 30 kwh/tona de zgură prelucrată; Zgura este prelucrată pe amplasament prin separarea fierului pe trei sorturi de dimensiuni şi obţinerea zgurii deferizate. |
|  | 22. Benchmarking (proces continuu de măsurare a produselor) Există un proces continuu de măsurare a cantităţilor de zgură din depozit. Prin modelare matematică s – determinat cantitatea de zgură din depozit, iar prin măsurarea (cântărirea) cantităţilor de zgură care intră în depozit, a zgurii deferizate livrate la terţi şi a fierului care se livrează la oţelărie, se va cunoaşte, în permanenţă, cantitatea de subproduse existente în depozit (fier şi zgură deferizată) |
|  | 23. Utilizarea deşeurilor ca materie primă Din zgura depozitată istoric şi din „zgura cenuşie” care rezultă din procesul de producere a oţelului rezultă două subproduse (materii prime): fierul şi zgura deferizată; |
| Depozitare şi manipulare | 24. Tehnici generice de stocare – Zgura rezultată în urma deferizării este depusă pe haldă sub formă de trepte cu înălţimea de 15 m şi unghiul de taluz de 45º. Sorturile de fier cu dimensiuni de 0 – 10 mm şi 10 – 50 mm sunt depuse temporar pe halda de zgură, urmând să fie transportate şi valorificate la producerea oţelului şi respectiv a fontei (sortul de fier cu dimensiunile de 0 – 10 mm). |
|  | 25. Stocarea deşeurilor lichide Nu sunt pe haldă. |
|  | 26. Etichetarea conductelor Pe amplasament nu sunt vase de tratare şi rezervoare cu ape uzate şi apă de proces; |
|  | 27. Depozitarea/acumularea deşeurilor A fost elaborat un program matematic cu redistribuirea cantităţilor de zgură pe suprafaţa depozitului. Au fost proiectate un număr de 9 trepte de exploatare (+250 m, +265 m, + 280 m,+ 295 m, 310 m, 325 m, 340 m,355 m, 370 m) cu înălţimea de 15 m fiecare şi unghiul de taluz de 45º. Suprafaţa haldei a fost împărţită în 28 de carouri cu supraţe de 4 ha în zona centrală şi variabilă în zonele marginale, în funcţie de conturul haldei de zgură. Pentru fiecare caroiaj s – a stabilit o cotă superioară până la care se poate depune zgura. Această depozitare pe trepte până la cota stabilită prin calcul va determina o distribuţie egală a cantităţii de zgură pe suprafaţa depozitului. Se va stabili limita maximă de depozitare în funcţie de capacitatea portantă a terenului pe care se află dispusă halda. |
|  | 28. Tehnici generice de manipulare – Manipularea zgurii în depozit se face mecanizat, cu utilaje de mare capacitate. Fluxul de manipulare prevede: încărcarea zgurii neprelucrate, din zonele cu depozitare excesivă, transportul la staţia de prelucrare pentru recuperarea electromagnetică a fierului, transportul zgurii deferizate pe treptele de haldă, redimensionarea treptelor care depăşesc dimensiunile proiectate. Se va implementa pe amplasament un sistem şi proceduri care să asigure că zgura este transferată în condiţii de siguranţă din zonele cu depuneri excesive, pe întreaga suprafaţă a haldei, cu formarea celor 9 trepte de depozitare. Se vor remodela (refacerea înălţimilor şi unghiului de taluz pentru treeptele existente care depăşesc dimensiunile menţionate. |
|  | 29. Tehnici de aglomerare/amestecate a deşeurilor ambalate Nu sunt deşeuri ambalate pe haldă. |
|  | 30. Ghid de segregare pentru depozitare Pentru depozitarea zgurii deferizate nu este necesar un ghid de segregare. Sorturile de fier (0 – 10 mm şi 10 – 50 mm) vor fi depozitate temporar pe haldă sub forma unor stive de forma unui trunchi de piramidă. |
|  | 31.Tehnici de manipulare a deşeurilor în containere Zgura nu se manipulează în containere. |
| Alte tehnici comune nemenţionate anterior | 32. Utilizarea unor sisteme de ventilaţie Nu este cazul. |
|  | 33. Încapsularea echipamentelor de zdrobire şi mărunţire a deşeurilor speciale Staţiile de recuperare a fierului, sortarea acestuia şi obţinerea zgurii deferizate nu prezintă echipamente încapsulate. |
|  | 34. Procese de spălare Pe amplasament nu se desfăşoară procese de spălare. |
| Sistemele de reducere a emisiilor în aer | 35.Utilizarea de cisterne, rezervoare şi fose deschise Nu sunt utilizate cisterne, rezervoare şi fose deschise pentru păstrarea zgurii deferizate şi a sorturilor de fier. |
|  | 36. Sisteme închise cu extracţie la sisteme de depoluare adecvate Nu se utilizează sisteme închise cu extracţie, sau sub depresie, conectate la o instalaţie de depoluare adecvată. |
|  | 37. Sisteme de extracţie dimensionate pentru unele sisteme de depozitare şi tratare Nu este cazul. |
|  | 38. Operarea şi întreţinerea echipamentului de depoluare Nu sunt necesare echipamente de depoluare. |
|  | 39. Sisteme de epurare tip scubber pentru poluanţi gazoşi anorganici Nu se utilizează astfel de sisteme de epurare; pentru reţinerea poluanţilor gazoşi anorganici |
|  | 40. Proceduri de detectare a scurgerilor şi reparaţii Nu sunt necesare proceduri de detectare a scurgerilor şi de reparaţii. |
|  | 41.Reducerea emisiilor de COV şi de particule în aer Pe amplasament nu se realizează emisii de COV. |
| Managementul apelor uzate | 42.Reducerea utilizării apei şi a contaminării apei Nu se utilizează apa în procesul tehnologic. |
|  | 43. Caracteristicile efluentului adecvat pentru sistemul de tratare a apelor pe amplasament sau pentru evacuare Nu este cazul; |
|  | 44. Evitarea by – pasării sistemului de tratare Nu este cazul; |
|  | 45. Colectarea apelor uzate Nu se emit din procesul tehnologic ape uzate; |
|  | 46. Separarea apelor uzate Nu este cazul; |
|  | 47. Betonarea zonelor de tratare Nu sunt zone de tratare pe amplasament, cu suprafeţe betonate complet. Sunt betonate o parte din căile principale de transport. Staţiile de prelucrare zgură şi sorturile de fier sunt amplasate pe zgură. |
|  | 48. Colectarea apelor pluviale Apele pluviale sunt colectate prin canale de gardă şi prin cele două drenuri, care străbat halda de zgură. |
|  | 49. Reutilizarea apelor uzate şi pluviale tratate Nu este cazul. |
|  | 50. Verificarea zilnică a sistemului de management al efluentului şi păstrarea înregistrărilor Nu este cazul. |
|  | 51. Identificarea principalilor componenţi periculoşi ai efluentului tratat Nu este cazul. |
|  | 52. Metodă adecvată de tratare pentru fiecare tip de apă uzată Nu este cazul |
|  | 53. Creşterea fiabilităţii controlului şi performanţelor de epurare a apelor uzate Nu este cazul. |
|  | 54. Principalii constituenţi ai apelor uzate tratate Nu este cazul. |
|  | 55.Evacuarea apelor uzate Nu este cazul. |
|  | 56. Nivelul de emisie asociat BAT pentru CCO, CBO, şi metale grele Nu este cazul |
| Managementul reziduurilor generate de proces | 57. Planificarea managementului reziduurilor, parte a EMS Din activitatea desfăşurată pe amplasament nu rezultă reziduuri.(deşeuri generate) |
|  | 58. Utilizarea ambalajelor reutilizabile Nu este cazul. |
|  | 59. Reutilizarea recipienţilor Nu este cazul. |
|  | 60. Menţinerea unui inventar al deşeurilor pe amplasament Se va păstra un inventar de monitorizare a deşeurilor generate pe amplasament. |
|  | 61.Reutilizarea deşeurilor Prin prelucrarea zgurii se obţin următoarele subproduse: trei sorturi de fier şi zgura deferizată. Sorturile de fier se întorc la oţelărie, iar zgura deferizată se depune pe trepte, s – au este livrată la beneficiari pentru construcţia de drumuri.teDeşeurile rezultate nu se pot reutiliza pe amplasament, la o activitate/tratare ca materie primă pentru altă activitate. |
| Contaminarea solului | 62.Asigurarea şi menţinerea suprafeţei zonelor operaţionale Se va marca prin borne limita de proprietate şi reloca cantităţile de zgură care depăşesc limita de proprietate. Zonele operaţionale sunt dispuse pe suprafaţa treptelor de zgură. Pe suprafaţa haldei nu sunt suprafeţe operaţionale (suprafeţe impermeabilizate, acoperite, betonate), nu se realizează etanşarea sistemelor din interior – sisteme de drenare, structuri subterane; Contaminarea solului se realizează prin împrăştierea zgurii peste limita haldei, respectiv a celei de proprietate |
|  | 63. Folosirea unor suprafeţe impermeabile, sistem de drenare etanş Halda de zgură nu este dispusă pe o suprafaţă impermeabilă, din contră subsolul este format din roci permeabile saturate cu apă, iar drenurile prin care sunt dirijate apele pluviale şi de suprafaţă sunt în contact atât cu masa de zgură, cât şi cu formaţiunile din subasment; |
|  | 64. Minimizarea instalaţiei şi a echipamentelor subterane În incinta instalaţiei nu se utilizează rezervoare şi conducte subterane |
| Tratare fizico – chimică a deşeurilor solide | 85. Insolubilizarea metalelor amfotere (proprietatea de a reacţiona ca un acid în prezenţa unei baze şi ca o bază în prezenţa unui acid) Zgura are în compoziţie oxizii de calciu, aluminiu, bioxid de siliciu, oxizi de magneziu, fier, crom, mangan şi titan stabili care nu reacţionează între ei, nu sunt solubili în apă şi nu reacţionează cu alte substanţe cu care intră în contact; „Zgura cenuşie” (EAF) are următoarea compoziţie: CaO = 45,42 %, Al2 O3 = 13,25 %; SiO2 = 12,52 %; MgO = 11,30 %; Fe2O3 = 2,04 %; S = 0,426 %; Cr2O3 = 0,00 %; K2O = 0,001 %; MnO = 0,08 %; Na2O = 0,110 %; P2O5 = 0,030 %; TiO2= 0,26 %. |
|  | 86. Levigat de compuşi anorganici Zgura nu produce levigat de compuşi anorganici |
|  | 87. Restricţionarea acceptării deşeurilor care urmează a fi tratate prin solidificare/imobilizare Nu este cazul |
|  | 88. Sisteme închise Pe amplasamentul haldei nu sunt sisteme închise. |
|  | 89. Sisteme de reducere la încărcare şi descărcare Nu este cazul |
|  | 90. Deşeuri solide pentru a fi depozitate Amestecurile de zgură care se depun pe haldă sunt deşeuri solide. |

3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)

Nu s – a realizat un audit privind minimizarea deşeurilor, deoarece generarea acestora este limitată de activităţile desfăşurate pe amplasament.

Pentru desfăşurarea activităţilor privind “Reabilitarea, exploatarea, prelucrarea şi valorificarea zgurii din halda Buituri”, se utilizează combustibili, uleiuri, energie electrică, acumulatori auto, anvelope, etc.

3.4. Utilizarea apei

Procesul tehnologic de separare a fierului şi obţinerea zgurii deferizate nu necesită utilizarea apei.

De la vestiarele existente pe halda de zgură nu rezultă ape menajere. Nu există apă curentă pentru chiuvete, duşuri şi spălătorii. Pentru băut se foloseşte apa minerală din comerţ şi recipienţi de “tip fântână. Pe halda de zgură nu există apă curentă pentru duşuri şi chiuvete. WC este de tip ecologic cu bazin vidanjabil.

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

În incinta haldei de zgură se desfăsoară următoarele activităţi:

- extracţia zgurii care conţine fier din zonele cu depozitare excesivă, (grosimi mari de treaptă) şi încărcarea în autobasculante;

- transportul la staţia de procesare fixă şi la cele mobile;

- prelucrarea zgurii prin separare magnetică a fierului (scoarţă), sortarea resturilor de fier, prin ciuruire, pe trei clase de dimensiuni (0 .10 mm,10 – 50 mm şi 50 – 250 mm) şi obţinerea zgurii deferizate. Separarea pe sorturi a fierului are ca scop obţinerea fracţiei fine cu dimensiuni de la  0 – 10 mm, care nu poate fi utilizată în cuptorul cu arc electric pentru producerea oţelului.

- Transportul scoarţei la oţelăria electrică şi a zgurii deferizate pe treptele noi care se vor forma pe haldă;

- Remodelarea treptelor vechi pentru a se ajunge la dimensiunile stabilite prin programul matematic de redistribuire a cantităţilor de zgură pe suprafaţa depozitului;

5. EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII

Pe amplasamentul haldei de zgură sunt emisii din surse mobile de poluare eliberate în aerul înconjurător de mijloacele de transport, utilajele de încărcare şi grupurile electrogene de producere a energiei electrice. Determinările vor fi comparate cu valorile admise de STAS 12574/87 (mg/mc/30 min) şi de Legea 104/2011 (praf în suspensie: 50 µg/m3/24 h).

Indicatorii privind calitatea apelor de suprafaţă, care provin din circulaţia apelor pluviale prin drenurile de la baza haldei de zgură, vor fi comparate cu valorile din Ordinul 161/1997 privind calitatea apelor de suprafaţă.

Indicatorii de calitate obţinuţi în forajele de monitorizare a apelor subterane vor fi comparate cu CMA admise prin Legea nr. 458/08.07.2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin Legea 311/2004.

Solul situat între conturul haldei de zgură şi limita de proprietate va fi monitorizat în patru puncte, pe laturile haldei şi comparate cu rezultatele unei probe etalon, prelevată de la o distanţă ceva mai mare (150 m). Indicatorii de calitate a metalelor monitorizate în sol vor fi comparate cu valorile normale şi cele privind pragurile de alertă şi intervenţie pentru folosinţe sensibile şi mai puţin sensibile prevăzute în O.M. nr. 756/1997.

Nivelul de zgomot echivalent va fi măsurat la limita incintei, iar valorile comparate cu nivele admise prin Ordinului nr. 119/2014.

Reducerea emisiilor difuze generate de la extracţia, transportul, prelucrarea şi depozitarea zgurii deferizate pe treptele depozitului se va face prin următoarele măsuri:

- Drumurile de acces vor fi stropite cu apă în vederea reducerii emisiilor de praf;

- Mijloacele de transport să nu fie încărcate peste capacitate, prevenind eventuale pierderi de zgură pe traseul de transport;

- Se iau măsuri pentru optimizarea transportului în cadrul depozitului;

- Canalele de gardă vor fi continuate spre vest pentru a creia joncţiunea cu albia minoră a râului Cerna, în vederea dirijării apelor pluviale în râul Cerna;

- preluarea, de către canalizarea pluvială, a unei cantităţi importante din apele pârâului Hăroanii care, în prezent, sunt dirijate prin drenurile de sub halda de zgură.;

- relocarea cantităţilor de zgură care depăşesc limita proprietăţii;

- captarea şi drenarea izvoarelor situate la baza haldei, pe latura vestică a acesteia.

6. MINIMIZAREA ŞI REDUCEREA DEŞEURILOR

Minimizarea şi reducerea deşeurilor este asigurată prin:

- Folosirea de utilaje de încărcare şi transport cu motoare performate care generează cantităţi de deşeuri reduse, raportate la unitatea de producţie realizată;

- Mărirea numărului de staţii de procesare zgură din incinta haldei;

- Deplasarea staţiilor mobile în zonele de exploatare şi reabilitarea treptelor de zgură pentru reducerea activităţilor legate de încărcare şi transport;

- Utilizarea de staţii de procesare performante care nu generează deşeuri tehnologice;

- Repararea şi întreţinerea utilajelor pe alte locaţii, situate în afara haldei de zgură;

- Colectarea selectivă a deşeurilor şi evacuarea periodică, controlată, a acestora;

7. ENERGIE

Energia electrică este utilizată la acţionarea motoarelor electrice care antrenează benzile transportoare în staţia de procesare fixă şi în cele mobile.

Cele 3 staţii de procesare zgură una fixă acţionată de 7 motoare şi cele mobile echipate cu câte două motoare, realizează un consum orar de 32,5 kW şi anual de 78 MW.

În prezent energia electrică este furnizată de grupuri electrogene acţionate de motoare Disel. În programul de modernizare al fluxului tehnologic se prevede alimentarea cu energie electrică de la reţeaua naţională prin montarea unui cablu şi instalarea unui transformator.

În anul 2018 este prevăzută trecerea la alimentarea cu energie electrică din staţia 110/20 kV din incinta Arcelor Mittal Hunedoara prin intermediul unei linii electrice subterane în lungime de cca. 4,5 km, până la un postul trafo de 20/0,4 KV 3x2000KVA, prevăzut în incinta depozitului.

8. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR

În planul pentru situaţii de urgenţă au fost prevăzute următoarele tipuri de accidente cu următoarele consecinţe:

| Tipuri de accidente | Consecinţele lor |
| --- | --- |
| Alunecări ale terenului pe care este amplasat depozitul de zgură | Deplasarea unor mase mari de zgură spre vest, la baza haldei, respectiv spre râul Cerna. |
| Alunecări şi surpări ale treptelor de zgură | Se deteriorează dispunerea zgurii pe trepte, echilibrul presiunii portante asupra terenului, creşte impactul vizual |
| Cedarea pintenilor de sprijin | Alunecarea unor cantităţi de zgură la vest de aceşti pinteni în zona de interdicţie a depunerilor; |
| Înfundarea drenurilor prin care se evacuează apele pluviale şi cele de pe pârâul Hăronii | Creşterea cantităţilor de ape acumulate la baza haldei, pe contactul zgură – teren saturat cu apă; care favorizează alunecările |
| Incendii la staţia de procesare zgură şi la depozitul de deşeuri situat pe acelaşi amplasament | Oprirea activităţii, poluarea aerului prin creşterea emisiilor de poluanţi |
| Înzăpeziri | Îngreunarea activităţilor de reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare zgură |
| Oprirea depozitării zgurii în situaţii de forţă majoră, sau ca urmare a atingerii capacităţii maxime | Închiderea depozitului de zgură fără realizarea măsurilor de reabilitare şi conservare crează premize pentru destabilizarea depozitului şi poluarea factorilor de mediu. Necesită găsirea unei suprafeţe noi pentru depozitarea “zgurii cenuşii”. |

9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

În incinta haldei de zgură funcţionează următoarele utilaje: excavatoare şi încărcătoare frontale, instalaţii de procesare zgură acţionate de motoare electrice silenţioase, buldozere pentru nivelarea zgurii şi grupuri electrogene pentru producerea curentului electric. Toate utilajele existente sunt acţionate de motoare disel cu consum de motorină. Zgomotele produse de acestea se încadrează, la limita incintei (circa 500 – 1000 m) în nivelul de zgomot stabilit prin Ordinului nr. 119/2014. Receptorii sensibili, respectiv casele din cartierul Buituri se află la cca. 1500 m sud de haldă, neinfluenţaţi de zgomotele şi vibraţiile generate de utilajele care funcţionează pe amplasament.

- Nivelul de zgomot pentru situatia cea mai defavorabila cand vor functiona toate utilajele va fi:

( L M.D. = 10 x log ( 1070/10 + 2 x 1080/10 +1090/10 ) = 90,8 dB (A)

- Nivelul de zgomot la limita incintei va fi:

( LLMD=90,8dB(A)+20 x log 1/100=42,8dB(A)

Conform Ordinului nr. 119/2014, activităţile de pe amplasament trebuie să se desfăşoare astfel încât în spaţiile protejate să fie asigurate şi respectate valorile – limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

- În perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) măsurat în exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2 – 08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50.

- În perioada de noapte pe suprafaţa haldei de zgură nu se desfăşoară activităţii pentru care se solicită autorizaţie integrată de mediu.

10. MONITORIZARE

Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea se va face doar pentru imisii, în punctele de prelevare stabilite pe planul de amplasament (la poarta de intrare în incintă, şi la staţiile de prelucrare zgură din cele două zone (A şi B).

Condiţiile de referinţă pentru poluanţii, valorile limită şi perioadele de mediere sunt prevăzute în Legea nr.104/20011 şi STAS 12574 – 87 .

Monitorizarea apelor de suprafaţă –

Apele de suprafaţă sunt reprezentate de apele pluviale care se scurg pe canalele perimetrale şi prin drenurile situate la baza haldei de zgură. Aceste ape sunt colectate de râul Cerna, al cărui curs se află la o distanţă de minim 100 m vest de haldă. De pe halda de zgură nu rezultă ape uzate care să fie deversate în râul Cerna.

Valoarea indicatorilor de calitate monitorizaţi vor fi comparaţi cu valorile prevăzute în Ordinul 161/2006 privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă.

Monitorizarea apelor subterane –

Vor fi monitorizate apele subterane din primul strat freatic pentru următorii indicatorii: pH, oxidabilitate, azotiţi, azotaţi, sulfaţi, fier, crom, cupru, mangan, nichel, plumb, cadmiu, mecur şi zinc şi hidrocarburi policiclice aromate. Valorile obţinute vor fi comparate cu CMA din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apelor potabile.

Punctele de prelevare sunt cele 4 foraje de monitorizare amplasate pe planul de situaţie, dispuse astfel:

- FM1 pe latura vestică a haldei, pe malul drept al râului Cerna; în amonte de haldă (luând în considerare cursul râului Cerna);

- FM2 pe latura vestică a haldei, pe malul drept al râului Cerna în aval de haldă (se referă la cursul râului Cerna);

- FM3 pe latura nord – estică a haldei, pe terenuri situate în amonte de haldă;

- FM4 pe latura sud – estică a haldei amonte de haldă. În apropierea cursului pârâului Hăroani, respectiv la capătul din amonte a drenului nr.1;

Monitorizarea solului

Operatorul va efectua anual câte o analiză a evoluţiei indicatorilor de calitate a solului, în cinci puncte de prelevare marcate pe hartă, din care proba de la punctul 5 este considerată probă martor. Indicatorii de calitate analizaţi vor fi: cadmiu, crom total, cupru, mangan, nichel, plumb, zinc şi hidrocarburi din petrol a căror valori vor fi comparate comparate cu valorile normale, pragurile de alertă şi intervenţie pentru folosinţe sensibile şi mai puţin sensibile prevăzute în Ordinul O.M. nr. 756/1997.

Monitorizare post – închidere –

Nexistând un plan de închidere a haldei de zgură Buituri, nu a fost prevăzut un plan de monitorizare post – închidere.

11. DEZAFECTARE

Halda de zgură nu poate fi dezafectată datorită cantităţilor mari de zgură depozitate, care constituie o importantă materie primă pentru construcţia de drumuri şi autostrăzii.

Pentru crearea unei bune stabilităţi în timp, depozitul va fi amenajat în trepte, asemănător unei exploatării miniere de suprafaţă. Determinarea înălţimii treptelor, lăţimii bermelor de siguranţă şi a unghiul de taluz a fost făcută în baza caracteristicilor fizico – mecanice ale zgurii şi a caracteristicilor terenului de depozitare.

Pentru menţinerea stabilităţii haldei toate studiile geotehnice şi expertiza efectuată de Catedra de geologie a Universităţii Bucureşti recomandă reducerea cantităţilor de apă care pătrund în masa depozitului şi reapartiţia uniformă a zgurii pe toată suprafaţa depozitului. Aceste recomandări pot fi duse la îndeplinire prin următoarele măsuri:

- Distribuirea uniformă a cantităţilor de zgură pe suprafaţa depozitului;

- Geometrizarea treptelor conform celor mai stabile dimensiuni;

- Minimizarea cantităţilor de apă pluvială care pătrund în corpul depozitului prin reducerea înfiltrărilor din precipitaţiile care pătrund în corpul depozitului (tasarea zgurii pe trepte) şi a apelor de suprafaţă care pătrund şi circulă pe la baza depozitului;

- Asigurarea unui bilanţ negativ al subproduselor depozitate (cantitatea de zgură deferizată valorificată să fie mai mare decât cantitatea de “zgură cenuşie” care intră în depozit);

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA

Terenul pe care a fost amenajat depozitul este reprezentat de versantul vestic al  unui deal, având cota maximă de 375 m. Perimetrul depozitului de zgură, de forma unui pentagon cu suprafaţa de 842.217,469 m2 se înscrie într – o elipsă cu axa lungă orientată N – S în lungime de 1128 m şi axa scurtă orientată est – vest cu lungimea de 1017,85 m.

În zonele celor două axe ale lentilei în care se circumscrie depozitul, cotele terenului coboară de la 37,092 m în extremitatea estică la 23,179 m în extremitatea vestică la nivelul pilierului de protecţie al malului drept al râului Cerna, rezultând o înclinare medie a terenului de 10,18 %. Pe direcţia sud – nord, terenul coboară de la cota + 306,809 m la cota + 290,263 m, cu o pantă medie de 1,46 %. Pe aliniamente paralele, situate la vest şi est de axa centrală terenul prezintă pante cu înclinări de 5,96 % şi respectiv 6,78 %.

Terenul pe care a fost amenajată halda de zgură prezintă o pantă medie de 6 – 9º spre vest şi de 4,73 % spre nord.

Pe amplasament sunt semnalate alunecări de teren.

Terenul este dispus pe un versant deluvio – tranziţional (erozionali) modelat pe roci plastice. Din punct de vedere al faciesului geomorfologic ne situăm la nivelul teraselor fluviatile superioare (T7) modelate pe roci plastice, cu ogaşe sculptate.

Această dispunere a terenului favorizează colectarea şi drenarea apelor pluviale spre albia minoră a râului Cerna. Albia minoră a râului Cerna are lăţimea de cca. 8 – 10 m, iar taluzurile au înălţimea de 1,5 – 3 m.

Pe laturile nordică, estică şi sudică a terenului a fost amenajat un canal de colectare a apelor pluviale, care nu debuşează în râul Cerna. Mai mult latura estică a canalului perimetral, colectează apele pluviale de pe o suprafaţă mare a terenului învecinat haldei, dirijând - o spre zona din amonte a văii Hăroanii, de unde, prin drenul care străbate halda de zgură, apele sunt dirijate în râul Cerna.

Pe cursul pârâului Hăroani şi pe o vale paralelă, situată la nord de aceasta, au fost amenajate drenuri pentru preluarea apelor din pâraie şi izvoare, dirijate pe sub pintenii de sprijin, şi deversate în râul Cerna.

În partea sudică şi vestică şi nordică a haldei au fost semnalate mai multe izvoare.

13. LIMITELE DE EMISIE

Limitele de emisii se înscriu în următorii parametrii:

Solurile: conţinuturile de Cd şi Pb din soluri prezintă valori peste conţinutul normal şi peste pragurile de intervenţie pentru folosinţe sensibile;

Apele de suprafaţă nu au fost monitorizate.

Apele subterane monitorizată prin forajele SPS1, SPS2 şi izvorul AB2 – prezintă următoarele caracteristici:

Apa din izvor prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- pH – ul apei din izvor are valoarea peste limita maximă de bazicitate; iar la foraje se încadrează în valorile normale, cu excepţia anului 2015 când valorea depăşeşte limita intervalului de normalitate;

- indicatorii de oxidabilitate prezintă de depăşiri ale CMA pentru apele potabile;

- azotiţi depăşesc CMA din Legea apelor potabile;

- sulfaţii depăşesc CMA (2012 şi 2015) din Legea apelor potabile;

- azotul amoniacal are valori care depăşesc CMA în anul 2015;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în doi ani (2012,2014);

Aerul – Valoarea indicatorilor pulberii în suspensie şi pulberi sedimentabile se înscriu în valoarea CMA pevăzute de Legea 104/2011 şi STAS 12574/57.

14. IMPACT

Impactul activităţilor de “Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare zgură din halda Buituri este redus, fără a influenţa semnificativ calitatea factorilor de mediu.

15. PLANUL DE MĂSURI OBLIGATORII ŞI PROGRAMUL DE MONITORIZARE

Nu este cazul.

Programul de monitorizare prevede:

  - monitorizarea apelor subterane în patru puţuri (foraje), dispuse două în amonte şi două în aval (marcate pe planul de situaţie)

  - monitorizarea apelor pluviale care se scurg prin cele două drenuri care străbat halda de zgură, prin probarea punctelor de descărcare situate la baza haldei, pe malul drept al râului Cerna;

  - monitorizarea solului, din afara perimetrului depozitului, pe cele patru laturi ale acestuia, a mai fost prevăzut şi un punct de monitorizare de reper, situat în partea nord – estică a depozitului (punctele de monitorizare sunt marcate pe planul de amplasament cu pătrate portocalii numerotate astfel: PS1, PS2, PS3, PS4, iar proba de referinţă din extremitatea NE – ică este numerotată PSM);

  - monitorizarea imisiilor privind dioxidului de azot şi sulf, oxidul de carbon şi a pulberilor sedimentabile;

  - monitorizarea zgomotului la limita incintei;

  - monitorizarea cantităţilor de zgură prelucrate, a subproduselor rezultate, a intrărilor şi ieşirilor de zgură din depozit şi raportarea cantităţilor rezultate prin Raportul anual de mediu;

  - monitorizarea deplasării punctelor fixe de observaţie amplasate pentru urmărirea deplasării treptelor în cadrul depozitului;

  - monitorizarea colectării deşeurilor rezultate din activitate şi a modului de eliminare şi valorificare;

Monitorizarea se va face cu o frecvenţă anuală, prin metodologii standard de prelevare a probelor, analizate în laboratoare acreditate conform metodelor prevăzute prin standardele aprobate.

Datele obţinute din monitorizarea factorilor de mediu, a subproduselor obţinute, a stabilităţii depozitului şi a modului de eliminare şi valorificare a deşeurilor rezultate din activitate vor fi menţionate în Raportul Anual de Mediu care se înaintează la Agenţia pentru Protecţua Mediului Hunedoara.

Secţiunea 2

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1. Sistemul de management

S.C. Arcelor Mital S.A. Hunedoara a concesionat activităţile de operare din cadrul depozitului de zgură Buituri, către S.C. GRAND SMITHY WORKS INTERNATIONAL S.R.L., care a creat un joint vencer cu SWUIS TRADE S.R.L.

Operatorul nu este certificat conform ISO 14001 sau înregisatrat conform EMAS.

| Nr. Crt. | Cerinţa caracteristică a BAT | Da sau Nu | Doc. de referinţă sau data până la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | A se vedea informaţii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial? | Nu |  |  |
| 2. | Aveţi programe preventive şi de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante? | Nu |  |  |
| 3. | Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie? | Nu |  |  |
| 4. | Performanţa/acurateţea de monitorizare şi măsurare? | Nu |  |  |
| 5. | Aveţi un sistem prin care identificaţi principalii indicatori de performanţă în domeniul mediului? | Nu |  |  |
| 6. | Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei? | Nu |  |  |
| 7. | Aveţi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale? | Da | Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale | (Anexa 1 din vol. II ataşată la Raportul de amplasament). |
| 8. | Dacă răspunsul de mai sus este DA listaţi indicatorii principali folosiţi Surpări şi alunecări Incendii Înzăpeziri abundente | Da |  |  |
| 9 | Instruire Confirmaţi că sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate şi vor începe în interval de 2 luni de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu: - conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea companiei şi pentru sarcinile de lucru; - conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale; - conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu; - prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale; - conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a evidenţelor de instruire. | Da Da Da Da Da Da |  |  |
| 10. | Există o declaraţie clară a calificativelor şi competenţelor necesare pentru postuirile cheie? | Da |  |  |
| 11. | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial şi în ce măsură vă conformaţi lor? | Da | Standardele de instruire sunt asimilabile cu cele de la exploatările miniere la zi. |  |
| 12. | Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare actuală sau potenţială, inclutând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective? | Da |  |  |
| 13. | Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a raportării? | Da |  |  |
| 14. | Aveţi în mod regulat audituri independente pentru a verifica dacă toate activităţile sunt reaşezate în conformitate cu cerinţele de mai sus (Denumiţi organismul de auditare). | Nu |  |  |
| 15. | Frecvenţa acestora este de cel puţin o dată pe an? | Nu |  |  |
| 16. | Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu. Este demonstrat în mod clar, printr – un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi că această politică rămâne relevantă? Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu | Da | Directorul General GRAND SMITH |  |
| 17. | Este demonstrat în mod clar, printr – un document, faptul că managementul de vârf analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o dată pe an? | Nu |  |  |
| 18. | Există o evidenţă demonstrabilă (de ex..proceduri scrise) că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele domenii, aşa cum sunt cerute de IPPC: - controlul modificării procesului în instalaţie. | Nu |  |  |
|  | - proiectarea şi retrospectiva instalaţiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; | Nu |  |  |
|  | - aprobarea de capital; - alocarea de resurse; | Nu |  |  |
|  | - planificarea şi programarea | Nu |  |  |
|  | - includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare; | Nu |  |  |
|  | - politica de achiziţii; | Nu |  |  |
|  | - evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparatriv cu procesele implicate şi nu cu cheltuielile (de regie) | Nu |  |  |
| 19. | Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: - informaţii solicitate de autoritatea de Reglementare; şi - eficienţa sistemelor de management faţă de obiectivele şi scopurile companiei şi îmbunătăţirile viitoare planificate. | Nu Nu Nu |  |  |
| 20. | Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul? | Nu |  |  |

Informaţii suplimentare

| Cerinţa caracteristică a BAT | Unde este păstrată | Cum se identifică | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentaţiei şi registrelor. Pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului dumneavoastră de management daţi informaţiile solicitate |  |  |  |
| Politici | La sediul operatorului Haldei de zgură Buituri | Program aprobat | Operatorul depozitului |
| Responsabilităţi | La sediul punctului de lucro | Documente scrise | Seful punctului de lucru"" |
| Ţinte | La sediul punctului de lucro | Documente scrise | Seful punctului de lucru"" |
| Evidenţele de întreţinere | La sediul punctului de lucro | Documente scrise | Seful punctului de lucru" |
| Proceduri | La sediul punctului de lucro | Documente scrise | Seful punctului de lucru"" |
| Registrele de monitorizare | La sediul punctului de lucro |  | Seful punctului de lucru"" |
| Rezultatele auditurilor |  |  | Seful punctului de lucru"" |
| Rezultatele revizuirilor |  |  | Seful punctului de lucru"" |
| Evidenţa privind sesizările şi incidentele | La sediul punctului de lucro |  | Seful punctului de lucru"" |
| Evidenţele privind instruirile | La sediul punctului de lucro |  | Seful punctului de lucru"" |

3. INTRĂRI DE MATERII PRIME

3.1. Selectarea materiilor prime

Inventarul complet al materialelor (subproduselor depozitate pe haldă)

| Principalele materii prime/utilizări | Natura chimică/ Compoziţie (compoziţia se referă la zgura depozitată istoric, conţinuturile sunt preluate din Bilanţul de Mediu niv.II, elaborat de Cepromin în anul 2008. | Inventarul complet al materialelor din haldă (calitativ şi cantitativ) (Inventarul este estimat pe baza relatărilor specialistilor de la GRAND SMITH | Ponderea % în produs % în deşeuri/ pe sol (Haldă) | Impactul asupra mediului Degradabilitate, bioacumulare potenţială, toxicitate pt. Specii relevante | Există o alternativă adecvată(pentru cele cu impact potenţial semnificati | Cum sunt stocate Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgură de oţelărie veche | CaO=25 – 45 % SiO2= 14 – 23 % FeO = 12 – 20 % MnO= 9 – 21 % MgO = 6 – 12 % Al2O3=0,3 – 1 % | 10.395.922 t | 50,85 % | Subprodusele depozitate pe haldă nu prezintă degradabili tate, bioacumul. potenţială şi toxicitate pentru specii relevante | Nu necesită alternative adecvate | Depunere sub forma de amestec Există un risc semnificativ de accident prin cantitatea depusă şi modul de distribuire a zgurii pe haldă în haldă |
| Zgură de furnal | CaO=41 – 48 % SiO2= 35 – 42 % FeO=0,5 – 1,5 % MnO= 1 – 3 % MgO = 4 – 8 % Al2O3=6 – 10 % CaS =2 – 6 % S = 1,1 – 1,5 | 9.000.000 t | 44,03 % |  |  |  |
| Zgură de turnătorie | CaO=40 – 50 % SiO2= 10 – 15 % P2O5=1 – 3 % MnO= 3 – 7 % MgO = 1 –2 % | 410.000 t | 2 % |  |  |  |
| Zgură cubilou | CaO=23 – 29 % SiO2= 41 – 45 % FeO = 8 – 20 % MnO= 0,5 – 1 % MgO=0,4–0,9 % Al2O3=8 – 14 % P2O5=0,1– 0,3 % S = 0,1– 0,3 % | 410.000 t | 2 % |  |  |  |
| Moloz de la oţelărie (deşeuri refractare) | Al2O3=40–50 % SiO2= 37 – 47 % MgO = 38 % CaO = 58 % | 226.000 | 1,12 |  |  |  |
| TOTAL |  | 20.441.922 | 100 % |  |  |  |

Intrării şi ieşiri de subproduse – Halda de zgură Buituri

Bilanţul intrărilor şi ieşirilor de subproduse în/din depozitul de zgură Buituri (după date din evidenţa Arcelor Mittal Hunedoara)

| Anul | INTRĂRI (t) | IEŞIRI | Bilanţul intrarilor/ Ieşirilor din Depozit ± |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Subproduse de la oţelărie | Subproduse de pe haldă |  |
|  | Zgură (EAF) | ZGURĂ (LF) | TOTAL | Scoarţă | Zgura deferizată | TOTAL |  |
| 2012 | 33.393 | 14.381 | 47.774 | 3.599 | 119.925 | 123.525 | 75.751 |
| 2013 | 44.838 | 12.547 | 57.385 | 15.283 | 578.224 | 593.507 | 536.121 |
| 2014 | 63.233 | 14.999 | 78.232 | 37.081 | 38.681 | 75.762 | - 2.470 |
| 2015 | 61.782 | 15.409 | 77.191 | 32.280 | 298.974 | 331.254 | 254.064 |
| 2016 | 71.391 | 16.815 | 88.206 | 33.497 | 981 | 34.478 | - 53.729 |
|  | 304.587 | 84.931 | 348.788 | 121.740 | 1.036.785 | 1.158.526 | 809.737 |

Secţiunea 5

Emisii şi reducerea poiluării

3.2. Cerinţele BAT

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitatea Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesare a fi realizate pentru a stabili emisiile în mediu şi impactul materiilor prime şi materialelor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi implicit în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. | Nu |  |
| Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate, în cadrul programului de modernizare | Nu este cazul |  |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | “Da, ne conformăm pe deplin” Se va ţine bilanţul intrărilor şi ieşirilor de subproduse, care vor face obiectul raportărilor anuale către APM HD. | Responsabilul compartimentului de mediu |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da. Nu poate fi schimbată natura subproduselor depozitate pe haldă | Compartimentul de mediu Arcelor Mettal Operatorul Haldei de zgură |
| Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime? | “Da, ne conformăm pe deplin” Materiile prime (Subprodusele) vor fi acceptate în incinta haldei pe bază de analize chimice | Compartimentul de mediu Arcelor Mettal Responsabilul cu mediul al operatorului Haldei de zgură |
| Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. | “Da, ne conformăm pe deplin” În funcţie de natura şi conţinutul impurităţilor menţionate în buletinele de analiză, subprodusele vor fi depozitate în sectoare distincte din haldă, care vor fi monitorizate suplimentar. | Operatorul depozitului. Şeful punctului de lucru |

3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor generate

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor?. | Nu |  |
| Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele vor fi implementate. | Nu este cazul acestora |  |
| Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi implementate. | Nu este cazul |  |
| Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit | Nu este programat un astfel de audit |  |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani. | Nu este cazul |  |

3.4. Utilizarea apei

3.4.1. Consumul de apă

Activităţile de “Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare zgură din halda Buituri se desfăşoară fără utilizarea apei în procesul de procesare a zgurii prin care se obţin sorturile de fier şi zgura deferizată.

Alimentarea cu apa potabila a personalului va fi facută prin transportul acesteia în recipienti individuali sau prin asigurarea de recipienţi tip fântână.

3.4.2.Compararea cu limitele existente

Nu este cazul.

3.4.3. Cerinţele BAT pentru utilizarea apei

Nu este cazul

3.4.3.1. Sisteme de canalizare

Nu sunt.

3.4.3.2. Recircularea apei

Nu este cazul

3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare

Nu este cazul

3.4.3.4.Apa utilizată la spălare

Având în vedere faptul ca personalul angajat va fi format din localnici iar wc-ul va fi de tip ecologic, prevăzut cu bazin vidanjabil, nu este necesară alimentarea cu apă pentru spălat.

Pe suprafaţa haldei nu sunt surse de apă din care să se preleveze apă pentru spălarea utilajelor şi a mijloacelor de transport.

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

4.1. Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numărul procesului | Descriere | Capacitate maximă t/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Depunerea “zgurii cenuşii”pe halda de zgură | 1 | Zgura rezultată din procesul tehnologic de elaborare a oţelului se depozitează pe haldă | 69.758 |
| Activităţile privind “Reabilitarea, exploatarea, prelucrarea şi valorificarea zgurii din halda Buituri” |
| Extracţie | 2 | Extracţie zgură din depozit, încărcare în mijloacele de transport | 2.320.000 |
| Transport | 3 | Transportul zgurii de la locul de încărcare la staţia de procesare şi de aici, subprodusele realizate, respectiv sorturile de fier (scoarţa= la oţelărie şi zgura deferizată la treptele de depozitare | 2.320.000 |
| Procesare zgură (separarea magnetică a fierului urmată de sortarea acestuia) şi obţinerea zgurii deferizate | 4 | Procesarea zgurii se face în staţii special amenajate, care preiau zgura din buncărul de alimentare prin intermediul unor benzii tansportoare, recuperarea magnetică a fierului, sortarea fierului recuperat în trei clase de dimensiuni şi obţinerea la final a zgurii deferizate. | 2.320.000 |
| Depunerea zgurii pe trepte şi reabilitare depozit (Reabilitarea haldei de zgură) | Corelare cu declaraţiile din Raportul de Amplasament | Depunerea zgurii pe treptele stabilite prin programul de redistribuire uniformă zgurii în cadrul depozitului, redimensionarea treptelor, bermelor şi a unghiurilor de taluz ale acestora. Subprodusul reprezentat prin fierul extras din zgură va fi transportat la oţelăria electrică de pe platforma industrială a Arcelor Mittal Hunedoara. | 2.273.600 46.400 cca. (20 % din această cantitate (9.280 t) o reprezintă sortul 0 – 10 mm |

4.2. Descrierea proceselor

(Diagramă flux tehnologic) este anexată

Activitatea de procesare a zgurii, care se realizează în staţia principală fixă, constă din separarea electromagnetică şi sortarea fragmentelor de fier şi rezultarea zgurii deferizate.

Staţia cu o capacitate maximă de 1200 t/oră, 12.000 t/zi, respectiv 2.880.000 t/an, este acţionată de 7 motoare electrice, cu capacităţi diferite, cu un consum total de energie de 14,5 kW/h. Energia electrică este furnizată, în prezent, de un grup electrogen cu puterea de 400 kW/h, acţionat de un motor FIAT cu un consum de 24 l/oră. Într – un viitor apropiat alimentarea cu energie electrică se va face de la reţea, printr – un cablu electric.

Instalatia este formata din:

- buncar de alimentare prevazut cu un gratar cu ochiurile de  250 mm,

- banda principala de  transportoare cu lungimea de 20 m,

- ansamblu de cirururi (0 - 10 mm, 10 – 50 mm si 50 - 250 mm)

- electromagnet  montat la capatul benzi

- trei benzi transportoare care preiau sorturile

Materialul transportat din zonele de excavare este basculat direct in buncărul instalaţiei, din care este preluat de către bandă şi transportat spre sistemul de ciururi.

Magnetul montat la capătul benzi selectează fracţia metalică deversând-o  pe un jgheab dirijat pe sistemul de ciur.

In urma ciuruiri rezulta trei sorturi de material feros:

- Sortul   0 – 10 mm

- Sortul 10 – 50 mm

- Sortul 50 – 250 mm

Fracţia metalică de la fiecare ciur este preluată de către o bandă transportoare şi depusă pe platforme diferite (depozitul temporar de metal).

Zgura trecuta prin sistemul de deferizare este un material curăţat de fracţia metalică, pentru a fi folosită în construcţia de drumuri, şosele şi autostrăzi, având avantajul faţă de agregatele rotunjite că se tasează mult mai bine, asigurand astfel o stabilitate ridicata a infrastructurii.

Staţiile mobile

Staţiile mobile, de constructie internă, au o capacitate de prelucrare de 450 t/h fiecare, respectiv la un program de lucru de 10 ore se procesează 9.000 t/zi, respectiv 2.160.000 t/an.

Principalele faze ale procesării zgurii constau in:

Incarcare;

Separare electromagnetica;

Sortarea fractiei metalice in trei clase.

Fiecare instalatie este compusă dintr-un buncăr colector cu o capacitate de 4 mc, prevăzut cu un grătar cu ochiurile de 250 mm, doua benzi transportoare cu lungimea de 4 m si magnet permanent. Fiecare staţie mobilă este acţionată de 2 motoare electrice cu un consum de 9 KW/h. Energia este furnizată de un grup electrogen acţionat de un motor diesel V8 Fiat.

Zgura preluată de banda transportoare trece pe sub un magnet permanent, care extrage fracţia metalică din zgură şi o dirijează pe un jgheab metalic montat perpendicular pe direcţia de înaintare a benzii şi o stochează pe platforma instalaţiei. De aici se încarcă în autobasculante şi este transportată pe platforma oţelăriei de la ArcelorMittal Hunedoara.

Fractia metalica este estimata la cca. 2 % din masa totala a zgurii.

Zgura deferizată este încărcată cu ajutorul unui încărcător frontal în mijloace de transport auto si depusă pe treptele în reconstructie ale haldei.

Utilajele folosite în incinta haldei pentru excavarea, încărcarea şi transportul zgurii la staţiile de procesare sunt constituite din:

- excavator = 3 buc

- autobasculante  = 8 buc

- autoincarcator = 3 buc

- buldozer = 1 buc

Alimentarea utilajelor cu combustibil se va face de la 2 rezervoare  prevăzut cu pompa si cuvă de retenţie, cu o capacitate de 10.000 de litri (9000 l utili) fiecare şi un rezervor cu capacitatea de 20.000 l..

Alimentarea rezervorului cu motorină se face cu autocisterna unei societăţi autorizată în transportul substanţelor petroliere. Motorina va fi achiziţionată direct de la producător si/sau de la depozite specializate.

4.3. Inventarul ieşirilor (subprodsuselorproduselor)

Din activitatea de procesare zgură rezultă două subproduse: zgura deferizată şi fierul, care reprezintă materie primă pentru Arcelor Mittal Hunedoara.

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesarea zgurii prin separarea magnetică şi sortarea fierului | Fierul Zgura deferizată | Producerea oţelului Construcţii drumuri | 46.400 t 2.273.600 t |

4.4. Inventarul ieşirilor (deşeurilor)

| Numele procesului | Numele şi codul deşeului şi denumirea emisiei | Ref | Deşeul, impactul emisiei | Cantitatea t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare haldă de zgură Buituri” | Uleiuri uzate Hidraulice neclorurate (cod. 13.01.10)* (cod. 13.02.08)* | Nu există | Deşeul este colectat în recipienţi metalici şi valorificat prin societăţi autorizate; Impactul este minim. | 1184 l/an |
|  | Filtre de ulei (Cod. 16.01.07)*. |  | Filtrele sunt colectate în recipienţi metalici prevăzuti cu capace. Vor fi valorificate prin societăţi specializate în domeniu. | 12 buc |
|  | Anvelope scoase din uz (Cod. 16.01.03). |  | Anvelopele uzate vor fi colectate în suprafeţe împrejmuite şi valorificate la fabricile de ciment pentru coincinerare. | 12 buc/an |
|  | (Baterii auto plumb) (Cod. 16.06.01)* |  | Acumulatorii vor fi colectaţi în spaţii protejate prin garduri din plasă. | 4 buc/an |
| Staţia de procesare zgură | Covor din cauciuc de la benzile transportoare (Cod. 16.01.19). |  | Covorul din cauciuc rezultat de la ruperea benzilor transportoare. Acestea vor fi valorificate prin coincinerare la fabricile de ciment. | 10 mp |
| Grupul social situate în cadrul organizării de şantier | Deşeuri biodegradabile (Cod 20.01.08.) |  | Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele din plastic, sau metal, urmând să fie transportate periodic la depozitele autorizate din zonă. | 2,8 t/an |

4.5. Diagramele elementelor principale ale instalaţiei (schiţă anexată)

4.6. Sistemul de exploatare

| Parametrul de exploatare | Înregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R) | Ce acţiune a procesului rezultă din feedback – ul acestui parametru | Care este timpul de răspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Praf | Da | N | Creşterea conţinutului de pulberi (suspensii) în aer; | Timpul de răspuns este imediat (în concordanţă cu intensitatea şi durata activităţilor desfăşurate); Stropirea cu apă a căilor de transport şi limitarea vitezei de circulaţie a mijloacelor de transport |
| Emisii Pulberi SOx: CO: NOx: | Da | N | Creşterea emisiilor în aerul atmosferic | Vor fi acceptate pentru activităţile desfăşurate pe haldă numai utilaje de excavare, încărcare şi transport dotate cu motoare cu emisii reduse şi tobe de eşapament prevăzute cu filtre; |

N = fără alarmă; L = Alarmă la nivel local; R = alarmă dirijată de la distanţă (cameră de control);

4.6.1. Condiţii anormale – Opririi

În caz de producere a unei alunecări sau a unui eveniment care poate conduce la insecuritatea depozitului se vor anunţa persoanele cu atribuţii prestabilite pentru combaterea avariilor, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi reducerii ariei de influenţă a alunecării, îndepărtarea prin mijloace adecvate a zgurii alunecate, colectarea, transportul şi depozitarea acesteia în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu. Se vor anunţa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului şi sistemului de gospodărire a apelor asupra desfăşurării operaţiunilor de lichidare a avariilor.

4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare (studii de specialitate)

Nu sunt necesare studii pe termen lung privind influenţa haldei de zgură asupra factorilor de mediu.

4.8. Cerinţe caracteristice BAT

Cerinţele caracteristice BAT vin în sprijinul reducerilor cantităţii de subproduse depozitate pe platforma Haldei de zgură Buituri.

4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

Implementarea unui sistem eficient de management al mediului presupune monitorizarea factorilor de mediu prin măsurători frecvente a calităţii acestora şi luarea măsurilor necesare pentru reducerea emisiilor în cazul depăşirii concentraţiilor maxime admise.

4.8.2.Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr – un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Planul este compus din:”Planul pentru situaţii de urgenţă şi capacitatea de răspuns pentru alunecările de teren şi a treptelor de zgură”

4.8.3. Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:

Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţi specifice sunt:

- urmărirea deplasărilor în spaţiu a reperilor fixi;

- urmărirea redistribuirii, în mod egal, a cantităţilor de zgură pe treptele de exploatare;

- tasarea şi construcţia cu înclinare spre exterior de 0,5 – 1 % a treptelor de exploatare pentru facilitarea scurgerii apelor pluviale;

EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII

4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer

Activităţile pentru “Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare zgură din halda Buituri” nu prevăd emisii din surse punctiforme în aer.

Prezentarea reducerii poluării şi monitorizării relevante din punct de vedere al mediului.Reducerea poluării se va face prin înlocuirea grupurilor electrogene acţionate de motoare Disel, generatoare de emisii poluante, zgomote şi vibraţii mari, prin alimentarea cu energie electrică de la reţea.

Se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare Euro 4 şi 5 care emit noxe mai mici. Drumurile de acces vor fi stropite cu apă, pentru a limita antrenarea prafului în atmosferă.

4.9.1.Emisii şi reducerea poluării –

Imisii de poluanţi în atmosferă.

|  |  | Valori determinate |
| --- | --- | --- |
| Nr. Proba | Locul de prelevare/ | Pulberi in suspensie µg/m3 | Pulberi sedimentabile g/m3 • luna (an) |
| 1 | Staţia de sortare/R.I. 295/21.03.2012 | 0,09 | 16 |
| 2 | Staţia de sortare/R.I. 255/28.03.2014 | 0,08 | 15 |
| 3 | Staţia de sortare/R.I. 266/31.03.2015 | 0,10 | 2,8 |
| Valoasrea admisă de normativ CMA – STAS 12574/87 (mg/mc/30 min) | 0,50 | 17 |
| Valoarea admisa de normativ CMA – Legea 104/2011 | 50 µg/m3/24 h |  |
|  | 40 µg/m3/an |  |

Ape subterane

Indicatorii de calitate monitorizaţi în izvorul de pe haldă

| INDICATOR CALITATE | UM | R.I. 3730/2011 | R.I. 1341/2012 | R.I. 1314/2013 | R.I. 1589/2014 | R.I. 1983/2015 | R.I. 1971/2016 | CMA 458/2002 311/2004. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH | 12,02 | 11,94 | 12,02 | 11,79 | 12,11 | 12,18 | 6,5 - 9,5 |
| Oxidabilitate | mgO2/l | 1835,46 | 54,11 | 7,20- | 52,89 | 41,25 | 60,60 | 5 |
| CCOMn | mg 0/l |  |  | 1- | 2,5 | 0,9 | 15 |  |
| Azotiţi NO2 | mg/l | 4,320 | 0,64 | 0,736- | 6,66 | 7,82 | 11,35 | 0,5 |
| Azotaţi NO3 | mg/l | 35,51 | 3,85 | 3,76- | 2,09 | 5,46 | 5,0 | 50 |
| Sulfati | mg/l | 0,7474 | 639,19 | 1038- | 384,71 | 624,77 | 895,61 | 250 |
| Cr | µg/l | 1,27 | <0,1 | <0,8- | 1,09 | < 0,05 | < 0,8 | 50 |
| Cu | µg/l | <1 | 0,271 | 0,015 | 92,28 | < 0,05 | 0,025 | 0,1 |
| Cd | µg/l | <1 | < 0,03 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,03 | < 0,5 | 5 |
| Mn | µg/l | 75,6 | <0,02 | <1 | 24,11 | < 0,02 | 16,09 |  |
| Hg | µg/l | <0,01 | < 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,43 | 1 |
| Ni | µg/l | < 1 | <0,1 | 3,298 | 4,32 | <0,01 | 3,64 | 20 |
| Pb | µg/l | < 1 | < 0,25 | < 0,8 | < 0,8 | < 0,25 | 2,64 | 10 |
| Zn | µg/l | < 1 | < 0,05 | 1,16 | 50,40 | < 0,05 | < 3,2 | 5000 |
| Fier | mg/l | 0,28- | 0,03- | 0,04- | 0,03 | 0,03 | < 0,2 | 200 |

Apa din izvor prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- pH – ul apei este bazic, depăşind limita maximă de bazicitate;

- indicatorii de oxidabilitate prezintă de depăşiri ale CMA pentru apele potabile;

- azotiţi depăşesc CMA din Legea apelor potabile;

- sulfaţii depăşesc CMA din Legea apelor potabile;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în doi ani (2012,2014)

FORAJUL NR.1

| INDICATOR DE CALITATE | UM | R.I. 3731/2011 | Neprobat 2012 | R.I. 1312/2013 | R.I. 1587/2014 | R.I. 1984/2015 | R.I 1971/2016 | CMA 458/2002 311/2004. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH | 6,86 |  | 7,01 | 6,84 | 12,11 |  | 6,5 - 9,5 |
| Oxidabilitate | mgO2/l | 8,52 |  | 3,66 | 9,91 | 41,25 |  | 5 |
| Azotiţi NO2 | mg/l | 0,095 |  | 0,037 | 0,010 | 7,82 |  | 0,5 |
| Azotaţi NO3 | mg/l | 3,441 |  | 4,93 | 1,36 | 5,46 |  | 50 |
| Sulfati | mg/l | 96,50 |  | 166,3 | 110,4 | 624,77 |  | 250 |
| Cr | µg/l | 10,93 |  | 1,852 | 12,86 | < 0,05 |  | 50 |
| Cu | µg/l | <1 |  | < 0,003 | < 3 | < 0,05 | 0,018 | 0,1 |
| Cd | µg/l | <1 |  | < 0,5 | < 0,5 | < 0,03 | 1,59 | 5 |
| Mn | µg/l | < 1 |  | 24,74 | 3875 |  |  |  |
| Hg | µg/l | <0,01 |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 1 |
| Ni | µg/l | < 1 |  | 1,311 | 7,46 | < 0,01 | 4,98 | 20 |
| Pb | µg/l | < 1 |  | < 0,8 | < 0,8 | < 0,25 | < 0,8 | 10 |
| Zn | µg/l | 15,84 |  | < 1 | 143,6 | < 0,05 | 31,44 | 5000 |
| Fier | mg/l | 1,13 |  | 0,04 | 0,08 | 0,03 |  | 200 |
| Hidrocarb. policiclice aromate | µg/l |  |  | 0,096 | 0,035 | < 0,05 | 0,01 | 0,10 |

Apa din Forajul F1 prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- pH – ul apei se încadrează în valorile normale cu excepţia anului 2015 când valorile depăşesc limita intervalului de normalitate;

- indicatorii de oxidabilitate prezintă depăşiri (în anii 2011, 2014 şi 2015) ale CMA pentru apele potabile;

- azotiţi depăşesc valorile CMA în anul 2015 (7,82) din Legea apelor potabile;

- sulfaţii depăşesc CMA în doi (2012 şi 2015) din Legea apelor potabile;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în anii (2011 şi 2014);

FORAJUL NR.2

| INDICATOR DE CALITATE | UM | R.I. 3732/2011 | R.i. 1340/2012 | R.I. 1313/2013 | R.I. 1588/2014 | R.I. 1985/2015 | Foraj colmatat | CMA 458/2002 311/2004. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH |  |  | 7,07 | 6,92 |  |  | 6,5 - 9,5 |
| Oxidabilitat | mgO2/l |  |  | 5,01 | 11,17 |  |  | 5 |
| Azotiţi NO2 | mg/l |  |  | 0,022 | 0,011 |  |  | 0,5 |
| Azotaţi NO3 | mg/l |  |  | 2,87 | 2,33 |  |  | 50 |
| Azot amoniacal | mg/l |  |  |  |  | 45,92 |  | 0,50 |
| Sulfati | mg/l |  |  | 19,88 | 104,52 | 624,77 |  | 250 |
| Cr | µg/l | 40,29 | <0,1 | <0,8- | 7,62 | < 0,05 |  | 50 |
| Cu | µg/l | 1,47 | 0,115 | 0,009 | 111,5 | < 0,05 |  | 0,1 |
| Cd | µg/l | <1 | < 0,03 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,03 |  | 5 |
| Mn | µg/l | 75,6 | <0,02 | 2664 | 2014 | < 0,02 |  |  |
| Hg | µg/l | <0,01 | < 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | 1 |
| Ni | µg/l | < 1 | <0,105 | 0,987 | 3,64 | <0,01 |  | 20 |
| Pb | µg/l | < 1 | < 0,25 | < 0,8 | < 0,8 | < 0,25 |  | 10 |
| Zn | µg/l | 28,18 | 0,35 | 2,43 | 151,8 | < 0,05 |  | 5000 |
| Fier | mg/l | 3,59- | 4,97- | 0,36- | 0,05 | 0,03 |  | 200 |
| Hidrocarb.ppoliciclice aromate | µg/l |  |  | 0,012 |  | <0,005 |  | 0,10 |

Apa din Forajul F2 prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- indicatorii de oxidabilitate prezintă depăşiri în anul 2014) ale CMA pentru apele potabile;

- azotul amoniacal are valori depăşite în anul 2015;

- sulfaţii depăşesc CMA în anul 2015) din Legea apelor potabile;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în anii (2011, 2014);

| Nr. crt. | Încercare executată | U/M | Indicator de calitateValorile determinate ale | Metoda de încercare | Conţinutul maxim admis HG188/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Val. determ. produse petroliere |  |  |
|  |  |  | Foraj SPS F1 | Foraj SPS F2 |  |  |
| 1 | R.I. 293/21.03.2013 | mg/dm3 | 0,56 | 0,45 | SR 7877 – 2;1995 | 5 |
| 2 | R.I. 253/28.03.2014 | mg/dm3 | SLQ< 0,3 | SLQ< 0,3 | SR 7877 – 2;1995 | 5 |
| 3 | R.I. 264/31.03.2015 | mg/dm3 | SLQ< 0,3 | SLQ< 0,3 | SR 7877 – 2;1995 | 5 |

Soluri

| Nr. crt. | Raportul de încercare | Cd mg/kg su | Pb mg/kg su |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | R.I. 294/21.03.2013 | 8,8 | 491,6 |
| 2 | R.I. 254/28.03.2014 | < 0,7 | 18,6 |
| 3 | R.I. 265/31.03.2015 | 0,83 | 40,6 |
| 4 | Valori normale | 1 | 20 |
|  | Prag de alertă |  |  |
| 5 | - folosinte sensibile | 3 | 50 |
| 6 | - folosinte mai putin sensibile | 5 | 250 |
|  | Prag de intervenţie |  |  |
| 7 | - folosinte sensibile | 5 | 100 |
| 8 | - folosinte mai putin sensibile | 10 | 1000 |

Prevenirea sau reducerea emisiilor difuze de pulberi generate de extracţia, manipularea şi transportul materialelor

Se vor utiliza tehnici pentru prevenirea sau reducerea emisiilor difuze generate de la extracţia, transportul, prelucrarea şi depozitarea zgurii deferizate pe treptele haldei:

- Plan de acţiune pentru reducerea emisiilor difuze de praf asociate;

- Drumurile de acces vor fi stropite cu apă în vederea reducerii prafului;

- Drumurile care alcătuiesc reţeaua internă de transport în cadrul haldei sunt în parte betonate;

- Mijloacele de transport să nu fie încărcate peste capacitate, prevenind eventuale pierderi de zgură pe traseul de transport;

- Se iau măsuri pentru optimizarea transportului în cadrul depozitului;

- Canalele de gardă vor fi continuate spre vest pentru a crea joncţiunea cu albia minoră a râului Cerna, în vederea dirijării apelor pluviale în râul Cerna;

- Preluarea, de către canalizarea pluvială, a unei cantităţi importante din apele pârâului Hăroanii care sunt dirijate prin drenurile de sub halda de zgură.;

- Relocarea cantităţilor de zgură care depăşesc limita proprietăţii;

- Captarea şi drenarea izvoarelor situate la baza haldei, pe latura vestică a acesteia.

4.9.2. Protecţia muncii şi sănătate publică

Nu este necesară monitorizarea profesională/ocupaţională, sau monitorizarea ambientală (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice.

Personalul este dotat cu echipament de protecţie, format din salopete, veste reflectorizante, căşti de protecţie, mănuşi şi bocanci. Echipamentul protejează personalul împotriva căderilor de pietre (fragmente de zgură) şi crează vizibilitate privind personalul de lucru şi de control.

4.9.3. Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipamentul de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Excavare şi încărcare zgură | Punctul de încărcare zgură | Pulberi SOx: CO: NOx: | Nu există | Nu sunt propuse echipamente de depoluare |
| Transport zgură | Căile de acces |  |  |  |
| Descărcare zgură în buncărul staţiei de procesare | Staţia de sortare |  |  |  |
| Procesare zgură cu recuperarea magnetică a fierului | Staţia de sortare |  |  |  |
| Depunerea zgurii pe treptele finale şi reabilitarea acestora | Treapta de zgură |  |  |  |

4.9.4. Studii de referinţă

Nu sunt necesare studii de referinţă necesare a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de încadrare în limitele de emisie stabilite în secţiunea 13 a acestui formular.

4.9.5. COV

Nu există emisii de compuşi organici volatili generaţi de activităţile de procesare a zgurii.

4.9.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

Nu există studii.

4.9.7. Eliminarea penei de abur

Nu este cazul.

  - Minimizarea emisiilor fugitive în aer

Nu este cazul

4.10.1. Studii

Nu este cazul.

4.10.2.Pulberi şi fum

Întrucât depozitarea exterioară este inevitabilă, se va utiliza stropirea cu apă a căilor de acces şi tasarea zgurii pe trepte pentru a preîntâmpina antrenarea şi răspândirea prafului.

Se vor curăţa drumurile de circulaţie din cadrul depozitului, de zgura şi praful căzut pe suprafaţa acestora ; Staţiile de sortare nu generează cantităţi importante de praf în atmosferă. Excavarea mecanică, procesarea zgurii şi transportul auto al subproduselor nu pot fi înlocuite cu alte metode de lucru.

4.10.3. COV (Compuşi organici volatili)

Nu este cazul

4.10.4. Sisteme de ventilare

Nu este cazul.

4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare

Nu este cazul.

4.11.1. Sursele de emisie

Nu se generează ape uzate şi în consecinţă nu sunt necesare sisteme de epurare pentru fiecare sursă de apă uzată.

4.11.2. Minimizare

Nu se foloseşte apa în procesul tehnologic. Nu este necesară minimizarea consumului de apă.

4.11.3. Separarea apei meteorice

Întrucât obiectivul nu generează ape uzate tehnologic, apele meteorice sunt colectate separat, fără a existe riscuri de contaminare cu ape uzate de suprafaţă.

4.11.4. Justificare

Nu sunt evacuaţi efluenţi nepoluanţi în apele de suprafaţă.

4.11.4.1. Studii

Nu este cazul.

4.11.5. Compoziţia efluentului

Nu este cazul.

4.11.6. Studii

Nu sunt necesare.

4.11.7. Toxicitate

Nu este cazul.

4.11.8. Reducerea CBO

Nu sunt necesare măsuri pentru reducerea CBO.

4.11.9. Eficienţa staţiei de epurare orăşeneşti

Nu este cazul.

4.11.10. By – pass – area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti

Nu este cazul.

4.11.10.1. Rezervoare tampon

Nu este cazul.

4.11.11. Epurarea pe amplasament

Nu este cazul.

4.12. Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană

Nu este cazul.

4.12.1. Oferiţi informaţii despre pierderi şi scurgeri după cum urmează

Nu este cazul.

    - Structuri subterane

În incinta haldei de zgură nu sunt structurii subterane

4.12.3. Acoperiri izolante

Nu este cazul.

4.12.4. Zone de poluare potenţială

Zonele de poluare potenţială sunt drenurile subterane unde apele care circulă pe sub halda de zgură intră în contact preungit cu zgura şi terenurile din jurul haldei pe care se depun pulberi sedimentabile de zgură.

4.12.5. Cuve de retenţie

Rezervoarele (capacitate totală de 20 000 l, gradul de umplere 90 %.) pentru stocarea motorinei sunt prevăzute cu cuve de retenţie.

| Cerinţe |  |
| --- | --- |
| Să fie impermeabile şi rezistente la materialele depozitate. Să nu aibă orificii de ieşire (adică drenuri sau racorduri) şi să se scurgă – colecteze către un punct de colectare din interiorul cuvei de retenţie | Da |
| Să aibă traseele de conducte în interiorul cuvei de retenţie şi să nu pătrundă în suprafeţele de siguranţă | Da |
| Să fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Da |
| Să aibă o capacitate care să fie cu 110 % mai mare decât cel mai mare rezervor. | Da |
| Să facă obiectul inspecţiei vizuale regulate şi orice conţinuturi să fie pompate în afară sau îndepărtate în alt mod, sub control manual, în caz de contaminare. | Da |
| Atunci când nu este inspectat în mod frecvent, să fie prevăzut cu senzor de ridicare a nivelului şi cu o alarmă adecvată | Da |
| Să aibă puncte de umplere în interiorul cuvei de retenţie, unde este posibil sau să aibă izolaţie adecvată. | Da |
| Să aibă un program sistematic de inspecţie a cuvelor de retenţie, (în mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apă acolo unde integritatea structurală este incertă). | Da |

4.12.6. Alte riscuri asupra solului

Alte activităţi care ar putea duce la poluarea solului sunt: alunecările de zgură în afara conturului depozitului, depozitarea zgurii în zona de interdicţie situată la vest de pintenii de sprijin şi în  afara perimetrului aprobat.

4.13. Emisii în ape subterane

Nu este cazul.

4.13.1.Există emisii directe sau indirecte de substanţe din Anexele 5 şi 6 al Legii 310/2004, rezultate din depozit, în apa subterană

Nu există emisii directe sau indirecte de substanţe din Anexele 5 şi 6 prevăzute în Legea 310/2004.

4.13.2. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţe periculoase

Pe suprafaţa şi în incinta haldei de zgură Buituri nu sunt conducte de alimentare cu apă şi de canalizare. Există trei rezervoare pentru depozitarea motorinei: două cu capacităţi de 10.000 l (capacităţi nete de umplere de 9 000 l). Şi unul cu capacitatea de 20.000 l (capacitatea netă 18000 l). Aceste rezervoare au prevăzute cuve de retenţie, pompe de alimentare a utilajelor şi senzor de ridicare a nivelului. Controlul acestor rezervoare se face zilnic, iar autorizarea ISCIR se face anual de către firme autorizate. Sunt prevăzute sume pentru verificarea şi intreţinerea rezervoarelor pentru depozitarea combustibililui.

4.14. Miros

Subprodusul: zgura deferizată depozitată pe treptele Haldei Buituri nu generează substanţe urât mirositoare.

4.14.1. Separarea instalaţiilor care nu generează miros.

Toate activităţile de pe halda de zgură nu utilizează şi nu generează substanţe urât mirositoare.

4.14.2. Receptori

Nu este cazul.

4.14.3. Surse/emisii nesemnificative

Nu este cazul.

4.14.3.1. Surse de mirosuri

Nu este cazul.

4.14.4. Declaraţie privind managementul mirosurilor

Nu este cazul.

4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT

Nu au fost studiate tehnologii alternative/studiate pentru reducerea enisiilor de poluanţi în aer, apă, sol şi pentru reducerea zgomotului.

Secţiunea 6

5. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR

5.1. Surse de deşeuri

| Referiţa deşeului | Identificaţi sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului) | Codul deşeului conform EWC (Codul European al Deşeurilor) | Identificaţi fluxurile de deşeuri | Cuantificaţi fluxurile de deşeuri | Care sunt modalităţile actuale sau propuse de manipulare a deşeurilor ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uleiuri uzate | « Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare haldă de zgură Buituri » | 13 01 11 | Se depozitează temporar pe halda intermediară din incinta oţelăriei. De pe halda intermediară, zgura este transportată cu mijloace auto la halda Buituri | 125 l/zi | Deşeurile sunt colectate separat Traseul de eliminare este cât mai apropiat posibil de punctul de producere. |
| Anvelope uzate | « Reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare haldă de zgură Buituri | 16 01 03 | Se depozitează în incintă împrejmuită de unde sunt transportate la fabricile de ciment pentru coincinerare | 12 buc/an |  |
| Deşeu menajer | Personalul angajat (organizarea de şantier) | 20 03 01 | Se depoziteată la o rampă de depozitare autorizată | 0,12 t/zi |  |

5.2. Evidenţa deşeurilor

| Lista de verificare pentru cerinéle caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documentele următoarele informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie: |  |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinaţie (Obligaţia urmăririi – dacă sunt trimise în afara amplasamentului | Da |
| Frecvenţa de colectare | Da |
| Modul de transport | auto |
| Metoda de tratare | Nu se tratează |

5.3. Zone de depozitare

| Identificaţi zona | Deşeurile depozitate | Sunt ele identificate în mod clar, inclusiv capacitatea maximă de depozitare şi perioada maximă de depozitare | Proximitatea faţă de cursuri de ape zone de interes public/ vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile Identificaţi măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajările existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lângă satţiile de procesare zgură, respectiv organizările de şantier | Uleiuri uzate Anvelope uzate Baterii auto Covor cauciuc din banda transportoare Deşeuri menajere | Sunt identificate în mod clar, specificându – se capacitatea maximă şi frecvenţa de colectare. | Staţiile de procesare unde sunt depozitate deşeurile sunt situate la distanţe de cca. 400 – 500 m faţă de râul Cerna şi 1500 m faţă de zonele rezidenţiale; Măsurile pentru minimizarea riscurilor constau din: Colectare uleiurilor în recipienţi metalici Colectarea anvelopelor în spaţii împrejmuite; Colectarea deşeurilor menajere în recipienţi de plastic, sau din metal: | Zonele de depozitare sunt marcate corespunzător, împrejmuite şi acoperite. Halda de zgură are asigurată paza timp de 24 de ore din 24. |

5.4. Cerinţe speciale de depozitare

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperită(D/N) Sau împrejmuită în întregime (I) | Există un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat şi tratat înainte de evacuare (D/N) | Există protecţie împotriva inundaţiilor sau pătrunderii apei de la stingerea incendiilor (D/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri rezultate din funcţionarea Haldei de zgură | Uleiuri uzate | Da | Nu | Nu | Nu |
|  | Anvelope uzate |  |  |  |  |
|  | Baterii auto |  |  |  |  |
|  | Covor cauciuc de la bemzile transportoare |  |  |  |  |
|  | Deşeuri menajere |  |  |  |  |

5.5. Recipienţi de depozitare

Nu este cazul.

5.6. Recuperarea sau eliminarea deşeurilor

| Sursa deşeurilor | Metale asociate/prezenţa PCB sau azbest | Deşeu | Opţiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliaţi opţiunile utilizate sau propuse în instalaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare | Specificaţi opţiunea | Data până la care veţi implementa reutilizarea sau recuperarea |
| Activităţile desfăşurate în depozit constând din: “Reabilitare, exploatare şi valorificare zgura din Halda Buituri” | Nu s – a constatat prezenţa metalelor asociate, a PCB | Uleiuri Filtre Acumu latori anvelope covor cauciuc | Nu se tratează | Reciclare şi eliminare | Recondiţionare prin rafinare Eliminare prin coincinerare | În present se aplică opţiunea specificată |

5.7. Deşeuri de ambalaje

Nu este cazul

Secţiunea 7

6. ENERGIE

6.1. Cerinţe energetice de bază

Cerinţele energetice se limitează la alimentarea motoarelor electrice care antrenează benzile transportoare ale staţiei de sortare şi a bobinelor de inducţie care generează câmpul magnetic.

6.1.1. Consumul de energie

Consumul anual de energie al activităţilor este prezentat în tabelul următor, în funcţie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizată, MWh | Primară, MWh | % din total |
| Energie din altă sursă (transformare energie mecanică în energie electrică), factorul de conversie de la energie furnizată la cea primară | 80 |  | 100 % |
| Motorină |  | Nu se aplică |  |

6.1.2. Energie specifică

Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia de mediu sunt descrise în tabelul următor:

| Listaţi mai jos activităţile | Consum specific de energie(CSE) (specificaţi unităţile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Aceasta trebuie să se bazeze pe consumul de energie primară pentru produse sau pe intrările de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacităţii de producţie a instalaţiei | Compararea cu limitele (comparaţi consumul specific de energie cu orice limite furnizate de Îndrumarul specific sectorului sau altor standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesarea zgurii cu recuperarea magnetică a fierului şi obţinerea zgurii deferizate | 32,5 kw/h | Consumul de energie electrică este necesar pentru separarea magnetică a fierului | Consumul specific de energie este de 0,034 kw/t de zgură |

6.1.3. Întreţinere

Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate

| Există măsuri documentate de funcţionare, întreţinere şi gospodărire a energiei pentru următoarele componente? | Da/Nu | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (documente de referinţă, termenele la care măsurile vor fi implementate, sau motivul pentru următoarele componente? |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcţionarea motoarelor şi mecanismelor de antrenare | Nu | Nu este relevant | Nu este cazul |
| Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de furnizare a apei calde | Nu | Nu este relevant | Nu este cazul |

6.2. Măsuri tehnice

Nu sunt necesare măsuri tehnice pentru eficientizarea energetică.

6.2.1. Măsuri de service al clădirilor

Pe halda de zgură nu sunt amplasate clădiri care să necesite măsuri de service. Biroul şi vestiarul sunt dispuse într – un container metalic.

6.3. Eficienţa energetică

Nu este cazul.

6.3.1. Cerinţe suplimentare pentru eficienţa energetică

Nu este cazul.

6.4. Alternativa de furnizare a energiei

Alternativa la furnizarea energiei electrice de către generatoare electrice este alimentarea cu energie electrică de la un post trafo printr – un cablu subteran, care se va realiza în perioada următoare.

Nu sunt prevăzute tehnici de furnizare a energiei prin co – generare, de recuperarea energiei din deşeuri, sau utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi.

Secţiunea 9

Zgomot şi vibraţie

7. Acidentele şi consecinţele lor

7.1. Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO

Nu este cazul.

7.2. Plan de management al accidentelor

| Scenariu de accident sau de evacuare anormală | Probabilitate de producere | Consecinţele producerii | Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilităţii de producere | Acţiuni planificate în eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alunecări ale terenului pe care este amplasat depozitul de zgură | Medie | Destabilizarea haldei de zgură | Măsurarea deplasărilor în puncte fixe Reducerea cantităţilor de zgură depozitate pe treptele din apropiere | Relocarea unor cantităţi de zgură. Încărcarea şi transportul zgurii din treptele cu grosimii mari spre alte zone în care zgura are grosimii mai mici. |
| Cedarea pintenilor de sprijin | Medie | Alunecarea unor mase mari de zgură | Reducerea presiunilor asupra pintenilor prin oprirea depozitării unor cantităţi suplimentare de zgură | Consolidarea pintenilor |
| Înfundarea drenurilor prin care se evacuează apele pe sub halda de zgură | Medie | Acumulări mari de ape în corpul depozitului | Reabilitarea canalului perimetral pentru a prelua cantităţile suplimentare de ape pluviale care se scurg de pe versanţi. | Dirijarea preponderentă a apelor pluviale şi a celor de pe pârâul Hăroanii prin canalul perimetral |

7.3. Tehnici

| TEHNICI PREVENTIVE | Răspuns |
| --- | --- |
| Inventarul substabţelor | A se vedea secţiunea 3.1. |
| Trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a ne asigura că ele nu vor interacţiona contribuind la apariţia unui incident. | Nu este cazul |
| Depozitare adecvată | A se vedea secţiunile 5.4 şi 6.3 |
| Alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte modalităţi de control | Nu este cazul |
| Bariere şi reţinerea conţinutului | Nu este cazul |
| Cuve de retenţie şi bariere de decantare | A se vedea secţiunea 5.4.5 |
| Asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide) de ex. Măsurarea nivelului, alarme care să sesizeze nivelul ridicat, întrerupătorul de nivel ridicat şi contorizarea încărcăturilor | Rezervoarele pentru depozitarea motorinei sunt prevăzute cu senzori de indicare a nivelului de umplere |
| Sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Halda este prevăzută cu două nivele de pază (unul la poarta de intrare şi al doilea în apropierea punctului de lucru) pentru prevenirea accesului neautorizat |
| Registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, eşecurilor, schimbărilor de procedră, evenimentele anormale şi constatărilor inspecţiilor de întreţinere | A se vedea secţiunea 2.1 |
| Trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde şi a trage învăţăminte din aceste incidente | A se vedea secţiunea 2.1 |
| Rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul accidentelor | Există responsabilităţi scrise pentru fiecare sef de compartiment în managementul accidentelor |
| Proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunile de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice. | Se lucrează într – singură tură. Există o comunicare eficientă între compartimentul tehnic şi personalul din subordine. |
| Compoziţia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificată înainte de epurare sau eliminare. | Nu este cazul. |
| Canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarmă de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompă automată pentru depozitare (nu pentru evacuare) ;trebuie să fie implementat un sistem pentru a asigura că nivelurile colectoarelor sunt mereu menţinute la o valoare minimă. | Nu este cazul |
| Alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite în mod obişnuit ca metodă primară de control al nivelului | Nu este cazul |
| ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| Îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Este prevăzut în planul de prevenire a acidentelor (anexa nr.1). |
| Căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu serviciile de urgenţă | Comunicarea cu autorităţile de resort şi cu serviciile de urgenţă se face instituţionalizat prin comunicări telefonice şi scrise. |
| Echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anunţarea autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare | Rezervoarele au cuve de retenţie pentru reţinerea scurgerilor accidentale de motorină |
| Izolarea scurgerilor posibile în caz de accident, de la anumite componente ale instalaţiei şi a apei folosite pentru stingerea incendiilor cu apă pluvială, prin reţele separate de canalizare. | Scurgerile posibile vor fi contracarate cu materiale absorbante Pe suprafaţa haldei de zgură nu există reţea de apă şi hidranţi pentru stingerea incendiilor. Apa pluvială nu este stocată pe amplasament. Stingerea incendiilor se va face cu spumă. |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea secţiunea 4 |

8. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

8.1. Receptorii

Receptorii protejaţi, respectiv locuinţele din cartierul Buituri, situate la distanţe de peste 1500 m nu vor fi afectaţi de nivelul de zgomot redus şi intermitent, generat de activităţile de pe halda de zgură.

Secţiunea 10

MONITORIZARE

8.2. Surse de zgomot

| Identificaţi fiecare sursă semnificativă de zgomot şi/sau vibraţii | Numărul de referinţă al sursei | Descrieţi natura zgomotului sau vibraţiilor | Există un punct de monitorizare specificat | Care este contribuţia la emisia totală de zgomot | Descrieţi acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Măsuri care trebuie luate pentru respectarea BAT urilor şi a termenelor stabilite în Planul de măsuri obligatorii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilajele de excavare şi încărcare |  | continuu | Pe treaptă | 25 % | Dotarea utilajelor cu tobe de eşapament | Se vor utiliza utilaje cu motoare silenţioase Euro 4 şi 5 |
| Autobasculantele |  | intermitent | Pe căile de transport din incintă | 25 % | Dotarea utilajelor cu tobe de eşapament | Se vor utiliza utilaje cu motoare silenţioase Euro 4 şi 5 |
| Buldozerul |  | intermitent | Pe treapta de exploatare | 5 % | Dotarea utilajelor cu tobe de eşapament | Se vor utiliza utilaje cu motoare silenţioase Euro 4 şi 5 |
| Staţia de procesare zgură |  | continuu | La 50 şi 100 m distanţă de staţie | 5 % | Este dotată cu motoare electrice silenţioase | Se preconizează alimentarea cu energie electrică prin cablu a staţiei de prelucrare |
| Generatorul electric |  | continuu | La 20 m de generator | 30 % | Dotarea utilajelor cu tobe de eşapament | Se va renunţa la furnizarea de energie electrică de la grupurile electrogene |
| Total |  |  |  | 100 % |  |  |

8.3. Studii privind măsurarea zgomotului în mediu

Nu sunt necesare studii privind măsurarea nivelului de zgomot generat de activităţile care se desfăşoară pe amplasament.

8.4. Întreţinere

|  | Da | Nu | Dacă nu, indicaţi termenul de aplicare a procedurilor/măsurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot ? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot ? | Da |  |  |

8.5. Limite

Nu este cazul.

8.6. Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat

Nu este necesar.

Secţiunea 10

9. Monitorizare

9.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer

Pe amplasamentul haldei de zgură sunt numai emisii din surse mobile de poluare – emisii eliberate în aerul înconjurător de mijloacele de transport.

Monitorizarea se va face numai pentru imisii.

9.2. Monitorizarea emisiilor în apa  – Receptori)

Se va face monitorizarea apelor pluviale care se scurg prin drenurile de sub halda de zgură.

Monitorizarea apelor subterane

În conformitate cu definiţia de la punctul 8 anexa 1 din Legea Apelor nr.107/1996 sunt considerate ape subterane, cele aflate sub suprafaţa solului în zona saturată şi în contact direct cu solul sau cu subsolul.

| Parametrii | Unitatea de măsură | Punct de măsurare | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH Azotaţi Azotiţi Sulfaţi Oxidabilitate Fier total Mangan Nichel Crom total Cadmiu Plumb Cupru Zinc Mercur | unit pH mg/l mg/l mg/l mg(O2( µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l | În cele 4 foraje de monitorizare marcate pe planul de situaţie al haldei | anual | Metode Standard |

9.2.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa

Halda de zgură şi activitatea specifică ce se desfăşoară pe amplasamentul acesteia, de reabilitare, exploatare, prelucrare şi valorificare, nu generează ape reziduale (nu se evacuează ape uzate de tip industrial şi nici ape uzate de tip menajer).

Apele meteorice care cad pe haldă se infiltrează prin masa de zgură, iar cele din exterior se infiltrează în sol.

Din analiza sistemului de colectare al apelor pluviale se constată faptul că, canalul de gardă urmăreşte morfologia terenului, fără a prezenta o continuitate fizică şi sub aspectul înclinărilor, care să permită evacuarea apelor în râul Cerna.

O mare parte din apele pluviale care cad pe suprafeţele de teren din partea estică a haldei de zgură sunt dirijate, ca urmare a înclinării terenului şi prezenţei canalului de gardă, spre albia pârâului Hăroani, de unde se scurge prin drenul de sub halda de zgură, iar o altă parte se infiltrează în pământ.

Apele care circulă prin drenul de pe traseul pârâului Hăroni, ies la suprafaţă pe malul stâng al râului Cerna, sub aspectul unui izvor cu debitul de 0,5 l/s.

Indicatorii de calitate obţinuţi vor fi comparate cu valorile prevăzute în Ordinul 161/2006 privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă.

Apele subterane vor fi monitorizate în cele 4 foraje propuse, iar indicatorii de calitate obţinuţi vor fi comparaţi cu CMA prevăzuţi în Legea 458/2002 privind calitatea apelor pluviale, actualizată prin Legea 311/2004.

Secţiunea 14

Impact

9.3. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterană

Nu este cazul.

9.4. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare

Nu este cazul.

9.5. Monitorizarea şi raportarea deşeurilor

| Parametru | Unitatea de măsură | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imisii în aer | µg/dm3 | Staţia de prelucrare zgură | anuală | standard |
| Metale grele şi produse petroliere în ape subterane | mg/l | În forajele de monitorizare ape subterane (FM1 – FM4) | anuală | standard |
| Metale grele în sol | mg/kg | În punctele de monitorizare din jurul haldei de zgură (marcate pe planul de situaţie cu pătrate de culoare portocalie) | anuală | standard |

9.6. Monitorizarea mediului

9.6.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiant

În afara amplasamentului se va face monitorizarea solului şi apelor subterane, iar a imisiilor pe halda de zgură.

Pe amplasamentul haldei de zgură

| Parametru/factor de mediu | Tip de monitorizare | Concluzii (dacă au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea calităţii aerului : dioxid de sulf ; dioxid de azot monoxid de carbon PM10 Pulberi sedimentabile | Discontinuă |  |
| În afara amplasamentului haldei de zgură |  |  |
| Monitorizarea apelor subterane pH Oxidabilitate produse petroliere azotaţi azotiţi sulfaţi Azot amoniacal Fier total Mangan Nichel Crom total Cadmiu Plumb Cupru Zinc Mercur | Discontinuă |  |
| Monitorizarea solului Cadmiu Crom total Cupru Mangan Nichel Plumb Zinc Total hidrocarburi din petrol | Discontinuă |  |

9.6.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiant

Monitorizarea solului se face în imediata apropiere a amplsamentului, între limita haldei şi limita de proprietate, deoarece stratul de zgură de pe amplasament are o grosime mare, care nu permite prelevarea probelor de sol. Monitorizarea apelor subterane se va face în cele 4 puţuri de monitorizare marcate pe planul de amplasament.

9.6.2. Monitorizarea impactului

Nu este cazul

9.7. Monitorizarea variabilelor de proces

Nu este cazul.

9.8. Monitorizarea pe perioadele de funcţionare anormală

Nu este cazul.

10. DEZAFECTARE

10.1. Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare

Nu a fost conceput un plan de dezafectare al haldei de zgură. La construcţia haldei de zgură şi pe parcursul funcţionării acesteia nu au fost proiectate şi executate rezervoare şi conducte subterane. Nu sunt necesare  programe/măsuri prevăzute pentru dezafectare, astfel încât să se prevină poluarea mediului.

10.2. Planul de închidere al Haldei de zgură Buituri

La data elaborării prezentei documentaţii nu există un plan de închidere al haldei de zgură Buituri.

10.3. Structuri subterane

În incinta haldei de zgură nu există structuri subterane.

10.4. Structuri supraterane

Pe suprafaţa haldei de zgură nu sunt amenajate clădiri sau alte structuri supraterane.

10.5. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

Nu este cazul.

10.6. Depozite de deşeuri

| Depozite de deşeuri |  |
| --- | --- |
| Identificaţi metoda ce asigură că orice depozit de deşeuri de pe amplsament poate îndeplini condiţiile echivalente de încetare a funcţionării; | Depozitele de deşeuri funcţionează în incinte împrejmuite, care vor fi dezafectate la terminarea activităţii |
| Există studiu de expertizare sau autorizaţie de funcţionare în siguranţă ? | Nu |
| Sunt implementate măsuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafaţa depozitelor ? | Nu. sunt necesare măsuri de evacuare a apelor pluviale. Depozitul pentru uleiuri uzate, filtre şi baterii cu plumb este acoperit. Apele pluviale se infiltrează în totalitate prin zgura depozitată. |

10.7. Zone din care se prelevează probe –

În baza informaţiilor cuprinse în Raportul de Amplasament şi a operaţiilor propuse pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării, au fost identificate zonele care ar putea fi considerate în această etapă ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol şi de apă subterană.. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activităţile desfăşurate şi necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului într – o stare satisfăcătoare, care a fost definită în raportul iniţial de amplasament.

| Zone/locaţii în care se prelevează probe de sol/apă subterană | Motivaţie |
| --- | --- |
| Probele de sol vor fi prelevate din spaţiul existent între limita haldei şi limita de proprietate, pe toate laturile haldei | Solul din această zonă poate să conţină metale grele |
| Apele subterane, respectiv apele din pânza freatică, care ar putea fi afectate de prezenţa haldei de zgură, vor fi probate în cele patru foraje de monitorizare amplasate aval şi amonte de haldă şi izvorul de la baza haldei. | Apele subterane vor avea un pH peste valoarea intervalului normal, nitraţi, sulfaţi şi metale grele. |
| Apele pluviale şi cele de suprafaţă care străbat halda de zgură prin drenurile subterane, se descarcă în apele râului Cerna. | Aceste ape au o bazpot dizolva anumite substanţe poluante conţinute de zgura depusă; |

11. ASPECTELE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALAŢIA

11.1. Sinergii

| Tehnica | Oportunităţi |
| --- | --- |
| Proceduri de comunicare între diferiţii deţinători de autorizaţie; în special cele care sunt necesare pentru a garanta că riscul producerii incidentelor de mediu este minimnizat | Există o bună comunicare între Arcelor Mittal Hunedoara producătorul şi actualul furnizor de zgură şi Operatorul depozitului de zgură Buituri care gestionează procesarea şi valorificarea subproduselor rezultate şi depozitarea zgurii deferizate pe treptele de haldă; |
| Deşeurile rezultate dintr – o activitate pot fi utilizate ca materii prime într – o altă instalaţie | Din prelucrarea zgurii prin sortare se obţin două subproduse: fierul sub forma a trei sorturi şi zgura deferizată; |
| Evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect dăunător asupra unei activităţi aflate în vecinătate (alunecările de zgură) | Accidentele la depozitarea zgurii pot bara albia minoră a râului Cerna, pot rupe conducta de apă care alimentează cu apă industrială platforma industrială Arcelor Mittal. |
| Contaminarea solului rezultată dintr – o activitate care afectează altă activitate – sau posibilitatea ca un operator să deţină terenul pe care se află o altă activitate | Contaminarea solului din jurul haldei de zgură nu afectează sănătatea populaţiei, deoarece în apropierea haldei nu sunt terenuri agricole pe care se cultivă legume, zarzavaturi, sau cereale, Titularul haldei şi operatorul nu deţin alte terenuri în jurul depozitului. |

11.2. Selectarea amplasamentului

Amplasamentul actual al haldei de zgură Buituri a fost selectat în funcţie de categoria terenului afectat, apropierea de sursele care generează zgura (oţelăria şi furnalele de pe platforma Combinatului Siderurgic Hunedoara şi influenţa redusă asupra factorilor de mediu.

A fost propus un amplasament nou pentru depozitarea “zgurii cenuşii”, localizat la marginea sud – vestocă a haldei, în incintă, pe o suprafaţă de teren neocupată de zgură.

12. LIMITELE DE EMISIE

Inventarul emisiilor şi compararea cu valorile limită de emisie stabilite/admise.

12.1. Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT – urilor

12.1.1. Emisii de solvenţi

Nu este cazul.

12.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

Pe amplasament nu se manifestă emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei.

12.2. Evacuări în reţeaua de canalizare proprie

Emisii în apă asociate utilizării BAT – urilor

Nu este cazul.

12.3. Emisii în reţeaua de canalizarea orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după preepurare proprie)

Nu este cazul.

13. IMPACT

13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Activităţile de pe halda de zgură generează un nivel scăzut de substanţe poluante (prevăzute în Anexa nr.2) la Legea nr.278 din 24/10/2013.

| Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie integrată de mediu pe amplasament | Pentru Halda de zgură nu există, la data elaborării prezentei documentaţii o “Autorizaţie integrată de mediu” |
| --- | --- |

13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii şi a punctelor de monitorizare

Au fost luate în considerare următori receptori importanţi şi sensibili:

- Receptorii protejaţi, respectiv casele din cartierul Buituri al municipiului Hunedoara se află la distanţe de peste 1500 m SV de Halda de zgură Buituri.

- Soluri sensibile situate la vest de haldă, în zona de protecţie dintre râul Cerna şi haldă;

- Apele subterane care se descarcă în râul Cerna;

Sursele de emisii din cadrul depozitului de zgură sunt reprezentate de: zgura depozitată, motoarele termice ale utilajelor de excavare, încărcare, transport şi prelucrarea zgurii în staţiile pentru procesare cu recuperarea magnetică a fierului;

În planul de amplasament sunt localizate punctele de monitorizare privind calitatea apelor subterane, solului şi aerului.

Monitorizarea aerului s – a făcut de către SLAG PROCESING în perioada 2013 – 2015 la staţia de procesare zgură, iar a apelor subterane de către Arcelor Mittal privind apele din izvorul situat la baza haldei şi în cele două foraje de monitorizare din avalul haldei..

13.2.1. Identificarea receptorilor importanţi şi sensibibili

| Harta de referinţă pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalaţie | Lista evacuărilor din instalaţie care pot avea un efect asupra receptorului şi parcursul lor. (Acesta poate include atât efectele negative, cât şi pe cele pozitive) | Localizarea informaţiei de suport privind impactul evacuărilor (de ex. Rezultatele evaluării BAT, rezultatele evaluării detaliate, contribuţia altor surse anexate acestei solicitări. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Personalul angajat, apele subterane şi solurile sensibile | Pulberi în suspensie Pulberi sedimentabile | Concentraţiile reprezintă o însumare a efectelor generate de depozit, platforma industrială a municipiului Hunedoara şi circulaţia rutieră din zonă. |

13.3. Identificarea efectelor evacuarilor din instalaţie asupra mediului

Din măsurătorile efectuate în incinta haldei de zgură privind imisiile, rezultă că pulberile în suspensie şi pulberile sedimentabile au valori determinate sub CMA din STAS - ul 12574/87 şi Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Indicatorii de calitate monitorizaţi în izvorul de pe haldă

Apa din izvor prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- pH – ul apei este bazic, depăşind limita maximă de bazicitate;

- indicatorii de oxidabilitate prezintă de depăşiri ale CMA pentru apele potabile;

- azotiţi depăşesc CMA din Legea apelor potabile;

- sulfaţii depăşesc CMA din Legea apelor potabile;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în doi ani (2012,2014)

Apa din Forajul F1 prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- pH – ul apei se încadrează în valorile normale cu excepţia anului 2015 când valorile depăşesc limita intervalului de normalitate;

- indicatorii de oxidabilitate prezintă depăşiri (în anii 2011, 2014 şi 2015) ale CMA pentru apele potabile;

- azotiţi depăşesc valorile CMA în anul 2015 (7,82) din Legea apelor potabile;

- sulfaţii depăşesc CMA în doi (2012 şi 2015) din Legea apelor potabile;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în anii (2011 şi 2014);

Apa din Forajul F2 prezintă următoarele depăşiri la indicatorii de calitate:

- indicatorii de oxidabilitate prezintă depăşiri în anul 2014) ale CMA pentru apele potabile;

- azotul amoniacal are valori depăşite în anul 2015;

- sulfaţii depăşesc CMA în anul 2015) din Legea apelor potabile;

- cuprul analizat depăşeşte CMA în anii (2011, 2014);

Monitorizarea apelor din forajele F1 şi F2 nu indică produse petroliere în apele subterane;

Valorile cadmiului şi plumbului determinate în solurile din imediata apropiere a haldei, la vest de aceasta, au conţinuturi în metalele cadmiu şi plumb, peste valorile normale şi respectiv peste pragul de intervenţie pentru folosinţe sensibile. (O.M. nr. 756/1997).

Efectele evacuărilor din instalaţie asupra mediului sunt reduse, discontinue, cu impact local, fără o semnificaţie deosebită.

Operatorul activităţii desfăşurate pe halda de zgură Buituri consideră că s – a făcut o evaluare satisfăcătoare a efectelor potenţiale ale evacuărilor din activităţile desfăşurate, iar impactul este acceptabil.

Rezultatul evaluării este prezentat în tabelul 13.3.1. de mai jos:

13.3.1. Rezumatul evaluării impactului evacuărilor

| Rezumatul evaluării impactului |
| --- |
| Listaţi evacuările semnificative de substanţe şi factorul de mediu în care sunt evacuate, de ex. Cele la care contribuţia procesului este mai mare de 1 % din SCM | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelări detalitate, dacă aceasta a fost realizată şi localizarea rezultatelor (anexate solicitării) | Confirmaţi că evacuările semnificative nu au drept rezultat o depăşire a SCM prin listarea Concentraţiei Preconizate în Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanţă (inclusiv efectele pe termen lung şi pe termen scurt, după caz)* |
| pH – ul = 12,160 unit. pH în apele subterane | Nu sunt motive pentru elaborarea unei modelări detaliate | Evacuările depăşesc, punctual şi discontinuu Standardul de calitate a Mediului aplicabil |
| Sulfaţi = 660,560 mg/l în ape subterane |  |  |
| Cadmiu = 0,017 mg/l în ape subterane şi 8,8 mg/kg.su |  |  |
| Plumbul = 491,6 mg/kg su.în sol |  |  |

* SCM  se referă la orice Standard de calitate a Mediului aplicabil

13.4. Mangementul deşeurilor

| Obiectiv relevant | Măsuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| Asigurarea că deşeul este recuperat sau eliminat fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales fară: |  |
| Risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau | Controlul depozitării zgurii în incinta haldei Buituri; Reducerea cantităţilor de apă care se infiltrează în masa de zgură şi se scurg pe sub halda de zgură; |
| Cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; sau | Depozitul de zgură este situat la cca.1500 m NE de receptorii protejaţi din cartierul Buituri; Zgura depusă nu generează mirosuri şi nu produce disconfort ca urmare a zgomotelor din incintă; |
| Afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes special; | Impactul asupra peisajului va fi redus prin refacerea treptelor de zgură din depozit; drumurile de acces la depozit şi cele din interior vor fi stropite cu apă pentru reducerea antrenării particulelor de praf în atmosferă; |

Referitor la obiectivul relevant

| Identificaţi orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locală de planificare, inclusiv planul local pentru deşeuri | Faceţi observaţii asupra gradului la care propunerile corespund cu conţinutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Depozitul de deşeuri este înclus în PUG - ul municipiului Hunedoara | Propunerile prevăd reducerea poluării factorilor de mediu |

13.5. Habitate speciale

În apropierea Haldei de zgură Buituri nu au fost identificate Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de activităţile din depozit.

| Cerinţa | Răspuns Da/Nu/identificaţi/confirmaţi includerea, dacă este cazul) |
| --- | --- |
| Aţi identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operaţiile la care s – a făcut referire în Solicitare sau în evaluarea dumneavoastră de impact de mai sus ? | Nu |
| Aţi furnizat anterior informaţii legate de Directiva Habitate, pentru, SEVESO sau în alt scop ? | Nu |
| Există obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate ? | Nu |
| Realizarea evaluări BAT pentru emisii, sunr emisiile rezultate din activităţile dumneavoastră apropiate de sau depăşesc nivelul identificat identificat ca posibil să aibă un impact semnificativ asupra ariilor protejate? Nu uitaţi să luaţi în considerare nivelul de fond şi emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | Nu |

14. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE ŞI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Nu este cazul.