Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

(PROIECT)

Operator: SC  LANDBRUK SRL

Adresa punct de lucru: str. Principală nr FN, sat  Turdaș, comunaTurdaș, jud.Hunedoara

Număr înregistrare la Registrul Comertului: J20/344/2018

Cod fiscal: RO 29796091

Activităţile industriale conform anexei nr.1 a Legii nr.278/24.10.2013:

6.6.Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor cu capacități de peste:

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30kg);

Cod CAEN : 0146- creșterea porcinelor

Cod SNAP 2: 1004/1005

Cod NOSE-P: 110.04,110.05

Locaţia activităţii: str. Principală nr FN, sat  Turdaș, comunaTurdaș, jud.Hunedoara

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6.b) | 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de productie (porci cu greutatea peste 30 kg); | 100503 | 4.B.10 |  |
| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
| 6.6.b) | 7.(a).(ii) | Cu 2 000 locuri pentru porci de productie (peste 30 kg) |  |

Cod CAEN :  rev.2: 0146-cresterea intensiva a porcilor (rev.1- 0123)

Emisă de: APM Hunehoara

Data emiterii:

Data expirării: : Prezenta autorizatie integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia  obţine viza anuală (conform OUG nr. 75/2018)

Aplicarea vizei se va face în conformitate cu Ordinul 1171 din 15.11.2018.

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  SC  LANDBRUK SRL

Sediul social: str. Principală , nr. FN, sat  Turdaș, comunaTurdaș, jud.Hunedoara

Certificat de înregistrare: SERIA B NR. 3636686

Cod unic de înregistrare: RO 29796091

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J20/344/2018

Compania părinte: nu este cazul.

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a solicitării adresate de S.C.  LANDBRUK S.R.L . str. Principală nr FN, sat  Turdaș, comunaTurdaș, jud.Hunedoara, înregistrată la APM Hunedoara cu nr. 8253/03.10.2018 si completarile ulterioare nr.

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării de  obtinere a autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma organizării dezbaterii publice la sediul Primăriei Turdas în data de 17.12 .2018 ocazie cu care s-a incheiat proces verbal inregistrat la primari

- în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind impactul asupra mediului la acesta faza;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii  nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat ;

- H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia  Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), aprobate de Uniunea Europeană;

- Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, din 15.02.2017;

Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru:

- IPPC  “Reference document on  Best  Available  Technique for Intensive  Rearing of  Poultry and  Pigs), ediţia: 2017;

- IPPC “Reference document  on  the  General  Principles  of  Monitoring (iulie 2003);în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

-  Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- STAS 12574/1987  Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

-  Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri , cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind  modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

- Ordinul nr. 794/2012 privind  procedura de raportare a datelor referitoare la ambalajele si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

-  H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, completată şi modificată prin Legea nr. 263/2005 republicata;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

-  H.G. nr. 176/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de  cultură;

- H.G. nr. 661/2011, privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor <LLNK 832010R0066           31>Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică;

-  Ordonanta nr. 47/2005 aprobată  prin Legea nr. 73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

-  O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnice în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

-  H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificata si completata;

-  O.M. nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

-  Codul de bune practici în fermă aprobat prin O.M. nr.1234/2006;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-  H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificata si completata;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, modificata si completata;

-  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 a Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 a Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78 CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controlul sanitar-veterinar la frontieră în conformitate cu directiva menţionată

- Ordin ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia porcinelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Titularul/operatorul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare până la expirarea valabilităţii acestuia.

Ţinând cont de recomandările documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobat de Uniunea Europeană: Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2017);

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va         depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

Se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ  DE MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei:  Fermă creștere porci  SC  LANDBRUK SRL

Amplasată în: : str. Principală nr FN, sat  Turdaș, comunaTurdaș, jud.Hunedoara

Operator: SC  LANDBRUK SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalaţiei/activităţii | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6.b) | 25000 | Locuri/serie |  |

Capacitate/serie : 25 000 capete /serie în 10 hale de îngrășare porci; 3,4 serii/an;   85000 capete/an.

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/operatorului de activitate, de la primirea/receptionarea materialului biologic (purcei de cca.20-30 kg) pe amplasament până la expedierea porcilor grasi, inclusiv managementul deşeurilor/dejectii (activitati de stocare si eliminare a deseurilor lichide si solide), de la punctul de generare până la punctul de eliminare sau recuperare, conform zonei marcate pe Planul de situaţie, anexat la solicitarea  de obţinere a autorizaţiei  integrate de mediu.

Număr angajaţi: 41 persoane

An punere în funcţiune instalaţie: 2018

Autorizaţia se referă la o instalaţie IPPC in cadrul careia se desfasoară urmatoarele activitati  :

Activitati de productie IPPC:

- cresterea si ingrasarea porcilor

Capacitate/serie: 25000 locuri in 10 hale de ingrasare porci (din care 10 hale  pe sistem de furajare solidă ); 3,4 serii/an; 85 000capete/an.

Activitati  conexe:

- asigurarea traseului si zonelor de biosecuritate prin utilizarea cladirii filtrului sanitar-veterinar;

- golirea halelor la sfarsitul unui ciclu de crestere – prin livrarea porcilor la abatoare;

- igienizarea halelor in peroioada de vid sanitar;

- furnizarea dejectiilor maturate proprietarilor de terenuri agricole in vederea fertilizarii cu care societatea are contracte;

- transportul dejectiilor la  punctul  de separare fracții solide și lichide  în vederea stocării  pe platforme și laguna pe perioada in care acestea nu pot fi imprastiate pe camp;

- stocarea temporara la rece a cadavrelor (accidental ) de porci, rezultate in ferma și livrarea către societăți specializate în neutralizarea acestora;

- activitati administrative si de intretinere a instalatiilor;

- asigurarea alimentarii cu energie electrica din reteaua electrica pentru care exista contractul nr. 327/31.05.2017 cu SC Imperial Development SRL  printr-o instalatie de alimentare  prin intermediul  transformatorului   de 1000  kVA ;

- alimentarea cu apa din patru puturi forate , prin intermediul unei retele de conducte din PEHD,  a rezervorului  de inmagazinare avand o capacitate de 750 mc de unde, printr-un sistem de pompe se alimenteaza toti consumatorii;

- tratamente sanitar -veterinare, dupa caz;

4. DOCUMENTAŢIA  SOLICITĂRII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru obținerea autorizatiei integrate de mediu, întocmită de S.C. Landbruk S.R.L.  , inregistrata la APM Hunedoara cu nr.8253/03.10.2018 si completarile ulterioare nr.     ;

- Formularul de solicitare a AIM intocmit cf.Ord.1158/2005, modificat si completat cu Ord.3970/2012;

- Raport de amplasament   pentru „Ferma crestere porcine”, , intocmit de Dumitriu Elvira – p.f. inscrisa in Registrul national al elaboratorilor de studii pt.protectia mediului la poz.45;

- Rezumat netehnic al detaliilor cf.art.12, alin.(1) din Legea 287/2013 privind emisiile industriale;

- Certificat de înregistrare nr. B 3636686, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă TribunalulHunedoara – CUI 29796091/23.02.2013; nr. de ordine în registrul comerțului J20/344/19.03.2019; Certificat constatator nr. 11079/20.03.2018 emis de  Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă TribunalulHunedoara; Certficat de înregistrare în scopuri de TVA seria A nr. 1172078 eliberat de ANAF;

- Contract de vânzare – cumpărare nr.2759/ 09.08.2017 imobil și teren încheiat între SC LANDBRUK SRL și SC AGRO COMPANY SRL.

- Autorizație sanitar veterinară nr. 715/2018 emisă de DSVSA Deva;

- Notificare DSP nr. 107/2374/2018 emisă de DSPJ Deva;Documente doveditoare privind mediatozarea solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu, dezbaterii publice și a luării deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Documente doveditoare privind achitarea taxelor și tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizașiei integrate de mediu: OP nr.101/28.11.2018 , privind contravaloare tarifelor cf. Ord. 1108/2007 modificat cu Ord. 890/2009 și chitanșa nr. 27130/03.10.2018, privind contravaloarea taxei la fondul de mediu;

- Autorizție de gospodărire a apelor nr. 220 /2018, din emisă de ANAR-ABA Mures- pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare;

- P.V de verificare a respectării condițiilor impuse în acordul de mediu cf. Art. 49(3) și (4) din Ord. 135/2010;

- Raportul privind analiza detaliata a documentatiei de emitere a autorizatiei de mediu, transmisa titularului cu nr. ----------------

- Acord de mediu nr.HD-1/20.06.2018

- Proces verbal de verificare a respectarii conditiilor impuse in Decizia etapei de incadrare

631/19.10.2018

- Contract prestări servicii de colectare, transport porci morți/mortalități de la fermele de porci nr. 16/ 2016încheiat de societate cu SC COMAGRA PROD SRL, în vederea neutralizării;

- Contract de prestări servicii privind colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor de origine animală rezultate din activitate, incheiat cu SC COMAGRA PROD SRL Buzău;

- Contract privind împrăștierea îngrășămintelor naturale solide și lichide nr. 648/2018 și 649/2018 ;

- Contract privind furnizarea energiei electrice nr. 327/31.05.2017   cu SC Imperial Development SRL;

- Contract de prestări servicii supraveghere, prevenire și control al bolilor animalelor, al celor transmisibile la om  încheiat de societate la data de 29.01.2018 cu Dr. Hodor Ciprian  -medic veterinar autorizat;

- Contract de prestări servicii în domeniul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență nr. 1828/10.02.2018, încheiat de societate cu SC PROTOTAL SRL;

- Contract de prestări servicii privind preluarea deșeurilor medicale periculoase/medicamentelor nr.H 251/2016 încheiat de societate cu SC  STERICYCLE  SRL;

- Contract de prestări servicii de salubritate încheiat cu Primăria comunei Turdas-serviciul de salubritate;

- Plan de management al deșeurilor;

- Studiul agrotehnic pentru stabilirea stării de fertilitate a solului localitatea Turdas, întocmit de Cartare Agrochimica SRL;

- Rapoarte de încercare foraje de observatie amonte si aval: ABC7029,ABC7030, emise de Laborator Biosol SRL;

- Fise tehnice de securitate pentru agenti de curatire, materiale dezinfectante pt.echipamente, spatii publice  si sistem rutier, motorină (combustibil);

ANEXE:

-  Plan de încadrare în zonă

-  Plan de situație surse de poluare și  puncte de monitorizare

-  Plan filtru sanitar;

-  Contract de vânzare- cumpărare teren
-  Autorizatia sanitar veterinară nr.715/2018 ;

-  Autorizația de gospodărire a apelor nr. nr.220/2018

-  Certificat  ISO 14001

-  Contract furnizare energie electrică  nr.327/2017

-  Contract nr.H251//2016 SC STERICYCLE SRL

-  Contract nr.16 /2016 SC COMAGRA   PROD. SRL

-  Protocol de colaborare  SC RecolampSRL  nr 350/2014

-  Contract de preluare dejecții nr 648 /2018

- Contract de preluare dejecții nr 648 /2018

- Rapoarte de încercări foraje de observatie ABBC 7029, ABC 7030

- Fisa tehnica de securitate Virkon

- Fisa tehnica de securitate KEM Sept KS62

- Fisa tehnica de securitate Aquazix Plus

-    Fisa tehnica de securitate motorina

-    Fise tehnica de Securitate gaz natural

# SCOPUL

# Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

# •  Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (art. 17, alin. 2, din O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

# • Reexaminarea si in cazul in care este necesar, actualizarea conditiilor de autorizare este obligatorie în toate situaţiile prevăzute în art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare.

# •  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Hunedoara.

# •  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea, după caz.

# • Nicio modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Hunedoara.

# •  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

# • Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

# • Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

# •  În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

# (7) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, in cazul in care este necesar, actualizeaza conditiile de autorizare, cel putin in urmatoarele situatii:

# a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea valorilor-limita de emisie existente in autorizatia integrata de mediu sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alti poluanti;

# b) din motive de siguranta in functionare, este necesara utilizarea altor tehnici;

# c) este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia in care un standard de calitate a mediului prevede conditii mai stricte decat cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

# d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

# (8) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, daca este cazul, actualizeaza conditiile de autorizare in oricare alte situatii considerate, in mod obiectiv si justificat, necesare, fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare.

# •  In scopul conformarii cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competenta pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Titularul de activitate / operatorul aplica un sistem de management de de management al mediului ISO14001.

Nr. certificat : EMS 80371- ACS Registrars

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu (SMM) va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata.

5.2.4. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de personal cu calificare corespunzătoare (studii de specialitate şi experienţă necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei  autorizaţii. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil personalului  desemnat cu  atribuţii  în   domeniul protecţiei mediului.

5.2.5. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

5.2.6. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim-ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.2.7.Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul publicului interesat la informaţiile privind performanţele de mediu ale instalaţiei care face obiectul prezentei autorizaţii.

5.3 Plan de actiuni

Nu este cazul

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

| Materii prime/ auxiliare | Natura chimică/ compoziţie | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate | Data Reviz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porci la îngrășat 85000cap/an | Material biologic | Creștere și îngrășare | În hale | Nepericulos |  |
| Nutreturi combinate (mixtura substante vegetale, premix vitamine-minerale) cca.22400 to/an | Proteina bruta+ celuloza, grasime bruta+ fosfor total+ calciu+ aminoacizi (conf. dietei cu continut scazut de proteina bruta, aplicata pe etape de crestere), conform retetelor. | 100% in hrana porcilor. | Doua buncare/hala de cate 25 mc fiecare | Nepericulos |  |
| Apa pentru consum potabil, consum menajer si tehnologic 48,669 mii mc | H2O Sursa proprie put forat de mare adâncime | Apa de baut pentru porci (in metabolism). Spălări hale porci. Consum menajer. | 1 rezervoar de înmagazinare cu capacitatea V= 750 mc construcție supraterana din beton | Nepericulos | . |
| Gaz natural 550 mii/mc/an | H220; H280 | pentru centralele termice | Din retea | Nu se stocheaza |  |
| Materiale de uz veterinar / profilaxie si ingrijirea sanitara Injectabil:1,15To/ an | Vitamine, medicamente de uz veterinar | pt. medicatia porcilor, conform prescriptiei medicului veterinar | Aduse de medicul veterinar de circumscriptie sanitar-veterinara cand este cazul. | Toxicitate redusa pentru om |  |
| Substante pt.spalare si dezinfectie: a) Antec Virkon 0,20t b) var 3,0t; c)Kem Sept 0,20 |  | Curatare după depopulare, Dezinfectare instrumentar, sală necropsie | a)cutii plastic 10kg; b)saci hârtie 20kg; c) saci plastic 10kg; d)bidoane de 5kg,20kg. | Nociv pentru mediul acvatic pe termen lung |  |
| Motorina cca. 4t/an | Amestec hidrocarburi | Combustibil pt.utilajele de transport intern (incarcator frontal si aeroterme) | Rezervor de stocare cu V=20000l | Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. |  |
| Energie electrică 1400 Mwh | - | Pentru funcționarea echipamente- lor electrice | Nu se stochează | - |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Denumirea comerciala / Compoziţie | Categoria | Categorie | Periculozitate | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorină | Combustibil | Periculos | Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. | H226; H332 H315; H304 H351; H373 H411 |
| Virkon Pentapotasiu bis sulfat bis peroximonosulfat (CAS 70693-62-8) Acid benzosulfonic (CAS 68411-30-3) Acid malic (CAS 6915-15-7) Acid sulfamidic (CAS 5329-218-8) Sodiu toluensulfonat (CAS 12068-03-0) Peroxodisulfat de dipotasiu (CAS 7727-21-1) | Dezinfectant | Periculos | Nociv pentru mediul acvatic pe termen lung | H272; H302; H314;H315; H318; H319; H334; H335; H412 |
| Var |  | Periculos | In cantitati semnificative, produsul este nociv pentru viata acvatica acut sau pe termen lung. | H315;H318; H335 |
| Kem-Sept KS62 Glutaral(CAS 111-30-8) Didecyldimetylamonium chloride (CAS 7173-51-5) Glyoxal (CAS 107-22-2 ) Formaldehidă (CAS 50-00-0) | Dezinfectant | Periculos | Nociv pentru mediul acvatic pe termen lung | H302;H314 H334;H317 H400 |

Denumirea comerciala, compozitia si implicit categoria de pericol a acestor produse pot diferi in functie de furnizorul acestora.

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator : nu este cazul

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizația  de Gospodărire a Apelor nr.220/15.06.2018 eliberată de Administraţia Naţională Apele Române,  A.B.A Mures.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1. Alimentarea cu apă potabilă : Sursa subterană  pentru alimentare cu apă in scop tehnologic alcătuită din: patru puțuri forate astfel:

- forajul 1 având caracteristicile: H=50 m, Dn= 160 mm Qn:0'5-0,7 mc/h- in conservare;

- forajul 2 având caracteristicile: H= 162 m, Dn: 160 mm Qn = 2 mc/h-echipat cu pompa submersibilă Q:4 mc/h, H=75mCA;

- forajul 3 având caracteristicile: H: 140 m, Dn= 160 mm Qn = 0,5-0,7 mc/h- in conservare;

- forajul 4 având caracteristicile: H= 150 m, Dn= 160 mm Qn = 4 mc/tr- echipat cu pompă submersibilă Q=6 mc/h, H:75mCA.

Rețea de apă pentru alimentare cu apă in scop igienico-sanitar.conform contractului nr.6024/20110/2017 incheiat cu SC Activitatea Goscom SA.

Funcţionarea este permanentă,  365 zile/an, 24  ore/zi.

Instalaţii de captare şi transport:

Sursa este constituită din patru foraje din care doua functionale: forajul 2 având caracteristicile: H= 162 m, Dn: 160 mm Qn = 2 mc/h-echipat cu pompa submersibilă Q:4 mc/h, H=75mCA si forajul 4 având caracteristicile: H= 150 m, Dn= 160 mm Qn = 4 mc/tr- echipat cu pompă submersibilă Q=6 mc/h, H:75mCA.

Si doua in conservare: forajul 1 având caracteristicile: H=50 m, Dn= 160 mm Qn:0'5-0,7 mc/h si forajul 3 având caracteristicile: H: 140 m, Dn= 160 mm Qn = 0,5-0,7 mc/h;

De la foraj la rezervoarul de  de înmagazinare apa este  transportată prin conductă PEHD Pn10, Dn=160, L=370m de la puturile F2 si F4 la rezervor.

Instalaţii de înmagazinare: Conducte  PE Dn160, L=370m de la puturile P2 și P4 la rezervor. Apa prelevată este stocată intr-un rezervor de inmagazinare betonat, suprateran de V = 750 mc .

Instalaţii de tratare a apei: filtre de suspensii, filtre de cărbune activ.

Instalaţii de distribuţie:Reteaua de distributie a apei catre consumatori este confectionata din  conducte  PE Dn160, L=370m de la puturile P2 și P4 la rezervor. Apa prelevată este stocată intr-un rezervor de inmagazinare betonat, suprateran de V = 750 mc echipat cu:

- grup de pompare apă alcătuit din 3 pompe (2A+1R)

- grup pompare incendiu alcătuit din 2 pompe (1A+1R)

Sistem de distributie apă către consumatori intemi, conductă PE Dn160 L=350 m

Apa pentru stingerea incendiilor. Rezerva de apă in scop PSI, cca. l50 mc apă, se inmagazineaza in rezervorul V=750mc, astfel rezervorul are atât rol de inmagazinare apă menajeră și tehnologică cât și rol PSI.

Debite și volume de apã asigurate din sursă. Pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinţei necesarul de apă autorizat este:

- Qn zi maxim =  160 mc/zi (1,85 l/s);

- Qn  zi  mediu =133,34  mc/zi (1,54/s);

- Qn zi min.= 106,6 mc /zi (1,23l/s);

Modul de folosire a apei:

- în scop potabil – adăpat  porci si scop menajer – la filtrul sanitar-permanent;

- în scop industrial – spălare hale  in perioada de igienizare, dupa fiecare serie de crestere;

- incendiu – dupa caz

Consumuri de apă recomandate de BAT:

| Consumator | Cantitate, l/cap/zi | Cantitate, l/ kg furaj |
| --- | --- | --- |
| Porci , 20-40 kg | 4,0 | 2,5 |
| Porci 40-70kg | 4,0- 8,0 | 2,25 |
| Porci 70-110 kg | 4,0-10,0 | 2,6 |
| Apă pentru igienizare | 0,07- 0,3 mc/cap/an |

- Gradul de recirculare internă a apei: nu se recircula

7.1.2  Ape subterane

Curs de apa: -r. Mureş, cod cadastral: IV - 1.000.00.00.00.00.

-pr. Turdaș cod cadastral: IV - 1.116.00.00.00.00.

Corpuri de apa :- de suprafata : -MUREȘ, conf. Arieș - conf. Cerna cod corp apă RORW4.1_B7;

-TURDAȘ (TURMAS) si MĂRTINESTI cod corp apă RORW4.1.116_B1

-subteran : Culoarul râului Mureş (Alba Iulia-Lipova) cod corp apă ROMU07

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice.

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Consumul de energie electrica din reteaua publica  este de 1400 MWh/an si se face printr-un bransament la reteaua publica în zonă prin  transformatorul  de 1000kVA.

Pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic, in ferma se utilizeaza tehnologie moderna avand un consum redus de energie, in care procesele de ventilare, adapare si hranire se desfasoara optimizat, fiind automatizate. Exista certificare calitativa a instalatiei.

Pentru iluminat se folosesc tuburi fluorescente și leduri; durata si intensitatea iluminatului sunt controlate automat.

In halele de ingrasare nu se poate asigura ventilatia naturala deorece densitatea animalelor existente nu permite asigurarea parametrilor microclimatului impusi de legislatia sanitara-veterinara in vigoare privind bunastarea animalelor. Pentru adaposturile ventilate mecanic s-a optimizat sistemul de ventilatie in fiecare adapost (prin automatizarea si corelarea functionarii ventilatorelor de coama și de perete) pentru a oferi un control bun al temperaturii si pentru a realiza o ventilatie minima iarna; Admisia aerului proaspat se face cu ajutorul ferestrelor de admisie, pozitionate pe peretii laterali ai halei. Actionarea ferestrelor este realizată prin intermediul computerului de hala care asigura permanenta corelare intre aerul exhaustat si aerul propaspat introdus.

Lucrarile de intretinere a consumatorilor se vor desfasura la termen, conform specificatiilor din documentele tehnice. Consumul de energie va fi monitorizat.

Incalzirea filtrului sanitar veterinar , pavilionului  administrativ  și a  dormitorului  pentru personal se face cu 2 centrale termice    pe gaz metan.

7.3. Gaze naturale/Combustibili.

Motorina este  combustibilul  utilizat pentru utilajele interne de incarcare/descarcare si este depozitata intr-un rezervor de 20 mc ,  cilindric,  protejat pentru minimizarea riscului de poluare, cu perete dublu,  grup distribuitor  cu conectare permanentă la rezervor, tablou electric și indicator de nivel. Rezervorul este amplasat într-o cuvă de beton.

### Incalzirea artificială a halelor se face cu  cele 4 aeroterme / hala , Q=7,7 mc/h, gaz natural.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice Stereo 70 ale amplasamentului:

| Inventar de coordonate |
| --- |
| Pct. | X(m) | Y(m) |
| 1 | 484427,908 | 355372,549 |
| 2 | 484563,870 | 355369,550 |
| 3 | 484567,932 | 355473,804 |
| 187 | 484571,339 | 355581,637 |
| 4 | 484572,410 | 355615,525 |
| 5 | 484580,925 | 355786,698 |
| 6 | 484593,762 | 355833,587 |
| 7 | 484597,465 | 355918,159 |
| 8 | 484598,213 | 355935,252 |
| 9 | 484599,719 | 355969,661 |
| 10 | 484600,658 | 356991,111 |
| 11 | 484601,730 | 356015,585 |
| 12 | 484602,615 | 356035,807 |
| 13 | 484603,689 | 356060,331 |
| 14 | 484607,667 | 356151,209 |
| 15 | 484554,062 | 356139,959 |
| 16 | 484512,426 | 356129,623 |
| 342 | 484502,398 | 356127,857 |
| 17 | 484468,753 | 356121,933 |
| 18 | 484467,872 | 356128,392 |
| 19 | 484388,169 | 356122,018 |
| 20 | 484345,089 | 355116,463 |
| 21 | 484369,289 | 355908,583 |
| 22 | 484376,450 | 355881,242 |
| 23 | 484385,565 | 355867,870 |
| 24 | 484396,403 | 355860,972 |
| 25 | 484416,718 | 355851,928 |
| 26 | 484425,763 | 355847,908 |
| 27 | 484428,543 | 355840,089 |
| 28 | 484426,562 | 355775,229 |
| 29 | 484422,672 | 355646,765 |
| 30 | 484412,942 | 355470,724 |
| 31 | 484415,161 | 355450,563 |
| 32 | 484422,831 | 355428,250 |
| 33 | 484421,314 | 355364,771 |
| 34 | 484427,407 | 355,364,564 |
| Suprafata totala masurata = 139.824,20 mp |
| Suprafata din acte = 140.888,00 mp |

Amplasare în teritoriu: Ferma de porci aparținând S.C. Landbruk SRL  este amplasată pe teritoriul administrat de Primaria Comunei Turdaș în satul Turdaș, în partea de sud-est a comunei..ComunaTurdaș este  situată  în lunca râului Mureș care înconjoară satul la nord și vest. Este situată  la 20 km Deva  si la 6km de Orăștie.  Coordonatele geografice  ale localității sunt: 450  51` 00” N și 230 08`00”E. Comuna are in componență satele Turdaș, Pricaz,  Râpaș, Spini. Ferma este amplasată in satul Turdaș.  Amplasamentul fermei este pe un teren plat, fără pericol de  inundabilitate  pe malul stang al pr. Turdas (Turmas) cod corp apa de suprafata RORW4.1.116-B1., la cca.100m de acesta, respectiv pe malul stâng al râului Mures la cca.1.36km.

De asemenea amplasamentul nu este în zona de arie protejată .

Vecinătăţi:

Proprietatea are următoarele vecinătăți:

- la nord- teren proprietate SNCFR, cale ferată;

- la  est -  teren arabil, proprietari  particulari, pr.Turdaș;

- la  Sud - teren arabil, proprietari  particulari, DN7;

- la Vest - teren arabil, proprietari  particulari, DJ709G;

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul este localizat în intravilanul  comunei  Turdaș, zonă dominată de  terenuri agricole, proprietăți particulare care sunt cultivate sau înierbate natural.

Conform legislatiei în vigoare, Ordinul nr. 2387/2011 emis de Ministerul Mediului si Padurilor pentru modificarea  Ordinului nr. 1964/13.01.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,  în zona amplasamentului studiat nu este declarată arie protejată

HG nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea HG nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 din Romania  nu  nominalizează comuna Turdaș  cu  arie  de protecție avifaunistică .

Amplasamentul este înconjurat de terenuri agricole

Unităti structurale pe amplasament:

Pe amplasamentul cu suprafata totala de 140888 m2 sunt urmatoarele obiective:

- 10 hale amenajate pentru creșterea porcilor;  casa poartă , casa cântar, 2 centrale termice, filtru sanitar , clădire administrativă, punct farmaceutic veterinar + cameră frigorifică mortalități, bucătărie furajeră, gospodaria de apă, o laguna stocare fracție lichidă, 6 paturi, rezervor carburant cu V=20mc.

Activitatea se defășoară în 10 hale care au următoarele suprafețe construite

| Destinatia construcției | Suprafața construită | Suprafața utilă | Nr locuri | Suprafața /cap de porc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala 1 | 2 214,00 | 2 141,06 | 2500 | 0,856 |
| Hala 2 | 2 214,00 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |
| Hala 3 | 2 214,00 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |
| Hala 4 | 2 214,00 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |
| Hala 5 | 2 214,00 | 2127,34 | 2500 | 0,851 |
| Hala 6 | 2 214,00 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |
| Hala 7 | 2 214,00 | 2127,34 | 2500 | 0,851 |
| Hala 8 | 2 214,00 | 2127,34 | 2500 | 0,851 |
| Hala 9 | 2 214,00 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |
| Hala 10 | 2 214,00 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |
| Total | 22140 | 21369,44 | 25000 | 0,855 |

Se asigură spatiul corespunzator pentru o buna dezvoltare  conform Directivei 2008/120/CE  (Ordinul ANSVSA  202/2006):

- porcii intre 30 - 50  kg de 0,40 mp;

- porcii intre 50 -85 kg de 0,55 mp

- porcii intre 85 -110 kg de 0,65 mp

Halele sunt construite pe fundații din beton, structură din stâlpi de beton armat, închideri perimetrale din zidărie de cărămidă, , acoperiș din panouri termoizolante, podea parțial perforată cu grătare prefabricate din beton (70% din suprafața boxei  este din beton iar 30%  este acoperită cu grătare sub care este  canalul de colectare a dejecțiilor.Canalele colectare dispuse pe lungimea grajdurilor,partial din beton(halele nr.1 si 2) partial din PEDn300 si catre canalul colector  principal  Dn500 (hala nr.3-10) La intersecția  canalelor longitudinale cu  cele transversale  (centrale ) sunt amplasate  stăvilare  ce opresc scurgerea dejecțiilor în canalul central.La capatul  fiecarei  hale va fi un camin de vizitare a conductei colectoare.  Evacuarea dejecțiilor se face gravitațional, la terminarea ciclului.

- Cabină poartă cu S= 39mp;

- Filtru sanitar, suprafaţa construită S=275mp regim de înălţime P;

- Sediu administrativ S= 463 mp; regim de înălţime P

- Casa cantar S=25 MP;

- Post de transformare de 100kVA;

- Rezervor=197 mp;

- Statie pompare=139 mp;

- Bazine dejectii =44 678 mp;

- Depozit materiale=440 mp;

- 2 buncare/hala a 10 hale=20 buncăre de 17t, pentru furajare solidă;

- 1  laguna stocare fracție lichidă (  Vutil =34924mc);

- 4 foraje pentru monitorizarea calitatii apelor subterane;

- Retele de alimentare cu apa, canalizare, electricitate.

Regim juridic: proprietate persoanã juridicã S.C. LANDBRUK S.R.L.,

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Schema bloc a procesului tehnologic este următoarea :

Purcei (25-30 kg) --------                        -------porci

abatorizare

Furaje ---------------------                         ------- dejectii

Apă    -----------------------

Energie electrica------------------mortalități

Fluxul tehnologic prevede cresterea si ingrasarea porcilor de la greutatea de 25 - 30 kg pana la 110 kg si la final livrarea porcilor la abator. Ciclul de productie dureaza 110 zile, urmat de 10 zile pentru igienizarea si pregatirea halelor pentru ciclul urmator.

Anual se realizeaza 3,4 cicluri de crestere.

Principiul care guvernează cresterea  intensivă  a porcilor este ,,totul  plin - totul gol”.

În procesul de crestere a porcilor  se desfășoară următoarele activități:

- pregătirea halelor pentru populare;

- popularea halelor;

- aprovizionarea cu furaje;

- hrănirea;

- adăparea;

- asigurarea microclimatului;

- supraveghere stare generala de sanatate animale;

- depopularea halelor;

- managementul dejecțiilor.

Pregătirea halelor pentru populare. În situația primei utilizări sau după depopulare halele se pregătesc pentru repopulare cu porci în greutate de 25-30kg. Fiecare hală trebuie să fie curățată, dezinfectată și uscată.  La prima utilizare, după modernizare, halele trebuie curățate de resturi de materiale de construcții și se execută o dezinfecție. La finalul ciclului de producție, după o depopulare de porci ajunși la greutatea de abatorizare se execută mai multe operații:

- golirea  canalelor de dejecții prin ridicarea stăvilarelor;

- se scoate de sub tensiune rețeaua electrică;

- se umezește  întreaga suprafață de igienizat cu apă;

- suprafața se curăță atent de materiile organice aderente  atât manual cât și mecanic , cu jet de apă sub presiune (10 atm);

- spălarea cu apă și dezinfectanți,

- se efectuează reparațiile necesare la sistemul de furajare și adăpare;

- se aplică dezinfectantul;  dezinfectia, deratizarea  se execută cu o firmă specializată pe bază de contract;

- uscarea halelor;

- vidul sanitar.

Se face o verificare riguroasă a funcționării sistemelor de hrană, adăpare și de menținere a microclimatului.

Popularea halelor cu animale

Se achiziționează porci (tineret pentru îngrășat) de la furnizori autorizați la o greutate medie de 25 – 30 kg. Popularea halelor se face pe boxe și rânduri până la atingerea capacității. Halele  au podea alcătuită  parțial cu grătare,  cu sistem de evacuare gravitational.

După populare și încheierea compartimentului se întocmește fișa de lot care se ține la zi pe toată perioada de creștere.

Conform Directivei 2008/120/CE  (Ordinul ANSVSA  202/2006) toate animalele trebuie sa beneficieze de un spatiu corespunzător pentru o bună dezvoltare:

- porcii intre 20-30 kg de 0,3mp;

- porcii intre 30 - 50  kg de 0,40 mp;

- porcii intre 50 -85 kg de 0,55 mp

- porcii intre 85 -110 kg de 0,65 mp

Aprovizionarea cu furaje

Animalele din halele  nr  1- 10 se vor   hrăni cu furaje solide .

Furajele în stare solidă sunt aduse în incinta fermei cu mijloace de transport auto tip buncăr de la fabrica de nutreturi combinate. Furajele sunt comandate în retete care tin seama de stadiul de crestere al porcilor. Descărcarea furajelor din mijlocul de transport auto  se face direct în  buncărele aferente fiecărei hale . Buncărele  sunt din  tablă galvanizată tratată electrostatic, câte doua buncăre de 25 mc/hala, amplasate cate unu  la fiecare capăt al halei.

Descărcarea în buncăre  se realizează pneumatic.  Se reduc astfel pierderile de materii prime deoarece întregul sistem este etanș.

Hrănirea:  Furajele sunt distribuite in hala cu ajutorul transportoarelor  cu spiră. Extragerea furajului din buncăr este controlată de senzori de preaplin pentru ultimul hrănitor din hală.

Managementul nutrițional

Scopul unui management nutrițional bun este de a satisface nevoile nutiționale ale animalelor fără a provoca un impact negativ privind sănătatea  și bunăstarea lor dar fără a fi hrănite  cu mai mulți nutrienți decât  sunt necesari ( în special N și P). Rezultatul este reducerea azotului și fosforului excretat.

Reducerea excreției de nutrienți în dejecții duce la scăderea emisiilor  de N și P în toate etapele de gestionare  a dejecțiilor ( în adăpost, depozitare , împrăștiere).

Măsurile nutriționale care se iau constau în :

1.)- reducerea nivelului de proteină brută prin formularea unui regim  alimentar echilibrat, bazat pe energie netă pentru porcine  și aminoacizi digestibili;

2)- formularea unui regim alimentar adaptat cerințelor  specifice ale perioadei de creștere (hrănirea multifazială);

Cantitatea de hrană consumată zilnic depinde de vârsta și starea fiziologică a animalului, respectiv de capacitatea de ingestie a acestuia, de calitatea rației, de volumul și densitatea ei.

Animalul este supus unui proces de creștere – îngrășare; cerința actuală a pieții este de a se realiza carcase cu cât mai puțină grăsime și cât mai multă masă musculară. În structura sporului natural după greutatea de 50-60 kg devin predominante depunerile de grăsime; de aceea  trebuie schimbată structura rației.

Furajarea  porcului  este de tip fazial și se face cu rețete echilibrate din punct de vedere proteino-vitamino-mineral. Se utilizează 3faze:

- faza I de la 30kg până la 50-60 kg; -(nutret complet STARTER );

- fazaII de la 50 - 60kg până la 80-90 kg (nutret complet crestere);

- faza III (finisare) de la 80 - 90kg până la  sacrificare (nutret complet finisare).

Un program de alimentare în faze poate reduce excreția de N. cu 16,2% ( conform BREF 2017,secțiunea 4.3.2.2. în comparație cu un program de hrănire-o singură fază.

3)- îmbunătățirea caracteristicilor hranei prin:

- aplicarea nivelurilor scăzute de P utilizănd fitaze pentru creșterea digestabilității și/sau fosfați anorganici  digerabili (furaje cu P);

– utilizarea altor aditivi autorizați pentru hrana animalelor.

Adaparea

Halele sunt dotate cu instalații de adăpare având front de adăpare suficient și control automatizat,  astfel încât toate animalele să aibă acces  la apă. Consumul  mediu de apă recomandat de  cele mai bune tehnici disponibile este (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.1, tabel 3.13) de :

Porci de ingrasat: 20-50 kg: 5,4 – 6,6  l/loc animal/zi;

Porci de ingrasat: 50-100 kg: 11- 14 l/ loc animal /zi;

Consumul mediu de apa pentru curatenie (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.2., tab. 3.16) pentru podea parțial solidă (25-50%):

- 25 l/animal/ ciclu;

- 100l/loc animal/an.

Sistemul de adăpare asigura accesul nerestricţionat al porcilor la apă. Sistemul de adăpare este alcătuit din 4 linii pentru fiecare hală. Adăpătorile sunt cu suzete de inox în număr de   3 /boxă, doua integrate in hranitoare si una separată.   Recomandarea BAT de a nu restricţiona accesul la apă este respectat.

Asigurarea microclimatului

Pentru ca porcii să se dezvolte normal și în timp tehnologic optim pentru fiecare hală de producție este  necesar să se asigure un microclimat propice dezvoltării și creșterii în greutate.

Conform :Sisteme de adăpost pentru porcine - Standarde de fermă

- temperatura optimă:18-220C;

- umiditate 60 –70 %;

- viteza curentilor de aer: vara 0,4 m/s; iarna 0,2 m/s.

Concentratia maximă a poluantilor degajati:

Dioxid de carbon  = 1000 ppm

NH3   = 20ppm

H2S   = 0,5 ppm

Sistemul de ventilație. Pentru a asigura microclimatul si obtinerea celor  mai bune rezultate in exploatare,  halele sunt dotate cu sisteme automatizate de ventilatie, In funcţie de temperatura şi umiditatea din adăpost şi condiţiile meteorologice de afară, computerul care controleaza sistemul reglează ventilatoarele si admisia de aer proaspat astfel incat sa asigure microclimatul necesar

Tehnologia de ventilatie este  prin presiune negativă

Ventilatoarele de evacuare generează o presiune negativă (depresiune) în interior; gurile de admisie a aerului, fără ventilatoare, introduc aer proaspăt.Ventilatoarele sunt montate în coşul de ventilaţie de pe acoperiş. Deschiderile de intrare a aerului (admisiile) se află în pereţi.

Ventilatia este asigurată artificial prin intermediul ventilatoarelor.amplasate pe coamă  - 21 ventilatoare /hală cu debitul de 11 700mc/h  la o depresiune de  – 20 pascali. Ventilatoarele sunt cu  turatie variabila. Microclimatul din hala este monitorizat continuu.

Sistemul de ventilație este  automatizat pentru a oferi un control bun al temperaturii si pentru a realiza o ventilatie minima iarna . Conform Sisteme de adăpost pentru porcine - Standarde de fermă.

Încălzirea  halelor  se realizează prin doua modalitati: natural si artificial.

Incălzirea naturală se realizează  în conditiile populării halelor  cu animale, care degajă o temperatură suficientă pentru mentinerea unui climat propice în hale (în conditiile unei temperaturi exterioare încadrată între 5 si 20oC). O alta componentă a încalzirii naturale constă din depozitul de stocare a dejectiilor aflat sub hale, care în conditiile normale de fermentare degajă caldură.

Incălzirea artificială a halelor va fi necesară doar in conditii de temperaturi extrem de scăzute si se realizează prin folosirea a 4 aeroterme/hală , Q=7,7  mc/h, gaz natural.

Iluminatul. Halele beneficiază  de două tipuri de iluminat:

Halele beneficiază  de două tipuri de iluminat:

-iluminat natural prin ferestre ( admisii aer);

-iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operatiunilor de întretinere a echipamentelor din interior chiar si in timpul noptii. Nivelul de iluminare este  generat de corpuri de iluminat  amplasate pe  4 linii /hală  sigilate in tavan care să asigure iluminatul necesar unei bune dezvoltări (cerinţele minime privind iluminatul prevăd o intensitate de 40 lucsi).Iluminatul în hale se face cu lămpi fluorescente.

Supraveghere stare generală de sănatate animale.

Administrarea  medicamentelor se face prin intermediul   apei  potabile. Se utilizează  un medicator, prevazut cu o pompa de dozare. Perioada de administrare și cantitatea sunt stabilite de medicul veterinar. Medicamentele sunt achizitionate de la distribuitori autorjzati si depozitate in conditii de siguranta in spatiul  special amenajat

Depopularea

La atingerea greutății optime porcii sunt  livrați  pentru abatorizare.

Depopularea se face pentru întreaga hală, indiferent de greutatea corporală pe care o au unele animale rămase în urmă cu creșterea, deoarece  după dezinfecție urmează o nouă populare.  După depopulare, are loc  evacuarea dejecțiilor, curătirea, spălarea, igienizarea; hala intră în perioada de vid sanitar.

Managementul dejecțiilor.

Sistemul de evacuare al dejecțiilor este compus din:

- canale colectoare dispuse pe lungimea grajdurilor, parțial din beton (halele nr.  1 și 2), parțial din PE Dn500 (halele nr.3-10) .

- 2 paturi de uscare din beton, fiecare Lxl=58x33m, S=1914mp. cu pereti perimetrali pe 3 laturi si rigola de colectare levigat, sunt compartimentate astfel :

- patul de stocare dejecții nr.1 în 2  compartimente:  un compartiment  de 1400mc  destinat stocării dejecțiilor semisolide  provenite din hale echipat cu separator de dejecfii și un compartiment  de 2800mc  destinat stocării  fracției solide ;

-  patul de uscare nr.2  compartimentat  în 3 compartimente a câte 1400mc fiecare, primul compartiment fiind destinat fracției lichide iar celelalte 2 compartimente fracției solide.

La sfarsitul fiecarei serii, halele se vor spala antrenand dejectiile prin pardoseala realizata din gratare prefabricate din beton. Dejectiile amestecate cu apa de spalare vor fi dirijate gravitational prin canale de beton ( hala 1 si 2) respectiv PE Dn300 ( hala 3-10) catre canalul colector principal Dn500. La capatul fiecarei hale este un camin de vizitare a conductei colectoare Dejecțiile împreună cu apa de spălare sunt  dirijate în primul compartiment (1400mc) al patului de uscare nr.1  de unde sunt preluate  de separatorul de dejecții cu debitul de 19-72mc/h, P=5.5kW.

Fracția solidă este stocată în compartimentul 2 al patului de uscare nr.1 și în compartimentele de stocare nr.2 și 3, al patului de stocare  nr.2. Capacitate totală de stocare fracție solidă 5600mc.  Fracția solidă este transportată din compartimentul 2 al patului de stocare nr.1 în compartimentul 2 și 3 al patului de stocare nr.2 cu un încărcător frontal.

Levigatul  rezultat din compartimentele în care se depozitează fracția solidă se colectează prin rigole și se  returnează în compartimentul de stocare dejecții semisolide provenite din hale.

Fracția lichidă este stocată în compartimentul 1 al patului de stocare nr.2 (V=1400mc).De aici este preluată cu o pompă tocător cu Q= 300 – 320mc/h , P=7,5kw și dirijată către laguna de dejecții cu S=8239mp, H=4.5m., V=34924mc. Laguna fost executată  prin excavarea terenului și este impermeabilizată cu 2 straturi de impermeabilizare, respectiv  un strat de argilă compactată și un strat de folie HDPE 2 mm.

Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.220/15.06.2018 la  capacitatea de 25000locuri/serie , cantitatea maxima de dejecții rezultată este de 64546mc/an (170mcdejecții/zi +6,84mc/zi apă  pentru igienizare hale).

Conform Ordinul nr. 990/1809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

capacităţile de stocare a gunoiului de grajd trebuie să fie proiectate pentru un interval de timp mai mare cu o lună decât intervalul de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor. Perioada de interdicție este de 5 luni ,  deci capacitatea de  stocare  trebuie  proiectată pentru o perioadă de 6 luni  Cantitatea de dejecții rezultată pentru o perioadă de 6 luni este:

64546mc: 2 = 32273mc

Considerând  că:

- fracția solidă reprezintă 15%

- fracția lichidă reprezintă 85%

Fracția solidă rezultată în 6 luni este 32273 x 15% = 4841mc

Fracția lichidă rezutată în 6 luni este 32273 x 85%=27432 mc

S-a proiectat o  capacitate de stocare pentru fracția solidă de  2800mc în patul de uscare nr.1 și 2800mc în patul nr.2 ( 2 compartimente de 1400mc fiecare)

Capacitatea totală  de stocare  fracție solidă = 2800mc + 1400mc + 1400mc = 5600 mc

Capacitatea  proiectată este suficientă pentru stocarea dejecțiilor solide pe o perioadă de 6 luni.

S-a proiectat o  capacitate de stocare pentru fracția lichidă   de 1400mc într-un spațiu de depozitare în patul nr.2 și o lagună de  34924 mc-

Capacitatea totală  de stocare  fracție lichidă = 1400mc+ 34 924mc = 36324mc.

Capacitatea  proiectată este suficientă pentru stocarea dejecțiilor solide pe o perioadă de 6 luni.

După o perioadă de stocare și maturare de 6 luni, de două ori pe an, în perioadele premise fertilizantul solid și lichid se poate împrăștia pe terenurile agricole  conform contractelor  încheiate cu SC Tehnoagro SRL nr.648/2018  (550ha ) și SC Agromarchiserv SRL ( 450ha) în conformitate cu  prevederile  studiului agrochimic efectuat de SC Cartare Agrochimică SRL

Conform BAT 20 pct c SC Landbruk SRL are obligația  de a asigura accesul adecvat la lagună și paturile de uscare  pentru a se efectua încărcarea fără a avea loc scurgeri.

Împrăștierea dejecțiilor. Pentru această operație SC Landbruk  SRL are in dotare,

- tractor Case

- vidanjă.

Vidanja  are o capacitate de 24 mc este echipată cu sistem de administrare dejectii prin injectare, sistem de pulverizare a dejectiilor.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește că pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice. b Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. c Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare). d Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic (sau un strat dublu). . f Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an | a.Pentru depozitarea fracției solide se utilizează paturi din beton închise pe 3 laturi: 1x2800mc în patul nr1 2x1400mc în patul nr.2 Pentru fracția lichidă se utilizează un pat de 1400mc și o lagună ( depozit îngropat, impermeabilizată cu o folie specială din polietilena de inalta densitate cu grosimea de 2 mm. b. Ferma este dotata cu spații suficiente pentru stocare dejecțiilor pe o perioadă de minim 6 luni: - pentru fracția lichidă unpat de 1400mc și o lagună cu : Vl=34924 mc c.Transferul dejecțiilor se face prin conducte,etanșe prin pompare. d..Laguna este impermeabilizată cu argilă și o folie specială din polietilena de inalta densitate cu grosimea de 2 mm. f. Se aplica. | Conformare cu BAT 18, pct. a Conformare cu BAT 18, pct. b Conformare cu BAT 18, pct. c Conformare cu BAT 18, pct. d Conformare cu BAT 18, pct. f |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor / fazelor | Instalatii / Echipamente / Parametri specifici de operare | Data reviz |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresterea intensiva a porcilor | pregatirea halelor pt.populare, popularea, aprovizionarea/ descarcarea pneumatica din mijloacele auto/depozitarea furajelor in buncare, hranirea, adaparea, asigurarea/mentinerea microclimatului,vaccinari /tratamente (dupa caz), depopularea (livrarea) porcilor la abatoare, evacuarea/depozitarea si transportul dejectiilor | 10 hale cu boxe, 20 buncare de furaje solide exterioare halelor, sistem transfer furaj in interiorul halelor, sistem automat adapare, sistem evacuare dejectii |  |

8.2.2. Dotări și activităţi conexe

Pentru desfășurarea activității de creștere porci au fost  amenajate și spatii pentru activitățile auxiliare  acesteia,:

- o cladire –sediu administrativ (Sc= 275mp) ;

- o clădire - filtru sanitar care include   birouri,  vestiare și dușuri ( pentru femei și pentru bărbați), sala de mese, bucătăria,  farmacia, magazia  de materiale de dezinfecție.

Constructia are rolul de a controla accesul personalului în fermă si de a asigura că respectă regulile de intrare si iesire din incintă, eliminând pericolul de a contamina efectvele de porci  sau de a contracta boli ce se pot transmite populatiei.

Farmacia - spatiu destinat special pentru depozitarea temporară a medicamentelor si vitaminelor necesare tratării efectivelor de porci este dotat cu frigider si asigura posibilitatea eliminării folosirii neautorizate a substantelor destinate tratamentelor.

Camera pentru depozitarea temporară a cadavrelor  de porci care deserveste cele 10  hale  este constructie din zid cu suprafetele interioare (pardoseala si peretii)  din beton .In interior se  va afla camera frigorifica  cu pereti termoizolanti și camera de necropsie. Cadavrele de porcii (pierderi naturale) - cca. 2% din efectiv - sunt depozitate temporar în camera de frig din incintă, apoi preluate şi transportate pentru incinerare la o unitate specializată, cu care este incheiat contract.

Pentru alimentarea cu combustibil a mijloacelor de transport există  un rezervor de stocare  motorină cu V=20000l amplasat în cuvă betonată

Pentru nevoi tehnologice obiectivul este dotat cu un cântar tehnologic.

.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Conditiile anormale de functionare sunt:

- avarie la sistemul de furnizare a energiei electrice;

- stricarea pompei din forajele de alimentare cu apa;

- aparitia unei epizootii;

- avarie la sistemele de distributie a furajelor si apei.

Aceste situatii anormale nu conduc la marirea impactului fermei asupra factorilor de mediu.

Pentru functionarea in conditii anormale sunt elaborate proceduri specifice.

De asemenea sunt elaborate planuri pentru actionare in caz de accidente (incendii, poluari accidentale).

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformarea activității de creștere a porcilor  cu  cerinţele BAT

| Cerinta BAT | Aplicarea in ferma |
| --- | --- |
| Managementul nutritional BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| a.Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. | a.Se utilizează furaje pe baza de cereale, srot, premix ,vitamino-minerale,.cu conținut mic de proteină crudă. 25-50kg proteina crudă 15-17% 50-110kg proteina crudă 14-15% |
| b. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | b. Hrănirea este fazială, aplicându-se rețete specifice pentru fiecare fază (starter, creștere, finisare) |
| c. Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. | c. Furajele conțin aminoacizi în cantități controlate pentru reducerea proteinei brute (lysină,metioninătriptofan) |
| d. Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul | d. Se utilizează aditivi autorizați în UE care reduc azotul |
| BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| a.Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de producție. b. Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc fosforul total excretat (de exemplu fitază). c. Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. | a.Hrana este alcătuită dintr-un amestec de furaje care răspunde nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de fosfor, în funcție de greutatea animalului și/sau etapa de producție. b.Se adaugă în furaje fitaze pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale, prin ameliorarea digestibilității fosforului fitic sau prin influențarea florei gastrointestinale c. Se utilizează fosfați anorganici (fosfat de calciu) |
| Utilizarea eficientă a apei BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Menținerea unei evidențe a utilizării apei. b. Detectarea și repararea scurgerilor de apă. c. Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. d. Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e. Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | a.Apa se contorizează forajele fiind dotat cu apometru. b.Se controlează zilnic pentru detectarea scurgerilor și se repară prevenindu-se pierderile. c. Spălarea se face cu jet sub presiune la terminarea ciclului ceea ce reduce consumul de apă. d.Sistem de adăpare automat etans care asigură continuu necesarul de apă; apa este disponibilă fără restrictii; se utilizează suzete pentru evitarea pierderilor e. Echipamentul de furnizare a apei este verificat periodic |
| Emisii provenite din ape uzate. BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. | Se mențin drumurile cât mai curate pentru a se evita consumarea apei pentru spălarea lor. |
| b. Reducerea la minimum a consumului de apă. | Curatarea halelor se realizeaza mecanic si apoi cu ajutorul apei sub presiune. |
| c. Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Fluxurile de ape pluviale necontaminate și ape uzate sunt separate. |
| BAT 7.Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide. | Apele uzate rezultate de la spalarea halelor sunt colectate si tratate in acelasi mod ca si dejectiile. Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar pavilion administrativ se colectează gravitational intr-un bazin betonat vidanjabil cu V=10mc |
| b. Epurarea apelor uzate. | Vidanjarea apelor uzate menajere se realizeaza de către o firmă autorizată specializată si epurate intr-o instalatie externa. |
| Utilizarea eficientă a energiei. BAT 8.Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| a.Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. b Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație c. Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. d Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | Se utilizează: Incalzirea naturală si in mica masura încalzirea artificiala a halelor (doar in conditii de temperaturi extrem de scazute), prin folosirea a 4 aeroterme/hala pe gaz metan; ventilatoare cu un consum redus de energie în funcție de concentrația de CO2 din adăposturi; Se aplică: automatizarea și reducerea fluxului de aer, menținând în același timp zona de confort termic pentru animale; - ventilatoare cu cel mai redus consum specific posibil de energie; - rezistența fluxului este menținută la un nivel cât mai redus posibil prin controlul periodic al sistemului de ventilație; c. S-au izolat acoperișurile d.Se utilizează lămpi fluorescente și leduri; durata si intensitatea iluminatului sunt controlate automat. |
| Consumul de energie conf. tab.3.24 21,5kwh energie electrică / cap porc vandut ; 3,5 kwh/ energie termică cap porc vandut | 19,4 kwh energie electrică / cap porc vandut ; 3,0 kwh/ cap porc vandut energie termică |
| Emisii de zgomot BAT 10. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| b.Amplasarea echipamentelor iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în cadrul fermei. | b.Buncărele de furaje sunt amplasate lângă grajduri, 2 buncăr la un grajd. |
| c.Măsuri operaționale i)închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; ii)utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; iii) evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; iv) - măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; vi) efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. | i)ușile halelor sunt permanent închise, sistemul de hrănire fiind automatizat; ii) personalul de exploatare este instruit; iii)toate operațiile legate de exploatare sunt efectuate ziua, în zilele lucrătoare; iv) personalul de întreținere este instruit; v) transportul furajelor de la buncăr la hrănitori se face cu transportor cu spiră; vi) pe amplasament nu se execută lucrări de terasamente în funcționare. |
| d.Echipamente silențioase Acestea includ echipamente cum ar fi: (i)ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). | i) Ventilatoarele achiziționate vor fi silențioase deoarece nivelul maxim de zgomot prevăzut de Ordinul ANSVSA nr.202/2006 este de 85 dB .; iiii) Sistemul de hrănire este ad libitum |
| Emisii de pulberi BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| a. Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: alimentarea ad libitum; utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; 6 .proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | 3.Alimentarea porcilor se face ad libitum. 4.halele 1-10 se utilizează furaje solide care au in compozitie uleiuri si sroturi vegetale. 6 Ventilatoarele sunt cu turație variabilă putând opera viteza scazuta pentru a nu crea curenti de aer in adapost. |
| Emisiile de mirosuri BAT 12. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în elaborarea punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor |
| (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; | Se va elabora si pune in aplicare un plan de gestionare a mirosurilor |
| BAT 13. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: |
| b. Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: - menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); | b.Boxele sunt dotate cu pardoseala partial acoperita cu gratare care permite scurgerea apei si a dejectiilor in bazinul colector din subsolul halelor. |
| c. Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: - creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); - creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; - amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație). | c. Ventilatoarele exhaustoare sunt amplasate pe atât pe acoperisul halei cât și pe perete. Se vor utiliza preponderent ventilatoarele de coamă. Perimetral ferma este inconjurata de o perdea vegetala. |
| e. Utilizarea următoarei tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere: 1.acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; 3 reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor | 1.Dejecțiile lichide nu se acopera, iar dejectiile solide se vor acoperi cu paie. 3. Dejecțiile nu sunt supuse amestecării. |
| g.Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor |  |
| 1 împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor | 1.Vidanja este echipată cu sistem de pulverizare a dejectiilor cu duze de stropire la înălțime mica și cu sistem de administrare dejectii prin injectare si sistem de scarificare |
| 2 utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil | 2.Incorporarea dejecțiilor lichide în sol se face imediat dacă terenul este liber- nu sunt culturi - prin injectare și scarificare. Aplicarea gunoiului solid se face odată cu lucrarea de bază a solului- arătura dejecțiile solide sunt împrăștiate de regulă primăvara și toamna în perioadele fără vegetație. Dejecțiile solide se împrăștie cu un dispozitiv de împrăștiere rotativ, cu descărcare prin parte din spate. Operația este urmată de ararea terenului care poate avea loc de la o oră până la 12 ore în funcție de timp și din cosiderente economice. |
| Emisii provenite din depozitarea dejecțiilor lichide BAT 15 Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil pentru a rduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: |
| utilizarea unui siloz de beton Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor când nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora | c. Se utilizează paturi de stocare din beton d. Paturile de uscare au capacitate suficientă pentru stocarea dejecțiilor pentru 6 luni. |
| Emisii provenite din depozitarea dejecțiilor lichide BAT 17. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite dintr-un depozit îngropat (lagună) de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. reducerea la minimum a amestecării dejectiilor lichide. b. Acoperirea depozitelor ingropate de dejecții lichide cu o acoperitoare flexibila si /sau plutitoare, cum ar fi: - folii de plastic flexibile; - materiale vrac ușoare; - crustă naturală; - paie. | a.Dejecțiile nu sunt supuse amestecării. b. Foliile de plastic nu sunt aplicabile din considerente structural.Materialele vrac usoare si paiele nu sunt aplicabile datorita suprafetelor mari ale lagunei. Crustele naturale nu se formeaza deoarece faza solida a fost separata. Neaplicabil conform BAT 17, pct.b |
| BAT 18. Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| a.Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice. b. Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. c. Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare). d. Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic (sau un strat dublu). f .Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an | a.Pentru depozitarea fracției solide se utilizează paturi de stocare Pentru fracția lichidă se utilizează lagune. Lagunele sunt impermeabilizate cu o folie specială din polietilena de inalta densitate cu grosimea de 2 mm. b. Ferma este dotata cu spații suficiente pentru stocare dejecțiilor pe o perioadă de minim 6 luni: - pentru fracția lichidă o laguna cu V 34924 mc; c.Lagunele sunt echipate cu sistem de umplere, sistem de golire . d.Lagunele sunt impermeabilizate cu o folie specială din polietilena de inalta densitate cu grosimea de 2 mm. f. Se aplica. |
| Prelucrarea dejecțiilor animaliere în ferme BAT 19. În cazul în care se utilizează prelucrarea în ferme a dejecțiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejecțiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| Separare mecanică a dejecțiilor lichide. Aceasta include, de exemplu: -separator cu presă cu filet; -separator cu decantor și centrifugă; -coagulare-floculare; -separare prin site; -filtru-presă. | Se utilizează separarea prin site |
| Împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere. BAT 20 Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. |
| Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: -tipul de sol, condițiile și panta terenului; -condițiile climatice; -drenarea și irigarea terenului; — rotațiile culturilor; — resursele de apă și zonele de apă protejate. | Conform studiilor efectuate de Cartare Agrochimica. |
| b.Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și: 1. zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; 2. proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile). | b.Se păstreaza o fâşie de protecţie faţă de cursurile de apă, lacuri, captări de apă potabilă. Fâşia de protecţie trebuie să fie lată de 5– 6 m în cazul cursurilor de apă, cu excepţia dejecţiilor lichide, la care banda de protecţie trebuie să fie lată de cel puţin 30 m pentru cursuri de apă şi de 100 m pentru captări de apă potabilă. În zonele de protecţie nu se aplică şi nu se vehiculează îngrăşăminte.Imprastierea dejectiilor se face cat mai aproape posibil inainte de perioada de maxima crestere a recoltei si de absorbtie substante nutritive. |
| c Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apa, înghețat sau acoperit de zăpadă; 2.condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3. scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. | Se vor respecta prevederile din Codul de Bune Practici Agricole |
| d Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri | d.Dejecțiile vor fi aplicate conform prevederilor Codului de bune practici agricole în dozele și frecvența specificate în studiile pedologice asupra terenurilor efectuate de Cartare Agrochimica . |
| e. Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor | e.Se vor respecta prevederile din Codul de Bune Practici Agricole |
| f. Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar. | f.Se aplică |
| g. Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. | g. Accesul la depozitele de dejecții este asigurat. |
| h. Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | h.Utilajul de împrăstiere este verificat înainte de începerea transportării dejecțiilor pe câmp |
| BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an. |
| a.Consumul de apă. | a. Se va contoriza |
| b. Consumul de energie electrică | b.. Se va contoriza |
| c.Consumul de combustibil. | c. Se va ține evidența în contabilitate. |
| d. Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant | d. Se va ține evidența în contabilitate |
| e.Consumul de furaje. | e. Se va ține evidența în contabilitate |
| f.Generarea de dejecții animaliere | f. Se va ține evidența în contabilitate |
| Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru porci BAT 30. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| Un sistem de aspirat pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). a1 și a7 | Podea parțial acoperită cu grătare de beton, cu sistem de evacuare cu vacuum.( stăvilare la canalul central de colectare dejecții) |

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă (aer)

Activitatea  desfășurată  în cadrul  fermei conduce la emisii de poluanți în atmosferă din surse  de emisii punctiforme dirijate și difuze.

| Instalația generatoare | Proces tehnologic | Poluanți | Echipament de dispersie | Tipul sursei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hale porci | Creștere și îngrășare porci | NH3, H2S | Sisteme de ventilație, 210 ventilatoare de coama 11700mc/h | Sursă fixă nedirijată |

9.1.2. Emisii difuze:

Sunt declansate de:

- managementul dejectiilor  ( stocarea dejecțiilor pe amplasament, transportul pe terenurile agricole);

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Din managementul dejecțiilor rezultă NH3, H2S, CH4, NMVOC, N2O, pulberi.

În cadrul activităților de transport  apar emisii  rezultate din arderea combustibilului: monoxid de carbon,  oxizi de azot, dioxid de sulf, pulberi.

Pentru minimizarea emisiilor  se vor lua următoarele măsuri:

- aplicarea unei diete cu continut mic de proteină crudă;

- functionarea continuă a ventilatoarelor pentru evitarea acumulării de poluanti în hală;

- functionarea corectă, fără pierderi a sistemului de alimentare cu furaje pentru a se evita producerea pulberilor;

- revizia periodică a mijloacelor de transport pentru a diminua noxele produse prin arderea combustibililor;

- revizia sistemului de alimentare cu apa pentru a preveni pierderile care duc la umezirea asternutului si cresterea emisiei de amoniac.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Hunedoara  şi GNM-SCJ  Hunedoara, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere(Filtru sanitar,pavilion administrativ) Ape pluviale posibil impurificate (drum incinta ). | pH,materii totale in suspensie,CBO5,CCOCr,N-NH4,NO3,NO2,P total pH,materii totale in suspensie,CBO5,CCOCr,N-NH4,NO3,NO2,P total | Un bazin vidanjabil capacitate de 10mc si transport la o statie de epurare orasenesca de către o societate specializată autorizată Sunt colectate într-un sistem de colectare a apelor pluviale, prin intermediul unor rigole deschise şi sunt evacuate în pr.Turdaș. |  |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 220 /2018 emisă de Administraţia Naţională „Apele Române”, ABA Mures, , sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Data reviz |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maxim (mc/zi) | Mediu (mc/zi) | Minim |  |  |
| Ape menajere | Bazine vidanjabile, statie de .epurare oraseneasca | 1,8 | 1,5 | 1,19 | 0,54 |  |

9.2.2.1 Debite de apă pluvială evacuate autorizate:

| Tip ape | Debit | Sursa | Receptor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape pluviale conventional curate | 3599l/s | Apele de pe acoperișurile construcțiilor, colectate prin jgheaburi și burlane | Se descarcă liber la nivelul solului , |
| Ape pluviale impurificate | 915l/s | Apele de pe drumuri, platforme betonate sunt colectate prin intermediu unor rigole deschise . | Sunt evacuate in pr. Turdas |

9.2.3. Pretratare

| Denumire | Valoare |
| --- | --- |
| Nu este cazul |

....

9.2.4. Tratare

| Denumire | Valoare |
| --- | --- |
| Nu este cazul |

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare pe amplasamentul fermei : neetanșeități la  spațiile de stocare dejecții din hale, conducte de transport  dejecții, paturi de uscare fracție solidă, laguna de depozitare fracție lichidă,  bazin de stocare ape menajere.

Conform studiului hidrogeologic  direcția de curgere a freaticului este:sud est-nord est. Pentru monitorizarea zonei de influenţã a lagunei de dejecții, paturi uscare fracție solidă şi hale de creştere, pe amplasament sunt realizate 2 foraje de observatie si monitorizare:

- F1 - amonte de ferma  în zona clădirii administrative.

- F2 – un foraj aval de lagună, la cca.80m de acesta

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare  și laguna vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- Obligaţia beneficiarului de a dispune de teren suficient pentru împrãştierea fertilizantului pentru cel puţin 80 % din cantitãţile ce se produc pe parcursul unui an, diferenţa de pânã la 100 % se acoperã prin contracte ferme de furnizare cãtre fermieri agricoli.

- Obligaţia beneficiarului de a se dota cu utilaje şi echipamente pentru manipularea, transportul şi administrarea în câmp a fertilizantului.

- Conform Ordinului 242 din 2005, beneficiarul are obligaţia sã realizeze monitorizarea calitãţii freaticului.

- Sã realizeze şi sã respecte Planul de management al dejectiilor şi deşeurilor, în concordanţã cu prevederile legale în vigoare:

- O.U.G. nr. 47 din 2005 privind reglementari de neutralizare a deşeurilor de origine animalã;

- O.M. nr. 296 din 2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea  programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitriţi din surse agricole.

- H.G. 964 din 2000 cu completãrile ulterioare (H.G. 210 din 2007) privind aprobarea Planului de  acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

- Codul de bune practici în ferma adoptat cu Ordinul 1234/2006.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR,  NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate -coșurile centralelor termice pe combustibil gaz metan(centrale de apartament) – nu este cazul

10.1.3 Emisii

| Indicatori de calitate | Metoda de măsurare | Frecvența | Valori limită |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 spatiu pentru animal/an | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie conform Ordinului 3299/2012. | 1/an | 0,1-5,65 (kg NH3/spațiu pentru animal/an) |

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

| Sursa | Locul prelevării | Indicatori de calitate | Frecventa | Valori limită |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de creștere suine | La limita societatii pe directia halelor si a spatiilor de stocare dejectii(lagune)si la cea mai apropiata casa de locuit | Amoniac, mg/mc | Trimestrial si la sesizari | 0,3mg/mc, CMA medie de scurtă durată, 30min |
|  | La limita societatii pe directia halelor si a spatiilor de stocare dejectii(lagune)si la cea mai apropiata casa de locuit | Hidrogen sulfurat, mg/mc | Trimestrial si la sesizari | 0,015 mg/mc CMA medie de scurtă durată, 30min |

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

| Categorie de condiţii de funcţionare altele decît cele normale | Descriere | Măsuri stabilite |
| --- | --- | --- |
| Planificate | Porniri/opriri | Limitarea duratei şi a numărului de porniri/opriri pe an |
| Neplanificate | Întreruperea alimentării cu energie | Ferma este alimentată dintr-o linie electrica ceea ce asigură continuitatea alimentării cu energie electrică. În caz de oprire accidentală totală a energiei electrice, se va acționa manual atât în ceea ce privește asigurarea microclimatului ( prin deschiderea / închiderea ferestrelor la fiecare hală) cat și pentru asigurarea furajării. |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice şi menajere

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 bazine vidanjabile de 10mc fiecare | menajer | pH | 6,5 – 8,5 | Unit.pH |  |
|  |  | Materii în suspensie | 350 | mg/l |  |
|  |  | CBO5 | 300 | mgO2/l |  |
|  |  | CCO-Cr | 500 | mgO2/l |  |
|  |  | Subst. extractibile cu solvenţi organici | 30 | mg/l |  |
|  |  | Detergenţi sintetici | 25 | mg/l |  |
|  |  | Azot amoniacal (NH4+) | 30 | mg/l |  |
|  |  | Fosfor total | 5 | mg/l |  |

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor încadra în limitele HG nr. 188/2002 modificată și completată cu HG352/2005  și  HG 351/2005– NTPA 002.

Apele uzate tehnologice rezultate de la igienizarea halelor sunt colectate în spațiile de dejecţii existente sub pardoseala halelor. Acestea sunt evacuate  la terminarea ciclului.

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forajul nr.1 (FM1) – amonte de ferma în zona clădirii administrative. | Apă freatică | pH | 7 | Unit.pH |  |
|  |  | C CO-Cr | <30 | mg O2/l |  |
|  |  | CBO5 | <6 | mg O2/l |  |
|  |  | Azot amoniacal | 0,0629 | mg/l |  |
|  |  | Azotiți | 0,015 | mg/l |  |
|  |  | Azotați | 50 | mg/l |  |
|  |  | Azot total | 7,5 | mg/l |  |
|  |  | Fosfor total | 0,224 | mg/l |  |
| Forajul nr.2 (FM2) - aval de lagună | Apă freatică | pH | 7 | Unit.pH |  |
|  |  | C CO-Cr | <30 | mg O2/l |  |
|  |  | CBO5 | <6 | mg O2/l |  |
|  |  | Azot amoniacal | 0,5418 | mg/l |  |
|  |  | Azotiți | 1,248 | mg/l |  |
|  |  | Azotați | 1,789 | mg/l |  |
|  |  | Azot total | 7,6 | mg/l |  |
|  |  | Fosfor total | <0,1 | mg/l |  |

Apele pluviale descărcate în pr.Turdas se vor încadra  în limitele prevederilor H.G. nr.

188/2002 modificat și completat de HG.nr 352/2005- NTPA 002.

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ape pluviale posibil impurificate de pe drumul de incintă | pH | 6,5- 8,5 | Unit.pH |  |
|  |  | Materii totale în suspensie | 35 | mg /l |  |
|  |  | CCO-Cr | 40 | mg O2/l |  |
|  |  | CBO5 | 20 | mg O2/l |  |
|  |  | Azot amoniacal | 1,0 | mg/l |  |
|  |  | Azotiți | 1,0 | mg/l |  |
|  |  | Azotați | 25 | mg/l |  |
|  |  | Fosfor total | 1,0 | mg/l |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 10 | mg/l |  |

10.4.  Sol

10.4.1. Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substantă uscată) | Prag de interventie (mg/kg substantă uscată) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai putin sensibil | Sensibil | Mai putin sensibil |  |

10.4.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997. Se vor respecta prevederile Ord. nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

| Loc prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona stocare dejectii solide si lichide | Azot total |  | mg/kg s.u. |  |
|  |  |  | mg/kg s.u. |  |
|  | Fosfor total |  | mg/kg s.u. |  |
|  |  |  | mg/kg s.u. |  |

s.u -  substanta uscata

10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de presiune acustică continuu  echivalent  ponderat  de 65 dB(A),  conform SR 10009/2017-  Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) si 45 dB pe perioada de noapte, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.5.4.  Operatorul va instrui personalul  propriu și  prestator de servicii în vederea efectuării lucrărilor  cu un nivel cât mai scăzut de zgomot.

10.6. MIROS

În prezent legislația nu prevede limite pentru miros.

Monitorizarea mirosului se va face, prin efectuarea unor analize de amoniac în imisie şi compararea concentraţiilor de ammoniac si H2S,  cu limitele din STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1. Deşeuri generate,  stocate temporar

| Cod deseu | Denumire deseu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.06 | Dejecții de porc | Crestere porci | 71000 | t/an | Se stochează temporar în paturile de uscare și în laguna.Se utilizeaza ca fertilizant. |
| 02.01.02 | Deseuri de tesuturi animale | Crestere porci | 6,8 | t/an | Se depozitează temporar în camera frigorifică si se elimina (contract nr.39/2016 SC COMAGRA PROD SRL). |
| 15.01.01 | Ambalaje de hârtie/carton de la medicamente si vaccinuri | Crestere porci | 0,8 | t/an | Se depozitează în spații închise si se valorifica prin agenti autorizati |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice de la medicamente si vaccinuri | Crestere porci | 0,1 | t/an | Se depozitează în spații închise si se valorifica prin operatori autorizati |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastic de la alimente neconforme | Crestere porci | 4,0 | t/an | Se depozitează pe platforma betonată |
| 18 02 01 | Obiecte ascuțite | Crestere porci | 0,05 | t/an | Se depozitează în spații închise |
| 18.02.02* | Deseuri de la tratamente | Crestere porci | 0,01 | t/an | Se depozitează în spații închise si se elimina prin agenti autorizati(contract nr.H251/2016 SC STERICCLE SRL) |
| 15 01 10* | Ambalaje de la substantele utilizate la igienizare | Igienizare hale | 0,5 | t/an | Se depozitează în spații închise si se returneaza la furnizor sau se elimina prin agenti autorizati(contract nr. H251/2016 SC STERICCLE SRL) |
| 02 01 10 | Deseuri metalice din activitatea de mentenantă | Întreținere, revizii, reparații | 5,0 | t/an | Se depozitează pe platforme betonate si se valorifica prin operatori autorizati. |
| 16 02 14 | Deseuri de echipamente electrice si electronice | Întreținere, revizii, reparații | 0,050 | t/an | Se depozitează pe platforme betonate si se valorifica prin operatori autorizati. |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | Întreținere, revizii, reparații | 50buc/an | nr/an | Se depozitează temporar în butoaie metalice si se valorifica prin operatori autorizati. |
| 20 03 01 | Deseuri menajere amestecate | Activități umane și fabricare furaje lichide | 3,7 | t/an | Se depozitează temporar în containere si se elimina prin operatori autorizati. |

11.1.1 Deșeuri nepericuloase

| Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate t/an | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare |  |
| 02.01.06 | Dejecții de porc | 71000 | 71000(R10) |  |  |
| 02.01.02 | Deseuri de tesuturi animale | 6,8 |  | 6,8( D10) |  |
| 15.01.01 | Ambalaje de hârtie/carton de la medicamente si vaccinuri | 0,1 | 0,1 (R12) |  |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice de la medicamente si vaccinuri | 0,3 | 0,3 (R12) |  |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastic de la alimente neconforme | 4,0 |  | 4,0 (D1) |  |
| 18 02 01 | Obiecte ascuțite | 0,05 |  | 0,05 (D9) |  |
| 02 01 10 | Deseuri metalice din activitatea de mentenantă | 5,0 | 5,0 (R12) |  |  |
| 16 02 14 | Deseuri de echipamente electrice si electronice | 0,050 | 0,050 (R7) |  |  |
| 20 03 01 | Deseuri menajere amestecate | 3,7 |  | 3,7 (D1) |  |

11.1.2. Deșeuri periculoase

| Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate t/an; buc./an | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | valorificare | eliminare |  |
| 18.02.02* | Deseuri de la tratamente | 0,01 |  | 0,01 (D10) |  |
| 15 01 10* | Ambalaje de la substantele utilizate la igienizare | 0,5 |  | 0,5(D5) |  |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente și leduri | 50 | 50 (R7) |  |  |

## R4- reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici;

R7- - valorificarea componenţilor utilizaţi pentru reducerea poluării;

R10 - tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică;

R12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11;

D1- Depozitarea pe sol, depozite de deșeuri

D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea;

D9 - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea;

D 10 - incinerarea pe sol

11.2.	 Deşeuri refolosite

| Cod deseu | Denumire deseu | Compozitie | Cantitate | Mod stocare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.3. Deşeuri tratate- operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.06 | Dejecții de porc | 71000 | t/an | Valorificare | R10 | Valorificare pe bază de contract |
| 02.01.02 | Deseuri de tesuturi animale | 6,8 | t/an | Eliminare | D10 | Eliminare prin agenți autorizati pe bază de contract |
| 15.01.01 | Ambalaje de hârtie/carton de la medicamente si vaccinuri | 0,8 | t/an | Valorificare | R12 | Valorificare prin agenți autorizati pe bază de contract |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice de la medicamente si vaccinuri | 0,1 | t/an | Valorificare | R12 | Valorificare prin agenți autorizati pe bază de contract |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastic de la alimente neconforme | 4,0 | t/an | Eliminare | D1 | Eliminare prin agenți autorizati pe bază de contract |
| 18 02 01 | Obiecte ascuțite | 0,05 | t/an | Eliminare |  | Eliminare prin agenți autorizati pe bază de contract |
| 18.02.02* | Deseuri de la tratamente | 0,01 | t/an | Eliminare | D10 | Eliminare prin agenți autorizati pe bază de contract |
| 15 01 10* | Ambalaje de la substantele utilizate la igienizare | 0,5 | t/an | Eliminare | D5 | Eliminare prin agenți autorizati pe bază de contract |
| 02 01 10 | Deseuri metalice din activitatea de mentenantă | 5,0 | t/an | Valorificare | R12 | Valorificare prin agenți autorizati pe bază de contract |
| 16 02 14 | Deseuri de echipamente electrice si electronice | 0,050 | t/an | Valorificare | R12 | Valorificare prin agenți autorizati pe bază de contract |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | 50buc/an | nr/an | Valorificare | R12 | Valorificare prin agenți autorizati pe bază de contract |
| 20 03 01 | Deseuri menajere amestecate | 3,7 | t/an | Eliminare | D1 | Eliminare prin agenți autorizati pe bază de contract |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor, republicata. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Legea nr.249/2015 privind  modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

Operatorul va respecta prevederile Ordonantei nr. 47/2005 aprobată  prin Legea nr. 73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

| Denumirea substantei periculoase | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice periculoase | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Lg. 59/2016, tone | Cantitatea relevantă (tone) | Data reviz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa si categoria de pericol INDEX | Fraze de e pericol |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg. 59/2016, tone | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg. 59/2016, tone |  |
| Motorină | 649-224-00-6 | H226; H332 H315; H304 H351; H373 H411 | 17 | 2500 | 25000 |  |

| Instalatii relevante din punct de vedere al securitătii | Cauze | Efecte | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |

| Instalatia | Echipamente de functionare în sigurantă | Data revizuirii |
| --- | --- | --- |
| Nu este cazul |

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze rapoartele de încercare/ buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

Sursele  dirijate  de polunți atmosferici sunt reprezentate de coșurile centralelor termice  care funcționează pe combustibil  gaz metan.Având în vedere tipul de combustibil și performanța centralelor termice, nu este necesară monitorizarea a emisiilor.

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa

13.2.1.4. Conform DECIZIEI  DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor operatorul va monitoriza:

| Factor monitorizat | Punct de prelevare | Indicator de calitate | Frecvența | Valoari limită | Metoda de măsurare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer emisii | - | Amoniac, exprimat kg NH3/spatiu animal/an | O dată pe an | 0,1-5,65 (kg NH3/spațiu pentru animal/an) | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie conform Ordinului 3299/2012 |

Se vor raporta anual emisiile estimate prin calcul care depasesc valorile prag prevazute in HG nr. 140/2008 pentru a fi incluse in Registrul poluantilor emisi.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| Punct de prelevare | Indicator de calitate | Frecvența | Valoari limită | Metoda de măsurare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La limita societatii pe directia halelor si a spatiilor de stocare dejectii(laguna) si la cea mai apropiata casa de locuit | Amoniac, mg/mc | Trimestrial și la reclamații | 0,3mg/mc, CMA medie de scurtă durată, 30min | STAS 10812-76 |
| La limita societatii pe directia halelor si a spatiilor de stocare dejectii(laguna) si la cea mai apropiata casa de locuit | Hidrogen sulfurat, mg/mc | Trimestrial și la reclamații | 0,015 mg/mc CMA medie de scurtă durată, 30min | STAS 10814-76 |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Apele uzate provenite de la pavilionul administrativ ,filtrusanitar, sunt vidanjate periodic, şi transportate la o staţie de epurare autorizată, conform contractului. Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor încadra în limitele HG nr. 352/2005 – NTPA 002

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Frecventă | Metodă de analiză | Data reviz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 bazin vidanjabile de 10mc fiecare | menajer | pH | La cererea prestatorului de servicii | SR ISO 10523-2009 |  |
|  |  | Materii totale în suspensie |  | SR ISO11047/1998 |  |
|  |  | CCO-Cr |  | SR ISO 6060-1996 |  |
|  |  | CBO5 |  | SR EN 1899/1,2-2003 |  |
|  |  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-2001 |  |
|  |  | Fosfor total |  | SR ISO 6878-2005 |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | SR 7587-96 |  |
|  |  | Detergenti anionici |  | SR ISO7875/1,2,-96 |  |

Nu se evacuează în ape de suprafaţă sau subterane.

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

...

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecventă | Metodă de analiză | Natura apei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forajul nr.1 (FM1) amonte de ferma în zona clădirii administrative. | pH | Discontinuă | Anual | SR ISO 10523-2009 | Apă freatică |
|  | C CO-Cr |  |  | SR ISO 6060-1996 |  |
|  | CBO5 |  |  | SR EN 1899/1,2-2003 |  |
|  | Azot amoniacal |  |  | SR ISO 7150-2001; SR ISO 5664:2001; SR EN 14911:2003 |  |
|  | Azotiți |  |  | SR ISO 26777/C91-2006 SR EN 267777: 2002 SR EN ISO10304/1:2009 |  |
|  | Azotați |  |  | SR ISO7890/3-2000; SR EN ISO 10304 /1:2009 |  |
|  | Azot total |  |  | STAS 7312-83 |  |
|  | Fosfor total |  |  | SR ISO 6878-2005 SR EN1189-99 |  |
| Forajul nr.2 (FM2) aval de lagună | pH | Discontinuă | Anual | SR ISO 10523-2009 | Apă freatică |
|  | C CO-Cr |  |  | SR ISO 6060-1996 |  |
|  | CBO5 |  |  | SR EN 1899/1,2-2003 |  |
|  | Azot amoniacal |  |  | SR ISO 7150-2001; SR ISO 5664:2001; SR EN 14911:2003 |  |
|  | Azotiți |  |  | SR ISO 26777/C91-2006 SR EN 267777: 2002 SR EN ISO10304/1:2009 |  |
|  | Azotați |  |  | SR ISO7890/3-2000; SR EN ISO 10304 /1:2009 |  |
|  | Azot total |  |  | STAS 7312-83 |  |
|  | Fosfor total |  |  | SR ISO 6878-2005 SR EN1189-99 |  |

Monitorizarea  apelor pluviale  descărcate în pr.Turdas

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Frecventă | Metodă de analiză | Natura apei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Semestrial | SR ISO 10523-2009 | Apă pluvială |
|  | Materii totale în suspensie |  | SR ISO11047/1998 |  |
|  | CCO-Cr |  | SR ISO 6060-1996 |  |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899/1,2-2003 |  |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-2001; SR ISO 5664:2001; SR EN 14911:2003 |  |
|  | Azotiți |  | SR ISO 26777/C91-2006 SR EN 267777: 2002 SR EN ISO10304/1:2009 |  |
|  | Azotați |  | SR ISO7890/3-2000; SR EN ISO 10304 /1:2009 |  |
|  | Fosfor total |  | SR ISO 6878-2005 SR EN1189-99 |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  | SR 7587-96 |  |

13.5. Monitorizarea solului

Respectarea prevederilor Legii 278/2013, Art.16-cel putin o data la 10 ani, pentru sol cu exceptia cazului in care aceasta monitorizare se bazeaza pe evaluarea sistematica a riscului de contaminare.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizați/frecventa de monitorizare a acestora  conform Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF)   :

| Parametru | Ferma de porci | Frecvența |
| --- | --- | --- |
| a.Consumul de apă. | a. Se va contoriza | Continuu |
| b. Consumul de energie electrică | b.. Se va contoriza | Continuu |
| c.Consumul de combustibil. | c. Se va ține evidența în contabilitate. | Continuu |
| d. Numărul de animale care intră și ies, inclusiv mortalitățile | d Se va ține evidența în contabilitate | Continuu |
| e.Consumul de furaje. | e. Se va ține evidența în contabilitate | Continuu |
| f.Generarea de dejecții animaliere | f. Se va ține evidența în contabilitate | Continuu |
| Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat | Se va utiliza bilanțul masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară conținutul de proteine brute și de fosfor total | O dată /an |

:

De asemenea  se va controla permanent  starea  tehnică a   sistemului de colectare a apelor uzate ; drumurilor din incinta; constructiilor si a  spațiilor de stocare dejecții în fază lichidă și solidă,   a  echipamentelor cu frecventele indicate în cărtile tehnice ale  acestora.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase,  conform prevederilor Legii nr 211/2011 cu modificările ulterioare.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii  249/2015 privind  modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje . Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

....

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecventă de monitorizare | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La cea mai expusă casa de locuit | Nivel de zgomot echivalent. | La sesizari | STAS 6161/1-08 STAS 6161/3-82, ISO 1996/2 |  |

Zgomotul la limita amplasamentului se va încadra  în limitele legale pentru zone cu folosinţă industriala.

Se va respecta valoare de 65 dB(A) conform  SR 10009/2017-  Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

13.9. Monitorizare miros

Monitorizarea mirosului se va face, prin efectuarea unor analize de amoniac în imisie şi compararea concentraţiilor de ammoniac si H2S,  cu limitele din STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate

Pentru reducerea impactului provocat de miros au fost intreprinse și se vor menține  următoarele acţiuni:

- hrănirea animalelor cu furaje cu conținut redus de proteină

- evitarea prezenței dejecțiilor animaliere pe podeaua parțial acoperită cu grătare;

- utilizarea mai mult a ventilatoarelor de coamă decât a celor de perete  pentru a dirija fluxul de  aer din hale la înălțime

- pomparea dejecţiilor din hale se face prin tubulatură etanşă  în vederea reducerii emisiilor de miros din instalaţie.

- prin asigurarea unor debite suficiente pentru ventilarea tuturor halelor de creştere a animalelor se determină o scădere a concentraţiilor de poluanţi din efluentul gazos evacuat din hale şi implicit, o diminuare a nivelului de miros;.

- pentru evitarea acumulărilor de amoniac, H2S ,NMVOC  în  hale  sunt prevăzute ventilatoare, si sunt prevăzute cu senzori pentru amoniac, temperatură si umiditate.

- realizarea și menținerea unei perdele de vegetație;

  - titularul activităţii îsi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv ( transportul dejecţiilor, anumite lucrări de intreţinere), ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distanţe mari. De asemenea se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să fie realizate în asa fel încât emisiile si mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului;

În  cazul în care  cu toate măsurile luate sunt sesizări,   operatorul  va utiliza substanțe sau alte tehnici pentru  legarea amoniacului și reducerea mirosului .

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii  precum și la vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzări de active, fuziune, divizare ,concesionare sau alte situații  care implică schimbarea titularului activității  precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare sau faliment  titulsrul are obligația de a notifica  autoritatea competentă  pentru protecția mediului  dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației integrate de mediu, precum  și asupra oricăror modificări  ale condițiilor care au stat la  baza emiterăă  autorizației integrate de mediu, înainte de realizarea modificării.

În termen de 60 de zile  de la data semnării/emiterii documentului  care atestă încheierea uneia  dintre procedurile mai sus menționate, părțile implicate  transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului , printr-un  document certificat pentru conformitate cu originalul.

Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează titularul  cu privire la  obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza  emiterii autorizației integrate de mediu. Titularul este obligat să dețină un  plan de măsuri  în caz de închidere.

Activități preliminare

a)Elaborarea studiilor  pentru stabilirea  impactului asupra  factorilor de mediu  a activității desfășurate - elaborarea unui bilanţ de mediu şi un raport de amplasament pentru a se stabili prin analize calitatea terenului, gradul de poluare al solului şi apelor freatice. În functie de rezultatul analizelor terenului se va stabili ce destinatie poate sa i se dea sau daca sunt necesare interventii pentru a se atinge calitatea initială a terenului. b) Elaborarea proiectului de închidere și dezafectare .Proiectul va  stabili ordinea operațiilor de dezafectare / demolare pentru a preântâmpina /reduce impactul asupra  mediului generat de  operațiile de dezafectare/demolare.

c) Obținerea certificatului de urbanism, a acordului de mediu și a autorizației de demolare.

Activități de închidere:

- se intocmeste un program de lucrari;

- stoparea aducerii materialului biologic pentru repopularea halelor;

- reducerea treptată a aprovizionării cu furaje.;

- golirea halelor prin  valorificarea porcilor;

- debransarea de la reteaua de energie electrică;

- evacuarea dejectiilor din hale si igienizarea spatiilor;

- golirea  sistemelor de utilităti;

- evacuarea  apelor uzate cu încărcătură organică pentru epurare;

- eliminarea / valorificarea medicamentelor şi vaccinurilor existente;

- se  anulează  contractele de achizitii furaje, medicamente, vaccinuri,etc

Activitatea de demontare utilaje și echipamente:

- verificarea  stării fizice a utilajelor și echipamentelor;

- verificarea  întreruperii alimentării cu energie electrică a utilajelor și echipamentelor;

demontarea ehipamentelor și utilajelor și  conservarea/valorificarea  acestora.

Activitatea de conservare

În funcție de destinația ulterioară a terenului, clădirile pot fi parțial sau total conservate sau demolate.  Activitatea de conservare va presupune verificarea   periodică a stării fizice a construcțiilor  pentru a se preveni deteriorarea ca urmare a fenomenelor meteorologice (  degradarea acoperișurilor  având ca urmare infiltrații de apă, degradarea zidăriei, etc).

Activitatea de demolare

Operațiile de demolare se vor executa în ordinea stabilită prin proiect și vor fi executate de firme specializate.  Clădirile se vor demola cu valorificarea elementelor de constructie utilizabile. Deșeurile rezultate vor fi eliminate conform legislației în vigoare.

Activitatea de aducere a terenului la starea initială

După efectuarea  tuturor   demolărilor în funcție de rezultatul analizelor se  vor executa lucrări înlocuire a  solul poluat, de  completări ale solului dacă este cazul  și nivelare.

Ordinea operatiilor si lucrarilor de inchidere se poate modifica, daca necesitatile procesului o cer.

Planul de inchidere a instalatiilor si utilajelor existente pe amplasament va fi actualizat de catre societate daca circumstantele se modifica.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare

trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţeanHunedoara, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM .

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea „ Cresterea intensiva a porcilor” care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 7664-41-7 | amoniac | 10000 |  |  |
|  | particule (PM10) | 50000 |  |  |
| 74-82-2 | metan(CH4) | 100000 |  |  |
| 10024-97-2 | protoxid de azot(N2O) | 10000 |  |  |
|  | compusi organici volatii nemetanici (COVNM) | 100000 |  |  |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

- planul de management al dejecţiilor.

14.4.2. Raportul anual  de mediu  va fi transmis la ACPM – 1 martie - pentru anul de raportare n-1

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002 cu completările şi modificările ulterioare - 05 ale lunii in curs pentru luna precedenta

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii

- reclamaţii (dacă ele există) - in luna următoare primirii acestora

- raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu -in luna următoare realizării acestora

- orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc

- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere

- plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare

- Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 (EPRTR) – 30 aprilie - pentru anul de raportare n-1

- Raportare  privind  substantele  chimice  periculoase/amestecurile  de  substante  utilizate

- Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) anual in cadrul RAM.

- Auditului privind eficienţa energetică.- la 3 ani -primul audit in RAM-ul aferent anului 2019

- Audit privind utilizarea apei. - la 3 ani - primul audit in RAM-ul aferent anului 2019

- Audit privind minimalizarea deşeurilor. –la 2 ani - primul audit in RAM-ul aferent anului 2019.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 2 | Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform Legii 104/2011 şi OM 3299/2012 | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare,  faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ANPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ANPM, Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara ;

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – Hunedoara  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Hunedoara;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ; Hunedoara;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Hunedoara şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

# 17. Anexe

# Nu este cazul

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Hundedoara. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Seviciul Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu al judetului Hunedoara. |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor. |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său. |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 16 | H | Fraza de pericol |
| 17 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 18 | SMM | Sistem de management mediu |
| 19 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 20 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 21 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 22 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Hunedoara | Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului |
| 3 | C.J. Hunedoara al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs () |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Calitatea aerului |  |
| 10.3 | Apă |  |
| 10.4 | Sol |  |
| 10.5 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE TITULARULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |

# Text boxes

Hale îngrăsare porci (25 – 110 kg)