Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

# Nr. 1132 din 17.05.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Municipiul BRAD, cu sediul în Judetul Hunedoara, municipiul Brad, str. Independentei, nr. 2, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 1132 din 10.02.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de  21.03.2017 si a completarilor solicitate depuse, că proiectul: ,,Modernizare DC 170B Brad- Mesteacan km 0+000 – km 5+750 Municipiul Brad jud. Hunedoara’’, propus a fi realizat în municipiul Brad, str. DC 170B, judetul Hunedoara,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele :

a) Proiectul se încadrează în preved. HG nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. e) : constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decat  cele prevazute in anexa nr. 1;

b)  Este  în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009:

c) Certificat de urbanism nr. 6 din 02.02.2017, emis de Munipiul Brad - Primaria, valabilitate de 24 luni de la data emiterii;

d) punct de vedere nr. 5963 din 02.05.2017, emis de Administratia Bazinala de Apa Crisuri;

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)mărimea proiectului – modernizarea drumului comunal DC 170 B care face parte din reteaua marginala de strazi a municipiului Brad si este un drum de categoria V in lungime totala de 5 750 km. Prin proiect se urmareste imbunatatirea infrastructurii rurale locale a municipiului Brad.

- drumul comunal DC170 B actual in lungime de 5741m este un drum cu imbracaminte pietruita si din beton de ciment, drum care porneste din drumul national DN76 km 34+240 stanga si cu iesire la DN76 km 34+600 stanga.

Situatia proiectata:

- profilul longitudinal proiectat urmăreşte configuratia platformei drumurilor existente şi sistematizarea pe verticală a zonei.

-   profilul transversal: drumul proiectat are urmatoarele caracteristici:

1.sector km 0+000-1+250

- clasa tehnica: V

- viteza de proiectare: 25 km/h;

- latimea partii carosabile: 5.50 m;

- latimea platformei in aliniament: 6.50 m;

- acostamente: 2 x 0, 50 m;

- panta transversala parte carosabila  2,5%;

- panta transversala acostament 4°/0

Casete laterale 2x (0.50-1.00m) executate pana la nivelul pavajului (betonului de ciment) existent:

- 25 cm strat din balast;

- 15 cm balast stabihzat cu ciment.

Structura rutiera proiectata peste pavajul existent si peste casete:

- 15 cm strat din balast stabilizat cu ciment;

- 6+2 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD20;

- geocompozit antifisura;

- 5 cm strat de uzura din beton asfaltic BAR16;

Zonele burdusite se vor reface cu structura alcatuita din 25 cm balast peste care se reface

stratul din pavaj prin reutilizarea pavelelor recuperate;

Structura rutiera proiectata peste imbracamintea din betonul de ciment (expirata) si peste casete:

- 6+2 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD20;

- geocompozit anfifisura

- 5 cm strat de uzura din beton asfaltic BAR16;

2. sector km 1+250 — 5+750

- clasa tehnica: V

- viteza de proiectare:  25 km/h;

- latime a partii carosabile:  3.00 m;

- latime platformei in aliniament: 3.50 m;

- acostamente:2 x 0, 25 m.

Pe acest sector se vor realiza plaforme de incrucisare unde permite terenul domeniului public

(cu acelasi sistem ca si partea carosabila), avand urmatoarele caracteristici :

- latimea partii carosabile: 1.50 m;

- acostamente: 1 x 0, 25 m;

- latimea platformei:1.75 m.

Incadrarea drumurilor se va face cu pene ranfort din beton asfaltic BAR16.Acostamentele vor fi realizate din pamant si balast si se vor betona in dreptul rigolelor din beton.

Scurgerea apelor:

- apele meteorice ce cad pe suprafata drumului, precum si cele de pe versantii din imediata

vecinatate a drumului proiectat, sunt conduse spre rigole, si de aici catre podetele proiectate, de unde sunt descarcate prin puncte de descarcare existente.

Pe intrega lungime a drumului au fost prevazute rigole betonate si rigole betonate cu pereti inaltati. Rigolele se vor betona pe toata lungimea drumului datorita declivitatilor mari intalnite.

- lungime rigole pereate din beton = 6341 m.

| Partea | Pozitie Km. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| stanga | 0+000 - 5+741 | 5741 |
| dreapta | 0+950 - 1+250 | 300 |

- santuri de pamant L = 950 m

Podete:

- se vor realiza podete noi acolo unde impune traversarea apelor

- podete tubulare proiectate D=600 mm	  3 buc ;

| Pozitie km | Situatia existenta | Situatia proiectata |
| --- | --- | --- |
| 0+000 | - | Tubular D=600 mm proiectat |
| 0+157 | podet existent | -curatire si decolmatare |
| 1+069 | podet existent | -curatire si decolmatare |
| 0+530 | - | Tubular D=600 mm proiectat |
| 3+525 |  |  |
|  |  | Tubular D=600 mm proiectat |
| 4+375 |  | Tubular D=600 mm proiectat |
| 5+700 | - |  |
|  |  | Tubular 0=600 mm proiectat |
| 5+741 | - | Tubular D=600 mm proiectat |

- Pentru evacuarea apelor pluviale din zona drumului si din santuri s-au adoptat podete tubulare noi de 600 mm cu tuburi prefabricate din beton tip Premo .Tuburile sunt livrate la bucata in lungime de 5 m. Podetele tubulare sunt puse in opera pe o fundatie de C16/20, se racordeaza la teren prin timpane (cu aripi) cu elevatie din C25/30. Coronamente din beton armat C35/45. Manipularea si montarea tuburilor se realizeaza cu macaraua. Tuburile se imbina prin mufe izolate cu celochit.

Pe toata durata exploatarii podetele tubulare si camerele de cadere vor fi desfasurate si curatate, asigurand astfel functionarea lor normala.

Reparatii la podetele existente:S-au prevazut lucrari de reparatii cu betoane la podetele existente.

- km 1+258; podet dalat a=3m;

- km 1+285; podet dalat a=3m.

Podete dalate tip rigola carosabila cu lungimea  a= 0,50 m

Pe sectorul cu o singura banda unde s-a prevazut rigola betonata carosabila podetele se vor executa cu sectiune dreptunghiulara la pozitiile urmatoare: km 2+390; km 3+670; km 4+195; km 4+300, km 5+075, km 2+000.

Drumuri laterale si platforme de incrucisare:

- drumurile laterale se amenajeaza pe cca. 25 m lungime, pe o latime de minim 3 m, in functie de latimea drumului lateral existent. Pe lungimea de minim 15 m racordul se amenajeaza cu aceeasi structura rutiera ca si la drumul principal, iar in continuare se poate amenaja doar cu balast si piatra sparta pentru curatirea rotilor de pamant.

- racordarea se va realiza progresiv, cu balast in grosime de 15 cm.

La drumurile laterale care taverseaza santurile proiectate se vor realiza podete tubulare d=400 mm sau dalate tip RC dupa caz.

De asemenea se vor realiza si platforme de incrucisare cu aceeasi structura rutiera ca si cea a drumului proiectat, pentru a permite accesul autovehicolelor in ambele sensuri de circulatie la distante de 300 m intre acestea.

Siguranta circulatiei:

- marcaje rutiere:dupa realizarea stratului de uzura se vor realiza marcaje longitudinale. Marcajele se vor realiza cu avizul comisiei locale si aprobarea de catre politia circulatie, conform planului de semnalizare.S-au prevazut marcaje rutiere longitudinale si transversale drumului cu vopsea alba.

Semnalizare rutiera :

- pentru semnalizarea rutieră verticală au fost prevăzute indicatoare rutiere cu folie reflectorizantă pentru oprire sau cedeaza trecerea la capetele sectoarelor studiate .

Pe parcursul execuţiei lucrărilor, drumul va fi semnalizat conform „ Normelor metodologice

privind condiţiile de inchidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie in vederea

executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.

După realizarea lucrărilor se va face semnalizarea în forma definitivă pe baza proiectului intocmit beneficiar şi avizat de organele de Politie.

Alimentarea cu combustibil se va realiza de la statiile de distributie autorizate. Pe amplasamentul lucrărilor nu vor fi amplasate rezervoare de combustibil.

Lucrări necesare organizării de şantier:

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier se înfiinţează/desfiinţează prin grija constructorului şi implică în principiu următoarele lucrări:

- amenajarea terenului necesar care constă în îndepărtarea stratului vegetal şi aşternerea a unui strat de balast şi a unui strat de piatră spartă;

- realizarea accesului în şi dinspre incinta organizării de şantier;

- securizarea prin împrejmuire cu gard din panouri netransparente;

- amplasarea în incinta organizării de şantier a containerelor cu diferite destinaţii: birou manager de proiect şi şef de şantier, vestiare pentru personal, magazie şi toalete ecologice;

- desfiinţarea amplasamentului la terminarea lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială.

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei

- demontarea structurilor specifice organizării de şantier;

- colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie;

- refacerea amplasamentului organizării de şantier prin lucrări de nivelare, înierbare

- replantarea suprafeţelor decopertate.

b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale –se vor utiliza  resurse naturale de la carierele existente în zonă.

d)producţia de deşeuri –în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri inerte, deşeuri reciclabile ( plastic, fier, rezultate de la utilaje şi mijloace de transport), deşeuri menajere.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – în perioada de execuţie ar putea fi afectate cursurile de apă datorită lucrărilor care se execută în albiile acestora

Referitor la factorul de mediu aer, în perioada de execuţie pot apărea concentraţii mărite pe termen scurt al principalilor poluanţi (pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, metale grele) datorită traficului din zonă. De asemenea, referitor la zgomotul produs de utilaje în perioada de execuţie  acesta se va amplifica. În ceea ce priveşte factorul de mediu sol acesta poate fi afectat de eventualele scurgeri de produse petroliere de la utilaje şi mijloace de transport utilizate în faza de execuţie.

f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate -

proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 6 din 02.02.2017, emis de Munipiul Brad - Primaria, valabilitate de 24 luni de la data emiterii, (faza PAC), regimul juridic: imobil apartinand Domeniului Public al municipiului Brad, zona de utilitate publica DC 170 B; regimul economic: folosinţa actuală a imobilului este drum comunal;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau in considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, in raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului:aria geografica şi nr. persoanelor afectate – nu este cazul;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- marimea si complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul asupra mediului este redus, riscul  potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la autovehicule si utilaje;

- probabilitatea impactului-redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

Conditiile de realizare a proiectului:

a)Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de incadrare.

b)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate, prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.

c)Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

d) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.

e) Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile în care a fost emis.

f)Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

g)Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

h)Respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului;

i)Respectarea condiţiilor impuse in actul de reglementare emis de apele romane;

j)Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Protecţia factorului de mediu APĂ:

- execuţia lucrărilor în albia cursurilor de apă se va face în perioadele cu nivel scăzut al acestora şi cu regim pluviometric scăzut, într-o perioadă cât mai scurtă de timp;

- interzicerea afectării calităţii cursurilor de apă şi interzicerea depozitării materialelor de orice natură în albia sau pe malurile acestora;

- stabilirea tronsoanelor de drum care traversează zone sensibile pe care se vor introduce restricţii sau se va interzice transportul unor substanţe periculoase pentru mediul acvatic;

- respectarea conditiilor impuse in actul de reglementare emis de apele romane;

Protecţia factorului de mediu SOL:

- evitarea ocupării cu materiale a terenurilor din vecinătate, în timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului;

- luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operaţiunilor de transport al materialelor utilizate la lucrări,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumurile de acces existente, cu  mijloace  de transport corespunzător dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale, lubrifianţi sau combustibili;

- în fiecare zonă afectată de lucrarile realizate, la finalizare se vor efectua obligatoriu lucrările de refacere a terenului;

Protecţia factorului de mediu AER:

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, pentru reducerea emisiilor de poluaţi gazoşi şi de praf în atmosferă;

- luarea unor măsuri (utilizarea unor prelate) pentru reducerea emisiilor de pulberi în timpul

lucrărilor încărcare/descărcare şi transport a deşeurilor rezultate;.

- reducerea proceselor tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de

pământ în perioadele cu vânt puternic.

Protecţia AŞEZĂRILOR UMANE

- programul de lucru, execuţia lucrarilor şi a celor aferente acestora, de transport al materialelor, utilajelor şi de evacuare a deşeurilor se vor organiza şi efectua numai pe timp de zi, pentru reducerea disconfortului creat populaţiei din zonele limitrofe, în special prin creşterea nivelului de zgomote şi vibraţii;

- rularea mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu viteze mici de trafic - de 20 - 30 km/h în zona locuită, reglarea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport, evitarea accelerărilor sau frânărilor bruşte, pentru preîntampinarea emisiilor de praf şi de gaze de eşapament;

- umectarea (stropirea) drumurilor  de acces la zona de execuţie a lucrărilor pentru diminuarea emisiilor de pulberi, drumurile tehnologice amenajate pentru accesul în zona vor fi întretinute în mod corespunzator;

- execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonei afectate, atât pe parcursul desfăşurării activităţii productive, cât şi la încetarea activităţii obiectivului.

Gestiunea DEŞEURILOR şi a substanţelor periculoase:

- titularul activităţii va asigura capacităţi de colectare selectivă a deşeurilor generate pe amplasament şi de stocarea temporară şi va valorifica şi/sau elimina deşeurile rezultate, conform prevederilor legale;

- titularul activitatii va asigura la punctul de lucru materiale absorbante pentru reţinerea eventualelor pierderi de uleiuri sau carburanţi;

- deşeurile inerte rezultate în urma realizării lucrărilor din proiect vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor administratiei publice locale, stipulate în Autorizaţia de construire;

Refacerea terenurilor la finalizarea lucrărilor din proiect: lucrarile de refacere si ecologizare dupa terminarea lucrarilor sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                         	 		       ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta Barabaş 				         Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Lucia Doina Costinaş

INTOCMIT,

Claudia Eugenia AVRAM