Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

# Nr. 264 din 11.04.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Municipiul BRAD, cu sediul în Judetul Hunedoara, municipiul Brad, str. Independentei, nr. 2, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 264 din 11.01.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de  02.08.2016 si a completarilor solicitate depuse, că proiectul: ,,Pod peste raul Crisul Alb pe str. Closca in mun. Brad, jud. Hunedoara’’, propus a fi realizat în municipiul Brad, str. Closca, judetul Hunedoara, judetul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele :

a) Proiectul se încadrează în preved. HG nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. e) : constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decat  cele prevazute in anexa nr. 1;

b)  Este  în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009:

c) Certificat de urbanism nr. 25 din 06.03.2015, emis de Munipiul Brad - Primaria, valabilitate de 24 luni de la data emiterii, in data de 06.01.2017 se prelungeste valabilitatea  pana la data de 05.03.2018;

d) Aviz de gospodarire a apelor nr. C 157/28.11.2016 privind: Pod peste raul Crisul Alb pe str. Closca in mun. Brad, jud. Hunedoara, emis de  Administratia Bazinala de Apa Crisuri;

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)mărimea proiectului – structura de traversare peste râul Crişul Alb este amplasată pe strada Cloşca în Municipiul Brad, judeţul Hunedoara, reprezentând singura legătură între zona centrală a localităţii şi cartierele amplasate pe malul drept al râului Crişul Alb, respectiv obiectivele socio-economice din această zonă.

Coordonate Stereo 70 podul nou propus este cuprins într-un dreptunghi definit de coordonatele (X = 329541,04; Y = 516991,96) şi (X = 331008,68; Y = 516206.87).

Podul şi zonele de acces pe pod:

- Pentru aducerea structurii existente la o stare de viabilitate corespunzătoare, s-a optat pentru  –

realizarea unui pod nou în acelaşi amplasament;

- În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de scurgere a apelor şi a fluidizării traficului, prin

respectarea normelor în vigoare din punct de vedere al gabaritului şi a capacităţii portante,  s-a proiectat o structură nouă tip cadru, realizată în amplasamentul podului existent.

- În plan podul proiectat este amplasat în aliniament şi traversează perpendicular râul Crişul Alb,

fără a avea infrastructuri intermediare (o singură deschidere).

- La terminarea lucrărilor de infrastructură, se realizează demolarea parţială a incintei de piloţi foraţi.

Infrastructura:

- Infrastructura este alcătuită din două culei.

- Culeele podului, stâlpii cadrului, se realizează din beton armat, cu armătură la rostul elevaţie – fundaţie (radier) şi în zona nodului de cadru.

- Legătura între suprastructură şi infrastructură, nodul cadrului, se realizează din profile laminate HE înglobate în culee.

- Datorită condiţiilor dificile de fundare, se optează pentru fundare indirectă, pe piloţi foraţi de diametru mare Ø 1200 mm (5 buc. pe radier), cu o lungime de 10,00 m.

- Datorită distanţei foarte mici dintre construcţiile existente şi amplasamentul infrastructurilor proiectate, pentru demolarea infrastructurilor existente precum şi pentru  realizarea radierelor şi parţial a elevaţiilor proiectate, cu scopul evitării vibraţiilor produse de eventuala utilizare a palplanşelor, se realizează o incintă de piloţi foraţi tangenţi de diametru Ø 400 mm, cu o lungime de 12,00 m.

-La terminarea lucrărilor de infrastructură, se realizează demolarea parţială a incintei de piloţi foraţi.

Suprastructura:

- Suprastructura podului peste râul Crişul Alb se realizează cu secţiune mixtă oţel-beton.

- Podul are lungimea de 39,20 m şi asigură o lumină de 36,80, perpendicular pe culei.

- Lăţimea totală a suprastructurii este de 9,60 m din care câte 0,30 m revin grinzilor parapet. Se realizează astfel un gabarit de 9,00 m care include partea carosabilă de 6,00 m cu două benzi de circulaţie şi trotuare de câte 1,50 m lăţime.

- Trotuarele se realizează din beton simplu turnat între bordură şi grinda parapet având înglobate câte 6 tuburi PVC pentru utilităţi. Calea pe trotuar se realizează din 3 cm strat de uzură BA 8.

- Calea pe partea carosabilă se realizează în următoarea stratificaţie:

- 4 cm strat de uzură BA 16;

- 4 cm strat de legătură tip BAP 16;

- membrană hidroizolantă.

- Parapetul pe pod, este proiectat în soluţie compusă, cu elemente metalice protejate anticoroziv prin zincare şi vopsire în câmp electrostatic şi stâlpi din travertin, prevăzut să confere siguranţă pentru traficul pietonal.

- Pe fiecare din cele 4 tronsoane de parapet metalic amplasate între stâlpii de travertin se montează câte o placă cu blazonul Municipiului Brad.

- Iluminatul pe pod se asigură cu corpuri de iluminat cu aspect decorativ, amplasate pe fiecare stâlp din travertin.

Zone de acces la pod:

- Zonele de acces la pod se referă la rampele de acces propriu-zise (adiacente podului) şi la amenajările stradale din proximitatea podului (pe o distanţă de cca 43 m pe malul drept, respectiv cca 42 m pe malul stâng).

Următoarele străzi sunt parţial afectate de lucrări:

- pe malul stâng: str. 1 Decembrie 1918; str. Minerilor;

- pe malul drept: str. Horea; str. Cloşca; str. Crişan.

- Racordarea suprastructurii cu terasamentele se realizează cu plăci de racordare din beton armat extinse pe întreaga lăţime a podului şi pe o lungime de 4,00 m.

Varianta de circulaţie:

-Inexistenţa podului pe durata de execuţie a lucrărilor se suplineşte cu o variantă de circulaţie, asigurând legătura între cartierele amplasate pe malul drept şi pe malul stâng, incluzând următoarele tronsoane:

-strada Crişan 					            220 m;

-drum provizoriu mal drept şi mal stâng		350 m;

-pod provizoriu					  37 m;

-strada Cuza Vodă				            265 m

.

Strada Crişan

-Pentru menţinerea străzii într-o stare de viabilitate corespunzătoare se impune realizarea unei structuri rutiere noi atât pentru partea carosabilă cât şi pentru trotuare.

- În profil transversal, strada se amenajează cu trotuare denivelate în raport cu partea carosabilă.

- Preluarea apelor meteorice de pe trotuare şi partea carosabilă se realizează prin pantă longitudinală şi transversală către gurile de scurgere proiectate.

Drum provizoriu mal drept şi mal stâng:

- Drumul amenajat cu caracter provizoriu, care asigură accesul la podul provizoriu dinspre strada Crişan, totalizează o lungime de 80 m.

- În profil transversal, drumul se amenajează cu două benzi de circulaţie şi acostamente din balast.

Pod provizoriu:

- Podul provizoriu ce asigură traversarea râului Crişul Alb are o lungime totală de 51,90 m ;

- Infrastructurile sunt de 2 tipuri:

-de tip palee, care se execută din ţeavă metalică Ø800 umplută cu balast

-de tip pilă, care se execută din elemente prefabricate tip R1 de 150x50x100 cm umplute cu beton pe fundaţie din beton simplu.

- Traficul pe podul provizoriu se va desfăşura alternativ în sistem semaforizat, pe o singură bandă de circulaţie cu lăţimea de 3,76 m.

Amenajare albie:

- În vederea asigurării unor condiţii bune de scurgere a apelor râului Crişul Alb, s-a prevăzut amenajarea albiei pe o distanţă corespunzătoare a două lungimi a lucrării de artă în albia majoră amonte, adică cca 80 m, şi pe o distanţă corespunzătoare unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră aval, adică pe cca 40 m.

- Taluzul pe malul stâng se va proteja cu dală din beton armat, pe o lungime totală de 15,00 m, din care 9,00 m pe lăţimea podului.

- Zidul de protecţie se reface pe ambele maluri în proximitatea podului nou, în aval şi amonte, pe o lungime de câte 5,00 m.

Semnalizare şi marcaje:

- Pentru orientarea şi dirijarea circulaţiei, pe tronsoanele de stradă respectiv drum proiectate se montează indicatoare rutiere, iar pe partea carosabilă se aplică marcaje rutiere de delimitare a sensurilor de circulaţie cât şi de ghidare.

- Traficul rutier pe sectoarele cu restricţii va fi reglementat prin semaforizare.

Alimentarea cu combustibil se va realiza la statiile de distributie autorizate. Pe amplasamentul lucrărilor nu vor fi amplasate rezervoare de combustibil.

Lucrări necesare organizării de şantier:

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier se înfiinţează/desfiinţează prin grija constructorului şi implică în principiu următoarele lucrări:

- amenajarea terenului necesar care constă în îndepărtarea stratului vegetal şi aşternerea a unui strat de balast şi a unui strat de piatră spartă;

- realizarea accesului în şi dinspre incinta organizării de şantier;

- securizarea prin împrejmuire cu gard din panouri netransparente;

- amplasarea în incinta organizării de şantier a containerelor cu diferite destinaţii: birou manager de proiect şi şef de şantier, vestiare pentru personal, magazie şi toalete ecologice;

- desfiinţarea amplasamentului la terminarea lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială.

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei

- demontarea structurilor specifice organizării de şantier;

- colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie;

- refacerea amplasamentului organizării de şantier prin lucrări de nivelare, înierbare

- replantarea suprafeţelor decopertate.

b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale –se vor utiliza  resurse naturale de la carierele existente în zonă.

d)producţia de deşeuri –în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri inerte, deşeuri reciclabile ( plastic, fier, rezultate de la utilaje şi mijloace de transport), deşeuri menajere.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – în perioada de execuţie ar putea fi afectate cursurile de apă datorită lucrărilor care se execută în albiile acestora

Referitor la factorul de mediu aer, în perioada de execuţie pot apărea concentraţii mărite pe termen scurt al principalilor poluanţi (pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, metale grele) datorită traficului din zonă. De asemenea, referitor la zgomotul produs de utilaje în perioada de execuţie  acesta se va amplifica. În ceea ce priveşte factorul de mediu sol acesta poate fi afectat de eventualele scurgeri de produse petroliere de la utilaje şi mijloace de transport utilizate în faza de execuţie.

f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate -

proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 25 din 06.03.2015, emis de Munipiul Brad - Primaria, valabilitate de 24 luni de la data emiterii, in data de 06.01.2017 se prelungeste valabilitatea  pana la data de 05.03.2018; (faza DTAC şi DTOE ) cu valabilitate de 24 luni, regimul juridic: teren proprietatea domeniului privat al municipiului Brad; regimul economic: folosinţa actuală a imobilului este pod;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau in considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, in raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului:aria geografica şi nr. persoanelor afectate – nu este cazul;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- marimea si complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul asupra mediului este redus, riscul  potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la autovehicule si utilaje;

- probabilitatea impactului-redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

Conditiile de realizare a proiectului:

a)Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de incadrare.

b)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate, prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.

c)Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

d) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.

e) Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile în care a fost emis.

f)Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

g)Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

h)Respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului;

i)Respectarea condiţiilor impuse in actul de reglementare emis de apele romane;

j)Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea, după caz.

Protecţia factorului de mediu APĂ:

- execuţia lucrărilor în albia cursurilor de apă se va face în perioadele cu nivel scăzut al acestora şi cu regim pluviometric scăzut, într-o perioadă cât mai scurtă de timp;

- interzicerea afectării calităţii cursurilor de apă şi interzicerea depozitării materialelor de orice natură în albia sau pe malurile acestora;

- stabilirea tronsoanelor de drum care traversează zone sensibile pe care se vor introduce restricţii sau se va interzice transportul unor substanţe periculoase pentru mediul acvatic;

- respectarea conditiilor impuse in Avizul de gospodarire a apelor nr. C 157/28.11.2016 privind: Pod peste raul Crisul Alb pe str. Closca in mun. Brad, jud. Hunedoara, emis de  Administratia Bazinala de Apa Crisuri;

Protecţia factorului de mediu SOL:

- evitarea ocupării cu materiale a terenurilor din vecinătate, în timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului;

- luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operaţiunilor de transport al materialelor utilizate la lucrări,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumurile de acces existente, cu  mijloace  de transport corespunzător dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale, lubrifianţi sau combustibili;

- în fiecare zonă afectată de lucrarile realizate, la finalizare se vor efectua obligatoriu lucrările de refacere a terenului;

Protecţia factorului de mediu AER:

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, pentru reducerea emisiilor de poluaţi gazoşi şi de praf în atmosferă;

- luarea unor măsuri (utilizarea unor prelate) pentru reducerea emisiilor de pulberi în timpul

lucrărilor încărcare/descărcare şi transport a deşeurilor rezultate;.

- reducerea proceselor tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de

pământ în perioadele cu vânt puternic.

Protecţia AŞEZĂRILOR UMANE

- programul de lucru, execuţia lucrarilor şi a celor aferente acestora, de transport al materialelor, utilajelor şi de evacuare a deşeurilor se vor organiza şi efectua numai pe timp de zi, pentru reducerea disconfortului creat populaţiei din zonele limitrofe, în special prin creşterea nivelului de zgomote şi vibraţii;

- rularea mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu viteze mici de trafic - de 20 - 30 km/h în zona locuită, reglarea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport, evitarea accelerărilor sau frânărilor bruşte, pentru preîntampinarea emisiilor de praf şi de gaze de eşapament;

- umectarea (stropirea) drumurilor  de acces la zona de execuţie a lucrărilor pentru diminuarea emisiilor de pulberi, drumurile tehnologice amenajate pentru accesul în zona vor fi întretinute în mod corespunzator;

- execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonei afectate, atât pe parcursul desfăşurării activităţii productive, cât şi la încetarea activităţii obiectivului.

Gestiunea DEŞEURILOR şi a substanţelor periculoase:

- titularul activităţii va asigura capacităţi de colectare selectivă a deşeurilor generate pe amplasament şi de stocarea temporară şi va valorifica şi/sau elimina deşeurile rezultate, conform prevederilor legale;

- titularul activitatii va asigura la punctul de lucru materiale absorbante pentru reţinerea eventualelor pierderi de uleiuri sau carburanţi;

- deşeurile inerte rezultate în urma realizării lucrărilor din proiect vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor administratiei publice locale, stipulate în Autorizaţia de construire;

Refacerea terenurilor la finalizarea lucrărilor din proiect: lucrarile de refacere si ecologizare dupa terminarea lucrarilor sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                         	 		       ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta Barabaş 				         Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Lucia Doina Costinaş

INTOCMIT,

Claudia Eugenia AVRAM